АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ТОРБАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2015 года									№ 71

с.Торбаево

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ТОРБАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2015 - 2025 ГГ."

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании Устава муниципального образования – Торбаевское сельское  поселение  Касимовского муниципального района Рязанской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Торбаевское сельское поселение  Касимовского муниципального района   на 2015 - 2025 гг." и изложить ее в новой редакции (согласно приложению).

2. Постановление от 26.08.2011 года  N 25/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры на 2011 - 2015 гг. в в муниципальном образовании – Торбаевское сельское поселение Касимовского муниципального района  на 2011- 2015 годы" считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и опубликования в информационном бюллетени Торбавевского сельского поселения.

- Контроль за настоящим положением оставляю за собой.

Глава  муниципального образования -

Торбаевксое сельское поселение

Касимовскогомуниципальногорайона

Рязанской области                                                                                            В.П. Осипов

Самсонова Д.Р.

Тел.4-70-73

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации муниципального

образования – Торбаевское сельское поселение

Касимовского муниципального района

от 02.12. 2015 № 71

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ТОРБАЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА  2015 - 2025 ГОДЫ

Содержание

Паспорт  программы …………………………………………………………………….   3

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами  ………………………………………………..   5

2. Характеристика существующего состояния жилищно-

коммунальной инфраструктуры муниципального

образования – Торбаевское   сельское поселение

Касимовского муниципального района Рязанской области ……………………….   6

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной

инфраструктуры муниципального – Торбаевское сельское поселение ……………..   6

2.1.1. Водоснабжение …………………………………………………………………  6

2.1.2. Водоотведение ………………………………………………………………….  9

2.1.3. Теплоснабжение ……………………………………………………………….. 10

2.1.4. Электроснабжение ……………………………………………………………. .10

2.1.5. Газоснабжение …………………………………………………………………. 11

2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов ………………………………. 11

2.2.Развитие жилищного фонда  …………………………………………………………12

2.3 Краткий анализ состояния установки приборов учета и

энергоресурсосбережения у потребителей  ……………………………………………. 12

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы  ……………………………………………………. 14

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры  ……………… 17

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

целевых показателей …………………………………………………………………….. 22

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения ….  22

7. Управление программой и контроль за ходом реализации  ……………………..  23

Приложение ……………………………………………………………………………….. 24

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Торбаевское сельское  поселение  Касимовского муниципального района на 2015-2025 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Торбаевское сельское поселение Касимовского муниципального района на 2015-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ№204 от 06.05.2011 г.; Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения эффективности» Постановление Правительства Рязанской области от 31.01.2011 г. № 11 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года»; Градостроительный кодекс Российской Федерации Проект генерального плана муниципального образования – Торбаевское сельское поселение; Устав муниципального образования – Торбаевское сельское поселение Касимовского муниципального района |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования - Торбаевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования - Торбаевское сельское поселение Касимовскогоо муниципального района Рязанской области |
| Цель программы | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования – Торбаевское сельское поселение на период 2015 – 2025 гг. |
| Основные задачи программы | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Торбаевское сельское поселение. Взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы программы | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения- 0 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 10%; - удельный вес сетей , нуждающихся в замене не более 5%; - обеспечение потребителей приборами учета – 100%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения- 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 45%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15 %; - обеспечение потребителей приборами учета – 100%; Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1 %; - соотвествие качества сточных вод установленным требованиям на 100%. Система электроснабжения: - обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%; - осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1 – 100%. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обновление инженерной инфраструктуры поселения. Увеличение темпов роста нового строительства. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Создание комфортных условий для проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряженности. Улучшение экологического состояния окружающей среды в Торбаевском сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | Срок реализации Программы — 2015 – 2025 годы. Выполнение Программы осуществляется в два этапа: Первый этап - с 2015 г. по 2020 г. Второй этап - с 2021 г. по 2025 г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет района, местный бюджет поселения, средства предприятий коммунального комплекса, финансовые средства инвесторов, прочие источники финансирования |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 2004 года.

Муниципальная программа Торбаевского сельского поселения Касимовского муниципального района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Торбаевского сельского поселения на 2015-2025 годы» (далее именуется Программа) - это программа строительства, модернизации, реконструкции  систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов,  которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышением качества услуг, улучшением экологической ситуации на территории поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Торбаевское сельское поселение.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Системы коммунальной инфраструктуры – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2025 года)

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Разработка Программы вызвана  необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры:

- Мероприятия по развитию водоснабжения.

- Мероприятия по развитию водоотведения.

- Мероприятия по развитию электроснабжения.

- Мероприятия по развитию теплоснабжения.

- Санитарная очистка территории.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества бесперебойного предоставления  коммунальных услуг, а именно обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры в соответствии с планируемыми потребностями развития  муниципального образования – Торбаевское сельское поселение на период  2015 – 2025 гг.

2. Характеристика существующего состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Торбаевское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального – Торбаевское сельское поселение

К системам коммунальной инфраструктуры поселения относятся объекты и сети в области тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основными задачами комплексного развития систем коммунального комплекса является обеспечение подключения объектов нового строительства к эксплуатируемым системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, достижение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Важной задачей администрации поселения является определение баланса между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг.

Существующее положение в коммунальном хозяйстве поселения, в частности: физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, сдерживают дальнейшее развитие поселения. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и модернизации.

2.1.1. Водоснабжение

По состоянию на 1 января 2015 года централизованное водоснабжение имеется в 5 из 14 сельских населенных пунктов поселения.

Источником водоснабжения населенных пунктов Торбаевсого сельского поселения являются подземные воды.

В с. Торбаево, с.Кольдюки, д.Самуиловка, с.Болотцы и с. Подлипки система водоснабжения централизованная.

Водой из источников централизованного водоснабжения обеспечивается 90% населения.

Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей в целом по поселению составляет 16,2 км, в том числе 16,2 км в сельской местности.

Из общего числа водопроводных сетей и сооружений на балансе коммунальных предприятий находятся 8,7 км сетей, 2 артезианских скважины, 2 водонапорные башни. Из общей протяженности водопроводы из чугунных труб составляют 30%, асбестоцементные - 15% и полиэтиленовые - 55%.

В настоящее время около 3 км водопроводов требуют частичной или полной реконструкции.

Согласно нормам технической эксплуатации ежегодно должна производиться замена 3 - 4% сетей. Однако в среднем по поселению этот показатель почти в 3 - 4 раза меньше (0,8 - 1,0%). В результате, по ориентировочным данным, износ сетей водоснабжения в целом по поселению составляет 80%, а потери воды при транспортировке достигают 45%. Водозаборные сооружения в ряде населенных пунктов эксплуатируются без капитального ремонта от 20 до 50 лет. Степень износа некоторых из них составляет 80 - 100%.

В процессе передачи в муниципальную собственность ведомственных объектов и инженерных коммуникаций было принято  8,7 км водопроводных сетей, большая часть которых изначально требовала реконструкции или ремонта. По тем же причинам удельный вес коммунальных водопроводов не отвечает санитарным требованиям. Вследствие этого снизилась надежность функционирования систем водоснабжения, увеличилось количество аварий и внеплановых отключений, возросли потери в сетях, ухудшилось качество воды.

Кроме того, зачастую существующий диаметр водопроводов занижен и не обеспечивает необходимую пропускную способность с учетом развития населенных пунктов. Низкая оснащенность систем водоснабжения приборами учета не позволяет на сегодняшнем этапе наладить действенные экономические механизмы регулирования подачи и потребления воды и электроэнергии.

В результате населенные пункты поселения испытывают постоянный дефицит питьевой воды, особенно усиливающийся в часы максимального водопотребления и в летние месяцы.

Основным источником питьевого водоснабжения на территории поселения являются подземные источники.

Всего на территории поселения находятся 8 водозаборов, включающих 8 эксплуатационных скважин.

Качество вод, добываемых из подземных источников на территории поселения, значительно выше по сравнению с качеством вод, добываемых из открытых водоемов. Подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения, имеют более высокую степень защищенности от загрязнения по сравнению с поверхностными водами.

В поселении централизованное водоснабжение имеется  в половине сельских населенных пунктов, для снабжения водой в остальных населенных пунктах имеются 7 шахтных колодцев. Однако 4 из них не соответствуют санитарным нормам и правилам. Причина несоответствия - низкая степень благоустройства прилегающей к источникам территории, ветхость колодцев общественного пользования.

Дефицит воды и ее несоответствие санитарным требованиям порождают жалобы и ухудшают санитарно-бытовые условия проживания населения.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что техническое состояние источников и сетей водоснабжения на территории поселения требует принятия срочных мер, направленных на увеличение количества подаваемой населению питьевой воды и улучшение ее качества.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Характеристика  источников  водоснабжения,

находящихся на территории администрации Торбаевского сельского поселения

| № п/п | Местоположение (адрес) | Эксплуатационный водоносный горизонт, глубина скважин, уровни | Производительность (проектная/фактическая), м3/год | дата строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Подлипки - МУП ЖКС с.Подлипки; - частная собственность | горизонт Каширский, глубина 98 м. | 25 | 1957 г |
|  | с. Торбаево: - к-з им.Ленина №1308; -к-з им. Ленина № 2702 - администрация Торбаевского с.п. | глубина 60 м глубина 100 м глубина 100 м | 25 25 31 | 1966 г 1988 г 2009 г |
|  | с. Кольдюки: - к-з им.Ленина | глубина 51 м | 28 | 2009 г |
|  | д. Самуиловка: - к-з им.Ленина | глубина 51 м | 16 | 1998 г |
|  | д. Кульчуково: - к-з им.Ленина | глубина 110 м | 6 | 1969 г |
|  | д. Чернецы: - к-з им.Ленина | глубина 108 м | 6 | 1962 г |
|  | с. Болотцы: - к-з им.Ленина | глубина 73 м | 11 | 1970 г |

Мероприятиями Программы предусматривается  проведение модернизации и реконструкции действующих водопроводных сооружений в сельском поселении независимо от их имущественной принадлежности.

Проектные предложения

- Обустройство санитарной зоны водозаборов.

- Установка водомеров на вводах водопровода.

- Реконструкция существующих водопроводов с использованием новых современных технологий.

- Все объекты водоснабжения оборудовать системой автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

- Рекомендуется осуществлять прокладку новых водопроводов.

- Улучшение ситуации в области качества питьевой воды муниципального образования МО – Торбаевское сельское поселение.

- Снижение уровня потерь воды на территории муниципального образовании – Торбаевское сельское поселение.

2.1.2.     Водоотведение

В настоящее время  централизованная система канализации имеется  в 3-х населенных пунктах – с.Кольдюки, с.Торбаево, с.Подлипки, в остальных населенных пунктах жители пользуются  отстойниками, выгребными ямами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Проблемы системы канализации являются одними из самых серьезных.

Тем не менее проблема дальнейшего развития систем канализации остается одной из самых значимых как в социальном, так и в экологическом плане.

Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение являются:

- устаревшие сети канализации (боле 30 лет) или их отсутствие;

- основное количество канализационных сетей и охранные зоны находятся под застройками и огородами;

- отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод.

Проектные предложения

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений с заменой части существующего технологического оборудования очистки сточных вод новым оборудованием, которое позволит обеспечить выполнение нормативных требований.

2. Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

3. Проектирование и строительство системы канализации и сооружений по очистке бытового стока

2.1.3.Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением  от одной котельной ООО «Подлипкисервис»  на газообразном топливе обеспечиваются  учреждения соцкультбыта, административные здания, жилые многоквартирные дома и предприятия с.Подлипки. Установленная мощность котельной – 3.0 Гкал/час.

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми котлами в домах, подключенных к газоснабжению.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которым теплоснабжение находится на ненадлежащем уровне:

-  физический износ оборудования и теплопроводов;

- сверхнормативные потери тепла;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- используются системы теплоснабжения,  их износ в среднем превышает 50 – 80%. ;

- низкая надежность системы теплоснабжения.

Существующую котельную в дальнейшем планируется закрыть, в связи с переходом учреждений соцкультбыта и многоквартирных домов на индивидуальное отопление.

Характеристика  источников  теплоснабжения,

находящихся на территории администрации Торбаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети | Рязанская область, Касимовский район, с.Подлипки | Протяженность 1717 м |
|  | Котельная | Рязанская область, Касимовский район, с.Подлипки | Площадь 390,1 кв.м. |

В ближайшем будущем котельную по возможности необходимо реконструировать, модернизировать и подключить дополнительные тепловые нагрузки.

Необходимо:

- заменить устаревшее энергетическое оборудование, переложить изношенные тепловые сети на трубопроводы с ППУ изоляцией, тем самым сократить потери тепла;

- при строительстве жилья необходимо применить теплосберегающие технологии и материалы;

- внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Основные цели мероприятий – повышение надежности теплоснабжения объектов, снижение стоимости тепловой энергии, экономия бюджетных средств, удешевление стоимости коммунальных услуг для населения.

2.1.4.     Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования – Торбаевское сельское поселение обеспечивает ОАО «Рязанская  энергосбытовая компания».

Основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в муниципальном образовании –  Торбаевское сельское поселение является  Касимовский РЭС ПО «Приокские электрические сети» филиала «Рязаньэнерго» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Для наружного (уличного) освещения используются лампы накаливания – 50 шт.

Основными потребителями электроэнергии являются: население, бюджетные учреждения, администрация сельского поселения и коммунальное хозяйство (подачи воды водонапорными башнями).

Повышение удельного потребления электроэнергии населением обусловлено ростом применения бытовых приборов у населения (кондиционеров, водонагревателей, стиральных машин, холодильников, калориферов и т.п.). Принимая во внимание данные тенденции, экономия электрической энергии населением может быть достигнута (при условии сохранения качества электроснабжения) за счет бытовых приборов и осветительного оборудования с невысокой энергоемкостью.

Обеспеченность приборами учета потребителей электрической энергии в целом по муниципальному образованию составляет более 100%. Бюджетные учреждения и жилые дома частного сектора  полностью оснащены приборами учета.

Основное потребление электрической энергии в жилищном секторе происходит внутри жилых помещений на бытовые нужды населения. За последние годы спектр использования бытовых электроприборов существенно расширился. Также увеличилась обеспеченность населения бытовыми приборами учета. Следствием этого является рост потребления электрической энергии населением.

Основным направлением повышения эффективности использования электрической энергии в жилищном секторе является модернизация систем электроснабжения с оптимизацией режимов их работы. Дополнительный эффект энергосбережения будет получен в результате постепенного перехода населением от используемых в быту для освещения жилых помещений ламп накаливания  энергосберегающим лампам. Замена ламп уличного освещения  будет производиться планово, по мере выхода из строя ламп накаливания.

Энергосберегающие мероприятия в системе электроснабжения носят в большей степени комплексный характер и решают, в том числе, задачи обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей.

Основными мероприятиями в системе электроснабжения, направленными на энергосбережение, являются:

- совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества;

- установка вводных приборов учета в жилых домах;

- применение современного высокоэффективного электрооборудования

(в т.ч. экономичных источников освещения);

- внедрение энергоэффективных устройств и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии;

- переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники;

- реконструкция линий электропередач;

- возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения.

2.1.5.     Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей в сельском поселении осуществляется централизовано в 6 населенных пунктах,  в остальных населенных пунктах газоснабжение потребителей осуществляется сжиженным природным газом в баллонах. Однако, с учетом перспектив развития территории и планируемой газификации территории централизованное потребление природного газа должно вырасти. Прогнозные объѐмы потребления природного газа и их динамика должны быть рассчитаны и учтены при проектировании межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых распределительных сетей.

Обслуживание сетей газоснабжения осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

К основным направлениям расходования газа относятся: приготовление пищи; энергоноситель для тепловых источников; технологические нужды промышленности.

Постепенно доля  использования природного газа значительно увеличивается.

Новое строительство включает усадебную застройку, а также социально значимые объекты. Обеспечение газом новых жилых домов и  пристроек, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов подключаемых к существующим.

2.1.6.     Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Вывоз мусора осуществляется путем объезда мусоровозом  жилых зон  по договору с МУП ЖКС с.Подлипки. Отходы транспортируются на полигон ТБО.

Предприятия по переработке отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

Несмотря на своевременный вывоз мусора жители сельского поселения устраивают несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние поселения.

Система обезвреживания отходов по ряду позиций противоречит санитарно-гигиеническим требованиям в части отсутствия разработанной системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение. Система уличной уборки характеризуется недостаточной оснащенностью специализированной техникой.

Результатами работы по совершенствованию сбора бытовых отходов  должны стать отсутствие несанкционированных свалок на дворовых территориях и ликвидация предпосылок для складирования бытового мусора в непредназначенных для этого местах.

Разработка и выполнение мероприятий, связанных с ТБО позволит снизить отрицательное воздействие отходов на окружающую среду.

Проектные предложения:

- требуется обновление специального транспорта, так как он  имеет значительный износ,

- удовлетворить потребность в коммунальной технике;

- уборка и очистка территории поселения от  ТБО;

- закрыть несанкционированные свалки.

2.2.Развитие жилищного фонда

Жилищный фонд муниципального образования – Торбаевское сельское  насчитывает 520 домов, из них 15 многоквартирных домов общей площадью 12,041 тыс.кв.м. Жилищный фонд многоквартирных домов обслуживается ООО «Подлипкисервис».

По состоянию на 01.01.2015 год численность населения составила 2056 человек.

Согласно прогнозам численность населения Торбаевского сельского поселения  к 2025 году увеличится  на 60 жителей и составит 2116 жителей.

Увеличение численности населения поселения в основном прогнозируется  в административном центре  - селе Торбаево. В связи с этим в период с 2015 по 2025 годы в границах сельского поселения планируется построить  и ввести в эксплуатацию дополнительно 1,014 тыс. кв. метров жилья.

Застройка планируется в форме индивидуальных домов усадебного типа.

2.3. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Жилищный фонд муниципального образования – Торбаевское сельское  поселение не оборудован групповыми приборами учета тепловой энергии и воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  на территории муниципального образования – Торбаевское сельское поселение разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании–Торбаевское сельское поселение н Касимовского муниципального района Рязанской области на а 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется  проведение энергетических исследований многоквартирных домов, а также реализация следующих технических мероприятий:

-  в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

- в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

- установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку систем отопления, холодного водоснабжения;

- оптимизацию работы вентиляционных систем;

- автоматизацию включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизацию тепловых пунктов;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку теплоотражателей;

- перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировку систем отопления;

- промывку систем центрального отопления;

- автоматическую регулировку прямой и обратной систем отопления;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В состав муниципального образования – Торбаевского  сельского поселения входят четырнадцать населенных пунктов, а именно:

села: Торбаево, Кольдюки, Подлипки, Болотцы;

деревни: Самуиловка, Барамыково, Кульчуково, Рылово, Чернецы, Мотказино, Сиданово, Федоровка, Шемордино, Барсуки.

Село Торбаево является административным центром поселения.

Численность населения в поселении составляет 2056 человек.

На  территории  сельского  поселения  находятся:   колхоз им.Ленина,  Торбаевская средняя школа, Подлипкинская   основная школа, Кольдюковская начальная школа- детский сад, ООО «Касимовский картофель», МУП ЖКС, Торбаевский СДК, Подлипкинский СДК, Кольдюковский сельский клуб, Подлипкинская участковая больница, Торбаевское отделение связи, Кольдюковское отделение связи, Подлипкинский детский сад, Подлипкинская библиотека, Торбаевская библиотека, Кольдюковская библиотека, Торбаевский ФАП, Кольдюковский ФАП, ОАО «Аграрий», ООО «Земля», ООО «Зита», магазин «Николь», магазин №11 Елатомского ПО, Магазин №25 Елатомского ПО, Магазин «Анна», магазин «Орбита», магазин «Минимаркет», магазин «Автозапчасти», Кафе «Смак», Лесоторговая компания «АВВА», ООО «Группа ПЛюС».

Экономика муниципального образования – Торбаевское сельское поселение в основном ориентирована на сельское хозяйство. Благоприятным фактором развития экономики поселения является наличие колхоза имени Ленина, где в настоящее время трудоустроено более 500 человек.

Основными сферами занятости населения на территории муниципального образования – Торбаевское сельское поселение являются: сельское хозяйство, коммунальное хозяйство, лесное хозяйство, промышленность,  культура, торговли и другие  сферы услуг.

Около 38% занятых работают на предприятиях сельскохозяйственного производства, 9% – представители бюджетной сферы, 3,8 % - представители лесного хозяйства,  3% - представители торговли,  в промышленности  - 3,2 %,  коммунальное хозяйство 1,4 %.

На перспективу основной профиль специализации муниципального образования –Торбаевское сельское поселение будет обусловлен сельскохозяйственной освоенностью территории, высоким уровнем развития овощеводства и животноводства, что позволит развивать также переработку продукции. Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами.

В настоящее время численность населения муниципального образования – Торбаевское сельское поселение в трудоспособном возрасте составляет 1261 человек (61% от всего населения). Общая численность работающих на предприятиях и в организациях, зарегистрированных на территории муниципального образования, на 1 января 2015 года составляет 680 человек. Часть трудоспособного населения занята в других муниципальных образованиях и Касимовском муниципальном районе (около 70 человек).

На территории сельского поселения занято около 80% трудоспособного населения, что отражает достаточную обеспеченность населения рабочими местами (количественную и качественную).

Муниципальное образование – Торбаевское сельское поселение имеет достаточный резерв трудоспособного населения для развития хозяйственной деятельности.

Одна из важнейших задач органов самоуправления поселения – создание благоприятного экономического и инвестиционного климата для создания и привлечения новых предприятий.

Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 13,66 тыс.кв.м. Ветхий и аварийный жилой фонд в поселении отсутствует. Средний уровень жилищной обеспеченности составляет 6,64 кв. м/чел, что гораздо ниже среднего показателя по Российской Федерации. Соответственно, до 2020 года необходимо наращивать объемы жилищного строительства, что требует освоения дополнительных территорий.

Более 90% жилищного фонда муниципального образования –Торбаевское сельское поселение составляют индивидуальные жилыми дома  с участками. Многоквартирные дома (15 штук)  составляют  лишь 2,9 %. Уровень износа жилищного фонда составляет более 50%.

Новое жилищное строительство в последние годы осуществляется преимущественно в с.Торбаево за счет средств колхоза имени Ленина. В среднем за год вводится 1,1 тыс. кв. м всего нового жилищного фонда.

Все многоквартирные дома оборудованы системами централизованного водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и лишь незначительное количество индивидуальных жилых домов имеют некоторые виды инженерного оборудования.

По данным на 01.01.2015 г. в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании – Торбаевское сельское поселение состоит 61 человек (18  семей). С учетом нормы предоставления жилья общей площади на человека (12,6 кв. м) площадь требуемого жилого фонда составляет 768,6 кв.м.

Объем нового жилищного строительства до 2025 года составит около 2 тыс.м.кв. и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, составит порядка 0,90 га.

Предусматривается, что новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения городского поселения до 2025 года сохраняется существующая система водоснабжения. Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения. Необходимо реконструкция и строительство водопроводных сетей.

Степень развития систем канализации в сельском поселении находится на достаточно низком уровне. Основным источником загрязнения водоемов поселения являются неочищенные сточные воды населенных пунктов. Необходимо организовать сбор, отведение и очистку хозяйственно-бытовых стоков.

Электроснабжение потребителей Торбаевского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов индивидуального жилищного строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 – 0,4 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10 – 0,4 кВ.

Перспективное теплоснабжение сельского поселения с учетом характера нового строительства (индивидуальное жилищное строительство) предполагается от автономных источников теплоты (АИТ) – для индивидуальной застройки.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) должна решаться в увязке со сроками нового строительства. В малых по численности населения деревнях для бытовых нужд будет использоваться сжиженный баллонный газ.

Коммунальная инфраструктура муниципального образования – Торбаевское сельское  поселение характеризуется высоким уровнем износа (более 60% по основным системам жизнеобеспечения).

До 2025 года доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не превысит максимально допустимую долю собственных расходов на оплату коммунальных услуг.

Для повышения качества жизни населения необходимо обеспечение всестороннего  развития личности на основе образования, культуры, здравоохранения, здорового образа жизни, соответствующих условий труда, заботы о малообеспеченных категорий граждан.

Для эффективного использования всех возможностей и ресурсов муниципального образования предусматривается решение следующих задач:

- укрепление собственной финансовой базы;

- привлечение инвестиций в экономику поселения;

- обеспечение трудовых и социальных гарантий граждан;

- развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей преемственность всех уровней образования;

- улучшение охраны здоровья населения, формирования здорового образа жизни населения, развитие массовой физической культуры и спорта;

- повышения качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение норм оплаты жилья и коммунальных услуг при одновременном осуществлении мер социальной защиты малообеспеченных категорий граждан, путем предоставления им адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг;

- создание благоприятных условий для развития малого бизнеса обеспечивающего эффективную занятость населения;

- повышение уровня защиты окружающей среды за счет внедрения современных экологических безопасных технологий.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Торбаевсоке сельское поселение применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования – Торбаевское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2025 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

К ключевым из них относятся:

Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2015 г. – 1 ед./км; 2025 г. – 0 ед./км.

- Уровень потерь: 2015 г. – 40%; 2025 г. – 10%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2015 г. – 40%; 2025 г. – 5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2015 г. – 85%; 2025 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения сельского поселения;

- Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности

- Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир;

- Организовать службу по утеплению квартир.

Параметры качества обслуживания

- Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2015 г. – 0,9 ед./км; 2025 г. – 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2015 г. – 70%; 2025 г. – 45%.

- Уровень потерь воды: 2015 г. – 15%; 2025 г. – 8%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2015 г. – 15%; 2025 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

Водоотведение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2015 г. – 1 ед./км; 2025 г. – 0 ед./км.

- Износ системы водоотведения: 2015г. – 80%; 2025 г. – 50%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 3 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 95%.

Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

5.  Программа  инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлены в приложении.

6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Торбаевское  сельское поселение, бюджета Касимовского муниципального района, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы на 2015 - 2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

7. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуются администрацией муниципального образования – Торбаевское сельское  поселение, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования – Торбаевское сельское поселение.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования – Торбаевское сельское поселение.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Администрация Торбаевского сельского поселения Касимовского муниципального района в рамках настоящей Программы:

-  осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

-   формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

-   заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств.

Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов экономической, финансовой и бюджетной политики, в том числе:

- привлечение собственных средств участников Программы;

- средств частных инвесторов;

- различных форм государственной и муниципальной поддержки, в их числе:

прямое финансирование мероприятий из местного бюджета.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, продление срока ее реализации, а также  объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей.

## Приложение

## к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной

## инфраструктуры муниципального образования – Торбаевское сельское  поселение

## Касимовского муниципального района на 2015-2025 годы»

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним

## к программе  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования -

## Торбаевское сельское поселение на 2015 – 2025 годы»

- Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Протяжен ность сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.р./ед) | Прогноз затрат (млн. руб.) | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по этапам: |  |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020г. | 2021-2025г.г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реконструкция водопровода с.Кольдюки Изготовление проектно-сметной документации | 3,0 0,2 | 4,0 0,2 | 4,0 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 0,2 | Средства федерального бюджета РФ; Средства бюджета субъекта РФ; Средства местного бюджета |
| 2 | Строительство колодца д.Мотказино |  | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Средства бюджета субъекта РФ; Средства местного бюджета |
| 3 | Строительство колодца д.Рылово |  | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Средства бюджета субъекта РФ; Средства местного бюджета |
|  | Всего | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,4 |  |

2. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятий | Протяжен ность сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.р./ед) | Прогноз затрат (млн. руб.) | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по этапам: |  |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020г. | 2021-2025г.г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реконструкция канализации с.Кольдюки | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Средства федерального бюджета РФ; Средства бюджета субъекта РФ; Средства местного бюджета |
| 2 | Реконструкция канализации с.Торбаево | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | Средства федерального бюджета РФ; Средства бюджета субъекта РФ; Средства местного бюджета |
| 3 | Установка преобразователя частоты на эл. двигателе глубинного насоса на скважине по с.Кольдюки | - | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | Средства бюджета субъекта РФ; Средства местного бюджета |
|  | Всего | 4,0 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,3 |  |

- Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Протяжен ность сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.р./ед) | Прогноз затрат (млн. руб.) | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по этапам: |  |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020г. | 2021-2025г.г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Уличное освещение | 40,0 | 0,227 | 0,227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,227 | Средства бюджета субъекта РФ; Средства местного бюджета |
| 2 | Текущее содержание сетей уличного освещения |  | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | Средства бюджета субъекта РФ; Средства местного бюджета |
| 3 | Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие | 40,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | Средства бюджета субъекта РФ; Средства местного бюджета |
|  | Всего | 40,0 | 0,827 | 0,827 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,827 |  |