УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации муниципального образования Китовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области

Г лава  поселения                                                   Алешина В. В.

М.П.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2025 ГОДА

2016г.

Содержание.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ СХЕМЫ

1 .ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны.

1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

- Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

- Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

- Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

- Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

- Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

- Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

- Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

- Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления

коммунальных услуг.

- Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

- Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

- Описание территориальной структуры потребления воды.

- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учётом перспективного потребления.

- Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

- Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.

- Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

- Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- Технические обоснования основных мероприятий.

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

- Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

- Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

- Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных

башен.

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения.

- Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

- Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

- Показатели качества питьевой воды.

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

- Показатели качества обслуживания абонентов.

- Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

- Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

- Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

- ВОДООТВЕДЕНИЕ.

  - Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

    - Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на

территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

    - Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.

    - Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.

    - Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

    - Территории муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

    - Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

    - Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

    - Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.

  - Прогноз объема сточных вод.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

    - Структура централизованной системы водоотведения.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

    - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

    - Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

    - Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

    - Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

2.7.2Показатели качества обслуживания абонентов.

- Показатели качества очистки сточных вод.

- Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

- Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

- Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы - нет

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО Китовское сельское поселение Касимовского района Рязанской области на период до 2025 разработана на основании следующих документов:

- Технического задания, утвержденного главой администрации МО Китовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области;

- Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры МО Китовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области Российской Федерации на 2010-2025г.

и в соответствии с требованиями:

- Постановления №782 от 5 сентября 2015г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО Китовское сельское поселение.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (скважины), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

Финансирование мероприятий планируется производить за счет средств областного и местного бюджета и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МО Китовское сельское поселение расположено на территории Касимовского района Рязанской области с административным центром - с. Китово. На территории сельского поселения также расположены д. Кочемары, д. Китово, д. Урядино, п. Ленино, с. Лубяники, с. Чарус, д. Ламша, д. Дворики.

Численность населения 816 человек.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:

Схема водоснабжения МО Китовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на 2015 - 2025 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава администрации МО Китовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.

Местонахождение проекта: Россия, Рязанская область, Касимовский район, МО Китовское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановления №782 от 5 сентября 2015г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

Способ достижения цели:

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо и энергосберегающих технологий;

- установка измерительных приборов, приборов контроля учета воды на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

- установка приборов учета сточных вод;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2025 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2015-2018 годы:

- проект водоснабжения МО;

- реконструкция артезианских скважин для обеспечения водой поселения.

Второй этап строительства- 2018-2025 годы:

- строительство новых магистральных водоводов;

- строительство системы технического водоснабжения из поверхностных

источников;

- устроить пирсы для забора воды пожарными машинами на территории

сельского поселения в пределах территории населенного пункта;

- строительство очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 19150 тыс. руб., в том числе:

19150 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет:

- включения в программу «Чистая вода»;

- получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава администрации МО Китовское сельское поселение Касимовского муниципального  района Рязанской области.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий наэксплуатационные зоны.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение сельского поселения лежит на МУ МПЖКХ Гусь-ЖелезныйКасимовского района Рязанской области. Источником водоснабжения являются артезианские скважины. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных колонок;гидрантов; артезианских скважин - 4 шт.; водонапорных башен - 4 шт.; сети протяженностью 17,882 км.

    - Территории, не охваченные централизованными системами.

На данный момент в МО Китовское сельское поселение имеются территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения: п. Ленино, с. Чарус, д.Ламша, д. Дворики.

    - Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем

водоснабжения.

На территории МО Китовское сельское поселение находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением - д. Кочемары, с. Китово, д. Урядино, с. Лубяники, д. Китово. В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение сельского поселения лежит на МУ МПЖКХ Гусь-Железный.

- Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Состояние водопроводных сетей оценивается как удовлетворительное, износ составляет от 42% до 55%.

Характеристики источников представлены в табл. 1

Таблица 1

| № | Наименование оборудования | Характеристики | Состояние | Расход эл. энергии, кВт/ч за асход за 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина д. Кочемары | ЭЦВ 6х16х110 | Собственность МУ МПЖКХ Гусь-Железный | 27033 |
| 2 | Скважина с. Китово | ЭЦВ 6х16х140 | Собственность МУ МПЖКХ Гусь-Железный | 19409 |
| 3 | Скважина д. Урядино | ЭЦВ 6х10х110 | Собственность МУ МПЖКХ Гусь-Железный | 8719 |
| 4 | Скважина с. Лубяники | ЭЦВ 6х10х110 | Собственность МУ МПЖКХ Гусь-Железный | 6252 |

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды:

В МО Китовское сельское поселение очистные и подготовительные сооружения воды отсутствуют. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта поселения, соответствует по основным параметрам.

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Техническая характеристика насосов представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Марка насоса | Номин. Подача, м3/час | Номин. напор, м | Мощность э/дв, кВт | Оборот.двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диаметр | Длина |  |
| ЭЦВ 6х10х110 | 10 | 110 | 11 | 3000 | 144 | 1320 | 68 |

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Источником водоснабжения является подземные воды. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание гидрантов водозаборных колонок; артезианских скважин - 4 шт.; водонапорных башен - 4 шт.; сети протяженностью 17.882км.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта поселения, соответствует по основным параметрам.

Таблица 3читать в редакции

| Населённый пункт | Износ | Протяжённость сетей, км | Марка труб |
| --- | --- | --- | --- |
| Д. Кочемары | 55 | 3,352 | полиэтилен |
| С. Лубяники | 47 | 4,683 | полиэтилен |
| С. Китово | 55 | 3,956 | полиэтилен |
| Д. Урядино | 42 | 3,535 | полиэтилен |
| Д. Китово | 42 | 2,356 | полиэтилен |

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

Необходимо устроить пирсы для забора воды пожарными машинами на территории сельского поселения в пределах территории каждого населенного пункта из поверхностных источнников. Оснащенность приборами учета потребителей составляет 34%.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории МО Китовское сельское поселение отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

- Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

МО Китовское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

- Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой

водоснабжения.

Собственником водопроводных сетей, водозаборов, водонапорных башен в населенном пункте является МУ МПЖКХ Гусь - Железный Касимовского района Рязанской области по договору аренды.

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| № | Населённые пункты | Количество проживающего населения на 2015год. | Планируемое количество населения на 2025год | Заключено договоров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | чел | договоров |
| 1 | Д. Кочемары | 162 | 150 | 122 | 68 |
| 2 | С. Китово | 217 | 210 | 158 | 36 |
| 3 | С. Китово | 32 | 25 |  |  |
| 4 | Д. Урядино | 110 | 91 | 75 | 23 |
| 5 | п. Ленино | 3 | 1 |  |  |
| 6 | С. Лубяники | 255 | 244 | 121 | 43 |
| 7 | с. Чарус | 21 | 18 |  |  |
| 8 | Д. Ламша | 13 | 10 |  |  |
| 9 | Д. Дворики | 3 | 1 |  |  |
| Итого | 816 | 750 | 476 | 170 |

Динамика роста численности населения получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В качестве основного источника водоснабжения являются скважины. Возможным источником водоснабжения для технических нужд муниципального образования является вода поверхностных источников водоснабжения.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей достаточно.

При значительном увеличении роста населения, необходимо выполнить:

- гидрогеологические изыскания недр земли;

- введение в эксплуатацию новых скважин;

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощное.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при еёпроизводстве и транспортировке.

Баланс подачи и реализации воды на территории МО Китовское сельское поселение актуализирован см. изм.Таблицы.5.

Таблица 5

| 2015 |
| --- |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 27,46 |
| Потери воды, % | 5,58 |
| Вода, использованная потребителем, тыс.м3/в год | 21,88 |
| Население, тыс. м3/год | 20,68 |
| Объем реализации, тыс. м3/сут | 0,060 |
| Население, тыс. м3/сут | 0,042 |
| Полив, тыс. м3/сут | 0,04425 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО Китовское сельское поселение отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

    - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

водоснабжения.

На территории МО Китовское сельское поселение находится одна технологическая зона централизованного водоснабжения - д. Кочемары, с. Китово, д. Урядино, с. Лубяники, д. Китово. В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение сельского поселения лежит на МУ МПЖКХ Гусь - Железный Касимовского района Рязанской области.

Баланс подачи питьевой воды на территории МО Китовское сельское поселение см.изм табл. 6.

Таблица 6.

| Технологическая зона | Населенные пункты | Нормативное потребление тыс. м3 2015. |
| --- | --- | --- |
| МУ МПЖКХ Гусь-Железный | д. Кочемары | 5,61 |
|  | с. Китово, д.Китово | 7,26 |
|  | д.Урядино, | 3,45 |
|  | с. Лубяники | 5,56 |
|  | Итого | 21,88 |

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

| № п/п | Вид благоустройства | ед. изм. | норматив потребления | показатель | Годовое потребление, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, ваннами, унитазами | человек | 7,52 | 24 | 2 165,8 |
| 8 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, душем, унитазами | человек | 6,82 | 1 | 81,8 |
| 10 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, ваннами, без унитазов | человек | 6,86 |  | 0,0 |
| 12 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, душем, без унитазов | человек | 6,16 | 1 | 73,9 |
| 14 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, унитазами | человек | 3,82 | 1 | 45,8 |
| 16 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, без унитазов | человек | 3,16 |  | 0,0 |
| 18 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные ваннами, унитазами | человек | 4,37 |  | 0,0 |
| 19 | Жилые дома, с централизованными водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами, без унитазов | человек | 3,71 |  | 0,0 |
| 20 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные ваннами, без унитазов | человек | 3,71 |  | 0,0 |
| 21 | Жилые дома, с централизованными водопроводом и канализацией, оборудованные унитазами | человек | 3,82 |  | 0,0 |
| 24 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, без унитазов | человек | 3,16 | 90 | 3 412,8 |
| 25 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, без канализации и выгребной ямы | человек | 2,76 | 44 | 1 457,3 |
| 26 | Жилые дома с использованием уличных водоразборных колонок | человек | 1,56 | 57 | 1 067,0 |
|  | ИТОГО: |  | Х | 218 | 8 304,5 |
| Показания по индивидуальным приборам учета | человек | Х | 351 | Х |
|  | куб.м в год | Х | 20 | 7 063,9 |
| ИТОГО в жилом помещении: | куб.м в год | Х | Х | 15 368,4 |
| Жилые многоквартирные дома не оборудованные общедомовыми приборами учета | кв.м общедомовой площади | 0,043 | 0 | 0,0 |
| Жилые частные и многоквартирные дома оборудованные общедомовыми приборами учета | количество домов | Х |  | Х |
|  | куб.м в год | Х |  | 0,0 |
| ИТОГО на общедомовые нужды: | куб.м в год | Х | Х | 0,0 |
| Потребление коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек | куб.м в год | Х | Х | 5 310,0 |
| ИТОГО ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК (НАСЕЛЕНИЕ): | тыс. куб.м в год | Х | Х | 21,88 |
| Китовская СОШ | 49 | 0,018 | 0,882 |  |
| Китовский ДК | 6 | 0,012 | 0,072 |  |
| Здание конторы ООО «Возрождение» | 8 | 0,012 | 0,096 |  |
| Мастерские ООО «Возрождение» | 15 | 0,036 | 0,54 |  |
| ФАП с. Китово | 4 | 0,012 | 0,048 |  |
| Почта с. Китово | 2 | 0,012 | 0,024 |  |
| Здание администрации с. Китово | 6 | 0,012 | 0,072 |  |
| Магазин «Продукты» с. Китово | 2 | 0,012 | 0,024 |  |
| Здание пожарного ДЕПО с. Лубяники | 3 | 0,012 | 0,036 |  |

- Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление населения составляет 57 м3/сут за 2015 год.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:читать в редакции ГУ РЭК Рязанской области от 18.04.2015 N 32

-  жилой застройки с уличными колонками -51,6 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой –103,95 л/чел. в сутки;

- жилая застройка со всеми удобствами –247,37 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 7.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно - коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения - 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 36 л на одного человека в смену. Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского

поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении -3. Расход воды на пожаротушение принимается из расчета 10 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Статистические данные о фактическом потреблении воды приведены в читать в редакции:

| Потребление воды | 2012 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | - | 15,28 |
| Максимальное суточное потребление воды,сучётоом полива м3/сут | - | 33,33 |

Таблица 8

1.3.5Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в МО Китовское сельское поселение зарегистрировано 476 потребителей воды, счетчики учета воды установлены у 34% абонентов. На конец расчетного периода планируется 100% установка населением коммерческих приборовучета воды.

1.3.6Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

водоснабжения поселения.

Таблица 9

| 2015г. |
| --- |
| Установленная мощность источников водоснабжения | 960м3/сут |
| Нормативное потребление (среднесуточное) | 33,33 м3/сут |
| Нормативное потребление (максимально суточное) | 33,33 м3/сут |
| Резерв/дефицит | +926,67м3/сут |

1.3.7Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных

сценариев развития поселения.

Таблица 10

|  | 2025 |
| --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут | Планируемое потребление (среднесуточное) м3/сут | Планируемое потребление (максимальное суточное) м3/сут | Резерв/ дефицит м3/сут |
| Горячей | - | - | - | - |
| Питьевой | 960 | 15,28 | 33,33 | +926,67 |
| Технической | - | - | - | - |

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в МО Китовское сельское поселение отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Потребление воды |
| --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | За 2015 г., тыс. м3/год | Нормативное, тыс. м3/сут | Нормативное макс, тыс. м3/сут | Годовое, тыс. м3/год | Нормативное, тыс. м3/сут | Нормативное макс, тыс. м3/сут |
| Питьевая | 21,88 | 0,01528 | 0,033 | 21,88 | 0,01528 | 0,033 |

- Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории МО Китовское сельское поселение находится одна технологическая зона централизованного водоснабжения - с. Китово, д. Кочемары, с. Лубяники, д. Урядино, д. Китово. В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение сельского поселения лежит на МУ МПЖКХ Гусь - Железный Касимовского района Рязанской области.

Состояние водопроводных сетей оценивается как удовлетворительное, износ составляет 42-55%.

- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного

потребления.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец2015г.

Таблица 12.

| № п/п | Вид благоустройства | ед. изм. | норматив потребления | показатель | 2015г. Годовое потребление, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, ваннами, унитазами | чел. | 7,52 | 24 | 2 165,8 |
| 8 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, душем, унитазами | чел. | 6,82 | 1 | 81,8 |
| 10 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, ваннами, без унитазов | чел. | 6,86 |  | 0,0 |
| 12 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, душем, без унитазов | чел. | 6,16 | 1 | 73,9 |
| 14 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, унитазами | чел. | 3,82 | 1 | 45,8 |
| 16 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, без унитазов | чел. | 3,16 |  | 0,0 |
| 18 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные ваннами, унитазами | чел. | 4,37 |  | 0,0 |
| 19 | Жилые дома, с централизованными водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами, без унитазов | чел. | 3,71 |  | 0,0 |
| 20 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные ваннами, без унитазов | чел. | 3,71 |  | 0,0 |
| 21 | Жилые дома, с централизованными водопроводом и канализацией, оборудованные унитазами | чел. | 3,82 |  | 0,0 |
| 24 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, без унитазов | чел. | 3,16 | 90 | 3 412,8 |
| 25 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, без канализации и выгребной ямы | чел. | 2,76 | 44 | 1 457,3 |
| 26 | Жилые дома с использованием уличных водоразборных колонок | чел. | 1,56 | 57 | 1 067,0 |
|  | ИТОГО: |  | Х | 218 | 8 304,5 |
| Показания по индивидуальным приборам учета | человек | Х | 351 | Х |
|  | куб.м в год | Х | 7063,9452 | 7 063,9 |
| ИТОГО в жилом помещении: | куб.м в год | Х | Х | 15 368,4 |
| Жилые многоквартирные дома не оборудованные общедомовыми приборами учета | кв.м общедомовой площади | 0,043 | 0 | 0,0 |
| Жилые частные и многоквартирные дома оборудованные общедомовыми приборами учета | количество домов | Х |  | Х |
|  | куб.м в год | Х |  | 0,0 |
| ИТОГО на общедомовые нужды: | куб.м в год | Х | Х | 0,0 |
| Потребление коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек | куб.м в год | Х | Х | 5 310,0 |
| ИТОГО ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК (НАСЕЛЕНИЕ): | тыс. куб.м в год | Х | Х | 20,68 |
| Бюджетные потребители | тыс. куб.м в год | Х | Х | 1,2 |
| ИТОГО ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК | тыс. куб.м в год | Х | Х | 21,88 |

| Расчет полезного отпуска по холодному водоснабжению в 2025 году |
| --- |
| № п/п | Вид благоустройства | ед. изм. | норматив потребления | показатель | 2025 Годовое потребление, куб.м |
| 6 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, ваннами, унитазами | человек | 7,52 | 569 | 51 346,6 |
| 8 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, душем, унитазами | человек | 6,82 |  | 0,0 |
| 10 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, ваннами, без унитазов | человек | 6,86 |  | 0,0 |
| 12 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, душем, без унитазов | человек | 6,16 |  | 0,0 |
| 14 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, унитазами | человек | 3,82 |  | 0,0 |
| 16 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные водонагревателями различного типа, без унитазов | человек | 3,16 |  | 0,0 |
| 18 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные ваннами, унитазами | человек | 4,37 |  | 0,0 |
| 19 | Жилые дома, с централизованными водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами, без унитазов | человек | 3,71 |  | 0,0 |
| 20 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, оборудованные ваннами, без унитазов | человек | 3,71 |  | 0,0 |
| 21 | Жилые дома, с централизованными водопроводом и канализацией, оборудованные унитазами | человек | 3,82 |  | 0,0 |
| 24 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, выгребной ямой, без унитазов | человек | 3,16 |  | 0,0 |
| 25 | Жилые дома, с централизованным водопроводом, без канализации и выгребной ямы | человек | 2,76 |  | 0,0 |
| 26 | Жилые дома с использованием уличных водоразборных колонок | человек | 1,56 |  | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | Х | 569 |  |
| Показания по индивидуальным приборам учета | человек | Х | 569 | Х |
|  | куб.м в год | Х | 2,251 | 15 368,4 |
| ИТОГО в жилом помещении: | куб.м в год | Х | Х | 15 368,4 |
| Жилые многоквартирные дома не оборудованные общедомовыми приборами учета | кв.м общедомовой площади | 0,043 | 0 | 0,0 |
| Жилые частные и многоквартирные дома оборудованные общедомовыми приборами учета | количество домов | Х |  | Х |
|  | куб.м в год | Х |  | 0,0 |
| ИТОГО на общедомовые нужды: | куб.м в год | Х | Х | 0,0 |
| Потребление коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек | куб.м в год | Х | Х | 5 310,0 |
| ИТОГО ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК (НАСЕЛЕНИЕ): | тыс. куб.м в год | Х | Х | 20,68 |
| Бюджетные потребители | тыс. куб.м в год | Х | Х | 1,2 |
| ИТОГО ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК | тыс. куб.м в год | Х | Х | 21,88 |

- Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её

транспортировке.

Таблица 14

Потери в сетях

|  | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое, тыс.м3 | Суточное,.м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Суточное,.м3/сут |
| Фактические потери | 5,576 | 15,28 | 5,576 | 15,28 |

Таблица 15. Перспективный баланс водоснабжения МО (м3/сут)

| Группы потребителей | Количествопотребителей | Нормативный расход м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Норма м3/чел. в сут | Итого м3/сут |
| Население (Жилых зданий): |  |  |  |
| - жилая застройка |  | 0,0996 | 56,65 |
| ИТОГО: |  | 0,0996 | 56,65 |
| Объекты общественно-делового назначения: |  |  |  |
| ФАП д. Кочемары |  |  |  |
| Китовская СОШ |  |  |  |
| Китовское ДК |  |  |  |
| ФАП с. Китово |  | 4,3478 | 3,29 |
| Почта с. Китово |  |  |  |
| Здание администрации с. Китово |  |  |  |
| Здание пожарного ДЕПО с. Лубяники |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 59,94 |
| Промышленные и иные объекты: |  |  |  |
| Здание конторы ООО «Возрождение» |  |  |  |
| Мастерские ООО «Возрождение» |  |  |  |
| Магазин «Продукты» с. Китово |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Прочие расходы: |  |  |  |
| Неучтенные расходы |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| Итого максимальное суточное м3/сут |  |  | 59,94 |

- Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс

по группам абонентов.

- Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 16.

|  | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- |
|  | Существующая мощность м3/сут | Годовое тыс. м3 | Суточное м3/сут | Макс. суточное м3/сут | Требуемая мощность м3/сут |
| питьевая: | 960 | 350,40 | 960 | 33 | 40 |

- Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей

организации.

Функции гарантирующей организации выполняет МУ МПЖКХ Гусь-ЖелезныйКасимовского района Рязанской области.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения.

- Реконструкция централизованной сети водоводов и водоснабжающего оборудования, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения;

- Строительство заграждающих конструкций, для обеспечения зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84. и СанПиН 2.1.41110-02;

- Строительство системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

- Установка измерительных приборов, приборов контроля учета воды на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с

разбивкой по годам.

- 2015-2021 гг. - строительство системы технического водоснабжения из поверхностных источников, строительство пирсов для забора воды пожарными машинами на территории сельского в пределах территории населенного пункта;

- 2015-2025 гг. - реконструкция водоводов для бесперебойного обеспечения водой поселения;

- 2018-2025гг - строительство станции водоподготовки на водозаборах.

- Технические обоснования основных мероприятий.

А) Реконструкция водопроводных сетей:

- в связи с износом водопроводных сетей;

- для обеспечения 100% населения питьевой водой;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Б) Строительство станции водоподготовки необходимо:

- для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу

из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент в МО Китовское сельское поселение осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

- Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В МО Китовское сельское поселение отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется организовать работу диспетчерской службы.

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета иих применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в МО Китовское сельское поселение зарегистрировано 476 потребителей воды, счетчики учета воды установлены у 61,69%абонентов. К 2025 году планируется установить 100% приборов учета воды.

- Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территориипоселения.

Схема водоснабжения МО Китовское сельское поселение в электронном варианте прилагается.

- Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных

башен.

Необходимо провести проектные работы на территории сельского поселения. После этого можно будет определить место установки насосных станций и водонапорных башен.

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованных системхолодного водоснабжения.

Планируемые зоны водоснабжения останутся неизменными, так строительство централизованной системы водоснабжения в таких населенных пунктах, как п. Ленино, с. Чарус, д. Ламша, д. Дворики не рационально.

- Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения МО Китовское сельское поселение в электронном варианте прилагается.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

2200 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

400 тыс. руб. - устройство элементов защиты в условиях ЧС;

1800 тыс. руб. - затраты на неучтенные и дополнительные работы;

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

- Показатели качества питьевой воды.

Для доведения качества питьевой воды по всем нормируемым показателям планируется оснастить системы водоснабжением водоподготовительным современным оборудованием.

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Снабжающая организация МУ МПЖКХ Гусь-ЖелезныйКасимовского района Рязанской области должна вести журнал аварийных ситуаций на предприятии регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области. Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

- Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- подключение новых абонентов;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

- Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За время эксплуатации водопроводные сети подверглись износу и требуют ремонта, реконструкции и замены. Участились разрушения труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб подверглась коррозии. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На данный момент в МО Китовское сельское поселение зарегистрировано 476 потребителей воды, счетчики учета воды установлены у 61,69%  абонентов.

На конец расчетного периода планируется 100% установка:

    - населением коммерческих приборов учета воды;

    - установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях;

    - замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

- Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и

их эффективности - улучшение качества воды.

Реконструкция и строительство водопроводных сетей и водоснабжающего оборудования, необходима:

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода на период 2025г;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

- Иные показатели, установленые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального

хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем

водоснабжения.

В МО Китовское сельское поселение бесхозные объекты централизованного водоснабжения не выявлены.