Несекретно

инв. № 975 НС

экз.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ –

ГОРОД КАСИМОВ»

ТОМ I

положения о территориальном планировании

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Генеральный директор института	Ю.А. Перелыгин

Руководитель проекта	Е.Ю. Сарыкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2012

### Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Инв. № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования территории | НС | 971 | 1 |
| 2 | Историко-архитектурный опорный план | НС | 1276 | 1 |
| 3 | Схема ограничений | НС | 1066 | 1 |
| 4 | Схема границ функциональных зон | НС | 1067 | 1 |
| 5 | Схема границ зон панируемого размещения объектов капитального строительства (Основной чертеж) | НС | 972 | 1 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | НС | 973 | 1 |
| 7 | Схема развития транспортной инфраструктуры и объектов социального и культурно-бытового обслуживания | НС | 974 | 1 |
| 8 | Схема энергоснабжения | НС | 1068 | 1 |
| 9 | Схема водоснабжения | НС | 1069 | 1 |
| 10 | Схема водоотведения | НС | 1070 | 1 |
| 11 | Схема инженерной подготовки территории | НС | 1195 | 1 |
| 12 | Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 732 | 1 |
| 13 | Схема границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | НС | 734 | 1 |
| 14 | Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Городской округ-город Касимов» Том II | НС | 1231 | 1 |
| 15 | Пояснительная записка «Положения о территориальном планировании генерального плана МО "Городской округ - город Касимов» Том I | НС | 975 | 1 |
| 16 | Пояснительная записка «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» Том III | ДСП | 1277 | 1 |
| 17 | Электронные носители информации (текстовые и графические материалы) | ДСП | 380-к | 1 |
| 18 | Электронные носители информации (текстовые и графические материалы) | НС | 381-к | 1 |

##### Оглавление

Состав проектных материалов	3

Общие положения	5

1 Цели и задачи территориального планирования	6

2 Мероприятия по территориальному планированию округа и последовательность их выполнения	7

2.1 Мероприятия по развитию промышленного потенциала	7

2.2 Мероприятия по увеличению жилищного фонда, улучшению условий проживания	7

2.3 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования	8

2.4 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения	8

2.5 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры и спорта	9

2.6 Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	9

2.6.1 Развитие внешнего транспорта	9

2.6.2 Развитие внутреннего водного транспорта	10

2.6.3 Развитие улично-дорожной сети	10

2.6.4 Развитие общественного транспорта	11

2.6.5 Развитие индивидуального транспорта	12

2.6.6 Развитие объектов обслуживания транспорта	12

2.7 Мероприятия по развитию систем и сооружений энергоснабжения	13

2.7.1 Развитие электроснабжения	13

2.7.2 Развитие теплоснабжения и газоснабжения	13

2.8 Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения	14

2.9 Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения	15

2.10 Мероприятия по развитию систем дождевой канализации и благоустройству	16

2.11 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	16

2.11.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха и улучшению санитарного состояния атмосферного воздуха населенных мест	16

2.11.2 Мероприятия по охране водных объектов	18

2.11.3 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления	19

# Общие положения

Генеральный план МО «Городcкой округ – город Касимов» разработан коллективом ООО «Институт «Ленгипрогор» по заказу Администрации МО «Городской округ – город Касимов» и Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области в соответствии с положениями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. № 190-ФЗ) и является документом территориального планирования городского округа.

Настоящему проекту предшествовал генеральный план города Касимов, разработанный проектным институтом «Гипрогор» (Москва) в 1977 году.

В рамках разработки проекта проведен сценарный анализ социально-экономического развития МО «Городской округ – город Касимов», выявлены планировочные ограничения его развития, после чего даны предложения по планировочному развитию, улучшению транспортной и инженерной инфраструктуры городского округа, охране окружающей среды.

В состав представляемых материалов входят положения о территориальном планировании генерального плана МО «Городской округ – город Касимов» и соответствующие карты (схемы).

Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:2000. Графические материалы проекта представлены в масштабе 1:5000.

Основные этапы проектирования:

первая очередь – 2020 год;

расчетный срок – 2030 год.

# Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Применительно к территории МО «Городской округ – город Касимов» и тематике выполняемой работы целью территориального планирования является определение исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов территорий под развитие жилищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, резервирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения при условии создания комфортной среды жизнедеятельности с сохранением исторической среды и бережным отношением к объектам историко-культурного наследия. В целях обеспечения устойчивого развития МО «Городской округ - город Касимов» обязательным является проработка вопросов формирования природно-экологического каркаса территории, охраны окружающей среды.

Основные задачи проекта генерального плана МО «Городской округ - город Касимов»:

1. Анализ состояния территории МО «Городской округ – город Касимов», выявление проблем развития территории

2. Проработка вариантов развития территории МО «Городской округ – город Касимов» и ограничений ее развития

3. Определение основных направлений комплексного развития территории городского округа

4. Разработка предложений по территориальному планированию и обоснование их состоятельности

5. Совершенствование архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории округа

6. Совершенствование и развитие инженерной, транспортной, социальной, культурной и бытовой инфраструктуры округа

7. Разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного уровня и резервированию земель под размещение указанных объектов.

# Мероприятия по территориальному планированию округа и последовательность их выполнения

## Мероприятия по развитию промышленного потенциала

Таблица №1

| №п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение проекта создания и развития индустриального парка на базе площадки ОАО «Касимовхолод» и прилегающих территорий. | первая очередь |
| 2 | Интенсивное развитие ОАО «ПЗЦМ» с привлечением всех видов финансирования для закрепления статуса завода как основного перерабатывающего предприятия Центрального региона в области драгоценных металлов | первая очередь |
| 3 | Интенсивное развитие ООО «Кондитерская фабрика ВК» на новой производственной площадке | первая очередь |
| 4 | Вынос из центральных районов города следующих предприятий: ОАО «Касимовмясо», ООО «ЛВЗ Касимовский» с последующим редевелопментом освободившихся территорий под общественно-деловую и жилую функции. | первая очередь |
| 5 | Модернизация сооружений локаторной станции для сокращения санитарно-защитной зоны | первая очередь |

## Мероприятия по увеличению жилищного фонда, улучшению условий проживания

Таблица №2

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Жилое строительство | 142,1 тысячи квадратных метров | 178 тысяч квадратных метров |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования

Таблица №3

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Строительство детских садов | Строительство 1 детского сада на 100 мест в районе «Загородная» 1 детского сада в районе «Сиверка» на 170 мест 1 детского сада на 100 мест в районе «Аэродром» | Строительство 1 детского сада в районе «Загородная» на 150 мест Строительство 1 детского сада на 150 мест в районе «Аэродром» |
| 2. | Строительство школ | Строительство школы в районе «Загородная» на 350 мест, в районе «Сиверка» на 300 мест Расширение школы в районе «50 лет СССР» на 400 мест Строительство школы в районе «Аэродром» на 450 мест | - |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения

Таблица №4

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Расширение больницы | Расширение площади для бытового обслуживания деятельности больницы (прачечные, гаражи) порядка 200-250 м2 на территории ЦРБ Строительство родильного отделения на 40 коек | - |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры и спорта

Таблица №5

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Развитие клубной инфраструктуры | Реконструкция существующего Дворца Культуры Строительство 2 культурно-досуговых центров с библиотеками в районах «Аэродром», «Сиверка» | - |
| 2. | Строительство спортивной инфраструктуры | Строительство 3 многофункциональных спортивных центров с бассейном в районах «Аэродром», «50 лет СССР», «Приокский» Строительство крытой ледовой арены в районе «50 лет СССР» | Строительство 1 многофункционального спортивного центра с бассейном в районе «Сиверка» |

## Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

### Развитие внешнего транспорта

Таблица №6

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги Касимов – Щербатовка и продление ее до п.Нарма | реконструкция | первая очередь |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов | реконструкция | первая очередь |
| 3. | Развитие сервисного обслуживания транзитного транспорта на автомобильных дорогах, проходящих через г.Касимов | новое строительство | первая очередь |
| 4. | Повышение качества пассажирского автотранспортного обслуживания на связях с г.Москва и г.Сасово | организационные мероприятия | первая очередь |
| 5. | Увеличение количества подвижного состава на направлениях Касимов – Елатьма, Касимов – Гусь – Железный, замена устаревшего подвижного состава на более новые модели | организационные мероприятия | первая очередь, расчетный срок |

### Развитие внутреннего водного транспорта

Таблица № 7

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновления парка пассажирских судов | организационные мероприятия | первая очередь, расчетный срок |
| 2. | Организация стоянок и заправок для маломерного флота | строительство | первая очередь |

### Развитие улично-дорожной сети

Таблица № 8

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство магистральной улицы районного значения на вновь осваиваемых территориях в северо-западной части города с выходом на ул.Северная | новое строительство | первая очередь |
| 2. | Реконструкция улиц, подверженных значительному износу и размыву дорожного полотна: ул.Сверлова, ул.Дзержинского, ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Московская, ул.Рабочая, ул.Крылова, ул.Карла Маркса, ул.Федоровой, ул.Начальная, 2-й и 3-й Лесной пер., пер.Свердлова, ул.Воровского, ул.Рязанский спуск, ул.Советская, пл.Соборная, ул.Набережная | реконструкция | первая очередь |
| 3. | Строительство улиц местного значения и улиц в формируемой жилой застройке | новое строительство | первая очередь |
| 4. | Продление ул.Набережной до ул.Садовая с выходом на Октябрьскую улицу | новое строительство | первая очередь |
| 5. | Строительство улиц вдоль оврагов | новое строительство | первая очередь |
| 6. | Проведение планово-предупредительного ремонта мостовых сооружений, расположенных на территории города | реконструкция | первая очередь |
| 7. | Проведение капитального ремонта моста через р.Бабенка | реконструкция | первая очередь |
| 8. | Строительство пешеходных мостов через овраги | новое строительство | первая очередь |
| 9. | Строительство дороги в восточной части города для пропуска грузового автотранспорта | новое строительство | расчетный срок |
| 10. | Организация пешеходных зон: ул.Набережная, ул.Татарская (от ул.Набережной до ул.Ленина), ул.Губарева, формируемые пешеходные дорожки вдоль оврагов | новое строительство, реконструкция | первая очередь, расчетный срок |
| 11. | Устройство тротуаров на всех улицах города | новое строительство | первая очередь, расчетный срок |
| 12. | Устройство новых светофорных объектов, улучшение качества регулирования дорожного движения | новое строительство | первая очередь, расчетный срок |

### Развитие общественного транспорта

Таблица № 9

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация автобусного сообщения по ул.Индустриальная, ул.Володарского, в районе «Аэродром» | организационные мероприятия | первая очередь |
| 2. | Размещение проектируемых остановочных узлов с учетом пешеходной доступности 400 м | организационные мероприятия, строительство | первая очередь расчетный срок |

### Развитие индивидуального транспорта

Таблица № 10

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство механизированных стоянок в центральной части города и встроенных, пристроенных или встроенно-пристроенных гаражей в новой формируемой жилой застройке в северной части города | новое строительство | на протяжении всего срока действия генплана по мере роста машинопарка |

### Развитие объектов обслуживания транспорта

Таблица № 11

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство автозаправочных станций на ул.Загородная, в районе «Приокский» | новое строительство | первая очередь |
| 2. | Строительство автогазозаправочной станции на ул.Северная | новое строительство | первая очередь |
| 3. | Строительство автогазозаправочной станции в районе «Приокский» | новое строительство | расчетный срок |
| 4. | Строительство станций технического обслуживания на 10-15 постов в комплексе с проектируемыми и существующими автозаправочными станциями на ул.Северная, ул.Загородная, в планировочном районе Приокский | новое строительство | первая очередь |
| 5. | Строительство станций технического обслуживания на 15 постов на ул.Индустриальная | новое строительство | расчетный срок |

## Мероприятия по развитию систем и сооружений энергоснабжения

### Развитие электроснабжения

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ЦРП в центральной части города и подключение ее к шинам 10 кВ ГТС, а так же строительство ряда ТП в районах нового жилого строительства; | новое строительство | первая очередь |
| 2. | Реконструкция уличного освещения | реконструкция | первая очередь |
| 3. | Постепенная реконструкция всей распределительной сети 10 кВ с заменой изношенного оборудования. | реконструкция | расчетный срок |

### Развитие теплоснабжения и газоснабжения

Таблицы №12

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство котельной на 25 Гкал/час в районе «Загородная» | новое строительство | первая очередь |
| 2. | Дополнительная установка теплового оборудования на новой ГТС суммарной тепловой мощностью 100 Гкал/час (при необходимости) | реконструкция | первая очередь |
| 3. | Строительство котельной на 15 Гкал/час в районе «Приокский» | новое строительство | первая очередь |
| 4. | Реконструкция ряда котельных с тепловые пункты и включение в единую систему с ГТС | реконструкция | первая очередь |
| 5. | Разработать единую схему газоснабжения города с учетом новой застройки, произвести замену изношенных теплосетей с увеличением диаметров труб и использованием современных теплоизоляционных материалов | реконструкция | первая очередь |
| 6. | Строительство распределительных сетей и ГРП для газификации новых потребителей жилого фонда | новое строительство | в соответствии с очередностью застройки |
| 7. | Закольцовка сетей газоснабжения левобережной части города с районом «Приокский» | новое строительство | расчетный срок |

## Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения

Таблица №13

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы водоснабжения города специализированной организацией с обязательным гидравлическим расчетом всей водопроводной сети с учетом строительства в новых районах. | первая очередь |
| 2. | Проведение мероприятий по интенсификации работы водозабора микрорайона Лесок. | первая очередь |
| 3. | Строительство резервных водозаборных скважин на площадке правобережной части города | первая очередь |
| 4. | Прокладка водопроводных сетей в районах города, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства. Реконструкция существующих водопроводных сетей. | первая очередь |
| 5. | Строительство двух резервуаров на территории левобережных районов и одного резервуара или водонапорной башни на территории правобережных районов | первая очередь |
| 6. | Разработка проектов ЗСО для всех водозаборов хозяйственно-питьевого назначения | первая очередь |
| 7. | Прокладка водопроводных сетей в районах города, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства | расчетный срок |
| 8. | Реконструкция существующих водопроводных сетей | расчетный срок |

## Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения

Таблица №14

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы водоотведения города специализированной организацией с проведением гидравлического расчета сети с учетом проектируемой застройки | первая очередь |
| 2. | Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки | первая очередь |
| 3. | Реконструкция существующих КНС | первая очередь |
| 4. | Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории | первая очередь |
| 5. | Строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод | первая очередь |
| 6. | Строительство глубоководного рассеивающего выпуска в реку Ока от городских очистных сооружений | первая очередь |
| 7. | Капитальный ремонт существующих городских очистных сооружений | первая очередь |
| 8. | Строительство блока доочистки сточных вод на существующих очистных сооружениях | первая очередь |
| 9. | Реконструкция иловых карт, очистных сооружений города, устройство песковых площадок | первая очередь |
| 10. | Организация системы сушки для сжижения выпущенных осадков | первая очередь |
| 11. | Реконструкция очистных сооружений в районе «Сиверка» | расчетный срок |
| 12. | Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки | расчетный срок |
| 13. | Реконструкция существующих КНС | расчетный срок |
| 14. | Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории с учетом приема сточных вод с территории сопредельных муниципальных образований | расчетный срок |
| 15. | Строительство новых КНС | расчетный срок |
| 16. | Строительство глубоководного рассеивающего выпуска в реку Ока от очистных сооружений ОАО «ПЗЦМ» | расчетный срок |
| 17. | Строительство цеха по сжиганию высушенного осадка на площадке существующих очистных сооружений | расчетный срок |
| 18. | Реконструкция иловых карт | расчетный срок |

## Мероприятия по развитию систем дождевой канализации и благоустройству

Таблица №15

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка сетей закрытой ливневой канализации, устройство дождеприемных колодцев, реконструкция и строительство ливневой канализации в существующей застройке (ул.Советская, пл.Соборная, ул.Рязанский спуск, ул.Кокорева, ул. 50 лет СССР, ул.Восточная) | в соответствии с очередностью застройки |
| 2. | Устройство открытых водостоков (лотков, канав) | в соответствии с очередностью застройки |
| 3. | Строительство насосных станций | первая очередь |
| 4. | Строительство очистных сооружений ливневой канализации | первая очередь |
| 5. | Организация места отдыха (парки, скверы, пляжи) | первая очередь |
| 6. | Локальная подсыпка территории | в соответствии с очередностью застройки |
| 7. | Благоустройство оврагов и крутых склонов | первая очередь |
| 8. | Благоустройство русел водотоков | в соответствии с очередностью освоения |
| 9. | Благоустройство водоемов | первая очередь |

## Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха и улучшению санитарного состояния атмосферного воздуха населенных мест

Таблица №16

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие научно-обоснованной системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях | первая очередь |
| 2. | Организация стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха в городе в селитебной зоне и на автомагистралях согласно нормативам | первая очередь |
| 3. | Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников | первая очередь |
| 4. | Разработка сводного тома ПДВ для города Касимова | первая очередь |
| 5. | Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий |  |
| 6. | Озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами (предполагаемый породный состав: хвойные и лиственные породы с густой и плотной кроной, например, ель, липа, клен, береза, тополь, сирень и др.) | первая очередь |
| 7. | Организация контроля за автомобильным парком на предмет соблюдения нормативов выбросов ЕВРО-2, с постепенным переходов на нормативы ЕВРО-5 к 2014 году | первая очередь |
| 8. | Улучшение качества дорожного покрытия | первая очередь |
| 9. | Улучшение качества регулирования дорожного движения | первая очередь |
| 10. | Улучшение технического состояния парка автотранспортных средств | первая очередь |
| 11. | Организация контроля выбросов судов во время стоянки у причала | первая очередь |
| 12. | Для всех промышленных объектов разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации на основании расчетов предполагаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия | первая очередь |
| 13. | Озеленение санитарно-защитных зон: Для предприятий 4-5 класса – не менее 60 % площади; Для предприятий 2-3 класса – не менее 50 % площади. | первая очередь |
| 14. | Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу путем внедрения экологически безопасных технологий Совершенствование технического оборудования предприятий и оснащение всех источников выбросов пылегазоочистными установками | первая очередь |
| 15. | Установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения | первая очередь |
| 16. | Обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | первая очередь |
| 17. | Организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах промышленных объектов | первая очередь |
| 18. | Для групп промышленных предприятий необходимо разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (п.2.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | первая очередь |
| 19. | Соблюдение размеров и регламентов санитарно-защитных зон, согласно требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 20. | Предусмотреть озеленение территории СЗЗ существующих и проектируемых объектов | первая очередь |
| 21. | Соблюдение санитарных разрывов от магистралей | первая очередь |

### Мероприятия по охране водных объектов

Таблица №17

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сохранение сложившейся системы водоснабжения с перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены | расчетный срок |
| 2. | В районах новой жилой застройки проектируется прокладка новых водопроводных сетей с подключением к существующим городским водопроводным сетям | расчетный срок |
| 3. | Системы водного хозяйства промышленных предприятий должны быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом | расчетный срок |
| 4. | Организация зон санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения | расчетный срок |
| 5. | Развитие нормативно – правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды | расчетный срок |
| 6. | Обеспечение эффективного функционирования систем очистки и обеззараживания питьевой воды | расчетный срок |
| 7. | Внедрение в практику хозяйственно-питьевого водоснабжение систем местной водоочистки | расчетный срок |
| 8. | Дальнейшее развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков, особенно на предприятиях энергетики | расчетный срок |
| 9. | Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос | расчетный срок |
| 10. | Ликвидация несанкционированных свалок | первая очередь |
| 11. | Создание водохозяйственного и экологического мониторинга поверхностных и подземных вод, включающих создание системы мониторинга окружающей среды и развитие геоинформационной системы | первая очередь |

### Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Таблица №18

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение «Генеральной схемы санитарной очистки г. Касимов, которая должна обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88) | первая очередь |
| 2. | Разработка муниципальной целевой программы в сфере сбора отходов и санитарной очистки территории | первая очередь |
| 3. | Организация селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов; | первая очередь |
| 4. | Строительство нового полигона ТБО, под который уже выделен участок площадью 11 га, расположенный рядом с существующей свалкой. На полигоне ТБО необходима организация системы мониторинга за состоянием окружающей среды | первая очередь |
| 5. | Строительство завода по переработке мусора на существующей площадке полигона ТБО | первая очередь |
| 6. | Рекультивация существующей городской свалки ТБО и всех несанкционированных свалок, сконцентрированных в живописных местах - оврагах города. | первая очередь |
| 7. | Организация регулярного вывоза отходов от населения (прямо к месту захоронения или на станцию перегруза и обработки отходов) | первая очередь |
| 8. | Приобретение для вывоза отходов автомобильных контейнеропогрузчиков и большегрузных мусоровозов. Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз; | первая очередь |
| 9. | Предприятиям выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов | первая очередь |
| 10. | Заключение всеми предприятиями договоров на вывоз отходов и сдачу их на переработку | первая очередь |
| 11. | Хранение отходов предприятий предусматривается осуществлять в специально отведенных местах в герметичных контейнерах | первая очередь |
| 12. | Внедрение на предприятиях малоотходных технологий и технологий комплексного использования сырья | первая очередь |
| 13. | Организация вывоза отсортированных отходов на вторичное использование их на промышленных предприятиях области. | первая очередь |
| 14. | Уборка территории с усовершенствованных покрытий в зимнее и летнее время, по планово-регулярной системе в течение всего года. | первая очередь |
| 15. | Проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления | первая очередь |

### Мероприятия по организации охраны и рационального использования историко-культурного наследия

Таблица №19

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выявление на территории муниципального образования – городской округ город Касимов объектов культурного наследия | первая очередь |
| 2. | Регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | первая очередь |
| 3. | Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования – городской округ город Касимов | первая очередь |
| 4. | Разработка и утверждение зон охраны объектов культурного наследия | первая очередь |
| 5. | Подготовка, утверждение и внесение в документы территориального планирования градостроительных регламентов и режимов использования территорий в пределах зон охраны объектов культурного наследия | первая очередь |
| 6. | Разработка концепций либо инвестиционных проектов рационального использования объектов культурного наследия | первая очередь |
| 7. | Привлечение финансовых средств на реализацию проектов по рациональному использованию объектов культурного наследия | первая очередь |