Несекретно

инв. № 1231

экз.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – 
ГОРОД КАСИМОВ»

ТОМ II

материалы по обоснованию проекта

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Генеральный директор института	Ю.А.Перелыгин

Руководитель проекта	Е.Ю.Сарыкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2012

### Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Инв. № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема современного использования территории | НС | 971 | 1 |
| 2 | Историко-архитектурный опорный план | НС | 1276 | 1 |
| 3 | Схема ограничений | НС | 1066 | 1 |
| 4 | Схема границ функциональных зон | НС | 1067 | 1 |
| 5 | Схема границ зон панируемого размещения объектов капитального строительства (Основной чертеж) | НС | 972 | 1 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | НС | 973 | 1 |
| 7 | Схема развития транспортной инфраструктуры и объектов социального и культурно-бытового обслуживания | НС | 974 | 1 |
| 8 | Схема энергоснабжения | НС | 1068 | 1 |
| 9 | Схема водоснабжения | НС | 1069 | 1 |
| 10 | Схема водоотведения | НС | 1070 | 1 |
| 11 | Схема инженерной подготовки территории | НС | 1195 | 1 |
| 12 | Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ДСП | 732 | 1 |
| 13 | Схема границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | НС | 734 | 1 |
| 14 | Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Городской округ-город Касимов» Том II | НС | 1231 | 1 |
| 15 | Пояснительная записка «Положения о территориальном планировании генерального плана МО "Городской округ - город Касимов» Том I | НС | 975 | 1 |
| 16 | Пояснительная записка «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» Том III | ДСП | 1277 | 1 |
| 17 | Электронные носители информации (текстовые и графические материалы) | ДСП | 380-к | 1 |
| 18 | Электронные носители информации (текстовые и графические материалы) | НС | 381-к | 1 |

Оглавление

Состав проектных материалов	2

1 Введение. Цели и задачи территориального планирования.	6

2 Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	8

2.1 Краткая историческая справка	8

2.2 Природные условия и ресурсы	10

2.2.1 Климатические условия	10

2.2.2 Рельеф	14

2.2.3 Стратиграфия	14

2.2.4 Инженерно-геологическая характеристика	15

2.2.5 Гидрология	18

2.2.6 Гидрогеология	19

2.2.7 Опасные процессы	20

2.2.8 Минерально-сырьевые ресурсы	24

2.3 Современное экологическое состояние территории	25

2.3.1 Состояние атмосферного воздуха	27

2.3.2 Состояние водных ресурсов	32

2.3.3 Санитарное состояние почвенного покрова. Санитарная очистка территории	34

2.3.4 Система зеленых насаждений	37

2.4 Ограничения развития территории МО «Городской округ – город Касимов»	40

2.5 Анализ социально-экономического потенциала и прогноз социально-экономического развития МО «Городской округ – город Касимов»	43

2.5.1 Население	43

2.5.2 Демографический прогноз	52

2.5.3 Жилищный фонд	54

2.5.3.1 Существующее положение	54

2.5.3.2 Проектные предложения	57

2.5.4 Экономическая база	58

2.5.4.1 Существующее положение	58

2.5.4.2 Проектные предложения	67

2.5.5 Состояние и развитие инфраструктуры туризма	68

2.5.6 Социально-культурно-бытовое обслуживание. Потребительский сектор	83

2.5.6.1 Образование	83

2.5.6.2 Здравоохранение	88

2.5.6.3 Культура	89

2.5.6.4 Физкультура и спорт	93

3 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	95

3.1 Градостроительное развитие МО «Городской округ – город Касимов»	95

3.1.1 Планировочная структура	95

3.1.1.1 Анализ планировочной структуры	95

3.1.1.2 Предложения по организации планировочной структуры	100

3.1.2 Функциональное зонирование территории	102

3.1.3 Сохранение и регенерация историко-культурного наследия	104

3.1.3.1 Общие вводные положения	104

3.1.3.2 Анализ существующего положения и основные проблемы охраны объектов историко-культурного наследия	105

3.1.3.3 Перечень объектов культурного наследия на территории муниципального образования	106

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, находящихся на территории муниципального образования – городской округ город Касимов	106

Перечень объектов археологического наследия федерального значения, находящихся на территории муниципального образования – городской округ город Касимов	107

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся на территории муниципального образования – городской округ город Касимов	107

Перечень объектов археологического наследия регионального значения, находящихся на территории муниципального образования – городской округ город Касимов	108

Список выявленных объектов культурного наследия на территории муниципального образования - городской округ город Касимов	108

Выявленные объекты археологического наследия, находящиеся на территории муниципального образования – городской округ город Касимов	110

3.1.3.4 Мероприятия по рациональной организации охраны объектов культурного наследия	110

3.2 Земельный фонд. Современное использование территории и потребности в территориях на перспективу	111

4 Мероприятия по территориальному планированию. этапы их реализации. обоснование предложений	120

4.1 Состояние и развитие транспортной инфраструктуры	120

4.1.1 Современное состояние транспортной инфраструктуры	120

4.1.1.1 Внешние автомобильные дороги и автотранспорт	120

4.1.1.2 Железнодорожный транспорт	123

4.1.1.3 Водный транспорт	123

4.1.1.4 Воздушный транспорт	124

4.1.1.5 Городские улицы и дороги	124

4.1.1.6 Городской транспорт	130

4.1.1.7 Пассажирский транспорт.	131

4.1.1.8 Места временного и постоянного хранения транспортных средств	133

4.1.2 Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры	134

4.1.2.1 Внешние автомобильные дороги и автотранспорт	134

4.1.2.2 Железнодорожный транспорт	135

4.1.2.3 Внутренний водный транспорт	135

4.1.2.4 Воздушный транспорт	135

4.1.2.5 Городские улицы и дороги	135

4.1.2.6 Городской транспорт, места хранения и обслуживания автотранспорта	137

4.1.3 Состояние и развитие системы энергоснабжения	139

4.1.3.1 Электроснабжение	139

4.1.3.2 Теплоснабжение	143

4.1.3.3 Газоснабжение	148

4.1.4 Водоснабжение	149

4.1.4.1 Существующее положение	149

4.1.4.2 Проектные предложения	156

4.1.5 Водоотведение	169

4.1.5.1 Существующее положение	169

4.1.5.2 Проектные предложения	172

4.1.6 Инженерная подготовка территории	181

4.1.7 Охрана окружающей среды	185

4.1.7.1 Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха	185

4.1.7.2 Мероприятия по охране водных объектов	189

4.1.7.3 Охрана почв. Санитарная очистка территории	193

4.1.7.4 Развитие системы зеленых насаждений	195

5 Технико-экономические показатели проекта	196

# Введение. Цели и задачи территориального планирования.

Проект Генерального плана МО «Городcкой округ – город Касимов» разработан коллективом ООО «Институт «Ленгипрогор» по заказу Администрации МО «Городской округ – город Касимов» и Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области в соответствии с положениями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г. № 190-ФЗ) и является документом территориального планирования городского округа.

Настоящему проекту предшествовал генеральный план города Касимов, разработанный проектным институтом «Гипрогор» (Москва) в 1977 году.

В рамках разработки проекта проведен сценарный анализ социально-экономического развития МО «Городской округ – город Касимов», выявлены планировочные ограничения его развития, после чего даны предложения по планировочному развитию, улучшению транспортной и инженерной инфраструктуры городского округа, охране окружающей среды.

В состав представляемых материалов входят материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Городской округ – город Касимов», соответствующие карты (схемы) и положения о территориальном планировании генерального плана МО «Городской округ – город Касимов» и соответствующие карты (схемы).

Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:2000. Графические материалы проекта представлены в масштабе 1:5000.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Применительно к территории МО «Городской округ – город Касимов» и тематике выполняемой работы, целью территориального планирования является определение исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов территорий под развитие жилищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, резервирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения при условии создания комфортной среды жизнедеятельности с сохранением исторической среды и бережным отношением к объектам историко-культурного наследия. В целях обеспечения устойчивого развития МО «Городской округ – город Касимов» обязательным является проработка вопросов формирования природно-экологического каркаса территории, охраны окружающей среды.

Основные задачи проекта генерального плана МО «Городской округ – город Касимов»:

1. Анализ состояния территории МО «Городской округ – город Касимов», выявление проблем развития территории

2. Проработка вариантов развития территории МО «Городской округ – город Касимов» и ограничений ее развития

3. Определение основных направлений комплексного развития территории городского округа

4. Разработка предложений по территориальному планированию и обоснование их состоятельности

5. Совершенствование архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории округа

6. Совершенствование и развитие инженерной, транспортной, социальной, культурной и бытовой инфраструктуры округа

7. Разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного уровня и резервированию земель под размещение указанных объектов.

Основные этапы проектирования:

первая очередь – 2020 год;

расчетный срок – 2030 год.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## Краткая историческая справка

Город Касимов был основан суздальским князем Юрием Долгоруким в 1152 году как опорный пункт поселившихся здесь финских племен славян. Первоначально город носил название Городец Мещерский (располагался несколько ниже по течению Оки) и выполнял функцию города–крепости для охраны границ Владимиро-Суздальского княжества. Мещерский в 1376 году был разгромлен татарами. При восстановлении город был отстроен на месте современного Касимова и с 1376 по 1471 год назывался «Новый Низовой».

В 1452 году московским князем Василием II Темным город был подарен бежавшему из Казани Касим-хану. Касим-хан преданно служил русскому народу и за это в 1471 году город был переименован в его честь. В связи с образованием в Мещерском крае Касимовского татарского ханства, столицей которого стал город Касимов, сюда прибыли татары из Крыма, Казани и других мест. Удельное Касимовское царство, которое находилось в прямой зависимости от великого князя московского, просуществовало более 200 лет.

За этот период произошло тесное переплетение двух культур – русской и татарской. Изменился облик города и его окрестностей, здесь были выстроены башня-минарет (1467 г.), мечеть, мавзолеи Шах-Али-хана (1555 г.), Авган-Мухаммед-султана (1649 г.) и другие. В 1552 году Казань была присоединена к России и местные «цари» перешли в разряд землевладельцев. В 1681 году «Касимовское» царство перестало существовать даже формально, оно было передано в распоряжение дворцового ведомства. В Касимове начали возводиться каменные православные церкви. В 1700 году одной из первых была выстроена Богоявленская церковь, через год – Никольская церковь. В конце ХVIII века город начал преображаться, был принят план его застройки. После пожара 1828 года, когда сгорела большая часть Касимова, начали строиться каменные здания, многие из них на сегодняшний день являются архитектурными памятниками. В 1854 году в центре города по проекту губернского архитектора Н. И. Воронихина был возведен Вознесенский собор. В конце ХVIII в. И начале ХIХ в. Была построена Соборная площадь.

ХIХ и начало ХХ века для Касимова были периодом развития промышленности и торговли. Уездным городом Рязанской губернии Касимов был утвержден в 1778 году. Через год город получил свой герб, изображавший остов строящегося судна. Это символизировало наличие корабельных лесов в окрестностях города.

Касимовский муниципальный район был образован в 1929 году. В 1943 году из него был выделен город Касимов, ставший самостоятельной административной единицей со статусом города областного подчинения.

К концу XIX столетия город, как наиболее крупный промышленный центр, занимает ведущее место в Рязанской губернии. В этот период открываются новые промышленные предприятия, по реке пускаются первые пароходы. В городе открывается винный завод, работают кирпичные, лудильные, солодовенные, пивной заводы. Город имеет ветряную, водяную и паровую мельницы, два ряда кузниц, бойни. С полной нагрузкой работали телеграф, гостиница, почта, фотография.

С 1939 года начал работать пищекомбинат, 1946 год – заработал кирпичный завод, 1959 год – основан завод «Зооветоборудование», 1964 год – открыт молококомбинат, 1964 год – на базе мастерских основан судоремонтный завод, 1976 год – построен новый завод «Стройдеталь». В 80-х годах открывается приборный завод, а чуть позже – завод цветных металлов. В 1985 году построен новый мост республиканского значения через реку Ока. В 1976 году выстроен новый комплекс центральной районной больницы, в 1979 – проведен природный газ.

На начало 2005 года на территории города насчитывалось 17 промышленных предприятий, из них 10 градообразующих, основная доля производственной продукции которых приходится на: металлургическое производство – это Приокский завод цветных металлов; производство радиоэлектронной аппаратуры социального назначения для Рязанского приборного завода и производство различной медицинской техники; «Касимовский приборный завод», а также предприятий пищевой, текстильной и швейной промышленности, производства прочих неметаллических минеральных продуктов, добыча полезных ископаемых.

В 2003 году город отметил 850-летие, а в 2008 году – 855-летие.

Муниципальное образование – городской округ город Касимов является самостоятельным муниципальным образованием в составе Рязанской области. Постановлением Президиума ВЦИК № 287 от 19 июня 1926 г., утвердившим список городов Рязанской губернии, за Касимовым был закреплен статус города. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 февраля 1944 г. город Касимов Рязанской области был выделен из состава Касимовского муниципального района Рязанской области и отнесен к категории городов областного подчинения. Законом Рязанской области от 7 октября 2004 года N 81-ОЗ «О наделении муниципального образования – город Касимов статусом городского округа и установлении его границ» муниципальное образование – город Касимов наделен статусом городского округа.

В 2010 году г.Касимов приобрел статус исторического поселения (Приказ Министерства культуры Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации № 418/339 от 29.07.2010г. «Об утверждении перечня исторических поселений»).

## Природные условия и ресурсы

### Климатические условия

Климат МО «Городcкой округ – город Касимов» характеризуются умеренной континентальностью, ярко выраженными сезонами года, теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

По причине отсутствия метеостанции в МО «Городcкой округ – город Касимов» климатические характеристики даются по ближайшей метеостанции Елатьма (удаление от Касимова – 19.6 км, индекс ВМО – 27648 54°57'с.ш. 41°46'в.д. Высота над уровнем моря – 136 м.), что предусмотрено в п. 1.2 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Температурный режим воздуха. К характеристикам температуры, наиболее часто используемых при градостроительной деятельности, относятся её средние значения (месячные, годовые), экстремальные величины (максимум и минимум), даты перехода температур через определённые пределы.

Среднегодовая температура воздуха + 3,8 С°. Минимальная среднегодовая температура была отмечена в 1942, 1945 и 1976 годах +2,1С°, максимальная – в 1995 году +7,1С°. В годовом ходе температуры самым холодным месяцем являются январь -11,5 С°, самым тёплым – июль 18,8 С°(Таблица 1) Абсолютный минимум -43 С°, абсолютный максимум +38 С°.

Таблица 1 Характеристики температурного режима, С°.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,5 | -10,8 | -5,2 | 4,3 | 12,7 | 16,6 | 18,8 | 17,1 | 11,1 | 4,0 | -2,8 | -8,6 | 3,8 |

Рисунок 1  Годовой ход среднемесячных температур, ºС.

Таблица 2 Климатические параметры холодного времени года.

| Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченностью | 0,98 | -36 |
| --- | --- | --- |
|  | 0,92 | -33 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС, обеспеченностью | 0,98 | -30 |
|  | 0,92 | -27 |
| Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,94 | -16 |
| Среднесуточная амплитуда температур воздуха наиболее холодного месяца, ºС | 6,9 |

Таблица 3 Климатическая характеристика тёплого времени года.

| Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,95 | 21,7 |
| --- | --- |
| Температура воздуха, ºС, обеспеченностью 0,99 | 25,9 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца, ºС | 24,1 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее тёплого месяца, ºС | 10,5 |

Продолжительность безморозного периода (средняя) – 141 день. В зимний период оттепели повторяются почти ежегодно и возможны в любом месяце. Первые заморозки наблюдаются в среднем в конце сентября, последние – в среднем в начале мая.

Продолжительность периода со среднесуточными температурами выше 0ºС в городском округе в среднем 220 дней. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации – 2150-2200(С.

Продолжительность отопительного сезона (количество дней со среднесуточными температурами ниже +8ºС) – 205-215 дней. Средняя температура отопительного периода -3,5ºС.

Нормативная глубина сезонного промерзания под оголенной площадкой на суглинистых грунтах МО «Городcкой округ – город Касимов» по отменённому в данное время СНиП 2.01.01-82 была равна 140 см. В данное время для определения этого показателя используется СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». Исходя из формул расчёта данного СНиПа, нормативная глубина сезонного промерзания в районе МО «Городcкой округ – город Касимов» для суглинков 122 см, для супесей – 148 см, для песков – 159 см. По данным многолетних наблюдений максимальная глубина промерзания составила 123 см.

Ветровой режим. В течение года в МО «Городcкой округ – город Касимов» преобладают ветры южной четверти горизонта (Таблица 4). Наименьшая повторяемость ветров восточной четверти горизонта -6%.

Таблица 4 Повторяемость направлений ветра по основным румбам, %

|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| годовой | 11 | 8 | 6 | 16 | 15 | 19 | 15 | 10 |
| холодный | 8,8 | 6,6 | 5,8 | 21,4 | 18,2 | 20 | 11,2 | 8 |
| теплый | 12,6 | 9 | 6,8 | 12 | 12,6 | 17,4 | 18 | 11,6 |

Рисунок 2 Роза ветров по основным румбам

Средняя скорость ветра за год составляет 3,6 м/с (Таблица 5). Усиление скорости ветра отмечается в холодный период года (с ноября по март), средняя скорость составляет 4 м/с. Максимальная среднемесячная скорость ветра отмечается в декабре – 4,2 м/с.

Наибольшие скорости ветра повторяемостью 1 раз в 10 лет 22-27 м/с, 1 раз в 20 лет 24-30 м/с.

Таблица 5 Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 3,6 |

Атмосферные осадки. Среднегодовое количество осадков, выпадающих в районе МО «Городcкой округ – город Касимов», составляет 581 мм (максимально в 1990 году 886 мм, минимально в 1937 году 356 мм). В течение года осадки распределены неравномерно, более 70% приходится на тёплое время года. Максимальное количество осадков выпадает в июне-августе, а минимальное – в феврале и в марте.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 83 %, наиболее жаркого месяца – 71 %.

Средняя высота снежного покрова 56 см., но на отдельных участках возможно накопление снега до 1,5 метров.

Средняя дата появления снежного покрова – первая декада ноября, а схода  - начало апреля. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – последняя декада ноября, а разрушения – в конце марта – начале апреля.

Число дней со снежным покровом – 140.

Выводы:

- Рассматриваемая территория относится к строительно-климатической зоне IIB. Умеренно холодная зима требует проектировать необходимую теплозащиту зданий и сооружений.

- Расчетная минимальная температура самой холодной пятидневки минус 30°С. Продолжительность отопительного сезона (периода со среднесуточной температурой ниже плюс 8°С) – 205-215 дней.

- Для улучшения микроклимата селитебных территорий рекомендуется ветрозащита планировочными методами с юго-восточной и южной стороны.

- По всем показателям проектируемая территория относится к району с благоприятными условиями рассеивания.

- Согласно классификации ГГО им. Воейкова МО «Городcкой округ – город Касимов» находится на территории, которая характеризуется низким потенциалом загрязнения (ПЗА), что создает благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосферу.

### Рельеф

МО «Городcкой округ – город Касимов» расположен в пределах Мещерской низменности – аллювиально- водноледниковой равнины, с абсолютными отметками рельефа от 80 до 140-150м, на левом возвышенном коренном берегу реки Оки в междуречье рек Сиверки и Бабенки.

Для данного района характерно наличие разветвленной овражно- балочной сети. Овраги  в северной части городского округа развиты вдоль левого борта долины реки Сиверки. Склоны оврагов крутые, устойчивые, как правило, задернованы, местами с зарослями кустарника и деревьев. На отдельных участках, на склонах оврагов в средней их части отмечены промоины, оплывины и небольшие оползни. В тальвегах оврагов отмечаются выходы грунтовых вод на поверхность в виде родников, дающих начало ручьям. Верховья оврагов часто засыпаны бытовым и строительным мусором.

Овраги в центральной части городского округа имеют менее крутые склоны, задернованные с зарослями кустарников и деревьев. Склоны оврагов устойчивые. По бровкам оврагов отмечаются свалки бытового мусора.

Овраги в юго-восточной части городского округа приурочены к правому борту реки Бабенки. Склоны оврагов крутые, задернованные, устойчивые с зарослями кустарников и деревьев. На отдельных участках встречаются небольшие промоины и оползни.

Согласно тектонической схеме к карте масштаба 1:1000000 территория городского округа расположена на окраине Пачелмского прогиба- древней рифтогенной тектонической структуры, проявляющей и современную активность. Соответственно, овражно – балочная сеть имеет эрозионно - тектоническое происхождение.

### Стратиграфия

В геологическом строении территории принимают участие породы карбона, юры, мела, неогена, перекрытые четвертичными  и современными отложениями.

Четвертичные отложения.

Днепровский горизонт. Ледниковые отложения (морена) валунные суглинки, супеси и пески.

Днепровский горизонт. Водноледниковые отложения. Пески с валунами и галькой.

Лихвинский горизонт. Аллювиальные озерные и болотные отложения, глины, суглинки, пески.

Мощность от 5 до10м.

Дочетвертичные отложения.

Неоген. Отложения нерасчлененные. Пески разнозернистые с галькой кварца и кремня.

Меловая система. Барремский ярус. Неравномерное переслаивание глин и песков с глыбами известковистого песчаника в верхней части.

Юрская система. Верхний отдел. Глины темные, реже ожелезненные пески и оолитовые мергели. Глины серые, пески пылеватые, мелкие и средней крупности.

Мощность 5-20м.

Пермская система. Верхний отдел. Татарский ярус – мергели, глины, доломиты. Мощность 2-3м (водоупор).

Каменноугольная система.

Гжельский ярус. Клязьминский горизонт. Доломиты, доломитизированные известняки, реже- известняки, толща пестроокрашенных глин в нижней части.

Касимовский надгоризонт. Известняки, реже- доломиты, красноцветные мергели и глины.

### Инженерно-геологическая характеристика

На базе топографической основы масштаба 1:2000 составлена схема комплексной оценки территории.

Целью составления схемы было получение детальной характеристики рельефа с точки зрения уклонов и направлений поверхностного стока. Поскольку амплитуда рельефа достаточно велика и составляет около 70м, при составлении схемы использовалась спектральная легенда: цветом выделены фрагменты поверхности с интервалом 1м, полный набор состоит из восьми цветов, охватывает высотный интервал в 8м и составляет один ярус. Затем  цвета повторяются на следующем ярусе. Всего в пределах территории выделилось порядка 9 ярусов.

При таком представлении общая картина рельефа имеет вид спектра. Площадки с относительно ровной поверхностью при этом выглядят однотонно окрашенными, территории с уклоном рельефа отображаются полосатыми фрагментами. Ширина полос обратно пропорциональна уклону: чем шире полосы, тем меньше уклон. Площадки с уклоном поверхности более 6-8 процентов показаны вне раскраски – серым цветом как ограниченно пригодные для застройки.

Спектральное представление рельефа не является традиционным. Обычно рельеф отображается одним набором цветов. В данном случае при таком представлении в один цветовой интервал должен был бы включаться высотный интервал порядка 10м, что привело бы к значительной потере геодезической и инженерно-геологической информации.

Анализ полученного графического материала показал, что территория городского округа представлена не единой поверхностью с прямолинейной сетью улиц, а набором площадок различной конфигурации, находящихся на разных гипсометрических отметках и отличающихся по инженерно – геологическим условиям. Уклон поверхности площадок определяется сложной структурой водоразделов. Площадки разделены оврагами и ложбинами рельефа, исключаемыми из застройки, но рекомендуемыми в качестве зеленых зон. Участки, расположенные в зоне влияния оврагов относятся к территориям с особым режимом использования.

В ходе изысканий под строительство различных объектов на территории городского округа установлено, что характер разреза в пределах области влияния застройки меняется. Варьируется мощность и состав рыхлых отложений, состав подстилающих коренных пород.

На площадке изысканий в районе Сырзавода под четвертичными отложениями вскрыты отложения верхней юры, представленные песками различной крупности и глиной серой тугопластичной.

При изысканиях под строительство очистных сооружений Сырзавода на глубине свыше 9 м вскрыты отложения верхней перми, представленные мергелем красно- коричневым, разрушенным (на абс. отм 87-83м).

При изысканиях под строительство ВОЛС на участке перехода через р. Оку («Рязаньагроводпроект»2000г) на правом борту вскрыты современные аллювиальные (7,5-9м) и подморенные отложения (6м). Левый борт сложен породами каменноугольной системы – известняками с редкими прослоями мергелей выветрелых. Кровля известняков местами разрушена до состояния щебня с песчаным заполнителем. Грунтовые воды вскрыты на правом борту на глубине 4,2 м от дневной поверхности, на левом – на глубине 2,7м. В весенне-осенний период возможен подъем уровня вод на 1,0-1,5м.

При изысканиях под строительство Приокского завода цветных металлов (трест Инж. Строй. Изысканий 1978г) под слоем современных и четвертичных отложений вскрыты отложения среднего карбона (подольский и мячковский горизонты). Отложения карбона вскрыты на глубине от 3,8 (скв13) до 25,3 (скв110). Абсолютные отметки кровли отложений 78,6-93,2 м. Отложения представлены известняками с редкими прослоями глин.

Таким образом, с севера на юг по территории городского округа меняется характер подстилающих коренных пород: на севере подстилающими породами являются юрские и меловые отложения, в основании береговых террас р. Оки выходят отложения татарского яруса верхней перми и меловые породы, а на правобережье Оки – известняки карбонового возраста.

Отложения пермского и каменноугольного возраста представлены сильновыветрелыми известняками и мергелями, подверженными процессу карстообразования. Таким образом, для территории  характерно наличие покрытого карста.

Обобщение имеющихся материалов изысканий позволит уточнить инженерно – геологические условия в различных частях городского округа.

На площадках низкого гипсометрического уровня (первые ярусы) в разрезе преобладают современные и верхнечетвертичные преимущественно песчанистые отложения. Эти уровни подвержены сезонным колебаниям уровня грунтовых вод.

Для площадок высоких уровней (верхние ярусы) в разрезе характерно наличие переслаивания водноледниковых отложений (пески, суглинки, глины). В отдельных случаях на высоких уровнях глинистые компоненты разреза преобладают, что может вызывать некоторое локальное подтопление.

Детальный анализ позволил выделить ложбины рельефа, которые обеспечивают поверхностный сток центральной и прибрежной части городского округа. Ряд ложбин не прослеживается вдоль всего склона и не включается в единую сеть, а выклинивается на определенных гипсометрических уровнях, что означает наличие в данном месте водопоглощающих слоев. Это могут быть линзы и слои  песчаного и супесчаного состава, подстилаемые водопроводящими или трещиноватыми коренными породами. Поглощенный  на данном уровне сток может быть высвобожден на нижележащих уровнях.

Ложбины рельефа неблагоприятны для застройки. Рекомендуется использовать эти территории для озеленения. При наличии существующей застройки необходимо организовать водопропуск для исключения подтопления, ускоряющего опасные процессы на склоне оврагов.

Ниже приводится типичная характеристика разреза и инженерно-геологических условий (по материалам изысканий под строительство объекта на территории Кондитерской фабрики).

До глубины 12-15м располагаются техногенные  и покровные отложения четвертичного возраста, представленные насыпными грунтами, суглинками и песками.

Мощность насыпных грунтов варьируется от 0,8 до 7-8м. Большая мощность насыпных грунтов связана с проводимыми ранее планировочными работами.

Под насыпными грунтами залегают глины серо- желтого и желто- коричневого цвета мощностью до 2,8м и суглинки серо- желтые и коричнево- желтые мощностью до 7м. В некоторых местах под насыпными грунтами прослеживаются пески мелкие и средней крупности мощностью от 1 до 3,5м. В толще суглинков на глубине 3,7-7м распространены суглинки мягкопластичные мощностью до 2,8м.

К горизонту пластичных суглинков приурочены подземные воды (абс. отм. 131-135м). Воды безнапорные, спорадического характера. Воды слабоагрессивные по отношению к бетону нормальной проницаемости и среднеагрессивные по водородному показателю для металлических конструкций.

К насыпным грунтам приурочены воды техногенного происхождения (утечки из водопровода и канализации) и воды типа верховодки.

Естественным основанием для свайных фундаментов служат глины и суглинки. Насыпные грунты должны быть пройдены сваями на всю мощность, так как основанием для застройки служить не могут. По степени морозной пучинистости насыпные грунты относятся к сильнопучинистым. Нормативная глубина промерзания насыпных грунтов и песков 1,7м.

C учетом структуры рельефа в данных условиях в старой части городского округа благоприятен выбор не линейной, а живописной планировки, учитывающей естественные особенности рельефа и не предполагающей избыточного объема планировочных работ.

Возможна постепенная реконструкция существующей застройки прибрежной  и приовражной части в направлении, приближающемся к естественному. Живописная планировка прибрежной части городского округа позволит усилить его туристическую привлекательность.

Линейная планировка приемлема в относительно равнинно новой северной части городского округа. Здесь в качестве благоприятных для застройки по условиям рельефа выделяются относительно ровные поверхности высоких гипсометрических уровней (127,134, 146м) и поверхности с небольшим уклоном рельефа.

### Гидрология

Главной водной артерией МО «Городcкой округ – город Касимов» является река Ока – самый крупный приток Волги. Дно реки представляет собой известковую плиту. Исторический центр Касимова расположен на левом берегу, почти у вершины излучины реки.

Питание Оки смешанное, происходит за счет атмосферных осадков, грунтовых вод и обширных болот и озер Мещеры. Глубина реки колеблется в среднем от 1 до 3,5 метров, достигая местами 10,5 метров ширина – от 380 до 600 метров, у Касимова достигает 400 м.

Река характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летне-осенней меженью, прерываемой два – три раза в сезон дождевыми паводками. Весенние половодье начинается резким подъёмом уровня воды до наступления ледохода. Вскрытие реки происходит через3-5 дней после повышения уровня, самое раннее – 24марта, самое позднее – 24 апреля, начинается ледоход и мощное половодье. В это время расход воды р. Оки в створе г. Касимов составляет 12 тыс. м3 в секунду. Уровень реки повышается на 8-10 м., она выходит из берегов и затопляет всю пойму. Наивысший уровень наступает во второй декаде апреля и достигает при 1% обеспеченности 93,5см. Половодье продолжается 3-5 недель и заканчивается в середине мая. К концу лета наступает межень – в это время расход воды в р. Оке не превышает 500 м3 в секунду.

Устойчивый ледостав формируется в конце ноября – начале декабря. Толщина льда достигает 50 см, а при сильных морозах до одного метра. Вскрывается река обычно к концу первой декады апреля.

Выводы:

- Паводками 1% обеспеченности затапливается значительная часть застройки г.Касимова;

- Температурный режим реки благоприятен для купания, однако санитарно-эпидемиологическое состояние воды реки не соответствует нормативам;

- По стоковым характеристикам р.Ока может являться источником водоснабжения г.Касимов;

- Вода р.Ока может использоваться в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения при условии обязательной водоподготовки.

### Гидрогеология

Горизонт грунтовых вод на территории городского округа преимущественно распространен  в северной части, к северу от водораздела рек Сиверки и Бабенки  Уклон грунтового потока к северу, к долине реки Сиверки, где в тальвегах оврагов происходит его разгрузка. Горизонт грунтовых вод на данном участке развит почти повсеместно, однако на повышенных участках он имеет режим верховодки, и в меженный период разбивается на ряд грунтовых потоков, приуроченных к ложбинам в толще глинистых грунтов.

К югу от водораздела грунтовые воды встречены лишь на локальных участках вблизи оврага, параллельного улице Советской. По результатам химических анализов грунтовые воды следует считать слабоагрессивными по величине водородного показателя и по содержанию агрессивной углекислоты по отношению к бетону марки 4.

Коррозионная активность грунтовых вод по отношению к свинцу – средняя, по отношению к алюминию - высокая.

Верховодку следует считать слабоагрессивной по величине РН, величине бикарбонатной щелочности и по содержанию агрессивной углекислоты по отношению к бетону марки 4. Коррозионную активность верховодки следует принимать к свинцу - средней, к алюминию - высокой.

### Опасные процессы

На территории городского округа отмечается ряд опасных природных и техногенных процессов.

Опасные природные процессы:

сезонное промерзание и морозное пучение грунтов;

овражная эрозия;

эрозия грунтов и почв, оползание грунта;

локальное подтопление территорий;

покрытый карст.

Интенсивности действия природных факторов усиливаются техногенными воздействиями.

Опасные техногенные воздействия:

свалки мусора;

утечки из канализации, аварийное состояние водоотводов;

нагрузка на бровку склона оврагов и обрывов;

подрезание и раскапывание, вытаптывание склонов.

Сезонное промерзание грунтов наблюдается ежегодно в период с ноября по март. Максимальная глубина промерзания приходится на март и составляет 1,4 м, во влажном состоянии 1,7м. С глубиной промерзания и наличием обводнения грунтов связано морозное пучение грунтов.

Суглинки относятся к слабо и среднепучинистым грунтам, на низких уровнях в условиях обводнения – к сильнопучинистым. Пески пылеватые и мелкие относятся к среднепучинистым. Пески средней крупности – непучинистые.

Овраги являются динамической формой рельефа. Они способны расти в длину, ширину и глубину. Рост оврагов вызывается не только разрушением рыхлых отложений поверхностными водами, но и воздействием тектонических факторов.

В частности, овраги МО «Городcкой округ – город Касимов» являются активными формами рельефа. Они имеют сложный продольный и поперечный профиль V- образным сечением углубленной части, что свидетельствует об интенсивности эрозионного процесса. Простирание оврагов  определяется не направлением стекания воды по наибольшему уклону поверхности, а совпадает с основным направлением тектонических нарушений, с положением зон разломов.

Согласно тектонической схеме, территория городского округа относится к тектонически активной зоне обрамления Пачелмского авлакогена и связана с блоками новейших поднятий, подвергавшимся овражной эрозии на фоне окружающих структур стабилизации и опускания.

Зоны разломов представляют собой трехмерные тела, лежащие на границах блоков, обладающих разными физическими свойствами и испытывающими разные типы движений и напряжений. В пределах зон разломов наблюдаются аномалии гравитационного, магнитного и электрического полей, электрокинетические эффекты (сепарация анионов и катионов с изменением окислительно- восстановительных режимов флюидных систем). Над региональными разломами наблюдаются геомагнитные возмущения. Интенсивность возмущений коррелирует с солнечной активностью.

Зоны разломов являются проницаемыми каналами, по которым происходит вынос подземного тепла. Распределение глубинного тепла находится в прямой зависимости от степени активности разломов.

Наблюдается четкая приуроченность участков повышенной расчлененности рельефа к наиболее активным тектоническим структурам, блокам, испытывающим интенсивное поднятие. Смена интенсивности и знака как вертикальных, так и горизонтальных движений отдельных блоков может происходить часто за очень короткие промежутки времени (от 5-7 до 100-150 лет) по имеющимся экспериментальным данным, скорость горизонтальных перемещений часто на порядок выше вертикальных.

Каждый живущий ныне разлом является источником закономерно расположенных локальных полей напряжений и деформаций, которые определяют повышенную трещиноватость и водопроницаемость массивов горных пород (как осадочного чехла, так и кристаллического фундамента), большую скорость современных вертикальных и горизонтальных движений земной коры, зоны просадок, сдвигов и других экзогенных процессов.

Вдоль зон разломов активизируются опасные природные и техногенные процессы. Разломы могут нарушать защищенность подземных водоносных горизонтов от загрязнения, являясь путями миграции – перетоков естественных и техногенных потоков химических элементов. Зоны разломов формируют экологическую ситуацию на любой территории как естественные каналы перемещения природных и техногенных стоков и источники физических полей – гравитационных, магнитных, электрических и радиационных аномалий и могут оказывать прямое воздействие на условия жизнедеятельности населения в зонах их влияния.

Исходя из этого понятно, что застройка в непосредственной близости от оврага является рискованной. Расположенные здесь здания и сооружения подвергаются влиянию физических полей и полей напряжений, обусловленных зонами разломов. Засыпка отвершков оврага в таких условиях не может создать надежного основания для застройки. Свайное укрепление основания на борту оврага может привести к разрушению экосистемы оврага и прилегающей застройки.

Под воздействием своеобразных физических и тепловых полей в пределах оврагов складывается особый биоценоз, жизнедеятельность которого способствует стабилизации процесса оврагообразования.  Корни растений работают как природные габионы, удерживая грунт и поглощая влагу. Уничтожение растительности и нарушение дернового покрова в прибровочной части может вызвать лавинообразный рост оврага.

Сохранение биоценоза в городской среде обеспечивает устойчивость зданий и сооружений в зоне влияния оврага и делает овраги эстетически и туристически привлекательными.

Рост оврагов сопровождается оползанием стенок. Переход от относительной стабилизации к активному росту и формированию склоновых оползней может произойти внезапно, в результате накопления критического комплекса факторов. Скорости оползания склонов могу быть значительными и достигать нескольких метров в год. Оползание может происходить вместе со строениями. Чаще всего присклоновый массив пород делится на блоки (призмы обрушения). Блоки оползают целиком по увлажненным глинистым поверхностям. Увлажнение может возникать за счет поверхностных стоков, верховодки и вод утечки систем водоснабжения и водоотведения.

Опасно захламление оврагов свалками бытового мусора. Под мусором овраг лишен укрепляющей растительности. Поверхностные воды проникают непосредственно в грунт, размывая его. В водоносные горизонты просачиваются стоки свалок и загрязняют реки и колодцы. Зимой свалки отепляют грунт, весной непромерзший участок служит для массового стока поверхностных вод, усиленно размывается и разрушается.

На территории городского округа сами овраги целиком исключаются из застройки. В зоне влияния оврагов необходим особый режим использования территории.

Основные требования к использованию зоны влияния оврагов

сохранение травянистой, древесной и кустарниковой растительности;

сохранение структуры почв и грунтов;

организация поверхностного стока: предотвращение размыва грунта, отвод или сбор поверхностных вод, ликвидация и предотвращения утечек из систем водоснабжения и водоотведения;

полная ликвидация и недопущение свалок мусора;

ненагружение прибровочной части оврага (застройка в прибровочной части недопустима);

расстояние от бровки оврага, на котором уже возможна безопасная застройка, должно определяться конкретно на основе изысканий с учетом отсутствия призм обрушения.

В МО «Городcкой округ – город Касимов» разрез рыхлых отложений включает чередование песчаных, глинистых и суглинистых отложений. Суглинки относительно устойчивы к разрушению. Но под устойчивым горизонтом небольшой мощности чаще всего лежит легко размываемый песок. Такая структура разреза способствует тому, что опасные последствия нарушений правил землепользования в приовражной зоне сказываются не сразу. Но в итоге возможны серьезные проблемы вплоть до оползания строений.

Наилучший путь защиты от опасных процессов – максимально способствовать самовосстановлению природы, для того чтобы не было необходимости нести затраты на предотвращение разрушений. В данном случае это максимальное сокращение опасных техногенных воздействий и сохранение природной среды. Главное – не усиливать нагрузку на склоны новым строительством.

Эрозия грунтов и почв, оползание склонов. На территории городского округа в связи со сложным рельефом процессы эрозии и оползания возможны не только вдоль стенок оврагов, но и на склонах. Интенсивность оползания определяется не столько крутизной склона, сколько составом пород и их обводненностью, а также сохранностью растительного покрова. Участки оползания выделены на схеме комплексной оценки.

Процессы оползания влияют на устойчивость застройки и сохранность зданий и сооружений. Оползание можно предотвратить организацией поверхностного стока, предотвращением утечек, сохранением растительного покрова.

Локальное подтопление территории. Подтопление может быть вызвано неорганизованным поверхностным стоком и утечками из систем водоснабжения и водоотведения.

Природные факторы подтопления отличаются для разных ярусов рельефа: на низких уровнях возможно подтопление за счет сезонного подъема уровня воды в реке, на высоких уровнях подтопление может быть вызвано характером разреза: близость водоупорного глинистого горизонта при небольших уклонах рельефа способствует повышению уровня грунтовых вод на территории с абсолютными отметками выше 140 м. При инженерной подготовке таких территорий целесообразно сохранение внутри кварталов некоторого уклона и обеспечение поверхностного водосбора в пруды.

Карст. Известняки и мергели карбона и перми, подстилающие рыхлые отложения, подвержены процессу карстообразования. Но на большей части территории городского округа эти отложения залегают на глубине более 10м и карст не дает поверхностных форм. Только в пойме Оки на первом и втором ярусах рельефа возможно близкое к поверхности расположение выветрелых карбонатных пород.

Карстовые процессы повсеместно  обеспечивают высокую проницаемость коренных пород для грунтовых вод. Но отсутствие поверхностных проявлений не означает отсутствие процессов. Длительное воздействие техногенных утечек может привести к разрушению оснований.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Касимовское месторождение суглинков.

Месторождение суглинков расположено в Касимовском муниципальном районе в 0,5-0,7 км северо- восточнее г. Касимова.

Разведано в 1953 году для обеспечения Касимовского кирпичного завода. Полезной толщей являются три слоя суглинков желто- коричневых, отнесенных по возрасту к отложениям перигляциальных зон средне- позднечетвертичного возраста. Средняя мощность слоев 5,6 м. В кровле залегают серовато- желтые кварцевые пески мощностью 0,3-1,8 м, средняя мощность 1,13м, используемые как отощитель. Вскрыша представлена почвенно – растительным слоем мощностью 0,3м.

Согласно проведенным испытаниям сырье относится среднедисперсному средне – умеренно пластичному. Засоренность грубозернистыми включениями менее 1%. По температуре плавления сырье относится к тугоплавким (1370 град С).

Горнотехнические условия благоприятные. Месторождение не обводнено.

Балансовые запасы суглинков на 01.01.1991 по категориям А+В+С составляли 2327тыс. м3, песков- отощителей по категориям А+В+С – 597 тыс. м3. Обеспеченность предприятия разведанными запасами, исходя из годовой производительности карьера 65 тыс. м3 сырья, составляла 24 года.

Сведения о современном состоянии запасов в настоящее время отсутствуют.

Касимовское месторождение строительного камня.

Месторождение карбонатных пород находится в Касимовском муниципальном районе около дер. Ташенки на правом берегу р. Оки. МО «Городcкой округ – город Касимов» расположено в 10 км вниз по р. Оке.

Участок разведан в 1954 г, в 1971-1981г.г. произведена доразведка.

В геологическом строении месторождения принимают участие карбонатные породы мячковского горизонта среднего карбона, четвертичные песчано-глинистые отложения. Полезная толща – известняки, доломитизированные известняки, доломиты, мергели мячковского горизонта. Вскрытая мощность толщи 60м.

В связи с высокой степенью невыдержанности содержания в породах окислов магния в разрезе и по простиранию использование сырья для производства строительной извести не рекомендуется. Морозостойкость камня не выдержанная.

Продукция карьера в основном используется для производства щебня для дорожного строительства и производства известковой муки. Вскрыша – рыхлые четвертичные отложения мощностью от 0,5- до 12,5м, средняя – 5м. Горнотехнические условия благоприятные для отработки месторождения открытым способом. Грунтовые воды залегают на глубине от 25,1 до 43,1м. Запасы подсчитаны до уровня грунтовых вод.

По состоянию на 01.01.1991 запасы карбонатных пород составляли по категории А+В+С 81711тыс.м3, по категории С – 248769тыс.м3, обеспеченность предприятия разведанными запасами при производительности карьера 1500тыс.м3 составляла 51 год.

Карбонатные породы для производства строительной извести. Акишкинское месторождение.

Месторождение находится в Касимовском муниципальном районе на правом берегу р. Оки у с. Акишкино. МО «Городcкой округ – город Касимов» удалено от месторождения на 20км.

Месторождение разведывалось неоднократно с 1927 по 1953г. В 1980-1982г.г. проведена  детальная разведка.

Месторождение сложено каменноугольными породами и четвертичными отложениями (мячковский горизонт каменноугольной системы, московский ярус). Пластообразная залежь включает 7 пачек известняков, разделенных тремя пачками доломитов. И тремя пачками мергелей и доломитовых мергелей. К полезной толще отнесены пачки, залегающие до горизонта с отметкой 85м. Общая полезная мощность карбонатной толщи составляет в среднем 28,6м. Вскрытая мощность карбонатной толщи достигает 45м.

Карбонатная толща перекрыта рыхлыми четвертичными отложениями средней мощностью 3,4 м. Гидрогеологические и горнотехнические условия благоприятные – месторождение не обводнено. Запасы месторождения утверждены ГКЗ как сырье для получения строительной извести и известковой муки.

## Современное экологическое состояние территории

Указом президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 года № 440 утверждена «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Она нацелена на обеспечение сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей. Стратегия устойчивого развития предполагает отказ от реализации любых проектов, которые наносят невосполнимый ущерб окружающей среде, разработку программ оздоровления окружающей среды и осуществление мер по оздоровлению населения.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

«Об общих принципах организации местного самоуправления» №131 от 06.10.2003;

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999;

«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» N 5487-1 от 22.07.1993;

«Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 года;

«Об отходах производства» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года;

«Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002.

Так, по закону РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения городского округа, кроме прочих, относятся:

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Напомним, что под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них население и проведение мероприятий по их устранению;

осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

### Состояние атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферы в масштабе городского округа определяется природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, включая характер распределения выбросов на территории.

На территории МО «Городской округ – город Касимов» находится 612 предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности. Из них 17 крупных и средних промышленных предприятий и 33 малых. Работа многих из них характеризуется, как непостоянная, и это оказывает положительное влияние на состояние атмосферы воздуха в городском округе.

В 2007 г. в результате проведения работы с предприятиями по контролю выполнения природоохранных мероприятий наблюдается снижение загрязнения атмосферы на 23 %.

По состоянию на 01.01.2010г в МО «Городcкой округ – город Касимов» основными предприятиями-загрязнителями атмосферы являются:

МП «Водоканал»;

ЗАО «Руно»;

ООО «Касимовстройкерамика»;

ОАО «ПЗЦМ»;

ОАО «Касимовское ПОАТ»;

ЗАО «Касимовская сетевязальная фабрика» и другие.

Автотранспорт городского округа является основным передвижным источником загрязнения атмосферного воздуха, который выделяет в атмосферу вредные вещества: свинец, окись углерода, окислы азота, ртуть, формальдегид и другие вещества, однако количественных данных отдельно по выбросам от объектов автотранспорта не было предоставлено.

Таблица 6 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу МО «Городcкой округ – город Касимов» от основных предприятий, тыс. тонн

| Наименование предприятия | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО ПЗЦМ | 0,769 | 0,621 | 0,047 |
| МП «Водоканал» МП «Домоуправление» | 0,103 | 0,107 | 0,00872 |

Таблица 7 Выбросы в атмосферу, тыс. тонн/год

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика загрязнения атмосферы предприятиями городского округа за год | 0,582 | 0,554 | 0,587 | 0,872 | 0,728 | 0,562 |
| Выбросы в атмосферу всего | 0,582 | 0,554 | 0,587 | 0,872 | 0,728 | 0,562 |
| в т.ч. газообразные | 0,470 | 0,454 | 0,477 | 0,765 | 0,629 | 0,517 |
| твердые | 0,112 | 0,1 | 0,11 | 0,107 | 0,089 | 0,045 |

Проведение анализа показывает, что с 2005 года загрязненность атмосферного воздуха в городском округе увеличилась. Это связано с невыполнением предприятиями и организациями плана природоохранных мероприятий, которые не выполнялись в связи с отсутствием финансовых средств.

В целях обеспечения экологической безопасности проживающего населения за состоянием атмосферного воздуха в городском округе ведет наблюдение передвижная лаборатория ОАО «ПЗЦМ», которая аттестована, полностью укомплектована оборудованием и штатом. Стационарные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городском округе не проводятся.

Ежегодно в ТО Управления «Роспотребнадзор» для согласования с ОАО «ПЗЦМ» представляется план забора проб воздуха. Результаты исследований представляются в ТОУ «Роспотребнадзор».

Замеры проводятся по следующим компонентам: оксид азота, хлор, аммиак, диоксид серы, диоксид азота, хлороводород, окись углерода, ртуть, свинец. В период 2004-2007 гг было сделано 33 выезда. Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) на протяжении данных лет не было.

##### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона устанавливается для предприятий с целью защиты окружающей среды и конкретных объектов от негативного воздействия. Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, для таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с границей промышленной площадки.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. №74).  Режим территории и размеры санитарно-защитной зоны для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Основные требования по режиму территории санитарно-защитной зоны приведены в таблице:

Таблица 8  Режим территории санитарно-защитной зоны

| В санитарно-защитной зоне не допускается | В санитарно-защитной зоне допускается |
| --- | --- |
| - жилая застройка, включая отдельные жилые дома; - ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; - садоводческие товарищества и коттеджная застройка, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - спортивные сооружения, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; - объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятия; - объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей. | - промышленные объекты, а также их здания и сооружения для обслуживания работников и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства); - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу; - здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, связанные с обслуживанием данного промышленного объекта; - бани; - прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - гостиницы; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарное депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; - питомники растений для озеленения промышленной площадки объекта и СЗЗ. |

Размер санитарно-защитной зоны промышленных объектов по классификации должен быть обоснован проектом организации санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитных полей) и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, предельно допустимых уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, для групп промышленных предприятий, объектов или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников всех промышленных объектов, входящих в единую зону.

На территории городского округа функционирую предприятия (( - V класса вредности.

В таблице 9 представлены СЗЗ существующих предприятий городского округа.

Таблица 9 Санитарно – защитные зоны существующих промышленных объектов МО «Городcкой округ – город Касимов»

| Наименование промышленного объекта | Класс опасности | Размер СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Руно» | І(( | 250 |  |
| Касимовское ДРСУ | І(( | 300 |  |
| ОАО «Приокский завод цветных металлов» | ((( | 300 |  |
| ЗАО «Касимовская сетевязальная фабрика» | (V | 100 |  |
| ООО «Порт Касимов» | V | 50 |  |
| ЗАО «Касимовнеруд» | (V | 100 |  |
| ОАО «Касимовстройкерамика» | ((( | 300 |  |
| Касимовский филиал ОАО «Елатомский маслосырзавод» | (V | 70 |  |
| МУП «Касимовэнерго» | ((( | 300 |  |
| ООО «Куна-текс» | V | 50 |  |
| ООО «Ликероводочный завод «Касимовский» | (V | 100 | Не работает. Вынос предприятия на резервные территории |
| ОАО «Касимовмясо»» | ((( | 300 | Не работает. Вынос предприятия на резервные территории |
| ООО «Касимовхлеб» | (V | 100 |  |
| ООО «Кондитерская фабрика «Верность качества» | (V | 100 |  |
| «Касимовский приборный завод» ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» | (V | 100 |  |
| ОАО «Радуга» | (V | 100 |  |
| ОАО «Касимовхолод» | (V | 100 |  |
| ПОАТ | (V | 100 |  |
| Касимовская швейная фабрика | (V | 100 |  |
| МПМК-2 | (V | 100 |  |
| Механический завод №8 | (V | 100 | Перепрофилирование площадки под использование экологически чистыми видами производства |

В настоящее время в санитарно-защитной зоне ЗАО «Руно» проживает порядка 100 человек, Касимовское ДРСУ – 32 человека, ООО «Порт Касимов» - 34 человека, что недопустимо и влечет необходимость мероприятий по разработке проектов организации санитарно-защитных зон или выноса предприятий.

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом. Согласно п. 3.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости.

При размещении новых и расширении существующих промышленных объектов необходимо обеспечение выполнения нормируемых санитарно-защитных зон, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

### Состояние водных ресурсов

По состоянию на 01.01.2010 г. по муниципальному району и городскому округу имеются 5 точек отбора воды из открытых водоемов, кроме того, 3 точки отбора проб воды в теплое время из зон рекреации.

В 2007г. на санитарно-химические показатели исследовано 45 проб воды из р. Ока, из них 11 не отвечали санитарным нормативам. На микробиологические показатели в 2007 г. всего исследовано 82 пробы, 56 из них не отвечали санитарным нормам по ЛКП (лактоположительная кишечная палочка), по паразитологическим показателям исследовано 3 пробы, все стандартные.

При проведении исследования сточных вод очистных сооружений отклонений от нормативов по микробиологическим показателям не выявлено.

В городском округе функционируют очистные сооружения биологической очистки мощностью 17000 м3/сутки, которые находятся на балансе МП «Водоканал» и очистные сооружения ОАО «ПЗЦМ» мощностью 400 м3/сутки. Сброс сточных биологически очищенных вод составил (в тыс. м3/год):

2003 г. -3741,0 тыс. м3/год;

2004 г. – 3790,0 тыс. м3/год;

2005 г. – 3472,0 тыс. м3/год;

2006 г. – 3234 тыс. м3/год из них 2680 тыс. м3/год МП «Водоканал», тыс. м3/год ОАО «ПЦЗМ»;

2007 г. – 3234 тыс. м3/год из них: 2680 тыс. м3/год, МП «Водоканал», 554 тыс. м3/год ОАО «ПЗЦМ».

По состоянию на 01.01.2010 года по городскому округу и муниципальному району насчитывается 11 очистных сооружений, из которых 9 – биологической очистки, 2 – механической.

Удовлетворительно работают очистные сооружения ОАО «Приокский завод цветных металлов». Обеззараживающие установки имеют сооружения МУП «Водоканал», ОАО «Приокский завод цветных металлов». Ведомственные лаборатории имеют ОАО «Приокский завод цветных металлов», МУП «Водоканал», лаборатории аттестованы. Средняя изношенность сооружений составляет 73%.

Пробы сточной воды исследовались на содержание вирусов, за 2007 год исследовано-16 проб, все пробы отвечают санитарным нормам.

По состоянию на 01.01.2010 года по городскому округу и муниципальному району насчитывается – 243 артскважины. Общее количество МПЖКХ не изменилось, исследованием питьевой воды занимается филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Рязанской области в Касимовском муниципальном районе, дополнительно исследование воды по санитарно-химическим показателям проводит лаборатория МУП «Водоканал».

На бактериологические показатели из коммунального водопровода исследовано 466 проб, из них 61 нестандартных, что составляет 13,1%, по сравнению с 2006 годом-13,6%.

Из ведомственных водопроводов исследовано 224 пробы, из них 29 нестандартных, что составляет 12,9%, в 2006 году-13%.

Из артскважин исследовано по микробиологическим показателям:

коммунальных 23 пробы, нестандартных нет, в 2006 году 4,1%,

ведомственных 33 пробы, из них 5 нестандартных, что составляет 15%, в 2006 году 0%.

По санитарно-химическим показателям исследовано из источников:

коммунальных 49 проб, из них нестандартных 6, что составляет 12,2%,

ведомственных 32 пробы, из них нестандартных 12, что составляет 37,5%.

Из коммунальных водопроводов исследовано 362 пробы, нестандартных – 9, что составляет 2,5%.

Из ведомственных водопроводов исследовано 103 пробы, 29 нестандартных, что составляет 28,1%. Источников и водопроводов не отвечающих санитарным нормам и правилам нет. По микробиологическим показателям исследовано 8 проб, из них 3 нестандартных, что составляет 37,5%, в 2006 году 65,6%, по санитарно–химическим показателям – 5 проб, из них 2 нестандартные, составляет 40%.

Отрицательное влияние на работу городских очистных сооружений оказывают стоки предприятий.

### Санитарное состояние почвенного покрова. Санитарная очистка территории

По МО «Городcкой округ – город Касимов» санитарной очисткой занимается МП «Комбинат по благоустройству». По данным, предоставленным МУП «Водоканал», количество твердых бытовых отходов, образовавшихся за 2010 год составляет 35 тыс. м³.

Количество промышленных отходов по всем предприятиям (форма 2ТП-отходы) по данным МУП «Водоканал» за 2010 год составляет:

(V класс опасности – 48666, 254 тонн;

V класс опасности – 1657, 131 тонн.

В настоящее время в городском округе существует три вида сбора и вывоза отходов ТБО: контейнерная и позвонковая относится к МП «Комбинату по благоустройству» осуществляется на договорной основе и рассчитана на все категории юридических лиц, сбор по расписанию относится к МП «Домоуправлению» и рассчитан на население.

Наибольший вклад в загрязнение почвенного покрова вносят объекты размещения отходов.

С 28.05.2009 года Постановлением Главы муниципального образования «Городской округ – город Касимов» № 860 на баланс предприятия передан земельный участок общей площадью 6,0 га, который используется как свалка для захоронения твердых бытовых отходов от населения и предприятий г. Касимова. Свалка располагается в 1,5 км от д. Кауровка, Касимовский муниципальный район и непосредственно примыкает к землям государственного лесного фонда. Площадь участка под складирования отходов составляет 4,22 га, под подъездную дорогу 1,78 га. Рельеф участка плоский, с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Эксплуатация свалки начата в 1995 году по решению Главы Администрации г. Касимова № 643 от 28.06.1996 года как временное складирование отходов до завершения строительства полигона.

Проект полигона ТБО на данном участке предусматривал следующие основные работы:

устройство водоотводной канавы для снижения уровня грунтовых вод до 1,0 м;

устройство котлована и обвалование его дамбой;

проведение гидроизоляционных работ днища котлована;

устройство наблюдательной скважины;

благоустройство территории, включающее ограждение свалки.

Согласно проекту размеры участка складирования отходов составили 2, 5 га и по высоте складирования 10 м. Срок эксплуатации свалки не превышает 3,2 года. Ежегодно осуществляется оценка заполненности санкционированной свалки маркшейдерской съемкой по договору с ЗАО «Касимовнеруд», имеющей лицензию на данный вид деятельности. По данным на 01.07.2009 года фактический объем размещенных отходов составляет 525 тыс. м³. Учитывая вышесказанное, срок эксплуатации свалки превышен почти втрое, свалка переполнена и требует рекультивации.

Помимо существующей санкционированной свалки значительный вклад в загрязнение почв вносят несанкционированные свалки, сконцентрированные в оврагах. Необходимо принимать меры по их ликвидации.

В настоящее время в городском округе под строительство полигона бытовых отходов со сроком эксплуатации не менее 15 лет, выделен земельный участок площадью 11 га, расположенный рядом с существующей свалкой. Имеется акт выбора, проведено межевание земель и заключен договор на изыскательские и проектно-сметные работы. Проект для строительства нового полигона разработан, но конкретные сроки ввода объекта в эксплуатацию не указаны.

В настоящее время деятельность по размещению отходов осуществляется в соответствии с лимитами на размещение отходов производства и потребления.

Полигона для промышленных отходов городской округ не имеет. Все вещества, отходы 1-2 класса опасности отправляются централизованно по ведомственной принадлежности на свои базы для переработки. На всех крупных, средних и малых предприятиях налажен сбор, хранение и сдача отработанных ламп согласно действующим нормативам. Предприятием ИП Козлова И.Л. (согласно имеющимся разрешительным документам), за 2007 год от предприятий городского округа принято на утилизацию 3079 люминисцентных ламп.

В 2007 году исследовано по санитарно-химическим показателям 13 проб почвы, все стандартные, по микробиологическим показателям исследовано 33 пробы, из них 12 нестандартных, что составляет 36,3%, по паразитологическим показателям исследовано 15 проб, все стандартные.

Выводы:

- По экологическому состоянию территорию г. Касимов следует оценивать как относительно благополучную и достаточно стабильную, не являющеюся ограничением для дальнейшего развития городского округа.

- Фоновое загрязнение атмосферы не превышает допустимые уровни и не представляет угрозы здоровью населения.

- Основными предприятиями-загрязнителями атмосферы городского округа являются: МП «Водоканал»; ЗАО «Руно»; ООО «Касимовстройкерамика»; ОАО «ПЗЦМ»; ОАО «Касимовское ПОАТ», ЗАО «Касимовская сетевязальная фабрика». Основные промышленные предприятия-загрязнители имеют загрузку основных фондов всего на 25-40%, таким образом, снижая техногенную нагрузку антропогенного воздействия на окружающую среду.

- Автотранспорт как один из наиболее агрессивных источников физического волнового характера негативно влияет на людей и материальный фонд. Замеры загазованности и шума на магистралях не проводятся, но очевидно, что основной техногенной и шумовой нагрузке подвергается жилая застройка вдоль улиц: Советская, Володарского, Московская, Восточная.

- По-прежнему остается проблема проживания людей в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) промышленных предприятий.

- Достаточно остро стоит вопрос с ТБО, так как городская свалка исчерпала свои возможности по вместимости, поэтому все овраги в городском округе сильно замусорены.

### Система зеленых насаждений

Зелёные насаждения МО «Городcкой округ – город Касимов» являются составной частью природного комплекса городского округа и включают в себя озелененные территории всех категорий и видов, образующие систему городского озеленения в пределах городской черты, а также озелененные территории лесные территории за пределами городской черты, входящие в зелёную зону городского округа.

Все отношения, возникающие при использовании, охране, защите и воспроизводстве (содержании) зеленых насаждений, в целях создания условий для организации необходимого уровня благоустройства МО «Городcкой округ – город Касимов», рационального использования, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, регулируются Лесным кодексом Российской Федерации (4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ), Законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения N 1034-1 от 19.04.91 (в редакции Ф3 от 19.06.95 г. N 89-Ф3), «Об охране окружающей природной среды N 2060-1 от 19.12.91 (в редакции Закона РФ от 02.06.93 N 5076-1) и «Правилами обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на территории МО Городской округ город Касимов» (решение Касимовской городской думы от 12.04.2007 № 21/4).

МО «Городcкой округ – город Касимов» расположено в подтаёжной природной зоне, в мещерской физико-географической провинции. Это район с преобладанием хвойно-мягколиственных лесов, где господствующими породами являются сосна и береза. В болотистых местах на возвышенных участках рельефа распространены липняки и ельники. Городской округ практически полностью окружён лесами зелёной зоны, которые отделяют его от сельхозугодий.

В соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (утв. Приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 г. N 153), все озелененные территории МО «Городcкой округ – город Касимов» подразделяются три основных категории, каждая из которых имеет свои особенности по отношению к гражданскому обороту (отношения к собственности, продажа, аренда), режимам пользования и способам хозяйствования:

- Озелененные территории общего пользования, которые могут иметь свои наименования, присвоенные в установленном порядке или обозначающие местонахождение объекта или принадлежность к определенным зданиям и сооружениям:

общегородские сады, скверы, бульвары, парки культуры и отдыха, детские парки, сады и скверы жилых районов;

лесопарки, городские леса и леса других категорий, кроме лесов, расположенных на землях обороны и безопасности Российской Федерации.

- Озелененные территории ограниченного пользования:

лесопарки, городские леса (при возникновении пожароопасного периода);

органов государственной, муниципальной власти и управления;

насаждения при школах, высших и профессиональных учебных заведениях;

насаждения при дошкольных учреждениях;

насаждения при больницах и других лечебно-профилактических учреждениях;

насаждения при промышленных предприятиях;

насаждения стадионов, спортивных комплексов;

насаждения на территории частных домовладений.

- Озелененные территории специального назначения:

защитные зоны при промышленных предприятиях;

насаждения на городских кладбищах;

насаждения вдоль автомобильных и железных дорог;

леса Министерства обороны и безопасности Российской Федерации.

К зелёным насаждениям общего пользования на территории МО «Городcкой округ – город Касимов» относятся следующие территории:

Таблица 11

| Название | Площадь, га |
| --- | --- |
| Парк юннатов | 3,48 |
| Городской парк | 2,75 |
| Городской парк (ЦПКиО) | 1,36 |
| Сквер на Соборной | 0,59 |
| Парк Пушкина | 0,57 |
| Сквер на ул. Свердлова | 0,28 |
| Сквер на пл. Пушкина | 0,19 |
| Итого | 9,23 |

За последние годы практически не велось благоустройство парков и скверов, в результате чего отмечается захламление и зарастание территории. Относительно благоустроенным можно признать только сквер на Соборной площади. Сад юннатов фактически не является территорией общего пользования. На территории городского парка в настоящий момент ведется строительство спортивного сооружения, что превратило большую часть парка в строительную площадку.

Озеленение вдоль дорог сложилось достаточно давно, обновление отмирающих деревьев ведётся крайне слабо.

Обеспеченность жителей зелёными насаждениями общего пользования – 2,72 м².

Основную массу зелёных насаждений городского округа составляют заросшие овраги и насаждения на территории частных домовладений.

Генеральным планом города Касимов в 1977 году был предложен ряд мероприятий по увеличению территорий зелёных насаждений общего пользования, однако ни одно из предложений не было выполнено.

Выводы:

- Территорию МО «Городcкой округ – город Касимов» можно признать не благоустроенной зелеными насаждениями и не достаточной для создания должного качества среды проживания, хотя ввиду близости лесного окружения городской округ создает впечатление хорошо озелененного.

- Отмечается наличие большого количества территорий, подверженных зарастанию и подлежащих благоустройству. Овраги сильно заросли, не производится благоустройство берегов Оки.

- В г. Касимов отмечается нехватка крупных зелёных объектов общего пользования – парков, лесопарков и садов.

- В настоящее время зелёные насаждения общего пользования находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Площади зелёных насаждений постепенно уменьшаются.

## Ограничения развития территории МО «Городской округ – город Касимов»

Целью настоящего раздела является оценка территории по степени ее благоприятности для градостроительного освоения.

В основу раздела положен пофакторный анализ природных и техногенных ограничений, в границах которых устанавливается определенный режим градостроительной деятельности.

Исходя из природных факторов, инженерно-строительных условий, большая часть территории МО «Городской округ – город Касимов» характеризуется ограниченно благоприятными условиями для градостроительного освоения.

Ограничениями для строительства в г. Касимов являются:

сезонное промерзание и морозное пучение грунтов;

овражная эрозия;

эрозия грунтов и почв, оползание грунта;

локальное подтопление территорий;

покрытый карст;

Система планировочных ограничений, исходя из техногенной нагрузки на территорию, разработана на основании требований действующих нормативных документов.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

-санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

-СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

-охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

-водоохранные зоны;

- территории нормативного недропользования;

-особо охраняемые природные территории;

-зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также отображены на основе данных проектов обоснования размеров санитарно-защитных зон предприятий. Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий для предотвращения вредного воздействия на здоровье проживающего в них населения и в целях внедрения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную базу по организации СЗЗ промышленных предприятий на местном уровне.

СЗЗ от кладбищ и канализационных очистных сооружений (КОС) устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Водоохранные зоны рек и водоемов, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»:

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в таблице 12

Таблица 12 Регламенты использования территорий в пределах водоохранных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| 1) Использование сточных вод для удобрения почв. 2) Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. 3) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. 4) Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны I пояса от водозабора составляет 50 м.

Исходя из наложения перечисленных природных и техногенных ограничений, выделены следующие территории:

- не подлежащие застройке;

- неблагоприятные для строительства;

- ограниченно благоприятные для строительства;

- благоприятные для строительства.

К территориям, не подлежащим застройке, относятся санитарно-защитные зоны предприятий, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, территории нормативного недропользования.

К территориям, неблагоприятным для строительства относятся территории, подверженные вышеуказанным опасным природным процессам. Они локально распространены по всей территории городского округа.

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства относятся территории, где опасные природные процессы выражены не полностью. Указанные территории являются наиболее распространенными в границах МО «Городской округ – город Касимов».

К благоприятным для строительства территориям относятся территории, где уклоны поверхности не превышают 10%, неблагоприятные природные факторы и техногенные ограничения отсутствуют, процессов подтопления не наблюдается. Это локальные участки районов городского округа.

Уровень загрязнения окружающей среды также является определяющим при определении благоприятности территории для градостроительного (и особенно жилищного) освоения.

Применительно к территории МО «Городской округ – город Касимов» существующую антропогенную нагрузку на территорию городского округа следует оценивать как невысокую. В настоящее время, в целом, состояние окружающей среды относительно благополучное и достаточно стабильное и не является ограничением для дальнейшего развития городского поселения.

На основании выявленных ограничений развития территории установлено:

большая часть рассматриваемой территории относится к ограниченно благоприятной для градостроительного освоения по инженерно-геологическим условиям;

достаточно большое количество жилых зданий находится в санитарно-защитных зонах предприятий и коммунальных объектов, и требуют мероприятий по улучшению санитарно-гигиенического состояния их территории;

часть перспективных для освоения площадок располагаются на территориях, ограниченно благоприятных для освоения и требуют проведения работ по инженерной подготовке территории.

## Анализ социально-экономического потенциала и прогноз социально-экономического развития МО «Городской округ – город Касимов»

### Население

Численность населения МО «Городcкой округ – город Касимов» на 01.01.2011 г. составляла 33 385 человек. Сокращение численности населения за период 1996-2009 гг. составило 14% относительно уровня 1996 г., что соответствует среднеобластным показателям. Необходимо отметить, что в период наиболее сложной социально-экономической ситуации в 90-е годы численность населения сокращалась в два раза медленнее по сравнению с 2000-ыми годами, что позволяет говорить о том, что наибольшее влияние на естественное движение населения оказывает неблагоприятная половозрастная структура; экономические причины не оказывают решающего воздействия. За пятнадцатилетний период городской округ потерял более десятой части своего населения.

Население Касимова на начало года, человек

Рисунок 3

Средний темп ежегодной убыли населения составляет 0,9%. Резкое сокращение произошло за период 2002/2003 гг., когда темп убыли по отношению к прошлому году составил 4% (что было связано прежде всего с проведением переписи населения, в ходе которой произошла корректировка демографических данных при переходе с учета наличного населения на учет постоянного населения), в остальные период средний темп убыли составлял 0,6%.

Удельный вес численности населения МО «Городcкой округ – город Касимов» от всего населения по Рязанской области составляет 2,9%, а динамика движения населения городского округа полностью повторяет динамику по Рязанской области в целом (сокращение населения за период 1994-2007 гг. – 12%, ежегодный темп убыли 0,9%). Подобное сопоставление свидетельствует о полном соответствии демографических тенденций в МО «Городcкой округ – город Касимов» среднеобластным, в то же время в среднем по стране сокращение населения за данный период составило 4,3%, что почти в три раза меньше, чем в Рязанской области и в МО «Городcкой округ – город Касимов».

Естественное движение населения

Показатели естественного движения населения в Касимове за последние 15 лет стабильно остаются отрицательными: валовая смертность превышает валовую рождаемость.

Таблица 13 Демографические показатели

|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, человек | 368 | 347 | 356 | 360 | 368 | 433 | 361 | 418 | 375 | 340 | 351 | 365 | 393 | 378 | 333 |
| Смертность, человек | 595 | 580 | 578 | 630 | 650 | 642 | 655 | 672 | 639 | 560 | 583 | 559 | 508 | 556 | 566 |

Число умерших с 1996 года превысило число родившихся на 62% (т.е. городской округ потерял из-за естественной убыли 3427 человек), это показатель вносит основной вклад в сокращение населения городского округа. Необходимо отметить, что в период  2007-2008 годов наблюдались положительные тенденции: превышение смертности над рождаемостью составляло 41%, что было вызвано некоторыми благоприятными подвижками в области половозрастной структуры (сокращение доли пенсионеров на 3,5% по сравнению с 2006 годом).

Рисунок 4

В 2010 году коэффициент рождаемости составил 9,86 промилле, коэффициент смертности – 16,75 промилле. Периоды минимальной рождаемости соответствуют периоду 1996-2000 гг., после которого наблюдается определенное повышение показателей рождаемости. Период максимальной смертности из исследуемого периода приходится на 1999-2004 гг., когда смертность колебалась в пределах 17-19 промилле в год.

Для более полного анализа тенденций естественного движения населения был произведен сравнительный анализ основных показателей, характерных для Касимова, с показателями основных городов Рязанской области, общеобластными и общестрановыми показателями.

Механическое движение населения

Механическое движение населения существенно влияет на общую динамику населения в Касимове, при этом в последние 13 лет это влияние носит преимущественно негативный характер.

Таблица 15

|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибытие населения, человек | 363 | 352 | 266 | 178 | 247 | 178 | 120 | 148 | 148 | 96 | 139 | 174 | 170 | 106 | 132 |
| Убытие населения, человек | 392 | 393 | 281 | 183 | 234 | 179 | 145 | 135 | 114 | 244 | 243 | 262 | 301 | 255 | 297 |

Несмотря на неустойчивую динамику механического движения в Касимове, 10 из последних 15 лет характеризуются отрицательным миграционным приростом. Общее превышение количества убывших над количеством прибывших составляет 30% или 841 человек. Миграционная убыль с 1996 года формировала 19,7% всей убыли населения, при этом позитивные демографические тенденции последних лет в области рождаемости и смертности привели к тому, что за период 2005-2008 годов миграция формировала уже 38% общей убыли, за 2007-2008 годы – 41% общей убыли, за 2009-2010 годы – 43,3% общей убыли. В 2008 году миграционная убыль впервые за анализируемый период (1996-2008 годы) превысила естественную убыль: чистый отток населения из Касимова составил 131 человека, а превышение смертности над рождаемостью – только 115 человек.

Рисунок 5

Как видно из графика, с 1996 года миграционные тенденции, характерные для Касимова, претерпели 2 основных трансформации. В 1996-1998 годах миграция характеризовалась высокой степенью интенсивности в обоих направлениях, при этом сальдо миграции было устойчиво отрицательным. С 1999 года произошло одновременное понижение интенсивности миграционных процессов (в 1,5-2 раза) и сокращение отрицательного миграционного сальдо. В период 1999-2004 годов фактически был зафиксирован нулевой миграционный прирост (население городского округа выросло за счет миграции на 29 человек). Начиная с 2005 года уровень миграционной убыли резко вырос, а коэффициент прибытия остался на прежнем уровне. Это привело к тому, что за последние 6 лет сальдо миграционной убыли было наибольшим за весь период анализа. Если за 1996-2004 годы валовая убыль составила всего 56 человек, то за 2005-2010 годы – 785 человек. Таким образом, Касимову пока не удается в качестве важного центра экономики Рязанской области привлекать новое население в количестве, достаточном для выхода на положительные показатели миграции, наоборот, в последние 6 лет он испытывает значительный миграционный отток.

Наибольшую часть в миграционном обороте составляет наиболее мобильная часть населения – люди в трудоспособном возрасте. Их доля в структуре прибывших мигрантов за период 2004-2010 годов составляет 66%, при этом доля прибывшего населения в возрастной группе старше трудоспособного выше доли прибывших в группе младше трудоспособного возраста. Половозрастная структура выбывающих мигрантов схожа, но отличается повышенной долей выбывшего населения в трудоспособном возрасте: в среднем около 74%. Таким образом, городской округ теряет наиболее ценную и активную часть населения, не возмещая эту потерю за счет прибывающих.

Половозрастная структура населения

Половозрастная структура населения Касимова за 1996-2010 годы характеризуется сокращением доли населения моложе трудоспособного возраста, за счет чего происходит рост объемов трудоспособного населения. Доля пенсионеров за 13 лет осталась практически неизменной.

Рисунок 6 Изменения половозрастной структуры населения Касимова

(1996-2010 годы)

Основными негативными тенденциями является снижение доли населения младше трудоспособного возраста, за счет их перехода в следующую возрастную группу при снижении уровня рождаемости (в 1996 г. их доля составляла почти четверть от общего числа населения, в 2010 г. уже 16,6%). Соответственно произошел рост населения в трудоспособном возрасте на 10,5%. Существенного повышения доли населения старше трудоспособного возраста не произошло. Таким образом, в настоящий период коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население снизился, доля трудоспособного населения повысилась, что при адекватном развитии рынка труда должно было отразиться положительно на экономической ситуации в городском округе, тем более в условиях, когда для многих регионов стоит проблема наличия трудовых ресурсов и их вовлечения в рынок труда. При этом необходимо учитывать, что такая благоприятная ситуация, которая имеет место и на общероссийском уровне, вызвана совпадением ряда положительных демографических трендов, в частности, доля населения в возрасте, наиболее благоприятном для рождения ребенка, высока за счет многочисленного поколения, родившегося в 80-е годы ХХ века, а доля пенсионеров, наоборот, невелика, так как в этой группе сейчас находятся малочисленные поколения людей, родившихся перед Великой Отечественной Войной или во время нее. Уже через 3-4 года ситуация начнет ухудшаться: начнется переход значительной части трудоспособного населения в категорию пенсионеров, продолжится рост категории младше трудоспособного возраста. В результате нагрузка на трудоспособное население со стороны нетрудоспособного к 2030 году значительно возрастет. Для Касимова решением этой проблемы может стать привлечение в городской округ нового населения в трудоспособном возрасте за счет развития экономической функции.

Трудовые ресурсы

Трудоспособное население МО «Городcкой округ – город Касимов»  в 2010 г. составляло 20,195 тыс. человек, что составляет около 59,8% от общей численности населения городского округа.

Рисунок 7

Экономически активное население городского округа, занятое в экономике с учетом безработных, составляет 17 033 человек (84,3% от трудоспособного населения). Уровень занятости в целом по городскому округу составляет 51%, данный показатель постепенно растет все последнее десятилетие: в 2000 году он составлял 45%.

Рисунок 8

Структура занятости по состоянию на 2010 г. представлена на рисунке 9. В связи с переходом на другой классификатор учета сопоставить данные настоящего времени с прошлым периодом можно с определенной долей относительности. Можно отметить следующие основные изменения, произошедшие к 2010 г. – рост занятых в бюджетной сфере: в образовании, здравоохранении и социальных услугах занято 46,9% работников. В промышленном секторе экономики, в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, производстве электроэнергии, газа и воды, занято 28,6%. Таким образом, в этих сферах занято более 2/3 всех занятых в экономике. Существенная доля занятых в виде деятельности «транспорт и связь» – 4,6% (в том числе за счет деятельности ООО «Порт Касимов»), кроме того, произошел рост занятых в государственном управлении с 4% до 7,4%, что является общероссийской тенденцией.

Рисунок 9 Структура занятости населения по основным видам деятельности (ОКВЭД), 2010 г.

Медленно происходит диверсификация структуры занятых, расширение занятых в сфере услуг. Половина занятых в промышленности приходится на производство пищевых продуктов и текстильное производство. Еще 41,3% занято в металлургическом производстве (в основном на ОАО «Приокский завод цветных металлов»), производстве электрооборудования (завод ФГУП ГРПЗ – филиал «Касимовский приборный завод»).

Рисунок 10 Структура занятости населения в обрабатывающих производствах (раздел D), 2010г.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних организациях в 2010 году составила 11519,7 рублей, что на 13,2% больше, чем в предыдущем году. Средняя начисленная заработная плата на крупных и средних промышленных предприятиях в 2010 году составила 15687,4 рубля и увеличилась к уровню прошлого года на 20%. Самую высокую заработную плату в 2010 году имели работники обрабатывающих производств, видом деятельности которых является производство пищевых продуктов – 26026,7 рублей и работники металлургического производства – 31071,7 рублей. Самую низкую заработную плату в 2010 году получили работники организаций, видом деятельности которых является организация отдыха и развлечений, культуры и спорта – 6227,9 рубля.

### Демографический прогноз

В рамках прогнозирования численности населения г. Касимов можно выделить два сценария:

Сценарий сохранения (экстраполяции) существующих социально-экономических трендов (пессимистический сценарий)

Сценарий активного экономического роста (оптимистический сценарий)

Основой первого сценария является экстраполяционный прогноз численности населения по периоду 1998-2008 годов. В период до 2020 года основные показатели рождаемости, смертности и миграции останутся на сегодняшнем уровне, в период с 2020 по 2030 год они несколько улучшаться, но останутся негативными.

В соответствии с этим прогнозом прогноз численности населения будет выглядеть следующим образом:

Таблица 16

|  | 2008 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население (тыс. чел.) | 33,7 | 30,8 | 28,5 |
| Население младше трудоспособного возраста (тыс. чел.) | 7,1 | 6,1 | 5,5 |
| Население в трудоспособном возрасте (тыс. чел.) | 20,6 | 18,5 | 16,5 |
| Население старше трудоспособного возраста (тыс. чел.) | 6,0 | 6,2 | 6,5 |

При выполнении данного сценария население городского округа к 2020 году сократится на 8,6%, а к 2030 году – на 15,4% по сравнению с 2008 годом; трудоспособное население уменьшится на 10,2% и 19,9% соответственно. Такое сокращение населения и трудовых ресурсов с большой вероятностью не позволит рассчитывать на сколько-нибудь интенсивное развитие экономики городского округа.

Основой выполнения второго сценария является реализация политики, направленной как на стабилизацию демографической ситуации (предполагается наиболее полная реализация мероприятий Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, к которым отнесены мероприятия, направленные на повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развития системы социальной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, укрепление института семьи), так и на экономический рост, сопровождающийся развитием существующих и появлением новых производств, жилищным строительством, повышением качества социальной сферы.

За счет реализации активной демографической политики коэффициент рождаемости в городском округе к 2020 году практически не сократится, несмотря на сокращение количества женщин в детородном возрасте, а к 2030 году из-за некоторого улучшения структуры населения коэффициент несколько вырастет. Коэффициент смертности будет плавно снижаться за счет значительного падения смертности в трудоспособном возрасте от заболеваний, травматизма на производстве, потребления алкоголя и наркотических веществ. Сальдо миграции в городском округе к 2020 году стабилизируется на нулевой отметке, а к 2030 году за счет развития экономической базы городского округа станет устойчиво положительным.

Таблица 17

|  | 2008 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент рождаемости, промилле | 11,6 | 10,5 | 12,5 |
| Коэффициент смертности, промилле | 15,0 | 13,0 | 12,5 |
| Миграционное сальдо, промилле | -3,9 | 0 | 2,0 |

В соответствии с этим прогнозом проектная численность населения будет выглядеть следующим образом:

Таблица 18

|  | 2008 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 33,7 | 31,6 | 32,2 |
| Население младше трудоспособного возраста | 7,1 | 6,6 | 6,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 20,6 | 19,0 | 19,2 |
| Население старше трудоспособного возраста | 6,0 | 6,0 | 7,0 |

При выполнении оптимистического сценария население городского округа к 2020 году сократится на 9,3% по сравнению с 2008 годом. С 2020 по 2030 год население вырастет на 1,9%, и, следовательно, не достигнет показателей 2008 года. Население в трудоспособном возрасте сократится к 2020 году на 8,4%, к 2030 году оно несколько вырастет. На 17% вырастет число людей старше трудоспособного возраста, что приведет к увеличению нагрузки на трудоспособное население со стороны детей и пенсионеров: с 636 человек на 1000 человек в трудоспособном возрасте в 2008 году до 677 человек в 2030 году.

При дальнейших расчетах в рамках генерального плана за базовый принимается второй сценарий развития демографической ситуации.

### Жилищный фонд

#### Существующее положение

Общая площадь жилищного фонда МО «Городcкой округ – город Касимов»  на начало 2011 года составляет 757,7 тыс. м2, за период с 2000 года она увеличилась на 8,6%. Жилищная обеспеченность населения в Касимове составляет на 2011 год 22,69 м2 на человека. При условии дальнейшей убыли населения и роста жилищного фонда, средние показатели обеспеченности продолжат расти.

В основном увеличение жилищного фонда идет за счет нового строительства, его динамика неустойчива. С середины 1990-хх гг. тренд роста жилищного строительства в целом положительный. В среднем за период 2004-2008 гг. вводилось 7 200 м2 ежегодно. Годом максимального ввода жилья с 1990 г. стал 2009 год, когда было введено 16965 м2, в 2010 году ввод составил 8542,2 м2.

По сравнению с другими значимыми городами Рязанской области, Скопин и Сасово, жилищное строительство в г. Касимов идет достаточно активно. Доля ввода жилищного фонда в г. Касимов от общего ввода по области колеблется в диапазоне 1,5-2,5%

В ближайшей перспективе новое строительство в городском округе предположительно будет на том же уровне, т.е. 8-10 тыс. м2 в год.

Основные характеристики жилищного фонда городского округа представлены в таблице. В структуре жилищного фонда города существенная доля приходится на ветхий и аварийный фонд – 16,3 % от общего числа зданий в городском округе. Доля ветхого и аварийного фонда снижается, если рассматривать отдельные здания и растет по показателям общей площади жилищного фонда.

Таблица 19 Наличие жилищного фонда в МО «Городcкой округ – город Касимов»

|  | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зданий, ед. | 3831 | 3822 | 3871 | 3890 | 3905 | 3925 | 3945 | 3946 | 4000 | 3997 |
| аварийный | 234 | 0 | 200 | 202 | 102 | 102 | 94 | 94 | 104 | 125 |
| Доля аварийных, % | 6,1 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,1 |
| ветхий | 729 | 712 | 712 | 550 | 722 | 642 | 638 | 638 | 602 | 525 |
| Доля ветхих, % | 19,0 | 18,6 | 18,4 | 14,1 | 18,5 | 16,4 | 16,2 | 16,2 | 15,1 | 13,1 |
| Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | 697,9 | 696,8 | 712 | 716,6 | 721,1 | 726,2 | 737 | 742,9 | 754,4 | 757,7 |
| аварийный | 9,6 | 0 | 49 | 20,8 | 48,8 | 10,9 | 10,5 | 14,0 | 8,2 | 15,0 |
| Доля аварийного, % | 1,38 | 0,00 | 6,88 | 2,90 | 6,77 | 1,50 | 1,42 | 1,88 | 1,09 | 1,98 |
| ветхий | 32,8 | 64,8 | 64,8 | 50,1 | 10,9 | 57,9 | 59,7 | 65,2 | 58,7 | 60,3 |
| Доля ветхого, % | 4,70 | 9,30 | 9,10 | 6,99 | 1,51 | 7,97 | 8,10 | 8,87 | 7,78 | 7,96 |
| В нем проживающих, тыс. чел. | - | - | - | - | 34544 | 34208 | 33900 | 33680 | 33360 | 33400 |
| Число многоквартирных домов, ед. | - | - | - | - | 605 | 605 | 605 | 606 | 610 | 595 |
| в т.ч. ветхих и аварийных | - | - | - | - | 255 | 255 | 255 | 233 | 253 | 199 |
| из них ветхих | - | - | - | - | 240 | 240 | 240 | 229 | 228 | 153 |
| В т.ч. домов в частной собственности, ед. | - | 3204 | 3252 | 3270 | - | 3320 | 3340 | 3340 | 3390 | 3402 |
| в т.ч. ветхих и аварийных | - | 511 | 645 | 511 | - | 489 | 477 | 477 | 453 | 451 |
| из них ветхих | - | 511 | 511 | 415 | - | 402 | 398 | 398 | 374 | 372 |

К ветхому жилищному фонду относится 13,1%, к аварийному 3,1% от общего числа зданий в городском округе, т.е. пятая часть жилых зданий требует реконструкции, в т.ч. переселения населения из аварийного фонда. Основная часть ветхого и аварийного жилья приходится на многоквартирные дома.

Многоквартирных домов в городском округе на 2010 год - 595 ед., из которых  треть относятся к ветхому и аварийному фонду. Из домов, находящихся в частной собственности в 2010 г. 13,3% также относится к ветхому и аварийному фонду. Основную часть жилищного фонда составляют индивидуальные частные дома, их доля от общего числа жилых строений составляет 85%, но по площади жилищного фонда 67% приходится на многоквартирные дома.

Оборудование жилищного фонда сильно различается по типам и видам благоустройства. По состоянию на 2010 г. 85,0% жилищного фонда оборудовано водопроводом, 58,9% - централизованной канализацией и централизованным отоплением и всего 27,8% - централизованным горячим водоснабжением. Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом и напольными электрическими плитами составляет 64% от общей площади. 93% жилищного фонда находится в частной собственности.

В городском округе жилищный фонд представлен преимущественно кирпичными зданиями (56%), доля деревянных составляет около четверти всего жилищного фонда. Основная часть жилищного фонда (53%) построена в 1971-1995 годах. Доля зданий, построенных до 1920 года, существенна и составляет 6,8% от жилищного фонда.

Рисунок 11 Структура жилищного фонда по периодам постройки на 2010 год

Основными направлениями жилищной политики городского округа должны являться ликвидация существенной доли ветхого и аварийного жилищного фонда, новое жилищное строительство с учетом предоставления жилья или субсидий на его покупку на рынке нуждающимся (молодым семьям, проживающим в ветхом и аварийном фонде), улучшение оборудования жилищного фонда канализацией и отоплением.

#### Проектные предложения

Развитие жилого строительства в МО «Городcкой округ – город Касимов»  на проектный срок будет идти по направлению удовлетворения потребностей населения в качественном обустроенном жилом фонде. Это подразумевает прежде всего снос аварийного и при необходимости ветхого муниципального жилого фонда, который по состоянию на 2008 год составлял 65 200 квадратных метров с редевелопментом соответствующих кварталов и переселением проживающих в данных домах людей.

Проектным решением предполагается увеличение обеспеченности населения жильем до 28 квадратных метров к 2020 году и до 33 квадратных метров – к 2030 году. В случае выполнения проектных показателей жилое строительство в городском округе будет иметь следующие характеристики:

Таблица 20

|  | 2009 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 33,7 | 31,6 | 32,2 |
| Обеспеченность населения жильем, м2 | 22,11 | 28,00 | 33,00 |
| Объем жилого фонда, м2 | 742,9 | 885 | 1 063 |
| Объем строительства в год, м2 |  | 17 500 | 21 000 |
| Объем строительства в год на чел., м2 | 0,22 | 0,54 | 0,66 |

К 2020 году объем жилого фонда увеличится на 19%, к 2030 году – на 43%. При этом объемы строительства в год на человека до 2020 года составят 0,54 м2, а к 2030 г. – 0,66 м2.

В соответствии с экономическими и планировочными решениями генерального плана доли различных типологий застройки в Касимове будут следующими:

Таблица 21

| Тип застройки | 2010-2020 года | 2020-2030 года |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальное жилищное строительство | 40-42% | 38-40% |
| Малоэтажная застройка (1-2 этажа) | 15-17% | 38-40% |
| Среднеэтажная застройка (2-3 этажа) | 28-30% | 13-15% |
| Многоэтажная застройка (до 5 этажей) | 14-15% | 7-8% |

Достаточно высокая доля средне- и многоэтажной застройки (особенно на первую очередь выполнения проекта) объясняется относительным дефицитом площадей под жилую застройку в границах городского округа. Индивидуальное строительство целесообразно вести в форме деревянного и кирпичного домостроения с использованием современных технологий.

### Экономическая база

#### Существующее положение

В настоящее время МО «Городcкой округ – город Касимов» относится к промышленным центрам региона. На долю городского округа приходится 12,9% промышленной продукции, производимой за пределами г. Рязани, это третий результат после г. Новомичуринска – центра энергетики Рязанской области.

За 2010 год крупными и средними предприятиями и организациями городского округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности на 4277,8 млн. рублей, что больше соответствующего периода прошлого года на 24,2%. При этом крупными и средними промышленными предприятиями городского округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными  силами по хозяйственным видам экономической деятельности на 3743,3 млн. рублей, что больше на 816,2 млн. рублей или 27,9% соответствующего периода прошлого года. Наибольший рост достигнут в металлургическом производстве (на 46%), далее следует производство пищевых продуктов, включая напитки (на 36,4%), издательская и полиграфическая деятельность (на 23%), производство медицинской техники (на 8%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 6,9%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (на 3,9%). Спад производства имеет место лишь в текстильном и швейном производстве (на 6,5%) и добыче полезных ископаемых (на 1,3%).

Таблица 22 Объем отгрузки товаров и выполнения работ и услуг по фактическим видам экономической деятельности в отраслевом разрезе крупными и средними промышленными предприятиями

| Отрасль | Производство в 2010 году (тыс. рублей) | % к 2009 году |
| --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | 162 742 | 98,8 |
| Обрабатывающие производства: | 3 327 342 | 131,3 |
| - производство пищевых продуктов; | 1 708 508 | 136,1 |
| - металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; | 1 064 150 | 146,0 |
| - производство электроприборов, электропного и оптического оборудования (медицинской техники); | 231 146 | 108,1 |
| - текстильное и швейное производство; | 244 552 | 93,3 |
| - производство прочих неметаллических минеральных продуктов; | 65 729 | 102,8 |
| - издательская и полиграфическая деятельность; | 1 869 | 123,0 |
| - химическое производство; | 2 816 | 138,8 |
| - производство транспортных средств и оборудования; | 6 009 | 110,9 |
| - производство машин, оборудования; | 53 | - |
| - прочие производства; | 2 510 | 111,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: | 239 372 | 112,3 |
| - производство, передача и распределение электроэнергии; | 50 060 | 98,9 |
| - производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 157 147 | 120,6 |
| - бор, очистка и распределение воды | 32 165 | 100,0 |
| Итого: | 3 729 456 | 128,0 |

Как видно из таблицы, в экономике городского округа по крупным и средним промышленным предприятиям преобладают обрабатывающие производства, на которые приходится 89,2% отгруженных товаров и услуг; 6,4% приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 4,4% - на добывающую промышленность. Наибольшую долю занимают производство пищевых продуктов и металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (45,8% и 28,5% соответственно).

В экономике городского округа в 2010 году насчитывалось 14 крупных и средних промышленных предприятий:

Таблица 23

| Отрасль/Предприятие | Производство в 2010 году (тыс. рублей) | % к 2009г. |
| --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых | 163 166 | 98,7 |
| ЗАО «Касимовнеруд» | 163 166 | 98,7 |
| Обрабатывающие производства | 3 348 736 | 131,6 |
| Производство пищевых продуктов | 1 709 269 | 136,4 |
| ООО «Кондитерская фабрика «Верность качеству» | 406 303 | 176,0 |
| ООО «Касимовхлеб» | 97 918 | 87,4 |
| ЗАО «Информ-пром» | 1 205 048 | 132,4 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1 093 946 | 146,0 |
| ОАО «Приокский завод цветных металлов» | 1 093 946 | 146,0 |
| Производство медицинской техники | 231 146 | 108,0 |
| ФГУП ГПРЗ – Касимовский приборный завод | 231 146 | 108,0 |
| Текстильное и швейное производство | 249 767 | 93,5 |
| ЗАО «Касимовская сетевязальная фабрика» | 176 044 | 111,4 |
| ООО «Руно» | 73 723 | 67,6 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 62 739 | 103,9 |
| ЗАО «Касимовстройкерамика» | 62 739 | 103,9 |
| Издательская и полиграфическая деятельность | 1 869 | 123,0 |
| Редакция «Мещерские вести» | 1 869 | 123,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 231 345 | 106,9 |
| МП «Касимовтеплосеть» | 132 354 | 121,6 |
| МП «Водоканал» | 44 932 | 79,0 |
| МУП «Водоканал» | 3 999 | - |
| МУП «Касимовэлектросеть» | 50 060 | 98,9 |
| Итого | 3 743 247 | 127,9 |

Рассмотрим наиболее крупные предприятия городского округа более подробно.

Добыча полезных ископаемых

Отрасль добычи полезных ископаемых представлена в экономике Касимова одним предприятием – ЗАО «Касимовнеруд», которое было создано в 1939 году. Предприятие занимается добычей строительных материалов: щебня и гравия, муки известняковой и доломитовой, камня бутового. На предприятии в 2010 году работало 500 человек. Это на 13,5 % меньше, чем в 2009 году. Доля производства предприятия в общем производстве товаров и услуг крупными и средними предприятиями городского округа составляет 4,4%. В 2010 году производство снизилось на 1,3%. Средняя заработная плата за 2010 год на предприятии составила 10677 рублей (на 26,9% ниже среднегородской). Рост заработной платы по сравнению с 2009 годом составил 7,8%.

Производственные мощности предприятия (карьеры) находятся за городской чертой, на противоположном берегу Оки. Продукция предприятия поставляется на рынки Рязанской и прилегающих областей: Московской, Нижегородской, Ярославской, Республики Татарстан и прочих. В 2009 году из-за кризиса и отсутствия спроса предприятие снизило уровень выпуска продукции. Тем не менее, решениями проекта генерального плана предполагается стабильное развитие предприятия, так как после восстановления экономики спрос на его продукцию вновь возрастет.

Обрабатывающие производства

Пищевая промышленность

Производство пищевой продукции представлено в МО «Городcкой округ – город Касимов» 3 предприятиями.

Наиболее крупным предприятием пищевой промышленности городского округа является ООО «Кондитерская фабрика «Верность качеству», которое было создано в 2005 году. Предприятие специализируется на производстве шоколадных и кондитерских изделий. Численность работников в 2010 году составила 242 человека (рост на 26,7% по сравнению с 2009 годом), что составляет 7% от общегородской занятости на крупных и средних предприятиях. Доля производства предприятия в общем производстве товаров и услуг крупными и средними предприятиями городского округа составляет 10,9%. В 2010 году производство выросло на 76,0%. Средняя заработная плата за 2010 год на предприятии составила 33747 рублей (в 2,3 раза выше среднегородской), что является наиболее высоким показателем в промышленном комплексе городского округа. По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение заработной платы на 2,8%.

Предприятие располагается на площадке Касимовской кондитерской фабрики (которая выступает арендодателем) в восточной промышленной зоне городского округа. В 2009 году начались работы по переносу основных производственных мощностей предприятия в северную промышленную зону Касимова, где для этих целей приобретен земельный участок. Фабрика работает в премиальном сегменте производства кондитерских изделий и шоколада, кроме того, она специализируется на производстве товаров private brand для крупных торговых сетей. Рынком сбыта для компании является Российская Федерация. Так как собственники предприятия располагают значительными средствами для инвестирования в производство, на предприятии установлено современное зарубежное оборудование, в ближайшие годы планируется рост объемов производства в 2-3 раза по сравнению с 2010 годом, который будет сопровождаться ростом занятости на предприятии.

Вторым по объемам производства предприятием отрасли является ООО «Касимовхлеб», созданное в 1939 году. Предприятие специализируется на производстве хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий. Численность работников в 2010 году составила 222 человека (спад по сравнению с 2009 годом – 7,1%), что составляет 6,5% от общегородской занятости на крупных и средних предприятиях. Доля производства предприятия в общем производстве товаров и услуг крупными и средними предприятиями городского округа составляет 2,6%. В 2010 году производство снизилось на 12,6%.Средняя заработная плата за 2010 год на предприятии составила 13089 рублей (на 10,4% ниже среднегородской). Рост заработной платы по сравнению с 2009 годом составил 3,4%.

Завод располагается на отдельной площадке в северо-восточной части городского округа. Рынком сбыта продукции завода является прежде всего Касимов и Касимовский муниципальный район, часть продукции поступает на областной рынок. Кроме того, предприятие занимается выполнением заказа оборонных предприятий. В 2009 году из-за кризисных явлений на предприятии началась процедура банкротства. Тем не менее, решениями проекта генерального плана предполагается сохранение в городе данного предприятия в качестве поставщика хлебобулочной продукции на рынок города. Значительного развития предприятия не предполагается.

ООО ЛВЗ «Касимовский» в последние 2 года переживало кризисные явления, которые сопровождались сокращением выпуска и количества работников, что в итоге привело к закрытию предприятия. Производственная площадка завода располагается в центральной части городского округа в теле городской застройки. Решениями проекта генерального плана предполагается вынос предприятия из центра города с предоставлением новой площадки в других промышленных зонах города в случае, если предприятие возобновит свою деятельность. В аналогичной ситуации находится предприятие ОАО «Касимовмясо», которое так же предполагается к выносу.

Кроме вышеописанных предприятий, в городском округе работает кондитерская фабрика, которая располагается в восточной промышленной зоне. В 2009 году предприятие занималось производством кондитерской массы, которую реализовывало на рынках областей Центральной России. Из-за того, что собственник предприятия располагается не в Касимове, предприятие зарегистрировано за его пределами и не отчитывается в местных органах власти.

Текстильное и швейное производство

Производство текстильной и швейной продукции на 2010 год представлено в Касимове 2 предприятиями.

Наиболее крупным предприятием отрасли является ЗАО «Касимовская сетевязальная фабрика», которая была основана в 1851 году. Предприятие специализируется на выпуске готовых орудий лова для внутреннего рыболовства и сетематериалов для постройки орудий морского, речного и озёрного лова рыбы. Численность работников в 2010 году составила 510 человек (на 2% больше по сравнению с 2009 годом), что составляет 14,8% от общегородской занятости на крупных и средних предприятиях. Доля производства предприятия в общем производстве товаров и услуг крупными и средними предприятиями городского округа составляет 4,7%. В 2010 году производство выросло на 11,4%. Средняя заработная плата за 2010 год на предприятии составила 7938 рублей (на 45,6% ниже среднегородской). Рост заработной платы по сравнению с 2009 годом составил 10,3%.

Предприятие располагается в западной части городского округа, на берегу реки Ока. Продукция предприятия пользуется значительным спросом, рынком сбыта является федеральный, кроме того, осуществляются поставки за рубеж. При этом технологии, используемые на предприятии, в значительной степени устарели, за счет чего уровень занятости на предприятии высок, а заработная плата – ниже среднегородской. Решениями проекта генерального плана предполагается сохранение стабильной деятельности предприятия, возможен вынос производственных мощностей предприятия в другую промышленную зону городского округа на перспективу.

ООО «Руно» основано в 1863 году, специализируется на переработке сырья для производства овчины шубной и меховой, выпуском овчинно-шубных изделий, изделий с верхом из ткани на меховой подкладке. Численность работников в 2010 году составила 260 человек (сокращение на 13,1% по сравнению с 2009 годом), что составляет 7,5% от общегородской занятости на крупных и средних предприятиях. Доля производства предприятия в общем производстве товаров и услуг крупными и средними предприятиями городского округа составляет 2%. В 2010 году производство упало на 32,4%.Средняя заработная плата за 2010 год на предприятии составила 8814 рублей (на 39,6 % ниже среднегородской). Снижение заработной платы по сравнению с 2009 годом составило 1,5%.

Металлургическое производство

Производство металлургической продукции представлено в Касимове одним предприятием – ОАО «Приокский завод цветных металлов», который был основан в 1989 году. Предприятие занимается аффинажем драгметаллов: слитки аффинированного золота, серебра, платины, ювелирные сплавы из золота и серебра, прокат: проволока и гранулы из золота и серебра. Численность работников в 2010 году составила 574 человек (рост по сравнению с 2009 годом на 18,1%), что составляет 16,6% от общегородской занятости на крупных и средних предприятиях. Доля производства предприятия в общем производстве товаров и услуг крупными и средними предприятиями городского округа составляет 29,2%. В 2010 году производство выросло на 46%. Средняя заработная плата за 2010 год на предприятии составила 28067 рублей (в 1,9 раз выше среднегородской). Рост заработной платы по сравнению с 2009 годом составил 45,9%.

Производственная площадка завода располагается на противоположном от центра городского округа берегу Оки, на некотором отдалении от жилой застройки, что объясняется высоким уровнем вредности предприятия. Предприятие находится в государственной собственности и занимается переработкой драгоценных металлов, поступающих с месторождений со всей России. Предприятие работает не на полную проектную мощность, имеются планы по расширению производства на предприятии, которое является одним из градообразующих для Касимова. Проектным решением проекта генерального плана предполагается сохранение предприятия на существующей площадке с возможным значительным увеличением объемов производства.

Производство изделий медицинской техники

Производство медицинской техники представлено в Касимове одним предприятием – ФГУП ГРПЗ – Касимовский приборный завод, основанным в 1974 году. Предприятие занимается производством радиоэлектронной аппаратуры специального назначения для Рязанского приборного завода и производством различной медицинской техники. Численность работников в 2010 году составила 453 человек (сокращение на 1,7% по сравнению с 2009 годом), что составляет 13,1% от общегородской занятости на крупных и средних предприятиях. Доля производства предприятия в общем производстве товаров и услуг крупными и средними предприятиями городского округа составляет 6,2%. В 2010 году производство выросло на 8%. Средняя заработная плата за 2010 год на предприятии составила 12125 рублей (на 17% ниже среднегородской). Рост заработной платы по сравнению с 2009 годом составил 22,7%.

Производственная площадка предприятия располагается в северной части городского округа в индустриальной промышленной зоне. Предприятие является филиалом ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод». Предприятие функционирует стабильно, его продукция пользуется спросом на общероссийском уровне. Решениями проекта генерального плана предполагается сохранение предприятия на существующей площадке и его постепенное развитие.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Данная отрасль представлена в Касимове 3 предприятиями, лишь одно из которых зарегистрировано в городском округе.

ЗАО «Касимовстройкерамика» было основано в 1948 году. Предприятие осуществляет производство кирпича керамического из природного сырья. Численность работников в 2010 году составила 157 человек (снижение на 18,7% по сравнению с 2009 годом), что составляет 4,5% от общегородской занятости на крупных и средних предприятиях. Доля производства предприятия в общем производстве товаров и услуг крупными и средними предприятиями городского округа составляет 1,7%. В 2010 году производство выросло на 3,9%. Средняя заработная плата за 2010 год на предприятии составила 13869 рублей (на 5% ниже среднегородской). Рост заработной платы по сравнению с 2009 годом составил 12,8%.

Предприятие располагается в восточной промышленной зоне Касимова. Несколько лет назад предприятие прошло процедуру банкротства, после чего завод был выкуплен новыми собственниками. В 2006-2007 годах завод работал на полную проектную мощность, в последние 2 года испытывает определенные проблемы со сбытом продукции, связанные с кризисными явлениями в строительстве. Основными рынками сбыта являются Москва и Подмосковье, Рязань, Владимир. Решениями проекта генерального плана предполагается сохранение предприятия на существующей площадке с постепенным увеличением объемов производства и занятости.

Кроме вышеописанной компании, в городском округе работает 2 предприятия, которые также занимаются производством продукции, используемой в строительном комплексе. ООО «Приокский комбинат стройматериалов Кротберс» занимается производством стеновых панелей, плитки, сборных железобетонных конструкций и прочих строительных материалов. На предприятии занято около 100 человек. На производственной площадке завода конструкционных материалов ЗАО «БиТри» занимается производством окон и стеклопакетов. Оба предприятия зарегистрированы за пределами Касимова.

Издательская и полиграфическая деятельность

В городском округе функционирует филиал редакции районной газеты «Мещерские вести». Численность работников в 2010 году составила 14 человек (рост на 7,7% по сравнению с 2009 годом). Доля производства предприятия в общем производстве товаров и услуг крупными и средними предприятиями городского округа незначительна и составляет 0,05%. В 2010 году производство выросло на 23%. Средняя заработная плата за 2010 год на предприятии составила 11810 рублей (на 19,1% ниже среднегородской). Снижение заработной платы по сравнению с 2009 годом составило 1,3%.

Машиностроение и металлообработка

По состоянию на 2009 год в городском округе не работало ни одного предприятия в данной отрасли. При этом имеется 2 проекта, которые в случае успешной реализации приведут к возрождению отрасли в Касимове. На базе производственной площадки ОАО «Касимовхолод» предполагается создание индустриального парка, в рамках которого будет восстановлено производство холодильных машин, а также будут выделяться площадки под другие новые промышленные предприятия. Инвесторами была выкуплена площадка, прилегающая к ОАО «Касимовхолод» с севера, подготовлена соответствующая документация, но кризисные явления в экономике привели к замораживанию выполнения проекта на неопределенный срок. В рамках решений проекта генерального плана предполагается запуск индустриального парка уже на первую очередь до 2020 года. Вторым важным проектом для отрасли является возрождение производства на площадке Механического завода №8, который вошел в объединение «Касимовские литейные заводы», в который помимо него входят еще 2 предприятия. Перспективы развития производства на данной площадке необходимо будет более тщательно оценить в момент определения специализации предприятия, так как развитие литейного производства на существующей площадке в теле городской застройки невозможно из-за санитарных ограничений.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

В Касимове в 2010 году функционировало 3 предприятия, выполняющих услуги по обеспечению жителей городского округа электроэнергией, газом, водоснабжением и теплоснабжением.

Таблица 25

|  | Количество работников в 2010 году | Средняя заработная плата в 2010 году | % выпуска продукции в 2010 году к 2009 году |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» | 173 | 9341 | - |
| МП «Касимовтеплосеть» | 102 | 9506 | 106,5 |
| МУП «Касимовэлектросеть» | 55 | 12030 | 98,7 |

Доля в производстве товаров и услуг такими предприятиями в 2010 году составила 6,2%. Решениями проекта генерального плана предполагается дальнейшее стабильное развитие предприятий, которое будет обеспечено поступательным повышением качества жизни населения городского округа.

Малое предпринимательство

По состоянию на 2010 год территории муниципального образования — городской округ город Касимов зарегистрировано свыше 1450 субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей 1089 человек). Следует отметить, что наметилась тенденция роста малых предприятий занятых в обрабатывающих производствах, здравоохранении, бытовых услуг, строительстве.

Выводы

- Экономическая база МО «Городcкой округ – город Касимов»   в последние годы стабильно развивается: объем отгруженных товаров и оказанных услуг каждый следующий год превышает показатели предыдущего.

- Основой экономики города являются предприятия обрабатывающей промышленности. Касимов располагает сильно диверсифицированной для малого города экономикой: стабильно работающие крупные предприятия имеются в 6 отраслях экономики (с перспективой возрождения еще одной отрасли).

- В городе имеется ряд неэффективно используемых промышленных площадок, которые могут быть заняты новыми предприятиями. Напротив, ряд промышленных предприятий должны быть вынесены из тела жилой застройки для повышения качества городской среды.

#### Проектные предложения

В рамках генерального плана города Касимов до 2030 года на основе анализа существующей ситуации и основных характеристик экономики города определяются перспективы развития его экономической базы. В рамках проекта принимается оптимистический вариант развития, который в том числе предполагает стабилизацию численности населения города и повышение стандартов качества жизни.

Проектом предполагается развитие экономической функции города Касимов в два этапа:

1 очередь проектирования (2010-2020 годы):

- Выполнение проекта создания и развития индустриального парка на базе площадки ОАО «Касимовхолод» и прилегающих территорий. На подготовленные площадки возможно привлечение средних и малых предприятий в областях специализации экономики города: пищевой промышленности, машиностроения, текстильной промышленности, за счет чего в среднесрочной перспективе в городе могут быть созданы соответствующие кластеры.

- Интенсивное развитие ОАО «ПЗЦМ» с привлечением всех видов финансирования для закрепления статуса завода как основного перерабатывающего предприятия Центрального региона в области драгоценных металлов.

- Интенсивное развитие ООО «Кондитерская фабрика ВК» на новой производственной площадке.

- Стабильное развитие всех основных промышленных предприятий города.

- Вынос из центральных районов города следующих предприятий: ОАО «Касимовмясо», ООО «ЛВЗ Касимовский» с последующим редевелопментом освободившихся территорий под общественно-деловую и жилую функции.

- Развитие малого бизнеса в областях предоставления услуг и обрабатывающей промышленности с увеличением занятости в нем и объема выпускаемой продукции до 10% от общегородской.

очередь проектирования (2020-2030 годы):

На вторую очередь проектом предполагается дальнейшее развитие имеющихся направлений. Предлагается создание на пустующих промышленных площадях промышленных технопарков и активное привлечение малого и среднего бизнеса в них. Кроме того, Касимов может привлечь на свою территорию ряд промышленных предприятий, выносимых за пределы более крупных городов (прежде всего Москвы и Рязани). Реализация данного направления потребует проведения следующего комплекса мероприятий:

Инвентаризация имеющихся площадок промышленных предприятий с определением их собственников;

Определение наиболее перспективных для реконструкции объектов с учетом потенциальных классов вредности предприятий;

Выкуп при отказе собственника быть инвестором нескольких промышленных площадок с разными разрешенными классами вредности;

Подготовка площадок под сдачу (доведение имеющейся инфраструктуры до современного уровня);

Проведение рекламной кампании, направленной на создание имиджа города Касимова как места, хорошо подходящего для развития малых промышленных предприятий с невысоким уровнем воздействия на экологию.

Как итог проведенной работы должен появиться инвестиционный паспорт города с включенными туда промышленными площадями под развитие малого бизнеса, разделенные по уровням вредности производства.

В результате целенаправленной политики по развитию промышленных зон города Касимов должно сформироваться 4 основные промышленные зоны:

Приокская: на территориях, прилегающих к ОАО «ПЗЦМ» (для предприятий высокого класса вредности);

Индустриальная: на территориях, прилегающих к Приборному заводу;

Восточная: на территориях, прилегающих к локаторной станции;

Северная: на территориях, прилегающих к новой площадке ООО «Верность Качеству».

В результате развития малого бизнеса его доля в выпуске промышленности и занятости в городе должна достигнуть 17-20%.

### Состояние и развитие инфраструктуры туризма

##### Анализ исходной ситуации

Краткая оценка туристического рынка

Объем рынка внутреннего туризма в Российской Федерации в последние годы динамично увеличивался. Так, в 2006 году количество отдохнувших в России составило 26 млн. человек, в 2007 году 29 млн. человек. На долю иностранных граждан в 2007 году приходилось порядка 20% или несколько более 5 млн. чел от объема всего туристического потока. По экспертным оценкам, российский туристический потенциал задействован всего на 20-30%, что создает условия для дальнейшего роста объемов внутреннего туризма и особенно актуально в условиях долгосрочной тенденции роста общего количественного туристических поездок в мире.

Регионами-лидерами с точки зрения развития туризма в ЦФО являются Владимирская, Костромская, Московская и Ярославская области. Однако доходы от туризма пока сравнительно невелики. В отдельных городах, например в Суздале, сфера туризма наполовину формирует бюджет города и более 60% населения занято в туристической отрасли.

По данным социологических исследований, ежегодное число посетителей Рязанской области в 2010 году составило около 1 млн. чел. Однако, в связи с недостаточно развитой гостиничной сетью области, в их числе превалируют экскурсанты. В настоящее время в туристической индустрии Рязанской области занято 4,2 тысячи человек, зарегистрировано 90 турагентств. Ведется работа по интеграции Рязанской области в национальные проекты «Большое Золотое кольцо России» и «Великий Чайный путь».

Численность туристов посетивших г. Касимов в 2008 году по оценкам администрации города составила 24,5 тыс. чел., прогноз на 2009 год был – 25 тыс. чел. Динамика численности туристов приведена ниже:

Таблица 27 Динамика численности туристов г. Касимов, тыс. чел.

| 1975 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 19 | 18 | 13 | 24,5 | 25 |

Важной тенденцией на туристическом рынке ЦФО является активное включение новых малых городов в туристическую деятельность. Такие малые исторические города как Мышкин, Муром, Углич, в последние годы успешно развиваются как туристские центры.

Базовыми видами туризма в Центральной России на сегодняшний день является культурно-познавательный и деловой туризм. Перспективными являются такие виды туризма как экологический, сельский, событийный, спортивный и паломнический.

Ключевыми ограничениями развития туристической отрасли в ЦФО, являются:

Недостаточный уровень развития всех видов туристических инфраструктур: объекты размещения, развлечения, общественного питания;

Ограниченное количество полноценно сформированных туров (маршрутов) их содержательное наполнение;

Высокая конкуренция с турами за пределами Российской Федерации, особенно в сегменте отдыха выше 3-х звезд. Близость основных крупных городов ЦФО к аэропортам Москвы, выход на российских рынок мировых авиакомпаний – дискаунтеров и развитие местных (существенное снижение транспортных затрат) усиливают конкуренцию на рассматриваемом рынке;

Недостаточный уровень использования возможностей сети Интеренет – он-лайн бронирование, рекламные акции;

Недостаточное количество туристических агентств, предлагающих и продвигающих туры внутреннего туризма, по всей России данное соотношение составляет 70% к 30%, где 70% приходится на турфирмы, предлагающие только зарубежные поездки и 30% предлагающие только или, в том числе туры по РФ;

Невысокий уровень развития транспортной инфраструктуры, что ограничивает, как инвестиционную привлекательность вложений в туристическую отрасль, так и стоимость, безопасность и скорость перемещения между туристическими центрами и объектами. Также данная проблема существенно ограничивает увеличение количества индивидуальных путешественников, использующих личный автомобиль (трассы не безопасны и высоко загружены, не имеют объездов вокруг населенных пунктов).

##### Итоги развития туристического сектора г. Касимов

- Ресурсный потенциал

Касимов имеет уникальное историческое наследие и статус «исторического города». Город основан в 1152 году Юрием Долгоруким, через 300 лет в 1452 году подарен Хану Касиму Московским князем Василием Темным. На протяжении 200 лет город был столицей Касимовского ханства. К настоящему времени Касимов сохранил многие свои достопримечательности, как русской, так и татарской культур. Богатое историко-культурное наследие Касимова является базовым ресурсом для развития туризма. В городе расположено 45 памятников историко-культурного наследия местного значения и 13 федерального значения.

В центральной части города сохранилась планировочная структура и сеть улиц в соответствии с генеральным планом, разработанным и почти полностью осуществленным в XVIII веке, а также застройка XVIII – XIX веков, которые в сочетании с ярко выраженным рельефом, красивым ландшафтом создают своеобразный облик города. Историческая застройка размещена компактно, город удобен для пеших прогулок.

Расположение города на р. Ока, его широкий выход к реке является важным преимуществом для развития и формирует высокие средовые характеристики – город «открыт» к реке и имеет красивую перспективу с воды, существуют свободные территории для организации прогулочных набережных. Также размещение города «на воде» позволяет быть включенным в российские макрорегиональные туристические маршруты, в Касимове действует пассажирский порт.

Географическое положение определяет высокую емкость рынка потенциальных туристов, Европейская часть России является наиболее заселенной и экономически развитой.

Город Касимов и Касимовский муниципальный район. Местные власти и бизнес-сообщество рассматривают территорию города и района, как комплексный туристический проект, развитие «Касимовской туристической зоны» предусмотрено «Схемой территориального планирования Рязанской области». Богатый природный потенциал района: живописные ландшафты и уникальные лесные массивы; благоприятная экологическая ситуация, высокий историко-культурный потенциал территории Касимовского муниципального района открывают широкие перспективы развития туризма. Согласно положениям «Долгосрочной программы развития въездного и внутреннего туризма в туристической зоне Касимов Рязанской области на период до 2015 года» наиболее значимыми с точки зрения культурного, экологического, спортивно-оздоровительного и активного природного туризма являются районный поселок Елатьма (около 30 км от Касимова на восток) и поселок Гусь-Железный на р. Гусь расположенный на трассе, ведущей на Москву и Рязань (около 30 км от Касимова).

Автомобильные дороги, связывающие Касимов с Елатьмой и Гусь-Железным, находятся в хорошем состоянии и могут обеспечить круглогодичное функционирование туров. Уже сегодня на территории Касимова и Касимовского муниципального района действуют следующие туристские маршруты: «Касимов – младший брат Москвы», «Ока – Волги правая рука», «Сказка в камне», «Касимов – Гусь-Железный (усадьба Баташевых, плотина, парк, храм)», «Касимов – Погост», «Касимов – Елатьма».

- Инфраструктура

Объекты размещения

По состоянию на 2010 год в Касимове действуют 5 гостиниц, преимущественно это частные мини-гостиницы, 3 из которых расположены непосредственно в центре города. Гостиницы, расположенные в центре города, ориентированы, как на обслуживание деловых туристов, так и туристов, посещающих город с целью досуга и отдыха, гостиницы претендуют на уровень обслуживания 2-3* (согласно общепринятому классификатору).

Таблица  28

| Наименование | Вместимость | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Гостиница «ЛЕЙС» | 20 | г. Касимов, ул. Советская, 60 |
| Гостиница «Кузнечный двор» | 14 | г. Касимов, ул. Советская, 124. |
| Гостиница «Дилижанс» | 32 | г. Касимов, ул. Колхозная, д 2-а (на территории автовокзала) |
| Гостиница эконом-класса «Черемушки» | 10 | г. Касимов, ул. Советская, 199. |
| Гостиница «У трех дорог» | -- | мкр. Приокский, стр. 32 |

Общее количество мест всех гостиничных объектов города Касимова, не превышает 90 и является не достаточным для города численностью населения более 30 тыс. чел. (на 50 жителей приходится 0,14 гостиничного места, в странах Европы нормой является 1 место на 50 жителей).

На территории Касимовского муниципального района расположен санаторий «Приока» (построен в 1996 году). Основными лечебными профилями санатория являются: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы. В санатории возможно размещение 120 человек, среднегодовая загрузка высока и составляет 91%. Данный объект является важной составляющей развития туристической отрасли, как района, так и города Касимов, так как отдыхающие санатория могут посещать достопримечательности окружающих территорий.

Транспорт

Важную роль с точки зрения развития туризма играет речной и автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт туристами, посещающими город Касимов, практически не используется.

Речной транспорт обеспечивает включение г. Касимов в макрорегиональные туристические потоки. В тоже время этот вид транспорта имеет ярко выраженную сезонность, причал работает с мая по сентябрь. Касимов принимает пассажирские теплоходы, движущиеся по маршрутам Нижний Новгород – Рязань – Москва Южный порт (суда Бельского, Волжского, Камского речных пароходств).

Касимов имеет хорошую транспортную доступность от столицы страны и таких крупных городов как Казань и Рязань. Транспортная доступность Касимова по автомобильной трассе от Москвы (наиболее значимого поставщика потенциальных туристов) составляет около 5 часов. Это дает возможность для организации туров разной продолжительности, в т.ч. и туров на выходные.

Через Касимов проходит дорога на Москву, из Рязани на Нижний Новгород. Проложены шоссе местного значения, связывающие город со всеми населенными пунктами муниципального района. Город Касимов обеспечен межобластными междугородними маршрутами (Касимов – Москва, Рязань, Владимир, Муром), внутриобластными междугородними маршрутами (Сасово, Шилово. Шацк), и 22 пригородными маршрутами. Автомобильный транспорт, имеет высокий потенциал развития, особенно в условиях роста личной автомобилизации и роста рынка индивидуальных путешественников.

Регулирование местного туристического рынка (агенты)

В городе Касимов 2 туристических агентства работают на рынок въездного туризма – это «Агентство путешествий Натальи Абрамовой» и «Касимов-тур».

В структуре Администрации Касимовского городского округа создано Управление по культуре и туризму.

Также в Касимовском педагогическом колледже осуществляется подготовка специалистов для туристического сектора.

Музеи и культурные центры

В городе работают 3 музея:

МУК «Касимовский краеведческий музей» – один из старейших музеев Рязанской области, он входит в ассоциацию музеев Нижней Оки. Музей активно включается в развитие туристической деятельности на территории: сотрудничает с туристическими фирмами Владимира, Мурома, Рязани, Москвы, разрабатывает новые экскурсионные маршруты по городу и проводит экскурсии, организует выставки, при музее работает сувенирный салон. Музей расположен на двух площадях – Дворцовая ханская, мечеть с минаретом (1468-1770) – памятник федерального значения, бывший дом купца Алянчикова (19 век);

Музей космонавтики братьев Уткиных, музей расположен в общеобразовательной школе и подчиняется Управлению образования г. Касимов;

Музей «Русский самовар», в музее представлена уникальная частная коллекция самоваров XVIII-XX века. Музей открыт в 2007 году, открытие приурочено к 855 – летию Касимова. В музее представлено 250 самоваров различных форм и мастеров Российской Империи, общая площадь выставочных залов составляет 320 м2. Также в музее представлены другие предметы русского быта: посуда, подносы, полотенца, люстры, подсвечники. В планах музея создание интерактивных и анимационных программ для приема туристических групп.

Система общественного питания

Емкость объектов общественного питания г. Касимов составляет 1244 мест, без учета ведомственных объектов (столовые и прочее) -  854 места. Таким образом, обеспеченность населения объектами общественного питания составляет 25 мест на 1 тыс. жителей, это не высокий показатель особенно на уровне нижнего порога среднеевропейской обеспеченности (50 мест на 1 тыс. чел.). На одной из главных улиц города – ул. Советской сосредоточено значительное количество объектов общественного питания от общего объема, что оценивается положительно и в перспективе может повлиять на формировании полноценной торгово-развлекательной улицы.

К другим проблемам развития местного сектора общественного питания относится:

отсутствие на рынке местных и региональных сетей;

низкая форматизация объектов (кофейня, бистро, кафе, рестораны – национальные рестораны т.д.);

небольшая вместимость объектов общественного питания, вследствие чего отсутствует возможность обслуживать группы большой численности (свыше 60-100 чел.)

Сеть торговых объектов.

В городе Касимов обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составляет 358 м2 , что является нижним порогом среднеевропейской обеспеченности, которая составляет 400-600 м2 на 1 тыс. жителей. Также важно произвести качественную оценку торговых объектов: к настоящему времени рынок торговой недвижимости города трансформируется, происходит переход от советской системы организации сектора (магазины продовольственных товаров – магазины непродовольственных товаров – универсамы) к современной (магазин у дома – супермаркеты – гипермаркеты – торгово-развлекательные центры (моллы) – торговые улицы).

Выводы:

- Полноценно сформированным на данном этапе развития является лишь один из видов (направлений) туризма  - это познавательный туризм.

- Существующий туристический поток преимущественно формируется за счет сложившихся еще в советское время речных туристических маршрутов в европейской части страны, при этом общий турпоток в город Касимов снизился. Такая ситуация определяет ярко выраженную сезонность посещения города туристами, мероприятия по развитию туризма в муниципалитете пока не позволяют уровнять зимний и летний сезон по количеству приезжающих.

- Туристический сектор г. Касимов на современном этапе развит слабо – недостаточное количество мест размещения и питания, не сформирован бренд города («Касимов» малоизвестен на туристическом рынке РФ), на местном туристическом рынке наблюдается низкая бизнес-активность (нет запущенных крупных инвестиционных проектов в сфере туризма). При этом городские и региональные власти провели большую работу в части проектирования развития отрасли туризма на территории:

развитие Касимовской туристической зоны предусматривается «Схемой территориального планирования Рязанской области»;

на городском уровне утверждена и действует «Долгосрочная программа развития въездного и внутреннего туризма в туристской зоне Касимов Рязанской области на период до 2015 года»;

в структуре администрации города создано Управление по культуре и туризму;

муниципалитетом концептуально подготовлены несколько туристических проектов и осуществляется деятельность по поиску инвестора.

- Развитие туристической отрасли в г. Касимов тесно связанно с развитием туризма во всем Касимовском муниципальном районе. Развитие комбинированных туров позволит объединить усилия по обслуживанию туристов (питание, размещение), увеличить продолжительность туров за счет включения в программу новых привлекательных объектов, предлагать туры разного вида (познавательные, рекреационные, оздоровительные, археологические) и в итоге влиять на суммарный показатель привлеченных туристов, выровнять сезонные спады.

- В силу недостаточного финансирования многие объекты историко-культурного наследия не отреставрированы и находятся под угрозой исчезновения.

##### Проектные решения

Проекция на территорию города Касимова документов перспективного планирования в области развития туризма

Стратегия развития туризма в РФ до 2015 года. Согласно стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года и плану мероприятий по ее реализации (разработаны Федеральным агентством по туризму), основной целью развития туризма в Poccийcкoй Фeдepaции является формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышение занятости и уровня доходов населения. Для решения данной цели предполагается выполнение следующих задач:

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма;

развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и др.);

создание новых приоритетных туристских центров;

рекламно-информационное, имиджевое продвижение России как страны, благоприятной для туризма, на мировом и внутреннем туристских рынках;

повышение качества туристских и сопутствующих услуг;

обеспечение условий для личной безопасности туристов.

Схемой территориального планирования Рязанской области, в части развития туризма в г. Касимов предусматриваются развитие города как одного из туристических центров регионального уровня и Касимовской туристической зоны, в которую входит поселок Гусь-Железный и село Погост, главным ресурсом данной туристической зоны определено ее историко-культурное наследие.

Касимовский муниципальный район отмечен одной из территорий с наиболее благоприятными условиями для организации санаторно-курортных зон.

Важное значение в СТП Рязанской области отводится развитию народных промыслов, для г. Касимов наиболее актуальными являются следующие направления: изготовление изделий из глины и цветная роспись по дереву.

Также проектом СТП Рязанской области рекомендуется составление единого паломнического маршрута по области, что будет способствовать повышению интереса к культовым сооружениям со стороны туристов, паломников, туристических фирм и различных православных организаций. Важно отметить, что развитие паломнического туризма наиболее актуально для Касимовского муниципального района, церкви и соборы г. Касимов имеют важное историческое значение и в меньшей степени привлекательны для туристов-паломников. Касимовский муниципальный район имеет следующие привлекательные для паломнического туризма объекты:

Таблица 29

| село Даньково | Чудотворная икона Казанской Божией Матери |
| --- | --- |
| село Анемнясево | Родина и место подвига святой блаженной Матроны Анемнясевской |
| поселок Гусь-Железный | Храм в честь Святой Троицы (место служения священномучеников Правдолюбовых) |
| село Погост | Преображенская церковь |
| г.Касимов | Ханская мечеть с минаретом (место для паломников мусульман из центральной части РФ) |

Проекция направлений туристического развития г. Касимова и Касимовского муниципального района, определенных СТП Рязанской области, позволяет сделать выводы о их преемственности в  «Долгосрочной программе развития въездного и внутреннего туризма в туристской зоне Касимов Рязанской области на период до 2015 года» (анализ представлен ниже)

«Долгосрочная программа развития въездного и внутреннего туризма в туристской зоне Касимов Рязанской области на период до 2015 года».

Основными целями программы являются:

увеличение доходов от туризма;

приток инвестиций и создание новых рабочих мест;

повышение уровня жизни и благосостояния жителей МО – г. Касимов;

использование туризма в получении финансирования и расширение инфраструктуры обслуживания;

обеспечение необходимых условий пребывания туристов, развитие туристской инфраструктуры в муниципальном образовании – городской округ г. Касимов.

Основными задачами программы, являются:

разработка концепции и программы формирования туристско-рекреационного комплекса как одного из приоритетных секторов экономики г. Касимова, а также привлечение средств от туризма;

определение основных направлений деятельности администрации муниципального образования «Городской округ – город Касимов» по управлению туристскими ресурсами и туристской индустрией;

разработка организационно-методической базы и перечня первоочередных мероприятий для повышения туристского потенциала г. Касимов;

развитие предпринимательства в сфере туризма;

стимулирование развития материально-технической базы туризма путем привлечения российских и иностранных инвестиций для реконструкции действующих и создания новых туристских объектов и средств размещения;

развитие инфраструктуры туризма в г. Касимов. Создание благоприятных условий для развития туризма. Новое строительство и реконструкция действующих туристских объектов;

развитие в г. Касимов въездного и внутреннего туризма, продвижение Касимовского туристского продукта на внутреннем и международном рынке туризма.

Программой предусматривается развитие следующих видов туризма:

познавательный (традиционный для города), как экскурсионный (3 – 6 часов), так и длительный (2 – 4 дня), базирующийся на посещении музеев и историко-культурных памятников;

событийный (2 – 3 дня) в течение всего года;

фестивальный (2 – 3 дня) – эпизодического характера (4 – 5 раз в год);

ярмарочный (1 – 2 дня), ориентированный на проведение (2 – 3 раза в год) в определенное время ярмарок широкого профиля (произведения народных промыслов, продукты, производимые в районе, и т.п.);

праздничный (2 – 4 дня), связанный с традиционными торжествами (Новый год, Масленица, День молодежи, День Касимова);

религиозный (1 – 5 дней), посвященный посещению объектов паломничества, связанный с календарем церковных праздников;

специализированный – научный и образовательный – (5 – 15 дней) для работников музеев, архитекторов, археологов, искусствоведов, реставраторов, а также для изучающих русский язык, историю, литературу;

бизнес-туризм (1 – 5 дней), развивающийся на фоне повышения деловой активности города;

аукционный туризм (1 – 2 дня), имеющий перспективу развития, базирующийся на художественных аукционах, предлагающих авторские произведения живописи и графики, народных промыслов.

При этом предполагается, что основным в течение всего года будет являться познавательный туризм, а чередование остальных видов туров будет дополнять и акцентировать уникальность города.

Из всей территории Касимова и Касимовского муниципального района в рамках долгосрочной программы предлагается выделить три комплексные туристские зоны в соответствии с функциональным рекреационным использованием:

«Касимов» - историческая часть города и набережная;

Вторая туристская зона – «Елатьма»;

Третья туристская зона – «Гусь-Железный».

«Долгосрочная программа развития въездного и внутреннего туризма в туристской зоне Касимов Рязанской области на период до 2015 года» предполагает следующие целевые индикаторы развития:

Таблица 30

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Объем обслуживания – туристов – экскурсантов и однодневных посетителей без ночлега | тыс. чел. дней в год тыс. чел. в год | (35-40) до 300 130-150 |
| 2. Количество мест в объектах размещения (новое строительство и реконструкция) | мест | 500 |
| 3. Потребность в инвестициях | млн. руб. | 216 |
| 4. Общий объем доходов | млн. руб. в год | 324 |
| 5. Прибыль (после уплаты налогов) | млн. руб. в год | 57,6 |
| 6. Срок окупаемости (лет) |  | 4 |
| 7. Количество занятых в сфере туризма | тыс. чел. | 3.0 |

В рамках настоящего проекта генерального плана предусматривается комплекс предложений, нацеленных на развитие территориального каркаса города Касимова соответствующего перспективам туристического развития МО и современным формам городского пространства.

Базовым видам туризма для г. Касимова является культурно-познавательный туризм, дополнять который может такой вид туризма как событийный.

Проектные предложения:

Создание городской прогулочной набережной по левому берегу р. Ока. Российская градостроительная политика в сфере использования водных пространств долгое время оставалась законсервированной в индустриальной логике 19 века – когда водные объекты были в первую очередь транспортными коммуникациями. Важным вопросом капитализации городского пространства является полноценное использование территорий имеющих выход к воде. Набережные являются местом сосредоточения социально-экономической активности, так как вода является одним из базовых факторов «центральности».

Комплексная реконструкция исторической жилой застройки. Предполагается реставрация, капитальный и косметический ремонт зданий и сооружений, реконструкция всех видов инфраструктур, выделение помещений для малого и среднего бизнеса, административных и культурных объектов, концептуальная проработка идеи – выявление функции и роли территории в структуре города.

Развитие парков и зеленого каркаса города, включение их территории в перечень объектов посещения туристов.

Реконструкция речного пассажирского порта (на перспективу).

Создание пешеходных торгово-развлекательных улиц. Развитие таких городских артерий позволит существенно увеличить поток жителей и туристов в центр города, создаст площадку для их коммуникации, будет способствовать развитию новых видов деятельности и реновации пространства, что позволит максимально капитализировать близлежащее городское пространство. Ключевыми объектами таких улиц должны быть: объекты торговли и общественного питания, мини-гостиницы, сувенирные лавки и мастерские, интернет-кафе, может быть размещен кинотеатр или современный видеозал – кафе, концертные площадки средней или малой вместимости. Комплекс мер в отношении развития торгово-развлекательных улиц должен включать:  изменение схемы движения городского транспорта с целью выделения ряда улиц под пешеходные, благоустройство территории данных улиц и прилегающих дворов, помощь инвесторам в расселении первых этажей зданий и переводе в нежилые помещения, работу с потенциальными резидентами и якорными арендаторами. Важно отметить что ул. Советская – главная улица города, несмотря на то, что не закрыта от движения транспорта, уже имеет отдельные элементы такой ритейл-стрит и в будущем ее роль должна только усиливаться.

Реконструкция потенциальных видовых площадок и создание новых. Развитие системы смотровых площадок в городе позволит в наибольшей степени использовать рельефные особенности территории и осветить панораму города и спуск к Оке. Такие площадки могут быть расположены как непосредственно в центре города, так и на его окраине.

Выделение и обустройство на территории города стоянки и остановки для туристических автобусов.

Развитие сектора торговой недвижимости повышения качества и количества действующих площадей. В рамках генерального плана в части развития торговли рекомендуется:

Строительство нового торгово-развлекательного центра с кинотеатром;

Реконструкция торговых рядов и сохранение исторической функции – торговли, проведение ярмарок;

Привлечение региональных и федеральных торговых сетей;

Стимулирование развития местных торговых сетей, частных сувенирных магазинов, ориентированных на туристов, регулирование развития качественной уличной торговли.

Обеспечение безопасности жителей и гостей города, за счет освещения городских улиц и оборудования системами видеонаблюдения;

Развитие сети объектов общественного питания. Доведение емкости объектов общественного питания до норматива не менее 50 мест на 1 тыс. жителей, что потребует ввода около 800 новых мест. Привлечение сетевых операторов, ввод объектов способных качественно и быстро обслуживать крупные туристические группы.

Развитие частных и муниципальных музеев, создание новых музеев и культурных центров. Первоочередными задачами развития Краеведческого музея является: закупка техники, оборудования для экспозиции и фондохранилища, проведение реставрационных работ. В настоящее время происходит изменение модели музейных объектов, наблюдается движение от «просветительской модели» к «гедонистической модели», что означает, что музей является не только местом получения систематических знаний, но и местом, ориентированным на чувственное восприятие объектов, на получение удовольствия от созерцания. Так современный музей, что быть востребованным публикой и, следовательно, выступать объектом притяжения и являться коммерчески окупаемым объектом, должен соответствовать ниже перечисленным критериям:

использовать те механизмы трансляции информации, которые понятны, доступны современной аудитории (звуковое сопровождение, видеоряд, возможность тактильного контакта с объектами);

быть актуальным, не отставать от современных тенденций в культуре;

характеризоваться частой сменой экспозиций;

создавать вокруг себя сектор услуг различного типа (как потребительских, так и культурно-образовательных).

стимулирование роста взаимодействия туристической и других отраслей экономики.

создание путеводителя по городу и району, его бесплатное распространение.

##### Заявленные инвестиционные проекты в туристической сфере г. Касимов.

- «Создание туристического комплекса в доме Барковых». Предполагается реконструкция памятника архитектуры 19 века (750 м2), строительство новых объектов под размещение туристического гостиничного комплекса с зоной отдыха на берегу р.Ока. В настоящее время подготовлены исходные данные на разработку проектной документации на реконструкцию дома Баркова под гостевой жилой дом, эскизы благоустройства набережной города, включающие устройство открытой концертной площадки на 400-500 мест и реконструкцию здания речного порта с устройством дебаркадера и плавучего причала, на котором будет находиться летнее кафе и магазин сувениров.

- «Создание туристического комплекса в доме Алянчикова». Предполагается реконструкция памятника архитектуры 19 века под размещение туристического гостиничного комплекса.

- Строительство гостиничного (60 мест) и развлекательного комплекса на ул. Набережной, в стиле начала 19 века, инвестор – ООО «Кротберс».

- Строительство гостиничного (60 мест) и развлекательного комплекса на пл. Соборная, в стиле начала 19 века, инвестор – ООО «Кардинал».

### Социально-культурно-бытовое обслуживание. Потребительский сектор

#### Образование

##### Существующее положение

Система дошкольных детских учреждений в г. Касимов представлена 17 учреждениями – 15 отдельными детскими садами и 2 детскими садами при школах.

Таблица 31

| Наименование | Адрес | Емкость |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормативная | Фактическая |
| МДОУ 1 | ул. Затон-Дача, д.5 | 100 | 63 |
| МДОУ 2 | пл. Пушкина, д.28 | 70 | 68 |
| МДОУ 3 | ул. Московская, д.65 | 120 | 131 |
| МДОУ 4 | ул. Ленина, д.1 | 60 | 69 |
| МДОУ 5 | пер.Школьный, д.5 | 45 | 30 |
| МДОУ 6 | ул. Свердлова, д.82 | 110 | 103 |
| МДОУ 10 | пл. Победы, д.11 | 110 | 100 |
| МДОУ 11 | ул. Широкая, д.11 | 60 | 56 |
| МДОУ 13 | ул. Горького, д.60 | 80 | 68 |
| МДОУ 14 | ул. Ленина, д.19 | 90 | 97 |
| МДОУ 15 | ул. Центральная, д.5 А | 120 | 110 |
| МДОУ 16 | ул. 50 лет СССР | 240 | 235 |
| МДОУ 17 | ул. Советская, д.209 | 100 | 100 |
| МДОУ 18 | ул. 50 лет СССР, д.10 | 220 | 237 |
| МДОУ 19 | микрорайон Приокский, д.10 | 220 | 194 |
| МОУ «Начальная школа ДС №20» | ул. Советская д. 195-В | 280 (вместе со школой) | 150 |
| Основная общеобразовательная школа №5 | ул. Московская д. 67 | 195 (вместе со школой) | 32 |

Общая нормативная емкость учреждений дошкольного образования составляет 1930 мест, фактическая – 1843 места. В 2008 году детские сады посещали 1890 детей, что соответствует 92% детей в дошкольном возрасте.  Таким образом, можно отметить, что на сегодня система ДДОУ удовлетворяет потребности населения, но в случае увеличения количества детей или в случае выбытия 1-2 учреждений из-за высокого уровня износа возникнет дефицит.

Школьное образование. Система общеобразовательных школ в городе представлена 10 образовательными учреждениями.

Таблица 32

| Наименование | Адрес | Емкость |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормативная | Фактическая |
| МОУ «СОШ №1» | пер. Школьный, дом 7 | 710 | 718 |
| МОУ «СОШ имени академика В.Ф.Уткина» | ул. Уткина, дом 5,14 | 350 | 491 |
| МОУ «СОШ №3» | ул. Татарская, дом 13 | 900 | 559 |
| МОУ «СОШ №4» | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 26 Б | 450 | 687 |
| МОУ «СОШ №5» | ул. Московская, дом 1 | 350 | 128 |
|  | ул. Московская, дом 67 |  |  |
| МОУ «СОШ №6» | микрорайон Приокский, дом 10 | 1050 | 633 |
| МОУ «СОШ №7» | ул. Большакова, дом 51 | 500 | 426 |
| МОУ «Центр образования» | ул. К-Маркса, дом 11 | 125 | 100 |
| МОУ «НШ – д/с № 20» | ул. Советская, д. 195 В | 280 (с детским садом) | 91 |

Емкость школ составляет 4715 мест, количество учеников в 2008 году составило 3949 человек. Средняя наполняемость школ составляет 84%.

Общее количество мест в школах превосходит нормативы на 30%, так что основным мероприятием в области школьного образования на срок выполнения Генерального плана должно стать поддержание школьных зданий в надлежащем состоянии.

В учреждениях дополнительного образования детей: «Дом детского творчества; «Станция юных натуралистов»; «Станция юных техников»; «Детско-юношеский центр»; «Станция детско-юношеского туризма и экскурсий», занимается 2563 воспитанника.

В городе работают учебные учреждения профессионального образования, такие как ГОУ СПО Касимовский индустриальный техникум; ГОУ Касимовский педагогический колледж; ГОУ СПО Касимовское медицинское училище и ГОУ НПО ПУ №13, где обучаются  1920 студента по 21 специальности.

В ГОУ СПО «Касимовский медицинский техникум» в 2008 году обучался 261 студент по трем специальностям: лечебное дело; сестринское дело; акушерское дело. Ежегодно техникум выпускает около 90 специалистов, 7% из которых продолжают обучение в ВУЗах. Количество преподавательского состава: штатные преподаватели 16 человек и 16 совместителей.

ГОУ СПО «Касимовский педагогический колледж с начала работы выпустил свыше 15 тысяч студентов. В 2008 году число студентов колледжа составило 351 человек, которые проходят курс обучения специальностям: «Технология» - учитель технологии; «Изобразительное искусство и черчение» - учитель изобразительного искусства и черчения с дополнительной подготовкой;  «Преподавание в начальных классах» -учитель начальных классов с дополнительной подготовкой; «Дошкольное  образование» - воспитатель в дошкольных учреждениях с дополнительной  подготовкой; «Иностранный язык» - учитель иностранного языка начальной и основной общеобразовательной школы, переводчик; профильные группы (социально-гуманитарный профиль).

В 2008 году выпуск студентов колледжа составил 121 человек, 9,9% из которых продолжили обучение в ВУЗах на очном и 31,4% на заочном обучении. Количество штатных преподавателей педагогического колледжа составляет 62 человека.

ГОУ СПО «Касимовский нефтегазовый колледж» за время учебной деятельности техникум выпустил более 20 тысяч специалистов по следующим профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; «Литейное производство черных и цветных металлов»; «Радиоаппаратостроение»; «Правоведение».

Количество обучающихся 2008 года составило 616 человек. В 2008 году техникум выпустил 217 специалистов, 81 (37,3%) из которых поступили в высшие учебные заведения.

ГОУ НПО Профессиональное училище №13 за время работы выпустило около 13 тысяч специалистов речного флота. Обучение ведется по следующим специальностям: судоводитель, пом.механика судов речного флота, мастер столярно-плотничных и паркетных работ, повар-кондитер, электрогазосварщик, электрик судовой, оператор швейного оборудования, автомеханик.

Количество обучающихся 2008 года – 550 человек, основным базовым предприятием училища является ООО Порт «Касимов» Московского речного пароходства. В училище  работает 66 специалистов.

##### Проектные предложения

Дошкольное образование

По состоянию на 2008 год в Касимове наблюдается небольшое превышение мест в детских дошкольных учреждениях над количеством обучающихся в них. В то же время при развитии экономики в городе можно ожидать увеличения занятости женского населения, что приведет к увеличению потребности в детских дошкольных учреждениях.

Таблица 33 Проектная мощность объектов дошкольного образования

| Наименование | Ед. изм. | Мощность 2008 | Требуемая мощность 2020 | Требуемая мощность 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 1930 | 1890 | 2250 |
|  | Ед. на 1000 жителей | 57,3 | 60 | 70 |
|  | ед. | 17 | 17 | 19 |

В период с 2010 по 2020 год в соответствии с решениями Генерального плана должен быть построены 3 детских сада общей вместимостью 420 мест, в период с 2020 по 2030 год – еще 2 детских сада общей мощностью 300 мест. Превышение объемов строительства над нормативными (в соответствии с нормативами объем новых мест в детских садах к 2030 году должен составить 320 мест) связано с приоритетным развитием трех новых планировочных жилых районов «Загородная», «Сиверка», «Аэродром», которые на сегодня не обеспечены учреждениями дошкольного образования.

Проектом предусматривается строительство:

- на первую очередь: 1 детского сада на 100 мест в районе «Загородная», 1 детского сада на 170 мест в районе «Сиверка», 1 детского сада на 100 мест в районе «Аэродром».

- на расчетный срок: 1 детского сада на 150 мест в районе «Загородная», 1 детского сада на 150 мест в районе «Аэродром».

Школьное образование

Количество мест в общеобразовательных школах г. Касимов удовлетворяет как существующим потребностям (школы загружены на 84%), так и нормативным показателям (норматив выполнен на 130%).

Соответственно, с точки зрения общей загрузки нет необходимости в строительстве новых объектов школьного образования, как на первую очередь, так и на расчетный срок. В то же время, принимая во внимание неравномерную загрузку имеющихся школ, а также развитие новых жилых районов, потребуется проведение оптимизации сети со снижением мощности или объединением незагруженных школ, расширением мощностей перегруженных школ. Исходя из проектной численности населения новых районов на период первой очереди проекта необходимо строительство школ: в районе «Загородная» на 350 мест, в районе «Сиверка» на 300 мест, в районе «Аэродром» на 450 мест. Также предусматривается расширение существующей школы в районе «50 лет СССР» на 400 мест.

Таблица 34 Проектная мощность объектов общего образования

| Наименование | Ед. изм. | Мощность 2008 | Требуемая мощность 2020 г | Требуемая мощность 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьные учреждения | учащиеся | 4715 | 4410 | 3 840 |
|  | Ед. | 9 | 9 | 9 |

Начальное профессиональное образование.

На сегодняшний день город Касимов в значительной степени обеспечен учреждениями профессионального образования. Строительство новых учреждений не планируется. При этом решениями Схемы территориального планирования Рязанской области предлагается развитие в период 2015-2025 годов в городе медицинского образования на базе Касимовского медицинского техникума.

#### Здравоохранение

##### Существующее положение

На территории Касимовского городского округа предоставляются услуги первичной медико-санитарной медицинской помощи и специализированной медицинской помощи, которые оказывают МУЗ «Касимовская центральная районная больница» и Касимовская больница филиал ФГУ ПОМЦ «Росздрава».

В состав Касимовской ЦРБ входят детская и взрослая поликлинические отделения, станция скорой медицинской помощи, стоматологическая поликлиника, стационары со вспомогательными службами: рентгенологическое отделение, лаборатория, отделение переливания крови, физиотерапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики. Специализированная медицинская помощь оказывается в 17 стационарных отделениях, 4 отделения являются межрайонными и оказывают медпомощь жителям Клепиковского, Пителинского, Ермишинского районов (хирургическое, травматологическое, урологическое, офтальмологическое).

Касимовская больница филиал ФГУ ПОМЦ «Росздрава» имеет два отделения: терапевтическое и неврологическое.

Ниже представлены мощности учреждений здравоохранения г. Касимов

Таблица 35  Мощности учреждений здравоохранения г. Касимов, 2008 год

| Наименование учреждения и типа обслуживания | Ед. измерения | Мощность |
| --- | --- | --- |
| КЦРБ, стационар | коек круглосуточного пребывания | 432 |
|  | коек дневного стационара | 16 |
| КЦРБ, поликлинические отделения | посещений в смену | 920 |
| КБ филиал ФГУ ПОМЦ «Росздрава», стационар | коек круглосуточного пребывания | 34 |
|  | коек дневного стационара | 4 |
| КБ филиал ФГУ ПОМЦ «Росздрава», поликлинические отделения | посещений в смену | 150 |

##### Проектные предложения

Объемы стационарной и амбулаторной медицинской помощи устанавливаются постановлением Правительства РФ «О Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи» принимаемой ежегодно. На базе методических рекомендаций разрабатываются территориальные программы по каждому субъекту РФ и утверждаются республиканские программы. Необходимая вместимость  и структура лечебно-профилактических учреждений  определяется  органами здравоохранения, и указываются в задании на проектирования.

Ниже представлены предложения, согласно данным муниципальных органов власти г. Касимов:

- Расширение площади для бытового обслуживания деятельности больницы (прачечные, гаражи) порядка 200-250 м2 на территории ЦРБ;

- Строительство родильного отделения на 40 коек;

- Оснащение ЛПУ необходимым оборудованием для расширения их спектра предоставляемых услуг и их  качества;

#### Культура

В рамках генерального плана будут рассмотрены объекты культуры муниципального подчинения (перспективы развития музейных объектов представлены в разделе, посвященном развитию отрасли туризма).

Цели и задачи развития культурной сферы, обозначенные Управлением культуры г. Касимов представлены ниже:

Цель – модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры

Задачи:

Внедрение современной техники и технологий, техническое обеспечение учреждений отрасли в соответствие с новыми формами их деятельности;

Создание условий для эффективной работы всех учреждений культуры и искусства на современном уровне;

Совершенствование правовой базы для обеспечения прогрессивных методов и методик деятельности в сфере культуры;

Модернизация музейного и библиотечного дела, внедрение новых технологий фондовой работы и деятельности по обслуживанию пользователей;

Стимулирование инноваций, обеспечивающих появление и развитие разнообразных форм организации культурной жизни.

##### Для решения поставленных задач проектом предлагается:

- Строительство 2 культурно-досуговых центров с библиотеками в районах «Аэродром», «Сиверка» на первую очередь;

- Реконструкция существующего Дворца Культуры на первую очередь;

- Строительство 3 многофункциональных спортивных центров с бассейном в районах ««Аэродром»», «50 лет СССР», «Приокский» на первую очередь;

- Строительство крытой ледовой арены на ул.Спортивная на первую очередь;

- Строительство 1 многофункционального спортивного центра с бассейном в районе «Сиверка» на расчетный срок.

##### Библиотеки

На территории г. Касимов функционирует МУК «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина», в состав которой входят Центральная детская библиотека им. А.В. Ганзен и 8 филиалов. Общий библиотечный фонд на конец 2009 года составляет 190,5 тыс. ед. хранения и несколько выше необходимого показателя обеспеченности согласно нормативу. Учитывая снижение численности населения в долгосрочной перспективе, расширение сети учреждений не требуется.

Таблица 36

| Наименование | Норматив | д. изм. | Фактическая мощность | Требуемая мощность 1 очередь | Дефицит (-) | Требуемая мощность расчетный срок | Дефицит (-) | Норматив на 2008 | Дефицит/профицит на 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Излишек (+) |  | Излишек (+) |  |  |
| Городские массовые библиотеки | 4,5 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 191 | 142 | 49 | 145 | 47 | 153 | 38 |

Управление культуры МО г. Касимов следующим образом определяет направления развития подотрасли:

Библиотечно-библиографическая деятельность по историко-патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию, популяризации художественной литературы.

Актуализация социальной миссии библиотеки (работа с малозащищенными слоями населения: детьми-сиротами, детьми–инвалидами, людьми с ограниченными возможностями, пенсионерами).

Информирование руководителей учреждений и организаций города, учащихся школ, студентов.

Программно – целевая деятельность.

Помимо этого, в рамках настоящего генерального плана рекомендуется:

- Обновление библиотечных фондов;

- Подключение учреждений к сети Интернет и широкое использование электронных технологий, в том числе для обеспечения максимально удобных навигационных технологий для читателей;

- Обновление материально-технической базы, создание благоприятной среды для работы и обучения;

- Реконструкция детской библиотеки (ремонт помещений и электрического освещения);

- Повышение уровня пожарной безопасности всех библиотечных учреждений;

- Сохранение количества и разнообразия спектра проводимых публичных и образовательных мероприятий на базе библиотек.

##### Дома культуры и клубы

В городе расположено одно учреждение клубного типа – Дворец культуры, мощностью 900 мест. Дворец культуры построен в начале 60-х годов прошлого столетия и не отвечает современным требованиям пожарной безопасности. Также на базе единственного культурно-досугового учреждения в городе существует недостаток площадей для организации вечернего досуга молодёжи.

О недостатке мощностей клубного типа свидетельствуют расчеты нормативной обеспеченности: на 2008 год дефицит составляет 795 зрительских мест (см. таблицу ниже).

Таблица 37

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Фактическая мощность | Требуемая мощность 1 очередь | Дефицит (-) | Требуемая мощность расчетный срок | Дефицит (-) | Норматив на 2008 | Дефицит /профицит на 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клубы | 50 на 1 тыс. чел. | посетительское место | 900 | 1580 | -680 | 1610 | -710 | 1695 | -795 |

В рамках проектных предложений на расчетный строк рекомендуется ввод 2-3 объектов культурно-досугового типа, общей мощностью 710 зрительских мест. Также в этот период должна быть произведена реконструкция существующего Дворца культуры. Проектом предусматривается строительство 2 культурно-досуговых центров с библиотеками в районах «Аэродром» и «Сиверка».

Содержательное наполнение новых учреждений культуры может быть как узкоспециализированным, так и многофункциональным. Узкоспециализированный центр может, например, ориентироваться на определенную возрастную категорию, это может быть культурный и социальный центр для граждан пенсионного возраста. Многофункциональный центр может иметь несколько разных функций, ориентироваться на разные возрастные категории, а также быть совмещенным с учреждениями культуры других типов: информационно-библиотечный центр, концертный зал, зал многофункционального использования (миникинозал, конференц-зал, концертный зал), социальный центр, помещения специализированных кружков, выставочный зал. Подобная интеграция позволяет совместно использовать территорию, помещения, информационную инфраструктуру и позволяет снижать операционные затраты.

При этом разные по функциям культурно-досуговые учреждения должны быть востребованы современным обществом и формировать вокруг себя креативную городскую среду.

Учитывая богатый историко-культурный потенциал территории и наличие в городе ряда в настоящее время не используемых исторических зданий, в рамках генерального плана рекомендуется рассмотреть возможность размещения новых культурно-досуговых учреждений в таких объектах.

##### Кинотеатры

В городе Касимов отсутствует кинотеатр. В 2007 году на базе Дворца культуры открыт клуб «Киномания», ориентированный на показ классики мирового кино, а также показы фильмов современных признанных российских и мировых режиссеров. Норматив обеспеченности местами в кинотеатре составляет порядка 25 мест на 1000 жителей, таким образом, на расчетный строк актуальным для города было бы иметь 800 мест в кинотеатрах. Учитывая перестройку рынка предоставления услуг кинопросмотра – в настоящее время на рынке преобладают коммерческие участники, которые принимают решение о размещении в той или иной территории кинотеатра, производят собственный расчет потенциала рынка с точки зрения возможности получения прибыли – решение о нужном количестве мест будет также принято непосредственно инвестором. Со стороны органов власти могут быть предприняты меры по привлечению инвестора, по содействию его работе на территории – выбору площадки, предоставлению статистических данных или проведению социологических исследований. Также важно отметить территориальное размещение кинотеатров в городе, преимущественно они тяготеют к крупным современным торговым объектам – торгово-развлекательным центрам, как в центре, так и на периферии.

##### Учреждения дополнительного образования в сфере культуры

По состоянию на 2009 год в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в городе Касимов обучают 713 детей, из которых 340 чел. обучается в детской музыкальной школе, 238 чел. в детской художественной школе и 141 чел. в детской школе искусств. Охват детей выше нормативного (12% школьников 1-8 классов), следовательно, на период действия генерального плана расширение сети муниципальных учреждений не предусматривается. В рамках проектных решений рекомендуется реконструкция детской музыкальной школы, имеющей высокий износ здания. Данный сегмент образования привлекателен для частного бизнеса и имеет практически не ограниченные варианты специализации кружков и секций, что также определяет перспективы развития подотрасли.

#### Физкультура и спорт

##### Существующее положение

Спортивно-физкультурные объекты в городе Касимов представлены крытыми и открытыми объектами. К крытым относятся 25 спортивных залов, из ни 11 в приспособленных помещениях, 1 тир, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 1 шахматный клуб и 1 ДЮСШ. Основным открытым спортивным объектом является городской стадион «Спартак». Общая площадь крытых спортивных объектов, используемых по назначению, составляет около 5 600 квадратных метров. Нормативный показатель выполнен на 240%, т.е. можно констатировать, что город формально обеспечен объектами спорта за исключением бассейнов. На срок выполнения Генерального плана необходимо сосредоточиться на трансформации имеющихся объектов в современные спортивно-физкультурные центры.

##### Проектные предложения

Для обеспечения населения города Касимов объектами физической культуры и спорта необходимо на первую очередь построить два 25-метровых бассейна, на расчетный срок – еще один. В строительстве новых спортивных залов нормативная необходимость отсутствует, проектом предлагается их создание совместно с бассейнами в рамках современных центров в районах нового строительства. Такие современные спортивные центры должны быть построены в планировочных районах «Аэродром» (на 1 очередь), «50 лет СССР» (на 1 очередь), Приокский (1 очередь), «Сиверка» (расчетный срок)

В районе «50 лет СССР» предусматривается строительство крытой ледовой арены.

Таблица 38 Проектная мощность спортивных объектов

|  | Ед. измерения | Существ. (2008) | I очередь (2020) | Расчетный срок (2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | - | 630 | 800 |
|  | Единиц | 0 | 2 | 2-3 |
| Спортивные залы | м2 | 5 600 | 6 400 | 7 000 |
|  | Единиц | 25 | 28 | 32 |

Достижение необходимых показателей обеспеченности объектами физической культуры и спорта возможно при привлечении в данную отрасль коммерческих организаций. В настоящее время ведется пропаганда здорового образа жизни, что создает спрос среди населения на услуги в данной сфере. При условии создания в городе необходимой инфраструктуры становится возможным привлечение инвесторов и достижение показателей обеспеченности населения бассейнами и спортивными залами в рамках строительства фитнес-центров.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## Градостроительное развитие МО «Городской округ – город Касимов»

### Планировочная структура

#### Анализ планировочной структуры

Современная планировочная структура муниципального образования город Касимов отчетливо выражена в трех планировочных подразделениях верхнего уровня условно названных в настоящем проекте: Приокская часть, Индустриальная часть и Левобережная часть. Все три части обладают выраженными особенностями и характерными свойствами.

##### Левобережная часть

Левобережная часть представляет собой отчетливо выраженный городской ландшафт – единая пространственная структура, сочетающая в себе различные фазы и стадии эволюции городского пространства.

Основу планировочной структуры составляет регулярная прямоугольная планировочная сетка, характерная для 18в., нарушенная на периферийных территориях.

Главная планировочная ось представлена ул. Советской, пересекающей Левобережную часть с северо-востока на юго-запад. К ней крепятся основные планировочные подразделения второго уровня: микрорайоны «Лесок», «Садовый», «Старый город» к северо-западу от ул. Советской и микрорайоны «Черемушки», «50 лет СССР», «Татарский» к юго-востоку.

Районы к северо-западу от ул. Советской, а также район Татарский расположены ниже по рельефу и характеризуются сочетанием регулярной планировочной структуры с сильной изрезанностью овражно-балочной сетью. Основу типологии застройки этой части города к настоящему моменту составляет индивидуальный одноквартирный городской дом с участком, уходящим от улицы в глубину квартала. Эти районы города ограничены в ресурсах территориального развития, развитие планировочной структуры может быть выражено только в реорганизации, оптимизации, а также в развитии типологии застройки.

Районы к юго-востоку от ул. Советской расположены на относительно ровном пологом склоне и в целом выше по рельефу. Типология застройки характеризуется несколько большим разнообразием, здесь встречается как индивидуальный городской дом с участком, так и два вида микрорайонной застройки (3-х этажной в Черемушках и 5-ти этажной в микрорайоне «50 лет СССР») многоквартирного массового жилья. Ввиду того, что эти районы характеризуются повышенным показателем интенсивности застройки, которая к тому же лучше приспособлена к размещению рекреационных и социальных функций, масса ядра градостроительной структуры несколько смещена на микрорайон «50 лет СССР».

В этой связи пока еще не задействованным потенциалом обладает ул. Татарская как дублер главной планировочной оси, а также второй улицы, ведущей из глубин ядра исторического центра к основной массе застройки города. С развитием пространственной структуры значение улицы Татарской будет со временем усиливаться.

Пересечение ул. Советской с ул. 50 лет ВЛКСМ образует крест основных планировочных осей планировочного ядра города. Ул. 50 лет ВЛКСМ выполняет важную роль крепления ядра исторического центра к основной застройке города, кроме того она осуществляет связь индустриального района города с общегородским центром.

Основная планировочная проблема исторической части города (районы Старый город и Татарский) состоит в том, что хотя Никольский и Успенский овраги вкупе с крутым левым берегом Оки являются характерной неотъемлемой частью городского ландшафта, однако не снискали себе рационального функционального использования и находятся в довольно запущенном состоянии. Регулярная планировочная сеть также не находится в разумном соотношении с овражной сетью, в связи с чем в связности городской ткани возникают разрывы, в этой части города пространственная структура носит характер набора полуостровов и тупиковых ответвлений. В этой связи необходимо, чтобы овраги снискали функцию не разделения планировочных подразделений, но, напротив, соединения их в связную структуру (через предоставление каких-либо услуг соседствующим планировочным подразделениям).

Восточная сторона города (район Аэродром) носит выраженный окраинный характер, здесь расположены участки производственной функции, участок аэродрома, садоводства и земли лесного фонда. В расположении и форме участков в этой части города не прослеживается какого-либо планировочного порядка или выраженной обусловленности.

##### Индустриальная часть

Под Индустриальной частью города подразумеваются территории, отделенные от основного ядра градостроительной структуры крупным оврагом вдоль русла реки Сиверки (Сиверка овраг). Характерной отличительной особенностью Индустриальной части территории муниципального образования является то, что как пространственная структура она представляет собой ряд отдельных полуавтономных планировочных подразделений с кардинально различными свойствами и особенностями, каждое из которых имеет отдельную выделенную связь с основным ядром градостроительной структуры (Левобережной частью). Таким образом, Индустриальная часть города не имеет собственной планировочной организации верхнего уровня, её роль выполняют подключения планировочных подразделений к Левобережной части, набор планировочных подразделений представлен районами: «Загородная», Сиверка, Индустриальный.

Характерные особенности района «Загородная» определяют низкие отметки рельефа, развитая пойма реки Сынтулки при впадении её в Оку, оба эти фактора приводят к тому, что большая часть территории района затапливается. Северо-Восточная часть района расположена на залесенном склоне. Здесь расположены участки больницы и небольшие включения жилой застройки – низкоплотной 3х этажной и индивидуальной. Подключение планировочной структуры к Левобережной части осуществляется по ул. Загородной.

Район «Загородная» представляет собой одну из немногих территорий в городе, пригодных для многоэтажного многоквартирного массового жилого строительства. Планировочно он расположен между местами приложения труда в Приокском районе (подключение по Западному транспортному обходу города) и ядром градостроительной структуры Левобережной части (подключение по ул. Загородной). Также у района Загородная имеются возможности организовать планировочное подключение улично-дорожной сети к району Сиверка. Ввиду удаленности района от связанных планировочных подразделений (с Заокским районом связь по обходу более 10км, от Левобережной части отделен около километра серией оврагов) планировочное расположение носит фактически полуавтономный эксклавный характер.

Согласно решениям прошлого генерального плана застройка микрорайонного типа должна была постепенно полностью заместить индивидуальные дома (за исключением застройки исторического центра), превратив город Касимов в типичный индустриальный город. Однако эволюция способа использования пространства существенно преобразила первоначальный замысел. Так, например, рост автомобилизации вынудил жителей многоквартирных домов искать места хранения личного автотранспорта в непосредственной близости от жилья, что привело к тотальной застройке придомового пространства гаражами, и если территориальных ресурсов придомового пространства 3-х этажной застройки хватило, чтобы удовлетворить такой спрос. Что касается 5-ти этажной застройки, то здесь происходит захват окружающей территории под такой вид использования, что приводит к нерациональному и неэффективному использованию городской территории.

Похожие процессы происходят и в связи со склонностью жителей к ведению личного огородного хозяйства. Здесь также ресурсов придомового пространства 3-х этажной застройки хватило, чтобы разместить узкими полосами огороды жителей непосредственно у домов, а жители 5-ти этажной застройки вынуждены искать удовлетворения такой потребности вдали от жилья на периферийных территориях в садоводствах. В целом, сложившийся к настоящему моменту в городе Касимов способ жизни и ассоциированный с ним способ использования пространства выражается в недоверии массовому жилью (а вместе с ним и коммунальному обслуживанию как концепции), расценивании его как неудобное (или удобное для ограниченного контингента жителей) и предпочтении идивидуального дома с участком, позволяющим и разместить личный автотранспорт, и вести садово-огородное хозяйство, а также развернуть коммерческую деятельность. Такого рода предпочтения привели в конечном счете к некоторым перекосам в виде неполностью реализованных проектов микрорайонной застройки, переназначению функционального использования участков, строеноойных к строительству массового жилья, что, в свою очередь, привело к дисфункции или неправильному функционированию структуры социального и коммунального обслуживания.

Так переход от высокоплотного жилья к ИЖС характеризуется низкой удельной плотностью населения территории (около 1000чел.\га). Это оборачивается тем, что невозможно разместить объекты образования достаточной емкости в радиусе разумной пешеходной доступности. Приходится либо менять формат объектов образования, либо вводить средства, обеспечивающие доступность объектов населению.

При такой ситуации выход возможен через применение другого типа застройки – малоэтажной высокоплотной.

Район Сиверка планировочно представляет собой продолжение планировочной структуры исторической части города, в своей основе воспроизводит его формат застройки и имеет, в общем, те же планировочные проблемы. В северной части на периферии территории района имеются участки производственной функции, основное подключение к центральным районам города осуществляется по ул.Северной. Однако на востоке района имеется достаточный территориальный ресурс пригодный для строительства массового жилья. В решениях действующего генерального плана здесь должен располагаться крупный жилой массив многоквартирной многоэтажной застройки, однако за истекшее время произошло переназначение строительного использования территории и к настоящему моменту территории запланированные к застройке массовым жильем переделаются под индивидуальное жилое строительство. Указанная территория не имеет самостоятельного подключения к центральным районам города, связь осуществляется по ул.Северной в юго-западном направлении и по ул. Индустриальной и ул. Володарского в северо-восточном направлении. С юга и с запада территория отделена от прилегающих планировочных подразделений руслами рек, широкими оврагами и защитным озеленением склонов оврагов.

В районе Индустриальный сконцентрированы наиболее крупные производственные площадки города. Часть площадок подключается к центральной улице города ул. Советской, основные производственные территории отделены от центральной части широким Сиверским оврагом, рекой Сиверкой, полосой защитного озеленения склонов оврагов. Основной планировочной осью района Индустриальный является ул. Индустриальная, связывающая центральные районы города (ул. Володарского, ул. 50 летия ВЛКСМ) с производственными зонами района и с транспортным обходом города.

В северной части района имеется достаточный территориальный ресурс для развития производственных территорий.

##### Приокская часть

Особенностью планировочного расположения Заокского района является то, что он значительно удален от основной застройки города. Связь с центральными районами осуществляется только по транспортному обходу города. Неоднократно поднимался вопрос о налаживании более непосредственного сообщения с основной застройкой города через реку Оку, также рассматривались предложения о строительстве моста, однако принятые решения в  настоящий момент отсутствуют.

В решения действующего генерального плана в Приокском районе города располагается крупная производственная зона, порт и жилой микрорайон.

Треть территории района подвергается регулярному затоплению (С Северной и Восточной стороны). Половина незатапливаемой части территории района занята лесным фондом (с Восточной стороны территории района). В западной части района имеется территориальный ресурс для развития строительства (половина территории, не занятой лесным фондом).

Планировочными осями территории являются дороги регионального значения. Эта особенность также проявляется в том, что они не могут функционировать как улицы, и зоны жилой застройки имеют дискретное транспортное подключение к ним.

Дополнительной планировочной осью района являются неиспользуемые в настоящее время остатки московско-нижегородского тракта в восточной части территории района. Также планировочная особенность этой части района состоит в том, что планировочная структура и улично-дорожная сеть этой части непосредственно интегрирована с планировочной структурой и улично-дорожной сетью сопредельных населенных пунктов и представляет собой по существу единую с ними планировочную структуру.

Что касается планировочных параметров застройки, то первоначальный замысел действующего генерального плана к моменту подготовки настоящего генерального плана по строительству жилого микрорайона был реализован не полностью, незастроенная территория жилого района переназначена к ИЖС. Типология ИЖС в Приокском районе имеет планировочные отличительные особенности от прочей застройки такого типа на территории МО. В отличие от основной массы застройки ИЖС, застройка Заокского района не наследует историческую парцелляцию, участки домов в основном с близкими отношениями ширины и глубины около 50 м по стороне. Дома расположены посередине (в случае с большими участками) либо с небольшим смещением к лицевому фронту (для небольших участков). Это говорит о том, что жители такой застройки не ведут хозяйства, а ресурсы участка используют преимущественно  в рекреационных целях. При том, что все это касается преимущественно нового строительства, есть основания полагать, что именно такой тип застройки и парцелляции соответствует современным запросам жителей города Касимова. Проблема конкретно указанного фрагмента застройки состоит в том, что уличная сеть не приведена в соответствие с ситуацией, участки индивидуальных домов расположены фактически на придомовой территории микрорайонной застройки и не отделены от неё улицами, уличная сеть в два раза плотнее, чем это необходимо.

#### Предложения по организации планировочной структуры

##### Новый жилой район Загородная

Планировочно район развивается вокруг центрального ядра с общественной застройкой, от которого в глубину жилых кварталов расходятся рекреационные пешеходные полосы с объектами социальной и потребительской инфраструктуры. Ядро располагается на центральной улице района, имеющей подключение к ул. Загородная  и ул. Северная района Сиверка. Таким образом, район будет иметь два альтернативных сообщения с центральными районами города.

По типу застройки в районе предлагается многоэтажная многоквартирная и малоэтажная застройка повышенной интенсивности. В целях рационального функционального использования территории города необходимо применить типологию со встроенными местами хранения личного автотранспорта.

Ввиду, по существу, эксклавного характера расположения района в сочетании с достаточным территориальным ресурсом для разворачивания жилого района необходимо, чтобы уже в первой фазе реализации район был самодостаточным в смысле обеспеченности социальными и инженерными инфраструктурами.

##### Новый жилой район в планировочном районе «Аэродром»

При сокращении санитарно-защитной зоны от локаторной станции до 600 м освободившуюся территорию возможно использовать для размещения жилой застройки. Новый жилой район связан автомобильными дорогами с центральной частью города. Предусматривается размещение новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

##### Новая индивидуальная жилая застройка в Приокском районе

В Приокском районе в продолжение уже предпринятой проектной инициативы формируются три района индивидуальной жилой застройки с уже устоявшимися к настоящему моменту параметрами размеров участков и типом застройки. Шаг сетки улиц принят 120 м, рекреационно-пешеходные зоны способствуют наикратчайшим пешеходным сообщениям с общественными центрами. В существующей индивидуальной застройке упорядочивается уличная сеть.

##### Новая индивидуальная жилая застройка на северо-востоке района Аэродром и в районе Черемушки

В этой части города происходит сращивание городской планировочной ткани индивидуальной застройки с территорией садоводств. Уже происходит процесс объединения\укрупнения участков и строительство домов. Настоящий проект исходит из прогноза дальнейшего распространения этого процесса, в котором нужно удерживать контроль над упорядочиванием улично-дорожной сети, резервированием территории под общественные центры, открытые пространства общего пользования, сохранения зеленых коридоров, связывающих глубину застроенной территории с окружающими рекреационными ресурсами.

##### Комплексная реконструкция территории вокруг Никольского оврага

Реконструкции указанной территории способствует комплекс предпосылок:

наличие на территории ветхого и аварийного фонда, нуждающегося в реконструкции;

наличие историко-культурных, культовых объектов и ансамблей;

наличие выраженной ландшафтной формы – оврага, нуждающейся в определении рационального функционального использования;

непосредственное прилегание к общегородскому и историческому центру;

расположение на направлении, связывающем общегородской центр с сетью историко-культурных и рекреационных объектов;

необходимость введения новых форматов деловой и жилой функции.

Реконструкция территории Никольского оврага должна стать моделью реконструкции других частей исторического центра города.

##### Реконструкция производственных зон на ул. Володарского

Участки указанных производственных зон расположены на въезде в центральную часть города со стороны района Индустриальный. Ввиду того, что производства расположены в непосредственном окружении жилой застройки, решениями настоящего генерального плана производственные мощности выносятся в производственные зоны города, а на указанной территории расположится общественно-деловая зона и малоэтажное высокоплотное жилье.

##### Новые производственные и общественно-деловые зоны в районе Индустриальный.

Решениями настоящего генерального плана в Северной части района Индустриальный планируется размещение двух производственных зон, по площади сравнимых с наиболее крупными производственными площадками города.

Вдоль ул. Индустриальная планируется размещение полосы общественно-деловой зоны, чтобы улица могла функционировать как улица, а район мог предоставить помимо места приложения труда также и публичные сервисы жителям города.

##### Прочие планировочные решения

Также решениями настоящего генерального плана планируется расширение городского кладбища за счет прилегающей территории сельскохозяйственного использования и лесного фонда, а также размещение общественно-деловой зоны к юго-западу от района «50 лет СССР» в непосредственной пешеходной доступности от центра города для строительства крупного городского торгового центра.

### Функциональное зонирование территории

Проект «Правила землепользования и застройки», включающий схемы зонирования территории с градостроительными регламентами – самостоятельный вид работ, выполняемый на основе генерального плана и другой градостроительной документации. Зонирование производится по следующим видам:

функциональному назначению территорий;

характеру и степени их освоенности;

развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры;

поддержанию качества природных ресурсов, природной и историко-культурной среды.

В итоге выделяются интегрированные зоны, и для них устанавливаются интегрированные земельные градостроительные регламенты – требования и ограничения по использованию территории.

В проекте генерального плана предлагается предварительное зонирование и только по одному виду – функциональному назначению территории. На территории города Касимов выделены следующие функциональные зоны по видам функционального назначения:

Таблица 39

| Жилые зоны |
| --- |
| ИЖС |  | Зона индивидуальной жилой застройки |
| Ж-1 |  | Зона среднеэтажной многоквартирной застройки (до 3-х этажей) |
| Ж-2 |  | Зона многоэтажной многоквартирной застройки (до 5 этажей) |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОЗБ |  | Зона размещений учреждений здравоохранения и социальной защиты населения |
| ОЗУ |  | Зона размещения учреждений образования |
| Производственные зоны |
| П |  | Зона промышленной застройки |
| КС |  | Зона коммунально-складской застройки |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| СУ |  | Зона сельскохозяйственных угодий |
| СО |  | Зона садово-огородных участков |
| Зона транспортной и инженерной инфраструктуры |
| АТ |  | Зона автомобильного транспорта |
| ВКОС |  | Зона водозаборов и канализационных очистных сооружений |
| Зоны природно-рекреационного использования |
| Р-1 |  | Зона зеленых насаждений общего пользования |
| Р-2 |  | Зона лесов |
| Р-3 |  | Зона сохраняемых естественных ландшафтов |
| Р-4 |  | Зона защитных лесных полос |
| Р-5 |  | Зона пляжей |
| Зоны специального назначения |
| К |  | Зона кладбищ |
| Зоны водных объектов |
| В |  | Зона занятая водными объектами |

### Сохранение и регенерация историко-культурного наследия

#### Общие вводные положения

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными  с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки;

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Согласно Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. N 315, утвержденные  границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

В настоящее время ни один объект культурного наследия, расположенный на территории муниципального образования – городской округ город Касимов не внесен в установленном законом порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территории объектов и их зоны охраны не утверждены.

#### Анализ существующего положения и основные проблемы охраны объектов историко-культурного наследия

Анализ существующего положения показал, что ни один объект культурного наследия не зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Подготовка программ и инвестиционных проектов по рациональному использования объектов культурного наследия осложняется отсутствием утвержденных границ территорий объектов культурного наследия и их зоны охраны.

Необходимо продолжить работу по выявлению объектов культурного наследия, в настоящее время, по данным комитета по культуре и туризму Рязанской области, на территории муниципального образования – городской округ город Касимов располагается 21 выявленный объект культурного наследия, из которых 18 – это памятники архитектуры, два памятника истории и один объект археологического наследия.

В целях сохранения и эффективного использования объектов культурного наследия и историко-культурного потенциала города Касимова необходимо:

- разработать историко-архитектурный опорный план;

- разработать и утвердить проекты границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

- продолжить работу по выявлению объектов культурного наследия.

#### Перечень объектов культурного наследия на территории муниципального образования

По данным комитета по культуре и туризму Рязанской области в настоящее время на территории муниципального образования – городской округ город Касимов располагаются следующие объекты культурного наследия:

Таблица 40

#### Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, находящихся на территории муниципального образования – городской округ город Касимов

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Дата признания памятником и наименования документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старая Татарская мечеть - 1476г. | пл.Победы, 9 а | Постановление СМ РСФСР №1327 от 30.08.60 г. |
| 2 | Текие Авгана – 1616 г. | ул.Малоокская, 21 | -//- |
| 3 | Текие Шах-Али – 1555 г. | пл.Победы, 9 б | -//- |
| 4 | Церковь Троицы – 1756 г. | пл.Свердлова, 1 б | -//- |
| 5 | Церковь Благовещения – 1700 г. | пл.Соборная, 13 а | -//- |
| 6 | Церковь Георгиевская – 1700 г. | ул.Октябрьская, 8 а | -//- |
| 7 | Обелиски Петровской заставы – XVIII в. | наб.р.Оки | -//- |
| 8 | Дом Барковых – 1828 г. | ул.Набережная, 21 | -//- |
| 9 | Дом Наставина - XVIII в. | пл.Соборная, 17 | -//- |
| 10 | Три корпуса Торговых рядов - XIX в. | пл.Соборная, 3а, 13 б, 3 б | -//- |
| 11 | Ансамбль Никольской церкви – 1703-1705 гг., XIX в. | пл.Никольская, 11а | Указ Президента РФ №176 от 20.02.95 г. |
| 12 | Ильинская церковь – 1820-1848 гг. | ул.Старопосадская, 1а | Постановление СМ РСФСР №624 от 4.12.74 г. |
| 13 | Церковь Успения - XVIII в. | Соборная площадь, 1 а | Указ Президента РФ №176 от 20.02.95 г. |
| 14 | Колокольня церкви Успения - XVIII в. | Соборная площадь, 1 а | Постановление СМ РСФСР №1327 от 30.08.60 г. |

Таблица 41

#### Перечень объектов археологического наследия федерального значения, находящихся на территории муниципального образования – городской округ город Касимов

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Дата признания памятником и наименования документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городище «Старое Мещерское» | г.Касимов в устье р.Бабенка | Постановление СМ РСФСР №1327 от 30.08.60 г. |
| 2 | Городище «Земляной Струг» | В 2,5 км к востоку от г.Касимов, на правом берегу р.Бабенка | Постановление СМ РСФСР №1327 от 30.08.60 г. |

Таблица 42

#### Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, находящихся на территории муниципального образования – городской округ город Касимов

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Дата признания памятником и наименования документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Духовное училище – 1836 г. | Школьный переулок, 2 | Решение Рязоблисполкома от 12.05.68 г. № 199 |
| 2 | Женская гимназия - XIX в. | Школьный переулок, 9/5 | -//- |
| 3 | Дом Скорнякова (Львова) - XVIII в. | Соборная площадь, 15 | -//- |
| 4 | Дом Алянчикова – 1844 г. | Соборная площадь, 7/8 | -//- |
| 5 | Дом Гинц – 1824-1826 гг. | Соборная площадь, 14 | -//- |
| 6 | Дом Кострова – 1837-1844 г. | ул.Набережная, 77 | -//- |
| 7 | Дом Вереина – нач. XIX в. | ул.Набережная, 29 | -//- |
| 8 | Дом Шемякина (с плафоном и печами) - нач. XIX в. | ул.Набережная, 33-34 | -//- |
| 9 | Дом Салазкина (Баркова) - нач. XIX в. Склады Салазкина (Баркова) - нач. XIX в. | ул.К.Маркса, 2/17 | -//- |
| 10 | Дом (угловой) - нач. XIX в. | ул.К.Маркса, 10 | -//- |
| 11 | Дом Назымова (угловой) - XIX в. | ул.Либкнехта, 13 | -//- |
| 12 | Дом Скорнякова - нач. XIX в. | ул.Либкнехта, 8-8а | -//- |
| 13 | Дом - нач. XIX в. | ул.Илюшкина, 6 | -//- |
| 14 | Дом Ергакова- нач. XIX в. | ул.Уткина, 12 | -//- |
| 15 | Дом Слетова – кон.XVIII в. | ул.Губарева, 2 | Решение Рязоблисполкома от 27.08.71 г. № 250 |
| 16 | Вознесенский собор - 1854 г. | пл.Соборная, 19 | -//- |
| 17 | Здание выездной сессии, казначейства и мирового суда - XIX в. | ул.Советская, 1 | -//- |
| 18 | Здание Городской управы – 1853 г. | ул.Советская, 2 | -//- |
| 19 | Здание технического училища - XIX в. | ул.Советская, 18 | -//- |
| 20 | Татарская лавка - XIX в. | ул.Советская, 49 | -//- |
| 21 | Татарская лавка - XIX в. | ул.Советская, 57 | -//- |
| 22 | Татарская лавка - XIX в. | ул.Советская, 61 | -//- |
| 23 | Татарская лавка - XIX в. | ул.Советская, 82 | -//- |
| 24 | Татарская лавка - XIX в. | ул.Советская, 139 | -//- |
| 25 | Комплекс: - татарская лавка -ворота | ул.Садовая, 3д | -//- |
| 26 |  |  |  |

#### Таблица 43

#### Перечень объектов археологического наследия регионального значения, находящихся на территории муниципального образования – городской округ город Касимов

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Дата признания памятником и наименования документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Касимовское городище | г.Касимов, Кремль | Решение Рязоблисполкома от 27.08.71 г. № 250 |

#### Таблица 44

#### Список выявленных объектов культурного наследия на территории муниципального образования - городской округ город Касимов

| № п/п | Наименование выявленного объекта культурного наследия | Местонахождение | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом Азовцева – 1824-1826 | ул.Советская, 14 | Памятник архитектуры |
| 2 | Жилой дом – кон. XIX в. | ул.Либкнехта, 6 | Памятник архитектуры |
| 3 | Татарская лавка - XIX в. | пер.Воровского, 3 | Памятник архитектуры |
| 4 | Татарская лавка – кон. XIX в. | ул.Маркса, 18 | Памятник архитектуры |
| 5 | Татарская лавка – кон. XIX в. | ул.Нариманова, 14 а | Памятник архитектуры |
| 6 | Татарская лавка – кон. XIX в. | ул.Нариманова, 26 | Памятник архитектуры |
| 7 | Дом Умнова - XIX в. | ул.Набережная, 105 | Памятник архитектуры |
| 8 | Дом Шакуновых - XIX в. | пл.Победы, 20-22 | Памятник архитектуры |
| 9 | Дом Кострова – втор. пол. XIX в. | ул.Большакова, 33 | Памятник архитектуры |
| 10 | Дом Кострова – втор. пол. XIX в. | пл.Победы, 23 | Памятник архитектуры |
| 11 | Дом Шемякина – втор. пол. XIX в. | ул.Набережная, 31 | Памятник архитектуры |
| 12 | Дом Резвякова – сер. XIX в. | ул.Губарева, 7 | Памятник архитектуры |
| 13 | Татарская лавка - XIX в. | ул.Советская, 43 | Памятник архитектуры |
| 14 | Дом Анурина – нач. XIX в | ул.Воровского, 4 | Памятник архитектуры |
| 15 | Здание б. Художественной студии – 1918 – 1924 гг. | ул.Большакова, 11 | Памятник архитектуры |
| 16 | Дом, в котором жил в 1930-1933 гг. татарский писатель-просветитель Закир-Хади | ул.Ленина, 34 | Памятник истории |
| 17 | Дом, в котором жила татарская просветительница С.Х.Булатова, 1905-1915 гг. | ул.Губарева, 26 а | Памятник истории |
| 18 | Здание б. частной мужской прогимназии Мансуровой | ул.Московская, 1 | Памятник архитектуры |
| 19 | Дом П.А.Оленина - Волгаря | ул.Советская, 55 а/2 | Памятник архитектуры |
| 20 | Татарская лавка - XIX в. | ул.Советская, 31 | Памятник архитектуры |

#### Таблица 45

#### Выявленные объекты археологического наследия, находящиеся на территории муниципального образования – городской округ город Касимов

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Дата признания памятником и наименования документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уланова Гора 1 поселение | Восточная окраина г.Касимова | Приказ председателя комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14.04.2011 г. № 269 |

#### Мероприятия по рациональной организации охраны объектов культурного наследия

К основным мероприятиям по организации охраны и рационального использования объектов культурного наследия (ОКН) на территории муниципального образования город Касимов относятся:

- утверждение границ территорий объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования – городской округ город Касимов;

- регистрация объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- выявление на территории муниципального образования – городской округ город Касимов объектов культурного наследия;

- разработка и утверждение зон охраны объектов культурного наследия;

- подготовка, утверждение и внесение в документы территориального планирования градостроительных регламентов и режимов использования территорий в пределах зон охраны объектов культурного наследия;

- разработка концепций либо инвестиционных проектов рационального использования объектов культурного наследия;

- привлечение финансовых средств на реализацию проектов по рациональному использованию объектов культурного наследия.

Ввиду того, что в 2010 году г.Касимов приобрел статус исторического поселения (Приказ Министерства культуры Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации № 418/339 от 29.07.2010г. «Об утверждении перечня исторических поселений»), и в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении  осуществляется путем составления историко-культурного опорного плана в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения. Необходимо разработать данный историко-культурный опорный план.

Ввиду отсутствия установленных границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия в настоящем проекте разработан историко-архитектурный опорный план на основе Схемы планировочных ограничений, выполненной «Рязаньгражданпроектом» в 1980 г. в составе проекта детальной планировки Центральной части г.Касимова. После подготовки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия, историко-архитектурный опорный план, а также генеральный план муниципального образования «Городской округ – город Касимов» подлежит корректировке с обязательным внесением и утверждением изменений и дополнений.

## Земельный фонд. Современное использование территории и потребности в территориях на перспективу

Законом Рязанской области от 7 октября 2004 года N 81-ОЗ «О наделении муниципального образования – город Касимов статусом городского округа и установлении его границ» муниципальное образование – город Касимов наделен статусом городского округа.

Граница муниципального образования городской округ – город Касимов утверждена Законом Рязанской области от 8 мая 2008 года N 54-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования городской округ – город Касимов».

Проект установления границ городского округа – город Касимов Рязанской области выполнен в 2006 г. ФГУП «Московское АГП» на основании Государственного контракта № 04/05 от 16.05.05 г., заключенного с Управлением архитектуры и градостроительства Рязанской области.

Граница муниципального образования городской округ – г. Касимов  проходит по смежеству с муниципальным образованием Касимовский муниципальный район. С западной стороны граничит с муниципальным образованием – Лощининское сельское поселение, протяженность границы 7,9 км. С северной стороны – с муниципальным образованием Булгаковское сельское поселение, протяженность границы – 2,75 км и с муниципальным образованием – Торбаевское сельское поселение, протяженность границы -1,7 км. С восточной стороны с муниципальным  образованием – Ахматовское сельское поселение, протяженность границы – 13,75 км. С южной стороны с муниципальным образованием Овчинниковское сельское поселение, протяженность границы 14,4 км.

Территории, включенные в новые границы муниципального образования согласно разработанному проекту, приведены в таблице 46.

Таблица 46  Экспликация земель, переданных в МО городской округ – г. Касимов

| № п/п | Исключено из земель Касимовского муниципального района | Площадь, га | Передано в МО ГО г. Касимов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Садоводческие товарищества (Самуиловка), в т.ч.: | 11,0 | Садоводческие товарищества (Самуиловка), в т.ч.: | 11,0 |
|  | Ст. «Касимовский приборный завод» | 1,6 | Ст. «Касимовский приборный завод» | 1,6 |
|  | Ст. «Индивидуальные граждане» | 9,05 | Ст. «Индивидуальные граждане» | 9,05 |
| 2 | СПК «Бельковское» | 15,0 | СПК «Бельковское» | 15,0 |
|  | Коллективно-долевая собственность | 13,0 | ООО «Каспром» собственность | 13,0 |
|  | Пашни (из пользования) | 2,0 | СПК «Бельковское» (пашни – пользование) | 2,0 |
| 3 | ОАО «Приокский завод цветмет» | 26,0 | ОАО «Приокский завод цветмет» | 26,0 |
|  | Производственные территории | 23,0 | Производственные территории | 23,0 |
|  | Хозяйственный комплекс | 2,49 | Хозяйственный комплекс | 2,49 |
| 4 | СПК «Маяк Труда» | 108,0 | СПК «Маяк Труда» | 108,0 |
|  | Пашня (коллективно-долевая собственность) Пашня (из пользования) Пашня (из аренды) | 60,0 17,0 5,5 | Пашня (коллективно-долевая собственность) Пашня (из пользования) Индивидуальная жилая застройка, из них: - индивидуальная собственность - госсобственность (аренда) - запас | 60,0 17,0 2,4 1,1 1,3 3,0 |
|  | Лес (Ниж.Окское лесничество) | 10,0 | Лес (Ниж.Окское лесничество) | 10,0 |
|  | Пастбища (из пользования) | 4,0 | Пастбища (из пользования) | 4,0 |
|  | Прочие (из аренды) | 12,0 | Прочие (из аренды) | 12,0 |
| 5 | СПК «Дружба» | 147,0 | СПК «Дружба» | 147,0 |
|  | Пастбища (коллективно- долевая собственность) | 63,0 | Пастбища (коллективно- долевая собственность) | 63,0 |
|  | Лес (Ниж. Окское лесничество) (из пользования) | 67,0 | Лес (Ниж. Окское лесничество) | 67,0 |
|  | Др. кустарники (из пользования) | 3,0 | Др. кустарники | 3,0 |
|  | Под водой (из пользования) | 4,0 | Под водой | 4,0 |
|  | Прочие земли (из пользования), в т. ч.: | 10,0 | Прочие земли, в т. ч.: | 10,0 |
|  | - пески (из пользования) | 3,0 | - пески | 3,0 |
|  | - другие земли | 7,0 | - другие земли | 7,0 |
| 6 | Касимовское лесничество, в т.ч.: | 807,0 | Касимовское лесничество, в т.ч.: | 807,0 |
|  | Дороги | 6,0 | - дороги | 6,0 |
|  | Покрытые лесом | 801,0 | - покрытые лесом | 801,0 |
|  | Всего | 1114,0 | Всего | 1114,0 |

До включения в состав городского округа г. Касимов территорий Касимовского муниципального района, перечисленных в таблице 46, площадь муниципального образования составляла 2036 га.

На основании сведений по Форме – 22.5, предоставленных территориальным отделом № 4 (г. Касимов) Управления Роснедвижимости по Рязанской области на 01.01.2011г. городской округ – город Касимов занимает 3150 га, куда входит территория одного населенного пункта – города Касимова. Таким образом, территорию муниципального образования составляет одна категория земель – земли населенных пунктов.

Таблица 47 Распределение территории городского округа по видам использования (по форме 22-5) на 01.01.2011г.

| № п/п | Территориальные зоны | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 731 | 23 |
| 1.1 | - многоэтажная | 257 | 8 |
| 1.2 | - индивидуальная | 474 | 15 |
| 2 | Общественно-деловая | 153 | 5 |
| 3 | Производственная | 314 | 10 |
| 4 | Общего пользования | 185 | 6 |
| 5 | Инженерных и транспортных инфраструктур, из них: | 85 | 3 |
| 5.1 | - автомобильный транспорт | 30 | 1 |
| 5.2 | - иной транспорт | 55 | 2 |
| 6 | Сельскохозяйственного использования, из них занятые: | 243 | 8 |
| 6.1 | - садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 154 | 5 |
| 6.2 | - для других целей | 89 | 3 |
| 7 | Особо охраняемая территория, в том числе: | 25 | 1 |
| 7.1 | - рекреационная (парки, скверы) | 10 | 0,3 |
| 8 | Земли лесничеств и лесопарков | 807 | 25 |
| 9 | Иные, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 603 | 19 |
| Итого земель в пределах черты поселения: | 3150 | 100 |

Рисунок 12

На представленной диаграмме видно, что 1/4 территории города (23%) занимает жилая застройка, в т.ч. 15 % - индивидуальная.

Значительную долю городских земель составляют земли лесничеств и лесопарков. В настоящее время 807 га Касимовского лесничества, включенных в черту города, так и остаются землями лесного фонда. Формально – леса находятся в городской черте, но до сих пор не переданы на баланс города и находятся в ведении Касимовского лесничества.

Площадь территориальной зоны сельскохозяйственного использования составила 243,0 га или 8% от всей территории города.

Не вовлечены в градостроительную или иную деятельность 1/5 часть городских земель – 19 %. К ним относятся овраги, пески, болота, нарушенные территории и другие земли.

Таблица 43  Распределение территории городского округа город Касимов  по угодьям (по форме 22-2) на 01.01.2011 г.

| № п/п | Угодья | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья, в т. ч.: | 827,0 | 26,25 |
| 1.1 | - пашня | 213,0 | 6,76 |
| 1.2 | - многолетние насаждения | 315,0 | 10,00 |
| 1.3 | - пастбища | 299,0 | 9,49 |
| 2 | Лесные площади, в т.ч.: | 888,0 | 28,19 |
| 2.1 | - покрытые лесами | 888,0 | 28,19 |
| 3 | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 119,0 | 3,78 |
| 4 | Под водой | 154,0 | 4,89 |
| 5 | Земли застройки, в т.ч.: | 806,0 | 25,59 |
| 5.1 | - занятые промышленными сооружениями | 109,0 | 3,46 |
| 6 | Под дорогами, в т.ч.: | 210,0 | 6,67 |
| 6.1 | - грунтовыми | 63,0 | 2,00 |
| 7 | Болота | 1,0 | 0,03 |
| 8 | Нарушенные земли | 5,0 | 0,16 |
| 9 | Прочие, в т.ч.: | 140,0 | 4,44 |
| 9.1 | - пески | 38 | 1,21 |
| 9.2 | - овраги | 44 | 1,40 |
| 9.3 | - другие земли | 58 | 1,84 |
|  | Всего | 3150 | 100 |

Рисунок 13

Площадь сельскохозяйственных угодий на всей территории муниципального образования составляет 827,0 га или 26,25 %. К ним отнесены все сельскохозяйственные угодья территориальных зон города.

Согласно форме 22-1, предоставленной территориальным межрайонным отделом № 4 (г. Касимов) Управления Роснедвижимости по Рязанской области на 01.01.2011г. территория города по формам собственности распределилась следующим образом:

в частной собственности находится 432 га (13,7 % от общей площади земель города), из которых 331 га (10,5 %) – в собственности граждан и 101 га (3,2 %) – в собственности юридических лиц;

в собственности Российской Федерации – 9 га (0,3 %), в том числе предоставлено в пользование под строительство и расширение предприятий промышленности, транспорта, связи и иного назначения – 9 га (0,3 %);

в государственной и муниципальной собственности – 2718 га (86,3 %).

Общая площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предоставленных в пользование организациям, составляют 74 га, в том числе пастбища – 6 га, многолетние насаждения – 17 га, под водой – 20 га, земли застройки – 20 га, под дорогами – 3 га, пески – 4 га.

Земли в собственности юридических лиц составляют 99 га, из них:

13 га – это земли, зарегистрированные в собственность юридическими лицами в качестве доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного использования;

64 га – земельные участки, выкупленные приватизированными несельскохозяйственными предприятиями, организациями;

22 га – используемые для других целей.

Сведения о землях, используемых гражданами в целях сельскохозяйственного производства, приведены в таблицах 48 и 49.

Таблица 48 Сведения об использовании земель гражданами для производства сельскохозяйственной продукции (по форме 22-3) на 01.01.11 г.

| № п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Общая площадь | В собственности граждан, га | В государственной и муниципальной собственности, га | Из них предоставлено на праве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пожизненно наследуемого владения | Пользования | Аренды |
| 1 | Индивидуальные предприниматели, не образовавшие КФХ | 29 | 18 | 11 | - | 4 | 7 |
| 2 | Садоводы и садоводческие объединения | 154 | 18 | 136 | - | 133 | 3 |
| 3 | Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства | 474 | 189 | 285 | 32 | 185 | 68 |
| 4 | Граждане, собственники земельных долей | 89 | 89 | - | - | - | - |
|  | Итого земель | 746 | 314 | 432 | 32 | 322 | 78 |

Таблица 49 Сведения об использовании угодий гражданам для производства сельскохозяйственной продукции  (по форме 22-4) на 01.01.2011г.

| № п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Общая площадь | Сельскохозяйственные угодья | Земли застройки | Под дорогами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Пашня | Многолетние насаждения | Паст бища |  |  |
| 1 | Индивидуальные предприниматели, не образовавшие КФХ | 29 | - | - | - | - | 29 | - |
| 2 | Садоводы и садоводческие объединения | 154 | 139 | - | 139 | - | - | 15 |
| 3 | Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства | 474 | 350 | 191 | 159 | - | 124 | - |
| 4 | Граждане, собственники земельных долей | 89 | 189 | 22 | - | 67 | - | - |
|  | Итого земель | 746 | 578 | 213 | 298 | 67 | 153 | 15 |

В настоящее время на территории городского округа проводятся работы по межеванию земельных участков и постановка их на кадастровый учет. На 01.01.2009г. проведено  межевание 487 земельных участков.

По мере развития рынка земель и иной недвижимости должны обновляться показатели кадастровой стоимости земель (не реже одного раза в 5 лет и не чаще 1 раза в 3года). На территории Рязанской области проведена государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов по состоянию на 12.07.2005 года. В результате определены удельные показатели кадастровой стоимости земель по каждой категории земель:

Постановлением от 10 февраля 2003 г. N 27 Администрации Рязанской области утверждены удельные показатели кадастровой стоимости земель поселений на территории Рязанской области (в руб./м2) по 15 видам функционального использования земель.

Правовое регулирование земельных отношений на территории Рязанской области, в том числе и на территории городского округа – город Касимов осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Законов Рязанской области от 23 ноября 2004 года N 126-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Рязанской области» и иных нормативных правовых актов органов государственной власти Рязанской области и местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции.

Выводы

В настоящее время остается не решенным вопрос с землями лесного фонда, включенными в городскую границу. Данные лесные площади (807 га) на балансе муниципального образования не числятся, а находятся в ведении Касимовского лесничества. В соответствии с Земельным кодексом РФ леса на территории города должны относиться к городским лесам в составе его рекреационных зон. В связи с этим необходимо урегулирование данного вопроса с последующей передачей лесов на баланс городского округа город Касимов.

Проектные предложения

В соответствии с Законом Рязанской области от 8 мая 2008 года N 54-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования городской округ – город Касимов», к переводу из категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов предлагается 807 га. Однако г.Касимов не испытывает острой необходимости во включении 807 га земель лесного фонда в свои административные границы. Настоящим Генеральным планом не предусмотрено градостроительное освоение лесных этих территорий. Данные лесных территории могут использоваться для рекреационных целей, что не является причиной перевода этих земель в категорию земель населенных пунктов.

Исходя из вышесказанного, Генеральным планом не предусматривается перевод 807 га земель лесного фонда в земли населенного пункта города Касимов.

Включение в состав города Касимов земель иных категорий (кроме земель лесного фонда) осуществляется в строгом соответствии с Законом Рязанской области от 8 мая 2008 года N 54-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования городской округ – город Касимов». Однако стоит отметить, что Правительство Рязанской области должно учесть интересы собственников земельных участков, включаемых в границы муниципального образования городской округ – город Касимов, при переводе из одной категории земель в категорию земель населенных пунктов.

Таким образом, проектом предлагается изменение границы городского округа  (утвержденной Законом Рязанской области от 8 мая 2008 года N 54-ОЗ «Об утверждении границы муниципального образования городской округ – город Касимов») утвержденной с исключением земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного использования (садоводческое товарищество (Самуиловка)), площадью 11 га.

Таким образом, в категорию земель населенных пунктов предусматривается перевод следующих земель:

| № п/п | Исключено из земель Касимовского муниципального района | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Бельковское» | 15,0 |
|  | Коллективно-долевая собственность | 13,0 |
|  | Пашни (из пользования) | 2,0 |
| 2 | ОАО «Приокский завод цветмет» | 26,0 |
|  | Производственные территории | 23,0 |
|  | Хозяйственный комплекс | 2,49 |
| 3 | СПК «Маяк Труда» | 108,0 |
|  | Пашня (коллективно-долевая собственность) Пашня (из пользования) Пашня (из аренды) | 60,0 17,0 5,5 |
|  | Лес (Ниж.Окское лесничество) | 10,0 |
|  | Пастбища (из пользования) | 4,0 |
|  | Прочие (из аренды) | 12,0 |
| 4 | СПК «Дружба» | 147,0 |
|  | Пастбища (коллективно- долевая собственность) | 63,0 |
|  | Лес (Ниж. Окское лесничество) (из пользования) | 67,0 |
|  | Др. кустарники (из пользования) | 3,0 |
|  | Под водой (из пользования) | 4,0 |
|  | Прочие земли (из пользования), в т. ч.: | 10,0 |
|  | - пески (из пользования) | 3,0 |
|  | - другие земли | 7,0 |
|  | Всего | 296,0 |

Площадь категории земель населенного пункта г.Касимов составит 2332 га.

# Мероприятия по территориальному планированию. этапы их реализации. обоснование предложений

## Состояние и развитие транспортной инфраструктуры

### Современное состояние транспортной инфраструктуры

В настоящее время на территории г. Касимов функционируют следующие виды транспорта – автомобильный, водный и железнодорожный.

#### Внешние автомобильные дороги и автотранспорт

Автомобильный транспорт является основным видом транспорта, которым осуществляется значительная часть внешних и внутригородских пассажирских перевозок, а также большая часть грузовых перевозок.

Основные внешние автодороги пригородной зоны г.Касимов, по  которым осуществляются основные автотранспортные связи межобластного характера:

Автомобильная дорога федерального значения Р-105 Москва – Касимов, II техническая категория, покрытие – асфальтобетон, ширина проезжей части – 7 м;

Автомобильная дорога регионального значения Р-125 Рязань – Касимов – Нижний Новгород, II техническая категория, покрытие – асфальтобетон, ширина проезжей части – 7-9 м;

Автомобильная дорога регионального значения Р-124 Шацк – Касимов, II техническая категория, покрытие – асфальтобетон, ширина проезжей части – 7 м;

Автомобильная дорога местного значения Касимов – Новая Деревня – Елатьма – Дмитриево, III техническая категория, покрытие – асфальтобетон, ширина проезжей части – 6 м;

На территории города расположен автовокзал, с него осуществляется пригородное и междугороднее сообщение.  Здание автовокзала представляет собой изолированный от городского движения комплекс, состоящий из пассажирского здания, внутренней территории с перронами, площадки для стоянки автобусов. Автовокзал входит в состав Рязанского объединения автовокзалов и пассажирских автостанций, с  2006 года  состоит в ОАО «Пассажиравтосервис».

Заказчиком всех маршрутов является Администрация  Касимовского муниципального района. Существующая маршрутная сеть полностью удовлетворят потребностям жителей, она охватывает все центры сельских поселений муниципального района. Открытия дополнительных маршрутов не требуется.

Город Касимов связан автобусными маршрутами с районными центрами Рязанской области и с другими городами страны, в том числе Москвой.

Таблица 52 Характеристика внешних автобусных маршрутов МО «Городской округ - город Касимов»

| Направление | Наименование АТП | Количество рейсов в день/ дни следования |
| --- | --- | --- |
| Междугородние маршруты |
| Москва – Касимов | ПОАТ-3, Истринское АТП | 5 еж; 3 пт, вс. |
| Касимов – Рязань | ПОАТ-3, ООО МПП | 7 еж, 1 пт, вс |
| Касимов – Владимир | ИП Екшов В.В. | 1 еж, 1 пн, чт-вс. |
| Касимов – Муром | ИП Молостов | 2 еж |
| Рязань – Муром | Муромское АТП | 1 еж. |
| Муром – Рязань | Муромское АТП | 1 еж. |
| Рязань – Н. Новгород | ООО МПП, Нижегородское АТП | 1 еж. |
| Н. Новгород – Рязань | ООО МПП, Нижегородское АТП | 1 еж. |
| Внутриобластные маршруты |
| Елатьма – Рязань | ПОАТ 3 | 1 пт, 1 вс. |
| Касимов – Сасово | ПОАТ 3, ПОАТ | 2 еж. |
| Касимов – Шилово | ИП Молостов В.А. | 2 еж. |
| Касимов – Алешино | ИП Молостов В.А. | 2 еж.; 1 чт, вс.; 1 пн-ср, пт, сб. |
| Касимов- Ардабьево | ИП Молостов В.А. | 3 еж. |
| Касимов – Ахматово | ИП Орлов А.В. | 1 еж. |
| Касимов – Б. Мутор | ИП Молостов В.А. | 2 чт, вс. |
| Касимов – В. Поляны | ИП Киселева В.Ф. | 1 вс. |
| Касимов – Гусь Железный | ИП Молостов В.А. | 1 еж, 2 пн-чт, вс; 1 сб. |
| Касимов – Елатьма | ИП Орлов Ю.В., ИП Орлов А.В. | 13 еж. |
| Касимов – Елатьма, через Любовниково | 3 ИП Орлов А.В. | 3 еж. |
| Касимов – Елатьма, через Севостьяново | ИП Молостов В.А. | 3 еж. |
| Касимов – Ерахтур | ИП Молостов В.А. | 1 еж. |
| Касимов –Крутоярский | ИП Киселева В.Ф. | 1 еж,; 1 кр сб. |
| Касимов – Лашма | ИП Киселева, ИП Киселев | 7 еж. |
| Касимов – Чарус | ИП Волков Н.Д. | 2 кр. Вт. |
| Касимов – Ибердус | ИП Волков Н.Д. | 1 кр. Вт. |
| Касимов – Перово | ИП Киселева В.Ф. | 2 чт, вс. |
| Касимов – Сиверка – Шостье | ИП Орлов А.В. | 2 вт, чт. |
| Касимов – Сосновка – Шербатовка | ИП Екшов В.В. | 2 еж. |
| Касимов – Полутино | ИП Орлов А.В. | 2 еж. |
| Касимов – Самылово | ИП Молостов В.А. | 3 еж, 2 кр суб. |
| Касимов – Сынтул | ИП Молостов В.А. | 8 еж. |
| Касимов – Озерный | ИП Орлов Ю.В. | 2 чт, вс. |

* Составлено по данным ОАО «Пассажиравтосервис»

Наиболее загруженными  направлениями являются направления на Елатьму и  Гусь Железный.

В сутки автовокзал обслуживает около 950 чел, из них 600 чел в междугороднем сообщении, 350 в пригородном.

В последние 5 лет наблюдается неустойчивая динамика объема перевезенных пассажиров.

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел | 305,5 | 316,6 | 307,6 | 310,2 | 286,8 |

В течение года наблюдается практически стабильный объем пассажирских перевозок, в летний период значение объема увеличивается.

Основными недостатками автомобильного транспорта являются:

нехватка подвижного состава на некоторых направлениях автобусных маршрутов (таких как Касимов – Елатьма и Касимов – Гусь Железный), особенно в летнее время.

#### Железнодорожный транспорт

К городу подходит однопутная тупиковая неэлектрифицированная железнодорожная ветка Ушинский -  Касимов московской железной дороги, филиала ОАО «РЖД». Железнодорожная станция Касимов расположена в 3,5 км от города. Связь со станцией осуществляется по автодороге Касимов – Шилово. Учитывая малое население города и удаленность станции от города, пассажироперевозки составляют незначительную долю от общей работы станции. В сутки отправляется 2 прицепных вагона по направлению Касимов – Шилово.

Основную работу станции составляет переработка прибываемых и отправляемых грузов.

От станции Касимов подходит железнодорожный подъездной путь к Приокскому заводу цветных металлов.

Железнодорожный транспорт практически не играет роли в обеспечении  транспортных связей г.Касимов с прилегающими территориями.

#### Водный транспорт

Через г. Касимов протекает р. Ока. Навигация длится с 15 апреля по 1 ноября.

На правом берегу р. Оки, в районе поселка Новостройка находится ООО «Порт Касимов», входящий в группу компаний ОАО «Московское речное пароходство». Основным видом его деятельности является перевозка грузов речным транспортом и погрузо-разгрузочные работы. В своем распоряжении порт имеет 4 плавучих крана, 4 буксира – толкача, 8 барж грузоподъемностью 1000 тонн каждая, теплоходы «Окский» с баржей приставкой. Для повышения объема перевезенных грузов, ООО «Порт Касимов» берет суда в аренду.  В 2011 году было арендовано 19 грузовых  судов пяти типов.

Объем перевозок грузов  составляет 500 тысяч тонн за навигацию.

Основными направлениями грузоперевозок являются:

Касимов – Рязань;

Касимов – Нижний Новгород;

Касимов – Казань.

В структуре грузов преобладают минерально-строительные грузы – щебень, камень, промсырье. Основной потребитель услуг порта – ЗАО «Касимовнеруд».

С мая месяца по сентябрь на реке Ока в районе Набережной устанавливается пристань (дебаркадер) «Касимов», которая принимает проходящие пассажирские туристические теплоходы, движущиеся по маршрутам Нижний Новгород – Рязань, Москва – Южный порт. Местные пассажирские перевозки не осуществляются.

Некоторые предприятия города имеют прогулочные пассажирские суда (тип «Москвич»):

СУ 2 (2 ед);

ООО «Кротеберс» (1 ед.);

ФГУП ПЗЦМ (1 ед.);

Касимовская транспортная компания (1 ед.).

Данные суда работают по заказу, регулярных прогулочных рейсов не производится.

На территории Касимовского  инспекторского участка зарегистрировано 322 маломерных судна, все они хранятся преимущественно по месту прописки судовладельцев. В черте города оборудованных стоянок нет, их устройство невозможно в виду высокого уровня паводковых вод.

Основными недостатками водного транспорта являются:

высокий уровень износа флота;

отсутствие оборудованных мест для стоянки маломерного флота;

отсутствие государственной поддержки;

постоянный рост цен на ГСМ, низкая конкурентоспособность водного транспорта по сравнению с другими видами.

#### Воздушный транспорт

На юго-восточной окраине города расположена вертолетная площадка, площадью 77 га.

На сегодняшний день  аэродром г. Касимов не действует. В советское время здесь располагался аэропорт 5-го класса,  принимающий самолеты типа АН-2 и сельскохозяйственную авиацию.  В 1970-е г.г. пассажирооборот составлял 15 тыс. чел. в год.

Регулярных рейсов не производится, площадка используется эпизодически, для частных вылетов.

#### Городские улицы и дороги

Планировочная структура города Касимов формируется прямоугольной геометризированной схемой улично-дорожной сети, основу которой составляют магистральные направления, являющиеся остовом городского плана. По ним осуществляется пропуск массового пассажирского транспорта, грузового автотранспорта и интенсивных потоков легкового автотранспорта.

Протяженность улично-дорожной сети г. Касимов составляет 81,2 км, из них  54,5 км (67,1%) имеют усовершенствованное покрытие; 32,9% улично–дорожной сети имеет щебеночное или грунтовое покрытие. Данные улицы расположены преимущественно в районах с индивидуальной жилой застройкой. Такие данные свидетельствуют о невысоком уровне благоустройства транспортной сети.

На протяжении последних нескольких лет протяженность автомобильных дорог общего пользования оставалась на одном и том же уровне, нового строительства и реконструкции грунтового дорожного полотна не осуществлялось. Лишь в 2007 году наблюдается незначительное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием. Увеличение протяженности произошло за счет передачи 5,2 км автодорог, находящихся в собственности предприятия ОАО «ПЗЦМ», в собственность муниципалитета.

Основными транспортными магистралями города являются: ул.Советская, ул.Загородная, ул.Свердлова, ул.Володарского, ул.Московская, ул.Восточная, ул.Дзержинского. Они относятся к категории магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения и формируют основной транспортный каркас города.

Главной улицей города, обеспечивающей удобный доступ к основным общественным учреждениям и городскому центру, является улица Советская.

Магистральные улицы районного значения (ул.) и улицы местного значения дополняют транспортный каркас города. Характеристика улично-дорожной сети города представлена в таблице 53.

Таблица  53  Характеристика основных улиц и дорог, имеющих усовершенствованное покрытие

| № п/п | Наименование улиц и проездов | Протяженность, м | Ширина (средняя), м | Площадь, м2 | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Загородная | 950 | 6,0 | 5700 | асфальт |
| 2 | ул.Московская | 900 | 6,0 | 5400 | асфальт |
| 3 | ул.Павлова | 250 | 5,5 | 1375 | асфальт |
| 4 | ул.Комсомольская | 800 | 6,0 | 4800 | асфальт |
| 5 | ул.Дзержинского | 1000 | 6,0 | 6000 | асфальт |
| 6 | ул.Пролетарская | 900 | 6,0 | 5400 | асфальт |
| 7 | ул.Набережная | 1200 | 6,0 | 7200 | асфальт |
| 8 | ул.Рязанский спуск | 200 | 6,0 | 1200 | асфальт |
| 9 | ул.Советская | 3500 | 6,0 | 21000 | асфальт |
| 10 | ул.50 лет ВЛКСМ | 750 | 6,0 | 4500 | асфальт |
| 11 | ул.Володарского | 1300 | 6,0 | 7800 | асфальт |
| 12 | ул.Индустриальная | 3100 | 6,0 | 18600 | асфальт |
| 13 | ул.Ленина | 1500 | 7,0 | 6000 | асфальт |
| 14 | ул.К.Либкнехта | 850 | 5,8 | 4930 | асфальт |
| 15 | ул.К.Маркса | 900 | 6,0 | 5400 | асфальт |
| 16 | ул.Свердлова | 1500 | 5,5 | 8250 | асфальт |
| 17 | ул.Кокорева | 1000 | 6,0 | 6000 | асфальт |
| 18 | ул.Урицкого | 500 | 5,5 | 2750 | асфальт |
| 19 | ул.Татарская | 2200 | 6,0 | 13200 | асфальт |
| 20 | ул.Нариманова | 1400 | 6,0 | 8400 | асфальт |
| 21 | ул.Уткина | 1100 | 5,5 | 6050 | асфальт |
| 22 | ул.Илюшкина | 1200 | 6,0 | 7200 | асфальт |
| 23 | ул.Большакова | 1100 | 6,0 | 6600 | асфальт |
| 24 | ул.пос.Фабрика | 550 | 6,0 | 3300 | асфальт |
| 25 | ул.Затонная | 1750 | 6,0 | 10500 | асфальт |
| 26 | ул.Стадионная | 550 | 6,0 | 3300 | асфальт |
| 27 | ул.Октябрьская | 700 | 6,0 | 4200 | асфальт |
| 28 | ул.50 лет СССР | 1200 | 6,0 | 7200 | асфальт |
| 29 | ул.Гагарина | 400 | 6,0 | 2400 | асфальт |
| 30 | пл.Победы | 650 | 6,0 | 3900 | асфальт |
| 31 | ул.Восточная | 1500 | 6,0 | 9000 | асфальт |
| 32 | ул.Северная | 700 | 6,0 | 4200 | асфальт |
| 33 | ул.Окружная | 1000 | 6,0 | 6000 | асфальт |
| 34 | ул.Молодежная | 250 | 4,0 | 1000 | асфальт |
| 35 | ул.Чудесная | 250 | 4,0 | 1000 | асфальт |
| 36 | ул.Комарова | 250 | 5,0 | 1250 | асфальт |
| 37 | ул.Терешкова | 300 | 6,0 | 1800 | асфальт |
| 38 | ул.Губарева | 400 | 5,5 | 2200 | асфальт |
| 39 | ул.Крылова | 300 | 5,0 | 1500 | асфальт |
| 40 | поворот на Сиверку (от ул.Загородная до ул.Северная) | 1600 | 5,0 | 8000 | асфальт |
| 41 | пл.Соборная | 1200 | 10,0 | 12000 | асфальт |
| 42 | ул.Федоровой | 150 | 5,0 | 750 | асфальт |
| 43 | ул.Чижова | 350 | 5,0 | 1750 | асфальт |
| 44 | ул.Губарева | 200 | 5,0 | 1000 | асфальт |
| 45 | ул.Воровского | 150 | 5,0 | 750 | асфальт |
| 46 | пер.Стадионный | 150 | 5,5 | 825 | асфальт |
| 47 | мкр.Лесок | 350 | 4,5 | 1575 | асфальт |
| 48 | пер.Ленина | 250 | 4,0 | 1000 | асфальт |
| 49 | ул.Федоровой | 700 | 5,0 | 3500 | грунт |
| 50 | ул.Чижова | 350 | 5,0 | 1750 | грунт |
| 51 | ул.Губарева | 600 | 5,0 | 3000 | грунт |
| 52 | ул.Воеводина | 400 | 5,0 | 2000 | грунт |
| 53 | ул.Воровского | 1100 | 5,0 | 5500 | грунт |
| 54 | ул.Спортивная | 600 | 5,0 | 3000 | грунт |
| 55 | ул.Весенняя | 400 | 4,0 | 1600 | грунт |
| 56 | ул.Горького | 2300 | 4,5 | 10350 | грунт |
| 57 | ул.Строителей | 550 | 5,0 | 2750 | грунт |
| 58 | пер.1-й Советский | 400 | 4,0 | 1600 | грунт |
| 59 | пер.1-й Спортивный | 200 | 4,0 | 800 | грунт |
| 60 | пер.2-й Спортивный | 200 | 4,0 | 800 | грунт |
| 61 | пер.3-й Спортивный | 200 | 4,0 | 800 | грунт |
| 62 | ул.Игашова | 1500 | 4,0 | 6000 | грунт |
| 63 | ул.Юбилейная | 300 | 4,0 | 1200 | грунт |
| 64 | ул.Радужная | 400 | 4,0 | 1600 | грунт |
| 65 | ул.Рабочая | 800 | 4,0 | 3200 | грунт |
| 66 | пер.1-й Лесной | 350 | 4,0 | 1400 | грунт |
| 67 | пер.2-й Лесной | 150 | 4,0 | 600 | грунт |
| 68 | пер.3-й Лесной | 200 | 4,0 | 800 | грунт |
| 69 | ул.Начальная | 800 | 5,0 | 4000 | грунт |
| 70 | ул.Терешковой | 900 | 4,5 | 4050 | грунт |
| 71 | ул.50 лет ВЛКСМ | 750 | 4,5 | 3375 | грунт |
| 72 | пер.Терешковой | 300 | 4,0 | 1200 | грунт |
| 73 | ул. Новая Слобода | 550 | 4,5 | 2475 | грунт |
| 74 | пер.Полевой | 550 | 4,5 | 2475 | грунт |
| 75 | ул.Полевая | 1100 | 4,5 | 4950 | грунт |
| 76 | ул.Первомайская | 450 | 4,0 | 2025 | грунт |
| 77 | ул.Зеленая | 250 | 4,0 | 1000 | грунт |
| 78 | ул.Новый проезд | 200 | 4,0 | 800 | грунт |
| 79 | ул.Игашова | 400 | 4,0 | 1600 | грунт |
| 80 | пер.Полевой | 500 | 4,0 | 2000 | грунт |
| 81 | ул.Колхозная | 800 | 4,0 | 3200 | грунт |
| 82 | ул.Северная | 450 | 4,0 | 1800 | грунт |
| 83 | ул.Заводская | 700 | 4,5 | 3150 | грунт |
| 84 | ул.Луговая | 700 | 5,0 | 3500 | грунт |
| 85 | ул.Мирная | 500 | 4,5 | 2250 | грунт |
| 86 | ул.Большая | 550 | 4,5 | 2475 | грунт |
| 87 | ул.Мира | 400 | 4,0 | 1600 | грунт |
| 88 | ул.Центральная | 400 | 4,0 | 1600 | грунт |
| 89 | ул.Нагорная | 350 | 4,0 | 1400 | грунт |
| 90 | ул.Солнечная | 350 | 4,0 | 1400 | грунт |
| 91 | ул.Татарский проезд | 400 | 4,0 | 1600 | грунт |
| 92 | ул.Мещерская | 4500 | 4,0 | 1800 | грунт |
| 93 | пер.Татарский | 300 | 4,0 | 1200 | грунт |
| 94 | пер.Стадионный | 200 | 4,0 | 800 | грунт |
| 95 | ул.Западная | 250 | 4,0 | 1000 | грунт |
| 96 | ул.Энергетиков | 200 | 4,0 | 800 | грунт |
| 97 | ул.Балтийская | 400 | 4,0 | 1600 | грунт |
| 98 | ул.1-я Сиверская | 200 | 4,0 | 800 | грунт |
| 99 | ул.2-я Сиверская | 200 | 4,0 | 800 | грунт |
| 100 | ул.3-я Сиверская | 200 | 4,0 | 800 | грунт |

На улицах города практически отсутствуют обустроенные пешеходные тротуары. Асфальтированные тротуары оборудованы только на улицах Советская, Татарская и Уткина. На прочих улицах тротуары не оборудованы.

Покрытие улично-дорожной сети города изношено. Значительный износ дорожного полотна характерен для следующих улиц:

ул.Московская;

ул.Загородная;

ул.Дзержинского;

ул.Свердлова;

ул.50 лет ВЛКСМ;

ул.Советская;

улицы мкрн. «50 лет СССР»;

улицы мкрн.Сиверка;

ул.Карла Маркса;

Для г.Касимов характерен расчлененный рельеф, что обуславливает размыв улиц, расположенных на склоне. Наиболее сильный ежегодный размыв улично-дорожного полотна наблюдается на улицах:

ул.Начальная;

2-й  и 3-й Лесной пер.;

пер.Свердлова;

ул.Воровского.

Наличие большого количества оврагов и дефицит автомобильных и пешеходных мостов через них затрудняют сообщение между различными районами города. Так, затруднено сообщение планировочного района Сиверка с центральной частью города. Через Сиверка овраг проходит  только 2 автомобильные дороги – ул. Загородная и ул. Индустриальная. Дефицит пешеходных мостов также наблюдается на улицах:

Илюшкина (Успенский овраг);

Воровского (Средний овраг);

Комарова (Сорокин овраг).

Затруднено автомобильное сообщение с планировочным районом Старый Посад. Мост через ручей Бабенка находится в аварийном состоянии.

Транзитный  транспортный поток  вынесен на окружную дорогу. По этой же дороге осуществляется сообщение с планировочным районом Приокский, расположенном на правом берегу р. Ока, мост через которую находится за пределами города.

Наиболее загруженными улицами города являются – ул. Советская (особенно перекресток с ул. 50 лет ВЛКСМ), ул. 50 лет ВЛКСМ,  ул. Дзержинского, ул. Татарская, ул.Набережная, ул.Московская, ул.Свердлова.

Обслуживание улиц осуществляет МП «Комбинат благоустройства». Регулярная уборка производится только на улицах, имеющих асфальтобетонное покрытие. Таких улиц в городе 34 общей протяженностью 33,6 км (площадью 218,4 тыс. м2), что составляет 44% от общей протяженности улично-дорожной сети города. Остальные улицы убираются по заявкам жителей.

Содержанием (ремонтом) дорог занимаются  МП «Комбинат благоустройства» и подрядные организации.  Ежегодно производится ямочный ремонт, отсыпка щебнем, обновление дорожного покрытия. Полная замена дорожного покрытия в последние годы не производилась. Как правило, планы по ремонту дорог осуществляются полностью.

На 2010 год был осуществлен ремонт дорожного полотна площадью 12216 м2 на 10 улицах.

Таблица 54 Ремонт дорожного полотна в 2010 г.

| Название улицы | Отремонтировано, м2 |
| --- | --- |
| ул. Татарская | 1296 |
| ул. Большакова | 161 |
| ул. Нариманова | 243 |
| ул. Губарева | 850 |
| ул. Чижова | 1185 |
| ул. Советская | 6480 |
| ул. Октябрьская | 692 |
| ул. Агафонова | 49 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ | 992 |
| ул. К.Маркса | 298 |
| Всего | 12216 |

Составлено по данным ДРСУ г. Касимов

На пересечении улиц и дорог с ручьями и оврагами в пределах городской территории насчитывается 5 капитальных мостовых сооружений.

Таблица 55 Характеристика мостовых сооружений, расположенных на территории города Касимов.

| № п/п | Объект | Расположение | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост | ул.Большакова | каменный |  |
| 2 | Мост | ул.Набережная | каменный | Каменная кладка свода частично обрушилась, бетон омоноличивания портала с нижней стороны имеет значительные разрушения с оголением арматуры, прогон опирания несущих плит имеет сильную деформацию, трещины, наблюдается отслаивание бетона с оголением арматуры |
| 3 | Мост | ул.Московская | железобетон |  |
| 4 | Мост | ул.Свердлова | каменный |  |
| 5 | Мост пешеходный | ул.Северная | - |  |

Часть мостовых сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведение капитального ремонта.

#### Городской транспорт

Количество зарегистрированного автомобильного транспорта в городском округе постоянно возрастает. На 2011 год количество зарегистрированных автомобилей составляет 24,2 тыс. ед., из них 20% приходится на автотранспорт юридических лиц.

Рисунок 16 Динамика количества автомобильного транспорта г. Касимов, тыс. ед.

Таблица 56 Парк автомобилей г.Касимов на 2009-2011 года

| Наименование | Количество, ед |
| --- | --- |
|  | 2009 г | 2010 г. | 2011 г. |
| Легковые индивидуальные | 17838 | 18344 | 19215 |
| Грузовые | 3720 | 3829 | 4020 |
| Автобусы | 484 | 491 | 514 |
| Мототранспорт | 405 | 406 | 406 |
| Всего | 22447 | 23070 | 24155 |

#### Пассажирский транспорт.

В настоящее время в городе действуют 10 автобусных маршрутов:

- Октябрьская – ЦРБ – Затон;

- Лесок – Сиверка;

- Черемушки – Приокский;

- Восточная – Затон;

- «50 лет СССР» – Затон;

- Черемушки – Сиверка;

- Октябрьская – Приокский;

- «50 лет СССР» – Приокский;

- Октябрьская – «Черемушки»;

- «Черемушки»- Сиверка.

Перевозку пассажиров  осуществляют 38 транспортных средства, их них 21 автобусов ПАЗ и 17 ГАЗелей. Суточный городской пассажирооборот составляет 13,5 тыс. чел., месячный – 405 тыс. чел. За 2010 год пассажирооборот составил 4,8 млн. чел.

Таблица 57 Городские перевозчики

| № п/п | Перевозчик | Форма собственности | Количество машин, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вихров А.Н. | коммерческая | 4 (Газель) |
| 2 | Гундаев Н.Н. |  | 1(Газель) |
| 3 | Живилов И.Б. |  | 1(Газель) |
| 4 | Жукова Л.В. |  | 3 (газель), 1 (ПАЗ) |
| 5 | Игнатов Н.А. |  | 2 (газель), 1 (ПАЗ) |
| 6 | Киселев А.В. |  | 1 (Газель), 2 (ПАЗ) |
| 7 | Киселева В.Ф. |  | 2 (ПАЗ) |
| 8 | Майсов Р.А. |  | 1 (Газель) |
| 9 | Орлов А.В. |  | 3 (Газель), 6 (ПАЗ) |
| 10 | Орлов Ю.В. |  | 5 (Газель) 5 (ПАЗ) |
| 11 | Стрелков В.А. |  | 1 (Газель) |
| 12 | Молостов В.А. |  | 1 (Газель) 1 (ПАЗ) |
| 13 | Шлыкова Е.В. |  | 2 (Газель) |
| 14 | Цирков С.А. |  | 1 (Газель) |

Улицы и дороги, по которым осуществляется движение пассажирского автотранспорта:

Ул.Советская;

Ул.Ленина;

Ул. 50 лет ВЛКСМ;

Ул.Дзержинского;

Ул.Комсомольская;

Ул.Сверлова;

Ул.Московская;

Ул.Начальная

Ул.Загородная;

Окружная дорога;

Ул.Затонная;

Ул.Восточная;

Ул.Гагарина;

Ул.Татарская;

Пер.Татарский;

Ул.Большакова;

Ул.Чижова;

Ул.Октябрьская.

Улицы с односторонним движением:

Ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул.Комарова до ул.Советская);

Ул.Дзержинского (от ул. Свердлова до ул.Комсомольская);

Ул.Комсомольская (от ул.Джержинского до ул.Пролетарская);

Ул.Ленина (от ул.Нариманова до ул.Татарская);

Ул.Большакова (от ул.Нариманова до ул.Татарская).

Таблица 58 Статистика ДТП на территории г.Касимов.

| Год | Количество ДТП | Из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | погибших | раненых |
| 2007 | 98 | 13 | 135 |
| 2008 | 97 | 17 | 137 |
| 2009 | 98 | 23 | 140 |
| 2010 | 106 | 19 | 135 |
| 2011 | 123 | 17 | 161 |

Основные причины ДТП: нарушение правил дорожного движения.

#### Места временного и постоянного хранения транспортных средств

Хранение индивидуальных автомашин осуществляется в индивидуальных гаражах на придомовых участках, на открытых стоянках в микрорайонах, в гаражах боксового типа, объединенных, в основном, в отдельные массивы гаражных хозяйств (гаражных кооперативы). Организованно несколько довольно крупных платных автостоянок открытого типа (И.П.Мироненко, И.П.Орлов, И.П.Чиркин).

Автозаправочные станции (АЗС):

р-н Черемушки;

микрорайон «50 лет СССР»;

ул.Загородная;

ул.Индустриальная (АГЗС);

мкрн.Приокский.

##### Основные проблемы транспортного комплекса г.Касимов:

К основным недостаткам транспортного комплекса относятся:

низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети города: значительная доля улиц и дорог, не имеющих твердого и усовершенствованного покрытия, отсутствие пешеходных тротуаров, отсутствие организованного поверхностного стока;

неудовлетворительное состояние дорожного полотна: сильный износ и ежегодный размыв;

недостаточная ширина проезжих частей ряда улиц, затрудняющих автомобильное движение, и приводящая к уменьшению пропускной способности улицы и риску возникновения дорожно-транспортных происшествий;

недостаточное количество автомобильных и пешеходных мостов через овраги и ручьи, что затрудняет формирование полноценных дублеров для основных магистралей города и, следовательно, не обеспечивает нормального функционирования улично-дорожной сети;

аварийное состояние пешеходного моста через ручей Бабенка;

нехватка подвижного состава на некоторых направлениях автобусных маршрутов (таких как Касимов – Елатьма и Касимов – Гусь Железный), особенно в летнее время.

### Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры

#### Внешние автомобильные дороги и автотранспорт

Развитие внешней автодорожной сети и автотранспорта г.Касимов связано в первую очередь с комплексным развитием транспортной инфраструктуры Рязанской области. Институтом ФГУП РосНИПИ Урбанистики была разработана Схема территориального планирования Рязанской области, в которой предусматривались мероприятия по развитию автотранспортного комплекса района.

Примыкание области к Московскому транспортному региону создает предпосылки для значительного развития транспортной инфраструктуры. Перспективы ее развития во многом связаны с формированием по отношению к Москве системы радиальных и концентрических связей. Схемой территориального развития Рязанской области в системе развития прилегающей к г.Касимов территории  закладывается следующее мероприятие: размещение на территории Рязанской области системы дорог дальнего обхода г.Москвы по направлению: Смоленск – Брянск – Орел – Ефремов – Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород с использованием существующих участков дорог. На подходе к г.Касимов предлагается использовать  автомобильную дорогу регионального значения Нижний Новгород – Касимов и участок Касимов – Шилово, включая западный обход города. Ввиду этого необходимо проведение реконструкции вышеперечисленных дорог с доведением их технических параметров до нормативных значений.

Для развития межрайонных связей области на первую очередь проектирования предлагается проведение следующих мероприятий:

реконструкция автомобильной дороги Касимов – Щербатовка и продление ее до п.Нарышкино. Это мероприятие обеспечит связь поселков Ермишь и Кадом с г.Касимов и выход на основные автомобильные дороги области;

реконструкция автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов;

развитие сервисного обслуживания транзитного транспорта на внешних автодорогах, проходящих через г.Касимов, для качественного обслуживания пассажирских и грузовых автотранспортных потоков и создания придорожного сервиса;

повышение качества пассажирского автотранспортного обслуживания на связях с г.Москва и г.Сасово;

увеличения количества подвижного состава на направлениях Касимов – Елатьма, Касимов – Гусь – Железный. На расчетный период потребуется замена устаревшего подвижного состава на более новые, современные модели.

#### Железнодорожный транспорт

Для развития железнодорожного транспорта возможна организация автобусного маршрута, обеспечивающего устойчивую связь города с железнодорожной станцией. При налаживании связи и, как следствие, увеличении пассажиропотока необходимо будет увеличить количество подвижного состава на данном направлении.

#### Внутренний водный транспорт

Проектом предлагается дальнейшее развитие речного транспорта для обеспечения туристских перевозок по р.Ока: обновление парка судов, устройство стоянок для маломерных судов с заправками на первую очередь.

В перспективе (за расчетным сроком) возможна реконструкция пассажирского причала в качестве мероприятия регионального значения.

#### Воздушный транспорт

Проектом предлагается сохранение авиапарка и инфраструктуры авиационных работ по обслуживанию сельского хозяйства, промышленности и связи.

#### Городские улицы и дороги

Для развития улично-дорожной сети города проектом предлагается проведение следующих мероприятий, направленных на решение следующих задач:

создание полноценной магистральной сети, обеспечивающей наименьшие затраты времени для пассажирского и грузового автотранспорта;

создание магистральной сети на вновь осваиваемых городских территориях органически связанной с существующей городской сетью;

создание сети улиц и дорог местного значения, обеспечивающих выход на магистральные улицы;

вывод грузового движения  из центральной части города;

создание пешеходных зон в центральной исторической части города;

обеспечение безопасности движения пешеходов и автотранспорта.

- Сохранение и дальнейшее развитие улично-дорожной сети города.

Основу предлагаемой улично-дорожной сети составляют магистральные улицы общегородского и районного значения. Систему существующей магистральной сети дополняет магистральная улица районного значения, строительство которой предлагается на осваиваемых территориях в северо-западной части города с выходом на ул.Северная.

- Реконструкция улиц, подверженных значительному износу и размыву дорожного полотна.

К таким улицам, прежде всего, относятся ул.Советская, ул.Сверлова, ул.Дзержинского, ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Московская, ул.Рабочая, ул.Крылова, ул.Карла Маркса, ул.Федоровой, ул.Начальная, 2-й и 3-й Лесной пер., пер.Свердлова, ул.Воровского, ул.Рязанский спуск, ул.Советская, пл.Соборная, ул.Набережная.

На улицах, подверженных значительному размыву, необходимо обеспечить организацию отвода поверхностных вод.

- Строительство улиц местного значения и улиц в жилой застройке.

строительство улиц в районах формируемой жилой застройки;

продление ул.Набережной до ул.Садовая с выходом на Октябрьскую улицу;

строительство улиц вдоль оврагов с отступом от их бровки.

- Реконструкция и строительство  мостовых сооружений

проведение планово-предупредительного ремонта мостовых сооружений, расположенных на территории города;

проведение капитального ремонта моста через р.Бабенка;

строительство пешеходных мостов через овраги.

- Организация пешеходных зон.

Организация пешеходных зон представляет собой систему отдельных участков улиц, набережных, бульваров и площадей в исторических зонах и зонах общественных центров. В систему пешеходных зон центра включены: ул.Набережная, ул.Татарская (от ул.Набережной до улЛенина), ул.Губарева, формируемые пешеходные дорожки вдоль оврагов.

- Строительство дороги в восточной части города для пропуска грузового автотранспорта;

- Благоустройство улично-дорожной сети, устройство тротуаров;

- Улучшение качества регулирования дорожного движения, строительство новых светофорных объектов.

#### Городской транспорт, места хранения и обслуживания автотранспорта

Развитие внутригородской маршрутной сети предлагается практически по всей магистральной сети, включая новую формируемую магистральную улицу районного значения. Протяженность внутригородской маршрутной сети на конец проектного периода составит 31,81 км.

Для туристического развития города предлагается выделение и обустройство на территории города стоянки и остановки для туристических автобусов.

Расчет необходимого количества автозаправочных станций (АЗС) и автогазозаправочных станций (АГЗС)

Таблица 59 Прогнозный расчёт количества легковых и грузовых автомобилей

| Вид автотранспорта | единиц на 1000 жителей | всего автомашин |
| --- | --- | --- |
|  | на 1-ую очередь | на расчетный срок | на 1-ую очередь | на расчетный срок |
| Легковых автомобилей | 350 | 400 | 11025 | 12800 |
| Грузовых автомобилей | 220 | 250 | 6930 | 8000 |
| Автобусы | 60 | 90 | 1890 | 2880 |
| Итого: | 19845 | 23680 |

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» количество АЗС и СТО предусматривается из расчета:

АЗС – 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 автомобилей, СТО – 1 пост на 200 легковых машин.

Таблица 60 Расчет необходимого количества заправок в сутки

| Вид транспорта | Норма заправки | Кол-во машин | Кол-во заправок в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1-ую очередь | на расчетный срок | на 1-ую очередь | на расчетный срок |
| Легковые индивидуальные | 1 заправка за 10 суток | 11025 | 12800 | 1103 | 1280 |
| Грузовые | 1 заправка за 2 суток | 6930 | 8000 | 3465 | 4000 |
| Автобусы | 1 заправка за 3 суток | 1890 | 2880 | 630 | 960 |
| Иногородние автомашины | 20% от общего количества автозаправок | - | - | 1040 | 1248 |
| Всего | 6238 | 7488 |

Максимальное количество заправок в сутки Н1 с учетом коэффициента выхода автомашин на линию К1=0,85 и неравномерности подхода машин по времени К2=1,5 составит:

на первую очередь Н1= Н К1 К2=6238·0,85·1,5 = 7953 заправки;

на расчетный срок Н1= Н К1 К2=7488·0,85·1,5 = 9547 заправки.

Для осуществления такого количества заправок необходимо как минимум  53 топливораздаточных колонок (9 АЗС по 5-6 колонок) на первую очередь и 64 топливораздаточных  колонок  (примерно  11 АЗС по 5-6 колонок) на расчетный срок.

С учетом имеющихся автозаправочных станций в пределах границ город, а также на объездной дороге, проектом резервируется следующая территория для строительства дополнительного количества АЗС (из расчета 0,2 га на одну АЗС):

на первую очередь проектирования: ул.Загородная (АЗС), на ул.Северная (АГЗС), планировочный район Приокский (АЗС).

на расчетный срок: в планировочном районе Приокский (АГЗС).

Расчет необходимого количества станций технического обслуживания (СТО)

На первую очередь проектирования:

Для обслуживания 11025 легкового автотранспорта потребуется  55 постов СТО. Предлагается строительство нескольких станций технического обслуживания на 10-15 постов в комплексе с проектируемыми и существующими автозаправочными станциями на ул.Северная, ул.Загородная, в планировочном районе Приокский.

На расчетный срок:

Для обслуживания 12800 легкового автотранспорта потребуется  64 поста СТО. Исходя из увеличивающейся потребности в обслуживании автотранспорта, проектом намечается строительство  дополнительной СТО на 15 постов (1,5 га) на ул.Индустриальная.

Места хранения автотранспортных средств

В связи с перспективным увеличением количества личного автотранспорта проектом предлагается устройство механизированных стоянок в центральной части города и встроенных, пристроенных или встроено-пристроенных гаражей в новой формируемой жилой застройке в северной части города.

### Состояние и развитие системы энергоснабжения

#### Электроснабжение

##### Существующее положение

Электроснабжение г. Касимов осуществляется от энергосистемы «Рязаньэнерго».

Подстанция «Касимов», расположенная в северной части Касимовского муниципального района является источником электроснабжения большинства микрорайонов города, микрорайон Приокский (за рекой Ока) получает электроэнергию от подстанции «Ашуково».

Электроснабжение города осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Касимов» по линиям 10кВ по 4 фидерам, микрорайон Приокский – от подстанции 110/35/10 кВ «Ашуково» по линиям 10 кВ по 3 фидерам.

Передача и распределение электроэнергии осуществляется с помощью воздушных и кабельных линий электропередачи.

Таблица 61 Распределительные сети 10 кВ

| Напряжение | Тип прокладки | Протяженность, км | Тип опор |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 кВ | В кабельном исполнении | 85,1 | - |
|  | В воздушном исполнении | 38,4 | Ж/б, дерев. С ж/б пр., дерев. |

Для приема и преобразования электроэнергии служат трансформаторные подстанции. На территории города Касимов расположено 113 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью –  47,2 кВА.

Всего она территории города Касимов за 2007 год было отпущено электроэнергии на 44 млн. кВт.ч.

Потребителями электроэнергии МУП Касимовэнергосбыт являются:

жилищно-коммунальный сектор – 13 % от полезного отпуска;

промышленные предприятия – 72 % от полезного отпуска электрической энергии;

прочие потребители – 15 %.

Максимальная электрическая нагрузка в зимний период времени составляет 14 МВт.

Основная масса сетей построены в 60-80-х годах, самые старые – 1914 года. Процент износа некоторых подстанций превышает 80 % (например, ТП №8 ул. Нариманова, 22).

Срок службы трансформаторных подстанций до списания — 30 лет (при условии проведения технического обслуживания и (или) замены аппаратуры в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации комплектующих).

На большинстве подстанций на территории города Касимов наблюдается превышение установленного срока эксплуатации (ТП №4 ул. Свердлова, 24-26 – год ввода в эксплуатацию 1965 год, процент износа более 40 %). Необходим капитальный и периодический плановый ремонт подстанций, после чего специализированной лабораторией должны быть произведены измерения и на основании их специальная комиссия может принять решение о продлении срока службы рассматриваемой подстанции.

Компания ООО «Энергомаш (Чехов)» в 2003 начала строительство газотурбинной станции по адресу ул. Индустриальная д. 3в по заданию ГТ ТЭЦ «Энерго». Одним из вариантов ее назначения будет питание части города электроэнергией по 2 фидерам и обеспечение теплом практически всю территорию города. Строительство и эксплуатация газотурбинной станции обусловлены необходимостью ухода от использования котельных.

Основные технико-экономические показатели газотурбинной станции по части электроснабжения приведены в таблице.

Таблица 62 Эксплуатационные показатели

| № п/п | Наименование показателя | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. | Установленная мощность: электрическая | МВт | 18 |
| 2. | Основное оборудование |
| 2.1 | Газовая турбина: тип количество номинальная мощность | шт МВт | ГТЭ-009М 2 9 |
| 2.2 | Повысительный трансформатор: тип количество мощность напряжение | шт кВт кВ | ТРМТНПУ-16000/110 2 16000/25000 110/10,5/2,9 |

##### Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Таблица 63

| Планировочный район | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт | Население, чел | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт |
| Старый город | 4 440 | 8,44 | 1,59 | 4616 | 10,02 | 1,89 |
| Татарский | 4 219 | 8,02 | 1,51 | 4089 | 8,87 | 1,67 |
| 50 лет СССР | 4 101 | 7,79 | 1,47 | 3481 | 7,55 | 1,43 |
| Приокский | 3 579 | 6,80 | 1,28 | 3761 | 8,16 | 1,54 |
| Сиверка | 3 681 | 6,99 | 1,32 | 4133 | 8,97 | 1,69 |
| Аэродром | 3326 | 6,32 | 1,19 | 4462 | 10,12 | 1,91 |
| Черемушки | 2 124 | 4,04 | 0,76 | 2282 | 4,95 | 0,93 |
| Садовый | 2 101 | 3,99 | 0,75 | 1783 | 3,87 | 0,73 |
| Затон | 1 096 | 2,08 | 0,39 | 930 | 2,02 | 0,38 |
| Ст. Посад | 536 | 1,02 | 0,19 | 454 | 0,99 | 0,19 |
| Лесок | 481 | 0,91 | 0,17 | 408 | 0,89 | 0,17 |
| Загородная | 1920 | 3,65 | 0,69 | 1629 | 3,53 | 0,67 |
| Индустриальный | 15 | 0,03 | 0,01 | 13 | 0,03 | 0,01 |
| Итого | 31 618 | 60,07 | 11,33 | 32241 | 69,96 | 13,20 |

Впоследствии должна быть разработана «Схема электроснабжения муниципального образования городской округ-город Касимов», в которой необходимо будет рассмотреть возможность и целесообразность строительства ЦРП в центральной части города. А также предусмотреть следующие мероприятия:

строительство ТП в районах нового жилого строительства;

постепенная реконструкция всей распределительной сети 10 кВ с заменой изношенного оборудования;

реконструкция уличного освещения.

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития промышленного района;

опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых жилых и промышленных кварталов;

возможность присоединения новых потребителей;

ликвидация «узких мест» в энергосистеме поселка;

повышение пропускной способности питающих сетей;

наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

#### Теплоснабжение

##### Существующее положение

Теплоснабжение города – децентрализованное. Источниками теплоснабжения являются промышленные и отопительные котельные. Прокладка тепловых сетей, в основном, наземная. Теплоснабжение города обеспечивается от 21 котельной, различной ведомственно-балансовой принадлежности.

Таблица 64 Перечень котельных г. Касимов и их основные характеристики по состоянию на 2010 год

| Местоположение | Марка котлов | Количество котлов | % износа котлов | Год ввода в эксплуат. Котлов | Годовой расход топлива, м3 | Мощн. Котельной, Гкал/ч | Подкл. Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 лет СССР котельная №1 | ЗИО-46 | 6 | 79 | 1984 | 898104 | 3,3 | 2,61 |
| 50 лет СССР котельная №2 | МИНСК-1 | 6 | 60 | 1986 | 1230093 | 4,8 | 2,35 |
| 50 лет СССР котельная №3 | Универсал-6М | 8 | 62 | 1982 | 1264549 | 3,92 | 3,77 |
| котельная ул. Комарова | ЗИО-46 | 8 | 48 | 1982,1993 | 1273900 | 4,4 | 4,4 |
| котельная ул. Чижова | ЗИО-46 | 6 | 66 | 1989 | 830261 | 3,3 | 2,5 |
| котельная ул. Ленина | КСВ-1,86 | 10 | 60 | 1986,1996 | 3309465 | 16 | 8,42 |
| котельная ул. Советская (КСК) | КВГ-3-95 | 4 | 20 | 2000 | 3050820 | 10,8 | 7,18 |
| Котельная пос. Сиверка | ТВГ-8М, ЗИО-46 | 2 2. | 81 8 | 1980, 2004 | 1810733 | 16,5 | 5,08 |
| АТП пос. Лесок | Хопер-100 | 6. | 10 | 1997 | 128138 | 0,492 | 0,39 |
| АТП ул. Советская 10, 10 а | Хопер-100 | 2 | 10 | 1998 | 41198 | 0,164 | 0,1 |
| АТП ул. Садовая, 2 | Хопер-100 | 2 | 10 | 1998 | 29814 | 0,164 | 0,09 |
| АТП ул. Свердлова МЦ Родина | Хопер-100 | 2 | 8 | 2000 | 22098 | 0,164 | 0,07 |
| АТП ул. Свердлова ДОУ №6 | Хопер-100 | 2 | 10 | 1999 | 54526 | 0,164 | 0,096 |
| АТП пл. Победы ДОУ №10 | Хопер-100 | 2 | 8 | 2000 | 41198 | 0,164 | 0,078 |
| АТП ул. Московская шк. №5 | Хопер-100 | 2 | 10 | 1999 | 45776 | 0,164 | 0,038 |
| АТП ул. Крылова Ветеран | Хопер-100 | 2 | 10 | 1999 | 46785 | 0,164 | 0,067 |
| АТП пл. Победы, 16 | Хопер-100 | 2 | 10 | 1997 | 32954 | 0,164 | 0,06 |
| АТП пл. Победы Музей | Хопер-63 | 1 | 8 | 2000 | 15093 | 0,054 | 0,043 |
| АТП ул. Набережная, 21 в | АОГВ-23,2 | 1 | 8 | 2003 | 7901 | 0,02 | 0,001 |
| АТП ул. Ленина, 48 | АОГВ-23,2 | 2 | 8 | 2003 | 6612 | 0,04 | 0,002 |
| АТП ул. Затон-дача ДОУ №1 | КЧМ-7 Гном | 2 | 8 | 2002 |  | 0,164 | 0,079 |
| Итого |  | 22 |  | - | 14140018 | 65,102 | 37,424 |

Суммарная мощность всех котельных города составляет 65,102 Гкал/час, подключенная тепловая нагрузка – 37,424 Гкал/час.

Резервная мощность приведенных котельных в таблице, обеспечивающих практически весь город составляет 27,678 Гкал/час.

В качестве топлива на котельных используется природный газ в объеме 14,14 млн. м3. Общее количество котельных, вырабатывающих тепло, составляет 22 единицы.

Общая протяженность сетей от котельных до потребителей составляет 46,637 км.

Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям от котельных непосредственно. Регулирование отпуска тепла на отопление от котельных производится по отопительному графику 95 – 70 по отдельным тепловым сетям.

Основными проблемами теплоснабжения являются:

высокая степень износа теплофикационного оборудования;

высокая степень износа теплотрасс;

недостаточная надежность теплоснабжения ввиду его децентрализованности.

При условии отказа города от использования котельных, введение в эксплуатацию газотурбинной станции может обеспечить практически всех потребителей города Касимов тепловой энергией. Решение о варианте теплоснабжения города пока не принято и требует дальнейшей проработки.

Основные технико-экономические показатели ГТ ТЭЦ по части теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 65 Эксплуатационные показатели

| № п/п | Наименование показателя | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. | Установленная мощность: тепловая | Гкал/ч | 82 |
| 2. | Основное оборудование |
| 2.1. | Котел-утилизатор водогрейный: тип количество номинальная мощность | шт Гкал/ч | КУВ-23,2-170М 2 20 |
| 2.2. | Котел водогрейный: тип количество номинальная мощность | шт Гкал/ч | КВ-Г-23,3-170 2 20 |

##### Проектные решения

Проектом планируется обеспечить централизованным теплоснабжением практически всю капитальную жилую и общественную застройку на территории города Касимов.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -300С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м2 общей площади):

Таблица 66

| Застройка | 1 – 2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 218 | 128 | 88 |
| Новая | 177 | 101 | 87 |

коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт/чел.

Таблица 67 Укрупненная тепловая нагрузка по районам города на 1 очередь проектирования

|  | Численность населения | Общая площадь жилых зданий | Отопление жилых зданий | Отопление общ. Застройки | Вентиляция обществ. Застройки | Горячее водоснабж. | Максимальный тепловой поток | Максимальный тепловой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | м2 | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт(т) | Гкал/час |
| Cтарый город | 4 440 | 117379 | 21,84 | 5,46 | 2,18 | 4,52 | 34,01 | 29,25 |
| Татарский | 4 219 | 111382 | 20,33 | 5,08 | 2,03 | 4,29 | 31,73 | 27,29 |
| 50 лет СССР | 4 101 | 108695 | 11,22 | 2,80 | 1,12 | 4,17 | 19,31 | 16,61 |
| Приокский | 3 579 | 91035 | 11,64 | 2,91 | 1,16 | 3,64 | 19,36 | 16,65 |
| Сиверка | 3 681 | 87775 | 15,31 | 3,83 | 1,72 | 3,75 | 24,60 | 21,15 |
| Аэродром | 3 326 | 79530 | 11,8 | 2,64 | 1,19 | 3,33 | 17,33 | 14,67 |
| Черемушки | 2 124 | 59163 | 7,35 | 1,84 | 0,74 | 2,16 | 12,09 | 10,39 |
| Садовый | 2 101 | 55951 | 9,18 | 2,29 | 0,92 | 2,14 | 14,53 | 12,50 |
| Затон | 1 096 | 30231 | 3,78 | 0,95 | 0,38 | 1,12 | 6,22 | 5,35 |
| Ст. посад | 536 | 13783 | 3,00 | 0,75 | 0,30 | 0,54 | 4,60 | 3,96 |
| Лесок | 481 | 12374 | 2,70 | 0,67 | 0,27 | 0,49 | 4,13 | 3,55 |
| Загородная | 1920 | 42272 | 4,90 | 1,53 | 0,83 | 2,00 | 10,90 | 9,61 |
| Индустриальный | 15 | 392 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,11 |
| Всего | 31 618 | 809961 | 123,14 | 30,78 | 12,86 | 32,17 | 198,95 | 171,10 |

Таблица 68 Укрупненная тепловая нагрузка по районам города на расчетный срок проектирования

| Планировочный район | Численность населения | Общая площадь жилых зданий | Отопление жилых зданий | Отопление общ. застройки | Вентиляция обществ. застройки | Горячее водоснабж. | Максимальный тепловой поток | Максимальный тепловой поток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | м2 | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт(т) | Гкал/час |
| Cтарый город | 4 616 | 138427 | 25,28 | 6,32 | 2,78 | 4,70 | 39,08 | 33,61 |
| Татарский | 4 089 | 121437 | 20,32 | 5,08 | 2,10 | 4,16 | 31,66 | 27,23 |
| 50 лет СССР | 3 481 | 107613 | 10,98 | 2,75 | 1,10 | 3,54 | 18,37 | 15,79 |
| Приокский | 3 761 | 88667 | 11,13 | 2,78 | 1,11 | 3,83 | 18,85 | 16,21 |
| Сиверка | 4 133 | 105799 | 18,38 | 4,59 | 2,21 | 4,21 | 29,39 | 25,27 |
| Аэродром | 4662 | 121461 | 15,61 | 3,90 | 2,31 | 4,15 | 25,97 | 22,33 |
| Черемушки | 2 282 | 58860 | 7,29 | 1,82 | 0,73 | 2,32 | 12,16 | 10,46 |
| Садовый | 1 783 | 53071 | 8,55 | 2,14 | 0,86 | 1,81 | 13,36 | 11,49 |
| Затон | 930 | 29770 | 3,68 | 0,92 | 0,37 | 0,95 | 5,92 | 5,09 |
| Ст. посад | 454 | 12571 | 2,74 | 0,69 | 0,27 | 0,46 | 4,16 | 3,58 |
| Лесок | 408 | 11285 | 2,46 | 0,62 | 0,25 | 0,42 | 3,74 | 3,21 |
| Загородная | 1630 | 53594 | 8,16 | 2,04 | 0,82 | 2,25 | 13,26 | 11,41 |
| Индустриальный | 13 | 357 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,10 |
| Всего | 32 241 | 902911 | 134,65 | 33,66 | 14,91 | 32,81 | 216,03 | 185,78 |

Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора города Касимов составит около 171 Гкал/час и 186 Гкал/час на первую очередь и расчетный срок проектирования соответственно.

Систему горячего водоснабжения проектируемой застройки и существующей застройки необходимо, по возможности, предусмотреть по закрытой схеме.

Основную часть усадебной застройки в поселке планируется оставить на индивидуальном отоплении, на базе газовых тепловых установок. Кроме печного отопления рекомендуется рассмотреть альтернативную возможность отопления зданий с использованием низко-потенциального тепла грунтовых вод и водоемов (тепловых насосов).

Согласно Федеральному закону «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г №190-ФЗ впоследствии должна быть разработана «Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ-город Касимов», в которой необходимо будет рассмотреть возможность и целесообразность дополнительной установки теплового оборудования на новой ГТ ТЭЦ суммарной тепловой мощностью 100 Гкал/час и включение ГТ ТЭЦ в единую сеть с котельными города для обеспечения тепловой энергией существующей и проектной жилой застройки города, а также учесть следующие мероприятия:

Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне «Загородная» мощностью 25 Гкал/час.

Строительство котельной на 15 Гкал/час в микрорайоне Приокский.

Кроме того, для эффективного функционирования системы теплоснабжения необходимо предусмотреть своевременную перекладку устаревших тепловых сетей. При проведении реконструкции, по возможности, следует укладывать сети подземным канальным способом.

#### Газоснабжение

##### Существующее положение

В настоящее время газоснабжение города Касимов осуществляется природным газом по магистральным газопроводам «Касимовгоргаз» филиала ОАО «Рязаньоблгаз».

Газоснабжение идет от газораспределительной станции, находящееся рядом с «Касимовгоргаз» в северной части города.

В Касимовском районе находится автоматизированная газораспределительная станция (АГРС) севернее проектируемой территории.

Протяженность магистральных газопроводов высокого и среднего давления на территории города Касимов составляет 33,2 км.

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Все котельные города используют в качестве топлива – природный газ. За 2007 год потребление газа котельными составило 14 млн. м3.

В связи со строительством газотурбинной станции от АГРС построен магистральный газопровод P=1.2 МПа и длиной L=1800 метров. Планируемый годовой расход природного газа при выводе станции на полную мощность составит 59,5 млн. м3.

##### Проектные предложения

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшает условия проживания населения.

Согласно проекту рядом с новыми микрорайонами планируется строительство  ГРП и подсоединение их к существующей сети газопроводов.

Проектом рекомендуется разработать единую схему газоснабжения города с учетом новой застройки, произвести замену изношенных теплосетей с увеличением диаметров труб и использованием современных теплоизоляционных материалов.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», исходя из численности населения.

Проектируемый расход газа на жилищно-коммунальное хозяйство на территории города составит:

Таблица 69

| Район города | I очередь (2020г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. м3/год | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. м3/год |
| Старый город | 4 440 | 0,53 | 4616 | 0,55 |
| Татарский | 4 219 | 0,51 | 4089 | 0,49 |
| 50 лет СССР | 4 101 | 0,53 | 3481 | 0,45 |
| Приокский | 3 579 | 0,48 | 3761 | 0,69 |
| Сиверка | 3 681 | 0,53 | 4133 | 0,68 |
| Аэродром | 3326 | 0,60 | 4662 | 0,83 |
| Черемушки | 2 124 | 0,25 | 2282 | 0,38 |
| Садовый | 2 101 | 0,25 | 1783 | 0,21 |
| Затон | 1 096 | 0,13 | 930 | 0,11 |
| Ст. Посад | 536 | 0,06 | 454 | 0,05 |
| Лесок | 481 | 0,06 | 408 | 0,05 |
| Загородная | 1920 | 0,23 | 1630 | 0,20 |
| Индустриальный | 15 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| Итого | 31 618 | 4,10 | 32241 | 4,54 |

Потребление природного газа по Касимову на нужды населения на 1 очередь составит 4,1 млн. м3, на расчетный срок – 4,54 млн. м3.

Расход природного газа на выработку тепловой энергии составит на первую очередь – около 35 млн. м3, на расчетный срок – около 45 млн. м3.

Расход природного газа прочими потребителями составит на первую очередь – около 15 млн. м3, на расчетный срок – около 20 млн. м3.

Суммарный расход природного газа на первую очередь составит около 55 млн. м3, на расчетный срок – около 70 млн. м3.

Основными потребителями природного газа останутся ГТС и котельные.

На расчетный срок проектом предлагается закольцевать газопроводы левобережной части города с микрорайоном Приокский.

### Водоснабжение

#### Существующее положение

На территории города действует централизованная система водоснабжения на базе использования подземных вод.

##### Источники водоснабжения

На территории города действует 8 водозаборов, в составе которых работают 20 артезианских скважин.

- Головной водозабор располагается на левом берегу реки Ока по адресу ул.Набережная дом 1, в створе улицы 2-й Лесной переулок. Состав сооружений:

водозаборные скважины;

насосные станции второго и третьего подъема;

резервуар чистой воды объемом 1000 м3;

электролизная;

резервуар емкостью 1400 м3.

Таблица 70 Сведения о скважинах

| № скв. | Водоно-сный горизонт | Глу- бина скв., м | Водо- отбор, м³/сут | Уровень подз.вод, м | ЗСО 1 пояса радиус, м | Нали-чие водо-мер, марка | Марка насоса | Глубина устан. насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-В | С2pd-mc | 121 | 3219,2 | 29 | 30 | ВТ-80 | ЭЦВ-12-160-140 | 40 |
| № 2 | С3 kmc | 60 | - | 21 | 30 | - | ЭЦВ-8-25-125 | 40 |
| 10207 | С3 kmc | 55 | 1090 | 31 | 30 | ВТ-80 | ЭЦВ-12-160-140 | 40 |
| 30763 | С3 kmc | 60 | 1514 | 32 | 30 | ВТ-80 | ЭЦВ-10-120-60 | 41 |
| 30764 | С3 kmc | 60 | 3219,7 | 19,8 | 30 | ВТ-80 | ЭЦВ10-120-60 | 30 |
| 79640 | С3 kmc | 60 | 182,7 | 28 | 30 | ВТ-80 | ЭЦВ10-120-60 | 42 |
| 79648 | С3 kmc | 60 | - | 28 | 30 | - | - | - |

Скважина 1-99, расположенная на улице 50 лет СССР, подлежит тампонированию.

- Водозабор на ул.Спортивная

Таблица 71

| № скв. | Водоно-сный гори-зонт | Глу- бина скв., м | Водо- отбор, м³/сут | Уровень подз.вод, м | ЗСО 1 пояса радиус, м | Нали-чие водо-мер, марка | Марка насоса | Глу-бина устан. насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-98 | С2pd-mc | 95 | 535,9 | 65 | 30 | - | ЭЦВ-8-25-125 | 86 |

- Водозабор района Сиверка: две скважины расположены на территории завода Зооветоборудования, еще одна скважина расположена в непосредственной близости к территории завода. В состав сооружений входят 2 резервуара чистой воды объемом 2*250=500 м3. Одна скважина не работает.

Таблица 72 Сведения о скважинах

| № скв. | Водоно-сный горизонт | Глу- бина скв., м | Водо- отбор, м³/сут | Уровень подз.вод, м | ЗСО 1 пояса радиус, м | Нали-чие водо-мер, марка | Марка насоса | Глу-бина устан. насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 466 | С2pd-mc | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 15636 | С2pd-mc | 90 | 430 | 45,5 | 30 | - | ЭЦВ-8-25-110 | 85 |
| 47470 | С2pd-mc | 90 | 620 | 47 | 30 | - | ЭЦВ-10-63-110 | 85 |

- На территории микрорайона «Лесок» действует 2 артезианские одиночные скважины.

Таблица 73 Сведения о скважинах

| № скв. | Водоно-сный горизонт | Глу- бина скв., м | Водо- отбор, м³/сут | Уровень подз.вод, м | ЗСО 1 пояса радиус, м | Нали-чие водо-мер, марка | Марка насоса | Глу-бина устан. насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15590 | С2pd-mc | 91,5 | 29,6 | 60 | 30 | - | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |
| 79632 | С2pd-mc | 93 | - | - | - | - | - | - |

- На территории микрорайона Старый Посад действует артезианская одиночная скважина.

Таблица 74 Сведения о скважине

| № скв. | Водоно-сный горизонт | Глу- бина скв., м | Водо- отбор, м³/сут | Уровень подз.вод, м | ЗСО 1 пояса радиус, м | Нали-чие водо-мер, марка | Марка насоса | Глу-бина устан. насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27562 | С3 kmc | 90 | 81,1 | 62 | 30 | - | ЭЦВ-10-63-65 | 82 |

- На территории микрорайона «Черемушки» действует одиночная артезианская скважина.

Таблица 75 Сведения о скважине

| № скв. | Водоно-сный горизонт | Глу- бина скв., м | Водо- отбор, м³/сут | Уровень подз.вод, м | ЗСО 1 пояса радиус, м | Нали-чие водо-мер, марка | Марка насоса | Глу-бина устан. насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2168 | С3 kmc | 85 | 241,1 | 58 | 30 | ВС-К-М16--40 | ЭЦВ-6-10-110 | 80 |

- На территории микрорайона «Приокский» действует групповой водозабор, введенный в эксплуатацию в 1973 и 1974 годах. В состав сооружений входят три артезианские скважины глубиной 70-77 м, общей производительностью 305 м3/час, два резервуара емкостью 500 м3 каждый и водонапорная башня емкостью 300 м3 высотой 45 м. Водозабор эксплуатирует подольско-мячковский карбонатный комплекс. Водозаборы огорожены по границе 1 пояса зоны санитарной охраны.

Таблица 76  Сведения о скважинах

| № скв. | Кадастро-вый номер | Глу- бина УКВ., м | Дебит, м³/сут | Уровень подз.вод, м | Дата ввода в экспл. | Нали-чие водо-мер, марка | Марка насоса | Глу-бина устан. насоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | ГВК 61200328 | 70 | 59 | 34,8 | 13.11. 1973 | ВСХ-150 | ЭЦВ 10-120-60 | 50 |
| № 2 | ГВК 61200329 | 70 | 113,3 | 34,5 | 17.01. 1974 | СТВ-150 | ЭЦВ 10-120-60 | 50 |
| № 3 | ГВК 61204878 | 75 | 39 | 29,2 | 17.06. 1976 |  | ЭЦВ 10-120-60 | 50 |

Водозабор в составе скважин № 1 и № 2, резервуаров чистой воды, насосной станции, а также водозаборная скважина № 3 и водонапорная башня имеют зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Территория огорожена сетчатым забором с колючей проволокой по верху.

Скважина № 3 расположена на территории ООО «Порт Касимов», снабжает водой жителей поселка Новостроек.

Качество воды

Водоподготовка отсутствует.

Физико-химические и бактериологические анализы проводятся ежеквартально специализированной лабораторией химического анализа питьевых и сточных вод МУП Касимовжилсервис».

Таблица 77  Результаты химического анализа питьевой воды

|  | мутность, ед. | рН | Нитраты, мг/л | Сухой остаток, мг/л | Сульфаты, мг/л | Хлориды, мг/л | Ортофосфаты (по Р) | Жесткость, мг-экв/л | Медь, мг/л | Железо, мг/л | Хлор активный, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр. водозабор резервуар | 0 | 7,58 | 13,7 | 205 | 12 | 17 | 0,061 | 4,2 | < 0,02 | < 0,05 | н/о |
| п.Сиверка резервуар | 0 | 7,68 | 10,6 | 230 | 11 | 12 | 0,063 | 3,9 | < 0,02 | < 0,05 | н/о |
| скв. № 1 | 0 | 7,59 | 12,0 | 253 | 10 | 15 | 0,058 | 4,0 | < 0,02 | < 0,05 | - |
| скв. № 3 | 0 | 7,61 | 15,0 | 250 | 10 | 17 | 0,06 | 4,1 | < 0,02 | < 0,05 | - |
| скв. № 4 | 0 | 7,52 | 11,4 | 223 | 10 | 19 | 0,06 | 4,0 | < 0,02 | < 0,05 | - |
| скв. № 5 | 1,8 | 7,62 | 17,2 | 273 | 10 | 17 | 0,06 | 4,2 | < 0,02 | < 0,05 | - |
| скв. № 6 | 0 | 8,30 | 10,2 | 270 | 10 | 12 | 0,06 | 4,0 | < 0,02 | < 0,05 | - |
| скв. Сиверка | 0 | 8,30 | 13,7 | 220 | 10 | 12 | 0,07 | 4,0 | < 0,02 | < 0,05 | - |
| скв. Лесок | 0 | 7,70 | 21,0 | 213 | 10 | 15 | 0,07 | 4,0 | < 0,02 | < 0,05 | - |
| скв. Кордон | 0 | 7,30 | 33,0 | 750 | 23 | 117 | 0,08 | 7,4 | < 0,02 | < 0,05 | - |
| ст.Посад скв. | 0,6 | 7,50 | 5,0 | 700 | 134 | 80 | 0,16 | 7,8 | < 0,02 | < 0,05 | - |

По всем пробам цветность составляет 00 - 50, содержание аммиака < 0,05 мг/л, содержание нитритов - < 0,03 мг/л, фториды и щелочность отсутствуют.

Свежая вода, добываемая на центральном водозаборе, скважинах микрорайонов Сиверка и Лесок, соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Свежая вода скважин Кордон и станции Посад не соответствуют нормативным требованиям по показателю жесткость.

Поднятая вода водозаборов микрорайона Приокский соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде, кроме показателей по железу (незначительное превышение). Поднятая вода от двух скважин также не соответствует нормативным требованиям из-за повышенного содержания меди.

Качество воды водозаборов Приокского района контролируется согласно 2.1.4.1074-01 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Рязанской области в Касимовском района 1 раз в квартал. Радиологическое исследование осуществляет аккредитованная лаборатория радиационного контроля ЗАО «Институт Рязаньпроект» 1 раз в год.

##### Схема водоснабжения

На территории города проложена водопроводная сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения. Системами водопровода обеспечено 82,5% жилой площади города. Подача воды осуществляется непосредственно в дома.

Всего в городе проложено 121,7 км водопроводных сетей со средним процентом износа – 72%.

Городская система водоснабжения состоит из шести самостоятельных систем, обслуживающих разные части города:

- Центральная часть города.

- Микрорайон Сиверка.

- Микрорайон Лесок.

- Микрорайон Черемушки.

- Микрорайон Старый Посад.

- Микрорайон Приокский и п.Новостройка.

Водопроводные сети и сооружения центральной части города, микрорайона Сиверка и микрорайонов Лесок, Черемушки и Старый Посад обслуживает МУП «Водоканал», а микрорайона Приокский и п.Новостройка – ООО «Приокская коммунальная служба».

Из водозаборных скважин головного водозабора вода подается в резервуары, затем перекачивается насосной станцией второго подъема в водоразборную сеть центральной части города. Противопожарный запас воды хранится в резервуаре чистой воды, расположенном на территории водозабора. Подача воды осуществляется непосредственно подводом в дома.

В настоящее время жители микрорайонов «Черемушки», «50 лет СССР», улиц Нариманова, Татарской, Чижова и других испытывают дефицит питьевой воды. В летнее время года из-за большого разбора вода в данные микрорайоны поступает исключительно в ночное время суток. Водопроводные сети города не справляются с возросшим объемом водопотребления.

По улицам города проложены водопроводные сети диаметром 100-150 мм. Материал труб – асбестоцемент, сталь, чугун. Особенно остро требуется замена водопроводных сетей по улицам Мещерская, Полевая, Колхозная, Советская, Октябрьская, а также в микрорайонах Черемушки и Затон.

Из водозаборных скважин, расположенных рядом с территорией завода Зооветоборудования, вода подается в резервуар, затем перекачивается насосной станцией второго подъема в водоразборную сеть микрорайона Сиверка. Противопожарный запас воды хранится в резервуаре чистой воды, расположенном на территории водозабора. Подача воды осуществляется непосредственно подводом в дома.

Водоснабжение жителей микрорайона Лесок осуществляется от двух артезианских скважин, расположенной в северной части микрорайона. По улицам микрорайона проложены водопроводные сети. Подача воды осуществляется непосредственно в дома.  Противопожарного запаса воды нет.

Водоснабжение жителей микрорайона Черемушки осуществляется от одиночной артезианской скважины, расположенной к востоку от микрорайона. Дебет скважины составляет 0,2 л/с.  По улицам микрорайона проложены водопроводные сети диаметром 100-150 мм, которые проложены в середине 70-х годов прошлого столетия. Материал труб – асбестоцемент. Подача воды осуществляется непосредственно в дома. Противопожарного запаса воды нет.

Водоснабжение жителей микрорайона Старый Посад осуществляется от одиночной артезианской скважины, расположенной в восточной части микрорайона. По улицам микрорайона проложены водопроводные сети диаметром 60-80 мм. Подача воды осуществляется непосредственно в дома.  Противопожарного запаса воды нет.

Износ водопроводных сетей составляет 80% (потери воды при транспортировке составляют почти 50%). На обслуживании МУП «Водоканал» находится 116,8 км водопроводных сетей, из них 80,4 км нуждается в срочной замене.

Водоснабжение жителей микрорайона Приокский и п.Новостройка осуществляется от трех водозаборных скважин, расположенных на территории микрорайона.

Одновременная работа скважин по схеме: 1-3 или 2-3.

Вода от двух скважин подается в два резервуара емкостью 500 м³ каждый, а затем насосной станцией второго подъема в закольцованную магистральную водопроводную сеть микрорайона Приокский. По территории микрорайона проложена водопроводная сеть протяженностью 3 км диаметром 100-250 мм. Материал труб – сталь, чугун. Водопроводные сети проложены в 1995 году, износ сетей составляет 29%. Подача воды осуществляется непосредственно в дома. На сети установлено 16 пожарных гидрантов.

От третьей скважины вода подается в водонапорную башню емкостью 300 м³, высотой 45 м, а затем самотеком в водопроводную сеть п.Новостройка. Водоснабжение поселка Новостройка (ул. Мостостроителей) осуществляет по договору от артезианской скважины ООО «Порт Касимов». По территории поселка проложена водопроводная сеть протяженностью 2,83 км диаметром 76-150 мм. Водопроводные трубы проложены в период с 1958 по 1989 года, износ сетей составляет 9,1%. Протяженность сетей, требующих срочной замены составляет 2 км (70% от всех сетей поселка). Подача потребителям осуществляется подачей в дома и через водоразборные колонки. На сети установлены 3 водоразборные колонны и 4 пожарных гидранта. Противопожарного запаса воды нет. Водопроводная сеть не закольцована.

Таблица 78  Сведения о расходах воды за 2008 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Левобережные районы |
| 1. | Население | 1912,4 | 5,22 |
| 2. | Промышленные предприятия | 223,4 | 0,61 |
| 3. | Прочие потребители | 429 | 1,17 |
| Всего | 2565,7 | 7,0 |
| Правобережные районы |
| 1. | Население |  | 0,21 |
| 2. | Промышленные предприятия |  | 0 |
| 3. | Прочие потребители |  | 0 |
| Всего |  | 0,21 |
| Итого по городу |  | 7,21 |

#### Проектные предложения

##### Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Требуемый расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен на основании СНиП 2.04.02-84*

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение население, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды города, полив территории города и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промышленных предприятий.

Таблица 79   Нормы водопотребления

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 |

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дня недели принят равным Ксут.max=1,2 согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84* пункт 2.2.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принято в размере 20% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение

Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 80  Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование | Норма л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ ч | м3/сут |
| Левобережные районы | 25 | 2 | 3 | 180 | 540 |
| Правобережные районы | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории. Норма расходы воды на тушение пожара принята для застройки зданиями высотой три этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

Расход воды на полив территории

Нормы полива покрытий приняты по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 81  Объем воды на полив территории

| Население, тыс.чел. | Норма л/сут | Расход воды, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Левобережные районы |
| 28,819 | 28,149 | 50 | 1,441 | 1,407 |
| Правобережные районы |
| 2,8 | 4,093 | 50 | 0,14 | 0,205 |

Таблица 82   Прогноз объемов водоснабжения жителей города

| Тип застройки | Население, чел. | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Старый город |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2886 | 3693 | 300 | 866 | 1039 | 1108 | 1329 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 1110 | 692 | 230 | 255 | 306 | 159 | 191 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 444 | 231 | 160 | 178 | 213 | 37 | 44 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 260 | 312 | 261 | 313 |
| ИТОГО | 4440 | 4616 |  | 1558 | 1870 | 1565 | 1878 |
| Татарский |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2742 | 3271 | 300 | 823 | 987 | 981 | 1178 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 1055 | 613 | 230 | 243 | 291 | 141 | 169 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 422 | 205 | 160 | 169 | 203 | 33 | 39 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 247 | 296 | 231 | 277 |
| ИТОГО | 4219 | 4089 |  | 1481 | 1777 | 1386 | 1663 |
| 50 лет СССР |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 3076 | 3133 | 300 | 923 | 1107 | 940 | 1128 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 820 | 278 | 230 | 189 | 226 | 64 | 77 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 205 | 70 | 160 | 131 | 157 | 11 | 13 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 249 | 298 | 203 | 244 |
| ИТОГО | 4101 | 3481 |  | 1491 | 1789 | 1218 | 1462 |
| Приокский |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2684 | 3385 | 300 | 805 | 966 | 1016 | 1219 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 716 | 301 | 230 | 165 | 198 | 69 | 83 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 179 | 75 | 160 | 115 | 137 | 12 | 14 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 217 | 260 | 219 | 263 |
| ИТОГО | 3579 | 3761 |  | 1301 | 1562 | 1316 | 1579 |
| Сиверка |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2945 | 3926 | 300 | 884 | 1060 | 1178 | 1413 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 552 | 124 | 230 | 127 | 152 | 29 | 34 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 184 | 83 | 160 | 88 | 106 | 13 | 16 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 220 | 264 | 244 | 293 |
| ИТОГО | 3681 | 4133 |  | 1319 | 1582 | 1464 | 1756 |
| Аэродром |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2162 | 3730 | 300 | 649 | 778 | 1119 | 1343 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 832 | 699 | 230 | 191 | 225 | 161 | 189 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 333 | 233 | 160 | 53 | 133 | 37 | 21 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 144 | 173 | 125 | 150 |
| ИТОГО | 3326 | 4662 |  | 1037 | 1309 | 1442 | 1703 |
| Черемушки |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1593 | 2054 | 300 | 478 | 573 | 616 | 739 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 425 | 183 | 230 | 98 | 117 | 42 | 51 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 106 | 45 | 160 | 68 |  | 7 | 9 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 129 | 154 | 133 | 160 |
| ИТОГО | 2124 | 2282 |  | 772 | 927 | 799 | 958 |
| Садовый |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1366 | 1426 | 300 | 410 | 492 | 428 | 513 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 525 | 267 | 230 | 121 | 145 | 61 | 74 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 210 | 90 | 160 | 84 | 101 | 14 | 17 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 123 | 147 | 101 | 121 |
| ИТОГО | 2101 | 1783 |  | 737 | 885 | 604 | 725 |
| Затон |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 713 | 744 | 300 | 214 | 257 | 223 | 268 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 274 | 140 | 230 | 63 | 76 | 32 | 39 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 110 | 46 | 160 | 44 | 53 | 7 | 9 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 64 | 77 | 53 | 63 |
| ИТОГО | 1097 | 930 |  | 385 | 462 | 315 | 378 |
| Ст.Посад |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 348 | 364 | 300 | 104 | 125 | 109 | 131 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 134 | 68 | 230 | 31 | 37 | 16 | 19 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 54 | 22 | 160 | 21 | 26 | 4 | 4 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 31 | 38 | 26 | 31 |
| ИТОГО | 536 | 454 |  | 188 | 226 | 154 | 185 |
| Лесок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 313 | 326 | 300 | 94 | 113 | 98 | 117 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 120 | 61 | 230 | 28 | 33 | 14 | 17 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 48 | 21 | 160 | 19 | 23 | 3 | 4 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 28 | 34 | 23 | 28 |
| ИТОГО | 481 | 408 |  | 169 | 203 | 138 | 166 |
| Загородная |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1248 | 1060 | 300 | 374 | 449 | 318 | 382 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 480 | 407 | 230 | 110 | 132 | 94 | 113 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 192 | 163 | 160 | 31 | 37 | 26 | 31 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 164 | 196 | 241 | 289 |
| ИТОГО | 1920 | 1630 |  | 679 | 814 | 679 | 815 |
| Индустриальный |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 10 | 10 | 300 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 3 | 2 | 230 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 2 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 15 | 13 |  | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | 31618 | 32242 |  | 11253 | 13503 | 11158 | 13390 |

Прогноз водоснабжения промышленных предприятий основан на рекомендации ввода в действие систем оборотного и повторного водоснабжения. Вследствие этого, объем водопотребления на технические нужды крупных промышленных предприятий изменится не значительно.

Таблица 83  Прогноз технического водоснабжения промышленных предприятий, тыс.м³/сут

| № п/п | Наименование | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Левобережные районы | 0,61 | 0,75 | 0,9 |
| 2 | Правобережные районы | 0 | 0 | 0 |

Таблица 84  Сводная таблица водопотребления левобережных районов, тыс.м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 11,94 | 11,81 |
| 2 | Полив территории | 1,44 | 1,41 |
| 3 | Пожаротушение | 0,54 | 0,54 |
| 4 | Промышленные предприятия | 0,75 | 0,9 |
| Итого | 14,67 | 14,66 |
| Покрытие по источникам водоснабжения |
| 1 | Водозаборные скважины | 14,67 | 14,66 |
| Итого | 14,67 | 14,66 |
| В том числе подземные | 14,67 | 14,66 |
| поверхностные | 0 | 0 |

Сводная таблица водопотребления правобережных районов, тыс.м³/сут

Таблица 85

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 1,56 | 1,58 |
| 2 | Полив территории | 0,14 | 0,21 |
| 3 | Пожаротушение | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Промышленные предприятия | 0 | 0 |
| Итого | 1,81 | 1,90 |
| ВСЕГО |  |  |
| Покрытие по источникам водоснабжения |
| 1 | Водозаборные скважины | 1,81 | 1,90 |
| Итого |  |  |
| В том числе подземные | 1,81 | 1,9 |
| Поверхностные | 0 | 0 |

##### Источники водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей города принимаются подземные воды.

Для обеспечения жителей города водой в необходимом количестве предлагается разработать проект интенсификации работы действующих водозаборных сооружений. Проект должен быть разработан специализированной организацией.

Для водоснабжения жителей планировочного района Приокский (микрорайон Приокский и Новостройка) предлагается проведение строительства дополнительных скважин для обеспечения производительности водозабора в объеме 2,2 тыс.м3/сут (с учетом собственных нужд станции водоподготовки).

##### Схема водоснабжения

Водоснабжение жителей города и промышленных предприятий предлагается осуществлять по отдельным системам: хозяйственно-питьевой и технической. На территории города предлагается две отдельные, не связанные системы водоснабжения:

- для планировочных районов застройки, расположенных на левом берегу реки: Старый город, Татарский, 50 лет СССР, Сиверка, Аэродром, Черемушки, Садовый, Затон, Ст.Посад, Лесок, Загородная и Индустриальный (по тексту левобережные районы),

- для района застройки, расположенного на правом берегу реки: Приокский (по тексту правобережный район).

На территории левобережных районов предлагается строительство резервуаров чистой воды на высоких отметках территории для нормализации работы насосной станции, подающей воду от головного водозабора.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Для нормализации работы водопроводной сети необходимо выполнить гидравлический расчет сети с учетом прокладки водопроводной сети в строящихся районах. Гидравлический расчет сетей холодного и горячего водоснабжения производится отдельно.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение сложившейся схемы водоснабжения. В городе сохраняется сложившаяся система водоснабжения с перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены. В районах новой жилой застройки проектируется прокладка новых водопроводных сетей с подключением к существующим городским водопроводным сетям.

Запас воды рекомендуется хранить в существующих резервуарах и проектируемых резервуарах, предлагаемых к размещению в северной части города.

В систему водоснабжения правобережных районов вода будет поступать от существующих водозаборных скважин. Для хранения запаса воды рекомендуется строительство резервуара чистой воды или еще одной водонапорной башни.

Техническое водоснабжение

Противопожарное водоснабжение.

Противопожарный водопровод предусматривается объединенным с хозяйственно-питьевым водопроводом. Запас воды для нужд пожаротушения рекомендуется хранить в резервуарах чистой воды на территории города.

Полив территории.

Полив территории может производиться автотранспортом. Для забора речной воды  для полива и мойки усовершенствованных покрытий необходимо устройство подъездов автотранспорта, а также устройство рыбо- и мусорозадерживающего оборудования в местах забора воды.

Водоснабжение промышленных предприятий.

Все промышленные предприятия могут снабжаться водой из городского водопровода в технических и хозяйственно-питьевых целях.

Системы водного хозяйства промышленных предприятий должны быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод, бытовых городских и производственных сточных вод после их и очистки и обеззараживания (обезвреживания). Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в городскую канализацию допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

##### Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения города должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Обустройство зон санитарной охраны должно проводиться согласно требованиям СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

##### Проектом предусматривается:

I очередь:

Разработка схемы водоснабжения города специализированной организацией с обязательным гидравлическим расчетом всей водопроводной сети с учетом строительства в новых районах.

Проведение мероприятий по интенсификации работы водозабора микрорайона Лесок.

Строительство резервных водозаборных скважин на площадке правобережной части города.

Прокладка водопроводных сетей в районах города, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства. Реконструкция существующих водопроводных сетей.

Строительство двух резервуаров на территории левобережных районов и одного резервуара или водонапорной башни на территории правобережных районов.

Разработка проектов ЗСО для всех водозаборов хозяйственно-питьевого назначения.

Расчетный срок:

Прокладка водопроводных сетей в районах города, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства.

Реконструкция существующих водопроводных сетей.

### Водоотведение

#### Существующее положение

##### Система водоотведения

На территории города действует централизованная система водоотведения. Городские хозяйственно-бытовые сточные воды по системе самотечных и напорных коллекторов поступают на очистные сооружения. Капитальный жилой фонд города полностью канализован. Системами канализации обеспечено 57,7% жилой площади города.

Система водоотведения состоит из четырех самостоятельных частей:

- По территории центральной части города проложена самотечно-напорная система водоотведения. Коллектора проложены на глубину от 1,7 м до 7 м. Диаметр труб самотечных – от 150 до 700 мм, напорных – 200-400 мм. Напорные коллекторы проложены из асбестоцементных и стальных труб. Сточные воды подаются на очистные сооружения, расположенные в юго-восточной окраине города.

В системе водоотведения работают семь канализационные насосные станции (КНС):

КНС № 1 расположена на набережной.

КНС № 2 расположена в северной части города, близ территории ПОАТ (КНС № 3 расположена в 50 м от КНС 2, не работает, оборудование отсутствует, использовать невозможно).

КНС № 4 на ул.Московская (в западной части города, на набережной Сиверского оврага)

Две КНС № 5 расположены и на территории ЗАО «Касимовсеть»,

КНС микрорайона «Сиверка».

КНС микрорайона «Лесок».

КНС микрорайна Приокский на очистных сооружениях завода цветных металлов.

КНС № 1 и № 2 перекачивают сточные воды в объеме, превышающем проектную производительность: КНС № 1 при проектной  производительности 9000 м3/сут. перекачивает 10500 м3/сут, КНС № 2 при проектной  производительности 1480 м3/сут. перекачивает 2800 м3/сут.

Производительность КНС подбиралась до ввода в эксплуатацию канализационных сетей микрорайонов «Строитель» и «Черемушки». В 1991 году институтом «Рязаньгражданпроект» разработан проект канализационного коллектора для разгрузки работы КНС и системы водоотведения, а также приема сточных вод от микрорайонов «50 лет СССР», «Строитель», «Лесок» и «Черемушки». До настоящего времени реализация проекта не осуществилась.

- На территории района Сиверка работает локальная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются по сети самотечных коллекторов на КНС, которая по напорным коллекторам подает их на локальные очистные сооружения, расположенные на юго-западной окраине района, на берегу Сиверского оврага. Коллектора проложены на глубину от 1,8 м до 3 м. Диаметр труб самотечных – от 150 до 300 мм.

- На территории микрорайона Лесок проложена самотечно-напорная сеть водоотведения. КНС перекачивает бытовые сточные воды в овраг Сиверка без какой-либо очистки и обеззараживания. Бытовые сточные воды части микрорайона Черемушки также попадают в овраг Сиверка без какой-либо очистки и обеззараживания.

- На территории микрорайона Приокский работает локальная система водоотведения. Протяженность самотечных коллекторов диаметром  100-400 мм составляет 4,5 км в микрорайоне Приокский  и 1,3 км в п.Новостройка диаметром 100-200мм, протяженность напорного коллектора диаметром 200 мм – 2,3 км. Строительство сети водоотведения в п.Новостройка велось с 1985 по 1989 года, а в микрорайоне Приокский – в 1995 году.

Бытовые сточные воды подаются на очистные сооружения ОАО «ПЗЦМ». Информация о производительности и составе очистных сооружений отсутствует.

Удаление бытовых сточных вод из районов индивидуальной застройки осуществляется посредством выгребных ям, стоки из которых вывозятся автотранспортом в приемную камеру очистных сооружений.

##### Очистные сооружения

На территории города работают три сооружения по очистке сточных вод:

- Очистные сооружения полной биологической очистки в районе речки Бабенко имеют 2 очереди. Первая очередь построена и пущена в эксплуатацию в 1975 году, имеют производительность 7 тыс.м³/сут. Оборудование изношено, капитального ремонта до настоящего времени не проводилось. Вторая очередь построена и пущена в эксплуатацию в 1995 году, имеет мощность на прием стоков в объеме 10 тыс.м³/сут. Общая мощность очистных сооружений составляет 17 тыс.м³/сут, фактически на очистные сооружения поступает не больше 12 тыс.м³/сут.

Состав основных сооружений:

Приемная камера,

Первичные отстойники.

Аэротенки,

Вторичные отстойники.

Таблица 86    Сведения о качественной характеристике сточных вод на выходе с очистных сооружений за 1 полугодие 2008 года.

| Показатели | Концентрация, мг/л | ПДК, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Растворенный кислород | - | 4 |
| ХПК/окисляемость | - | - |
| БПК5 | 4,0 | 4 |
| Взвешенные вещества | 11 | 155 |
| Азот аммонийный | 0,52 | 1,5 |
| Азот нитритов | 0,22 | 1,0 |
| Азот нитратов | 10,7 | 10,0 |
| Сухой остаток | 516 | 1000 |
| Хлориды | 64 | 350 |
| Сульфаты | 35 | 500 |
| Фосфаты (по Р) | 2,3 | 1,1 |
| Нефтепродукты | 0,17 | 0,3 |
| Железо | 11 | 0,3 |
| Цинк | < 0,05 | 1,0 |
| Медь | < 0,002 | 1,0 |
| СПАВ | 0,14 | 0,5 |
| Хром | < 0,01 | 0,5 |
| Жиры | < 0,5 | < 0 |

Из-за значительной изношенности очистных сооружений выпускаемые сточные воды в реку Ока не соответствуют нормативным требованиям по азоту нитратов, фосфатам (по Р) и жирам. Превышение железа в сточных водах на выходе с очистных сооружений скорее всего обусловлено состоянием системы коллекторов городской застройки. Таким образом, можно предположить, что при проведении мероприятий по реконструкции и перекладке коллекторов с использованием современных материалов проблема удаления избыточного железа перестанет быть актуальной.

Обеззараживание очищенных сточных вод производится хлорированием. Обработка осадка сточных вод производится на иловых площадках площадью: большое поле 1800 м2, глубина 1,5 м, малое поле 600 м2, глубина 1,5 м. Выпуск очищенных сточных вод производится в реку Ока в черте города.

- Биологические очистные сооружения полной очистки в районе Сиверка построены в 1969 году и рассчитаны на прием стоков в объеме 700 м³/сут, фактически принимают 740 м³/сут. Сведения о качественном составе выпускаемых сточных вод отсутствуют. Обеззараживание очищенных сточных вод производится хлорированием. Обработка осадка сточных вод производится на иловое поле площадью 154 м2, глубина 0,6 м. Выпуск очищенных сточных вод производится в черте города в протоку Сиверка овраг, бассейн реки Ока.

- Очистные сооружения полной биологической очистки ОАО «ПЗЦМ». Информация о сооружениях отсутствует. Выпуск очищенных сточных вод производится в реку Ока на территории города.

Таблица 87   Сведения об объемах сточных вод за 2008 г., по нижеприведенной форме:

| № п/п | Наименование потребителей | Объем сточных вод, тыс. м3/год | Объем сточных вод, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Левобережные районы |
| 1. | Население | 1364,3 | 3,73 |
| 2. | Промышленные предприятия | 373,1 | 1,02 |
| 3. | Прочие потребители | 387,4 | 1,06 |
| Всего | 2124,8 | 5,81 |
| Правобережные районы |
| 1. | Население |  | 0,21 |
| 2. | Промышленные предприятия |  | 0 |
| 3. | Прочие потребители |  | 0 |
| Всего |  | 0,21 |
| Итого по городу |  | 6,02 |

#### Проектные предложения

##### Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85 пункт 2.1. расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 88   Нормы водоотведения

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-бытовое водоотведение на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 |

Таблица 89   Прогноз объемов водоотведения от жилой застройки города

| Тип застройки | Население, чел. | Норма водоот ведения воды, л/сут | Расчетные объемы стоков м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Старый город |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2886 | 3693 | 300 | 866 | 1039 | 1108 | 1329 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 1110 | 692 | 230 | 255 | 306 | 159 | 191 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 444 | 231 | 160 | 178 | 213 | 37 | 44 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 130 | 156 | 130 | 156 |
| ИТОГО | 4440 | 4616 |  | 1429 | 1714 | 1434 | 1721 |
| Татарский |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2742 | 3271 | 300 | 823 | 987 | 981 | 1178 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 1055 | 613 | 230 | 243 | 291 | 141 | 169 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 422 | 205 | 160 | 169 | 203 | 33 | 39 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 123 | 148 | 116 | 139 |
| ИТОГО | 4219 | 4089 |  | 1357 | 1629 | 1271 | 1525 |
| 50 лет СССР |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 3076 | 3133 | 300 | 923 | 1107 | 940 | 1128 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 820 | 278 | 230 | 189 | 226 | 64 | 77 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 205 | 70 | 160 | 131 | 157 | 11 | 13 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 124 | 149 | 102 | 122 |
| ИТОГО | 4101 | 3481 |  | 1367 | 1640 | 1117 | 1340 |
| Приокский |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2684 | 3385 | 300 | 805 | 966 | 1016 | 1219 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 716 | 301 | 230 | 165 | 198 | 69 | 83 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 179 | 75 | 160 | 115 | 137 | 12 | 14 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 108 | 130 | 110 | 132 |
| ИТОГО | 3579 | 3761 |  | 1193 | 1431 | 1206 | 1448 |
| Сиверка |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2945 | 3926 | 300 | 884 | 1060 | 1178 | 1413 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 552 | 124 | 230 | 127 | 152 | 29 | 34 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 184 | 83 | 160 | 88 | 106 | 13 | 16 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 110 | 132 | 122 | 146 |
| ИТОГО | 3681 | 4133 |  | 1209 | 1450 | 1342 | 1610 |
| Аэродром |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2162 | 3730 | 300 | 649 | 778 | 1119 | 1343 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 832 | 699 | 230 | 191 | 225 | 161 | 189 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 333 | 233 | 160 | 53 | 133 | 37 | 21 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 72 | 86 | 62 | 75 |
| ИТОГО | 3326 | 4662 |  | 965 | 1222 | 1379 | 1628 |
| Черемушки |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1593 | 2054 | 300 | 478 | 573 | 616 | 739 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 425 | 183 | 230 | 98 | 117 | 42 | 51 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 106 | 45 | 160 | 68 | 82 | 7 | 9 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 64 | 77 | 67 | 80 |
| ИТОГО | 2124 | 2282 |  | 708 | 850 | 732 | 878 |
| Садовый |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1366 | 1426 | 300 | 410 | 492 | 428 | 513 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 525 | 267 | 230 | 121 | 145 | 61 | 74 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 210 | 90 | 160 | 84 | 101 | 14 | 17 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 61 | 74 | 50 | 60 |
| ИТОГО | 2101 | 1783 |  | 676 | 811 | 554 | 665 |
| Затон |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 713 | 744 | 300 | 214 | 257 | 223 | 268 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 274 | 140 | 230 | 63 | 76 | 32 | 39 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 110 | 46 | 160 | 44 | 53 | 7 | 9 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 32 | 38 | 26 | 32 |
| ИТОГО | 1097 | 930 |  | 353 | 423 | 289 | 347 |
| Ст.Посад |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 348 | 364 | 300 | 104 | 125 | 109 | 131 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 134 | 68 | 230 | 31 | 37 | 16 | 19 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 54 | 22 | 160 | 21 | 26 | 4 | 4 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 16 | 19 | 13 | 15 |
| ИТОГО | 536 | 454 |  | 172 | 207 | 141 | 169 |
| Лесок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 313 | 326 | 300 | 94 | 113 | 98 | 117 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 120 | 61 | 230 | 28 | 33 | 14 | 17 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 48 | 21 | 160 | 19 | 23 | 3 | 4 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 14 | 17 | 12 | 14 |
| ИТОГО | 481 | 408 |  | 155 | 186 | 127 | 152 |
| Загородная |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1248 | 1060 | 300 | 374 | 449 | 318 | 382 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 480 | 407 | 230 | 110 | 132 | 94 | 113 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 192 | 163 | 160 | 31 | 37 | 26 | 31 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 82 | 98 | 120 | 144 |
| ИТОГО | 1920 | 1630 |  | 597 | 716 | 558 | 670 |
| Индустриальный |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 10 | 10 | 300 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 3 | 2 | 230 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 2 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 15 | 13 |  | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | 31618 | 32242 |  | 10315 | 12378 | 10228 | 12274 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного среднесуточного водоотведения квартала.

Таблица 90   Прогноз технического водоотведения, тыс.м³/сут

| № п/п | Наименование | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Левобережные районы | 1,02 | 1,22 | 1,46 |
| 2 | Правобережные районы | 0 | 0 | 0 |

Таблица 91   Сводная таблица водоотведения, тыс.м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем водоотведения |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки | 12,37 | 12,27 |
| 2 | Технические стоки | 1,22 | 1,46 |
| Итого | 13,59 | 13,73 |
| В том числе Левобережные районы | 12,16 | 12,28 |
| Правобережные районы | 1,43 | 1,45 |

##### Схема водоотведения

Хозяйственно-бытовое водоотведение

В связи с требованиями к качеству сточных вод, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного водопользования, система водоотведения города предусматривается по полной раздельной системе.

Проектом намечается сохранение сложившейся централизованной системы отвода сточных вод от существующей жилой застройки города, с прокладкой дополнительных коллекторов на тех участках, где будет наблюдаться перегрузка действующих, и замена сетей, находящихся в аварийном состоянии, а также прокладка новых коллекторов от строящихся районов.

В развивающихся районах хозяйственно-бытовые стоки собираются на существующие и проектируемые сети этих планировочных районов. На территории современной застройки, не оборудованной в настоящее время системами водоотведения, рекомендуется прокладка канализационных коллекторов.

В проекте рассматриваются две самостоятельные и независимые системы водоотведения города: левобережная и правобережная.

для планировочных районов застройки, расположенных на левом берегу реки: Старый город, Татарский,  50 лет СССР, Сиверка, Аэродром, Черемушки, Садовый, Затон, Старый Посад, Лесок, Загородная и Индустриальный (по тексту левобережные районы):

Сточные воды собираются по существующей системе самотечных и напорных коллекторов и подаются на существующие очистные сооружения.

Для подачи сточных вод от микрорайона Сиверка предлагается строительство коллектора с приемом стоков в городскую канализацию.

для района застройки, расположенной на правом берегу реки: Приокский (по тексту правобережный район):

Сточные воды собираются по системе самотечных и напорных коллекторов и подаются на очистные сооружения ОАО «ПЗЦМ».

Водоотведение от промышленных предприятий

Промышленные сточные воды после предварительной очистки на предприятиях подаются в городскую бытовую канализацию и поступают на очистку совместно с бытовыми сточными водами. Рекомендуется предусмотреть возможность использования очищенных промышленных сточных вод для нужд других предприятий.

##### Очистные сооружения

Для нормализации работы очистных сооружений рекомендуется проведение мероприятий на территории города, которые позволят исключить попадание в сеть хозяйственно-бытового водоотведения ливневых и талых вод.

Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод рекомендуется на существующих городских очистных сооружениях (район реки Бабенко) и очистных сооружениях ОАО «ПЗЦМ».

- Производительность ранее построенных очистных сооружений достаточна для пропуска расчетного расхода сточных вод. Существующие очистные сооружения подлежат плановой ступенчатой реконструкции.

Для доведения качества очищенных сточных вод требованиям ПДК рыбохозяйственных водоемов по азоту нитратов, фосфатом и жирам необходимы капитальный ремонт сооружений и оборудования очистных сооружений, а также строительство комплекса глубокой доочистки сточных вод. Доочистка сточных вод рекомендуется трехступенчатая.

Для обеззараживания очищенных сточных вод рекомендуется строительство ультрафиолетовой установки.

Выпуск вод рекомендуется обустроить глубоководным рассеивающим оголовком, расположенным за границей города.

Иловые площадки частично реконструируются. Для утилизации подсушенного осадка рекомендуется строительство цеха по его сжиганию. Зола, получаемая при сжигании осадка, рекомендуется к использованию в изготовлении строительных материалов или в сельском хозяйстве. Подсушенный ил, хранящийся в настоящее время на иловых площадках, подлежит вывозу на проектируемую площадку ТБО.

- Очистные сооружения, расположенные в районе Сиверка, предлагается реконструировать.

- Для очистки бытовых сточных вод от жилой застройки правобережных районов предлагается использовать существующие очистные сооружения ОАО «ПЗЦМ». Для организации выпуска от очистных сооружений рекомендуется строительство выпуска сточных вод с рассеивающим глубоководным оголовком.

##### Проектом предусматривается:

I очередь:

Разработка схемы водоотведения города специализированной организацией с проведением гидравлического расчета сети с учетом проектируемой застройки.

Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки.

Реконструкция существующих КНС.

Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории.

Строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод.

Строительство глубоководного рассеивающего выпуска в реку Ока от городских очистных сооружений.

Капитальный ремонт существующих городских очистных сооружений, реконструкция очистных сооружений в Сиверке.

Строительство блока доочистки сточных вод на существующих очистных сооружениях.

Организация системы сушки  для сжижения выпущенных осадков.

Реконструкция иловых карт, очистных сооружений города, устройство песковых площадок

Расчетный срок:

Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки.

Реконструкция очистных сооружений в городе в связи с возросшими требованиями природоохранного законодательства;

Реконструкция существующих КНС.

Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории с учетом приема сточных вод с территории сопредельных муниципальных образований.

Строительство новых КНС.

Строительство глубоководного рассеивающего выпуска в реку Ока от очистных сооружений ОАО «ПЗЦМ».

Строительство цеха по сжиганию высушенного осадка на площадке существующих очистных сооружений.

Реконструкция иловых карт.

### Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока

- Защита территории от затопления

- Благоустройство оврагов и крутых склонов

- Благоустройство водоемов и водотоков

- Организация места отдыха

1. Организация и очистка поверхностного стока

Вследствие наличия в городе процессов эрозии, оползания, подтопления и карста необходимость тщательной организации поверхностного стока стоит особенно остро, поскольку неорганизованный поверхностный сток является одной из причин вызывающих подтопление, а также развитие карста, эрозионных и оползневых процессов.

Проектом предусматривается устройство смешанной системы дождевой канализации. Организация поверхностного стока предусматривается как закрытыми, так и открытыми водостоками. Закрытые водостоки устраиваются в районах капитальной и коттеджной застройки. В районах индивидуальной застройки предусматриваются преимущественно открытые водостоки.

В качестве открытых водостоков предусматриваются в основном железобетонные лотки трапециидального сечения, ширина лотков по низу 0,4м, глубина – 0,6м, заложение откосов 1:2, в районах со спокойным рельефом предусматриваются одернованные канавы шириной 0,6-0,8м, глубиной 0,5м.

В качестве закрытых водостоков проектом приняты дождевые коллектора. Средний диаметр закрытых водостоков 0,6м. Начальная глубина заложения коллекторов принимается не менее 1,7м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

Дождевая канализация запроектирована в основном в самотечном режиме за исключением некоторых участков на Набережной, в районе ул. Павлова, по ул. Октябрьская, Советская, в районе Сиверка. Всего предусматривается устройство семи насосных станций.

Водоприемниками водосточной сети будут служить ручьи овражно-балочной сети города и р. Ока. При выпусках в овражно-балочную сеть для предотвращения роста оврагов предусматривается устройство быстротоков, бетонных лотков, рассеивающих устройств.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Перед очистными сооружениями устраиваются специальные разделительные камеры, которые отделяют загрязненную часть поверхностного стока и направляют на очистные сооружения. При этом очистке должно подвергаться не менее 70% поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

В качестве сооружений очистки дождевых стоков проектом предусмотрено устройство закрытых очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности.

В частности, возможно устройство очистных сооружений для очистки дождевых вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ конструкции ЗАО «Севзапналадка Росводоканал», г. Санкт-Петербург. На очистные сооружения имеется гигиеническое заключение № 78.1.3.311.Т.20070.12.99 от 10.12.99г. Метод очистки основан на использовании нефтеулавливающего устройства, разработанного и запатентованного ЗАО «Севзапналадка Росводоканал», очистка на блоках тонкослойного отстаивания. Очистные сооружения расположены в едином металлическом блоке, рассчитаны на расход 20л/с. Габаритные размеры: длина – 6,5м, диаметр – 2,5м.

Также в качестве очистных сооружений могут быть предложены конструкции, разработанные ООО НПФ «Экосервис», г.Ярославль и НПП «Полихим», г. Санкт-Петербург, «Экопром», научно-инженерным центром «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb” (Финляндия). Указанные конструкции обладают меньшей производительностью и могут потребовать установки большего числа единичных блоков.

Всего предусматривается устройство девяти очистных сооружений дождевой канализации и трех колодцев-отстойников.

В случае строительства закрытых очистных сооружений, СЗЗ будет составлять 50м.

2. Защита территории от затопления.

В качестве защищаемой от затопления рассматривается территория, затапливаемая паводком 1% обеспеченности.

В основном это территория, расположенная в Приокском районе. Проектом предусматривается защита особо ценных производственных зон (в частности очистных сооружений канализации) и индивидуальной жилой застройки путем локальной подсыпки территории. В связи с большим износом затапливаемой индивидуальной жилой застройки строительство нового жилья на месте старого рекомендуется вести на более высоких отметках или с предварительной подсыпкой территории.

Новые комплексы застройки предусматривается размещать на подсыпанных территориях до незатопляемой отметки паводком 1% обеспеченности с учетом запаса 0,5м.

3. Благоустройство оврагов и крутых склонов

На территории города развито оврагообразование. В настоящее время основная часть оврагов задернованы, заросли кустарником и деревьями, но говорить об их стабильности нельзя.

Овраги города Касимова отличаются глубоким врезом, значительной протяженностью и эрозионно-тектоническим происхождением. Ввиду сложности системы, их освоение опасно. Благоприятно полное исключение из застройки и сохранение. В зоне влияния оврагов необходимо соблюдение особого режима использования территории.

Укрепление склонов оврагов при застройке вплотную к их бровке, может привести к разрушению экосистемы оврага и интенсификации процесса оврагообразования на всей территории влияния оврага: возможно оползание грунта, в том числе и под зданиями, разрушение дорожного покрытия и другие опасные явления.

Проектом предлагается находящиеся на территории овраги использовать для создания полноценных рекреационных зеленых зон, с особым бережным режимом использования – недопущением вытаптывания травы, сохранением одерновки.

В этих целях проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству заовраженных площадей:

расчистка склонов и днища оврагов от мусора, сушняка и малоценного древостоя;

сохранение природной зелени и развитие зеленых насаждений (залужение откосов и посадка декоративных кустарников и деревьев);

регулирование русел овражных ручьев с расчисткой донных отложений, мусора; выравнивание береговой линии; обводнение ручьев с организацией декоративных водоемов путем устройства низких запруд из местных материалов;

каптаж родников на склонах оврагов;

организация поверхностного стока на прилегающей территории.

При этом особенно важным для предотвращения роста оврагов, разрушения и оползания их склонов прокладку автомобильных дорог, проездов и возведение различных сооружений осуществлять с необходимым отступом от бровок овражных склонов.

Засыпка отвержка оврага предусматривается в районе «Загородная» для использования в целях разбивки парковой зоны с посадкой кустарников и деревьев, которые могут служить как биодренажи.

4. Благоустройство водоемов и водотоков.

Рельеф города обуславливает наличие большого числа мелких, зачастую временных водотоков. Разрез рыхлых отложений представляет собой чередование песчаных и глинистых слоев. Глинистые слои служат водоупором. Даже при высоком гипсометрическом положении глинистого прослоя в области его влияния создается местная заболоченность. Для осушения прилегающей территории в существующей застройке ранее использовались пруды. Сейчас часть их засыпана. Проектом предлагается возродить систему прудов.

Внутренние водотоки и пруды играют большую роль в регулировании водного режима городской территории. В связи с этим предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

- расчистка русла ручьев и ложа прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков.

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос

- ликвидация выпусков неочищенных промстоков с территорий предприятий, аварийных сбросов хозяйственно-фекальной канализации.

После проведения рекультивации внутрипоселковые водотоки будут служить естественными дренами и обеспечивать дополнительную защиту территории от подтопления.

Проектом рекомендуется организация прудов в местах выхода родников. Возможна также организация небольших прудов в днище оврагов, но их сооружение не может быть связано со значительными строительными работами, которые могут повредить биоценозу оврагов, требующему приоритетного сохранения. Пруды нельзя располагать над песчаными или песчано- глинистыми слоями, так как это может увеличить грунтовый сток и опасность развития эрозионных процессов.

При соблюдении этих условий мелкие гидротехнические сооружения (пруды) будут обеспечивать сток поверхностных вод, предотвращать эрозию почв, создавать места отдыха в городской среде.

5. Организация места отдыха

Проектом предусматривается продление набережной Оки, которая будет представлять из себя по большей части пешеходную и автомобильную дорогу по бровке крутого склона р. Оки. Также на берегу р. Оки предусматривается организация пляжа.

Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Уклон дна от 0,07 до 0,12. Глубина водоема в месте купания должна быть:

– для детей и подростков 0,7-1,3м;

– для общего купания до 1,5м.

При этом купание в проектируемой пляжной зоне возможно только после получения соответствующего разрешения органов санитарного надзора.

### Охрана окружающей среды

#### Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха

В целях решения задач по оздоровлению воздушного бассейна в проекте использованы организационно-технические, технологические и планировочные мероприятия.

Организационно-технические мероприятия включают в себя:

Развитие научно-обоснованной системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях.

организация стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха в городе в селитебной зоне и на автомагистралях согласно нормативам;

разработка сводного тома ПДВ для города Касимова;

озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами (предполагаемый породный состав: хвойные и лиственные породы с густой и плотной кроной, например, ель, липа, клен, береза, тополь, сирень и др.)

Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнителей атмосферного воздуха.

Всем планируемым и существующим промышленным предприятиям необходимо разработать и утвердить проект организации санитарно-защитной зоны с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Совершенствование технологического оборудования предприятий, оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками.

Все теплоисточники, работающие на твердом топливе должны быть оборудованы золоуловителями.

Конкретизация мероприятий по охране воздушного бассейна города должна быть проведена в целевых программах, проектах ПДВ, планах природоохранных мероприятий отдельных предприятий.

Снижение негативного воздействия от автотранспорта:

стимулирование улучшения экологических характеристик автотранспорта;

оптимизация транспортных потоков;

контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

контроль качества топлива на автозаправочных станциях;

техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 по выбросам загрязняющих веществ от двигателей.

Основное значение в системе управления охраной атмосферного воздуха от выбросов вредных веществ имеют технологические мероприятия - мероприятия направленные на прекращение или ограничение поступления вредных веществ в атмосферу, т.е. на источник образования вредных веществ. Реализацией технологических мероприятий по охране атмосферного воздуха занимаются сами производства и предприятия.

для снижения до санитарных норм удельных выбросов загрязняющих вредных веществ в атмосферу, всем предприятиям, имеющим организованный выброс в атмосферный воздух, необходимо установить высокоэффективное пыле-, газоочистное оборудование, обеспечивающие степень улавливания загрязняющих веществ на уровне 90-95 %;

провести технологическую реконструкцию и модернизацию производств и пылегазоочистного оборудования (предприятиям по деревообработке, строительной отрасли и др.);

устранить технологические процессы, приводящие к пылению, к неорганизованным выбросам.

Технологические мероприятия для передвижных источников загрязнения включают в себя:

частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

освоение транспортных  средств, использующих альтернативные виды топлива;

своевременное техническое обслуживание транспортных средств;

улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог.

Планировочные мероприятия по охране атмосферного предполагают для стационарных источников загрязнения:

необходимо функциональное зонирование территории города с оптимальным размещением промышленных зон относительно селитебной территории (создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки);

организация и благоустройство, озеленение СЗЗ промышленных предприятий;

для групп промышленных предприятий и производственной зоны необходимо разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (п.2.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

СЗЗ новых промышленных предприятий не должны перекрывать жилую застройку;

проведение инвентаризации территорий предприятий, с переносом вредных цехов с источниками загрязнения воздушного бассейна вглубь промплощадок для сокращения размеров СЗЗ;

озеленение шумопоглощающими породами территорий электроподстанций с целью уменьшения шума, также установка шумозащитных экранов;

проектом предлагается вывод предприятий, таких как: ООО ЛВЗ «Касимовский и ОАО «Касимовмясо» на резервные территории, предложенные генеральным планом. Это позволит ликвидировать источники экологической вредности на предприятиях и сами предприятия, в границах СЗЗ которых находится жилая застройка.

Планировочные мероприятия для передвижных источников включают в себя:

улучшение качества дорожного покрытия;

организация системы парковки и постоянного хранения транспортных средств, системы технического обслуживания;

организация системы транспортного обслуживания;

озеленение примагистральных территорий шумо- и газопоглощающими породами.

Организация СЗЗ от объектов:

коммунально-бытовых (кладбищ, скотомогильников, канализационных очистных сооружений, свалок, полигонов ТБО, гаражей и др.);

Организация зон санитарного разрыва:

от автомобильных дорог (в зависимости от значения автомобильной дороги);

от железной дороги (100 м от крайних путей);

В результате реализации предлагаемых мероприятий будет достигнуто снижение негативного воздействия на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения, снизится объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

##### Организация санитарно-защитных зон

Установление размера СЗЗ и контроль за ее режимом входит в компетенцию органов государственной власти или местного самоуправления. Лабораторный контроль за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почве, уровнем физического воздействия осуществляет ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии". Роспотребнадзор устанавливает размер СЗЗ предприятия. На пользователей земельных участков возлагаются обязанности по соблюдению режима зоны.

Проектом предлагается:

- для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону (п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- для населения, проживающего в СЗЗ промышленных предприятий, должны быть предусмотрены социально ориентированные мероприятия:

медицинское обследование, в том числе медицинское наблюдение за здоровьем детей с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

медико-экологическая реабилитация детского населения;

наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы в селитьбе.

- на предприятиях (ОАО «Руно», ОАО «Приокский завод цветных металлов», ЗАО «Касимовская сетевязальная фабрика», Механический завод № 8, Касимовская швейная фабрика, МПМК-2, Касимовстройкерамика, ДРСУ, ОАО «Елатомский маслосырзавод» и др.) разработать проект организации СЗЗ, в котором должны быть определены мероприятия по снижению выбросов и обоснованию сокращения размеров СЗЗ;

- сокращение СЗЗ до 600 м от локаторной станции при модернизации ее оборудования;

- сокращение размеров СЗЗ возможно:

при технологической модернизации производства; при проведении инвентаризации территорий предприятий, с переносом вредных цехов с источниками загрязнения воздушного бассейна вглубь промышленных площадок;

при установке высокоэффективного пыле-, газоочистное оборудование, что уменьшит объем выбросов загрязняющих веществ;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 площадь озеленения санитарно-защитных зон должна составлять:

- для предприятий IV и V класса вредности не менее 60 % площади,

- для предприятий II и III класса вредности не менее 50 % площади,

- для предприятий I класса вредности не менее 40 % площади.

На перспективу проектом предлагается решить вопрос на федеральном уровне вопрос о выносе локаторной станции за пределы города, так как на сегодняшний день в санитарно-защитную зону данного объекта попадает большое количество жилых и общественных зданий.

В настоящий момент предлагается произвести модернизацию оборудования локаторной станции для возможности сокращения санитарно-защитной зоны до 600 м.

Проектная застройка предложена с учетом решения данного вопроса и сокращения вышеуказанной зоны.

#### Мероприятия по охране водных объектов

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения и включает следующие аспекты:

обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах,

рациональное использование водных ресурсов,

предотвращение загрязнения водоёмов,

соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов,

действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством,

борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12. 2001 г. Государственной Думой РФ и Водный кодекс РФ от 03.06.2006 года, принятый  12.04. 2006 г Государственной Думой.

##### Обеспечение населения качественной питьевой водой

Обеспечение населения питьевой водой является для города одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни городского населения.

Основными проблемами в устойчивом обеспечении населения качественной водой в необходимых количествах являются высокая степень износа сооружений водоснабжения.

Санитарно-техническое состояние объектов водоснабжения остаётся в городе серьёзной проблемой. Рассматривая состояние всех сооружений водопровода области с точки зрения надёжности функционирования и возможности подачи потребителям доброкачественной воды, необходимо отметить, что прослеживается тенденция ухудшения обеспечения питьевой водой.

Водоснабжение жителей города и промышленных предприятий предлагается осуществлять по отдельным системам: хозяйственно-питьевой и технической. На территории города предлагается две отдельные, не связанные системы водоснабжения.

Проектом предлагается сохранение сложившейся системы водоснабжения с перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены. В районах новой жилой застройки проектируется прокладка новых водопроводных сетей с подключением к существующим городским водопроводным сетям.

Все промышленные предприятия могут снабжаться водой из городского водопровода в технических и хозяйственно-питьевых целях.

Системы водного хозяйства промышленных предприятий должны быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом.

Немаловажными мероприятиями по улучшению питьевого водоснабжения являются:

организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения,

развитие нормативно – правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды,

обеспечение эффективного функционирования систем очистки и обеззараживания питьевой воды,

внедрение в практику хозяйственно-питьевого водоснабжения систем местной водоочистки

Подробно о перспективах обеспечения населения области питьевой водой приводится в специальном разделе «Водоснабжение».

##### Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи, включая внедрение систем поквартирного учёта воды, замена напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях, своевременный ремонт проводящих сетей.

В перспективе все водопотребители и водопользователи должны быть оснащены измерительной аппаратурой.

Все водопотребители и водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с требованиями, разработанными МПР РФ, которыми определено:

водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов;

водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки;

дальнейшее развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков, особенно на предприятиях энергетики.

##### Охрана водоёмов от загрязнения

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с решением вопроса строительства очистных сооружений там, где они отсутствуют и реконструкцией тех, которые работают неэффективно и не обеспечивают нормативную очистку сточных вод

Проблема загрязнения поверхностных вод в городе продолжает оставаться острой. Причиной такой ситуации является высокий процент физического и морального износа действующих очистных сооружений, а также отсутствие очистных сооружений ливневой канализации в городе.

Главной причиной неэффективной работы очистных сооружений является нарушение правил их эксплуатации и плохое техническое состояние

Приоритетными мероприятиями по охране водоёмов от загрязнения являются:

Разработка схемы водоотведения города специализированной организацией с проведением гидравлического расчета сети с учетом проектируемой застройки.

Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки.

Реконструкция существующих КНС.

Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории.

Строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод.

Строительство глубоководного рассеивающего выпуска в реку Ока.

Капитальный ремонт существующих очистных сооружений.

Строительство блока доочистки сточных вод на существующих очистных сооружениях

Подробно вопрос развития канализационного хозяйства и строительства очистных сооружений ЖКХ приводится в специальном разделе «Водоотведение»

##### Мониторинг водных ресурсов

Важным мероприятием в деле охраны водных ресурсов от загрязнения является действенный контроль качества вод на всей территории города, района, области и соседних регионов.

Для контроля над общей ситуацией необходимо создание водохозяйственного и экологического мониторинга поверхностных и подземных вод, включающих создание системы мониторинга окружающей среды и развитие геоинформационной системы.

Целями государственного мониторинга водных объектов являются:

информационное обеспечение управления государственным водным фондом, его рациональным использованием и охраной от загрязнения и истощения,

получение объективной оценки своевременности, достаточности и эффективности принимаемых решений в области управления водным фондом,

своевременное предупреждение об изменении состояния водных объектов в результате природных процессов, стихийных бедствий, антропогенного воздействия,

контроль над сохранением благоприятной для жизнедеятельности водной среды.

##### Обустройство водоохранных зон

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», принятым Государственной думой 12.04.2006г. и одобренным Советом Федерации 26.05.2006г, для сохранения водного объекта от загрязнения и заиления устанавливаются водоохранные зоны (ВЗ), имеющие особый режим хозяйственной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»:

от р. Оки – 200 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет 30-50 м.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в таблице 86

Таблица 92   Регламенты использования территорий в пределах водоохранных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| 1) Использование сточных вод для удобрения почв. 2) Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. 3) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. 4) Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

#### Охрана почв. Санитарная очистка территории

В целях улучшения экологической обстановки  и организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов  необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Необходимо применять следующие административные меры:

внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

проведение инвентаризации отходов и мест их размещения;

разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

Для рационального обращения с отходами в городе в первую очередь необходимо:

утверждение «Генеральной схемы санитарной очистки г. Касимов;

разработка муниципальной целевой программы в сфере сбора и утилизации отходов и санитарной очистки территории;

организация селективного сбора отходов;

строительство нового полигона ТБО, под который уже выделен участок площадью 11 га, расположенный рядом с существующей свалкой. На полигоне ТБО необходима организация системы мониторинга за состоянием окружающей среды;

рекультивация существующей городской свалки ТБО и всех несанкционированных свалок, сконцентрированных в живописных местах - оврагах города;

строительство завода по переработке мусора на существующей площадке полигона ТБО;

организация регулярного вывоза отходов от населения (прямо к месту захоронения или на станцию перегруза и обработки отходов);

приобретение для вывоза отходов автомобильных контейнеропогрузчиков и большегрузных мусоровозов. Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз;

предприятиям выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

заключение всеми предприятиями договоров на вывоз отходов и сдачу их на переработку;

хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах.

Снижения объемов вновь образуемых отходов, захораниваемых на полигоне ТБО, возможно в результате технологических мероприятий включающих в себя совершенствование  производственной  базы  переработки  и обезвреживания отходов производства и потребления:

организация селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

внедрения на предприятиях малоотходных технологий и технологий комплексного использования сырья;

организация вывоза отсортированных отходов на вторичное использование их на промышленных предприятиях области:

Таблица 93   Прогнозный расчет количества образующихся ТБО от населения городского округа - город Касимов

| Районы городского округа | 2020г | 2030г |
| --- | --- | --- |
|  | Прогнозная численность населения, чел. | Объем отходов, тонн | Прогнозная численность населения, чел. | Объем отходов, тонн |
| Старый город | 4 144 | 1243,2 | 4 328 | 1298,4 |
| Татарский | 3 938 | 1181,4 | 3 833 | 1149,9 |
| 50 лет СССР | 4 924 | 1477,2 | 4 203 | 1260,9 |
| Приокский | 3 340 | 1002 | 3 527 | 1058,1 |
| Сиверка | 4 401 | 1320,3 | 4 744 | 1423,2 |
| Аэродром | 3326 | 997,8 | 4662 | 1398,6 |
| Черемушки | 1 982 | 594,6 | 2 139 | 641,7 |
| Садовый | 1 961 | 588,3 | 1 671 | 501,3 |
| Затон | 1 023 | 306,9 | 872 | 196,2 |
| Ст. Посад | 500 | 112,5 | 426 | 95,8 |
| Лесок | 449 | 101,025 | 382 | 86 |
| Загородная | 1920 | 576,0 | 1630 | 489,0 |
| Индустриальный | 14 | 3,150 | 12 | 2,7 |
| Итого | 31572 | 9471,6 | 32 052 | 9488,4 |

#### Развитие системы зеленых насаждений

Зеленый каркас города формируют развитая сеть озелененных оврагов, близость лесных массивов, участки насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары).

Проектом предусматривается развитие системы зеленых насаждений в двух направлениях – благоустройство имеющихся озелененных территорий и увеличение площадей зеленых насаждений общего пользования путем создания ряда парков, скверов.

Также для ряда оврагов в центральной части города предусматривается озеленение склонов оврагов, выполняющее защитную функцию и препятствующее развитию эрозии.

Проектом предусматривается расчистка зеленых насаждений оврагов от мусора, очистка от кустарника, обновление отмирающих деревьев.

Создание парков (скверов) на первую очередь предусматривается в районах Сиверка, Аэродром. Бульвары проектируются вдоль продолжения набережной, по улицам Нариманова и Воеводина. На расчетный срок предусматривается устройство парка и бульваров в Приокском районе. В результате площадь зеленых насаждений общего пользования увеличится в 2,5 раза и обеспеченность жителей ими составит ориентировочно 8 м2 на человека.

В связи с хорошей озелененностью города в настоящее время и относительно небольшими объемами намечаемого зеленого строительства, создание питомника по выращиванию посадочного материала не предусматривается. Получение посадочного материала предусматривается из питомников местных лесничеств.

# Технико-экономические показатели проекта

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 90

Таблица 94

| №№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах городского округа | га | 3150,0 | 2332 | 2332 |
| 1.1. | жилая зона | га | 731,0 | 816,8 | 1091,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.1.1. | зона индивидуальной жилой застройки | га | 474 | 541,1 | 611,7 |
| 1.1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | 184,9 | 191,3 | 209,6 |
| 1.1.3. | зона многоэтажной застройки (3-5 этажа) | га | 72,1 | 84,4 | 85,8 |
| 1.2. | общественно-деловая зона | га | 153,0 | 170,0 | 184,4 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.2.1. | зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 71,6 | 86,0 | 98,2 |
| 1.2.2. | зона здравоохранения и социального обслуживания | га | 81,4 | 84,0 | 86,2 |
| 1.3. | производственная зона | га | 314,0 | 334,1 | 345,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.3.1. | зона промышленности | га | 159,0 | 179,0 | 190,0 |
| 1.3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | 155,0 | 155,1 | 155,1 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел. | 33,4 | 31,6 | 32,2 |
| 2.1.1. | В том числе собственно города | -"- | 33,4 | 31,6 | 32,2 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | прирост | -"- |  |  | 0 |
| 2.2.2. | убыль | -"- | 115 | 80 |  |
| 2.3. | Показатели миграции населения: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | прирост | -"- |  | 0 | 65 |
| 2.3.2. | убыль | -"- | 130 |  |  |
| 2.4. | дети до 15 лет | -"- | 7,0/21 | 6,6/20,9 | 6,0/18,6 |
| 2.4.1. | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 20,6/61 | 19,0/60,1 | 19,2/59,6 |
| 2.4.2. | население старше трудоспособного возраста | -"- | 6,1/18 | 6,0/19 | 7,0/21,8 |
| 2.5. | Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 17,4 | 16,2 | 17,0 |
| 2.5.1. | Из них в материальной сфере | тыс. чел. | 5,8 | 6,0 | 6,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.2. | промышленность | -"- | 4 | 4,2 | 4,5 |
| 2.5.3. | строительство | -"- | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 2.5.4. | сельское хозяйство | -"- | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 2.5.5. | наука | -"- | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.6. | прочие | -"- | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 2.5.7. | В обслуживающей сфере | -"- | 11,6 | 10,2 | 10,8 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 757,7 | 885 | 1063 |
| 3.2. | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- | 18 | 5 | 0 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 13 | 5 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 724,9 | 719,9 | 719,9 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 17 | 21 |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства по этажности | % |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | малоэтажное | -"- | - |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 3.6.2. | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | 16 | 39 |
| 3.6.3. | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 41 | 39 |
| 3.6.4. | 4 - 5 этажное | -"- | - | 29 | 14 |
| 3.6.5. | многоэтажное | -"- | - | 14 | 8 |
| 3.7. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
| 3.7.1. | водопроводом | % общего жилищного фонда | 84,4 | 92 | 97 |
| 3.7.2. | канализацией | -"- | 57,7 | 72 | 87 |
| 3.7.3. | теплом | -"- | 57,7 | 72 | 87 |
| 3.7.4. | горячей водой | -"- | 27,7 | 63 | 78 |
| 3.8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 22,11 | 28 | 33 |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 1930/57,3 | 2080/65,8 | 2580/80 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 140 | 173 | 193 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 4.4. | Высшие учебные заведения | студентов | - | - | - |
| 4.5. | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 473/11,3 | 480/15,2 | 483/15,0 |
| 4.6. | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 1320/31,1 | 1071/33,9 | 1069/33,2 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствующие единицы | - | - | - |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства | ед. | 1 | 5 | 5 |
| 4.9. | Физкультурно-спортивные сооружения | ед. | 2 | 4 | 7 |
| 4.10. | Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | -"- | - | - | - |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 81,2 | 129,35 | 140,14 |
|  | в том числе магистралей: | км | 28,73 | 30,1 | 30,1 |
| 5.2. | Протяженность линий автобуса | км | 27,26 | 31,81 | 31,81 |
| 5.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобил. | 140 | 350 | 400 |
|  | Уровень автомобилизации | автомобилей на 1000 жителей | 140 | 350 | 400 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс.м3/в сутки | 7,21 | 16,47 | 16,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.м3/в сутки | 5,22 | 13,5 | 13,4 |
|  | - на производственные нужды | тыс.м3/в сутки | 0,61 | 0,75 | 0,9 |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.м3/в сутки | 8,16 | 19,0 | 19,0 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс.м3/в сутки | 8,16 | 19,0 | 19,0 |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 180 | 520 | 513 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 135 | 426 | 415 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 121,7 | 159,2 | 164,9 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс.м3/в сутки | 6,02 | 13,59 | 13,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/в сутки | 3,94 | 12,37 | 12,27 |
|  | - производственные сточные воды | тыс.м3/в сутки | 1,02 | 1,22 | 1,46 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/в сутки | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 31,2 | 76,6 | 80,3 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 14 | 20 | 25 |
| 6.3.2. | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | - | 11,33 | 13,20 |
| 6.3.3. | Протяженность сетей 10кВ | км | 123,5 | 126,8 | 127,2 |
|  | Протяженность сетей 110кВ | км | 1,1 | 4,0 | - |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора | Гкал/час | 37,42 | 171 | 186 |
| 6.4.2. | Производительность отопительных котельных котельных | Гкал/ч | 105,1 | 190 | 190 |
| 6.4.3. | Протяженность сетей | км | 2,8 | 6,7 | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа - всего | млн.м3/год | - | 55 | 70 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.5.2. | на коммунально-бытовые нужды (котельные и население) | -"- | 17 | 39 | 50 |
| 6.5.3. | на производственные нужды | -"- | - | 16 | 20 |
| 6.5.4. | Источники подачи газа | -"- | ГРС «Касимовгоргаз» | ГРС «Касимовгоргаз» | ГРС «Касимовгоргаз» |
| 6.5.5. | Протяженность сетей | км | 33,2 | 37,7 | 46,1 |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Закрытые водостоки | км | - | 28,9 | 31,1 |
| 6.6.2. | Напорные коллекторы | км | - | 1,4 | - |
| 6.6.3 | Открытые водостоки | км | - | 16,7 | 21,5 |
| 6.6.4. | Благоустройство береговой полосы | км | - | 1,4 | 3,2 |
| 6.6.5. | Благоустройство водотоков | км | - | 13,4 | 20,7 |

# Footnotes

По СНиП 23-01-99 для Рязанской области

Источник: Статистический сборник «Использование рабочего времени  и движение работников списочного состава крупных и средних организаций по видам экономической деятельности», 2010 г.

Источник: Статистический сборник «Использование рабочего времени  и движение работников списочного состава крупных и средних организаций по видам экономической деятельности», 2010 г.

Источник: Форма №1 – жилфонд 2000-2007 гг.

Источник: Форма №1 – жилфонд 2000-2008 гг.

Без учета г. Москвы.

По данным сайта Правительства Рязанской области. Экскурсанты - туристы посещающие местность на несколько часов с целью экскурсии и не остающиеся на ночь.

Бюджетные авиалинии.

Исторические города – наиболее крупные места значительной концентрации объектов культурного наследия – ансамблей и комплексов памятников истории, культуры, архитектуры.

Исторические города Рязанской области

| Город | Год возникновения | Доля исторических зон в площади застроенных территорий, % |
| --- | --- | --- |
| г. Рязань | (1095 г.) | — |
| г. Михайлов | (1238 г.) | более 50 |
| г. Скопин | (1663 г.) | 30-50 |
| г. Спасск-Рязанский | (1778 г.) | 30-50 |
| г. Касимов | (1152 г.) | 15-30 |
| г. Ряжск | (1502 г.) | более 50 |
| г. Спасск-Клепики | (1778 г.) | 30-50 |
| г. Щацк | (1553 г.) | более 50 |

На территории Касимовского муниципального района находятся 35 памятников археологии, градостроительства и архитектуры, из них 26 - федерального значения. Памятники истории и культуры, кроме городской территории, располагаются более чем в двадцати населенных пунктах района.

В Елатьме имеются торговые ряды, дом Веденякиных, усадьбы Раевских, Смолянинова - XIX век; Покровская, Троицкая, Вознесенская церкви - XVIII века и ряд других объектов: местный краеведческий (народный) музей, действующий Дом культуры и другие объекты туристского интереса.

Особое место среди памятников культуры муниципального района занимает и промышленно-усадебный комплекс Баташевых в Гусь-Железном - памятник XIX века федерального значения. В него входит действующая церковь Святой Троицы XIX века, плотина на р. Гусь - гидротехническое сооружение, удивляющее современных специалистов, недействующий завод, главный дом и историческая ограда, торговые ряды, дома рабочих и некрополь.

Под инфраструктурой развития туризма понимается сеть учреждений и организаций обслуживающих туристов.

Гостиница размещена вдоль крупной автомобильной дороги и в меньшей степени ориентирована на размещение туристов.

5090 м2 площадей продовольственных магазинов, 6950 м2 площадей непродовольственных магазинов.

Приведены ключевые форматы современной торговли.

Российский рынок паломнического туризма в настоящее время находится в стадии становления и роста. Формируются и обкатываются маршруты на территории Российской Федерации, создается необходимая инфраструктура, оформляется институциональная база рынка, происходит продвижение турподукта на рынке и привлечение потенциальной целевой категории – верующие граждане. В 2005 году «церковные» туроператоры предлагали 50 маршрутов, по которым совершили путешествия за рубеж  50 тыс., а внутри страны 2 млн. человек. В 2006 году маршрутов было уже 65, и число «организованных паломников» достигло порядка 3 млн. человек.

Тематические праздники, художественные аукционы, фестивали, научные конференции и другие события.

Под культурным центром понимается объект позволяющий сочетать на своей площади экспозиционную функцию причем самую разнообразную, в том числе нестандартную, предоставление места для творческой самореализацию жителей прилегающей территории, коммуникацию участников за счет реализации совместных проектов. Возможные виды деятельности: выставки молодых художников, выставки произведений ручной работы, экологические образовательные программы, показы независимого и исторического кино, инсталляции, тематические концерты, проведение ярмарок выходного дня и другие инициативы. Под такие объекты могут быть приспособлены различные непрофильные здания: старинная усадьба, другие отреставрированные деревянные постройки, не используемый амбар или мельница, пожарное депо и т.д., в том числе и бывшие промысленные здания.

За счет непрофильных видов деятельности.

По Постановлению Администрации муниципального образования – Городской округ город Касимов Рязанской области №2224 от 01.12.2010 г.

На данном перекрестке  расположены автобусные остановки, производятся пересадки.

нормы накопления ТБО приняты по СНиП 2.07.01-89* (300 кг на человека в год для населенных пунктов с численностью более 1000 чел, 225 кг на человека для населенных пунктов с численностью менее 1000 чел).

Площади и протяженности рассчитаны на основе графических материалов проекта

# Text boxes

0

5

10

15

20

25

с

св

в

юв

ю

юз

з

сз

годовой

холодный

теплый