Состав проекта планировки

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ППТ.ОЧ | Основная часть проекта планировки |
| СП.ОЧ | Состав проекта |
| П.ОЧ | Положения |
| ППТ.ОЧ | Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. М 1:1000 |

ВВЕДЕНИЕ

Документация по проекту планировки территории выполнена на основании постановления администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 30.06.2016 №306 "О принятии решения о подготовке документации по планировке территории по объекту "Газопровод низкого давления по ул. Кузнечная, ул. Колхозная, пер. Восточный,             ул. Озерная, ул. Мусы Джалиля с. Маляевка, Ленинский район, Волгоградская обл."

Проект планировки подготовлен с учетом следующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

1) Генеральный план Маляевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области;

2) Правила землепользования и застройки Маляевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Проект планировки подготовлен в целях определения функционального использования территории, организации инженерного обслуживания, определение параметров и характеристик размещаемых объектов, границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта "Газопровод низкого давления по ул. Кузнечная, ул. Колхозная, пер. Восточный, ул. Озерная, ул. Мусы Джалиля с. Маляевка, Ленинский район, Волгоградская обл."

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке М 1:500, откорректированной и представленной в электронном виде.

Разработал                                                                                         Е.В. Сандакова

Документация по планировке и межеванию территории подготовлена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

ГАП                                                                                           Е.В. Сандакова

ПОЛОЖЕНИЯ

Проекта планировки территории для строительства объекта

"Газопровод низкого давления по ул. Кузнечная, ул. Колхозная, пер. Восточный, ул. Озерная, ул. Мусы Джалиля с. Маляевка,

Ленинский район, Волгоградская обл."

Проект планировки территории (далее – проект) подготовлен в соответствии с:

- постановлением администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 30.06.2016 №306 "О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории по объекту "Газопровод низкого давления по ул. Кузнечная, ул. Колхозная, пер. Восточный,             ул. Озерная, ул. Мусы Джалиля с. Маляевка, Ленинский район, Волгоградская обл."

- градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года 190-ФЗ;

- постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов";

- постановлением Госстроя России от 29.10.2002 г. N 150 "Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- Генеральным планом Маляевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области;

- Правилами землепользования и застройки Маляевского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Целью разработки проекта планировки территории является строительство газопровода низкого давления по ул. Озерная, ул. Мусы Джалиля с. Маляевка, Ленинский район, Волгоградская обл.

Основные задачи проекта

- обеспечение устойчивого развития территорий;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов – инженерная инфраструктура.

Планировочные и архитектурно – пространственные решения.

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение, предложенные в проекте, разработаны в соответствии с общими принципами Ленинского муниципального района Волгоградской области.

В основу планировочного и архитектурно-пространственного решения заложены следующие принципы:

- рациональная планировочная организация территории с учетом сложившейся планировочной структуры;

- обеспечение устойчивого развития территории,

- создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;

- рациональное размещение объекта инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование инженерных объектов.

Территория в границах разработки проекта планировки расположена в с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Площадь территории в границах разработки проекта планировки для размещения линейного объекта  – 1,08 га.

Определяются территории общего пользования: зоны размещения инженерных сетей и сооружений.

Устанавливаются красные линии линейного объекта и границы зон планируемого размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ/ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 1

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 380044,23 | 243637,18 |
| 2 | 380030,21 | 243661,04 |
| 3 | 380022,96 | 243702,23 |
| 4 | 380013,05 | 243765,37 |
| 5 | 380010,12 | 243795,36 |
| 6 | 380006,74 | 243851,55 |
| 7 | 380004,4 | 243931,67 |
| 8 | 379990,99 | 243930,74 |
| 9 | 379989,89 | 243934,7 |
| 10 | 379971,21 | 243933,3 |
| 11 | 379933,81 | 243930,29 |
| 12 | 379902,38 | 243930,29 |
| 13 | 379900,84 | 244010,68 |
| 14 | 379899,21 | 244055,45 |
| 15 | 379854,94 | 244060,73 |
| 16 | 379854,62 | 244058,58 |
| 17 | 379850,99 | 244059,13 |
| 18 | 379857,93 | 244096,59 |
| 19 | 379862,84 | 244095,88 |
| 20 | 379909,15 | 244089,19 |
| 21 | 379962,48 | 244110,31 |
| 22 | 379961,85 | 244112,75 |
| 23 | 379948,89 | 244163,06 |
| 24 | 379944,5 | 244174,91 |
| 25 | 379938,28 | 244193,38 |
| 26 | 379919,01 | 244237,18 |
| 27 | 379907,59 | 244265,1 |
| 28 | 379921,67 | 244270,13 |
| 29 | 379920,32 | 244273,89 |
| 30 | 379906,07 | 244268,81 |
| 31 | 379899,58 | 244284,68 |
| 32 | 379913,92 | 244288,76 |
| 33 | 379912,83 | 244292,61 |
| 34 | 379898,84 | 244288,62 |
| 35 | 379895,47 | 244303,97 |
| 36 | 379892 | 244312,54 |
| 37 | 379902,91 | 244316,58 |
| 38 | 379901,52 | 244320,33 |
| 39 | 379890,5 | 244316,25 |
| 40 | 379883,18 | 244334,34 |
| 41 | 379882,02 | 244337,72 |
| 42 | 379893,32 | 244341,1 |
| 43 | 379892,18 | 244344,93 |
| 44 | 379880,73 | 244341,51 |
| 45 | 379877,94 | 244349,69 |
| 46 | 379889,03 | 244352,58 |
| 47 | 379888,02 | 244356,45 |
| 48 | 379876,64 | 244353,49 |
| 49 | 379872,14 | 244366,66 |
| 50 | 379882,54 | 244369,66 |
| 51 | 379881,43 | 244373,5 |
| 52 | 379870,85 | 244370,45 |
| 53 | 379859,9 | 244402,51 |
| 54 | 379866,11 | 244404,78 |
| 55 | 379866,01 | 244405,22 |
| 56 | 379868,6 | 244405,85 |
| 57 | 379867,66 | 244409,74 |
| 58 | 379865,07 | 244409,11 |
| 59 | 379862,95 | 244417,89 |
| 60 | 379856,68 | 244438,21 |
| 61 | 379857,03 | 244438,35 |
| 62 | 379855,2 | 244443,01 |
| 63 | 379848,18 | 244465,76 |
| 64 | 379849,27 | 244466,19 |
| 65 | 379847,8 | 244469,91 |
| 66 | 379846,99 | 244469,59 |
| 67 | 379842,38 | 244484,55 |
| 68 | 379843,12 | 244484,84 |
| 69 | 379841,66 | 244488,56 |
| 70 | 379837,47 | 244486,91 |
| 71 | 379852,63 | 244437,76 |
| 72 | 379859,09 | 244416,83 |
| 73 | 379861,39 | 244407,31 |
| 74 | 379854,85 | 244404,92 |
| 75 | 379873,04 | 244351,65 |
| 76 | 379870,91 | 244350,99 |
| 77 | 379872,11 | 244347,17 |
| 78 | 379874,33 | 244347,87 |
| 79 | 379879,43 | 244332,94 |
| 80 | 379882,32 | 244325,81 |
| 81 | 379881,06 | 244325,34 |
| 82 | 379882,46 | 244321,59 |
| 83 | 379883,82 | 244322,1 |
| 84 | 379891,64 | 244302,78 |
| 85 | 379895,79 | 244283,85 |
| 86 | 379915,33 | 244235,62 |
| 87 | 379934,54 | 244191,93 |
| 88 | 379940,78 | 244173,4 |
| 89 | 379938 | 244172,38 |
| 90 | 379939,4 | 244168,64 |
| 91 | 379942,18 | 244169,65 |
| 92 | 379945,07 | 244161,86 |
| 93 | 379955,21 | 244122,5 |
| 94 | 379957,01 | 244117,64 |
| 95 | 379958,41 | 244112,35 |
| 96 | 379946,78 | 244108,39 |
| 97 | 379908,66 | 244093,3 |
| 98 | 379875,14 | 244098,14 |
| 99 | 379875,41 | 244099,6 |
| 100 | 379871,47 | 244100,33 |
| 101 | 379871,17 | 244098,72 |
| 102 | 379863,41 | 244099,84 |
| 103 | 379859,18 | 244100,45 |
| 104 | 379859,27 | 244101,24 |
| 105 | 379852,97 | 244102,56 |
| 106 | 379842,04 | 244107,6 |
| 107 | 379840,36 | 244103,97 |
| 108 | 379851,71 | 244098,74 |
| 109 | 379854,17 | 244098,23 |
| 110 | 379847,04 | 244059,73 |
| 111 | 379813,59 | 244064,8 |
| 112 | 379783,25 | 244069,11 |
| 113 | 379773,76 | 244067,85 |
| 114 | 379774,11 | 244065,15 |
| 115 | 379778,31 | 244064,42 |
| 116 | 379783,23 | 244065,07 |
| 117 | 379791,02 | 244063,97 |
| 118 | 379790,85 | 244063,02 |
| 119 | 379794,78 | 244062,31 |
| 120 | 379794,98 | 244063,4 |
| 121 | 379812,49 | 244060,92 |
| 122 | 379812,14 | 244059,3 |
| 123 | 379816,05 | 244058,46 |
| 124 | 379816,45 | 244060,33 |
| 125 | 379829,8 | 244058,3 |
| 126 | 379829,47 | 244056,21 |
| 127 | 379833,42 | 244055,58 |
| 128 | 379833,76 | 244057,7 |
| 129 | 379857,99 | 244054,03 |
| 130 | 379858,33 | 244056,3 |
| 131 | 379863,98 | 244055,63 |
| 132 | 379863,3 | 244050,22 |
| 133 | 379867,27 | 244049,72 |
| 134 | 379867,95 | 244055,15 |
| 135 | 379895,34 | 244051,88 |
| 136 | 379895,56 | 244045,83 |
| 137 | 379896,54 | 244045,87 |
| 138 | 379897,78 | 244011,02 |
| 139 | 379896,83 | 244010,97 |
| 140 | 379898,38 | 243930,29 |
| 141 | 379896,87 | 243930,29 |
| 142 | 379874,26 | 243929,75 |
| 143 | 379874,26 | 243931,47 |
| 144 | 379870,26 | 243931,47 |
| 145 | 379870,26 | 243929,65 |
| 146 | 379843,96 | 243929,02 |
| 147 | 379828,17 | 243928,81 |
| 148 | 379828,17 | 243936,82 |
| 149 | 379824,17 | 243936,82 |
| 150 | 379824,17 | 243928,76 |
| 151 | 379816,59 | 243928,66 |
| 152 | 379816,22 | 243935,98 |
| 153 | 379812,23 | 243935,78 |
| 154 | 379812,59 | 243928,61 |
| 155 | 379810,83 | 243928,58 |
| 156 | 379802,22 | 243928,55 |
| 157 | 379802,22 | 243935,07 |
| 158 | 379798,22 | 243935,07 |
| 159 | 379798,22 | 243928,53 |
| 160 | 379786,52 | 243928,48 |
| 161 | 379784,91 | 243928,27 |
| 162 | 379784,46 | 243934,63 |
| 163 | 379780,47 | 243934,36 |
| 164 | 379780,93 | 243927,75 |
| 165 | 379769,13 | 243926,22 |
| 166 | 379768,92 | 243927,77 |
| 167 | 379766,58 | 243927,45 |
| 168 | 379766,84 | 243926,17 |
| 169 | 379760,48 | 243924,93 |
| 170 | 379757,39 | 243924,69 |
| 171 | 379727,03 | 243922,15 |
| 172 | 379726,96 | 243922,62 |
| 173 | 379723 | 243922,06 |
| 174 | 379723,6 | 243917,85 |
| 175 | 379728,14 | 243918,23 |
| 176 | 379757,81 | 243920,71 |
| 177 | 379764,08 | 243921,53 |
| 178 | 379764,94 | 243914,4 |
| 179 | 379766,91 | 243914,77 |
| 180 | 379768,92 | 243914,81 |
| 181 | 379768,05 | 243922,04 |
| 182 | 379786,79 | 243924,48 |
| 183 | 379788,66 | 243924,49 |
| 184 | 379788,59 | 243918,51 |
| 185 | 379792,6 | 243919,1 |
| 186 | 379792,66 | 243924,5 |
| 187 | 379808,29 | 243924,57 |
| 188 | 379808,27 | 243919,8 |
| 189 | 379812,27 | 243919,79 |
| 190 | 379812,29 | 243924,6 |
| 191 | 379824,78 | 243924,77 |
| 192 | 379824,46 | 243920,36 |
| 193 | 379827,38 | 243920,36 |
| 194 | 379826,78 | 243923,85 |
| 195 | 379828,74 | 243924,02 |
| 196 | 379828,8 | 243924,82 |
| 197 | 379841,82 | 243924,99 |
| 198 | 379841,82 | 243920,97 |
| 199 | 379845,15 | 243920,97 |
| 200 | 379845,15 | 243925,07 |
| 201 | 379871,29 | 243925,68 |
| 202 | 379871,45 | 243920,33 |
| 203 | 379875,45 | 243920,4 |
| 204 | 379875,29 | 243925,77 |
| 205 | 379887,23 | 243926,06 |
| 206 | 379887,28 | 243923,6 |
| 207 | 379891,28 | 243923,67 |
| 208 | 379891,23 | 243926,16 |
| 209 | 379896,92 | 243926,29 |
| 210 | 379916,81 | 243926,29 |
| 211 | 379916,74 | 243922,03 |
| 212 | 379920,74 | 243921,97 |
| 213 | 379920,81 | 243926,29 |
| 214 | 379933,97 | 243926,29 |
| 215 | 379949,92 | 243927,57 |
| 216 | 379950,27 | 243922,64 |
| 217 | 379954,26 | 243922,92 |
| 218 | 379953,91 | 243927,89 |
| 219 | 379967,21 | 243928,96 |
| 220 | 379967,58 | 243924,32 |
| 221 | 379971,57 | 243924,64 |
| 222 | 379971,2 | 243929,29 |
| 223 | 379986,91 | 243930,47 |
| 224 | 379988,02 | 243926,52 |
| 225 | 380000,52 | 243927,39 |
| 226 | 380002,74 | 243851,37 |
| 227 | 380006,13 | 243795,05 |
| 228 | 380008,87 | 243767,04 |
| 229 | 379991,32 | 243766,44 |
| 230 | 379990,44 | 243763,15 |
| 231 | 379975,2 | 243766,66 |
| 232 | 379975,66 | 243770,12 |
| 233 | 379971,69 | 243770,64 |
| 234 | 379971,29 | 243767,58 |
| 235 | 379961,57 | 243770,35 |
| 236 | 379954,75 | 243771,59 |
| 237 | 379955,03 | 243773,23 |
| 238 | 379951,9 | 243773,76 |
| 239 | 379951,63 | 243772,17 |
| 240 | 379948,96 | 243772,65 |
| 241 | 379934,33 | 243775,32 |
| 242 | 379934,69 | 243777,36 |
| 243 | 379930,75 | 243778,05 |
| 244 | 379930,39 | 243776,04 |
| 245 | 379927,19 | 243776,63 |
| 246 | 379920,18 | 243777,88 |
| 247 | 379920,3 | 243779,37 |
| 248 | 379919,41 | 243779,48 |
| 249 | 379919,59 | 243781 |
| 250 | 379916,43 | 243781,25 |
| 251 | 379916,22 | 243778,61 |
| 252 | 379902,14 | 243780,74 |
| 253 | 379902,46 | 243783,03 |
| 254 | 379901,41 | 243783,23 |
| 255 | 379901,6 | 243784,49 |
| 256 | 379898,69 | 243784,91 |
| 257 | 379898,18 | 243781,34 |
| 258 | 379883,93 | 243783,5 |
| 259 | 379877,66 | 243784,45 |
| 260 | 379878,37 | 243789,29 |
| 261 | 379874,41 | 243789,84 |
| 262 | 379873,71 | 243785,05 |
| 263 | 379865,92 | 243786,24 |
| 264 | 379856,96 | 243787,73 |
| 265 | 379857,88 | 243791,2 |
| 266 | 379855,38 | 243791,87 |
| 267 | 379853,92 | 243791,88 |
| 268 | 379853 | 243788,43 |
| 269 | 379831,39 | 243791,38 |
| 270 | 379831,96 | 243796,1 |
| 271 | 379827,99 | 243796,58 |
| 272 | 379827,42 | 243791,92 |
| 273 | 379819,52 | 243793 |
| 274 | 379786,31 | 243797,65 |
| 275 | 379786,55 | 243800,39 |
| 276 | 379782,56 | 243800,74 |
| 277 | 379782,34 | 243798,2 |
| 278 | 379773,73 | 243799,41 |
| 279 | 379773,47 | 243801,77 |
| 280 | 379773,02 | 243801,77 |
| 281 | 379772,78 | 243801,98 |
| 282 | 379769,47 | 243801,63 |
| 283 | 379769,65 | 243799,9 |
| 284 | 379741,16 | 243805,13 |
| 285 | 379718,3 | 243811,67 |
| 286 | 379720,27 | 243819,14 |
| 287 | 379716,4 | 243820,16 |
| 288 | 379714,46 | 243812,77 |
| 289 | 379699,13 | 243817,14 |
| 290 | 379677,43 | 243818,93 |
| 291 | 379653,51 | 243821,63 |
| 292 | 379623,03 | 243823,03 |
| 293 | 379579,21 | 243822,22 |
| 294 | 379545 | 243824,6 |
| 295 | 379519,49 | 243833,88 |
| 296 | 379491,78 | 243831,36 |
| 297 | 379477,64 | 243829,72 |
| 298 | 379472,37 | 243837,66 |
| 299 | 379469,03 | 243835,44 |
| 300 | 379475,66 | 243825,47 |
| 301 | 379487,52 | 243826,84 |
| 302 | 379487,87 | 243823,68 |
| 303 | 379491,84 | 243824,11 |
| 304 | 379491,5 | 243827,32 |
| 305 | 379505,23 | 243828,56 |
| 306 | 379513,43 | 243829,84 |
| 307 | 379518,97 | 243829,81 |
| 308 | 379521,65 | 243828,83 |
| 309 | 379521,41 | 243827,99 |
| 310 | 379522,1 | 243827,99 |
| 311 | 379525,35 | 243827,22 |
| 312 | 379529,64 | 243826,2 |
| 313 | 379544,16 | 243820,65 |
| 314 | 379568,87 | 243818,93 |
| 315 | 379567,49 | 243809,91 |
| 316 | 379571,03 | 243809,38 |
| 317 | 379571,68 | 243810,85 |
| 318 | 379572,87 | 243818,65 |
| 319 | 379579,11 | 243818,22 |
| 320 | 379622,98 | 243819,03 |
| 321 | 379653,19 | 243817,64 |
| 322 | 379673,73 | 243815,32 |
| 323 | 379680,7 | 243815,05 |
| 324 | 379681,47 | 243814,59 |
| 325 | 379698,41 | 243813,19 |
| 326 | 379723,54 | 243806,01 |
| 327 | 379723,04 | 243803,71 |
| 328 | 379727 | 243803,2 |
| 329 | 379727,39 | 243804,91 |
| 330 | 379742,27 | 243800,66 |
| 331 | 379741,81 | 243797,69 |
| 332 | 379745,76 | 243797,08 |
| 333 | 379746,24 | 243800,14 |
| 334 | 379767,24 | 243796,28 |
| 335 | 379818,98 | 243789,04 |
| 336 | 379828,57 | 243787,73 |
| 337 | 379827,49 | 243780,29 |
| 338 | 379829,88 | 243779,94 |
| 339 | 379830 | 243780,6 |
| 340 | 379831,56 | 243780,47 |
| 341 | 379832,54 | 243787,19 |
| 342 | 379851,4 | 243784,61 |
| 343 | 379858,09 | 243783,49 |
| 344 | 379856,87 | 243775,88 |
| 345 | 379860,82 | 243775,25 |
| 346 | 379862,03 | 243782,83 |
| 347 | 379865,29 | 243782,29 |
| 348 | 379882,61 | 243779,66 |
| 349 | 379881,55 | 243771,82 |
| 350 | 379884,7 | 243771,4 |
| 351 | 379884,9 | 243772,88 |
| 352 | 379885,72 | 243772,79 |
| 353 | 379886,57 | 243779,06 |
| 354 | 379914,47 | 243774,83 |
| 355 | 379926,48 | 243772,69 |
| 356 | 379948,25 | 243768,72 |
| 357 | 379960,66 | 243766,45 |
| 358 | 379970,69 | 243763,59 |
| 359 | 379993,3 | 243758,38 |
| 360 | 379994,42 | 243762,54 |
| 361 | 380009,37 | 243763,05 |
| 362 | 380019,02 | 243701,58 |
| 363 | 380026,39 | 243659,64 |
| 364 | 380039,6 | 243637,16 |
| 365 | 380041,43 | 243639,56 |
| 1 | 380044,23 | 243637,18 |
| 366 | 380073,87 | 244222,88 |
| 367 | 380068,57 | 244239,95 |
| 368 | 380049,71 | 244291,64 |
| 369 | 380037,61 | 244323,44 |
| 370 | 380033,46 | 244335,64 |
| 371 | 380035 | 244338,64 |
| 372 | 380033,75 | 244343,03 |
| 373 | 380033,56 | 244355,96 |
| 374 | 380030,91 | 244363,03 |
| 375 | 380018,55 | 244388,4 |
| 376 | 380013,56 | 244403,25 |
| 377 | 380019,3 | 244404,93 |
| 378 | 380018,17 | 244408,77 |
| 379 | 380012,29 | 244407,04 |
| 380 | 380011,56 | 244409,2 |
| 381 | 380005,02 | 244413,95 |
| 382 | 380004,04 | 244416,44 |
| 383 | 380013,7 | 244420,01 |
| 384 | 380012,31 | 244423,77 |
| 385 | 380002,56 | 244420,16 |
| 386 | 379992,79 | 244444,87 |
| 387 | 379985,79 | 244466,21 |
| 388 | 379994,4 | 244469,32 |
| 389 | 379993,03 | 244473,08 |
| 390 | 379984,19 | 244469,89 |
| 391 | 379971,01 | 244501,03 |
| 392 | 379969,95 | 244504,13 |
| 393 | 379980,31 | 244507,12 |
| 394 | 379979,2 | 244510,96 |
| 395 | 379968,65 | 244507,92 |
| 396 | 379966,46 | 244514,32 |
| 397 | 379976,51 | 244517,57 |
| 398 | 379975,28 | 244521,38 |
| 399 | 379965,16 | 244518,11 |
| 400 | 379953,21 | 244553,03 |
| 401 | 379963,2 | 244556,7 |
| 402 | 379961,83 | 244560,45 |
| 403 | 379951,91 | 244556,82 |
| 404 | 379950,35 | 244561,39 |
| 405 | 379960,13 | 244564,57 |
| 406 | 379958,89 | 244568,37 |
| 407 | 379948,91 | 244565,13 |
| 408 | 379940,89 | 244586,52 |
| 409 | 379951,2 | 244589,74 |
| 410 | 379952,23 | 244590,79 |
| 411 | 379950,32 | 244592,65 |
| 412 | 379947,25 | 244591,64 |
| 413 | 379946,9 | 244592,58 |
| 414 | 379939,48 | 244590,27 |
| 415 | 379936,7 | 244597,66 |
| 416 | 379926,66 | 244595,39 |
| 417 | 379927,54 | 244591,49 |
| 418 | 379934,18 | 244592,99 |
| 419 | 379940,43 | 244576,35 |
| 420 | 379937,17 | 244574,78 |
| 421 | 379938,92 | 244571,18 |
| 422 | 379941,84 | 244572,59 |
| 423 | 379946,94 | 244559,01 |
| 424 | 379948,71 | 244553,82 |
| 425 | 379946,26 | 244552,89 |
| 426 | 379947,69 | 244549,15 |
| 427 | 379950,01 | 244550,04 |
| 428 | 379962,4 | 244513,82 |
| 429 | 379960,74 | 244513,24 |
| 430 | 379961,7 | 244509,34 |
| 431 | 379963,7 | 244510,03 |
| 432 | 379967,27 | 244499,6 |
| 433 | 379971,51 | 244489,59 |
| 434 | 379970,3 | 244489,2 |
| 435 | 379971,61 | 244485,42 |
| 436 | 379973,07 | 244485,89 |
| 437 | 379982,19 | 244464,37 |
| 438 | 379983,59 | 244460,1 |
| 439 | 379983,27 | 244459,96 |
| 440 | 379984,75 | 244456,54 |
| 441 | 379988,18 | 244446,1 |
| 442 | 379987,82 | 244445,97 |
| 443 | 379989,08 | 244442,17 |
| 444 | 379989,5 | 244442,32 |
| 445 | 379994,58 | 244429,47 |
| 446 | 379993,02 | 244428,89 |
| 447 | 379994,39 | 244425,13 |
| 448 | 379996,06 | 244425,74 |
| 449 | 380001,73 | 244411,4 |
| 450 | 380008,18 | 244406,72 |
| 451 | 380010,58 | 244399,57 |
| 452 | 380006,19 | 244398,39 |
| 453 | 380007,23 | 244394,52 |
| 454 | 380011,86 | 244395,77 |
| 455 | 380014,84 | 244386,88 |
| 456 | 380019,98 | 244376,33 |
| 457 | 380014,66 | 244374,49 |
| 458 | 380015,96 | 244370,71 |
| 459 | 380021,75 | 244372,71 |
| 460 | 380027,24 | 244361,45 |
| 461 | 380029,57 | 244355,21 |
| 462 | 380029,61 | 244352,73 |
| 463 | 380024,32 | 244352,43 |
| 464 | 380024,61 | 244348,44 |
| 465 | 380029,67 | 244348,72 |
| 466 | 380029,76 | 244342,44 |
| 467 | 380030,72 | 244339,06 |
| 468 | 380029,12 | 244335,96 |
| 469 | 380033,84 | 244322,09 |
| 470 | 380034,61 | 244320,08 |
| 471 | 380033,78 | 244319,75 |
| 472 | 380035,28 | 244316,04 |
| 473 | 380036,03 | 244316,34 |
| 474 | 380042,64 | 244298,98 |
| 475 | 380041,92 | 244298,72 |
| 476 | 380043,3 | 244294,97 |
| 477 | 380044,06 | 244295,24 |
| 478 | 380045,96 | 244290,25 |
| 479 | 380064,78 | 244238,67 |
| 480 | 380068,98 | 244225,12 |
| 481 | 380068,54 | 244224,93 |
| 482 | 380069,89 | 244221,49 |
| 483 | 380072,65 | 244222,35 |
| 366 | 380073,87 | 244222,88 |

Устанавливаются следующие параметры планируемого развития территории.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки | га | 1,08 |
| 1.1 | В т.ч. площадь зоны планируемого размещения линейных объектов | га | 1,08 |
| 1.2 | В т.ч. площадь территорий в границах планируемых красных линий | га | 1,08 |
| 2. | Протяженность инженерной инфраструктуры | км | 2,7 |