КПВО

«Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

Каршевитское сельское поселение

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

536-13-ГП.МО.П

Том I

Книга I

ПОЛОЖЕНИе  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик:

Администрация Каршевитского сельского поселения

Ленинского  района Волгоградской области

Директор                                                                                                        В.Б.Усов

Волгоград 2013

| Обозначение | Содержание | стр. |
| --- | --- | --- |
| 536-13-ГП.МО.П | Книга I. Положение о территориальном планировании |  |

Состав проекта

| обозначение | Наименование | № тома | № книги |
| --- | --- | --- | --- |
| 536-13-ГП.П | Положение о территориальном планировании | I | I |
| 536-13-ГП.К | Карты генерального плана сельского поселения | I | II |
| 535-13-ГП.МО.ПЗ | Материалы по обоснованию генерального плана | II | I |
| 535-13-ГП.МО.К | Карты по обоснованию генерального плана | II | II |
| 149-13-ГП.МО.ИД | исходные данные | II | III |

| Обозначение | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ТОМ I |  |
|  | Книга I. Положение о территориальном планировании |  |
| 536-13-ГП.П | Положение о территориальном планировании |  |
|  | Книга II. Гарты генерального плана сельского поселения |  |
| 536-13-ГП.К-1 | Карта функциональных зон, карта планируемого размещения объектов местного значения |  |
| 536-13-ГП.К-2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |
|  | Том II |  |
|  | Книга I. Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 535-13-ГП.МО.ПЗ | Пояснительная записка |  |
|  | Книга II. Карты по обоснованию генерального плана |  |
| 535-13-ГП.МО.К-1 | Карта существующего состояния и ограничения использования территории |  |
| 535-13-ГП.МО.К-1-Ч.1.1 | Размещение Каршевитского сельского поселения в системе внешних связей |  |
| 535-13-ГП.МО.К-1-Ч.1.2 | Существующее состояние и ограничения использования территории с.Каршевитое |  |
| 535-13-ГП.МО.К-2 | Карта комплексного развития с.Каршевитое |  |
| 149-13-ГП.МО.ИД | Книга III. Исходные данные |  |

Приложение № 1

к решению  Думы

№_____  от ________

- Положение о территориальном планировании Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области

(Генеральный план Каршевитского сельского поселения)

## 1. Общие положения

Генеральный план Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее – генеральный план Каршевитского сельского поселения) разработан на часть поселения применительно к населенному пунктусело Каршевитое. Генеральный план Каршевитского   сельского поселения разработан с целью обеспечения планирования развития территории населенного пункта – село Каршевитое, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

При разработке генерального плана Каршевитского сельского поселения учитывались принятые документы территориального планирования Волгоградской области и Ленинского муниципального района, принятые региональные и местные программы развития.

Генеральный план Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области является документом территориального планирования муниципального образования направленный на создание условий устойчивого развития поселения на срок до 2034 года и является обязательным документом для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Проектные решения генерального плана поселения являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

2. Цели и задачи генерального плана

Целью Генерального плана Каршевитского сельского поселения является разработка долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, достижения рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем).

Для реализации постановленной цели решались следующие основные задачи:

1. Проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития экономики поселения (комплексный анализ природно-ресурсного, экономического, демографического, историко-культурного потенциалов);

2. Выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного  назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

3. Определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории села (с учетом взаимной увязки интересов сельскохозяйственной и природной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории);

4. Разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

5. Выделение зон размещения объектов капитального строительства;

6. Определение основных  направлений развития социальной инфраструктуры;

7. Определение направлений реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Каршевитского сельского поселения

В результате градостроительного анализа использования территории с.Каршевитое определено, что для развития населенного пункта до 2034 года имеются необходимые территориальные ресурсы для жилищного строительства и размещения предприятий. Для дальнейшего развития необходимо решить следующие задачи:

1. Развить инженерное обеспечение объектов и территории

2. Развить социальное и бытовое обеспечение населения

3. Повысить уровень благоустройства и защиты территории

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта в восточном направлении. Используются для застройки, имеющиеся земельные ресурсы внутри села.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущего проекта планировки , с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения. Общественно-деловая зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на двух сложившихся территориях , кроме того, формируется новая перспективная территория прилегающая к одной из зон.

Для возможности развития производственных площадей  и   размещения новых сельскохозяйственных предприятий предусмотрена в восточной части села производственно- коммунальная зона.

Генеральным планом Каршевитского сельского поселения предусматривается строительство следующих объектов местного значения

Планируемые объекты местного значения

| № | Виды объектов, их характеристики | Местоположение, функциональная зона | параметры (Высотность, плотность застройки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детский сад | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 2 | здание бытового обслуживания, | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 3 | баня | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 4 | пожарное депо | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 5 | отдел полиции | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 6 | фельдшерско-акушерский пункт | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 7 | рынок (ярмарка) | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 8 | аптечный пункт | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 9 | культовое сооружение | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 10 | АЗС | производственная зона | Не более более 3-х этажей |
| 11 | Спортивно-досуговый центр | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 12 | Визит-центр в природный парк | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 13 | отделение сбербанка | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |
| 14 | Гостиница | общественно-деловая зона | Не более более 3-х этажей |

Планируемые линейные объекты местного значения

| № | Виды объектов, их характеристики | Характеристики зон с особыми условиями |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сети водоснабжения | охранная зона по 2 м |
| 2. | Сети газоснабжения | охранная зона 3м от оси. |
| 3. | Сети электроснабжения 0,4 кВ | охранная зона по 2 м от крайнего провода |
| 4 | Сети наружного освещения | охранная зона по 2 м от крайнего провода |
| 5 | строительство, реконструкция внутрипоселковой дорожно-уличной сети |  |

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта  к 2034 году будет способствовать развитию поселения со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Каршевитскому поселению »

| № п/п | Наименование показателя | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |
|  | Общая площадь земель поселения | га | 4166,4 | 4166,4 |
| 1. | Земли муниципального образования, в том числе: | га | 904,38 | 904,38 |
| 2. | - сельскохозяйственного назначения | га | 634,38 | 634,38 |
| 3. | Земли промышленности , транспорта и пр. | га | - | 3,48 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 1910 | 1910 |
| 5. | Земли водного фонда | га | не установлены | - |
| 6. | Площадь земель населенных пунктов | га | 358,29 | 405,76 |
| 7. | Общая численность населения с.Каршевитое | чел. | 528 | 558 |
| 8. | Количество домовладений малоэтажной застройки с.Каршевитое | шт. | 294 | 364 |
| 9. | Общая жилая площадь домовладений с.Каршевитое | м2 | 12531 | 15531 |
| 10. | Благоустроенность жилого фонда* | % | 25 | 100 |
| Зонирование с.Каршевитое |
| 1 | Жилая зона | га | 115,1 | 165,4 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 3,71 | 6,71 |
| 3 | Производственная зона | га | - | 8,09 |
| 4 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 10,34 | 10,34 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 28,8 | 38,65 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 27,78 | - |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | 2,38 |
| 8 | земли лесного хозяйства | га | 20,0 | 16,61 |
|  | Итого: |  | 205,7 | 248,1 |

4. Параметры функциональных зон,

а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения

Схемой территориального планирования Ленинского муниципального района Волгоградской области, утвержденной  решением Ленинской районной Думы от 24.11.2009 №3/9,  предусматривается газификация населенных пунктов, как развитие межпоселковой сети, как объекта местного значения.

Документами территориального планирования Российской Федерации и Волгоградской области размещение объектов федерального и регионального значения на территории с.Каршевитое не предусмотрено.

Граница населенного пункта установлена  по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта с.Каршевитое предполагается включение  земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения с восточной стороны в связи с включением в границы территории кладбища и площадки ТБО и  максимально возможное исключение земель лесного фонда.

Граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

Параметры функциональных зон по генеральному плану:

| № п/п | Наименование функциональных зон | Площадь на расчетный срок | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |
| 1 | Жилая зона | 165,4 | 66,7 | Плотность застройки –2,3чел/га |
| 2 | Общественно-деловая зона | 6,7 | 2,7 |  |
| 3 | Производственная зона | 8,09 | 3,2 |  |
| 4 | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | 10,34 | 4,1 |  |
| 5 | Рекреационная зона | 38,65 | 15,6 |  |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | - | - |  |
| 7 | Зона специального назначения | 2,38 | 0,9 |  |
| 8 | Земли лесного хозяйства | 16,61 | 6,7 |  |

5. Реализация  генерального плана Каршевитского сельского поселения.

Решения настоящего генерального плана поселения являются основанием для разработки правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

Реализация настоящего генерального плана осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории для жилищного строительства, и квартала общественной застройки для размещения объектов капительного строительства местного значения.

2) принятия решений о резервировании земель, об изъятии земель для муниципальных нужд.

3) создания объектов местного значения согласно разделу 3 настоящего положения путем реализации программных мероприятий на основании документации по планировке территории за счет местного и(или) консолидированных бюджетов.

II.Карты генерального плана Каршевитского сельского поселения

Настоящий генеральный план Каршевитского сельского поселения содержит следующие карты:

1) карту планируемого размещения объектов местного значения

2) карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения

3) карту функциональных зон поселения.