Приложение к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от 26.02.2018  № 206-п

«Приложение к постановлению администрации

Елизовского городского поселения

от 19.10.2017  № 1033-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2019-2021 годы

1. Общие положения

Техническое задание для инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2019 – 2021 годы (далее - техническое задание) разработано на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении».

- Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения».

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Решение  Собрания депутатов Елизовского городского поселения  от 21.05.2015 № 736  «О принятии муниципального нормативного правового акта «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы».

2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1) Основными  целями  инвестиционной программы  являются:

- реализация «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы»;

- повышение  надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- увеличение срока эксплуатации сетей;

- повышение качества предоставления услуг по водоотведению;

- повышение качества очистки сточных вод;

- увеличение мощности очистных сооружений и пропускной способности сетей водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях города, где оно отсутствует;

- организация централизованного водоотведения в новых микрорайонах и на застраиваемых территориях;

- сокращение потребления  электроэнергии.

- полное  прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты  в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической  обстановке  путем ликвидации неорганизованных выпусков и применения новых технологий по очистке.

2.2) Для решения поставленных целей в рамках данной программы основными задачами являются:

- реконструкция и модернизация сетей и сооружений системы водоотведения в Елизовском городском поселении;

- строительство новых сетей и сооружений водоотведения;

- модернизация и (или) замена технологического оборудования;

- внедрение автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления технологическим процессом для повышения надежности и безопасной эксплуатации оборудования централизованной системы водоотведения;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- повышение доступности услуг по водоотведению для потребителей;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергетических затрат при реализации основной деятельности (реализация требований энергетической эффективности).

## 2.3) Ожидаемые результаты инвестиционной программы:

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг,  создания благоприятной среды для проживания населения Елизовского городского поселения;

- повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений;

- улучшение экологической ситуации на территории Елизовского городского  поселения;

- снижение энергетических затрат.

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов надежности, качества, энергетической эффективности системы водоотведения:

- количество аварий на сетях водоотведения в год должно соответствовать значению – 21,2 ед/км.;

- удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод должен соответствовать значению – 2,64 кВт*час/м3;

- доля населения, обеспеченная услугой централизованного водоотведения должна соответствовать значению – 80 %.

- Перечень мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения

Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу  КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского  поселения на 2019-2021 годы установлен в приложении к настоящему техническому заданию.

- Структура инвестиционной программы

В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов системы водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта.

Инвестиционная программа должна содержать:

Паспорт инвестиционной программы, который включает в себя следующую информацию:

- Введение;

- Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

- Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- Наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры. Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры;

- Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы;

- Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения;

- Мероприятия по защите системы водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов системы  водоотведения в эксплуатацию;

- Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

- Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия (оценка рисков инвестиционной программы);

- Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

- Планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- План снижения сбросов, разработанный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих вещества, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади»;

- Организационный и финансовый план инвестиционной программы;

- Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства  и жилищно-коммунального  хозяйства Российской Федерации;

- Организация мониторинга и контроля хода реализации инвестиционной программы.

5. Согласование, утверждение и корректировка

инвестиционной программы

Проект инвестиционной  программы разрабатывается в течение трех месяцев  после утверждения технического задания на его разработку.

Администрация Елизовского городского поселения рассматривает проект инвестиционной программы  на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

Администрация Елизовского городского поселения в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 –ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Проект инвестиционной программы представляется в трех экземплярах на бумажном носителе  и в одном экземпляре на электронном носителе.

Рассмотрение и согласование инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения на 2019-2021 годы осуществляется в администрации Елизовского городского поселения.

По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы. Основаниями для отказа в утверждении проекта инвестиционной программы и направления его на доработку являются:

- несоответствие инвестиционной программы техническому заданию;

- недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов;

- превышение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- превышение стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта.

В случае согласования администрацией Елизовского городского поселения, инвестиционная программа направляется в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края – уполномоченный орган исполнительной власти Камчатского края в области государственного регулирования тарифов для организаций, осуществляющих водоотведение.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по водоотведению КГУП «Камчатский водоканал» дорабатывает инвестиционную программу в течении 30 календарных дней.

6. Источник финансирования инвестиционной программы

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения, направленные на повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов на территории Елизовского городского поселения, финансируется за счет:

- собственных средств организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоотведения;

- займов и кредитов;

- средств бюджета Камчатского края;

- прочих источников.

7. Разработчик и сроки реализации инвестиционной программы

- Разработчик технического задания на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского  городского поселения на 2019-2021 годы – администрация Елизовского городского поселения.

- Разработчик  инвестиционной программы - КГУП «Камчатский водоканал».

- Срок реализации инвестиционной программы - 2019-2021 годы.