АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ»

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2015	                                                                                                    №201

г. Николаевск-на-Амуре

О содержании противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории городского поселения, администрация городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре».

2. Утвердить Список (адреса и ведомственная принадлежность) наружных источников противопожарного водоснабжения (гидрантов) на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре».

3. Рекомендовать МУП «Николаевские инженерные сети»                       (Кутимский А.И.) совместно с 4-ОПС Хабаровского края (Заверуха Г.С.) составить и утвердить реестр пожарных гидрантов, расположенных на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре».

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, расположенных на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», независимо от их ведомственной принадлежности и организационно–правовой формы, обладающих правом владения, пользования и распоряжения земельными участками, на которых расположены колодцы с пожарными гидрантами и иные источники пожарного водоснабжения:

- обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к колодцам с пожарными гидрантами, иным источникам пожарного водоснабжения;

- обеспечивать очистку вышеуказанных мест от мусора, снега, наледи;

- о закрытии дорог, проездов, препятствующих проезду пожарной техники к пожарным гидрантам, иным источникам водоснабжения, немедленно уведомлять Единую дежурно-диспетчерскую службу (112), а также 4-ОПС Хабаровского края (2-40-80);

- на период закрытия дорог, проездов в соответствующих местах устанавливать указатели направления объезда или организовывать переезды через ремонтируемые участки к пожарным гидрантам и иным водоисточникам.

5. Рекомендовать МУП «Николаевские инженерные сети»                       (Кутимский А.И.):

5.1. Проводить два раза в год (весной и осенью) сезонную проверку пожарных гидрантов, результаты проверки оформлять актом и представлять в          4-ОПС Хабаровского края и администрацию городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»;

5.2. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей пожарных гидрантов;

5.3. Ремонт и восстановление неисправных источников противопожарного водоснабжения производить не позднее двухнедельного срока. Проводить приемку отремонтированных пожарных гидрантов с участием представителя государственной противопожарной службы;

5.4. Оборудовать все пожарные гидранты указателями в соответствии с требованиями НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования»;

5.5. Обеспечить доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку крышек пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

5.6. Своевременно оповещать пожарную охрану о проводимых ремонтных работах на сетях водоснабжения, при отключении подачи воды, с указанием участков отключения и ремонта;

5.7. Своевременно подавать сведения в пожарную охрану о местах установки новых пожарных гидрантов для внесения изменений в справочники и планшеты, разрабатываемые противопожарной службой;

5.8. Предусмотреть круглосуточную возможность подвоза воды к месту пожара водовозной техникой.

6. Руководителям коммунальных служб в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к жилым домам и зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

7. Рекомендовать ООО «Николаевск Сервис» (Юров Е.В.) при расчистке дорог и тротуаров городского поселения в зимний период очищать до твердого покрытия участки, на которых расположены пожарные гидранты, в том числе и на газонах. При расчистке дорог обеспечить очистку подъездов к пожарным водоемам.

8. Собственникам индивидуальных жилых домов обеспечить наличие емкости (бочки) с водой или огнетушителя на принадлежащем участке.

9. Рекомендовать ООО «Николаевск Сервис» (Юров Е.В.), ООО «ЭКО-Фаэтон» (Кагиров З.А.), ООО «Водоканал» (Бекмухаметов А.Т.) обеспечить беспрепятственный допуск пожарной техники для забора воды для целей пожаротушения на подведомственных объектах.

10. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре», а также разместить на официальном интернет-сайте администрации городского поселения в сети интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации					            В. И. Коновалов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения «Город

Николаевск-на-Амуре»

от 07.05.2015 № 201

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

1. Общие положения

Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123), СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 № 189), ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные подземные. Технические условия» (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 02.09.1985       № 2831), ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981 № 4084), ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст).

2. Основные понятия

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

- источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- район оперативного обслуживания - территория муниципального образования, на которой силами Государственной противопожарной службы (далее - ГПС), другой организации осуществляется тушение пожаров;

2.2. Настоящий Порядок носит рекомендательный характер, предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления, организациями водопроводного хозяйства, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы (далее - иные организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»;

2.3. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию источников ППВ и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, сил ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;

- своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;

2.4. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями и силами ГПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и обеспечения максимальной водоотдачи сетей организация водопроводного хозяйства, абонент или иная организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий (ую) конкретные местные условия;

2.5. Силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном Федеральным и Краевым законодательством, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии;

2.6. Размещение источников ППВ в населенных пунктах и организациях, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123), СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 № 189);

2.7. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».

Установка указателей источников ППВ может осуществляться силами ГПС или организациями, осуществляющими пожаротушение, в соответствии с соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

3. Содержание источников противопожарного водоснабжения

3.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения;

3.2. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации;

3.3. Силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с заключенными соглашениями:

- фиксируют количество воды, отобранной из источников ППВ для целей пожаротушения, ликвидации стихийных бедствий, и информируют об этом организацию водопроводного хозяйства, абонента, иную организацию;

- совместно с представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации могут осуществлять проверку источников ППВ на предмет использования их для целей пожаротушения;

- не менее чем за одни сутки извещают руководство организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, о предстоящей плановой проверке источников ППВ;

- в установленном порядке сообщают представителю организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

4. Испытание источников ППВ

4.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание источников ППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не реже чем через каждые 6 месяцев. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды;

4.2. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками организацией водопроводного хозяйства, абонентом, иной организацией, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

5. Ремонт и реконструкция источников ППВ

5.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

5.2. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками организации водопроводного хозяйства, абонента совместно с представителями сил ГПС и определяются меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения;

5.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток;

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению сил ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

5.4. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ принимают меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров;

5.5. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должна уведомлять силы ГПС, другую организацию, осуществляющую тушение пожаров:

- о случаях ремонта или замены источников ППВ;

- об окончании ремонта или замены источников ППВ;

5.6. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния;

5.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном Федеральным законодательством.

6. Учет и проверка источников ППВ

6.1. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет;

6.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, совместно с силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ;

6.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в ночное время;

6.4. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию;

6.5. Силы ГПС и другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с соглашениями имеют право проверок состояния источников ППВ;

6.6. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- очищенность от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта;

- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работа сливного устройства.

При проверке пожарных гидрантов силами ГПС и другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, может проверяться их работоспособность путем пуска воды.

Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении следующих условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах, от 0 до -15 градусов, допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца;

6.7. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования»;

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по незамерзанию;

- утепленность горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур;

6.8. При проверке пожарных пирсов устанавливается:

- состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;

- наличие на видном месте указателя пирса;

- возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- наличие площадки с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 м перед пирсом, для разворота пожарной техники;

6.9. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения «Город

Николаевск-на-Амуре»

от 07.05.2015 № 201

СПИСОК

(адреса и ведомственная принадлежность) наружных источников противопожарного водоснабжения (гидрантов) на территории городского поселения

«Город Николаевск-на-Амуре»

| № п/п | Адрес | Тип ПГ | Ведомственная принадлежность, техническое обслуживание | Обслуживающая организация (очистка от снега и льда, обеспечение беспрепятственного доступа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ул. Александрова, 3 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 2 | Ул. Александрова, 9 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 3 | Ул. Александрова, 23 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 4 | Ул. Александрова, 42 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 5 | Ул. Володарского, 2 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 6 | Ул. Володарского, 8 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 7 | Ул. Володарского, 17-а | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 8 | Ул. Володарского, 22 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 9 | Ул. Володарского, 21 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 10 | Ул. Володарского, 26 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 11 | Ул. Володарского, 50 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 12 | Ул. Володарского, 60 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 13 | Ул. Володарского, 66 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 14 | Ул. Воровского, 25 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Ул. Гоголя-ул. Невельского | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 16 | Ул. Гоголя, 16 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 17 | Ул. Гоголя, 25 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 18 | Ул. Гоголя, 27 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 19 | Ул. Гоголя, 28 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 20 | Ул. Гоголя, 28-б | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 21 | Ул. Гоголя, 29 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 22 | Ул. Гоголя, 29-а | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 23 | Ул. Гоголя, 30 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 24 | Ул. Гоголя, 33 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 25 | Ул. Гоголя, 34 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 26 | Ул. Гоголя, 35 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 27 | Ул. Гоголя-ул. Комсомольская | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 28 | Ул. Горького, 33 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 29 | Ул. Горького, 35 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 30 | Ул. Горького, 35-а | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 31 | Ул. Горького, 84 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 32 | Ул. Горького, 94 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Ул. Горького, 96 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 34 | Ул. Горького, 124 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 35 | Ул. Горького, 127 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управление образования администрации Николаевского муниципального района |
| 36 | Ул. Горького, 140 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 37 | Ул. Горького, 142 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 38 | Ул. Горького, 165 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 39 | Пер. Заводской, 8 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 40 | Ул. Кантера, 27 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 41 | Ул. Кантера, 28-а | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 42 | Ул. Кантера, 29 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 43 | Ул. Кантера-ул. Красноармейская | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 44 | Ул. Кантера-ул. Северная | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 45 | Пер. Ключевой, 3 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 46 | Пер. Ключевой, 7 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 47 | Ул. Комсомольская, 117 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 48 | Ул. Комсомольская, 125 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 49 | Ул. Комсомольская, 135 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 50 | Ул. Красноармейская, 12 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 51 | Ул. Красноармейская, 21 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 52 | Ул. Красноармейская, 37 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 53 | Ул. Красноармейская, 49 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Ул. Красноармейская, 53 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 55 | Ул. Красноармейская, 55 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 56 | Ул. Красноармейская, 61 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 57 | Ул. Красногвардейская, 48-а | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 58 | Ул. Школьная, 127 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 59 | Ул. Ленина, 2 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 60 | Ул. Лиманская, 4 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 61 | Ул. Лиманская, 53 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 62 | Ул. Лиманская, 61 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 63 | Ул. Лиманская, 73 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 64 | Ул. Луначарского, 134 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 65 | Ул. Луначарского, 138 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 66 | Ул. Луначарского, 138-а | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управление образования администрации Николаевского муниципального района |
| 67 | Ул. Луначарского, 184 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 68 | Ул. Луначарского, 194 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 69 | Ул. Луначарского, 204 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 70 | Ул. Луначарского, 208 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 71 | Ул. Луначарского, 209 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 72 | Ул. Луначарского, 214 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 73 | Ул. Наумова, 1 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 74 | Ул. Наумова, 8 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | Ул. Наумова, 42 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 76 | Ул. Наумова, 49 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 77 | Ул. Наумова, 54 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 78 | Ул. Невельского, 25 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 79 | Ул. Орлова, 5 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 80 | Ул. Орлова, 5-а | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 81 | Ул. Орлова, 7 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 82 | Ул. Орлова, 28 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 83 | Ул. Орлова, 50 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 84 | Ул. Пионерская, 83 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 85 | Ул. Приамурская, 12 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 86 | Ул. Приамурская, 22 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 87 | Ул. Приамурская, 30 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 88 | Ул. Приамурская, 46 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 89 | Ул. Приамурская, 69 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 90 | Ул. Приамурская, 128 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 91 | Ул. Приамурская, 130 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управление образования администрации Николаевского муниципального района |
| 92 | Ул. Приамурская, 187 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 93 | Ул. Полярная, 88 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 94 | Ул. Полярная, 92 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 95 | Ул. Попова, 11 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 96 | Ул. Попова, 17 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 97 | Ул. Попова, 20 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 98 | Ул. Попова, 22 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 99 | Ул. Попова, 24 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | КГБОУ СПО «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» |
| 100 | Ул. Попова, 27 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 101 | Ул. Свободная, 70 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 102 | Ул. Свободная, 74 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 103 | Ул. Северная, 177 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 104 | Ул. Наумова, 24-а | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 105 | Ул. Северная, 185 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 106 | Ул. Сибирская, 102 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 107 | Ул. Сибирская, 116 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 108 | Ул. Сибирская, 165 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управление образования администрации Николаевского муниципального района |
| 109 | Ул. Сибирская, 171 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 110 | Ул. Сибирская, 173 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 111 | Ул. Сибирская, 193 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управление образования администрации Николаевского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 112 | Ул. Школьная, 219 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управление образования администрации Николаевского муниципального района |
| 113 | Ул. Школьная, 208 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 114 | Ул. Советская, 79 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 115 | Ул. Советская, 95 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 116 | Ул. Советская, 100 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 117 | Ул. Советская, 112 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 118 | Ул. Советская, 113 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 119 | Ул. Советская, 115 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 120 | Ул. Советская,134 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 121 | Ул. Советская, 136 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 122 | Ул. Советская, 149 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 123 | Ул. Горького, 99 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 124 | Ул. 30-лет Победы, 12 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 125 | Ул. 30-лет Победы, 20 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 126 | Ул. Флотская, 20 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 127 | Ул. Флотская, 21 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | НнАПК КМНС – филиал КГБОУ СПО «Хабаровский педагогический колледж» |
| 128 | Ул. Флотская, 23-а | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | КГБОУ СПО «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» |
| 129 | Ул. Флотская, 25 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 130 | Ул. Хабаровская, 4 | ПК-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 131 | Ул. Хабаровская, 27 | ПК-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 132 | Ул. Хабаровская, 49 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 133 | Ул. Хабаровская, 54 | ПГ-150/к | ЗАО «Многовершинное» | ЗАО «Многовершинное» |
| 134 | Ул. Чихачева, 2 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 135 | Ул. Чихачева, 11 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «М-Сервис» |
| 136 | Ул. Школьная, 83 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» | Управляющая компания ООО «Частный ЖЭК» |
| 137 | Ул. Школьная, 112 | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 138 | Ул. Школьная, 114-а | ПГ-150/к | ООО «Николаевские инженерные сети» |  |
| 139 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 140 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 141 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 142 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 143 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 144 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 145 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 146 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 147 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 148 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 149 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 150 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 151 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 152 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 153 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 154 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 155 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 156 | Ул. Наумова (БСМ ТЭЦ) | ПГ-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 157 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 158 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 159 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 160 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 161 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 162 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 163 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 164 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 165 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 166 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 167 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 168 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 169 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |
| 170 | Ул. Невельского, 24 | Пг-150/к | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» | СП «Николаевская-на-Амуре теплоэлектроцентраль» филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» |

___________