Приложение

утверждено постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

# от _12.10.15г. №177

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Среднеканского городского округа на 2015-2017 годы»

п.Сеймчан

2015

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

Среднеканского городского округа на 2015-2017 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Магаданской области от 19 декабря 2013 г. № 1300-па «Об утверждении государственной программы «Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры» на 2014-2017 годы» и постановлением Правительства Магаданской области от 30 июля 2015 г. № 509-пп «О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 19 декабря 2013 г. №1300-па», Устав МО «Среднеканский городской округ» от 24 апреля 2015г. №4 |
| Заказчик Программы | Администрация Среднеканского городского округа (далее Администрация) |
| Разработчик Программы | Управление ЖКХ и градостроительства Администрации |
| Ответственный исполнитель | Управление ЖКХ и градостроительства Администрации |
| Исполнители мероприятий Программы | МУП «Сеймчантеплосеть», |
| Цели программы | - Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - Обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности; - Повышение качества очистки питьевой воды и сточных вод, качества обеспечения тепловой энергии; - Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; - Внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов. |
| Задачи программы | - Реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения; - Сокращение потерь по воде; - Внедрение комплексных общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных услуг для снижения платы за предоставляемые услуги; - Снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией; - Надежная и безопасная эксплуатация систем теплоснабжения поселения; - Привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации программы | 2015-2017 годы |
| Основные мероприятия | - реконструкция систем водоснабжения, ремонт ЛЭП на водозаборе №1 п.Сеймчан, приобретение ДЭС на водозабор №1 для аварийного питания. - замена ветхих тепловодопроводных сетей в целях оптимизации жилищного фонда п. Сеймчан и с. Верхний Сеймчан. - модернизация канализационного коллектора в п. Сеймчан. - строительство, реконструкция и модернизация источников и систем теплоснабжения с приобретением оборудования и материалов для проведения ремонтных работ, приобретение сертифицированных автомобильных весов на котельную №6 п.Сеймчан. - установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. -разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Источники объема финансирования программы | Общий объем финансирования программы 14 858, 12 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: - за счет средств областного бюджета: 2015 год - 14 708, 12 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей. - за счет средств местного бюджета: 2015 год – 150,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | - обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; - обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов; - обеспечение надежности очистки питьевой и сточной воды; - создание требуемого резерва по сооружениям водопровода и канализации; - обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности; - модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы Среднеканского городского округа; - проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов; - реконструкция, ремонт или замена сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении); - строительство, реконструкция или замена водопроводных сетей и сетей водоотведения; - реконструкция, ремонт или замена электрических сетей в населенных пунктах, имеющих локальные источники электроснабжения (ДЭС); - обновление парка коммунальной (специализированной) техники. |
| Контроль за ходом реализации программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства |

## 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Одним из основных факторов влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Жилищно-коммунальное хозяйство остается отраслью, где ресурсоемкость неизменно растет, а эффективность использования энергетических, материальных и финансовых ресурсов падает. Износ коммунальной инфраструктуры по разным оценкам достигает 70 – 100%. Более четверти основных фондов полностью отслужили свой срок эксплуатации. Количество аварий за последние годы возросло кратно. Особенно остро стоит проблема в поселке Сеймчан, где зимой присутствует суровый климат и низкая плотность населения. Суммарные потери энергоресурсов и воды значительно превышают нормативный уровень и достигают 20-30%, срок службы инженерных сетей вдвое ниже нормативного. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий коэффициент полезного действия является основными определяющими факторами при формировании Программы в части модернизации существующих систем.

Программа разработана с учетом объективных особенностей населенных пунктов муниципального образования «Среднеканский городской округ», обосновывающих выбор решений по построению ЖКХ и приоритетов развития инфраструктуры населенных пунктов. Программа определяет объем финансовых ресурсов и источники финансирования модернизации ЖКХ на основе возможностей бюджетов, а также возможностей тарифов на коммунальные услуги в части инвестиционных составляющих тарифов и заемных средств.

1.1. Характеристика технического состояния объектов и сооружений.

Техническое состояние объектов и энергетического оборудования коммунального хозяйства поселка с большой натяжкой можно оценить как удовлетворительное, что обусловлено длительным сроком эксплуатации и, следовательно, износом, моральным старением и низкой эффективностью основных удовлетворительных мощностей.

Следствие этого - высокая себестоимость предоставляемых услуг, огромные средства на ремонт оборудования и коммуникаций, постоянно возникающие перерывы в подаче энергоресурсов – холодной и горячей воды, отопления.

В Среднеканском городском округе по данным Магаданского областного комитета статистики на 01.01.2015 года проживает 2583 человека. Застройка населенных пунктов характеризуется 1-5 этажными жилыми зданиями.

В настоящее время жилищно-коммунальные услуги населению Среднеканского городского округа оказывает 1 предприятие жилищно - коммунального хозяйства МУП «Сеймчантеплосеть».

Водоснабжение

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа артезианских скважин, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

- использование устаревших технологий водоочистки;
            - высокая ресурсоемкость производства;
            - отсутствие резерва мощности;
            - низкая степень автоматизации производственных процессов;
            - низкая энергоэффективность оборудования;
            - низкая надежность источника энергоснабжения;
            - высокие потери воды при транспортировке;
           - отсутствие резервного источника водоснабжения.

п. Сеймчан.

Основной поставщик воды в муниципальном образовании «поселок Сеймчан» является МУП «Сеймчантеплосеть». Водозабор водонасосной №1 п.Сеймчан осуществляется  из пяти артезианских скважин №3,4,5,6,7 и при необходимости из шахтного колодца. Шахтный колодец считается резервным и вода из него закачивается в накопительные емкости при выходе из строя одной из скважин или остром дефиците воды. Вода подается  насосом ДЗ15-71. Во время забора воды из шахтного колодца производится дезинфекция воды раствором хлорной извести.

Накопительные емкости – 2 шт, стальные вместимостью по 200 м3 каждая, предназначены для приема воды от артезианских скважин и подачи воды к нагнетательным насосам водонасосной станции.

Насосная станция №1- построена в 1993 году. В машинном зале установлено 4 нагнетательных насоса производительностью: 2 по 300м/ч и 2 по 85м3/ч. В работе постоянно находится  1 насос, 3 других в резерве. Среднегодовая подача воды в водопроводную сеть  составляет 2100 м3/сутки. Один раз в год накопительные резервуары водонасосной №1 чистятся от отложений и дезинфицируются. Водопроводные сети п.Сеймчан проложены в деревянных и железобетонных коробах совместно с трубопроводами системы отопления и горячего водоснабжения.

По своему химическому составу воды горизонтов удовлетворяют требованиям  СанПиН 2.14.1074-01.В бактериологическом отношении воды здоровые все пять скважин питаются водой из одних и тех же водонасосных горизонтов.

Общая протяженность трубопроводов водоснабжения составляет 17,5 км. Водопроводные сети проложенные  1972,74,75,76 и 77 годах изношены на 100 %. Оборудование водозаборов изношено на 80 %.

Подано воды в сеть всего за 2012 год – 558,6 тыс.м3 в том числе:

- населению – 145,3 тыс.м3;

- бюджетные организации – 31,7 тыс.м3;

- прочие потребители – 381,6 тыс.м3.

#### с. Верхний Сеймчан.

#### Водозабор водонасосной с. Верхний Сеймчан осуществляется  из одной артезианской скважины. Скважина находится в аварийном состоянии. В 2014 году из-за обрушения стенок скважины и резкого ухудшения качества воды объявлялось чрезвычайное положение. До настоящего времени питьевая вода населению привозится водовозками из п. Сеймчан. Добываемая из скважины вода пригодна только для использования в технических целях. Необходимо провести ремонт аварийной скважины или пробурить новую скважину. Протяженность трубопроводов водоснабжения составляет 2,1 км. Накопительная емкость стальная вместимостью 80 м3, предназначена для приема воды от артезианской скважины и подачи воды к нагнетательным насосам водонасосной станции. Водопроводные сети изношены на 100 %.

В целях реализации мероприятий по устранению случаев замерзания воды в холодной период года в водопроводных сетях оптимальным решением в условиях населенных пунктов Среднеканского городского округа представляется прокладка трубопроводов с повышенной тепловой защитой.

Водоотведение

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;
           - недостаточная степень техногенной надежности;
           - небезопасная система обеззараживания стоков;
           - отсутствие резерва мощности;
           - низкая степень автоматизации производственных процессов;
           - низкая энергоэффективность оборудования.

п. Сеймчан.

#### Существующая система водоотведения поселка Сеймчан централизованная, включает 2 канализационных насосных станций (КНС) установленной мощностью 525 тыс.м3/год. Пропускная способность 1,4 тыс.м3/сут. Сроки ввода КНС в эксплуатацию: 1979,1990 год. Балансовый износ КНС -67%, износ сетей водоотведения – 100 %. Общая протяженность канализационных сетей – 4,3 км. Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене – 0,2 км.

#### Насосная станция перекачки сточных вод №1 служит для сбора сточных вод с поселка и подачи их на насосную станцию №2. Она выполнена по типовому проекту 902-1-1 круглая в плане Д=7,5м. В состав станции входит приемный резервуар объемом 32 м3. В отделении приемного резервуара установлена механизированная решетка с граблями марки РММВ -1000 и дробилка отбросов Д-3. Для перекачки сточной жидкости установлены 2 насоса СД50/10.

#### Насосная станция перекачки сточных вод №2 служит для приема сточных вод от КНС №1 и подачи их в приемную камеру очистных сооружений. Насосная станция №2 аналогична станции №1. Работа насосов автоматизирована в зависимости от уровня воды  в приемном резервуаре. Сточные воды после механической очистки на решетках КНС 2 подаются насосами на очистные сооружения в приемную камеру. Из нее по трубопроводам сточные воды самотеком поступают в распределительные лотки с регулируемыми треугольными сливами и равномерно распределяются по аэротенку – отстойнику. Из аэротенка сточные воды поступают через водосливы в отстойную зону. Смесь сточной жидкости и активного ила, поступающая в зону отстаивания, проходит через взвешенный слой, образованный активным илом, в котором происходит разделение активного ила и очищенной сточной жидкости. Очищенная сточная жидкость поднимается к поверхности зоны отстаивания, переливается в сбросный лоток  и отводиться в хлораторную. Качество очистки сточных вод соответствует проектным данным очистных сооружений.

#### За год пропущено сточных вод всего – 185,7 тыс.м3 в том числе:

#### - населению – 147,9 тыс.м3;

#### - прочие – 8,0 тыс.м3;

#### - бюджетные организации – 29,7тыс.м3;

#### с. Верхний Сеймчан.

#### Существующая система водоотведения села Верхний Сеймчан устроена по децентрализованной схеме. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы оборудованные возле домов. Данные ямы эксплуатируются с 1980 года, имеют износ 90%.

#### Анализ состояния систем водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы водоотведения, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа  сооружений, оборудования канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

Теплоснабжение

Реализация мероприятий по улучшению условий проживания граждан, обеспечению качественной услугой теплоснабжения  является одной из приоритетных задач.

Несмотря на принимаемые меры, до настоящего времени недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы при содержании и эксплуатации систем теплоснабжения.

С повышением цен на теплоноситель повышается неплатежеспособность населения за предоставленную услугу.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Магаданской области.

В целях обеспечения теплоснабжения населения поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Только комплексное решение проблемы может оказать положительный эффект на сложившуюся ситуацию.

п. Сеймчан.

Тепловую энергию потребителям поселка Сеймчан поставляет муниципальное унитарное предприятие «Сеймчантеплосеть». Протяженность тепловых сетей в п.Сеймчан составляет 29,6 километров. Тепловые сети изношены на 50 процентов.

МУП «Сеймчантеплосеть» эксплуатирует в п. Сеймчан 1 котельную мощностью 11,63 Гкал/час. Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей составляет – 57761 Гкал/год, в том числе населению – 43242 Гкал/год.

Основной способ прокладки теплосетей – подземный в непроходных лотковых каналах.

#### с. Верхний Сеймчан.

Тепловую энергию потребителям села Верхний Сеймчан с осени 2015 года будет поставлять муниципальное унитарное предприятие «Сеймчантеплосеть». Тепловые сети изношены на 50 процентов.

МУП «Сеймчантеплосеть» эксплуатирует в с. Верхний Сеймчан 1 котельную, работающую на каменном угле с установочной мощностью 4,4 Гкал/час.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей составляет – 8472,9 Гкал/год, в том числе населению – 6420,4 Гкал/год.

Основной способ прокладки теплосетей – подземный в непроходных лотковых каналах.

2. Цели и задачи реализации программы.

Целями реализации Программы являются:

- повышение надежности работы систем водоснабжения  и водоотведения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности;

- повышение качества очистки питьевой воды  и сточных вод, качества обеспечения тепловой энергии;

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

- внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Для достижения целей предусматривается решение следующих задач:

- реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения;

- сокращение потерь по воде;

- внедрение комплексных общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных услуг для снижения платы за предоставляемые услуги;

- снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией;

- надежная и безопасная эксплуатация систем теплоснабжения поселения;

- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Ожидаемые социально-экономические результаты

реализации программных мероприятий.

В результате реализации Программы в Среднеканском городском округе ожидается:

- обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений;

- обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов;

- обеспечение надежности очистки питьевой  и сточной воды;

- создание требуемого резерва по сооружениям водопровода и канализации;

- обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности;

- модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы Среднеканского городского округа;

- проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов;

- реконструкция, ремонт или замена сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении);

- строительство, реконструкция или замена водопроводных сетей и сетей водоотведения;

- реконструкция, ремонт или замена электрических сетей в населенных пунктах, имеющих локальные источники электроснабжения (ДЭС);

- обновление парка коммунальной (специализированной) техники.

4. Этапы и сроки реализации программы.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течении 2015-2017 годов.

5. Механизм реализации программы.

Реализация мероприятий по развитию систем  теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения осуществляется путем обеспечения устойчивой работы систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В связи с высоким износом тепловых сетей и оборудования котельных, для снижения аварийности и потерь теплового носителя необходимо провести мероприятия по ежегодной замене наиболее изношенных и аварийных участков сетей водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей, ремонту котельного оборудования (насосы, котлы, трансформаторы).

В целях экономии энергоресурсов, увеличения КПД и рационального использования коммунальных ресурсов, улучшения гидравлического режима сетей, увеличения срока службы насосного оборудования необходимо провести мероприятия по внедрению ресурсосберегающих технологий, автоматизации отдельных этапов производства и передачи коммунальных ресурсов.

### 7. Ресурсное обеспечение Программы.

На реализацию Программы предусматривается выделение средств федерального, областного и местного бюджетов в сумме 14 858, 12 тыс.рублей.

Распределение объемов финансирования на очередной финансовый год и последующие финансовые годы по источникам финансирования следующее:

тыс.рублей

| Источники финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 14 708, 12 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 14 858, 12 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования Программы могут быть скорректированы в зависимости от реальных возможностей бюджетов.

### 8. Сведения о координаторе, разработчике, исполнителях Программы.

Заказчиком Программы является Администрация Среднеканского городского округа. Разработчик Управление ЖКХ и градостроительства Администрации.

Ответственный исполнитель - Управление ЖКХ и градостроительства Администрации, а соисполнитель - МУП «Сеймчантеплосеть».

Приложение

к муниципальной программе «Комплексное развитие

коммунальной инфраструктуры Среднеканского

городского округа на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением

Администрации Среднеканского городского округа

от _______________________ № _________

План мероприятий

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Среднеканского городского округа на 2015-2017 годы

| № | Наименование мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс.руб. | Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс.руб. | Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс.руб. |
|  |  | Всего | Областной | Местный | Всего | Областной | Местный | Всего | Областной | Местный |
| 1 | Подготовка котельных | 8167,97 | 8110,97 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Приобретение и доставка до п. Сеймчан запасных частей для нужд котельной №6 п. Сеймчан | 3 216,46 | 3187,46 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Приобретение и доставка до п. Сеймчан ограждения для нужд котельной №6 | 870,58 | 869,68 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Устройство ограждения территории котельной №6 п. Сеймчан | 691,75 | 691,15 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Приобретение запасных частей для ремонта бульдозера Б-10М по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г. | 15,50 | 15,40 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Приобретение запасных частей для ремонта бульдозера Б-10М по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г. | 98,66 | 97,66 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Приобретение запасных частей по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г. | 65,00 | 64,40 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Ремонт электродвигателя для нужд котельной №6 п. Сеймчан по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г.» | 59,55 | 59,05 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Ремонт электродвигателя для нужд котельной №6 п. Сеймчан по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г.» | 52,56 | 52,06 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Ремонт электродвигателя для нужд котельной №6 п. Сеймчан по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 г.г. | 83,70 | 82,90 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Приобретение Цемента М-400 | 31,50 | 31,20 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Приобретение материалов согласно спецификации | 87,21 | 86,41 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Приобретение рубероида РКК-350 10 м | 97,50 | 96,60 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Приобретение Битума БН 90/10 | 98,00 | 97,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Поставка котельного оборудования на котельную с. Верхний Сеймчан | 2 700,00 | 2 680,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подготовка тепловых сетей | 1457,00 | 1444,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Приобретение и доставка до п. Сеймчан «Теплосчетчик для измерения и учета тепловой энергии и количества теплоносителя в закрытых и открытых водяных системах теплоснабжения в комплекте» | 307,00 | 304,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Замена участка трубопровода теплоснабжения от ТВК-31 до ТВК 7А по улице Промышленной | 1150,00 | 1140,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подготовка водопроводных сетей и водозаборов | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Ремонт водоограждающей дамбы водозабора п. Сеймчан | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подготовка линий электропередач и трансформаторных подстанций | 5183,16 | 5153,16 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Ремонт линий электропередач ВЛ-6 кВ фидер №4 в п. Сеймчан | 5183,16 | 5153,16 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подготовка сетей канализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 14858,12 | 14708,12 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объемы финансирования Программы подлежат уточнению исходя из фактической потребности на реализацию Программы и возможностей областного и местного бюджетов.

_____________________________