УТВЕРЖДЕН Решением Думы

городского округа Верхняя Пышма от 29 мая 2017 года № 58/1

Генеральный план городского округа

верхняя пышма применительно

к территории города верхняя пышма

Состав

| № п/п | Наименование | № томов, листов | кол-во листов | гриф секр. | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Положение о территориальном планировании |
| 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании | 1 кн. | - | Н/С | 158 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:5000 | 1, 2 | 2 | ДСП | 159 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (объекты инженерной инфраструктуры), М 1:5000 | 3, 4 | 2 | ДСП | 160 |
| 4 | Карта границ населенного пункта, М 1:5000 | 5, 6 | 2 | ДСП | 161 |
| 5 | Карта функциональных зон, М 1:5000 | 7, 8 | 2 | ДСП | 162 |
| Материалы по обоснованию Генерального плана |
| 6 | Том 2. Материалы по обоснованию Генерального плана (с приложениями) | 1 кн. | 1 | ДСП | 163 |
| 7 | Карта современного использования территории, М 1:5000 | 9, 10 | 2 | ДСП | 164 |
| 8 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, М 1:5000 | 11, 12 | 2 | ДСП | 165 |
| 9 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, М 1:5000 | 13, 14 | 2 | ДСП | 166 |
| Материалы открытого доступа для опубликования |
| Положение о территориальном планировании (для опубликования) |
| 10 | Том 1. Положение о территориальном планировании | 1 кн. | - | Н/С | 158 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:5000 | 1-2 | 1 | Н/С | 159/1 |
| 12 | Карта границ населенного пункта, М 1:5000 | 5-6 | 1 | Н/С | 161/1 |
| 13 | Карта функциональных зон, М 1:5000 | 7-8 | 1 | Н/С | 162/1 |
| Материалы по обоснованию Генерального плана (для опубликования) |
| 14 | Карта современного использования территории, М 1:5000 | 9-10 | 1 | Н/С | 164/1 |
| 15 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, М 1:5000 | 11-12 | 1 | Н/С | 165/1 |
| 16 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, М 1:5000 | 13-14 | 1 | Н/С | 166/1 |

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Оглавление

Введение

1. Цели и задачи территориального планирования

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, обеспечивающих достижение целей и реализацию задач развития города Верхняя Пышма, с указанием последовательности выполнения плановых мероприятий

2.1. Характеристика и структурная организация территории

2.2. Проектный баланс

2.2.1. Прогноз численности населения

2.2.2. Планировочная структура

2.2.3. Функциональное зонирование территории

2.2.4. Жилищное строительство

2.2.5. Баланс территории

2.2.6. Расчет учреждений и предприятий обслуживания

2.3. Транспортная инфраструктура

2.3.1. Внешний транспорт

2.3.2. Улично-дорожная сеть

2.3.3. Общественный транспорт

2.3.4. Объекты обслуживания и хранения

2.4. Инженерная инфраструктура

2.4.1. Водоснабжение

Характеристика существующей системы водоснабжения	60

Расчетные показатели объемов водопотребления.

2.4.2. Водоотведение

Характеристика существующей системы водоотведения	69

Расчетные показатели объемов водоотведения

Основные направления развития системы водоотведения

2.4.3. Электроснабжение

Характеристика существующей системы электроснабжения

Расчетные показатели объемов электропотребления

Основные направления развития системы электроснабжения

2.4.4. Теплоснабжение

Характеристика существующей системы теплоснабжения

Расчетные показатели объемов теплопотребления

Основные направления развития системы теплоснабжения

2.4.5. Газоснабжение

Характеристика существующей системы газоснабжения

Расчетные показатели объемов газопотребления

Основные направления развития системы газоснабжения

2.4.6. Связь

2.5. Инженерная подготовка территории

2.5.1. Заторфованные территории.

2.5.2. Мероприятия по благоустройству водных объектов.

2.5.3. Мероприятия по освоению подработанных территорий

2.5.4. Организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод

2.6. Охрана окружающей среды

2.6.1. Воздухоохранные мероприятия.

2.6.2. Водоохранные мероприятия

2.6.3. Мероприятия по предотвращению загрязнения почв

3. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Свердловской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях г. Верхняя Пышма объектов федерального значения, объектов регионального значения

3.1. Объекты капитального строительства федерального значения

3.2. Объекты капитального строительства регионального значения

4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5. Перечень земельных участков, которые включаются в границы города Верхняя Пышма; и перечень земельных участков, которые исключаются из границ города Верхняя Пышма, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

6. Основные технико-экономические показатели Генерального плана

Введение

1. Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма (далее также – Генеральный план, Генеральный план города Верхняя Пышма) выполнен на основании муниципального контракта № 5-14 от 17.02.2014 года в соответствии с техническим заданием на разработку документа территориального планирования «Проект Генерального плана городского округа Верхняя Пышма Свердловской области применительно к территории города Верхняя Пышма, проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, относящихся к другим частям территорий городского округа, проект предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части фрагмента карты градостроительного зонирования территорий, применительно к территории города Верхняя Пышма, проведение работ по землеустройству с целью осуществления государственного учета границ города Верхняя Пышма» (техническое задание к муниципальному контракту. Приложение 1 к Тому 2 настоящего Генерального плана).

Основанием для разработки Генерального плана являются Генеральный план города Верхняя Пышма, утвержденный в 1975 году, Генеральный план города Верхняя Пышма, утвержденный Решением Верхнепышминского городского Совета народных депутатов от 25.04.1991 года «О согласовании Генерального плана города Верхняя Пышма», а также действующий Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма (далее также – Дума городского округа) от 26 февраля 2010 года № 16/1, постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.12.2013 года № 3252 «О подготовке «Проекта Генерального плана городского округа Верхняя Пышма Свердловской области применительно к территории города Верхняя Пышма, проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, относящихся к другим частям территорий городского округа, проекта предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части фрагмента карты градостроительного зонирования территорий, применительно к территории города Верхняя Пышма, проведение работ по землеустройству с целью осуществления государственного учета границ города Верхняя Пышма».

2. При разработке Генерального плана городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма учтены следующие нормативные документы и проектные материалы:

– Конституция РФ;

– Градостроительный кодекс РФ;

– Земельный кодекс РФ;

– Лесной кодекс РФ;

– Водный кодекс РФ;

– Методические рекомендации по разработке проектов Генерального планов поселений и городских округов (Приказ Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 года № 244);

– Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной информации в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

– Приказ Министерства строительства и архитектуры Свердловской области от 03.02.2009 года № 10-А «Об учете требований Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;

– СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

– СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»;

– СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

– СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;

– Правила охраны газораспределительных систем, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 года № 1101;

– СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

– СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

– СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;

– СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

– СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

– СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

– СН 2..4/2.1-8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»;

– СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

– СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

– Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66;

– другие строительные нормы и правила, действующие на момент проектирования;

– Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, утвержденный Решением Думы городского округа от 26 февраля 2010 года № 16/1;

– Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа от 30 апреля 2009 года № 5/14 (с изменениями, внесенными Решениями Думы городского округа Верхняя Пышма от 28 марта 2013 года № 60/2 и от 25 апреля 2013 года № 61/2);

– кадастровый план территории.

3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:500, М 1:2000, М 1:10000, М 1:25000.

В качестве расчетного срока приняты:

исходный год – 2014 год;

расчетный срок – 2034 год.

1. Цели и задачи территориального планирования

В соответствии с частью 1 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития города с учетом сложившейся ситуации в Свердловской области и перспектив развития в новых социально-экономических условиях.

Целями территориального планирования развития города Верхняя Пышма являются:

– создание условий для роста качества жизни населения и экономики города, его инвестиционной привлекательности;

– реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

– рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей среды.

Для достижения поставленных целей в Генеральном плане города Верхняя Пышма решены следующие задачи:

– выявлены зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий в этих зонах;

– определены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

– определены основные направления развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктур города;

– разработаны меры по защите территории города от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

– сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий (далее также – ЗОУИТ) в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

– параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, обеспечивающих достижение целей и реализацию задач развития города Верхняя Пышма, с указанием последовательности выполнения плановых мероприятий

Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма в отношении мероприятий по территориальному планированию содержит предложения:

– по установлению и уточнению границ территорий различного функционального использования;

– по резервированию территорий и участков для жилищного, производственного и иного строительства;

– по развитию социальной инфраструктуры города в отношении, как размещения объектов капитального строительства, обеспечивающих осуществление полномочий органов местного самоуправления, так и удовлетворение потребностей населения в коммунальном и культурно-бытовом обслуживании;

– по размещению улиц и дорог общего пользования связывающих районы города, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного пункта и объектов энергоснабжения, водообеспечения и водоотведения в границах города.

Генеральным планом предусматривается изменение границы города Верхняя Пышма.

В качестве расчетного срока приняты:

исходный год – 2014 год;

расчетный срок – 2034 год.

2.1. Характеристика и структурная организация территории

Таблица 2.1.

|  | Органы местного самоуправления и их подразделения | Обладает (не обладает) правами юридического лица |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дума городского округа | обладает |
| 1.1 | контрольный орган | – |
| 1.2 | другие структурные подразделения | – |
| 2 | администрация городского округа Верхняя Пышма | обладает |
| 2.1 | Отраслевые органы местной администрации | обладают |
|  | – Комитет по социальной политике |  |
|  | – Финансовое управление |  |
| 2.2 | Функциональные органы местной администрации |  |
|  | – комитет по управлению имуществом | обладает |
|  | – управление архитектуры и градостроительства |  |
|  | – комитет по экономике |  |
|  | – юридический отдел |  |
|  | – отдел по оргработе и контролю |  |
|  | – отдел бухгалтерского учета |  |
|  | – отдел по учету и распределению жилья |  |
|  | – комитет по охране окружающей среды |  |
|  | – главный специалист по развитию потребительского рынка, общественного питания и бытовых услуг |  |
|  | – ведущий специалист по развитию потребительского рынка, общественного питания и бытовых услуг |  |
|  | – ведущий специалист по взаимодействию с правоохранительными органами |  |
|  | – ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному делопроизводству |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.3 | Территориальные органы местной администрации | обладают |
|  | – Балтымская сельская администрация |  |
|  | – Исетская поселковая администрация |  |
|  | – Кедровская поселковая администрация |  |
|  | – Красненская поселковая администрация |  |
|  | – Мостовская сельская администрация |  |
| 3 | Иные органы местного самоуправления |  |
| 3.1 | Счетная палата | обладает |
| 3.2 | Глава городского округа Верхняя Пышма |  |

(по материалам Паспорта ГО Верхняя Пышма)

2.2. Проектный баланс

2.2.1. Прогноз численности населения

Население города Верхняя Пышма составляет 65,8 тысячи человек по состоянию на начало 2014 года.

Данные по динамике численности населения города предоставлены администрацией городского округа Верхняя Пышма (далее также – городской округ) за период с 2004 по 2014 год (письмо комитета по экономике администрации городского округа от 22.12.2015 года № 01-10/273. Приложение 9 к Тому 2 настоящего Генерального плана).

Таблица 2.2.

Динамика численности населения за 2004-2014 годы

| Годы, на 1 января | Численность населения, тысяч человек | Прирост (убыль) | Число родившихся | Число умерших | Естественный прирост (убыль) | Механический прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек |
| 2004 | 57,9 | – 133 | 635 | 912 | – 277 | 144 |
| 2005 | 57,7 | 145 | 619 | 854 | – 235 | 380 |
| 2006 | 57,9 | 371 | 680 | 789 | – 109 | 480 |
| 2007 | 58,4 | 577 | 715 | 757 | – 42 | 619 |
| 2008 | 58,4 | 270 | 693 | 790 | – 97 | 367 |
| 2009 | 58,7 | 302 | 804 | 717 | 87 | 215 |
| 2010 | 59,9 | 448 | 810 | 744 | 66 | 382 |
| 2011 | 60,7 | 1 140 | 1 047 | 950 | 97 | 1 043 |
| 2012 | 62,6 | 2 250 | 1 189 | 935 | 254 | 1 996 |
| 2013 | 64,1 | 1 860 | 1 182 | 968 | 214 | 1 646 |
| 2014 | 65,8 | 1 573 | 1 270 | 966 | 304 | 1 269 |

Среднегодовой прирост населения за рассматриваемый период составил 776 человек в год.

За последние четыре года в городе Верхняя Пышма сложилась стабильная положительная динамика увеличения численности населения за счет положительного естественного и механического (миграционного) прироста. По статистическим данным, за последние три года в городе родился 3 641 человек, умерло 2 869 человек. Средний показатель отношения смертности к рождаемости за три года составил 0,788. Среднегодовой прирост с 2004 по 2014 год составил 719 человек.

Оценка и прогноз демографической ситуации составлены исходя из предпосылок, что демографическая ситуация в городе Верхняя Пышма до 2034 года будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций, в том числе значительного миграционного прироста. До расчетного 2034 года спрогнозирован прирост в сторону увеличения численности постоянного населения. По согласованию с органами местного самоуправления, проектная численность населения города Верхняя Пышма на расчетный срок 2034 год принимается 110 тысяч человек, что на 44,2 тысячи человек больше, чем в исходном 2014 году.

В соответствии с данными комитета по экономике администрации городского округа Верхняя Пышма, занятость населения планируется обеспечить созданием 12 тысяч рабочих мест за счет строительства и реконструкции объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а также путем развития новых производств и объектов потребительского рынка. В том числе планируется увеличение рабочих мест за счет следующих мероприятий на предприятиях и объектах социальной сферы:

– реконструкция производств на промышленных площадках при реализации инвестиционных проектов – 1 400 рабочих мест, в том числе ОАО «Уралэлектромедь» и ООО «Уральские локомотивы» – 1 200 рабочих мест;

– строительство индустриального парка – около 1 000 рабочих мест;

– реализация инвестиционного проекта по созданию Балтымского агропромышленного комплекса в с. Балтым – 1 000 рабочих мест;

– открытие новых объектов потребительского рынка в сфере торговли, общественного питания и услуг – порядка 400 рабочих мест;

– реконструкция и строительство семи детских дошкольных учреждений – около 500 рабочих мест;

– реконструкция и строительство общеобразовательных учреждений – около 700 рабочих мест;

– реконструкция и строительство объектов здравоохранения – 150 рабочих мест;

– строительство объектов дополнительного образования – 50 рабочих мест;

– строительство объектов спорта – 210 рабочих мест;

– строительство сельскохозяйственных рынков – 600 рабочих мест.

– иные объекты капитального строительства.

Таблица 2.3.

Структура населения на I очередь строительства

тысяч человек

| № п/п | Показатель | Население, всего: I очередь 80 тысяч человек, в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее население | новое проектное население |
|  |  | в сохраняемом жилищном фонде | переселяемое из ветхого и аварийного жилищного фонда | разуплотнение существующей застройки |  |
| 1 | Население | 46,51 | 2,65 | 16,64 | 14,2 |

2.2.2. Планировочная структура

Взаиморазмещение и характер функциональных и пространственных элементов городской среды, урбанизированных и природных составляющих городского ландшафта, градостроительную организацию территории характеризует планировочная и архитектурно-пространственная структура города.

Анализ современной градостроительной ситуации, природных особенностей и планировочных ограничений показал, что территориальные возможности города очень ограничены. Территориальное развитие сдерживает кольцо автодорог регионального значения, однако наличие этих автодорог обеспечивает доступность города Екатеринбурга, городов Екатеринбургской агломерации и других городов Свердловской области.

Планировочная структура существующей части города частично претерпевает изменения и получает дальнейшее развитие.

Утвержденные проекты планировки, рекомендации по планировочному развитию территории города, учтенные при разработке Генерального плана, представлены в томе 2 настоящего Генерального плана (Проекты планировки. Приложение 10 к Тому 2 настоящего Генерального плана).

Планировочно город делится на две части – северо-восточную и юго-западную. В юго-западной части расположен жилой район «Молебка», развитие получает микрорайон «Ключи». Также развитие получают Западная и Центральная промышленные зоны. В западной части территории в районе развязки формируется площадка для размещения инвестиционно-привлекательной территории.

В северо-восточной части развитие получают жилые районы «Восточный» и «Северный», а также промышленно-коммунальная зона, ограниченная Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой (далее – ЕКАД) – автодорогой «г. Екатеринбург – город Невьянск» – городским кладбищем – проспектом Успенским. В районе развязки автомобильной дороги «город Екатеринбург – город Невьянск» и ул. Октябрьской предлагается размещение инвестиционно-привлекательной территории и дальнейшее развитие восточной промышленной зоны.

Система транспортных магистралей, главных улиц, площадей, градостроительных узлов образует урбанизированный планировочный и архитектурно-пространственный каркас города.

Сложившаяся планировочная структура имеет четко выделенные планировочные оси. В широтном направлении это основные широтные улицы: проспект Успенский, улицы Петрова (проектируемый проспект Петровский), Кривоусова, Орджоникидзе, Волоскова, Огнеупорщиков. В меридиональном направлении это основные меридиональные улицы Октябрьская, Сварщиков –Уральских рабочих, Зеленая, связывающие между собой планировочные районы.

Планировочный каркас получает свое дальнейшее развитие: в меридиональном направлении формируются дополнительные связи:

– ул. Сварщиков (проект.), связывающая жилой район «Центральный 1» Северо-восточного планировочного района с жилым районом «Центральный 2» западной промышленной зоны и выходом на внешнюю автодорогу «город Екатеринбург – город Нижний Тагил – город Серов»;

– улицы Обогатителей – Красных Партизан с выходом на автодорогу внешней сети «город Екатеринбург – город Невьянск»;

– улицы Новая 1 (проект.) и Логистическая (проект.), обеспечивающие транспортные связи проектируемых районов жилой застройки с автомобильными дорогами внешней сети;

– в широтном направлении в жилой зоне это ул. Новая 6 – основная магистральная улица в «Северном» районе, имеющая выход к проектируемой развязке на автодороге «город Екатеринбург – город Нижний Тагил — город Серов»;

– это ул. Новая 2 (проект.), связывающая районы города с центром агломерации городом Екатеринбургом и предусмотренная Генеральным планом города Екатеринбурга.

Генеральным планом решаются задачи развития и совершенствования урбанизированного планировочного каркаса города путем:

– создания крупного жилого района в северной части города и развития района «Молебка» и микрорайона «Ключи» в южной части;

– создания развитой системы общественных центров во всех районах города;

– резервирования инвестиционно-привлекательных территорий во всех районах города;

– создания развитой системы общественных центров во всех районах города;

– формирования развитой транспортной инфраструктуры города, увеличения связности между жилыми районами;

– формирования природно-ландшафтного городского каркаса и урбанизированного ландшафта.

Одной из приоритетных задач Генерального плана города Верхняя Пышма является увеличение транспортных выходов на автодороги внешней сети и строительство многоуровневых развязок в местах пересечений автодорог и общегородских улиц.

Район «Центральный 1»

Район «Центральный 1» расположен в северо-восточной части города Верхняя Пышма. Условными границами района являются улицы Машиностроителей, Новая 1 (проект.), Сапожникова (проект.), Мальцева (проект.), Новая 6 (проект.), Зеленая (проект.), Октябрьская, Петрова (проектируемый проспект Петровский), проспект Успенский.

Здесь продолжается формирование центра города, и размещаются объекты обслуживания населения городского значения. В соответствии с ранее разработанной градостроительной и проектной документацией в этом жилом районе размещаются: «Здание спортивного комплекса МКОУ ДОД СДЮСШОР по велоспорту», «Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту в городе Верхняя Пышма», театр на проспекте Успенском (ранее ул. Ленина) и транспортно-пересадочный узел с конечной остановкой трамвайной линии, ряд дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, размещаемых в существующей сохраняемой застройке, в новых или реконструируемых кварталах в соответствии с Концепцией развития города Верхняя Пышма. В границы проектируемого района включена территория городского парка. В соответствии с проектом планировки в жилом районе «Центральный 1» планируется многоэтажная жилая застройка микрорайона «Центральный-1» в границах улиц Кривоусова – Калинина – Орджоникидзе – проспекта Успенского (ранее ул. Ленина). В южной части района планируется завершение освоения свободных территорий путем строительства ранее запланированных жилых домов. В западной части района планируется разместить сельскохозяйственный рынок. Также в соответствии с проектом планировки в границах улиц Кривоусова – Орджоникидзе – Октябрьская – Александра Козицына на месте подлежащего сносу ветхого двухэтажного жилищного фонда будет возведен микрорайон многоэтажной жилой застройки «Центр-Юг». В соответствии с ранее разработанной проектной документацией в границах улиц Машиностроителей – Мальцева (проект.) – Новая 1 (проект.) планируется строительство микрорайона многоэтажной жилой застройки.

Район «Восточный»

«Восточный» жилой район расположен в юго-восточной части города Верхняя Пышма. Условными границами района являются:

– с западной стороны – проспект Успенский;

– с северной стороны – ул. Октябрьская;

– с восточной стороны – автодорога регионального значения «обход г. Верхняя Пышма»;

– с южной стороны – ЕКАД.

Район сформирован на базе исторически сложившейся индивидуальной жилой застройки «Рудник» и западной промышленной зоны. В южной части территории района «Восточный» планируется развитие промышленной и коммунально-складской зон. В южной части вдоль проспекта Успенского предлагается размещение объектов торгового и общественно-делового назначения. В соответствии с ранее разработанным проектом планировки территории в границах улиц Октябрьской – Петрова (проектируемый проспект Петровский) – Клары Цеткин планируется строительство многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания. В северной части «Восточного» района размещается инвестиционно-привлекательная территория. В районе Верхнепышминского молочного завода ООО «УГМК-Агро» планируется развитие промышленной зоны. Вдоль автодороги «обход г. Верхняя Пышма» предусматривается развитие зоны транспортной инфраструктуры и размещение объектов придорожного сервиса. В «Восточном» районе предусматривается реконструкция жилых кварталов вдоль ул. Красных Партизан с возможным размещением среднеэтажной жилой застройки. На месте горного отвода бывшего Пышминско-Ключевского рудника размещается зеленая рекреационная зона общего пользования, современное городское пространство общественного назначения.

Район «Северный»

«Северный» жилой район находится в северной части городской территории. С северо-востока его развитие ограничивают охранная зона и зона минимальных расстояний магистральных газопроводов «СРТО-Урал» II нитка и «Свердловск – Нижний Тагил».

Условными границами района приняты улицы:

– с южной стороны – проспект Успенский (ранее ул. Ленина);

– с восточной стороны – улицы Сапожникова, Новая 1;

– с южной стороны – ул. Мальцева (проект.);

– далее с северо-восточной стороны – автодорога регионального значения «город Екатеринбург – город Невьянск»;

– с западной стороны – автодорога регионального значения «город Екатеринбург – город Нижний Тагил – город Серов».

Данный район рассматривается как основная территория для перспективного жилищного строительства города на расчетный срок. Генеральным планом предусмотрено размещение кварталов многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с необходимыми объектами обслуживания населения. Так как планируемая жилая застройка размещается на землях лесного фонда, с перспективным включением этих земель в границы населенного пункта, Генеральным планом предлагается поэтапное освоение этой территории. На расчетный срок планируется освоение территории, начиная с южной стороны вдоль ул. Новой 1 (проект.). Территории коллективных садов в перспективе могут получить статус районов индивидуальной жилой застройки. В юго-западной части района размещается инвестиционно-привлекательная территория. Планируемое использование: объекты общественно-делового, торгового и производственного назначения. В квартале улиц Мальцева (проект.) – Машиностроителей – Сапожникова планируется размещение пожарного депо в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией.

Район «Центральный 2»

Условными границами района приняты улицы:

– с севера и востока – просп. Успенский (ранее ул. Ленина);

– с запада – ул. Сварщиков;

– с юга – улицы Лесная, Феофанова, Жуковского, коридор высоковольтных линий электропередач (южнее ул. Электролитной).

В соответствии с ранее разработанной документацией в данном районе формируется общегородской центр в границах просп. Успенского (ранее ул. Ленина) – ул. Сварщиков – ул. Гальянова (проект.) – ул. Юбилейной. В состав городского центра войдут объекты общественно-деловой сферы, в том числе здание администрации городского округа Верхняя Пышма и объекты транспортной инфраструктуры (автостанция  и паркинги со станцией обслуживания автотранспорта). Здесь же планируется реконструкция квартала индивидуальной жилой застройки. На его месте разместится многоэтажная жилая застройка с детским садом, школой и объектами обслуживания в первых этажах зданий. Южнее ул. Гальянова (проект.), в квартале улиц Калинина – Сварщиков в соответствии с ранее разработанной документацией на первую очередь строительства планируется размещение малоэтажной жилой застройки. В районе проходной ОАО «Уралэлектромедь» формируется инвестиционно-привлекательная территория, с возможным размещением объектов общественно-деловой и торговой сферы, а также сферы обслуживания населения. В южной части района, западнее очистных сооружений, на включаемых в границу города землях промышленности размещается инвестиционно-привлекательная территория. Направлениями развития данной территории могут быть объекты инженерной инфраструктуры, промышленные и коммунально-складские объекты.

Микрорайон «Ключи»

В составе планировочного района «Юго-западный», в южной его части, находится микрорайон «Ключи», ограниченный улицами Феофанова и Матросова, территориями ОАО «Уралэлектромедь» и ООО «Уральские локомотивы», железнодорожными подъездными путями к ООО «Уральские локомотивы», озером Ключи. Генеральным планом предусматривается развитие зоны в южном направлении за счет включения в границы города земель сельскохозяйственного назначения. В соответствии с ранее разработанной эскизной градостроительной документацией здесь получит развитие район многоквартирной жилой застройки. В северной части микрорайона, западнее ОАО «Уралэлектромедь», размещается инвестиционно-привлекательная территория, направлениями развития которой могут быть создание объектов инженерной инфраструктуры, промышленных и коммунально-складских объектов, а также предприятий малого бизнеса.

Район «Молебка»

Район индивидуальной жилой застройки (район «Молебка») расположен в южной части города, обособлен от основных селитебных территорий города. С северо-востока и юго-востока район окружен промышленными предприятиями, коммунально-складскими территориями и городскими лесами. Улица Сварщиков, территория ООО «Уральские локомотивы» отделяют жилой район «Молебка» от жилого района «Центральный 2».

Условными границами района служат следующие улицы:

– с северной стороны – проспект Успенский;

– с запада – автодорога регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»;

– с юга – ЕКАД;

– с востока – улицы Сварщиков, Лесная, Глушкова (проект.), далее железнодорожные подъездные пути к ООО «Уральские локомотивы».

Получит свое развитие улично-дорожная сеть в связи с проектированием и строительством многоуровневой развязки на автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов».

Вдоль региональной автодороги, в районе многоуровневой развязки и по ул. Логистической (проект.) размещается территория городских лесов, а также объекты транспорта и коммунально-складского назначения, объекты придорожного сервиса. Получает небольшое развитие район индивидуальной жилой застройки по ул. Апрельской (проект.). Здесь же планируется разместить сельскохозяйственный рынок.

В южной части района расположена территория части Шувакишского лесного парка, на этой территории в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 года № 41-ПП действует режим особой охраны ООПТ (особо охраняемые природные территории).

Рис. 1 Схема районов

2.2.3. Функциональное зонирование территории

В основу проектного решения развития города Верхняя Пышма положен принцип оптимального упорядочения и развития функциональных зон с четким выделением жилой, общественно-деловой, производственной и коммунально-складской зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, зон рекреационного назначения, специального назначения, городских лесов.

Жилая зона

Жилая зона формируется различными по своим параметрам типами застройки:

– многоэтажными домами секционного типа;

– среднеэтажными домами секционного типа;

– индивидуальными домами усадебного типа.

Учитывая градостроительную ценность городских территорий, площадь приусадебного участка в черте города следует ограничить 1 500 кв. м.

По видам размещения жилые образования подразделяются на:

– существующие сохраняемые;

– реконструируемые жилые территории;

– новые жилые образования, размещаемые на свободных территориях.

Район «Центральный 1»

На первую очередь строительства в районе «Центральный 1» в северо- восточной части города планируется строительство ранее запланированных комплексов жилой многоэтажной жилой застройки:

– в микрорайоне «Центральный-1» в границах улиц Кривоусова – Калинина – Орджоникидзе – проспекта Успенского (ранее ул. Ленина);

– в границах улиц Кривоусова – Орджоникидзе – Октябрьской – Александра Козицына на месте подлежащего сносу ветхого двухэтажного жилищного фонда будет построен микрорайон многоэтажной жилой застройки с условным названием «Центр-Юг»;

– в соответствии с ранее разработанным проектом планировки и проектной документацией в районе улиц Машиностроителей – Мальцева (проект.) – Новой 1 (проект.) и проспекта Успенского (ранее ул. Ленина) планируется строительство микрорайона многоэтажной жилой застройки.

Всего на территории района «Центральный 1» планируется освоение под жилищное строительство 37,2 га территории, в том числе 34,3 га многоэтажной жилой застройки и 2,9 га индивидуальной жилой застройки.

Район «Восточный»

На первую очередь реализации Генерального плана, в соответствии с ранее разработанным проектом планировки территории в границах улиц Октябрьской – Петрова (проектируемый проспект Петровский) – Клары Цеткин планируется строительство многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания.

На первую очередь предусматривается реконструкция жилых кварталов вдоль ул. Красных Партизан с размещением среднеэтажной жилой застройки.

Вдоль ул. Александра Козицына планируется на первую очередь проектирование и строительство многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.

На первую очередь строительства планируется реконструкция школы по ул. Победы в существующей сохраняемой жилой застройке.

Всего в районе «Восточный» планируется освоение территории под жилую застройку – 51,96 га.

Район «Северный»

Район «Северный» северо-восточного планировочного района рассматривается как основная территориальная перспектива для развития жилищного строительства города на расчетный срок за счет вновь включаемых в границу города земель.

Генеральным планом предусматривается размещение кварталов многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с необходимыми объектами обслуживания населения (143,0 га);

Всего в жилом районе «Северный» на расчетный срок реализации Генерального плана предусматривается для освоения под жилую застройку 143,0 га.

Район «Центральный 2»

На первую очередь реализации Генерального плана в существующих границах города планируется:

– размещение многоэтажной жилой застройки (7,23 га) с объектами обслуживания в границах проспекта Успенского (ранее ул. Ленина) – ул. Огнеупорщиков – ул. Юбилейной, в соответствии с ранее разработанной проектной документацией;

– размещение малоэтажной жилой застройки (8,88 га) в районе улиц Гальянова (проект.) – Калинина в соответствии с ранее разработанной проектной документацией;

– увеличение территории и реконструкция школы (1,37 га) в границах проспекта Успенского (ранее ул. Ленина) – ул. Спицына – ул. Гальянова (проект.) – ул. Феофанова;

– размещение жилой застройки (9,2 га) в районе улиц Гальянова (проект.) – Боярских (проект.), застроенной и незастроенной территории, в соответствии с ранее разработанной проектной документацией.

Всего в районе «Центральный 2» к освоению под жилую застройку предлагается 26,68 га.

Район «Молебка»

В районе Молебка планируется обустройство зеленой зоны и сохранение городских лесов.

Согласно функциональному зонированию в районе планируется индивидуальная жилая застройка на площади 6,57 га.

Всего на освоение под размещение жилой застройки в районе «Молебка» планируется выделить 6,57 га.

Микрорайон «Ключи»

В соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией в микрорайоне «Ключи» на землях сельскохозяйственного назначения, включаемых в границу населенного пункта, на территории между промышленными площадками ООО «Уральские локомотивы» и ОАО «Уралэлектромедь» планируется размещение жилой застройки средней этажности (72,68 га).

Всего в микрорайоне «Ключи» к освоению под жилую застройку предлагается 72,68 га территории.

На расчетный срок реализации Генерального плана предусматривается строительство школ, детских садов и объектов обслуживания во всех развиваемых районах города.

Развитие социальной инфраструктуры новых жилых образований будет происходить одновременно с возведением жилья. Генеральным планом на первую очередь реализации размещены две новые общеобразовательные школы и предусматривается реконструкция четырех существующих. На первую очередь планируется строительство шести детских дошкольных образовательных учреждений (далее также – ДОУ) и реконструкция ДОУ по ул. Парковой, 28.

Общественно-деловая зона

Генеральным планом на первую очередь реализации Генерального плана предусмотрена организация общегородского административно-делового центра со строительством нового здания администрации городского округа Верхняя Пышма в кварталах просп. Успенского (ранее ул. Ленина) – ул. Сварщиков – ул. Гальянова (проект.) – ул. Юбилейной.

На первую очередь планируется организация центров обслуживания в новых и реконструируемых районах: в «Центральном 1» – по улице Мальцева (проект.), в «Восточном» районе для нового микрорайона – по ул. Октябрьской и по проспекту Успенскому для южной промышленной зоны, южнее кладбища. В «Северном» районе на расчетный срок реализации Генерального плана формируется новый центр района перспективной застройки в границах улиц Машиностроителей – Мальцева (проект.) – Новой 7 (проект.) – Сапожникова (проект.). В микрорайоне «Центральный 2» Генеральным планом предлагается дальнейшее формирование линейного центра. Вдоль проспекта Успенского в кварталах улиц Машиностроителей – Сварщиков и Юбилейной – Сварщиков формируется на первую очередь новый общественно-деловой центр. В микрорайоне «Ключи» в районе улицы Лесной рядом с ООО «Уральские локомотивы» вдоль ул. Глушкова (проект.) и в буферной зоне ОАО «Уралэлектромедь» на продолжении ул. Жуковского на первую очередь запланировано размещение объектов районного уровня обслуживания.

Генеральным планом предусматривается размещение следующих объектов городского и районного значения:

– здания администрации городского округа Верхняя Пышма по проспекту Успенскому (ранее ул. Ленина);

– «Спортивный комплекс МКОУ ДОД СДЮСШОР по велоспорту» по ул. Островского (проект.) в районе городского парка;

– «Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту в г. Верхняя Пышма» по ул. Чкалова;

– на территории Верхнепышминского ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1» по ул. Петрова (проектируемый проспект Петровский), 43, в соответствии с государственной программой «Развитие физической культуры и спорта Свердловской области до 2020 года» предусматривается реконструкция спального корпуса, столовой и гаража (2 этап); строительство спортивного комплекса Верхнепышминского ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1» (3 этап);

– театра на проспекте Успенском (ранее ул. Ленина);

– дворца технического творчества в соответствии с государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296-ПП;

– родильного дома, женской консультации и детской поликлиники на территории ГБУЗ Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина»;

– станции скорой медицинской помощи по улицам Октябрьской – Новой 6 (проект.);

– пункта раздачи детского питания;

– учреждения культуры клубного типа;

– дворца водных видов спорта;

– бассейна;

– гостиницы;

– пожарного депо;

– многофункциональных торгово-развлекательных центров в начале и в конце проспекта Успенского, вблизи внешних выходов на автомобильные дороги регионального значения;

– двух сельскохозяйственных рынков: по улицам Мальцева (проект.) – Машиностроителей и в юго-западной части города на землях сельскохозяйственного использования, примыкающих к региональной автодороге;

– пансионата для лиц старшего возраста;

– объектов физкультуры и спорта, предприятий торговли, отделения сберегательного банка, библиотеки, химчистки, предприятий бытового обслуживания и т.п. во всех развиваемых районах города.

Размещение объектов общественно-делового назначения возможно на инвестиционно-привлекательной территории вдоль проспекта Успенского в южной части района «Северный» вблизи развязки (площадь территории 27,1 га).

Производственная и коммунально-складская зоны

В западной части города сложилась Западная промышленная зона.

В Центральной промышленной зоне города планируется размещение промышленной площадки (2,41 га), площадки западнее очистных сооружений (2,92 га) по ул. Новой 4 (проект.) и промышленной площадки (3,33 га) в районе железнодорожных подъездных путей к ОАО «Уралэлектромедь».

В Восточной промышленной зоне планируется развитие территорий площадью 48,29 га под размещение промышленных и коммунально-складских объектов южнее городского кладбища между ЕКАД, автодорогой «г. Екатеринбург – г. Невьянск» и проспектом Успенским. Генеральным планом предусмотрено размещение площадки для промышленного строительства в районе развязки на п. Залесье (1,85 га) и в районе многоуровневой развязки в с. Балтым (6,61 га). Для обслуживания производственных и коммунально-складских зон запланирована реконструкция улично-дорожной сети с формированием автодорог, ориентированных на грузовые потоки, имеющие выходы на автодороги общей сети «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», «г. Екатеринбург – г. Невьянск», «Обход г. Верхняя Пышма»; сохранение существующих площадей промышленных и коммунально-складских предприятий при условии соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (далее также – СЗЗ).

С целью повышения эффективности использования территорий должна быть предусмотрена реконструкция всех предприятий, расположенных на территории города.

Почти во всех районах города предусмотрены инвестиционно-привлекательные территории.

В «Северном» районе суммарная площадь инвестиционно-привлекательных территорий составляет 13,56 га; в «Восточном» – 3,93 га; в «Центральном 2» – 102,11 га; в микрорайоне «Ключи» – 12,47 га; в районе «Молебка» – 12,50 га.

Одним из возможных вариантов использования является размещение промышленных предприятий и объектов не выше 4-5 класса вредности: в районе «Восточный» у развязки в с. Балтым – на территории площадью 3,26 га; в «Центральном 2» около проходной ОАО «Уралэлектромедь» – на территориях площадью 3,0 га, 2,6 га и 2,76 га; западнее очистных сооружений – на территориях площадью 82,97 га и 6,82 га; в микрорайоне «Ключи» – в западной части санитарно-защитной зоны ОАО «Уралэлектромедь» – на территории площадью 12,5 га.

Зона инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры города приняты согласно ранее разработанным программам развития инженерной инфраструктуры города, а также согласно развитию новых жилых районов.

Генеральным планом предлагается развитие систем инженерного обеспечения в соответствии с развитием новых жилых и производственных территорий на расчетный срок.

Описание инженерных решений, необходимые расчеты по нагрузкам представлены в разделе 2.4 «Инженерная инфраструктура» Тома 2 настоящего Генерального плана.

Зона транспортной инфраструктуры

При разработке проектных решений учитывалась сложившаяся система улично-дорожной сети, развитие города в восточном, юго-восточном, южном и северном направлении.

Оптимизация транспортной инфраструктуры города заключается в обеспечении удобных и надежных транспортных связей всех районов города с центром и между собой, с объектами приложения труда, с зонами отдыха, сетью внешних автодорог, а также в высокой эффективности использования городской территории.

Генеральным планом предлагается упорядочивание существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному назначению.

Генеральным планом также зарезервированы территории для размещения ГСК, АЗС и СТОА на всей территории города. В районе развязки в п. Залесье вдоль автодороги «обход г. Верхняя Пышма» предлагается территория для размещения объектов придорожного сервиса и обслуживания автомобилей площадью (9,84 га).

Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры административного центра городского округа и сроки их реализации представлены в разделе 2.3 «Транспортная инфраструктура» Тома 2 настоящего Генерального плана.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения включает зону открытых пространств, зону природных ландшафтов, зоны отдыха, зону городских лесов.

Особое внимание в Генеральном плане уделено активно используемой населением для отдыха зоне открытых пространств, включающей городской парк, скверы, бульвары.

Генеральным планом предлагается:

– организация и создание благоустройства озелененных территорий общего пользования, в том числе городского пространства общественного назначения;

– организация скверов и бульваров в районах новой жилой застройки;

– организация и благоустройство городских лесов.

В районе Молебка планируется сохранить зеленую зону с организацией парка.

Зона природных ландшафтов охватывает город практически со всех сторон, и представлена преимущественно лесными массивами. Цель организации зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно создавая условия для отдыха населения.

Зона отдыха в пределах городской черты формируются в северной, западной, южной и восточной частях города.

Зона специального назначения

В Генеральном плане не планируется увеличение территорий специального назначения.

Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 27 августа 2009 года № 9/5 утверждена Градостроительная концепция использования действующего кладбища города Верхняя Пышма, в которой установлена санитарно-защитная зона 50-300 метров. Размещение нового кладбища (площадью 40 га) для нужд города Верхняя Пышма в соответствии с утвержденным Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма запланировано севернее с. Балтым.

В настоящее время в районе п. Красный используется полигон твердых бытовых отходов и промышленных отходов (далее ТБО и ПО), как единственный лицензированный полигон для размещения ТБО и ПО 3-5 классов опасности для нужд городского округа Верхняя Пышма. После разработки проекта реконструкции с 2002 года полигон используется для складирования ТБО и ПО. Реконструированный полигон рассчитан на срок эксплуатации 15 лет, с изоляцией отходов до 250 куб. м ТБО и ПО в сутки.

Также для вывоза ТБО и ПО с территории города Верхняя Пышма используется полигон «Северный», расположенный вблизи поселка Крутой. В соответствии с проектом Схемы территориальной очистки Свердловской области полигон «Северный» на перспективу предусмотрен для использования как межмуниципальный полигон.

В соответствии с Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма, утвержденным Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 февраля 2010 года № 16/1, проведены подготовительные работы по проектированию и строительству нового полигона ТБО и ПО, с мусоросортировочным, мусороперерабатывающим комплексом и брикетированием утильной фракции в районе п. Красный.

Для решения вопросов развития и модернизации объектов размещения и переработки отходов разработана и постановлением администрации городского округа от 01.07.2013 года № 1333 утверждена муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма на 2014-2016 годы»; мероприятия по организации объектов размещения, утилизации, переработке отходов включены в Комплексный план развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 годы, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31 января 2013 года № 58/1.

На основании утвержденных решений Генерального плана городского округа Верхняя Пышма после ввода в эксплуатацию современного нового полигона существующий полигон в п. Красный подлежит рекультивации. Общее функциональное зонирование дополняется зонами с особыми условиями использования территорий: водоохранными, санитарно-защитными, охранными зонами, зонами санитарной охраны, особо охраняемыми территориями, придорожными полосами автомобильных дорог, зоной городских лесов.

Зоны с особыми условиями использования территории

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территорий:

– водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса;

– санитарно-защитные зоны;

– охранные зоны;

– зоны минимальных расстояний от объектов ПАО «Газпром»;

– зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и т.д.;

– придорожные полосы автомобильных дорог;

– особо охраняемые природные территории.

Водоохранные зоны водных объектов

Водоохранные зоны устанавливаются для подержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и т.д.

Береговая полоса реки составляет 20 метров, прибрежная защитная зона – 40 метров, водоохранная зона реки – 200 метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными пунктом 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ ограничениями запрещается:

– распашка земель;

– размещение отвалов размываемых грунтов;

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с пунктом 8 статьи 27 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов).

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, установлен Постановлением Правительством РФ от 24 февраля 2009 года № 160.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (далее также – ЗСО) согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» устанавливаются с целью создания и обеспечения режима ЗСО от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Подземные источники

Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях, при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам санитарной охраны

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу зон санитарной охраны

Не допускается:

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

– применение удобрений и ядохимикатов;

– рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Охранная зона магистрального газопровода

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде прокладки) охранные зоны устанавливаются вдоль трасс, транспортирующих природный газ в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих станций, компрессорных и газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от указанных объектов не менее ста метров во все стороны.

В охранных зонах газопроводов запрещается проводить всякого рода действия, могущие нарушать нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

– перемещать, засыпать, ломать опознавательные знаки и контрольно-измерительные пункты;

– открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи энергосбережения и телемеханики трубопроводов;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные или иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – аварийного разлива транспортируемой продукции;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов, без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

– возводить любые постройки и сооружения, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купание, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных жилищ, загонов для скота;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

– производить геологоразведочные работы, поисковые геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах газопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Зона минимальных расстояний объектов системы газоснабжения

В зоне минимальных расстояний системы объектов газоснабжения без согласования с собственниками системы газоснабжения или уполномоченной ими организации, запрещено строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения. Здания, строения, сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения. Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не уполномоченных на то юридических и физических лиц запрещается. Владельцы земельных участков не имеют права препятствовать организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту системы газоснабжения и ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф в соответствии с утвержденными Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 года Правилами охраны газораспределительных сетей.

Санитарный разрыв от автодорог регионального значения 1 и 2 категории

Разрыв установлен в соответствии с рекомендациями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги «СНиП 2.05.02-85*».

В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог, принимают расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов в соответствии с Генеральными планами, но не менее 200 м.

Полосы отвода автомобильной дороги

Полосы отвода автомобильных дорог определяются на основании документации по планировке территории. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, запрещается:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, с капитальным ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса.

Придорожные полосы от автодорог регионального значения

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Придорожные полосы региональных автомобильных дорог приняты в соответствии с приказом Министерства транспорта и связи Свердловской области от 06.11.2015 года № 437 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального значения».

Таблица 2.4.

| Наименование | Категория | Размер придорожной полосы |
| --- | --- | --- |
| «Обход г. Верхняя Пышма» | 1 | 75 метров |
| «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | 1 | 100 метров |
| «Подъезд к г. Верхняя Пышма» | 1 | 100 метров |
| «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога» | 2 | 150 метров |
| «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 2 | 75 метров |
| «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» | 3 | 50 метров |
| «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х «Балтымский» | 4 | 50 метров |

Придорожные полосы автомобильной дороги устанавливаются с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги в границах, которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

После утверждения градостроительной документации и постановки границы населенного пункта на кадастровый учет решение об установлении или изменении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального значения принимаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В связи с принятыми решениями данные ограничения утрачивают силу.

Особо охраняемые природные территории

В южной части района расположена территория части Шувакишского лесного парка, на этой территории в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 года № 41-ПП действует режим особой охраны ООПТ.

1. Статус и режим особой охраны лесных парков.

Лесные парки – участки лесного фонда и участки лесов, расположенные на территории рекреационных зон в пределах черты городских и сельских поселений либо вблизи населенных пунктов, предназначенные для отдыха населения. Лесные парки являются природными комплексами, сочетающими рекреационные, архитектурно-художественные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, познавательные и лесохозяйственные функции.

На территории лесных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, и влечет за собой снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств лесного парка или его компонентов, в том числе:

1) рубки главного пользования, проходные рубки;

2) заготовка живицы;

3) заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и других ресурсов);

4) побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша и другие виды побочного лесопользования), кроме сбора грибов, ягод и иной продукции леса для личного потребления;

5) охота;

6) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, мест захоронения отходов производства;

7) движение механизированных транспортных средств вне дорог общего назначения, за исключением транспортных средств, осуществляющих противопожарные и лесохозяйственные мероприятия;

8) строительство коммуникаций и хозяйственных объектов, не связанных с функционированием лесного парка;

9) разведение костров вне отведенных для этого мест;

10) стоянка и мойка автотранспортных средств вне специально отведенных для этого мест;

11) любые виды загрязнения природной среды, в том числе организация свалок мусора.

Исключения:

– обслуживание и реконструкция существующих линейных объектов и газопроводов при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию;

– строительство линейных объектов и газопроводов для социально значимых объектов в пределах существующего ландшафта, без рубки лесных насаждений, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию;

– строительство спортивных сооружений международного уровня, осуществляемого в соответствии с документами территориального планирования соответствующего муниципального образования, требованиями и стандартами, предъявляемыми к спортивным сооружениям с возможностью проведения официальных международных соревнований, а также в соответствии с правилами проведения международных соревнований, утвержденными приказами Министерства спорта и туризма РФ и международными федерациями по различным видам спорта. Строительство спортивных сооружений осуществляется при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию.

2.2.4. Жилищное строительство

Показатели расчета нового жилищного строительства

Проектная численность населения города Верхняя Пышма на расчетный срок (2034 год) принимается равной 110 тысячам человек, на I очередь строительства – 80 тысяч человек.

Планируется разуплотнение жилой застройки, а также улучшение жилищных условий жителей города, в частности, увеличение средней жилищной обеспеченности с 22,1 кв. м на человека до 30 кв. м на человека.

Новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами и средней и многоэтажной секционной жилой застройкой.

Средняя площадь приусадебного земельного участка в новой индивидуальной застройке принята 0,15 га. Средняя плотность населения 18 человек/га (в соответствии с НГПСО 1-2009.66). Средняя плотность населения в секционной застройке на первую очередь принята 230 человек/га (в соответствии с НГПСО 1-2009.66).

На расчетный срок плотность в новом строительстве в среднем составит 145 человек/га (плотность принимается на территорию жилой застройки в зависимости от этажности).

Проектная обеспеченность жилищным фондом на расчетный срок составит 30 кв. м на человека.

Проектный жилищный фонд

Общий объем проектируемого жилищного фонда на расчетный срок (2034 год) составит 3 300,3 тысячи кв. м, в том числе существующий сохраняемый – 1 395 тысяч кв. м, новое строительство – 1 905 тысяч кв. м.

Структура нового жилищного строительства на расчетный срок следующая:

– индивидуальная жилая застройка – 21 тысяча кв. м, в том числе I очередь – 21 тысяча кв. м;

– секционная жилая застройка – 1 884 тысячи кв. м, в том числе I очередь – 938,7 тысячи кв. м.

Новое жилищное строительство размещается на сносе существующего ветхого и аварийного жилищного фонда и на свободных от застройки территориях.

Убыль существующего жилищного фонда составит 59,4 тысячи кв. м.

Всего для размещения нового строительства потребуется 344,70 га территории, в том числе 18,67 га под индивидуальное строительство и 326,03 га под секционное строительство. Среднегодовой ввод нового строительства составит 95,25 тысячи кв. м.

Таблица 2.5.

Показатели нового жилищного строительства на расчетный срок

| № п/п | Показатель | Всего населения на расчетный срок 110 тысяч человек, в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее население | новое проектное население |
|  |  | в сохраняемом жилищном фонде | переселяемое из ветхого и аварийного жилищного фонда | разуплотнение существующей застройки |  |
| 1 | Население, тысяч человек | 46,51 | 2,65 | 16,64 | 44,2 |
| 2 | Жилищный фонд, тысяч кв. м | 1 395,3 | 79,6 | 448,6 | 1 376,8 |
| Итого жилфонд на расчетный срок составит 3 300,3 тысячи кв. м |
| 3 | Территория, га | 420,03 га | новые территории – 344,7 га, в том числе: – 18,67 га индивидуальное строительство – 326,03 га секционная застройка |

Убыль жилищного фонда на расчетный срок определена в количестве 59,4 тысячи кв. м, в том числе по ветхости – 55,2 тысячи кв. м, по аварийности – 4,2 тысячи кв. м.

Средняя плотность населения селитебных зон – 145 человек/га.

Таблица 2.6.

Основные показатели жилищного строительства

| Наименование показателей и единица измерения | Существующее положение (на начало 2014 года) | Расчётный срок (2034 год) |
| --- | --- | --- |
| 1. Всего жилищный фонд, тысяч кв. м/% | 1 454,7 | 3 300,3 / 100,0 |
| 2. Новое строительство, тысяч кв. м/% | – | 1 905 / 57,7 |
| в том числе: |  |  |
| – индивидуальная застройка | – | 21,00 |
| – секционная застройка | – | 1 884,0 |
| 3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тысяч кв. м/% | – | 1 395 / 42,3 |
| 4.Убыль жилищного фонда, тысяч кв. м | – | 59,7 |
| 5.Обеспеченность жилым фондом, кв. м на человека | 22,1 | 30,0 |
| 6. Население, тысяч человек | 65,8 | 110 |

Планируемые площадки для жилищного строительства

Район «Центральный 1»

На первую очередь строительства в районе «Центральный 1» в северо- восточной части города планируется строительство ранее запланированных комплексов жилой многоэтажной жилой застройки:

– в районе «Центральный-1» в границах улиц Кривоусова – Калинина – Орджоникидзе – проспекта Успенского (ранее ул. Ленина);

– в границах улиц Кривоусова – Орджоникидзе – Октябрьская – Александра Козицына на месте подлежащего сносу ветхого двухэтажного жилищного фонда микрорайон многоэтажной жилой застройки с условным названием «Центр-Юг»;

– микрорайон многоэтажной жилой застройки в районе улиц Машиностроителей – Мальцева (проект.) – Новой 1 (проект.) и проспекта Успенского (ранее ул. Ленина) в соответствии с ранее разработанным проектом планировки и проектной документацией;

– квартал индивидуальной жилой застройки на продолжении улиц Маяковского, Крупской, Кооперативной, Геологов и Свердлова (проект.) на первую очередь строительства.

Всего на территории района «Центральный 1» планируется освоение под жилищное строительство 37,2 га территории, в том числе 34,3 га многоэтажной и 2,9 га индивидуальной жилой застройки.

Район «Восточный»

На первую очередь реализации Генерального плана планируется:

– строительство многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания в границах улиц Октябрьской – Петрова (проектируемый проспект Петровский) – Клары Цеткин, в соответствии с ранее разработанным проектом планировки территории;

– реконструкция жилых кварталов вдоль ул. Красных Партизан со строительством среднеэтажной жилой застройки, размещаемой от пересечения от ул. Волоскова (проект) до ул. Петрова (проектируемый проспект Петровский);

– проектирование и строительство многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки вдоль ул. Александра Козицына;

– реконструкция школы по ул. Победы в существующей сохраняемой жилой застройке.

Всего в жилом районе «Восточный» планируется освоение 51,96 га территории под жилую застройку.

Район «Северный»

Район «Северный» северо-восточного планировочного района рассматривается как основная территориальная перспектива для развития жилищного строительства города Верхняя Пышма на расчетный срок за счет включаемых в границу города земель различной категории.

Генеральным планом предусматривается размещение кварталов многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с необходимыми объектами обслуживания населения (143,0 га);

Всего в жилом районе «Северный» на расчетный срок реализации Генерального плана предусматривается 143,0 га для освоения под жилую застройку.

Район «Центральный 2»

На первую очередь реализации Генерального плана предусматривается:

– размещение многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания в границах просп. Успенского (ранее ул. Ленина) – ул. Огнеупорщиков – ул. Юбилейной в соответствии с ранее разработанной проектной документацией (7,23 га);

– размещение малоэтажной жилой застройки (8,88 га) в районе улиц Гальянова (проект.) – Калинина в соответствии с ранее разработанной проектной документацией;

– увеличение территории и реконструкция школы (1,37 га) в границах квартала: проспект Успенский (ранее ул. Ленина) – ул. Спицына – ул. Гальянова (проект.) – ул. Феофанова;

– размещение индивидуальной жилой застройки (9,2 га) в районе улиц Гальянова (проект.) – Боярских (проект.) в соответствии с ранее разработанной проектной документацией.

Всего в районе «Центральный 2» к освоению под жилую застройку предлагается 26,68 га.

Район «Молебка»

В соответствии с ранее разработанной проектной документацией на первую очередь реализации Генерального плана в районе улиц Апрельской (проект.) – Восточной – Логистической (проект.) в существующих границах города Верхняя Пышма планируется размещение индивидуальной жилой застройки (6,57 га).

Всего на освоение под размещение жилой застройки в районе «Молебка» планируется выделить 6,57 га.

Микрорайон «Ключи»

В соответствии с ранее разработанной проектной документацией в микрорайоне «Ключи» на землях сельскохозяйственного назначения, вновь включаемых в границу населенного пункта, на территории между промышленными площадками ООО «Уральские локомотивы» и ОАО «Уралэлектромедь» планируется размещение многоквартирной жилой застройки (72,68 га).

Перед началом освоения территории в Плане реализации Генерального плана необходимо выполнить полные комплексные инженерные изыскания, с учетом результатов указанных изысканий требуется уточнить границу территориальной зоны планируемой застройки, а также определить методы инженерной подготовки территории.

Развитие социальной инфраструктуры новых жилых образований будет происходить одновременно с возведением жилья. Генеральным планом на первую очередь реализации размещены две новые общеобразовательные школы и предусматривается реконструкция четырех существующих. На первую очередь планируется строительство шести ДОУ и реконструкция ДОУ по ул. Парковой, 28.

На расчетный срок реализации Генерального плана предусматривается строительство школ, детских садов и объектов обслуживания во всех развиваемых районах города.

2.2.5. Баланс территории

Территория в границах города на расчетный срок (2034 год) увеличится на 1 426,83 га и будет составлять 3 856,88 га. Проектное население Верхней Пышмы на расчётный срок (2034 год) составит 110 тысяч человек.

Жилая застройка составит 1 108,754 га, или 28,76% территории. Общественно-деловые зоны составят 4,53% территории, производственные и коммунально-складские зоны – 13,96%, зоны инженерной инфраструктуры – 0,81%, зоны транспортной инфраструктуры – 13,35%, зоны специального назначения – 2,7%. Рекреационная зона, которая в себя включает озелененные территории общего пользования и городские леса, составит 786,508 га, или 20,39%. На одного человека будет приходиться 71,5 кв. м территории озеленения.

Проектное использование территории представлено в таблице 2.7.

Таблица 2.7.

Проектное использование территории

| № | Виды территориальных зон | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % | кв. м на чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: – индивидуальная застройка – секционная застройка, в том числе ДОУ, СОШ – коллективные сады | 1 108,754 316,164 546,910 245,68 | 28,76 8,2 14,2 6,36 | 100,71 28,74 49,71 22,33 |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 174,800 | 4,53 | 19,23 |  |
| 3 | Производственные и коммунально-складские зоны | 538,790 | 13,96 | 48,97 |  |
| 4 | Зоны инженерной инфраструктуры: | 31,300 | 0,81 | 2,85 |  |
| 5 | Зоны транспортной инфраструктуры, в том числе: – улицы, дороги – предприятия и сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств – полоса отвода железной дороги | 514,83 443,91 48,32 22,600 | 13,35 11,51 1,25 0,59 | 46,8 40,36 4,39 2,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе: – ООПТ – городские леса – парки – скверы, бульвары | 786,508 48,950 674,748 29,29 33,520 | 20,39 1,27 17,49 0,76 0,87 | 71,5 4,45 61,34 2,66 3,05 |  |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования | 199,880 | 5,18 | 18,17 |  |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: – кладбища – специальная территория | 104,160 35,530 68,630 | 2,7 0,92 1,78 | 9,47 3,23 6,24 |  |
| 9 | Иные зоны: – водные поверхности и акватории – инвестиционно-привлекательные территории – санитарно-защитное озеленение | 397,858 72,000 147,185 176,673 | 10,32 1,87 3,82 4,63 | 36,2 6,54 13,42 16,1 |  |
|  | Всего земель в границах проекта | 3 856,88 | 100 |  |  |

2.2.6. Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66. Проектное население населения города Верхняя Пышма на расчетный срок 2034 год составит 110 тысяч человек, на I очередь строительства – 80 тысяч человек.

Таблица 2.8.

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами и учреждениями обслуживания г. Верхняя Пышма на расчетный срок (2034 год)

| № п/п | Объекты | Единицы измерения | Потребность на 1 тысячу жителей по НГПСО 1-2009.66 | Потребность на 110 тысяч жителей | Сущест-вующее кол-во на 110 тысяч | Новое строитель-ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 55 | 6 050 | 3 701 | 2 349 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 103 | 11 330 | 6 407 | 4 923 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 21 | 2 310 | 2 775 | 1 000 |
| 4 | Детские школы искусств, школы эстетического образования (дом детского творчества, детская музыкальная школа, художественная школа) | мест | 12 | 1 320 | 1 293 | 30 |
| 5 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | учащихся на 1 тысячу человек | 8 | 880 | 564 | 316 |
| 6 | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 40 | 4 400 | 8 227 | _ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Объекты физкультуры и спорта: |
|  | – детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) | учащихся на 1 тысячу человек | 25 | 2 750 | 1 750 | 1 000 |
|  | – плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты) | кв. м | 500 | 55 000 | 28 153 | 26 847 |
|  | – спортзалы | кв. м | 160 | 17 600 | 4 846 | 12 754 |
|  | – бассейны | кв. м зеркала воды | 15 | 1 650 | 310 | 1 340 |
|  | – лыжные базы | человек на 1 тысячу человек | 2 | 220 | 20 | 200 |
|  | – физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, за-нимающихся спортом | 10 | 1 100 | 1 500 | – |
| 8 | Дом молодежи | объект | 1 на админи-стративный район | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Подростковые молодежные клубы по месту жительства | кв. м общей площади | 25,0 | 2 750 | 4 084,6 | 500 |
| 10 | Центр профессиональной ориентации | объект | 1 на админи-стративный район | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Больничные учреждения | койко-мест | 9,5 | 1 045 | 506 | 540 |
| 12 | Диспансеры, поликлини-ки, женская консультация | посещений в смену | 34 | 3 740 | 1 746 | 1 994 |
| 13 | Пункт раздачи детского питания | кв. м общей площади | 10 | 1 100 | 70 | 1 030 |
| 14 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 0,1 | 11 | 5 | 6 |
| 15 | Аптеки и аптечные пункты | объект | 1 на 12 тысяч человек | 9 | 30 | 10 |
| 16 | Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста | мест на 1 тысячу человек | 1,2 | 132 | нет | 132 |
| 17 | Детские дома интернаты для детей, имеющих физические недостатки |  | 0,2 | 22 | 220 | – |
| 18 | Территориальные центры социального обслуживания | объект | 1 на 50 тысяч человек | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Территориальные центры социальной помощи семье и детям | объект | 1на 100 тысяч человек | 1 | 1 | – |
| 20 | Предприятия торговли: – продовольственных товаров – промышленных товаров | кв. м торговой площади | 550,0 200,0 350,0 | 60 500 22 000 38 500 | 38 279 15 935 22 344 | 22 221 6 065 16 156 |
| 21 | Рынки розничной торговли (павильоны) |  | 40,0 | 4 400 | 224 | 4 176 |
| 22 | Предприятие общественного питания | посадочных мест | 34 | 3 740 | 2 600 | 1 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | Учреждения культуры клубного типа (клубы) | мест | 25 | 2 750 | 500 | 2 250 |
| 24 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | мест | 9 | 990 | 0 | 990 |
| 25 | Кинотеатры | мест | 12 | 1 320 | 198 | 1 122 |
| 26 | Профессиональные театры | мест | 5 | 550 | 0 | 550 |
| 27 | Выставочные залы | объект | 1 на город | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Библиотеки – общедоступные – детские | учреждение | 1 на 17 тысяч человек 1 на 4-7 тыс. школьников | 6 3 | 3 1 | 3 2 |
| 29 | Музеи | объект | 0,24 на 10 тысяч человек | 3 | 2 | 1 |
| 30 | Единый расчетный центр | объект | 1 на админи-стративный район | 7 | 4 | 3 |
| 31 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 7,0 | 770 | 186 | 584 |
| 32 | Приемный пункт химчистки | объект | 0,05 | 5 | 3 | 2 |
| 33 | Отделение связи | объект | 1 на 13 тысяч человек | 9 | 6 | 3 |
| 34 | Отделения сберегательного банка | операцион-ных мест | 1 на 2-3 тысячи человек | 36 | 5 | 31 |
| 35 | Гостиница | мест | 6 | 660 | 143 | 517 |
| 36 | Пожарное депо | объект / кол-во автомобилей | – | 2 | 1 | 1 |
| 37 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект на 10 тысяч человек | 0,5 | 6 | 3 | 3 |
| 38 | Бани | мест | 3 | 330 | нет данных | 330 |
| 39 | Предприятия, салоны ритуальных услуг | объект | 1 на 15 тысяч человек | 7 | 6 | 1 |
| 40 | Кладбище | га | 0,24 | 26,4 | 22,58 | 40 га за границами проектирова-ния (севернее с. Балтым) |

На расчетный срок для проектной численности населения существует потребность в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования, физкультурно-оздоровительных клубах, спортивных залах, стационарах, поликлиниках, аптеке, в станции скорой медицинской помощи. Также существует потребность в рынках сельскохозяйственной и розничной торговли, предприятиях общественного питания, учреждениях культуры, в том числе клубного типа, подростковых молодежных клубах, детских и юношеских библиотеках, музее, предприятиях коммунально-бытового обслуживания, отделениях связи и отделениях банков, гостинице, банях и других учреждениях культурно-бытового обслуживания.

В соответствии с ранее разработанной документацией планируется реконструкция ДОУ по ул. Парковой, 28 и строительство шести новых ДОУ на территории новых жилых районов.

В сфере школьного образования до 2020 года планируется реконструкция четырех и строительство двух новых школ на территории новой застройки.

Генеральным планом предусматривается размещение следующих объектов городского и районного значения:

– здания администрации городского округа Верхняя Пышма по проспекту Успенскому (ранее ул. Ленина);

– «Спортивный комплекс МКОУ ДОД СДЮСШОР по велоспорту» по ул. Островского (проект.) в районе городского парка;

– «Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту в г. Верхняя Пышма» в районе ул. Калинина (проект);

– на территории Верхнепышминского ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1» по ул. Петрова (проектируемый проспект Петровский), 43, в соответствии с государственной программой «Развитие физической культуры и спорта Свердловской области до 2020 года» предусматривается реконструкция спального корпуса, столовой и гаража (2 этап); строительство спортивного комплекса Верхнепышминского ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1» (3 этап);

– театра на проспекте Успенском (ранее ул. Ленина);

– дворца технического творчества, предусмотренного государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296-ПП, в районе проспекта Успенского (ранее ул. Ленина) и ул. Александра Козицына;

– родильного дома, женской консультации и детской поликлиники на территории ГБУЗ Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница им. П.Д. Бородина»;

– станции скорой медицинской помощи по улицам Октябрьской – Новой 6 (проект.);

– пункта раздачи детского питания;

– учреждений культуры клубного типа;

– дворца водных видов спорта;

– бассейна;

– гостиницы;

– пожарного депо на 4 выезда в районе Северный;

– многофункциональных торгово-развлекательных центров в начале и конце проспекта Успенского, вблизи внешних выходов на автомобильные дороги регионального значения;

– двух сельскохозяйственных рынков;

– пансионата для лиц старшего возраста;

– объектов физкультуры и спорта (трех физкультурно-оздоровительных комплексов), предприятий торговли, отделений сберегательного банка, библиотеки, химчистки, предприятий бытового обслуживания и т.п. во всех развиваемых районах города.

Расчетные показатели обеспечения объектами и учреждениями обслуживания на I очередь строительства приведены в таблице 2.9. Проектное население города Верхняя Пышма на I очередь строительства составит 80 тысяч человек.

Таблица 2.9.

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами и учреждениями обслуживания г. Верхняя Пышма на I очередь строительства

| № п/п | Объекты | Единицы измерения | Потребность на 1 тысячу жителей по НГПСО 1-2009.66 | Потребность на 80 тысяч жителей | Существ. кол-во на I очередь 80 тысяч жителей | Новое строитель-ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образова-тельные учреждения | мест | 85* | 6 800 | 3 701 | 3 099 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 103 | 8 240 | 6 407 | 1 833 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 21 | 1 680 | 2 775 | – |
| 4 | Детские школы искусств, школы эстетического образования (дом детского творчества, детская музыкальная школа, художественная школа) | мест | 12 | 960 | 1 293 | – |
| 5 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | учащихся на 1 тысячу человек | 8 | 640 | 564 | 76 |
| 6 | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 40 | 3 200 | 8 227 | – |
| 7 | Объекты физкультуры и спорта: |
|  | – детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) | учащихся на 1 тысячу человек | 25 | 2 000 | 1 750 | 250 |
|  | – плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты) | кв. м | 500 | 40 000 | 28 153 | 11 847 |
|  | – спортзалы | кв. м | 160 | 12 800 | 4 846 | 7 954 |
|  | – бассейны | кв. м зеркала воды | 15 | 1 200 | 310 | 890 |
|  | – лыжные базы | человек на 1 тысячу человек | 2 | 160 | 20 | 140 |
|  | – физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимающихся спортом | 10 | 800 | 1 500 | – |
| 8 | Дом молодежи | объект | 1 на админи-стративный район | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Подростковые молодежные клубы по месту жительства | кв. м общей площади | 25,0 | 2 000 | 4 084,6 | – |
| 10 | Центр профессиональной ориентации | объект | 1 на админи-стративный район | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Больничные учреждения | койко-мест | 9,5 | 760 | 506 | 254 |
| 12 | Диспансеры, поликлини-ки, женская консультация | посещений в смену | 34 | 2 720 | 1 746 | 1 994 |
| 13 | Пункт раздачи детского питания | кв. м общей площади | 10 | 800 | 70 | 730 |
| 14 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 0,1 | 8 | 5 | 3 |
| 15 | Аптеки и аптечные пункты | объект | 1 на 12 тысяч человек | 7 | 30 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста | мест на 1 тысячу человек | 1,2 | 96 | нет | 96 |
| 17 | Детские дома интернаты для детей, имеющих физические недостатки |  | 0,2 | 16 | 220 | – |
| 18 | Территориальные центры социального обслуживания | объект | 1 на 50 тысяч человек |  | 1 | 1 |
| 19 | Территориальные центры социальной помощи семье и детям | объект | 1 на 100 тысяч человек | 2 | 1 | – |
| 20 | Предприятия торговли: – продовольственных товаров – промышленных товаров | кв. м торговой площади | 550,0 200,0 350,0 | 44 000 16 000 28 000 | 38 279 15 935 22 344 | 5 721 65 5 656 |
| 21 | Рынки розничной торговли (павильоны) |  | 40,0 | 3 200 | 224 | 2 976 |
| 22 | Предприятие общественного питания | посадочных мест | 34 | 2 720 | 2 600 | 120 |
| 23 | Учреждения культуры клубного типа (клубы) | мест | 25 | 2 000 | 500 | 1 500 |
| 24 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | мест | 9 | 720 | 0 | 720 |
| 25 | Кинотеатры | мест | 12 | 960 | 198 | 762 |
| 26 | Профессиональные театры | мест | 5 | 400 | 0 | 400 |
| 27 | Выставочные залы | объект | 1 на город | – | 0 | – |
| 28 | Библиотеки – общедоступные – детские | учреждение | 1 на 17 тысяч человек 1 на 4-7 тыс. школьников | 5 2 | 3 1 | 2 1 |
| 29 | Музеи | объект | 0,24 на 10 тысяч человек |  | 2 | 1 |
| 30 | Единый расчетный центр | объект | 1 на админи-стративный район | 2 | 4 | – |
| 31 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 7,0 | 560 | 186 | 374 |
| 32 | Приемный пункт химчистки | объект | 0,05 | 3 | 3 | – |
| 33 | Отделение связи | объект | 1 на 13 тысяч человек | 6 | 6 | – |
| 34 | Отделения сберегательного банка | операцион-ных мест | 1 на 2-3 тыся-чи человек | 26 | 5 | 21 |
| 35 | Гостиница | мест | 6 | 480 | 143 | 337 |
| 36 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект на 10 тысяч человек | 0,5 | 4 | 3 | 1 |
| 37 | Бани | мест | 3 | 240 | нет данных | 240 |
| 38 | Предприятия, салоны ритуальных услуг | объект | 1 на 15 тысяч человек | 5 | 6 | – |

Примечания:

1) потребность в местах в ДОУ на расчетный срок рассчитана с учетом существующей очереди на места в ДОУ;

2) места в учреждениях социального обеспечения системы социальной защиты населения могут предусматриваться в аналогичных учреждениях на территории Свердловской области.

На I очередь строительства для проектной численности населения существует потребность в ДОУ, общеобразовательных школах, объектах социального обслуживания населения, физкультурно-спортивных сооружениях, в стационарах и поликлиниках. Также существует потребность в рынках сельскохозяйственной и розничной торговли, предприятиях общественного питания, учреждениях клубного типа, подростковых молодежных клубах, детских и юношеских библиотеках, музее, предприятиях коммунально-бытового обслуживания, отделениях связи и банков и других учреждениях культурно-бытового обслуживания.

По данным Генерального плана городского округа Верхняя Пышма, учреждения обслуживания населения города Верхняя Пышма, как районного центра, должны покрывать потребность в объектах эпизодического обслуживания жителей населенных пунктов, входящих в состав городского округа, в том числе активно развивающихся поселков Гать, Глубокий Лог, Залесье, Исеть, Красный, Нагорный, Ольховка, Сагра, Половинный, Шахты, сел Балтым и Мостовское.

2.3. Транспортная инфраструктура

2.3.1. Внешний транспорт

В соответствии с письмом ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» от 19.03.2015 года № 19-2097 на расчетный срок реализации Генерального плана планируется строительство и реконструкция многоуровневых развязок на автодороге категории 1б «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»:

1) реконструкция транспортной развязки на пересечении автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» и ЕКАД. Реконструкция развязки запланирована в рамках реконструкции ЕКАД до 1 категории;

2) строительство транспортной развязки на примыкании автодороги подъезд к деревне Коптяки к автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»;

3) реконструкция транспортной развязки на дороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» и автодороги Среднеуральск – Верхняя Пышма (23км). Реконструкция до полного клеверного листа. По теплотрассе от СУГРЭС должна быть выполнена перекладка в подземном исполнении;

4) строительство развязки на примыкании автодороги Северный подъезд к городу Среднеуральску к автодороге «г. Екатеринбург–г. Нижний Тагил–г. Серов»;

5) реконструкция транспортной развязки на пересечении автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» и автодороги «г. Екатеринбург – Невьянск» строительство дополнительных пандусов;

6) проектирование и строительство транспортной развязки в разных уровнях на пере-сечении с проектируемой дорогой между г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск автомобильной дороги 1б категории «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» на км 20+752;

7) строительство надземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу «Обход г. Верхняя Пышма на пересечении с автомобильной дорогой «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х Балтымский», предусмотренный государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года». Также Генеральным планом предлагается строительство автодороги с условным названием «Екатеринбург – Верхняя Пышма» (в районе «Молебка») с устройством путепровода над ЕКАД и железнодорожными путями. Данное решение заложено в том числе в Генеральном плане МО «Город Екатеринбург».

2.3.2. Улично-дорожная сеть

Комплексный анализ территории города выявил ряд недостатков, затрудняющих функционирование транспортной системы города.

На расчетный срок Генеральным планом города предусматривается ряд мероприятий увеличивающих связность районов города между собой и облегчающих транспортные выходы на автодороги внешней сети.

Магистральные улицы общегородского значения

К магистральным улицам общегородского значения кроме существующих проспекта Успенского (ранее ул. Ленина, объединенная с ул. Советской) (протяженностью 7,8 км), ул. Петрова (проектируемый проспект Петровский) (протяженностью 4 км) и улицы Кривоусова (протяженностью 2,605 км), отнесены следующие улицы:

– Новая 1– ул. Логистическая (проект.) – (протяженностью 3,05 км),

– Новая 6 (проект.) (протяженностью 4,9 км),

– Зеленая (протяженностью 2,333 км),

– Уральских рабочих (протяженностью 2,3 км),

– Сварщиков (протяженностью 1,265 км),

– Феофанова (протяженностью 1,7 км),

– Красных Партизан (протяженностью 1,468 км).

Ул. Новая 1 (проект.) получает развитие в меридиональном направлении в жилом районе «Северный» и имеет на север выход на ул. Новую 6 (проект.) и далее в п. Шахты; в южном направлении имеет выход на проспект Успенский.

Улицы Зеленая, Уральских рабочих, Красных Партизан изменяют свою категорию за счет формирования вдоль этих улиц кварталов многоэтажной жилой застройки. Улица Зеленая благодаря своему продлению в северном направлении обеспечивает связь города Верхняя Пышма с селом Балтым путем устройства прокола под региональной автодорогой «г. Екатеринбург – г. Невьянск». Улица Новая 6 (проект.) является одной из основных улиц жилого района «Северный». Она связывает жилой район «Центральный 1» с районом «Северный» и имеет выход на развязку на примыкании автодороги «Северный подъезд к городу Среднеуральску» к автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов».

Улица Сварщиков получает дальнейшее развитие за счет продолжения в юго-западном направлении (ул. Апрельская (проект.) с выходом на проектируемую развязку на примыкании автодороги «подъезд к деревне Коптяки» к автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов». На ул. Сварщиков Генеральным планом предполагается размещение объектов общегородского значения и кварталов жилой застройки.

Улица Феофанова изменяет свою категорию за счет формирования в южном направлении крупного жилого образования – микрорайона «Ключи».

Общая протяженность общегородских магистральных улиц составляет 31,421 км.

Магистральные улицы районного значения

Магистральными улицами районного значения в северо-восточной части города стали в меридиональном направлении улицы Сапожникова (проект.), Свердлова, Юбилейная, Новая 10 (проект.), Александра Козицына; в широтном направлении – Мальцева (проект.), Островского (проект.), Новая 7 (проект.), Новая 8 (проект.), Новая 9 (проект.), Чкалова, 40 лет Октября.

Районными магистральными улицами в юго-западной части города стали в меридиональном направлении улицы Березовая, Калинина, Парковая, Спицына; в широтном направлении – ул. Гальянова (проект.).

В Генеральном плане к районным магистральным улицам отнесены улицы:

– Клары Цеткин (протяженностью 1,468 км),

– Горняков (протяженностью 718 м),

– Октябрьская на участке от проспекта Успенского (ранее ул. Ленина) до ул. Петрова (проектируемый проспект Петровский) (протяженностью 1,5 км),

– Орджоникидзе – Волоскова (проект.) (протяженностью 639 м),

– Александра Козицына (протяженностью 775 м),

– Свердлова (протяженностью 2,284 км),

– Чкалова (протяженностью 1,8 км),

– 40 лет Октября (протяженностью 1,62 км),

– Калинина (протяженностью 1,695 км),

– Юбилейная (протяженностью 1,37 км),

– Островского (проект.) (протяженностью 2,1 км),

– Мальцева (проект.) (протяженностью 850 м),

– Новая 7 (проект.) (протяженностью 2,33 км),

– Новая 8 (проект.) (протяженностью 2,3 км),

– Новая 10 (проект.) (протяженностью 2,957 км),

– Машиностроителей (протяженностью 2,99 км),

– Сапожникова (проект.) (протяженностью 1,45 км),

– Новая 9 (проект.) (протяженностью 1 км),

– Березовая (протяженностью 916 м),

– Гальянова (проект.) (протяженностью 2,971 км).

Общая протяженность магистральных улиц районного значения составляет 33,157 км.

Участки улиц с односторонним движением

Одностороннее движение сохраняется на участке проспекта Успенского (ранее ул. Ленина) от ул. Уральских рабочих до ул. Александра Козицына в восточном направлении и по ул. Кривоусова в западном направлении. Генеральным планом предлагается устройство одностороннего движения по районным магистралям – улицам Чкалова и 40 лет Октября.

Жилые улицы

Все остальные улицы получают статус улиц в жилой застройке.

Улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов

Генеральным планом предусматривается активное развитие коммунально-складской зоны. В этой связи активное развитие получает дорога по ул. Логистической (протяженностью 2,125 км). В южном направлении от проспекта Успенского (ранее ул. Ленина) до ул. Апрельской (проект.): ул. Глушкова (проект.) (протяженностью 2,971 км); ул. Новая 4 (проект.) (протяженностью 1,821 км); ул. Ишмухаметова (проект.) (протяженностью 1,275 км). Общая протяженность улиц и дорог в промышленных коммунально-складских районов составляет 12,087 км. Плотность магистральных улиц и дорог на расчетный срок составит 1,92 км/кв. км.

2.3.3. Общественный транспорт

В Генеральном плане сохраняются все существующие маршруты общественного транспорта. Генеральным планом предлагается оптимизация маршрутной сети городских и пригородных автобусов. Данные мероприятия связаны с проектными предложениями по реконструкции и строительству новых улиц и участков улично-дорожной сети.

Новые линии движения необходимо проложить по существующим и новым магистральным улицам общегородского и районного значения с организацией остановочных пунктов, с учетом нормативных радиусов обслуживания: предлагается организация маршрутов общественного транспорта, обеспечивающих новые районы перспективной застройки и промышленные территории.

Генеральным планом предлагается организация маршрута трамвайной линии, связывающей центр города Верхняя Пышма с г. Екатеринбургом. Прокладка маршрута предполагается по проспекту Успенскому с устройством транспортно-пересадочного узла на пересечении просп. Успенского, ул. Горняков и ул. Октябрьской. Протяженность маршрута трамвайной линии в границах города Верхняя Пышма составляет 3 км.

2.3.4. Объекты обслуживания и хранения

Проектная численность населения г. Верхняя Пышма составит 110 тысяч человек.

Принимаемый на перспективу показатель автомобилизации – 350 автомобилей на 1 000 человек. Таким образом, число автомобилей на расчетный срок составит 38 500 единиц.

В соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66 на перспективу необходимо предусмотреть места постоянного хранения с учетом 100% соответствующего количества транспортных средств. С этой целью в Генеральном плане сохраняются существующие гаражно-строительные массивы, резервируются новые места в границах коммунальной зоны. Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма предусмотрено строительство паркингов в жилой зоне в существующей застройке. При проектировании новых жилых объектов необходимо предусматривать необходимое количество машино-мест для хранения транспортных средств жителей с учетом типа жилого дома по уровню комфорта.

В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками стоянки для постоянного и временного хранения автотранспорта предусматриваются в пределах земельных участков их правообладателей. Число машино-мест на гостевых стоянках при такой застройке принимается из расчета 15-20% от количества индивидуальных жилых домов и (или) квартир.

Для расчета необходимого количества СТО (станций технического обслуживания) и автомоек Генеральным планом принимается нормативное значение 1 пост на 200 автомобилей. Необходимое количество постов в СТО и автомойках составит 192 единицы.

Количество топливораздаточных колонок на АЗС (автозаправочных станциях) предусмотрено из расчета 1 колонка на 1 000 автомобилей. Необходимое количество ТРК (топливораздаточных колонок) составит 39 единиц. В промышленной зоне в границах просп. Успенского (ранее ул. Ленина) и ул. Машиностроителей для ОАО «Автотранспорт» предусматривается размещение станции технического обслуживания на 4 поста для текущего ремонта автобусов и автотранспортного предприятия.

Фактическое количество объектов обслуживания автотранспорта может превышать расчетное.

2.4. Инженерная инфраструктура

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры приняты на основании действующего Генерального плана городского округа Верхняя Пышма, утвержденного Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 февраля 2010 года № 16/1, в том числе применительно к городу Верхняя Пышма, с учетом правовых актов городского округа, прежде всего, Комплексного плана развития городского округа Верхняя Пышма, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городском округе Верхняя Пышма до 2023 года и муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма», утвержденной постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.09.2014 года № 1707. Данные программы в части водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения разработаны на основании утвержденных Схем городского округа до 2028 года по соответствующим направлениям системы коммунальной инфраструктуры, согласно требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации.

2.4.1. Водоснабжение

Эксплуатационные скважины МУП «Водоканал» рассредоточены по площади и удалены от станции водоподготовки на расстояние от 3,5 до 40 км. Транспортировка воды от десяти существующих водозаборов осуществляется по водоводам в одну и в две нитки.

Характеристика существующей системы водоснабжения

В связи с разветвленностью и значительной протяженностью трасс водоводов, проходящих по резко пересеченной холмистой местности, водоснабжение города Верхняя Пышма нестабильно из-за частых аварий на водоводах.

1. Современная потребность города Верхняя Пышма с прилегающими территориями в хозяйственно-питьевой воде обеспечивается с использованием временных некондиционных источников водоснабжения на 86%. Водозаборные участки Балтымский, Пышминский, Южно-Балтымский, Шумский и «Кордон» резерва ресурсов не имеют.

Водозаборный участок «Зона Поздняя» исключается из баланса водоснабжения до 01.01.2015 года согласно судебным решениям и предписанию Роспотребнадзора из-за невозможности организации ЗСО I-го пояса. Лицензия на добычу подземных вод из водозаборного участка «Зона Поздняя» действует до 30.04.2014 года.

2. Скважинные водозаборы рассредоточены по площади городского округа, расположены в черте города Верхняя Пышма и на значительном удалении от потребителей, в лесных массивах и полях. Общий уровень износа водозаборных сооружений составляет от 65 до 90%. Требуется проведение полной реконструкции и модернизации скважинных водозаборов, насосного оборудования, павильонов над скважинами, территорий и ограждений ЗСО I-го пояса. Средства ОПС на скважинных водозаборах отсутствуют.

2.1. Отсутствует или находится в неудовлетворительном состоянии ограждение ЗСО I-го пояса 31 водозаборной скважины, что делает возможным доступ посторонних лиц на территорию объектов, а также снижает биологическую безопасность подаваемой воды.

2.2. Многие скважины, эксплуатируемые с 70-80-х годов ХХ века, засорены, что приводит к ухудшению качества воды, уменьшению дебита скважин и снижению их фактической производительности.

2.3. Отсутствуют резервные скважины. В некоторых резервных скважинах не установлено насосное оборудование.

2.4. Энергоемкость оборудования приводит к высоким энергозатратам на доставку воды потребителям.

2.5. Насосное оборудование многих скважин физически и морально устарело, не соответствует современным требованиям к надежности и электропотреблению, не автоматизировано.

2.6. Износ павильонов над 16 скважинами составляет 100%.

2.7. Отсутствуют резервные источники электроснабжения станций I-го подъема, что ставит под угрозу бесперебойную подачу воды населению.

3. Качество воды большинства водозаборов не соответствует нормативам, предъявляемым к питьевой воде, по содержанию железа, марганца, кремния и кальция, а у некоторых по мутности, цветности, окисляемости.

4. Общий уровень износа станций водоподготовки городского округа составляет 88%. Требуется проведение полной или частичной реконструкции и модернизации станций водоподготовки, в том числе насосного оборудования, строительных конструкций, территорий и ограждений станций.

4.1. Станция водоподготовки «Балтымская»: 4 резервуара чистой воды (далее также – РЧВ), эксплуатируемых с 80-х годов ХХ века, нуждаются в капитальном ремонте.

4.2. Станция водоподготовки «Зона Поздняя».

Скважинный водозабор и станция водоподготовки «Зона Поздняя» испытывают большую техногенную нагрузку и не подлежат перспективному развитию.

5. Частичное однотрубное исполнение магистральных водоводов подачи воды с водозаборов не обеспечивает стабильное бесперебойное водоснабжение.

Современная потребность в хозяйственно-питьевой воде обеспечивается с использованием временных некондиционных источников водоснабжения. Дефицит питьевой воды на перспективу развития до 2020 года в целом по городскому округу составляет 4 500 куб. м/сутки (1 643 тысячи куб. м/год). Дефицит воды покрывается за счет освоения подземных вод Ваштымского участка Верхне-Пышминского месторождения подземных вод (далее – МПВ) с утвержденными запасами 1 100 куб. м/сутки, Южно-Соколовского участка Верхне-Адуйского МПВ с утвержденными запасами 2 700 куб. м/сутки, за счет освоения запасов категории С1 Соколовского и Солнечного участков Верхне-Адуйского МПВ в количестве 2 980 куб. м/сутки, «Северный» г. Верхняя Пышма с ресурсами 400 куб. м/сутки.

Расчетные показатели объемов водопотребления

Генеральным планом предусмотрена проектная численность населения города Верхняя Пышма на расчетный срок – 110 тысяч человек.

Расчетный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды выполнен согласно требованиям укрупненных показателей на основании НГПСО 1-2009.66. Удельное водопотребление принято в объеме 300 литров на человека в сутки, общий объем водопотребления составит 33 000 куб. м/сутки. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы составят 20% от хозяйственно-питьевого водопотребления (6,6 тысячи куб. м/сутки), суммарное водопотребление – 39,6 тысячи куб. м/сутки.

Таким образом, перспективный объем воды на хозяйственно-питьевые нужды, определенный утвержденной Схемой водоснабжения городского округа Верхняя Пышма, соответствует проектным решениям.

В расчет не включены нужды промышленных предприятий города, т.к. часть из них использует автономные источники технического водоснабжения, часть – техническую воду, поступающую из Исетского озера. Статистика производственного водопотребления отсутствует.

Прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на водозаборных участках до 2023 года, приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10.

| Наименование водозаборного участка | Разведанные и подготовленные к эксплуатации запасы подземных вод, куб. м/сутки | Перспективы увеличения запасов подземных вод, куб. м/сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Солнечный | 2 900 | 2 360 | Разведаны три дополнительные точки нагрузки (скважины № 1п, 19п, 26п) |
| Соколовский | 2 830 | 2 430 | Разведаны три дополнительные точки нагрузки (скважины № 12п, 7п, 21п) |
| Пышминский (включая Южно-Балтымские 3 и 4) | 4 650 | – |  |
| Балтымский | 1 500 | – |  |
| Шумский | 2 000 |  | ОАО «Уралэлектромедь» |
| Кордон | 904 |  | ОАО «Уралредмет» |
| ИТОГО | 19 570 | При утверждении запасов МПВ в заявленном количестве |
| Ваштымский | – | 1 100 | Скважина № 810 (категория А) |
| Южно-Соколовский | – | 2 700 | Скважины № 3, 7, 13, 12 (категория В+С1) |
| Северный | – | 400 | Скважины № 10, 11, в пределах застройки микрорайона «Северный» |
| Хвощевский участок Средне-Адуйского МПВ | – | 2 190 | Скважины № 1р, 2р, 1п, 4п (категория В) |
| ИТОГО | 6 390 | Перспективные участки |
| ВСЕГО | 23 060 |  |

Прогнозируемые объемы воды, планируемые к обработке на станции водоподготовки «Балтымская» по годам, показаны на графике 1 и сведены в таблицу 2.11.

График 1

2013	   2014	     2015       2016       2017	2018	  2019	    2020	       2021       2022      2023     2028

тысяч

куб. м/сутки

40

35

30

25

20

15

10

Среднесуточный пропуск воды через очистные сооружений, тысяч куб. м/сутки

Проектная производительность очистных сооружений водопровода, тыс. куб. м/сутки

Таблица 2.11.

| Год | Подано на станцию водоподготовки, куб. м/сутки | Проектная производительность, куб. м/сутки |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 16 600 | 15 000 |
| 2015 | 21 400 | 25 000 |
| 2016 | 23 600 | 25 000 |
| 2017 | 26 100 | 30 000 |
| 2018 | 28 300 | 30 000 |
| 2019 | 30 500 | 40 000 |
| 2020 | 38 100 | 40 000 |
| 2021 | 37 700 | 40 000 |
| 2022 | 36 500 | 40 000 |
| 2023 | 35 700 | 40 000 |
| 2028 | 35 300 | 40 000 |

*Увеличение объемов водопотребления связано с реализацией имеющихся перспектив жилой застройки с увеличением численности населения, выводом из работы станции «Зона Поздняя» и переводом системы горячего водоснабжения на закрытую схему.

Основные направления развития системы водоснабжения

Раздел разработан в полной увязке с предложениями Схемы водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года, утвержденной Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года № 15/8.

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требуемым нормативам качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов забора воды из источников, ее транспортировки и подготовки.

Структура системы водоснабжения города Верхняя Пышма после проведения мероприятий по реконструкции и частичной и полной модернизации сохраняется в сложившемся виде, а именно с использованием в большей степени подземных источников водоснабжения. Помимо освоения новых подземных источников водоснабжения, в рамках реализации утвержденного и действующего Генерального плана городского округа Верхняя Пышма, расположенными за пределами города Верхняя Пышма, с установлением зон санитарной охраны, необходимо производить работы по модернизации существующих скважин, а также строительство резервуаров.

Современная потребность в хозяйственно-питьевой воде обеспечивается с использованием временных некондиционных источников водоснабжения. Дефицит питьевой воды на перспективу развития до 2020 года в целом по городскому округу составляет 4 500 куб. м/сутки (1 643 тысячи куб. м/год). Дефицит воды покрывается за счет освоения подземных вод Ваштымского участка Верхне-Пышминского месторождения подземных вод (далее – МПВ) с утвержденными запасами 1 100 куб. м/сутки, Южно-Соколовского участка Верхне-Адуйского МПВ с утвержденными запасами 2 700 куб. м/сутки, за счет освоения запасов категории С1 Соколовского и Солнечного участков Верхне-Адуйского МПВ в количестве 2 980 куб. м/сутки, «Северный» г. Верхняя Пышма с ресурсами 400 куб. м/сутки.

Перечень и техническое обоснование основных мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения городского округа приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.12.

| Объект | Наименование мероприятий | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| Источ-ники водо-снабже-ния | 1. Освоение разведанных запасов подземных вод. 2. Оптимизация существующих схем водоотбора запасов подземных вод. 3. Разработка и согласование проектов ЗСО подземных источников. 4. Строительство ограждений ЗСО I-го пояса | 1. Увеличение добычи воды для покрытия дефицита воды. 2. Исключение из работы некондиционных источников. 3. Организация новых централизованных систем водоснабжения. 4. Повышение экологической безопасности и снижение риска загрязнения источника |
| Водоза-борные сооруже-ния | 1. Строительство новых павильонов. 2. Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей. 3. Строительство резервных источников электроснабжения с автозапуском | 1. Обновление основных фондов. 2. Предупреждение преждевременного износа водозаборных сооружений и оборудования. 3. Повышение надежности снабжение водой потребителей. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности |
| Станции водопод-готовки | 1. На одиночных скважинах: – оборудование системами УФ-обеззараживания; – реконструкция/новое строительство РЧВ. 2. Реконструкция станций водоподготовки г. Верхняя Пышма | 1. Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2. Обновление основных фондов. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности |

Организационный план с перечнем приоритетных мероприятий по развитию и модернизации объектов водоснабжения городского округа на 2014-2028 годы приведен в таблице 2.13.

Таблица 2.13.

| № п/п | Наименование мероприятий | Еди-ница изме-рения | Объем-ные показа-тели | Годы реа-лиза-ции | Цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующие централизованные системы водоснабжения |
| 1 | Освоение разведанных запасов подземных вод и строительство скважинных водозаборов, в том числе: | куб. м/ сутки | 6 390 |  | 1. Увеличение добычи воды. 2. Исключение из работы некондиционного источника «Зона Поздняя». 3. Покрытие дефицита воды с учетом перспективы развития города |
| 1.1 | Ваштымский участок Верхне-Пышминского МПВ, скважина № 810 (категория А) |  | 1 100 | 2017-2023 |  |
| 1.2 | Южно-Соколовский участок Верхне-Адуйского МПВ, скважины № 3р, 7р, 12р, 13р, 15р (категория В+С1) |  | 2 700 |  |  |
| 1.3 | Северный участок (для микрорайона «Северный» г. Верхняя Пышма), скважины № 1р, 2р |  | 400 | 2023-2028 |  |
| 1.4 | Хвощевский участок Средне-Адуйского МПВ, скважины № 1р, 2р, 1п, 4п (категория В) |  | 2 190 |  |  |
| 2 | Оптимизация схемы водоотбора запасов подземных вод Верхне-Адуйского МПВ с обоснованием дополнительных точек нагрузки, в том числе: |  | 4 790 | 2014-2016 | 1. Уточнение запасов подземных вод. 2. Определение возможности дополнительного подъема объема воды |
| 2.1 | Солнечный участок, скважины № 1п, 19п, 26п |  | 2 360 |  |  |
| 2.2 | Соколовский участок, скважины № 7п, 12п, 21п |  | 2 430 |  |  |
| 3 | Строительство ограждений ЗСО I-го пояса (одно ограждение длиной 424 м), в том числе: | штук | 31 | 2014-2018 | 1. Обеспечение гарантированного качества питьевой воды. 2. Повышение экологической безопасности объекта, снижение риска загрязнения источника. 3. Выполнение требований СанПиН 2.1.4.110-02 по ЗСО. 4. Выполнение предписания Роспотребнадзора |
| 3.1 | Солнечный участок |  | 6 |  |  |
| 3.2 | Соколовский участок |  | 4 |  |  |
| 3.3 | Балтымский участок |  | 2 |  |  |
| 3.4 | Пышминский участок |  | 7 |  |  |
| 3.5 | с. Балтым |  | 2 |  |  |
| 4 | Строительство новых павильонов над скважинами, в том числе: |  | 17 | 2015-2017 | 1. Обновление основных фондов. 2. Предупреждение преждевременного износа водозаборных сооружений и оборудования. 3. Повышение экологической безопасности объекта, снижение риска загрязнения источника |
| 4.1 | Солнечный участок |  | 3 |  |  |
| 4.2 | Соколовский участок |  | 3 |  |  |
| 4.3 | Балтымский участок |  | 2 |  |  |
| 4.4 | Пышминский участок |  | 5 |  |  |
| 4.5 | с. Балтым |  | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Замена насосного оборудования скважинных водозаборов с установкой частотных преобразователей, в том числе: | штук | 42 | 2014-2017 | 1. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 2. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 3. Сокращение потребления электроэнергии. 4. Сокращение числа аварий в системе. 5. Повышение энергоэффективности |
| 5.1 | Балтымский ВУ |  | 4 |  |  |
| 5.2 | Солнечный ВУ |  | 7 |  |  |
| 5.3 | Соколовский ВУ |  | 6 |  |  |
| 5.4 | Пышминский ВУ |  | 7 |  |  |
| 5.5 | Южно-Балтымский ВУ |  | 3 |  |  |
| 5.6 | Одиночные скважины |  | 15 |  |  |
| 6 | Строительство резервного источника электроснабжения с автозапуском и автоматическим включением резерва (далее – АВР) на рабочих скважинах водозаборных участков, в том числе: |  | 17 | 2015-2018 | 1. Повышение надежности в работе станций I-го подъема. 2. Обеспечение подачи гарантированного объема воды потребителю |
| 6.1 | Солнечный участок |  | 5 |  |  |
| 6.2 | Соколовский участок |  | 4 |  |  |
| 6.3 | Балтымский участок |  | 2 |  |  |
| 6.4 | Пышминский участок |  |  |  |  |
| 7 | Оборудование одиночных скважин системой УФ-обеззараживания |  | 6 | 2015-2018 | 1. Обеспечение надежности в получении доброкачественной питьевой воды. 2. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 7.1 | с. Балтым |  | 1 |  |  |
| 8 | Разработка и согласование проектов ЗСО подземных источников, в том числе: |  | 17 | 2015-2017 | 1. Обеспечение гарантированного качества питьевой воды. 2. Повышение экологической безопасности объекта, снижение риска загрязнения источника. 3. Выполнение предписания Роспотребнадзора |
| 8.1 | Ваштымский участок |  | 1 |  |  |
| 8.2 | Южно-Соколинский участок |  | 5 |  |  |
| 8.3 | Северный участок |  | 2 |  |  |
| 8.4 | Хвощевский участок |  | 4 |  |  |
| 9 | Реконструкция/новое строительство водонапорных башен и/или РЧВ на станциях водоподготовки одиночных скважин |  | 9 | 2015-2019 | 1. Обновление основных фондов. 2. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Хранение необходимого запаса воды, в том числе противопожарного |
| 10 | Реконструкция и модернизация станции водоподготовки «Балтымская», в том числе: – насосная санация II подъема; – два РЧВ объемом 2 400 куб. м; – энергетическое хозяйство; – сооружения обеззараживания воды; – внедрение автоматизации технологических процессов (далее – АТХ) и АСУ ТП | куб. м/ сутки | 40 000 | 2014-2019 | 1. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 2. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 3. Сокращение потребления электроэнергии. 4. Сокращение числа аварий в системе. 5. Повышение энергоэффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ станции водоподготовки «Балтымская» | штук | 1 | 2014 | 1. Утверждение окончательных границ СЗЗ. 2. Выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ |
|  | Новые централизованные системы водоснабжения |
| 1 | Разведка и освоение запасов подземных вод и строительство скважинных водозаборов, станций водоподготовки, сетей | объект | 4 | 2025-2028 | 1. Организация централизованного водоснабжения в населенных пунктах. 2. Улучшение благосостояния населения. 3. Обеспечение надежного снабжения населения водой питьевого качества. 4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах |

Развитие системы водоснабжения, предлагаемое Генеральным планом, заключается в строительстве сетей водоснабжения для территорий, предусмотренных к освоению в рамках Генерального плана.

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требуемым нормативам качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов забора воды из источников, ее транспортировки и подготовки.

Развитие системы водоснабжения, предлагаемое Генеральным планом, заключается в строительстве сетей и объектов водоснабжения для территорий, предусмотренных к освоению в рамках Генерального плана городского округа Верхняя Пышма, утвержденного Решением Думы городского округа от 26 февраля 2010 года № 16/1, в том числе применительно к городу Верхняя Пышма.

2.4.2. Водоотведение

Характеристика существующей системы водоотведения

Площадка очистных сооружений канализации города Верхняя Пышма расположена на южной окраине города в 100-200 м от реки Пышма. Городские сточные воды по трем магистральным канализационным коллекторам диаметрами 1 000, 700, 500 мм и протяженностью 15,4 км поступают в канализационно-насосную станцию (далее также – КНС) № 3, расположенную на площадке очистных сооружений, и далее на очистные сооружения. Уличные и внутриквартальные канализационные коллекторы города имеют протяженность 97,15 км. Основные коллекторы проложены по проспекту Успенский (диаметрами 500 и 700 мм), улицам Юбилейной (диаметром 400 мм), Чкалова (диаметрами 300 и 400 мм), Уральских рабочих (диаметрами 300 и 500 мм), Калинина (диаметром 500 мм), Клары Цеткин (диаметром 200 мм), Данильченко (диаметром 300 мм).

Через сливную станцию осуществляется прием стоков, привезенных ассенизаторскими машинами от частного сектора города Верхняя Пышма.

На очистные сооружения города поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от промышленных предприятий города (ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралредмет», ООО «Уральский Завод Металл Профиль», ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО «Уральский завод химических реактивов», ОАО «Автотранспорт», ОАО «Опытный завод огнеупоров», ООО «УГМК-Агро» и т.д.), а также поверхностные и дренажные воды, попадающие через неплотности люков колодцев.

Основной проблемой системы канализации является высокая степень физического износа сооружений и сетей.

Технические проблемы сетей централизованной системы водоотведения:

– старение сетей канализации, увеличение протяженности сетей с износом 100%, что приводит к возникновению вероятности эксфильтрации сточных вод и загрязнению окружающей территории, что недопустимо;

– рост аварий, связанных с износом коллекторов и сетей канализации;

– значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на КНС;

– неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

Расчетные показатели объемов водоотведения

Расчет объемов выполнен на основании рекомендаций НГПСО 1-2009.66. В перспективе на очистные сооружения города будет поступать 39,6 куб. м/сутки.

Производительность существующих очистных сооружений составляет:

– сооружений биологической очистки – 16 тысяч куб. м/сутки;

– сооружений доочистки – 18 тысяч куб. м/сутки.

На момент разработки Генерального плана города Верхняя Пышма очистные сооружения работают с перегрузкой.

Фактический объем сточных вод, поступавший на очистные сооружений в средние сутки в 2013 году, составляет 23 тысячи куб. м, в период паводка – до 35 тысяч куб. м/сутки.

Планируемые объемы поступления сточных вод на очистные сооружения с 2014 по 2028 годы и плановая производительность очистных сооружений после модернизации и реконструкции определены Схемой водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года, утвержденной Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года № 15/8, и приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14

| Годы | Плановая производительность ОС, тысяч куб. м/сутки |
| --- | --- |
|  | Средняя | Максимальная | Проектная |
| 2014 | 23,0 | 28,8 | 40,0 |
| 2015 | 26,5 | 33,2 |  |
| 2016 | 27,7 | 34,7 |  |
| 2017 | 29,3 | 36,5 |  |
| 2018 | 30,6 | 38,3 |  |
| 2019 | 31,6 | 39,5 |  |
| 2020 | 32,7 | 40,8 |  |
| 2021 | 32,0 | 40,0 |  |
| 2022 | 31,6 | 39,5 |  |
| 2023 | 30,9 | 38,7 |  |
| 2028 | 30,9 | 38,7 |  |

Основные направления развития системы водоотведения

В условиях активного жилищного строительства и роста промышленного производства в городском округе главной задачей развития централизованных систем водоотведения является обеспечение их надежной и эффективной работы, что является важнейшей составляющей санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сложившейся экосистемы.

Основные направления развития централизованных систем водоотведения следующие:

1) обеспечение (сохранение) необходимых мощностей для подключения к системе новых нагрузок (районов перспективной застройки, населенных пунктов и т.д.);

2) проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем водоотведения для обеспечения их надежной и эффективной работы;

3) обработка осадков сточных вод с последующей максимально возможной его утилизацией.

Получение современных, надежных, эффективных, легко управляемых и контролируемых систем водоотведения возможно при соблюдении следующих принципов:

– ужесточение контроля качества сточных вод, принимаемых на очистные сооружения от промышленных предприятий городского округа, с целью исключения поступления токсичных веществ, ингибирующих процессы биохимической очистки стоков;

– повышение надежности работы всех составляющих систем водоотведения (сетей, насосных станций, очистных сооружений) путем применения современных технологий и материалов, энергосберегающего оборудования;

– внедрение автоматического регулирования технологических процессов обработки стоков и ведение мониторинга технологических параметров сооружений для повышения надежности работы системы в условиях экономии энергоресурсов.

Перечень и техническое обоснование основных мероприятий по развитию централизованных систем водоотведения городского округа приведены в таблице 2.15.

Таблица 2.15.

| Объект | Наименование мероприятий | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| Очист-ные соору-жения канали-зации | 1. Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений города Верхняя Пышма | 1. Повышение качества и надежности очистки сточных вод. 2. Обеспечение нормативных показателей на выпуске очищенных сточных вод в водоприемники. 3. Обновление основных фондов. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности |
|  | 2. Организация централизованных систем водоотведения для новых районов города | 1. Вовлечение новых районов города в централизованную систему водоотведения. 2. Повышение уровня жизни населения. 3. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населенных пунктов |
| Прием-ники сточных вод | Ужесточение контроля и ведение регулярных наблюдений и мониторинга за качественными характеристиками водоприемников сточных вод | Повышение экологической безопасности объектов |

В настоящее время разработан проект реконструкции и модернизации очистных сооружений города Верхняя Пышма с увеличением производительности до 40 000 куб. м/сутки. Строительство сооружений осуществляется в две одинаковые, по составу сооружений, очереди, проектной производительностью 20 000 куб. м/сутки каждая.

Реализация проекта реконструкции и модернизации очистных сооружений города Верхняя Пышма позволит обеспечить прием и очистку стоков в объеме, предусмотренном Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма в целом, снизит влияние на окружающую среду вредных веществ, обеспечит нормативное качество очистки сточных вод в соответствии с действующими законодательными актами по охране природной среды, повысит надежность работы очистных сооружений за счет введения автоматизации процесса очистки стоков.

После реализации проекта реконструкции и модернизации очистных сооружений города Верхняя Пышма планируется ликвидировать существующую сливную станцию и вынос ее на отдельную площадку с возможностью устройства нормируемой санитарно-защитной зоны, согласно санитарным требованиям.

Организационный план с перечнем приоритетных мероприятий по развитию и модернизации объектов водоотведения города на 2014-2024 годы приведен в таблице 2.16.

Таблица 2.16.

| № | Наименование мероприятий | Объемные показатели, куб. м/сутки | Годы реали-зации | Цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие централизованные системы водоотведения |
| 1 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации г. Верхняя Пышма, в том числе: | 40 000 | 2015-2021 | 1. Обеспечение качества очищенной сточной воды до требований, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения. 2. Улучшение состояния воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации. 3. Улучшение санитарной обстановки в городе |
| 1.1 | Строительство I-ой очереди очистных сооружений | 20 000 | 2015-2018 | Улучшение технологии удаления и обработки отходов с решеток, песколовок и первичных отстойников |
| 1.2 | Строительство II-ой очереди очистных сооружений | 20 000 | 2019-2021 | Эффективное удаление органических веществ и азотных соединений за счет внедрения процессов нитри-денитрификации |
| Новые централизованные системы водоотведения |
| 1 | Строительство сетей, КНС, очистных сооружений канализации для новых жилых районов |  | 2034 | 1. Вовлечение новых жилых районов в централизованную систему водоотведения. 2. Повышение уровня жизни населения. 3.Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населенных пунктов |

Проектные мероприятия увязаны с муниципальными целевыми программами, действующими на территории городского округа Верхняя Пышма, и предполагают развитие сетей и объектов системы водоотведения в новых районах города.

Новая застройка жилого района «Северный» и микрорайона «Ключи» присоединяется к существующей городской системе централизованной канализации. При этом может возникнуть необходимость реконструкции канализационных коллекторов, связанная с увеличением объема стоков.

Хозяйственно-бытовые стоки новой застройки жилого района «Молебка», обособленного от основных жилых образований города, предлагается направлять на локальные очистные сооружения, расположенные к северо-востоку от границ застройки с выпуском очищенных стоков в один из водоемов, образованных в пойме русла реки Пышмы.

2.4.3. Электроснабжение

Характеристика существующей системы электроснабжения

Электроснабжение коммунально-бытовых потребителей города Верхняя Пышма обусловлено наличием крупных промышленных предприятий (ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уральский завод химических реактивов», ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Уралредмет»), которые имеют надежные центры питания по сети 35-110 кВ. Электроснабжение города осуществляется от шести промышленных подстанций, их характеристика приведена в таблице 2.17.

Таблица 2.17.

| № п/п | Наименование ТП | Напряжение, U | Количество и установленная мощность, ТМ единиц х мВА | Коммунально-бытовая, промышленная нагрузка, кВт | При-меча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Верхняя Пышма | 110/35/6 кВ | 3 х 31,5 мВА | 12 800 |  |
| 2 | ОАО «Уралредмет» | 35/6 кВ | 2 х 7,5 мВА | 4 100 |  |
| 3 | ОАО «Уральский завод химических реактивов» | 110/6 кВ | 2 х 10 мВА | 3 600 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | ГПП «Сварочная» | 220/110/10 кВ | 2 х 125 мВА | 3 000 |  |
| 5 | ПС «Насосная» | 110/35/6 кВ | 1 х 6,3 мВА +1 х 4,0 мВА | 1 190 |  |
| 6 | ПС «Уралэлектромедь» | 110/6 кВ | 2 х 40 мВА | 1 600 |  |

В настоящее время имеется 9 распределительных пунктов, каждый из которых питается в нормальном режиме по двум линиям: ЦРП «Уралэлектромедь», РП-1, РП-2, РП-3, РП-4, РП-5, ПС «Насосная второго подъема», РП «Очистные сооружения», РП «Северная».

Для электроснабжения города имеется 128 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ с общей установленной мощностью 69,5 МВА.

При реализации Генерального плана городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма, а также при заключении договоров развития застроенных территорий энергоснабжение проектируемых объектов планируется предусматривать от сетей ОАО «Уралэлектромедь».

Расчетные показатели объемов электропотребления

Расчет объемов электропотребления на перспективу выполнен с учетом рекомендаций НГПСО 1.2009-66.

Для расчета приняты следующие параметры:

– проектная численность населения – 110 тысяч человек;

– удельная обеспеченность общей площадью составит 30 кв. м (учитывается коэффициент 1,08 для приведения табличного показателя к расчетному);

– категория города – крупный;

– соотношение плит на природном газе и электричестве – 50/50.

Расчет выполнен на коммунально-бытовую нагрузку, без учета потребностей промышленных предприятий. Расчетные показатели предусматривают электропотребление жилых домов, объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов транспортного обслуживания, наружное освещение.

Суммарное электропотребление на коммунально-бытовые нужды составит 60 МВт.

Основные направления развития системы электроснабжения

Принципиальная схема электроснабжения городского округа Верхняя Пышма на перспективу не претерпевает значительных принципиальных изменений. Развитие сетей основывается на существующей на момент проектирования схеме, центральным элементом которой является СУГРЭС, а объектами, питающими город Верхняя Пышма, остаются 6 производственных подстанций.

Основную часть перспективной нагрузки города в области электроснабжения готово принять на себя предприятие ОАО «Уралэлектромедь», которое на момент проектирования имеет резерв мощности, необходимый городу. Имеется возможность реконструкции существующих производственных ПС, а также строительства собственной генерации.

Проектные мероприятия выполнены в увязке с Инвестиционной программой МРСК на 2016-2028 годы, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма до 2023 года, Региональной комплексной программой «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 года № 928-ПП.

Инвестиционной программой МРСК предусмотрена реконструкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Пышма, отпайки на ПС «Уралэлектромедь» от ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Школьная» и отпайки на ПС «Химреактивы» (с переводом в двухцепное исполнение).

Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий по развитию системы электроснабжения г. Верхняя Пышма:

– вынос участков высоковольтных воздушных сетей электропередачи 110 кВ и 220 кВ из пятна застройки нового жилого микрорайона «Ключи»;

– строительство распределительных пунктов в новом жилом районе «Северный» и новом микрорайоне «Ключи».

– реконструкция существующих объектов системы электроснабжения (по необходимости).

2.4.4. Теплоснабжение

Характеристика существующей системы теплоснабжения

Теплоснабжение города Верхняя Пышма на 82% осуществляется централизованно от ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», а также от локальных источников (ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралредмет», ОАО «Автотранспорт»). Основным поставщиком тепловой энергии в городе на момент проектирования является ЗАО «УТС», которое обслуживает ЦТП (центральные тепловые пункты), магистральные и распределительные сети теплоснабжения.

Тепло подается с СУГРЭС по магистральному трубопроводу и далее в г. Екатеринбург.

Трубопровод от г. Среднеуральска до г. Верхняя Пышма проложен в наземном исполнении, в границах города – часть в подземном исполнении, участок трассы, проходящий по производственным территориям – в наземном исполнении. К магистральному трубопроводу подключены 16 центральных тепловых пунктов (далее также – ЦТП).

Подробные сведения о технических характеристиках объектов и сетей системы теплоснабжения представлены в Томе 2 настоящего Генерального плана (приложение 7 к Тому 2 настоящего Генерального плана).

Расчетные показатели объемов теплопотребления

Расчет объемов электропотребления на перспективу выполнен с учетом рекомендаций НГПСО 1.2009-66.

Для расчета приняты следующие параметры:

– проектная численность населения – 110 тысяч человек;

– удельная обеспеченность общей площадью составит 30 кв. м;

– категория города – крупный;

– минимальные расчетные показатели расхода тепла на отопление приняты 100 Вт/кв. м;

– минимальные расчетные показатели расхода тепла на вентиляцию приняты 10 Вт/кв. м;

– минимальные расчетные показатели расхода тепла на горячее водоснабжение (ГВС) приняты 902,4 Вт/человека.

Расчет выполнен на коммунально-бытовую нагрузку, без учета потребностей промышленных предприятий.

Суммарное теплопотребление составит 462,2 МВт (330 МВт на отопление, 33 МВт на вентиляцию, 99,2 МВт на ГВС) или 397,4 Гкал/час.

Основные направления развития системы теплоснабжения

Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения города связаны с ростом новых жилых районов, и нашли отражение в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма до 2023 года, утвержденной Решением Думы городского округа от 27 февраля 2014 года № 8/2.

Перечень программных мероприятий представлен в таблице 2.18.

Таблица 2.18.

Мероприятия в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол-нения, годы | Все-го, млн. руб. | В том числе по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Перспективные мероприятия |
| 1.1 | Проектирование и строительство газовой котельной инфекционной больницы г. Верхняя Пышма. Проектирование и монтаж газового котла мощностью 2,5 Гкал/час | 2014 | 13,00 | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проектирование и техническое перевооруже-ние ЦТП № 4, ул. Машиностроителей, 4а и теплотрассы 2Ду 250 мм – 55 м, 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм – 73 м в г. Верхняя Пышма | 2014-2015 | 12,00 | 1,0 | 11,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3 | Проектирование и техническое перевооружение квартальной теплотрассы от ЦТП № 1 ул. Чайковского, 24а, 2Ду 150 мм с увеличением пропускной способности на 27,48 куб. м/час г. Верхняя Пышма | 2014-2015 | 7,40 | 1,00 | 6,40 |  |  |  |  |
| 1.4 | Проектирование и строительство подводящей теплотрассы в микрорайон «Северный-А», квартал «А» 2Ду 250 мм протяженностью 360 м, 2Ду 20 мм протяженностью 160 м центрального теплового пункта ЦТП № 3с г. Верхняя Пышма | 2015-2016 | 35,00 |  | 2,0 | 33,00 |  |  |  |
| 1.5 | Реконструкция центрального теплопункта ЦТП № 8/3 по ул. Юбилейной | 2014-2015 | 10,00 | 2,5 | 7,5 |  |  |  |  |
| 1.6 | Реконструкция участка теплотрассы 2Ду 300 мм от ЦТП № 8/3 по ул. Юбилейной до ТК-42/3 | 2014 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Реконструкция участка теплотрассы 2Ду 250-350 мм от ТК-29/1 до ЦТП № 5 по ул. Уральских рабочих | 2014-2015 | 3,23 | 1,93 | 1,3 |  |  |  |  |
| 1.8 | Проектирование и модернизация ЦТП № 2 по проспект Успенский (ранее ул. Ленина), 111 | 2014-2015 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Строительство ЦТП № 1 по ул. Чайковского, 24а | 2015-2017 | 30,00 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |
| 1.10 | Увеличение тепловой мощности ЦТП № 11 на 0,576 Гкал/час. Замена участка тепловой сети 2Ду 125 мм – 46 м | 2014 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Внутриквартальные сети в микрорайоне «Северный-А» | 2017 | 9,00 |  |  |  | 9,00 |  |  |
| 1.12 | Подводящая сеть в микрорайоне «Центральный-1» ЦТП1-ТК169с | 2015-2016 | 5,00 |  | 2,50 | 2,50 |  |  |  |
| 1.13 | Строительство сетей теплоснабжения к районам новой застройки в г. Верхняя Пышма: к микрорайонам «Центральный-1» и «Садовый-2»; к жилому дому по улице Феофанова | 2014 | 42,50 | 42,50 |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Управление тепловыми сетями» |
| Итого по ЗАО «Управление тепловыми сетями» | 24,06 | 9,06 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Проектирование и техническое перевооружение центрального теплового пункта № 2 по проспекту Успенскому (ранее ул. Ленина), 111а с увеличением мощности на 3,05 Гкал/ч с перекладкой теплотрассы от ЦТП № 2 до жилой застройки по проспекту Успенскому (ранее ул. Ленина), 113б | 2014-2015 | 12,0 | 3,0 | 9,0 |  |  |  |  |
| 1.15 | Проектирование и техническое перевооружение с автоматизацией центрального теплового пункта № 11 «Горновский» | 2016 | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 1.16 | Проектирование и техническое перевооружение квартальной теплотрассы от ЦТП № 14 до ТК366/14 2Ду 125 мм протяженностью 72 м | 2014 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.17 | Проектирование и техническое перевооружение квартальной теплотрассы от ЦТП № 7 до ТК4/7, от ТК17/7 до ТК19/7 по проспекту Успенскому (ранее ул. Ленина), 123 2Ду 300 мм – 42 м, 2Ду 250 мм – 172 м | 2014 | 3,57 | 3,57 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Проектирование и строительство внутриквартальных тепловых сетей в микрорайоне «Северный» 4Ду 150 мм протяженностью 300 м | 2014-2015 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |

Основное мероприятие, предлагаемое Генеральным планом, – переукладка надземного участка магистрального теплопровода от СУГРЭС, идущего транзитом по территории города, под землю. Одним из необходимых мероприятий является переход на закрытую систему теплоснабжения.

2.4.5. Газоснабжение

Характеристика существующей системы газоснабжения

Газоснабжение Верхней Пышмы осуществляется от магистрального газопровода «СРТО-Урал» II нитка (DN 1 200 мм, Рраб = 5,4 МПа), проходящего вдоль северо-восточной границы города. От магистрального газопровода выполнен газопровод-отвод к г. Верхняя Пышма (DN 300 мм, Рраб = 5,4 МПа) к газораспределительной станции (ГРС г. Верхняя Пышма), расположенной неподалеку от производственной площадки МУП «Водоканал».

В направлении г. Среднеуральска вдоль северной границы города Верхняя Пышма проходит газопровод-отвод к г. Среднеуральску (DN 500 мм, Рраб = 5,4 МПа). По данным Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области существующая и перспективная нагрузка по ГРС г. Верхняя Пышма, от которых запитаны потребители городского округа Верхняя Пышма, учтены до 2020 года.

Таблица 2.19.

| Наименование ГРС | Еди-ница изме-рения | Проект-ная про-изводи-тельность | Фактичес-кое потреб-ление на 01.01.2016 | Потребле-ние после реализации 1-го этапа | Потребле-ние после реализации 2-го этапа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРС г. Верхняя Пышма | тысяч куб. м/час | 125,0 | 32,01 | 48,7 | 52,6 |  |
| ГРС г. Среднеуральск |  | 523,0 | 430,2 | 466,8 | 498,3 | С учетом потребления ГО Среднеуральск |
| ГРС п. Садовый (Балтым) |  | 25,0 | 13,0 | 20,1 | 22,9 | С учетом потребления МО «Город Екатеринбург» |
| ГРС п/л Селен |  | 5,0 | 0,52 | 0,4 | 0,4 |  |

Примечание: данных об объемах потребления газа предприятиями, расположенными в городе Верхняя Пышма не представлено, т.к. эта информация является конфиденциальной по данным ОАО «Газпром Газораспределение» (письма ОАО «Газпром газораспределение» от 27.01.2016 года № 08-002/200-93, от 16.01.2015 года № 2541, от 03.08.2015 года № 1794, от 25.09.2014 года № 2090/1. Приложение 7 к Тому 2 настоящего Генерального плана).

Расчетные показатели объемов газопотребления

Расчет объемов газопотребления на перспективу выполнен с учетом рекомендаций НГПСО 1.2009-66.

Для расчета приняты следующие параметры:

– проектная численность населения – 110 тысяч человек;

– удельная обеспеченность общей площадью составит 30 кв. м;

– минимальные расчетные показатели расхода газа на коммунально-бытовые нужды приняты 303,8 куб. м/год на 1 человека;

– минимальные расчетные показатели расхода газа на отопление, ГВС и вентиляцию – 148,92 куб. м/час на 1 Гкал/час;

– годовое количество часов использования газа на отопление – 2 661;

– годовое число часов использования газа на коммунально-бытовые нужды – 2 800.

Расчет выполнен на коммунально-бытовую нагрузку, без учета потребностей промышленных предприятий.

Суммарное газопотребление составит 191 928 тысяч куб. м/год (в том числе 158 510 тысяч куб. м/год на отопление, 33 418 тысяч куб. м/год – на коммунально-бытовые нужды).

По исходным данным ОАО «Газпром Газораспределение», на момент проектирования Генерального плана максимальная загрузка ГРС, от которой осуществляется газоснабжение потребителей в границах городского округа Верхняя Пышма составляет не более 50% из расчета максимальных показателей отбора газа, зафиксированных за последние 3 года по вышеуказанным ГРС (письма ОАО «Газпром газораспределение» от 27.01.2016 года № 08-002/200-93, от 16.01.2015 года № 2541, от 03.08.2015 года № 1794, от 25.09.2014 года № 2090/1. Приложение 7 в Томе 2 настоящего Генерального плана).

Основные направления развития системы газоснабжения

Основными мероприятиями по развитию системы газоснабжения города является строительство новых сетей и объектов для газоснабжения вновь застраиваемых территорий.

Генеральным планом предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов для обеспечения новой застройки (жилого микрорайона «Ключи», жилого района «Молебка» и района «Северный») и строительство подводящих газопроводов к ним.

2.4.6. Связь

На территории города работают все операторы мобильной связи, представленные в области.

Основными поставщиками услуг связи является ПАО «Ростелеком», ООО «УГМК-Телеком».

Основной объект связи ПАО «Ростелеком» расположен на ул. Кривоусова, 36.

Объекты связи ООО «УГМК-Телеком» расположена по адресам: ул. Юбилейная, 9а; проспект Успенский (ранее ул. Ленина), 1; ул. Парковая, 38; проспект Успенский (ранее ул. Ленина), 129; ул. Орджоникидзе, 15, ул. Осипенко, 1.

На первую очередь и расчетный срок существующие магистральные трассы сетей связи сохраняются.

Данные по перспективам развития сетей связи ПАО «Ростелеком»

Выполняются проектные и строительные работы по сети оптического широкополосного доступа по технологии FTTH (PON) в объеме линейных сооружений по территории городского округа Верхняя Пышма. В результате реализации данных мероприятий абонентам будут предоставлены услуги Tripl Play, включающую в себя высокоскоростной Интернет, цифровое телевидение (IPTV), телефонию (VoIP) с использованием перспективной технологии GPON (Gigabit Passiv Optical Network) (приложение 7 к Тому 2 настоящего Генерального плана).

Расчетное количество стационарных телефонов, заложенное в действующих нормативах, составляет 600 телефонных номеров на 1 000 жителей. Таким образом, необходимое число телефонов для проектного населения 110 000 человек будет равняться 66 000 единиц.

На сегодняшний день стационарные сети связи теряют свое значение, в большой степени уступая мобильным. Развитие сетей связи предусматривается в инвестиционных программах региональных операторов связи.

На перспективу основными направлениями работы операторов связи становятся мобильная связь, широкополосный доступ к Интернету, передача данных и телематические услуги.

Сеть базовых станций сотовой связи расширится, их местоположение определится на следующих этапах проектирования.

2.5. Инженерная подготовка территории

На первую очередь Генеральным планом для последующей организации строительства предусмотрено выполнение комплексных инженерных изысканий, направленных на поиск компромиссных решений между инженерно-технической разработкой дальнейшего проектирование и ее экономической эффективностью, включая:

– инженерно-геодезические изыскания;

– инженерно-геологические изыскания;

– инженерно-гидрометеорологические изыскания;

– инженерно-экологические изыскания (мобилизационные, полевые, лабораторные и камеральные работы);

– изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод;

– инженерно-геотехнические изыскания (геотехнический контроль);

– обоснование мероприятий по инженерной защите территорий;

– локальный мониторинг компонентов окружающей среды;

– инженерно-геофизические исследования;

– инженерно-гидрологические изыскания;

– инженерно-метеорологические изыскания;

– почвенно-геоботанические изыскания.

На расчетный срок Генеральным планом предусмотрено несколько основных мероприятий по инженерной подготовке территории:

– мероприятия по благоустройству реки Пышмы, озёра и водоёмов;

– мероприятия по освоению подработанных территорий;

– организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод.

2.5.1. Заторфованные территории

Незначительную часть территории города Верхняя Пышма занимают торфяно-болотные почвы (болото Молебское), имеющие достаточно высокое стояние грунтовых вод.

Планируемое Генеральным планом использование территорий залегания торфа на участках Молебского болота: городские леса, рекреационное использование и сельскохозяйственное использование. Большинство земельных участков находятся в частной собственности, и не предусматривается под строительство. Данное решение принято в соответствии с согласованием Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

На заторфованных участках Молебского болота, относящихся к землям лесного фонда, строительство не предусматривается.

В соответствии с данными Нижне-Обского бассейнового водного Управления Федерального агентства водных ресурсов, в Отделе водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского БВУ, зарегистрированы решения о праве пользования водным объектом общего пользования болотом Молебским для выпуска сточных и (или) дренажных вод предприятий. Граница болота на карте Генштаба М 1:100 000 проведена в соответствии с условными обозначениями точечной линией. Из-за осушительных мероприятий застройки прилегающих территорий, граница болота Молебского возможно изменила свое первоначальное положение, поэтому при планировке территории, в том числе прилегающей к болоту, необходимо посредством межевания исключить из земельных участков болото Молебское.

Таким образом, Генеральным планом на первую очередь предлагается выполнение полного состава комплексных инженерных изысканий, и дальнейшее проведение комплекса мероприятий по межеванию и инженерной подготовке. На стадии выполнения Плана реализации Генерального плана требуется предусмотреть выполнение комплексных изысканий с обязательным установлением на местности линии «нулевой» отметки залежи торфа, в том числе, для обеспечения использования незначительной части прилегающих территорий расположенных с северной стороны от Молебского болота на землях категории сельскохозяйственного назначения (новый микрорайон «Ключи»).

После выполнения комплексных инженерных изысканий, включая направленных на поиск оптимальных решений инженерно-технической разработки дальнейшего проектирования и ее экономической эффективностью, на прилегающей территории требуется выполнение вертикальной планировки, организация стока поверхностных вод и иные специальные мероприятия. Основная цель предусмотренных мероприятий – повышение эффективности использования существующих водных и земельных ресурсов для улучшения экологической ситуации с учетом градостроительной экологии.

2.5.2. Мероприятия по благоустройству водных объектов

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса гидротехнических мероприятий по благоустройству водоемов, водотоков, прилегающих территорий.

К ним относятся:

– берегоукрепление;

– регулирование русла;

– благоустройство реки Пышмы, озера и водоемов.

В соответствии с проектными предложениями по развитию рекреационных зон Генеральным планом намечаются основные мероприятия по благоустройству, расчистке дна, дноуглубительных работ и укрепления берегов р. Пышмы, и регулированию ее русла.

2.5.3. Мероприятия по освоению подработанных территорий

Наличие в центральной части города горного отвода, в границах которого расположены выработки, оставшиеся в результате добычи меди, усложняет формирование центра и его застройки, позволяя вести лишь строительство локальных объектов. На момент проектирования Генерального плана значительная часть в границах горного отвода застроена коллективными садами, садовыми домами, в том числе капитальными, часть территории освобождена от застройки и занята парково-рекреационными объектами.

Учитывая наличие подземных выработок, сведения о которых не являются полноценными, на стадии разработки рабочей документации для возможности строительства необходимо предусматривать дополнительные требования по обеспечению безопасности, которые должны быть уточнены после проведения детальных геофизических исследований и инженерно-геологических изысканий.

2.5.4. Организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод

Генеральным планом предусматривается увеличение территории города и строительство новых жилых районов. В этих условиях наиболее значительными мероприятиями инженерной подготовки становятся правильная организация поверхностного стока с проектируемых территорий и понижение уровня грунтовых вод на площадках, предусматриваемых для жилищного и прочих видов строительства.

На территории города Верхняя Пышма существует организованная система ливневого стока. Ливневые стоки собираются закрытыми коллекторами и по двум главным коллекторам диаметрами 700 мм и 1 000 мм отводятся за пределы селитебной территории к южной границе городской территории, где без очистки выпускаются в болото.

Генеральным планом предусматривается комплекс технологических, инженерно-технических и организационно-планировочных мероприятий с целью исключения сброса в водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных коммунальных, производственных и дренажно-ливневых сточных вод с неблагоустроенных прибрежных территорий города.

Комплекс очистных сооружений закрытого типа ориентировочной производительностью 2 160 куб. м/час, обеспечивающих очистку не менее 70% годового поверхностного стока при общей условной площади водосбора до 100 га, предусматривается в районе бывшей обогатительной фабрики в южной части города Верхняя Пышма на территории производственного назначения.

В районе ул. Красных Партизан и части территории, сосредоточенной с юго-восточной стороны завода ОАО «Уралэлектромедь» и проспекта Успенского (ранее ул. Ленина) в районе ул. Обогатителей, предусматривается участок для строительства системы дождевой (ливневой) канализации (далее также – система).

До начала строительства системы необходимо выполнить комплексные инженерные изыскания: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические работы и обработку их результатов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объеме, необходимом для разработки проектной и рабочей документации.

Основным назначением предусматриваемой системы является сбор поверхностных сточных вод с прилегающих территорий города. Система на первую очередь реализации Генерального плана планируется в границах ул. Красных Партизан, с учетом ее перспективного развития, и части ул. Обогатителей (вторая очередь) с отводом на проектируемый комплекс очистных сооружений и последующим выпуском очищенных стоков в водный объект (существующее русло реки Пышма).

Предусматривается организация системы поверхностного водоотвода закрытого типа в границах улично-дорожной сети. Диаметр необходимой сети дождевой канализации и ее протяженность, а также производительность очистных сооружений и расчетную площадь водосбора следует уточнить расчетами при разработке проектной документации на основании комплексных инженерных изысканий.

Технологическая схема работы комплекса очистных сооружений предлагается по системе предварительного накопления, регулирования и разделения поверхностного стока с обеззараживанием на конечном этапе перед выпуском в водный объект, с учетом обеспечения требуемой нормы санитарно-защитной зоны от площадки очистных сооружений до жилой застройки, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и организации подъездных путей для обслуживания комплекса.

Крупные предприятия города Верхняя Пышма имеют собственные локальные очистные сооружения, оборотные системы и самостоятельные выпуски производственно-ливневых стоков.

ОАО «Уралэлектромедь»

Предприятие имеет на своей территории локальные очистные сооружения дождевой канализации промышленной площадки. Очищенные дождевые воды направляются в оборотный цикл предприятия.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды направляются на очистные сооружения города Верхняя Пышма.

ОАО «Уралредмет»

Предприятие имеет на своей территории аккумулятор-отстойник дождевых вод. Осветленные дождевые воды направляются в оборотный цикл предприятия.

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Предприятие имеет локальные очистные сооружения – установку нейтрализации промышленных стоков, куда принимаются также стоки ОАО «Уральский завод химических реактивов».

ООО «Уральские локомотивы»

В настоящее время образующиеся на предприятии стоки делятся на следующие потоки:

– промышленные сточные воды, используемые в оборотных системах предприятия;

– хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, отводимые в городскую канализацию;

– промышленно-ливневые сточные воды, сбрасываемые в Пышминско-Ключевское болото без очистки.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию системы ливневой канализации:

– включение новых жилых районов в общую схему отвода ливневых стоков;

– оборудование локальных очистных сооружений ливневого стока (3 объекта).

Конкретные мероприятия, связанные с организацией поверхностного стока и нормализацией УГВ, разрабатываются на следующих стадиях проектирования и должны базироваться на гидрогеологических изысканиях.

2.6. Охрана окружающей среды

Задачей данного раздела является разработка предложений и рекомендаций по обеспечению условий проживания населения, соответствующих нормативным санитарно-гигиеническим требованиям, а в рамках всего Генерального плана – определение основных направлений развития.

2.6.1. Воздухоохранные мероприятия

Технологические мероприятия предусматривают:

– внедрение современного оборудования тепловых источников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива;

– внедрение тепло- и энергосберегающих технологий на предприятиях теплоэнергетики;

– оснащение стационарных источников выбросов системами газоочистки, модернизация существующих систем газоочистки на ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО «Уралредмет», а также на других промышленных объектах и объектах теплоэнергетики;

– внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях города (опосредованно относится к мероприятиям по охране воздушного бассейна);

– внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях города.

Внедрение этих мероприятий позволит уменьшить выбросы в атмосферу города приблизительно на 25-30%.

Организационные мероприятия предусматривают:

– организацию санитарно-защитных зон предприятий, озеленение зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– благоустройство дорог;

– сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов;

– регулярный полив улиц в теплый период, в период неблагоприятных метеоусловий;

– организацию контроля химического состава выхлопных газов автотранспорта на предприятиях автотранспортного комплекса;

– разработку и организацию экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха предприятиями-природопользователями;

– разработку сводного проекта нормативов выбросов (далее – ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу города Верхняя Пышма на основании проектов ПДВ всех промышленных предприятий, и объектов теплоэнергетики, имеющих выбросы в атмосферу.

Планировочные мероприятия и организация санитарно-защитных зон

Градостроительные планировочные мероприятия в жилых и промышленных районах, способствующих улучшению качества окружающей среды, сводятся к следующему:

– упорядочение и благоустройство территорий промышленных районов;

– вынос промышленных предприятий, расположенных среди жилой застройки, в существующие и проектируемые промрайоны;

– резервирование территорий, необходимых для дальнейшего развития промышленных районов;

– организация санитарно-защитных зон;

– размещение многоуровневых парковок для оптимизации хранения автотранспорта;

– организация и упорядочение подъездных транспортных путей;

– рациональное размещение автотранспортных предприятий и других транспортных объектов;

– организация системы зелёных насаждений;

– оптимизация движения автотранспорта, при этом развитие улично-дорожной сети и оптимизация движения автотранспорта предусматривает не только повышение качества транспортного обслуживания в городе, но и отвечает экологическим требованиям, уменьшая интенсивность движения в центральной части города.

Проектные решения Генерального плана предусматривают:

– уменьшение интенсивности движения за счёт предложения рациональной транспортной схемы;

– строительство новых транспортных магистралей;

– размещение многоуровневых парковок для оптимизации хранения автотранспорта.

Генеральным планом предложена реконструкция и благоустройство существующей магистральной сети – расширение проезжих частей магистралей, уширение проезжих частей на перекрестках, организация уширений карманов на автобусных остановках, организация дублеров магистралей, что особенно важно в связи с недостаточной шириной проезжих частей существующих магистралей.

Автодороги позволят разгрузить магистральную сеть города, а также частично решить задачу транспортных связей.

Организация системы зелёных насаждений

Создание благоустроенных парковых зон с объектами круглогодичного действия, в том числе в рамках реализации Генерального плана на этапе выполнения документации по планировке территории.

Кроме насаждений общего пользования Генеральным планом предусматриваются насаждения других категорий:

– озеленение улиц, микрорайонов и участков общественной застройки;

– зеленые насаждения специального назначения (санитарно-защитное озеленение в границах СЗЗ предприятий города);

– организация и благоустройство городских лесов.

2.6.2. Водоохранные мероприятия

В целях восстановления и сохранения качества поверхностных вод, улучшения условий обитания гидробионтов (животные, растения, бактерии, развивающиеся и существующие в водной массе и донных отложениях водоемов и водотоках) и ликвидации очагов эпидемиологической ситуации предлагается:

– полностью исключить сбросы загрязненных промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод в водотоки и водоемы города, производить сбросы только нормативно очищенных сточных вод;

– планомерно производить сокращение объемов водопотребления на производственные нужды за счет внедрения маловодных технологий, а также увеличения доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод на таких предприятиях, как МУП «Водоканал», ОАО «Уралэлектромедь», а также на других предприятиях-водопользователях.

Генеральным планом предусматривается комплекс технологических, инженерно-технических, и организационно-планировочных мероприятий с целью исключения сброса в водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных коммунальных, производственных и дренажно-ливневых сточных вод с неблагоустроенных прибрежных территорий города. Ниже приводится перечень необходимых мероприятий по охране поверхностных вод от загрязнения, засорения и истощения:

– реконструкция и строительство новых канализационных сетей;

– модернизация и, в зависимости от потребностей, увеличение мощности городских очистных сооружений канализации;

– обеспечение более полного изъятия биогенных веществ (соединений азота и фосфора) из хозяйственно-бытовых сточных вод;

– строительство локальных очистных сооружений на существующих и вновь организуемых предприятиях для более полного изъятия ионов тяжелых металлов и нефтепродуктов;

– строительство локальных очистных сооружений на существующих и вновь организуемых ТИЗ, ТИЗК, дачных кооперативах, садовых товариществах;

– внедрение ресурсосберегающих технологий на МУП «Водоканал», ОАО «Уралэлектромедь», как на наиболее водоёмких предприятиях городского округа, строительство и реконструкция на них систем оборотного водоснабжения;

– организация сбора и очистки дождевых и талых вод с существующих и намечаемых к освоению жилых и производственных территорий города, строительство очистных сооружений и коллекторов ливневой канализации;

– расчистка русел рек и прибрежных территорий от мусора и хлама, проведение берегоукрепительных работ.

2.6.3. Мероприятия по предотвращению загрязнения почв

В настоящее время сильная нагрузка на почвенный покров территории обусловлена расположением большого количества промышленных предприятий, а также близостью г. Екатеринбурга. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

– организация системы комплексных геохимических исследований для выявления участков повышенного загрязнения почвенного покрова, особое внимание при проведении которых должно быть уделено содержанию тяжелых металлов;

– комплексное озеленение всех открытых пространств, особое внимание должно быть уделено участкам вдоль автодорог;

– освоение территорий, где выявлено интенсивное химическое загрязнение почв, необходимо вести с заменой грунта;

– формирование эффективной системы обращения с отходами производства и потребления, что позволит существенно сократить вывод из оборота почв в связи с несанкционированным складированием отходов, оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО);

– организация мест для выгула животных, троп и площадок для выгула собак;

– контроль соблюдения нормативных требований по озеленению территорий и площадок;

– сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, в том числе с территорий промышленных предприятий, организация очистки ливневых стоков;

– резервирование территории для организации «Снежной свалки» для нужд города;

– организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием в пределах рекреационных территорий.

3. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Свердловской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях г. Верхняя Пышма объектов федерального значения, объектов регионального значения

3.1. Объекты капитального строительства федерального значения

Размещения объектов федерального значения на территории города Верхняя Пышма документами территориального планирования федерального уровня не предусмотрено.

3.2. Объекты капитального строительства регионального значения

К объектам регионального значения, которые запланированы в документах территориального планирования, относятся многоуровневые развязки на региональных автодорогах, окружающих город Верхняя Пышма.

В соответствии с письмом ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» от 19.03.2015 года № 19-2097 года на расчетный срок реализации Генерального плана планируется строительство и реконструкция многоуровневых развязок на автодороге категории 1б «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»:

1) реконструкция транспортной развязки на пересечении автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» и ЕКАД. Реконструкция развязки запланирована в рамках реконструкции ЕКАД до I категории;

2) строительство транспортной развязки на примыкании автодороги подъезд к деревне Коптяки к автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»;

3) реконструкция транспортной развязки на дороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» и автодороги Среднеуральск – Верхняя Пышма (23 км). Реконструкция до полного клеверного листа;

4) строительство развязки на примыкании автодороги Северный подъезд к городу Среднеуральску к автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»;

5) реконструкция транспортной развязки на пересечении автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» и автодороги «г. Екатеринбург –Невьянск» Строительство дополнительных пандусов.

Также Генеральным планом предлагается строительство автодороги с условным названием «г. Екатеринбург – г. Верхняя Пышма» (в районе «Молебка») с устройством путепровода над ЕКАД и железнодорожными путями.

Государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта Свердловской области до 2020 года» на территории Верхнепышминского ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1» ул. Петрова (проектируемый проспект Петровский), 43, предусматривается реконструкция спального корпуса, столовой и гаража (2 этап); строительство спортивного комплекса Верхнепышминского ГБОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1» (3 этап).

Государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» предусмотрено строительство наземного пешеходного перехода через автомобильную дорогу «Обход г. Верхняя Пышма» на пересечении с автомобильной дорогой «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х Балтымский».

Государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296-ПП, предусмотрено строительство Дворца технического творчества в центральной части города в районе проспекта Успенского (ранее ул. Ленина) и ул. Александра Козицына.

4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее также – ЧС) техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС, необходимо осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС, проводить работу по совершенствованию анализа риска, а также, исходя из статистики ЧС, осуществлять прогнозирование их возникновения.

На территории городского округа Верхняя Пышма функционирует ЕДДС на базе МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма».

Для более эффективного выполнения задач, возложенных на пожарную охрану, Генеральным планом предусмотрено:

1) руководителям организаций, имеющих диспетчерские и аварийные службы, обеспечивать своевременную передачу информации об угрозе, фактах возникновения и ходе ликвидации ЧС диспетчеру ЕДДС 01 городского округа Верхняя Пышма;

2) руководителям организаций всех форм собственности, имеющих аварийные службы и силы постоянной готовности, в случаях возникновения ЧС выделять по требованию старшего диспетчера ЕДДС 01 аварийно-спасательные подразделения;

3) в жилом районе «Северный» предполагается размещение пожарного депо на 4 выезда;

4) при проектировании и строительстве зданий и сооружений на следующих стадиях проектирования должны быть предусмотрены наружные источники противопожарного водоснабжения, в соответствии с нормативными требованиями;

5) на следующих стадиях проектирования предусмотреть размещение учебно-консультационных пунктов для неработающего населения.

В целях предупреждения ЧС на территории города целесообразно:

– установить дополнительные электросирены С-40 для оповещения населения в случае возникновения ЧС;

– организовать дополнительные локальные системы оповещения;

– совершенствовать взаимодействие органов управления объектовых звеньев Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) при осуществлении мероприятий по снижению риска и смягчению последствий в случае ЧС, систему оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях;

– осуществлять контроль выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения;

– организовать мероприятия по оборудованию общественных зданий системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

– активизировать работу руководителей по доукомплектованию личным составом, техникой и оборудованием аварийно-спасательных служб и формирований;

– для наблюдения за опасными природными явлениями необходимо осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды;

– проводить работу по включению автономных электросирен с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-FМ радиовещания, для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера в систему централизованного оповещения гражданской обороны Свердловской области;

– внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия ЧС. Использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации, которая основана на аспекте предупредительного характера. В случае возникновения ЧС оперативно информировать население через средства массовой информации о порядке поведения и ходе ликвидации ЧС;

– на объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту городов и потенциально опасных объектов от ЧС техногенного характера;

– не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

Защита населения

Основными способами защиты населения являются:

– укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны и других инженерных сооружениях, приспособленных для этих целей в конкретной ситуации;

– приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений, подвалов и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;

– эвакуация населения из зон возможных аварий, катастроф или при угрозе их возникновения, рассредоточение рабочих и служащих предприятий, продолжающих свою производственную деятельность в зонах возможных сильных разрушения (затоплений), и эвакуация всего остального населения из этих зон в загородную зону;

– вывод химически опасных объектов в периферийные промышленные зоны;

– поддержание в постоянной готовности объектовых и локальных систем оповещения. Установка необходимого количества рупорных громкоговорителей с возможностью передачи звукового сигнала для оповещения 100% населения города, включение электросирен, работающих в автономном режиме, в местную систему централизованного оповещения;

– использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств защиты.

Укрытием населения в защитных сооружениях городского округа является одним из основных и, в ряде случаев, наиболее надежным способом инженерной защиты населения, особенно в условиях военного времени и при авариях, связанных с вредными выбросами радиоактивных веществ и АХОВ.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Для экстренного реагирования по тушению пожаров создан Верхнепышминский гарнизон пожарной охраны. Число пожарных и число пожарных автомобилей принято по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденным МВД РФ. Пожаротушение осуществляется от пожарных емкостей (водоемов).

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть сохранены в соответствии с нормативными требованиями не менее 50 м.

При проектировании объектов пожарной охраны следует также руководствоваться действующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

В состав объектов пожарной охраны входят пожарные депо.

В жилом районе «Северный» предусмотрено размещение пожарного депо на 4 выезда.

Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации.

Согласно СНиП 2.07.01-89 (Прил.1 п.6*) радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км на территории городского поселения.

Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

Гаражные помещения зданий пожарных депо должны обеспечивать размещение 100% резерва основных пожарных машин.

5. Перечень земельных участков, которые включаются в границы города Верхняя Пышма; и перечень земельных участков, которые исключаются из границ города Верхняя Пышма, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом определены границы планируемого развития территорий города Верхняя Пышма согласно техническому заданию на разработку Генерального плана (приложение 1 к Тому 2 настоящего Генерального плана).

Генеральным планом предлагается увеличение границ населенного пункта в восточном, северном и южном направлениях. Территория увеличивается на 1 426,83 га (с учетом исключаемых земельных участков в соответствии с таблицей 5.2). Увеличение территории вызвано необходимостью резервирования территории для развития города в связи с реализацией утвержденных Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2020 года и Комплексного плана развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 годы. Расширение территории необходимо в связи с увеличением численности населения города (раздел 2.2.1 настоящего Тома).

Площадь территории города Верхняя Пышма в существующих границах составляет 2 430,05 га; площадь территории города в проектных границах будет составлять 3 856,88 га. Предусматривается расширение границ города в южном, юго-западном, северо-западном и восточном направлениях путем включения в границы населенного пункта участков общей площадью 1 645,35 га (кадастровые номера участков и иная информация, включаемых в границы населенных пунктов и переводимых в категорию земель населенных пунктов, перечислены в таблице 5.1).

В границы города в южном, юго-западном направлениях предлагается включить земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного использования, земли запаса, земли, которые на кадастровом учете состоят как земли населенных пунктов (не вошедшие в установленную городскую черту города Верхняя Пышма, в соответствии с Решением Свердловского областного совета народных депутатов от 20.11.1985 года № 432). В северо-западном направлении включаются земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного использования (территории садоводческих товариществ), земли промышленности. В восточном направлении включаются земли промышленности, земли сельскохозяйственного использования, земли запаса.

По данным Государственного лесного реестра площадь земель лесного фонда, включаемых в границу города, составляет 584,785 га. Информация о переводимых участках земель лесного фонда (их местоположение в части лесничеств, участковых лесничеств, кварталов, выделов, а также планируемое целевое использование и категории лесов) приведена в таблице 5.3.

Из границ города исключаются земельные участки, на которых расположена магистральная автодорога регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск», территории промышленности, военной части, городские леса. Площадь исключаемых земель – 218,52 га (кадастровые номера участков и иная информация о земельных участках, исключаемых из границы населенного пункта и переводимых в земли других категорий, приведены в таблице 5.2.).

Площадь исключаемых из границ города Верхняя Пышма земель, относимых к городским лесам, составляет 97,94 га.

На исключаемой территории городских лесов расположен газопровод-отвод к ГРС г. Верхняя Пышма и ЗОУИТ – зона минимальных расстояний магистральных газопроводов; в соответствии с СНиП 2.05.06-85*»Магистральные трубопроводы» зона минимальных расстояний от магистральных газопроводов «СРТО-Урал» II нитка и «Свердловск – Нижний Тагил» при диаметре 1 020 мм составляет 300 м в каждую сторону от газопровода, проходит по участку городских лесов и занимает большую часть площади исключаемых из границ населенного пункта городских лесов.

Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 24 апреля 1992 года № 9 и Минтопэнерго России от 29 апреля 1992 года, пунктом 3.2 СНиП II-Д.10-62 «Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования» прокладка магистральных трубопроводов по территории населенных пунктов не допускается. Указанный газопровод является объектом капитального строительства и относится к категории опасных производственных объектов, эксплуатация которых предполагает соблюдение требований промышленной безопасности. Сведения о местоположении трасс газопроводов и о границах охранных зон и зон минимальных расстояний магистральных газопроводов учтены в государственном кадастре недвижимости.

Площадь исключаемых городских лесов будет компенсирована за счет включения лесных земель в юго-западной и северо-западной частях города и дальнейшему функциональному использованию в качестве городских лесов (рис. 2).

Генеральный план соответствует статье 105 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 года № 200-ФЗ и не предусматривает уменьшения городских лесов. Генеральным планом выполняются требования законодательства в полном объеме с компенсацией территории городских лесов, исключаемых из границ города Верхняя Пышма по вышеперечисленным объективным обоснованиям.

Таблица 5.1.

Включение в границы населенного пункта земельных участков

| № п/п | Номер кадастрового участка | Категория земель | Площадь ка-дастрового участка, га | Площадь включаемо-го земельно-го участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ |
| Земли лесного фонда |
| 1 | 66:36:3002001:43 | Земли лесного фонда | 34,27 | 15,20 | Требуется разме-жевание земель-ного участка |
| 2 | 66:36:3002001:142 |  | 19,29 | 16,9724 |  |
|  | 66:36:3002001:97 |  | 0,57 | 0,3 |  |
|  | 66:36:3002001:156 |  | 196,39 | 196,39 |  |
|  | 66:36:3002001:226 |  | 0,0326 | 0,0326 |  |
|  | 66:36:3002001:228 | Земли лесного фонда. Участки под опорами ВЛ |  |  |  |
|  | 66:41:0001001:38 * | По данным государствен-ного лесного реестра зе-мельный участок отно-сится к землям лесного фонда. Существующие подъездные ж/д пути | 29,77 | 11,1 | Требуется размежевание земельного участка |
|  | Итого: |  |  | 239,995 | С учетом разме-жевания земель-ных участков |
| * По данным Департамента лесного хозяйства Свердловской области о внесении сведений в государственный кадастр недвижимости о земельном участке с кадастровым номером 66:41:0001001:38 в части присвоения категории – земли лесного фонда |
| Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | Квартал 66:36:3002009 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12,03 | 12,03 |  |
|  | 66:36:3002001:251 |  | 0,69 | 0,1 | Требуется разме-жевание земель-ного участка под развязку |
|  | 66:36:3002001:247 |  | 8,999 | 7,4 |  |
|  | 66:36:3002001:141 |  | 6,41 | 4,91 | Требуется разме-жевание земель-ного участка |
|  | 66:36:3002001:121 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:122 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:123 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:124 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:125 |  | 0,12 | 0,12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 66:36:3002001:126 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:127 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:128 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:129 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:130 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:131 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:132 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:133 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:134 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:135 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:136 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:137 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:138 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:139 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:140 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:3002001:246 |  | 3,0 | 3,0 |  |
|  | 66:36:3002001:196 |  | 5,72 | 5,72 |  |
|  | 66:36:3002001:146 |  | 0,99 | 0,99 |  |
|  | Квартал 66:36:3002010 |  | 8,16 | 8,16 |  |
|  | 66:36:3002001:161 |  | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 66:36:3002001:167 |  | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 66:36:3002001:163 |  | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 66:36:3002001:166 |  | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 66:36:3002001:176 |  | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 66:36:3002001:177 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:3002001:169 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:3002001:198 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:3002001:218 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:3002001:162 |  | 0,08/ | 0,08 |  |
|  | 66:36:3002001:164 |  | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 66:36:3002001:178 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:3002001:203 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:3002001:217 |  | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 66:36:3002001:144 |  | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 66:36:3002001:168 |  | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 66:36:3002001:180 |  | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 66:36:3002001:181 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:171 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:172 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:170 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:191 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:192 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:195 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:173 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:175 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:194 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:193 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:190 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:174 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:204 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:288 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:189 |  | 0,1 | 0,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 66:36:3002001:188 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,43 | 0,43 |  |
|  | 66:36:3002001:186 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:264 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:263 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:3002001:232 |  | 93,58 | 93,58 |  |
|  | 66:36:3002001:242 |  | 9,63 | 9,63 |  |
|  | 66:36:3002001:249 |  | 16,74 | 16,74 |  |
|  | 66:36:3002001:257 |  | 13,15 | 13,15 |  |
|  | 66:36:3002001:248 |  | 1,86 | 1,86 |  |
|  | 66:36:3002001:231 |  | 12,01 | 12,01 |  |
|  | 66:36:3002001:250 |  | 1,42 | 1,42 |  |
|  | 66:36:3002001:241 |  | 3,58 | 3,58 |  |
|  | Квартал 66:36:3002013 |  | 25,85 | 25,85 |  |
|  | 66:36:3002001:255 |  | 29,52 | 29,52 |  |
|  | 66:36:3002001:258 |  | 4,59 | 4,59 |  |
|  | 66:36:3002001:259 |  | 4,94 | 4,94 |  |
|  | 66:36:3002001:254 |  | 8,28 | 8,28 |  |
|  | 66:36:3002001:230 |  | 5,83 | 5,83 |  |
|  | 66:36:3002001:229 |  | 2,13 | 2,13 |  |
|  | 66:36:3002001:93 |  | 18,36 | 18,36 |  |
|  | 66:36:3002001:212 |  | 8,16 | 8,16 |  |
|  | 66:36:3002001:267 |  | 29,63 | 29,63 |  |
|  | 66:36:3002001:85 |  | 11,95 | 11,95 |  |
|  | 66:36:3002001:86 |  | 1,89 | 1,89 |  |
|  | 66:36:3002001:213 |  | 1,26 | 1,26 |  |
|  | 66:36:3002001:235 |  | 15,4 | 15,4 |  |
|  | 66:36:3002001:90 |  | 1,31 | 1,31 |  |
|  | 66:36:3002001:211 |  | 0,44 | 0,44 |  |
|  | 66:36:3002001:89 |  | 2,13 | 2,13 |  |
|  | 66:36:3002001:88 |  | 1,16 | 1,16 |  |
|  | 66:36:3002001:266 |  | 6,18 | 6,18 |  |
|  | 66:36:3002001:210 |  | 14,11 | 14,11 |  |
|  | 66:36:3002001:24 |  | 6,22 | 6,22 |  |
|  | Квартал 66:36:3002011 |  | 23,25 | 23,25 |  |
|  | Квартал 66:36:3002012 |  | 16,51 | 16,51 |  |
|  | 66:36:3002001:157 |  | 4,15 | 4,15 |  |
|  | 66:36:3002001:81 |  | 0,33 | 0,33 |  |
|  | Итого: |  |  | 444,579 га |  |
| Земли населенных пунктов, не являющиеся землями лесного фонда (не входящие в ранее установленную городскую черту) |
|  | 66:36:3002001:1 | Земли населенных пунктов | 4,0 | 4,0 |  |
|  | 66:41:0105001:4 |  | 31,37 | 31,37 |  |
|  | 66:41:0105002:6 |  | 17,58 | 17,58 |  |
|  | Итого: |  |  | 52,95 га |  |
| Земли запаса |
|  | 66:36:3002001:120 | Земли запаса | 46,71 | 46,71 |  |
|  | Итого: |  |  | 46,71 га |  |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 66:36:3002001:109 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 2,01 | 2,01 |  |
|  | Итого: |  |  | 2,01 га |  |
| Земли лесного фонда |
|  | 66:36:3002001:106 | Земли лесного фонда | Площадь по государствен-ному кадаст-ру недвижи-мости – 249,13 га. Уточненная площадь для включения в границу города – 386,01 га | 323,73 | Требуется уточ-нение и размежева-ние земельного участка по зоне минимальных расстояний газопровода с учетом исключения участков под 2 развязки |
|  | Квартал 66:36:0101001 | Земли лесного фонда | 258,68 | 19,65 | Требуется уточне-ние границ и раз-межевание земель-ного участка с уче-том минимальных расстояний газо-провода-отвода к ГРС |
|  | 66:36:3203001:22* | Земли лесного фонда (в соответствии с данными государственного лесного реестра) | 10,6 | 1,41 | Декларированная площадь земельного участка. Требуется уточнение границ и размежевание земельного участка |
|  | Итого |  |  | 344,79 га |  |
| * По данным Департамента лесного хозяйства Свердловской области о внесении сведений о земельном участке с кадастровым номером 66:36:3203001:22 в части присвоения категории – земли лесного фонда |
| Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | Квартал 66:36:3003001 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,69 | 11,69 | Указана уточненная площадь по топографической съемке местности |
|  | Квартал 66:36:3003002 |  | 13,57 | 13,57 |  |
|  | Квартал 66:36:3003003 |  | 3,25 | 3,25 |  |
|  | Квартал 66:36:3003004 |  | 18,83 | 13,08 | Без учета земельного участка 66:36:3003004:1, площадью 5,75 га |
|  | 66:36:3003004:1 * |  | 5,75 | 5,74 | Требуется уточнение границ и размежевание земельного участка |
|  | Квартал 66:36:3003005 |  | 10,28 | 10,28 |  |
|  | Квартал 66:36:3003006 |  | 8,12 | 8,12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Квартал 66:36:3003007 ** | Земли сельскохозяйственного назначения | 22,01 | 21,61 | Требуется уточнение границ и размежевание земельного участка |
|  | Квартал 66:36:3002002 |  | 7,1 | 7,1 |  |
|  | Квартал 66:36:3002003 |  | 10,90 | 10,90 |  |
|  | Квартал 66:36:3002004 |  | 16,63 | 16,63 |  |
|  | Квартал 66:36:3002005 |  | 9,91 | 9,91 |  |
|  | Квартал 66:36:3002006 |  | 13,79 | 13,79 |  |
|  | Квартал 66:36:3002007 |  | 9,999 | 9,999 |  |
|  | Квартал 66:36:3002008 |  | 11,49 | 11,49 |  |
|  | 66:36:3002001:114 |  | 11,65 | 11,65 |  |
|  | 66:36:3002001:117 |  | 10,35 | 10,35 |  |
|  | 66:36:3002001:116 |  | 4,0 | 4,0 |  |
|  | 66:36:3002001:117 |  | 5,22 | 5,22 |  |
|  | 66:36:3002001:119 |  | 11,01 | 11,01 |  |
|  | Итого: |  |  | 209,389 га |  |
| * часть земель общего пользования земельного участка 66:36:3003004:1 (СТ «Экспресс 74») не включается в границу города, образуя анклав; ** земельные участки 66:36:3003007:7-11 (СНТ № 64 «Уралэлектромедь») не включаются в границу города, образуя анклав |
| Земли промышленности |
|  | 66:36:3002001:3 | Земли промышленности | 1,66 | 1,66 |  |
|  | 66:36:3002001:43 |  | 1,66 | 1,21 | Требуется уточнение границ и размежевание земельного участка |
|  | Итого: |  |  | 2,87 га |  |
| ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ |
| Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 66:36:3201001:119 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,83 | 11,83 |  |
|  | Итого: |  |  | 11,83 га |  |
| Земли населенных пунктов |
|  | 66:36:3203001:235 | Земли населенных пунктов | 6,93 | 6,93 | По государственному кадастру недвижимости площадь не уточнена. Требуется уточнение границ и размежевание земельного участка |
|  | 66:36:3203001 |  |  | 116,383 | Требуется размежевание земельного участка |
|  | 66:36:3203001:1003 |  | 2,7 | 2,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 66:36:3203001:1002 | Земли населенных пунктов | 1,93 | 1,93 |  |
|  | 66:36:3203001:24 |  | 0,1964 | 0,1964 |  |
|  | 66:41:0109012:10 |  | 10,667 | 10,667 |  |
|  | Итого: |  |  | 138,806 га |  |
| Земли запаса |
|  | 66:36:3201001:748 | Земли запаса | 79,95 | 16,77 | Требуется размежевание земельного участка |
|  | 66:36:3203001:233 |  | 11,00 | 11,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 27,77 га |  |
| Земли промышленности |
|  | 66:36:3201001:14 | Земли промышленности | 2,77 | 2,77 |  |
|  | 66:41:0109012:1 |  | 82,625 | 82,625 |  |
|  | 66:41:0109012:5 |  | 5,19 | 5,19 |  |
|  | 66:41:0101012:3 |  | 2,723 | 2,723 |  |
|  | Итого: |  |  | 93,308 га |  |
| Категория не установлена (в соответствии с государственным кадастром недвижимости) |
|  | 66:36:3203001:174 | Категория не установлена (в соответствии с данными государственного лесного реестра не относится к землям лесного фонда) | 5,0 | 6,16 | По кадастру пло-щадь не уточнена. Требуется уточнение границ и размежевание земельного участка |
|  | Квартал 66:41:0109012 | Категория не установлена (в соответствии с данными государственного лесного реестра не относится к землям лесного фонда) |  | 23,959 | Требуется уточнение границ |
|  | Итого: |  |  | 30,119 га |  |
|  | ВСЕГО: | 1 645,1305 |  |
| Неучтенные земли |
|  |  |  | 0,2195 | 0,2195 | Погрешность, возникшая из-за наличия земельных участков, стоящих на государствен-ном кадастровом учете недвижимос-ти с неуточненной площадью |
|  | Итого к включению: 1 645,35 га |

Кадастровые номера участков и иная информация об исключаемых из земель населенных пунктов и переводимых в земли иных категорий участков приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

Исключение из границ населенного пункта земельных участков

| № п/п | Номер кадастрового участка | Категория земель | Площадь кадастрового участка, га | Площадь исключаемого участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ |
|  | 66:36:0101001:8 | Категория не установлена (в соответствии с данными государственного лесного реестра не относится к землям лесного фонда) | Площадь 5,0 «не уточненная» | 1,2 | Требуется уточнение границ и размежевание земельного участка, 1,2 га отнести к «землям промышленности, энергетики, транспорта…» (автомобильная дорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск») |
|  | Квартал 66:36:0101001***анклав | Категория не установлена (в соответствии с лесохозяйственным регламентом городского округа Верхняя Пышма относится к городским лесам) | 258,68 | 0,2 | Требуется размежевание земельного участка. Участок площадью 0,2 га отнести «землям промышленности, энергетики, транспорта…», с учетом охранной зоны существующего магистрального газопровода |
|  | Квартал 66:36:0101001 | Категория не установлена (в соответствии с лесохозяйственным регламентом городского округа Верхняя Пышма относится к городским лесам) | 258,68 | 17,88 | Требуется размежевание земельного участка. Участок площадью 17,88 га отнести «землям промышленности, энергетики, транспорта…», с учетом охранной зоны и зоны минимальных расстояний существующего магистрального газопровода и газопровода-отвода на ГРС |
|  | Квартал 66:36:0101041 | Категория не установлена |  | 1,72 | Требуется уточнить границу земельного участка. Участок площадью 1,72 га отнести к «землям промышленности, энергетики, транспорта…» |
|  | 66:36:0102041:6 | Категория не установлена | 4,02 | 4,02 | Отнести к «землям промышленности, энергетики, транспорта…» |
|  | 66:36:0102041:1 | Категория не установлена (в соответствии с данными государственного лесного реестра не относится к землям лесного фонда) | 0,22 | 0,22 | Отнести к «землям промышленности, энергетики, транспорта…» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 66:36:0107002:22 | Категория не установлена (в соответствии с данными государственного лесного реестра не относится к землям лесного фонда) | 1,03 | 1,03 | Отнести к «землям промышленности, энергетики, транспорта…» |
|  | Квартал 66:36:0113001 | Категория не установлена (в соответствии с данными государственного лесного реестра не относится к землям лесного фонда) | 8,6 | 8,6 | Отнести к «землям промышленности, энергетики, транспорта…» |
|  | 66:36:0113001:28 | Категория не установлена (в соответствии с данными государственного лесного реестра не относится к землям лесного фонда) | 0,93 | 0,93 | Отнести к «землям промышленности, энергетики, транспорта…» |
|  | 66:36:0113001:29 | Категория не установлена (в соответствии с данными государственного лесного реестра не относится к землям лесного фонда) | 14,32 | 14,32 | Отнести «землям промышленности, энергетики, транспорта…» |
|  | Квартал 66:36:0113001 | Земли населенных пунктов, в том числе городские леса | 183,692 | 79,86 | Требуется размежевание земельного участка. Участок площадью 79,86 га отнести к «землям промышленности, энергетики, транспорта…», с учетом охранной зоны существующего магистрального газопровода |
|  | 66:36:0107006:3 | Земли населенных пунктов | 108,1 | 88,54 | Требуется размежевание земельного участка. Участок площадью 88,54 га исключить из земель населенного пункта, отнести к «землям промышленности, энергетики, транспорта, связи …» |
|  | Итого |  |  | 218,52 га |  |
|  | Итого исключить из земель населенных пунктов: 218,52 га |

Рис. 2. Карта-схема расположения компенсационных лесных участков городских лесов на территории города Верхняя Пышма

Таблица 5.3.

Перечень участков категории земель лесного фонда Березовского лесничества, переводимых в границы города Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование лесничества и их участков | Но-мер квар-тала | Номер выдела | Целевое использование, фактическое | Целевое назначение лесов (категория защитных лесов) | Проектиру-емое целе-вое исполь-зование по Генераль-ному плану (функцио-нальные зоны) | Площадь вы-дела, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 42 | часть выдела 6 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 21,18 | 0,49 |  |
|  |  |  | выдел 18 |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | часть выдела 45 |  |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | выдел 46 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | выдел 47 |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | выдел 48 |  |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | выдел 49 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 35 |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | выдел 36 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 41 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | выдел 50 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | часть выдела 43 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 38,66 | 0,38 |  |
|  |  |  | выдел 42 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 19 |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | часть выдела 20 |  |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | часть выдела 24 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | часть выдела 28 |  |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | выдел 27 |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | выдел 26 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | часть выдела 29 |  |  |  | 4,21 |  |
|  |  |  | выдел 30 |  |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | выдел 31 |  |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | выдел 32 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 33 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 34 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 37 |  |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | выдел 38 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | выдел 39 |  |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | выдел 40 |  |  |  | 1,70 |  |
| 2 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 43 | часть выдела 16 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 14,42 | 0,09 |  |
|  |  |  | часть выдела 23 |  |  |  | 5,12 |  |
|  |  |  | часть выдела 24 |  |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | выдел 25 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 26 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 27 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | часть выдела 28 |  |  |  | 2,19 |  |
|  |  |  | часть выдела 29 |  |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | часть выдела 30 |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | выдел 33 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 34 |  |  |  | 0,10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 46 | выдел 3 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 0,1; транспортная инфраструктура – 2,6 | 0,10 |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 7 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 10 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 13 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 8,0 | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 2 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | выдел 9 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | выдел 11 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 12 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 14 |  |  |  | 0,70 |  |
| 4 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 47 | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 0,3; транспортная инфраструктура – 6,085 | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 2 |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | выдел 3 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 7 |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 9 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 12 |  |  |  | 0,10 |  |
| 5 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 48 | часть выдела 10 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 0,02; зона застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами – 46,77 | 0,18 | Зона застройки запланирована в соответствии с Генеральным планом города Верхняя Пышма, утвержденным в 1975 году, Генеральным планом города Верхняя Пышма, утвержденным Решением Верхнепышминского городского Совета народных депутатов от 25.04.1991 «О согласовании Генерального плана города Верхняя Пышма», а также действующим Генеральным планом городского округа, утвержденным Решением Думы ГО от 26.02.2010 № 16/1 (в действующей редакции); Комплексный план развития ГО, утвержденный Решением Думы ГО от 31.01.2013 № 58/1 (в действующей редакции) |
|  |  |  | часть выдела 45 |  |  |  | 1,49 |  |
|  |  |  | часть выдела 49 |  |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | часть выдела 62 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | часть выдела 63 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | часть выдела 3 |  |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | часть выдела 32 |  |  |  | 1,64 |  |
|  |  |  | часть выдела 33 |  |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | часть выдела 34 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | часть выдела 41 |  |  |  | 5,46 |  |
|  |  |  | выдел 42 |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | выдел 43 |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | часть выдела 44 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | часть выдела 48 |  |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | выдел 50 |  |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | выдел 51 |  |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | выдел 52 |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | выдел 53 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 54 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 55 |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | выдел 56 |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | часть выдела 57 |  |  |  | 5,96 |  |
|  |  |  | часть выдела 58 |  |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | часть выдела 60 |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | выдел 61 |  |  |  | 2,30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 51 | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 13,7 | 1,20 | Прочие территории это инвестиционно-привлекательные территории в Генеральном плане, обоснованные Паспортом приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», которая утверждена Протоколом президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетными проектами от 30 ноября 2016 № 11 и утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011 года № 1757-р |
|  |  |  | выдел 3 |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | выдел 9 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 11 |  |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | выдел 12 |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | выдел 15 |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | выдел 18 |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | выдел 20 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | выдел 21 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 22 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 23 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 24 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 25 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 2 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 7,2; прочие территории – 3,1 | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | выдел 7 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | выдел 13 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 14 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 16 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | выдел 17 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | выдел 19 |  |  |  | 0,20 |  |
| 7 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 52 | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса 0,1; прочие территории – 2,0; зона застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами – 56,5; зона размещения встроенных объектов общественного, делового назначения, учреждений и предприятий обслуживания в жилые здания – 6,40; озелененные территории общего пользования | 1,30 | Зона застройки запланирована в соответствии с Генеральным планом города Верхняя Пышма, утвержденным в 1975 году, Генеральным планом города Верхняя Пышма, утвержденным Решением Верхнепышминского городского Совета народных депутатов от 25.04.1991 «О согласовании Генерального плана города Верхняя Пышма», а также действующим Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма, утвержденным Решением Думы городского округа 26 февраля 2010 года № 16/1 (в действующей редакции); Комплексный план развития городского округа Верхняя Пышма, |
|  |  |  | выдел 2 |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | выдел 3 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | выдел 7 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 9 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 10 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 11 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 12 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 13 |  |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | выдел 14 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 15 |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | выдел 16 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 17 |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | выдел 18 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | выдел 19 |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | выдел 20 |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | выдел 21 |  |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | выдел 22 |  |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | выдел 23 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 24 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 25 |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | выдел 26 |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | выдел 27 |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | выдел 28 |  |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | выдел 29 |  |  |  | 0,50 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 |  |  | выдел 30 |  |  | (улицы, дороги, линейные объекты, аллеи, бульвары) – 10,0 | 2,70 | утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31 января 2013 года № 58/1 (в действующей редакции) |
|  |  |  | выдел 31 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 32 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 33 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 34 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 35 |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | выдел 38 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | выдел 39 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 40 |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | выдел 41 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 42 |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | выдел 43 |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | выдел 44 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 45 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 46 |  |  |  | 0,10 |  |
| 8 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 55 | часть выдела 50 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 5,67 | 1,26 |  |
|  |  |  | часть выдела 23 |  |  |  | 1,430 |  |
|  |  |  | часть выдела 24 |  |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | часть выдела 51 |  |  |  | 1,06 |  |
|  |  |  | часть выдела 32 |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | выдел 31 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 0,1; территории производственных объектов – 1,8 | 1,80 | Зона застройки запланирована в соответствии с Генеральным планом города Верхняя Пышма, утвержденным в 1975 году, Генеральным планом города Верхняя Пышма, утвержденным Решением Верхнепышминского городского Совета народных депутатов от 25.04.1991 «О согласовании Генерального плана города Верхняя Пышма», а также действующим Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма, утвержденным Решением Думы городского округа 26 февраля 2010 года № 16/1 (в действующей редакции) |
|  |  |  | часть выдела 47 |  |  |  | 0,10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 56 | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 21,0 | 2,00 |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 7 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | выдел 9 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | выдел 10 |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | выдел 11 |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | выдел 12 |  |  |  | 5,10 |  |
|  |  |  | выдел 13 |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | выдел 15 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 16 |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | выдел 17 |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | выдел 2 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса –0,2; прочие территории – 1,8 | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 3 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 14 |  |  |  | 0,20 |  |
| 10 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 57 | выдел 13 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 16,1 | 1,30 | Зона застройки запланирована в соответствии с Генеральным планом города Верхняя Пышма, утвержденным в 1975 году, Генеральным планом города Верхняя Пышма, утвержденным Решением Верхнепышминского городского Совета народных депутатов от 25.04.1991 «О согласовании Генерального плана города Верхняя Пышма», а также действующим Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма, утвержденным Решением Думы городского округа 26.02.2010 года № 16/1 (в действующей редакции); Комплексный план развития городского округа Верхняя Пышма, утвержденный Решением Думы городского округа от 31 января 2013 года № 58/1 (в действующей редакции) |
|  |  |  | выдел 15 |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | выдел 23 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 24 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 25 |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | выдел 29 |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | выдел 30 |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | выдел 31 |  |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | выдел 32 |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | выдел 33 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 34 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 35 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 36 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | прочие территории – 9,4; зона застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами – 12,6; территории предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 0,4 | 2,60 |  |
|  |  |  | выдел 2 |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | выдел 3 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 7 |  |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | выдел 11 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | выдел 12 |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | выдел 14 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 16 |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | выдел 17 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 18 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 19 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 20 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 21 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 22 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 27 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 28 |  |  |  | 0,40 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 60 | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 21,2 | 1,10 |  |
|  |  |  | выдел 3 |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | выдел 7 |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | выдел 9 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 10 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 11 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 12 |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | выдел 13 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | выдел 14 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 15 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 17 |  |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | выдел 18 |  |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | выдел 19 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 20 |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | выдел 21 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 2 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 3,8 | 1,70 |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 16 |  |  |  | 0,50 |  |
| 12 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 63 | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 9,9 | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 2 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 3 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  |  | 0,20 |  |
| 13 | Верхнепышминский участок Пышминского участкового лесничества | 64 | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 0,1; прочие территории – 2,4; зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками – 5,7; транспортная инфраструктура – 12,3 | 0,30 | Зона застройки запланирована в соответствии с Генеральным планом города Верхняя Пышма, утвержденным в 1975 году, Генеральным планом города Верхняя Пышма, утвержденным Решением Верхнепышминского городского Совета народных депутатов от 25.04.1991 «О согласовании Генерального плана города Верхняя Пышма», а также действующим Генеральным планом городского округа, утвержденным Решением Думы городского округа 26.02.2010 года № 16/1 (в действующей редакции) |
|  |  |  | выдел 2 |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | выдел 3 |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | выдел 7 |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | выдел 9 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | выдел 10 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 11 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 12 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 13 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 14 |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | выдел 15 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 16 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 17 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 18 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | выдел 19 |  |  |  | 0,10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | Среднеуральский участок Среднеуральского участкового лесничества | 56 | выдел 17 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 3,3 | 1,10 |  |
|  |  |  | выдел 18 |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 40,7 | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 2 |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | выдел 3 |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 7 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | выдел 9 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | выдел 10 |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | выдел 11 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | выдел 12 |  |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | выдел 13 |  |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | выдел 14 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | выдел 15 |  |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | выдел 16 |  |  |  | 0,10 |  |
| 15 | Среднеуральский участок Среднеуральского участкового лесничества | 62 | часть выдела 32 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 18,3 | 2,34 |  |
|  |  |  | часть выдела 35 |  |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | часть выдела 36 |  |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | часть выдела 37 |  |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | выдел 1 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 11 |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | выдел 25 |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | выдел 29 |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | выдел 30 |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | выдел 31 |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | выдел 33 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 34 |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | выдел 41 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 42 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | часть выдела 40 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 74,0 | 0,76 |  |
|  |  |  | часть выдела 39 |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | выдел 2 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 3 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | выдел 7 |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | выдел 9 |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | выдел 10 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | выдел 12 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 13 |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | выдел 14 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | выдел 16 |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | выдел 17 |  |  |  | 5,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 |  |  | выдел 18 |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | выдел 19 |  |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | выдел 20 |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | выдел 21 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 22 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 23 |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | выдел 24 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 26 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 27 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 28 |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | выдел 38 |  |  |  | 1,00 |  |
| 16 | Среднеуральский участок Среднеуральского участкового лесничества | 63 | часть выдела 59 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 3,93 | 1,69 |  |
|  |  |  | часть выдела 63 |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | выдел 58 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | выдел 17 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 67,9 | 0,10 |  |
|  |  |  | выдел 19 |  |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | выдел 20 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | выдел 21 |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | выдел 22 |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | выдел 23 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | выдел 24 |  |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | выдел 25 |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | выдел 26 |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | выдел 27 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 28 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | выдел 29 |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | выдел 30 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 31 |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | выдел 32 |  |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | выдел 33 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 34 |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | выдел 35 |  |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | выдел 36 |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | выдел 37 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | выдел 38 |  |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | выдел 39 |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | выдел 40 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | выдел 41 |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | выдел 42 |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | выдел 43 |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | выдел 44 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 45 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | выдел 46 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 47 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 48 |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | выдел 49 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 50 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 51 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 52 |  |  |  | 0,20 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 |  |  | выдел 53 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | выдел 60 |  |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | выдел 61 |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | выдел 62 |  |  |  | 0,20 |  |
| 17 | Среднеуральский участок Среднеуральского участкового лесничества | 68 | часть выдела 8 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 5,67 | 0,56 |  |
|  |  |  | часть выдела 20 |  |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | часть выдела 31 |  |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | часть выдела 34 |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | часть выдела 33 |  |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | выдел 9 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | выдел 17 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | выдел 18 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | выдел 19 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | выдел 32 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | часть выдела 71 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 0,2 | 0,20 |  |
| 18 | Среднеуральский участок Среднеуральского участкового лесничества | 69 | часть выдела 2 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 8,38 | 0,31 |  |
|  |  |  | часть выдела 3 |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | часть выдела 9 |  |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  | часть выдела 19 |  |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | часть выдела 20 |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | часть выдела 29 |  |  |  | 3,28 |  |
|  |  |  | выдел 1 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | выдел 17 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | выдел 18 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | часть выдела 32 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | городские леса – 0,1 | 0,10 |  |
|  | урочище ПСХК «Агрофирма Балтым» Среднеуральского участкового лесничества |  | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные, защитные полосы вдоль автодорог | городские леса – 0,7 | 0,70 |  |
|  | ВСЕГО, в том числе | 584,785 |  |
|  | Итого защитные полосы | 157,030 |  |
|  | Итого эксплуатационные леса | 427,755 |  |

6. Основные технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современ-ное состояние | Потребность на расчетный срок (2034 год) | в том числе на I очередь (2024 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 2 430,05 | 3 856,88 |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | – жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га/ кв. м/человека | 633,75 | 1 108,754 |  |
|  | – объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения |  | 50,95 | 174,8 |  |
|  | – производственных и коммунально-складских зон |  | 455,08 | 538,790 |  |
|  | – зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | 171,83 | 546,508 |  |
|  | – рекреационных зон |  | 538,16 | 786,508 |  |
|  | – зон сельскохозяйственного использования |  | – | 199,880 |  |
|  | – зон специального назначения |  | 37,91 | 104,160 |  |
|  | – иных зон |  | 542,39 | 397,858 |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тысяч человек | 65,8 | 110 | 80 |
|  | Плотность населения в жилых зонах | человек/га | 104 | 98 | 98 |
|  | Обеспечение потребности в территории (НГПСО, п. 41) | га/1 000 человек | 18,6 | 19,22 | 19,22 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тысяч кв. м общей площади | 1 454,7 | 3 300,3 |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | – | 1 395 | 1 395 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения, всего/1 000 человек | мест | 3 701/58 | 6 050/55 | 6 800/85 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего/ 1 000 человек | мест | 6 407/100 | 11 330/103 | 8 240/103 |
| 4.3 | Больничные учреждения, всего/ 1 000 человек | коек | 506/8 | 1 045/9,5 | 760/9,5 |
| 4.4 | Поликлиники, всего/ 1 000 человек | посещений в смену | 1 746/27 | 3 740/34 | 2 720/34 |
| 4.5 | Пункт раздачи детского питания, всего/1 000 человек | кв. м общей площади | 70/1,16 | 1 100/10 | 800/10 |
| 4.6 | Аптеки | объект | 30 | 30 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения, всего/1 000 человек |  | 38 279/597 | 60 500/550 | 44 000/550 |
|  | – магазины продовольственных товаров | кв. м торговой площади | 15 935/248 | 22 000/200 | 16 000/200 |
|  | – магазины промышленных товаров |  | 22 344/349 | 38 500/350 | 28 000/350 |
|  | – предприятия общественного питания | мест | 2 600/40 | 3 740/34 | 2 720/34 |
|  | – предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 186/3 | 770/7 | 560/7 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства, всего/1 000 человек |  |  |  |  |
|  | – детские школы искусств | мест | 1 293/20 | 1 320/12 | 960/12 |
|  | – музеи | мест | 2/0,3 | 3/0,24 | 2/0,24 |
|  | – кинотеатры |  | 198/3 | 1 320/12 | 960/12 |
|  | – библиотеки | объект | 4 | 9 | 7 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/1 000 человек |  |  |  |  |
|  | детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) | учащихся на 1 тысячу человек | 1 750/27 | 2 750/25 | 2 000/25 |
|  | плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты) | кв. м | 28 153/439 | 55 000/500 | 40 000/500 |
|  | спортзалы | кв. м | 4 846/75 | 17 600/160 | 12 800/160 |
|  | бассейн | кв. м зеркала воды | 310/5 | 1 650/15 | 1 200/15 |
|  | лыжные базы | человек | 20/0,3 | 220/2 | /2 |
|  | физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимающихся спортом | 1 500/236 | 1 100/10 | /10 |
| 4.10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | – жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 6/0,5 | 4/0,5 |
|  | – пожарное депо | объект | 1 | 2 | 1 |
| 4.11 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: |  |  |  |  |
|  | – отделения связи | объект | 5 | 6 | 6 |
|  | – отделения банка | операционное место | нет данных | 330/3 | 240/3 |
| 5.1 | Протяжённость магистральной улично-дорожной сети, всего | км | 35,942 | 76,665 | 71,31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | – магистральные улицы | км | 29,642 | 64,578 | 53,118 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | общегородского значения регулируемого движения | км | 14,405 | 31,421 | 26,771 |
|  | районного значения |  | 14,916 | 33,157 | 26,347 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2 | Протяженность трамвайной линии | км | 0 | 3,0 | 3,0 |
| 5.3 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | км/кв. км | 1,48 | 1,92 | 1,78 |
| 5.4 | Гаражи и стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей | машино-мест | 20 270 | 38 500 | 28 000 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление, всего | тысяч куб. м/сутки | 14,9 | 39,6 | 29,0 |
| 6.2 | Водоотведение |  | 14,9 | 39,6 | 29,0 |
| 6.3 | Электропотребление | МВт | – | 60,0 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение | МВт | – | 462,2 |  |
| 6.5 | Газоснабжение | тысяч куб. м/год | – | 191 928 |  |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тысяч тонн/год | 33,558 | 58,850 | 40,800 |