ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Газопровод высокого давления для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно – тренировочная база УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда» на восточном побережье озера Балтым, ГО Верхняя Пышма

Книга 1. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристик планируемого развития территории

(Утверждаемая часть Проекта планировки территории)

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 332/18 |  | 04.18 |

Екатеринбург, 2018

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изме- ненных | заме- ненных | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |
| 1 | 3, 7, 11-17 |  |  |  | 17 | 319/18 |  | 03.18 |
| 2 | 5, 7, 11, 14-17 |  |  |  | 17 | 332/18 |  | 04.18 |

Состав проекта

| № п/п | Наименование | № книги листов | кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основная часть проекта планировки территории |
| 1 | Основной чертеж проекта планировки территории, М 1:2000 | 1 | 1 |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 | 2 | 1 |
| 3 | Книга 1. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристик планируемого развития территории | 1 кн | 17 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| 4 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:20000 | 3 | 1 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки, М 1:2000 | 4 | 1 |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 1:2000 | 5 | 1 |
| 7 | Схема границ территорий объектов культурного наследия и схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000 | 6 | 1 |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000 | 7 | 1 |
| 9 | Схема развития инженерной инфраструктуры, М 1:2000 | 8 | 1 |
| 10 | Книга 2. Пояснительная записка к Проекту планировки территории | 2 кн | 63 |
| Материалы по проекту межевания территории |
| 11 | Чертеж межевания территории, М 1:2000 | 9 | 1 |
| 12 | Чертеж межевания территории с границами зон с особыми условиями использования территорий, М 1:2000 | 10 | 1 |
| 13 | Книга 3. Пояснительная записка к Проекту межевания территории | 3 кн | 22 |

Оглавление

Введение	4

Статья I. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры	6

1.1. Планировочная организация территории и предложения по комплексному развитию территории	6

1.2. Очередность планируемого развития территории и последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных Проектом планировки	7

Статья II. Система транспортного обеспечения территории	7

Статья III. Система инженерной подготовки территории	8

Статья IV. Система инженерного обеспечения территории	9

Статья V. Сведения и параметры проектируемого линейного объекта системы газоснабжения, в отношении которого подготавливается Проект планировки	10

Статья VI. Объекты капитального строительства федерального значения, размещаемые на территории	13

Статья VII. Объекты капитального строительства регионального значения, размещаемые на территории	13

Статья VIII. Объекты капитального строительства местного значения, размещаемые на территории	13

Статья IX. Основные технико-экономические показатели	14

Введение

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта - «Газопровод высокого давления для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно–тренировочная база УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда» на восточном побережье озера Балтым, ГО Верхняя Пышма» (далее – Проект планировки) состоит из проекта планировки территории и проекта межевания территории. Документация разработана Градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусельников К.А. на основании договора 16-15П от 20 июля 2016 года в целях:

реализации положений утвержденных документов территориального планирования;

определение зон планируемого размещения линейного объекта и установление параметров их планируемого развития;

определение границ формируемого земельного участка для размещения линейного объекта.

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов:

Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2017 года № 255 «О подготовке документации по планировке территории»;

Договор 16-15П от 20 июля 2016 года;

Техническое задание на разработку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта - «Газопровод высокого давления для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно–тренировочная база УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда» на восточном побережье озера Балтым, ГО Верхняя Пышма».

Проектируемая территория находится в границах городского округа Верхняя Пышма. Северная часть территории разработки Проекта планировки расположена в границах поселка Ромашка, в южной его части. Остальная территория проектирования находится на межселенной территории городского округа Верхняя Пышма, проходит по землям лесного фонда вдоль побережья озера Балтым, на расстоянии 300м от берега.

Прокладка газопровода, необходима для организации системы газоснабжения в пос. Ромашка, реабилитационно-тренировочной базы УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда».

Общая протяженность проектируемой линии газоснабжения составит 2,28 км. Длина вычислена графическим способом.

Площадь подготовки Проекта планировки составляет 39,51 га.

Очередность строительства предполагается осуществлять в 1 этап.

Расчетные сроки реализации Проекта планировки: 2017-2035 гг.

Список используемых данных и информации, на основании которых был подготовлен данный Проект планировки, представлен в Книге 2. Пояснительная записка к Проекту планировки территории раздел «Введение».

Список нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, используемых при подготовке документации по планировке застроенной территории, представлен в Книге 2. Пояснительная записка к Проекту планировки территории раздел «Введение».

Статья I. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры

## 1.1. Планировочная организация территории и предложения по комплексному развитию территории

Проектное предложение по развитию планировочной структуры и комплексному развитию территории предусматривают:

- Принятие следующих основных положений формирования планировочной структуры:

Формирование земельного участка под проектируемый линейный объект - «Газопровод высокого давления для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно–тренировочная база УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда» на восточном побережье озера Балтым, ГО Верхняя Пышма» (Предложение по формированию земельного участка представлена на Листе 9 «Чертеж межевания територии»);

Установление границ красных линий линейного объекта (Предложение по установлению границ красных линий представлено на Листе 2 «Разбивочный чертеж красных линий»).

- Общая протяженность проектируемой линии газоснабжения составит 
2275,28 м. Длина вычислена графическим способом.

Расчетные сроки реализации Проекта планировки: 2017-2035 гг.

Реализация представленного проектного предложения позволит получить показатели функционального зонирования, указанные в таблице 1.

Планируемое функциональное зонирование

Таблица 1

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га* | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земель в п. Ромашка |  |  |
| 1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 1,01 | 2,55 |
| 1.2 | Зона общественно-деловой застройки | 0,89 | 2,25 |
| 1.3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,0024 | 0,01 |
| 1.4 | Зона общего пользования | 0,30 | 0,79 |
| 2 | Площадь земель в городском округе Верхняя Пышма |  |  |
| 2.1 | Зона объектов рекреационного назначения (базы отдыха, оздоровительные лагеря) | 11,51 | 29,07 |
| 2.2 | Зона лесохозяйственного использования | 23,81 | 60,26 |
| 2.3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,98 | 5,06 |
| 2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,0027 | 0,01 |
| Общая площадь территории подготовки Проекта планировки | 39,51 | 100,00 |

Примечание: * - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом и может уточняться на этапе рабочего Проекта.

Границы и площади функциональных зон отображены на Листе 1 «Основной чертеж проекта планировки территории».

## 1.2. Очередность планируемого развития территории и последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных Проектом планировки

Очередность строительства предполагается осуществлять в 1 этап.

Расчетные сроки реализации Проекта планировки: 2017-2035 гг.

Результаты разработки Проекта планировки и его основные технико-экономические показатели представлены в статьях II-IX настоящих Положений о размещении объектов капитального строительства (далее Положения).

В Положениях представлена информация, необходимая для обоснования Проекта планировки в отношении линейного объекта – «Газопровод высокого давления для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно–тренировочная база УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда» на восточном побережье озера Балтым, ГО Верхняя Пышма».

Статья II. Система транспортного обеспечения территории

Предложения по развитию улично-дорожной сети

В целях повышения связанности проектируемой территории с внешними автодорогами и улично-дорожной сетью городского округа Верхняя Пышма, Проектом планировки предлагается реконструировать существующую улично-дорожную сеть (далее – УДС) проектируемой территории, в том числе:

сохранить сложившуюся транспортную структуру и выровнять ширину дорожного полотна на всем протяжении участков УДС с организацией бордюрного камня;

предусмотреть асфальтирование всей улично-дорожной сети;

Проектом планировки не предлагается прокладка на территории проектирования новых улиц и дорог.

Проектные решения подлежат уточнению на этапах рабочего проектирования, выноса проекта на местность, межевания территории и т.д.

Характеристика реконструируемой улично-дорожной сети в границах проектирования представлена в таблице 2.

Характеристика реконструируемой улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица 2

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Покрытие | Ширина дорожного полотна, м | Протяженность, км* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лесная | Магистральная улица общегородского значения | асфальт | 6,0 | 0,11 |
| 2 | «г. Екатеринбург-г. Невьянск» | Автомобильная дорога регионального значения, II категории | асфальт | 9,0 | 0,15 |
| 3 | Без названия | Дороги и проезды | асфальт | 6,0 | 2,59 |
| Итого: | 2,85 |

Примечание: *- Протяженность улично-дорожной сети указана в границах проектирования и вычислена графическим способом.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах проектируемой территории составит 2,85 км, из них дороги с твердым дорожным покрытием – 2,85 км (100%).

Статья III. Система инженерной подготовки территории

Схема вертикальной планировки решена в масштабе 1:2000 и предусматривает высотное решение транспортной сети с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования транспорта и организации водоотвода с участка проектирования. При выполнении Проекта планировки за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и проездов.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц и проездов. Проектом приняты уклоны улично-дорожной сети от 4‰ до 62‰ в соответствии с требованиями нормативной документации СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

Для создания нормативных уклонов в границах проектирования в двух местах необходима срезка грунта в пределах 0,32 м и в одном месте – 0,50 м. а так же подсыпка 0,53м.

Вертикальная планировка предусматривает сохранение и отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы. Вертикальная планировка территории решена таким образом, чтобы исключить нарушение режима грунтовых вод и заболачивание территории.

Вертикальная планировка территории выполнена в проектных отметках и уклонах по проезжим частям. Указание «черных» и «красных» отметок, а также расстояния и уклоны между переломными точками по осям улиц и проездов показаны на Листе 7 «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

Организация отвода поверхностных стоков (организация ливневой канализации)

Общий уклон территории с северо-востока на юго-запад. Максимальная высотная отметка на рассматриваемой территории составляет 288,10 метра (в восточной части территории проектирования), минимальная высотная отметка составляет 278,19 метров (в южной части территории). Перепад высот – 9,91 м.

Вдоль реконструируемых улиц и проездов сохраняются существующие водоотводные канавы, протяженностью в границах проектирования составит 977,93 метра (0,98 км).

В дальнейшем необходимо выполнить проект ливневой канализации на всю территорию межселенной территории с определением мест установки локальных очистных сооружений, и предусмотреть устройства для специализированной очистки ливневых стоков, так как поверхностные воды с дорог утекают в направлении природного памятника «оз. Балтым»

Статья IV. Система инженерного обеспечения территории

Проект планировки разрабатывается в отношении линейного объекта – газопроводов высокого давления согласно Проектной документации «Газопровод высокого давления для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно – тренировочная база УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда» на восточном побережье озера Балтым, ГО Верхняя Пышма», разработанной ООО «Альянс Проект» в 2016 г.

Сведения и параметры проектируемых линейных объектов системы газоснабжения, в отношении которых подготавливается Проект планировки, представлены в Статье V настоящих положений.

Проектируемые сети водоотведения нанесены схематично по графическим материалам (в формате «jpg») утвержденного «Генерального плана городского округа Верхняя Пышма», разработанного СООООФ «Центр качества строительства» в 2009 г. (в актуализированной редакции). В границах проектирования предусмотрено размещение самотечных и напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации, канализационной насосной станции и камеры гашения напора. Трассировка и местоположение данных проектных сетей будут уточнены на следующих стадиях проектирования.

Общая протяженность и параметры проектируемых инженерных сетей приведены в таблице 3.

Параметры проектируемых объектов инженерной инфраструктуры

Таблица 3

| № п.п. | Объекты инженерной инфраструктуры | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение |
| 1.1 | Общая линейная длина газопровода высокого давления 0,6 МПа, на участке (в плане) 2 | 1515,66 м |
| 1.2 | Общая линейная длина газопровода низкого давления на участке (в плане) 2 | 759,62 м |
| 1.3 | Общая строительная длина газопровода высокого давления 0,6 Мпа 1 | 1528,6 м |
| 1.4 | Общая строительная длина газопровода низкого давления 1 | 770,5 м |
| 1.5 | Газорегуляторный пункт шкафной | 2 объекта |
| 2 | Водоотведение* |
| 2.1 | Коллектор хозяйственно-бытовой самотечный | 979,90 м |
| 2.2 | Коллектор хозяйственно-бытовой напорный | 777,70 м |
| 2.3 | Канализационная насосная станция | 1 объект |
| 2.4 | Камера гашения напора | 1 объект |

Примечание:

1 – Протяженность газопроводов указана по материалам Проектной документации «Газопровод высокого давления для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно – тренировочная база УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда» на восточном побережье озера Балтым, ГО Верхняя Пышма».;

2  –  Длины проектируемых газопроводов вычислены графическим способом.

Статья V. Сведения и параметры проектируемого линейного объекта системы газоснабжения, в отношении которого подготавливается Проект планировки

Сведения о линейном объекте

Место присоединения (точка подключения) проектируемого газопровода высокого давления к газораспределительной сети - существующий подземный газопровод высокого давления межпоселковый ЛОК ПСО – с. Балтым 2-я очередь (0,6 МПа, Ф160, х=413221.832; у=1533947.891). После подключения проектируемый газопровод пересекает автомобильную дорогу “г. Екатеринбург – г. Невьянск» на 23 км (II категория, постоянная полоса отвода 40,0м). Пересечение а/дороги выполнено в 50,0 м от съезда к базам отдыха.

Далее газопровод высокого давления прокладывается с востока на запад около 450,0 м вдоль асфальтированной дороги до перекрестка, где разветвляется на два участка. Первый участок газопровода прокладывается вдоль существующей ЛЭП 6кВ на северо-запад к п. Ромашка, в границах поселка идет вдоль автомобильной дороги по ул. Лесная до места установки ГРПШ на территории ГБУЗ СО «ОДКБ №1». От ГРПШ предусмотрен выход газопровода низкого давления. Второй участок газопровода высокого давления следует на юг вдоль дороги и ЛЭП от устанавливаемого ГРПШ на территории базы отдыха Ключи Урала до дороги на базу отдыха «Звезда».

По ходу газа на газопроводе предусмотрены ответвления:

- ПК 10 к реабилитационно-тренировочной базе УФСБ;

- ПК А0+28,20 к базе отдыха «Ключи Урала»

На ответвлениях проектом предусмотрена установка ПЭ кранов в подземном исполнении с выводом штока под ковер и последующий выход из земли перед границей земельного участка.

Расход газа через проектируемый газопровод составляет 670,0 н.м3/час, минимальное – 5,0 н.м3/час.

Основные положения, обосновывающие прохождение трассы газопровода по проектируемой территории:

- План трасс определен:

исходя из заданной точки присоединения по техническим условиям подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, выданные ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» от 05.10.2016 №22-1-00013;

на основании инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ГеоСтройПроект» в 2017 г. 02/17-ИГИ.

- На всем протяжении трасса не отклоняется от требований нормативных документов и согласующих организаций на основании схемы расположения проектируемой сети газоснабжения;

- Категории земель, на которых располагается линейный объект газовой сети – земли населенных пунктов, земли лесного фонда и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- Прокладка газовой сети необходима для организации системы газоснабжения с целью обеспечения газом пос. Ромашка, реабилитационно-тренировочной базы УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда»;

- При формировании земельного участка для строительства газопровода, Проектом предложено формирование частей земельных участков лесного фонда, сервитутов и нового земельного участка;

- Снос зданий и сооружений, перенос сетей инженерно-технического обеспечения не требуется.

Характеристика проектируемой сети газоснабжения (основные сведения):

Для строительства газопроводов применяются стальные и полиэтиленовые трубы, отвечающие требованиям стандартов СП 62.13330.2011, СП 42-103-2003, СП 42-102-2004.

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 Ø 160х14,6; Ø 110х10,0; Ø 63х5,8. Толщина стенок труб определена расчётом, исходя из давления в газопроводах.

При проектировании надземного газопровода, применены стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 Ø 159х4,5; Ø 108х4,0; Ø 57х3,5. (группа В10 по ГОСТ 10705-80*). Сварное соединение труб должно быть равнопрочно основному металлу и иметь гарантированный заводом-изготовителем, согласно стандарту на трубы, коэффициент прочности сварного соединения.

Допустимые радиусы изгиба подземного газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях определены расчетом из условия прочности и местной устойчивости стенок труб и составляют не менее 100Дн.

Глубина прокладки предусматривается от 1,5м до 2,2м для подземного газопровода. Глубина заложения выбрана согласно СП 62.13330.2011, «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», СП 42-101-2003, а также «Отчёта об инженерно-геологических изысканиях». Основанием для прокладки полиэтиленового газопровода является подушка толщиной 200мм, выполненная из мягкого малосжимаемого грунта. Для защиты газопровода от повреждений, после его укладки, выполнить присыпку из песчаного или глинистого грунтов на толщину не менее 200 мм над верхней образующей трубы. Грунт, используемый для создания постели и присыпки, не должен содержать мерзлые комья, щебень и др. включения более 50мм в поперечнике.

Производство земляных работ осуществляется в соответствии с СП 42-103-2003. Разработку грунта производить открытым способом и методом наклонно-направленного бурения в местах пересечения трассы с автомобильными дорогами. Выполнение траншеи под подземный газопровод вести с учётом мер безопасности.

Пересечение автомобильных дорог предусмотрено выполнить в футлярах из полиэтиленовых труб в по ГОСТ 9.602-2005 с выводом контрольной трубки под ковер. Концы футляра выводятся за пределы полосы отвода автодороги или крайнего элемента автодороги, на расстояние не менее 2,0м.

Концы футляров уплотняются диэлектрическим водонепроницаемым эластичным материалом (пакля смоляная ленточная, битум и лента ПВХ, термоусадочные манжеты).

Проектом предусмотрена подземная и надземная установка отключающих устройств в виде шаровых кранов Ду 50, Ду 100, Ду 150. Герметичность затвора стальной запорной арматуры не менее класса «А». Места установки: у точки врезки, на ответвлениях к потребителям, перед и после ГРПШ.

Для снижения высокого давления газа 0,6МПа до требуемого – низкого 0,003 МПа, автоматического поддержания его независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений, технологического учета газа предусмотрены шкафные газорегуляторные пункты:

-  газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-07-04-4У1-ОГ с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования, с регуляторами РДНК-400 и РДНК-1000, Рвх=0.6,МПа Рвых=3,0кПа с газовым обогревом.

-  газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-FRG/2MB-1-Б.2.2414-ОГ с основной и резервной линией редуцирования, с регулятором FRG/2MB, Рвх=0.6,МПа Рвых=3,0кПа с газовым обогревом.

Предельный срок эксплуатации стального подземного газопровода составляет 40 лет.

Предельный срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет 50 лет.

Срок эксплуатации газовых устройств составляет 20 лет.

Статья VI. Объекты капитального строительства федерального значения, размещаемые на территории

Проектом планировки не предполагается размещение объектов федерального значения.

Статья VII. Объекты капитального строительства регионального значения, размещаемые на территории

Проектом планировки не предполагается размещение объектов регионального значения.

Статья VIII. Объекты капитального строительства местного значения, размещаемые на территории

Проект планировки разрабатывается в отношении линейного объекта – «Газопровод высокого давления для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно–тренировочная база УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда» на восточном побережье озера Балтым, ГО Верхняя Пышма».

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения системы газоснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Параметры объектов1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая линейная длина газопровода высокого давления 0,6 МПа, на участке (в плане) 2 | м | 1515,66 |
| 2 | Общая линейная длина газопровода низкого давления, на участке (в плане) 2 | м | 759,62 |
| 3 | Общая строительная длина газопровода высокого давления 0,6 Мпа 1 | м | 1528,6 |
| 4 | Общая строительная длина газопровода низкого давления 1 | м | 770,5 |
| 5 | Газорегуляторный пункт шкафной | объект | 2 |

Примечание:

1 – Протяженность газопроводов указана по материалам Проектной документации «Газопровод высокого давления для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно – тренировочная база УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда» на восточном побережье озера Балтым, ГО Верхняя Пышма».;

2  –  Длины проектируемых газопроводов вычислены графическим способом.

Статья IX. Основные технико-экономические показатели

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное предложение на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории1 |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах территории подготовки Проекта планировки, в том числе: | га | 39,51 | 39,51 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1.1 | Площадь земель в п. Ромашка |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 1,01 | 1,01 |
|  |  | % | 2,55 | 2,55 |
| 1.1.1.2 | Зона общественно-деловой застройки | га | 0,89 | 0,89 |
|  |  | % | 2,26 | 2,25 |
| 1.1.1.3 | Зона общего пользования | га | 0,30 | 0,30 |
|  |  | % | 0,79 | 0,79 |
| 1.1.1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,0024 |
|  |  | % | - | 0,01 |
| 1.1.2 | Площадь земель в городском округе Верхняя Пышма |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Зона объектов рекреационного назначения (базы отдыха, оздоровительные лагеря) | га | 11,51 | 11,51 |
|  |  | % | 29,07 | 29,07 |
| 1.1.2.2 | Зона лесохозяйственного использования | га | 25,00 | 23,81 |
|  |  | % | 63,28 | 60,26 |
| 1.1.2.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,80 | 1,98 |
|  |  | % | 2,08 | 5,06 |
| 1.1.2.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,0027 |
|  |  | % | - | 0,01 |
| 2. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе:2 | км | 2,85 | 2,85 |
| 2.2.1 | - с твердым покрытием | км | 2,51 | 2,85 |
|  |  | % | 88,07 | 100 |
| 2.2.2 | - с улучшенным грунтовым покрытием | км | 0,34 | - |
|  |  | % | 11,93 | - |
| 2.3 | Протяженность магистральных дорог2 | км | 0,15 | 0,15 |
| 2.4 | Протяженность магистральных улиц2 | км | 0,11 | 0,11 |
| 2. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1. | Газоснабжение |  |  |  |
| 2.1.1 | Газопровод высокого давления 0,6 МПа II категории 3 | м | 147,97 | 1663,63 |
| 2.1.2. | Общая линейная длина проектируемого газопровода высокого давления 0,6 МПа, на участке (в плане) 3 | м | – | 1515,66 |
| 2.1.3 | Общая линейная длина проектируемого газопровода низкого давления, на участке (в плане) 3 | м |  | 759,62 |
| 2.1.4 | Общая строительная длина проектируемого газопровода высокого давления 0,6 МПа4 | м | – | 1528,6 |
| 2.1.5 | Общая строительная длина проектируемого газопровода низкого давления 4 | м | – | 770,5 |
| 2.1.6 | Газорегуляторный пункт шкафной | Ед. | – | 2 |
| 2.2 | Электроснабжение3 |  |  |  |
| 2.2.1 | Воздушные линии электропередач 35кВ | м | 1306,40 | 1306,40 |
| 2.2.2 | Воздушные линии электропередач 6 кВ | м | 1394,49 | 1394,49 |
| 2.2.3 | Кабельные линии электропередач 6 кВ | м | 85,01 | 85,01 |
| 2.2.4 | Воздушные линии электропередач 0,4 кВ | м | 288,38 | 288,38 |
| 2.2.5 | Кабельные линии электропередач 0,4 кВ | м | 105,14 | 105,14 |
| 2.3 | Водоснабжение3 |  |  |  |
| 2.3.1 | Водовод хозяйственно-питьевой | м | 300,43 | 300,43 |
| 2.4 | Водоотведение3 |  |  |  |
| 2.4.1 | Коллектор хозяйственно-бытовой самотечный | м | – | 979,90 |
| 2.4.2 | Коллектор хозяйственно-бытовой напорный | м | – | 777,70 |
| 2.4.3 | Канализационная насосная станция | Ед. | – | 1 |
| 2.4.4 | Камера гашения напора | Ед. | – | 1 |
| 2.4.5 | Общая протяженность ливневой канализации, в том числе: | км | 1,32 | 2,3 |
| 2.4.5..1 | - самотечной ливневой канализации открытого типа | км | 1,32 | 2,3 |
| 2.5 | Связь3 |  |  |  |
| 2.5.1 | Сети связи | м | 150,17 | 150,17 |

Примечание:

1 - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом и может уточняться на этапе рабочего Проекта;

2- Протяженность улично-дорожной сети указана в границах проектирования и вычислена графическим способом;

3 - Протяженность сетей инженерной инфраструктуры указана в границах проектирования, вычислена графическим способом.

4 - Длины проектируемых газопроводов высокого и низкого давления указаны по материалам Проектной документации «Газопровод высокого давления для присоединения объектов: пос. Ромашка, реабилитационно – тренировочная база УФСБ, ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», б/о «Ключи Урала», б/о «Звезда» на восточном побережье озера Балтым, ГО Верхняя Пышма».