Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «ЦНИИП Минстроя России» Ордена «Знак почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Договор № 949/2017 Проект планировки и проект межевания территории в кварталах ул. Декабристов - Красных Партизан – Горняков и пр. Успенский – Декабристов - Красных Партизан в г. Верхняя Пышма Свердловской области 04 – 18 – 03ОГП – Д№949/2017 - ПП Том 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ Екатеринбург, 2019

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «ЦНИИП Минстроя России» Ордена «Знак почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Договор № 949/2017 Проект планировки и проект межевания территории в кварталах ул. Декабристов - Красных Партизан – Горняков и пр. Успенский – Декабристов - Красных Партизан в г. Верхняя Пышма Свердловской области 04 – 18 – 03ОГП – Д№949/2017 - ПП Том 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Директор института А.В. Долгов Главный градостроитель Г.В. Мазаев Начальник ОГП №3 В.Б. Дементьева

Екатеринбург, 2019

# Проект разработан авторским коллективом 
в составе:

Главный градостроитель проекта	Н.В.Переверзева

Градостроитель 	К.А. Балаева

Главный инженер	Е.В.Криницына

Состав проекта

| № п\п | Наименование | № томов листов | кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проект планировки территории |
| 1.1 | Основная (утверждаемая) часть: |
|  | Чертеж планировки территории, М 1:1000 | 1 | 1 |
|  | План красных линий, М 1:1000 | 2 | 1 |
|  | Том 1.Положение о характеристиках планируемого развития территории, положения об очередности планируемого развития территории | 1 кн. |  |
| 1.2 | Материалы по обоснованию: |
|  | Схема размещения проектируемой территории в структуре поселения, М 1:5000 | 3 | 1 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план), М 1:1000 | 4 | 1 |
|  | Схема организации движения транспорта и пешеходов, М 1:1000 | 5 | 1 |
|  | Схема размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, М 1:1000 | 6 | 1 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 | 7 | 1 |
|  | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, М 1:1000 | 8 | 1 |
|  | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000 | 10 | 1 |
|  | Эскиз застройки территории, М 1:1000 | 11 | 1 |
|  | Том 2. Пояснительная записка | 1 кн. |  |
| 2 | Проект межевания территории |
| 2.1 | Основная (утверждаемая) часть: |
|  | Том 3. Пояснительная записка | 1 кн. |  |
|  | Чертеж межевания территории (1 этап), М 1:1000 |  | 2 |
|  | Чертеж межевания территории (2 этап), М 1:1000 |  | 2 |
|  | Чертеж межевания территории (3 этап), М 1:1000 |  | 2 |
| 2.2 | Материалы по обоснованию: |
|  | План фактического использования территории, М 1:1000 |  | 1 |

Оглавление

Проект разработан авторским коллективом  в составе:	3

Введение	6

1.1 Положения о размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, необходимых для развития территории, расположенной в г. Верхняя Пышма в кварталах ул. Декабристов-Красных Партизан-Горняков (квартал 1)  и  проспект Успенский - Декабристов – Красных Партизан (квартал 2)	10

1.2 Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, расположенной в г. Верхняя Пышма в кварталах ул. Декабристов-Красных Партизан-Горняков (квартал 1)  и  проспект Успенский -Декабристов – Красных Партизан (квартал 2)	11

1.3 Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания  и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, расположенной в г. Верхняя Пышма в кварталах ул. Декабристов-Красных Партизан-Горняков (квартал 1) и  проспект Успенский -Декабристов – Красных Партизан (квартал 2).	12

1.4 Технико-экономические показатели проекта планировки	Ошибка! Закладка не определена.

# Введение

1. Проект планировки и проект межевания территории в кварталах улиц Декабристов – Красных Партизан – Горняков и пр. Успенский – Декабристов - Красных Партизан в г. Верхняя Пышма Свердловской области   разработан на основании  Решения руководства   ООО «УГМК-Холдинг» вх. № 1424 от 21.02.2018 г,  Постановления администрации городского округа Верхняя Пышма от 05.03.2018 № 193 и Технического задания (Приложение 1).

2. При разработке проекта планировки учтены следующие нормативные документы и проектные материалы:

- Конституция РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной информации в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировки территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в Постановление РФ от 19 января 2006 г. №20»;

- Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 №485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий,  подлежащих размещению в информационных системах градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;

- СП 251/1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»;

- СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;

- Правила охраны газораспределительных систем Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 г. №1101;

- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной бехопасности»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

- CанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»;

- СН 2..4/2.1-8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ;

-Нормативами градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, утверждены  Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.02.2016г. № 40/5

-Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 29.05.2017 г. № 58/1 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма»;

- «Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма применительно к территории города Верхняя Пышма», утвержденные  Решением  Думы городского округа Верхняя Пышма от 29.05.2017г.  № 58/2.

- Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 г. № 67/11» Об утверждении правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с отходами в городском округе Верхняя Пышма»

- другие строительные нормы и правила, действующие на момент проектирования, а также:

- кадастровый план территории;

-Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям  (25/06-2018-ИГДИ), ООО «Регионгеопроект» 2018г.;

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических  изысканий (21-15-ИГДИ), ООО «ИнГеоПро»2015г.;

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (59/07-15/7019/-21-623СП-ИГИ); ООО «ТЕХКОМ»,2016г.

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации (59/07-15/7019П-ИГМИ); ОАО «Уралгипротранс».

-Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации (59/07-15/7019П-ИЭИ), ОАО «Уралгипротранс».

-Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки  документации по планировке территории (Геофизические работы) (1567-И-ИГИ-ГФ), ООО Концерн «НЕДРА» 2015г.

3. В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:500,  ООО «Регионгеопроект» 2018г.

# 1.1 Положения о размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, необходимых для развития территории, расположенной в г. Верхняя Пышма в кварталах ул. Декабристов-Красных Партизан-Горняков (квартал 1)  и  проспект Успенский - Декабристов – Красных Партизан (квартал 2)

На территории в границах проектирования  не предусматривается размещение объектов капитального строительства федерального, регионального значения.

На территории в границах проектирования предусматривается размещение объекта местного значения - Образовательного центра на 120 мест.

# 1.2 Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, расположенной в г. Верхняя Пышма в кварталах ул. Декабристов-Красных Партизан-Горняков (квартал 1)  и  проспект Успенский -Декабристов – Красных Партизан (квартал 2)

1. Границы территории по проекту планировки:

Квартала 1

с северной стороны – улица Горняков;

с восточной стороны – ул. Красных Партизан;

с южной стороны – ул. Декабристов;

с западной стороны – ул. Свободы.

Квартала 2

с северной стороны – улица Декабристов;

с восточной стороны – ул. Новая 1;

с южной стороны – проспект Успенский;

с западной стороны – ул. Красных Партизан.

2. Характеристика проектируемой территории:

общая площадь проектируемой территории – 9,69га;

Площадь территорий кварталов -6,81га, в том числе:

квартал 1  -3,76га,

квартал 2-3,05га;

Площадь территорий жилых зон-6,81га, в том числе:

квартал 1  -3,76га,

квартал 2-3,05га;

площадь территории зоны среднеэтажной жилой застройки – 6,25 га., в   том числе:

квартал 1  -3,76га,

квартал 2- 2,49га; Площадь  территории образовательного центра в квартале 2- 0,56 га

3. Структура жилищного фонда:

общая площадь квартир  – 50 173,7  кв. м;

новое строительство –50 173,7 кв. м.

4. Перспектива демографического развития территории:

численность населения – 1,731 тыс. чел.,

в том числе - перспективный рост – 1,521 тыс. чел.

# 1.3 Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания  и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, расположенной в г. Верхняя Пышма в кварталах ул. Декабристов-Красных Партизан-Горняков (квартал 1) и  проспект Успенский -Декабристов – Красных Партизан(квартал 2).

1. Характеристика системы социального обслуживания:

новое строительство:

Образовательный центр на 120 мест.

2. Характеристика системы транспортного обслуживания:

гаражи, автостоянки и объекты сервисного обслуживания:

открытые автостоянки емкостью 695 машино-мест.

3. Инженерно-техническое обеспечение:

Водоснабжение

- Подключение проектируемой застройки от водопровода Ду 400 по ул.  Октябрьская, длина участка составляет 1,7 км, длина участка сети указана должна быть уточнена на стадии проектирования;

- Перекладка водопровода Д 100 по ул. Горняков на Д 250, составляет 0,132 км;

- Строительство водопровода Д 250 мм по ул. Свободы, ул. Красных Партизан, ул. Декабристов, ул. Новая 1, Успенский проспект, составляет 1,9 км.

- Демонтаж сетей водоснабжения Д100, в границах проекта планировки 1,02 км.

Водоотведение

Водоотведение хозяйственно бытовых стоков от проектируемой застройки проектом предусмотрено в коллектор Ду 1000  мм по пр. Успенскому.

Проектом предусмотрено:

- Строительство внутриквартальных коллекторов канализации Д 300 мм, 0,7 км;

-Перекладка коллектора Д 1000 мм, по ул. Декабристов, ул. Красных Партизан, Успенскому проспекту 0,66 км;

- Демонтаж существующего коллектора Д 1000 мм, 0,99 км.

Отвод дождевых стоков

Отвод дождевых стоков будет осуществляться:  в проектируемый коллектор по пр. Успенскому.

Проектом предусмотрено:

Прокладка коллекторов дождевой канализации:

- по ул. Горняков Д 500, 0.15 км;

- по ул. Свободы Д 500 мм, 0.48 км;

- по ул. Декабристов Д 500 мм, 0.36 км;

- по ул. Красных Партизан Д 500 мм, 0.38 км, 0,05 км;

- по ул. Новая 1 Д 500 мм, 0.18 км.

Теплоснабжение

Для теплоснабжения проектируемой территории запроектирована газовая котельная, расположенная в западной части территории.

От котельной предусмотрены теплопроводы, схема тепловых сетей 2-х трубная.

Проектируемая схема теплоснабжения – 2х трубная. Система подключения систем отопления проектируемых зданий – независимая через пластинчатые теплообменники в ИТП. Подключение систем ГВС – закрытый водозабор через теплообменники в ИТП в отопительный период и открытый водозабор из подающего или обратного трубопроводов тепловой сети в межотопительный  период. ИТП должны быть встроенными в обслуживаемые ими здания и размещаться в отдельных помещениях на первых этажах у наружных стен зданий.

Проектом предусмотрено:

- Строительство теплопроводов 2 Д 76 по ул. Декабристов, 0.188 км;

- Строительство теплопроводов 2 Д 108 по Успенскому проспекту, 0.190 км;

- Строительство теплопроводов 2 Д 133 по ул. Красных Партизан, 0.072 км;

- Строительство теплопроводов 2Д 133 по ул. Красных Партизан, ул. Декабристов, 0.243 км;

- Строительство теплопроводов 2 Д 133 по ул. Свободы, 0.22 км;

- Строительство теплопроводов 2 Д 108 по ул. Свободы, 0.1 км;

Электроснабжение

Электроснабжение проектируемого квартала запроектировано от ПС «Электромедь» ЗРУ-6 кВ (1,2 СШ).

В проектируемой застройке предусмотрено РП нов 6 кВ, от которой осуществляется распределение электроэнергии на ТП нов, нагрузка на РП 1 нов. составляет 1,8 МВт.

Проектом предусмотрено:

- Для питания РП нов прокладка двух кабельных ЛЭП 6 кВ от ПС «Электромедь» 2.5 км, протяженность указана ориентировочно и требует уточнения на дальнейшей стадии проектирования.

- Строительство РП нов/ ТП нов 1, с трансформаторами 2Х630 кВА, 6/0,4 кВ;

- Строительство ТП нов 2, с трансформаторами 2Х630 кВА, 6/0,4 кВ;

- Строительство ТП нов 3, с трансформаторами 2Х630 кВА, 6/0,4 кВ;

- Трассы для прокладки кабельных ЛЭП 6 кВ от РП новой до ТП новых около 0,95 км, 6/0,4 кВ;

- Вынос из зоны застройки ТП-4А с трансформаторами 2Х630 кВА, 6/0,4 кВ, и размещение ее на площадке рядом с ТП нов 2;

- Вынос из зоны ВЛ 6 кВ РП 5-ТП 4А с перекладкой в кабель до новой ТП- 4А, 0.14 км;

- Вынос из зоны застройки ВЛ 6кВ ТП 4А-ТП 10 с перекладкой в кабель 0,5 км;

- Вынос из зоны застройки ВЛ 6кВ РП 5 – ТП 12 с перекладкой в кабель 0,4 км.

Газоснабжение

Обеспечения горячего водоснабжение проектируемой застройки, предусмотрено от проектируемой газовой  котельной по ул. Свободы.

### 3.4.4 Газоснабжение

Для теплоснабжения проектируемой территории предусмотрена газовая котельная, расположенная в западной части территории.

Газоснабжение котельной предусмотрено от ГРП 7.

Схема подключения котельной должна быть утонена на следующих стадиях проектирования.

Проектом предусмотрено:

- Строительство ГВД 2 кат., от ГРП 7 до проектируемой котельной, в том числе: 0,27 км – участок, перекладываемый с увлечением Д 57 на Д108, до перекрестка ул. Декабристов с ул. Красных Партизан, 0,6 – участок, перекладываемый для подключения, существующего ГРП на территории храма, 0,2 км строительство нового участка до проектируемой котельной Д89.

- Демонтаж газопроводов низкого давления по ул. Горняков Д57, 0.30 км;

- Демонтаж газопроводов низкого давления по ул. Красных Партизан Горняков Д57, 0.48 км;

- Демонтаж газопроводов низкого давления по ул. Декабристов, Д 219, 0.316 км;

- Демонтаж газопроводов низкого давления по ул. Декабристов, Д 57, 0.17 км;

- Демонтаж газопроводов низкого давления по ул. Новая 1, Д 57, 0.13 км, Д 89, 0.19 км;

- Демонтаж газопроводов низкого давления по Успенскому проспекту Д 89, 0.2 км;

- Демонтаж газопроводов высокого давления по ул. Декабристов, ул. Красны Партизан, Д 57, 0.36 км;

- Демонтаж газопроводов высокого давления по ул. Новая 1 Д 57, 0.20 км;

- Строительство газопровода низкого давления Д 89, 0,19 км, для переключения индивидуальной жилой застройки по ул. Новая 1;

- Строительство газопровода низкого давления Д 219, 0,14 км, для переключения индивидуальной жилой застройки по ул. Декабристов и ул. Красных Партизан.

- Строительство газопровода низкого давления  Д 57, 0,17 км, для переключения индивидуальной жилой застройки по ул. Красных Партизан.

## 3.8 Основные технико-экономические показатели

| . № пп. | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории ( всего | га | 9,69 | 9,69 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | ( жилых зон: из них: | га | 5,8 | 6,81 |
|  | малоэтажная жилая застройка (4-эт.) |  | - | 6,25 |
|  | индивидуальная жилая застройка |  | 5,19 | 0,0 |
|  | детские дошкольные учреждения | (»( | - | 0,56 |
|  | Производственная и коммунально-складская зона |  | 3,3 | - |
|  | ( зона инженерной и транспортной инфраструктуры из них: | (»( | 1,86 | 2,88 |
|  | территории объектов инженерной инфраструктуры |  | 0,01 | 0,01 |
|  | - прочие территории | (»( | 0,51 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 0,21 | 1731 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | 22 | 277 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м общей площади квартир | 5837,3 | 50173,7 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда |  |  | 5837,3 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего из них: | (»( | - | 50173,7 |
|  | Среднеэтажное | (»( | - | 50173,7 |
| 4 | Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего / потребность / 1000 чел. | мест | - | 120/95/55 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего / потребность / 1000 чел. | учащихся | - | -/103/178 |
| 4.3 | Учреждения дополнительного образования (встроенные) всего / потребность / 1000 чел. | мест | - | 26/26/24 |
| 4.4 | Поликлиники всего / потребность / 1000 чел. | посещ. в смену | - | 60/59/34 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания всего / потребность / 1000 чел. | посад. место | - | 40/40/34 |
| 4.6 | Предприятия торговли | кв.м торговой площади | - | 400/346/200 |
| 4.7 | Предприятия бытовых услуг (встроенные) | раб. место | - | 10/9/5 |
| 4.8 | Учреждения культуры (встроенные) | мест | - | -/44/25 |
| 4.9 | Спортивные залы всего / потребность / 1000 чел. | кв.м. | - | -/373/60 |
| 4.10 | Отделения сберегательного банка (встроенные) всего / 1000 чел. | операц. место | - | 1/05/0,5 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети всего | км | 1,192 | 1,5918 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы из них: | (»( | 0,147 | 0,147 |
|  | общегородского значения регулируемого движения | (»( | 0,147 | 0,147 |
| 5.2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта | (»( | 0,262 | 0,0,262 |
| 5.3 | Плотность улично-дорожной сети | Км/км2 | 1,571 | 1,571 |
| 5.4 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей всего / потребность | маш. ( мест | - | 695/623 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ( постоянного хранения всего / потребность | (»( | - | 600/537 |
|  | ( временного хранения всего / потребность | (»( | - | 95/86 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление ( всего | куб.м / сут. | - | 568,76 |
| 6.2 | Водоотведение | (»( | - | 482,21 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт | - | 1777,24 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | МВт | - | 6,58 |
| 6.5 | Газопотребление | Куб.м,час | - | 856,29 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | куб.м / сут. | - | 8,42 |
| 6.7 | Ливневая канализация | м | - | Ду 500 – 1,6 км |