Заказчик – АО «Уралэлектромедь»

Дорожно-транспортная инфраструктура
г. Верхняя Пышма. Транспортный узел
от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьская

Проект планировки территории
для размещения линейного объекта

Том 1. Основная (утверждаемая) часть

7019/1П-ППТ1

Заказчик – АО «Уралэлектромедь»

Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Транспортный узел от ул. Красных Партизан
до ул. Октябрьская

Проект планировки территории для размещения
линейного объекта

Том 1.1. Основная (утверждаемая) часть

Положение о размещении линейных объектов

7019/1П-ППТ1-Т.ПЗ

| Главный инженер проекта |  | Ю.М. Николаев |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела изысканий и проектирования автомобильных и железных дорог |  | В.Ю. Меденников |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки территории для размещения линейного объекта |
| Том 1.1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки. |
|  | Раздел 1. Графическая часть |  |
| 7019/1П-ППТ1-Г.1 | Чертеж красных линий. М 1:1000 | л.3 |
| 7019/1П-ППТ1-Г.2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:1000 | л.4 |
|  | Раздел 2. Текстовая часть |  |
| 7019/1П-ППТ1-Т.ПЗ | Положение о размещении линейных объектов | л.5 |

Содержание

1 Общие сведения	3

2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого к размещению линейного объекта	5

3 Зона планируемого размещения линейного объекта	7

4 Зоны планируемого размещения линейных объектов подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта	8

5 Мероприятия по защите  объектов капитального строительства	9

6 Мероприятия по защите окружающей среды	10

7 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	12

Приложения

Техническое задание на разработку документации по планировке территории	15

# Общие сведения

Разработка проекта планировки территории для линейного объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура г. Верхняя Пышма. Транспортный узел от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьская» (далее – проект планировки) выполнена в соответствии техническим заданием на разработку документации по планировке территории.

Проектом планировки предусмотрено выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, увязка проектных и градостроительных решений по рациональному размещению линейного объекта в заявленных границах красных линий. Основными принципами, определившими планировочное решение по линейному объекту, явились сложившаяся структура улично-дорожной сети на застроенной территории.

Основаниями для разработки проекта планировки являются:

- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма
№ 1977 от 16.02.2015 «О подготовке проектов планировки и проектов межевания территории»;

- Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма
№ 1019 от 24.06.2015 «Об утверждении схемы реконструкции и развития транспортной сети города Верхняя Пышма на 2015-2016 г.г.».

При разработке документации по планировке территории учтены требования действующих федеральных, региональных законодательных актов и рекомендаций нормативных документов:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-РФ (с изменениями, редакция от 10.01.2016 года);

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 года № 136-РФ (с изменениями, редакция от 01.01.2016 года);

- Постановление Правительства РФ  от 12.05.2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*);

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации», в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- РДС 30-201-98 «Инструкция  о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма (в ред. Решения Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 года № 67/9);

- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Верхняя Пышма, утвержденное Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 октября 2014 года № 20/13;

Проект планировки учитывает основные положения ранее разработанной градостроительной документации:

- Генеральный план развития городского округа Верхняя Пышма, утвержденного решением Думы городского округа от 26.06.2010 г. № 16/1, применительно к территории города Верхняя Пышма;

- Генеральный план городского округа Верхняя Пышма Свердловской области применительно к территории города Верхняя Пышма, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 29.05.2017 года № 58/1;

- Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, утвержденных Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30.04.2009 г. № 5/14 (в редакции Решений Думы от 26.11.2015 г. № 36/4, № 36/5);

- Проект планировки территории и проект межевания территории объекта «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.10.2016 № 1359;

- Материалы ГПЗУ для размещения Дворца САМБО в городе Верхняя Пышма.

В качестве топографической основы использованы материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненных ОАО «УРАЛГИПРОТРАНС» в
2018 году (документ № 7019/1П-ИГДИ).

# Наименование, основные характеристики и назначение планируемого к размещению линейного объекта

Участок планируемого размещения линейного объекта расположен в юго-восточной части города Верхняя Пышма. Проектом планировки предусматривается размещение транспортного узла – магистральной улицы районного значения, соединяющей существующую улицу Красных Партизан, проектируемую улицу Красных Партизан, проектируемую улицу Октябрьскую с существующей магистральной улицей общегородского значения проспект Успенский в районе пересечения с проектируемой трамвайной линией.

Рисунок 1 – Фрагмент схемы реконструкции и развития транспортной сети города Верхняя Пышма

Выбор трассы линейного объекта выполнен в соответствии с утвержденной транспортной схемой города Верхняя Пышма (рисунок 1), с учетом проектных ограничений. Начало проектируемой трассы ПК 0+00 принято на примыкании к оси прямого участка существующей автодороги – проезд к проспекту Успенский, в районе пересечения с проектируемой трамвайной линией и проектируемой улицей Октябрьской. Далее трасса линейного объекта следует по земляному полотну демонтированной железнодорожной линии и в районе примыкания проектируемой автодороги по улице Красных Партизан поворачивает на существующую улицу Горняков, заканчиваясь на пересечении с кромкой проезжей части существующей улицы Красных Партизан.

Доступ к сохраняемой жилой застройке планируется посредством устройства съездов.

Обеспечение поверхностного водоотвода планируется посредством  устройства водоотводных кюветов, расположенных между обочинами проезжей части и тротуарами, а также водопропускных труб.

Размещение остановочных пунктов в пределах трассы линейного объекта не планируется в связи с отсутствием существующих и планируемых маршрутов общественного транспорта.

Проектом планировки предусматривается размещение сети уличного освещения.

Технико-экономические показатели линейного объекта приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническая категория дороги | - | III |
| 2 | Расчетная скорость движения | км/час | 60 |
| 3 | Протяженность проектируемого участка | м | 552 |
| 4 | Количество углов поворота | шт. | 3 |
| 5 | Площадь участка в границах проектирования | га | 5.4 |
| 6 | Полосы движения транспорта |  |  |
| 6.1 | Количество на поперечном профиле | шт. | 2 |
| 6.2 | Ширина полосы движения | м | 3.50 |
| 6.3 | Тип поперечного профиля |  | двускатный |
| 6.4 | Поперечный уклон | ‰ | 20.0 |
| 6.5 | Тип дорожной одежды | - | капитальный (асфальтобетон) |
| 7 | Тротуары |  |  |
| 7.1 | Количество на поперечном профиле | шт. | 2 |
| 7.2 | Ширина тротуара | м | 2.25 |
| 7.3 | Поперечный уклон | ‰ | 15.0 |
| 8 | Обочины |  |  |
| 8.1 | Тип обочины | - | укрепленная |
| 8.2 | Количество на поперечном профиле | шт. | 2 |
| 8.3 | Ширина обочины | м | 1.00 |
| 8.4 | Поперечный уклон | ‰ | 40.0 |
| 9 | Полосы озеленения |  |  |
| 9.1 | Количество на поперечном профиле | шт. | 2 |
| 9.2 | Ширина | м | 3.00 |

# Зона планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № точки п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 404938.68 | 1532779.59 |
| 2 | 404926.50 | 1532837.22 |
| 3 | 404950.45 | 1532893.83 |
| 4 | 404963.15 | 1532923.83 |
| 5 | 405013.50 | 1533043.49 |
| 5/1 | 404988.09 | 1533054.17 |
| 5/2 | 404992.98 | 1533065.80 |
| 5/3 | 404987.88 | 1533067.94 |
| 6 | 404972.32 | 1533101.99 |
| 7 | 404950.30 | 1533147.89 |
| 8 | 404903.40 | 1533290.58 |
| 8/1 | 404899.99 | 1533300.96 |
| 8/2 | 404870.54 | 1533274.22 |
| 8/3 | 404871.86 | 1533272.39 |
| 9 | 404876.98 | 1533271.68 |
| 10 | 404921.46 | 1533136.35 |
| 11 | 404971.64 | 1533030.69 |
| 12 | 404934.46 | 1532936.93 |
| 12/1 | 404920.26 | 1532919.99 |
| 12/2 | 404897.23 | 1532897.56 |
| 12/3 | 404890.98 | 1532893.63 |
| 12/4 | 404883.25 | 1532888.76 |
| 14 | 404873.84 | 1532886.77 |
| 15 | 404895.73 | 1532783.21 |
| 15/1 | 404898.29 | 1532771.06 |
| 1 | 404938.68 | 1532779.59 |
| Примечания: 1. Система координат МСК-66, 1 зона; 2. Координаты точек подлежат уточнению при проведении кадастровых работ |

Графические материалы приведены на чертеже 7019/1П-ППТ1-Г.2.

# Зоны планируемого размещения линейных объектов подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта сосредоточены существующие сети инженерной инфраструктуры: газопровод, бытовая канализация, водопровод, кабельные линии, сети связи. Инженерные сети проходят транзитом из сложившейся застройки, от производственных объектов, от объектов сферы обслуживания и других объектов.

Перенос (переустройство) объектов существующей инженерной инфраструктуры планируется в границах зоны планируемого размещения линейного объекта. Решения по переносу трасс и объектов подлежат уточнению на стадии проектирования с учетом технических условий, выданных эксплуатирующими организациями.

Настоящим проектом планировки устанавливается, что проектные решения по переустройству газораспределительных сетей будут выполняться по отдельным проектам.

Графические материалы по данному разделу не приводятся в связи с тем, что зоны планируемого размещения линейных объектов подлежащих переносу (переустройству), располагаются в границах зоны планируемого размещения линейного объекта.

# Мероприятия по защите  объектов капитального строительства

Планируемая к строительству автомобильная дорога является источником шумового воздействия на застройку, примыкающую к зоне планируемого размещения линейного объекта.

Настоящим проектом определяются технологические решения, направленные на снижение уровня негативного воздействия на сохраняемые объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории:

- установка шумозащитных окон с приточными  вентиляционными устройствами;

- установка шумозащитных экранов.

Уровень шумового воздействия определяется расчетом по результатам замеров на этапе проектной документации. Перечень объектов капитального строительства, в отношении которых определена необходимость выполнения мероприятий по защите от шума, будет приведен в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» проектной документации.

# Мероприятия по защите окружающей среды

При размещении, проектировании и строительстве линейных сооружений проектом предусмотрено выполнение действующих санитарных требований и соблюдение санитарных нормативов.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на этапе строительства и эксплуатации проектируемых объектов будут являться отработавшие газы разнообразных дорожно-строительных и транспортных машин. Однако следует отметить, что загрязнение воздуха в процессе строительства имеет временный характер и его суммарное воздействие на состояние окружающей среды оценивается как незначительное.

На этапе строительства предусмотрены следующие мероприятия, выполнение которых позволит минимизировать вредное воздействие на атмосферный воздух:

- регулировка двигателей машин и механизмов, используемых при производстве строительно-монтажных работ;

- проведение мероприятий по пылеподавлению и снижению рассеивания сыпучих строительных материалов.

Объем отработавших газов и содержание в них вредных веществ зависят, в основном, от количества потребляемого топлива и технического состояния двигателя, главным образом системы питания. Полностью исправные машины и механизмы расходуют меньше топлива, меньше загрязняют воздух. При проведении своевременного технического обслуживания дорожных машин и механизмов особое внимание должно уделяться контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительной системе двигателя. Соблюдение требований по регулировке двигателей машин и механизмов, используемых при производстве строительно-монтажных работ, позволит сократить выброс в атмосферу вредных веществ вместе с отработанными газами.

Почти все технологические процессы при строительстве, ремонте и реконструкции объектов капитального строительства вызывают выделение пыли, которая загрязняет атмосферный воздух. Образование пыли обуславливается недостаточной влажностью грунтов и других материалов, наличием в грунтах дисперсных пылеватых и глинистых частиц. При проведении строительных работ, связанных с появлением пыли, должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие связывание пыли, в том числе и путем полива (пролива) водой.

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по снижению степени негативного воздействия:

- организация регулярной уборки строительного мусора, создание площадок для размещения контейнеров для сбора мусора, что позволит исключить загрязнение площади строительными отходами;

- размещение складов ГСМ, стоянок автотранспорта, строительной техники и складов строительных материалов за пределами водосборной площади, либо организация площадок для размещения таких объектов при условии исключения попадания вредных веществ в грунтовые воды;

- соблюдение Правил технической эксплуатации дорожно-строительных машин и транспортных средств.

Перечень мероприятий, направленных на сокращение степени загрязнения почвенного покрова при строительстве линейных объектов:

- вывоз строительного мусора и производственных отходов на специально отведенные для этих целей площадки;

- недопущение засыпки грунтом шеек и стволов растущих деревьев и кустарников, не предусмотренных проектом для вырубки;

- рекультивация нарушенной полосы строительства, включая восстановление нарушенных почвенных покрытий;

- максимальное использование существующих дорог и проездов при движении строительного транспорта;

- складирование загрязненного грунта, выявленного в ходе инженерно-экологических изысканий на специально подготовленной площадке, с дальнейшим его вывозом с территории строительства.

# Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

При анализе существующего состояния территории и с учетом проектного предложения по развитию территории был определен перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновение которых возможно на период строительства и эксплуатации автомобильной дороги:

- чрезвычайные ситуации природного характера – опасные геологические процессы, затопления, подтопления, экстремальные снеговые  и ветровые нагрузки, наледи, природные пожары;

- чрезвычайные ситуации техногенного характера – аварии на транспорте, аварии на объектах и сооружениях производственного назначения.

В соответствии с положениями документов территориального планирования городского округа Верхняя Пышма, территория планируемого размещения линейного объекта частично находится в зоне горного отвода, частично в границах озелененных территорий общего пользования

Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций представлены в таблице 8.

Таблица 8

| №п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации природного характера: |
| 1 | Проведение геофизических обследований с целью определения вероятности возникновения на территории карстовых явлений; учет результатов материалов геофизических обследований на стадии проектирования |
| 2 | Контроль над пожарной безопасностью в лесопарковых зонах |
| Чрезвычайные ситуации техногенного характера: |
| 3 | Контроль над состоянием инженерных сооружений |
| 4 | Контроль над обеспечением безопасности дорожного движения |

При выполнении предлагаемых мероприятий вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории может быть сведена к минимуму.

Приложения

Приложение А
(обязательное)

Техническое задание на разработку документации по планировке территории