Генеральный план

Рабочий поселок

Октябрьский
муниципального образования

«Октябрьское»

Устьянского муниципального района

Архангельской области

Положение о территориальном планировании

##### Оглавление

Введение	3

1	Общие положения	4

2	Перечень мероприятий по территориальному планированию р.п.Октябрьский	5

Глава 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	5

Глава 2.2 Установление функциональных зон	6

Глава 2.3 Мероприятия по изменению границ р.п. Октябрьский.	9

Глава 2.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения	10

Часть 2.4.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития социальной инфраструктуры, малого бизнеса, предпринимательства и сельскохозяйственного производства	10

Часть 2.4.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития транспортной инфраструктуры	13

Часть 2.4.3 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития инженерной инфраструктуры	16

Часть 2.4.4. Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития энергоснабжения	16

3	Учет интересов Устьянского района на территории р.п. Октябрьский	18

Глава 3.1 Мероприятия в сфере совершенствования социальной инфраструктуры	18

Глава 3.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства в области развития инженерной инфраструктуры	18

4	Учет интересов Архангельской области на территории муниципального образования	19

Глава 4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	19

Глава 4.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства регионального значения в области развития инженерной инфраструктуры	19

5	Технико-экономические показатели	20

# Введение

Проект генерального плана, совмещенного с проектом планировки р.п. Октябрьский разработан по заданию Администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» в соответствии с муниципальным контрактом №  12 от 12.03.08 г.

Основанием для разработки проекта является:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Постановление главы администрации МО «Устьянский муниципальный район» от 23.03.2007 № 169 «Генеральный план, совмещенный с проектом планировки рабочего поселка Октябрьский»;

- Постановление Администрации Архангельской области от 22 сентября 2008 года №  215-па/33 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы»;

- Постановление администрации МО «Устьянский муниципальный район» от 13.06.2012 г. № 324 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Градостроительное развитие территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район на 2012-2013 гг.».

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории муниципального образования, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории муниципального образования – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности поселения, развития экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проект генерального плана р.п. Октябрьский выполнен с использованием подосновы М 1:2000 в электронном виде в программе MapInfo.

# Общие положения

- Территориальное планирование р.п. Октябрьский осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана р.п. Октябрьский и внесения в него изменений.

- Генеральный план р.п. Октябрьский разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Генеральный план р.п. Октябрьский реализуется в границах муниципального образования - р.п. Октябрьский Приморского муниципального района Архангельской области и с учетом развития прилегающей к нему территории.

- В Генеральном плане р.п. Октябрьский учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- В составе Генерального плана р.п. Октябрьский выделены следующие временные сроки его реализации:

  - расчетный срок Генерального плана р.п. Октябрьский (далее расчетный срок), на который рассчитаны все основные проектные решения – 2035г.

- Проектные решения Генерального плана р.п. Октябрьский на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории р.п. Октябрьский.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию р.п.Октябрьский

## Глава 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

- Проведение комплексной реконструкции неэффективно используемых территорий, с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения в соответствии со Схемой планируемого функционального зонирования Генерального плана поселения.

- Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития существующих территорий в соответствии со Схемой планируемых функционального зонирования Генерального плана р.п. Октябрьский.

- Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального строительства местного значения на расчетный срок Генерального плана р.п. Октябрьский 2035 г.

- Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации Генерального плана р.п. Октябрьский на основе функционального зонирования, посредством:

- установление перечня функциональных зон (по видам);

- указания функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон и являющегося основой для установления видов разрешенного использования указанных объектов правилами землепользования и застройки р.п. Октябрьский.

## Глава 2.2 Установление функциональных зон

Генеральным планом р.п. Октябрьский определено следующее функциональное назначение функциональных зон (по видам):

- Жилые зоны

- Общественно-деловые и коммерческие зоны

- Производственные зоны

- Зоны особо охраняемых территорий и объектов

- Зоны и объекты  инженерной инфраструктуры

- Зоны специального назначения

- Зоны рекреационного назначения

#### Жилые зоны

- зоны малоэтажной жилой застройки (до 3-х этажей);

- зоны среднеэтажной застройки многоквартирными жилыми домами (2 - 4 этажа)

Жилые зоны – предназначены для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан, если они не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и на здоровье проживающих.

#### Общественно-деловые и коммерческие зоны

- общественно-деловых центров коммунально-бытового и коммерческого назначения;

- учебных учреждений;

- учреждений здравоохранения;

- учреждений социальной защиты;

- зоны спортивных сооружений и объектов;

- зоны культовых объектов.

Общественно-деловые зоны – предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типом объектов, указанных в наименовании зон. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан: общежитий, а также подземных или многоэтажных гаражей, спортивных сооружений и объектов.

В зонах общественно-деловых центров допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объемах не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

#### Производственные зоны

- промышленных предприятий,

- коммунально-складских организаций (складские территории, территории объектов коммунальной инфраструктуры);

- инженерной инфраструктуры.

Производственные зоны – предназначены для размещения промышленных и коммунально-складских в соответствии с типом объектов, указанных в наименовании зон.

В производственных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, складов и иных подобных объектов, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В производственных зонах также допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не препятствующих реализации производственной функции.

В зоне объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Зоны объектов инженерной инфраструктуры – предназначены для размещения инженерной инфраструктуры, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры – предназначены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

#### Зоны сельскохозяйственного использования

- коллективных садоводств;

- теплиц.

Зоны сельскохозяйственного использования - предназначены для размещения лугов, пашен, сенокосов, пастбищ, выгонов, коллективных садоводства, огороднических товариществ, теплиц.

Рекреационные зоны – предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон.

## Глава 2.3 Мероприятия по изменению границ р.п. Октябрьский.

В период реализации генерального плана р.п. Октябрьский изменения площади по категориям земель будут связаны главным образом с территориальным развитием р.п.Октябрьский.

Проектом предлагается изменение границ пос. Октябрьский- увеличение территории посёлка на 158,5 Га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель МО «Октябрьское», в том числе земель сельскохозяйственного назначения- 2,2 Га, земель гослесфонда- 114,3 Га, земли промышленности- 42,0 Га.

Переводимые участки расположены:

- с юго-восточной части посёлка - 12,4 Га;

- с западной стороны посёлка – 146,1 Га.

Таким образом, вся территория в предлагаемых границах проектирования будет составлять 1008,2 Га.

## Глава 2.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения

### Часть 2.4.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития социальной инфраструктуры, малого бизнеса, предпринимательства и сельскохозяйственного производства

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по содействию в развитии малого и среднего бизнеса. Строительство объектов капитального строительства за счет средств внебюджетных источников |  |
|  | Выделение земельных участков для развития промышленности |  |
|  | Формирование и предоставления земельного участка, организация производства по переработке древесных отходов в биотопливо (гранулы и пеллеты), рп. Октябрьский | 35-50 тыс. куб. м. |
|  | Формирование и предоставления земельного участка, организация производства пиломатериалов | мощность до 40 тыс.т/год |
|  | Формирование и предоставления земельного участка для резервирование территории для размещения производственной площадки деревообработки высоких переделов (OSB-плиты, деревянные строительные конструкции и др.) |  |
|  | Формирование и предоставления земельного участка для производство тары (поддоны, упаковка) |  |
|  | Формирование и предоставления земельного участка для организация площадки под бондарное производство. |  |
|  | производственная площадка для строительства кирпичного мини-завода на базе месторождения глин «Некрасовское», располагающегося на расстоянии 1 км от п. Октябрьский |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере агропромышленного комплекса |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для резервирование площадки для организации Тепличного комплекса |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для организация пункта сбора и мини-завод по переработке грибов, ягод, лекарственных растений. |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства социально-бытового назначения |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере культуры и досуга |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство культурно-развлекательного комплекса | 675 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство, центра детского творчества | 1 объект |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство кинотеатра | 300 мест |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области физической культуры и спорта |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство детско-юношеская спортивная школа | 1 объект |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, плоскостного сооружения | 12,8 тыс. кв.м |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство бассейна | 675 кв. м зерк. воды |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство спортивного зала | 2466 кв. м пола |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере коммунального обслуживания населения |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство прачечной | 1 объект |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство бани, | 45 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство общественной уборной | 10 прибор |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области розничной торговли и общественного питания |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, организация рыночного комплекса | 300 кв.м торг пл.(50 торг.мест) |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, предприятия общественного питания | 440 пос.мест |

### Часть 2.4.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия в сфере совершенствования улично-дорожной сети |  |
|  | Реконструкция УДС р.п.Октябрьский |  |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения |  |
|  | В рамках формирования транспортного коридора Санкт-Петербург - Каргополь – Котлас - Сыктывкар - Кудымкар - Пермь предлагается строительство северного обхода р.п. Октябрьский как участка автодороги регионального значения Коноша – Вельск – Шангалы с сопутствующим строительством 2-х мостов через р. Устья. |  |
|  | Строительство проектируемой автодороги местного значения Павлицево – Костылево вдоль железной дороги для организации въезда в р.п. Октябрьский с южной стороны и далее в пос. Костылево. |  |
|  | Строительство (восстановление) моста через р. Устья в составе автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Октябрьский – Мягкославская (Некрасово)» |  |
|  | Строительство широтных магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения: -в продолжении ул. Заводская (на участке от ул. Загородная до ул. Надежды); -для обслуживания существующей и проектной застройки на участке в продолжение жилых улиц ул. Ягодная - ул. Дружбы с выходом на улично-дорожную сеть д. Костылево |  |
|  | Строительство меридиональных магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения: вдоль западной границы поселка до пересечения с ул. Ягодная; на участке от ул. Заводская – ул. Победы – продолжение улицы Клубная; в восточной части поселка в продолжение ул. Домостроителей. |  |
|  | Строительство широтной магистральной улицы районного значения на участке от ул. Ленина - Пролетарская улица - Строительная улицы. |  |
|  | Строительство широтной магистральной улицы районного значения в восточной части поселка |  |
|  | Строительство промышленных дорог в промзоне между ул. Заводская и р. Устья. |  |
|  | Развитие улично-дорожной сети, обслуживающей районы новой селитебной застройки во всех частях населенного пункта |  |
|  | Строительство широтной магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения вдоль железной дороги Коноша I – Котлас–Узловой – Микунь – Воркута с выходами на пос. Костылево и д. Павлицево |  |
|  | Продление меридиональных магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (в продлении ул. Домостроителей, ул. Клубная и магистрали вдоль западной границы поселка) до пересечения с проектируемой широтной магистралью вдоль железной дороги. |  |
|  | Строительство меридиональной магистральной улицы районного значения на участке от ул. Первомайская до проектируемой автодороги Павлицево – Костылево вдоль железнодорожной ветки. |  |
|  | Мероприятия в сфере развития пассажирского сообщения |  |
|  | Предлагается строительство автостанции (на ул. Заводская в районе проектируемой общественно-деловой зоны) для приёма и отправки пассажиров, а также для отстоя автобусов, следующих по межмуниципальным и внутримуниципальным автобусным маршрутам. Ориентировочная емкость автостанции – 100 человек | на пути следования маршрутов |
|  | В связи с запроектированным территориальным развитием поселка проектом предлагается изменения трассировки существующего маршрута общественного транспорта Октябрьский – Костылево: по ул. Магистральная – ул. Заводская - ул. Первомайская - проектируемый участок широтной улицы в продолжении жилых улиц Ягодная и Дружбы. |  |
|  | Размещение автостанции в рп. Октябрьский на ул. Заводская в районе проектируемой общественно-деловой зоны |  |
|  | Мероприятия в сфере обслуживания и хранения автотранспорта |  |
|  | Вынос существующих гаражных комплексов и боксов (кроме гаражей частного сектора) на вновь проектируемые коммунально-складские территории в промышленных зонах «Северная» и «Восточная» |  |
|  | Формирование гаражного комплекса в районе промышленной зоны «Северная». |  |
|  | Формирование гаражного комплекса в районе промышленной зоны «Восточная». |  |
|  | Строительство в районе проектируемой автостанции АЗС на 2 топливоразборные колонки |  |
|  | Строительство СТО в районе промышленных зон «Северная» и «Восточная» |  |

### Часть 2.4.3 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |
| 1.1 | реконструкцию и строительство водопроводных сетей и объединение всей водопроводной сети поселка |  |
| 1.2 | проведение поисково-оценочных работ на участке «Соденьга» в целях обеспечения потребностей поселка в хоз-питьевом водоснабжении (до 3 тыс.куб.м/сутки); строительство подземного водозабора и водовода в поселок Октябрьский. |  |
| 1.3 | строительство локальных водозаборных сооружений на реке Устья |  |
|  | разработать проекты зон санитарной охраны новых водозаборных сооружений на участке «Дьяконово» |  |
| 2. | Водоотведение |  |
| 2.2 | реконструкция канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами |  |
| 2.3 | строительство канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии |  |

### Часть 2.4.4. Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития энергоснабжения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Электроснабжение |  |  |
| 3.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии | 1 очередь | п. Октябрьский |
| 3.2 | Реконструкция изношенных сетей 10/0,4 кВ | 1 очередь | п. Октябрьский |
| 3.3 | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10/0,4 кВ | 1 очередь расчетный срок | п. Октябрьский |
| 3.4 | Сооружение 2 ТП 10/0,4 кВ | 1 очередь расчетный срок | восточная часть п. Октябрьский |
|  | Сооружение 1 ТП 10/0,4 кВ | 1 очередь | центральная часть п. Октябрьский |
| 3.5 | Строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций | 1 очередь расчетный срок | восточная часть п. Октябрьский |
|  | Строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций | 1 очередь | центральная часть п. Октябрьский |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |
| 4.1 | Строительство новой отопительной котельной | 1 очередь | центральная часть п. Октябрьский |
|  | Ликвидация неэффективных котельных ООО «УТК» и ГБСУ АО «Октябрьский ПНИ» | 1 очередь | центральная часть п. Октябрьский |
| 4.2 | Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции | 1 очередь | п. Октябрьский |
| 4.3 | Строительство теплосетей | 1 очередь расчетный срок | к новой общественно-деловой застройке п. Октябрьский |
| 4.4 | Развитие централизованного горячего водоснабжения | 1 очередь расчетный срок | многоквартирная застройка п. Октябрьский |
| 4.5 | Оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования | 1 очередь | п. Октябрьский |
| 4.6 | Усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий |  | п. Октябрьский |
| 5 | Газоснабжение |  |  |
| 5.1 | Сооружение газораспределительных пунктов (ГРП, ГРПШ) | 1 очередь расчетный срок | п. Октябрьский |
| 5.3 | Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда. | 1 очередь расчетный срок | п. Октябрьский |

# Учет интересов Устьянского района на территории р.п. Октябрьский

## Глава 3.1 Мероприятия в сфере совершенствования социальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области образования |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство детского дошкольного учреждения | 120 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство детского дошкольного | 180 мест |

## Глава 3.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства в области развития инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение |  |  |
| 1.1 | Строительство межпоселкового газопровода до ГГРП | 1 очередь | западная часть п. Октябрьский |

# Учет интересов Архангельской области на территории муниципального образования

## Глава 4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство участка автомобильной дороги регионального значения (обход п. Октябрьский) по правому берегу р. Устья с двумя мостовыми переходами через реку Устья: в районе д. Мягкославская и д. Верхняя Поржема с выходом на существующую автомобильную дорогу регионального значения Вельск- Котлас. Протяженность обходного участка составит 12 км. | Расчетный срок |

## Глава 4.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства регионального значения в области развития инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Электроснабжение |  |  |
| 3.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 229 «ШЛПБ» | 1 очередь, замена трансформаторов 2х6,3 МВА на трансформаторы 2х10 МВА | центральная часть п. Октябрьский, южнее ОАО «Октябрьский ДСК» |

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории |  |  |  |  |
|  | Общая территория земель в границах населенного пункта р.п. Октябрьский, в том числе территории: | га | 849,7 | 1008,2 | 1008,2 |
|  | 1. Жилых зон, из них: - многоквартирная капитальная застройка (4-5 эт.) - многоквартирная капитальная застройка (2-3 эт.) - индивидуальной усадебной застройки | — // — — // — — // — — // — | 116.2 28.0 40.1 48.1 | 64.8 3.6 7.2 54.0 | 122.3 6.8 13.6 101.9 |
|  | 2. Общественно-деловых зон | — // — | 28,5 | 44,6 | 52,1 |
|  | 3. Производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, из них: - промышленные зоны - коммунальные зоны - инженерно-транспортных инфраструктур | — // — — // — — // — — // — | 149,6 63,5 57,3 28,8 | 165,6 39,7 53,4 72,5 | 213,0 62,8 70,5 79,7 |
|  | 4. Зоны особо охраняемых территорий и объектов - особо охраняемые природные территории | — // — — // — | - | - | - |
|  | 5. Зоны рекреационного назначения, в том числе: - зеленые насаждения общего пользования - территории спортивных комплексов и сооружений - питомник - городские леса - пляж | — // — — // — — // — | 255,5 2,3 - 13,7 239,2 - | 277,0 223,4 1,5 - 50,1 2,0 | 341,5 316,5 1,5 - 21,5 2,0 |
|  | 6. Зон сельскохозяйственного использования | — // — | 64,7 | 8,0 | 8,0 |
|  | 7. Зон специального назначения | — // — | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | 8. Территории под объектами водного фонда | — // — | - | 1,2 | 1,2 |
|  | 9. Территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | — // — | 189,4 | 183,2 | 19,1 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 9198 | 9100 | 9000 |
|  | Возрастная структура населения: | % |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | — // — | 22.9 | 22 | 21 |
|  | - в трудоспособном возрасте | — // — | 48.2 | 50 | 53 |
|  | - старше трудоспособного возраста | — // — | 28.9 | 28 | 26 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего: | тыс. м2 общей площади | 230.8 | 273.0 | 315.0 |
|  | из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирная капитальная застройка (4-5 эт.) | — // — | 192.3 | - | - |
|  | - многоквартирная капитальная застройка (2-3 эт.) | — // — |  | - | - |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | — // — | 38.5 | - | - |
|  | Убыль жилищного фонда, всего в том числе: - многоквартирного - индивидуального усадебного | тыс.кв. м | - - | 24.4 5.4 | 46.3 5.4 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | — // — | - | 201.0 | 179.2 |
|  | Новое строительство - всего: | тыс. м2 общ. пл. | - | 72.0 | 135.9 |
|  | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирная капитальная застройка (4-5 эт.) | — // — | - | 14.4 | 27.2 |
|  | - многоквартирная капитальная застройка (2-3 эт.) | — // — | - | 14.4 | 27.2 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | — // — | - | 43.2 | 81.5 |
|  | Территория для размещения нового строительства (без территории общего пользования), всего: | га | - | 64.8 | 122.3 |
|  | в том числе: - многоквартирная капитальная застройка (4-5 эт.) | — // — | - | 3.6 | 6.8 |
|  | - многоквартирная капитальная застройка (2-3 эт.) | — // — | - | 7.2 | 13.6 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | — // — | - | 54.0 | 101.9 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 25.1 | 30 | 35 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | - детские дошкольные учреждения | мест | 404 | 180 | 120 |
|  | - общеобразовательные школы | — // — | 1210 | - | - |
|  | - учреждения дополнительного образования | объект | 1 | 2 |  |
|  | - больницы | коек | 167 | - | - |
|  | - поликлиники | посещ./см. | 619 | - | - |
|  | - учреждения культуры и искусства | мест | 376 | 300 | 975 |
| 5. | Транспорт |  |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 49,5 | 92,6 | 104,6 |
|  | Количество легковых автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | н/д | 1820 | 2250 |
| 6. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Суммарное водопотребление, в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели - прочими потребителями | м3/сут — // — — // — | 1036.9 1,37 | 2249.52 1249.43 | 2121.12 1430.17 |
|  | Производительность источников водоснабжения в том числе: - существующий водозабор - проектируемый водозабор | м3/сут | 1492.9 |  | 3000 |
| 7. | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод, в том числе от населения | м3/сут — // — | 412.54 | 2362.0 | 2392.0 |
|  | Производительность сельских канализационных очистных сооружений | м3/сут | 1600.0 | 2000.0 | 2400.0 |
| 8. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | МВт | 2,8 | 3,3 | 3,7 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека (газ/электро плиты) | кВтч/год | 1000 | 1600 | 2170 |
|  | Годовое потребление всего, в т.ч. | млн. кВтч | 30,0 | 39,0 | 48,0 |
|  | жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | 9,2 | 14,6 | 19,6 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего, в т.ч.: | Гкал/час | н/д | 50,4 | 57,9 |
|  | многоквартирная | Гкал/час | 26,1 | 34,9 | 35,9 |
|  | ИЖС | Гкал/час | н/д | 15,5 | 22,0 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление природного газа всего, в том числе: | млн. куб. м/год | 0 | 23,7 | 26,5 |
|  | пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 0 | 1,6 | 1,7 |
|  | на выработку тепловой энергии | млн. куб. м/год | 0 | 19,9 | 22,4 |
|  | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (городского/сельского) | номеров на 1000 чел. | н/д | 330 | 360 |
|  | Потребность населения в телефонах | тыс. шт. | н/д | 3000 | 3240 |
|  | Потребность в телефонах с учетом народнохозяйственного сектора и эксплуатационного запаса | тыс. шт. | н/д | 4200 | 4540 |
| 9. | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | Количество бытового мусора | т/год | - | 2730 | 2700 |
| 10. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения ливневой канализации | ед. | - |  |  |
|  | Протяженность закрытых водостоков | км | - |  |  |
|  | Протяженность открытых водостоков | — // — | - |  |  |
|  | Подсыпка территории | га | - |  |  |