АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ОКТЯБРЬСКОЕ»

УСТЬЯНСКОГО  РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «06»  июня  2014 г.  № 129

р.п.  Октябрьский

«Об утверждении Порядка предотвращения

и ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-,

электро-, топливо-  и водоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных

и транспортных организаций, а также администрации

муниципального образования « Октябрьское»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г №103 « Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и в  целях предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории администрации муниципального образования « Октябрьское»

постановляю:

- Утвердить Порядок предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации муниципального образования « Октябрьское» согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в газете     «Новости Октябрьского городского поселения» и подлежит размещению на официальном информационном сайте Администрации МО  «Октябрьское»  по адресу: http://oktiabradmin.ru

- Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанина

Глава муниципального образования					Н. Г. Харлашина

### Приложение

### к постановлению администрации

### муниципального образования

### « Октябрьское»

### от 06.06.2014 г. № 129

Порядок

предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации муниципального образования «Октябрьское»

1. Настоящий Порядок разработан с целью ликвидации последствий аварийных ситуаций в муниципальном образовании «Октябрьское».

2. Основными задачами  возникновения аварийных ситуаций является установление причин и предпосылок нарушений для разработки организационно-технических профилактических мероприятий по предотвращению подобных нарушений.

3. Персональную ответственность за ликвидацию последствий аварийных ситуаций несут лица, непосредственно нарушившие правила и (или) инструкции, и лица, которые не обеспечили выполнение организационно-технических мероприятий, исключающих возникновение аварийных ситуаций.

4. Организация ликвидации последствий аварийных ситуаций и учета аварийных ситуаций является обязанностью руководителя организации ЖКХ.

5. Ответственность за предоставление услуги по теплоснабжению устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.

- Взаимодействие диспетчерских служб теплоснабжающей организаций и администрации муниципального образования «Октябрьское» определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения теплоснабжающей организации с потребителями тепловой энергии определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством и областным законодательством. Ответственность потребителей тепловой энергии и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности теплосетей и эксплуатационной ответственности сторон.

- Теплоснабжающая организация и потребители тепловой энергии должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на тепловых сооружениях и коммуникациях, срок - устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования.

- Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах теплоснабжения осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

- Работы по устранению технологических нарушений на тепловых сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся теплоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

- Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на тепловых сетях производятся за счет владельцев тепловых сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

- Органу местного самоуправления и отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения рекомендуется оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на тепловых сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

- Собственники земельных участков, по которым проходят тепловые сети, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон тепловых сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта тепловых сетей;

- не допускать в пределах охранных зон тепловых сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца тепловых сетей, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников.

15. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся тепловые сети, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением тепловых сетей  администрацию муниципального образования «Октябрьское».

- Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков и др.), в которых расположены тепловые сети, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей теплоснабжающей организации и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

- Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем теплоснабжения.