ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

для размещения линейного объекта строительства

«Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района»

Директор ООО «АрхЗемПроект»                                  Петропавловский М.С.

Архангельск 2020

| 1. | Основная часть проекта планировки |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Положения о размещении линейного объекта | 5 |
| 1.1.1 | Общие положения | 5 |
| 1.1.2 | Исходно-разрешительная документация для выполнения работ | 5 |
| 1.1.3 | Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика | 7 |
| 1.1.4 | Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории | 9 |
| 1.1.5 | Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории | 12 |
| 1.1.6 | Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной документации | 12 |
| 1.2 | Основной чертеж | 13 |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории линейного объекта |  |
| 2.1 | Пояснительная записка | 18 |
| 2.1.1 | Обоснование положений по размещению линейного объекта | 18 |
| 2.1.1.1 | Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению | 18 |
| 2.1.1.2 | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории | 18 |
| 2.1.1.3 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 23 |
| 2.1.1.4 | Защита территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне | 25 |
| 2.1.2 | Иные вопросы планировки территории | 25 |
| 2.1.2.1 | Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 25 |
| 2.1.2.2 | Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки | 25 |
| 2.1.3 | Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков) | 26 |
| 2.1.3.1 | Целевое назначение лесов | 26 |
| 2.1.3.2 | Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка | 26 |
| 2.1.3.3 | Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий | 29 |
| 2.2. | Графическая часть |  |
| 2.2.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 30 |
| 2.2.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 31 |
| 2.2.3 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 32 |
| 2.2.4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 52 |
| 3. | Проект межевания территории |  |
| 3.1 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования | 53 |
| 3.2 | Координаты характерных точек границ территории проектирования | 58 |
| 3.3 | Графическая часть |  |
| 3.3.1 | Чертеж проекта межевания | 64 |
| 3.3.2 | Чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов | 65 |
| 4. | Приложения |  |
| 4.1 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости КУВИ-0002/2020-12118038 от 10.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:000000:125 (без каталога координат); |  |
| 4.2 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-002/2020-12101222 от 10.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:000000:175 (без каталога координат); |  |
| 4.3 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-002/2020-12102626 от 10.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:000000:3416 (без каталога координат); |  |
| 4.4 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/341362455от 04.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:1382; |  |
| 4.5 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/341348585 от 04.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:1378; |  |
| 4.6 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/341341802 от 04.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122001:101; |  |
| 4.7 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/341339562 от 04.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122001:111. |  |
| 4.8 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/341334688 от 04.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122001:119 |  |
| 4.9 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/346648180 от 07.09.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:390 |  |
| 4.10 | Выписка из государственного лесного реестра |  |
| 4.11 | Задание на разработку документации по планировке территории |  |

Основная часть проекта планировки

1.1.Положения о размещении линейного объекта

1.1.1 Общие положения

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта строительства «Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района» разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным Кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ) и государственным контрактом № 41 от 09.06.2020г., заключенного ООО «АрхЗемПроект» с ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства».

Основные цели и задачи разработки проекта планировки:

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта строительства «Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района»  с прохождением процедуры утверждения проектов планировки в соответствии со статьей 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и при необходимости их доработки.

1.1.2 Исходно-разрешительная документация для выполнения работ

- Государственный контракт № 41 от 09.06.2020г.

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Приводинское», утвержденные решением совета депутатов МО «Приводинское»

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2012-2014 годы»;

- Распоряжение Администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» № 20-р от 29.01.2014 «об утверждении персонального состава комиссии по выбору земельного участка…»

- Постановление Администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» № 585 от 30.04.2014 «о предварительном согласовании места размещения канализационных очистных сооружений с трассами напорного коллектора…»

- Акт о выборе земельного участка от 11.03.2014

- Лесохозяйственный регламент Котласского лесничества Архангельской области, утвержденный постановлением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 24 октября 2018г. № 40п.

- Кадастровый план территории №  КУВИ-002/2020-3754305 от 17.06.2020г., выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:07:000000;

- Кадастровый план территории № КУВИ-999/2020-033191 от 12.03.2020г., выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:07:121501 (без каталога координат);

- Кадастровый план территории № КУВИ-002/2020-3138578 от 10.06.2020г., выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:07:122001 (без каталога координат);

- Кадастровый план территории № КУВИ-002/2020-41067 от 08.05.2020г., выданный филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:07:122301 (без каталога координат);

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости КУВИ-0002/2020-12118038 от 10.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:000000:125;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-002/2020-12101222 от 10.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:000000:175;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-002/2020-12102626 от 10.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:000000:3416;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/341362455от 04.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:1382;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/341348585 от 04.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:1378;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/341341802 от 04.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122001:101;

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/341339562 от 04.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122001:111.

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/341334688 от 04.08.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:122001:119

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/346648180 от 07.09.2020г., выданная ФГИС ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:390

1.1.3 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование:

Участок под строительство новых КОС находится за границей территории п. Приводино на землях сельскохозяйственного назначения.

Участок под сети водопровода проходит по землям лесничества вдоль автодороги Р157 Урень-Шарья-Котлас, пресекая ее в двух местах, по направлению на северо-запад до территории действующих КОС.

Участок под подводящий коллектор простирается от действующей КНС, расположенной по ул. Молодежная, по территории п. Приводино протяженностью 500м, до пересечения с автодорогой Р157 Урень-Шарья-Котлас. Далее проходит по землям лесничества вдоль автодороги Р157 Урень-Шарья-Котлас, пресекая ее в двух местах, по направлению на северо-запад до территории действующих КОС.

Участок под отводящий коллектор простирается от территории действующих КОС по землям сельхозугодий до сброса в р. Малая Северная Двина. Пересекает грунтовую автодорогу межпоселенческого значения.

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность):

Объектом планировки являются трассы напорного коллектора, подводящего сточные воды от ул. Молодежная в рп. Приводино до станции, и напорного коллектора, отводящего очищенные стоки со станции в реку Северная Двина.

Объект расположен в Котласском районе Архангельскойц области, на территории муниципального образования Приводинское, в районе рабочего поселка Приводино.

Назначение объекта – канализационные очистные сооружения (КОС) предназначены для биологической очистки бытовых сточных вод.

Объект включает в себя:

- Напорный коллектор, отводящий очищенные стоки со станции в реку Северная Двина протяженность примерно 3,3 км.

- Новую трассу напорного коллектора канализации (2 трубы диаметром 200мм), подводящего сточные воды от ул. Молодежной до станции на расстояние примерно 2 км.

- Одновременно прокладывается дополнительная труба водоснабжения диаметром 110мм.

Земельный участок, определенный для разработки проектной документации, выбран на основании распоряжения администрации МО "Котласский муниципальный район» от 29 января 2014г. № 20-р «Об утверждении персонального состава комиссии по выбору земельного участка», постановления администрации МО "Котласский муниципальный район» от 30 апреля 2014г. № 585 «О предварительном согласовании места размещения канализационных очистных сооружений с трассами напорного коллектора», акта о выборе земельного участка от 11 марта 2014г.

Трасса под подводящий коллектор проектируется от действующей КНС, расположенной в рп. Приводино, на ул. Молодежная, по территории поселка, по четной стороне ул. Молодежной, протяженностью около 500м. Далее пересекает региональную автодорогу Урень-Шарья-Никольск-Котлас и разветвляется: часть трассы проходит с левой стороны ведомственной автодороги Вахонинский проезд на расстоянии около 130м, другая часть, пересекая Вахонинский проезд, проходит по землям лесного фонда вдоль региональной автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас, еще раз пересекает ее и доходит до территории действующих КОС.

Участок под отводящий коллектор простирается от территории действующих КОС по землям сельхозугодий до сброса в реку Малая Северная Двина. Частично попадает на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности. Пересекает грунтовую региональную дорогу «Подъезд к дер. Чуркино от автомобильной дороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас» и воздушные линии электропередач.

Категория земель под проектируемым объектом – земли населенных пунктов, земли промышленности, земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда.

Метод прокладки напорных коллекторов – подземно.

Плановое положение проектируемого объекта отражено на Основном чертеже.

1.1.4 Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Реконструкция  на территории существующих действующих очистных сооружений выполняется без остановки технологического процесса работы очистных сооружений поселка Приводино Котласского района Архангельской области.  В связи с этим,  при выполнении реконструкции, следует соблюдать следующую последовательность работ:

1.	На площади,  отведённой под строительство  проектируемого здания  очистных сооружений выполняется демонтаж  2 трубопроводов сетей К1 и трубопровода В1, идущие в блок обогащения стоков кислородом, которые возможно выключить из технологического процесса очистки стоков на время выполнения процесса реконструкции.

2.	Строительство здания очистных сооружений.

3.	Параллельно со строительством  здания ОС выполняется монтаж сетей подводящего канализационного коллектора от городской КНС на ул. Молодёжной с устройством камер переключения КП-1, КП-2, КП-3,КП-4, и строительство сети водопровода В1.

4.	Параллельно со строительством  здания ОС выполняется строительство   одного напорного трубопровода очищенного стока  (коллектора)  до КГН, далее самотечного коллектора с устройством выпуска в реку Курья.

5.	Во время выполнения работ по строительству проектируемого здания ОС, подводящего коллектора канализационных стоков и отводящего коллектора стоки направлялись по существующим технологическим трубопроводам в существующую действующую КНС.

6.	Строительство монолитной  ёмкости  приёма септических осадков (приёма жидких бытовых отходов).

7.	Переключение очищенных стоков от здания ОС на существующую действующую КНС по новой  проектируемой трассе.

8.	После ПНР проектируемых очистных сооружений выполняется строительство второй нитки очищенного стока, проложенного по существующей трассе с заменой существующих трубопроводов на проектируемые.

9.	После переключения канализационных стоков по новой трассе выполняется демонтаж  песколовки, первичных отстойников (3 шт.),  вторичных отстойников (3 шт.), здания КОС, а также  демонтаж  блочно-модульных ОС биологической очистки производительностью 100м3/сут. Блочно-модульные очистные сооружения биологической очистки, находящиеся в исправном состоянии, демонтируются с целью дальнейшего применения. Параллельно с демонтажем  первичных отстойников и песколовки выполняется срезка  обваловки первичных отстойников и песколовки.

10.	Опорожнение демонтируемых сооружений канализации выполняется силами «Водоканал» с перекачкой стоков в проектируемую ёмкость для приёма септических осадков или усреднитель в здании ОС.

11.	Существующие подводящие  внеплощадочные сети канализации заглушить. Сети, проходящие на площадке,  заглушить или демонтировать. Существующие камеры переключения, под-лежащие демонтажу засыпать песком.

12.	Строительство пожарных резервуаров и  насосной станции противопожарного водоснабжения.

13.	Демонтаж иловых площадок.

14.	Строительство мазутного хозяйства:  насосной станции дизтоплива, склада дизельного топлива (резервуары  2шт. * 5 м3), трубопроводов диз. топлива, резервуара аварийных проливов и сливной площадки с монтажом сливного устройства на площади ранее занимаемой иловыми площадками.

15.	Строительство сетей ливневой  канализации и резервуара насосной станции ливневого стока.

16.	Демонтаж существующего здания ОС. Демонтаж 2 металлических сооружений: бытовки оператора КНС и складского помещения, временно используемых в качестве бытовых  и складских помещений для нужд строительства.

17.	Благоустройство территории.

Общая площадь проектной полосы отвода в границах проектирования составит 148045 кв.м.

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий:

Трасса под подводящий коллектор проектируется от действующей КНС, расположенной в рп. Приводино, на ул. Молодежная, по территории поселка, по четной стороне ул. Молодежной, протяженностью около 500м. Далее пересекает региональную автодорогу Урень-Шарья-Никольск-Котлас и разветвляется: часть трассы проходит с левой стороны ведомственной автодороги Вахонинский проезд на расстоянии около 130м, другая часть, пересекая Вахонинский проезд, проходит по землям лесного фонда вдоль региональной автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас, еще раз пересекает ее и доходит до территории действующих КОС.

Участок под отводящий коллектор простирается от территории действующих КОС по землям сельхозугодий до сброса в реку Малая Северная Двина. Частично попадает на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности. Пересекает грунтовую региональную дорогу «Подъезд к дер. Чуркино от автомобильной дороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас» и воздушные линии электропередач.

Категория земель под проектируемым объектом – земли населенных пунктов, земли промышленности, земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда.

Границы участка производства работ определены заданием на проектирование, утвержденным заказчиком.

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка (при необходимости изъятия земельного участка):

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, проектная полоса отвода находится в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:07:000000:125, 29:07:000000:175, 29:07:000000:3416, 29:07:121501:390, 29:07:121501:1382, 29:07:121501:1378, 29:07:122001:101, 29:07:122001:111, 29:07:122001:119.

Проектом предусмотрено:

- образование частей земельных участков с кадастровыми номерами: 29:07:000000:125, 29:07:121501:1382, 29:07:121501:1378, 29:07:122001:101, 29:07:122001:111, 29:07:122001:119 для установления публичного сервитута;

- образование земельных участков путем раздела земельных участков с кадастровыми номерами: 29:07:000000:175, 29:07:000000:3416, 29:07:121501:390, для предоставления их в аренду;

- образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Основные характеристики исходных и образуемых земельных участков приведены в ч. 3 «Проект межевания территории».

Сведения о категории земель, на которых будет располагаться линейный объект:

- Земли населенных пунктов;

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- Земли лесного фонда;

- Земли сельскохозяйственного назначения;

1.1.5 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки - не требуется.

Мероприятия по изъятию земельных участков:

Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с ст. 49 ЗК РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ.

Мероприятия по переводу земель, предоставленных для размещения объекта капитального строительства соответствующего значения (линейного объекта регионального значения), из одной категории в другую – не требуются.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия – не требуются.

1.1.6 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной документации.

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации, границ зон с особыми условиями использования территорий.

2.Материалы по обоснованию проекта планировки территории линейного объекта

2.1 Пояснительная записка

2.1. 1 Обоснование положений по размещению линейного объекта

2.1.1.1 Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению

В соответствии с проектной документацией на линейный объект для размещения линейного объекта строительства «Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района» проектируемые трассы напорного коллектора относятся к магистральной сети.

Полосы земель для магистральных сетей водопровода и канализации необходимы для постоянного пользования. Ширина полосы отвода определяется согласно СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

Протяженность напорного коллектора, отводящего очищенные стоки со станции в реку Северная Двина примерно 3,3 км.

Протяженность новой трассы напорного коллектора канализации (2 трубы диаметром 200мм), подводящего сточные воды от ул. Молодежной до станции примерно 2 км.

Протяженность трубы водоснабжения диаметром 110мм примерно 1,5 км.

2.1.1.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта:

Климат:

Исследуемая площадка расположена в зоне умеренно-контитинентального климата – холодная зима и умеренно теплое лето. Средние температуры января -20С, июля +22С.

По климатическому районированию Архангельская область относится к ІІ В строительно-климатической зоне. Продолжительность неблагоприятного периода составляет 7месяцев (октябрь-май) согласно СНиП 23-01-99* прим.1.

По сейсмическому районированию данный участок относится к 3-й степени сейсмической опасности (составляет 6 баллов; вероятность возможного превышения интенсивности землетрясений составляет 1% в 50лет).

Рельеф:

Участок отведенный под строительство очистных сооружений расположен в пос. Приводино в Котласском районе Архангельской области в 15 км от железнодорожной станции Ядриха, в близи автомобильной дороги областного назначения Урень-Шарья-Котлас на землях сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения). Рельеф площадки ровный. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах площадки изменяются от 91,70м. до 93,50м. на запад.

Участок под подводящий коллектор простирается от действующей КНС, расположенной по ул.Молодежная, по территории п.Приводино протяженностью 500м, до пересечения с автодорогой Р157 Урень-Шарья-Котлас. Далее проходит по землям лесничества вдоль автодороги Р157 Урень-Шарья-Котлас, пресекая ее в двух местах, по направлению на северо-запад до территории действующих КОС. Рельеф участка относительно ровный с повышением высот от 93 м до 98 м на юг.

Участок под отводящий коллектор простирается от территории действующих КОС по землям сельхозугодий до сброса в р.Малая Северная Двина. Пересекает грунтовую автодорогу межпоселенческого значения. Частично покрыт кустарником. Рельеф участка относительно ровный с повышением высот от 66 м до 93 м на юг-запад. В районе сброса в реку имеется обрыв с резким понижением высот от 69 м до 47 м на восток, покрытый древесной растительностью.

Участок под сети водопровода проходит по землям лесничества вдоль автодороги Р157 Урень-Шарья-Котлас, пресекая ее в двух местах, по направлению на северо-запад до территории действующих КОС. Рельеф участка относительно ровный с повышением высот от 93 м до 98 м на юг.

Растительность и почвы:

На участке, отведенном под строительство очистных сооружений, площади, свободные от проездов и существующей застройки, заняты естественным травостоем и существующими деревьями различных пород (преимущественно осиной) и частично кустарником.

Участок под строительство новых КОС покрыт древесной растительность, преимущественно осиной, и частично кустарником.

Геологические и гидрогеологические условия строение участка строительства.

В пределах изученной территории выделены 5 основных геолого-генетических комплексов грунтов – техногенные отложения (tIV), современные отложения (РчIV), ледниковые отложения (g2), аллювиальные отложения (аIII), верхнепермские отложения (Р2) отложения и 5 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

Техногенные отложения (tIV)

Представлены насыпным слоем, (песок, строительный мусор, шлак). Мощностью от 0,60 до 1,20м. Ограниченного распространения.

Современные отложения (tQIV)

Представлены почвенно-растительным слоем, местами заторгованным. Мощностью от 0,20 до 0,40м.

Ледниковые отложения (g2)

ИГЭ 1 - Суглинок тугопластичный с включением дресвы 5-10%; Ограниченного распространения. Мощностью от 0,40 до 3,70м.

Аллювиальные отложения (аIII)

ИГЭ 2 - Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный

ИГЭ 3 - Глина тугопластичная; Глиной коричневой комковатой тугопластичной и полутвердой. Мощностью от 0,80 до 3,30м.

ИГЭ 4 - Глина полутвердая; Глиной коричневой комковатой тугопластичной и полутвердой. Мощностью от 0,80 до 3,30м.

верхнепермские отложения (Р2)

ИГЭ 5 - Глина твердая трещиноватая с глубиной мергелистая; Мощность полностью не вскрыта и составила от 1,60 до 5,70м.

Гидрогеологические условия

Исследуемая площадка относится к району распространения подземных вод грунтового типа Аллювиальных и Верхнепермских отложений. На исследуемой площадке развито два водоносных горизонта.

I-й Водоносный горизонт ограниченного распространения приурочен к аллювиальным водонасыщенным мелким пескам (БС-1). Вскрыт на глубине 1,0м установившийся уровень равен появившемуся соответственно отметке 96,52м.

II-й Водоносный горизонт вскрыт на глубине 3,60-4,50м в трещинах твердых глин; установившийся уровень зафиксирован на глубине 2,0-2,80м соответственно отметкам 88,04-91,48м.

В осенне-весенний период возможно появление «Верховодки», которая будет скапливаться в пониженных формах рельефа.

Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков. Разгрузка  осуществляется по трещинам в долину реки р. Малая Северная Двина.

Степень насыщения водой и уровень грунтовых вод зависит от условий питания. На момент изысканий, уровни воды близки к максимальным.

В осенне-весенний период при обильных дождях и снеготаяния, грунтовые воды могут обладать напорным характером. Максимальный уровень грунтовых вод, с учетом сезонных колебаний, рекомендуется принять на глубине ≈0,5-1,0м от поверхности земли.

Так же следует учитывать техногенный фактор протечки из водонесущих систем (водотеплоснабжения, канализации) при авариях, что может привести к обводнению до отметок поверхности земли.

Изменения гидрогеологических условий в связи со строительством зданий и сооружений не ожидается.

Геологические и инженерно-геологические процессы

Из неблагоприятных процессов на изученной территории можно отметить следующие:

Из физико-геологических процессов и явлений на площадке развито морозное пучение грунтов.

Грунты деятельного слоя (аллювиальные пески мелкие водонасыщенные; аллювиальные мягко туго и полутвердые глины; ледниковые тугопластичные суглинки) в соответствии с п.2.137 «пособия по проектированию зданий и сооружений» пески относятся к слабопучинистым при промерзании (Д составила > 1,0); глины мягко и тугопластичные относятся к чрезмернопучинистым (Rf составила > 1,7 и 3,3); глины полутвердые относятся к сильнопучинистым (Rf составила > 1,2); суглинки тугопластичные относятся к чрезмернопучинистым (Rf составила > 1,5).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет для глин – 1,65метра; для песков мелких - 2,0метра.

По сейсмическому районированию данный участок относится к 3-й степени сейсмической опасности (карта ОСР-97-С) (составляет 6 баллов; вероятность возможного превышения интенсивности землетрясений составляет 1% в 50лет).

Данный участок, подтопляемый на естественных условиях в виду того, что установившийся уровень грунтовых вод выше отметки 2,5метра.

Современное состояние и использование территории

Участок отведенный под строительство очистных сооружений расположен в пос. Приводино в Котласском районе Архангельской области в 15 км от железнодорожной станции Ядриха, в близи автомобильной дороги областного назначения Урень-Шарья-Котлас на землях сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) и, согласно плана местности, граничит на северо-западе с земельным участком действующих КОС, на северо-востоке с водоотливной канавой, на востоке и юго-востоке с земельным участком ОАО «МТС».

На территории располагается здание существующих КОС, в состав которого входит: приемный резервуар, камера гашения напора, регулирующие емкости, горизонтальная песколовка, первичные двухъярусные отстойники, биофильтры, вторичные отстойники, иловые площадки, хлораторная, (подлежащие сносу) и насосная станция.

В пределах участка имеются проезды грунтовым покрытием.  На территории есть существующие сетчатое ограждение. Площади, свободные от проездов и существующей застройки, заняты естественным травостоем и существующими деревьями различных пород (преимущественно осиной) и частично кустарником.

Ближайшая жилая застройка находится в юго-восточном направлении на расстоянии – 500м - д. Чуркино.

Рельеф площадки ровный. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах площадки изменяются от 91,70м. до 93,50м. на запад.

Участок насыщен подземными и надземными инженерными коммуникациями: водопровод, канализация, напорная канализация, теплосеть воздушные и подземные кабельные сети, сеть освещения на опорах.

Подъезды к площадке проектирования организованы с северо-западной части от существующей дороги с асфальтовым покрытием. Условия проезда колёсного транспорта хорошие.

Участок под строительство новых КОС находится за границей территорией п. Приводино на землях сельскохозяйственного назначения. Участок свободен от застройки. Покрыт древесной растительность, преимущественно осиной, и частично кустарником. Рельеф участка относительно ровный с повышением высот от 91,7 м до 93 м на запад.

Участок под подводящий коллектор простирается от действующей КНС, расположенной по ул. Молодежная, по территории п. Приводино протяженностью 500м, до пересечения с автодорогой Р157 Урень-Шарья-Котлас. Далее проходит по землям лесничества вдоль автодороги Р157 Урень-Шарья-Котлас, пресекая ее в двух местах, по направлению на северо-запад до территории действующих КОС. Рельеф участка относительно ровный с повышением высот от 93 м до 98 м на юг.

Участок под отводящий коллектор простирается от территории действующих КОС по землям сельхозугодий до сброса в р.Малая Северная Двина. Пересекает грунтовую автодорогу межпоселенческого значения. Частично покрыт кустарником. Рельеф участка относительно ровный с повышением высот от 66 м до 93 м на юг-запад. В районе сброса в реку имеется обрыв с резким понижением высот от 69 м до 47 м на восток, покрытый древесной растительностью.

Участок под сети водопровода проходит по землям лесничества вдоль автодороги Р157 Урень-Шарья-Котлас, пресекая ее в двух местах, по направлению на северо-запад до территории действующих КОС. Рельеф участка относительно ровный с повышением высот от 93 м до 98 м на юг.

2.1.1.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Зоны с особыми условиями использования территорий:

Согласно сведениям ЕГРН, на указанной территории существуют ограничения по нормативному режиму хозяйственной деятельности. Часть территории проектирования находится в границах зон с особыми условиями использования - охранной зоне инженерных коммуникаций.

Описание и обоснование основных решений, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия:

Объектов культурного наследия на момент проектирования не выявлено.

Мероприятия по охране окружающей среды:

При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной среды.

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные горизонты.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих токсические вещества, необходимо производить в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения.

Площадки стоянки строительной техники на стройплощадке выполнены с покрытием из дорожных ж/б плит, предотвращающих попадание ГСМ в грунт (почву).

Запрещается сливать ГСМ на грунт (почву). На площадке строительства необходимо установить специальные ёмкости и поддоны для сбора ГСМ.  Заправка строительной техники топливом выполняется на АЗС. Ремонт строительной техники и автотранспорта выполняется на специализированных пунктах ТО. Механизмы и техника необходимо содержать в исправном состоянии.

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм.

Земля и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. В целях максимального сокращения вредного влияния строительно-монтажных работ на окружающую среду в проекте предусматриваются мероприятия, обеспечивающие охрану воздушного бассейна,  водных ресурсов и растительного покрова. Классификация мероприятий по охране окружающей среды в процессе производства строительно-монтажных работ и факторы эффективности мероприятий приведены в таблице.

Таблица 1. Классификация мероприятий по охране окружающей среды и факторы эффективности.

| № п/п | Наименование мероприятий | Факторы эффективности мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | Экологические | Экономические |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Своевременное и качественное устройство постоянных, временных подъездных (до начала строительства) | Уменьшение площади разрушаемой естественной поверхности с растительным покровом, уменьшение запыления среды | Снижение затрат на эксплуатацию транспорта и сокращения потерь перевозимых грузов. |
| 2. | Транспортировка битумных вяжущих на площадку автогудронаторами при производстве изоляционных и кровельных работ | Уменьшение загрязнения окружающей среды | Снижение себестоимости строительства |
| 3. | Использование металлических ящиков для хранения товарного бетона и раствора на площадке. | Устранение загрязнения почвы отходами | Сокращение потерь материалов. |
| 4. | Сокращение сроков производства земляных работ и нахождения территории застройки в разрытом состоянии. | Уменьшение процессов воздушной и водной эрозии, загрязняющих среду. | Снижение себестоимости земляных работ. |
| 5. | Максимальное сохранение земляных насаждений на площадке строительства. | Уменьшение запыления среды. | Снижение сметной стоимости. |
| 6. | Завершение строительства качественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова. | Уменьшение воздушной и водной эрозии грунтов | Повышение качества застройки |

2.1.1.4 Защита территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне.

На территории объекта будет проводиться строгий экологический контроль с целью своевременного предупреждения об аварийных ситуациях, а в случае их возникновения своевременного принятия мер по локализации и ликвидации последствий.

2.1.2 Иные вопросы планировки территории

2.1.2.1 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| Проектная полоса отвода всего: | 148045 кв.м. |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| Земли населенных пунктов | 10562 кв.м. |
| Земли с/х назначения | 101067 кв.м. |
| Земли лесного фонда | 32985 кв.м. |
| Земли транспорта | 2303 кв.м. |
| Земли запаса | - |
| Земли водного фонда | 1128 кв.м. |
| Категория не установлена | - |
| Охранные и санитарно-защитные зоны | 76587 кв.м |
| в том числе: |  |
| Охранные и санитарно-защитные зоны инженерных сетей | 16714 кв.м |
| Водоохранная зона р. Малая Северная Двина (100 метров) | 2995 кв.м. |
| Прибрежная полоса р. Малая Северная Двина (20 метров) | 663 кв.м. |
| Защитная полоса а/д Урень-Шарья-Никольск-Котлас (250 метров) | 56215 кв.м. |

2.1.2.2 Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки

Иные предложения для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки отсутствуют.

2.1.3 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

2.1.3.1 Целевое назначение лесов

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации по целевому назначению земли Котласского лесничества относятся к землям лесного фонда.

В соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации по целевому назначению земли в границах отвода земельного участка относятся к Защитным лесам (лесам, расположенным в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения).

2.1.3.2 Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются на основании данных государственного лесного реестра Котласского лесничества и необходимости натурного обследования.

Таблица 3. Распределение земель

| общая площадь, га | в том числе |
| --- | --- |
|  | лесные земли | нелесные земли |
|  | занятые лесными насаждениями всего | в том числе покрытые лесными культурами | лесные питомники, плантации | не занятые лесными насаждениями | итого | дороги | просеки | болота | другие | итого |
| 1,6058 | 1,6058 | - | - | - | 1,6058 | - | - | - | 1,6927 | 1,6927 |
| в том числе: |
| защитные леса (леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) |
| 1,6058 | 1,6058 | - | - | - | 1,6058 | - | - | - | 1,6927 | 1,6927 |
| эксплуатационные леса |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка

| участковое лесничество/урочище (при наличии) | номер квартала | номер выдела | состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения | площадь (га)/запас древесины при наличии (куб.м.) | в том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | молодняки | средние возрастные | приспевающие | спелые и перестойные |
| Шипицынское | 33 | 62 | 5Е2С3Б | 0,5969 113 | - | - | - | - |
| Шипицынское | 33 | 63 | 6Б1ОЛСА2Е1С | 0,6826 109 | - | - | - | - |
| Шипицынское | 33 | 68 | 4Е2С3Б1ОС | 0,1868 35 | - | - | - | - |
| Шипицынское | 38 | 18 | 4Е1С4Б1ОЛСА | 0,1395 18 | - | - | - | - |
| Всего: | 1,6058 275 | - | - | - | - |

Таблица 5. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка

| Целевое назначение лесов | Хозяйство, преобладающая порода | Состав насаждений | Возраст | Бонитет | Полнота | Средний запас древесины (куб. м/га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | молодняки | средние возрастные | приспевающие | спелые и перестойные |
| Защитные | Е | 5Е2С3Б | 120 | 5 | 0,7 | - | - | - | 113 |
| Защитные | Б | 6Б1ОЛСА2Е1С | 80 | 3 | 0,7 | - | - | - | 109 |
| Защитные | Е | 4Е2С3Б1ОС | 85 | 3 | 0,6 | - | - | 35 | - |
| Защитные | Е | 4Е1С4Б1ОЛСА | 85 | 4 | 0,6 | - | - | 18 | - |

2.1.3.3 Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Согласно данным государственного лесного реестра на проектируемом лесном участке особо защитные участки лесов (ОЗУ) отсутствуют.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование участкового лесничества/ урочища (при наличии) | Номер квартала | Номер выдела | Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __ | __ | __ | __ | __ | __ |

Раздел  3. Проект межевания территории. Пояснительная записка

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Территория проектирования расположена в границах МО «Приводинское» Котласского района Архангельской области. Площадь территории проектирования составляет 148045 кв.м.

Красные линии установлены с учетом существующего землепользования территории проектирования, на основании сведений ЕГРН, в соответствии с Приказом министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 25 апреля 12017 года № 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

Красные линии для проектируемого объекта совпадают с границами полосы отвода земельного участка.

Границы зон действия публичных сервитутов не выявлены.

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, проектная полоса отвода находится в границах земельных участков с кадастровыми номерами 29:07:000000:125, 29:07:000000:175, 29:07:000000:3416, 29:07:121501:390, 29:07:121501:1382, 29:07:121501:1378, 29:07:122001:101, 29:07:122001:111, 29:07:122001:119.

Таблица 7 – Характеристики земельных участков, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре недвижимости

| Кадастровый номер | Местоположение земельного участка | Категория земель, разрешенное использование | Вид права, правообладатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 29:07:000000:125 | обл. Архангельская, р-н Котласский, а/д Урень - Шарья - Никольск - Котлас | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; Для размещения автомобильных дорог и дорожных сооружений | Архангельская область – собственность; ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство «Архангельскавтодор»-Постоянное(бессрочное) пользование |

| Кадастровый номер | Местоположение земельного участка | Категория земель, разрешенное использование | Вид права, правообладатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 29:07:000000:175 | Архангельская область, МО "Котласский муниципальный район", Котласское лесничество, Шипицинское сельское участковое лесничество (участок ТОО "Приводинское"), кварталы: 1-6, 7 (часть), 8-28, 29 (часть) - 33 (часть), 34-37, 38 (часть), 39, 40, 41 (часть), 42 (часть), 43-46, 47 (часть), 48-52, 54-57, 58 (часть), 59 (часть), 60-83 | Земли лесного фонда; Для заготовки древесины | Российская федерация – собственность; ООО «Северная Строительная Корпорация» - аренда; ПАО «Газпром» - аренда; Попов Николай Дмитриевич – аренда. |
| 29:07:000000:3416 | Архангельская область, Котласский район, Котласское лесничество, Шипицинское сельское участковое лесничество (участок ТОО «Приводинское»), кварталы 30ч-33ч, 38ч, 45ч-47ч, 55ч-59ч, 67ч, 68ч, 71ч | Земли лесного фонда; Для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Российская федерация – собственность; АО "Транснефть - Север"- аренда; ПАО «Газпром» - аренда |
| 29:07:121501:390 | Архангельская область, Котласский район, Котласское лесничество, Шипицинское сельское участковое лесничество (участок ТОО "Приводинское"), квартал 38ч | Земли лесного фонда; Для строительства и эксплуатации коммунальных и инженерных сетей | Российская федерация – собственность; ПАО "Нефтяная компания "РОСНЕФТЬ"- аренда; ПАО «Газпром» - аренда |
| 29:07:121501:1382 | Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение "Приводинское" | Земли сельскохозяйственного назначения; Для сельхозиспользования | Махин Сергей Вильгельмович – собственность. |
| 29:07:121501:1378 | Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение "Приводинское" | Земли сельскохозяйственного назначения; Ведение садоводства | Устинов Николай Алексадрович – собственность. |
| 29:07:122001:101 | Архангельская область, Котласский район | Земли сельскохозяйственного назначения; Для сельхозиспользования | Шашкова Татьяна Александровна – собственность. |

| Кадастровый номер | Местоположение земельного участка | Категория земель, разрешенное использование | Вид права, правообладатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 29:07:122001:111 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Котласский район | Земли сельскохозяйственного назначения; Для сельхозиспользования | __ |
| 29:07:122001:119 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Котласский район | Земли сельскохозяйственного назначения; Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | Тарабычин Николай Аркадьевич – собственность. |

Проектом предусмотрено:

- образование частей земельных участков с кадастровыми номерами: 29:07:000000:125, 29:07:121501:1382, 29:07:121501:1378, 29:07:122001:101, 29:07:122001:111, 29:07:122001:119 для установления публичного сервитута;

- образование земельных участков путем раздела земельных участков с кадастровыми номерами: 29:07:000000:175, 29:07:000000:3416, 29:07:121501:390, для предоставления их в аренду;

- образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица 8 – Характеристики частей земельных участков, подлежащих образованию

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв.м | Исходные характеристики | Проектные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29:07:000000:125:чзу1 | 256 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; Для размещения автомобильных дорог и дорожных сооружений | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; Для размещения автомобильных дорог и дорожных сооружений | обл. Архангельская, р-н Котласский, а/д Урень - Шарья - Никольск - Котлас |
| 29:07:000000:125:чзу2 | 137 |  |  |  |
| 29:07:000000:125:чзу3 | 987 |  |  |  |
| 29:07:000000:125:чзу4 | 923 |  |  |  |
| 29:07:121501:1382:чзу1 | 4223 | Земли сельскохозяйственного назначения; Для сельхозиспользования | Земли сельскохозяйственного назначения; Для сельхозиспользования | Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение "Приводинское" |
| 29:07:121501:1378:чзу1 | 128 | Земли сельскохозяйственного назначения; Ведение садоводства | Земли сельскохозяйственного назначения; Ведение садоводства | Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение "Приводинское" |
| 29:07:122001:101:чзу1 | 1560 | Земли сельскохозяйственного назначения; Для сельхозиспользования | Земли сельскохозяйственного назначения; Для сельхозиспользования | Архангельская область, Котласский район |
| 29:07:122001:111:чзу1 | 6298 | Земли сельскохозяйственного назначения; Для сельхозиспользования | Земли сельскохозяйственного назначения; Для сельхозиспользования | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Котласский район |

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв.м | Исходные характеристики | Проектные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29:07:122001:119:чзу1 | 2574 | Земли сельскохозяйственного назначения; Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | Земли сельскохозяйственного назначения; Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Котласский район |

Таблица 9 – Характеристики земельных участков, подлежащих образованию в результате раздела для предоставления в аренду.

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв.м | Исходные характеристики | Проектные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29:07:000000:175:ЗУ1 | 28705 | Земли лесного фонда; Для заготовки древесины | Земли лесного фонда; Для заготовки древесины | Архангельская область, МО "Котласский муниципальный район", Котласское лесничество, Шипицинское сельское участковое лесничество (участок ТОО "Приводинское"), кварталы: 33 (часть), 38 (часть). |
| 29:07:000000:3416:ЗУ1 | 4181 | Земли лесного фонда; Для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Земли лесного фонда; Для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Архангельская область, Котласский район, Котласское лесничество, Шипицинское сельское участковое лесничество (участок ТОО «Приводинское»), кварталы 33ч, 38ч. |
| 29:07:121501:390:ЗУ1 | 96 | Земли лесного фонда; Для строительства и эксплуатации коммунальных и инженерных сетей | Земли лесного фонда; Для строительства и эксплуатации коммунальных и инженерных сетей | Архангельская область, Котласский район, Котласское лесничество, Шипицинское сельское участковое лесничество (участок ТОО "Приводинское"), квартал 38ч |

Таблица 10 – Характеристики земельных участков, образуемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв.м | Исходные характеристики | Проектные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 105962 | __ | Земли населенных пунктов; Коммунальное обслуживание | Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение "Приводинское", рабочий поселок Приводино |
| :ЗУ2 | 87408 | __ | Земли сельскохозяйственного назначения; Коммунальное обслуживание | Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, |

  - Координаты характерных точек границ территории проектирования

Таблица 11 – Каталог координат

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 29:07:000000:125/чзу1 | 266360.45 266357.06 266346.28 266334.43 266327.38 266330.62 266360.45 | 3532598.20 3532604.97 3532599.30 3532592.69 3532588.05 3532582.06 3532598.20 |
| 29:07:000000:125/чзу2 | 266361.05 266360.66 266357.28 266349.77 266339.96 266344.25 266355.65 266361.05 | 3532561.68 3532562.39 3532564.87 3532563.80 3532559.48 3532551.28 3532558.77 3532561.68 |
| 29:07:000000:125/чзу3 | 267243.84 267168.72 267060.69 267189.13 267243.84 | 3533005.44 3532990.30 3532939.51 3532986.87 3533005.44 |
| 29:07:000000:125/чзу4 | 267501.12 267488.79 267466.53 267478.97 267501.12 | 3533080.75 3533118.83 3533112.51 3533074.47 3533080.75 |

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 29:07:000000:175:ЗУ1 | 266431.49 266433.26 266435.38 266430.89 266414.28 266381.04 266361.05 266355.65 266344.25 266357.40 266363.47 266415.76 266426.05 266431.49 266394.74 266384.34 266377.88 266379.55 266385.99 266394.74 266433.69 266661.15 266817.34 266920.21 266935.82 266806.70 266649.44 266422.24 266432.08 266433.69 267043.54 267170.49 267291.74 267509.54 267501.12 267478.97 267480.35 267284.88 267243.84 267189.13 267060.69 267043.54 268216.12 268312.37 268311.51 268219.00 268216.12 | 3532418.25 3532419.80 3532423.01 3532432.43 3532459.76 3532525.14 3532561.68 3532558.77 3532551.28 3532526.18 3532529.22 3532423.68 3532428.98 3532418.25 3532550.25 3532569.58 3532567.01 3532559.35 3532546.16 3532550.25 3532568.47 3532708.61 3532797.72 3532847.41 3532880.48 3532818.13 3532728.41 3532587.42 3532567.72 3532568.47 3532901.96 3532951.10 3532991.77 3533054.75 3533080.75 3533074.47 3533070.25 3533013.73 3533005.44 3532986.87 3532939.51 3532901.96 3534124.78 3534196.60 3534203.18 3534135.34 3534124.78 |

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 29:07:000000:3416:ЗУ1 | 266432.08 266422.24 266410.00 266384.34 266394.74 266432.08 267043.54 267060.69 266981.95 266935.82 266920.21 266991.07 267043.54 | 3532567.72 3532587.42 3532579.80 3532569.58 3532550.25 3532567.72 3532901.96 3532939.51 3532902.74 3532880.48 3532847.41 3532881.62 3532901.96 |
| 29:07:121501:390:ЗУ1 | 266430.14 266431.49 266426.05 266415.76 266416.31 266422.82 266430.14 | 3532417.07 3532418.25 3532428.98 3532423.68 3532422.57 3532418.87 3532417.07 |
| 29:07:121501:1382/чзу1 | 268160.53 268209.72 268219.00 268311.51 268311.46 268201.60 268190.52 268157.10 268147.86 268148.51 268160.53 | 3534040.17 3534126.87 3534135.34 3534203.18 3534203.52 3534152.60 3534144.35 3534083.19 3534067.80 3534039.02 3534040.17 |
| 29:07:121501:1387/чзу1 | 268546.54 268543.42 268531.33 268534.98 268546.54 | 3534363.75 3534373.16 3534367.68 3534358.49 3534363.75 |
| 29:07:122001:101/чзу1 | 268579.74 268572.73 268538.69 268533.78 268511.85 268520.85 268579.74 | 3534419.69 3534442.54 3534426.65 3534427.28 3534419.33 3534394.47 3534419.69 |
| 29:07:122001:111/чзу1 | 268579.74 268652.82 268736.30 268725.71 268648.57 268641.06 268620.97 268572.73 268579.74 | 3534419.69 3534456.89 3534581.30 3534615.84 3534500.90 3534494.94 3534465.04 3534442.54 3534419.69 |
| 29:07:122001:119/чзу1 | 268817.90 268850.11 268839.58 268769.54 268817.90 | 3534702.89 3534750.89 3534785.55 3534681.16 3534702.89 |

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| :ЗУ1 | 266357.06 266320.37 266345.30 266332.78 266322.52 266299.87 266287.53 266283.29 266274.28 266272.68 266260.66 266255.19 266229.12 266222.25 266201.18 266187.46 266128.65 266108.40 266107.61 266111.15 266129.57 266133.60 266150.13 266185.38 266197.27 266212.46 266218.32 266228.21 266241.80 266284.01 266289.24 266305.31 266314.23 266324.44 266317.78 266331.29 266325.67 266327.38 266334.43 266346.28 266357.06 | 3532604.97 3532678.55 3532692.35 3532725.57 3532729.61 3532715.14 3532740.31 3532742.04 3532760.60 3532772.00 3532794.43 3532798.97 3532848.62 3532865.92 3532909.21 3532936.50 3533045.94 3533043.20 3533032.00 3533024.51 3533014.34 3533006.38 3532973.81 3532904.31 3532880.87 3532850.28 3532818.48 3532799.85 3532793.98 3532712.19 3532689.83 3532657.80 3532645.50 3532627.60 3532621.85 3532594.68 3532591.18 3532588.05 3532592.69 3532599.30 3532604.97 |
| :ЗУ2 | 267488.79 267483.80 267458.79 267410.81 267400.37 267402.77 267461.85 267466.53 267488.79 267540.33 267553.65 267548.58 267556.67 267562.41 267828.11 267914.57 267948.72 | 3533118.83 3533134.26 3533193.36 3533271.52 3533255.10 3533248.84 3533126.82 3533112.51 3533118.83 3533292.32 3533298.48 3533307.02 3533312.03 3533302.49 3533432.46 3533525.45 3533590.87 |

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| :ЗУ2 | 267959.72 268076.58 268106.06 268141.84 268161.97 268165.59 268184.09 268214.60 268216.12 268219.00 268209.72 268160.53 268148.51 268147.86 268137.57 268133.75 268112.42 268078.24 267931.02 267920.79 267889.03 267809.32 267539.46 267523.53 267516.91 267532.81 267529.56 267524.65 267540.33 268311.46 268310.12 268570.93 268554.21 268530.90 268531.33 268543.42 268546.54 268534.98 268536.73 268276.46 268279.29 268201.60 268311.46 268644.60 268652.82 268579.74 268520.85 268522.41 268576.99 268644.60 268736.30 268817.90 268769.54 268725.71 268736.30 | 3533628.48 3533858.89 3533916.85 3533991.37 3534027.45 3534037.09 3534067.73 3534123.64 3534124.78 3534135.34 3534126.87 3534040.17 3534039.02 3534067.80 3534050.63 3534040.48 3534001.41 3533930.79 3533640.37 3533604.21 3533543.51 3533457.78 3533325.66 3533356.84 3533353.35 3533323.62 3533321.59 3533318.13 3533292.32 3534203.52 3534213.88 3534335.80 3534377.58 3534368.77 3534367.68 3534373.16 3534363.75 3534358.49 3534354.03 3534232.36 3534210.59 3534152.60 3534203.52 3534444.63 3534456.89 3534419.69 3534394.47 3534390.19 3534411.86 3534444.63 3534581.30 3534702.89 3534681.16 3534615.84 3534581.30 |

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| :ЗУ2 | 268850.11 269482.39 269476.87 269492.95 269461.71 269448.73 269453.91 268839.58 268850.11 | 3534750.89 3535693.19 3535790.35 3535875.75 3535862.28 3535792.15 3535700.99 3534785.55 3534750.89 |

Конфигурация и расположение образуемых и существующих земельных участков, частей земельных участков показаны на чертеже проекта межевания.

Зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не выявлены.

Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов показаны на чертеже границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.