Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию генерального плана

дер. Пчева

2017 г.

Настоящий проект разработан ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ».

| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | _______________________ | Прилепин В. А. |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела проектирования | _______________________ | Поздоровкина Н. В. |
| Главный специалист отдела проектирования | _______________________ | Малыгина Т. Н. |
| Ведущий специалист отдела проектирования | _______________________ | Демянчук А. С. |

СОДЕРЖАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| 1. Утверждаемая часть |
| Раздел I | Положение о территориальном планировании |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |
| 1.2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |
| 1.3 | Карта функциональных зон |
| 2. Материалы по обоснованию генерального плана |
| Текстовые материалы |
| Раздел II | Материалы по обоснованию генерального плана |
| Раздел III | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) |
| Раздел IV | Исходно-разрешительная документация |
| Графические материалы |
| 2.1 | Карта земель различных категорий, границ поселения и существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения |
| 2.2 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения и пешеходная доступность объектов социального обслуживания |
| 2.3 | Карта расположения участковых лесничеств и участков лесного фонда, переданных в аренду в границах поселения |
| 2.4 | Карта размещения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения |
| 2.5 | Карта инженерно-транспортной инфраструктуры |
| 2.6 | Карта зон с особыми условиями использования территории |
| 2.7 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6

1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	11

1.1 Экономико-географическое положение	11

1.2. Организация Пчевского сельского поселения в сфере административно-территориального устройства	13

1.3. Природные условия и ресурсы	13

1.4. Земельные ресурсы	24

1.5. Система особо охраняемых природных территорий	24

1.6 Объекты культурного наследия	25

1.7. Население и демография сельского поселения	28

1.8. Экономическая база	30

1.9. Объекты жилищного строительства	31

1.10. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения	32

1.11. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения	40

1.12. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения	42

1.13. Транспортная инфраструктура	43

1.14. Инженерная инфраструктура	47

1.14.1. Водоснабжение. Существующее положение	47

1.14.2. Водоотведение. Существующее положение	61

1.14.3. Электроснабжение. Существующее положение	62

1.14.4. Теплоснабжение. Существующее положение	64

1.14.5. Газоснабжение. Существующее положение	65

1.14.6. Системы связи. Существующее положение	65

1.15. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	66

2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	76

2.1. Перераспределение земель	77

2.2. Базовый прогноз численности населения муниципального образования Пчевское сельское поселение	78

2.3. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное зонирование	80

2.4. Предложения по сохранению, использованию и развитию сети особо охраняемых природных территорий сельского поселения	86

2.5. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории сельского поселения	86

2.6. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	91

2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	93

2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	100

2.9. Мероприятия по созданию среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	101

2.10. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного и сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	101

2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений	103

2.12. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	106

2.13. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	108

2.13.1.	Водоснабжение. Проектные решения	108

2.13.2.	Водоотведение. Проектные решения	112

2.13.3.	Электроснабжение. Проектные решения	114

2.13.4.	Газоснабжение. Проектные решения	116

2.13.5.	Теплоснабжение. Проектные решения	118

2.14. Экологические проблемы и пути их решения. Природоохранные мероприятия	121

3.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	125

## ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования Пчевское сельское поселение разработан на основании муниципального контракта от 27.10.2014 № 0145300005614000011_238564 (приложение № 1 исходно-разрешительной документации) на выполнение работ по разработке проекта генерального плана муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2015 № 459-ФЗ), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития инженерно-транспортной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно статье 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является определение назначения территории исходя из комплекса природных, социальных, экономических, экологических и других факторов в целях ее устойчивого развития, формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, увязки интересов по использованию территории: граждан, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- комплексная оценка природных, социально-экономических и других ресурсов и ограничений;

- определение стратегии и этапов развития поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения, с учетом ресурсного потенциала и специфических особенностей территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы – строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и так далее. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план муниципального образования Пчевское сельское поселение включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Разработка проекта велась на основе следующих материалов инженерных изысканий:

- картографическая основа масштаба 1:10000 для разработки генерального плана на территорию муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, разработанная ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» в ноябре 2014 г.;

- ортофотопланы масштаба 1:25000 на территорию Киришского района, состояние местности 2008 г.;

- топографическая карта масштаба 1:100000 на территорию Ленинградской области, состояние местности на 2007 г.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией муниципального образования Пчевское сельское поселение в 2014-2015 гг.:

- устав муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;

- данные анкетного обследования;

- ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района.

Нормативная база

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

- Законы Российской Федерации и Ленинградской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 12.12.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- закон Ленинградской области от 01.09.2004 N 49-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Киришский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (с изменениями, внесенными законом Ленинградской области от 04.08.2015 № 85-оз);

- закон Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

- закон Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области»;

- закон Ленинградской области от 14.12.2011 № 108-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Ленинградской области в части вопросов территориального планирования».

- Нормативные документы:

- СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 2003 г.;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 2002 г.;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», 2003 г.;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

- Прочие документы:

- Концепция стратегического развития муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области до 2020 года, утвержденная решением Совета депутатов Киришского муниципального района Ленинградской области от 25.03.2009 № 54/308;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83;

- Лесной план Ленинградской области, утвержденный распоряжением Губернатора Ленинградской области от 03.03.2010 № 139-рг;

- муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации Киришского муниципального района от 27.09.2012 № 683;

- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9.10.2007 № 1351;

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469 (с изменениями, внесенными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16.08.2007 № 400).

В составе генерального плана муниципального образования Пчевское сельское поселение выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь генерального плана муниципального образования Пчевское сельское поселение, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана – 2025 год;

- расчетный срок генерального плана муниципального образования Пчевское сельское поселение, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана – 2035 год.

Проектные решения генерального плана муниципального образования Пчевское сельское поселение на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения.

Перечень сокращений

ВК – водоснабжение и канализация;

ВЛ – воздушная линия электропередачи;

ВНС – насосная водопроводная станция;

ВУ – водозаборный узел;

г. – год;

ГРС – газораспределительная станция;

ГРЭС – государственная районная электрическая станция;

д. – дом;

дер. – деревня;

др. – другое;

ед. – единица;

ЗСО – зона санитарной охраны;

КНС – канализационная насосная станция;

МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

МП – муниципальное предприятие;

МТФ – молочно-товарная ферма;

ООПТ – особо охраняемые природные территории;

п. – пункт;

пп. – подпункт;

ПГ – пожарный гидрант;

ПС – подстанция;

р. – река;

т. д. – так далее;

т. е. – то есть;

т. п. – тому подобное;

в т.ч. – том числе;

ТП – трансформаторная подстанция;

тыс. – тысяча;

ул. – улица;

чел. – человек;

шт. – штука.

# 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## 1.1 Экономико-географическое положение

Рисунок 1. Расположение Киришского муниципального района в структуре

Ленинградской области

Географическое положение

Пчевское сельское поселение расположено в северной части Киришского муниципального района и граничит:

- на севере – с Волховским муниципальным районом;

- на востоке и юге – с Пчевжинским сельским поселением;

- на юго-западе – с Киришским городским поселение;

- на западе – с Глажевским сельским поселением.

Рисунок 2. Расположение Пчевского сельского поселения в структуре

Киришского муниципального района

1. Будогощское городское поселение;

2. Глажевское сельское поселение;

3. Киришское городское поселение;

4. Кусинское сельское поселение;

5. Пчевжинское сельское поселение;

6. Пчевское сельское поселение.

## 1.2. Организация Пчевского сельского поселения в сфере административно-территориального устройства

Муниципальное образование Пчевское сельское поселение образовано законом Ленинградской области от 01.09.2004 № 49-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Киришский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

В состав Пчевского сельского поселения входят 9 сельских населенных пунктов: деревня Витка, деревня Городище, деревня Дубняги, деревня Дуняково, деревня Иконово, деревня Мотохово, деревня Новинка, деревня Пчева, деревня Чирково.

Административным центром Пчевского сельского поселения является дер. Пчева.

Границы муниципального образования Пчевское сельское поселение утверждены законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения». Общая площадь Пчевского сельского поселения согласно картографическому обмеру в системе AutoCAD составляет 40484 га.

## 1.3. Природные условия и ресурсы

Климат

Территория Пчевского сельского поселения характеризуется умеренно-континентальным климатом и расположена в строительно-климатической зоне II В. Близость Балтики, Ладожского и Онежского озёр определяет избыточную влажность – 700-850 мм осадков в год.

В течение года выпадает значительное количество осадков. Даже во время самого засушливого месяца выпадает много осадков. Среднегодовая температура – 3,9 °C. Выпадает около 646 мм осадков в год. Самый теплый месяц года – июль со средней температурой 16,9 °C. Средняя температура в январе -9,4 °C. Это самая низкая средняя температура в течение года. Разница в количестве осадков между самым сухим и самым влажным месяцем – 50 мм.

Таблица 1

Основные климатические характеристики (по данным метеостанции г. Кириши)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показания метеонаблюдений |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая температура воздуха | °C | 3,9 |
| 2 | Средняя температура самого холодного месяца (января) | °C | -9,4 |
| 3 | Абсолютный минимум температуры | °C | -50 |
| 4 | Средняя температура самого теплого месяца (июля) | °C | 16,9 |
| 5 | Абсолютный максимум температуры | °C | 35 |
| 6 | Продолжительность безморозного периода | дней | 111 |
| 7 | Продолжительность устойчивых морозов | дней | 97 |
| 8 | Среднегодовое количество осадков | мм | 646 |
| 9 | Средняя высота снежного покрова из наибольших за зиму | см | 40 |
| 10 | Число дней со снежным покровом | дней | 143 |
| 11 | Средняя годовая скорость ветра | м/с | 4,0 |
| 12 | Средняя скорость ветра января | м/с | 4,0 |
| 13 | Среднее число дней с метелью | дней | 24 |
| 14 | Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) | дней | 9 |
| 15 | Среднее число дней с туманом | дней | 43 |
| 16 | Преобладающие ветры в холодное время года |  | юго-западные, южные |
| 17 | Преобладающие ветры в теплое время года |  | юго-западные, западные |

Выводы:

Климатические условия Пчевского сельского поселения благоприятны для ведения сельского хозяйства. По обеспеченности растений теплом территория относится к умеренному поясу, к холодно-умеренному подпоясу, полосе среднеранних культур.

По физиолого-климатическим показателям во все сезоны года территория Пчевского сельского поселения характеризуется как достаточно благоприятная для проживания.

Для рекреации Пчевское сельское поселение благоприятно. Продолжительность летнего комфортного периода со среднесуточными температурами 15 °C и выше составляет в среднем около 60 дней, зимнего периода с температурами -5 °C и ниже – около 100 дней.

Таким образом, продолжительность комфортного периода для летнего и зимнего отдыха составляет в среднем за год 160 дней.

Продолжительность отопительного периода 224 дней.

Глубина сезонного промерзания почвы 110-130 см.

Геологическое строение

Описываемая территория расположена в северо-западной части Русской платформы, в пределах Девонской низины, характеризуется однообразным, в целом равнинным рельефом с абсолютными отметками поверхности от 20 до 45-50 м.

Основная часть территории сложена осадочной  толщей пород (мощностью от нескольких метров до 2500 м и более) верхнепротерозойского и палеозойского возраста, залегающих на сложно дислоцированном кристаллическом основании гранито-гнейсового состава архейско-нижнепротерозойского возраста. На участке Балтийского щита, входящего в описываемую территорию, с поверхности развиты архейские и нижнепротерозойские гнейсы и кристаллические сланцы с интрузиями гранитов. Вся территория покрыта сплошным чехлом средне- и верхнечетвертичных отложений различной мощности, в основном ледникового и водно-ледникового происхождения.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Пчевского сельского поселения расположены следующие участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, учитываемые территориальными балансами запасов:

- часть месторождения торфа «Чистый Мох», площадью 3738 га. Запасы утверждены протоколом КЗ ПГО «Торфгеология» в 1989 г. и составляют 6207 тыс. т по категории – «забалансовые»;

- месторождение торфа «Горелый Мох», площадью 339 га. Запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология в 1981 г. № 1885 и составляют 566 тыс. т по категории А и 47 тыс. т по категории – «забалансовые».

Водные ресурсы

Использование подземных вод

Рассматриваемая территория относится к бассейну р. Волхов.

Породы кристаллического фундамента залегают на глубине около 600 м. Породы осадочного чехла протерозойского (гдовский и котлинский горизонты) и палеозойского (кембрийская, ордовикская и девонская системы) возраста перекрыты четвертичными отложениями небольшой мощности.

Водообильность горизонта невысокая, удельный дебит скважин составляет 0,02-1,2 л/с.

Воды гидрокарбонатные смешанного катионного состава с минерализацией от 0,1-0,2 г/дм3.

В дочетвертичных породах выделены следующие водоносные горизонты и комплексы:

- снежско-плавский водоносный комплекс;

- саргаевско-даугавский водоносный комплекс;

- арукюласко-буртниекский;

- наровский водоносный горизонт;

- ордовикский водоносный комплекс;

- кембро-ордовикский водоносный комплекс;

- ломоносовский водоносный горизонт;

- гдовский водоносный комплекс.

Ордовикский водоносный комплекс на территории сельского поселения развит повсеместно. На западе он залегает под четвертичным покровом (1-10 м). Восточнее и юго-восточнее погружается под девонские водоносный комплекс на глубину до 100 м. Подошвой водоносного комплекса служат песчаники, глины лаэтского горизонта нижнего ордовика. Водовмещающие породы – известняки и доломиты с глинистыми прослойками. Мощность водоносного комплекса увеличивается с северо-запада на юго-восток от 8-10 м до 140-150 м. Кавернозность и трещиноватость известняков слабая и неравномерная, наибольшая – под четвертичными отложениями, с глубиной – затухает. Мощность зоны трещиноватых пород не превышает 25-32 м.

Ордовикский водоносный комплекс содержит напорные воды. Величина напора увеличивается в южном направлении. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется от долей метров до 15-27 м. В долине р. Волхов и его притоков пьезометрические уровни залегают на 1-3 м, реже до 10 м выше поверхности земли.

Удельный дебит скважин преимущественно 0,5-1 л/с. Наибольшей водообильностью отличаются скважины, вскрывшие раквереский горизонт среднего ордовика. Водообильность комплекса находится в пределах 50-100 м2/сут.

Западнее р. Волхов водоносный комплекс содержит пресные, преимущественно гидрокарбонатные кальциевые или натриевые воды.

Кембро-ордовикский водоносный комплекс распространен повсеместно.

Глубина залегания водоносного комплекса увеличивается в южном и юго-восточном направлениях, следуя его погружению под более молодые отложения. В районе Кусино – Посадников Остров – Пчева она увеличивается до 160 м. Водовмещающие породы – пески и песчаники с прослоями глин мощностью до 45 м. Водоносный комплекс повсеместно подстилается синими кембрийскими глинами, представляющими региональный водоупор.

Пресные, гидрокарбонатные, реже смешанного катионного состава воды, распространены на севере сельского поселения. На остальной территории водоносный комплекс содержит солоноватые (с минерализацией 1-10 г/дм3) хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные, преимущественно натриевые воды с общей жесткостью 5,5-7,1 мг-экв/дм3.

Таблица 2

Сведения о водозаборах

| № п/п | Водозабор | Водоносный горизонт (комплекс) | Среднегодовой водоотбор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пчева | саргаевско-даугавский ордовикский кембро-ордовикский | 134 55 30 |

Поверхностные воды

Территория Пчевского сельского поселения имеет слаборазвитую гидрографическую сеть, принадлежащую бассейну Балтийского моря.

Западная граница Пчевского сельского поселения проходит по реке Волхов.

Река Волхов является притоком Ладожского озера и относится к категории крупных водотоков. Она берет начало из озера Ильмень и, протекая с юга на север Киришского муниципального района, впадает в Ладожское озеро. На всем протяжении река принимает в себя ряд наиболее крупных притоков. Общая площадь водосбора реки 80,2 тыс. км2.

Река Черная – правый приток Волхова. Она образуется при слиянии рек Якшинка и Чученская восточнее деревни Мотохово. Течёт на запад мимо деревень Мотохово, Иконово, Витка и Чирково. Впадает в р. Волхов на окраине г. Кириши, в 82 км от ее устья. Ее притоки – Жалень (левый, 2,2 км от устья реки Черная), Березовец (левый), Носовая (левый, 14 км от устья), Задневка (правый, 20 км от устья), Ключна (левый, 32 км от устья).

Таблица 3

Характеристика основных рек

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Волхов | 224 | 200 | 20 | 80200 |
| 2 | р. Черная | 38 | 100 | 20 | 168 |

Почвенные ресурсы

В почвенном покрове территории Пчевского сельского поселения господствуют дерново-подзолистые, торфяно-подзолистые почвы и различные их сочетания.

Лучшими почвами являются дерново-подзолистые глееватые и освоенные дерново-подзолистые почвы. При довольно высоком содержании гумуса эти почвы имеют довольно много обменных оснований.

Благоприятными для ведения сельского хозяйства являются почвы, освоенные дерново-подзолистые глееватые, но с внесением минеральных и органических удобрений.

Торфяно-глеевые и торфянисто-подзолисто глеевые почвы после осушения могут быть использованы под луговые угодья.

Почвами, непригодными для сельского хозяйства, являются слабо- и скрыто-подзолистые иллювиально-железистые, иллювиально-железистые подзолы, перегнойно-подзолистые глеевые, торфянистые подзолы.

Основными причинами, влияющими на эрозию почв являются:

- высокая распаханность земель без учета ландшафтов и других природных факторов;

- отчуждение больших площадей пахотных земель под нужды несельскохозяйственного производства (под строительство объектов промышленности, магистральной инфраструктуры, разработку месторождений полезных ископаемых, жилищного строительства);

- несбалансированное использование сельскохозяйственных земель (перевыпас скота, интенсивное нерегулируемое земледелие);

- изменение химического состава почв, вследствие, загрязнения их пестицидами, тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами;

- неконтролируемая вырубка древесной растительности, в том числе противоэрозионного назначения.

Лесные ресурсы

В границы Пчевского сельского поселения входят леса Киришского лесничества.

В соответствии с приказом Рослесхоза от 17.10.2008 № 319 «Об определении количества лесничеств на территории Ленинградской области и установлении их границ» в состав территории Киришского лесничества включены территории, ранее находившиеся в ведении бывших лесохозяйственных предприятий: Киришский лесхоз, Киришский сельский лесхоз (часть).

Последнее лесоустройство лесхозов, вошедших в состав лесничества, было проведено ФГУП «Севзаплеспроект»: Киришского лесхоза – в 2005 г., Киришского сельского лесхоза – в 1993 г.

Изменения и дополнения в лесохозяйственный регламент Киришского лесничества Ленинградской области разработаны филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» на основании государственного контракта от 28.05.2013 № 10 с комитетом по природным ресурсам Ленинградской области. На основании выхода новых правовых актов в области лесных отношений в 2011–2015 годах, а также документов территориального планирования в лесохозяйственный регламент лесничества внесены изменения.

Срок действия лесохозяйственного регламента установлен с 19.12.2008 по 18.12.2018.

По характеру рельефа все леса относятся к равнинным. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» (с изменениями, внесенными приказом Минприроды России от 21.03.2016 № 83) территория лесничества относится к южно-таежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

В лесничестве преобладают эксплуатационные леса (74,5 %). Защитные леса (25,5 %) представлены запретными полосами лесов, расположенными вдоль водных объектов (7,8 %); противоэрозионными лесами (7,1 %); защитными полосами лесов, расположенными вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (6,2 %); лесами, расположенными в водоохранных зонах (4,1 %); зеленой зоной (0,2 %), лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (0,1 %).

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса и категориям защитных лесов произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (статья 10) и приказом Рослесхоза от 20.02.2009 № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области» и представлено в таблице 4.

Леса, на территории Пчевского сельского поселения, входящие в состав Киришского лесничества относятся следующие участковые лесничества:

- Городищенское – кварталы 1-81, 83-91, 95-102;

- Пчевжинское – кварталы 4-9, 26-29, 52 – 53, 71-73, 82-85, 93-98;

- Киришское – кварталы 1-23, 25-56, 65-67.

Также в границы Пчевского сельского поселения входят леса Волховского лесничества: части кварталов № 333, 336, 337, 346 Волховского участкового лесничества и части кварталов № 49, 94, 95 Зареченского участкового лесничества.

Схема с нумерацией лесных кварталов представлена на Карте расположения участковых лесничеств и участков лесного фонда, переданных в аренду в границах поселения.

По целевому назначению леса подразделяются на:

- защитные;

- эксплуатационные.

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Использование лесов, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется на землях лесного фонда лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Лесохозяйственным регламентом Киришского лесничества, в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, разрешаются следующие виды использования лесов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.

В лесничестве разрешены все виды использования лесов, предусмотренные статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Сведения об арендаторах земель лесного фонда на территории Пчевского сельского поселения представлены согласно сведениям комитета по природным ресурсам Ленинградской области в таблице 5.

Таблица 4

Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов на территории Пчевского сельского поселения

| № п/п | Целевое назначение лесов | Лесничество | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов или их частей |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные леса |  |
| 1.1 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Киришское | Пчевжинское | части кварталов №: 6-9, 29, 52 – 53, 71-73, 82-84, 96 |
|  |  |  | Городищенское | части кварталов №: 25-29, 34, 37, 39, 41, 48-54, 64-68, 70-76, 80, 81, 84-86, 95-98, 100, 102 |
|  |  |  | Киришское | части кварталов №: 1, 2, 15, 17, 20-23, 28, 31, 33-35, 38, 39, 43, 45, 46, 48-50, 52, 55, 65,67 |
| 1.2 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Леса, расположенные в 1 и 2-ом поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Киришское | Городищенское | часть квартала № 105 |
| 1.2.2 | Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |  | Киришское | часть кварталов №: 18, 19, 27, 28 |
|  |  |  | Городищенское | части кварталов №: 24, 31-37, 39, 42, 48, 51, 54, 58, 59, 82 |
| 2 | Ценные леса |  |
| 2.1 | Противоэрозионные леса | Киришское | Киришское | кварталы №: 44, 47. |
|  |  |  | Городищенское | кварталы №: 83, 87, 90, 91, части кварталов №: 82 |
| 2.2 | Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов |  | Городищенское | кварталы №: 1-6, 8, 9, 16, 18, 30, 42, 45, 55, 60. части кварталов №: 7, 10-12, 17, 19, 20, 31, 33, 34, 43, 53, 54, 58, 59 |
| 3 | Эксплуатационные леса |  |
|  |  | Киришское | Киришское | кварталы №: 13 – 14, 16, 25, 26, 29, 30, 32, 36, 37, 40-42, 51, 53, 54, 56, части кварталов №: 1, 2, 15, 17-23, 27, 28, 31, 33-35, 38, 39, 43, 45, 46, 48-50, 52, 55, 65-67 |
|  |  |  | Пчевжинское | кварталы №: 5, 28, 71, 85, 93, 94, 97, части кварталов №: 6-9, 29, 52 – 53, 72, 73, 82 – 83, 95, 96 |
|  |  |  | Городищенское | кварталы №: 13-15, 21, 23, 38, 40, 44, 46, 47, 56, 57, 61-63, 69, 77-79, 88, 89, 99, части кварталов №: 7, 10, 20, 24-29, 32, 34-37, 39, 41, 43, 48-52, 64-68, 70-76, 80, 81, 84-86, 95-98, 100-102 |
|  |  | Волховское | Зареченское | часть кварталов № 49, 94, 95 |
|  |  |  | Волховское | часть кварталов № 333, 336, 337, 346 |

Таблица 5

Перечень арендаторов лесных участков в границах Пчевского сельского поселения

| № п/п | Арендатор | Номер договора аренды | Лесничество | Участковое лесничество | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Траст лес» | 1/З-2009-06 от 06.07.2009 | Киришское | Городищенское | кварталы №: 1-81, 83-91, 95-102 |
|  |  | 55/З-2010-02 от 18.02.2010 |  | Киришское | кварталы №: 1, 5, 37, 40-42, 45, 46, 48, 49 |
| 2 | ЗАО «Интернешнл Пейпер» | 2-2008-12-13-З от 16.12.2008 | Киришское | Киришское | кварталы №: 2-4, 6-9, 12, 13, 15, 18-22, 25-28, 30-34, 39, 43, 44, 47, 50-56, 66, 67 |
|  |  |  |  | Пчевжинское | кварталы №: 4-9, 26-29, 52, 53, 71-73, 82-85, 93-98 |
| 3 | ООО «Кириши Леспром» | 2-2008-12-206-З от 16.12.2008 | Киришское | Киришское | квкварталы №: 10, 11, 14, 16, 17, 23, 29, 35, 36, 38 |
|  |  | 2-2008-12-205-З от 16.12.2008 |  | Киришское | квартал № 65 |

## 1.4. Земельные ресурсы

Согласно законодательству земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

  - земли сельскохозяйственного назначения;

  - земли населенных пунктов;

  - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

  - земли особо охраняемых территорий и объектов;

  - земли лесного фонда;

  - земли водного фонда;

  - земли запаса.

Баланс земель определен картометрическим способом, в связи с отсутствием границ земель различных категорий поставленных на кадастровый учет и вынесенных в натуру.

Данный баланс земель подлежит уточнению после проведения землеустройства на территории муниципального образования.

Площадь земель в границах муниципального образования Пчевское сельское поселение согласно картометрическому обмеру в системе AutoCAD составляет 40484 га.

Таблица 6

Структура земельного фонда муниципального образования

| № п/п | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 759,34 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6666,09 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | 8,99 |
| 3.1 | земли специального назначения | 8,99 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 32497,3 |
| 6 | Земли водного фонда | 552,28 |
| 7 | Земли запаса | 0 |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | 40484 |

## 1.5. Система особо охраняемых природных территорий

В настоящее время на территории Пчевского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

## 1.6 Объекты культурного наследия

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем – разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в федеральной резервной системе.

Таблица 7

Перечень объектов культурного наследия, зарегистрированных на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение (по данным комитета по культуре Ленинградской области)

| № п/п | Наименование объекта культурного значения с указанием объектов, входящих в его состав | Акт органа государственной власти о постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия | Актуализированный адрес объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного значения федерального значения |
| 1 | Городище | Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 | Пчевский с/с, на северо-западной окраине дер. Городище, на мысу коренного берега р. Волхов и ручья у местного кладбища | Пчевское сельское поселение, северо-западная окраина дер. Городище, у кладбища на берегу р. Волхов |
| 2 | Поселение | Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 | Пчевский с/с, дер. Городище, на мысу берега р. Волхов и ручья у кладбища и городища | Пчевское сельское поселение, северо-западная окраина дер. Городище, у кладбища на берегу р. Волхов |
| 3 | Поселение | Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 | Пчевский с/с, в 5 км от ж. д. ст. Кириши (быв. дер. Мыслево) | Пчевское сельское поселение, СНТ «Усть-Черная», в 5-ти км южнее дер. Пчева по автомобильной дороге «Кириши – Городище – Волхов» |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 4 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 | дер. Городище, в 3-х км к северо-востоку от ж. д. ст. Глажево на линии Волховстрой-Чудово | Пчевское сельское поселение, северо-западная окраина дер. Городище, у кладбища на берегу р. Волхов |
| 5 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 | дер. Мотохово, в 20 км к юго-востоку от дер. Городище, на р. Волхов, в северной части района, на северо-западной окраине деревни | Пчевское сельское поселение, дер. Мотохово, на северо-западной окраине, у кладбища |
| 6 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 | п. Пчева, в 15 км к северу от г. Кириши, на правом берегу р. Волхов, на юго-западной окраине | Пчевское сельское поселение, дер. Пчева, южная окраина, у кладбища |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 7 | Церковь Иоанна Предтечи | Акт постановки на учет № 48/д от 18.10.2002 | дер. Мотохово | Пчевское сельское поселение, дер. Мотохово, ул. Кооперативная |

Примечания:

с/с – сельсовет;

ж. д. ст. – железнодорожная станция.

Также на территории сельского поселения западнее дер. Чирково на территории кладбища находится воинское захоронение, которое не поставлено на учет.

Границы территорий объектов культурного наследия поселения и их зоны охраны для объектов культурного наследия на данный момент в установленном порядке не утверждены.

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения, необходимо учитывать ограничения на использование земельных участков, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объекта культурного наследия.

Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Согласно пункту 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в границах объекта археологического наследия устанавливается особый режим использования земельного участка, который, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

Согласно пункту 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия.

В соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат государственной экспертизе.

Согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечиванию памяти погибших, относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации.

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территорий и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, в том числе и объектов археологического наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

    - инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны;

    - инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населённых пунктов);

    - популяризировать культурное наследие путём установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

## 1.7. Население и демография сельского поселения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения, его возрастная структура. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2014 численность населения Пчевского сельского поселения составила 1629 человек.

Таблица 8

Показатели численности населения Пчевского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения на начало соответствующего периода, чел. | 1578 | 1591 | 1600 | 1626 | 1629 | 1629 |
| 2 | Общее число родившихся за отчетный период, чел., в том числе: | 5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 12 |
|  | мужчин | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 |
|  | женщин | 1 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 |
| 3 | Общее число умерших за отчетный период, чел., в том числе: | 15 | 16 | 17 | 28 | 19 | 18 |
|  | мужчин | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 |
|  | женщин | 8 | 10 | 11 | 18 | 9 | 7 |
| 4 | Естественный прирост (+) или убыль (-) (разница показателей п. 2 и п. 3), чел. | -10 | -5 | -5 | -15 | -3 | -6 |
| 5 | Общее число прибывших за отчетный период, чел. | 49 | 58 | 65 | 56 | 23 | 52 |
| 6 | Общее число выбывших за отчетный период, чел. | 33 | 40 | 51 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | Механический прирост (+) или убыль (-) (разница показателей п. 5 и п. 6), чел. | +16 | +18 | +14 | +41 | +6 | +6 |
| 8 | Всего прирост (+) или убыль (-) населения за год (разница показателей п. 4 и п. 7), чел. | +6 | +13 | +9 | +26 | +3 | 0 |
| 9 | моложе трудоспособного, чел. | 228 | 234 | 250 | 253 | 266 | 267 |
|  | в трудоспособном, чел. | 982 | 976 | 986 | 954 | 980 | 980 |
|  | старше трудоспособного, чел. | 368 | 381 | 364 | 419 | 383 | 382 |

Число умерших незначительно превышает число родившихся. Положительная динамика роста численности населения сохраняется в основном за счет миграционного притока. Но в целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения, моложе трудоспособного возраста значительно ниже численности населения старше трудоспособного возраста.

Таблица 9

Численность населения с разбивкой по населенным пунктам

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | Проживающего в домах по типам жилой застройки |
|  |  |  | Индивидуальная | Многоквартирная малоэтажная (1 – 2 этажа) | Многоквартирная среднеэтажная (3-5 этажей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Витка | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | дер. Городище | 229 | 192 | 37 | 0 |
| 3 | дер. Дубняги | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | дер. Дуняково | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 5 | дер. Иконово | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 6 | дер. Мотохово | 133 | 133 | 0 | 0 |
| 7 | дер. Новинка | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | дер. Пчева | 1060 | 153 | 322 | 585 |
| 9 | дер. Чирково | 122 | 122 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 1629 | 685 | 359 | 585 |

Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении, как и в области в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Одной из базовых характеристик территории поселения является обеспеченность трудовыми ресурсами. Они формируются на базе половозрастной оценки населения.

Трудовой потенциал региона формируется за счет экономически активного населения, то есть населения, находящегося в трудоспособном возрасте (58 % от общей численности населения). Доля лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории поселения, составляет 24 %, моложе трудоспособного – 17 %.

## 1.8. Экономическая база

Основу экономики сельского поселения составляет сельское хозяйство.

Основным сельскохозяйственным предприятием, расположенным на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение является ОАО «Киришский», специализирующееся на производстве молока.

Основной проблемой предприятия является нехватка квалифицированных кадров.

За счет собственных средств хозяйство постоянно обновляет технику, внедряет новые технологии в производство продукции животноводства.

Промышленное производство на территории поселения отсутствует.

Промышленных предприятий, значительно влияющих на бюджет сельского поселения, не имеется.

С целью сохранения и обеспечения стабильности профессиональных кадров, предотвращения их оттока, внимание органов местного самоуправления будет сосредоточено на повышении уровня культурного, бытового, торгового, образовательного обслуживания, что, в свою очередь, позволит значительно повысить качество человеческого капитала и стандартов жизни населения.

## 1.9. Объекты жилищного строительства

Жилищный фонд Пчевского сельского поселения составляет 52,30 тыс. м2, из них в муниципальной собственности 5,93 тыс. м2, в частной собственности 13,4 тыс. м2.

На учете по улучшению жилищных условиях на 01.01.2015 состоят 10 семей, 2 из них получили субсидии для улучшения жилищных условий.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа и многоквартирной жилой застройкой.

Общий объем жилищного фонда составляет 52,30 тыс. м2.

Таблица 10

Современное состояние жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | тыс. м2 | 52,30 |
| 1.1 | в государственной собственности | тыс. м2 | 0 |
| 1.2 | в муниципальной собственности | тыс. м2 | 5,93 |
| 1.3 | в частной собственности | тыс. м2 | 13,4 |
| 2 | Индивидуальная застройка | тыс. м2 | 31,9 |
| 3 | Индивидуальная застройка сезонного проживания | тыс. м2 | 0,997 |
| 4 | Многоквартирная малоэтажная застройка (1-2 этажа) | тыс. м2 | 7,054 |
| 5 | Многоквартирная среднеэтажная (3-5 этажей) | тыс. м2 | 12,311 |
| 6 | Жилищный фонд с износом более 65 % | тыс. м2 | 52,3 |
| 7 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными инженерными сетями: |  |  |
| 7.1 | водоснабжением, в том числе: | тыс. м2 | 36,23 |
|  | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 19,19 |
| 7.2 | канализацией | тыс. м2 | 19,19 |
| 7.3 | электроснабжением | тыс. м2 | 52,3 |
| 7.4 | газоснабжением | тыс. м2 | 19,19 |
| 7.5 | теплоснабжением | тыс. м2 | 19,19 |

На данный момент необходимо строительство муниципального жилья по программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области».

## 1.10. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Нормативная база для определения номенклатуры и количественных показателей объектов обслуживания:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2015 № 286);

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП-03-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 15.02.2016 № 17-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

На территории Пчевского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Таблица 11

Сводная таблица нормативных требований

| № п/п | Учреждения обслуживания | Норматив | Потребность на 2015 г. | Современное положение | Дефицит / профицит (- / +) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные организации | 40 мест на 1000 человек | 65 | 76 | +11 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | 61 учащихся на 1000 чел. | 99 | 300 | +201 |
| 3 | Аптечный пункт | 14 м2 общей площади | 22 | нет данных | нет данных |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 18,5 посещений в смену | 30 | 25 | -5 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт* | 1 объект на сельский населенный пункт | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Учреждения органов по делам молодежи | 25 м2 общей площади/2 рабочих места на 1000 жителей | 40,7/3 | 0 | -40,7/3 |
| 7 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50-60 м2 общей площади на 1000 жителей | 89,6 | 0 | -89,6 |
| 8 | Учреждения культуры | 150 зрительских мест на 1000 жителей | 244 | 460 | +216 |
| 9 | Сельские массовые библиотеки | 6-7,5 тыс. единиц хранения/5-6 читательских мест | 11/10 | нет данных | нет данных |
| 10 | Плоскостные сооружения | 1950 м2, на 1000 жителей | 3176 | нет данных | нет данных |
| 11 | Закрытые спортивные сооружения | 250 м2 общей площади на 1000 жителей | 570 | нет данных | нет данных |
| 12 | Предприятие общественного питания | 40 мест на 1000 жителей | 65 | 120 | +55 |
| 13 | Продовольственные магазины | 118,3 м2 торговой площади на 1000 жителей | 192,7 | 473,9 | -157,47 |
| 14 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 269,3 м2 торговой площади на 1000 жителей | 438,67 |  |  |
| 15 | Предприятие бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) | 4 рабочих места на 1000 жителей | 6 | 0 | -6 |
| 16 | Банно-оздоровительный комплекс | 7 помывочных мест | 11 | нет данных | нет данных |
| 17 | Общественные туалеты | 1 прибор на 1000 жителей | 1 | 0 | -1 |
| 18 | Операционная касса | 1 объект на 10-30 тыс. человек | 0 | нет данных | нет данных |
| 19 | Отделение связи | 1 объект на микрорайон | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Пункт охраны порядка | 10 м2 общей площади на жилую группу | 10 | 0 | -10 |
| 21 | Пожарное депо | 1 депо на 2 автомобиля на поселение с численностью до 5 тыс. чел. | 0 | 1 | 1 |

Примечание:

* – с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км;

– с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км;

– с численностью населения более 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км.

Объекты социальной инфраструктуры на территории расположены в дер. Городище, дер. Мотохово и дер. Пчева.

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень).

На территории поселения действует МОУ «Пчевская средняя образовательная школа» в дер. Пчева (ул. Советская, д. 18) емкостью 95 мест и фактической посещаемостью 27 человек. В школе преподавательский штат укомплектован и проводятся занятия по всем направлениям. В период летних каникул на базе школы организуется летний оздоровительный лагерь.

МДОУ Детский сад №15 в дер. Пчева (ул. Советская, д. 5 а) проектной емкостью 46 мест, посещают 24 человека.

Постановлением администрации Киришского муниципального района Ленинградской области от 15.10.2013 № 1818 утверждена муниципальная программа «Современное образование в Киришском районе». По программе финансируются ремонтные работы в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах.

Объекты здравоохранения

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень обслуживания) и участковые больницы (периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты, которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся выдвижные пункты скорой медицинской помощи, аптеки.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 18.12.2013 № 620-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области муниципальных учреждений (предприятий) здравоохранения муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области», в рамках Акта приема-передачи муниципального имущества муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, находящегося в муниципальной собственности, принадлежащего на праве оперативного управления, предоставленного на праве постоянного бессрочного пользования муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная районная больница» в государственную собственность Ленинградской области, муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области передало, а Ленинградская область в лице комитета по управлению государственном имуществом приняло имущество муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница».

На территории муниципального образования функционируют Пчевская врачебная амбулатория в дер. Пчева (ул. Советская, д. 85) и 2 фельдшерско-акушерских пункта: в дер. Городище (ул. Песочная, д. 1 г) и в дер. Мотохово (ул. Кооперативная, д. 23). Аптечный пункт находится в Пчевской врачебной амбулатории.

Согласно выполненному расчету емкость амбулаторно-поликлинических учреждений должна составлять 30 посещений в смену, в то время как существующая емкость Пчевской врачебной амбулатории составляет 25 посещений в смену.

Населенные пункты дер. Витка, дер. Городище, дер. Дубняги, дер. Дуняково, дер. Иконово, дер. Мотохово, дер. Новинка, дер. Чирково находятся в 30 минутах транспортной доступности от Пчевской врачебной амбулатории.

Таким образом, наблюдается нехватка мест в Пчевской врачебной амбулатории, необходимо увеличить емкость учреждения согласно нормативным расчетам.

На территории Пчевского сельского поселения реализуется государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.10.2013 № 405, основными целями которой являются обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Учреждения социального обеспечения

В Пчевском сельском поселении на данный момент стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов отсутствуют.

В г. Кириши имеется муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Киришского муниципального района» на 423 места.

Комплексным центром социального обслуживания населения производится социальное обслуживание пожилых людей, маломобильных групп населения, несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей – инвалидов.

Реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации Киришского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014 № 2480.

Основные направления развития социальной защиты населения:

- повышение качества жизни наиболее социально уязвимых категорий граждан, в том числе семей с детьми;

- создание условий для комплексного решения проблем социально незащищенных слоев населения, в том числе семей с детьми;

- обеспечение материальной поддержкой социально незащищённых слоёв населения, в том числе семей с детьми;

- укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области;

- оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны;

- обеспечение целевого и эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, предусмотренных на финансирование мер дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан;

- повышение доступности и качества социального обслуживания населения;

- снижение социальной напряженности в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области;

- повышение качества услуг общественного автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам отдельных категорий граждан;

- обеспечение в равной доступности пассажирскими перевозками общественным автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам отдельных категорий граждан;

- повышение престижа профессии «социальный работник», увеличение притока молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения.

Объекты управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2015 № 286) административно-хозяйственные здания, отделения связи и банка, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, опорный пункт охраны порядка относятся к повседневному уровню обслуживания.

На территории Пчевского сельского поселения действуют:

- администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение (дер. Пчева, ул. Советская, д. 12);

- административное здание МП «Пчевский комбинат коммунальных предприятий» (дер. Пчева);

- 3 отделения почтовой связи (дер. Пчева, дер. Городище, дер. Мотохово);

- контора (дер. Пчева).

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На территории Пчевского сельского поселения расположено 4 магазина, находящиеся в дер. Пчева на улице Советская д. 15, д. 15 а и д. 9 и в дер. Городище. Существует проблема отсутствия промтоварных магазинов. Население вынуждено покупать промтовары только в городе Кириши, что вызывает неудобства.

Также в дер. Пчева действует столовая и общественная баня.

На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объектов муниципальной собственности. Предполагается развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных-химчисток, бани.

К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, предприятия общественного питания – рестораны, кафе и т. д., специализированные предприятия бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани, пожарные депо, общественные туалеты.

Объекты культуры, искусства и библиотечного обслуживания

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек для взрослых – повседневный уровень. К периодическому уровню относятся, учреждения клубного типа, клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей.

Культурный досуг жителей обеспечивается 2 Домами культуры: в дер. Пчева (ул. Героев, д. 13) и в дер. Городище, клубом в дер. Мотохово (ул. Кооперативная, д. 23 а), 2 библиотеками в дер. Пчева (ул. Героев, д. 13) и в дер. Мотохово (ул. Кооперативная, д. 22).

Для создания оптимальных условий для организации культурного досуга и обеспечения услугами организаций культуры для всестороннего развития культурного потенциала жителей Пчевского сельского поселения реализуется муниципальная целевая программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 21.10.2014 № 2482.

Объекты физической культуры и массового спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейны (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

На территории Пчевского сельского поселения объекты массового спорта представлены спортивным залом в дер. Пчева, спортивной площадкой в дер. Пчева и стадионом в дер. Пчева. Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

Таблица 12

Сведения о принятых проектом генерального плана радиусах пешеходной и транспортной доступности объектов социального обслуживания

| № п/п | Объекты социального обслуживания | Радиус доступности |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 500 м |
| 2 | Общеобразовательные школы | не более 2 км пешеходной и не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности (для общеобразовательных организаций I ступени обучения); не более 4 км пешеходной и не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности (для общеобразовательных организаций II и III ступеней обучения), предельный радиус обслуживания обучающихся II и III ступеней не должен превышать 15 км |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | не более 30 минут транспортной доступности |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км |

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2-2,5 км). Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 минут или в центре муниципального района – основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания.

Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не более 60 минут. При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 минут.

Вывод:

В Пчевском сельском поселении отсутствуют предприятия бытового обслуживания, недостаточно объектов торговли. Многие здания сильно изношены.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Наряду с муниципальными предприятиями и организациями, возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

## 1.11. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест и курортов местного значения на территории поселения.

Зеленые насаждения населенных пунктов являются одним из важнейших элементов формирования жилой среды. Они играют важную роль в улучшении санитарно-гигиенических условий и микроклимата в населенных пунктах. Наряду с рельефом и водными пространствами они значительно повышают эстетические и экологические качества ландшафта, придавая ему своеобразие и выразительность.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения поселения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха и досуга всего населения;

- зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т. п.;

- зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных полос, кладбищ, насаждений вдоль дорог и т. п.

В настоящее время в границах населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение зеленые насаждения общего пользования отсутствуют.

Современная планировочная организация зеленых насаждений поселения характеризуется следующими особенностями:

- отсутствует единая, планировочно связанная система зеленых насаждений населенных пунктов;

- не сформированы крупные парковые зоны общепоселенческого значения, обеспечивающие потребности в отдыхе и благоприятные экологические условия для населения;

- в существующей застройке населенного пункта строительство новых зеленых зон планировочно ограничено;

- недостаточный уровень благоустройства существующих парков, скверов.

Улицы не достаточно благоустроены. Не все здания общественного значения огорожены полосами древесно-кустарниковых насаждений.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек.

Улицы не имеют пешеходных тротуаров. Основная их часть не имеет твердого покрытия.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2015 № 286) площадь озелененных территорий общего пользования составляет 10 м2/чел.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 %.

Площадь озелененных территорий в населенных пунктах составляет:

- дер. Витка – 42335 м2;

- дер. Городище – 547687 м2;

- дер. Дубняги – 17116 м2;

- дер. Дуняково – 0 м2;

- дер. Иконово – 29743 м2;

- дер. Мотохово – 304321 м2;

- дер. Новинка – 6234 м2;

- дер. Пчева – 4267 м2;

- дер. Чирково – 60225 м2.

Общая площадь озелененных территорий населенных пунктов составляет 1011928 м2.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.11, выявлены следующие проблемы, касающиеся развития озеленения и благоустройства сельском поселения:

- отсутствие рекреационных зон общего пользования;

- отсутствие детских игровых площадок внутри жилых кварталов в населенных пунктах.

## 1.12. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

Места сбора бытовых отходов

На территории Пчевского сельского поселения отсутствуют земельные объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов от населения Пчевского сельского поселения производится МП «Жилищное хозяйство» на Киришский полигон твердых коммунальных отходов.

Места захоронения биологических отходов

Кладбища

На территории Пчевского сельского поселения расположено 4 сельских кладбища.

Таблица 13

Перечень кладбищ, расположенных на территории Пчевского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Площадь кладбища, м2 | Потребность расширения | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в дер. Пчева | 10711 | нет | муниципальная |
| 2 | в дер. Городище | 3959 | есть | муниципальная |
| 3 | в дер. Мотохово | 18093 | нет | муниципальная |
| 4 | у автомобильной дороги «Подъезд к дер. Чирково» | 89952 | нет | муниципальная |

Биотермичекие ямы

По данным Управления ветеринарии Ленинградской области на территории Пчевского сельского поселения находится биотермическая яма.

Таблица 14

Характеристика биотермической ямы

| № п/п | Местоположение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | восточнее дер. Пчева, 5 км по автомобильной дороге «Пчева – Дубняги» | 600 |

## 1.13. Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Объекты железнодорожного транспорта на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение отсутствуют.

Автомобильный транспорт

По данным комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области на территории поселения располагаются автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения.

Таблица 15

Перечень автомобильных дорог регионального значения

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Техническая категория | Тип покрытия | Среднегодовая приведенная интенсивность, автомобилей в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41К-022 Кириши – Городище – Волхов | 18 км | IV категория | асфальтобетон, щебень гравий | 3120 |
| 2 | Подъезд к дер. Городище | 1,02 км | IV категория | асфальтобетон | 364 |
| 3 | Подъезд к дер. Чирково | 2,43 км | IV категория | асфальтобетон, щебень гравий | 1183 |
| 4 | Пчева – Дубняги | 21,92 км | IV категория | асфальтобетон, щебень гравий | 574 |
| 5 | Подъезд к дер. Дуняково | 2,64 км | IV категория | асфальтобетон, щебень гравий | 114 |
|  | ИТОГО | 46,01 |  |  |  |

По данным администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение общая протяженность автомобильных дорог районного (местного) значения составляет 21 км, из них дороги с твердым покрытием – 3,2 км.

Общие сведения об автомобильных дорогах содержатся в постановлении Правительства Ленинградской области от 27.11.2007 № 294 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ленинградской области от 07.11.2013 № 373).

В рамках целевой программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» осуществляются мероприятия, направленные на улучшение доступности и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры.

Воздушный транспорт

Объекты воздушного транспорта на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение отсутствуют.

Трубопроводный транспорт

По территории Пчевского сельского поселения параллельно друг другу проходят магистральный нефтепродуктопровод Второво (Кстово) – Ярославль – Кириши – Приморск, осуществляющие транспортировку дизельного топлива и нефтепровод Кириши – Приморск.

Нефтепродуктопровод Второво (Кстово) – Ярославль – Кириши – Приморск введен в эксплуатацию в 2007 году, имеет диаметр трубы 530 мм (толщина стенки 8 мм), проектное давление 6,4 МПа.

Нефтепродуктопровод является результатом реализации проекта «Север». Светлые нефтепродукты поступают с нефтеперерабатывающих заводов Центрального и Северо-Западного регионов по нефтепродуктопроводу в терминал морского торгового порта Приморск Ленинградской области с целью их дальнейшего экспорта посредством морского транспорта.

Протяженность нефтепродуктопровода Второво (Кстово) – Ярославль – Кириши – Приморск по территории Пчевского сельского поселения 10,7 км.

Протяженность нефтепровода Кириши – Приморск по территории Пчевского сельского поселения 10,7 км.

Таблица 16

Характеристика трубопроводного транспорта

| № п/п | Наименование трубопровода | Тип продукта | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Протяженность по территории Пчевского сельского поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кириши – Приморск | нефть | 700 | 6,2 | 10,7 |
| 2 | Второво (Кстово) – Ярославль – Кириши – Приморск | нефтепродукты | 530 | 6,4 | 10,7 |

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Через населенные пункты дер. Пчева и дер. Городище проходит автомобильная дорога регионального значения 41К-022 «Кириши – Городище – Волхов» IV категории.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Улично-дорожная сеть представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Протяженность улично-дорожной сети в Пчевском сельском поселении составляет 25,2 км.

Интенсивность автомобильного движения на улицах населенных пунктов не велика.

К основным недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести:

- нечеткую дифференциацию уличной сети;

- отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

- отсутствие твердого покрытия на ряде улиц.

Индивидуальный транспорт

Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Наибольший рост количества автотранспортных средств произошел за счет значительного увеличения количества легковых автомобилей.

Хранение автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют.

Общественный транспорт

С городом Кириши организовано регулярное автобусное сообщение.

Количество пассажирских автотранспортных маршрутов – 4:

- Кириши – Дубняги;

- Кириши – Городище;

- Кириши – Пчева (муниципальный);

- Кириши – Пчева (коммерческий).

Маршрут «Кириши – Дубняги» также обслуживает населенные пункты, расположенные на автомобильной дороге «Пчева – Дубняги» (дер. Витка, дер. Иконово, дер. Мотохово, дер. Новинка).

Данные перевозки являются регулярными по регулируемым тарифам и осуществляются ООО «АВТО» и ООО «Киришские пассажирские автоперевозки».

Таблица 17

Характеристика пассажирских автотранспортных маршрутов

| № п/п | Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута | Отправление | Отправление с конечной остановки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 254 | Кириши – Городище | 07:30, 14:25, 17:55 | 08:30, 15:10, 18:40 |
| 2 | 254а | Кириши – Пчева | 06:20 р. д., 11:25 р. д. 16:10 р. д., 20:10 пт. | 06:50 р. д., 12:00 р. д., 16:45 р. д., 20:45 пт. |
| 3 | 257 | Кириши – Дубняги | 6:00 р. д. 10:35 в. д. (Дуняково сб.), 13:50 р. д. (Дуняково чт.), 18:00 (Дуняково чт.) | 7:00 р. д. (Дуняково чт.), 11:45 в. д., 15:00 р. д., 19:10 (Дуняково вс.) |

Примечания:

р. д. – рабочий день;

в. д. – выходной день;

чт. – четверг;

пт. – пятница;

сб. – суббота;

вс. – воскресенье.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.13, требуется провести следующие мероприятия:

- проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов;

- оборудование общественных зон стоянками автотранспорта;

- строительство как дорог с покрытием, так и улучшенных грунтовых дорог до населенных пунктов, куда на данный момент идут только грунтовые дороги.

## 1.14. Инженерная инфраструктура

### 1.14.1. Водоснабжение. Существующее положение

Централизованная система холодного водоснабжения существует только в дер. Пчева и дер. Городище.

Холодное водоснабжение дер. Пчева предусматривается от водозаборного узла расположенного в г. Кириши. Снабжение абонентов холодной питьевой водой, осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-84 (с Изменениями № 1, 2)» являются частично кольцевыми. Система водопроводов, замкнутая. Прокладка сетей подземная.

Износ водопроводных сетей составляет более 50 %.

На водопроводной сети имеются два накопительных резервуара чистой воды, в данное время они находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта либо замены. Также на водопроводной сети имеются две водонапорные насосные станции.

Вода из г. Кириши по трубопроводам поступает на водонапорную станцию ВНС-2, далее расположенными в ней насосами подается на ВНС-1 далее расположенными в ней насосами подается общую поселковую сеть и далее непосредственно потребителям.

Таблица 18

Характеристика зданий и сооружений системы водоснабжения дер. Пчева

| № п/п | Здания и сооружения | Год ввода | Производительность, м3/ч | Износ, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС 1-го подъема | 1992 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 2 | ВНС 2-го подъема | 1992 | 5,8 | нет данных | сетевые насосы: КМ 80-50-200/2 (1 рабочий, 1 резервный) |
| 3 | РЧВ | 1992 |  | нет данных | объем 250 м3 |
| 4 | РЧВ | 1992 |  | нет данных | объем 250 м3 |

Примечания:

РЧВ – резервуар чистой воды;

ВНС – насосная водопроводная станция.

Таблица 19

Характеристики насосного оборудования дер. Пчева

| № п/п | Марка насоса | Подача, м3/ час | Напор, м водной струи | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 15 | Установлено 2 насоса (1 рабочий, 1 резервный) |

Таблица 20

Протяженность и диаметры трубопроводов в соответствии с названиями начальных и конечных пунктов дер. Пчева

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВК | ВК-1 | 51 | 0,15 |
| 2 | ВК-1 | ВУ-1 | 20 | 0,15 |
| 3 | ВК-1 | ВУ-2 | 20 | 0,15 |
| 4 | РЧВ | ВУ-2 | 0 | 0,15 |
| 5 | ВУ-2 | ВУ-3 | 35 | 0,15 |
| 6 | ВУ-1 | ВУ-3 | 39 | 0,15 |
| 7 | РЧВ | ВУ-1 | 0 | 0,15 |
| 8 | ВУ-3 | ВНС | 3 | 0,15 |
| 9 | ВНС | ВУ-4 | 3 | 0,15 |
| 10 | ВУ-4 | ВК-2 | 82 | 0,15 |
| 11 | ВУ-4 | ВК-2 | 83 | 0,15 |
| 12 | ВК-2 | ВК-3 | 5 | 0,15 |
| 13 | ВК-3 | ВК-4 | 33 | 0,05 |
| 14 | ВК-4 | баня | 36 | 0,05 |
| 15 | ВК-4 | бытовка | 51 | 0,05 |
| 16 | ВК-3 | ВК-6 | 50 | 0,1 |
| 17 | ВК-6 | ВК-7 | 24 | 0,1 |
| 18 | ВК-7 | ВК-8 | 39 | 0,1 |
| 19 | ВК-8 | ВК-9 | 14 | 0,1 |
| 20 | ВК-9 | ул. Советская, д. 5 | 37 | 0,05 |
| 21 | ВК-9 | ВК-10 | 34 | 0,1 |
| 22 | ВК-10 | контора | 10 | 0,05 |
| 23 | ВК-10 | ВК-11 | 114 | 0,08 |
| 24 | ВК-11 | гостиница | 27 | 0,05 |
| 25 | ВК-11 | ВК-12 | 22 | 0,08 |
| 26 | ВК-12 | ВК-13 | 29 | 0,05 |
| 27 | ВК-13 | амбулатория | 8 | 0,05 |
| 28 | ВК-12 | ВК-14 | 34 | 0,05 |
| 29 | ВК-14 | ВК-15 | 23 | 0,05 |
| 30 | ВК-15 | ул. Советская, д. 8 | 14 | 0,05 |
| 31 | ВК-14 | ВК-16 | 17 | 0,05 |
| 32 | ВК-16 | ул. Советская, д. 10 | 10 | 0,05 |
| 33 | ВК-16 | ВК-17 | 55 | 0,05 |
| 34 | ВК-17 | администрация | 6 | 0,05 |
| 35 | ВК-17 | ВК-18 | 25 | 0,05 |
| 36 | ВК-18 | ВК-19 | 40 | 0,05 |
| 37 | ВК-19 | ул. Советская, д. 14 | 8 | 0,05 |
| 38 | ВК-18 | ВК-20 | 62 | 0,08 |
| 39 | ВК-20 | ВК-21 | 25 | 0,08 |
| 40 | ВК-21 | ул. Советская, д. 11 а | 18 | 0,05 |
| 41 | ВК-21 | ВК-22 | 38 | 0,05 |
| 42 | ВК-22 | ул. Советская, д. 13 | 19 | 0,05 |
| 43 | ВК-21 | ВК-23 | 50 | 0,08 |
| 44 | ВК-23 | ул. Советская, д. 11 | 9 | 0,05 |
| 45 | ВК-23 | ВК-24 | 49 | 0,05 |
| 46 | ВК-24 | детский сад | 75 | 0,05 |
| 47 | ВК-24 | ВК-25 | 59 | 0,1 |
| 48 | ВК-25 | ул. Советская, д. 6 | 21 | 0,05 |
| 49 | ВК-25 | ВК-26 | 57 | 0,1 |
| 50 | ВК-26 | ул. Советская, д. 4 | 9 | 0,05 |
| 51 | ВК-26 | ВК-6 | 23 | 0,1 |
| 52 | ВК-19 | ВК-27 | 116 | 0,05 |
| 53 | ВК-27 | ул. Советская, д. 16 | 16 | 0,05 |
| 54 | ВК-27 | ВУ-5 | 53 | 0,08 |
| 55 | ВУ-5 | ул. Советская, д. 15 | 7 | 0,05 |
| 56 | ВУ-5 | МП «Пчевский комбинат коммунальных предприятий» | 7 | 0,05 |
| 57 | ВУ-5 | ул. Советская, д. 17 | 31 | 0,05 |
| 58 | ВК-27 | ВК-28 | 36 | 0,1 |
| 59 | ВК-28 | ВК-29 | 93 | 0,1 |
| 60 | ВК-29 | ДК | 25 | 0,05 |
| 61 | ВК-29 | ВК-30 | 146 | 0,1 |
| 62 | ВК-30 | ВК-31 | 19 | 0,1 |
| 63 | ВК-30 | ул. Героев, д. 21 | 18 | 0,05 |
| 64 | ВК-31 | ВК-32 | 72 | 0,1 |
| 65 | ВК-32 | ВК-33 | 8 | 0,1 |
| 66 | ВК-33 | КНС | 59 | 0,1 |
| 67 | ВК-32 | ВК-34 | 7 | 0,05 |
| 68 | ВК-34 | Школа | 138 | 0,05 |
| 69 | ВК-30 | ВК-40 | 267 | 0,1 |
| 70 | ВК-8 | ул. Советская, д. 2 | 13 | 0,05 |
| 71 | ВК-7 | ул. Советская, д. 3 | 15 | 0,05 |
| 72 | ВК-2 | ВК-35 | 188 | 0,15 |
| 73 | СКВ | ВК-35 | 10 | 0,15 |
| 74 | Водонапорная башня | ВК-35 | 11 | 0,15 |
| 75 | ВК-35 | ВК-36 | 193 | 0,15 |
| 76 | ВК-36 | котельная | 10 | 0,05 |
| 77 | ВК-36 | ферма | 69 | 0,1 |
| 78 | ВК-28 | ВК-5 | 386 | 0,05 |
| 79 | ВК-5 | ветеринарная лечебница | 10 | 0,05 |
|  | Итого: |  | 3638 |  |

Примечания:

ВК – водоснабжение и канализация;

РЧВ – резервуар чистой воды;

ВУ – водозаборный узел;

ВНС – насосная водопроводная станция;

КНС – канализационная насосная станция;

СКВ – скважина.

Холодное водоснабжение дер. Городище предусматривается из одной артезианской скважины.

Вода с артезианской скважины без предварительной очистки, поступает по трубопроводам различных диаметров в общую поселковую сеть и далее непосредственно потребителям. Данные сети на территории поселка в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-84 (с Изменениями № 1, 2)» являются частично кольцевыми. Система водопроводов, замкнутая. Прокладка сетей подземная.

На водопроводной сети установлено 8 водоразборных колонки, 3 пожарных гидранта.

Износ водопроводных сетей составляет более 50 %.

Таблица 21

Характеристика зданий и сооружений системы водоснабжения дер. Городище

| № п/п | Сооружения | Год ввода | Производительность, м3/ч | Износ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | нет данных | нет данных | нет данных | глубина – 40 м |

Таблица 22

Протяженность и диаметры трубопроводов в соответствии с названиями начальных и конечных пунктов дер. Городище

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | ВК-17 | 85 | 0,04 |
| 2 | Артезианская скважина | ВК-29 | 83 | 0,065 |
| 3 | ВК-36 | ВК-19 | 95 | 0,04 |
| 4 | ВК-36 | ВК-20 | 31 | 0,065 |
| 5 | ВК-20 | ВК-21 | 91 | 0,065 |
| 6 | ПГ-1 | ВК-35 | 37 | 0,065 |
| 7 | ВК-24 | ВК-32 | 9 | 0,065 |
| 8 | ВК-26 | ВК-31 | 53 | 0,065 |
| 9 | ВК-32 | ВК-26 | 100 | 0,065 |
| 10 | ВК-25 | ВК58 | 4 | 0,04 |
| 11 | ВК58 | ВК-55 | 137 | 0,04 |
| 12 | ВК58 | ВК-59 | 163 | 0,04 |
| 13 | ВК-29 | ВК-39 | 11 | 0,04 |
| 14 | ВК-40 | ВК-14 | 23 | 0,065 |
| 15 | ВК-40 | ВК-8 | 76 | 0,04 |
| 16 | ПГ-2 | ВК-9 | 43 | 0,065 |
| 17 | ВК-9 | ВК-41 | 43 | 0,065 |
| 18 | ВК-42 | ВК-51 | 94 | 0,065 |
| 19 | ВК-51 | ВК-2 | 19 | 0,04 |
| 20 | ВК-2 | ВК-52 | 78 | 0,04 |
| 21 | ВК-42 | ВК-28 | 48 | 0,065 |
| 22 | ВК-28 | ВК-43 | 71 | 0,065 |
| 23 | ВК-10 | ВК-44 | 43 | 0,065 |
| 24 | ПГ-3 | ВК-45 | 25 | 0,065 |
| 25 | ВК-51 | ВК-50 | 64 | 0,065 |
| 26 | ВК-48 | ВК-3 | 76 | 0,04 |
| 27 | ВК-48 | ВК-47 | 127 | 0,065 |
| 28 | ВК-6 | ВК-46 | 23 | 0,065 |
| 29 | ВК-46 | ВК-7 | 79 | 0,04 |
| 30 | ВК-46 | ВК-5 | 78 | 0,065 |
| 31 | ВК-28 | ул. Советская, д. 4 | 46 | 0,032 |
| 32 | ВК-28 | ул. Советская, д. 6 | 25 | 0,032 |
| 33 | ВК-28 | ул. Советская, д. 7 | 49 | 0,032 |
| 34 | ВК-28 | ул. Советская, д. 9 | 13 | 0,032 |
| 35 | ВК-17 | ул. Советская, д. 10 | 11 | 0,032 |
| 36 | ВК-43 | ВК-10 | 37 | 0,065 |
| 37 | ВК-43 | ул. Советская, д. 13 | 12 | 0,032 |
| 38 | ВК-10 | ул. Советская, д. 15 | 19 | 0,032 |
| 39 | ВК-11 | ПГ-3 | 1 | 0,065 |
| 40 | ВК-11 | ул. Советская, д. 23 | 76 | 0,032 |
| 41 | ВК-10 | ул. Советская, д. 24 | 24 | 0,032 |
| 42 | ВК-10 | ул. Советская, д. 26 | 39 | 0,032 |
| 43 | ВК-44 | ВК-11 | 94 | 0,065 |
| 44 | ВК-44 | ул. Советская, д. 28 | 23 | 0,032 |
| 45 | ВК-6 | ул. Советская, д. 29 | 45 | 0,032 |
| 46 | ВК-45 | ул. Советская, д. 31 | 13 | 0,032 |
| 47 | ВК-11 | ул. Советская, д. 32 | 64 | 0,032 |
| 48 | ВК-21 | ВК-22 | 132 | 0,065 |
| 49 | ВК-11 | ул. Советская, д. 36 | 37 | 0,032 |
| 50 | ВК-10 | ул. Советская, д. 22 | 52 | 0,032 |
| 51 | ВК-11 | ул. Советская, д. 30 | 83 | 0,032 |
| 52 | ВК-12 | ВК-13 | 107 | 0,065 |
| 53 | ВК-15 | ВК-40 | 14 | 0,065 |
| 54 | ВК-14 | ПГ-2 | 3 | 0,065 |
| 55 | ВК-15 | ул. Октябрьская, д. 5 | 25 | 0,032 |
| 56 | ВК-29 | ул. Октябрьская, №4 | 25 | 0,032 |
| 57 | ВК-39 | ВК-15 | 42 | 0,065 |
| 58 | ВК-39 | ул. Октябрьская, д. 7 | 9 | 0,032 |
| 59 | ВК-18 | ул. Октябрьская, д. 10 | 27 | 0,032 |
| 60 | ВК-18 | ул. Октябрьская, д. 12 | 39 | 0,032 |
| 61 | ВК-19 | ул. Октябрьская, д. 18 | 81 | 0,032 |
| 62 | ВК-18 | ВК-37 | 67 | 0,065 |
| 63 | ВК-20 | ул. Октябрьская, д. 22 | 25 | 0,032 |
| 64 | ВК-21 | ул. Октябрьская, д. 26 | 56 | 0,032 |
| 65 | ВК-21 | ул. Октябрьская, д. 28 | 28 | 0,032 |
| 66 | ВК-21 | ул. Октябрьская, д. 30 | 37 | 0,032 |
| 67 | ВК-21 | ул. Октябрьская, д. 35 | 23 | 0,032 |
| 68 | ВК-21 | ул. Октябрьская, д. 37 | 41 | 0,032 |
| 69 | ВК-22 | ПГ-1 | 5 | 0,065 |
| 70 | ВК-54 | ул. Октябрьская, д. 40 | 94 | 0,032 |
| 71 | ВК-23 | ул. Октябрьская, д. 44 | 107 | 0,032 |
| 72 | ВК-23 | ул. Октябрьская, д. 46 | 80 | 0,032 |
| 73 | ВК-22 | ул. Октябрьская, д. 43 | 31 | 0,032 |
| 74 | ВК-22 | ул. Октябрьская, д. 45 | 14 | 0,032 |
| 75 | ВК-35 | ВК-34 | 48 | 0,065 |
| 76 | ВК-33 | ул. Октябрьская, д. 52 | 23 | 0,032 |
| 77 | ВК-33 | ВК-24 | 71 | 0,065 |
| 78 | ВК-23 | ул. Октябрьская, д. 55 | 24 | 0,032 |
| 79 | ВК-24 | ул. Октябрьская, д. 56 | 46 | 0,032 |
| 80 | ВК-23 | ул. Октябрьская, д. 57 | 25 | 0,032 |
| 81 | ВК-24 | ул. Октябрьская, д. 58 | 23 | 0,032 |
| 82 | ВК-32 | ВК-25 | 114 | 0,04 |
| 83 | ВК-24 | ул. Октябрьская, д. 63 | 47 | 0,032 |
| 84 | ВК-26 | ул. Октябрьская, д. 69 | 9 | 0,032 |
| 85 | ВК-52 | ВК-1 | 20 | 0,04 |
| 86 | ВК-1 | ул. Набережная, д. 1 а | 24 | 0,032 |
| 87 | ВК-8 | ВК-53 | 55 | 0,04 |
| 88 | ВК-16 | ул. Набережная, д. 5 | 16 | 0,032 |
| 89 | ВК-19 | ул. Набережная, д. 8 | 94 | 0,032 |
| 90 | ВК-19 | ул. Набережная, д. 9 | 70 | 0,032 |
| 91 | ВК-19 | ул. Набережная, д. 13 | 42 | 0,032 |
| 92 | ВК-54 | ул. Набережная, д. 17 | 39 | 0,032 |
| 93 | ВК-54 | ул. Набережная, д. 17 а | 17 | 0,032 |
| 94 | ВК-59 | ул. Набережная, д. 19 | 61 | 0,032 |
| 95 | ВК-25 | ул. Набережная, д. 24 | 58 | 0,032 |
| 96 | ВК-56 | ВК-57 | 34 | 0,04 |
| 97 | ВК-56 | ул. Набережная, д. 38 | 21 | 0,032 |
| 98 | ВК-5 | ул. Боровая, д. 6 | 44 | 0,032 |
| 99 | ВК-3 | ул. Боровая, д. 13 | 36 | 0,032 |
| 100 | ВК-1 | ул. Песочная, д. 1 б | 53 | 0,032 |
| 101 | ВК-1 | ул. Песочная, д. 1 в | 33 | 0,032 |
| 102 | ВК-2 | ул. Песочная, д. 2 | 15 | 0,032 |
| 103 | ВК-2 | ул. Песочная, д. 3 | 40 | 0,032 |
| 104 | ВК-2 | ул. Песочная, д. 4 | 68 | 0,032 |
| 105 | ВК-50 | ВК-49 | 27 | 0,04 |
| 106 | ВК-50 | ул. Песочная, д. 5 | 14 | 0,032 |
| 107 | ВК-2 | ул. Песочная, д. 1 | 45 | 0,032 |
| 108 | ВК-2 | ул. Песочная, д. 1а | 51 | 0,032 |
| 109 | ВК-4 | ВК-48 | 13 | 0,04 |
| 110 | ВК-4 | ул. Песочная, д. 8 | 79 | 0,032 |
| 111 | ВК-6 | ул. Песочная, д. 9 | 96 | 0,032 |
| 112 | ВК-6 | ул. Песочная, д. 10 | 71 | 0,032 |
| 113 | ВК-7 | ул. Песочная, д. 13 | 68 | 0,032 |
| 114 | ВК-7 | ул. Песочная, д. 15 | 15 | 0,032 |
| 115 | ВК-7 | ул. Песочная, д. 14 | 42 | 0,032 |
| 116 | ВК-31 | ВК-27 | 80 | 0,065 |
| 117 | ВК-31 | ул. Октябрьская, д. 66 а | 60 | 0,032 |
| 118 | ВК-47 | ВК-6 | 31 | 0,04 |
| 119 | ВК-47 | ул. Песочная, д. 11 | 15 | 0,032 |
| 120 | ВК-12 | ул. Советская, д. 52 | 90 | 0,032 |
| 121 | ВК-41 | ВК-42 | 11 | 0,065 |
| 122 | ВК-41 | ул. Советская, д. 5 а | 15 | 0,032 |
| 123 | ВК-23 | ВК-33 | 36 | 0,065 |
| 124 | ВК-55 | ВК-56 | 63 | 0,04 |
| 125 | ВК-59 | ВК-54 | 121 | 0,04 |
| 126 | ВК-55 | ул. Набережная, д. 36 | 7 | 0,032 |
| 127 | ВК-9 | магазин | 29 | 0,032 |
| 128 | ВК-29 | ВК-38 | 70 | 0,065 |
| 129 | ВК-38 | ВК-18 | 38 | 0,065 |
| 130 | ВК-38 | ул. Октябрьская, д. 15 | 12 | 0,032 |
| 131 | ВК-49 | ВК-4 | 12 | 0,04 |
| 132 | ВК-49 | ул. Песочная, д. 6 | 16 | 0,032 |
| 133 | ВК-27 | ВК-30 | 192 | 0,032 |
| 134 | ВК-30 | ул. Октябрьская, д. 82 | 19 | 0,032 |
| 135 | ВК-30 | ул. Октябрьская, д. 80 а | 93 | 0,032 |
| 136 | ВК-9 | ул. Советская, д. 3 | 40 | 0,032 |
| 137 | ВК-11 | ул. Советская, д. 27 | 28 | 0,032 |
| 138 | ВК-11 | ул. Советская, д. 38 | 41 | 0,032 |
| 139 | ВК-45 | ВК-12 | 90 | 0,065 |
| 140 | ВК-12 | ул. Советская, д. 46 | 33 | 0,032 |
| 141 | ВК-6 | ул. Песочная, д. 12 | 15 | 0,032 |
| 142 | ВК-3 | ул. Боровая, д. 10 | 124 | 0,032 |
| 143 | ВК-37 | ВК-36 | 38 | 0,065 |
| 144 | ВК-37 | ул. Октябрьская, д. 16 | 23 | 0,032 |
| 145 | ВК-34 | ВК-23 | 67 | 0,065 |
| 146 | ВК-34 | ул. Октябрьская, д. 51 | 17 | 0,032 |
| 147 | ВК-19 | ул. Набережная, д. 11 | 30 | 0,032 |
| 148 | ВК-53 | ВК-16 | 100 | 0,04 |
| 149 | ВК-53 | ул. Набережная, д. 1 | 6 | 0,032 |
| 150 | ВК-54 | ул. Набережная, д. 18 | 33 | 0,032 |
| 151 | ВК-44 | ул. Советская, д. 21 | 19 | 0,032 |
| 152 | ВК-35 | ул. Октябрьская, д. 47 | 15 | 0,032 |
|  | Итого: |  | 7304 |  |

Примечания:

ВК – водоснабжение и канализация;

ПГ – пожарный гидрант.

Все объекты и сети водоснабжения расположенные на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение являются муниципальной собственностью и находятся в аренде у эксплуатирующих организаций.

Таблица 23

Результаты анализов воды на 25.06.2013 дер. Городище, артезианская скважина

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты анализов | Величина допустимого уровня не более | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты физико-химических испытаний |
| 1 | Цветность | градус | 18 | не более 20 | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 2 | Мутность | мг/дм3 | 0,66 | не более 1,5 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | рН | Ед. рН | 7,4 | 6,0-9,0 | РД 52.24.495-95 |
| 6 | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | 0,56 | 2 | ГОСТ 4192-82 |
| 7 | Нитриты | мг/дм3 | менее 0,003 | 3 | ГОСТ 4192-82 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 1,2 | 45 | ГОСТ 18826-73 |
| 9 | Общая жесткость | 0Ж | 5,9 | 7 | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм3 | 826 | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
| 11 | Хлориды | мг/дм3 | 193 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 12 | Сульфаты | мг/дм3 | 94 | 500 | ГОСТ 52964-2008 |
| 13 | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 14 | Остаточный алюминий | мг/дм3 | менее 0,04 | 0,5 | ГОСТ 18165-89 |
| 15 | Медь | мг/дм3 | 0,02 | 1 | ГОСТ52180-2003 |
| 16 | Кадмий | мг/дм3 | менее 0,001 | 0,001 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| 17 | Свинец | мг/дм3 | менее 0,001 | 0,03 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| 18 | Марганец | мг/дм3 | менее 0,05 | 0,1 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| 19 | Цинк | мг/дм3 | 0,015 | 5 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| 20 | Нефтепродукты | мг/дм3 | менее 0,005 | 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 21 | Полифосфаты | мг/дм3 | менее 0,02 | 3,5 | ГОСТ 18309-72 |
| 22 | Окисляемость | мг/дм3 | 3,3 | Не более 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 23 | Фтор | мг/дм3 | 0,1 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| Результаты бактериологических исследований |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | не более 100 | МУК 4.2 1018-01 МУ 2.1.4.1057-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2 1018-01 МУ 2.1.4.1057-01 |
| 3 | Термотолирантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2 1018-01 МУ 2.1.4.1057-01 |
| 4 | Колифаги | (БОЕ/100 мл) | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2 1018-01 МУ 2.1.4.1057-01 |

Заключение: доставленная проба отвечает гигиеническим требованиям и нормативам по всем показателям.

Таблица 24

Данные по качеству питьевой воды перед подачей в распределительную сеть дер. Пчева за 2015 г.

| № п/п | Месяц | Запах при 20 оС, балл | Запах при 60 оС, балл | Привкус, балл | Цветность, градусы цветности | Мутность, ЕМФ | Щелочность, моль/дм3 | pH | Окисляемость, мг/дм3 | Жесткость, моль/дм3 | Остаточный хлор, мг/дм3 | Нитрат-ионы (по азоту), мг/дм3 | Железо общее, мг/дм3 | Хлорид-ионы, мг/дм3 | Сульфат-ионы, мг/дм3 | Сухой остаток, мг/дм3 | Алюминий, мг/дм3 | Медь, мг/дм3 | Марганец, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | 1 | 1 | 0 | 10 | 1,81 | 0,86 | 6,43 | 3,86 | 2,32 | 1,02 | 0,56 | 0,28 | 28,6 | 67,3 | 200,0 | 0,39 | 0,03 | 0 |
| 2 | Февраль | 1 | 1 | 0 | 10 | 1,45 | 0,72 | 6,32 | 4,85 | 2,80 | 0,98 | 0,07 | 0,24 | 44,4 | 93,1 | 159,0 | 0,24 | 0,04 | 0 |
| 3 | Март | 1 | 1 | 0 | 10 | 2,32 | 0,44 | 6,15 | 4,96 | 1,83 | 1,04 | 0,38 | 0,23 | 22,6 | 107,3 | 167,0 | 0,50 | 0,05 | 0,03 |
| 4 | Апрель | 1 | 1 | 0 | 10 | 2,50 | 0,27 | 6,15 | 4,33 | 1,66 | 1,07 | 0,05 | 0,18 | 15,6 | 130,7 | 144,0 | 0,46 | 0,06 | 0 |
| 5 | Май | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,97 | 0,34 | 6,20 | 4,69 | 1,56 | 0,99 | 0,15 | 0,17 | 21,2 | 81,4 | 136,0 | 0,20 | 0,04 | 0 |
| 6 | Июнь | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,49 | 0,45 | 6,27 | 4,41 | 1,32 | 1,00 | 0,07 | 0,18 | 25,8 | 57,9 | 161,0 | 0,17 | 0,02 | 0,04 |
| 7 | Июль | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,96 | 0,67 | 6,45 | 3,83 | 2,23 | 0,98 | 0,08 | 0,15 | 32,8 | 67,3 | 215,0 | 0,07 | 0,05 | 0 |
| 8 | Август | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,28 | 0,76 | 6,52 | 4,85 | 1,90 | 0,96 | 0,10 | 0,13 | 31,9 | 62,9 | 178,0 | 0,04 | 0,12 | 0 |
| 9 | Сентябрь | 1 | 1 | 0 | 10 | 2,49 | 0,87 | 6,59 | 4,54 | 2,62 | 1,02 | менее 0,1 | 0,16 | 45,8 | 69,6 | 332,0 | 0,09 | 0,11 | менее 0,01 |
| 10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,26 | 1,01 | 6,63 | 3,83 | 2,61 | 0,88 | менее 0,1 | 0,15 | 37,0 | 46,1 | 233,0 | 0,11 | 0,26 | 0 |
| 11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,32 | 0,84 | 6,52 | 3,83 | 2,32 | 0,94 | 0,20 | 0,16 | 40,3 | 64,9 | 217,0 | 0,16 | 0,00 | 0 |
| 12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,03 | 0,43 | 6,23 | 3,92 | 2,13 | 0,87 | 0,16 | 0,19 | 19,3 | 53,2 | 181,0 | 0,32 | 0,06 | менее 0,01 |

Заключение: доставленная проба отвечает гигиеническим требованиям и нормативам по всем показателям.

Централизованная система холодного водоснабжения представлена двумя эксплуатационными зонами – зонами ответственности МП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства» г. Кириши и МП «Пчевский комбинат коммунальных предприятий».

Централизованная система горячего водоснабжения представлена одной эксплуатационной зоной – зоной ответственности МП «Жилищное хозяйство».

Таблица 25

Сведения о состоянии трубопроводов холодного водоснабжения

| № п\п | Наименование и расположение объектов | Одиночная протяженность водопроводов, км | Требуют замены, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Пчева | 3,638 | 20 |
| 2 | дер. Городище | 7,304 | 20 |

В результате проведенного инженерно-технического анализа системы водоснабжения Пчевского сельского поселения выявлены следующие проблемы:

- подземные воды отличаются слабой защищенностью водоносного горизонта от поверхностного загрязнения;

- неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений;

- отсутствие приборов учета.

### 1.14.2. Водоотведение. Существующее положение

В муниципальном образовании Пчевское сельское поселение можно выделить одну технологическую зону централизованной системы водоотведения – дер. Пчева. МП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства» осуществляет прием и сброс сточных вод от населения, предприятий и организаций. В остальных населенных пунктах муниципального образования Пчевское сельское поселение система водоотведения децентрализованная.

Сеть дождевой канализации и очистные сооружения поверхностного стока на рассматриваемой территории отсутствуют. Отвод поверхностного стока осуществляется в настоящее время по кюветам вдоль дорог, по водоотводным канавам и рельефу местности.

Существующая застройка (2-5 этажные многоквартирные жилые здания) в дер. Пчева канализована через внутриквартальные и уличные сети. Диаметр канализационных сетей 150-250 мм. Материал трубопроводов – в основном железобетон, встречается асбестоцемент, пластмасса. На сегодняшний день износ сетей канализации составляет более 60 %. В районах неохваченных централизованными системами водоотведения, для канализации пользуются выгребные ямы и септики.

Сточные воды с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов в центральный коллектор и самотеком поступают в приемный резервуар КНС. На КНС установлены 4 насоса марки СД-100/40-3,50/10-1.

Из приемного резервуара сточные воды перекачиваются на канализационные очистные сооружения, расположенные в г. Кириши. Таким образом, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей осуществить невозможно.

Существующие сети и объекты централизованного водоотведения находятся в неудовлетворительном состоянии.

В таблице ниже представлен расчетный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам. Баланс производится расчетным способом согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*» в связи с тем, что данные для составления баланса сточных вод предоставлены не были.

Таблица 26

Объемы сточных вод дер. Пчева на 2015 г.

| № п/п | Населенный пункт | Потребитель | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Пчева | население | 1060 × 0,23 = 243,8 |
|  |  | социальная сфера | 21,37 |
|  |  | поливочные нужды | 1112 × 0,05 = 53,0 |
|  |  | неучтенные расходы (10 %) | 31,73 |
|  |  | Итого | 349,99 |

### 1.14.3. Электроснабжение. Существующее положение

Электроснабжение населенных пунктов, входящих в состав Пчевского сельского поселения осуществляется электрическими сетями через ПС № 332 «Пчева» 110/10 кВ, расположенную в дер. Пчева, собственником которой является ПАО «Ленэнерго».

Таблица 27

Характеристика опорного центра питания

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Количество и мощность трансформаторов, шт × МВ·А | Загрузка ПС, % | Существующая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС № 332 «Пчева» | 1982 | 2 × 2,5 | 37,8 | 1,7 |

Таблица 28

Характеристики существующих ТП на территории Пчевского сельского поселения

| № п/п | Наименование ТП | Установленные трансформаторы, МВ·А |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП 746 | 1×160 |
| 2 | КТП 697 | 1×160 |
| 3 | КТП 719 | абонентская |
| 4 | КТП 731 | абонентская |
| 5 | КТП 1117 | абонентская |
| 6 | КТП 1200 | абонентская |
| 7 | КТП 723 | абонентская |
| 8 | КТП 780 | абонентская |
| 9 | КТП 778 | 1×63 |
| 10 | КТП 777 | 1×63 |
| 11 | КТП 726 | абонентская |
| 12 | КТП 715 | абонентская |
| 13 | КТП 744 | 1×400 |
| 14 | ЗТП 1129 | 1×630 |
| 15 | ЗТП ИЗО | 1×630 |
| 16 | КТП 305 | 1×250 |
| 17 | КТП 306 | 1×400 |
| 18 | КТП 271 | 1×250 |
| 19 | КТП 299 | 1×100 |
| 20 | КТП 281 | 1×63 |
| 21 | КТП 1104 | 1×250 |
| 22 | КТП 298 | 1×250 |
| 23 | КТП 1133 | 2×250 |
| 24 | КТП 1107 | 1×100 |
| 25 | КТП 1131 | абонентская |
| 26 | ЗТП 1139 | 2×630 |
| 27 | КТП 278 | 1×160 |
| 28 | КТП 297 | 1×160 |
| 29 | КТП 296 | 1×250 |
| 30 | КТП 300 | 1×250 |
| 31 | КТП 283 | абонентская |
| 32 | КТП 668 | 1×100 |
| 33 | КТП 669 | 1×100 |
| 34 | КТП 667 | 1×100 |
| 35 | КТП 666 | 1×30 |
| 36 | КТП 665 | 1×63 |
| 37 | КТП 675 | 1×160 |
| 38 | КТП 664 | 1×50 |

Примечания:

КТП – комплектная трансформаторная подстанция;

ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция.

По территории Пчевского сельского поселения проходят следующие линии электропередач:

- 330 кВ:

- ВЛ 330 кВ ПС № 1 «Восточная» 330/220/110 кВ – Киришская ГРЭС 330 кВ – ПС № 37 «Сясь» 330/220/110 кВ – ПС «Петрозаводская» 330/220/110 кВ протяженностью 17,0 км;

- ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС 330 кВ – ПС № 261 «Тихвин-Литейный» 330/220/110 кВ протяженностью 24,0 км;

- 110 кВ:

- ВЛ 110 кВ Киришская ГРЭС - ПС № 421 «Андреево» - ПС № 332 «Пчева» - ПС № 544 «НПС-1 Кириши» - ПС № 422 «Теребочево-тяговая» - ПС № 187 «Глажево» протяженностью 1,3 км;

- 10 кВ протяженностью 53,3 км.

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Пчевского сельского поселения:

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации.

Проблемы эксплуатации электрических сетей Пчевского сельского поселения:

- высокая степень износа электрических сетей;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением.

Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, реконструкция линий электропередач в целях развития инфраструктуры сельского поселения, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

### 1.14.4. Теплоснабжение. Существующее положение

Обеспечение теплом и горячим водоснабжением населения муниципального образования Пчевского сельского поселения занимается МП «Жилищное хозяйство».

Теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов дер. Пчева осуществляется от отопительной котельной.

Таблица 29

Характеристика котельной в дер. Пчева

| № п/п | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,22 | 3,362 | 1,858 |

Котельная предназначена для обеспечения отоплением и горячим водоснабжением жилых домов и учреждений деревни Пчева.

В котельной установлены водогрейные котлоагрегаты марки ТТКV-3.0 – 1 шт., ТТКV-1.5 – 1 шт. При максимальной нагрузке одновременно работает 1 котел ТТКV-3,0 – 1 шт. – зимний период.

Котел типа ТТКV-1.5 работает в летний период.

Расход природного газа соответственно 1200 и 300 тыс. тонн. В качестве топлива используется природный газ, в количестве 1500000 м3/год.

Частный фонд отапливается дровами и частично газом.

Основные технические данные:

  - источники теплоснабжения – 1 котельная;

- основной вид топлива – природный газ;

- протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 4,6 км.

Требуемые мероприятия:

- реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования;

- замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

### 1.14.5. Газоснабжение. Существующее положение

Услуги по газоснабжению на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение осуществляет АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

На территории Пчевского сельского поселения сетевым природным газом газифицирован 1 населенный пункт – дер. Пчева. Остальные населенные пункты обеспечиваются баллонным сжиженным газом.

Газоснабжение осуществляется по межпоселковому газопроводу от ГРС «Кириши».

Протяженность газопровода низкого давления в дер. Пчева составляет 13,7 км.

Поставщиком природного газа является ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (филиал г. Тосно).

### 1.14.6. Системы связи. Существующее положение

В настоящее время организациям и населению Пчевского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: услуги фиксированной телефонной связи, услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги почтовой связи, услуги сети Интернет, телевидение и радиовещание.

Система фиксированной телефонной связи

Основным оператором проводной связи в Пчевском сельском поселении является макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». ПАО «Ростелеком» предоставляет услуги местной внутризоновой телефонной связи, пакетная передача данных, услуги доступа в сеть Интернет и многие другие. Все телефонные станции оснащены аппаратурой определителя номера (АОН).

Система подвижной радиотелефонной связи

В настоящее время на рынке подвижной связи Ленинградской области твердо закрепили позиции пять основных операторов:

- Северо-Западный филиал ПАО «МегаФон» (стандарт GSM 900/1800);

- филиал «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Северо-Запад» (стандарт GSM 900/1800);

- Санкт-Петербургский филиал ОАО «ВымпелКом», торговая марка «Билайн» (стандарт GSM 900/1800);

- ОАО «TELE2-Санкт-Петербург» (стандарт GSM 900/1800);

- ЗАО «Дельта Телеком», торговая марка «Скай Линк» (стандарт NMT 450).

В дер. Пчева расположена вышка сотовой связи.

Почтовая связь

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает филиал ФГУП «Почта России» по Ленинградской области.

На территории Пчевского сельского поселения действует 3 почтовых отделения: в дер. Городище, дер. Мотохово и дер. Пчева.

Отделение почтовой связи предоставляет следующие виды услуг:

- прием и доставка письменной корреспонденции;

- прием и выдача бандеролей, посылок;

- доставка счетов, извещений, уведомлений;

- прием и оплата денежных переводов;

- доставка пенсий и пособий;

- прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

- прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

- проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

- реализация товаров розничной торговли, лотерей;

- телеграфные услуги;

- продажа знаков почтовой оплаты.

Система телевидения и радиовещания

Территория Пчевского сельского поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра, радиовещания Радиоцентра № 11 и ультракоротких волн (FM) радиовещательных станций.

## 1.15. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

К основным зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- санитарно-защитные зоны объектов специального назначения;

- придорожные полосы автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- охранные зоны железных дорог;

- охранные зоны магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;

- охранные зоны линий электропередач;

- охранные зоны линий и сооружений связи;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы;

- ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

Санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (предельно допустимая концентрация, предельно допустимый уровень);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Все санитарно-защитные зоны отображены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и носят рекомендательный характер. Возможно сокращение размеров СЗЗ после разработки соответствующей документации и соблюдения санитарных требований.

Таблица 30

Перечень промышленных предприятий, расположенных на территории Пчевского сельского поселения и размеры санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование предприятия | Фактическое местонахождение | Основной вид деятельности | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилорама | дер. Пчева | деревообработка | 100 |
| 2 | Склад горюче-смазочных материалов | дер. Пчева | обслуживание транспорта | 100 |
| 3 | Производственная база МП «Пчевский комбинат коммунальных предприятий» | дер. Пчева | коммунальное обслуживание | 100 |
| 4 | Животноводческий комплекс | дер. Пчева | сельское хозяйство | 300 |
| 5 | Цех по переработке молока | дер. Пчева | сельское хозяйство | 100 |
| 6 | Склад сена | дер. Пчева | сельское хозяйство | 50 |
| 7 | МТФ ОАО «Киришский» | дер. Чирково | сельское хозяйство | 300 |
| 8 | МТФ ОАО «Киришский» | дер. Городище | сельское хозяйство | 300 |

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Все санитарно-защитные зоны отображены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

На территории Пчевского сельского поселения расположено 4 сельских кладбища: в дер. Городище, в дер. Мотохово, в дер. Пчева, вдоль автомобильной дороги «Подъезд к дер. Чирково».

Сельские кладбища в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

По данным Управления ветеринарии Ленинградской области на территории сельского Пчевского сельского поселения находится биотермическая яма, расположенная восточнее дер. Пчева, в 5 км по автомобильной дороге «Пчева – Дубняги».

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размер санитарно-защитной зоны от биотермической ямы до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м, до скотопрогонов и пастбищ – 200 м, автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории 50-300 м. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74, с изменениями внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.04.2014 № 31.

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции в дер. Пчева согласно таблице 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 15 м.

Санитарно-защитная зона ГРС «Кириши» согласно п. 7.1.1 пп. 28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 300 м.

Размер санитарно-защитной зоны котельной устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитное поле и др.)

Придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 15.02.2016 № 26-ФЗ), в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

По территории Пчевского сельского поселения пролегают автомобильные дороги регионального значения IV категории: 41К-022 «Кириши – Городище – Волхов», «Подъезд к дер. Городище», «Подъезд к дер. Чирково», «Пчева – Дубняги», «Подъезд к дер. Дуняково».

Охранная зона магистральных трубопроводов

Согласно статье 4 Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9, для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

По территории Пчевского сельского поселения параллельно друг другу проходят магистральный нефтепродуктопровод Второво (Кстово) – Ярославль – Кириши – Приморск, осуществляющие транспортировку дизельного топлива и нефтепровод Кириши – Приморск.

Нефтепродуктопровод Второво (Кстово) – Ярославль – Кириши – Приморск

имеет диаметр трубы 530 мм (толщина стенки 8 мм), проектное давление 6,4 МПа.

Нефтепровод Кириши – Приморск имеет диаметр трубы 700 мм, проектное давление 6,2 МПа.

Минимально допустимые расстояния от магистрального трубопровода

Минимально допустимые расстояния от оси магистрального трубопровода устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утвержденным Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС и для магистрального газопровода диаметром 720 мм составляют 200 м до города и других населенных пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, клубов, детских садов и яслей, вокзалов и т.д.); жилых зданий 3-этажных и выше; железнодорожных станций; аэропортов; морских и речных портов и пристаней; гидроэлектростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу, мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м; автозаправочных станций; мачт (башен) и сооружений многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачт (башен) и сооружений многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций.

Охранная зона воздушных линий электропередач

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736).

Электроснабжение Пчевского сельского поселения осуществляется по воздушным высоковольтным линиям электропередачи напряжением 330 кВ, 110 кВ и 10 кВ.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии:

Таблица 31

Размеры охранных зон линий электропередач

| № п/п | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 2 | 1-20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 3 | 35 | 15 |
| 4 | 110 | 20 |
| 5 | 150, 220 | 25 |
| 6 | 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 7 | 750, +/- 750 | 40 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном выше, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевой воды в дер. Пчева является водозаборный узел в г. Кириши. Источником хозяйственно-питьевой воды в дер. Городище является артезианская скважина.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменением № 1) устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным кодексом Российской Федерации.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос нанесены с учетом того, что Водный кодекс Российской Федерации вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км – в размере 50 м; от 10 до 50 км – в размере 100 м; от 50 км и более – в размере 200 м.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Таблица 32

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| № п/п | Название водного объекта | Протяженность, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной зоны, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Волхов | 224 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Задневка | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Носовая | 18 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Черная | 38 | 100 | 50 | 20 |

Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов

Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и так далее);

- заболоченные территории;

- нарушенные территории.

Овражные территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и так далее) – территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов. В целом территория поселения ограниченно благоприятна для строительства. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории – территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

Учитывая достаточно сложные инженерно-геологические условия территории, строительству отдельных зданий и сооружений должны предшествовать инженерно-геологические изыскания с целью уточнения глубины залегания грунтовых вод и физико-технических свойств грунтов, находящихся в зоне заложения фундаментов зданий и сооружений.

Нарушенные территории – территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Карьеры на территории поселения отсутствуют, однако развита овражно-балочная эрозия, возможно развитие просадочных явлений.

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.15, выявлены проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории. Необходимо провести следующие мероприятия:

- разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории поселения;

- вынести на местность границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон;

- провести мероприятия по инженерной подготовки территории.

# 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

- составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- формирование архивных фондов поселения;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения включают в себя:

- предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры;

- предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

## 2.1. Перераспределение земель

Таблица 33

Структура земельного фонда муниципального образования

| № п/п | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное положение | Первая очередь | Расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 759,34 | 759,34 | 759,34 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6666,09 | 6666,09 | 6666,09 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| 3.1 | земли специального назначения | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 32497,3 | 32497,3 | 32497,3 |
| 6 | Земли водного фонда | 552,28 | 552,28 | 552,28 |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | 40484 | 40484 | 40484 |

## 2.2. Базовый прогноз численности населения муниципального образования Пчевское сельское поселение

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей планирования развития территории, так как позволяет дать оценку основных параметров развития демографического потенциала, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства, на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Прогнозируемая демографическая ситуация в Пчевском сельском поселении, как и в целом по области и по муниципальному району, характеризуется сохранением тенденции убыли населения, превышения смертности над рождаемостью.

Слабая управляемость демографических процессов, их инертность определяют необходимость заблаговременного формирования социально-экономических механизмов регулирования демографических процессов с использованием наиболее управляемых факторов.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, реализации основных параметров стратегии социально-экономического развития.

При составлении прогноза численности населения генеральным планом учтена сложившаяся в Пчевском сельском поселении демографическая ситуация, комплексный потенциал поселения, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в сельском поселении в 2014 г. уровни рождаемости и смертности населения, его возрастная структура.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других демографических показателей производились по трем сценариям развития:

- инерционному;

- статистическому (базовому);

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов зависит от трех основных показателей: уровня рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни и сальдо миграций.

Масштабы убыли населения определяются различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического сценария.

Оптимистический сценарий предполагает экономический рост, повышение уровня жизни, а потому увеличение рождаемости, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, а также достаточно высокую миграционную подвижность.

В статистическом (базовом) сценарии предполагается постепенное улучшение социально-экономической ситуации и соответственно основных демографических характеристик, но гораздо более медленными темпами, чем в оптимистическом сценарии.

В инерционном сценарии стагнация сложившейся экономической ситуации влечет сохранение негативных тенденций в области смертности и незначительное повышение рождаемости.

В генеральном плане за основу расчета принят статистический (базовый) прогноз численности, который произведен по формуле:

Нр = Нф × (1 + kпр / 1000)t, где

Нр – численность населения в расчетном году;

Нф – фактическая численность населения в исходном году;

kпр – коэффициент общего прироста населения;

t – расчетный срок (количество лет).

kпр = ((П + М) / Нср) × 1000, где

П – естественный среднегодовой прирост населения;

М – среднегодовая миграция населения;

Нср – среднегодовая численность.

kпр = (9,5 / 1608) × 1000 = 5,9

Нр = 1629 × (1 + 0,006)10 = 1726

Нр = 1629 × (1 + 0,006)20 = 1840

В соответствии с прогнозом численность населения Пчевского сельского поселения в 2025 году может увеличиться до 1726 человек, в 2035 году – до 1840 человека.

## 2.3. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное зонирование

Намеченные генеральным планом мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры направлены на создание условий для устойчивого развития территории путем стимулирования градостроительными методами развития и совершенствования существующих видов деятельности.

Основные задачи планировочной организации территории сводятся к следующему:

- упорядочение и развитие территории населенных пунктов с созданием четкой планировочной структуры;

- упорядочение и развитие существующих территорий садоводческих товариществ;

- развитие социальной, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры;

- создание общественно-деловых зон.

Предложения генерального плана выполнены на базе анализа современного использования, земель по целевому назначению и функционального использования территории, сложившейся транспортной инфраструктуры и имеющихся ограничений градостроительной деятельности.

Генеральным планом предлагается сохранить сложившуюся структуру расселения.

Предложения по развитию функциональных зон населенных пунктов выполнены с учетом схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Ленинградской области, схемы территориального планирования муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, федеральных, региональных и местных программ социально-экономического развития, согласно которым на территории Пчевского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок планируется размещения новых объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

Генеральным планом устанавливаются следующие виды функциональных зон:

- Зона градостроительного использования, которая в свою очередь подразделяется на:

- жилую зону:

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами;

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона садоводства и дачного хозяйства;

- общественно-деловую зону;

- рекреационную зону:

- зона древесно-кустарниковой растительности;

- зона общественных рекреационных территорий;

- зона прибрежных мест отдыха;

- зону сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

- производственную и коммунально-складскую зону;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры:

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона улично-дорожной сети;

- зона железнодорожного транспорта;

- зону специального назначения:

- зона кладбищ;

- зона складирования, захоронения отходов;

- Зона сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона ведения садоводства и дачного хозяйства;

- зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

- Производственная и коммунально-складская зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры:

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона автодорожного транспорта;

- зона железнодорожного транспорта;

- зона трубопроводного транспорта;

- Зона специального назначения:

- зона кладбищ;

- зона складирования и захоронения отходов;

- Зона иного назначения:

- зона водных объектов;

- зона болот;

- зона лесов.

Таблица 34

Характеристика функциональных зон

| № п/п | Функциональные зоны | Параметры |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | для индивидуального жилищного строительства; минимальный размер земельного участка – 600 м2, максимальный размер земельного участка – 2000 м2; максимальная этажность – 3. |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | для размещения многоквартирных жилых домов 1-3 этажа с земельными участками, предназначенными для размещения жилых домов (минимальный размер земельного участка – 600 м2, максимальный размер земельного участка – 2000 м2); для размещения блокированных жилых домов до 3 этажей включительно (минимальный размер земельного участка – 400 м2, максимальный размер земельного участка – 2000 м2); для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства (минимальный размер земельного участка – 600 м2, максимальный размер земельного участка – 3500 м2); максимальная высота здания – 20 м. |
| 1.3 | Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами | для размещения многоквартирных жилых домов 3-5 этажа с земельными участками, предназначенными для размещения жилых домов (минимальный размер земельного участка – 600 м2, максимальный размер земельного участка – 2000 м2). |
| 1.4 | Зона садоводства и дачного хозяйства | максимальная этажность – 3 |
| 2 | Общественно-деловая зона | для размещения объектов общественно-делового назначения |
| 3 | Рекреационная зона |  |
| 3.1 | Зона общественных рекреационных территорий | для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории; (рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении – 50-100 человек на гектар) |
| 3.2 | Зона древесно-кустарниковой растительности | для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения (минимальная площадь земельного участка на 1-го посетителя 500 м2; максимальная этажность – 3). |
| 3.3 | Зона прибрежных мест отдыха | минимальная площадь озелененных территорий – 10 % территории земельного участка; 3 машино-места на 1 га территории земельного участка. |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования |  |
| 4.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | для ведения сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства без права возведения жилых домов, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения; минимальный размер земельного участка для личного подсобного хозяйства – 600 м2; максимальный размер земельного участка – 5000 м2; минимальный размер земельного участка для огородничества – 100 м2, максимальный размер земельного участка – 1000 м2. |
| 4.2 | Зона ведения садоводства и дачного хозяйства |  |
| 4.3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | максимальный коэффициент застройки – 60 %; этажность – 1-3 этажа включительно; размещения объектов сельскохозяйственного назначения I-V классов опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания. |
| 5 | Производственная и коммунально-складская зона | максимальный коэффициент застройки – 60 %; этажность – 1-3 этажа включительно; размещение предприятий и коммунально-складских объектов I-V классов опасности с сокращением санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания. |
| 6 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| 6.1 | Зона инженерной инфраструктуры | для размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| 6.2 | Зона улично-дорожной сети | для размещения площадей, городских магистралей, жилых улиц и проездов (минимальная ширина земельного участка – 2 м; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75 %). |
| 6.3 | Зона автодорожного транспорта | для размещения объектов внешнего автомобильного транспорта |
| 6.4 | Зона железнодорожного транспорта | для размещения объектов железнодорожного транспорта |
| 6.5 | Зона трубопроводного транспорта | для размещения объектов трубопроводного транспорта |
| 7 | Зона специального назначения |  |
| 7.1 | Зона кладбищ | для размещения кладбищ |
| 7.2 | Зона складирования и захоронения отходов | для размещения полигона твердых коммунальных отходов, скотомогильников, навозохранилищ |
| 8 | Иного назначения |  |
| 8.1 | Зона водных объектов |  |
| 8.2 | Зона болот |  |
| 8.3 | Зона лесов |  |

Генеральным планом предлагается развитие населенных пунктов за счет внутренних территориальных резервов.

Проектом были проанализированы существующие и проектируемые территории, в результате чего были выделены некоторые функциональные зоны, ранее не учтённые в территориальных зонах Правил землепользования и застройки муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, а так же изменены границы и параметры функциональных зон.

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учёту при:

- определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки – изменений, целесообразность которых следует из генерального плана;

- подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основании и с учётом расчётных показателей генерального плана;

- подготовке муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие поселения;

- подготовке документации по планировке территории.

При установлении границ функциональных зон учитывалось то, что они могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населённых пунктов;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

Значения показателей площади функциональных зон определены в соответствии с границами, отображёнными на карте функциональных зон поселения. Указанные показатели действуют с момента утверждения генерального плана.

Мероприятия по развитию зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

На первую очередь:

- формирование зоны инженерной и транспортной инфраструктуры площадью 2,1 га для строительства участка улично-дорожной сети в дер. Пчева;

- формирование зоны инженерной и транспортной инфраструктуры площадью 1,6 га для строительства участка улично-дорожной сети в дер. Городище;

- формирование зоны инженерной и транспортной инфраструктуры площадью 0,7 га для строительства участка улично-дорожной сети в дер. Дуняково.

Мероприятия по развитию жилых зон:

На первую очередь:

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Городище, в северной части населенного пункта общей площадью 14 га;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Городище, в западной части населенного пункта общей площадью 8,3 га;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Городище, в восточной части населенного пункта общей площадью 11,1 га;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Дуняково, в восточной части населенного пункта общей площадью 8,3 га;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Мотохово, в южной части населенного пункта общей площадью 11 га;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Пчева, в северной части населенного пункта общей площадью 19,5 га;

- формирование зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки в дер. Пчева, в северной части населенного пункта общей площадью 16,7 га;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Пчева, в южной части населенного пункта общей площадью 10,8 га.

Мероприятия по развитию общественно-деловых зон:

На первую очередь:

- формирование общественно-деловой зоны для строительство магазина в дер. Витка площадью 0,2 га;

- формирование общественно-деловой зоны для строительство магазина в дер. Иконово площадью 0,2 га;

- формирование общественно-деловой зоны для строительство магазина в дер. Дубняги площадью 0,2 га;

- формирование общественно-деловой зоны для строительство магазина в дер. Чирково площадью 0,2 га;

- формирование общественно-деловой зоны для строительство предприятия бытового обслуживания в дер. Пчева площадью 0,2 га;

- формирование общественно-деловой зоны для строительство пожарного депо в дер. Пчева площадью 0,5 га.

Мероприятия по развитию общественно-деловых зон:

На первую очередь:

- формирование рекреационной зоны для строительства парка площадью 1,0 га в дер. Пчева;

- формирование рекреационной зоны для строительства сквера площадью 0,8 га в дер. Пчева;

- формирование рекреационной зоны для строительства площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью 0,75 га в дер. Пчева;

- формирование рекреационной зоны для строительства площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью 0,75 га в дер. Городище;

- формирование рекреационной зоны для строительства пляжа и организации прибрежных мест отдыха площадью 14,0 га в дер. Городище.

Мероприятия по развитию зоны сельскохозяйственного использования:

На расчетный срок:

- формирование зоны сельскохозяйственного использования для размещения предприятия агропромышленного комплекса V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50 м в дер. Пчева – расчетный срок;

- формирование зоны сельскохозяйственного использования для размещения предприятия агропромышленного комплекса II класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 500 м (в 800 м севернее дер. Пчева) – расчетный срок.

## 2.4. Предложения по сохранению, использованию и развитию сети особо охраняемых природных территорий сельского поселения

Согласно схеме территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460, с изменениями, внесенными постановлением правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 490, на территории Пчевского сельского поселения запланированы к созданию ООПТ регионального значения «Суходольные острова на болотном массиве Лисий мох».

Общая ориентировочная площадь ООПТ – 508 га.

Срок организации – в период до 2035 г.

Цель создания: сохранение лесных островов и прилегающих участков на болотном массиве с тетеревиными токами.

До организации ООПТ целесообразно избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с заявленными целями.

## 2.5. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории сельского поселения

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно статье 11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п. 18).

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Таблица 35

Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

| № п/п | Зоны ограничений | Режимы и регламенты использования | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (охранной, регулирования застройки, охраняемого природного ландшафта), правовой режим которых регулируется законодательством Российской Федерации; в пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой; необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников; приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы; использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих государственных Органов; проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (статья 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). | Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 09.03.2016 № 67-ФЗ) |

Проектирование и осуществление хозяйственной и строительной деятельности на территории сельского поселения необходимо производить с обязательным согласованием работ по сохранению объектов культурного наследия, с комитетом по культуре Ленинградской области, как органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- организацию исследований, необходимых для исполнения полномочий органа охраны объектов культурного наследия;

- установление ограничений (обременений) права собственности или иных вещных прав на объект культурного наследия;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- разработку, согласование и утверждение в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия, а также согласование решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и об изменении их правового режима;

- контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия;

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- иные мероприятия, проведение которых отнесено Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия (статья 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (статьи 30, 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании:

- проектирование осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (статья 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Мероприятия, направленные на сохранение объектов историко-культурного наследия:

- сохранение объекта культурного наследия – направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор;

- в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов (статья 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»);

- консервация объекта культурного наследия – научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы;

- ремонт памятника – научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;

- реставрация памятника или ансамбля – научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия;

- приспособление объекта культурного наследия для современного использования – научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

## 2.6. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К основным задачам в области жилищного строительства относятся:

- максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда на территории сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований;

- развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таунхаусы и коттеджи);

- комплексное благоустройство жилых кварталов.

Для реализации закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» на территории Пчевского сельского поселения в дер. Пчева планируется формирование земельных участков общей площадью 2,52 га.

Перечень основных мероприятий по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры:

- повышение уровня обеспеченности жильем населения муниципального образования Пчевское сельское поселение до 35 м2 на чел. на первую очередь, до 40 м2 на чел. на расчетный срок;

- стимулирование увеличения объемов малоэтажного жилищного строительства на территории поселения;

- обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения;

- обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Городище в северной части населенного пункта общей площадью 14 га – первая очередь;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Городище в западной части населенного пункта общей площадью 8,3 га – первая очередь;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Городище в восточной части населенного пункта общей площадью 11,1 га – первая очередь;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Дуняково в восточной части населенного пункта общей площадью 16,07 га – первая очередь;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Мотохово в южной части населенного пункта общей площадью 11 га – первая очередь;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Пчева в северо-западной части населенного пункта общей площадью 11,07 га – первая очередь;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Пчева в северо-восточной части населенного пункта общей площадью 6,24 га – первая очередь;

- формирование зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки в дер. Пчева в северной части населенного пункта общей площадью 10,23 га – первая очередь;

- формирование зоны индивидуальной жилой застройки в дер. Пчева в южной части населенного пункта общей площадью 10,4 га – первая очередь;

- предусматривается участие в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления жилой среды;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда;

- строительство усадебных домов по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323;

- строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- снос аварийного жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях – 0,6 тыс. м2;

- при реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади.

## 2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- предложения по библиотечному обслуживанию населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Генеральным планом предлагается развивать систему социального и культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с проектной планировочной структурой.

В проекте генерального плана потребность в объектах социальной инфраструктуры рассчитана для населения, проживающего в проектных границах муниципального образования Пчевское сельское поселение.

Ниже представлен расчет перспективной потребности в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения в соответствии с демографическим прогнозом.

Таблица 36

Сводная таблица нормативных требований на первую очередь и расчетный срок

| № п/п | Учреждения обслуживания | Норматив | Потребность | Современное положение | Дефицит / профицит (- / +) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на первую очередь (2025 г.) | на расчетный срок (2035 г.) |  | на первую очередь (2025 г.) | на расчетный срок (2035 г.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные организации | 40 мест на 1000 человек | 69 | 74 | 76 | +7 | +2 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | 61 учащихся на 1000 чел. | 105 | 113 | 300 | +195 | +187 |
| 3 | Аптечный пункт | 14 м2 общей площади | 24 | 26 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 18,5 посещений в смену | 32 | 34 | 25 | -7 | -9 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт* | 1 объект на сельский населенный пункт | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Учреждения органов по делам молодежи | 25 м2 общей площади/2 рабочих места на 1000 жителей | 43/3 | 46/4 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 7 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50-60 м2 общей площади на 1000 жителей | 95 | 101 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 8 | Учреждения культуры | 150 зрительских мест на 1000 жителей | 259 | 276 | 460 | +201 | +184 |
| 9 | Сельские массовые библиотеки | 6-7,5 тыс. единиц хранения/5-6 читательских мест | 12/8 | 13/11 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 10 | Плоскостные сооружения | 1950 м2, на 1000 жителей | 3365 | 3588 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 11 | Закрытые спортивные сооружения | 350 м2 общей площади на 1000 жителей | 604 | 644 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 12 | Предприятие общественного питания | 40 мест на 1000 жителей | 69 | 73 | 120 | +51 | +47 |
| 13 | Продовольственные магазины | 118,3 м2 торговой площади на 1000 жителей | 204,2 | 217,7 | 473,9 | -195,1 | -293,3 |
| 14 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 269,3 м2 торговой площади на 1000 жителей | 464,8 | 495,5 |  |  |  |
| 15 | Предприятие бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) | 4 рабочих места на 1000 жителей | 7 | 8 | 0 | -7 | -8 |
| 16 | Банно-оздоровительный комплекс | 7 помывочных мест | 12 | 13 | нет данных | нет данных | нет данных |
| 17 | Общественные туалеты | 1 прибор на 1000 жителей | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 |
| 18 | Операционная касса | 1 объект на 10-30 тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Отделение связи | 1 объект на микрорайон | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Пункт охраны порядка | 8 м2 общей площади на жилую группу | 8 | 8 | 0 | -8 | -8 |
| 21 | Пожарное депо | 1 депо на 2 автомобиля на поселение с численностью до 5 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |

Примечание:

* – с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км;

– с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км;

– с численностью населения более 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км.

На территории населенных пунктов планируется развитие общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

В соответствии с демографическим прогнозом на расчетный срок предусматриваются территории для размещения объектов капитального строительства социальной инфраструктуры, представленных в таблицах 37 и 38.

Таблица 37

Планируемые мероприятия в отношении объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Мощность объекта | Адрес объекта | Очередность | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пчевская врачебная амбулатория | посещений в смену | 35 | дер. Пчева, ул. Советская, д. 85 | первая очередь, 2015-2025 годы | реконструкция с увеличением мощности |
| 2 | Дом культуры | место | 200 | дер. Пчева, ул. Героев, д. 13 | первая очередь, 2015-2025 годы | капитальный ремонт |
| 3 | Дом культуры | место | 200 | дер. Городище и | первая очередь, 2015-2025 годы | капитальный ремонт |
| 4 | Клуб | место | 160 | дер. Мотохово, ул. Кооперативная, д. 23-а | первая очередь, 2015-2025 годы | капитальный ремонт |
| 5 | Пожарное депо | автомобильный пост | 2 | дер. Пчева | первая очередь, 2015-2025 годы | строительство |

Таблица 38

Планируемые мероприятия в отношении объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Мощность объекта | Адрес объекта | Очередность | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 60 | дер. Мотохово | первая очередь, 2015-2025 годы | реконструкция |
| 2 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 60 | дер. Иконово | первая очередь, 2015-2025 годы | строительство |
| 3 | Магазин смешанных товаров | м2 торговой площади | 60 | дер. Чирково | первая очередь, 2015-2025 годы | строительство |
| 4 | Предприятие бытового обслуживания | рабочие места | 8 | дер. Пчева | первая очередь, 2015-2025 годы | строительство |

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:

- реконструкция Пчевской врачебной амбулатории с увеличением мощности до 35 посещений в смену – первая очередь;

- капитальный ремонт Дома культуры в дер. Пчева – первая очередь;

- капитальный ремонт Дома культуры в дер. Городище – первая очередь;

- капитальный ремонт клуба в дер. Мотохово – первая очередь;

- реконструкция здания магазина в дер. Мотохово с площадью торгового зала 120 м2 – первая очередь;

- строительство магазина смешанных товаров в дер. Иконово с площадью торгового зала 90 м2 – первая очередь;

- строительство магазина смешанных товаров в дер. Чирково с площадью торгового зала 90 м2 – первая очередь;

- строительство предприятия бытового обслуживания в дер. Пчева на 8 рабочих мест – первая очередь;

- строительство пожарного депо в дер. Пчева на 2 автомобильных поста – первая очередь.

## 2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек. Поэтому проектным решением генерального плана предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов рекреации.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2015 № 286) площадь озелененных территорий общего пользования составляет 10 м2/чел.

Таким образом, площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок должна составлять 18810 м2.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя.

Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции.

Рекомендуемый ассортимент древесно-кустарниковых пород, устойчивых против промышленных выбросов:

- деревья: ива белая, тополь лавролистный, береза, вяз обыкновенный, осина, рябина обыкновенная и др.

- кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, шиповник краснолистный, сирень обыкновенная, смородина черная и золотистая и др.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения:

- строительство парка площадью 10653 м2 в дер. Пчева;

- строительство сквера площадью 8178 м2 в дер. Пчева;

- «омоложение» существующей древесно-кустарниковой растительности – первая очередь;

- строительство площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью 0,75 га в юго-восточной части дер. Городище на территории проектируемой жилой застройки – первая очередь;

- строительство площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью 0,75 га в северо-восточной части дер. Пчева на территории проектируемой жилой застройки – первая очередь;

- строительство пляжа и организации прибрежных мест отдыха общей площадью 14,0 га в дер. Городище – первая очередь;

- устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов – первая очередь.

## 2.9. Мероприятия по созданию среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения

В целях создания комфортной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения генеральным планом Пчевского сельского поселения решаются следующие задачи:

- доступность мест целевого посещения маломобильных групп населения – все общественные здания в населенных пунктах поселения и обеспечение беспрепятственного передвижения к ним;

- доступность объектов транспортной, дорожной инфраструктуры, а также объектов информации и связи – самих объектов, так и беспрепятственного доступа к ним;

- безопасность путей движения, территорий проживания и мест обслуживания.

Генеральным планом предусмотрены удобные пешеходные связи внутри жилой застройки, а также возможность подъезда к каждому жилому дому.

На последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть ширину пешеходных путей движения не менее 1,8 м, т. е. с учетом габаритов кресел-колясок маломобильных групп населения, при этом продольный уклон тротуаров не должен превышать 5 %.

Кроме этого, на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать поперечный уклон 1 – 2 %, высоту бордюров пешеходных путей – не менее 0,05 м, высоту бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжими частями улиц и проездов, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения – с превышением не более 0,04 м.

На открытых автопарковках около учреждений обслуживания учтено не менее 10 % мест для транспорта, управляемого маломобильными группами населения.

Места временного хранения личного автотранспорта размещены от входов, доступных для маломобильных групп населения в соответствии с нормативными требованиями, т. е. не далее 50 м.

Предоставляемая ширина зоны парковки для каждого автомобиля маломобильных групп населения должна составлять не менее 3,5 м.

## 2.10. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного и сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Сельскохозяйственная освоенность территории обусловлена двумя основными факторами:

- характер почвенного покрова, пригодность почв для земледельческого использования;

- месторасположение муниципального образования, степень удалённости Пчевского сельского поселения от Санкт-Петербурга.

Для сельскохозяйственного освоения территории имеют значение климатические условия.

Одной из задач социально-экономического развития Ленинградской области, согласно концепции социально-экономического развития региона является развитие секторов агропромышленного комплекса. Концепция социально-экономического развития региона предусматривает решение данной задачи по следующим направлениям:

- сохранение в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, обеспечивающих устойчивый рост объемов производства сельскохозяйственной продукции;

- зонирование территорий сельского хозяйства, в том числе закрепление специализации территорий;

- создание кластеров в сфере агропромышленного комплекса, в том числе с целью стимулирования развития кооперации.

В целях сохранения в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460, предусмотрено создание зон преимущественно сельскохозяйственного использования. На Карте функциональных зон поселения отображена зона преимущественно сельскохозяйственного использования Киришская.

Все мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Развитие этих площадок должно происходить за счет привлечения частных инвесторов, а также создания муниципальных предприятий по производству продукции на основе комплексного использования ресурсно-экономического потенциала муниципального образования. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Основным направлением развития сельского поселения является производство товарной сельскохозяйственной продукции и размещение предприятий по ее переработке.

Преимущественные специализации:

- рыболовство;

- мясное животноводство;

- производство кормов;

- свиноводство.

Для предприятий, в санитарно-защитную зону от которых попадает жилая застройка, необходимо провести экологическую реконструкцию, направленную на сокращение санитарно-защитной зоны путем исключения объектов, оказывающих негативное влияние на экологию, или совершенствования производства в целях повышения его технико-экономического уровня, внедрения малоотходных (безотходных) технологий.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного и сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства:

- обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок – первая очередь;

- реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры – первая очередь;

- экологическая реконструкция территории молочно-товарной фермы ОАО «Киришский» в дер. Чирково, сокращение санитарно-защитной зоны до 18 м – первая очередь;

- экологическая реконструкция территории молочно-товарной фермы в дер. Городище, сокращение санитарно-защитной зоны до 100 м – первая очередь;

- инвестиционная площадка в дер. Пчева для размещения агропромышленного предприятия V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50 м – расчетный срок;

- инвестиционная площадка (в 800 м севернее дер. Пчева) для размещения агропромышленного предприятия II класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 500 м – расчетный срок;

- инвестиционная площадка на территории недействующей молочно-товарной фермы в дер. Мотохово для размещения агропромышленного предприятия V класса опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50 м – расчетный срок.

## 2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Места сбора бытовых отходов

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На территории Пчевского сельского поселения отсутствуют земельные объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов. Вывоз твердых коммунальных отходов от населения Пчевского сельского поселения производится МП «Жилищное хозяйство» на Киришский полигон твердых коммунальных отходов.

Расчет количества образующихся в год твердых коммунальных отходов в Пчевском сельском поселении произведен по норме 300 килограмм в год на человека (СП 42.13330.2011. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Таблица 39

Прогнозное количество твердых коммунальных отходов от населения Пчевского сельского поселения (на 2035 г.)

| № п/п | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн в год |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1840 | 552,0 |

Общий объем твердых бытовых отходов в зоне индивидуальной жилой застройки должен составить: 300 килограмм в год на человека × 1840 человек = 552,0 т/год = 46,0 т /месяц = 1,53 т /день.

Предусматривается рост твердых бытовых отходов вследствие улучшения благосостояния жителей.

В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок – 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Вывоз твердых бытовых отходов предполагается на Киришский полигон твердых коммунальных отходов.

Места захоронения

Кладбища

На территории Пчевского сельского поселения расположено 4 сельских кладбища:

- в дер. Городище;

- в дер. Мотохово;

- в дер. Пчева;

- у автомобильной дороги «Подъезд к дер. Чирково».

Общая площадь действующих кладбищ составляет 12,3 га.

Таблица 40

Обеспечение населения местами захоронения

| № п/п | Наименование места захоронения | Количество | Емкость существующая, га | Норматив га/1000 чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Емкость расчетная, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельские кладбища | 4 | 12,3 | 0,24 | 1840 | 0,4 |

В дер. Городище выделен участок с кадастровым номером 47:27:0205001:916 площадью 6 га под размещение гражданского кладбища, часть которого (0,8 га) уже занимает кладбище. Генеральным планом предлагается дальнейшее освоение территории под организацию кладбища.

Таким образом, общая площадь кладбищ на расчетный срок будет составлять 17,4 га.

Места захоронения биологических отходов

По данным Управления ветеринарии Ленинградской области на территории Пчевского сельского поселения восточнее дер. Пчева, в 5 км по автомобильной дороге «Пчева – Дубняги» находится биотермическая яма.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м до жилых, общественных зданий и животноводческих ферм (комплексов); до скотопрогонов и пастбищ – 200 м; до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории 50-300 м.

Ближайшая автомобильная дорога – «Пчева – Дубняги» IV категории проходит в 260 м.

Таким образом, нормативный размер санитарно-защитной зоны выдержан.

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации мест захоронения:

- организация вывоза твердых коммунальных отходов от населенных пунктов Пчевского сельского поселения на Киришский полигон твердых коммунальных отходов – первая очередь;

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой) – первая очередь. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

- обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т. д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение – первая очередь;

- организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов – первая очередь;

- организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для твердых коммунальных отходов. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест (утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88) – первая очередь;

- приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – первая очередь;

- производственным предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе – первая очередь;

- сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе – на существующих объектах, либо – приобрести инсинераторы) – первая очередь;

- строительство сельского кладбища площадью 5,2 га в дер. Городище – расчетный срок.

## 2.12. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

Трубопроводный транспорт

Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, с изменениями внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации 31.01.2017 № 166-р, на территории Пчевского сельского поселения планируется развитие газотранспортных мощностей Единой системы газоснабжения Северо-Западного региона (строительство участка Грязовец – КС Славянская) (планируемый диаметр труб I нитки газопровода – 1420 мм, II нитки – 1220 мм, проектное давление в обеих нитках газопровода – 9,8 МПа, проектный среднегодовой объем транспортировки газа – 55 млрд. м3) – 2018-2020 годы.

Автомобильный транспорт

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается развитие сети автобусных маршрутов. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие междугородного и пригородного автобусного сообщения.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15 %.

На стадии разработки проектов строительства, реконструкции инженерной инфраструктуры в полосе отвода автомобильных дорог федерального и регионального значения, а также при детальной проработке примыканий, пересечений улично-дорожной сети, планируемых к строительству в населенных пунктах в которых проходят федеральные и региональные дороги, проектные организации обязаны получить технические условия у балансодержателя автомобильных дорог и согласовать проектные решения.

Согласно схеме территориального планирования Ленинградской области, планируются следующие мероприятия:

- строительство автомобильной дороги «Кировск – Ярославль» со строительством развязки с автомобильными дорогами «Усть-Луга – Кириши», «Кириши – Городище – Волхов» и строительством моста через реку Волхов (от точки присоединения автомобильной дороги «Усть-Луга – Кириши», является продолжением международного маршрута «Европа-Западный Китай») (автодорожный маршрут «Северо-Восточный обход») (протяжённость – 70 км; категория – I) – расчетный срок;

- реконструкция автомобильной дороги «Кириши – Городище – Волхов» (протяженность – 51,0 км; категория – II) – расчетный срок.

Мероприятия местного значения Пчевского сельского поселения, принимаемые в составе генерального плана:

- реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети внутри населенных пунктов – расширение проезжих частей на основных улицах, строительство тротуаров, озеленение, освещение, обеспечение водоотвода с проезжих частей – первая очередь;

- строительство улично-дорожной сети в дер. Пчева протяженностью 3,5 км – первая очередь;

- строительство улично-дорожной сети в дер. Городище протяженностью 2,6 км – первая очередь;

- строительство улично-дорожной сети в дер. Дуняково протяженностью 1,1 км – первая очередь;

- обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта – первая очередь;

- устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения – первая очередь;

- организация автобусного сообщения с районами нового строительства – первая очередь;

- организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенных пунктов – первая очередь;

- развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, станции технического обслуживания, автозаправочные станции) – первая очередь;

- проведение мероприятий по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, инвентаризации государственной регистрации прав собственности, техническому учету, диагностике и паспортизации автомобильных дорог – первая очередь.

## 2.13. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

### Водоснабжение. Проектные решения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Проектные решения водоснабжения Пчевского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Проектом предусмотрено обеспечение системой централизованного водоснабжения всех объектов капитального строительства, существующей и проектируемой жилой застройки на территории населенных пунктов дер. Городище и дер. Пчева.

Водоснабжение населения остальных населенных пунктов поселения планируется за счет индивидуальных и общественных колодцев.

Подача воды питьевого качества населению предусматривается на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды (Q сут), на хозяйственно-питьевые нужды в Пчевском сельском поселении определены согласно СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Среднесуточное (за год) водопотребление будет составлять – 230 л/сут.

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов воды принят 1,2.

Расходы воды на полив улиц, площадей, проездов и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут на одного жителя.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности и прочие расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Водопотребление промышленными предприятиями проектируемых промышленных территорий предлагается из собственных источников артезианских скважин. Возможность использования системы централизованного водопотребления промышленными предприятиями должна быть определена на следующих стадиях проектирования и размещения конкретных предприятий.

Таблица 41

Планируемые объемы водопотребления населенных пунктов Пчевского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Потребитель | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая очередь | расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Городище | население | 264 × 0,23 = 60,72 | 304 × 0,23 = 69,92 |
|  |  | социальная сфера | 2,45 | 2,45 |
|  |  | поливочные нужды | 264 × 0,05 = 13,20 | 304 × 0,05 = 15,20 |
|  |  | неучтенные расходы (10 %) | 7,64 | 8,75 |
|  |  | Итого | 84,00 | 96,32 |
| 2 | дер. Пчева | население | 1112 × 0,23 = 255,76 | 1170 × 0,23 = 269,10 |
|  |  | социальная сфера | 21,37 | 21,37 |
|  |  | поливочные нужды | 1112 × 0,05 = 55,60 | 1170 × 0,05 = 58,50 |
|  |  | неучтенные расходы (10 %) | 33,27 | 34,89 |
|  |  | Итого | 366,00 | 383,87 |

Пожарные расходы воды

Расход воды на наружное пожаротушение принят по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-84 (с Изменениями № 1, 2)» в соответствии с численностью населения.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение составит 30 л/с (2 пожара по 15 л/с).

Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды предприятий, поливку и т. п.

Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. Наружное пожаротушение осуществляется пожарными машинами с питанием их водой от пожарных гидрантов. Свободные напоры у пожарных гидрантов – не менее 10 м.

Вокруг существующих и проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны I пояса, возможна организация зон санитарной охраны II, III пояса.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Расходы воды среднесуточные на хозяйственно-питьевые нужды в дер. Городище на первую очередь составят 84 м3/сут, на расчетный срок – 96,32 м3/сут.

Расходы воды среднесуточные на хозяйственно-питьевые нужды в дер. Пчева на первую очередь составят 366,00 м3/сут, на расчетный срок – 383,87 м3/сут.
Источником хозяйственно-питьевой воды в дер. Пчева является водозаборный узел в г. Кириши.

Источником хозяйственно-питьевой воды в дер. Городище является артезианская скважина.

Проектная мощность комплекса водопроводных очистных сооружений г. Кириши составляет 60 тыс. м3/сут. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения г. Кириши составляет 40 тыс. м3/сут. Следовательно, резерв производительности комплекса водопроводных очистных сооружений на сегодняшний день составляет порядка 33 %. Доля потребления дер. Пчева составляет незначительную часть от общего водопотребления г. Кириши (менее 1 % от производительности комплекса водопроводных очистных сооружений).

В связи с тем, что данные по объемам поднятой воды, объемам потребления и по установленному насосному оборудованию артезианской скважины в дер. Городище не были предоставлены, провести анализ резервов и дефицитов производственных мощностей не представляется возможным.

Зоны санитарной охраны водозаборов

Зоны санитарной охраны обеспечивают санитарно-эпидемиологическую надёжность водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраной источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Размеры зон и санитарные мероприятия на их территории назначаются в соответствии с требованиями п. п. 10.24-10.30 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-84 (с Изменениями № 1, 2)» и направлены на исключение микробного и химического загрязнения воды.

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех сооружениях водопровода (водозаборные сооружения, водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где организуется особый режим работы.

Система водоснабжения

Предлагаемые варианты трассировки опираются на сведения схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года», утвержденной постановлением администрации от 23.03.2015 № 23) и подлежат уточнению на стадии проектирования конкретных участков.

Согласно схеме к 2028 году планируется произвести реконструкцию существующих и строительство новых резервуаров чистой воды, что позволит обеспечить бесперебойное и в нужном количестве водоснабжение населения в сутки максимального водозабора.

Перечень основных мероприятий по реализации направлений развития системы водоснабжения:

- строительство новых сетей водоснабжения в районах нового строительства протяженностью 4,4 км с последующим подключением потребителей к ним в дер. Городище – первая очередь;

- строительство новых сетей водоснабжения в районах нового строительства протяженностью 5,2 км с последующим подключением потребителей к ним в дер. Пчева – первая очередь;

- реконструкция изношенных участков водопроводных сетей протяженность 1,5 км в дер. Городище – расчетный срок;

- реконструкция изношенных участков водопроводных сетей протяженность 0,7 км в дер. Пчева – первая очередь;

- реконструкция двух накопительных резервуаров чистой воды на водонапорной станции в дер. Пчева – первая очередь.

- строительство водонапорной башни вблизи артезианской скважины в дер. Городище – первая очередь;

- установка частотного преобразователя на насосное оборудование артезианской скважины в дер. Городище – первая очередь;

- установка приборов учета на водонапорную станцию в дер. Пчева – первая очередь;

- установка 4 пожарных гидрантов в дер. Пчева – первая очередь;

- установка общедомовых приборов учета холодного водоснабжения во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии – первая очередь;

- благоустройство территории зон санитарной охраны на водозаборах – первая очередь.

### Водоотведение. Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства и существующих домов. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т. д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки определены по нормам СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*», при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению.

Таблица 42

Планируемые объемы сточных вод дер. Пчева

| № п/п | Населенный пункт | Потребитель | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая очередь, 2025 г. | расчетный срок, 2035 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Пчева | население | 1112 × 0,23 = 255,76 | 1170 × 0,23 = 269,10 |
|  |  | социальная сфера | 21,37 | 21,37 |
|  |  | поливочные нужды | 1112 × 0,05 = 55,60 | 1170 × 0,05 = 58,50 |
|  |  | неучтенные расходы (10 %) | 33,27 | 34,89 |
|  |  | Итого | 366,00 | 383,87 |

Перспективный прирост приема сточных вод (среднесуточный) в дер. Пчева на первую очередь составит 366,00 м3/сут, к расчетному сроку – 383,87 м3/сут.

В настоящее время в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области расположена одна канализационно-насосная станция. Данные о фактической продолжительности работы насосов, потребления электроэнергии и фактическом объеме перекачиваемых сточных вод предоставлены не были, в связи, с чем произвести корректный анализ работы насосного оборудования КНС не было возможным.

Система хозяйственно-бытовой канализации

Предлагаемые варианты трассировки опираются на сведения схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года», утвержденной постановлением администрации от 23.03.2015 № 23) и подлежат уточнению на стадии проектирования конкретных участков.

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения муниципального образования до 2028 г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих канализационных сетей. Маршруты прохождения заменяемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод к 2035 году и застройки новых территорий, планируется строительство сетей в дер. Пчева.

Водоотведение остальных населенных пунктов предусматривается в выгребные ямы и септики.

Дождевая канализация

В районах существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки населенных пунктов целесообразно организовывать систему открытой дождевой канализации – с использованием открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Перечень основных мероприятий по реализации направлений развития системы водоотведения:

- реконструкция канализационных сетей для обеспечения надежности системы водоотведения в дер. Пчева протяженностью 4,2 км – первая очередь;

- строительство канализационных сетей для подключения проектируемой многоквартирной застройки в дер. Пчева протяженностью 1,2 км – первая очередь;

- реконструкция КНС в дер. Пчева – расчетный срок.

### Электроснабжение. Проектные решения

В период расчетного срока следует провести оценку технического состояния ВЛ 10 кВ от опорного центра питания – ПС № 332 «Пчева» 110/10 кВ к потребителям для установления сроков замены или сроков последующей эксплуатации проводов, изоляторов, опор ввиду достижения ими сроков естественного износа.

Электроснабжение новых площадок жилого и промышленного строительства на территории Пчевского сельского поселения будет осуществляться от действующего распределительного электросетевого комплекса напряжением 10 кВ с учетом его реконструкции.

Определение электрической нагрузки коммунально-бытовых потребителей производилось в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003.

Для определения удельной расчетной нагрузки селитебной территории приняты следующие показатели:

- жилые здания 1-2 этажа, оборудованы плитами на природном газе – 15,0 Вт/м²;

- жилые здания 1-2 этажа, оборудованы электрическими плитами – 20,7 Вт/ м²;

- жилые здания 3-5 этажей, оборудованы плитами на природном газе – 15,8 Вт/м².

Таблица 43

Электрические нагрузки (0,4 кВт, МВт) коммунально-бытовых потребителей проектируемой жилой застройки

| № п/п | Потребители | Жилищный фонд, всего, тыс. м2 | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | индивидуальная застройка, оборудованная плитами на природном газе | 15,84 | 0,24 |
| 2 | индивидуальная застройка, оборудованная электрическими плитами | 3,79 | 0,08 |
| 3 | многоквартирная малоэтажная застройка, оборудованная плитами на природном газе. | 1,67 | 0,25 |
|  | Итого | 21,3 | 0,57 |

В связи с запланированным созданием новых промышленных площадок на территории Пчевского сельского поселения увеличится электрическая нагрузка на источники электроснабжения. Электрическая нагрузка новых промышленных предприятий на первую очередь и расчетный срок определена из расчета средней нагрузки 150 кВ·А на 1 га промышленной территории. Всего на территории поселения планируется 21,16 га промышленной территории, в том числе в дер. Пчева – 3,69 га, севернее дер. Пчева – 12,0 га, в дер. Мотохово – 5,47 га.

Таким образом, электрическая нагрузка по сети 0,4 кВт промышленных предприятий на расчетный срок увеличится на 3,2 МВ∙А.

В сфере развития социальной инфраструктуры на первую очередь запланировано строительство магазинов смешанных товаров в дер. Иконово и дер. Чирково, предприятия бытового обслуживания в дер. Пчева, пожарного депо в дер. Пчева.

Электрические нагрузки по сети 0,4 кВт общественных зданий и коммунальных предприятий на расчетный срок составят 0,05 МВт.

Таким образом, дополнительная электрическая нагрузка на ПС № 332 «Пчева» 110/10 кВ на шинах 0,4 кВ источников электроснабжения с учетом роста нагрузок в связи с запланированным жилищным, социально-бытовым и промышленным строительством составит на первую очередь – 0,63 МВ∙А, на расчетный срок – 3,83 МВ∙А, что может потребовать замены силовых трансформаторов.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Рост потребления электроэнергии может возникнуть в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Мероприятия федерального значения:

Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р планируется строительство ВЛ 750 кВ ПС № 3 «Ленинградская» – ПС «Белозерская» на первую очередь.

Мероприятия регионального значения:

Согласно схеме территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительством Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 490) и схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2016–2020 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 29.08.2016 № 607-рг, планируются реконструкция ПС 110/10 кВ № 332 «Пчева: установка 2 трансформаторов по 4 МВ∙А взамен существующего 2,5 МВ∙А и замена ячеек – первая очередь.

Мероприятия местного значения:

Согласно инвестиционной программе ПАО «Ленэнерго» на 2016 – 2020 годы (утвержденной приказом Министерством энергетики Российской Федерации 29.12.2015 № 1042) планируется строительство 2 ТП в дер. Чирково.

Мероприятия, принимаемые в составе генерального плана:

- строительство 2 ТП мощностью 160 МВ·А в дер. Чирково – первая очередь;

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий – первая очередь;

- реконструкция существующих сетей 10/0,4 кВ с применением современного электротехнического оборудования – первая очередь.

### Газоснабжение. Проектные решения

Строительство межпоселковых газопроводов Киришского муниципального района осуществляется за счет средств ПАО «Газпром», а на газификацию самих населенных пунктов средства изыскиваются муниципальными образованиями в местных бюджетах и во внебюджетных источниках, включая и собственные средства домовладельцев.

Согласно генеральной схеме газоснабжения и газификации Ленинградской области до 2025 года запланировано строительство межпоселковых газопроводов с системой распределительных газопроводов от существующей ГРС «Кириши» до дер. Городище и дер. Чирково. Также по территории сельского поселения будет проходить межпоселковый газопровод для обеспечения газоснабжения Кусинского сельского поселения.

При условии реализации данных мероприятий сетевым газом будут обеспечены дер. Городище, дер. Пчева и дер. Чирково. Остальные населенные пункты будут обеспечиваться баллонным сжиженным газом.

Расчет выполнен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2015 № 286);

Минимально допустимый норматив потребления газа в жилых домах составляет:

- при оборудовании помещения газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении природным газом - 13,0 м3/чел. в месяц, 156 м3/чел. в год;

- при оборудовании помещения газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом - 20,8 м3/чел. в месяц, 249,6 м3/чел. в год;

- при оборудовании помещения газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом - 28,2 м3/чел. в месяц, 338,4 м3/чел. в год.

Таблица 44

Годовые расходы природного газа на существующий и проектируемый жилой фонд

| № п/п | Населенный пункт | Численность постоянного населения, чел. | Норматив потребления газа в месяц, м3/чел. | Годовой расход, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь (2025 г.) | На расчетный срок (2035 г.) |  | На первую очередь (2025 г.) | На расчетный срок (2035 г.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Городище | 264 | 304 | 28,2 | 89337,6 | 102873,6 |
| 2 | дер. Пчева | 1112 | 1170 | 13,0 | 173472 | 182520 |
| 3 | дер. Чирково | 122 | 122 | 28,2 | 41284,8 | 41284,8 |
|  | Всего: | 1726 | 1840 |  | 304094,4 | 326678,4 |

Согласно расчетам с учетом роста численности населения на первую очередь объемы потребления природного газа составят 304094,4 м3/год, а на расчетный срок – 326678,4 м3/год.

Обеспечение газом жилой застройки необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к газорегуляторному пункту. Строительство предусматривается по мере реализации инвестиционных проектов.

Таблица 45

Протяженность проектируемых распределительных газопроводов низкого давления

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | дер. Городище | 7,7 |
| 2 | дер. Пчева | 5,2 |
| 3 | дер. Чирково | 4,7 |
|  | Всего: | 17,6 |

Мероприятия, принимаемые в составе генерального плана:

- строительство межпоселкового газопровода «дер. Пчева – дер. Городище» протяженностью 0,1 км – первая очередь;

- строительство межпоселкового газопровода «ГРС «Кириши» – дер. Чирково протяженностью 0,7 км – первая очередь;

- строительство газопровода низкого давления в дер. Городище протяженностью 7,7 км – первая очередь;

- строительство газопровода низкого давления в дер. Пчева протяженностью 5,2 км – первая очередь;

- строительство газопровода низкого давления в дер. Чирково протяженностью 4,7 км – первая очередь.

### Теплоснабжение. Проектные решения

Проектом предусматривается улучшение благоустройства жилищного фонда Пчевского сельского поселения посредством не только увеличения общей площади жилья на одного жителя, но и обеспечение качественным, надежным теплоснабжением, а также обеспечение населения дер. Городище, дер. Пчева, дер. Чирково сетевым газоснабжением на первую очередь.

Покрытие расчетной тепловой нагрузки потребителей существующего жилищно-коммунального сектора среднеэтажной застройки в дер. Пчева необходимо предусмотреть за счет существующего теплоисточника централизованного теплоснабжения (котельная).

Для теплоснабжения проектной малоэтажной многоквартирной жилой застройки в дер. Пчева и проектных зданий культурно-бытового назначения предлагается возведение пристроенных котельных установок. В качестве таких источников могут быть рекомендованы когенерационные установки (мини-ТЭЦ) с комбинированной выработкой тепла.

Развитие системы теплоснабжения остальной застройки в населенных пунктах, не обеспеченных в настоящее время тепловой энергией от централизованных теплоисточников, не предусматривается. Районы индивидуальной малоэтажной застройки предлагается обеспечивать теплом децентрализовано от автономных теплогенераторов, работающих на твердом топливе на 1-ю очередь строительства и на газовом топливе на расчетный срок. Под автономными теплогенераторами условно понимаются малые системы с установленной тепловой мощностью не более 30 Гкал/год.

Горячее водоснабжение в этих районах целесообразно осуществлять от водонагревателей накопительного типа, установленных непосредственно у потребителя.

Прогнозируемые тепловые нагрузки для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям – удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1 м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты по видам обеспечения – отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 29 °С;

- средняя температура за отопительный период – минус 2,8 °С.

- продолжительность отопительного периода – 224 суток.

Таблица 46

Прогнозируемые расходы тепла на нужды жилищного фонда

| № п/п | Потребитель | Численность населения, чел. | Жилищный фонд, всего, тыс. м2 | Расходы тепла, МВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qот+вент | Qгвс | Всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд |
| Постоянное население |
| 1 | Индивидуальная застройка | 685 | 31,9 | 4,65 | 0,48 | 5,13 | Источником теплоснабжения служит индивидуальный отопительный двухконтурный котел с естественной вытяжкой |
| 2 | Многоквартирная малоэтажная застройка | 359 | 7,054 | 0,76 | 0,10 | 0,86 | Источником теплоснабжения служит индивидуальный отопительный двухконтурный котел с естественной вытяжкой |
| 3 | Многоквартирная среднеэтажная застройка | 585 | 12,311 | 0,72 | 0,19 | 0,91 | Обеспечивается теплом от централизованного источника теплоснабжения |
| Сезонное население |
| 4 | Индивидуальная застройка |  | 0,997 | 0,14 | 0,01 | 0,15 | Источником теплоснабжения служит индивидуальный отопительный двухконтурный котел с естественной вытяжкой |
|  | Итого по существующему жилому фонду |  |  | 6,27 | 0,78 | 7,05 |  |
|  | То же в Гкал/ч |  |  | 5,39 | 0,67 | 6,06 |  |
| Жилой фонд нового строительства |
| 5 | Индивидуальная застройка | 135 | 19,63 | 1,17 | 0,30 | 1,47 | Источником теплоснабжения служит индивидуальный отопительный двухконтурный котел с естественной вытяжкой |
| 6 | Многоквартирная малоэтажная застройка | 76 | 1,67 | 0,08 | 0,02 | 0,1 | Обеспечивается теплом от блочно – модульной котельной |
|  | Итого по жилому фонду нового строительства |  |  | 1,25 | 0,32 | 1,57 |  |
|  | То же в Гкал/ч |  |  | 1,07 | 0,27 | 1,35 |  |

Учитывая высокий процент износа, на участках тепловой сети, отслуживших срок службы, необходимо предусмотреть мероприятия по текущему ремонту или реконструкции.

Мероприятия, принимаемые в составе генерального плана:

- строительство 2 локальных источников теплоснабжения для новой индивидуальной, многоквартирной малоэтажной застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания общей мощностью 1,4 Гкал/ч – первая очередь;

- замена теплопроводов протяженность 4,6 км и теплоизоляции, находящихся в аварийном состоянии – первая очередь;

- модернизация оставляемой в эксплуатации котельной в дер. Пчева с увеличением мощности до 6 Гкал/ч – первая очередь;

- поэтапный перевод теплоисточников, работающих на дизельном топливе, угле и мазуте – на природный газ – расчетный срок.

## 2.14. Экологические проблемы и пути их решения. Природоохранные мероприятия

В данном разделе приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенной экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха от физических воздействий (радиационное загрязнение, снижение транспортного шума);

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана почв;

- охрана растительности;

- охрана от загрязнения отходами производства.

Качество атмосферного воздуха

Несмотря на то, что среди муниципальных районов Ленинградской области Киришский является ведущим по количеству валовых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, территория Пчевского сельского поселения, с учетом характера метеорологических показателей, относится к зоне «низкого» уровня загрязнения воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения окружающей среды являются коммунальные, сельскохозяйственные предприятия и транспорт.

Из стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха поселения являются котельная в дер. Пчева и печное отопление частного жилого сектора, однако эти загрязнения локальные и незначительные.

Общее количество выбросов составляет 7,163569 т/год, в том числе твердых 0,003668 т/год, жидких/газообразных – 7,159901 т/год. Количество видов загрязняющих веществ - 8 (железо оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, пыль неорганическая, пыль абразивная). Анализ результатов уровня загрязнения атмосферы показал, что максимальная приземная концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны котельной ниже предельно допустимой концентрации.

В атмосферу выбрасываются самые разнообразные вещества: в виде твёрдых частиц – пыль, сажа; газообразных – окись азота и углевода, сернистый ангидрид, формальдегид; кроме того – железо, свинец и т.д.

Динамическим источником загрязнения атмосферы является автотранспорт. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца. Автомобильные дороги общего пользования регионального значения 41К-022 «Кириши – Городище – Волхов» и «Пчева – Дубняги» находятся в хорошем состоянии, интенсивность движения на них оценивается как «средняя», поэтому их влияние на воздушную среду также незначительное.

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна сельского поселения обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке эффективных планировочных мероприятий, которыми являются:

- произведение расчетов проектов санитарно-защитных зон предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- экологическая реконструкция территории молочно-товарной фермы ОАО «Киришский» в дер. Чирково, сокращение санитарно-защитной зоны до 18 м – расчетный срок;

- экологическая реконструкция территории молочно-товарной фермы в дер. Городище, сокращение санитарно-защитной зоны до 100 м – расчетный срок.

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- в населенных пунктах полив и уборка основных улиц в период засушливой погоды;

- озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для улучшения шумо- и газопоглощающего эффекта;

- озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

Санитарное состояние воздушного бассейна поселения на расчётный срок будет определяться количеством и характером источников загрязнения. Важным фактором является то, что система теплоснабжения поселения преимущественно использует газ (в т.ч. сжиженный), однако резервным видом топлива всё же остаётся мазут.

Большое значение имеют организационные меры защиты от загрязнения воздуха автотранспортом в местах проживания и отдыха (рациональное распределение транспортных потоков по их интенсивности, составу, времени и направлению движения; контроль технического состояния транспортных средств; наблюдение за состоянием дорожных покрытий и т.д.).

Санитарное состояние водных ресурсов

Основными загрязняющими веществами для водных объектов Пчевского сельского поселения являются органические вещества, железо, медь и марганец. В современных условиях химический состав и качество воды р. Волхов формируется под совместным влиянием природных и антропогенных факторов. Антропогенное воздействие определяется, в основном, сбросами бытовых, промышленных и сельскохозяйственных сточных вод, загрязнениями от наземного и водного транспорта.

Деревня Пчева снабжается водой от водоочистных сооружений г. Кириши, дер. Городище – от артезианской скважины. Качество питьевой воды в населенных пунктах удовлетворительное.

Сточные воды с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов в центральный коллектор и самотеком поступают в приемный резервуар КНС. Из приемного резервуара сточные воды перекачиваются на канализационные очистные сооружения, расположенные в г. Кириши. Существующие сети и объекты централизованного водоотведения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных блочных очистных сооружений;

- обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенном пункте, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции;

- соблюдение ограниченного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному кодексу Российской Федерации);

- расчистка русел рек Волхов и Черная на территории Пчевского сельского поселения.

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации генерального плана являются истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимы:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;

- устройство ограждения зон санитарной охраны на проектируемом водозаборе;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

Состояние почвенного покрова

В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли под автомобильными дорогами поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства и твердые промышленные отходы. Загрязнение почвы твёрдыми промышленными отходами в результате их небрежного складирования приобретает остроту в связи со способностью почвы адсорбировать и накапливать различные соединения, изменяя и перенасыщая её микроэлементный состав.

С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Организация схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения;

- организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для твердых коммунальных отходов. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест);

- приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки коммунальных отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

- обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и так далее) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

Защита растительного и животного мира

Основными элементами системы озеленения сельского поселения являются озеленённые территории жилых и производственных районов и защитные зоны.

Парки и скверы должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, водостоками, освещением.

Зелёные насаждения Пчевского сельского поселения должны быть под контролем соответствующих организаций, которые обязаны следить за количественным и качественным их состоянием.

Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений;

- создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь реализации генерального плана | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 40484 | 40484 | 40484 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 759,34 | 759,34 | 759,34 |
| 1.2.1 | дер. Витка | га | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 1.2.2 | дер. Городище | га | 171,56 | 171,56 | 171,56 |
| 1.2.3 | дер. Дубняги | га | 28,24 | 28,24 | 28,24 |
| 1.2.4 | дер. Дуняково | га | 38,87 | 38,87 | 38,87 |
| 1.2.5 | дер. Иконово | га | 59,97 | 59,97 | 59,97 |
| 1.2.6 | дер. Мотохово | га | 131,64 | 131,64 | 131,64 |
| 1.2.7 | дер. Новинка | га | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
| 1.2.8 | дер. Пчева | га | 208,39 | 208,39 | 208,39 |
| 1.2.9 | дер. Чирково | га | 68,31 | 68,31 | 68,31 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 6666,09 | 6666,09 | 6666,09 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | га | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| 1.4.1 | земли специального назначения | га | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | 32497,3 | 32497,3 | 32497,3 |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | 552,28 | 552,28 | 552,28 |
| 1.8 | Земли запаса | га | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ |
| 2.1 | Деревня Витка, в том числе: | га | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 2.1.1 | жилая зона в том числе: | га | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| 2.1.1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| 2.1.2 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2.1.2.1 | зона улично-дорожной сети | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2.1.3 | зона сельскохозяйственного использования | га | 28,81 | 28,81 | 28,81 |
| 2.1.3.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 28,81 | 28,81 | 28,81 |
| 2.1.4 | зона рекреационного назначения | га | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 2.1.4.1 | зона древесно-кустарниковой растительности | га | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 2.2 | Деревня Городище, в том числе: | га | 171,56 | 171,56 | 171,56 |
| 2.2.1 | жилая зона в том числе: | га | 62,93 | 82,38 | 82,38 |
| 2.2.1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 62,93 | 82,38 | 82,38 |
| 2.2.2 | зона общественно-деловой застройки | га | 0,65 | 1,42 | 1,42 |
| 2.2.3 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 4,16 | 5,76 | 5,76 |
| 2.2.3.1 | зона инженерной инфраструктуры | га | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 2.2.3.2 | зона улично-дорожной сети | га | 2,60 | 4,20 | 4,20 |
| 2.2.4 | зона сельскохозяйственного использования | га | 59,58 | 23,76 | 23,76 |
| 2.2.4.1 | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
| 2.2.4.2 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 51,23 | 15,41 | 15,41 |
| 2.2.5 | зона рекреационного назначения | га | 37,86 | 51,86 | 51,86 |
| 2.2.5.1 | зона древесно-кустарниковой растительности | га | 37,86 | 37,86 | 37,86 |
| 2.2.5.2 | зона прибрежных мест отдыха | га | 0 | 14 | 14 |
| 2.2.6 | зона специального назначения | га | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
| 2.2.6.1 | зона кладбищ | га | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
| 2.3 | Деревня Дубняги, в том числе: | га | 28,24 | 28,24 | 28,24 |
| 2.3.1 | жилая зона в том числе: | га | 8,43 | 8,43 | 8,43 |
| 2.3.1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,43 | 8,43 | 8,43 |
| 2.3.2 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 2.3.2.1 | зона улично-дорожной сети | га | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 2.3.3 | зона сельскохозяйственного использования | га | 17,62 | 17,62 | 17,62 |
| 2.3.3.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 17,62 | 17,62 | 17,62 |
| 2.3.4 | зона рекреационного назначения | га | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 2.3.4.1 | зона древесно-кустарниковой растительности | га | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 2.4 | Деревня Дуняково, в том числе: | га | 38,87 | 38,87 | 38,87 |
| 2.4.1 | жилая зона в том числе: | га | 11,74 | 27,81 | 27,81 |
| 2.4.1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 11,74 | 27,81 | 27,81 |
| 2.4.2 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 0,65 | 1,35 | 1,35 |
| 2.4.2.1 | зона улично-дорожной сети | га | 0,65 | 1,35 | 1,35 |
| 2.4.3 | зона сельскохозяйственного использования | га | 26,48 | 9,71 | 9,71 |
| 2.4.3.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 26,48 | 9,71 | 9,71 |
| 2.5 | Деревня Иконово, в том числе: | га | 59,97 | 59,97 | 59,97 |
| 2.5.1 | жилая зона в том числе: | га | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| 2.5.1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| 2.5.2 | зона общественно-деловой застройки | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.5.3 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2.5.3.2 | зона улично-дорожной сети | га | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2.5.4 | зона сельскохозяйственного использования | га | 40,79 | 40,79 | 40,79 |
| 2.5.4.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 40,79 | 40,79 | 40,79 |
| 2.5.5 | зона рекреационного назначения | га | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 2.5.5.1 | зона древесно-кустарниковой растительности | га | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 2.6 | Деревня Мотохово, в том числе: | га | 131,64 | 131,64 | 131,64 |
| 2.6.1 | жилая зона в том числе: | га | 35,25 | 46,31 | 46,31 |
| 2.6.1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 35,25 | 46,31 | 46,31 |
| 2.6.2 | зона общественно-деловой застройки | га | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.6.3 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.6.3.1 | зона улично-дорожной сети | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.6.4 | зона сельскохозяйственного использования | га | 65,43 | 54,37 | 54,37 |
| 2.6.4.1 | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| 2.6.4.2 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 59,96 | 48,9 | 48,9 |
| 2.6.5 | зона рекреационного назначения | га | 27,40 | 27,40 | 27,40 |
| 2.6.5.1 | зона древесно-кустарниковой растительности | га | 27,40 | 27,40 | 27,40 |
| 2.6.6 | зона специального назначения | га | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 2.6.6.1 | зона кладбищ | га | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 2.7 | Деревня Новинка, в том числе: | га | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
| 2.7.1 | жилая зона в том числе: | га | 5,96 | 5,96 | 5,96 |
| 2.7.1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 5,96 | 5,96 | 5,96 |
| 2.7.2 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2.7.2.1 | зона улично-дорожной сети | га | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2.7.3 | зона сельскохозяйственного использования | га | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 2.7.3.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 2.7.4 | зона рекреационного назначения | га | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 2.7.4.1 | зона древесно-кустарниковой растительности | га | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 2.8 | Деревня Пчева, в том числе: | га | 208,39 | 208,39 | 208,39 |
| 2.8.1 | жилая зона в том числе: | га | 55,02 | 92,96 | 92,96 |
| 2.8.1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 49,46 | 77,17 | 77,17 |
| 2.8.1.2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 4,24 | 14,47 | 14,47 |
| 2.8.1.3 | зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 2.8.2 | зона общественно-деловой застройки | га | 4,81 | 6,35 | 6,35 |
| 2.8.3 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 7,54 | 9,4 | 9,4 |
| 2.8.3.1 | зона инженерной инфраструктуры | га | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 2.8.3.2 | зона улично-дорожной сети | га | 5,66 | 7,76 | 7,76 |
| 2.8.4 | производственная зона | га | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 2.8.5 | зона сельскохозяйственного использования | га | 138,77 | 94,88 | 94,88 |
| 2.8.5.1 | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 20,97 | 20,97 | 24,65 |
| 2.8.5.2 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 117,8 | 73,91 | 70,23 |
| 2.8.6 | зона рекреационного назначения | га | 0 | 2,55 | 2,55 |
| 2.8.6.1 | зона общественных рекреационных территорий | га | 0 | 2,55 | 2,55 |
| 2.8.7 | зона специального назначения | га | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 2.8.7.1 | зона кладбищ | га | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 2.9 | Деревня Чирково, в том числе: | га | 68,31 | 68,31 | 68,31 |
| 2.9.1 | жилая зона в том числе: | га | 45,97 | 45,97 | 45,97 |
| 2.9.1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 45,97 | 45,97 | 45,97 |
| 2.9.2 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 2.9.2.2 | зона улично-дорожной сети | га | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 2.9.3 | зона сельскохозяйственного использования | га | 16,77 | 16,58 | 16,58 |
| 2.9.3.1 | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 2.9.3.2 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 14,4 | 14,21 | 14,21 |
| 2.9.4 | зона рекреационного назначения | га | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 2.9.4.1 | зона древесно-кустарниковой растительности | га | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 2.11 | Зоны вне границ населенных пунктов, в том числе: | га | 39695,86 | 39695,86 | 39695,86 |
| 2.11.1 | зона лесов | га | 32110,93 | 32021,04 | 32021,04 |
| 2.11.2 | зона сельскохозяйственного использования | га | 6980,68 | 6977,93 | 6977,93 |
| 2.11.2.1 | зона для ведения садоводства и дачного хозяйства | га | 48,70 | 48,70 | 48,70 |
| 2.11.2.2 | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 12,05 | 12,05 |
| 2.11.2.3 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 6931,98 | 6929,23 | 6929,23 |
| 2.11.3 | зона специального назначения | га | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| 2.11.3.1 | зона специального назначения | га | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.11.3.2 | зона кладбищ | га | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| 2.11.4 | производственная и коммунально-складская зона | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.11.5 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 364,33 | 418,48 | 512,53 |
| 2.11.5.1 | зона инженерной инфраструктуры | га | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| 2.11.5.2 | зона автодорожного транспорта | га | 220,51 | 220,51 | 314,56 |
| 2.11.5.3 | зона трубопроводного транспорта | га | 101,57 | 194,61 | 194,61 |
| 2.11.6 | зона водных объектов (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище) | га | 909,07 | 909,07 | 909,07 |
| 2.11.7 | зона болот | га | 4869,50 | 4869,50 | 4869,50 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения, в том числе: | чел. | 1629 | 1726 | 1840 |
| 3.1.1 | дер. Витка | чел. | 15 | 15 | 15 |
| 3.1.2 | дер. Городище | чел. | 229 | 264 | 304 |
| 3.1.3 | дер. Дубняги | чел. | 11 | 11 | 11 |
| 3.1.4 | дер. Дуняково | чел. | 27 | 30 | 36 |
| 3.1.5 | дер. Иконово | чел. | 24 | 24 | 24 |
| 3.1.6 | дер. Мотохово | чел. | 133 | 140 | 150 |
| 3.1.7 | дер. Новинка | чел. | 8 | 8 | 8 |
| 3.1.8 | дер. Пчева | чел. | 1060 | 1112 | 1170 |
| 3.1.9 | дер. Чирково | чел. | 122 | 122 | 122 |
| 3.2 | Плотность населения | чел./га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4.1 | Площадь жилищного фонда (постоянное население), в том числе: | тыс. м2 | 51,30 | 72,56 | 72,56 |
| 4.1.1 | Индивидуальная застройка | тыс. м2 | 31,90 | 51,53 | 51,53 |
| 4.1.2 | Многоквартирная малоэтажная застройка | тыс. м2 | 7,05 | 8,72 | 8,72 |
| 4.1.3 | Многоквартирная среднеэтажная застройка | тыс. м2 | 12,31 | 12,31 | 12,31 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 31 | 42 | 39 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: детские дошкольные учреждения | мест | 76 | 76 | 76 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 300 | 300 | 300 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения | посещений в смену | 25 | 30 | 35 |
| 5.3 | Учреждения культуры | мест | 460 | 460 | 460 |
| 5.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | га | нет данных | 0,4 | 0,4 |
| 5.5 | Объекты общественного питания | посадочных мест | 120 | 120 | 120 |
| 5.6 | Объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 473,9 | 720 | 720 |
| 5.7 | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | 0 | 8 | 8 |
| 5.8 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочных мест | нет данных | 15 | 15 |
| 5.9 | Отделение банка | объект | 0 | 0 | 0 |
| 5.10 | Отделение связи | объект | 3 | 3 | 3 |
| 5.11 | Пункт охраны порядка | м2 общей площади | 0 | 8 | 8 |
| 5.12 | Пожарное депо | 1 депо на 2 автомобиля | 0 | 1 | 1 |
| 6 | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 6.1 | Кладбища | га | 12,3 | 12,3 | 17,5 |
| 6.2 | Биотермическая яма | объект | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 7.1 | Общая протяженность автодорог федерального значения | км | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Общая протяженность автодорог регионального значения | км | 46,01 | 46,01 | 61,31 |
| 7.3 | Общая протяженность автодорог местного значения | км | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 7.4 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 25,2 | 32,4 | 32,4 |
| 8 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 8.1 | Водоснабжение |
| 8.1.2 | Хозяйственно-бытовое водопотребление | м3/сут | 423,22 | 450 | 480,19 |
| 8.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | нет данных | 450 | 500 |
| 8.1.4 | Протяженность водопроводных сетей | км | 10,94 | 20,54 | 20,54 |
| 8.2. | Водоотведение |
| 8.2.1 | Поступление хозяйственно бытовых сточных вод | м3/сут | 349,99 | 366,00 | 383,87 |
| 8.2.2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | нет данных | 370 | 390 |
| 8.2.3 | Протяженность канализационных сетей | км | 4,2 | 5,4 | 5,4 |
| 8.3 | Электроснабжение |
| 8.3.1 | Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | кВт/чел | нет данных | 1525,74 | 1803,488 |
| 8.3.2 | Электрическая нагрузка потребителей полная – всего | МВт | 1,7 | 1,9 | 3,8 |
| 8.3.3 | Мощность трансформаторов ПС 110 /10 кВ | шт × МВ·А | 2 × 2,5 | 2 × 4 | 2 × 4 |
| 8.4 | Газоснабжение |
| 8.4.1 | Потребление природного сетевого газа всего | тыс. м3/год | нет данных | 304,1 | 326,7 |
| 8.4.2 | Протяженность распределительных газопроводов | км | 13,7 | 17,6 | 17,6 |
| 8.5 | Теплоснабжение |
| 8.5.1 | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/ч | 6 | 7,4 | 7,4 |
| 8.5.2 | Протяженность теплопроводов | км | 4,6 | 4,6 | 4,6 |

# Footnotes

Подготовлено в составе материалов генерального плана муниципального образования Пчевское сельское поселение  в 2016 г.