| «Койгорт» сикт овмöдчöминлöн администрация |  | Администрация сельского поселения «Койгородок» |
| --- | --- | --- |
|  | ТШÖКТÖМ РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| от | 14 августа | 2015 г. | № | 36 - р |

с.Койгородок

«О создании комиссии по проведению проверки оценки и готовности

теплоснабжающих организаций и их потребителей

к отопительному сезону 2015-2016 годов»

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального Закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103

- Создать комиссию на территории сельского поселения «Койгородок» по проведению проверки оценки готовности теплоснабжающих организаций и их потребителей к отопительному сезону 2015-2016 годов согласно приложению 1;

- Утвердить программу проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложению 2;

- Утвердить график проведения проверок оценки готовности теплоснабжающих организаций и их потребителей согласно приложению 3;

- Утвердить акт проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению 4;

- Утвердить паспорт готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно приложению 5;

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава сельского поселения                                                            А.А.Тебеньков

Приложение № 1

к распоряжению главы

сельского поселения «Койгородок»

от 14.08.2015 г. № 36-р

Состав комиссии

по проведению проверки оценки и готовности теплоснабжающих организаций и их потребителей к отопительному сезону 2015-2016 годов

- Тебеньков Александр Анатольевич – глава сельского поселения «Койгородок», председатель комиссии.

- Тебенькова Любовь Михайловна – ведущий специалист администрации сельского поселения «Койгородок», заместитель председателя комиссии.

- Данилов Максим Владимирович – директор Койгородского филиала ОАО «Коми тепловая компания» (по согласованию).

- Калабин Герман Анатольевич – жилищный инспектор в Койгородском районе (по согласованию).

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения «Койгородок»

___________________  А.А.Тебеньков

(Приложение 2)

П Р О Г Р А М М А

по проверке готовности

объектов, расположенных на территории сельского поселения «Койгородок»

к отопительному

периоду 2015-2016 гг.

Раздел 1.

Общие положения

1.1. Программа по проверке готовности объектов расположенных на территории  сельского поселения «Койгородок»  к отопительному периоду (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон №190-ФЗ), Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. №401, «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.04.2013 года, регистрационный №28269 (далее – Правила), Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013г. №314).

1.2. Программа определяет порядок действий администрации СП «Койгородок» при проведении проверок готовности к отопительному периоду объектов расположенных на территории МО СП «Койгородок» и выдачи им паспортов готовности к отопительному периоду (далее – паспорта готовности).

1.3. Проверки готовности объектов к отопительному периоду осуществляются комиссией, утвержденной постановлением главы СП «Койгородок».

1.4. При проверке комиссия проверяет выполнение требований, установленных настоящей Программой (далее - требования по готовности).

1.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. К акту проверки прикладывается справка о выполнении требований готовности к отопительному периоду  объекта.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

готово к отопительному периоду»;

не готово к отопительному периоду.

1.6. Акт, составленный в двух экземплярах, учитывается в системе делопроизводства администрации СП «Койгородок». Один экземпляр акта выдается руководителю объекта, второй экземпляр акта приобщается к материалам проверки.

Акт регистрируется в «Журнал регистрации Актов проверки готовности к отопительному периоду».

1.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности комиссией составляется новый акт.

1.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется на основании акта проверки готовности к отопительному периоду и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 15 сентября текущего года.

Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности объектов к отопительному периоду, выданных администрацией СП «Койгородок».

1.9. Объект, не получивший паспорт готовности до 15 сентября,  продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Раздел 2.

Проведение проверки по оценке готовности

к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций СП «Койгородок»

2.1.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены

в отношении данных организаций:

наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,

заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию

температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2.1.2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

2.1.3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

2.1.4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

2.1.5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

2.1.6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

2.1.7) обеспечение качества теплоносителей;

2.1.8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

2.1.9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с  Законом о теплоснабжении;

2.1.10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

2.1.11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

2.1.12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

2.1.13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

2.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в настоящих Правилах.

Раздел 3.

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

3.1 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

3.1.1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

3.1.2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3.1.3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

3.1.4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

3.1.5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

3.1.6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

3.1.7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

3.1.8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

3.1.9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

3.1.10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

3.1.11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

3.1.12) плотность оборудования тепловых пунктов;

3.1.13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

3.1.14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

3.1.15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

3.1.16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

3.1.17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в настоящих Правилах.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в настоящих Правилах

Приложение 3

к распоряжению главы

сельского поселения «Койгородок»

от 14.08.2015 г. № 36-р

График проведения проверок

оценки готовности теплоснабжающих организаций и их потребителей

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 25.08.2015 г. |
| 2 | Котельная м. больничный городок | 25.08.2015 г. |
| 3 | Котельная м. ММЗ | 25.08.2015 г. |
| 4 | МДОУ «Детский сад № 1 с.Койгородок» | 26.08.2015 г. |
| 5 | МДОУ «Детский сад № 2 с.Койгородок» | 26.08.2015 г. |
| 6 | МОУ «СОШ с. Койгородок» | 26.08.2015 г. |
| 7 | Центральная районная больница | 27.08.2015 г. |
| 8 | Спорткомплекс | 28.08.2015 г. |
| 9 | Библиотека | 28.08.2015 г. |
| 10 | Центр социального обслуживания | 28.08.2015 г. |
| 11 | Центр Культуры | 28.08.2015 г. |
| 12 | Многоквартирные жилые дома | 01.09.2015 г. – 12.09.2015 г. |
| 13 | Администрация района | 01.09.2015 г. |
| 14 | СЭС | 01.09.2015 г. |
| 15 | ОП №14 | 01.09.2015 г. |
| 16 | МЧС | 01.09.2015 г. |
| 17 | ДРСУ | 01.09.2015 г. |
| 18 | Автопавильон | 02.09.2015 г. |
| 19 | Почта | 02.09.2015 г. |
| 20 | Связь | 02.09.2015 г. |
| 21 | ПО «Альфа» | 02.09.2015 г. |
| 22 | ООО «Жилфонд» | 03.09.2015 г. |
| 23 | ЦЗН, пенсионного обеспечения | 03.09.2015 г. |
| 24 | Банк, казначейство | 03.09.2015 г. |
| 25 | Дом быта | 03.09.2015 г. |
| 26 | Магазин «Ирина» | 03.09.2015 г. |
| 27 | Администрация сельского поселения | 03.09.2015 г. |
| 28 | Прокуратура | 02.09.2015 г. |
| 29 | ООО «Койгородок» | 02.09.2015 г. |
| 30 | Газучасток | 02.09.2015 г. |
| 31 | Лыжная база | 03.09.2015 г. |
| 32 | интернат | 04.09.2015 г. |
| 33 | Редакция газеты «Новая жизнь» | 04.09.2015 г. |

Приложение 4

к распоряжению главы

сельского поселения «Койгородок»

от 14.08.2015 г. № 36-р

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду | 2015 | / | 2016 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| с. Койгородок |  | “ |  | ” |  | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная  распоряжением от 14.08.2015 г.  № 36-р

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ | 14 | ” | августа | 20 | 15 | г., утвержденной | Главой сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«Койгородок» Тебеньковым А.А.

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ | 25 | ” | августа | 20 | 14 | г. по | “ | 05 | ” | сентября | 20 | 14 | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: _____________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
готовы к работе в отопительном периоде

.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  | А.А.Тебеньков |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |  |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  | Л.М.Тебенькова |
|  | (подпись) |  |  |
| Члены комиссии: |  |  | Г.А.Калабин |
|  | (подпись) |  |  |
|  | ____________________ |  | М.В.Данилов |
|  |  |  | Приложение 5 к распоряжению главы сельского поселения «Койгородок» от 14.08.2015 г. № 36-р |

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду | 2015 | / | 2016 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан:    муниципальное образование сельское поселение «Койгородок»

ОАО «Коми тепловая компания»

(полное наименование  теплоснабжающей организации)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(А.А.Тебеньков)

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)