местные нормативы

градостроительного проектирования МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСПЕНСКИЙ РАЙОН

Часть  1

Основная часть.

Правила и область

применения расчетных показателей

местные нормативы

градостроительного проектирования МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСПЕНСКИЙ РАЙОН

Часть 1

Основная часть.

Правила и область

применения расчетных показателей

Заказчик: Администрация муниципального образования Успенский район

Муниципальный контракт:  от 30 июня 2015 г. № 32

Исполнитель: ООО «Градпроект»

Директор  ООО «Градпроект»                                                     В.В. Сотников

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4

2. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	20

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСПЕНСКИЙ  РАЙОН

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Успенский район (далее - местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП муниципального образования Успенский район) направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению:

- органами местного самоуправления муниципального образования Успенский район при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории, при принятии решений и развитии застроенных территорий;

- органами государственной власти Краснодарского края  при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципального образования Успенский район законодательства о градостроительной деятельности.

Действие местных нормативов градостроительного проектирования не распространяется на случаи, когда документация по планировке территории была разработана и согласована в установленном порядке до вступления в силу настоящих МНГП муниципального образования Успенский район.

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования Успенский район объектами местного значения и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (далее также – расчетные показатели) муниципального образования Успенский район.

Расчетные показатели  устанавливаются для видов объектов местного значения           (далее - ОМЗ) муниципального образования Успенский район относящихся к областям, указанным в части 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также необходимых для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Успенский район

| ОМЗ муниципального района | Наименование расчетного показателя ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального района |
| --- | --- | --- |
| В области образования |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, место | 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет или 49 мест на 1 тыс. человек общей численности населения |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | На 1 место при вместимости организации: |
|  |  | до 100 мест | 40 |
|  |  | свыше 100 мест | 35 |
|  |  | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: |  |
|  |  | для детей ясельного возраста | 7,5 |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, учащийся | 100% охват основным общим образованием детей в возрасте от 7 до 16 лет, 100 % охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образованием; или 120 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения |
|  | Размер земельного участка, кв. м/учащийся | На 1 учащегося при вместимости организации: |
|  |  | до 400 | 50 |
|  |  | от 400 до 500 | 60 |
|  |  | от 500 до 600 | 50 |
|  |  | от 600 до 800 | 40 |
|  |  | от 800 до 1100 | 33 |
|  |  | от 1100 до 1500 | 21 |
|  |  | от 1500 до 2000 | 17 |
|  |  | - свыше 2000 | 16 |
| Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, место | 49,8% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет или 70,2 места на 1 тыс. человек общей численности населения |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| В области физической культуры и массового спорта |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 80 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м | В составе жилого или общественного комплекса |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 240 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3500 |
| Плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды | 35 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3500 |
| Плоскостные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади | 1950 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 9000 |
| В области здравоохранения |
| Аптечные организации | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 6 тыс. человек постоянного населения |
|  | Размер земельного участка, га | I-II группы | 0,3 га на объект или встроенные |
|  |  | III-V группы | 0,25 га на объект или встроенные |
|  |  | VI-VIII группы | 0,2 га или встроенные |
| Молочные кухни | Порция в сутки на 1 ребенка в возрасте до 1 года | 4 |
|  | Размер земельного участка, га | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | Кв. м. общей площади на 1 ребенка в возрасте до 1 года | 0,3 |
|  | Размер земельного участка, га | встроенные |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Коек на 10 тыс. жителей | 67,2 |
|  | Размер земельного участка | При вместимости : до 50 коек 50-100 100-200 200-400 400-800 800-1000 Свыше 1000 | 150 кв. м. на 1 койку 150-100 100-80 80-75 75-70 70-60 60 |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного пребывания (психиатрические, туберкулёзные, восстановительные и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями. | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. |
|  | Размер земельного участка | При вместимости : до 50 коек 50-100 100-200 200-400 400-800 800-1000 Свыше 1000 | 300 кв. м. на 1 койку 300-200 200-140 140-100 100-80 80-60 60 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | Уровень обеспеченности, посещений на 10 тыс. жителей | 145,6 |
|  | Размер земельного участка | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на объект |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | Количество врачей на 10 тыс. жителей | 19,1 |
|  | Размер земельного участка | 0,2 га на объект |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | Автомобилей на 10 тыс. чел. в пределах зоны 14 мин. доступности | 1 |
|  | Размер земельного участка | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | Автомобилей на 5 тыс. чел. сельского поселения в пределах зоны 30 мин. доступности | 1 |
|  | Размер земельного участка | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |
| В области электро - , газоснабжения поселений |
| Объекты электро - , газоснабжения | Газоснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения, % | 100 |
|  | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м | от 4,0 |
|  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности, га | при 10 тыс. т/год | 6,0 |
|  |  | при 20 тыс. т/год | 7,0 |
|  |  | при 40 тыс. т/год | 8,0 |
|  | Электроснабжение |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % | 100 |
|  | Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов, кв.м | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | не более 50 |
|  |  | Комплектные подстанции мощностью от 25 до 630 кВ·А | 50-150 |
|  |  | Распределительные пункты | 200-250 |
|  |  | Подстанции и переключательные пункты с различными схемами электрических соединений распределительных устройств с внешним напряжением от 35 до 750 кВ | 1500-255000 |
| В области автомобильных дорог местного значения |
| Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального района |  |
|  | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Магистральные скоростного движения | 150 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 120 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 100 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 70 |
|  |  | Местного значения парковые | 50 |
|  | Ширина полосы движения, м | Магистральные скоростного движения | 3,75 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 3,75 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 3,75 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 4,0 |
|  |  | Местного значения парковые | 3,0 |
|  | Число полос движения | Магистральные скоростного движения | 4-8 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 4-6 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 2-4 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 2 |
|  |  | Местного значения парковые | 2 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | Магистральные скоростного движения | 1000 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 600 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 400 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 250 |
|  |  | Местного значения парковые | 125 |
|  | Наибольший продольный уклон, % | Магистральные скоростного движения | 30 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 50 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 60 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 70 |
|  |  | Местного значения парковые | 80 |
|  | Наибольшая ширина земляного полотна, м | Магистральные скоростного движения | 65 |
|  |  | Магистральные основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 50 |
|  |  | Магистральные основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 40 |
|  |  | Местного значения грузового движения | 20 |
|  |  | Местного значения парковые | 15 |
|  | Примечания. 1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона. 2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы "пик" по направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов. 3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м. Согласно п. 3.5.168 РНГП Краснодарского края установлены минимально необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог. |
|  | Минимально необходимые требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса |
| Автомагистраль (IА),скоростная автомобильная дорога (IБ) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | мотель (кемпинг) | 250 |
| Нескоростная автомобильная дорога (IВ) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | пункт общественного питания | 100 |
|  |  | автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли) | 100 |
|  |  | станция технического обслуживания | 100 |
|  |  | площадка отдыха | 50 |
| Нескоростная автомобильная дорога (II) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | пункт общественного питания | 100 |
| Нескоростная автомобильная дорога (III) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли) | 100 |
|  |  | станция технического обслуживания | 100 |
|  |  | площадка отдыха | 50 |
| Нескоростная автомобильная дорога (IV) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | пункт общественного питания | 150 |
|  |  | автозаправочная станция (включая предприятие торговли) | 150 |
|  |  | станция технического обслуживания | 150 |
|  |  | площадка отдыха | 75 |
| Нескоростная автомобильная дорога (V) | Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км | автозаправочная станция (включая предприятие торговли) | 300 |
|  |  | пункт общественного питания | 300 |
| В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| Объекты транспортировки, обезвреживания и переработки бытовых отходов | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью до 100 тысяч тонн в год | 0,05 |
|  |  | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью 100 и более тысяч тонн в год | 0,05 |
|  |  | склады свежего компоста | 0,04 |
|  |  | полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) | 0,02-0,05 |
|  |  | поля компостирования | 0,5-1,0 |
|  |  | поля ассенизации | 2-4 |
|  |  | сливные станции | 0,2 |
|  |  | мусороперегрузочные станции | 0,04 |
|  |  | поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Размер земельного участка, кв. м | не менее 600 |  |
|  | Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
|  |  | до автомобильных, железных дорог | 50-300 в зависимости от категории |
|  |  | до скотопрогонов и пастбищ | 200 |
| Установки термической утилизации биологических отходов | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
| Объекты местного значения муниципального района в иных областях: |
| В области культуры |
| Учреждения культуры клубного типа | Уровень обеспеченности, посетительских мест | 100 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 6000 |
| Помещения для культурно – досуговой деятельности | Уровень обеспеченности: - при численности жителей свыше 0,2 до 1 тыс. чел. - - при численности жителей свыше 1 до 3 тыс. чел. - - при численности жителей свыше 3 до 5 тыс. чел. - - при численности жителей свыше 5 до 10 тыс. чел. - | 500 - 300 посетительских мест на 1 тыс. человек; 300 - 230 посетительских мест на 1 тыс. человек; 230 - 190 посетительских мест на 1 тыс. человек; 190 - 140 посетительских мест на 1 тыс. человек; |
|  | Размер земельного участка | рекомендуется формировать единые комплексы с объектами спорта для организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности |
| Центральная районная библиотека (межпоселенческая) | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Детская библиотека | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Юношеская библиотека | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Музеи | Уровень обеспеченности, объект | 3 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Выставочные залы, галереи | Уровень обеспеченности, объект | 1 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| Кинотеатры | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. жителей | 2 |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Пожарные депо | Уровень обеспеченности, пожарное депо, автомобилей | Для населенных пунктов с численностью населения: |
|  |  | до 5 тыс. чел. | 1 пожарное депо на 2 автомобиля |
|  |  | от 5 до 20 тыс. человек | 1 пожарное депо на 6 автомобилей |
|  | Размер земельного участка, га | тип II - пожарные депо на 6 автомобилей | 1,2 |
|  |  | тип V – пожарные депо на 2 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов) | 0,8 |
|  |  | тип V – пожарные депо на 4 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме городов) | 0,85 |
| В области архивного дела |
| Муниципальные архивы | Уровень обеспеченности, объект | Не менее 1 на муниципальный район |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект | 3000 |
| В области содержания межпоселенческих мест захоронения и оказания ритуальных услуг |
| Кладбища смешанного и традиционного захоронения | Размер земельного участка для кладбища, га на 1 тыс. чел. | 0,24 Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается |
|  | Минимальные расстояния, м | от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон: для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов | при площади: 10 га и менее – 100; от 10 до 20 га – 300; от 20 до 40 га – 500. 50 |
| Кладбища для погребения после кремации | Размер земельного участка, га/1 тыс. чел. | 0,02 |
|  | Минимальные расстояния, м | До стен жилых домов; до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций | 50 |
| Объекты иного значения, определяющие параметры объектов местного значения муниципального района и качество среды |
| Объекты сельскохозяйственного назначения |
| Объекты сельскохозяйственного назначения | Площадь территории сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, га | Земельные участки, предоставляемые гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если иное не определено законодательством Российской Федерации) |
|  |  | Размер земельного участка, га |
|  |  | крестьянского (фермерского) хозяйства | Не более 200 га В случае использования земельных участков для выращивания кормовых культур предельный максимальный размер не ограничивается. |
|  |  | животноводства | от 0,1 до 0,2 |
|  |  | садоводства и дачного строительства | от 0,04 до 0,1 |
|  |  | личное подсобное хозяйство (суммарная площадь приусадебного и полевого участков) занимающихся виноградарством, садоводством, молочным животноводством и откормом крупного рогатого скота | Максимальный размер 1,5 га Максимальный размер 2,5 га |
|  |  | коллективное огородничество | от 0,06 до 0,15 |
|  | Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения, % | Предприятия: | Минимальная плотность застройки, % |
|  |  | однопролетные (ангарные) теплицы до 5 га | 42 |
|  |  | предприятия по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
|  |  | фермерские (крестьянские) хозяйства |
|  |  | по производству молока | 40 |
|  |  | по доращиванию и откорму крупного рогатого скота | 35 |
|  |  | по откорму свиней (с законченным производственным циклом) | 35 |
|  |  | овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений | 40 |
|  |  | козоводческие молочного и пухового направлений | 54 |
|  |  | птицеводческие яичного направления | 27 |
|  |  | птицеводческие мясного направления | 25 |

Объекты связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование объекта иного значения | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа объектами иного значения |
| --- | --- | --- |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень обеспеченности, кв. м площади торговых объектов | 207 на 1 тыс. человек, в т. ч. |
|  |  | продовольственных товаров | 63,2 на 1 тыс. человек |
|  |  | непродовольственных товаров | 143,8 на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: До 1 тыс. чел. – 0,1-0,2 га на объект; от 1 до 3 тыс. чел. – 0,2-0,4 га на объект; от 3 до 4 тыс. чел. – 0,4-0,6 га на объект; от 5 до 6 тыс. чел. – 0,6-1,0 га на объект; от 7 до 10 тыс. чел. – 1,0-1,2 га на объект. Предприятия торговли (возможно встроенно-пристроенные), кв.м. торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 кв.м. торговой площади от 250 до 650 – 0,08-0,06 га на 100 кв. м. торговой площади; от 650 до 1500 – 0,06-0,04 га на 100 кв. м. торговой площади; от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 га на 100 кв. м. торговой площади; свыше 3500 – 0,02 га на 100 кв. м. торговой площади. |
| Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности, место | 40 посадочных мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га | на 100 мест, при числе мест: |
|  |  | до 50 мест | 0,2-0,25 га |
|  |  | 50-150 | 0,15-0,2 га |
|  |  | свыше 150 мест | 0,1 га на 100 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек |
|  | Размер земельного участка, га | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: |
|  |  | 10-50 | 0,1-0,2 га |
|  |  | 50-150 | 0,05-0,08 га |
|  |  | свыше 150 | 0,03 -0,04га |
|  |  | в зоне малоэтажной жилой застройки | 0,15 га на объект |
| Антенно-мачтовое сооружение | Размер земельного участка, га | 0,3 для башни высотой до 40 м. |

Таблица 2.  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения

| ОМЗ муниципального района | Расчетные показатели ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ муниципального района |
| --- | --- | --- |
| В области образования |
| Общеобразовательные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м (минут) | Пешеходная доступность: |
|  |  | В сельских населенных пунктах для начальных классов | 4000 2000 |
|  |  | Транспортная доступность (транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения): |
|  |  | для учащихся 1 ступени обучения общеобразовательных организаций | не более 15 минут в одну сторону |
|  |  | для учащихся 2-3 ступени обучения в сельских населенных пунктах | не более 30 минут в одну сторону |
| Организации дополнительного образования | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 700 |
| В области здравоохранения |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | Уровень территориальной доступности для населения, мин. | В пределах 14 мин. на специальном автомобиле |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи для сельских поселений | Уровень территориальной доступности для населения, мин. | В пределах 20 мин. на специальном автомобиле |
| В области физической культуры и массового спорта |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 700 |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: 1500 м. |
| В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| Пожарные депо | Уровень территориальной доступности для населения, м | 3000 |
| В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 500 |
| Предприятия бытового обслуживания | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной многоэтажной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона малоэтажной жилой застройки | 800 |
|  |  | В сельских поселениях | 1200 |
| Аптечные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность: |  |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной блокированной жилой застройки | 500 |
|  |  | зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства | 800 |

# ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ

# ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения Успенского района, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке схемы территориального планирования  (СТП), документации по планировке территории (ДТП).

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Успенский район, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края (далее также – региональные нормативы градостроительного проектирования, РНГП Краснодарского края).

Если, в случае внесения изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Успенский район, то применяются расчетные показатели РНГП Краснодарского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района, установленные Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Успенский район, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.

Если, в случае внесения изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, то применяются расчетные показатели РНГП Краснодарского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Таблица 3.  Перечень расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, применяемых при подготовке схемы территориального планирования, документации по планировке территории

| № п/п | Наименование расчетного показателя ОМЗ муниципального района | Единица измерения | СТП | ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В области образования |
| 1.1 | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | место | + | + |
| 1.2 | Размер земельного участка дошкольных образовательных организаций | кв. м/место |  | + |
| 1.3 | Уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | учащийся | + | + |
| 1.4 | Размер земельного участка общеобразовательных организаций | кв.м/учащийся |  | + |
| 1.5 | Уровень обеспеченности организациями дополнительного образования | место | + | + |
| 1.6 | Размер земельного участка организаций дополнительного образования | кв. м/объект |  | + |
| 2 | В области физической культуры и массового спорта |
| 2.1 | Уровень обеспеченности помещениями для физкультурных занятий и тренировок | кв. м общей площади/ тыс. человек | + | + |
| 2.2 | Размер земельного участка помещений для физкультурных занятий и тренировок | кв. м. |  | + |
| 2.3 | Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | кв. м общей площади/ тыс. чел. | + | + |
| 2.4 | Размер земельного участка физкультурно-спортивных залов | кв. м/тыс. человек |  | + |
| 2.5 | Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями | кв. м общей площади/ тыс. чел. | + | + |
| 2.6 | Размер земельного участка плоскостных сооружений | кв. м/тыс. человек |  | + |
| 2.7 | Уровень обеспеченности плавательными бассейнами | кв. м зеркала воды/ тыс. чел. | + | + |
| 2.8 | Размер земельного участка плавательных бассейнов | кв. м/тыс. человек |  | + |
| 3 | В области здравоохранения |
| 3.1 | Уровень обеспеченности аптечными организациями | Объект на 12 тыс. чел |  | + |
| 3.2 | Размер земельного участка аптечных организаций | га на объект |  | + |
| 3.3 | Уровень обеспеченности молочными кухнями | Порций в сутки на 1 ребенка | + | + |
| 3.4 | Размер земельного участка для молочных кухонь | га на 1 тыс. порций в сутки |  | + |
| 3.5 | Уровень обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь | Кв. м. общей площади на 1 ребенка |  | + |
| 3.6 | Размер земельного участка для раздаточных пунктов | объект |  | + |
| 3.7 | Уровень обеспеченности стационарами для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | Коек на 10 тыс. жителей | + | + |
| 3.8 | Размер земельного участка стационаров | Кв. м. на койку |  | + |
| 3.9 | Уровень обеспеченности стационарами для взрослых и детей для долговременного пребывания (психиатрические, туберкулёзные, восстановительные и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями. | По заданию на проектирование | + | + |
| 3.10 | Размер земельного участка стационаров | Кв. м. на койку |  | + |
| 3.11 | Уровень обеспеченности поликлиниками, амбулаториями, диспансерами без стационара | Посещений на 10 тыс. жителей | + | + |
| 3.12 | Размер земельного участка для поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара | га на 100 посещений |  | + |
| 3.13 | Уровень обеспеченности фельдшерскими или фельдшерско-акушерскими пунктами | Кол. врачей на 10 тыс. жителей | + | + |
| 3.14 | Размер земельного участка для фельдшерского или фельдшерско-акушерского пункта | га на объект |  | + |
| 3.15 | Уровень обеспеченности станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи | Автомобилей на 10 тыс. чел. | + | + |
| 3.16 | Размер земельного участка для станций (подстанций) скорой медицинской помощи | га на автомобиль |  | + |
| 3.17 | Уровень обеспеченности выдвижными пунктами скорой медицинской помощи | Автомобилей на 5 тыс. чел. сельского поселения | + | + |
| 3.18 | Размер земельного участка для выдвижных пунктов скорой медицинской помощи | га на автомобиль |  | + |
| 4. | В области электро - , газоснабжения поселений |
| 4.1 | Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения | % | + | + |
| 4.2 | Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов напряжением | кв. м |  | + |
| 4.3 | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения | % | + | + |
| 4.4 | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа | кв. м |  | + |
| 5 | В области автомобильных дорог местного значения |
| 5.1 | Уровень автомобилизации населения | автомобилей/ тыс. человек | + | + |
| 5.2 | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории | - | + | + |
| 5.3 | Уровень обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса | расстояние между объектами | + | + |
| 6 | В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| 6.1 | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов | га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | + | + |
| 6.2 | Размер земельного участка скотомогильника (биотермической ямы) | кв. м |  | + |
| 6.3 | Минимальные расстояния от объектов утилизации биологических отходов до зданий и сооружений | м | + | + |
| 6.4 | Минимальные расстояния от установки термической утилизации биологических отходов | м |  | + |
|  | Объекты местного значения муниципального района в иных областях. |
| 7 | В области культуры |
| 7.1 | Уровень обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности | Кв. м. площади пола на 1 тыс. чел. | + | + |
| 7.2 | Размер земельного участка для помещений для культурно-досуговой деятельности | Кв. м |  | + |
| 7.3 | Учреждения культуры клубного типа | Пос. мест на тыс. чел. | + | + |
| 7.4 | Размер земельного участка для учреждения культуры клубного типа | Кв. м на объект |  | + |
| 7.5 | Уровень обеспеченности выставочными залами, галереями | объект/ муниципальный район | + | + |
| 7.6 | Размер земельного участка выставочных залов, галерей | кв. м/объект |  | + |
| 7.7 | Уровень обеспеченности библиотеками, в том числе по типам: |  |  |  |
|  | центральная районная библиотека (межпоселенческая) | объект | + | + |
|  | детская | объект | + | + |
|  | юношеская | объект | + | + |
| 7.8 | Размер земельного участка библиотек | кв. м/объект |  | + |
| 7.9 | Уровень обеспеченности музеями, кинотеатрами | объект | + | + |
| 7.10 | Размер земельного участка музея, кинотеатра | Кв. м/объект |  | + |
| 8 | В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| 8.1 | Уровень обеспеченности пожарными депо | автомобилей | + | + |
| 8.2 | Размер земельного участка пожарных депо | кв. м |  | + |
| 9 | В области архивного дела |
| 9.1 | Уровень обеспеченности муниципальными архивами | объект | + | + |
| 9.2 | Размер земельного участка муниципальных архивов | кв. м/объект |  | + |
| 10 | В области содержания межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг |
| 10.1 | Размер земельного участка для кладбища смешанного и традиционного захоронения | га /1 тыс. чел. | + | + |
| 10.2 | Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений | м | + | + |
| 10.3 | Размер земельного участка кладбища для погребения после кремации | га/1 тыс. чел. | + | + |
| 10.4 | Минимальные расстояния от мест захоронения до зданий и сооружений | м | + | + |
|  | Расчетные показатели объектов иного значения, определяющих параметры объектов местного значения муниципального района и качество среды |
| 11 | В области развития сельского хозяйства |
| 11.1 | Площадь территорий сельскохозяйственного использования и размеры земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | га |  | + |
| 11.2 | Минимальная плотность застройки площадок объектов сельскохозяйственного назначения | % |  | + |
| 12 | В области связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 12.1 | Уровень обеспеченности торговыми предприятиями | Кв. м. торг. площади на 1 тыс. чел. | + | + |
| 12.2 | Размер земельного участка торгового предприятия | га на 100 кв. м. |  | + |
| 12.3 | Уровень обеспеченности предприятиями общественного питания | пос. мест | + | + |
| 12.4 | Размер земельного участка предприятия общественного питания | га на 100 пос. мест |  | + |
| 12.5 | Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания | раб. мест | + | + |
| 12.6 | Размер земельного участка предприятия бытового обслуживания | га на 10 раб. мест |  | + |
| 12.7 | Размер земельного участка для размещения антенно-мачтового сооружения | га |  | + |

Таблица 4.  Перечень расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района, применяемых при подготовке схемы территориального планирования, документации по планировке территории

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единица измерения | СТП | ДПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В области образования |
| 1.1 | Уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций для населения | м/минут | + | + |
| 1.2 | Уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования | м | + | + |
| 2. | В области здравоохранения |
| 2.1 | Уровень территориальной доступности станций (подстанции) скорой медицинской помощи | минут |  | + |
| 2.2 | Уровень территориальной доступности выдвижных пунктов скорой медицинской помощи для сельских поселений | минут |  | + |
| 3. | В области физической культуры и массового спорта |
| 3.1 | Уровень территориальной доступности помещений для физкультурных занятий и тренировок | м |  | + |
| 3.2 | Уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | м |  | + |
| 4. | В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| 4.1 | Уровень территориальной доступности обслуживания пожарных депо для населения | м | + | + |
| 5. | В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Уровень территориальной доступности торгового предприятия для населения | м |  | + |
| 5.2 | Уровень территориальной доступности предприятия общественного питания для населения | м |  | + |
| 5.3 | Уровень территориальной доступности предприятия бытового обслуживания для населения | м |  | + |
| 5.4 | Уровень территориальной доступности аптечных организаций | м |  | + |