|  | Приложение к Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд |
| --- | --- |

Примерный перечень тем

для проведения первичного инструктажа потребителей газа

| Название темы | Содержание инструктажа | Продолжительность инструктажа, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Свойства газов | Краткие сведения о химическом составе и одоризации газов. Пределы взрываемости природного газа, СУГ. Физиологическое воздействие газа на человека. | 5 |
| Сжигание газов | Давление газа в газопроводах ВДГО. Полное и неполное сгорание газа. Устойчивость пламени. Эффективное и экономичное использование газа. | 5 |
| Поставка газа. Учёт расхода газа | Условия поставки газа. Учёт расхода газа. Оплата услуг по поставке газа, техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО. | 5 |
| Дымовые и вентиляционные каналы | Присоединение бытового газоиспользующего оборудования к дымовым каналам. Устройство и работа дымовых и вентиляционных каналов. Проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины её нарушения и способы восстановления. Последствия работы бытового газоиспользующего оборудования при нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Вентиляция помещений, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование. Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов, содержанию их в исправном состоянии. | 10 |
| Газопроводы и арматура ВДГО | Общие сведения об устройстве и конструкции газопроводов и арматуры ВДГО. Способы присоединения и крепления газопроводов ВДГО. Правила эксплуатации отключающих устройств на газопроводах ВДГО. Виды неисправностей и места возможных утечек газа на газопроводах и арматуре ВДГО, причины их возникновения, способы обнаружения. | 10 |
| Резервуарные, групповые и индивидуальные баллонные установки СУГ | Общие сведения об устройстве, конструкции, основных технических характеристиках и принципах работы резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок СУГ. Возможные неисправности, возникающие при эксплуатации резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок СУГ. | 10 |
| Порядок замены баллонов СУГ | Порядок действий при замене баллонов СУГ при подключении групповых и индивидуальных баллонных установок СУГ | 10 |
| Меры по ликвидации аварийной ситуации | Действия потребителей газа при обнаружении неисправностей ВДГО и ВКГО, появлении запаха газа в помещении, срабатывании систем контроля загазованности помещений, нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах. | 5 |
| Первая помощь пострадавшим в результате аварий на объектах ВДГО | Порядок действий результате аварий на объектах ВДГО при оказании первой помощи при ожогах, отравлениях, удушье и др. Последовательность оказания помощи. | 10 |