Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ООО "Институт архитектурно-градостроительного проектирования"

«Внесение изменений в проект планировки, межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером: 38:06:140203:360, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, земельный участок №1.».

I этап: Проект планировки.

Том 1

Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

10-Сп-ПЗ

Утверждаемая часть

Иркутск, 2017 г.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ООО "Институт архитектурно-градостроительного проектирования"

«Внесение изменений в проект планировки, межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером: 38:06:140203:360, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, земельный участок №1.».

I этап: Проект планировки.

Том 1

Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

10-Сп-ПЗ

Утверждаемая часть

Главный архитектор проекта 	Распутин В.В.

Иркутск, 2017 г.

Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подпись

Дата

ГАП

Проверил

Исполнитель

10-Сп-ПЗ.С

Содержание

Стадия

Лист

Листов

ПП

3

Распутин В.В.

Распутин В.В.

Распутина М.Ж

МММ.Ж.

ООО «Институт архитектурно-градостроительного проектирования»

08.17

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 10-Сп-ПЗ.С | Содержание | 3 |
| 10-Сп-ПЗ.СП | Состав проекта | 4 |
| 10-Сп-ПЗ.В | Введение | 6 |
| 10-Сп-ПЗ | ГЛАВА 1. Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения. | 7 |
|  | ГЛАВА 2. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности, параметрах застройки территории и характеристиках систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 2.1. Параметры и плотность жилой застройки 2.2. Развитие системы социального обслуживания 2.3. Развития системы транспортного обслуживания 2.3.1. Улично-дорожная сеть 2.3.2. Городской транспорт | 8 8 8 8 8 8 |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 10-Сп-ПЗ | Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. | Не секр. |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 10-Сп-ПП | Чертеж планировки территории, на котором отображаются красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М 1:1 000 | Не секр. |
| 10-Сп-ПП | Чертеж планировки территории, на котором отображаются линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры. М 1:1 000 | Не секр. |
| 10-Сп-ПП | Чертеж планировки территории, на котором отображаются линии, обозначающие линии связи, объекты инженерной инфраструктуры. М 1:1 000 | Не секр. |
| Материалы по обоснованию |
| ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 10-Сп-ПЗ | Материалы по обоснованию. Том 2 | Не секр. |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |
| 10-Сп-ПП | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:10 000 | Не секр. |
| 10-Сп-ПП | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000 | Не секр. |
| 10-Сп-ПП | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:1000 | Не секр. |
| 10-Сп-ПП | Схема границ территории объектов культурного наследия, схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 | Не секр. |
| 10-Сп-ПП | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки. М 1:1000 | Не секр. |
| 10-Сп-ПП | Схема генерального плана застройки. М 1:1000 | Не секр. |
|  | Проект межевания |  |
|  | ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| 10-Сп-ПЗ | Пояснительная записка | Не секр. |
|  | ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| 10-Сп-ПМ | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | Не секр. |

ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в проект планировки, межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером: 38:06:140203:360, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, земельный участок №1. выполнен по соглашению № 10-Сп о выполнении комплекса работ по разработке проектной документации и проведению инженерных изысканий в целях осуществления благотворительной деятельности  от «21» июля 2017 года заключенного между администрацией Иркутского районного муниципального образования, ООО "ИнвестРесурс" и ООО "Институт архитектурно-градостроительного проектирования".

Работа выполнена в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Иркутской области, в том числе с "Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов» и Техническим заданием.

В Проекте планировки учтены положения о территориальном планировании, содержащихся в документах:

1. Внесение изменений в генеральный план Дзержинского муниципального образования, утвержденный решением Думы Дзержинского муниципального образования от 29.01.2014 № 17/71 дсп;

2. Правила землепользования и застройки Дзержинского муниципального образования, утвержденные решением Думы Дзержинского муниципального образования от 26.03.2014 № 19/78;

3. Проект планировки, межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером: 38:06:140203:360, расположенного по адресу: Ирк. обл., Ирк. район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка. выполненный ООО «Эй-Пи-Центр» в 2013 г.;

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Дзержинского муниципального образования, утвержденные решением Дзержинского муниципального образования от 26.08.2015 г. № 32/140 дсп.

К основным решениям данного проекта планировки относятся следующие предложения:

- Размещение объектов дошкольного образования;

- Размещение объектов среднего общего образования;

ГЛАВА 1.  Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения.

Проектируемый участок расположен в Иркутском районе, п. Дзержинск земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:140203:530, 38:06:140203:532, 38:06:140203:553. В границы проектирования включен участок общеобразовательной школы и участок детского сада. Площадь территории в границах проекта планировки составляет 2,45 га.

Перечень объектов капитального строительства и параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения отображены в таблице 1.

Таблица 1.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.

| № п/п | Площадь га | Значение ОКС | Состав зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные и дошкольные учебные заведения, в составе: |
| 1 | 0,5 | МЕСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | Детский сад | мест | 145 |
| 2 | 1,9 |  | Общеобразовательная школа | мест | 352 |
| Инженерные коммуникации: |
| 3 | 0,05 | МЕСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | КНС | м2 | 8 |

ГЛАВА 2. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности, параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

2.1. Параметры и плотность жилой застройки

Проектом планировки, межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером: 38:06:140203:360, расположенного по адресу: Ирк. обл., Ирк. район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка. выполненным ООО «Эй-Пи-Центр» предусматривается размещение жилищного фонда общей площадью – 64,680 тыс.м2. Население в границах проекта составляет - 2156 чел.

# 2.2. Развитие системы социального обслуживания

# На территории участка в границах проектирования планируется размещение следующих объектов обслуживания:

# Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест;

# Общеобразовательная школа на 352 места;

2.3. Развития системы транспортного обслуживания

# 2.3.1. Улично-дорожная сеть

# Проектом предусматривается:

- обеспечение местами временного хранения автомобильного транспорта.

# 2.3.2. Городской транспорт

Предложения по развитию городского пассажирского транспорта в данном проекте остаются без изменения в соответствии с решениями, принятыми в проекте планировки, межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером: 38:06:140203:360, расположенного по адресу: Ирк. обл., Ирк. район, расположенный в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка. выполненный ООО «Эй-Пи-Центр».