МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСОГОРСК»

ЧАСТЬ I

Материалы по обоснованию

расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСОГОРСК»

ЧАСТЬ I

Материалы по обоснованию

расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

ПРОЕКТ

Заказчик: 	Администрация городского поселения «Усогорск»

Муниципальный контракт №42-ПИР -2017 от 18.06.2017 г.

Исполнитель: ООО Проектный институт  «Комигражданпроект»

Заказ №:  2448-- 2017

Генеральный директор	 		А.В. Некрасов   ___________

Руководитель проекта	 		Т.Г. Пушко        ___________

Сыктывкар 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1 Анализ административно- территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития МО ГП «Усогорск»	4

2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	12

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# 1 Анализ административно- территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития МО ГП «Усогорск»

# 1.1 Характеристика территории МО ГП «Усогорск»

Удорский район расположен в западной части республики. На западе район граничит с Архангельской областью, на северо-востоке с Усть-Цилемским районом, на востоке с Княжпогостским районом, на юго-востоке с Усть-Вымским районом. Расстояние от административного центра с. Кослан до г. Сыктывкар – 257 км.

Административный центр района - село Кослан.

Городское поселение  Усогорск не самое отдаленное и достаточно доступное городское поселение  Удорского района. От районного центра – с. Кослан пгт. Усогорск находится на расстоянии 13 км. Расстояние от административного центра с. Кослан до г. Сыктывкара – 257 км.

МО ГП «Усогорск» на севере граничит с МО СП «Б. Пысса», с Архангельской областью, с Усть-Цилемским районом,  на востоке - с Княжпогостским районом, с МО СП «Глотово»,  с МО СП «Кослан» на юге – с МО СП «Кослан» и МО СП «Междуреченск», на западе – с МО СП «Ёртом» и МО СП «Чим».

МО ГП «Усогорск» изрезано множеством разных рек. Главная река района и поселения – Мезень и её приток в поселении – река Ус.

Территория МО ГП «Усогорск», входящая в состав Удорского района, включает в себя: посёлок городского типа  Усогорск, деревня Разгорт и деревня Нижний Выльыб и  прилегающие к ним земли. Административным центром МО ГП «Усогорск» является пгт. Усогорск.

Площадь городского поселения «Усогорск» составляет 895,9 га, в т.ч.:

поселок Усогорск – 820,8 га;

деревня Разгорт – 58,0 га;

деревня Выльыб – 17,1 га.

Численность постоянно зарегистрированного населения (по состоянию на 01.01.2016 г.):

поселок Усогорск – 5340  чел.;

деревня Разгорт – 130 чел;

деревня Выльыб – 12 чел.

# 1.2 Природно-климатические условия МО ГП « Усогорск»

В административно-территориальном отношении МО ГП «Усогорск» находится в Российской Федерации, Республике Коми, муниципальном районе «Удорский», в 257 км от столицы Республики Коми -  г. Сыктывкара.

МО ГП «Усогорск» расположено в центральной части МР «Удорский», общая площадь территории – 6327 га.  Посёлок Усогорск является административным центром МО ГП «Усогорск». Центром  всего района является село Кослан, от которого Усогорск отстоит на расстоянии 13 км.

По своему географическому положению МО ГП «Усогорск» располагает уникальными территориями с высокими природными и рекреационными ресурсами.

Рельеф поселения равнинный. Равнинные участки левого берега реки Мезень  в районе впадения реки Ус местами заболочены. Болот на территории поселения немного, что объясняется недостаточным развитием водоупорных пород, больше  незначительным испарением, обусловленным холодным климатом рассматриваемого района.

Климат - умеренно-континентальный, суровый, с длительной, морозной и снежной зимой, с резкими ветрами и метелями и коротким, умеренно-теплым летом.

В МО ГП «Усогорск» хорошо развита гидросеть, которая принадлежит бассейну  реки Мезень, также поселение славится богатой лесосырьевой базой, необходимой для развития лесозаготовок.

# 1.3 Социально-экономические условия развития МО ГП « Усогорск»

1.3.1 Экономика и производство

К приоритетным отраслям (комплексам) экономики Республики Коми применительно к МО ГП «Усогорск» следует отнести:

лесопромышленный комплекс - переход на неистощимое лесопользование, углубленную переработку древесины и ее отходов, развитие конечного товарного производства (мебели, книжно - журнальной продукция и других товаров народного потребления);

туризм - превращение туризма в массовое явление, создание в связи с этим организационно - технической инфраструктуры. В экологически безупречном «Удорском» районе есть все предпосылки для развития туристического бизнеса;

пищевую промышленность - переработка и хранение сельхозпродукции местного производства, в том числе рыбной продукции и даров леса (ягод, грибов и т.п.);

Густая речная сеть благоприятствуют развитию лесоразработок, удобной водной транспортировке древесины к пунктам переработки и отгрузки лесопродукции в лесодефицитные районы европейской части России, а также на экспорт.

В агропромышленном комплексе ведущее место занимают молочно-мясное животноводство.

Однако развитие хозяйственного комплекса района и ГП «Усогорск» сдерживается экстремальностью природно-климатических условий, слабой транспортной освоенностью и заселенностью территории, низким уровнем развития производственной и социальной инфраструктуры, преобладанием экстенсивных методов освоения и использования имеющихся природных ресурсов, большой долей использования ручного труда.

В МО ГП «Усогорск» производственная деятельность ведётся на уровне центра поселения запада Республики Коми, где, в том числе, население традиционно  поддерживает себя сезонными работами и  личным подсобным хозяйством, к тому же  рассчитывает на пенсии, поддержку за счет пособий по безработице.

1.3.2 Транспортный комплекс

С соседними муниципальными образованиями -  МО ГП «Усогорск» - с МО СП «Б. Пысса», - с Княжпогостским районом, с МО СП «Глотово»,  с МО СП «Кослан» МО СП «Междуреченск»,  с МО СП «Ёртом» и МО СП «Чим» связано традиционными видами транспорта – автомобильным, частично водным, а с соседними  центрами  МР и железнодорожным. В последнее время связи имеют тенденцию к усилению – осуществляется реконструкция и новое строительство автомобильных дорог в соответствии с федеральными программами и государственными программами Республики Коми.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог недостаточно развита и разветвлена, вследствие отсутствия значительных промышленных производств в районе,  расположения района вне зоны значительных транспортных маршрутов.

Неразвитость сети автомобильных дорог наносит району потери, трудно поддающиеся учету, в том числе:

возможность формирования новых выгодных экономических связей;

трудности в освоении новых сырьевых ресурсах;

потери в социальной сфере – в здравоохранении, просвещении, в оказании социально-бытовых услуг;

в развитии туризма, в культурных связях.

1.3.3  Население

Согласно «Основным показателям уточнённого прогноза социально-экономического развития муниципального района «Удорский» в краткосрочной перспективе планируется сокращение численности населения муниципального района (около 2,5 % в год).

На основании изложенного для целей территориального планирования прогнозируется следующая динамика численности населения – стабилизация в среднесрочной (до 2020 г.) и умеренный (до 10 %) рост численности населения в долгосрочной (до 2035 г.) перспективе и последующая стабилизация на достигнутом уровне. Прогнозные значения численности населения на 2020 и 2035 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Прогнозные значения численности населения ГП «Усогорск» до 2035 года

| Населённый пункт | Фактические значения, чел. | Прогнозные значения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2016 год | 2020 год | 2035 год |
| п. Усогорск | 5513 | 5339 | 5340 | 5658 | 5858 |
| д. Разгорт | н/д | 123 | 130 | 130 | 130 |
| д. Выльыб | н/д | 15 | 12 | 12 | 12 |
| МО ГП «Усогорск» | н/д | 5477 | 5482 | 5800 | 6000 |

1.3.4 Жилой фонд

Площадь жилищного фонда на территории МО ГП " Усогорск"  на  начало 2015 года составляет 118 тыс. кв.м. с вычетом площади ветхого и аварийного жилья.

В условиях ГП «Усогорск», где, практически отсутствуют территории, подходящие для жилищного строительства, уместным будет прогноз жилищной обеспеченности в 30 м2/чел.

При прогнозируемом количестве населения в поселении достижение поставленных целей предполагает увеличение жилого фонда до 180 тыс. м2. Учитывая современное состояние жилого фонда это потребует прироста за 20 лет в  62 тыс. м2, в год  по 3,0 – 3,2 тыс. м2.

В населенном пункте пгт Усогорск имеются многоквартирные дома средней этажности до 5 этажей; индивидуальные дома. Дома многоквартирные и одноквартирные.

Средний показатель современной жилищной обеспеченности по городскому поселению «Усогорск» составляет 21,5 м2/чел. Общая площадь аварийного жилого фонда 0,4 тыс.кв.м., что составляет  0,1%  - общей площади.

Уровень обеспеченности благоустройством индивидуальных домов почти отсутствует по канализации, газу и горячему водоснабжению, что объясняется использованием индивидуальных газовых баллонов, газовых обогревателей, и выгребных ям на участках.

1.3.5 Социальное развитие

Социальные процессы и явления находятся в сильной зависимости от состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и других факторов.

Социальная система МО ГП «Усогорск» в сильной степени определяется и особенностями географического положения, Вследствие развитой дорожной сети жители МО ГП «Усогорск» обладают полной возможностью пользоваться услугами социальных объектов центра поселения и районного центра – села Кослан.

В социальную сферу МО ГП «Усогорск» входят следующие учреждения и объекты:

- пгт.  Усогорск: Дом культуры, школы – УСШ №1 с углубленным изучением, УСШ №2 с углубленным изучением, детский сад «Алёнка», детский сад «Снежанка»,  детский сад ст. Кослан, Дом детского творчества, музыкальная школа, отделение ОАО «Сбербанк», 2 отделения «Почта России», отделение ОАО «Ростелеком», Ателье по пошиву одежды, фотоателье, баня, рынок, торговый дом «Юкон», кафе «Югра, кафе «Виант», кафе-бар «Визави» 19 магазинов;

- д. Разгорт: Дом культуры, ФАП, магазин;

- д. Нижний Выльыб -  магазин.

Социальная политика органов местного самоуправления имеет целью создание нормальных условий жизни и благоприятных возможностей социального развития членов общества.

Образование

Самой крупной отраслью социальной сферы района является отрасль образования.

За годы формирования рыночных отношений в МО ГП «Усогорск» сократилось число детей, обслуживаемых детскими дошкольными учреждениями. Обеспеченность детьми в дошкольных учреждениях поселения составляет 64 %.

Материально-техническое состояние здания детских садов и школ  удовлетворительное, износ составляет 35-40%. Необходим ремонт зданий.

Образовательные учреждения поселения позволяют обеспечить потребности населения по доступности и качеству образования. Образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности и аккредитованы.

Загрузка детьми «Усогорская  средняя общеобразовательная школа №1» «Усогорская  средняя общеобразовательная школа №2» составляет 82.7 %. Материально-техническое состояние учреждения находится в удовлетворительном состоянии.

Одной из проблем МО ГП «Усогорск», которые влияют на работу образовательных учреждений, является  уменьшение контингента учащихся.

Существующая учебно-материальная база  всегда позволяет достаточно успешно решать задачи развития и повышения качества образования;

Здравоохранение

Состояние здоровья населения является одним из показателей социального благополучия, нормального экономического функционирования общества, важнейшей предпосылкой национальной безопасности страны.

Из объектов системы здравоохранения в МО ГП «Усогорск» имеется Центральная районная больница, Синегорский  фельдшерско-акушерский пункт в д. Разгорт.

Проблемами, которые в значительной степени влияют на работу учреждений здравоохранения являются:

- нехватка квалифицированных медицинских кадров;

- физический износ зданий и сооружений здравоохранения;

- недостаточная    обеспеченность   материально-технического     снабжения    и оборудования.

Культура

Сеть учреждений культуры МО ГП «Усогорск» представлена следующими учреждениями: Усогорский Дом культуры, Дом культуры в д. Разгорт, 3 библиотеки - Центральная библиотека, детская библиотека, библиотека – филиал № 4.

Материально-техническое состояние зданий находится в удовлетворительном состоянии.

Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие сельского образа жизни, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического и духовного оздоровления населения. Анализ развития физической культуры и спорта в МР «Удорский» за последние годы показывает растущий интерес населения к занятиям физической  культурой и спортом.

В МО ГП «Усогоск» низкая обеспеченность объектами физической культуры и спорта. Основу физкультурно-спортивной сети МО ГП «Усогорск» образуют сооружения общего пользования, представленные спортивным комплексом и открытым стадионом и спортивными площадками, школьными спортивными залами. В пгт. Усогорске размещена спортивная  база.

1.3.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Работу систем централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения городского поселения «Усогорск» обеспечивает Удорский филиал АО «Коми тепловая компания».

На данный момент в городском поселении «Усогорск» имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения: д. Разгорт, д. Выльыб. Водоснабжение данных населенных пунктов обеспечивается от колодцев и скважин частной формы собственности.

Забор воды для нужд питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения объектов коммунального хозяйства 
п. Усогорск, осуществляется из реки Ус в 3,5 км от устья, в 1,5 км юго-западнее от поселка. Водозабор находится на расстоянии 3000 м юго-восточнее от выпуска сточных вод. Производительность водоочистных сооружений п. Усогорск – 8640 м3/сут.

Протяжённость водопроводных сетей п. Усогорск составляет 15,757 км.

Забор воды для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения объектов коммунального хозяйства ст. Кослан осуществляется из подземных источников — артезианских скважин № 1 и № 2 на юго-западной окраине населенного пункта. Водозабор находится на расстоянии 1000 м юго-восточнее от выпуска сточных вод. Дебит действующих скважин ст. Кослан составляет 480 м3/сут.

Протяжённость водопроводных сетей ст. Кослан составляет 3,361 км.

В деревне Разгорт и деревне Выльыб – децентрализованная система водоснабжения. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Перечень объектов водоснабжения представлен в таблице  2.

Таблица 2 – Перечень объектов централизованного водоснабжения ГП «Усогорск»

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станция I-го подъема | п. Усогорск, ул. Ленина 20б |
| 2 | Водоочистные сооружения | п. Усогорск, ул. Ленина 20б |
| 3 | Скважина № 1 | ст. Кослан, ул. Железнодорожная 12а |
| 4 | Скважина № 2 | ст. Кослан, ул. Таёжная 12а |

Водотведение

Сточные воды от населения и абонентов – школы, детские сады, дом культуры, поликлиника, административные здания республиканских и федеральных организаций, магазины и прочие поступают на канализационные очистные сооружения. Промышленные предприятия в п. Усогорск отсутствуют. Территории заповедников, зоны отдыха, музеи, памятники архитектуры и другие охраняемые объекты вблизи очистных сооружений не располагаются.

Очистные сооружения расположены в 700 м западнее от поселка. Расстояние между территорией КОС и селитебной зоной составляет 100 метров.

Сточные воды самотеком поступают на канализационные насосные станции и перекачиваются насосами на канализационные очистные сооружения, где проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание и далее по напорному подземному коллектору длиной 1000 м сбрасываются в реку Ус, которая через 500 м впадает в р. Мезень.

В состав очистных сооружений входят: 2 приемные камеры, 2 песколовки, блок емкостей (4 линии, в каждой – аэробный сбраживатель, первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, контактный резервуар), хлораторная, воздуходувная станция, 2 иловые и 4 песковые площадки.

Проектная производительность очистных сооружений п. Усогорск – 7000 м³/сут.

В состав очистных сооружений п. Усогорск входят: 2 приемные камеры, 2 песколовки, блок емкостей (4 линии, в каждой – аэробный сбраживатель, первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, контактный резервуар), хлораторная, воздуходувная станция, 2 иловые и 4 песковые площадки.

Протяженность канализационных сетей п. Усогорск – 17,734 км.

Сточные воды от населения и абонентов ст. Кослан – детский сад, вокзал, магазин поступают на канализационные очистные сооружения. Промышленные предприятия на ст. Кослан отсутствуют. Территории заповедников, зоны отдыха, музеи, памятники архитектуры и другие охраняемые объекты вблизи очистных сооружений не располагаются.

Очистные сооружения расположены в 150 м северо-восточнее от населенного пункта. Расстояние между территорией КОС и селитебной зоной составляет 100 метров.

Сточные воды самотеком поступают на канализационную насосную станцию и перекачиваются насосами на канализационные очистные сооружения, где проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание и далее по самотечному подземному коллектору длиной 900 м сбрасываются в реку Мезень в 575 км от устья.

В состав очистных сооружений ст. Кослан входят: 2 приемные камеры, 2 песколовки, 
2 двухярусных отстойника, блок биофильтров, вторичный отстойник, хлораторная, 2 иловые и 1 песковая площадки.

Проектная производительность очистных сооружений ст. Кослан – 200 м³/сут.

Протяженность канализационных сетей ст. Кослан – 1,671 км.

Перечень объектов водоотведения представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень объектов централизованного водоотведения ГП «Усогорск»

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационно-очистные сооружения | п. Усогорск, ул. Дружбы 1б | н/д |
| 2 | Канализационная насосная станция № 1 | п. Усогорск, ул. Дружбы 2г | 1970 |
| 3 | Канализационная насосная станция № 2 | п. Усогорск, ул. Советская 21а | 1969 |
| 4 | Канализационная насосная станция № 7 | п. Усогорск, ул. Ленина 17 | 1988 |
| 5 | Канализационная насосная станция № 8 | п. Усогорск, ул. Мезенская 10а | 1978 |
| 6 | Канализационно-очистные сооружения | ст. Кослан, ул. Привокзальная 26в | н/д |
| 7 | Канализационная насосная станция | ст. Кослан, ул. Привокзальная 26в | 1974 |

Теплоснабжение

На территории городского поселения «Усогорск» функционирует система централизованного теплоснабжения.

Источником тепловой энергии в поселке Усогорск для жилых, общественных и производственных зданий являются Центральная котельная поселка Усогорск и котельная станции Кослан. Эксплуатацию централизованной системы теплоснабжения поселения осуществляет одно базовое предприятие – Удорский филиал АО «Коми тепловая компания».

Деревня Разгорт и деревня Выльыб, расположенные на территории МО ГП «Усогорск»,  застроены,  в основном, одноэтажными жилыми домами с печным отоплением.

Перечень источников тепловой энергии приведен в таблице 1.

Центральная котельная п. Усогорск осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей. Введена в эксплуатацию в 1972 году. КПД котельной – 85 %. Котельная ГВС п. Усогорск осуществляет тепловых нагрузок на горячее водоснабжение потребителей.

Система теплоснабжения п. Усогорск – закрытая, четырехтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 13001 м. Год ввода в эксплуатацию 1974 год, изоляционный материал – минвата. Прокладка тепловых сетей – надземная  на высоких и низких опорах и подземная: бесканальная и в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов.

Тепловая сеть состоит из двух подсистем с различными гидравлическими и температурными режимами. Усогорск-1 – коттеджный поселок, работает по графику 95/70 °С, переход на который обеспечивается за счет насосов подмешивания, установленных на насосной станции. Нагрузка 1,2 Гкал/ч, расход 48,1 т/ч. Усогорск-2 – преобладающая часть теплотрассы, работающая по графику 130/70 °С. На объектах предусмотрены узлы элеваторного присоединения системы отопления к тепловой сети. Нагрузка 17,42 Гкал/ч, расход 350,28 т/ч, в том числе ГВС 0,9 Гкал/ч (60 т/ч).

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей п. Усогорск осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. В соответствии с этим расход теплоносителя является постоянным на протяжении всего отопительного сезона. Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением систем теплопотребления к тепловой сети.

Котельная ст. Кослан осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей. Введена в эксплуатацию в 1981 году. КПД котельной – 81 %.

В системе теплоснабжения ст. Кослан организовано центральное качественное регулирование отпуска теплоты с температурным графиком 95/70 °C. В соответствии с этим расход теплоносителя является постоянным на протяжении всего отопительного сезона. Система теплоснабжения – закрытая с зависимым присоединением систем теплопотребления к тепловой сети.

Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1683 м. Год ввода в эксплуатацию 1974 год, изоляционный материал – минвата. Прокладка тепловых сетей надземная и поземная. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов.

В деревне Разгорт и деревне Выльыб децентрализованное теплоснабжение и осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов, работающих на различных видах топлива.

Таблица 4 – Перечень источников тепловой энергии ГП «Усогорск»

| № п/п | Наименование | Адрес | Установленная мощность, МВт (Гкал/ч) | Основной вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная п. Усогорск | п. Усогорск, ул. Энергетиков 3 | 38,6 (33,2) | мазут |
| 2 | Котельная ГВС п. Усогорск | п. Усогорск | 2,3 (2,0) | уголь |
| 3 | Котельная ст. Кослан | ст. Кослан, ул. Привокзальная 22 | 4,1 (3,5) | уголь |

Газоснабжение

Из трех населенных пунктов ГП «Усогорск» газораспределительные сети с емкостными установками существуют только в п. Усогорск.

На территории п. Усогорск функционируют три резервуарные установки сжиженного углеводородного газа (СУГ). Протяженность газопроводов низкого давления составляет 2105 м. Среднегодовое потребление СУГ из ГРУ составляет 154 тыс. м3.

Количество газифицированных квартир в п. Усогорск составляет 919 ед.; численность потребителей, проживающих в газифицированных СУГ квартирах – 1,8 тыс. чел.

Потребители сжиженного газа, проживающие в остальных населенных пунктах МО ГП «Усогорск» снабжаются газовыми баллонами.

Электроснабжение

В Удорском районе расположены 7 ПС 110/10 кВ. Крупный энергоузел образован с Кослан, п. Усогорск и Благоево. Это центральный энергоузел – Косланско-Благоевский, с наличием сразу нескольких центров электропитания (4 ПС 110/10 кВ).

Основные сети системы электроснабжения муниципального района «Удорский» выполнены по воздушным линиям напряжением 110 кВ. В районе расположено 7 понизительных подстанций 110/10 кВ (ПС «Усогорск», ПС «Благоево», ПС «Кослан», ПС «Вожская», ПС «Едва», ПС «Междуреченск», ПС «Чернутьево»). От подстанций электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП) 10/0,4 кВ. Далее по воздушным и кабельным линиям 0,4 кВ электроэнергия поступает потребителям.

В городском поселении «Усогорск» – централизованная система электроснабжения. Центром питания ГП «Усогорск» является ПС 110/10 кВ «Усогорск». Год ввода в эксплуатацию – 1978 год. От подстанций электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП) и комплектным трансформаторным подстанциям (КТП) 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям. Электроснабжение ПС 110/35/10 кВ «Усогорск», ПС 110/10 кВ «Благоево», ПС 110/10 кВ «Междуреченск» и ПС 35/10 кВ «Кослан» в нормальной схеме осуществляется по ВЛ 110 кВ № 179 «Едва – Междуреченск – Благоево – Усогорск». Общая длина ВЛ составляет 48,2 км (без учета ответвлений к ПС). Информация о ПС «Усогорск» приведена в таблице 4.

Большинство потребителей поселения обеспечены электроэнергией на  требуемом уровне надежности.

По надежности электроснабжения основная группа потребителей относится к III категории. Потребители I и II категории обеспечены резервным питанием (резервирование по ВЛ-10 кВ и дизельные электростанции). Большинство потребителей района обеспечены электроэнергией на требуемом уровне надежности.

Таблица 5 – Информация о ПС «Усогорск»

| Напряже-ние, кВ | Количество и мощность установленных трансформа-торов, шт.(МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/10 | 2(6,3+1(2,5 | 9240 | 8040 | 614,1 | -91,58 |

# 2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

2.1. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области жилищного строительства содержащихся в пункте 1.1 части 1 нормативов.

Удельные размеры площадок различного функционального назначения приняты согласно п.8.3.14 таблице 8.3 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми», утвержденных постановлением Правительства Республики Коми №133 от 18.03.2016 г.(РНГП РК)

2.2. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области образования содержащихся в пункте 2.1  и 2.2 части 1 нормативов.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов дошкольного образования приняты согласно Приложения 4 «Нормы расчета объектов обслуживания и размеры их земельных участков» .(РНГП РК), Приложения Методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России от 04.05.2016г. № АК-15/02вн.

2.3. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области здравоохранения содержащихся в пункте 3 части 1 нормативов.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов здравоохранения приняты согласно Приложения 4 «Нормы расчета объектов обслуживания и размеры их земельных участков» .(РНГП РК)

2.4. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области физической культуры и спорта содержащихся в пункте 4 части 1 нормативов.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения в области физической культуры и спорта приняты согласно Приложения 4 «Нормы расчета объектов обслуживания и размеры их земельных участков» РНГП РК.

2.5. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области культуры и социального обеспечения содержащихся в пункте 5.1  и 5.2 части 1 нормативов.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения в области культуры и социального обеспечения приняты согласно Приложения 4 «Нормы расчета объектов обслуживания и размеры их земельных участков» РНГП РК.

2.6. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области рекреации содержащихся в пункте 6 части 1 нормативов.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения в области рекреации приняты согласно Приложения 4 «Нормы расчета объектов обслуживания и размеры их земельных участков» РНГП РК.

2.7. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области в области энергетики и инженерной инфраструктуры  содержащихся в пункте 7  части 1 нормативов.

2.7.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения, содержащиеся в пункте 7.1. части 1 нормативов.

Расчетные показатели по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне приложения Л свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016.

Электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94.

2.7.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области тепло-, газоснабжения содержащихся в пункте 7.2  части 1 нормативов.

По показателям №№1, 2, 3, 4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

2.7.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоснабжения населения, содержащихся в пункте 7.3 части 1 нормативов.

Расчетные показатели приняты согласно приложения 2 МНГП МР

2.7.4. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоотведения содержащиеся в пункте 7.4 части 1 нормативов.

Расчетные показатели №№1,2,3 приняты по  объектам-аналогам (с учетом расходов на полив) и согласно таблице 12 свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.8. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения содержащихся в пункте 1.8 раздела 1 части 1 нормативов. Расчетные показатели приняты согласно приложения 2 МНГП МР; Таблиц 11.3 и 11.4 п.11.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.9. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов сельского хозяйства и объектов местного значения, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение  содержащихся в пункте 9 раздела 1 нормативов.

Размеры санитарно-защитных зон предприятий сельского хозяйства  и объектов местного значения, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение приняты в соответствии с «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

2.10. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий содержащихся в пункте 10 части 1 нормативов

Расчетные показатели приняты согласно п.1.2 части II РНГП РК.

2.11. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов содержащихся в пункте 11 части 1 нормативов.

Расчетные показатели приняты согласно приложения М СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.12. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области захоронений содержащихся в пункте 12 части 1 нормативов.

Расчетные показатели приняты согласно Приложения 4 «Нормы расчета объектов обслуживания и размеры их земельных участков» РНГП РК.