ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПИНДУШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Совет Пиндушского городского поселения

очередной ___ Сессии II созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от ___________ 2013 года №____                                                                            п. Пиндуши

Об утверждении Генерального плана Пиндушского городского поселения

В соответствии со статьей 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 20 части 1 статьи 9, пунктом 14 части 1 статьи 26 Устава Пиндушского городского поселения, протоколом публичных слушаний, Совет Пиндушского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Генеральнй план Пиндушского городского поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Пиндушского

городского поселения							В.Н. Барков

Глава Пиндушского                                                                                   В.Ф. Ефимов

городского поселения

Утвержден

решением __ сессии Совета Пиндушского

городского поселения II созыва

от ________________2013 года № ___

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПИНДУШСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЕДВЕЖЬЕГОРСКО

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Положение

о территориальном планировании

п.г.т. Пиндуши

2013 год

- Текстовая часть

1. Положение о территориальном планировании

1. Материалы по обоснованию

- Графическая часть

  - Карты функционального зонирования,  границ населенных пунктов, планируемого размещения объектов местного и регионального значения на территории Пиндушского городского поселения.

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Пиндушском городском поселении.

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пгт. Пиндуши.

Оглавление

Введение	5

I. Объекты местного значения Пиндушского городского поселения	8

1.1. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения	8

1.2. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта	9

1.3. Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли	10

1.4. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения	10

II. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Пиндушского городского поселения объектов местного значения Медвежьегорского муниципального района	12

2.1. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Пиндушского городского поселения в физической культуры и спорта	12

2.2. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Пиндушского городского поселения в области утилизации твердых отходов	12

2.3. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Пиндушского городского поселения в области образования	13

III. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Пиндушского городского поселения объектов регионального значения Республики Карелия	15

3.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Пиндушского городского поселения	15

3.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области газоснабжения на территории Пиндушского городского поселения	15

VI. Параметры функциональных зон на территории Пиндушского городского поселения	17

# Введение

1. Общие сведения о Пиндушском городском поселении Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия

| Расположение |
| --- |
| 1 | Наименование | Пиндушское городское поселение |
| 2 | Расположение | Медвежьегорский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | пгт. Пиндуши, п.Ванзозеро, д.Нигижма, ст.Вичка, д. Лумбуши, ст. Лумбушозеро, ст. Малыга, ст. Масельгская, п. Великая Губа, д. Салмагуба |
| 4 | Административный центр | пгт. Пиндуши |
| 5 | Расстояние до административного центра района г. Медвежьегорск | 5 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 150 км |
| Население |
| 1 | Численность населения городского поселения на 2012 год | 5697 чел |
| 2 | пгт.Пиндуши | 5049 чел |
| 3 | п.Ванозеро | 0 чел |
| 4 | ст.Вичка | 193 чел |
| 5 | д.Лумбуши | 406 чел |
| 6 | ст.Ламбушозеро | 0 чел |
| 7 | ст.Малыга | 0 чел |
| 8 | ст.Масельгская | 25 чел |
| 9 | д.Салмагуба | 0 чел |
| Территория |
| 1 | Площадь в существующих границах | 762362 га |
| Климат |
| 1 | Климатический район | II В |
| 2 | Абсолютная минимальная температура | -46 °С |
| 3 | Абсолютная максимальная температура | +35 °С |
| 4 | Расчетные темпеатуры для проектирования отопления | -29,-31°С |
| 5 | Годовое количество осадков (мм) | 547 |
| 6 | Годовая относительная влажность воздуха (%) | 79 |
| 7 | Высота снежного покрова (см) | 73 |
| 8 | Продолжительность безморозного периода | 122 дня |
| 9 | Продолжительность отопительного периода | 250 дней |
| 10 | Средняя скорость ветра | 3,2 м/сек |
| 11 | Глубина промерзагия почвы | 130-140 см |
| Рельеф |
| 1 | Характеристика рельефа | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| 2 | Абсолютные отметки поверхности | 30-250 метров |

2.Генеральный план Пиндушского городского поселения

Генеральный план Пиндушского городского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Пиндушского городского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2020 года и второй очереди до 2033 года.

Генеральный план содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты планируемого размещения объектов местного значения, функционального зонирования, объектов, оказывающих влияние на размещение объектов местного значения Пиндушского городского поселения;

- материалы по обоснованию.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Пиндушского городского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного значения Пиндушского городского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Пиндушского городского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Пиндушского городского поселения.

# I. Объекты местного значения Пиндушского городского поселения

### 1.1. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Функциональная зона | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты водоотведения |
| 1 очередь - до 2020 года |
| 1 | Перекладка коллектора канализации | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Линейный объект | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы |
| 2 | Канализационные сооружения | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Линейный объект | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы |
| 3 | Строительство комплектных КОС, | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Коммунально-складская зона | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы |
| Объекты водоснабжения |
| 4 | Замена оборудования водозаборных скважин | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Коммунально-складская зона | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы |
| 5 | Устройство безагрегатной системы обеззараживания питьевой воды | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Коммунально-складская зона | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы |
| 6 | Перекладка сети водопровода | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Линейный объект | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы |

### 1.2. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Функциональная зона | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 очередь - до 2020 года |
| 1 | Строительство детских и спортивных площадок | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Зона детских и спортивных площадок | Предложение настоящего генерального плана |

### 1.3. Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2033 года |
| 1 | Строительство торгово-развлекательного комплекса | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются при проектировании объекта | Общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района |

### 1.4. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Функциональная зона | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2033 года |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 1 | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке п. Красноборский | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | линейный объект | Предложение настоящего генерального плана |

# II. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Пиндушского городского поселения объектов местного значения Медвежьегорского муниципального района

### 2.1. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Пиндушского городского поселения в физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Медвежьегорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2020 года |
| 1 | Строительство ФОКа | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района |

### 2.2. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Пиндушского городского поселения в области утилизации твердых отходов

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Медвежьегорского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2033 года |
| 1 | Переоборудование свалок ТБО в полигоны | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона спецназначения | Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района |

### 2.3. Объекты местного значения Медвежьегорского муниципального района на территории Пиндушского городского поселения в области образования

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Медвежьегорского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| II очередь - до 2033 года |  |
| 1 | Строительство детского сада | пгт. Пиндуши | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Медвежьегорского муниципального района |  |
|  | III. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Пиндушского городского поселения объектов регионального значения Республики Карелия |
|  | 3.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Пиндушского городского поселения |
|  | № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Сведения о программах социально-экономического развития, инвестиционных программах субъектов естественных монополий, в которых задействован объект регионального значения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I очередь - до 2020 года |
|  | 1 | Реконструкция с заменой опор и провода ВЛ 110 кВ ПС 220 кВ № 19 – ПС 110 кВ № 36 «Пудож» – ПС 110 кВ «Андома» | Медвежьегорский район– Медвежьегорское г.п., Пиндушское г.п., Повенецкое г.п., Челмужское с.п.; Медвежьегорский район - Пяльмское с.п., Авдеевское с.п., Пудожское г.п., Пиндушское с.п. | ВЛ 110кВ Охранная зона – 20 м | Линейный объект | .Схема территориального планирования Республики Карелия |
|  | 3.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области газоснабжения на территории Пиндушского городского поселения |
|  | № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Сведения о программах социально-экономического развития, инвестиционных программах субъектов естественных монополий, в которых задействован объект регионального значения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 очередь - до 2020 года |
|  | 1 | Строительство газопроводов-отводов Ø219мм с сооружением газораспределительных станций (ГРС) наг. Медвежьегорск – Пудож | Медвежьегорский район – Пиндушское г.п., Медвежьегорское г.п., Повенецкое г.п., Челмужское с.п.; Медвежьегорский район – Пяльмское с.п., Авдеевское с.п., Шальское с.п., Пудожское г.п. | Ø219мм, рабочее давление 9,8МПа Санитарно-защитная зона - 100 м | Линейный объект | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |
|  | 2 | Строительство газопроводов-отводов Ø159мм с сооружением газораспределительных станций (ГРС) на п. Суккозеро | Сегежский район – Поповпорожское с.п.; Медвежьегорский район – Паданское с.п., Чебинское с.п., Пиндушское г.п.; Муезерский район – Суккозерское с.п. | Ø159мм, рабочее давление 9,8МПа Санитарно-защитная зона - 100 м | Линейный объект | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |

# VI. Параметры функциональных зон на территории Пиндушского городского поселения

| № п/п | Обознач. функциональной зоны | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Характеристика зоны | Параметры разрешенного использования территории зоны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны |
| 1 | Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | Предназначена для существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки, а также предприятий и учреждений обслуживания | Индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома |
|  |  |  |  | Жилищно-эксплуатационные службы |
|  |  |  |  | Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
|  |  |  |  | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования |
|  |  |  |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения |
|  |  |  |  | Объекты культуры и искусства, связанные с проживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества и т.п. объекты) |
|  |  |  |  | Объекты охраны общественного порядка |
|  |  |  |  | Объекты органов общественного самоуправления и некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, правлений садоводств, жилищных кооперативов и т.д.) |
|  |  |  |  | Финансово-кредитные объекты, объекты страхования, пенсионного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты связи |
|  |  |  |  | Сады, скверы, парки, бульвары |
| 2 | Ж-2 | Зона среднеэтажной жилой застройки | Предназначена для существующей и проектируемой секционной жилой застройки, а также предприятий и учреждений обслуживания | Малоэтажные жилые дома |
|  |  |  |  | Многоквартирные жилые дома средней этажности |
|  |  |  |  | Жилищно-эксплуатационные службы |
|  |  |  |  | Объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
|  |  |  |  | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования |
|  |  |  |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения |
|  |  |  |  | Объекты культуры и искусства, связанные с проживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества и т.п. объекты) |
|  |  |  |  | Объекты охраны общественного порядка |
|  |  |  |  | Объекты органов общественного самоуправления и некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, правлений садоводств, жилищных кооперативов и т.д.) |
|  |  |  |  | Финансово-кредитные объекты, объекты страхования, пенсионного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты связи |
|  |  |  |  | Сады, скверы, парки, бульвары |
| Общественно-деловые зоны |
| 1 | ОД | Зона общественно-деловой застройки | Предназначена для размещения объектов торгового, делового, общественного, развлекательного, медицинского назначения | Государственные административно-управленческие объекты и некоммерческие организации, не связанные с проживанием населения |
|  |  |  |  | Органы местного самоуправления и некоммерческие организации связанные с проживанием населения (ТСЖ, правлений садоводств, жилищных кооперативов и т.д.) |
|  |  |  |  | Объекты розничной торговли |
|  |  |  |  | Объекты общественного питания |
|  |  |  |  | Объекты бытового обслуживания |
|  |  |  |  | Объекты среднего специального образования |
|  |  |  |  | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования. |
|  |  |  |  | Объекты культуры и искусства, связанные с проживанием населения (библиотеки, музыкальные, художественные, хореографические школы и студии, дома творчества и т.п. объекты) |
|  |  |  |  | Объекты культуры и искусства, не связанные с проживанием населения, кроме специальных парков (зоопарков, ботанических садов) |
|  |  |  |  | Комплексы аттракционов, луна-парков |
|  |  |  |  | Финансово-кредитные объекты |
|  |  |  |  | Коммерческие объекты, связанные с проживанием населения (нотариальных контор, ломбардов, юридических консультаций, агентств недвижимости, туристических агентств, дискотек, залов компьютерных игр и других т.п. объектов). |
|  |  |  |  | Коммерческие объекты, не связанные с проживанием населения (бизнес-центры; отдельные офисы различных фирм, компаний и других т.п. объектов) |
|  |  |  |  | Объекты оптовой торговли |
|  |  |  |  | Культовые объекты |
|  |  |  |  | Объекты страхования |
|  |  |  |  | Объекты пенсионного обеспечения |
|  |  |  |  | Гостиницы |
|  |  |  |  | Офисы |
|  |  |  |  | Объекты связи |
|  |  |  |  | Сады, скверы, бульвары |
|  |  |  |  | Жилищно-эксплуатационные службы |
|  |  |  |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения |
|  |  |  |  | Медицинские лаборатории, станции скорой и неотложной помощи, учреждения санитарно-эпидемиологической службы, учреждения судебно-медицинской экспертизы и др. подобных объектов |
|  |  |  |  | Объекты социального обеспечения |
|  |  |  |  | Ветеринарные поликлиники, станции без содержания животных |
|  |  |  |  | Агентства по обслуживанию пассажиров |
|  |  |  |  | Многоэтажные наземные и подземные гаражи |
|  |  |  |  | Гаражи для автотранспорта инвалидов |
|  |  |  |  | Стоянки общественного транспорта (ведомственного, экскурсионного транспорта, такси) |
| Зоны объектов культурного наследия |
| 1 | КН | Зона объектов культурного наследия | Предназначена для существующих и вновь выявленных объектов культурного наследия | Существующие и выявленные объекты культурного наследия (любое строительство и реконструкции по согласованию с министерством культуры Республики Карелия) |
| Производственные и коммунально-складские-зоны |
| 1 | П-2 | Зона производственной и коммунально-складской застройки 3 класса опасности* | Предназначена для предприятий и объектов 3 класса санитарной опасности* с СЗЗ – 300 метров. | Производственные и складские объекты до 3 класса опасности* |
|  |  |  |  | Объекты жилищно-коммунального назначения и инженерного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |
|  |  |  |  | Объекты внешнего автомобильного транспорта |
| 2 | П-3 | Зона производственной и коммунально-складской застройки 4 класса опасности* | Предназначена для предприятий и объектов 4 класса санитарной опасности* с СЗЗ – 100 метров. | Производственные и складские объекты до 4 класса опасности* |
|  |  |  |  | Объекты жилищно-коммунального назначения и инженерного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |
|  |  |  |  | Объекты внешнего автомобильного транспорта |
| 3 | П-4 | Зона производственной и коммунально-складской застройки 5 класса опасности* | Предназначена для предприятий и объектов 5 класса санитарной опасности* с СЗЗ – 50 метров. | Производственные и складские объекты до 5 класса опасности* |
|  |  |  |  | Объекты жилищно-коммунального назначения и инженерного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |
|  |  |  |  | Объекты внешнего автомобильного транспорта |
| 4 | П-5 | Зона производственной и коммунально-складской застройки без класса опасности | Предназначена для предприятий и объектов не имеющих класса санитарной опасности на территории объектов культурного наследия | Производственные и складские объекты не имеющие класса опасности |
|  |  |  |  | Объекты жилищно-коммунального назначения и инженерного обеспечения |
|  |  |  |  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |
|  |  |  |  | Объекты внешнего автомобильного транспорта* |
| *Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” |
| Зоны спецназначения |
| 1 | СН-1 | Зона кладбищ | Предназначена для кладбищ, мест захоронения | Кладбища открытые и закрытые |
| 2 | СН-2 | Зона озеленения специального назначения | Предназначена для озеленения территории санитарно-защитных зон | Зеленые насаждения |
|  |  |  |  | Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |
| 3 | СН-3 | Зона полигонов ТБО | Предназначена для Полигонов ТБО и мест захоронения отходов | Полигоны ТБО, свалки, места захоронения отходов |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| 1 | СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах | Предназначена для территорий сельскохозяйственного использования внутри населенных пунктов | Огороды, личные подсобные хозяйства, садоводства (без права застройки) |
| 2 | СХ-2 | Зона сельскохозяйственного использования за границами населенных пунктов | Предназначена для территорий сельскохозяйственного за границами населенных пунктов | Огороды, личные подсобные хозяйства, садоводства, крестьянские фермерские хозяйства, фермы, хозяйственные дворы |
| Рекреационные зоны |
| 1 | Р-1 | Зеленая зона | Предназначена для зеленых насаждений общего пользования | Озелененные территории внутри населенных пунктов |
| 2 | Р-2 | Зона лесов гослесфонда | Предназначена для лесов гослесфонда | Леса и лесные территории |
| 3 | Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | Предназначена для детских и спортивных площадок | Детские и спортивные площадки |
| 4 | Р-5 | Зона рекреационно-туристических объектов | Предназначена для объектов туризма и отдыха | Туристические базы, гостевые дома, кемпинги, детские лагеря, гостиницы, музеи, яхтклубы |
| Земли водного фонда |
| 1 | Н-1 | Зона земель водного фонда | Водные объекты | Реки, ручьи, озера |