СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕСОСОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 27

18 июля 2014г                                                                                с. Черновское

Об утверждении схемы водоснабжения

МО Черновское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении, Уставом Черновского сельского поселения, заключением о результатах публичных слушаний от 11.07.2014г

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Схему водоснабжения МО Черновское сельское поселение (приложение №1).

2. Решение подлежит официальному обнародованию.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов

Черновского сельского поселения (глава поселения)                    Кулаков С.М.

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

Черновского сельского поселения

от 18.07.2014 № 27

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧЕРНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2014

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	4

Глава 1. Схема водоснабжения	5

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	5

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	5

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	5

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	6

1.2 Существующие балансы водопотребления	7

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	8

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	10

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	10

2

# Введение

Схема водоснабжения Черновского сельского поселения на период до 2024 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого главой администрации Черновского сельского поселения Большесосновского муниципального района Пермского края;

- Генерального плана Черновского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов от 23.11.2009г № 75;

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения направленные на повышение надёжности функционирования этой системы, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений;

- зоны централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных  систем водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения);

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения.

3

# Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения Черновского сельского поселения Большесосновского муниципального района, Пермского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава Черновского сельского поселения.

Местонахождение объекта:

Россия, Пермский край, Большесосновский район, Черновское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024г.;

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Черновского сельского поселения в целом;

- 	установка приборов учёта.

4

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2014-2024:

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Черновское сельское поселение:

### 1.1.1 описание структуры системы водоснабжения муниципального образования:

- с.Черновское (1819чел.)

- д. Зачерная (83чел.)

- д. Вары (116чел.)

- д. Желнино(42 чел.)

- д. Плоска(79чел.)

Итого общая численность населения на 2014г. составляет 2172 человека.

В состав Черновского сельского поселения входят 7 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют в  с.Черновское, д.Зачерная, д.Вары, д.Желнино, д.Плоска.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов с.Черновское, д.Вары, д.Зачерная, д.Желнино, д.Плоска осуществляется из артезианских скважин:

- №4929 год постройки 1983г;

- №2401 год постройки 1970г.

Фактически поднято воды за 2013г. – 45 тыс. м3.Общая  протяжённость сетей водоснабжения - 36км. В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Вода, газ-Сервис».

Износ существующих сетей составляет 40% по состоянию на 01.01.2013г..

5

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 | с . Черновское артезианская скважина № 4929 ул. Кутузова с. Черновское артезианская скважина №033-034 | Артезианская скважина | 1983 | 0,18 | 96 |  |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма |  | 0.18 | 100 |  |
|  |  | нас. станция 3-го подъёма |  | 0,196 | 100 |  |
|  |  | Артезианская скважина | 2000 | 0,18 | 96 |  |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма |  | 0,18 | 100 |  |
|  |  | Нас.станция 3-го подъема |  | 0,196 | 100 |  |
| 3 | с. Черновское ул. Энергетиков | Артезианская скважина |  | 0,18 | 96 |  |
|  |  | Нас.станция 2-го подъема |  | 0,18 | 100 |  |
|  |  | Нас.станция 3-го подъема |  | 0,196 | 100 |  |
| 4 | с.Черновское артезианская скважина №2401 ул. Ленина | Артезианская скважина | 1970 | 0,18 | 96 |  |
|  |  | Нас.станция 2-го подъема |  | 0,18 | 96 |  |
|  |  | Нас.станция 3-го подъема |  | 0,18 | 100 |  |
| 5 | д. Зачерная артезианская скважина №4027 | Артезианская скважина | 1979 | 0,18 | 96 |  |
|  |  | Нас.станция 2-го подъема |  | 0,18 | 100 |  |
|  |  | Нас.станция 3-го подъема |  | 0,196 | 100 |  |
| 6 | д. Желнино артезианская скважина 4048 | Артезианская скважина | 1979 | 0,18 | 80 |  |
|  |  | Нас.станция 2-го подъема |  | 0,18 | 80 |  |
|  |  | Нас.станция 3-го подъема |  | 0,196 | 80 |  |
| 7 | д. Вары артезианская скважина №3844 | Артезианская скважина | 1978 | 0,18 | 135 |  |
|  |  | Нас.станция 2-го подъема |  | 0,18 | 135 |  |
|  |  | Нас.станция 3-го подъема |  | 0,196 | 135 |  |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*), Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Черновского сельского поселения

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. М³/ч | напор, м сут. | Мощность, кВт |  |
| 1 2 | с. Черновское | 5х25 125м3 | ЭЦВ-6-10-110 ЭЦВ-6-10-110 | 10 10 | 110 110 | 5,5 5,5 | - |
|  | д.Зачерная | 1х25 |  |  |  |  |  |
| 3 4 | д.Желнино ул.Энергетиков | 1х25 1х25 | ЭЦВ-6-10-110 110 | 10 10 | 110 110 | 5,5 5,5 |  |

Скважина 0,33-0,34 обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*), Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены: полиэтилена диаметр - 110мм, чугунные диаметр - 100 мм, стальные диаметром от 32 до 50 мм общей протяжённостью 36 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Анализ качества воды соответствует ГОСТУ.

7

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Отсутствие санитарных зон на территориях населенных пунктов:  д. Зачерная, д. Вары, д. Желнино, с. Черновское ул. Энергетиков, с. Черновское ул. Ленина, с. Черновское ул. Кутузова.

- Водопроводная сеть на территории Черновского сельского поселения, проложенная до 1970 года,  находится в удовлетворительном состоянии,  требуется текущий ремонт.

- Водозаборные узлы требуют текущего  ремонта.

## 3.1.  Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по

Черновскому  сельскому поселению на 2014г.

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточная норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Среднее суточное м³/сут | Годовое т.м³/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| с.Черновское |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1819 | 46 | 83,6 | 30,5 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 83,6 | 30,5 |  |
| д. Вары |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 116 | 46 | 5,3 | 1,9 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 5,3 | 1,9 |  |
| д. Зачерная |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 83 | 46 | 3,8 | 1,4 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3,8 | 1,4 |  |
| д. Желнино |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 42 | 46 | 1,9 | 0,7 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1,9 | 0,7 |  |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | шт | 12 |  | 25,8 | 9,4 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 25,8 | 9,4 |  |
| Итого |  |  |  |  | 120,4 | 43,9 |  |  |
| 8 |

## 3.2. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2024 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Черновского сельского поселения, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Черновского сельского поселения приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2034г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с.Черновское | - | 1819 | 17 | 1836 | 11 | 1847 |
| 2 | д. Вары | - | 116 | 9 | 125 | 0 | 125 |
| 3 | д .Зачерная | - | 83 | 3 | 86 | 2 | 88 |
| 4 | д. Желнино | - | 42 | 8 | 50 | 2 | 52 |
|  | Итого |  | 2060 | 37 | 2097 | 15 | 2112 |

В перспективе развития Черновского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Черновского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2024 года оборудуется внутренними системами водоснабжения.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

- 46 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята с учетом расхода населением воды за 2013 год. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

- 120 л/сут. - норма водопотребления на полив принята  Приказ по организации № 10 от 30.05.2013г.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

9

Таблица 6.

Таблица суммарного водопотребления

по Черновскому сельскому поселению на период с 2024 по 2034 гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I-этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2097 | 46 | 96,4 | 35,2 |
|  | Итого: | чел | 2097 | - | 96,4 | 35,2 |
| II-этап до 2034г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 2112 | 46 | 97,1 | 35,4 |
|  | Итого: | чел | 3800 | - | 97,1 | 35,4 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Черновское |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1836 | 46 | 84,4 | 30,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 84,4 | 30,8 |
| II-этап до 2034г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1847 | 46 | 84,9 | 31 |
|  | Итого: |  |  |  | 84,9 | 31 |
| д. Вары |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 125 | 46 | 5,7 | 2,1 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,7 | 2,1 |
| II-этап до 2034г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 125 | 46 | 5,7 | 2,1 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,7 | 2,1 |
| д.Зачерная |  |  |  |  |  |
| 1-этап до 2024г | Хоз-питьевые нужды | чел | 86 | 46 | 3,9 | 1,4 |
|  | итог |  |  |  | 3,9 | 1,4 |
| 11-этап до 2034г | Хоз-питьевые нужды | чел | 88 | 46 | 4 | 1,5 |
|  | итог |  |  |  | 4 | 1,5 |
| д.Желнино |  |  |  |  |  |
| 1 –этап до 2024г | Хоз-питьевые нужды | чел | 50 | 46 | 2,3 | 1 |
|  | итог |  |  |  | 2,3 | 1 |
| 1I-этап до 2034г |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 46 | 2,4 | 1 |
|  | итог |  |  |  | 2,4 | 1 |

## 3.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Черновского сельского поселения предусматривается 100% обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

На период до 2024г планируется новое строительство водопровода д. Вары 1,5 км, д. Желнино 1,5 км , с. Черновское ул. Энергетиков 1,1 км полиэтиленовой трубой диаметром 63 мм, замена водопроводных башен в связи с износом в с.Черновское ул.Кутузова, с. Черновское Энергетиков  объемом 25 куб.м. высотой 18 метров.

Проектирование и устройство санитарных зон на скважинах д. Желнино, д. Зачерная, д. Вары.

## 3.4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ

Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена по проектам объектов - аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно:

- Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства;

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации;

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

11

Расчетная стоимость мероприятий приводится на период до 2024г, приведенным в Схеме водоснабжения с учетом индексов-дефляторов в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. В расчетах не учитывались:

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таблица 7

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | всего 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Водоснабжение |
| 1. |  |
| 1. | Водонапорная башня с.Черновское ул.Кутузова | шт. | 1 | 2424,308 | 2 424,308 |
| 2. | Водонапорная башня Энергетиков. | шт. | 1 | 2424,308 | 2424,308 |
|  | Итого: |  |  | 4848,616 | 4848,616 |
| 3. | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 д.Желнино | км | 1,50 | 9177,934 | 9177,934 |
| 4. | Водопровод из труб ПЭ 100 Ø63 д.Вары | км | 1,5 | 9177,934 | 9177,934 |
| 5. | Водопровод из труб ПЭ 100 Ø63 Энергетиков | км | 1,1 | 6730,485 | 6730,485 |
|  | Итого: |  |  | 25086,353 | 25086,353 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 29934,969 | 29934,969 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2024г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

Таблица 8

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |
| 1 | 2 |  | 5 |
|  | По поселению |  | 29934,969 |
|  | водоснабжение | 29934,969 |  |
|  | ВСЕГО: | 29934,969 |  |