|  | УТВЕРЖДЕНО: Глава сельского поселения Лопатино Волжского муниципального района Самарской области ______________________В.Л. Жуков «15» мая 2019 г. |
| --- | --- |

# Техническое задание на разработку

# Проекта планировки территории части территории села Лопатино

# в сельском поселении Лопатино Волжского муниципального района

# Самарской области

| 1 | Основания для разработки проекта | Постановление администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «Проекта планировки части территории села Лопатино в сельском поселении Лопатино Волжского муниципального района Самарской области» №171 от 15.05.2019г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Перелыгин Александр Александрович |
| 3 | Разработчик | Общество с ограниченной ответственностью «Реал» г.Набережные Челны Республика Татарстан; |
| 4 | Местоположение | Самарская область, муниципальный район Волжский, Сельское поселение Лопатино, село Лопатино; |
| 5 | Площадь рассматриваемой территории | 116,5 га (земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603008:574) |
| 6 | Цель и задачи проекта планировки | Целью проекта является обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения Лопатино, обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; Задачи проекта планировки территории: -Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования; -Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; -Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения. |
| 7 | Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком | 5.1. Информация о границах отводов земельных участков, сведения кадастрового учета (наименование землепользователя, вид права и вид использования земельного участка; 5.2. Информация о размещении объектов культурного наследия (согласно утвержденным документам территориального планирования); 5.3. Технико-экономические показатели объектов капитального строительства, планируемых к размещению на территории проектирования; 5.4 . Предварительные технические условия на подключение к существующим инженерным сетям; 5.5. Очередность реализации проекта; 5.6. Иная дополнительная оперативная информация, необходимая в процессе разработки градостроительной документации. |
| 8 | Требования к разработке проекта | Работы выполнить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами и правилами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность; Провести анализ исходных данных, в том числе: -положение территории проектирования в структуре сельского поселения; -природные условия и ресурсы; -существующее функциональное использование территории -эколого-гигиеническая ситуация; -наличие объектов памятников истории и культуры, зон охраны объектов культурного наследия; -современное использование территории; -планировочные ограничения – территории с нормированным градостроительным режимом использования (водоохранные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия; санитарно-защитные зоны и др.); -состояние существующей транспортной инфраструктуры; -состояние существующей инженерной инфраструктуры; -иные аспекты. Схему организации транспорта и улично-дорожной сети, поперечные профили улиц разработать в соответствии с техническими нормами, регламентами и правилами регулирующими градостроительную деятельность; -принять минимальный поперечник жилой улицы 18 метров; -принять минимальный поперечник главной улицы 24 метра; Предусмотреть использование очищенных дождевых стоков для полива озелененных территорий общего пользования; Предусмотреть в соответствии с расчетами, утвержденным документом территориального планирования либо иными исходными данными размещение в границах проектирования объектов социального, культурного и бытового назначения в том числе: -многофункционального центра, общественного центра -общеобразовательной школы, детского сада -плоскостного спортивного сооружения -центрального сквера с детской площадкой Проектом определить: -границы зон размещения жилой, коммерческой застройки, общественных, образовательных учреждений, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, иных объектов капитального строительства; -озелененные территории общего пользования (скверы); -потребности в объектах социальной инфраструктуры с учетом радиуса доступности для планируемого населения; -коридоры транспортных и инженерных коммуникаций в границах проекта планировки;. 6.7. При определении границ зон размещения жилой коммерческой застройки учесть противопожарные расстояния от лесных насаждений (п.4.14 СП 4.13130.2013) до одно двух этажных индивидуальных построек, домов; |
| 9 | Этапы разработки проекта планировки | I этап – разработка проекта планировки территории; II этап – согласование проекта планировки в порядке, установленном законодательством РФ. |
| 10 | Требования к составу, содержанию по этапам разработки проекта | I этап – разработка проекта планировки территории Основная часть проекта планировки, которая подлежит утверждению, должна включать в себя: 8.1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. 8.2. Чертежи планировки территории, -План красных линий (основной чертеж) в М 1:2000; -Разбивочный чертеж красных линий в М 1:2000; -Ведомость координат красных линий (в том числе координат границ территории проекта планировки); -Планы инженерных сетей и сооружений. На чертежах планировки территории должны быть отражены: а) красные линии; б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 8.3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории должны включать в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся: 1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; 2) иных вопросов планировки территории. Графические материалы: -Схема размещения территории проекта планировки в структуре сельского поселения; -Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории в М 1: 2000; -Транспортная схема - предложение по интегрированию территории проекта планировки в улично-дорожную сеть населенного пункта Лопатино; -Схема организации транспорта и улично-дорожной сети в М 1:2000; -Поперечные профили улиц и дорог в М 1:200; -Схемы границ зон с особыми условиями использования территории (существующее положение, проектное предложение) в М 1: 2000; -Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории в М 1: 2000; -Схемы инженерных сетей и сооружений, М 1: 2000; -Иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории. В состав материалов по обоснованию проекта планировки территории должен быть включен Раздел «Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности», состоящий из пояснительной записки и графических материалов. II этап – согласование проекта планировки в порядке, установленном законодательством РТ и РФ. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет подготовку материалов к согласованиям, в том числе к проведению публичных слушаний. |
| 11 | Нормативно-правовая база, учет которой обязателен | -Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.04 №190 – ФЗ); -Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10. 01 № 136-ФЗ); -Лесной кодекс Российской Федерации (от 4.12.06 №200 – ФЗ); -Водный кодекс Российской Федерации (от 3.06.06 №74 – ФЗ); -Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от 06.10.03 № 131-ФЗ); -Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (от 21.07.05 № 111-ФЗ); -Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (от 10.01.02 №7-ФЗ); -Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (от 16.05.89 №78); -СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90; -СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований». -Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Лопатино Волжского муниципального района Самарской области № __ от ____________ __; -иные нормативные и законодательные акты. |
| 12 | Публичные слушания | Подрядчик принимает участие в подготовке и проведении публичных слушаний, в том числе защите проекта на публичных слушаниях, обеспечивает предоставление проектных материалов для публикации в СМИ и осуществляет подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. |
| 13 | Общие требования к проекту | Все схемы должны быть выполнены в векторном варианте, с использованием программ САПР или иного аналогичного продукта, с возможностью печати разрешением 300 точ./дюйм и более, с привязкой к местной системе координат, с текстовым материалом содержащим информацию поясняющую обозначение и содержание слоев. |
| 14 | Сроки разработки | Сроки разработки принимаются согласно договору |
| 15 | Тираж проекта | Два экземпляра на бумажном носителе. Два экземпляра на электронном носителе в формате MS Office, PDF и Autocad. |

Заказчик:

«___»_____________А.А. Перелыгин

Разработчик:

Директор ООО «Реал»					«___»_____________А.И. Никитин