инв. №   5798   ДСП

Генеральный план 
поселка Пинега муниципального образования «Пинежское»

Пинежского муниципального района

Архангельской области

Материалы по обоснованию

Генеральный директор института,
доктор архитектуры	В.А.Щитинский

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х.Шалахина

Главный архитектор института,
почётный архитектор РФ	И.Е.Гришечкина

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской 2
доктор экономики	Г.В.Алиева

Руководитель проекта	Г.В.Стукалов

Санкт-Петербург
2014

### Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. номер | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положения о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Графические материалы н/с |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:2000 | 12482 | НС |
|  | Карта границ посёлка Пинега | 1:2000 | 12483 | НС |
|  | Карта функциональных зон посёлка Пинега | 1:2000 | 12484 | НС |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании | - | 5799 | НС |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
|  | Карта использования территории в период подготовки проекта (опорный план) | 1:2000 | 12456 | ДСП |
|  | Карта размещения населенного пункта в структуре посёления | 1:25000 | 12457 | ДСП |
|  | Карта комплексной оценки территории | 1:2000 | 12458 | ДСП |
|  | Карта инженерной инфраструктуры и благоустройства территории | 1:2000 | 12459 | ДСП |
|  | Карта транспортной инфраструктуры | 1:2000 | 12460 | ДСП |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию | - | 5798 | ДСП |
|  | Прочие материалы |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы на электронном носителе | - | 2749 | ДСП-К |
|  | Отчет по первому этапу проекта генерального плана «Сбор и анализ исходных данных, изучение документов территориального планирования» | - | 5693 | НС |
|  | Исходно-разрешительная документация на электронном носителе | - | 2694 | НС-К |

##### Оглавление

Состав проектных материалов	3

1 Введение	6

2 Основные положения и идеи Генерального плана	11

2.1 Цели и задачи проекта	11

2.2 Общие сведения о поселке Пинега	13

3 Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы	15

3.1 Климат	15

3.2 Гидрологическая характеристика	17

3.3 Рельеф и геологическое строение	19

3.3.1 Гидрогеологическая характеристика	20

3.3.2 Физико-геологические процессы	22

3.3.3 Инженерно-геологическая характеристика	23

3.4 Земельные ресурсы	26

4 Население и трудовые ресурсы	28

5 Экономический потенциал	30

5.1 Анализ существующей ситуации	30

5.1.1 Промышленность	30

5.1.2 Сельское хозяйство	30

5.1.3 Предприятия торговли	31

5.1.4 Малое предпринимательство	31

5.2 Проектные предложения	31

5.2.1 Основные цели и задачи по развитию экономики поселка	31

5.2.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития экономики	33

6 Жилищный фонд	34

6.1 Существующее положение	34

6.2 Проектные предложения	34

7 Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения	36

7.1 Анализ существующего состояния	36

7.1.1 Образование	36

7.1.2 Здравоохранение	37

7.1.3 Социальная защита населения	37

7.1.4 Учреждения культуры	38

7.1.5 Физическая культура и спорт	38

7.1.6 Учреждения молодежной политики	39

7.1.7 Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения	39

7.1.8 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения	41

7.1.9 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства районного значения	41

8 Объекты культурного наследия	42

9 Предложения по планировочной организации территории	43

9.1 Системный анализ и комплексная оценка территорий	43

9.1.1 Система планировочных ограничений	43

9.2 Планировочная структура территории	49

9.2.1 Современное использование территории	49

9.2.2 Территориальные ресурсы	51

Основные направления градостроительного развития территории посёлка	51

Функциональное зонирование территории	52

Развитие планировочной структуры посёлка. Функциональное зонирование	53

Территориальное развитие	53

9.2.3 Планировочная организация территории	54

9.2.4 Функциональное зонирование	56

Селитебные территории	56

Рекреационные территории	57

Производственные территории	58

Зоны объектов специального назначения	58

9.2.5 Принципиальные предложения по формированию объемно-пространственной композиции посёлка	58

10 Транспортная инфраструктура	59

10.1 Внешний транспорт	59

10.1.1 Автомобильный транспорт	59

Опасные участки дорог	60

Транспортно-инвестиционный потенциал	60

10.2 Внутренний транспорт	60

10.2.1 Улицы и дороги	61

Улицы и дороги	61

Искусственные сооружения.	62

10.2.2 Общественный транспорт	62

Предприятия обслуживания автотранспорта	63

Сооружения для хранения автомобилей, парк автотранспортных средств	63

11 Развитие систем инженерной инфраструктуры	65

11.1 Водоснабжение	65

11.1.1 Существующее положение	65

11.1.2 Проектные решения	66

Схема водоснабжения	67

11.2 Водоотведение	68

11.2.1 Существующее положение	68

11.2.2 Проектные решения	68

11.2.3 Схема водоотведения	69

11.3 Энергоснабжение	70

11.3.1 Электроснабжение	70

11.3.2 Теплоснабжение	72

11.3.3 Газоснабжение	77

11.3.4 Связь	77

12 Инженерная подготовка территории	82

12.1 Организация и очистка поверхностного стока	82

12.2 Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод	83

12.3 Благоустройство водотоков	84

12.4 Защита территории от затопления и подтопления	85

12.5 Благоустройство оврагов и крутых склонов	86

13 Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия	88

13.1 Воздушный бассейн	88

13.1.1 Охрана воздушного бассейна	88

13.2 Водные ресурсы	89

13.2.1 Охрана водных ресурсов	89

13.3 Отходы от производства и потребления	90

13.3.1 Существующее состояние системы санитарной очистки	90

13.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	91

14 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	93

14.1 Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций	93

14.2 Чрезвычайные ситуации природного характера	94

14.2.1 Опасные метеорологические процессы и явления	94

14.2.2 Прочие опасные процессы и явления (лесные пожары, инфекционные заболевания людей, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных и птиц)	97

14.3 Чрезвычайные ситуаций техногенного характера	103

14.3.1 Источники и зоны воздействия техногенных ЧС	103

14.4 Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным ЧС	106

15 Сводный баланс использования территории пос. Пинега. Предложения по изменению границ	111

16 Технико-экономические показатели	112

# 1 Введение

Генеральный план пос.Пинега Пинежского муниципального района Архангельской области разработан ОАО РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом № 45 от 05.06.2013 г. по заданию Администрации муниципального образования «Пинежское».

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории посёлка, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории посёлка – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности посёления, развития экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проект генерального плана п. Пинега выполнен с использованием подосновы М 1:2000 в электронном виде в программе AutoCad.

При разработке проекта генерального плана пос. Пинега использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- «Объединённые схемы территориального планирования частей Архангельской области», ООО ИТР «Град» г.Омск (находится в стадии согласования), 2013 год;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки пос. Пинега (Ленгипрогор), утвержден Решением Архангельского ОИК от 01.09.75 г. № 414;

- Генеральный план пос. Пинега (Урбанистика), 1996 г., не утвержден;

- Схема территориального планирования Архангельской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2010 г.), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп;

В настоящее время в стадии разработки находятся проекты:

- Схема территориального планирования Пинежского муниципального района, (ООО «Мастер СВ», г. Пермь);

- Генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Пинежское» (ООО «Геодезия и межевание», г. Ярославль).

##### Федеральные целевые программы

«Культура России (2012-2018 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 года № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»);

«Жилище» на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»);

«Социальное развитие села до 2013 года» (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»);

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 года № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»);

«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. № 377));

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации (на 2006-2015 годы») (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 года № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»).

##### Областные целевые программы

«Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (Распоряжение губернатора Архангельской области от 16 декабря 2008 г. №278-ра/48);

«Прогноз социально-экономического развития Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) на 2012 год и на период до 2014 года» (Распоряжение Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 554-рп);

«Доступная среда на 2011–2015 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 24 августа 2010 года № 237-пп);

«Строительство и приобретение жилья в сельской местности на 2012–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 14 октября 2011 г. № 387-пп);

«Обеспечение жильем молодых семей на 2012–2015 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 368-пп);

«Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области на 2009–2014 годы» (Постановление администрации Архангельской области от 17 марта 2009 года № 72-па/10);

«Газификация Архангельской области в 2012–2014 годах» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 363-пп);

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2012–2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 360-пп);

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012–2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 06 сентября 2011 года № 310-пп);

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области на 2012-2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 369-пп);

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 года № 210-пп);

«Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 321-пп);

«Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 326-пп);

«Электронная Архангельская область на 2011–2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 328-пп);

«Развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования Архангельской области (2011–2015 годы)» (Постановление администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7);

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012–2016 годы)» (Постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп);

«Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 372-пп);

«Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012–2014 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 13 сентября 2011 г. № 317-пп);

«Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 361-пп);

«Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 28 июня 2011 г. № 212-пп);

«Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 353-пп);

«Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2013 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 01 декабря 2009 г. № 168-пп).

Основанием для разработки проекта являлись следующие нормативные акты:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 ст. 8);

- Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Администрации Архангельской области от 22.09.2008 № 215-па/33 (ред. от 19.10.2010) «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009 - 2012 годы».

##### Проект генерального плана поселка Пинега разработан коллективом архитектурно-планировочной мастерской №2 (АПМ №2)

Руководитель АПМ-2	Г.В.Алиева

Руководитель проекта, архитектор	 Г.В.Стукалов

Основные положения и идеи Генерального плана муниципального образования:

Е.А.Алексеева

Комплексный градостроительный анализ территории:

Е.А.Алексеева

И.С.Лагунов

Анализ социально-экономического развития, проблемы и направления его комплексного развития:

Е.А.Алексеева

Анализ современного использования территории посёления и определение потребностей в территориях на перспективу:

Е.А.Алексеева

Развитие транспортной инфраструктуры: 			А.А.Искандаров

Развитие систем инженерной инфраструктуры:			А.Д.Гребенюк

Н.С.Елисеева

И.С.Лагунов

Природоохранные мероприятия:			А.В.Аверкина

И.С.Лагунов

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:			И.О. Рогов

Графическое исполнение чертежей:	 	Е.И.Примакова

# Основные положения и идеи Генерального плана

## Цели и задачи проекта

Генеральный план разработан в качестве градостроительного документа нового поколения, направленного на создание условий устойчивого социально-экономического и градостроительного развития пос.Пинега Пинежского муниципального района Архангельской области .

В задачу Генерального плана входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, создания предпосылок социальной стабильности, формирования благоприятной среды обитания, обеспечения экологической безопасности.

Предмет Генерального плана - пространственная организация территории в соответствии с поставленными стратегическими целями - устойчивое развитие территории.

В широком смысле, устойчивое развитие означает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, существенное улучшение экологической ситуации, достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития территории, экономное использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем, создание «гуманной» среды населенного пункта.

Основной целью Генерального плана посёлка Пинега является создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики.

Данная цель достижима посредством обеспечения условий устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Архангельской области, Пинежского района, посёлка Пинега посредством определения назначения территорий поселка, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Общее состояние и качество посёлковой среды является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе посёлений за размещение инвестиций. Разработка Генерального плана, как утверждаемого документа, направленного на оптимизацию пространственной среды населенного пункта и представленного в виде геоинформационной системы, является значительным положительным фактором в формировании муниципального образования.

Основными задачами нового Генерального плана муниципального образования являются:

- разработка стратегии градостроительной деятельности;

- разработка системы градостроительных мероприятий по устойчивому развитию посёлка Пинега;

- разработка первоочередных градостроительных мероприятий по улучшению условий проживания населения.

Реализация областных, районных, муниципальных программ социально-экономического развития и основных предложений Генерального плана позволит достичь к расчетному сроку следующих результатов:

Качественное повышение уровня жизни населения:

- расширение и увеличение разнообразия социальной сферы;

- модернизация промышленного производства;

- формирование благоприятного инвестиционного климата;

- создание новых рабочих мест.

Качественное изменение условий проживания населения:

- интенсивное жилищно-гражданское строительство и увеличение жилищной обеспеченности;

- развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- нормализация экологической обстановки;

- развитие зеленых зон и мест отдыха;

- благоустройство и инженерное оборудование территории.

## Общие сведения о поселке Пинега

Посёлок Пинега расположен в Пинежском районе Архангельской области, является административным центром муниципального образования «Пинежское».

Первое упоминание о населенном пункте Пинега относится к 1137 году.

Посёлок Пинега расположен в северо-восточной части области, на правом берегу  р. Пинега, являющейся притоком р. Северная Двина в 100 км от с. Карпогоры – административного центра муниципального образования «Пинежский муниципальный район».

Численность населения за последние годы снизилась и составила на 01.01.2012 года 3786 человек.

Поселок Пинега расположен вдоль реки Пинега и имеет протяженность около 4 км, с запада на восток 1,5 км. Застройка преимущественно одноэтажная, в центральной части посёлка находится исторический квартал купцов Володиных, состоящий из каменных двухэтажных кирпичных зданий постройки 19 века, в которых располагаются административные учреждения, Пинежский краеведческий музей и предприятия торговли.

Площадь территории посёлка 324,3 га из них около 50% пригодно для строительства. Остальные территории ограниченно пригодны из-за высокого уровня грунтовых вод и затопления 10% этих территорий весенним паводком р. Пинега.

Внешние связи посёлка осуществляются по автомобильной дороге регионального значения Архангельск – Белогорский – Пинега - Мезень.

Промышленность в посёлке представлена лесопромышленными предприятиями:  ООО «Пинежьелес», индивидуальными частными предприятиями, сельскохозяйственным предприятием Сельхозфирма «Пинежская», ООО «Наша ферма».

Водоснабжение осуществляется посредством централизованного водопровода через водоразборные колонки и частично из питьевых колодцев, находящихся в собственности граждан.

В поселке существует проблема обеспечения потребителей качественной питьевой водой и отвода поверхностных (паводковых) вод от придомовых территорий.

Канализация  отсутствует.

Электроснабжение  осуществляется сетевой организацией Производственное отделение «Архангельские электрические сети» Пинежский РЭС.

Отопление преимущественно печное (дрова), малая доля жилых домов отапливается от котельных на каменном угле, осуществляющих теплоснабжение объектов социальной сферы.

Газоснабжение отсутствует.

Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку, расположенную примерно в 2 км к северо-западу от посёлка.

Кладбище располагается в северо-западной части посёлка.

В поселке складывается неблагоприятная экологическая обстановка в связи с деятельностью пилорам, фермы КРС, расположенных в зонах санитарного загрязнения и подверженных затоплению во время весеннего паводка на реке Пинега.

В настоящее время в поселке Пинега существует проблема обеспеченности жильём учителей, медиков, работников культуры, молодых семей, социально незащищённых слоёв населения, отсутствует манёвренный жилой фонд. Более половины муниципального жилищного фонда находится в ветхом состоянии. Абсолютно все жилые помещения не отвечают современным требованиям обеспеченности комплексом коммунальной инфраструктуры. Отсутствие системы инженерных сетей водопровода и канализации может в будущем привести к неблагоприятным экологическим последствиям.

На протяжении многих лет в поселке велась бесконтрольная застройка придомовых дворовых территорий хозяйственными постройками, в результате чего возникла сложная противопожарная ситуация. Беспорядочно расположенные хозяйственные постройки портят архитектурный облик поселка. В этой связи существует необходимость выноса части незаконно возведённых построек (гаражей, сараев, бань) за пределы застроенной территории.

Поселок Пинега нуждается в строительстве нового здания пожарной части, отвечающего современным требованиям.

Недостаточно развита сфера бытовых услуг, спортивные сооружения сконцентрированы в центре посёлка, в связи с этим требуется строительство дополнительных спортивных сооружений в других частях населённого пункта.

# Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы

## Климат

Пинежская метеорологическая станция расположена в западной части п. Пинега на правобережной террасе р. Пинега. Первые нерегулярные метеонаблюдения начали проводиться в 1849 году.

Поселок Пинега расположен в северной части лесной зоны умеренного климатического пояса и находится в области атлантико-арктического влияния. Климат района холодный и влажный. Средняя годовая температура воздуха составляет -0.1.. -0.2 (С. Самым холодным месяцем является январь, а самым теплым  июль. Средняя температура января -14 -15 (С, а июля 15...16 (С.

Абсолютный минимум температуры воздуха (-53 (С) отмечался в январе 1973 года. Абсолютный максимум наблюдался в июле 1972 года и составил 36 (С.

Динамика среднегодовых температур и количества осадков по данным метеостанции пос. Пинега (1978-2008)

Заморозки в Пинежском районе в основном прекращаются в начале июня и начинаются в первой декаде сентября. В отдельные годы заморозки возможны в июле и августе.

Территория района получает значительное количество атмосферных осадков. Годовая сумма их составляет 570-630 мм, причем большая их часть приходится на теплый период (с апреля по октябрь). Самые обильные осадки в июле 70-80 мм. Летом осадки в основном ливневого характера и нередко сопровождаются грозами. Осенью преобладают обложные осадки, хотя в отдельные годы грозы случаются даже в октябре. В году бывает около 200 дней с осадками. Годовое количество осадков превышает возможное испарение, поэтому увлажнение района избыточное.

Зимой характерен снежный покров, который устанавливается в первой декаде ноября и сходит в первой декаде мая. Снег лежит в среднем около 180 дней. Зимой часты метели.

Воздух влажный во все сезоны года. Самые влажные месяцы октябрь и ноябрь, когда относительная влажность воздуха достигает 90%. Наименее влажные май и июнь, относительная влажность в эти месяцы составляет около 70%.

Скорость ветра сравнительно небольшая, до 3-4 м/с. Преобладающие ветра с осени до начала весны южные и юго-восточные, а с мая по август - северные.

Годовой ход климатических элементов

Пинежский район расположен в умеренном климатическом поясе. Климат рассматриваемой территории холодный, влажный. Она входит в Атлантико – Арктическую область умеренного пояса. На природные условия Пинежского района оказывает влияние близость Северного Ледовитого океана. По данным Пинежской гидрометеостанции среднемноголетняя температура воздуха составляет +0,2 (С, при средних температурах июля + 14,3 (С и января –14,7 (С. Среднее многолетнее количество осадков 554,5 мм, при максимальном выпадении в июне – августе (69,8- 63,5) и минимальном в феврале–марте (28,4 – 27,2). Снежный покров держится на протяжении180 дней, т.е. почти 6 месяцев. Средняя высота снежного покрова – 60 см. В теплое время выпадает 55% осадков, а в холодное – 45%. Сезоны года выражены ясно: холодная зима, продолжительностью более полугода, короткое умеренно тёплое и пасмурное лето, длительные с частой и резкой сменой температур весна и осень. Весна начинается в начале апреля и длится два месяца. Лето наступает в конце мая и длится около трёх месяцев. Неустойчивость температуры воздуха характерна как в зимнее, так и в летнее время, зимой возможны оттепели, а летом бывают заморозки.

Ветровой режим преимущественно двух направлений: юго-западного, юго-восточного, среднегодовая скорость - 5,6м/с. Сильных ветров и ураганов практически не бывает. Весной и летом район получает много солнечного тепла и света. В июне-июле солнце почти не заходит за горизонт, и наблюдаются сумеречные или белые ночи. Белые ночи - это привлекательный фактор для развития туризма в Пинежском районе. Зимой солнце низко стоит над горизонтом, и долгота дня сокращается до 5 часов. Такой короткий световой день, конечно, отрицательно сказывается на развитии туризма. Но есть и большой плюс. В ясную зимнюю ночь на небе можно увидеть северное полярное сияние, яркие сполохи которого быстро меняют свою конфигурацию.

В тёплый период на территории района наблюдается увеличение количества дней с комфортными погодами (при температуре воздуха от +15 до +25 градусов, относительной влажности воздуха от 30% до 100% и скорости ветра 3м/с) и субкомфортными тёплыми погодами. Отрицательно сказывается на степени комфортности климата: большое количество осадков в летний период, количество дней с относительной влажностью воздуха более 80%, незначительная продолжительность купального сезона (с 15 июня по 2 августа).

Отличительной особенностью Архангельской области, следовательно, и Пинежского района является выраженная контрастность показателей, в том числе, температуры, влажности, скорости ветра, давления, содержания кислорода в воздухе. Все выше изложенные факты определяют климатические условия территории как дискомфортные.

Данные особенности климата способствовали образованию значительных площадей болот и переувлажненных лесов. Типичные лесные породы здесь – сосна, ель, береза, осина.

В целом, климатические особенности территории района не вызывают ограничений для строительства и его хозяйственного освоения.

## Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть пос. Пинега представлена р. Пинега и озёрами, преимущественно карстового происхождения.

Река Пинега протекает вдоль восточной части рассматриваемой территории в направлении с севера на юг.

Общая длина 779 км, площадь водосбора 42,6 тыс. км². Ширина реки в межень – 150-200 м, глубина на перекатах – 0,5 м, на плёсах – до 2,5 м, средняя скорость течения – 0,5 м/сек. Дно песчаное. Высота берегов – 3-6 м.

Река берёт начало на возвышенном правобережье реки Северной Двины, течёт параллельно ей на северо-запад в широкой долине. Протекает главным образом по широкой пойменной долине. Пойма реки изрезана многочисленными протоками и старицами.

В нижнем течении река протекает по карстовому району Беломорско-Кулойского плато и близко подходит к реке Кулой, которая впадает в Мезенскую губу Белого моря. В этом месте Пинега связана с Кулоем каналом «Кулой-Пинега». Далее река поворачивает на юго-запад и течёт в этом направлении до устья Паленьги, где поворачивает на запад.

Наблюдения за гидрологическим режимом реки осуществляется на водпосту, расположенном в дер. Кулогора. Водосборная площадь в районе гидрологического поста – 367 тыс. км². Данные по гидрологическому посту наблюдательной сети за р. Пинега представлена ниже.

Таблица 3-1 Характеристика гидрологического поста наблюдательной сети за р. Пинега.

| Код поста | Наименование | Расстояние от устья, км | Площадь вод-ра, км². | Отметка нуля поста, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70334 | дер. Кулогора | 119 | 367000 | 12,18 |

Таблица 3-2 Максимальные расходы воды в период половодья р. Пинега

| Обеспеченность (%) | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды, м³/сек | 8380 | 7720 | 6680 | 5890 | 4700 |

Табл. 3. Расчётные расходы воды в р. Пинега

| № п/п | Створ | Водосборная площадка км² | Среднемноголетний | Коэффициент вариации годового стока | Среднегодовой расход воды 95%, м³/с | Минимальный среднемесячный расход воды, м³/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход воды м³/с | Сток л/скм² |  |  | обеспеченность |
|  |  |  |  |  |  |  | 95% зимняя | 95% летняя |
| 1 | дер. Кулогора | 36700 | 378 | 10,3 | 0,22 | 247 | 51,0 | 78,9 |

Питание реки в основном снеговое, в тёплый период дождевое. Для водного режима реки характерно хорошо выраженное весеннее половодье, устойчивые летняя и зимняя межени. Многолетняя амплитуда колебания уровня воды составляет 4,5 м, максимальная – 7,4 м.

Река замерзает во второй половине октября — начале ноября.  Ледовый режим характеризуется появлением ледовых образований в третьей декаде октября, началом ледостава в среднем во второй декаде ноября. Средняя продолжительность ледостава – 173 дня, период с ледовыми явлениями – 196 дней. Наибольшая толщина льда составляет 50-60 см и отмечается в конце марта.

Река вскрывается во второй половине апреля — первой половине мая. Во время половодья р. Пинега представляет собой единое русло, часть стока сбрасывается через канал в р. Кулой. Пик половодья – первая декада мая, затем происходит медленный спад уровней.

Основной объём стока в реке происходит в период весеннего половодья – апрель-июнь и составляет 55-67%.

Расчётный максимальный уровень воды в реке при прохождении паводка 1%-ой обеспеченности по данным поста составляет – 19,97 мБС.

По химическому составу и минерализации воды реки гидрокарбонатно-кальциевые, слабоминерализованные в многоводный период, умеренно минерализованные - в маловодные фазы.

Озера, расположенные на территории пос. Пинега, имеют преимущественно карстовое происхождение, имеют площадь зеркала менее 0,5 км2. Котловины озёр слабовыраженные. Берега заболоченные, местами высоки и обрывистые. Средняя глубина озёр составляет 4-7 м. Дно песчаное, в середине – илистое.

Наиболее крупное озеро – Большое Ценозеро. Естественные запасы озёра оцениваются в 0,88 млн.м3.

Питание озёр осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков и подземных вод. Многолетняя амплитуда колебания уровня воды в озёрах 0,7-1,0 м.

Замерзание озёр происходит в конце октября. Устойчивый ледостав сохраняется в течение 5-6 месяцев, средняя толщина льда около 60 см.

Обеспеченность водных объектов рыбными запасами позволяет организовать любительское рыболовство. Купальный сезон составляет 20 дней, средняя температура составляет +17ºС.

Выводы:

- Основным источником водоснабжения пос. Пинега являются поверхностные воды;

- Поверхностные воды относятся к гидрокарбонатному классу группы кальция;

- Купальный сезон составляет 20 дней;

- Во время паводка 1%-ой обеспеченности в зону затопления попадает восточная часть пос. Пинега, поэтому необходимым является проведение ряда мероприятий по защите территорий с учётом СНиП 22-02-2003, СНиП 33-01-2003, СНиП 2.06.15-85 (см. раздел «Инженерная подготовка территории»);

- При использовании поверхностных вод в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо предусмотреть очистку вод до значений показателей качества согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

- Основными перспективными направлениями использования ресурсов поверхностных вод поселения являются туризм и рекреация, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, рыболовство.

- Для оценки возможности использования и определения объема воды в предполагаемом источнике водозабора (оз. Большое Ценозеро) необходимым является проведение гидрологических изысканий.

## Рельеф и геологическое строение

Территория пос. Пинега в геоморфологическом отношении находится в пределах Пинего-Кулойской низины и характеризуется преимущественно пологоволнистым рельефом, который представлен чередованием невысоких сглаженных и выположенных холмов с высотой до 3-5 м, с разделяющими их плоскими понижениями. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 11 м до 35 м.

На отдельных участках склоны холмов имеют крутизну 10-20% и более. Пониженные участки, как правило, заболочены, местами встречаются озёра, различные по площади.

По территории посёлка, в восточной его части протекает р. Пинега. Правобережная часть долины реки представлена низкой и высокой поймой с абсолютными отметками 13,0-19,4 м. Поверхность низкой поймы плоская и подвержена затоплению паводком.

Высокая пойма характеризуется слегка волнистым рельефом и прослеживается на отдельных участках. Наиболее хорошо выражена в рельефе на севере территории пос. Пинега. От низкой поймы она отделена склонами с крутизной 15-20%. Коренной склон р. Пинега пологий. Во время паводков происходит подмыв коренного берега.

На территории пос. Пинега встречаются карстовые формы рельефа, представленные карстовыми провальными воронками глубиной от 1,5 до 1,5 м и диаметром от 10 до 20 м.

В геологическом строении территории  принимают участие как дочетвертичные, так и четвертичные отложения.

Дочетвертичные отложения представлены образованиями нижнего отдела пермской системы. Нижнепермские отложения вскрыты на глубине 15,0-24,0 м. Представлены в верхней части толщи загипсованными известняками крепкими, слаботрещиноватыми, ангидридами и доломитами, в нижней – песчаниками. Гипсы, ангидриды с прослоями доломитов и глин являются основными карстующимися породами. Мощность отложений составляет 50,0-100 м и более.

На неровной поверхности нижнепермских отложений залегают четвертичные образования, представленные ледниковыми, флювиогляциальными, озёрно-ледниковыми, озёрно-аллювиальными и болотными отложениями.

В нижней части четвертичной толщи залегают флювиогляциальные пески от пылеватых до гравелистых, вскрытые на глубине 2,4-14,0 м.

Общая мощность отложений составляет 2,0-12,0 м. Флювиогляциальные отложения развиты в северной части рассматриваемой территории

На флювиогляциальных отложениях залегают моренные образования, вскрытые на глубине 0,3-8,0 м. Ледниковые отложения представлены суглинками с прослоями и линзами песка, супесями и реже глинами с включением гравия, гальки и валунов. Мощность отложений составляет 1,0-14,0 м.

На ледниковых отложениях залегают озёрно-ледниковые отложения, которые распространены, преимущественно, на пониженных участках рельефа. Представлены в основном песками мелкими пылеватыми, глинистыми, супесями, суглинками, реже глинами. Суглинки и глины содержат тонкие прослойки песка. В озёрно-ледниковых отложениях встречаются растительные остатки и включения гравия и гальки. Мощность отложений составляет 0,2-8,0 м.

Озёрно-аллювиальные отложения получили развитие преимущественно в долине р. Пинеги. Представлены мелкими песками с прослоями супесей, глин, с включением органики, гравия и гальки. Мощность песков – 0,2-2,5 м, суглинков и супесей – 0,4-4,9 м, реже достигая значений 8-12 м.

Болотные отложения распространены на пониженных участках рельефа и представлены слаборазложившимся торфом. Мощность торфа изменяется от 0,7 до 4,5 м.

### Гидрогеологическая характеристика

В пределах рассматриваемой территории подземные воды приурочены ко всем генетическим типам четвертичных отложений и коренным породам. Воды всех литологических разностей, слагающих четвертичную толщу, гидравлически связаны между собой, ввиду отсутствия выдержанного водоупора, и образуют единый водоносный горизонт.

Питание четвертичного горизонта осуществляется как за счёт атмосферных осадков, так и за счёт подпитывания из нижнепермского водоносного горизонта.

Воды аллювиальных отложений приурочены к долине р. Пинеги и вскрыты на глубине 1,5-4,3 м, чаще 1,5-2,0 м. Мощность водовмещающих пород составляет 0,4-7,5 м. Подземные воды гидравлически связаны с уровенным режимом реки, так во время паводка имеет место значительный подпор, достигающий величины 3,0 м.

При спаде паводка воды аллювиальных отложений дренируются рекой. Водопроницаемость отложений невысокая. Коэффициент фильтрации песков пылеватых составляет менее 0,5-1,0 м/сут, мелких – 2,0-5,0 м/сут, супесей и суглинков менее 0,1 м/сут.

Воды озёрно-ледниковых отложений вскрыты на глубине 0,3-4,0 м, приурочены к пылеватым и мелким пескам и супесям, песчаным прослоям. Мощность водовмещающих порот от нескольких сантиметров до 6,0 м. Коэффициент фильтрации 0,1-5 м/сут.

Воды флювиогляциальных отложений, представленных песками от пылеватых до гравелистых, вскрыты на глубине 2,8-14,0 м. Мощность водовмещающих пород изменяется от 2,0 до 12,0 м. Величина напора может достигать 2,0-7,0 м. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 5,5-7,0 м.

Воды четвертичных отложений используются отдельными скважинами для хозяйственно-питьевых целей. Подземные воды подвержены поверхностному загрязнению.

По химическому составу воды преимущественно сульфатно-кальциевые, слабосолоноватые, жёсткие. Воды безнапорные или напорные. Удельный дебит скважин составляет 0,3-0,5 л/с.

В нижнепермских отложениях развиты воды пластово-трещинного типа. Нижнепермский водоносный горизонт вскрыт под четвертичными отложениями на глубине 15,0-24,0 м. Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки, ангидриды и доломиты. Мощность водоносного горизонта составляет 30-100 м.

Воды свободные или напорные. Величина напора колеблется от 6 до 15 м в зависимости от глубины залегания. Скважины малодебитные, удельный дебит составляет от 0,02 до 2 л/с, чаще 0,1-0,5 л/с.

По химическому составу воды слабо и среднесолоноватые, очень жесткие. С глубиной минерализация и жесткость увеличиваются. Вследствие повышенной и высокой минерализации подземные воды в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения не используется.

Выводы:

Подземные воды не являются надёжным источником водоснабжения в связи с высокой минерализацией, жесткостью, низкой водообильностью водовмещающих пород. Для решения вопроса перевода на подземные источники водоснабжения  необходимо проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод.

### Физико-геологические процессы

Из физико-геологических процессов на рассматриваемой территории развитие получили процессы заболачивания, карсто- и оврагообразования.

Заболачивание территории связано с климатическими особенностями Архангельской области в целом. Как правило, заболочены все понижения рельефа. Заболоченные территории покрывают центральную часть рассматриваемой территории.

Карст – процесс химического растворения и, частично, механического разрушения водорастворимых пород подземными и поверхностными водами, в результате которого возникают карстовые формы. На данной территории развитие получил карбонатный карст, занимает участки рельефа преимущественно в центральной и южной части пос. Пинега.

Близкое залегание к поверхности карбонатных пород – известняков и доломитов каменноугольного и пермского возраста, трещиноватость их, обилие атмосферных осадков создают благоприятные условия для развития карстовых процессов, которые проявляются на поверхности в виде карстовых воронок, западин, котловин различных размеров.

В настоящее время процесс карстообразования протекает замедленно, свежих проявлений карста на поверхности не наблюдается. При строительстве возможно активизация карстового процесса.

Районирование территории с выделением участков различных категорий устойчивости по отношению к карсту не проводились. В пределах рассматриваемой территории строительству должны предшествовать специальные инженерно-геологические изыскания.

При проектировании и строительстве зданий и сооружений следует предусматривать мероприятия, исключающие возможность образования карстовых деформаций или снижающие их неблагоприятное воздействие на сооружения, к которым относятся:

- заполнение карстовых полостей;

- прорезка закарстованных пород глубокими фундаментами;

- закрепление закартованных пород и (или) вышележащих грунтов;

- водозащитные мероприятия;

- исключение или ограничение неблагоприятных техногенных воздействий.

Процесс овражной эрозии развит в долине реки Пинега. Для предотвращения развития процесса необходимо проведение ряда мероприятий по задерновке склонов, берегоукреплению, отводу поверхностного стока и пр.

Выводы:

- развитие экзогенных геологических процессов накладывает ограничения на размещение строительства, затрудняет прокладку инженерных сетей, дорог, может служить источником чрезвычайных ситуаций.

- при проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо руководствоваться п. 6 и п.13 СП 22.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

- для уменьшения рисков и снижения уровня воздействия на хозяйственную деятельность человека, необходимо проведение комплекса работ по постоянному мониторингу экзогенных геологических процессов,

- необходимым является формирование прогнозов развития экзогенных геологических процессов необходимых для своевременного выделения опасных зон, разработка и реализация мероприятий по инженерной защите территории.

### Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия описываемой территории однообразны, характеризуется преимущественно равнинным рельефом, близким залеганием уровня грунтовых вод. Фактором, осложняющим ее строительные условия, являются, наличие участков рельефа с развитием карстовых процессов, с уклоном поверхности от 10% и более затапливаемых территорий паводком 1%-ой обеспеченности.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории района и по степени пригодности ее для строительства выделены следующие категории:

- территории благоприятные для строительства;

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории неблагоприятные для строительства.

Использование территорий ограничено благоприятных и неблагоприятных для строительства допускается после проведения инженерно-геологических изысканий, инженерных мероприятий при соответствующем технико-экономическом обосновании.

К территориям благоприятным для строительства относится большая часть территории, характеризующаяся волнистым рельеф с уклонами поверхности не более 10%.

Грунтовые воды залегают на глубине более 2-х метров. Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить пески пылеватые и мелкие средней плотности в зависимости от водонасыщенности с расчётным сопротивлением 100-150 кПа, супеси и суглинки мягкопластичной до тугопластичной консистенции с расчётным сопротивлением 180-200 кПа, моренные суглинки и супеси с включением гравия и гальки и линз песка с расчётным сопротивлением 200-300 кПа.

К территориям ограничено благоприятным для строительства относятся:

- с уклоном поверхности 10-20%;

- заболоченные территории с мощностью торфа до 2 м и близким залеганием уровня грунтовых вод.

Освоению территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов возводимых зданий и сооружений будут служить: озерно-ледниковые пылеватые и мелкие пески с расчётным сопротивлением 100-150 кПа, на супеси, суглинки мягкопластичной консистенции – 180 кПа; моренные суглинки с прослойками и линзами песка и супеси мягкопластичные – 200 кПа; аллювиальные пески пылеватые, мелкие, влажные и водонасыщенные , средней плотности – 100-200 кПа; флювиогляциальные пески пылеватые, мелкие, водонасыщенные, средней плотности – 150-200 кПа, пески среднезернистые – 250 кПа, крупнозернистые пески – 350 кПа, гравелистые пески – более 500 кПа.

К территориям неблагоприятным для строительства относятся:

- с уклоном поверхности более 20%;

- болота с мощностью торфа более 2 м и близким залеганием уровня грунтовых вод;

- территории, подверженные карстам;

- территории, подверженные эрозии плоскостной  и овражной;

- территории, подверженные паводкам;

- изрытости.

При проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо руководствоваться СП 22.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

Выводы:

- Территория пос. Пинега характеризуется преимущественно благоприятными условиями для строительства.

- Территории ограничено благоприятные и неблагоприятные для строительства располагаются в северной, восточной, юго-восточной и центральной части пос. Пинега.

- Факторами, осложняющими градостроительное освоение территории, являются: развитие неблагоприятных физико-геологических процессов (заболачивание, карст, овражная эрозия, затопление паводками) и территорий с уклонами поверхности 10% и более;

- Освоение заболоченных территорий с близким залеганием уровня грунтовых вод требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке, создание локальных средств инженерной защиты (организация пластовых, пристенных и кольцевых дренажей).

- Одновременно с понижением уровня грунтовых вод, организацией поверхностного стока, регулированием русел водотоков, предусматривается подсыпка заболоченных, заторфованных территорий минеральным грунтом с предварительным осушением участков. Поверхность болот подсыпается любыми местными грунтами слоем 0,7-1,0 м, за исключением переувлажненных. Предпочтительны песчаные грунты с пригрузкой их слоем растительной земли. Наряду с подсыпкой осуществляется вертикальная планировка, а также окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

- Противоовражные мероприятия должны вестись в двух направлениях: 1) в принятии мер, предупреждающих их образование, и 2) в закреплении и прекращении дальнейшего развития уже образовавшихся оврагов.

- Для защиты подтопляемых территорий (с близким залеганием уровня грунтовых вод), согласно СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СНиП 2.06.15-85  «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», необходимо предусматривать комплекс  инженерных мероприятий, в  т.ч. следует рассматривать целесообразность применения дренажей, в сочетании с повышением территорий (образованием искусственного рельефа).

- Новое строительство в зоне затопления паводком 1% обеспеченности (р. Пинега) возможно только при условии проведения подсыпки территории до незатопляемых отметок или строительстве дамбы обвалования и др. защитных сооружений в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

- Освоение участков, подверженных развитию опасных геологических процессов при градостроительном освоении, требует применения специальных инженерных мероприятий по укреплению оснований или усилению несущих конструкций сооружений в соответствии с СП 22.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

## Земельные ресурсы

Границы населенного пункта пос. Пинега утверждены решением Пинежского сельского совета народных депутатов от 31 декабря 1991 г. Однако процедура установления границ не была завершена, поэтому в установленных границах появились земли иных категорий (2,0 га земель сельскохозяйственного назначения и 2,45 га земель промышленности, транспорта и иного специального назначения), что противоречит действующему законодательству. Перечень земельных участков иных категорий земель представлен в таблице 3.4-1. Общая площадь пос. Пинега составляет 324,3 га (с учетом вычета земель иных категорий).

Таблица 3.4-1

| № п/п | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Кадастровая стоимость, руб. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория земель промышленности |
| 1 | 29:14:142001:313 | Для размещения производственной базы по переработке древесины | 3 079 488,00 | 1,00 |
| 2 | 29:14:142001:314 | Для размещения здания гаража | 160 390,00 | 0,05 |
| 3 | 29:14:140801:255 | для строительства промышленной базы | 962 340,00 | 0,30 |
| 4 | 29:14:142001:308 | под проектирование и строительство АЗС | 4 291 414,92 | 0,30 |
| 5 | 29:14:142001:303 |  | 3 879 001,83 | 0,80 |
| Итого: | 2,45 |
| Категория земель сельскохозяйственного назначения |
| 1 | 29:14:142001:317 | Для сельскохозяйственного использования | 9 181,36 | 1,20 |
| 2 | 29:14:142001:318 | Для сельскохозяйственного использования | 2508,62 | 0,30 |
| 3 | 29:14:142001:319 | Для сельскохозяйственного использования | 2111,30 | 0,30 |
| 4 | 29:14:142001:320 | Для сельскохозяйственного использования | 1867,06 | 0,20 |
| Итого: | 2,00 |

Поселок Пинега расположен в кадастровых кварталах 29:14:140701, 29:14:140702, 29:14:140703, 29:14:140704, 29:14:140705, 29:14:140706, 29:14:140707, 29:14:140708, 29:14:142001, 29:14:140801.

Показатели средней кадастровой стоимости малы и не превышают 100 руб/м².

Структура земельного фонда поселка Пинега представлена в таблице ниже.

Основными проблемами поселка, связанными с землеустройством, являются:

- Отсутствие четких границ поселка. Это приводит к затруднениям при выдаче разрешений на новое строительство;

- Низкая кадастровая стоимость земель приводит к низким денежным поступлениям в местный бюджет. Основным источником поступлений денежных средств в местные бюджеты, является налог на землю. Кадастровая стоимость земельных участков может повысится только в случае улучшения инвестиционной привлекательности поселка;

- Отсутствие территориальных ресурсов для нового градостроительного освоения.

Новое строительство возможно только на землях других категорий. Таким образом, поселок нуждается в расширении. Расширение поселка возможно путем включения в новые границы земель других категорий. Для этого потребуется перевод земель из одной категории в категорию земель населенных пунктов (поселка Пинега).

Проектное предложение

Генеральным планом предлагается расширение поселка Пинега на 37,3 га. Таким образом, площадь поселка составит 362,0 га. Расширение поселка планируется в юго-западной части (14,3 га), в центральной (0,4 га) и в северо-западной части (16,3 га). Так же предлагается к включению в границы поселка Пинега земельные участки, представленные в таблице 3.4-1. Установление проектируемых границ поселка Пинега потребует перевода 2,5 га земель промышленности, транспорта и иного специального назначения и 33,0 га земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов.

# Население и трудовые ресурсы

Демографическая ситуация в посёлке Пинега характеризуется схожей для большинства регионов РФ естественной убылью населения и отрицательным миграционным приростом. С 1989 по 2012 гг. численность населения снизилась на 999 человек (или на 30%).

На 1 января 2012 года в Пинеге проживало 3786 человека

Динамика численности населения представлена в таблице ниже.

Таблица 4-1 Динамика численности населения п. Пинега, чел

| Год | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 3592 | 4262 | 4401 | 3763 | 3786 |

Естественное движение населения характеризуется убылью: смертность превышает рождаемость, механическое движение населения характеризуется миграционным оттоком.

##### Прогноз численности населения

Изменение численности населения посёления определяется, прежде всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое состояние общества, а также особенностями демографической ситуации в посёлке.

При определении прогноза численности населения принимается во внимание  возможный миграционный отток населения, связанный с недостатком мест приложения труда.

Ниже приводится прогноз численности населения.

Таблица 4-2 Прогноз численности населения п. Пинега, чел.

| Год | 2012 | 2035 |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | 3786 | 3000 |

##### Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике.

Численность трудоспособного населения составляет 1,89 тыс. чел., что составляет 51,3 % от населения поселка.

Структура занятости работников организаций по видам экономической деятельности представлена в диаграмме ниже.

Проектом прогнозируется сокращение части трудоспособного населения, в связи с низким уровнем рождаемости.

# Экономический потенциал

## Анализ существующей ситуации

Развитие посёлка Пинега на расчетный срок предполагается в соответствии с прогнозной оценкой его экономико-географического положения и роли в системе расселения, а также размещением производительных сил Пинежского района и современным состоянием экономики пос. Пинега.

Цель данного раздела – анализ современного состояния всех сфер экономики и определение потенциальных перспектив их развития на прогнозируемые периоды проекта.

Градообразующими отраслями являются лесозаготовка и деревообработка, а также сельское хозяйство.

Ниже более детально представлены существующие положения и основные проектные решения по развитию отдельных сфер экономики пос. Пинега.

### Промышленность

Лесная и деревообрабатывающая промышленность представлена предприятием  «Пинежьелес» с численностью занятых в 105 человек. Предприятием ежегодно заготавливается около 120 тысяч кубических метров леса. «Пинежьелес» входит в группу «Титан».

Также заготовкой древесины занимается территориальный орган департамента лесного комплекса Архангельской области «Пинежское лесничество».

### Сельское хозяйство

Ввиду неблагоприятных природно-климатических условий на территории МО «Пинежское» сельскохозяйственное производство развито слабо. Сельскохозяйственная деятельность осуществляется предприятием ООО «Наша ферма», а также личными подсобными хозяйствами.

ООО «Наша ферма» специализируется на выращивание крупного рогатого скота. Численность занятых – 25 человек. На конец 2012 года предприятие располагало 200 головами крупного рогатого скота, в том числе 100 голов – коровы. Специализация – производство молока, масло, сливок и мяса.

Кроме ООО «Наша ферма» сельскохозяйственное производство на территории муниципального образования осуществляют личные подсобные хозяйства. Их основная специализация – производство картофеля, молока и мяса. Продукция потребляется в пос.Пинега и других населенных пунктах МО «Пинежское». Зимой продукция также вывозится в с.Карпогоры.

Поселок не обеспечивает себя в полной мере сельскохозяйственной продукцией собственного производства. Обеспечение продовольственной безопасности возможно только за счет ввоза сельскохозяйственных продуктов из г. Архангельска, районов Архангельской области и соседних регионов.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства будет происходить за счет существующего предприятия и личных подсобных хозяйств.

### Предприятия торговли

В пос. Пинега действует предприятие ПО «Пинега», на балансе которого пекарня и сеть продовольственных магазинов. Численность занятых – 256 человек. Проектом предлагается строительство здания крытого рынка общей торговой площадью 700 кв.м.

### Малое предпринимательство

В настоящее время сфера малого предпринимательства в посёлке развита слабо. Это связано, в первую очередь, с низкой платежеспособностью населения. В посёлении имеются 5 магазинов, 2 аптеки, парикмахерская на 2 кресла, гостиница на 13 человек.

## Проектные предложения

Генеральный план поселка Пинега предлагает следующие направления в развитии деревообрабатывающих производств:

- организация производства деревянных домов заводского изготовления на базе лесоматериалов выпускаемых предприятиями;

- организация производств по переработке древесных отходов в биотопливо (гранулы и пеллеты) для удовлетворения собственных нужд  муниципальных образований и предприятий;

- снижение затрат на производство и реализацию продукции за счёт модернизации действующих лесопильных предприятий и внедрение современного лесопильного высокопроизводительного оборудования.

### Основные цели и задачи по развитию экономики поселка

##### Лесная промышленность

- Техническая модернизация существующих производств и переход на инновационный путь развития:

- применение малозатратных высокотехнологичных производств;

- применение экологически чистых технологий;

- Введение новых, более эффективных методов работы предприятий:

- использование наиболее эффективных форм организации и управления;

- автоматизация работы предприятий при помощи различных специализированных комплексных систем управления;

- Увеличение объемов производимой продукции:

- расширение ассортимента;

- снижение издержек;

- Кадровое обеспечение промышленности.

##### Малое предпринимательство

- Создание условий для развития малого предпринимательства посредством подготовки инвестиционных площадок.

- Обеспечение консультативной и методической поддержкой субъектов малого предпринимательства и торговли;

- Кадровое обеспечение деятельности малых и торговых предприятий.

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития экономики

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по содействию в развитии малого и среднего бизнеса. Строительство объектов капитального строительства за счет средств внебюджетных источников |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства | 0,3 га |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере лесопереработки – производство пеллет | 0,5 га |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере торговли – строительство здания крытого рынка | 0,1 га |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере лесопереработки – производства деревянных домов заводского изготовления | 0,1 га |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере пищевой промышленности – переработка ягод | 0,1 га |

# Жилищный фонд

## Существующее положение

В настоящее время общая площадь жилищного фонда посёлка Пинега составляет 65,4 тыс. кв. м., что в пересчете на душу населения  -  17,29 кв.м. общей площади на человека. Это значительно ниже среднего показателя по Пинежскому району (38,5 кв. м.) и Архангельской области (27,8 кв. м. ).

Таблица 6-1 Характеристика существующего жилого фонда посёлка Пинега

| № п/п | Показатели | Жилищный фонд, тыс.кв.м. | Жилищный фонд, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весь жилищный фонд | 65,44 | 100 |
|  | из них: |  |  |
| 2 | -многоквартирные дома | 48,69 | 74 |
| 3 | -индивидуальные дома | 16,75 | 36 |

В связи с тем, что учет ветхого и аварийного жилищного фонда в пос.Пинега не ведется, данная величина предлагается условно. Согласно Схеме территориального планирования Пинежского муниципального района (находится на стадии согласования), удельный вес общей площади жилых помещений ветхих и аварийных зданий в настоящее время составляет 9,5% всего жилищного фонда района. Для п. Пинега общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда ориентировочно составляет 6,2 тыс.кв.м.

Объем жилищного фонда, находящегося в СЗЗ промышленных предприятий и объектов ЖКХ, составляет 4,68 тыс.кв.м.

## Проектные предложения

- Улучшение жилищных условий является одним из факторов, препятствующих миграционному оттоку населения, улучшающих демографическую обстановку и способствующих росту экономики. Основной задачей в этой связи является увеличение жилищной обеспеченности населения, а также улучшение качества жилого фонда.

- Также важнейшей задачей в области жилищно-строительной политики для муниципальных властей посёлка Пинега  на проектный период может являться:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем современным требованиям.

- оказание содействия в переселении граждан

- оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства.

- оказание содействия в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Таблица 6-2 Проектируемый жилой фонд в разрезе населенных пунктов

| №п/п | Показатели | Единица измерения | Исх.год | Расчетный срок | в том числе 2012-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2035 г. |  |
| 1 | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2007 г.), в том числе: | тыс. м² | 65,4 | 90,0 | - |
| 1.1 | ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс. м² | 6,2 |  |  |
| 1.2 | используемый жилищный фонд | тыс. м² | 59,2 |  |  |
| 2 | жилищный фонд на территории СЗЗ | тыс. м² | 4,7 | - |  |
| 3 | Убыль жилищного фонда (за период) | тыс. м² |  | 6,44 |  |
| 4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | 59,2 | 52,8 | -6,4 |
| 5 | Средний уровень жилищной обеспеченности | м² общ. площади на 1 чел. | 17,3 | 30,0 |  |
| 6 | Проектная численность постоянного населения | тыс. чел | 3,7 | 3,0 | -0,7 |
| 7 | Требуемый жилищный фонд для постоянно проживающего населения | тыс. м² | 111,0 | 90,0 |  |
| 8 | Новое жилищное строительство | тыс. м² | - | 29,15 |  |
| 9 | Среднегодовой объем нового строительства | тыс. м² общ. пл. | н/д | 1,6 | - |

Исходя из норматива обеспеченности жилой площадью 30 кв.м. на чел, объем жилого фонда к расчетному сроку должен составить 90,0 тыс. кв. м. общей площади.

К концу проектного срока убыль жилищного фонда составит 6,44 тыс. кв. м.

Проектом предлагается вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон.

К расчетному сроку необходимо ввести дополнительно  29,15 тыс. кв. м. общей площади. Ветхий и аварийный жилой фонд планируется сносить с последующим строительством нового жилья на старых участках с сохранением этажности.

Потребная новая территория под новое строительство составит к концу расчетного срока порядка 24,3 га. Вся застройка на новых территориях предусматривается в одноэтажном индивидуальном исполнении с приусадебным участком 10 соток.

# Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения

## Анализ существующего состояния

### Образование

Сфера образования п. Пинега представлена общеобразовательной средней школой и 2 детскими садами.

Таблица 7-1 Средние общеобразовательные учреждения пос.Пинега.

| № п/п | Полное юридическое наименование объекта | Место расположения | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативная | Фактическая |
| 1 | Средние общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 1.1 | МБОУ «Пинежская общеобразовательная школа №117» | ул. Кудрина, 79 | 550 | 526 |

В настоящее в пос.Пинега имеется школа на 550 мест. Нормативная обеспеченность средними общеобразовательными учреждениями составляет 120 мест на 1000 жителей. Для Пинеги к концу расчетного срока этот показатель составит не менее 360 мест.

Таблица 7-2  Дошкольные образовательные учреждения пос.Пинега

| № п/п | Полное юридическое наименование объекта | Место расположения | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |
| 1.1 | МБОУ «Пинежская общеобразовательная школа №117» Детский сад | ул. Быстрова, 21 | 184 |
| 1.2 | МБОУ «Пинежская общеобразовательная школа №117» Ясли-сад | ул. Первомайская, 32 | 46 |
|  | Итого |  | 230 |

Согласно нормативу, обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями составляет 40 человек на 1000 жителей. На расчетный срок этот показатель для пос.Пинега составит 120 мест.

В поселке имеется учреждение профессионального образования – ПУ№8.

Таблица 7-3 Профессиональные образовательные учреждения пос.Пинега

| № п/п | Полное юридическое наименование объекта | Место расположения | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативная | Фактическая |
| 1 | Учреждение профессионального образования – ГБОУ НПО Архангельской области «Профессиональное училище №8» | Ул.Первомайская, д.111. | 250 | 77 |

Учреждения дополнительного образования представлены детской музыкальной школой №24. Также занятия в рамках дополнительного образования проходят в Доме культуры и Доме народного творчества. В общей сложности дополнительным образованием охвачены 254 чел. (из которых детей – 118 чел.)

В настоящий момент нормативы обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями выполняются. Дальнейшее расширение сети образовательных учреждений не планируется.

### Здравоохранение

На территории поселка Пинега расположено 1 муниципальное учреждение здравоохранения – МБУЗ «Карпогорская центральная больница»  Пинежская участковая больница и   1 учреждение- ООО «Центр семейной медицины», ул. Первомайская, д.68 А

Таблица 7-4 Учреждения здравоохранения пос.Пинега

| Наименование объекта | Место расположения | Ед.изм. | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУЗ «Карпогорская центральная больница» Пинежская участковая больница | ул.Первомайская, 68 | коек кр.стац. | 10 |
|  |  | коек дн.стац. | 15 |
|  |  | посещений в смену | 25 |

На расчетный срок потребность в стационарных учреждениях составит 48 коек круглосуточного стационара, 6 коек дневного стационара. Потребность в амбулаторных учреждениях  -  69 посещений в смену. Проектом предлагается в качестве рекомендации для Схем территориального планирования расширение больницы на 33 койки круглосуточного стационара и 45 посещения в смену.

### Социальная защита населения

На расчетный срок потребность населения пос.Пинега в детских домах составит 9 мест, домах для престарелых – 84 место.  В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» № 195-ФЗ от 10 декабря 1995 г., создание учреждений социального обслуживания относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в рассматриваемом случае – Архангельской области).

### Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры на территории посёлка Пинега включает:

- Пинежский краеведческий музей;

- Дом культуры;

- Дом народного творчества;

- Концертный зал «Фойе»;

- Библиотека.

Таблица 7-5 Перечень учреждений культуры п. Пинега

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Ед. измерения | Емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения клубного типа |  |  |  |
| 1.1 | Дом культуры | ул.Первомайская, 36 | мест | 30 |
| 1.2 | Концертный зал «Фойе» | ул.Первомайская, 34 | мест | 100 |
| 1.3 | Дом народного творчества | ул.Первомайская, 32 | мест | 30 |
| 2 | Библиотеки |  |  |  |
| 2.1 | Библиотека | ул.Первомайская, 36 | тыс.ед. книжного фонда | 20 |
| 3 | Музеи |  |  |  |
| 3.1 | Пинежский краеведческий музей | ул.Первомайская, 51 | мест |  |

К расчетному сроку библиотечный фонд должен составить не менее 23 тыс. ед., расширение библиотечного фонда не планируется. Потребность населения в клубных учреждениях на расчетный срок составит 232 места. Здание дома культуры, «Фойе» и ДНТ в настоящее время находятся в аварийном состоянии. Проектом рекомендуется капитальный ремонт и расширение здания «Фойе» и размещение кинотеатра на 300 мест, ремонт здания ДК и библиотеки.

### Физическая культура и спорт

В настоящее время в Пинеге расположен школьный стадион, 2 спортивных зала и корт.

Таблица 7-6 Спортивные объекты пос.Пинега.

| № п/п | Тип объекта | Местоположение | Единицы измерения | Емкость, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хоккейная коробка | пл. Спорта | м2 площади | 5700 |
| 2 | Спортивный стадион | пл. Спорта | м2 площади | 2000 |
| 3 | Школьный спортзал | ул.Кудрина, 79 | м2 площади | 40 |
| 4 | Спортивный зал ПУ№8 | ул.Первомайская, д.111 | м2 площади | 200 |

Потребность населения в спортивных залах на расчетный срок составит 240 м2, плоскостных сооружениях – 5,8 тыс.м2. Дальнейшее расширение сети спортивных учреждений не планируется.

### Учреждения молодежной политики

Необходима организация учреждения молодёжной политики пос.Пинега. Согласно градостроительным нормативам  данное учреждение должно иметь помещение площадью 150 кв.м. Возможно размещение данного учреждения на базе существующего помещения клубного типа.

### Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения

В настоящее время на территории поселка имеется баня единовременной вместимостью 50 мест, что соответствует нормативам.

Обеспечение кладбищами находится в ведении Пинежского сельского поселения. Для пос.Пинега площадь кладбища должна составить не менее 1 га. На территории Пинежского муниципального образования имеется кладбище площадью 8,5 га. Генеральным планом муниципального образования «Пинежское» предусматривается расширение площади кладбища до 10,8 га.

В Пинеге имеется гостиница на 13 мест. Предлагается строительство гостевого дома на 5 мест.

Таблица 7-7 Расчёт потребности пос.Пинега в объектах коммунально-бытового обслуживания к расчетному сроку

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Норматив по СНиПу (на 1000 чел.) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | га | 0,24 | 10,8 |
| Бани | мест | 7 | 21 |
| Гостиница (гостевой дом) | мест | 6 | 18 |

В посёлке имеются 37 предприятий торговли, общая торговая площадь которых составляет 2334,4 м2., из которых 1328,6 м2 торговой площади магазинов продовольственных товаров и 1005,8 м2 – непродовольственных.

Таблица 7-8 Расчёт потребности пос.Пинега в объектах коммунально-бытового обслуживания к расчетному сроку

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Норматив по СНиПу (на 1000 чел.) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания | пос.мест | 40 | 120 |
| Торговля продовольственными товарами | кв. м торг. площади | 120 | 360 |
| Торговля непродовольственными товарами | кв. м торг. площади | 270 | 810 |

К концу расчетного срока, согласно действующим нормативам, потребность в предприятиях общественного питания составит 120 мест, предприятиях торговли – 1170 м2. Расширение сети торговых предприятий не планируется.

На территории поселка располагаются 4 учреждения общественного питания, в том числе одна школьная столовая. Общее количество посадочных мест составляет 150 мест. Расширение сети предприятий общественного питания не планируется.

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере культурно-бытового обслуживания |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка в сфере культурно-бытового обслуживания – строительство гостевого дома | 5 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка – расширение кладбища | на 2,3 га |

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства районного значения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере здравоохранения и социальной защиты населения |  |  |
| С | Формирование и предоставление земельного участка, строительство нового здания больницы и поликлиники | 33 койко-мест и 45 посещений в смену | Территория существующей больницы |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере культуры |  |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, расширение здания «Фойе» и размещение кинотеатра | 300 мест |  |

# Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленные объекты посёлка Пинега отсутствуют.

Проектом рекомендуется проведение научных исследований, в том числе археологических, на территории посёлка по выявлению объектов культурного наследия.

# Предложения по планировочной организации территории

## Системный анализ и комплексная оценка территорий

### Система планировочных ограничений

Анализ территориальных ресурсов посёлка и оценка возможностей перспективного градостроительного развития на прилегающих территориях выполнены с учетом действующей системы планировочных ограничений.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории. В общем виде она состоит из:

- Анализа ограничений по природным факторам, представленным в разделе «Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы» и на чертеже «Схема комплексной оценки территории».

- Анализа основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приведённых в главе 14 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Анализа зон с особыми условиями использования территории, приведённом ниже.

##### Зоны с особыми условиями использования

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов.

- Придорожные полосы от автомобильных дорог.

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

##### Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приняты следующие ориентировочные размеры СЗЗ промышленных объектов и производств:

- IV класса – 100 м;

- V класса – 50 м;

- а также нестандартные расчетные размеры СЗЗ от технических сооружений.

В посёлке Пинега имеются:

- 1 кладбище (СЗЗ составляет – 50 м);

- 6 пилорам (СЗЗ составляет 100 м);

- 2 хлебопекарни (СЗЗ составляет 50 м);

- электроподстанция мощностью 1*6,3 МВА (расчетная СЗЗ составляет 250 м);

- баня общественная (СЗЗ составляет – 50 м);

- база «Северного управления речного пароходства» (СЗЗ составляет – 50 м);

- 6 котельных (СЗЗ составляет 50 м);

- гаражи, склады (СЗЗ составляет 50 м);

- шиномонтаж, СТО (СЗЗ составляет 50 м).

Таблица 9-1 Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон, определённые в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Разрешенные виды использования (разрешенные к размещению объекты) | Запрещенные виды использования (запрещенные объекты к размещению) |
| --- | --- |
| Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Представление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методами расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Придорожные полосы от автомобильных дорог

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посёлений» (пункт 6.9) автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход посёлений. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, где установлены следующие санитарные разрывы: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ 50 м. Для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. В соответствии с пунктом 6.19 этого же нормативного документа, расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, не менее 25м.

Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Охранные зоны ЛЭП.

Согласно ГОСТ 12.1.051-90 охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали: для ВЛ напряжением менее 20 кВ – 10 м; от 25 до 35 кВ – 15 м; от 35 до 110 кВ – 20 м.

##### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В пределах границ посёлка Пинега водоохранная и прибрежная защитная полосы установлены для реки Моша, длина которой составляет 131 километр, соответственно, ширина водоохраной зоны составляет 200 метров, прибрежной защитной полосы – 5о метров.

В пределах ВОЗ запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территории дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок леса главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными органами управления использованием и охраны водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация лагерей скота, кроме использования традиционных мест водопоя, устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального назначения.

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование в которой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. ПП, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

##### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории посёлка Пинега в данное время расположен один водозабор с реки Пинега.

Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения включают три пояса (в СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 31.13330.2012):

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору,

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

ЗСО водозаборов на территории поселка показаны на «Схеме зон с особыми условиями».

Границы ЗСО установлены следующие:

ЗСО I пояса:

I пояс зоны санитарной охраны поверхностных водозаборов. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02" «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», I пояс ЗСО для водотоков устанавливается в следующих границах: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м; - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.

ЗСО II пояса:

- для поверхностного водозабора в соответствии с проектами зон санитарной охраны; СанПиН 2.1.4.1110-02.

ЗСО III пояса:

- для поверхностных водозаборов в соответствии с проектами зон санитарной охраны;

В таблице ниже представлены ограничения на использование территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица 9-2 Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.027-95, СП 31.13330.2012)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

## Планировочная структура территории

### Современное использование территории

Предыдущий генплан п. Пинега был разработан в 1996 году. Данный документ не был официально утвержден. По данному документу развитие селитебных территорий преимущественно индивидуального типа предусматривалось на свободных (заболоченных) территориях в западном направлении. Однако, за последние 17 лет, в поселке Пинега практически не была освоена комплексно ни одна территория, строительство производилось на свободных территориях в структуре сложившихся районов.

Поселок Пинега – посёлок в Пинежском районе Архангельской области. Административный центр Пинежского муниципального образования. Расположен в северо-восточной части Архангельской области на реке Пинега, в 115 км от места слияния р.Пинега и Северной Двины. Территориально ближайший крупный населенный пункт – райцентр Пинежского района село Карпогоры, расположено в 90 километрах по прямой на юго-восток.

Посёлок Пинега связан с населенными пунктами Архангельской области и соседними регионами дорогой регионального значения «Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень».

Железнодорожное сообщение в поселке Пинега отсутствует.

Условно поселок Пинега в своих границах состоит из следующих планировочных районов:

##### - центральный исторический планировочный район с характерной для уездных городов квартальной прямоугольной застройкой;

- планировочный район «Птичник» (преимущественно одноэтажная многоквартирная застройка);

- планировочный район «Обоз» (преимущественно двухэтажная многоквартирная застройка);

- северный планировочный район (бывшая деревня Великий Двор и др.).

Основными градообразующими предприятиями посёлка являются три частные пилорамы, две пекарни. Пинежская сельхозферма в настоящее время не действует, на ее территории функционирует пилорама.

Территориальное развитие посёлка ограничено практически со всех сторон. С восточной стороны развитие поселка ограничивает река Пинега. На севере к границам посёлка вплотную примыкает территория деревни Воепала, на юге – территория деревни Цимола. На западе и юго-западе территориальный рост посёлка ограничивают болота, а также лес. Существуют лишь территориальные резервы для расширения посёлка в юго-западном направлении, используя земли сельскохозяйственного назначения.

В посёлке имеется четкое функциональное деление территорий «центр – периферия». Промышленные и коммунально-складские зоны расположены достаточно хаотично, основная их масса расположена в двух меридиональных направлениях - по берегу реки Пинега и в западной части поселка, на границе болот. Основная промышленная зона расположена в южной части посёлка (частная пилорама, ранее – промкомбинат «Пинегалес»). Общепоселковая коммунально-складская зона находится в западной части посёлка по улице Гагарина.

В прибрежной зоне реки Пинега находятся следующие промышленные коммунально-складские объекты: база «Северного управления речного пароходства», пилорама, ряд частных складских территорий, склады «Пинежского потребительского общества», склады почтового отделения, Пинежский водозабор. В западной части поселка расположены: две пилорамы, пекарня, шиномонтаж и СТО, склады, общепоселковая коммунально-складская зона. В центральной части поселка располагается также пекарня.

Зона общественной активности сосредоточена в центральном историческом районе посёлка. Центральная историческая улица посёлка – улица Первомайская. На ней находятся: администрация посёлка, детский сад, музыкальная школа, отделение связи, Пинежский музей, клуб, банк, больница, библиотека, предприятия общественного питания, магазины, конторы. Зона сосредоточения общественной активности – «Володинский квартал» - квартал исторической застройки конца 19 века, ограниченный улицами Первомайская, Кудрина, Красных партизан и Красных героев, архитектурно относящийся к типу рядовой застройки уездного города.

Центральная улица поселка – улица Кудрина. На ней в южной части исторического района поселка расположены новая школа, профтехучилище, административные здания Пинежского заповедника. На окрестных улицах расположены гидрометеостанция, ветлечебница, общественная баня, ряд неиспользуемых зданий общественного назначения (две бывшие школы – здание-анклав «Володинского квартала» постройки конца 19 века и здание бывшей школы барачного типа).

Рекреационная зона в посёлке представлена тремя скверами (сквером по улице Красных героев с обелиском революционерам, сквером в «Володинском квартале» с памятниками репрессированным и сквером напротив – с памятником В. И. Ленину),а также зелеными насаждениями вдоль набережной в створе улиц Красных партизан – Серафимовича. Площадь всех скверов составляет порядка 3,3 га, что недостаточно для данного посёлка исходя из расчетного показателя в 3,8 га. Открытая спортивная общепоселковая площадка (хоккейная коробка) находится у перекрестка улицы Первомайская и Площади спорта. Около новой школы находятся две спортивные площадки. Крытые спортивные залы имеются у новой школы и профтехучилища.

Основные улицы посёлка озеленены, а также на них устроены деревянные пешеходные мостовые. Отсутствует санитарно-защитное озеленение промышленных и коммунальных объектов. Основными транспортными магистралями посёлка являются улицы Кудрина, Первомайская, Быстрова, Серафимовича, Молодежная, Запольская, Красных партизан, Красноармейская.

Жилая застройка посёлка в основном деревянная двухэтажная и усадебного типа – индивидуальные и многоквартирные одно и двухэтажные жилые дома.

Инженерное благоустройство представлено сетями теплоснабжения, шестью котельными, линией водопровода.

### Территориальные ресурсы

В процессе комплексного анализа территории были выявлены территориальные ресурсы посёлка для дальнейшего градостроительного развития. Основные направления градостроительного развития представлены ниже.

### Основные направления градостроительного развития территории посёлка

Генеральный план, в основном, сохраняет сложившуюся планировочную структуру и функциональное зонирование территорий посёлка Пинега и предусматривает их органичное развитие на расчетный срок.

Основное планировочное развитие посёлка Пинега предполагается вести на  юго-западных свободных и присоединяемых к югу от посёлка территориях. На этих территориях планируется жилищное строительство. Планируется создание южной коммунально-складской зоны при въезде в поселок со стороны Архангельска и перенос туда части коммунальных зон из зоны затопления 1% паводком. Развитие прочих промышленных, коммунально-складских и других территорий, входящих в состав посёлка, предлагается вести за счет существующих промышленных предприятий и коммунально-складских зон, так как данные предприятия в настоящий момент не работают на полную мощность, имея при этом необходимый потенциал для развития.

В соответствии с Генеральным планом функция и значимость центра посёлка сохраняется и развивается.

### Функциональное зонирование территории

Предложения по функциональному зонированию базируются на анализе современного использования территории, природно-ресурсного потенциала и основных стратегических направлениях социально-экономического развития посёления.

В границах рассматриваемой территории выделяются два основных направления градостроительной политики органов местного самоуправления и привлекаемого к реализации проекта бизнеса: реконструкция и новое освоение.

В Генеральном плане посёлка Пинега установлены следующие типы зон преимущественного функционального назначения:

- Зоны градостроительного использования;

- Зона лесохозяйственного использования;

- Зона рекреационного назначения;

- Зоны инженерной инфраструктуры;

- Зоны транспортной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения.

Зона градостроительного использования  – предназначена для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. К данной зоне относятся также территории коллективных садоводств. В таких зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Зона предназначена для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан: общежитий, а также подземных или многоэтажных гаражей.

Зона лесохозяйственного использования – предназначена для размещения лесов лесного фонда.

Зоны объектов инженерной инфраструктуры – предназначены для размещения инженерной инфраструктуры, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры – предназначены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены для размещения огороднических товариществ.

Зоны рекреационного назначения – предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон. На территории посёления такими объектами являются кладбища.

### Развитие планировочной структуры посёлка. Функциональное зонирование

### Территориальное развитие

Стратегической целью развития посёлка Пинега является создание благоустроенного посёлка с высоким уровнем обслуживания, с благоприятными экологическими, экономическими и социальными условиями для его населения.

В связи с этим, для нормального функционирования населенного пункта генпланом предлагается:

###### Развитие жилых территорий:

увеличение площади территории посёлка под жилищное строительство путем завершения освоения внутрипоселковых территориальных резервов;

формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов обслуживания, объектов отдыха, требованиям безопасности и благоустройства;

развитие инженерного обеспечения жилых территорий.

###### Развитие системы общественных центров, строительство объектов социальной инфраструктуры:

повышение роли посёлкового центра, с закреплением в нем деловых, административных и культурных функций;

развитие социальной инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;

Повышение устойчивости природного комплекса достигается проведением следующих мероприятий:

создание системы зеленых насаждений для отдыха населения и улучшения условий проживания;

организация санитарно-защитных зон.

### Планировочная организация территории

Существующие границы поселка Пинега приведены согласно Решению Пинежского сельского Совета народных депутатов от 31 октября 1991 года «Об установлении границ сельских населенных пунктов и передачи земель Пинежскому сельскому Совету народных депутатов»

Предложения Генерального плана по территориальному развитию всех функциональных зон посёлка Пинега требуют минимальных изменений границ на юге и включения пилорамы, расположенной к западу от поселка, а также одной котельной и нескольких контор в границы поселка. Таким образом, согласно проектным предложениям, территория посёлка увеличивается на 37,3 га с 324,3 га до 361,6 га.

Проектные решения приняты с учётом природных особенностей населенного пункта, комплексного анализа территории и направлены на формирование единого градостроительного ансамбля, улучшение состояния окружающей среды и обеспечение качества и безопасности проживания населения, что в свою очередь будет способствовать благосостоянию и устойчивому развитию территории.

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана посёлка Пинега.

Основные принципы проектной организации территории следующие:

сохранение и дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры посёлка;

реконструкция и благоустройство всех функциональных зон в широком смысле - жилых, общественных, промышленных и коммунальных территорий, зеленых зон посёлка;

формирование центральной зоны посёлка - развитие обслуживающих и деловых функций, модернизация и реконструкция отдельных районов с ликвидацией ветхого и аварийного жилья;

создание устойчивых транспортных связей и выявление направлений для дальнейшего территориального развития посёлка;

создание и дальнейшее развитие обслуживающих центров вдоль основных транспортных направлений;

реконструкция и ремонт улично-дорожной и инженерных сетей;

проведение комплекса мероприятий по улучшению экологического состояния окружающей среды;

проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности проживания населения.

Планировочный каркас территории - это основа общественной и производственной функциональных зон. Он структурно формируется следующими элементами:

системой главных планировочных осей посёлка. К ним относятся: главные и основные улицы - здесь преимущественно размещены учреждения обслуживания. Эти зоны характеризуются высокой интенсивностью использования.

основными градостроительными узлами, сформированными площадями;

Дополняют планировочный каркас посёлка территории, занятые зонами жилой застройки, производственными зонами, зонами специального назначения, зонами инженерной инфраструктуры.

Таким образом, одна из основных идей генерального плана - формирование открытой планировочной структуры, создающей возможности для свободного развития различных функциональных зон населенного пункта вдоль основных транспортных коммуникаций.

Развитие планировочной структуры происходит на основе сложившейся организации территории с реализацией отводов под индивидуальную застройку с участками.

Учитывая протяженность посёлка в длину более 3 километров, населенный пункт проектируется максимально компактным с освоением свободных территорий в пределах существующих границ на тех территориях, где это воможно с учетом экономической эффективности.

Проектом предлагается сохранение и развитие центральной части поселка с проектными предложениями по полному набору учреждений культурно-бытового обслуживания.

Для размещения всего расчетного объема нового жилищного строительства (24,3 га) требуется дополнительное количество территорий. При выборе территорий для дальнейшего освоения послека рассматривается вариант его развития в более экономически целесообразном  южном направлении, с освоением территорий, занимаемых пашней.

Средняя плотность населения в границах освоенных территорий в целом будет постепенно понижаться за счет освоения новых территорий, в том числе под индивидуальное малоэтажное жилье.

Низкая эффективность использования значительной части территорий посёлка требуют проведения ряда мероприятий по реконструкции ранее освоенных территорий. Это относится к выносу ряда коммунально – складских территорий из зоны затопления 1% паводка, а также к кварталам морально устаревшего жилого фонда. От своевременности мероприятий по реконструкции перечисленных территорий в значительной степени зависит устойчивость развития населенного пункта.

### Функциональное зонирование

### Селитебные территории

##### Жилые зоны

Был произведен анализ существующей застройки посёлка в целях выявления свободных территорий в существующих планировочных районах – Центральном, «Птичнике», «Обозе».

Генеральным планом предлагается освоение территории поселка между планировочным районом «Птичник» и южной окраиной поселка параллельно застроенной части с запада, так как там находятся свободные территории от болот и имеющие приемлемые характеристики по комплексной оценке (см. главу 12).Также проектом предполагается расширение и уточнение границ поселка в южной части для включения территории пашни под освоение в целях индивидуального строительства. 	Проектом предполагается создание органичной, продолжающей существующую планировочную сеть, системы улиц с выделением главной улицы посёлка через новый жилой район. Главная озелененная улица посёлка будет связывать въездную зону в поселок начиная от улицы Кудрина через южные новые районы – далее через район «Птичник», далее – через электроподстанцию до улицы Быстрова, с созданием на прилегающих территориях зон предприятий обслуживания, которые отсутствуют в этом планировочном районе в настоящее время. Планировочная структура новой селитебной территории продолжает развитие основных направлений существующей ортогональной сети исторической сетки улиц центрального района Пинеги для обеспечения открытой планировочной системы.

Территория жилой застройки на расчетный срок составляет порядка 28,8 гектара. Проектом предполагается утверждение границы населенного пункта согласно размещению зон жилой застройки.

Согласно расположению производственных зон посёлка, планировочных ограничений и земель сельскохозяйственного назначения, жилищное развитие на севере поселка, а также в «Обозе» не предполагается. Предполагается освоение ряда территорий в центральной части поселка. На жилых территориях, попадающих в санитарно-защитные зоны, генеральным планом предлагается установить зону особого строительного режима, с запрещением нового строительства жилья, школ и детских дошкольных учреждений с постепенным, по мере амортизации, выносом существующей жилой застройки. В последствии эти территории предлагается озеленить и частично застроить общественными организациями в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03.

##### Общественно-деловые и коммерческие зоны

Генеральным планом предлагается организация системы общественных центров посёлка. Основная общественно-деловая зона проектируется вдоль сложившегося центра посёлка – вдоль улицы Первомайская от улицы Красноармейская до Площади Спорта. В этой зоне развивается административно-деловая, культурная, торговая функции.

Остальные объекты сохраняются, а это: здание администрации МО, магазины, музыкальная школа, музей, общеобразовательная школа, детский сад и ясли, офисы, церковь, дом культуры, столовые и кафе.

В «Володинском» здании бывшей Пинежской школы на пересечении улиц Хабарова и Первомайская проектом предлагается размещение новой гостиницы.

Генеральным планом предлагается строительство нового единого корпуса Пинежской больницы на 48 койко-мест круглосуточного стационара и 6 мест дневного стационара по улице Первомайская на месте одного недействующего старого корпуса.

Генеральным планом предлагается реконструкция и переоборудования здания бывшей школы по улице Кудрина в торговый центр с функцией крытого рынка.

### Рекреационные территории

Рекреационные территории предназначены для создания комфортной среды проживания населения как необходимого условия устойчивого развития населенного пункта, а также для организации кратковременного отдыха населения.

Ввиду того, что существующие посёлковые рекреационные территории (сквер по улице Красных героев с обелиском революционерам, сквер в «Володинском квартале» с памятниками репрессированным и сквер напротив – с памятником В. И. Ленину, а также зеленые насаждения вдоль набережной в створе улиц Красных партизан – Серафимовича) по нормативным показателям не отвечают существующим потребностям населения поселка, проектом предлагается развитие рекреационной территории между улицами Красных Партизан и Красноармейская в прибрежной зоне на месте вынесенных частично используемых коммунальных зон. Таким образом, общая площадь зеленых насаждений поселка увеличится с существующих 3,3 га до проектных 13,3 га. Стоит отметить, что нормативная площадь рекреационных территорий для Пинеги составляет порядка 4,5 га.

### Производственные территории

Несмотря на некоторую стагнацию части производственных мощностей посёлка в данной время, дальнейшее развитие коммунально-складской и промышленной зон планируется на базе существующих промышленных и коммунально-складских территорий.

Новая коммунальная зона для размещения выносимых складских построек с береговой затопляемой полосы предлагается на юге поселка рядом с существующими АЗС, пилорамами, тепличным хозяйством и базой дорожной службы. Там же размещается новая территория для размещения производств – объектов малого бизнеса.

### Зоны объектов специального назначения

В состав территории поселка входит 1 кладбище на расстоянии 1 километр к западу от основной части поселка. Существующая санитарно-защитная зона от этого кладбища составляет 50 метров, так его площадь около 8,5 га. Проектом предлагается расширение территории этого кладбища на запад до 10,8 га.

Проектом генерального плана предлагается перенос части незаконно возведенных построек (гаражей, сараев) за пределы застроенной территории – на участок в районе ПС в размере 2,5 га.

Проектное решение представлено на «Карте функциональных зон посёлка Пинега» в масштабе 1: 2000.

### Принципиальные предложения по формированию объемно-пространственной композиции посёлка

Формируется основная ось развития с севера на юг по улицам Кудрина и новой улице «Южный въезд в Пинегу – район «Птичник» - электроподстанция – улица Быстрова». Объемно-пространственная структура посёлка территориально развивается на юге и юго - западе, что создает более сбалансированное положение центра поселка относительно всех его частей. Общественно-деловой центр развивается в центральной, исторически сложившейся части посёлка ввиду насыщения его объектами общественного назначения, а также наличием в этой части исторических зданий, которые возможно использовать под различные объекты общественного назначения, таким образом, воссоздавая уникальную среду уездного северного города XIX века. В целом, предлагаемая генеральным планом объемно-пространственная композиция продолжает развитие исторически сложившейся структуры населенного пункта с учетом экономической эффективности и экологической безопасности при выборе основных направлений селитебного развития.

# Транспортная инфраструктура

## Внешний транспорт

Посёлок Пинега расположен в долине реки Пинеги. Используется только автомобильный вид транспорта – железнодорожный, внутренний водный и воздушный транспорт  отсутствуют.

Расстояние от посёлка Пинега до ближайших региональных и районных центров показано в таблице 1.1.1, с этими городами происходит наиболее интенсивное грузовое и пассажирское сообщение.

Таблица 1.1.1 Расстояние от п. Пинега до основных населённых пунктов.

| Населённый пункт | Расстояние, км |
| --- | --- |
|  | по автомобильным дорогам | по прямой |
| г. Архангельск | 197 | 137 |
| г. Мезень | 182 | 134 |
| г. Северодвинск | 247 | 170 |
| с. Лешуконское | 242 | 114 |
| с. Карпогоры | 137 | 90 |
| с. Холмогоры | 141 | 99 |

Из данных, приведённых в таблице, следует что при сообщении с указанными населёнными пунктами происходит значительный перепробег автотранспорта.

Основу автодорожной сети п. Пинега составляют автодороги регионального или межмуниципального значения. По территории посёлка проходит автодорога регионального значения  «Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа – Мезень». По ней осуществляется связь с областным центром – г. Архангельском, а также г. Мезенью и остальными городами Архангельской области. Дорога имеет грунтовое покрытие на территории Пинежского района. П. Пинега располагается вне зоны двухчасовой доступности от районного центра с. Карпогоры.

### Автомобильный транспорт

В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 29.07.2013 года № 342-пп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и перечня ледовых переправ. не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области», К п. Пинега подходит несколько автодорог регионального значения:

Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень

Пинега (Кулогоры) - Чакола - Веегора

Пинега - нефтебаза - Валдокурье

Пинега - Красная Горка

Пинега - Кривые Озера

Пинега - Красный Бор

Пинега - Цимола

### Опасные участки дорог

Исходя из данных, предоставленных ГИБДД, определены следующие конфликтные точки автодорожной сети п. Пинега:

1) все левые повороты на автодорогах поселка

2) ул. Кудрина

### Транспортно-инвестиционный потенциал

Размещение п. Пинега на автомобильных дорогах регионального значения рассматривается проектом, как один из ресурсных потенциалов.Этот фактор создает благоприятные условия для развития объектов придорожного сервиса.

Так как с 2008 года организовано транспортное движение по дороге регионального значения в город Мезень через поселок Пинега, генеральным планом предлагается строительство объездной дороги регионального значения с запада от поселка, чтобы отвести потоки грузовых автомобилей с центральной улицы.

Объектами дорожного сервиса являются здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

В настоящее время на транзитной автодороге, у п. Пинега, развивается сервис, в частности, работает АЗС, кафе.

В Схеме территориального планирования Архангельской области предлагается формирование сети автомобильных дорог местного значения районов для обеспечения устойчивой транспортной доступности населенных пунктов, путем образования замкнутых систем, с выходами на дороги федерального и регионального значений.

## Внутренний транспорт

### Улицы и дороги

### Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть (УДС) посёлка представляет собой линейную сеть с главной улицей Кудрина.

Таблица 1.1.2 Перечень улиц п. Пинега.

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Набережная | 3,3 |
| 2 | Ул. Первомайская | 3,34 |
| 3 | Ул. Гагарина | 1,9 |
| 4 | Ул. Заповедная | 0,78 |
| 5 | Ул. 60 лет Октября | 0,42 |
| 6 | Ул. Алашевская | 0,72 |
| 7 | Ул. Красноармейская | 0,86 |
| 8 | Ул. Хабарова | 0,42 |
| 9 | Ул. Красных Героев | 0,42 |
| 10 | Ул. Строителей | 1,5 |
| 11 | Пр. Новый | 0,26 |
| 12 | Ул. Юбилейная | 0,68 |
| 13 | Пр. Лесной | 0,35 |
| 14 | Ул. Заповедная | 0,15 |
| 15 | Площадь Спорта | 0,17 |
| 16 | Ул. Быстрова | 1,15 |
| 17 | Ул. Серафимовича | 0,5 |
| 18 | Ул. Молодежная | 0,68 |
| 19 | Ул. Запольская |  |
| 20 | Ул. Загородная | 1,03 |
| 21 | Ул. Великодворская | 0,37 |
| 22 | Ул. Пролетарская | 0,5 |
| 23 | Ул. Красных Партизан |  |
| Всего | 19,5 |

В таблице 10.2-5  представлено распределение улиц по их значению.

Таблица 10.2-5  Баланс улично-дорожной сети п. Пинега

| № п/п | Наименование | 2013 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, км | Доля, % | Длина, км | Доля, % |
| 1 | Главная улица | 3,0 | 16 | 3,4 | 12 |
| 2 | Основные улицы в жилой застройке | 6,6 | 34 | 12,8 | 44 |
| 3 | Второстепенные улицы в жилой застройке | 9,9 | 50 | 12,9 | 44 |
|  | Всего | 19,5 | 100 | 29,1 | 100 |

### Искусственные сооружения.

На территории п. Пинега автомобильные искусственные сооружения отсутствуют.

Проектные предложения. Перечень мероприятий, предложенных проектом на расчётный срок, 2035 г.

- Реконструкция улично-дорожной сети на территории посёлка Пинега, которая имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

- Постройка новых районов п. Пинега потребует пробивки новых улиц и проездов. Их общая длина составит 9,6 км.

Таким образом, существенное развитие получит УДС пгт. Пинега, прежде всего, за счёт строительства новых жилых кварталов.

### Общественный транспорт

Из п. Пинега  осуществляется автобусное сообщение с г. Архангельском. Услуги предоставляет и несколько частных предпринимателей.

Основные проблемы.

Основной проблемой является неудовлетворительное состояние дороги на участке Пинега - Белогорский.

Перечень мероприятий на расчётный срок, 2030 г.

- Приобретение нового подвижного состава с экологическим стандартом Евро-4 с заменой существующего парка, для организации комфортных перевозок населения.

- Реконструкция дорожной одежды с ликвидацией опасных участков на улицах и искусственных сооружений на автобусных маршрутах для обеспечения безопасности движения.

- Строительство автобусной остановки  на ул. Кудрина.

- Организация новой улично-дорожной сети с открытием автобусного сообщения, связывающего новую жилую застройку с центром посёлка.

- Организация автобусных остановок со строительством павильонов или навесов.

### Предприятия обслуживания автотранспорта

На сегодняшний день в п. Пинега функционирует одна станция техобслуживания (СТО).

На территории действует одна автозаправочная станция (АЗС), на вьезде в посёлок в южной части.

Проектные предложения

Предлагается строительство АЗC к северу от поселка по автодороге в Мезень.

### Сооружения для хранения автомобилей, парк автотранспортных средств

В соответствии с данными, предоставленными ГИБДД, общий автопарк посёлка составляет 1264 единиц, из них: 1079 автомобилей в собственности физических лиц, из них 802 легковых автомобиля. Таким образом, автомобилизация составляет 284 легковых автомобилей в собственности граждан на 1000 жителей.

На территории п. Пинега хранение индивидуальных автомобилей производится на приусадебной территории в индивидуальной застройке и в частных гаражах.

Проектные предложения

Проектом предлагается следующая структура мест для постоянного хранения автомобилей: в зонах усадебной и коттеджной застройки – 100% на территориях индивидуальных участков.

При сохранении динамики в росте автомобилизации, проектная автомобилизация принимается: 450 автомобилей на 1 тыс. жителей на расчётный срок. Соответственно будет увеличиваться и парк автомобилей. В соответствии с проектным уровнем автомобилизации населения определено, что суммарное количество индивидуальных легковых автомобилей составит 1350 единиц на расчетный срок. Для их хранения, в районах среднеэтажной застройки, предусматривается организация гаражей боксового типа. Учитывая нормативы по СП 42.13330.2011, размер земельных участков на одно машино-место принимается 30 м2.  Большинство автомобилей будет храниться в индивидуальной застройке.

В соответствии со СП 42.13330.2011, необходимо организовать открытые стоянки для временного хранения автомобилей из расчета не менее 70% от парка индивидуальных авто. На расчетный срок предполагается увеличение парка до 1350 единиц, соответственно необходимо предусмотреть 945 стояночных мест. По нормативу размер земельных участков на 1 машино-место составляет 25 м2. Общая площадь, необходимая для автостоянок составляет 2,36 га.

Выводы

- Техническое состояние улиц и дорог в п. Пинега не соответствует современным требованиям.

- Улично-дорожная сеть посёлка сформирована, но имеет более 50% грунтового покрытия и находится в неудовлетворительном состоянии.

- Необходимо введение светофорных объектов на пересечениях основных магистралей, что снизит количество и тяжесть ДТП.

- Одна из проблем по автобусному сообщению на территории посёлка – это неудовлетворительное состояние проезжих частей, по которым проходят автобусы.

- С повышением количества автомобилей необходимо запроектировать новые автозаправочные станции и стоянки

- Для дальнейшего устойчивого развития территории пос.Пинега необходимо совершенствование и развитие внешних транспортных связей.

# Развитие систем инженерной инфраструктуры

## Водоснабжение

### Существующее положение

В пос. Пинега имеется система хозяйственно-питьевого водоснабжения с следующими характеристиками:

- год ввода в эксплуатацию – 1981 г.;

- протяженность водопровода – 5,2 км;

- число уличных водозаборов (колонок) – 14 ед.;

- установленная производственная мощность водопровода – 800 м3/сут.;

- износ основных фондов – 100%.;

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в пос. Пинега являются поверхностные воды (поверхностный водозабор из р. Пинега). Установленная производственная мощность насосных станций – 0,8 тыс. м3/сут.

Качество воды не соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

Качество воды источников водоснабжения не соответствует  требованиям п.п. 3.3; 3.4.1; 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям мутности, цветности, окисляемости, железу, аммиаку.

Ухудшение качества воды, используемой для питьевого водоснабжения, создает серьезную опасность для здоровья населения. Заболеваемость, вызываемая водным фактором, формируется за счет показателей инфекционных болезней, а также неинфекционных болезней, связанных с дефицитом, избытком или дисбалансом микроэлементов в воде. Так, например, избыток железа вызывает болезни крови, печени, кожи и подкожной клетчатки. Отсутствие очистных сооружений системы питьевого водоснабжения могут быть сдерживающим фактором социально-экономического развития поселка.

Таблица 11-1 Сведения о расходе воды, поданной за 2012 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно питьевые нужды: | 49,6 | 0,135 |
| 1-1 | Население | 39,6 | 0,108 |
| 1-2 | Организации и учреждения | 10,0 | 0,027 |

Удельное водопотребление составляет  л/сут. 70 на человека.

На территории поселка, жители застройки не охваченной централизованным водоснабжением, используют колодцы индивидуальные.

Отсутствуют очистные сооружений системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

##### Выводы

- Сети требуют реконструкции в виду большого процента износа (около 100%);

- Необходимо подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения с последующей ликвидацией водоразборных колонок;

### Проектные решения

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 11-2 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы) | 60 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице ниже.

Таблица 11-3 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | количество жителей, | среднесуточный расход, | максимальный расход, |
|  |  |  | чел | м3/сут | м3/сут |
|  | Население | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 2500 | 450 | 540 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы) | 500 | 30 | 36 |
| Всего по посёлку |  |  | 480 | 576 |

Расходы на нужды организаций и предприятий принимаются равными объему исходного года – 10,0 тыс. м3/год.

1. Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СП 31.13330.2012): расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Таблица 11-4 Расходы воды на поливку

| Населенный пункт | Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. |
| --- | --- |
| пос. Пинега | 180 |

2. Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения городского посёления определены поверхностные воды, существующего водозабора.

Для приведения качества воды к нормативным показателям необходима установка системы очистки воды при существующем водозаборе.

##### Выводы

Максимальные потребные расходы воды для муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в пос. Пинега определены равными:

- расчетный срок – 747 м3/сут.

### Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения. Проектируемая схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней.

Проектом предусматривается строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция изношенных сетей.

Строительство новых сетей водоснабжения предусматривается.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются:

- Строительство водопровода 9,35 км.;

- Строительство очистных сооружений водопровода макс. Мощность 540 куб. м. сутки;

## Водоотведение

### Существующее положение

На территории пос. Пинега отсутствует централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения.

Населением используются выгребные ямы и септики.

Жидкие отходы вывозятся на  полигон ТБО.

Периодичность вывоза жидких отходов муниципального неблагоустроенного жилищного фонда – по мере накопления.

Периодичность вывоза жидких отходов частного сектора неблагоустроенного – по заявкам.

### Проектные решения

##### Расходы сточных вод

1. Жилая и общественная застройка

На основании СП 32.13330.2012. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 11-5 Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 60 |

Таблица 11-6 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| № | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | количество жителей, | среднесуточный расход, | максимальный расход, |
|  |  |  | чел | м3/сут | м3/сут |
|  | Население | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 2500 | 450 | 540 |
|  |  | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы) | 500 | 30 | 36 |
| Всего по посёлку |  |  | 480 | 576 |

Для очистки сточных вод необходимо строительство очистных сооружений с сливной станцией. Предполагаемая мощность очистных сооружений канализации может составить до 480 м3/сут., однако при использовании системы септиков возможны утечки и объем вывозимых жидких отходов составит меньше.

### Схема водоотведения

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения:

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки будет осуществляться по сети водоотведения до КНС, далее по напорному коллектору на очистные сооружения, а так же в септики и далее вывозиться на стационарные очистные сооружения с сливной станцией.

##### Мероприятия:

- Строительство канализационных очистных сооружений со сливной станцией за территорией пос. Пинега, с южной стороны мощностью до 480 м3/сут.;

- Строительство сетей водоотведения

  - напорных коллекторов – 2,02 км;

  - безнапорных – 1,87 км;

- Строительство канализационных насосных станций – 2 ед.

## Энергоснабжение

### Электроснабжение

##### Существующее положение

Электроснабжение поселка Пинега осуществляется от электроподстанции Архангельской энергосистемы.

На территории поселка, в западной части, находится ПС 110/10 кВ № 47 «Пинега». На ПС «Пинега» установлен 1 трансформатор 6,3 МВА.

ПС 110/10 кВ № 47 «Пинега» запитывается по ВЛ 110 кВ «ПС № 51 Труфанова гора – ПС № 47 Пинега».

Потребители поселка получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ.

Одной из основных проблем является износ электросетей, который уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций и трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка в целом по поселку составляет около 1,5 МВт.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселку 1000 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселку – 0,30 кВт/чел.

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 110 и 10 кВ вносят планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке:

- для ВЛ 110 кВ по 20 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 10 кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

##### Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов с электрическими плитами – 2750 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,5 кВт/чел.

Таблица 11-7 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по поселку Пинега.

| Наименование населенного пункта | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | численность населения, тыс. чел. | электропотребление, млн. кВтч/год | максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| поселок Пинега | 3,0 | 8,3 | 1,5 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора поселка Пинега на расчетный срок составит 1,5 МВт. Годовое электропотребление ЖКС по поселку составит 8,3 млн. кВтч.

Таблица 11-8 Максимальная электрическая нагрузка поселка Пинега.

| Сектор | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1,5 |
| Промышленность* | 1,5 |
| Прочие потребители | 0,5 |
| Итого по Поселку Пинега | 3,5 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 3,0 |

* - Нагрузки промышленного сектора могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития

Максимальная электрическая нагрузка Поселка Пинега в целом составит на расчетный срок 3,5 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2035 г. около 16,0 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развития сельского хозяйства и промышленности.

Покрытие электрических нагрузок поселка планируется от существующей ПС 110/10 кВ № 47 «Пинега».

По программе развития электрических сетей 35-110 кВ на период до 2012-2016 годов планируется:

- реконструкция ПС 110/10 кВ № 47 «Пинега» с установкой второго трансформатора 6,3 МВА для надежного электроснабжения потребителей Пинежского района;

- строительство ВЛ 110 кВ «ПС № 23 Луковецкая (Холмогорский район) – ПС № 47 Пинега – ПС Жердь (Мезенский район)» проводом АС-120 для надежного электроснабжения потребителей Пинежского и Мезенского районов.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в поселке необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в южной части поселка.

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

В поселке необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; во всем муниципальном образовании осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Местоположение распределительной электроподстанции 110 кВ, трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, трассы ВЛ 110 и 10 кВ показаны на схеме «Карта инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» в масштабе 1:2 000.

### Теплоснабжение

##### Существующее положение

##### Существующее положение

Источниками теплоснабжения на территории поселка Пинега являются отопительные котельные.

В поселке расположены 5 котельных малой (до 3 Гкал/час) установленной тепловой мощности.

Таблица 11-9 Основные характеристики отопительных котельных поселка Пинега.

| № п/п | Котельная | Котлы | Количество котлов | Мощность котельной, МВт | Топливо | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д/с №77 п. Пинега | Универсал 5,6 | 3 шт. | 0,33 | каменный уголь | 474 |
|  | Котельная ПУ №8 п. Пинега | кВр-0,63, кВр-0,6, Универсал 5 | 3 шт. | 0,81 | каменный уголь | 663 |
|  | Котельная РБ №2 п. Пинега | Универсал 5,6 | 3 шт. | 0,37 | каменный уголь | 452 |
|  | Котельная гаража п. Пинега | Универсал 6 | 1 шт. | 0,13 | дрова | 70 |
|  | Котельная СОШ п. Пинега | кВр-0,93, Универсал 5 | 4 шт. | 1,77 | каменный уголь | 685 |
|  | Итого по поселку Пинега | - | 14 | 3,41 | - | 2344 |

Суммарная установленная мощность отопительных котельных по поселку составляет 3,41 МВт (2,93 Гкал/час).

Котельные оснащены водогрейными чугунными и стальными котлами малой производительности, работающими на угле и древесных отходах.

От котельных теплоснабжается, в основном, социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.).

Протяженность тепловых сетей по поселку составляет около 2,35 км.

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах и, частично, воздушная на низких опорах. Износ теплосетей достигает 60-80 %. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата.

Отопление ИЖС и части многоквартирных домов – индивидуальное, в основном печное.

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в поселке Пинега находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

- отсутствие средств измерения и регулирования теплоэнергии;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества;

- высокая стоимость привозного каменного угля.

##### Проектные предложения

Северное расположение поселка Пинега, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением существующую и новую общественно-деловую застройку.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных домов и части общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Централизованным отоплением и горячим водоснабжением возможно обеспечить часть существующей многоквартирной жилищной застройки, при условии увеличения тепловой мощности на существующих котельных или строительства новых источников теплоэнергии.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора поселка Пинега определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -35 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят в соответствии с таблицей ниже:

Таблица 11-10 Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади).

| Застройка | ИЖС, 1-2(3) этажа |
| --- | --- |
| Существующая | 234 |
| Новая | 180 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Таблица 11-11 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и жилищно-коммунальной застройки поселка Пинега на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 3000 |
| в т.ч. в ИЖС | чел. | 1670 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 90000 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 52800 |
| ИЖС | м2 | 12800 |
| многоквартирных | м2 | 40000 |
| новых | м2 | 37200 |
| ИЖС | м2 | 37200 |
| многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 28,98 |
|  | Гкал/час | 24,93 |
| Максимальный тепловой поток без ИЖС, всего | МВт | 17,66 |
|  | Гкал/час | 15,19 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 19,05 |
| в т.ч. существующих | МВт | 12,36 |
| ИЖС | МВт | 3,00 |
| многоквартирных | МВт | 9,36 |
| новых | МВт | 6,70 |
| ИЖС | МВт | 6,70 |
| многоквартирных | МВт | 0,00 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 4,76 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 2,24 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 2,93 |
| в т.ч. ИЖС | МВт | 1,63 |

Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора поселка Пинега составит на расчетный срок 25,0 Гкал/час, в том числе: общественно-деловой застройки – 6,0 Гкал/час, ИЖС, – 9,8 Гкал/час и 1-2(3) этажной многоквартирной застройки – 9,2 Гкал/час.

В регионе действует ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы», направленная на постепенное замещение привозного топлива на виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области.

В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы Пинежского района, в качестве которых выступают древесные отходы лесозаготовок и лесопиления, а также низкосортная нереализуемая древесина.

Проектом предлагается перевод угольных котельных поселка Пинега на сжигание биотоплива (древесных отходов).

Планируется строительство теплосетей к новой общественно-деловой застройке. Также возможно строительство теплосетей к существующей многоквартирной жилищной застройке.

Необходима замена изношенных теплосетей.

Прокладку теплосетей рекомендуется выполнять трубопроводами «Изопрофлекс».

На индивидуальную жилищную и многоквартирную 1-2(3) этажную застройку будут приходиться около 70 % всей тепловой нагрузки поселка. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет сжиженный углеводородный газ и древесное топливо.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий будет осуществляться от собственных котельных.

Необходимо внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства поселка Пинега:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных, перевод котельных на древесное биотопливо;

- строительство при необходимости дополнительных источников теплоэнергии;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- развитие централизованного и локального горячего водоснабжения;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Местоположение котельных и трассы теплосетей показаны на схеме «Карта инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» в масштабе 1:2 000.

### Газоснабжение

##### Существующее положение

Газоснабжение поселка Пинега осуществляется сжиженным углеводородным газом (СУГ). Населения снабжается СУГ, доставляемым с ГНС г. Северодвинска.

Потребителями сжиженного газа в пос.Пинега являются:

- население;

- промышленные предприятия и прочие потребители.

##### Проектные предложения

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области, газификация Пинежского района природным газом не намечается.

Источником газоснабжения поселка Пинега предусматривается сжиженный газ.

СУГ предлагается использовать для нужд населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Согласно Методике «Расчет норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа», утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ № 340 от 15.08.2009 г., расход СУГ населением района, при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), составит 0,6 тыс. тонн/год.

### Связь

##### Телефонизация

##### Существующее положение

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи на территории поселка Пинега является Архангельский филиал ОАО «Ростелеком», имеющий на своем балансе АТС.

В поселке Пинега расположены:

- ЭАТС «Квант» (электронная) на ул. Быстрова, 23;

- АТСК 50/200 (координатная) на ул. Первомайская, 125.

Телефонная сеть построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи.

Способ прокладки – в кабельной канализации, в грунте, по воздушным опорам.

Все абоненты поселка имеют выход на междугородную и международную сеть.

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

В поселке Пинега расположены 2 таксофона.

На территории поселка не предоставляются услуги пейджинговой, подвижной и стационарной радиотелефонной связи, их развитие не планируется.

В настоящее время в поселке работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM» (ОАО «ВымпелКом»), «Мегафон GSM» (ОАО «МегаФон»), «МТС GSM» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), «Теле-2 GSM» (ЗАО «Теле-2 – Архангельск»). Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). Сеть сотовой связи поселка активно развивается.

Услуги сети Internet предоставляются абонентам Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии хDSL.

Все общеобразовательные учреждения поселка подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Пунктов коллективного доступа в поселке нет. К сети Интернет подключено 10 % абонентов телефонной связи.

Основными проблемами телефонизации поселка Пинега являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения всех заявок на установку телефона.

##### Проектные предложения

Для обеспечения потребителей поселка средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Общая норма телефонной плотности на 1000 жителей с учетом народнохозяйственного сектора для сельского населения на расчетный срок составит 330 телефонов.

Потребность в телефонах по поселку Пинега при 100 % телефонизации населения составит на расчетный срок 1000 номеров, а с учетом народнохозяйственного сектора и эксплуатационного запаса – 1400 номеров.

В первую очередь необходимо:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- увеличение номерной емкости на АТС для обеспечения телефонной связью новых абонентов;

- развитие сети Internet.

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается развитие в поселке оптико-волоконной сети связи.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

Основными направлениями развития телефонной связи поселка Пинега являются:

- наращивание номерной емкости АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонной станции, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повысит гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

##### Радиофикация и телевидение

##### Существующее положение

Радиовещание в поселке Пинега проводное и эфирное:

- два канала проводного радиовещания: «Маяк», «Радио России»;

- восемь каналов эфирного вещания: «Маяк», «Радио России», «Юность», «Радио Европа», «Авторадио», «Мелодия», «Русское Радио», «Наше Радио».

Проводными радиовещанием на территории поселка занимается Архангельский филиал ОАО «Ростелеком».

Эфирными радиовещанием и телевидением на территории поселка занимается филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»).

В Поселке Пинега идет вещание не менее 5 программ телевидения (ТК «Россия» + ТРК «Поморье»; ТК «Первый канал»; «НТВ»; ТК «Культура»; ТК «СПОРТ») и не менее 3 программ радиовещания («Радио России» + «Поморье»; «МАЯК»; «Радио Юность»).

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и развитие сети не планируется.

Система телевизионного вещания в поселке Пинега – SEKAM.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц.

##### Проектные предложения

Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому в поселке необходимо переводить радиоточки проводного вещания, где это целесообразно, на эфирное вещание.

Для обеспечения возможности приема на большей части поселка федеральных, региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передающие станции УКВ и FM диапазона и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет осуществляться по телефонным каналам междугородной связи и из эфира.

В поселке необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата большей части поселка цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в поселке систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

# Инженерная подготовка территории

Цель раздела – на основании комплексного изучения и анализа природных условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на городскую среду, а также имеющихся инженерно-технических защитных и иных сооружений, предложить комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории. Осуществление инженерных мероприятий будет способствовать улучшению физических характеристик территории, защите их от воздействий неблагоприятных физико-геологических процессов, дальнейшей оптимизации экологической ситуации в городе, повышению уровня их благоустройства.

Существующее положение

Поверхностный сток с территории п. Пинега осуществляется по рельефу местности и кюветам вдоль дорог и поступает водотоки без очистки. Отсутствие очистных сооружений поверхностного стока ведет к загрязнению водных объектов и тем самым ограничивает их использование.

Проектные предложения

В соответствии с природными условиями и архитектурно-планировочными решениями, в целях обеспечения устойчивого развития территории, гарантированной защиты населенных пунктов от воздействия неблагоприятных природных и природно-техногенных процессов и явлений, создания необходимых санитарно-гигиенических условий размещения учреждений, зон отдыха, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод;

- благоустройство водотоков;

- защита территории от затопления и подтопления;

- благоустройство оврагов и крутых склонов.

## Организация и очистка поверхностного стока

Для предотвращения заболачивания территории, понижения уровня грунтовых вод и оптимизации экологического состояния среды п. Пинега большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.

Своевременное организованное отведение дождевых и талых вод с территории застройки способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Проектом предлагается на территории п. Пинега проведение мероприятий по организации и очистке поверхностных вод и строительство очистных сооружений.

В зависимости от функционального использования территории организация поверхностного стока решается с помощью закрытой или открытой ливневой сети. Закрытая сеть предусматривается на площадках длительного отдыха, спортивных и лечебных учреждений. Открытая дренажно-ливневая сеть (кюветы, канавы, бетонные лотки) намечается на площадках кратковременного отдыха. Проектом предусматривается строительство смешанной ливневой канализацией, с устройством закрытых водостоков в районах многоэтажной капитальной жилой и промышленной застройки, открытых – в районах индивидуальной застройки, а также на территориях зеленых зон.

При проектировании системы канализации стоки хозяйственно-бытовой канализации и поверхностные воды необходимо отводить по отдельным независимым коллекторам к собственным очистным сооружениям.

Производственные стоки принимаются в общую систему хозяйственно-бытовой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в систему канализации населенного пункта.

Многие промышленные и животноводческие сточные воды, воды отдельно стоящих зон отдыха экономически более целесообразно направлять не на централизованные очистные сооружения, а очищать на собственных сооружениях, с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

Для очистки поверхностного стока на устьевых участках водостоков перед выпуском в водоем предусматриваются очистные сооружения ливневой канализации.

В качестве закрытых сооружений очистки ливневых стоков проектом предусмотрено устройство очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85, зона санитарного разрыва от застройки для закрытых очистных сооружений дождевой канализации составляет не менее 100 м.

Водоприемниками водосточной сети на территории п. Пинега является р. Пинега и ручьи.

## Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

-устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

-сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

-тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек;

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 11,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,82,0 м.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

## Благоустройство водотоков

Река Пинега является основной водной артерией и играет большую роль в регулировании водного режима  территории. В связи с этим предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков:

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- очистка русла и поймы от мусора;

- смягчение продольных уклонов;

- регулирование русла (расчистка, дноуглубление и профилирование).

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника, террасирование);

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью.

Кроме того, на территории пос. Пинега расположены озера, наиболее крупное озеро – Большое Ценозеро. Проектом предусматривается проведение мероприятий по благоустройству:

- выкос жесткой надводной растительности;

- расчистка ложа озер и его дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

## Защита территории от затопления и подтопления

В настоящее время затоплению паводком 1% обеспеченности подвержена береговая часть р. Пинега  и северная часть пос. Пинега, который составляет 19,9 м. Проектом предусматривается проведение подсыпки до незатопляемых отметок территорий, попадающих в данную зону, а так же проведение оповестительных мероприятий среди населения, проживающего в существующей застройке в зоне затопления.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- отвод (при необходимости очистка) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Новое строительство в зоне затопления паводком 1% обеспеченности возможно только при условии проведения подсыпки территории до незатопляемых отметок или при условии строительства дамбы обвалования.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (проекты планировки жилых районов, проекты застройки и др.).

Для защиты от затопления высокими паводковыми водами предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до незатапливаемых отметок территорий нового строительства. В качестве мероприятий по защите от подтопления предусматривается организация отвода поверхностного стока и дренаж подтопляемой территории. Способы защиты затапливаемых и подтапливаемых территорий зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий и природных особенностей территории.

Системы регулирования режима уровней водных объектов, выполняемые в составе предупредительных мероприятий по защите от затопления и подтопления территории должны разрабатываться с учетом требований СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» и СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

## Благоустройство оврагов и крутых склонов

В целях сохранения береговой полосы, объектов, сооружений, зданий проектом предусматривается берегоукрепление р. Пинега.

В качестве мероприятий по стабилизации оврагов проектом предлагается следующее:

– перехват поверхностного стока у бровки склонов, что позволяет предотвратить образование промоин;

– засыпка отвершков и промоин;

– уполаживание и одерновка склонов, при необходимости укрепление их габионами или железобетонными ячеистыми плитами;

– ликвидация свалок.

При проектировании на территориях, которые подвергается развитию оврагов, могут рассматриваться несколько вариантов:

- сохранение оврагов в естественном состоянии и исключение этой территории из общей площади населённого пункта;

- проведение инженерных мероприятий по стабилизации оврагов и исключение этой территории из площади посёлка;

- использование заовраженных территорий после проведения специальных инженерных мероприятий;

- использование территорий оврагов после проведения обычных мер по благоустройству.

Для решения данной проблемы необходима реализация комплекса мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод: строительство защитных сооружений от затопления паводковыми водами, берегоукрепительных сооружений и проведение работ по расчистке и углублению русел рек  и пр. Овраги могут быть использованы для строительства жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д. в соответствии со СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СП 22.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» В каждом конкретном случае необходима разработка соответствующего обоснования использования оврагов в градостроительстве.

Для безопасного и благоприятного размещения зданий и сооружений на территориях с уклоном поверхности от 10% и более, необходимо проведение мероприятий по инженерной подготовке и вертикальной планировке. Данные мероприятия включают в себя проведение террасирования крутых склонов, их вертикальную планировку, уполаживание с минимальным объемом земляных работ.

В случае особенно крутых (более 25(-35() и оголенных склонов производится предварительная планировка откосов привозным грунтом до заложения 1:2,5, затем поверхность укрепляется железобетонными дырчатыми плитами с посадкой в ячейки растений с развитой корневой системой. Предварительно на откос должен быть уложен слой геотекстиля, выполняющий роль обратного фильтра. Как вариант, можно рассматривать крепление откосов габионами (сетки, набитые камнями) с предварительной укладкой геотекстиля. На более пологих склонах предусматривается залужение, посадки кустарника.

При невозможности уполаживания или террасирования крутых склонов предусматривается крепление их одерновкой, при необходимости – ячеистыми железобетонными плитами

# Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия

## Воздушный бассейн

### Охрана воздушного бассейна

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- разработка проектов ПДВ на всех предприятиях посёлка;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- экореконструкция производственных и коммунально-складских территорий;

Реализация проектных решений настоящего Генерального плана позволит улучшить состояние воздушного бассейна.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

## Водные ресурсы

### Охрана водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом (установка очистных сооружений канализации) направлены на значительное сокращение загрязнения водотока, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50-ти метров;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 метров;

- от 50 км и более – в размере 200 метров.

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- Использование сточных вод для удобрений почв.

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

- Распашка земель.

- Размещение отвалов размываемых грунтов.

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Установка очистных сооружений с сливной станцией, для приёма ЖБО;

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

- Благоустройство и расчистка русела реки;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

## Отходы от производства и потребления

### Существующее состояние системы санитарной очистки

На территории поселка Пинега имеется лицензированный полигон ТБО (Пинежское МП ЖКХ, № лицензии ОП-27-000459(29), площадью 1,6 га.

Используется способ обезвреживания ТБО и КГО путем захоронения на свалке, по мере накопления отходов производится их разравнивание бульдозером и пересыпание слоев ТБО и КГО грунтом.

Система сбора и вывоза ТБО   от населения проживающего в жилищном неблагоустроенном фонде бесконтейнерная. Периодичность вывоза – в летний период ежедневно, в зимний-1 раз в три дня. Отходы вывозятся спецавтотранспортом, применяемым для вывоза отходов в этой системе.

##### Сбор и вывоз  крупногабаритных твердых бытовых отходов населения.

КГО накапливается на территории жителя проживающего в частном секторе. Погрузка КГО осуществляется погрузчиком на прицеп специализированной техники.

Периодичность вывоза – по заявке.

Контейнеров для сбора негабаритных отходов в посёлке нет.

Оставшаяся часть населения решает эту проблему самостоятельно.

##### Проектные предложения

Основные задачи, на решение которых должны быть направлены мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами:

- улучшение системы сбора, вывоза, размещения и утилизации бытовых и промышленных отходов;

- увеличение доли вторичного использования отходов;

- привлечение населения к решению проблем по санитарной очистке и благоустройству территорий, пропаганда экологической культуры.

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния являются:

- выявление и рекультивация всех несанкционированных свалок;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО;

- приведение в соответствие с предъявляемыми требованиями мест временного хранения отходов;

С учетом прогнозируемого развития в соответствии с предложениями Генерального плана ожидается повышение к расчетному сроку– 3,0 тыс. человек.

Исходя из данных таблицы приложения М, СП 42.13330.2011 и существующих показателей образования ТБО, для расчета объема отходов образующихся в посёлении с учетом организаций принимаем норму  накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека 1,1м3/год, 210кг/год.. Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Таблица 13-1 Ориентировочные расчёты образования твердых бытовых отходов

| Население | Расчётный срок |
| --- | --- |
|  | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов кг/м3 на 1чел. в год | Проектн. кол-во отходов тонн/м3 |
| Проживающее в капитальной застройке (многоквартирная) и в ИЖС | 3,0 | 230/ 1,35 | ~ 690/ 4050 |
| Прочие отходы 5% |  |  | 34,5/ 202,5 |
| Общее количество по городскому посёлению с учетом общественных зданий | 3,0 |  | 724,5/ 4252,5 |

## Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

В связи с размещением новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих объектов капитального строительства, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектом предлагаются санитарно-защитные зоны:

- размещение объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства на территории 1 га (IV класс, СЗЗ – 100 м);

Для следующих объектов предлагается сокращение СЗЗ, с проведением экореконструкции и разработкой проектов сокращения и обоснования СЗЗ:

- «Северное управление речного пароходства» – СЗЗ по границе территории;

- Склады продуктовые «ПОСПО» - ~7м (до жилых домов);

- Склады частные (близ ул. Заповедная) - 15 м (до жилых домов);

- Коммунальная зона «школы» - 0 м;

- Коммунально-складская зона («общепоселковая», ул. Гагарина) – 25м, до жилых домов;

- Пекарня – 30 м (до жилых домов);

- Шиномонтаж, СТО – СЗЗ по границе территории;

- Пилорама (ул. Первомайская) – 100м от источника;

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Источником природных ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

При оценке территории по развитию тех или иных опасных природных процессов использовались следующие исходные материалы:

Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации.

##### Источники природных чрезвычайных ситуаций

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций» поражающие факторы делятся на следующие группы:

- опасные геологические (физико-геологические) процессы;

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления и процессы.

Климат на территории района способствует  развитию чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с ледоходом и паводком, снежными заносами, сильными ветрами, продолжительными низкими отрицательными температурами в зимние месяцы. Это обычно  приводит к авариям на электросетях и системах связи и оповещения.

Рельеф и гидрография затрудняют передвижение сил и средств Пинежского муниципального районного звена Архангельской  территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подробно все возможные на территории поселка чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного характера»

##### Источники техногенных чрезвычайных ситуаций

- транспортные аварии (катастрофы);

- аварии на электрических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Потенциально опасные объекты на территории посёлка отсутствуют.

Подробно все возможные на территории поселка чрезвычайные ситуации техногенного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»

## Чрезвычайные ситуации природного характера

### Опасные метеорологические процессы и явления

Опасными метеорологическими явлениями, характерными для Архангельской области в целом, являются:

Таблица 14-1 Характеристика опасных природных явлений

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 10-15 лет | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы посёления |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали посёления |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы посёления |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали посёления |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | Населенные пункты посёления, транспортные магистрали |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | ежегодно | Сельскохозяйственные угодья на территории посёления |
| 7 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | Населенные пункты посёления, транспортные магистрали |
| 8 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории посёления, транспортные магистрали, воздушные линии электропередач |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -40 0С и ниже | 1 раз в 2-3 года | На всей территории посёления |
| 10 | Высокие уровни воды |  |  |  |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно | Лесные массивы на всей территории посления |
| 12 | Природный пожары | Площадью более 20 га | 1 раз в 9-10 лет | Лесные массивы на всей территории посёления |
|  |  | Площадью менее 20 га | Ежегодно |  |

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов, являются дожди, снегопады и морозы. Вследствие сильных продолжительных морозов (около -40°С и ниже) наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке может достигать 160 - 176 см для почв, состоящих из глин, суглинок и песков с супесями соответственно.

Сильные морозы могут привести к температурным деформациям конструкций, замораживанию и разрыву коммуникаций. В районе поселка Пинега наблюдаются все виды гололедно-изморозевых образований. Средняя продолжительность устойчивой морозной погоды 180 суток.

Устойчивый снеговой покров в среднем устанавливается в первой декаде ноября, сход снега в среднем в первой декаде мая. Средняя продолжительность периода со снеговым покровом – 180 суток. Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- заблаговременное создание системы оповещения и предупреждения населения и объектов экономики о распространении неблагоприятных природных явлений;

- создание аварийного запаса противогололедных средств;

- подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии.

Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС:

1. Организовать метелезащиту и ветрозащиту селитебных территорий и путей сообщения.

2. Вести подсыпку песка и дорожного гравия на проезжие части посёлка для предотвращения дорожно-транспортных происшествий вследствие гололёда.

3. Осуществлять планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения.

4. Подготовить возможность заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

5. Развитие закольцовки теплосетей.

По источникам возникновения возможных метеорологических ЧС предлагаются следующие мероприятия.

##### Заморозки и сильные похолодания.

Настоящим проектом рекомендуется проведение ряда мероприятий, реализация которых позволит минимизировать ЧС, вызванные заморозками и сильными похолоданиями. К основным мероприятиям по предупреждению данных ЧС относятся организационно-информационные мероприятия. Они включают развитие системы оповещения, основными задачами которой являются:

- доведение оперативного предупреждения и прогноза до жителей и организаций посёлка;

- обеспечение готовности дежурных, дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий от неблагоприятных метеорологических явлений;

- оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных метеоусловий.

##### Сильные ветры.

К основным мероприятия по предупреждению ЧС, причиной которых являются сильные ветры, относятся:

- осуществление планово-предупредительных ремонтных работ инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения, кроме этого мониторинг и предупреждение повреждения особо уязвимых к сильным ветрам объектов (рекламные щиты, старые деревья и т.п.);

- подготовка и развитие системы заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

##### Грозы и градобития

К основным мероприятиям по предупреждению ЧС, связанных с грозами и градобитиями, относятся:

- обеспечение молниезащиты зданий и сооружений в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- обеспечение и повышение эффективности метеорологической защиты населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, производственных и непроизводственных объектов от градобитий методами активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы.

### Прочие опасные процессы и явления (лесные пожары, инфекционные заболевания людей, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных и птиц)

##### Инфекционные заболевания

Клещевой энцефалит

Заболевание клещевым энцефалитом в весенне-летний период является серьезной проблемой для населения района. В лесах Архангельской области энцефалит распространен повсеместно, при этом по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) она находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей).

Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение посещения лесов в период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.

Мероприятия по предупреждению природно-очаговых инфекций:

В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно). Не рекомендуется использовать в пищу некипячёное молоко.

Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до сезона активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины вводят по 1 мл под кожу трёхкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей ежегодной ревакцинацией по 1 мл вакцины.

Природные пожары

Возникновение лесных пожаров возможно в лесных массивах посёления.

При возникновении лесных пожаров может создаться угроза возгорания на объектах экономики, жилых массивах частного сектора.

Территория посёлка характеризуется высокой пожароопасностью лесов и выражается 4-м и 5-м классами горимости, которые относятся к высокой (4000-10000 единиц и чрезвычайной 9 более 10000 единиц пожарной опасности. Пожар леса может привести к повреждению жилых и производственных помещений, высоковольтных линий электропередач, магистральных линий связи.

Пожароопасный период длится с апреля по октябрь.

Меры предупреждения и снижения ущерба

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения.

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами.

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств массовой информации.

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о степени пожарной опасности по условиям погоды.

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при въезде в лес могут выставляться контрольные посты.

Мероприятия по предупреждению ЧС связанных с лесными пожарами:

Реализации противопожарных и профилактических мероприятий должно предшествовать нормативно-правовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по реализации в пределах своей компетенции государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий от ЧС, вызванных лесными пожарами.

В Архангельской области приняты следующие нормативные правовые документы, по проведению противопожарных мероприятий в рамках подготовки к пожароопасному сезону и мерах по охране лесов от пожаров:

1. Закон Архангельской области от 20 сентября 2005 г. №86-5-ОЗ «О пожарной безопасности Архангельской области».

2. Постановления и распоряжения исполнительного органа государственной власти Архангельской области:

- Постановление администрации Архангельской области от 10 декабря 2007 г. N 206па «Об утверждении Положения о противопожарной службе Архангельской области»;

- Распоряжение Архангельской государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Правительства Архангельской области от 25 февраля 2010 г. № 23р «Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране Архангельской области»;

- Распоряжение АГПСиГЗ Архангельской области Правительства Архангельской области от 17 февраля 2010 г. № 19р «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране Архангельской области»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 10 ноября 2009 г. № 148пп «Об утверждении Положения об организации обучения неработающего населения Архангельской области мерам пожарной безопасности»;

- Постановление администрации Архангельской области от 22 декабря 2006 г.  N 55па  «О подготовке населения Архангельской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление администрации Архангельской области от 11 августа 2006 г.  N 30па  «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Архангельской области».

- Постановление администрации Архангельской области от 9 июня 2006 г. N 9па «О создании, поддержании в готовности к использованию сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области» (с перечнем сил постоянной готовности);

- Распоряжение Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 06.02.2012 г. № 59р «Об охране лесов от пожаров в 2012 г.», утверждающее план мероприятий по охране лесов от пожаров в пожароопасном сезоне 2012 года и типовую форму сведений о ходе его выполнения.

- Распоряжение правительства Архангельской области от 21.02.2012 г. № 49рп «Об охране лесов от пожаров и организации мероприятий по их тушению в 2012 г.», утверждающее План мероприятий по профилактике лесных пожаров и противопожарному обустройству земель лесного фонда на пожароопасный сезон 2012 года.

3. Положение о территориальной подсистеме РСЧС субъекта утверждено Постановлением администрации Архангельской области от 3 мая 2006 г. N 2-па  «Об утверждении Положения об Архангельской территориальной подсистеме Единой Государственной Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и перечня основных функций по защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций, возлагаемых на исполнительные органы государственной власти Архангельской области и организации».

4. Состав комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ Архангельской области) утвержден распоряжением Главы администрации Архангельской области от 03 декабря 2008 г. № 1177р «О комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от 30.06.2009 г. № 57-р, от 31.01.2011г. № 54-р, от 19.03.2012 № 213-р). Указом Губернатора Архангельской области от 28 мая 2010 г. № 104-у  утверждено Положение о КЧС и ПБ Архангельской области.

Органом государственной власти, осуществляющим организацию тушения лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, а так же его территориальные органы – лесничества.

Работы по тушению лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области будет осуществлять государственное автономное учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр», созданный распоряжением правительства Архангельской области от 20.12.2011 г. № 841-рп. Учредителем  ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

По каждому лесничеству, лесопарку разрабатываются, утверждаются Министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и согласовываютя с Главным управлением МЧС России по Архангельской области Планы тушения лесных пожаров на пожароопасный сезон каждого года, на основании которых формируется и утверждается Губернатором Архангельской области сводный план тушения лесных пожаров на территории Архангельской области на каждый год. Сводный план согласовывается с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства.

Сводным планом утверждена схема маневрирования лесопожарными формированиями Архангельской области. Разработана схема взаимодействия федеральных и территориальных подразделений РСЧС на территории Архангельской области. В схему входят как региональные, так и федеральные структуры по обмену информацией о лесопожарной обстановке на территории субъекта.

Государственным учреждением «ЦУКС МЧС России по Архангельской области» совместно с  Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, ГАУ Архангельской области «Единый противопожарный центр» осуществляется постоянный мониторинг и прогнозирование пожароопасной обстановки и обеспечение прогностической информацией о ее развитии на территории области.

Согласно Приказу Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 12.05.2011 г. № 165, земли лесного фонда Архангельской области разделены на зоны наземного, авиационного мониторинга и космического мониторинга 1 го уровня. Общая площадь земель лесного фонда, попадающая под наземный мониторинг, составляет 3021,9 тыс. га, авиационный мониторинг – 19815,7 тыс. га, космический мониторинг 1 уровня – 6085,6 тыс. га.

Площадь районов, контролируемых с применением авиационных сил и средств составляет 20,1 млн. га (69%), с применением наземных сил и средств - 8,8 млн. га (31%). Данное распределение определяется регламентами лесничеств и лесным планом Архангельской области.

Распоряжением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 06.03.2012 г. № 131р «О создании пожарно-химических станций III типа», приказом ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» от 13.03.2012 г. № 21 «О создании пожарно-химических станций III типа» созданы ПХС III типа  в г.Архангельск, п.Плесецк, п.Березник, с.Ильинско-Подомское, п.Двинской (Верхне-Тоемский район), с Карпогоры, г Вельск.

План основных мероприятий по профилактике лесных пожаров и противопожарному обустройству земель лесного фонда на каждый пожароопасный сезон утверждается Распоряжением Правительства Архангельской области и  приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ.

В соответствии с вышеуказанными документами и защищенным бюджетным проектированием в лесах Архангельской области в целях предупреждения лесных пожаров осуществляется  проведение следующих мероприятий:

- прокладка и прочистка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания сухой травы;

- организация и наземное патрулирование лесов работниками лесной охраны с привлечением личного состава лесопожарных формирований, рабочих и служащих лесничеств, милиции;

- приведение в готовность лесопожарных формирований, создание резервных команд лесничеств за счёт кадровых рабочих и служащих, а также рабочих и служащих лесозаготовительных и других предприятий и организаций;

- усиление противопожарной пропаганды населения;

- принятие мер по временному запрещению въезда в леса отдельных лесничеств транспорта, посещения леса населением (устанавливаются специальные шлагбаумы и щитысигналы, предупреждающие о пожарной опасности, запрещающие въезд и вход в леса, организуются контрольные посты из работников лесной охраны, ГИБДД и милиции);

- принятие мер по усилению запасов противопожарных и других необходимых материальнотехнических средств, инвентаря, ГСМ;

- организация повседневного дежурства ответственных должностных лиц в лесничествах, оснащение дополнительными средствами связи наблюдательных пунктов и контрольных постов;

- согласование вопросов взаимодействия лесничеств с военными гарнизонами и противопожарными службами;

- в соответствии со статьёй 69 Федерального закона РФ № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» размещение застройки городских посёлений до лесных массивов должно быть на расстоянии не менее 50 метров, а застройки городских и сельских посёлений с одно, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов  не менее 15 метров.

Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров:

- экстренное опахивание территорий (оборудование грунтовых полос) на направлениях распространения пожаров (на 1015 м при низовых слабой и средней интенсивности, до 100 м при низовых высокой интенсивности; на 100200 м при верховых пожарах);

- канавы (траншеи) шириной до 1 м по верху и 30 см по низу прокладываются с помощью плугов (канавокопателей и траншейных машин) и вручную;

- захлестывание (сбивание) пламени по кромке пожара для остановки продвижения огня с использованием ветвей деревьев лиственных пород, мётел, лопат и других подручных материалов при низовых пожарах слабой и средней интенсивности;

- засыпка кромки пожара грунтом (при неэффективности захлестывания), для чего вначале сбивается пламя веерным разбрасыванием грунта по горящей кромке с последующим засыпанием тлеющей кромки сплошной полосой шириной 4060 см и толщиной 68 см. Способ эффективен на легких грунтах, где легко отрывать канавки для забора земли (песка, подзола), но его трудно использовать при толстой подстилке (может тлеть под грунтом) или каменистом и глинистом грунте;

- встречный отжиг (наиболее эффективный способ борьбы с верховыми и низовыми пожарами) на направлениях распространения пожара и от опорных полос с использованием факелов из бересты или ветоши, смоченной горючим, с учетом того, чтобы отжиг прошел расстояние не менее 10 м до кромки низового пожара слабой интенсивности, и до 100 м при низовом пожаре средней и высокой интенсивности. При остановке верховых пожаров наиболее целесообразным временем для проведения отжига являются вечер и ранее утро;

- тушение водными средствами пожаротушения.

## Чрезвычайные ситуаций техногенного характера

### Источники и зоны воздействия техногенных ЧС

По ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация определяется как состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие. Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высокой концентрации энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

- снижение требований и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

- утраченная надёжность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устаревание технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;

- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

К основным источникам и зонам возможных техногенных чрезвычайных ситуаций относятся следующие опасные и технически сложные производственные объекты:

- объекты транспортной инфраструктуры, являющиеся возможными источниками чрезвычайных ситуаций. Потенциальную опасность для населения представляют аварии на трубопроводном, железнодорожном, автомобильном транспорте и внутриобластном водном транспорте в незначительных объёмах.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Ими являются наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Большинство всех происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

При столкновение автотранспортного средства с железнодорожным подвижным составом на ж/д переезде ст. Емца может привести к сходу с колесных пар и опрокидыванию цистерн с разливом нефтепродуктов, а также к последующему возгоранию  Остановке железнодорожного подвижного состава, перевозке грузов и пассажиров

Опасных участков дороги с наиболее вероятным риском возникновения ДТП не установлено, но на территории района имеется несколько извилистых участков дорог с малым радиусом поворота и ограниченной видимостью.

Транспорт является источником опасности для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в посёлении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6х10-7 аварии на 1 км пути. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 14-2 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | радиус пролива, м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последсвий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетной, принимается масса опасного вещества в одной автоцистерне рассчитанной на заправку емкости АЗС объемом 25 м3

Таблица 14-3 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последсвий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетной, принимается масса опасного вещества в одной автоцистерне рассчитанной на заправку емкости АЗС объемом 25 м3, с учетом коэффициента участия вещества в образовании облака ТВС, который для ЛВЖ составляет 0,1.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость

Аварии на системах жизнеобеспечения:

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

а) на линиях электропередач:

- трансформаторные  подстанции;

- обрыв воздушных линий электропередач

б) на системах водоснабжение и водоотведения:

- водозаборные узлы;

- трубопроводы.

в) на системе теплоснабжения

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, деятельности учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

## Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным ЧС

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»

Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений

Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

Пожары на территории посёления могут произойти:

- в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

- на транспорте;

- в зданиях и сооружениях жилого, социально  бытового и культурного назначения;

- при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств;

- при возгорании лесных массивов и возникновении неконтролируемых палов;

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других элементов сооружений. Кирпичные стены и столбы, особенно  внутренние, также деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500 – 600 С произойдет растрескивание кирпича и разрушение кирпичного материала. Внутренние слои кладки, прилегающие к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры выше 4000 С, потеряют до 30 - 50 % прочности.

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо горения внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, потолочных плит, выполненных из горючих древесных материалов, как правило, будет выделяться ядовитый дым.

Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов посёления

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

- возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети;

- снос ветхих и аварийных зданий;

- реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

- перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

- разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

- взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

- применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

- обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

- применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с системами жизнеобеспечения посёлка

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения относятся:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения.

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На потенциально опасном объекте разрабатывается план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и документация, регламентирующая деятельность объекта, которая включает:

- порядок учета отклонений технологических параметров до опасных значений;

- систему анализа причин отклонений от требований безопасности и учета всех неполадок, временных остановок технологического процесса, оборудования с разработкой мер по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.

Управление мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасном объекте осуществляется под руководством лица, возглавляющего эксплуатирующую организацию. В составе органов управления организацией формируются: координирующий орган в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям), постоянно действующий орган управления (отдел, сектор), специально уполномоченный на решение задач в указанной области (орган по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям), и орган повседневного управления мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (дежурно-диспетчерская служба организации).

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 14-4 Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в городе; | 2 |
| расход воды на один наружный пожар; | 15 л/с |
| расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (15ּ2+10)ּ3ּ3,6=0,43 тыс. м3.

Во всех населенных пунктах необходимо наличие не менее 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения.

Мероприятия для объектов транспортной инфраструктуры, являющихся возможными источниками чрезвычайных ситуаций:

- регламентирование и спецсодержание при перевозке опасных грузов по автодорогам регионального значения;

- мониторинг и регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог.

- деконцентрация населения на территориях, смежных с железнодорожными и трубопроводными линиями. Генеральными планами должны быть установлены ограничения застройки;

- строительство новых магистральных трубопроводов по обходу населённых пунктов;

- строительство автодорожных обходов основных населённых пунктов;

- строительство объектов по обработке грузов смешанных сообщений вне селитебных зон населенных пунктов.

Территориальная организация противопожарной деятельности.

В поселке располагается пождепо на 2 автомашины. Нормативное время прибытия согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ по территории поселка обеспечивается.

Проектом предполагается строительство нового современного здания пождепо на 2 автомашины в южной коммунально-промышленной зоне при въезде в поселок, так как существующее здание располагается в охранной зоне метеостанции.

# Сводный баланс использования территории пос. Пинега. Предложения по изменению границ

В настоящее время общая площадь территории поселка Пинега составляет 328,7 га. Генеральным планом предусмотрено незначительное расширение и изменение границ поселка в юго-западном направлении. Произойдут изменения в структуре территориальных зон. Подробно данные изменения отражены в таблице.

Таблица 15-1 Баланс территории поселка Пинега.

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2013 г.) | (2035 г.) |
|  |  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | жилая зона | га / % | 106,8 | 32,96 | 135,6 | 37,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | зона индивидуальной малоэтажной застройки | га / % | 53,3 | 16,45 | 80,0 | 22,12 |
|  | зона малоэтажной многоквартирной застройки | га / % | 18,1 | 5,58 | 18,1 | 5,01 |
|  | зона среднеэтажной многоквартирной застройки (2 этажа) | га / % | 35,4 | 10,92 | 37,5 | 10,36 |
| 1.2. | общественно-деловая зона | га / % | 14 | 4,32 | 14,9 | 4,12 |
| 1.3. | производственная зона | га / % | 19,8 | 7,53 | 25,9 | 7,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | зона промышленности | га / % | 9,4 | 2,90 | 14,6 | 4,04 |
|  | зона коммунально-складского назначения | га / % | 10,4 | 3,19 | 11,3 | 3,13 |
| 1.4. | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га / % | 33,8 | 10,43 | 43,2 | 11,95 |
| 1.5. | рекреационные зоны | га / % | 61,9 | 19,10 | 62,1 | 17,17 |
| 1.6. | зона сельскохозяйственного использования | га / % | 69,2 | 21,32 | 69,1 | 19,11 |
| 1.7. | зона специального назначения | га / % | 8,5 | 2,62 | 10,8 | 2,99 |
| 1.8. | прочие зоны | га / % | 10,4 | 3,20 | - | - |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | га / % | 324,3 | 100% | 361,6 | 100% |

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория городского посёления в пределах границы — включено в границы: | га | 324,3 | 361,6 |
|  | Земель сельскохозяйственного назначения | га | - | 33,0 |
|  | Земель промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | га | - | 2,5 |
|  | Население |  |  |  |
|  | Численность населения | чел. | 3786 | 3000 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Средний уровень жилищной обеспеченности | кв.м. на чел. | 17,29 | 30 |
|  | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв.м. общей площ. | 65,4 | 90,0 |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м. общей площ. | 6,2 | 6,4 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площ. | 23,3 | 21,1 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м. общей площ. | н/д | 29,2 |
|  | индивидуальное жилищное строительство | тыс.кв.м. общей площ. | н/д | 29,2 |
|  | Среднегодовой объем нового строительства | тыс.кв.м. общей площ. | н/д | 1,6 |
|  | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 230 | 230 |
|  | Общеобразовательные учреждения | мест | 550 | 550 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | Стационары | коек на тыс.чел. | 25 | 48 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену на тыс.чел. | 25 | 69 |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Клубные учреждения | мест | 130 | 232 |
|  | Учреждения молодежной политики | кв.м. | 0 | 30 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |
|  | Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | 7,7 | 7,7 |
|  | Спортивные залы | тыс. кв.м | 240 | 240 |
|  | Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Учреждения торговли | кв.м. торг. площади | 1170 | 1870 |
|  | Учреждения общественного питания | посад. мест | 150 | 150 |
|  | Кладбища | га |  | 1 |
|  | Прочие учреждения |  |  |  |
|  | Общественные туалеты | единиц | 0 | 1 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность автобусной сети | км | 3,0 | 3,4 |
|  | Общая протяженность автодорожной сети | км | 19,5 | 29,1 |
|  | в том числе с твердым покрытием | км | 3,0 | 15,0 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями/на 1 000 жителей | автомобилей | Н.д. | 450 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | 0,135 | 0,687 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,108 | 0,480 |
|  | в т.ч. производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,027 | 0,207 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. | 70 | 229 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 60 | 160 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. | н/д | 0,480 |
|  | в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | н/д | 0,480 |
|  | в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | н/д | - |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка поселка, в т.ч. | МВт | 1,5 | 3,5 |
| 8.1.1 | жилищно-коммунального сектора | МВт | 1,1 | 1,5 |
| 8.1.2 | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 1000 | 2750 |
| 8.1.3 | Годовое электропотребление поселка в целом, в т.ч. | млн.кВтч | 5,4 | 16,0 |
| 8.1.4 | жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч | 3,8 | 8,3 |
| 8.2. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.2.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора поселка в целом, в т.ч. | Гкал/час | н/д | 25,0 |
| 8.2.2 | ИЖС | Гкал/час | н/д | 9,8 |
| 8.2.3 | 1-2(3) этажной многоквартирной застройки | Гкал/час | н/д | 9,2 |
| 8.2.4 | общественно-деловой застройки | Гкал/час | н/д | 6,0 |
| 8.3 | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.3.1 | Потребление сжиженного углеводородного газа | тыс. тонн/год | н/д | 0,6 |
| 8.4 | Телефонизация |  |  |  |
| 8.4.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (городского/сельского) | номеров на 1000 чел. | н/д | 330 |
| 8.4.2 | Потребность населения в телефонах | тыс. шт. | н/д | 1,0 |
| 8.4.3 | Потребность в телефонах с учетом народнохозяйственного сектора и эксплуатационного запаса | тыс. шт. | н/д | 1,4 |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Локальные очистные сооружения (колодец-отстойник) ливневой канализации | шт. | - | 4 |
|  | Закрытые водостоки | км | - | 4,43 |
|  | Открытые водостоки | км | - | 7,02 |
|  | Напорный коллектор | км | - | 1,39 |
|  | Насосная станция | шт. | - | 7 |
|  | Камера гашения | шт. | - | 7 |
|  | Благоустройство водотоков | км | - | 3,42 |
|  | Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод | га | - | 0,52 |
|  | Берегоукрепление | км | 0,24 | 0,99 |
|  | Дамба обвалования | км | - | 1,96 |
|  | Благоустройство крутых склонов | га | - | 6,68 |
|  | Противоовражные мероприятия | га | - | 2,25 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | Общий объем сброса сточных вод | тыс. куб.м в год | н/д | 175,2 |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. куб.м в год | н/д | 4,25 |

# Footnotes

Кладбище МО «Пинежское» обслуживает пос.Пинега