Генеральный план 
поселка Пинега

муниципального образования «Пинежское»

Пинежского муниципального района

Архангельской области

Положения о территориальном планировании

##### Оглавление

Введение	3

Раздел 1 Общие положения	4

Раздел 2 Перечень мероприятий по территориальному планированию поселка Пинега	5

Глава 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	5

Глава 2.2 Установление функциональных зон	5

Глава 2.3 Мероприятия по изменению границ земель населенных пунктов поселка	7

Глава 2.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения	8

Часть 2.4.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития экономики	8

2.1.1 Часть 2.4.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения	8

2.1.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства районного значения	9

Часть 2.4.3 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития транспортной инфраструктуры	10

Часть 2.4.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития инженерной инфраструктуры	11

Часть 2.4.5 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды	12

Раздел 3 Учет интересов Пинежского района на территории поселка	14

Глава 3.1 Мероприятия в сфере совершенствования социальной инфраструктуры	14

Раздел 4 Учет интересов Архангельской области на территории поселка	15

Глава 4.2 Мероприятия в сфере совершенствования инженерной инфраструктуры	15

Глава 4.3 Мероприятия в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	16

Раздел 5 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	17

Раздел 6 Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию поселка	18

# Введение

Генеральный план поселка Пинега «Пинежского» муниципального образования Пинежского муниципального района Архангельской области разработан ОАО «РосНИПИУрбанистики» в соответствии с  муниципальным контрактом № 45 от 5 июня 2013 по заданию Администрации муниципального образования «Пинежское».

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории поселка, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории поселка – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности населенного пункта, развития экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проект генерального плана поселка Пинега «Пинежского» муниципального образования Пинежского муниципального района выполнен с использованием подосновы М 1:2000 в электронном виде в программе AutoCad.

При разработке проекта генерального плана поселка Пинега «Пинежского» муниципального образования Пинежского муниципального района использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- «Объединённые схемы территориального планирования частей Архангельской области», ООО ИТР «Град» г.Омск (находится в стадии согласования), 2013 год;

- «Схема территориального планирования Архангельской области», ОАО РосНИПИ Урбанистики (утвержденная постановлением Правительства Архангельской области 25.12.2012 г.);

Основание для разработки документации:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 ст. 8);

- Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Администрации Архангельской области от 22.09.2008 N 215-па/33 (ред. От 19.10.2010) «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009 – 2012 годы»

# Общие положения

- Территориальное планирование поселка Пинега (далее также –  п. «Пинега», поселок) осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана поселка Пинега «Пинежского» муниципального образования Пинежского муниципального района Архангельской области (далее также - Генеральный план поселка Пинега; Генеральный план, проект генерального плана поселка) и внесения в него изменений.

- Генеральный план поселка Пинега разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Генеральный план поселка Пинега реализуется в границах поселка Пинега муниципального образования «Пинежское»  Пинежского муниципального района Архангельской области и с учетом развития прилегающей к нему территории.

- В Генеральном плане поселка Пинега учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- В составе Генерального плана поселка Пинега выделены следующие временные сроки его реализации:

  - расчетный срок Генерального плана поселка Пинега (далее расчетный срок), на который рассчитаны все основные проектные решения – 2035г.

- Проектные решения Генерального плана поселка Пинега на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории поселка Пинега.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию поселка Пинега

## Глава 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

- Проведение комплексной реконструкции недостаточно эффективно используемых территорий, с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения в соответствии с Картой функциональных зон Генерального плана поселка.

- Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития существующих территорий в соответствии с Картой функциональных зон Генерального плана поселка Пинега.

- Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального строительства местного значения на расчетный срок Генерального плана  поселка Пинега - 2035 г.

- Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации Генерального плана поселка Пинега на основе функционального зонирования, посредством:

- установление перечня функциональных зон (по видам);

- указания функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон и являющегося основой для установления видов разрешенного использования указанных объектов правилами землепользования и застройки поселка Пинега.

## Глава 2.2 Установление функциональных зон

- Генеральным планом поселка определено следующее функциональное назначение функциональных зон (по видам):

- Зона градостроительного использования

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона лесохозяйственного использования

- Зона природоохранного назначения (ООПТ)

- Зоны и объекты  транспортной инфраструктуры;

- Зоны и объекты  инженерной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения;

- Рекреационные зоны.

- Зона градостроительного использования  – предназначена для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. К данной зоне относятся также территории коллективных садоводств. В таких зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Зона предназначена для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан: общежитий, а также подземных или многоэтажных гаражей.

- Зона лесохозяйственного использования – предназначена для размещения лесов лесного фонда.

- Зона природоохранного назначения (ООПТ) – предназначена для размещения особо охраняемых природных территорий поселка.

- Зоны объектов инженерной инфраструктуры – предназначены для размещения инженерной инфраструктуры, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

- Зоны объектов транспортной инфраструктуры – предназначены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

- Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены для размещения огороднических товариществ.

- Рекреационные зоны – предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

- Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон. На территории поселка такими объектами являются кладбища.

## Глава 2.3 Мероприятия по изменению границ земель населенных пунктов поселка

Генеральным планом предлагается расширение границ поселка Пинега на 37,3 га. Таким образом, общая площадь поселка составит 361,6 га. Расширение поселка планируется за счет перевода 37,3 га земель запаса в категорию земель населенных пунктов. В настоящее время у поселка Пинега отсутствуют утвержденные законом Архангельской области границы. Генеральным планом предлагается утвердить границы поселка, включающие проектные предложения Генерального плана. В дальнейшем предполагается последующая постановка этих границ на кадастровый учет.

## Глава 2.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития экономики

| № П№ п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по содействию в развитии малого и среднего бизнеса. Строительство объектов капитального строительства за счет средств внебюджетных источников |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства | 0,3 га |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере лесопереработки – производство пеллет | 0,5 га |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере лесопереработки – производства деревянных домов заводского изготовления | 0,1 га |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере торговли – строительство здания крытого рынка | 0,1 га |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере пищевой промышленности – переработка ягод | 0,1 га |

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области совершенствования социальной инфраструктуры

| № №№ п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере культурно-бытового обслуживания |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка в сфере культурно-бытового обслуживания – строительство гостевого дома | 5 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка – расширение кладбища | на 2,3 га |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, расширение здания «Фойе» и размещение кинотеатра | 300 мест |

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия в сфере совершенствования улично-дорожной сети |  |
|  | Строительство УДС в кварталах новой застройки | 9,6 км |
|  | Реконструкция УДС | 10 км |
|  | Строительство автомобильных дорог местного значения поселения. |  |
|  | Строительство объездной а/д |  |
|  | Мероприятия в сфере совершенствования транспортного обслуживания |  |
| 3.1 | Организация автобусных остановок со строительством павильонов или навесов |  |

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Строительство водопровода. | 9,35 км. |  |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений водопровода | мощность 540 куб. м. сутки |  |
| 2. | Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Строительство канализационных очистных сооружений с сливной станцией за территорией пос. Пинега, с южной стороны мощностью до 480 м3/сут.; |  |  |
| 2.2 | Строительство сетей водоотведения, в т.ч.: | 3,37 |  |
| 2.2.1 | - напорных коллекторов | 2,02 км. |  |
| 2.2.2 | - безнапорных | 1,87 км. |  |
| 2.3 | Строительство канализационных насосных станций | 2 ед. |  |
| 2.4 | Строительство канализационных очистных сооружений с сливной станцией | мощность до 480 м3/сут.; | за территорией пос. Пинега, с южной стороны |
| 3. | Электроснабжение |  |  |
| 3.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии |  | п. Пинега |
| 3.2 | Реконструкция изношенных сетей 10/0,4 кВ |  | п. Пинега |
| 3.3 | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10/0,4 кВ |  | п. Пинега |
| 3.4 | Сооружение новых ТП 10/0,4 кВ |  | южная часть п. Пинега |
| 3.5 | Строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций |  | центральная и южная части п. Пинега |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |
| 4.1 | Реконструкция и модернизация оборудования угольных котельных, с переводом на сжигание древесного биотоплива |  | п. Пинега: котельная д/с, котельная ПУ №8, котельная РБ № 2, котельная СОШ |
| 4.2 | Строительство дополнительных источников теплоэнергии. |  | п. Пинега |
| 4.3 | Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции |  | п. Пинега |
| 4.4 | Строительство теплосетей к новой общественно-деловой застройке |  | центральная часть п. Пинега |
| 4.5 | Развитие централизованного и локального горячего водоснабжения |  | п. Пинега |
| 4.6 | Оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования |  | п. Пинега |
|  | Усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий |  | п. Пинега |
| 6. | Телефонизация |  |  |
| 6.1 | Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений |  | п. Пинега |
| 6.2 | Расширение существующих АТС, емкостей которых будет недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях |  | п. Пинега |
| 6.3 | Развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet |  | п. Пинега |

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерная подготовка территории |  |  |
| 1.1 | Локальные очистные сооружения (колодец-отстойник) ливневой канализации | шт. | р. Пинега, южная и северная часть пос. Пинега |
| 1.2 | Закрытые водостоки | км | Улицы: Кудрина, Первомайская, 60 лет Октября, Гагарина, Хабарова, Красноармейская, Великодворская |
| 1.3 | Открытые водостоки | км | Улицы: Заповедная, 60 лет Октября, Первомайская, Набережная, Красноармейская, Гагарина, Строителей, Кудрина, Запольская, Молодежная, Красных Героев, Загородная) |
| 1.4 | Напорный коллектор | км | Центральная и северная часть пос. Пинега (улицы: Кудрина, Первомайская, Гагарина, Серафимовича |
| 1.5 | Насосная станция | шт. | Центральная и северная часть пос. Пинега (улицы: Гагарина, Запольская, Серафимовича, Кудрина, Первомайская) |
| 1.6 | Камера гашения | шт. | Центральная и северная часть пос. Пинега (улицы: Гагарина, Запольская, Серафимовича, Кудрина, Первомайская) |
| 1.7 | Благоустройство водотоков | км | р. Пинега |
| 1.8 | Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод | га | Западная часть пос. Пинега |
| 1.9 | Берегоукрепление | км | р. Пинега |
| 1.10 | Дамба обвалования | км | р. Пинега |
| 1.11 | Благоустройство крутых склонов | га | Северная и западная часть пос. Пинега (ул. Заповедная, Загородная - кварталы планируемой жилой застройки) |
| 1.12 | Противоовражные мероприятия | га | р. Пинега |

# Учет интересов Пинежского района на территории поселка

## Глава 3.1 Мероприятия в сфере совершенствования социальной инфраструктуры

| № №№ п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере здравоохранения и социальной защиты населения |  |
| С | Формирование и предоставление земельного участка, строительство нового здания больницы и поликлиники - территория существующей больницы | 33 койко-мест и 45 посещений в смену |

# Учет интересов Архангельской области на территории поселка

## Глава 4.1 Мероприятия в сфере совершенствования инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение |  |  |
| 1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 47 «Пинега» | установка второго трансформатора 6,3 МВА для надежного электроснабжения потребителей Пинежского района | западная часть п. Пинега |
| 1.2 | Строительство участка ВЛ 110 кВ «ПС № 23 Луковецкая (Холмогорский район) – ПС № 47 Пинега – ПС Жердь (Мезенский район)» | проводом АС-120 для надежного электроснабжения потребителей Пинежского и Мезенского районов | западная часть п. Пинега |

## Глава 4.2 Мероприятия в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение научных исследований, в том числе археологических на территории поселка по выявлению объектов культурного наследия | Поселок Пинега | Проект |

# Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

В связи с размещением новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих объектов капитального строительства, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектом предлагаются санитарно-защитные зоны:

- размещение объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства на территории 1 га (IV класс, СЗЗ – 100 м);

Для следующих объектов предлагается сокращение СЗЗ, с проведением экореконструкции и разработкой проектов сокращения и обоснования СЗЗ:

- «Северное управление речного пароходства» – СЗЗ по границе территории;

- Склады продуктовые «ПОСПО» - ~7м (до жилых домов);

- Склады частные (близ ул. Заповедная) - 15 м (до жилых домов);

- Коммунальная зона «школы» - 0 м;

- Коммунально-складская зона («общепоселковая», ул. Гагарина) – 25м, до жилых домов;

- Пекарня – 30 м (до жилых домов);

- Шиномонтаж, СТО – СЗЗ по границе территории;

- Пилорама (ул. Первомайская) – 100м от источника;

# Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию поселка

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория городского посёления в пределах границы — включено в границы: | га | 324,3 | 361,6 |
|  | Земель сельскохозяйственного назначения | га | - | 33,0 |
|  | Земель промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | га | - | 2,5 |
|  | Население |  |  |  |
|  | Численность населения | чел. | 3786 | 3000 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Средний уровень жилищной обеспеченности | кв.м. на чел. | 17,29 | 30 |
|  | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв.м. общей площ. | 65,4 | 90,0 |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м. общей площ. | 6,2 | 6,4 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площ. | 23,3 | 21,1 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м. общей площ. | н/д | 29,2 |
|  | индивидуальное жилищное строительство | тыс.кв.м. общей площ. | н/д | 29,2 |
|  | Среднегодовой объем нового строительства | тыс.кв.м. общей площ. | н/д | 1,6 |
|  | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 230 | 230 |
|  | Общеобразовательные учреждения | мест | 550 | 550 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | Стационары | коек на тыс.чел. | 25 | 48 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену на тыс.чел. | 25 | 69 |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Клубные учреждения | мест | 130 | 232 |
|  | Учреждения молодежной политики | кв.м. | 0 | 30 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |
|  | Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | 7,7 | 7,7 |
|  | Спортивные залы | тыс. кв.м | 240 | 240 |
|  | Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Учреждения торговли | кв.м. торг. площади | 1170 | 1870 |
|  | Учреждения общественного питания | посад. мест | 150 | 150 |
|  | Прочие учреждения |  |  |  |
|  | Общественные туалеты | единиц | 0 | 1 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность автобусной сети | км | 3,0 | 3,4 |
|  | Общая протяженность автодорожной сети | км | 19,5 | 29,1 |
|  | в том числе с твердым покрытием | км | 3,0 | 15,0 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями/на 1 000 жителей | автомобилей | Н.д. | 450 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | 0,135 | 0,687 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,108 | 0,480 |
|  | в т.ч. производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,027 | 0,207 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. | 70 | 229 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 60 | 160 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. | н/д | 0,480 |
|  | в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | н/д | 0,480 |
|  | в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | н/д | - |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка поселка, в т.ч. | МВт | 1,5 | 3,5 |
| 8.1.1 | жилищно-коммунального сектора | МВт | 1,1 | 1,5 |
| 8.1.2 | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 1000 | 2750 |
| 8.1.3 | Годовое электропотребление поселка в целом, в т.ч. | млн.кВтч | 5,4 | 16,0 |
| 8.1.4 | жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч | 3,8 | 8,3 |
| 8.2. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.2.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора поселка в целом, в т.ч. | Гкал/час | н/д | 25,0 |
| 8.2.2 | ИЖС | Гкал/час | н/д | 9,8 |
| 8.2.3 | 1-2(3) этажной многоквартирной застройки | Гкал/час | н/д | 9,2 |
| 8.2.4 | общественно-деловой застройки | Гкал/час | н/д | 6,0 |
| 8.3 | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.3.1 | Потребление сжиженного углеводородного газа | тыс. тонн/год | н/д | 0,6 |
| 8.4 | Телефонизация |  |  |  |
| 8.4.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (городского/сельского) | номеров на 1000 чел. | н/д | 330 |
| 8.4.2 | Потребность населения в телефонах | тыс. шт. | н/д | 1,0 |
| 8.4.3 | Потребность в телефонах с учетом народнохозяйственного сектора и эксплуатационного запаса | тыс. шт. | н/д | 1,4 |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Локальные очистные сооружения (колодец-отстойник) ливневой канализации | шт. | - | 4 |
|  | Закрытые водостоки | км | - | 4,43 |
|  | Открытые водостоки | км | - | 7,02 |
|  | Напорный коллектор | км | - | 1,39 |
|  | Насосная станция | шт. | - | 7 |
|  | Камера гашения | шт. | - | 7 |
|  | Благоустройство водотоков | км | - | 3,42 |
|  | Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод | га | - | 0,52 |
|  | Берегоукрепление | км | 0,24 | 0,99 |
|  | Дамба обвалования | км | - | 1,96 |
|  | Благоустройство крутых склонов | га | - | 6,68 |
|  | Противоовражные мероприятия | га | - | 2,25 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | Общий объем сброса сточных вод | тыс. куб.м в год | н/д | 175,2 |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. куб.м в год | н/д | 4,25 |