# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ                                             Введение

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию. Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня.

Генеральный план Черноморского поселения разработан в границах, установленных законом Краснодарского края от 1.04.2004г. № 677-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Северский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений и установлении их границ».

Проект генерального плана  Черноморского городского поселения  Северского района Краснодарского края разработан по заказу администрации  Черноморского городского поселения, на основании муниципального контракта № 4/04 от 17 августа 2009 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование  Черноморского городского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно статье 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана  Черноморского городского поселения отвечают требованиям Градостроительного Кодекса Краснодарского края и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком.

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Часть 1. Положения о территориальном планировании

Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана

В целях согласования и обеспечения процесса утверждения в данной работе выполнены материалы по обоснованию проекта генерального плана, включающие:

Часть 1. Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана)

Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана

В данном проекте согласно заданию на проектирование были использованы следующие разделы, разработанные в составе Схемы территориального планирования муниципального образования  Северский район:

- «Топографические изыскания М 1:25 000», выполненные Филиалом ФГУП«Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», разработанный ОАО  «Наследие Кубани», г. Краснодар в 2009 г.;

- технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования», разработанный ГУП «Кубаньгеология»  филиал Азовское отделение, г. Темрюк в 2009 г.;

- раздел «Сельское хозяйство», разработанный ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, г. Краснодар в 2009 г.

- раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», разработанный ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт», г. Краснодар в 2009г.

Разработка данного генерального плана велась на топографической основе М 1: 25 000, информация которой использовалась для принятия проектных решений. С целью приведения чертежей к требованиям грифа «Для служебного пользования», графические материалы представлены с разреженной топографической основой масштаба 1: 100 000, разработанной ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» в 2006 г. для схемы территориального планирования Краснодарского края.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Краснодарского края разработка проекта генерального плана  Черноморского городского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в «Схеме территориального планирования муниципального образования  Северский район Краснодарского края».

В соответствии с Градостроительным Кодексом не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие городского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет).

# Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Черноморского городского поселения Северского района Краснодарского края

Цели территориального планирования.

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана  Черноморского городского поселения  Северского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения, развитие перерабатывающей промышленности и туристического комплекса;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

Задачи территориального планирования.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры городского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития  Черноморского городского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории городского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории  Черноморского городского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон городского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# Анализ ранее выполненной градостроительной документации

При разработке генерального плана Черноморского городского поселения учитывались решения ранее выполненных работ по территориальному и градостроительному планированию в существующих административных границах.

В 2003 году по заказу Администрации Северского района ЗАО институт «Краснодарагропромпроект» разработал «Схему градостроительного планирования территории с генеральными планами населенных пунктов Северского района (в сокращенном объеме)».

В данной работе были определены основные направления застройки населенных пунктов с развитием функциональных зон жилья, промышленности и т.д. Основной задачей являлось определение территорий перспективного развития селитебных и промышленных зон с учетом культурно-бытового и коммунального обслуживания населения, транспортных связей, инженерных коммуникаций, зон санитарного режима.

В результате анализа вышеперечисленных условий, а так же градообразующих факторов и особенностей, присущих конкретному населенному  пункту, схемой развития были определены территории их перспективного развития.

# Краткая историческая справка

Северский район был создан 2 июня 1924 года и существовал до 1 февраля 1963 г., когда его упразднили, а территорию передали Крымскому сельскому и Абинскому промышленному районам.  30 декабря 1966 г. в крае восстановили прежнее  административное деление, и на карте Кубани снова появился Северский район.

Первое русское поселение будущего Северского района – станица Ильская – была основана 27 июня 1863 года. Административный центр района – станица Северская, которая была заложена в 1864 году во время общего заселения Западного Кавказа  – находится в 34 км к западу от Краснодара, на реке Убинка. Переселение  казаков на занятые русскими земли Закубанья было начато после появления и во исполнение Высочайшего приказа императора Александра II от 24 июня 1861 года о колонизации покоренной местности Западного Кавказа. Согласно приказу колонизация должна была проводиться постепенно, в основном силами добровольцев из числа казаков. Для их привлечения переселенцам выплачивались 175 рублей на семью, а также в течение трех лет они обеспечивались продовольственным довольствием из войсковых складов.

В  1864 году появились и другие населенные пункты Северского района – станицы Калужская, Новодмитриевская, Азовская, Убинская, Григорьевская, Ставропольская, Смоленская, Крепостная, поселок Тамаха и село Шабановское, в следующем году поселок Афипский.

Станица Северская была основана казаками Азовского войска, которые находились в станице Никольской Таврической губернии. Переселенцы остановились лагерем на Дубинке (окраина Екатеринодара) и отправили своих представителей за Кубань подобрать место для поселения. В то время между  Екатеринодаром и Новороссийском располагались станица Крымская, казачий войсковой пост – укрепление Абинское и черкесский аул Кабанцы (Ильская). Военное начальство Абинского укрепления удовлетворило прошение азовцев и разрешило им поселиться в долине реки Убинка в лесистой полосе Закубанья. Среди  переселенцев была группа бывших солдат Северского драгунского полка, принимавшего участие в боевых действиях против горцев в этих местах. Они и предложили назвать новую станицу в честь своего воинского подразделения.

Первоначально здесь появилось 173 двора, в которых проживали 861 казак и 52 иногородних. Станица Северская входила в состав Абинского полка. В 1887 году через станицу прошла Новороссийская  линия Владикавказской железной дороги. Проведение железной дороги способствовало более быстрому развитию станицы. Увеличилась численность населения (в основном за счет притока иногородних жителей), появились промышленные производства – паровые мельницы и поташный, мукомольные и маслобойные заводы. Накануне Первой мировой войны в Северской находились двухклассное, два одноклассных, иногороднее и греческое училища, подведомственные Министерству народного просвещения, церковно-приходская школа, аптека; также имелось 613 дворов казаков и 250 – иногородних, население составляло  9 930 человек, в том числе  3 666 казаков. Два раза в год проводились торговые ярмарки.

Трагедия революции и гражданской войны затронула и ст. Северскую – станичники оказались по разные стороны баррикад. Окончательно Советы утвердились в марте 1920 г., после окончания гражданской войны в нашем крае.

В начале 20-х годов в Советской России происходят коренные изменения. Частная собственность на землю была отменена, так же, как сословные привилегии и деление на казаков и иногородних. Возникли первые сельхозартели и товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), в которые вошли бедняцкие хозяйства. В 1929-30 гг., во время кампании по введению сплошной коллективизации, на их базе были организованы  колхозы. В 1931 г. появилась первая МТС, в которой насчитывалось 20 тракторов и другой сельхозтехники. С развитием механизации, улучшением материально-технической базы хозяйств выросли урожайность и производительность труда, повысился жизненный уровень людей. Большое внимание уделялось ликвидации неграмотности и развитию культуры – открываются школы, избы-читальни, кинотеатры.

Великая Отечественная война нанесла огромный урон району. С августа 1942 г. по февраль 1943 г.  Северский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. После изгнания гитлеровцев жители района восстановили  разрушенное народное хозяйство. Уже к лету 1943 года начали работу 43 колхоза, 3 МТФ, табаксовхоз, маслозавод.

В 1960 году началась газификация жилого фонда, коммунально-бытовых и промышленных объектов района.

Ныне Северский район является одним из передовых и экономически развитых на Кубани.

Северский район насыщен памятниками истории и культуры, среди которых имеются памятники архитектуры, истории, археологии  и монументального искусства.

# Раздел  I. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# Современная характеристика территории Черноморского городского поселения

## 1.1. Местоположение и территориально-планировочная организация

Черноморское городское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Северский район и размещается в западной центральной его части на границе с Абинским районом. В срединной части Черноморское городское поселение пересекается  железнодорожной веткой Северо-Кавказской железной дороги и параллельно ей федеральной автодорогой «Краснодар - Новороссийск». Административный центр – пгт. Черноморский размещен в 14 километрах от районного центра  – станицы Северской, в 50 километрах – от краевого центра – города Краснодара, в 100 километрах –  от морского порта города Новороссийска.

Площадь поселения – 69,3 кв. км. Его территория вытянута с юга на север  по направлению течения реки Зыбза. Расстояние от южной до северной границы поселения составляет порядка 16 км, от западной до восточной – 6 км.

Общая протяженность границ Черноморского городского поселения составляет 57,0 км.

Территория поселения на западе граничит с муниципальным образованием Абинский район, на юге и востоке - с Ильским городским, а на севере – со Львовским сельским поселениями Северского района.

Южная горная часть территории (порядка 40%) покрыта лесами.

В его состав входят 7 населенных пунктов: поселок городского типа Черноморский, поселки Октябрьский, Новопетровский и Спутник, хутора Карский, Кипячий и Веселый.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с ландшафтными особенностями местности. Морфология предгорья диктовала условия к освоению более удобных и пригодных для жизнедеятельности участков территории. Немаловажную роль в развитии территорий населенных пунктов также играли исторически сложившиеся транспортные пути сообщения. Так наиболее развитыми оказались населенные пункты, расположенные вдоль основной транспортной оси района – автодороги федерального значения «Краснодар-Новороссийск». В центральной части поселения вдоль этой транспортной оси компактно расположены пгт. Черноморский, п. Октябрьский и п. Спутник. В юго-восточной предгорной части поселения расположены хутора Карский и Кипячий, в северной равнинной – п. Новопетровский и х. Веселый. Основными планировочными осями территории поселения являются автодорога «Краснодар - Новороссийск» и Горяче-Ключевская ветка Северо-Кавказской железной дороги.

Пгт. Черноморский в центральной части с юга на север пересечен балкой Чернышкина. Западная и восточная часть населенного пункта пересекается еще тремя балками того же  направления, крайние из которых окаймляют каркас пгт. Черноморского. Улично-дорожная сеть в основном имеет регулярную структуру и  представлена в основном прямоугольными кварталами усадебной застройки с добавлением радиально-кольцевых элементов в северной части населенного пункта.

С севера поселок ограничен федеральной автодорогой. На протяжении 1,7 км в настоящее время 6 выездов с жилых улиц пгт. Черноморского на федеральную магистраль. Данные примыкания не обеспечены безопасными автомобильными развязками, что снижает безопасность движения.

Основной планировочной осью поселка является проходящая с севера на юг ул. Юбилейная. В южной части поселка данная ось ветвится на два направления – западное – на п. Октябрьский, и восточное – на х. Кипячий. Основное тело пгт. Черноморский вытянуто между балками Гнилая и Чернышкина. Прямоугольные кварталы новой усадебной застройки примыкают к основной части селитебной территории с востока. В северной, южной и западной частях населенного пункта расположены дачные товарищества.

Производственная зона размещается в западной части пгт. Черноморский между улицами Калинина и Дзерджинского. Общественный центр сформирован на пересечении улиц Юбилейная и Дзерджинского.

Западнее пгт. Черноморский вдоль реки Бугай расположен п. Октябрьский. С запада к поселку примыкают дачные товарищества и территории личных подсобных хозяйств. Общественный центр сформирован на пересечении улиц Пушкина и Горького и представлен общеобразовательной школой, Домом Культуры и иными учреждениями эпизодического и повседневного обслуживания населения.

Планировочная структура п. Октябрьского сформирована прямоугольными кварталами, вытянутыми вдоль основной улицы и водных артерий – реки Бугай и балки Крутенко.

В двух километрах южнее пгт. Черноморский вдоль балки Нефтяной расположен х. Кипячий, жилая зона которого размещена западнее единственной улицы населенного пункта. Восточнее хутора расположены садово-дачные товарищества.

Юго-восточнее пгт. Черноморский расположен х. Карский. Основное тело хутора размещено вдоль балки Денисенко и в северной части вливается в восточную часть пгт. Черноморский. Отдельные участки жилой застройки х. Карский разбросаны на незалесенных территориях восточнее основного тела хутора.

Северо-восточнее х. Карский расположено действующее предприятие «Карская нефтеперекачивающая станция».

Севернее федеральной автодороги в западной части поселка размещается п. Спутник, вокруг которого сформирована крупная производственная зона, включающая кирпичный завод, завод ЖБИ, нефтебазу  и другие промышленные предприятия. Таким образом, вся селитебная территория населенного пункта расположена в границах санитарно-защитных зон действующих предприятий.

Севернее железной дороги расположен х. Веселый, сформированный одним прямоугольным кварталом усадебной застройки и территорией недействующей молочно-товарной фермы, примыкающей к жилым территориям с запада  и северо-запада.

В северной части поселения вдоль автодороги «подъезд к п. Новопетровский» расположен п. Новопетровский. В северной части поселок пересечен рекой бугай, в центральной – балкой Дубравина.

Ситуационная схема размещения Черноморского городского поселения.

## 1.2. Социально-экономическое положение Черноморского городского поселения.

Черноморское городское поселение является внутрирайонным административно-территориальным образованием и включает в себя пос. Черноморский, пос. Октябрьский, пос. Новопетровский, пос. Спутник, х. Карский, х. Кипячий, х. Веселый. Численность населения Черноморского городского поселения составляет 11,3 тыс. человек.

Богатые природные и наличие трудовых ресурсов создают предпосылки для развития добывающей и обрабатывающей промышленности — в первую очередь добычи нефти, производства строительных материалов, а также развития туристско-рекреационного комплекса. Наличие железной дороги и автодороги федерального значения позиционируют территорию как инвестиционно привлекательную зону.

Экономика поселения представлена следующими отраслями промышленности: нефтегазодобывающей, перерабатывающей, транспортной и др.

В структуре производства муниципального образования основная доля приходится на добывающую и перерабатывающую промышленность.

Предприятиями поселения производятся нефтепродукты, стеновые материалы (кирпич), продукция пищевой промышленности.

Основу экономического потенциала поселения составляет добыча и транспортировка нефти и газа, во многом определяющие занятость населения и уровень его благосостояния. В промышленном секторе работает третья часть экономически занятого населения.

Развитие экономики поселения в последние годы происходило под влиянием факторов, сформировавшихся в период экономического кризиса России 1998 года и непосредственно после него. Дефолт 1998г. оказал значительное негативное влияние на функционирование всех основных отраслей экономики района: промышленного производства, сельскохозяйственной сферы и строительного комплекса.

Рост цен на энергоносители и ГСМ, опережающий рост тарифов негативно отразился на финансовом состоянии завода по производству строительных конструкций, а также жилищно - коммунального хозяйства района. В состоянии банкротства оказались завод по производству железобетонных изделий ОАО «Завод ЖБИ-8», а также предприятие жилищно-коммунального хозяйства – МУП CP «Черноморское ЖКХ».

Дальнейший период 2000 - 2004 годов был связан с ликвидацией ряда накопившихся в докризисный период диспропорций в экономике России и способствовал ускоренному посткризисному восстановлению экономики. Позитивное воздействие на стабилизацию экономики поселения оказали также укрепление положения России на внешнеэкономических рынках, улучшение социально-политической ситуации в стране после президентских выборов, вытеснение неплатежей и увеличение доли денежных расчетов. На динамику факторов роста Российских экономических показателей, их отраслевую структуру и производительность сильное влияние оказали внешние факторы, прежде всего рост мировых цен на нефть и сырьевые ресурсы. Это не могло не повлиять на интерес инвесторов к имеющимся производственным мощностям, сырьевым и трудовым ресурсам поселения. Этот период стабилизации Российской экономики периода 2000 — 2004 годов, характеризующийся повышением конкурентоспособности отечественной продукции и благоприятной структуры мировых рынков энергоносителей, повлиял на увеличение объемов производимой предприятиями поселения продукции, в частности в важнейших бюджетообразующих отраслях - нефтедобыче и производстве строительных материалов.

На территории поселения находится одно из крупных нефтедобывающих предприятий юга России ООО «Роснефть-Краснодарнефтегаз». Основные поступления в бюджет поселения от аренды этих участков составляют 90 %.

Кроме того, бюджетообразующими предприятиями поселения являются: Черноморская ЛЭС ОАО «Кубаньгазпром», ООО «СМиК», ОАО «КНГ- Машзаводсервис», Хабльский филиал ООО «Росстройкомплекс».

Полезными ископаемыми территории являются: нефть, природный газ, нерудные материалы, глина, известняк-ракушечник, источники минеральной воды (для принятия лечебных ванн).

Промышленность. Экономика Черноморского городского поселения представлена промышленностью, строительной, транспортной, нефтеперерабатывающей и др. отраслями.

В структуре производства основная доля приходится на добывающие и перерабатывающие производства. Предприятиями поселения производятся нефтепромысловое оборудование, стеновые материалы (кирпич), строительные нерудные материалы, продукция промышленности, пищевой промышленности.

Наблюдающийся в настоящее время устойчивый рост мировых цен на нефть оказывает позитивное влияние на рост рынка нефтепродуктов, увеличение доходности добывающих производств, стимулирует развитие и вложение денежных средств в основные средства предприятий данной отрасли. В связи с этим можно прогнозировать развитие предприятий нефтедобычи, переработки нефти и производства нефтепромыслового оборудования.

Пищепереработка на территории поселения представлена Черноморским хлебозаводом №1 ОАО «Афипкий хлебокомбинат». За последние годы ассортимент и качество производимой хлебозаводом продукции значительно вырос. Однако, в связи с определенными трудностями со сбытом производимой продукции в связи с возрастающей конкуренцией на рынке продуктов питания, уровень роста объемов производства в отрасли пищевой промышленности остается недостаточным.

Производство строительных материалов является одной из доходообразуюших. Доля налоговых поступлений, приходящаяся на это производство, составляет 9 % от общей суммы платежей в бюджет Черноморского городского поселения.

Производство представлено 2-мя крупными предприятиями - ООО «СМиК» и Хабльским филиалом ООО «Росстройкомплекс», а также ООО «Ангел» - производство кирпича.

Транспорт. Транспортная отрасль также относится к доходообразующим. Доля налоговых поступлений, приходящихся на транспорную отрасль составила в 2007 году 7 % от обшей суммы платежей в бюджет поселения.

Транспортная отрасль района представлена 3-мя предприятиями, осуществляющими грузоперевозки: ЗАО «Черноморское АПТ», ОАО «Газпромтранс-Кубань; ООО Буровая компания «Бургаз», ОАО «Газпром».

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс поселения представляет 1 предприятием ООО «Луч» (у которого в аренде 1,918 тысяч гектаров пахотных земель Россельхозакадемии), 14 КФХ, 3 товарными ЛПХ (ОЛПХ «Черноморец», ОЛПХ «Голубинка», ОЛПХ «Огонек»).

Потребительская сфера. Розничную торговлю в Черноморском городском поселении осуществляют 53 предпринимателя и 11 юридических лиц. Также на территории поселения расположены 56 магазинов розничной торговли. Однако рост товарооборота в большей степени зависит не от увеличения числа торгующих, а от развития сети укрупненных торговых центров. В поселении подобная сеть представлена магазинами «Магнит» фирмы ЗАО «Тандер», возрождение универсальных магазинов ОАО «Сапфир» в пгт. Черноморском, а также привлечение средств банков, для кредитования населения при приобретении крупных покупок (мебели и бытовой техники).

В последние годы значительно увеличился ассортимент реализуемой продукции и качество обслуживания (современный дизайн, увеличение количества квалифицированных продавцов). В недавнем прошлом большинство потребителей предпочитали приобретать товары в г.Краснодаре из-за возможности сэкономить. Сегодня рост стоимости проезда и затрат на топливо свел на нет разницу в цене между товарами, представленными в краевом центре и магазинах поселения. Возрастающая конкуренция также повлияла на снижение разницы цен по отношению к г. Краснодару.

Общественное питание в Черноморском городском поселении представлено 9-ю предприятиями. Рост оборота общественного питания составляет 15-20 %. Низкие темпы роста обусловлены снижением количества предприятий общепита и относительно невысокими доходами населения, и как следствие, низким уровнем доходности в данном виде деятельности.

В настоящее время идет работа по утверждению границы населенных пунктов, что упростит схему получения земельных участков. Это позволит расположить предприятия общепита на федеральной трассе Краснодар-Новороссийск, на которой доходность максимальна.

Развитие сектора бытовых услуг. Всего в Черноморском городском поселении осуществляют деятельность 15 юридических и физических лиц. Основной рост обеспечен исключительно ростом числа субъектов предпринимательской деятельности, достигнутого в результате интенсивной легализации данного бизнеса. К наиболее доходным видам услуг относится техническое обслуживание и ремонт автомобилей. На территории поселения осуществляют деятельность 2 станции технического обслуживания. Планируемый темп роста в 2008 году составит 5 % относительно 2006 года.

Основными трудностями, с которыми сталкиваются предприниматели, инициирующими инвестиционные проекты в потребительской сфере являются:

- недостаточность собственных оборотных средств,

- отсутствие залоговой базы для получения кредитных ресурсов,

- недостаточность квалифицированных кадров,

- отсутствие информационных ресурсов.

В то же время, потребительская сфера Черноморского городского поселения интенсивно развивается. Это связано с рядом положительных аспектов:

- с достаточно высокой социальной активностью населения района и повышением его благосостояния и реальных доходов;

- с высокими темпами развития инфраструктуры на протяжении последних 3-х лет (с 2004 года);

- с небольшой удаленностью малых населенных пунктов - поселков и хуторов от административного центра поселения пгт. Черноморский (не более 4 км).

Туристско-рекреационный комплекс. Благодаря развитой инфраструктуре транспортных магистралей и великолепным природным ландшафтам, изумительному воздуху, горным рекам, охотничьим угодьям, рыбалке, грибным местам, разработанным туристическим маршрутам на любой вкус — Черноморское городское поселение является идеальным местом для развития туризма. Особой популярностью пользуются туристические переходы через горы к побережью Черного моря.

Туристический бизнес на территории поселения исключительно малый бизнес. Гостиница и все кафе находятся в собственности частных предпринимателей.

Поселение специализируются на предоставлении туристических услуг на хуторах Карский и Кипячий.

Природными достопримечательностями являются комплексные ландшафтные объекты, геологические и водные объекты природы.

Таким образом, Черноморское городское поселение имеет прекрасные возможности по развитию туристско-рекреационного комплекса. Основной проблемой в реализации остается недостаточное количество мест размещения.

Из анализа видно, как вышеперечисленные отрасли экономики района тесно взаимосвязаны между собой и развитие одной из них автоматически создаёт предпосылки и условия для увеличения производственно-финансовых показателей других отраслей производственно-хозяйственного комплекса.

Жилищное хозяйство. Жилищный фонд поселения состоит из 253 многоквартирных домов и 1 общежития, обшей площадью 134 тыс. м2. 84% жилищного фонда составляют кирпичные и каменные здания, постройки 1946-1970 годов с износом от 32% до 84%.

В капитальном ремонте нуждаются 78 домов, площадью 58,2 тыс. м2. 82 дома площадью 21,7 тыс. м2 с износом 100%. Ветхий аварийный жилой фонд составляет 31% от общего количества жилых домов.

## 1.3. Население и демография

Численность постоянного населения Черноморского городского поселения на 01.09.2009 года составила 11288 человек, это 10,3% от общей численности Северского района. Городское население — 8,3 тыс. человек, 3 тыс. человек проживают в сельской местности. Городское население составляет 8,3 тысяч человек, 3 тысячи человек проживают в сельской местности. Плотность населения городского поселения составляет 16,2 чел/км2.

Характеристика современного состояния населенных пунктов, 
входящих в состав Черноморского городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь фактически освоенной территории, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Черноморский | 8306 | 661,0 | 12,6 |
| 2 | хутор Веселый | 31 | 15,4 | 2,0 |
| 3 | хутор Карский | 650 | 103,0 | 6,3 |
| 4 | хутор Кипячий | 57 | 12,5 | 4,6 |
| 5 | поселок Новопетровский | 219 | 150,5 | 1,5 |
| 6 | поселок Октябрьский | 1891 | 196,7 | 9,6 |
| 7 | поселок Спутник | 134 | 13,0 | 10,3 |
| Всего | 11288 | 1152,1 | 9,8 |

Демографическая ситуация в Черноморском городском поселении повторяет краевые проблемы и обстановку большинства регионов. Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний размер домохозяйства в пгт. Черноморский составляет 2,9 человек, а в сельских населенных пунктах — от 2,3 до 2,5 человек.

Период 1999-2009 годы в целом характеризуется снижением численности населения (с 11,8 до 11,3 тыс. человек), в основном за счет пгт. Черноморский и пос. Октябрьский. В последнее 10-летие в поселении наблюдается естественная убыль, которая не перекрывается имеющимся миграционным приростом. С 1999 года увеличился прирост трудовых ресурсов за счет вступления в трудоспособный возраст населения 1985-1987 годов рождения, когда наблюдался пик рождаемости. Национальный состав поселения определен преобладанием русского населения (94,4%). Относительно высока доля украинцев (2,7%) и армян (0,7%).

Средняя плотность населенных пунктов Черноморского городского поселения составляет 9,8 чел/га. При этом относительно высокая плотность населения наблюдается в пгт. Черноморский (12,6 чел/га) и п. Спутник (10,3 чел/га).

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция). Поскольку в поселении наблюдается естественная убыль населения, то увеличение населения происходит за счет миграционного прироста. Однако, в последние годы сформировалась тенденция снижения коэффициента смертности и увеличения коэффициента рождаемости.

Возрастная структура населения по состоянию на 01.01.2009 г.

| Категории населения | 01.01.2009 | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 1775 | 15,7 |
| - трудоспособного возраста | 6464 | 57,3 |
| - пенсионного возраста | 3049 | 27,0 |
| ИТОГО | 11288 | 100,0 |

Возрастные группы населения Черноморского городского поселения на 01.01.2009

| Возрастная группа | 01.01.2009 | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| - до 1 года | 138 | 1,22 |
| - 1-6 лет | 705 | 6,25 |
| - 7-10 лет | 387 | 3,42 |
| - 11-15 лет | 546 | 4,83 |
| - 16-17 лет | 228 | 2,02 |
| - 7-17 лет | 1160 | 10,28 |
| - с18 лет и старше | 9285 | 82,26 |
| - с 60 лет и старше | 2555 | 22,63 |

## 1.4.  Характеристика инфраструктуры поселения

Социальная инфраструктура

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Черноморском городском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Сеть образовательных учреждений в Черноморском городском поселении представлена 7-ю образовательными учреждениями: 3 детскими садами (общей вместимостью 388 мест) и 4 средними общеобразовательными школами (общей вместимостью 1300 мест).

Существующая вместимость детских дошкольных учреждений в полной мере не обеспечивает потребности существующего населения. Уровень охвата населения детскими дошкольными учреждениями составляет 55,0%, что соответствует нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края. В общеобразовательных школах уровень охвата детей школьного возраста составляет 100,0%.

Учреждения здравоохранения Черноморского городского поселения представлены Черноморский районной больницей на 100 коек (75 коек —, неврологическое отделение, 25 коек - терапевтическое) с поликлиникой на 300 посещений в смену, фельдшерско-акушерскими пунктами в п. Октябрьский х. Карский, п. Спутник, 1 станцией скорой медицинской помощи на 1 автомобиль и 2 аптеками.

Имеющая инфраструктура здравоохранения соответствует минимальным нормативам обеспеченности.

Основные проблемы здравоохранения Черноморского городского поселения, требующие своего решения:

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения, оснащение существующих учреждений современным оборудованием и инвентарем.

обеспечение кадрового потенциала муниципального здравоохранения (целевое направление специалистов, решение вопросов по выделению служебного жилья).

поэтапное создание единого информационного пространства в муниципальных учреждениях здравоохранения на основе дальнейшего развития компьютерных технологий.

приближение квалифицированной и специализированной помощи непосредственно к жителям отдаленных населенных пунктов и повышение качества медицинской помощи населению.

Из социального обслуживания в настоящее время на территории поселения функционируют Северский социальный приют для детей и подростков «Журавушка» и Северский центр социальной помощи семье и детям «Надежда».

Имеется 1 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов составляет 105 человек.

Культурно-досуговый комплекс Черноморского городского поселения представлен 5 учреждениями. Черноморским Домом культуры на 350 мест, сельским клубом на 90 мест, 2 библиотеками и детской школой искусств. В поселении имеются 2 парка и сквер.

Из учреждений культово-религиозного характера на территории поселения расположен Приход Свято-Михаило-Архангельского храма Екатеринодарской и Кубанской Епархии.

Сеть физкультурно-спортивных объектов в Черноморском городском поселении представляет собой систему, состоящую из 12 объектов физической культуры и спорта — сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе: 1 стадион «Черноморец», 7 плоскостных спортивных сооружений, 4 спортивных зала.

В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения. Объекты потребительского рынка ориентированы на обслуживание как постоянного, так и временного населения.

На проектируемой территории осуществляют свою деятельность 63 предприятий розничной торговли (общая площадь торговых залов 2256 кв. м.), 13 предприятий общественного питания (общая вместимость 672 мест), из них 1 столовая находится на балансе промышленного предприятия, 4 столовых — на балансе учебных заведений (вместимость 632 места), 15 объектов бытового обслуживания (40 человек).

В общественном питании наиболее значимыми являются кафе: «Старый двор», «Вышка», «Фараон», «Фортуна», «Русь», «Калинка», «Желтый чемодан», «Престиж», «Свеча».

К наиболее доходным видам услуг относится техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Из прочих услуг преобладают услуги такие как ремонт и обновление обуви, парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры, ремонт и строительство жилья.

На территории поселения имеются попытки развития и предоставления туристических и гостиничных услуг. В настоящее время поселение специализируется на предоставлении туристических услуг на хуторах Карский и Кипячий.

Коммунальное хозяйство.

Коммунальное хозяйство Черноморского городского поселения представлено двумя предприятиями: управляющей компанией ООО «Черноморское домоуправление», ООО «Жилкомсервис».

Финансово-экономическое положение и эксплуатационное состояние сетей коммунального предприятия  имеет значительный износ.

Население Черноморского городского поселения  использует для хозяйственно – питьевых нужд воду из подземных источников водоснабжения. Услугами по водоснабжению  пользуется 4995 абонент (4926 население). Водоснабжение Черноморского городского поселения: пгт. Черноморский, п. Октябрьский, п. Карский осуществляется от двух водозаборов: Крюковского и Октябрьского. С сентября 2006 года водоснабжение производится только от Крюковского водозабора, октябрьский водозабор находится в резерве.

Состояние водопроводных сетей свидетельствует  об их ветхости  и ненадежности, вследствие чего порывы при транспортировке в сетях имеют место и для их уменьшения необходима срочная замена ветхих водопроводов.

Ежедневно проводиться устранение порывов  на уличных сетях водопровода.

Планово-предупредительные ремонты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства практически полностью уступили место аварийно-восстановительным работам. Срочной модернизации требуют около 68% основных фондов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, особенно очистные сооружения.

Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации затрат, к повышению ресурсной эффективности.

Состояние коммунальной инфраструктуры значительно затрудняет размещение новых производительных сил на территории поселения, увеличение мощности действующих предприятий, негативно отражается на качестве бытовых условий населения.

Для замены и восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в ближайшие годы необходимо привлечение внутренних и внешних инвестиций, в том числе кредитных ресурсов, с последующим их возвратом за счет инвестиционной составляющей в тарифах.

Жилищное хозяйство.

Жилищный фонд поселения состоит из 253 многоквартирных домов и одного общежития общей площадью134 тыс.м2.

84% жилищного фонда составляют кирпичные и каменные здания, постройки 1946-1970 годов с износом от 32% до 84%. В капитальном ремонте нуждаются 78 домов, площадью 58,2 тыс.м2. 82 дома площадью 21,7 тыс.м2 с износом 100%. Ветхий аварийный жилой фонд составляет 31% от общего количества жилых домов.

Решение вопроса улучшения жилищных условий населения Черноморского городского поселения становится  возможным благодаря участию в муниципальных целевых программах в рамках приоритетного национального  проекта «Жилище», который включает в себя несколько программ: «Молодой семье – доступное жилье», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда», «Ипотечное кредитование» и другие меры поддержки краевого и федерального бюджетов.

# Характеристика природных условий

## 2.1. Климатические условия

Сложное географическое положение Северского района обуславливает и осложненные климатические условия. В целом его территория относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Так, северную часть территории поселения, по своим климатическим характеристикам можно отнести к районам умеренно-континентального климата, а южную – горную часть – к районам теплого, влажного климата предгорий.

По особенностям распределения сильных осадков на территории поселения можно выделить две наиболее характерных области:

- степная (это северная и центральная части поселения);

- предгорий (южная часть поселения).

Степная область характеризуется тем, что большая половина осадков выпадает летом. Сильные осадки (50 мм/сутки) возможны здесь ежегодно. Абсолютный максимум осадков может составлять до 100 мм/сутки. Высокая повторяемость сильных ливней объясняется положением поселения на пути атмосферных фронтов, перемещающихся с севера и северо-запада к горам Кавказа, а так же близостью Азовского и Черного морей. По данным Северской метеостанции многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет +110С.

Зимняя температура в среднем колеблется от  +5 до -50С, в «холодные» зимы температура может опускаться до отметок   -300С.  Абсолютный минимум  -35,7 0С. Наиболее холодные месяцы – январь и февраль. Высота снежного покрова достигает в среднем 20-30 см, не устойчив и имеет прерывистый характер периодами по 10-15 дней, появляется он в декабре месяце и окончательно сходит в марте. Обычно, глубина промерзания почв не превышает 25-30 см, но может достигать  60-70 см.  Нормативная глубина промерзания принята равной    80 см.

Лето сухое и жаркое, температура воздуха достигает +30 – +350С. Продолжительность теплого периода, длящегося с апреля по октябрь месяцы, с температурой свыше  +100С достигает 200 дней. Абсолютный максимум составляет +400С.

Среднегодовое количество осадков в среднем составляет 600-650 мм. Распределение количества осадкой в течение года – крайне не равномерное. Летом большая часть осадков выпадает в виде ливней, осенью и зимой наблюдаются затяжные моросящие дожди.

Области предгорий Западного Кавказа относятся к районам хорошего увлажнения. В теплое время года осадков выпадает в 2 раза больше, чем в холодное. Абсолютный максимум осадков в этой области составляет 70-80 мм/сут. Повторяемость сильных ливней в среднем 1-2 в год. Годовой ход повторяемости сильных осадков для данной области таков, что вероятность их выпадения одинакова зимой и летом. Летом наиболее часто сильные ливни выпадают в периоды прохождения холодных атмосферных фронтов формирующихся в Украинском высоком циклоне.

В южной – горной части, снежный покров может достигать местами нескольких метров и держаться с декабря до середины марта месяца. Средняя мощность снежного покрова в горной части составляет 2 м. зимний период в этой части района,  по сравнению с равниной – продолжительнее, в среднем на 10-15 дней. Среднегодовое количество осадков в данной области достигает 800-1 000 мм.

Ветровой режим района характеризуется преобладанием в течение года широтной циркуляции воздуха, особенно в холодное полугодие. С осени, вследствие остывания материка, учащаегося стационирования антициклона над Казахстаном и образования Черноморской депрессии, преобладают ветры восточных румбов. Зимой наблюдается преобладание восточных ветров и образование барических градиентов, которые являются причиной увеличения скорости ветра. В зоне выраженного восточного потока повторяемость ветров восточных румбов возрастает до 70 %. Далее, к югу, в долинах предгорий преобладающее направление ветра совпадает                    с ориентировкой горных долин. На перевалах зимой преобладают юго-западные и северо-восточные ветры, причем повторяемость их почти одинакова.

В конце весны увеличивается повторяемость процессов западной адвекции и летом на большей части района преобладают ветры западных румбов. Но в летний период более сухими и жаркими являются ветры восточной составляющей, а западные приносят прохладный и влажный воздух. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в феврале-марте.              В долинах предгорий скорость ветра уменьшается до 3-4 м/сек, а в горных долинах скорость еще меньше – 1-2 м/сек.

Важное значение имеет характеристика числа дней с сильным ветром (более 15 м/сек). На равниной части среднее число дней с сильным ветром составляет 20-40, в предгорной зоне 15-20, в горной части района их менее 15.

В горной зоне количество дней с сильным ветром зависит от макрозащищенности. Особенно мало их в глубоких горных долинах – до 2-6 дней в год.

В долинах горной и предгорной зон прослеживается горно-долинная циркуляция. Возникает она в результате неравномерного нагрева долин и склонов гор. Днем ветер дует вверх по долине, а ночью – по долине вниз. Суточная периодичность этих ветров наиболее выражена летом и осенью, т.е. в сезон, когда заметно ослабление общей циркуляции.

В горах вследствие барической неоднородности широко распространены фёны – теплые сухие нисходящие ветры, спускающиеся с гор. Скорость ветра при фёне может достигать – 15-20 м/сек, а иногда даже 25-30 м/сек. Наиболее часто фёны наблюдаются в холодное время года. Значительное повышение температуры, вызываемое фёном, нередко сопровождается таянием снега в горах. Длительность фёна может колебаться от нескольких часов до 10-15 дней.

В горных долинах и котловинах, где большое влияние оказывает макрозащищенность, годовая скорость ветра  1,5-2 м/сек.

В годовом ходе скорости ветра сохраняется определенная закономерность: наибольшие скорости наблюдаются в зимне-весенний период, максимум – на равнинной части  в феврале – марте, в предгорьях и  в горах – в марте-апреле; наименьшие скорости на равнине – в июле-сентябре, а в предгорьях и в горах – в декабре-январе.

## 2.2. Орография, тектонические условия и сейсмичность

Орография

В орографическом отношении проектируемая территория относится к двум орографическим областям.

Северная часть поселения – равнинная, представлена Закубанской наклонной равниной, сложенной плиоценовыми и четвертичными континентальными отложениями. Поверхность равнины наклонена от подножий Большого Кавказа на северо-запад.

Рельеф поверхности равнины – спокойный, с незначительными перепадами высот: от 25-30м – в юго-восточной части   равнины, до 10-14 м – в северо-западной. Поверхность равнины осложнена долинами левых притоков реки Кубань.

Южная часть поселения – переходная зона от Закубанской наклонной равнины к предгорьям северного склона Западного Кавказа. Южная часть переходной зоны в значительной степени изрезана балками, склоны которых покрыты кустарником и лесом. Наиболее крупные из них являются долинами рек Зыбза и Бугай, а также таких крупных балок, как Чернышкина, Крутенко, Кипячая.

Рельеф поверхности от равнинного до слабовсхолмленного. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 25-30 м на севере, до 100-160 м – на юге зоны.

Тектоника и сейсмичность

Северский район находится в области 2-х геоструктурных зон северо-западного Кавказа. Северная его половина относится к Западно-Кубанскому прогибу, а южная – к области Альпийского складчатого сооружения.

Западно-Кубанский прогиб на севере, по Новотитаровской зоне глубинного разлома граничит с южным бортом Скифской платформы. Прогиб имеет резко выраженное ассиметричное строение: относительно узкий крутой южный склон и широкий пологий – северный. В восточной части он сужается, а в западной – расширяется, простирание его СЗ – ЮВ. На фоне общей синклинальной структуры Западно-Кубанского прогиба в неогеновых отложениях намечается несколько продольных структур.    Вдоль оси прогиба узкой полосой прослеживается  Анастасиевско-Краснодарская антиклинальная зона, севернее которой располагается Славянско-Рязанская впадина. К югу расположена сравнительно узкая Адагумо-Афипская впадина, которая на юге по Ахтырскому глубинному разлому граничит со складчатой областью мегаантиклинория Большого Кавказа.

Территория района входит в состав 3-х структурно-тектонических зон (с юга на север): Новороссийский синклинорий, Гойтхский антиклинорий и Абино-Гунайский синклинорий. Гойтхский антиклинорий ограничен от смежных синклинориев зонами Тхамахинского (с севера) и Безепского (с юга) разломов.

В целом район представляет собой сложное покрово-шарьяжное сооружение с антиклинальными структурами вдоль крупных региональных надвигов. По мере продвижения с севера на юг все более сложной становится складчатость,  что обуславливается соответственно увеличением углов падения пород.

Территория по сейсмичности целиком относится к 8-бальному  району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7-81, Госстрой России).

## 2.3. Литолого-геологические условия

В геологическом строении района принимают участие отложения от олигоценового возраста до современных четвертичных отложений. Самые древние породы обнажаются на дневной поверхности в южной части территории, а в северном направлении наблюдается постепенная смена их более молодыми отложениями.

I.  Палеогеновая и неогеновая системы.

Олигоцен и нижний миоцен (P+N11) на описываемой территории представлены глинами майкопской серии, образующими прерывистую полосу выходов в самой южной части района.  Севернее они резко погружаются и в центре залегают на глубинах 2 400 – 2 800 м. Мощность их изменяется от 400 до 1 600 м.

Миоцен (N1), представлен отложениями тортонского, сарматского и мэотического ярусов (конгломераты, известняки, глины). Развиты повсеместно на глубинах 1 300 – 1 600 м. Мощность достигает 1 400 – 1 700 м. В предгорной части данные отложения невыдержанны по мощности и образуют на поверхности разрозненные выходы.

Плиоценовые (N2) отложения распространены на данной территории широко и представлены образованиями понтического, киммерийского, куяльницкого ярусов и краснодарского горизонта.  Данные отложения представлены переслаиванием глин с прослоями и линзами песков, песчаников, известняков, глинистых песков разнозернистых. В центральной проектируемой  части вскрыты на глубинах более 900 м.

II. Четвертичная система (Q).

Отложения четвертичного возраста почти повсеместно покрывают более древние породы чехлом различной мощности. В равнинной части мощность достигает 70 – 120 м, в области предгорий мощность не превышает 10 м. стратиграфическое расчленение четвертичных отложений вызывает большие трудности в силу однородности литологического состава пород и бедной фаунистической охарактеризованности.

По данным предыдущих лет исследований на рассматриваемой территории выделяются отложение нижне-верхнечетвертичного возраста: аллювиально-делювиальнные, (миндельской и рисской террас) аллювиальные и элювиально-делювианые безрасчленения, а так же современные отложения: аллювиальные и озерно-болотные.

1. Нижне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения                р.Кубань (al QI-III)

Распространены на большой части района, простираются в западном, северном и восточном направлениях далеко за его пределами. Южная граница этих отложений протягивается в широтном направлении севернее п. Черноморского – ст. Северской. Слагают они погруженные миндельскую рисскую и вюрмскую террасы.

Представлены эти отложения песчано-глинистой толщей, причем в северной части  района пески составляют до 70 % всей мощности. К югу мощность песков резко падает и не превышает 15% общей мощности. Пески бурые, светло-серые в основном полимиктовые, от мелко- до крупнозернистых. Мощность пластов в северной части от 4-х до 43 м, южнее – 2-7 м. Кроме того, с севера на юг вместе с резким уменьшением мощности песков увеличивается их глинистость.

Глины, разделяющие прослои песков, желтовато-бурые, желтовато-серые, карбонатные, ожелезненные, иногда песчанистые.  В местах выхода на поверхность данные отложения представлены буро-серыми, плотными, средними или легкими суглинками.

Общая мощность данных отложений составляет: в северной части  70 - 90 м, в южной увеличивается до 100 – 110 м.

2. Аллювиально-делювиальные отложения миндельской, рисской террас (al,dQI-II).

Прослеживаются по долинам рек небольшими участками, прислоняясь к речным уступам и склонам северо-западных предгорий Кавказа, а так же развиты на левобережье реки Кубани. Представлены песчанистыми глинами и тяжелыми суглинками с прослоями рыхлых, песчанистых галечников и разнозернистых песков. Общая мощность отложений достигает 90 – 100 м.

3. Нижне-верхнечетвертичные и современные элювиально-делювиальные отложения (el,dQI-IV).

Развиты в предгорной части и представлены суглинками и супесями с  редкими включениями обломков скальных пород.

4. Современные озерно-болотные отложения (QIV)

Развиты в придолиной части р. Кубани  (ниже абсолютных отметок 20 м) в виде чехла мощностью 5 – 12 м, черных, бурых суглинков с прослоями илистых песков.

5. Современные аллювиальные образования рек (al QIV)

Слагают пойму и низкую надпойменную террасу р. Кубани и ее притоков. Представлены переслаиванием песчанистых суглинков, глинистых песков и пылеватых супесей.

В горной части эти отложения представлены галечниками с песчаным наполнителем, формирующими пойму рек.

## 2.4. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении район расположен в юго-западной части Азово-Кубанского артезианского бассейна. По приуроченности к отложениям стратиграфических подразделений, условиям залегания, циркуляции, дренажа, гидравлических связей и питания выделяются водоносные комплексы и горизонты в отложениях четвертичного и плиоценового возраста.

Водоносный комплекс нижне-верхнечетвертичных отложений (QI-III).

Широко распространен на территории Северского района и за его  пределами. Водовмещающими породами являются пески и гравийно-галечники. Южная граница комплекса протягивается через поселки Черноморский, Ильский и ст. Северскую.

Мощность водоносных горизонтов комплекса в северной части от 4 до 43 м, в центральной – от 2 до 7 м, в южной – от  3 до 12 м. С севера на юг с уменьшением суммарной мощности песков резко ухудшаются и фильтрационные свойства горизонтов.  Коэффициент фильтрации в северной части составляет 15-20 м/сут, в центре района равен 0,16 м/сут, а в южной варьирует в пределах от 0,1 до 5 и более м/сут.

Комплекс в северной части района имеет прямую гидравлическую связь с грунтовыми водами и водами р. Кубани. В центральной части комплекс имеет затрудненный водообмен. Горизонты между собой гидравлически связаны слабо, на что указывает большая разность напоров отдельных горизонтов. В целом напоры увеличиваются с глубиной, при этом пьезометрические уровни верхней части комплекса устанавливаются ниже, а горизонтов нижней части – выше поверхности земли.

По химсоставу воды в основном гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-хлоридные, сульфатно-гидрокарбонатные, натриевые и натриево-кальциевые.

Отмечается уменьшение минерализации вод по площади при приближении к поверхностным водотокам и увеличение ее у бессточных заболоченных участков и в близи лиманов. Сухой остаток изменяется от 0,4 до 1,2 г/л.

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод в области предгорий, а так же за счет перетока вод из вышезалегающих водоносных толщ на всей площади распространения.

Дренаж вод комплекса осуществляется р. Кубань и Азовское море, под уровень которого погружается рассматриваемый водоносный комплекс.

Водоносный комплекс нижнее-верхнечетвертичных отложений (QI-III).

Широко распространен на территории и за ее  пределами. Водовмещающими породами являются пески и гравийно-галечники. Южная граница комплекса протягивается через поселки Черноморский, Ильский и ст. Северскую.

Мощность водоносных горизонтов комплекса в северной части от 4 до 43 м, в центральной – от 2 до 7 м, в южной – от  3 до 12 м. С севера на юг с уменьшением суммарной мощности песков резко ухудшаются и фильтрационные свойства горизонтов.  Коэффициент фильтрации в северной части составляет 15-20 м/сут, в центре района равен 0,16 м/сут, а в южной варьирует в пределах от 0,1 до 5 и более м/сут.

Комплекс в северной части района имеет прямую гидравлическую связь с грунтовыми водами и водами р. Кубани. В центральной части комплекс имеет затрудненный водообмен. Горизонты между собой гидравлически связаны слабо, на что указывает большая разность напоров отдельных горизонтов. В целом напоры увеличиваются с глубиной, при этом пьезометрические уровни верхней части комплекса устанавливаются ниже, а горизонтов нижней части – выше поверхности земли.

По химсоставу воды в основном гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-хлоридные, сульфатно-гидрокарбонатные, натриевые и натриево-кальциевые.

Отмечается уменьшение минерализации вод по площади при приближении к поверхностным водотокам и увеличение ее у бессточных заболоченных участков и в близи лиманов. Сухой остаток изменяется от 0,4 до 1,2 г/л.

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод в области предгорий, а так же за счет перетока вод из вышезалегающих водоносных толщ на всей площади распространения.

Дренаж вод комплекса осуществляется р. Кубань и Азовское море, под уровень которого погружается рассматриваемый водоносный комплекс.

Водоносные комплексы неогеновых отложений (N).

В пределах описываемой территории прослеживается только южная граница неогенового комплекса. Во всех других направлениях он простирается за пределы района. Породы комплекса вскрыты на глубинах    6-8 м в южной части района,  на глубинах 135-145 м в центральной, 90-125 м в северной его частях.

Разрез представлен чередованием пластов глин и песков.

По химсоставу воды в основном гидрокарбонатные, натриевые, реже кальциевые с сухим остатком от 0,3 до 0,6 г/л.

Питание водоносных комплексов осуществляется в предгорьях Западного Кавказа, где они выходят на дневную поверхность, за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод.

Областью разгрузки подземных вод неогеновых отложений является Азовское море.

## 2.5. Гидрологические условия

Гидрографическая сеть Черноморского поселения представлена реками Бугай, Зыбза и их притоками, а также многочисленными балками направления «юг-север» (б. Чернышкина, б. Денисенко, щель Крутенко, щель Кипячая,б. нефтяная).

В верхней части течений реки имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, часто обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм.

С переходом на территорию Закубанской равнины реки постепенно теряют свой горный характер, превращаясь в равнинные на северной части поселения.

Для горных рек характерно сочетание   снегово-ледникового и снегового питания с преобладанием летнего стока. Внутригодовое распределение стока горных рек зависит от абсолютной высоты водосбора. Чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье. Большую роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней. Этим рекам свойственно продолжительное половодье, начинающиеся весной (апрель – май) в период таяния снега и переходящее позднее к более мощному подъему  уровня воды от таяния ледников и снежников.

На основные половодья от таяния снегов, накладываются пики дождевых паводков.

Минимальные расходы горных рек отмечаются зимой, когда их питание осуществляется за счет  подземных вод.

В «теплые» зимы, период высокого стока может быть смещен на зимние месяцы, за счет оттепелей и выпадения дождей.

Режим «твердого» стока на разных участках одной и той же реки различен и зависит от литологического состава пород вмещающих речную долину. Так в верховьях рек, в областях развития кристаллических пород, взвешенного материала в воде не  много – до 200 г/м3.

Ниже по течению, его количество возрастает до 700 г/м3, что обусловлено преобладанием в руслах рек глинистых, легкоразмываемых пород.

Ледовый режим характеризуется ледоставом, наступающим обычно в декабре и заканчивающимся в феврале. В «теплые» зимы, ледостав часто проявляется в виде «шуги», которая иногда забивает узкие проходы в руслах  и образует заторы.

Продолжительность ледостава в среднем не превышает 30 дней, но в отдельные «холодные» зимы может достигать 60-70 дней, а в особо «теплые» - отсутствовать совсем.

В периоды паводков воды рек района перемещают значительное количество твердого материала размерами от песка до крупных валунов.

В засушливое летнее время (июль – сентябрь) некоторые реки на отдельных участках пересыхают, образуя заболоченные участки.

Внутригодовой режим рек изменяется в зависимости от доли в их питании того или иного источника, который определяется  в свою очередь высотой расположения бассейнов, особенностями климата, геологическим строением и другими факторами.

По внутригодовому режиму реки района относятся к низовью Кубани.

Наиболее крупное в районе водохранилище расположенное в северной части территории Северского района – Крюковское, которое было построено на месте бывшего Крюкоского лимана, гарничит с северной границей Черноморского городского поселения. Место положение его приурочено к Закубанской равнине. В тектоническом отношении – это площадь Азово-Кубанского краевого прогиба, испытывающая погружение и в современное время. Берега водохранилища защищены от абразионных процессов бетонными плитами,  поэтому процессы, связанные с береговой зоной водохранилища в данной работе не рассматриваются.

## 2.6. Характеристика геологических процессов и инженерно-геологическое районирование

Эндогенные геологические процессы

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая  воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК  22-301-2000 - 7 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП)

а) Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные)

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на территории всего Северского района.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.

Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений). Незначительная донная эрозия характерна для среднего течения реки Бугай и Зыбза. Особенностью поселения, является, то, что сток всех рек в нижнем течении зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, а также крупными водохранилищем Крюковским.

Береговые  эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные течениям ручьев южной части поселения .

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительные. Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно, прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в  связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО.

Береговые эрозионные процессы (размыв берегов) сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Высота, которых колеблется от 3 до 20 метров. Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек. Вследствие этого, наиболее подвержены размыву речные террасы, особенно низкие, скорость размыва которых может достигать 60 м/год, или до 10-20 метров за один паводок.

Территории населенных пунктов Черноморского городского поселения относятся к территориям слабо подверженным береговому  эрозионному процессу.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, вовремя выпадения ливневых осадков.

Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны, и для территории проектирования составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек, а так же в области предгорий, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное  с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами.   Меньшей частью – оврагами средней и слабой активности приуроченными к области предгорий, северных склонов Западного Кавказа. Это холмистая местность     с широко развитой системой балок и лощин. Частые ливни создают максимальный ливневый сток 200-250мм. Благоприятные климатические условия способствуют произрастанию густых лесов, кустарников и травянистой растительностью, которые хорошо укрепляют склоны сложенные в основном рыхлыми четвертичными и слабосвязанными неогеновыми и палеогеновыми породами, представленными суглинками, песками, глинами, реже конгломератами, известняками и мергелями.

Однако первичная растительность на многих участках сильно нарушена, а местами уничтожена полностью деятельностью человека.

На таких участках интенсивно развивается овражная эрозия первой, реже второй стадии. Глубина промоин и оврагов достигает здесь от 0,5 – 10 м до    40 м, длина  несколько километров. Расчлененность рельефа достигает 0,5 – 1,0 км/км2. Площадная пораженность составляет 5-10 %.

Затопления.

На территории Северского района встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части. Северный склон Западного Кавказа характеризуется наличием большого количества развитых долин рек, по которым в основном и развито затопление.

Наиболее подвержены процессу затопления части территорий населенных пунктов в северной части поселения в районе реки Бугай.

Селевые процессы.

В южной части поселения (низкогорный рельеф), по балкам  и долинам рек отмечаются формы рельефа близкие к селеобразующим. Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным  затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоков твердой составляющей.

Водная составляющая этих селевых потоков формируется главным образом за счет выпадения сильных дождей, реже в результате совместного эффекта снеготаяния и обильных дождей.

В формировании твердой составляющей участвует комплекс элементарных экзогенных геологических процессов: плоскостной смыв, оползни, осыпи, обвалы.

Частота проявлений селевых процессов – практически ежегодно,             с изменением силы проявления в зависимости от количества выпадения атмосферных осадков.

б) Подтопление и заболачивание

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной.

Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники.  Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом  - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Ранее заболоченные большие территории прилегающие к Крюковскому водохранилищу и левобережью реки Кубань, в настоящее время активно используются для выращивания водолюбивых сельскохозяйственных культур.

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

в) Гравитационные процессы

Оползни.

Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.

В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество в Черноморском поселении приурочено к долинам мелких рек области предгорий.

В литологическом отношении, оползни развиваются в глинистых отложениях мелкообломочной массы.

В горной части активные оползневые формы на 70-80% захватывают коренные подстилающие отложения. В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни-потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни-блоки» и «оползни-обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и мелких горных рек.  Оползни-потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек и отдельных балок.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно  взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков  и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.

Территории населенных пунктов планируемой территории в недостаточной мере подвержены воздействию оползневых процессов.

Обвально-осыпные процессы.

На территории поселения развиты спорадически в горной части, и приурочены к зонам тектонических разломов или к зонам активной боковой эрозии рек.

Территории населенных пунктов также подвержены опасности обвально-осыпных процессов.

Опасность обвально-осыпных процессов заключается большей частью в том, что обвалы даже не очень больших объемов могут привести к образованию подпрудных озер в узких днищах ущелий, прорыв которых может повлечь за собой прохождение паводков селевого характера.

Обвальные процессы в долинах рек, как правило, приурочены к эрозионным уступам и к участкам резкого сужения речных долин. Активизация этих процессов в основном происходит в зимне-весенний период года, когда особо активны агенты обвалообразования, такие как: повышенная увлажненность пород, морозное выветривание, боковая эрозия рек и др.

В отдельных случаях формирование и активизация обвально-осыпных процессов напрямую связанно с антропогенной деятельностью человека (например: строительство авто и ж/д дорог).

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

Принципы инженерно-геологического районирования

Своеобразное географическое положение планируемой территории предопределило большое разнообразие и сложность естественных проявлений геологических процессов. Практически каждый из компонентов природной среды характеризуется весьма широким спектром состояний и свойств.

Литолого-геологические комплексы  – от весьма устойчивых интрузивных образований, до рыхлых современных осадков. Геоморфологические элементы – от среднегорья до заболоченных равнин. Гидрогеологические условия – наличием большого количества  рек                и водохранилищ. Климатические условия  – от умерено-континентального, до влажного предгорного климата. Антропогенная деятельность  человека – весьма значительна, особенно в равнинной части территории.

Все вышеуказанные факторы создают предпосылки для большой дифференциации форм и закономерностей проявлений ЭГП, вплоть до появления совершенно новых их типов.

За основу данного районирования взята степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь; распространение и активность ЭГП – во вторую; разделение ЭГП по генетическим типам и геологическая приуроченность – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 50) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью.

В горной части района – это гребневые части водораздельных хребтов, разделенные выположенными седловинами. Породы, слагающие эти поверхности представлены слабовыветрелыми коренными флишевыми отложениями мела и палеоцена, перекрытыми рыхлыми четвертичными маломощными горизонтами (мощность, в основном, до 1 метра).

Грунтовые воды развиты спорадически, в основном на глубинах более 7 м.

Инженерно-геологические условия весьма благоприятны для застройки. Опасные проявления ЭГП на данных территориях – практически отсутствуют. Основное препятствие для освоения района – труднодоступность и отсутствие подъездных путей.

В северной степной части поселения  литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории. Представлены отложения эолово-делювиальными лёссовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса и карбонатов. Мощность составляет 5-50 м. Уровень грунтовых вод обычно более 5 метров.

В район включены площади надпойменных террас, литологический состав отложений практически однородный для всей степной части. Представлены отложения суглинками и супесями нижне и верхнечетвертичного возраста, мощностью более 70 м.

Глубины залегания грунтовых вод имеют весьма неравномерное распространение по территории и в основном составляют от 0,5 до 4,0 м  - в северной части, достигая 7-9 м – в  центральной. Кроме того, УГВ первых от поверхности водоносных горизонтов на этих территориях сильно зависит от рельефа местности и главным образом от атмосферных условий.

В целом инженерно-геологические условия благоприятны для  застройки. Опасные проявления ЭГП – практически отсутствуют. Возможны отдельные,  локальные проявления подтопления и просадочности глинистых пород.

В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

II а.  Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

Распространен вдоль рек, занимая обширные площади наиболее выположенной части речных долин. Литология слагающих пород, представлена суглинками, глинами, галечниками, валунами, гравием, галькой, песками разнозернистыми. По реке Кубани и низовьям ее левых притоков отложения этого подрайона представлены беспорядочным переслаиванием буро-серых песчанистых суглинков, серых мелкозернистых глинистых песков и пылеватых супесей. В горной части отложения представлены мелкими галечниками с песчаным заполнителем.

Породы района практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям,  результатом чего является заболачиваемость части территорий района. В период выпадения экстремально большого количества осадков и соответственно резкого подъема уровня рек, возможно частичное затопление данного района. В отдельных частях района значительно развита боковая эрозия рек (размывы уступов террас) и связанные с ней оползневые и обвальные процессы.

При освоении территории района необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на  2 и более метров.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и укрепление бортов и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, на территориях интенсивной застройки необходимо учесть возможность затопления, в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков, для чего предусмотреть, как минимум, обязательное обвалование русел рек.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений. В связи с вышеизложенным при строительстве в данном подрайоне рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен в основном по бортам крупных балок и рек. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными в основании слабовыветрелыми коренными породами, с поверхности перекрытые элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Литологически делювий представлен лессовидными суглинками и супесями, мощностью не более 10 – 12 м.

Склоны осложнены эрозионной сетью различного генезиса. К этому же подрайону отнесены отдельные крупные овраги и балки, имеющие выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы.

Литологически делювий представлен суглинками бурыми и красно-бурыми, иногда с включениями обломков щебня и дресьвы подстилающих пород. Мощность колеблется от 2 до 14 м.

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков, иногда встречаются оползневые процессы в делювиальных склоновых отложениях, связанные в основном       с сезонным насыщением четвертичного делювия влагой и техногенным воздействием жизнедеятельности человека.  Последнее, является наиболее  активным фактором, провоцирующим оползнеобразование в данном подрайоне.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых процессов в местах застройки (дренаж грунтовых вод, строительство подпорных стенок, регулирование дождевого стока, дернование склона с техногенно-нарушенным покровом и т.д.).

Рекомендуется, при детальных инженерно-геологических изысканий, проводить специальные противооползневые исследования для установления наиболее рационального объема и характера противооползневых мероприятий.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

III а. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов,  обрывов,  включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса.

В средней и северной частях описываемой территории имеет небольшое площадное распространение, большей частью вдоль бортов крупных и средних рек. Характеризуется сложным, сильнорасчлененым рельефом,  с уклонами более 30%. Четвертичный покров развит спорадически, мощность до 2-5м. Подземные грунтовые воды практически повсеместно отсутствуют.

Подрайон включает в себя территории активного проявления вредных и опасных ЭГП. К данному подрайону отнесены области распространения оврагов и балок с крутыми склонами (более 30%) и значительными эрозионными врезами.

Характерные для данного подрайона проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- оползневые и обвально-осыпные процессы;

- речная эрозия.

В южной – горной части данный подрайон имеет значительное площадное распространение. Сложный, сильно расчлененный рельеф с уклонами более 30 % характерен практически для всего подрайона. Мощность слаборазвитого четвертичного покрова обычно не превышает       2 м.

Подземные грунтовые воды практически повсеместно отсутствуют.

Характерные для подрайона (горной части) проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- оползневые процессы различного генезиса;

- обвальные, обвально-осыпные и обвально-оползневые процессы;

- речная эрозия.

Гражданское строительство на территории данного подрайона не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы и т. д.) рекомендуется проведение комплекса инженерных мероприятий, который может содержать следующие виды работ:

- противообвальные;

- противооползневые;

- противоосыпные;

- противоэрозионные (спрямление русел, сооружение защитных дамб, водоотводов и т.п.);

- планировка площадок (с большими объемами земляных работ);

- сооружение подпорных стенок;

- организация поверхностного стока и т.д.

III б. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок.

Распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел.

В северной и центральной частях, территории отложения данного подрайона литологически представлены большей частью переслаиванием  суглинков, глин, разнозернистых песков и линзами, сильнопесчанистых галечников. Мощности не выдержаны по площади и могут составлять от 2 до 15 и более метров.

Проницаемость пород очень высока, имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водами. УГВ постоянно высокий (от 0 до 1 м).

В южной – горной части территории отложения данного подрайона представлены большей частью валунно-галечниковыми отложениями, с песчаным, реже глинисто-песчаным заполнителем.

Имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водотоками. УГВ постоянно высокий (от 0 до 1 м).

В периоды интенсивного выпадения осадков территории подрайона затапливаются и остаются затопленными в течение нескольких дней. Периодичность затопления – регулярно, возможно до нескольких раз в год.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- осушение заболоченных земель;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

-  гидроизоляция фундаментов.

IIIв. Подрайон современных активных селевых конусов выноса.

Имеет значительное распространение в южной (горной) части территории и приурочен к балочным врезам постоянных и временных водотоков. Включает в себя территории, по которым происходит непосредственное движение селевого потока, а так же площади распространения конусов выноса твердой составляющей. Большинство конусов выноса имеют весьма незначительные размеры. Рельеф поверхности мелкобугристый, слабовыпуклый, осложненный эрозией временных водотоков.

Литологически представлен глинами, суглинками, переполненными грубообломочным материалом местных флишевых пород. Мощность, обычно,  не превышает 10 м. Грунтовые воды развиты спорадически, подвержены значительным сезонным колебаниям. Обычно УГВ превышает 3 м.

Из наиболее активных форм проявлений ЭГП можно выделить кратковременное затопление и эрозионную деятельность временных потоков в периоды выпадения большого количества осадков.

Кроме того, на территории данного подрайона отмечаются локальные проявления плоскостного смыва, оползневого процесса и обвально-осыпных проявлений.

Застройка территории данного подрайона видится весьма проблематичной в связи с частыми прохождениями селевых потоков различной силы. Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости возведения сооружений в данном подрайоне методы и объемы подготовительных  защитных мероприятий необходимо определять применительно к конкретной ситуации. Комплекс защитных инженерных мероприятий может содержать следующие виды работ:

- спрямление и  углубление русел эрозионных врезов, по которым происходит вынос обломочного материала и движение водного потока;

-  бетонирование стенок и дна русел водотоков;

- устройство селеуловителей для задержки твердой составляющей селевого потока;

- устройство защитных стенок и дамб для отведения селевого потока;

- устройство фундаментов на свайных основаниях.

## 2.7.  Почвенно-растительные условия и животный мир

По агроклиматическому районированию Краснодарского края территория Северского района входит в V- Южно-предгорную, эта зона характеризуется большим разнообразием почвенно-климатических условий, в связи с чем разделена на подзоны: прикубанскую, западно-предгорную и  VII– Горно-лесную непригодную для возделывания сельскохозяйственных культур, незначительно используется под сенокосы и пастбища, потенциально предрасположена к сильной эрозии.

Почвы планируемой территории подразделяются на четыре основных типа.

Слабодифляционноопасные земли.

К этой категории земель отнесены черноземы выщелоченные уплотненные в т.ч. глубокосреднесолончаковатые слабогумусные сверхмощные и мощные легкоглинистые и тяжелосуглинистые. Кроме того, к этой категории земель частично отнесены лугово-черноземные, карбонатные и вышелоченные уплотненные слабосолонцеватые и слабосолончаковатые слабогумусные сверхмощные легкоглинистые. Расположены они на равнинах водораздельных поверхностях предгорной равнины и периодически подвергаются действию сильных ветров.

Для защиты почв от ветровой эрозии рекомендуется обычная зональная агротехника с созданием системы лесополос, введением в севообороты многолетних трав и применение простейших противоэрозионных агротехнических мероприятий. При возделывании всех культур основную обработку и мероприятия по уходу за почвой следует проводить поперек направления эрозионноопасных ветров.

Кроме того, противоэрозионный агрокомплекс, включает: вспашку без выравнивания, буферную зябь на черных парах, прикатывание посевов, подбор зимостойких и засухоустойчивых сортов.

Для создания хорошо развитого покрова, надежно защищающего почву от выдувания, необходимо озимые размещать по лучшим предшественникам, обогащать почву элементами питания, поля севооборотов следует размещать длинными сторонами перпендикулярно господствующему направлению ветров.

Среднеэрозионноопасные земли.

К этой категории отнесены черноземы выщелоченные слитые и уплотненные слабогумусные мощные и среднемощные слабосмытые легкоглинистые и частично лугово-черноземные выщелоченные слитые и уплотненные слабогумусные сверхмощные и мощные легкоглинистые. Эти земли подвержены наряду с ветровой еще и слабой водной эрозии. Поэтому на них требуется комплекс мероприятий по защите их от совместного действия ветровой и водной эрозии.

На землях данной категории обязательно предусматривается: буферная зябь на черных парах, периодическое почвоуглубление и глубокое рыхление зяби, обработка почвы и посев поперек или по контурам склона, прикатывание посевов рифлеными или шпоровыми катками, возделывание озимых с мульчирующей обработкой почвы и с глубоким рыхлением с оставлением пожнивных остатков предшествующих культур.

Сильноэрозионноопасные земли.

К этой категории отнесены почвы, черноземы выщелоченные уплотненные слабогумусные мощные среднемощные среднесмытые легкоглинистые. Эти почвы подвергаются как водной так и ветровой эрозии.

В связи с тем, что эти почвы залегают на склонах, они отнесены к непахотнопригодным землям, для предотвращения дальнейшего развития эрозионных процессов, пахотные участки здесь необходимо залужить многолетними травами. На существующих пастбищах проводить мероприятия по поверхностному улучшению и соблюдать нормированный выпас скота.

Оченьcильноэрозионноопасные земли.

К этой категории отнесены эродированные почвы днищ глубоких балок. Располагаются эти почвы по днищам глубоких балок и подвергаются действию очень интенсивных водно-эрозионных процессов. Для предотвращения водной эрозии в первую очередь необходимо провести залесение особоэрозионноопасных участков. Участки пастбищ на данных почвах необходимо залужить многолетними травами и соблюдать строго нормированный выпас скота.

Географическое положение района проектирования определило значительное разнообразие растительных зон. На территории Черноморского городского поселения имеют распространение следующие природные зоны растительности:

- луговая, распространена в поймах рек, представлена лугами в сочетании с кустарником и мелколесьем;

- болотная, развита в отдельных пониженных припойменных частях рек района, представлена тростниковыми, камышовыми и рогозовыми зарослями;

- лесостепная, развита неширокой полосой на левобережье р. Кубани, охватывая наклонную Закубанскую равнину и низкую часть  предгорий Западного Кавказа. Около 50 % этой территории занимают кустарники и широколиственные леса;

- лесная, охватывает южную среднегорную часть, включает в  себя 2 пояса: широколиственных лесов и хвойных лесов.

В равнинных условиях рельефа растительность представлена лесостепью.

По долинам рек и балок, плоским междуречьям сохранились порослевые остатки вырубленных лесов. Основные породы здесь: летний дуб, вяз, ясень, клен татарский, клен полевой, груша, алыча. Подлесок обильный и очень разнообразный.

Из кустарниковых преобладает терн, реже бересклет, крушина, бирючина.

Из разнотравья встречается подмаренник настоящий, девясил иволистный, лядвенец рогатый, колокольчик сборный, ежа сборная, герань полевая.

Элементы лесного типа растительности встречаются также преимущественно на повышенных местах. Сюда относятся: дуб, груша, ясень.

Холмистые предгорья (зона предгорных широколиственных смешанных лесов) характеризуются лесным типом растительности. Основными лесными породами являются: дуб зимний, дуб летний, граб, берест, груша, бук, липа.

Для подлеска характерны: клен, кизил, боярышник, лещина, крушина. Среди травянистой растительности чаще встречаются полевица обыкновенная, покупка обыкновенная, вейник наземный.

Культурные растения повсеместно сопровождаются сорняками: мышиным горошком, будяком серебристым, щирицей белой, пыреем ползучим, осотом полевым, амброзией и др.

Обитатели южных лесов это: волки, лисы, дикие свиньи, олени, куницы и большое разнообразие пернатых. В степной части района водятся: зайцы, лисы, перепела, утки, дрофы, голуби и др.

## 2.8.  Полезные ископаемые.

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены углеводородным сырьем, нерудными полезными ископаемыми и пресными подземными водами.

На настоящее время на территории Черноморского городского поселения зарегистрировано 11 лицензий, из них:

- 6 лицензий на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения;

- 3 – на разведку и эксплуатацию твердых полезных ископаемых;

- 1 – на добычу углеводородного сырья и на сброс и захоронение промысловых вод.

Месторождения полезных ископаемых

| МЕСТОРОЖДЕНИЕ | ЗАПАСЫ (тыс.м3) |
| --- | --- |
| Номер паспорта ТГФ | Название месторождения, участка | Вид | Тип добываемого сырья | Вид полезного ископаемого | Степень промышленного освоения | Местоположение участка недр | Балансовые запасы, утвержденные | Забалансовые запасы | Остаток утвержденных запасов А+В+С1 |
|  |  |  |  |  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| КАМЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ |
| Разрабатываемые |
| 124 | Кипячее | залежь | камень строительный | известняк-ракушечник | разведка | Северский р-он, в 0,3 км к ЮЗ от южной окраины х. Кипячего | - | 630 | - | - |
| Государственный резерв |
| н/д | Хабльское | залежь | камень строительный | известняк-ракушечник | госрезерв | Северский р-он, в 3 км к югу от южной окраины пос. Октябрьский | - | - | - | - |
| ГЛИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА |
| Разрабатываемые |
| 180 | Новопетровское | месторождение | кирпично-черепичное | глина | разработка | Северский р-он, в 0,5 км к западу от х. Новопетровского | 219 | - | - | 66 |

Реестр недропользователей и лицензий.

| Лицензия | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРД 472 ВЭ | Акционерное общество закрытого типа завод ЖБИ № 8 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Северский р-он, пос. Черноморский, станция Хабль, скважина № П-3329 | подземная пресная вода | н/с | краевой |
| КРД 614 ТЭ аннулированная | Акционерное общество открытого типа Ильский завод "Утяжелитель" дочернее общество открытого типа НПО "Бурение" | Добыча глины для глинистых растворов при опытно-промышленной разработке участка Черноморского месторождения | Северский р-он, в 4 км к югу от пос. Черноморского | глина | Черноморское | краевой |
| КРД 3098 ТЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Строительные материалы и конструкции" | Добыча глинистого сырья Новопетровского месторождения | Северский р-он, в 0,5 км к западу от х. Новопетровского | глина | Новопетровское | краевой |
| КРД 873 ВЭ | Акционерное общество открытого типа "Краснодарнефтегаз" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Северский р-он, восточная окраина пос. Спутник, скважина № 78549 | подземная пресная вода | н/с | краевой |
| КРД 909 ВЭ | Акционерное общество открытого типа "Краснодаркрайгаз" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Северский р-он, восточная окраина пос. Спутник, скважина № 7736 | подземная пресная вода | н/с | краевой |
| КРД 1042 МЭ аннулированная | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Роснефть-Термнефть" | Добыча минеральных лечебных подземных вод на Черноморском участке месторождения Зыбза-Глубокий Яр для бальнеологического применения | Северский р-он, пос. Черноморский, скважины №№ 470, 594, 781 | подземная минеральная вода | Зыбза-Глубокий Яр | федеральный |
| КРД 1515 ВЭ | Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегаз-стройматериалы" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Северский р-он, станция Хабль, скважина № 30187 | подземная пресная вода | н/с | краевой |
| КРД 1542 ВЭ | Государственное учреждение Абинское опытное поле Всесоюзного научно-исследовательского института табака и махорки и табачных изделий | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Северский р-он, пос. Октябрьский, скважина № 2 | подземная пресная вода | н/с | краевой |
| КРД 2209 ТЭ | Общество с ограниченной ответственностью "КДБ-Недра" | Разведка с одновременной добычей известняка-ракушечника Кипячего месторождения | Северский р-он, в 0,3 км к ЮЗ от южной окраины х. Кипячего | известняк-ракушечник | Кипячее | краевой |
| КРД 3555 ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОМСЕРВИС", тел. раб. (8-6166) 66-9-36 | Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных и промышленных объектов | Северский р-он, восточнее пос. Октябрьский (скважины №№ 58362/1, 58363/2, 36011, 58247/2, М-1) | подземная пресная вода | Крюковское | федеральный |
| КРД 3218 НЭ | Открытое акционерное общество "НК "Роснефть" | Добыча нефти, газа, сброс промысловых сточных вод с целью ППД на месторождении Зыбза-Глубокий Яр | Абинский и Северский р-оны, в 4 км к югу от ж/д станции Хабль | нефть, газ | Зыбза-Глубокий Яр | федеральный |

В настоящее время в границах планируемой территории из месторождений твердых полезных ископаемых ведется разработка Новопетровского месторождения кирпично-черепичных глин. Площадь карьерных разработок составляет 12,3 га.

На Хабльском месторождении на площади 8 га ранее велась добыча известняка-ракушечника. В настоящее время лицензия на добычу аннулирована, добыча остановлена.

Лицензия на добычу известняка-ракушечника из Кипячего месторождения была выдана ООО «КДБ-Недра» в 2003 году, до настоящего времени разработка месторождения не проводилась.

Согласно лицензии ОАО «НК «Роснефть» ведет добычу углеводородного сырья месторождения Зыбза-Глубокий Яр. Месторождение практически выработало свой ресурс, запасов ориентировочно хватит на 10-15 лет. По этой причине добывающее предприятие не планирует развитие добывающего производства на территории Черноморского городского поселения.

# Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- границы охранных зон;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временных охранных зон.

Особо охраняемых природных территорий в границах планируемой территории нет.

Подробно графическая информация о планировочных ограничениях представлена на чертежах:

- Том I, Часть 2, Раздел 4 ГП-4/1 и ГП-4/2 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории» - на данной схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на расчетный срок генерального плана с учетом реконструкции существующих и строительства новых объектов;

Том II, Часть 2, Раздел 4 МО-10 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории» - на схеме отображены границы зон с особыми условиями использования территории на период разработки проекта.

## 3.1. Зоны санитарной охраны

В данном проекте выделены границы основных охранных зон:

- границы водоохранных зон;

- границы охранных зон источников питьевого водоснабжения;

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности.

На территории Черноморского городского поселения водными объектами являются реки Бугай и Зыбза, а также более десятка водотоков по щелям и балкам.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Черноморского городского поселения (р. Зыбза – 100 м, р. Бугай – 100 м, всех остальных – 50 м).

Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

В настоящее время на территории поселения в границах водоохранных зон рек и ручьев располагаются действующие предприятия. В водоохраной зоне реки Зыбза располагается вся территория кирпичного завода, в п. Октябрьском и пгт. Черноморском некоторые предприятия промышленного и коммунально-складского назначения. В южной предгорной части поселения в водоохранных зонах рек и ручьев находятся объекты добычи нефтегазового комплекса. На территориях населенных пунктов п. Новопетровский и хуторах Веселый, Карский, Кипячий в водоохранных зонах рек и ручьев размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно Водному Кодексу РФ и Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарном благополучии населения». Проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Черноморского городского поселения являются подземные артезианские воды. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В настоящее время на территории Черноморского поселения на основании лицензии ведет добычу пресных подземных вод 5 водопользователей из 5 скважин, еще 5 скважин Октябрьского водозабора находятся в резерве. Все скважины имеют утвержденную 1 зону санитарной охраны.

| Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРД | 909 | ВЭ | Акционерное общество открытого типа "Краснодаркрайгаз" | Северский р-он, восточная окраина пос. Спутник, скважина № 7736 | подземная пресная вода | краевой |
| КРД | 873 | ВЭ |  | скважина № 78549 |  |  |
| КРД | 1515 | ВЭ | Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегаз-стройматериалы" | Северский р-он, станция Хабль, скважина № 30187 | подземная пресная вода | краевой |
| КРД | 472 | ВЭ | Акционерное общество закрытого типа завод ЖБИ № 8 | Северский р-он, пос. Черноморский, станция Хабль, скважина № П-3329 | подземная пресная вода | краевой |
| КРД | 3555 | ВЭ | Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОМСЕРВИС" | восточнее пос. Октябрьский (скважины №№ 58362/1, 58363/2, 36011, 58247/2, М-1) | подземная пресная вода | федеральный |
| КРД | 1542 | ВЭ | Государственное учреждение Абинское опытное поле Всесоюзного научно-исследовательского института табака и махорки и табачных изделий | Северский р-он, пос. Октябрьский, скважина № 2 | подземная пресная вода | краевой |

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды для всех существующих и проектируемых источников водоснабжения  необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (п. 2 ст.43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ).

Порядок установления зон санитарной охраны определен СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

Зоны горно-санитарной охраны источников минеральных вод.

На территории Черноморского городского поселения в средней предгорной его части расположены скважины минеральных лечебно-столовых вод (№ 470, 594, 787(не действующая)) месторождения Зыбза-Глубокий Яр. В настоящее время лицензия на добычу, выданная ОАО "Научно-производственное объединение "Роснефть-Термнефть" в 2007 году, аннулирована.

Для обеспечения условий сохранения природных лечебных ресурсов и защиту их от загрязнения и преждевременного истощения согласно действующему законодательству необходимо разработать проект округов горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности.

## 3.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки, иного объекта или сооружения, требующих установления таких зон, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Данным проектом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В настоящее время в центральной части поселения в районе п. Спутник функционирует большой производственный комплекс,  на территории которого находятся различные предприятия. Санитарно-защитные зоны предприятий составляет 300-500 метров. Поселок Спутник с  среднеэтажной жилой застройкой общей площадью порядка 3,8 га, где проживают 164 человека полностью попадает в санитарно-защитную зону.

В северной части пгт. Черноморского размещены очистные сооружения с санитарно-защитной зоной 300 метров, в границах данной СЗЗ располагается часть  усадебной жилой застройки общей площадью порядка 3,5 га, где проживают около 50 человек.

В центральной части поселка размещается территория коммунально-складского назначения (гаражи и ремонтные мастерские и различного рода предприятия), санитарно-защитная зона которой составляет 100-300 м. В границах данной СЗЗ проживают порядка 300 человек, южнее этой зоны размещено кладбище традиционного захоронения общей площадью около 8 га, санитарно-защитной зоной 100 метров и база управления технического транспорта на территории которой находится склад горюче-смазочных материалов, с санитарно-защитной зоной 100 метров. В зону СЗЗ кладбища и базы управления технического транспорта попадает значительная часть садово-дачных участков поселка Черноморского. На южной окраине размещается бойня-цех, в трехсотметровую санитарно-защитную зону которой также попадает часть усадебной жилой застройки.

В восточной части поселка Октябрьского расположена производственная и коммунально-складская зона с санитарно-защитной зоной 100 метров, которая охватывает приблизительно 3 га усадебной жилой застройки.  Края южной части населенных пунктов – это Черноморский и Октябрьский охватывает санитарно-защитная зона нефтегазодобывающих объектов. Такие хутора как Карский и Кипячий, расположенные в предгорной части поселения практически полностью находятся в СЗЗ нефтегазодобывающих объектов Хабльского месторождения. К западу от поселка Октябрьского в водоохраной зоне реки Зыбза расположен кирпичный завод.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, либо обеспечению снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия.

Данным генеральным планом предусмотрен перенос бойни-цеха из южной части пгт. Черноморский в район существующей и рекультивируемой свалки мусора. На территории существующей бойни возможно размещение предприятий не выше 5 класса вредности.

В поселке Спутник жилая застройка не пригодна для постоянного проживания в виду расположения в санитарно-защитной зоне, поэтому проектом планируется перевести существующую жилую зону в зону общественно-делового назначения. На данной территории планируется размещение общественного центра производственно-промышленного узла поселения. Расселение жителей п. Спутник предусматривается на проектируемых территориях пгт. Черноморский и п. Октябрьский.

В центральной части поселков Черноморского и Октябрьского генеральным планом, территории промышленного и коммунально-складского и бытового назначения, планируется реконструировать или перепрофилировать до предприятий не выше 5 класса опасности.

В северной части х. Веселого размещается территория недействующей молочно-товарной фермы. Генеральным планом на расчетный срок предусмотрена реконструкция и модернизация фермы на100 голов.

Федеральная дорога «Краснодар-Новороссийск», проходящая в непосредственной близости от поселка Черноморского, требует специальных защитных барьеров по сокращению санитарно-защитной зоны.

Планируемая альтернативная магистральная автомобильная дорога «Краснодар-Кабардинка» и существующая железнодорожная ветка генеральным планом размещены за пределами селитебных территорий населенных пунктов, поэтому проведение специальных мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон данных дорог не потребуется.

## 3.3. Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На стадии генерального плана поселения определяются временные границы зон  охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны.

В границах временных охранных зон запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Разрешается использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

В данном проекте генерального плана Черноморского городского поселения, согласно заданию на проектирование, был использован раздел «Охрана объектов историко-культурного наследия», выполненный в составе Схемы территориального планирования муниципального образования Северский район.

При разработке данного раздела были использованы: государственный список памятников, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, материалы архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. Также были проведены натурные обследования территории Северского района с целью нанесения на топографический материал объектов культурного наследия и их временных зон охраны.

Далее в таблице приведен список памятников историко-культурного наследия, расположенных на территории Черноморского городского поселения.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

Памятники археологии

| № пп | Экспл.№ (по схеме) | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № по гос. спис ку | № на сыпи в группе | Высо та на сыпи (м) | Диа метр насыпи (м) | Охранная зона (м) | Доку- мент о постановке на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | Курганный могильник «Зыбза21» (9 насыпей) | п. Витим,северо-западная окраина, к юго-западу от завода ЖБИ. СШ 44°51,544/; ВД 038°28,916/ | В | 1 | 2 | 50 | 75 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№22 |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 50 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 1 | 40 | 50 |  |
| 2 | 64 | Курганный могильник «Карский1» (5 насыпей) | х. Карский ,юго-восточная окраина. СШ 44°49,648/; ВД 038°30,577/. | В | 1 | 1 | 40 | 50 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№50 |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,5 | 40 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2 | 30 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 30 | 50 |  |
| 3 | 65 | Курганный могильник «Карский3» (2 насыпи) | х. Карский ,1,5 км к юго-востоку от хутора. СШ 44°49,506/; ВД 038°30,868/ | В | 1 | 2 | 30 | 75 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№51 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 50 |  |
| 4 | 111 | Курганный могильник «Новопетровский 3» (3 насыпи) | х. Новопетровский ,0,3 км к востоку от хутора. СШ 44°54,243/; ВД 038°30,508/. | В | 1 | 0,5 | 30 | 50 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№96 |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 30 |  |  |
| 5 | 115 | Курганный могильник «Новопетровский 7» (6 насыпей) | х. Новопетровский 1-2 км к северо-западу от хутора. | В | 1 | 1,5 | 50 | 75 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№100 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 50 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,5 | 50 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 3 | 80 | 125 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,5 | 40 | 50 |  |
| 6 | 128 | Курганный могильник «Зыбза 23» (2 насыпи) | п. Октябрьский, 1,4 км к западу от поселка. СШ 44°50,646/; ВД 038°27,069/ | В | 1 | 1,5 | 40 | 75 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№113 |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |
| 7 | 129 | Курганный могильник «Зыбза 24» (2 насыпи) | п. Октябрьский, 0,4 км к западу от поселка. СШ 44°51,018/; ВД 038°27,736/ | В | 2 | 2,5 | 60 | 125 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№114 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |
| 8 | 130 | Курган «Зыбза 25» | п. Октябрьский, 0,45 км к югу от поселка. СШ 44°50,727/; ВД 038°27,857/ | В | 1 | 2 | 60 | 75 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№115 |
| 9 | 131 | Курган «Зыбза 26» | п. Октябрьский ,1,3 км к югу от поселка. СШ 44°49,816/; ВД 038°28,438/ | В | 1 | 1 | 30 | 50 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№116 |
| 10 | 132 | Курганный могильник «Зыбза27» (4 насыпи) | п. Октябрьский, 2 км к югу от поселка. СШ 44°49,816/; ВД 038°28,462/ | В | 1 | 2,5 | 30 | 125 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№117 |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,5 | 25 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,5 | 25 | 75 |  |
| 11 | 133 | Курганный могильник «Зыбза28» (3 насыпи) | п. Октябрьский, 2,9 км к югу от поселка, на небольшом хребте. СШ 44°49,419/; ВД 038°27,870/ | В | 1 | 1,5 | 35 | 75 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№118 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 20 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 25 | 50 |  |
| 12 | 134 | Курганный могильник «Зыбза29» (3 насыпи) | п. Октябрьский, 3,5 км к югу от поселка, на вершине хребта. СШ 44°48,832/; ВД 038°27,576/ | В | 1 | 1 | 35 | 50 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№119 |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 30 | 50 |  |
| 13 | 135 | Курганный могильник «Зыбза30» (3 насыпи) | трасса Краснодар-Новороссийск,0,05 км к северу от трассы, 0,7-0,8 км к востоку от моста через р.Зыбза. СШ 44°51,402/; ВД 038°27,572/ | В | 1 | 3 | 50 | 125 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№120 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 50 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 45 | 50 |  |
| 14 | 223 | Курганный могильник «Черноморский 2»(3 насыпи) | Черноморский переезд,1,8 км к северо-востоку. СШ 44°52,172/; ВД 038°30,319/ | В | 1 | 2,5 | 60 | 125 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№209 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 45 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 50 |  |
| 15 | 224 | Курганный могильник «Зыбза32» (7 насыпей) | п. Черноморский, западная окраина. СШ 44°51,285/; ВД 038°29,133/ | В | 1 | 0,5 | 40 | 50 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№210 |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,5 | 60 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,5 | 50 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,5 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,5 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1,5 | 60 | 75 |  |
| 16 | 225 | Курган «Зыбза 33» | п. Черноморский, к северу от поселка. СШ 44°51,803/; ВД 038°29,540/ | В | 1 | 1,5 | 50 | 75 | Приложение №8 к 11-1-р, п/№211 |
| 17 | 238 | Курган | п. Витим (Октябрьский), на восточном краю поселка, по ул. Светлая, нечетная сторона, напротив д. 4,4. СШ 44°510 /; ВД 038°29,209/ | В | 1 | 3 | 60 | 125 |  |
| 18 | 239 | Курганная группа (2 насыпи) | п. Черноморский, к югу от поселка, в поле у дороги на п. Карский. СШ 44°50,027/;ВД 038°29,606/ | В | 1 | 1,5 | 60 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |
| 19 | 240 | Курган | П. Черноморский, восточная окраина, на ЮЗ окраине кладбища. СШ 44°50,502/ ; ВД 038°29,167/ | В | 1 | 1 | 30 | 50 |  |
| 20 | 241 | Курганная группа (2 насыпи) | п. Черноморский, к северу от поселка ,к югу от ж,д , к востоку от Газона-копительной станции, на восточ-ном берегу пруда. СШ 44°52,004/; ВД 038°28,831/ | В | 1 | 0,8 | 30 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 30 | 50 |  |
| 21 | 242 | Поселение | п. Черноморский, к северу от поселка ,к югу от ж,д , к востоку от Газонакопительной станции, на восточном берегу пруда. СШ 44°52,004/ ВД 038°28,831/ | В |  |  | 100х50 | 500 |  |
| 22 | 243 | Поселение | п. Карский, к востоку от рыболовной базы, у Карского Невфте-хранилища, на гряде. СШ 44°49,919/; ВД 038°31,230/ | В |  |  | 100х50 | 500 |  |
| 23 | 244 | Курган | п. Черноморский, в 1 км к СВ от СВ окраины, у ж,д с юга . СШ 44°52,029/ ВД 038°30,612/ | В | 1 | 3 | 60 | 125 |  |
| 24 | 258 | Курган | п. Ильский, к северу от ж,д, к западу от Ильского ж,д переезда в 3,5 км. СШ 44°51,968/; ВД 038°31,299/ | В | 1 | 0,8 | 40 | 50 |  |
| 25 | 259 | Поселение | п. Новопетровский, 0,3 км к востоку от поселка, на мысу, к северу от кладбища, перекрывает курганы №112. СШ 44°54,243/; ВД 038°30,508/ | В |  |  | 300х200 | 500 |  |

В- выявленный объект культурного наследия

Памятники истории и монументального искусства

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | р.п. Черноморский, ул. Советская, сквер | 2802 | 63 | Р | И |  |
| 2 | Могила И.Н. Землякова, старшего лейтенанта, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1942г. | р.п. Черноморский, центр, ул. Советская, сквер | 2803 | 63 540 | Р | И |  |
| 3 | Памятник воинам | п. Черноморский, сквер |  | 11-1-р | В | И |  |
| 4 | Памятник В.И. Ленину, 1948 г. | р.п. Черноморский, ул. Суворова | 2816 | 63 | Р | МИ |  |
| 5 | Памятник А.М. Горькому, 1954 г. | р.п. Черноморский, парк у здания Дома культуры | 2817 | 63 | Р | МИ | утрачен |
| 6 | Братская могила 6 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1942-1943 гг. | п. Октябрьский, у здания Дома культуры | 2788 | 63 | Р | И |  |
| 7 | Памятник воинам | х. Карский |  | 11-1-р | В | И | По данному адресу памятник отсутствует |

МИ 	Памятник монументального искусства

И 		Памятник истории

Р 		Памятник региональной категории охраны

В		Выявленный объект культурного наследия

63		Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 №63

540	Решение Краснодарского крайисполкома от 31.08.1981 №540

Объекты культурного наследия, рекомендуемые к постановке на государственную охрану

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание вокзала ж/д станции «Хабль» | ж.-д. станция «Хабль» |  |  |  | А |  |
| А | Памятник архитектуры |

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 4.1. Современные средства поражения.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Северского района, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

Границы зон возможной опасности предусмотренны СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Северский район находится между категорированными городами Краснодар (2группа по ГО) и Крымск (3 группа по ГО), и, следовательно, населенные пункты рассматриваемой территории находятся за зоной возможных разрушений.

Согласно СНиП 2.01.51-90 г., население Северского района попадает частично в зону возможного опасного радиоактивного заражения (зона шириной до 27 км от г.Краснодар), частично в зону возможного сильного радиоактивного заражения (населенные пункты расположенные за зоной возможного опасного радиоактивного заражения).

Северский район находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки.

## 4.2. Возможные последствия ЧС техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Проектируемых объектов, подлежащих декларированию промышленной безопасности (ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») на территории Черноморского городского поселения нет.

Химически опасные объекты.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Строительство ХОО на территории Черноморского городского поселения не предусматривается, существующие ХОО отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов населенных пунктов Черноморского городского поселения приведены далее в таблице.

Взрывопожароопасные объекты населенных пунктов Черноморского городского поселения

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта | Местонахождение ПОО | Наименование и количество опасного вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газонаполнительная станция «Хабль» | п. Черноморский, ст. Хабль, ул.Строителей 26тел. 66-1-31 | Газ, 180т |
| 2 | АЗС №1 | п.Черноморский 64 км автодороги «Краснодар – Новороссийск» | Нефтепродукты, 100 т |
| 3 | АГЗС | п. Хабль, 64 км автодороги «Краснодар – Новороссийск» | СУГ |
| 4 | АЗС | п. Хабль, ул. Вокзальная, 1 | Нефтепродукты, 500 т |
| 5 | ГНС | п.Спутник | СУГ, 180 т |
| 6 | АЗС проект. | Между п.Ильский и п.Черноморский 62 км автодороги «Краснодар – Новороссийск» | Нефтепродукты, 500 т |
| 7 | Насосная перекачивающая станция (НПС) «Карская» | х. Карский, п. Черноморский, 8-861-219-89-82 | Нефть, 3850 т |
| 8 | Линейная часть магистрального нефтепровода Крымск- Краснодар | Х.Карский-п.Ильский-ст.Северская-ст.Новодмитриевская | сырая нефть |
| 9 | Газопровод высокого давления ООО «ГазпромтрансгазКубань» | П.Октябрьский-п.Ильский-Ст.Северская-п.Афипский-ст.Смоленская, с.Львовское | природный газ |
| 10 | Месторождение «Южно-Карское» | х.Карский | Нефть, 100 т |
| 11 | Филиал Нефтегазодобывающее производство № 2 Нефтесборный пункт «Глубокий Яр» | п. Черноморский, ул. Дзержинского, 22 тел. 66-9-46, факс 62-64-14 | Нефть, 400 т |
| 12 | Филиал Нефтегазодобывающее производство № 2 Нефтесборный пункт «Зыбза» | п. Черноморский, ул. Дзержинского, 22 тел. 66-9-46, факс 62-64-14 | Нефть, 300 т |
| 13 | Филиал Нефтегазодобывающее производство № 2 Нефтепровод нефтесборный пункт «Зыбза» – Карская НПС | п. Черноморский, ул. Дзержинского, 22 тел. 66-9-46, факс 62-64-14 | Нефть, 300 т |

По территории поселения проходят магистральные и подводящие газопроводы высокого давления «Крымск-Краснодар» Ду 500 (9 км),  «Краснодар-Крымск» Ду 500 (2,2 км),  а также магистральный нефтепровод «Крымск-Краснодар» Ду 300 (7,2 км).

Кроме того, на территории района имеется ряд промысловых и подводящих нефтепроводов, обеспечивающих внутреннюю перекачку и транспортировку нефти с нефтепромыслов на головные сооружения месторождения нефти Зыбза-Глубокий Яр.

В настоящее время по заказу ООО «Газпром» и компанией «ЭНИ» составлено и утверждено задание на выполнение «Обоснования инвестиций в строительство газопровода «Южный поток», и ведутся мероприятия по выбору участка под строительство газопровода «Южный поток» на территории Северского района.

Схемой территориального планирования Северского района заложено прохождение данного газопровода с условной степенью точности по представленной графической информации.

Таким образом, планируется, что газопровод «Южный поток» по территории Черноморского городского поселения будет проходить в направлении «запад – восток» севернее п. Новопетровского. Планируемая протяженность трассы по территории Черноморского городского поселения 2,0 км.

Возникающие на указанных объектах возможные аварии рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сведен, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.

Как показывает практика, на объектах рассматриваемого типа наиболее вероятными являются относительно небольшие выбросы, т.к. полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, чем образование локальных утечек. Однако даже незначительные утечки могут в неблагоприятной ситуации привести к разрушению блоков и технологических узлов, которые содержат значительно больший объем опасных веществ, что в свою очередь приводит к тому, что последствия начального выброса эквивалентны последствиям выброса большого объема опасных веществ.

При разрушении крупных емкостей с нефтепродуктами, в случае если разрушение носит существенный характер, имеет место реальная опасность возникновения гидродинамической волны, способной разрушить соседние емкости и оборудование.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велик, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

При типичных источниках инициирования на объектах такого типа (разряды природного и статического электричества, искры от соударяющихся предметов, источники воспламенения при проведении сварочных работ и т.д.) инициирование детонации непосредственно на месте воспламенения практически невозможно. В этом случае на месте инициирования возникает пламя (режим горения), а не детонация.

Следует отметить малую вероятность больших разливов нефтепродуктов на насосных, технологических трубопроводах, заправочных колонках вследствие возможности быстрого реагирования персонала на аварийный разлив и принятия мер по локализации аварии.

Таким образом, основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

-ударная волна;

-тепловое излучение;

-открытое пламя и горящий нефтепродукт.

Предполагается, что в некоторых случаях такие поражающие факторы, как тепловое излучение и ударная волна, по ряду причин (срабатывание противоаварийной защиты, недостаточная интенсивность воздействия, повышенная устойчивость сооружений и др.) не оказывают разрушительного воздействия на оборудование и сооружения или не приводят к поражению персонала. Такие сценарии вместе со случаями отсутствия воспламенения паров нефтепродукта отнесены к сценариям аварий без опасных последствий, которые связаны с воспламенением и взрывом.

Зоны действия поражающих факторов при сценариях аварий с участием нефтепродуктов и нефти

| параметр | АЗС №186 | АЗС б/н | АЗС б/н | НПС «Карская» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожар пролива Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 74,75 | 88,75 | 197,75 | 98,5 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 48,75 | 58,25 | 133,5 | 64,25 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 39 | 46,75 | 109,25 | 52,25 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 32,5 | 39 | 92,25 | 45 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 29,25 | 35,25 | 84,5 | 42,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 25,75 | 31 | 75,25 | 40 |
| Волна давления при сгорании ТВС Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |
| Полное разрушение зданий | 20 | 22 | 49 | - |
| 50 %-ное разрушение зданий | 24 | 27 | 60 | - |
| Средние повреждения зданий | 29 | 34 | 74 | - |
| Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) | 35 | 40 | 89 | - |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 49 | 56 | 123 | - |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 64 | 73 | 161 | - |

Зоны действия поражающих факторов

при сценариях аварий на ПВОО с участием СУГ

| Параметр | ГНС Черноморская | ГНС «Хабль» | АГЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожар пролива/ огненный шар Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |
| Без негативных последствий в течении времени | 212,5 | 951,5 | 60,5 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 141,75 | 678,5 | 38,5 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 115 | 569 | 30,5 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 96 | 489,5 | 24,75 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 87,5 | 451,5 | 22,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 76,75 | 403 | 19 |
| Волна давления при сгорании ТВС Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |
| Полное разрушение зданий | 147 | 53 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 206 | 75 |
| Средние повреждения зданий | 301 | 109 |
| Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) | 534 | 194 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 1060 | 387 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 1641 | 599 |

Гидротехнические сооружения.

Крупные гидротехнические сооружения промышленного и водохозяйственного назначения гидродинамически опасны.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

Северная граница Черноморского городского поселения проходит по южной дамбе Крюковского водохранилища, имеющего 3 класс ГТС. Согласно исходным данным и требованиям ГУМЧС России по Краснодарскому краю прорыв дамбы Крюковского водохранилища не приведет к возникновению ЧС на территории черноморского городского поселения.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства.

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории Черноморского городского поселения относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

Пожары в зданиях.

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:

-пламя и искры;

-повышенная температура окружающей среды;

-токсичные продукты горения и термического разложения;

-дым;

-пониженная концентрация кислорода.

Определение зон действия поражающих факторов при пожаре, количество погибших, пострадавших, размеров материального ущерба для отдельных зданий и сооружений проектируемой территории рекомендуется  произвести на последующих стадиях проектирования по Пособию к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара».

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001, рассматриваемая территория по опасности пожаров относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются.

Аварии на сетях газоснабжения.

На сетях газоснабжения проектируемого поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

-аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРС Зыбза и Карская.

-аварии с загоранием (взрывом) природного газа на существующих и проектируемых на расчетный срок ГРП и ШГРП.

-аварии с загоранием (взрывом) природного газа на существующих и проектируемых котельных.

Наиболее частыми причинами аварий на ГРП (ШРП) являются технические, технологические и другие неполадки на трубопроводах и обвязках газораспределительного пункта.

На котельных Черноморского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

Число пострадавших будет зависеть от наличия людей в названных помещениях,  поведения  рабочих и служащих, а также других факторов.

Транспорт. Аварии на железнодорожном транспорте.

Основными причинами аварий на железнодорожном транспорте являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов, нарушения правил погрузки опасных грузов, террористические акты.

Наиболее вероятными местами аварий являются железнодорожные станции (в близости поселка Спутник и хутора Веселый параллельно автодороге федерального значения проходит ветка железной дороги «Краснодар-Новороссийск» с подъездными путями промпредприятий. По данной артерии осуществляется львиная доля объема всех грузоперевозок района).

Наиболее опасными авариями являются аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы.

Наибольшую опасность для Северского района представляют крушения подвижного состава с грузами 6 класса, проходящего через железнодорожную станцию Хабль. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Аварии на автотранспорте.

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Наиболее опасными для Черноморского поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин).

Наиболее вероятными авариями на автотранспорте в Черноморском поселении являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Терроризм.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001, Северский район по опасности террактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются.

## 4.3. Возможные последствия ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасные природные явления

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на территории Черноморского городского поселения, относятся землетрясения, донные и береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков, эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция, линейная эрозия и образование оврагов как наиболее опасный вид линейной эрозии), оползни, обвально-осыпные процессы, затопления, подтопление, заболачивание, селевые процессы.

Опасность природных явлений по категориям опасности на планируемой территории в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом:

- землетрясения – весьма опасная категория;

- оползни – весьма опасная категория;

- подтопления территории – умеренно опасная категория;

- затопление территории – чрезвычайно опасная категория;

- селевые процессы – опасная категория;

- эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных и временных водотоков (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция, линейная эрозия и образование оврагов как наиболее опасный вид линейной эрозии), – весьма опасная категория.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО) эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на планируемой территории.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов	 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие, как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные. Для территории поселения характерны проявления незначительной донной эрозии в среднем течении рек Бугай и Зыбза.

Береговые  эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков в пределах планируемой территории имеют довольно существенное (по степени опасности) распространение, и приуроченны к верхним и средним течениям рек.

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительные. Береговые эрозионные процессы (размыв берегов) сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Высота, которых колеблется от 3 до 20 метров. Вследствие этого, наиболее подвержены размыву речные террасы, особенно низкие, скорость размыва которых может достигать 60 м/год, или до 10-20 метров за один паводок.

На характер развития эрозионно-аккумулятивных процессов временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек, а так же в области предгорий, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное  с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории района эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами.   Меньшей частью – оврагами средней и слабой активности приуроченными к области предгорий, северных склонов Западного Кавказа. Это холмистая местность     с широко развитой системой балок и лощин. Частые ливни создают максимальный ливневый сток 200-250мм.

На таких участках интенсивно развивается овражная эрозия первой, реже второй стадии. Глубина промоин и оврагов достигает здесь от 0,5 – 10 м до    40 м, длина  несколько километров. Расчлененность рельефа достигает 0,5 – 1,0 км/км2. Площадная пораженность составляет 5-10 %.

На территории Черноморского городского  поселения затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части. Северный склон Западного Кавказа характеризуется наличием большого количества развитых долин рек, по которым в основном и развито затопление.

На реках Бугай и Зыбза сильные паводки отмечаются почти ежегодно. Пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Реки выходят из берегов иногда и при больших осенних паводках. Продолжительность затопления прилегающих к рекам низменных территорий изменяется от нескольких часов до 1-2 дней. Скорость подъема воды может достигать 60 см/ч. Паводки с повышением уровня выше критического более чем на 50 см повторяются редко, примерно 1 раз в 50-70 лет.

Основными причинами затопления являются:

- освоение долин и пойм рек вплоть до меженного русла и размещение на этих территориях объектов капитального строительства, что заведомо повышает риски возникновения ЧС;

- повышение техногенной нагрузки на реки путем строительства мостов и переходов трубопроводов через реки, сужающих русла. Это приводит к уменьшению уклонов русел, переполнению их наносами, что снижает пропускную способность при паводковых ситуациях;

- образование в руслах рек аккумулятивных тел из руслового материала и зарастание кустарником и деревьями русел, что приводит к сужению сечения русла, заставляя реку менять направление при паводках, при этом затапливая территории, ранее не подвергавшиеся затоплению;

- запрет на попутную добычу руслового материала при расчистке русел рек.

Наиболее подвержены процессу затопления части территорий населенные пункты: п. Новопетровский, пгт. Черноморский, п. Октябрьский,  х. Карский, х. Кипячий.

Для уменьшения риска затопления на планируемой территории необходимо проведение комплекса мероприятий:

- разработать карты зон риска затопления при паводках различной обеспеченности, утвердить границы зон риска с установлением перечней объектов разрешенного размещения. Данные границы зон риска подлежат постоянной корректировке по мере строительства берегозащитных сооружений, берегоукреплений, дамб обвалования, которые позволят вывести защищенные территории из зон риска;

- производить плановые чистки русел рек от аккумулятивных наносов и растительного материала от истока до устья, в том числе при необходимости с добычей и извлечением руслового материала;

- разработать единую схему противопаводковых мероприятий по каждой паводкоопасной реке и в соответствии с ними разрабатывать проектную документацию на отдельных участках рек;

- в соответствии с проектной документацией осуществить возведение берегозащитных сооружений и дамб обвалования;

- развить систему мониторинга русловых процессов на реках.

В южной части поселения (низкогорный рельеф), по балкам  и долинам рек отмечаются формы рельефа близкие к селеобразующим. Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным  затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоков твердой составляющей.

Водная составляющая этих селевых потоков формируется главным образом за счет выпадения сильных дождей, реже в результате совместного эффекта снеготаяния и обильных дождей.

В формировании твердой составляющей участвует комплекс элементарных экзогенных геологических процессов: плоскостной смыв, оползни, осыпи, обвалы.

Частота проявлений селевых процессов – практически ежегодно,             с изменением силы проявления в зависимости от количества выпадения атмосферных осадков. Незначительно подвержены проявлению селевых процессов части территорий хуторов Карский и Кипячий.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

По данным предыдущих лет исследований можно говорить только об отмеченных фактах проявлений процесса подтопления на части территории п. Новопетровский.

Заболачивание территории юга России отличается  тем, что                   не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.

На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники.  Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом  - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки расположены в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Заболачивание пойм рек  в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с технической деятельностью человека).

Затоплению в большей или меньшей степени подвержены части территорий всех населенных пунктов поселения. Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

Оползни в пространственном отношении развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к долинам  рек Бугай и Зыбза и к долинам мелких рек области предгорий и северных склонов Западного Кавказа.

Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические                          и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.

Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум).

В пределах Черноморского поселения наиболее подвержены воздействию оползневого процесса территории хуторов Карский и Кипячий.

Обвально-осыпные процессы на территории поселения развиты спорадически в южной – горной части,      и приурочены к зонам тектонических разломов или к зонам активной боковой эрозии рек.

Опасность обвально-осыпных процессов заключается большей частью      в том, что обвалы даже не очень больших объемов могут привести                   к образованию подпрудных озер в узких днищах ущелий, прорыв которых может повлечь за собой прохождение паводков селевого характера.

Обвальные процессы в долинах рек, как правило, приурочены                   к эрозионным уступам и к участкам резкого сужения речных долин. В отдельных случаях формирование и активизация обвально-осыпных процессов напрямую связанно с антропогенной деятельностью человека (например: строительство авто и ж/д дорог).

Территория по сейсмичности целиком относится к 8-бальному  району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7-81, Госстрой России).

Карты предусматривают учет ответственности сооружений:

- Карта А – массовое строительство (вероятность возможного превышения бальности – 10 %);

- Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5 %).

Учитывая географические особенности планируемой территории, а также наличие сложных инженерно-геологических условий, первоочередными мероприятиями по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопления, подтопления, оползневых, обвальных и селевых процессов) должны стать:

- обязательное выполнение топографической съемке масштаба 1:2000 на территории населенных пунктов: пгт. Черноморский, п. Октябрьский, х. Карский, х. Кипячий, и проведение инженерно-геологических изысканий по каждому населенному пункту в отдельности с целью точного определения границ зон возможного возникновения ЧС природного характера;

- обязательное выполнение проектов по предотвращению и минимизации опасных геологических процессов на территориях указанных населенных пунктов;

- разработка генеральных планов и/или проектов планировки населенных пунктов в масштабе 1:2000 с учетом инженерно-геологических изысканий и решений проектов по предотвращению и минимизации опасных геологических процессов.

Метеорологические опасности

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории проектирования возможны ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период и при ливневых дождях. В летнее время – повышение температуры окружающего воздуха выше 40 0.

Частота возникновения ураганов в Северском районе составляет:

- со скоростью ветра 28 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 33 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 38 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001, Черноморское поселение по опасности ЧС в результате ураганов относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Таким образом, на территории Черноморского городского поселения основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

- локальные вооруженные конфликты и развертывания широкомасштабных боевых действий с применением оружия массового поражения;

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах (аварии на АЗС, нефте- и газопроводах);

- аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства (пожары в зданиях, аварии на АГРС, ГРП, котельных, на сетях тепло-, водо-, электроснабжения);

- аварии на железнодорожном  и автотранспорте;

- терроризм;

- опасные природные явления (землетрясения, оползни, подтопления, затопление, селевые процессы, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных и временных водотоков);

- метеорологические опасности (ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения и подтопления в паводковый период и при ливневых дождях, критические повышения температуры атмосферного воздуха в летний период).

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, нанесены на чертежах ГП-4.2 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории» и МО-10 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории».

# Раздел  II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

# Тенденции и приоритеты экономического развития

В экономике Черноморского городского поселения Северского района занято около 90 хозяйствующих субъектов. Наиболее крупными являются: ОАО «КНГ-Машзавод-сервис», ООО «СМиК», ОАО «Афипский хлебокомбинат» хлебзавод № 1, ООО «Жилкомсервис», ООО «Стройнеф- тесервис», Краснодарское ЛПУМГ ООО «Газпром Транс- газ-Кубань».

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Черноморского городского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития.

Стратегической целью развития муниципального образования Черноморское городское поселение на период до 2020 года является реализация социально-экономических приоритетов и обеспечение кардинального повышения качества жизни населения на основе устойчивого экономического роста.

На территории имеются значительные природные ресурсы. Основными источниками природного сырья являются: нефть, природный газ, нерудные материалы, глина, известняк-ракушечник, источники минеральной воды (для принятия лечебных ванн).

Поселение обладает рядом сильных сторон и конкурентных преимуществ, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития, а именно:

расположение на федеральной автодороге «Краснодар-Новороссийск»;

наличие разведанных запасов полезных ископаемых (газ, нефть, глина и т.д.)

наличие значительных лесных ресурсов (около половины площади поселения), которые необходимо использовать в качестве рекреационных ресурсов.

наличие источников минеральной воды.

Вместе с тем на проектируемой территории имеются и слабые стороны, ограничивающие ее развитие:

отсутствие свободных электрических генерирующих мощностей;

слабо развитая сеть инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализации).

Черноморское городское поселение – территория с высоким градостроительным, производственным, природно-ресурсным, туристско-рекреационным потенциалом.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Реализация стратегической цели социально-экономического развития поселения предполагается за счет увеличения притока инвестиций в экономику муниципалитета, содействия развитию малого бизнеса, что обеспечит создание современных производств на его территории и увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а также за счет эффективного управления территорией и земельными ресурсами.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, необходимые для решения важнейших вопросов местного значения, которые закреплены за муниципальным образованием. Данные мероприятия учитывают предложения схемы территориального планирования Северского района и заложенные стратегией социально-экономического развития Северского района и Черноморского городского поселения цели, задачи и тенденции экономического развития.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия в сфере экономического развития: снятие инфраструктурных ограничений, определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории, повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного и санаторно-курортного комплекса проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики выступают сложившиеся инженерные инфраструктурные ограничения в районе. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также развитие социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энергообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных и санаторно-курортных предприятий на проектируемых территориях. Необходимо также развитие и совершенствование транспортной сети. Указанные мероприятия обеспечат возможность расширения производственных мощностей поселения и строительства новых энергоемких предприятий, а также создадут благоприятные условия для привлечения инвесторов.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания, согласно действующим нормативам, является главным условием повышения уровня благосостояния граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации на постоянное место жительства. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического эффекта от развития производственного комплекса.

Развитие промышленного производства. В рамках данного направления необходимо развитие лесопромышленного и строительного комплексов. В поселении необходимо создать условия, обеспечивающие в увеличение в структуре экономики числа малых и средних предприятий производственного назначения, а также диверсификацию экономики. Важным моментом является создание на территории поселения комплекса предприятий, обеспечивающих единую производственную и технологическую цепь производства продукции от лесозаготовки до производства товаров глубокой переработки.

Настоящее развитие экономики Черноморского городского поселения ориентировано на промышленные производства, в том числе расширение производства строительных материалов. В условиях рыночной экономики развитию производства будет способствовать реализация мер по повышению конкурентоспособности и темпов роста приоритетных комплексов и отраслей.

Реализацию данного направления необходимо обеспечивать за счет следующих стратегических действий:

- проведение модернизации действующих производств и перевооружения в пользу высокотехнологических процессов с привлечением инвестиций, применение лизинговых схем и различных финансовых форм кредитования;

- реанимирование производств, прошедших и проходящих различные стадии процедур банкротства с сохранением их как единого комплекса через поиск потенциальных инвесторов;

- повышение экономических показателей промышленности путем активизации информационного ресурса, участие в экономических форумах, семинарах, круглых столах с потенциальными инвесторами, предоставление информации о технических возможностях предприятий по регионам с целью обеспечения межрегиональной заинтересованности и развития связей;

- размещение и строительство на территории поселения новых производительных сил, использующие ресурсосберегающие экологически чистые технологии.

Развитие предприятий строительного комплекса – также является перспективным направлением. Развитие строительной отрасли поселения связано как со строительством новых промышленных объектов, так и с перспективой развития на территории поселения программы «Жилище» путем создания в живописных местах комфортабельных жилых городков и многоэтажного строительства.

Развитие санаторно-курортного комплекса. Поселение имеет большие перспективы по развитию на его территории туризма. Имеющиеся рекреационные ресурсы, а также источники минеральной воды позволяют создать на территории поселения туристические и бальнеологические комплексы и базы отдыха. В поселении возможно развитие историко-культурного туризма, обусловленного наличием на территории объектов историко-культурного наследия.

Стратегическими задачами данного направления являются:

- стимулирование строительства новых средств размещения;

- повышение организационно-технологического и сервисного уровней существующих в пгт. Черноморский водолечебницы, развитие индустрии лечебно-оздоровительного и экскурсионного туризма;

- реализация комплекса мер муниципальной поддержки малых средств размещения;

- модернизация и расширение инфраструктуры жизнеобеспечения населенных пунктов поселения.

Развитие жилищного строительства. Немаловажным аспектом качества жизни граждан является создание условий для реализации гражданами прав на жилище в соответствии с установленными социальными нормативами и стандартами, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Главной целью данного направления является создание в живописных местах поселения комфортабельных жилых городков.

Развитие сельского хозяйства предлагается через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства, овощеводства, растениеводства и садоводства. Важным направлением является совершенствование развития малых форм хозяйствования: создание в горной местности новых крестьянско-фермерских хозяйств и развитие личных подсобных хозяйств, что позволит обеспечить население работой в зимний период.

Развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Необходимо создание и развитие предпринимательского потенциала, создание малых предприятий в сфере промышленности, потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги), сфере предоставления услуг (финансовых, юридических, консультационных). Важным направлением является создание в поселении бизнес-инкубатора, осуществляющего поддержку малого предпринимательства, предоставляющего консультационные, бухгалтерские, информационно-маркетинговые и др. услуги.

# Прогноз перспективной численности населения

Численность постоянного населения Черноморского городского поселения на 01.09.2009 года составила 11288 человек, что составляет 10,3% от общей численности Северского района. Городское население — 8,3 тыс. человек, 3 тыс. человек проживают в сельской местности. В связи с небольшой территорией поселения плотность населения очень высока и составляет 162,8 чел/км2.

Демографическая ситуация в Черноморском городском поселении повторяет краевые проблемы и обстановку большинства регионов. Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний размер домохозяйства в пгт. Черноморский составляет 2,9 человек, а в сельских населенных пунктах — от 2,3 до 2,5 человек.

Период 1999-2009 годы в целом характеризуется снижением численности населения (с 11,8 до 11,3 тыс. человек), в основном за счет пгт. Черноморский и пос. Октябрьский. В последнее 10-летие в поселении наблюдается естественная убыль, которая не перекрывается имеющимся миграционным приростом. С 1999 года увеличился прирост трудовых ресурсов за счет вступления в трудоспособный возраст населения 1985-1987 годов рождения, когда наблюдался пик рождаемости. Национальный состав поселения определен преобладанием русского населения (94,4%). Относительно высока доля украинцев (2,7%) и армян (0,7%).

Демографический прогноз — важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Черноморского городского поселения учитывались:

- положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов;

- прогноз перспективной численности населения, проведенный в схеме территориального планирования муниципального образования Северский район.

Проектируемая территория обладает высоким градостроительным, рекреационным и туристским потенциалом. На перспективу развитие экономики муниципального образования ориентировано на промышленное производство за счет реанимации, модернизации и расширения действующих предприятий, а также развитие логистического сектора. Предполагается развитие объектов курортно-туристского сектора, лечебно-оздоровительного и экскурсионного туризма. Прогнозируется сильное развитие жилищного строительства за счет создания в живописных местах поселения комфортабельных жилых городков и коттеджных поселков, а также за счет ведомственного строительства.

За счет реализации данных направлений возможно проявление мультипликативного эффекта — развитие сопутствующих отраслей экономики: потребительской и социальной сферы. Данное экономическое развитие в перспективе потребует привлечения дополнительных трудовых ресурсов в экономику поселения, что неизбежно приведет к увеличению численности населенных пунктов и поселения в целом.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения всех населенных пунктов Черноморского городского поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 года;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 года.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края – численность населения сельских населенных пунктов по сборнику Краснодарстата "Сельские населенные пункты в Краснодарском крае по состоянию на 1 января 2009 года", численность пгт. Черноморский – по сборнику «Оценка численности населения по городам и районам Краснодарского края на 1 января 2009 года».

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

Прогноз численности и половозрастной структуры населения выполнен методом «передвижки возрастов». Суть метода состоит в переходе населения из одной возрастной группы в другую в течение рассматриваемых временных периодов (из группы лиц младшего возраста в группу лиц трудоспособного возраста, а из неё – в группу лиц старших возрастов), с учётом мигрирующего населения.

Это комплексный вариант прогноза, учитывающий помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, общий коэффициент смертности (ожидаемую продолжительность жизни), суммарный коэффициент рождаемости.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и Северском районе эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

Основываясь на вышеперечисленных факторах, а также с учетом сложившейся динамики численности населения, были определены основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

| Наименование показателя | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 12,7 | 12,9 | 13,8 | 15,2 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 18,1 | 17,2 | 16,2 | 15,2 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -5,4 | -4,2 | -2,3 | 0,0 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 14,0 | 14,3 | 13,3 | 12,5 |

На основе заложенных показателей была определена проектная численность и возрастная структура населения, где на расчетный срок прогнозируется:

- увеличение доли населения, моложе трудоспособного возраста, на 6-7%;

- уменьшение доли населения трудоспособного возраста на 2-3%;

- уменьшение доли населения старше трудоспособного возраста на 3-4%.

Проектная возрастная структура населения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастная структура населения (в процентном выражении), % |
| - моложе трудоспособного возраста | 15,7 | 17,5 | 19,5 | 20,8 | 21,8 |
| - трудоспособного возраста | 57,3 | 56,5 | 54,5 | 54,5 | 54,8 |
| - старше трудоспособного возраста | 27,0 | 26,0 | 26,0 | 24,7 | 23,5 |

Прогноз изменения возрастной структуры населения на прогнозный период

Проектная численность населения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастная структура населения (в численном выражении), чел. |
| Проектная численность населения | 11288 | 11798 | 12427 | 13141 | 14000 |
| - моложе трудоспособного возраста | 1775 | 2066 | 2426 | 2730 | 3047 |
| - трудоспособного возраста | 6464 | 6660 | 6775 | 7160 | 7666 |
| - старше трудоспособного возраста | 3049 | 3072 | 3226 | 3251 | 3287 |

Проектная численность Черноморского городского поселения на расчетный срок к 2030 году составит 14000 человек.

В связи с развитием объектов туристского и лечебно-оздоровительного типа в муниципальном образовании прогнозируется временное организованное население, единовременная численность которых составит не более 100 человек.

Прогнозная оценка численности населения

на расчетный срок генерального плана до 2030 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения по состоянию на 01.09.2009, чел. | Проектная численность населения на расчетный срок до 2030 года, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Черноморский | 8306 | 10200 |
| 2 | хутор Веселый | 31 | 50 |
| 3 | хутор Карский | 650 | 750 |
| 4 | хутор Кипячий | 57 | 70 |
| 5 | поселок Новопетровский | 219 | 230 |
| 6 | поселок Октябрьский | 1891 | 2500 |
| 7 | поселок Спутник | 134 | 200 |
| Всего | 11288 | 14000 |

Проектные показатели населенных пунктов
 Черноморского городского поселения на расчетный срок

| № п/п | Наименование населенного пункта | Проектная численность населения на расчетный срок, чел. | Проектная площадь населенных пунктов, га | Проектная плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Черноморский | 10200 | 661,0 | 12,6 |
| 2 | хутор Веселый | 50 | 15,4 | 2,0 |
| 3 | хутор Карский | 750 | 103,0 | 6,3 |
| 4 | хутор Кипячий | 70 | 12,5 | 4,6 |
| 5 | поселок Новопетровский | 230 | 150,5 | 1,5 |
| 6 | поселок Октябрьский | 2500 | 196,7 | 9,6 |
| 7 | поселок Спутник | 200 | 13,0 | 10,3 |
| Всего | 14000 | 1152,1 | 9,8 |

# Проектная организация территории Черноморского городского поселения

## 2.1.  Баланс земель по категориям

Территория Черноморского городского поселения в административных границах, установленных законом Краснодарского края от 1апреля 2004 года № 677-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Северский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», составляет 6930,9 га.

В настоящее время в границах муниципального образования земли распределены следующим образом:

- земли сельскохозяйственного назначения – 3922,3 га, в том числе агролесхоз – 888,1 га;

- земли населенных пунктов –863,1 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта и др. –265,8 га;

- земли лесного фонда –1871,4 га;

- земли водного фонда –8,3 га.

На расчетный срок генеральным планом определены территории для развития селитебных, рекреационных и производственных зон.

Проектный прирост постоянного населения на расчетный срок прогнозируется  в Черноморском городском поселении 2712 чел. Плотность населения принята для усадебной жилой застройки 15 чел/га, среднеплотной – 130 чел/га. и плотной – 170 чел/га.   Генеральным планом под проектируемые жилые зоны определено 129,7 га в:

- пгт. Черноморском – 63,4 га, из них среднеплотная жилая застройка – 32,7 га и плотная жилая застройка – 1 га,

- п. Октябрьском – 36,0 га,

- п. Новопетровском – 25,1 га,

- х. Карский – 4,9 га.

Для развития населенных пунктов на расчетный срок генерального плана проектом определен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов общей площадью 279,8 га, в том числе 269,6 га в границы пгт. Черноморский и 10,2 га в границы п. Октябрьский.

Так же проектом предусмотрен перевод земель промышленности, энергетики, транспорта и связи в земли населенных пунктов общей площадью 21,8 га, в том числе 17,8 га в границы пгт. Черноморский и 4,0 га в границы х. Карский.

В границы пгт. Черноморский проектом предусмотрен перевод 269,6 га земель с\х назначения, в том числе:

- 68,7 га – ЛПХ «Черноморец» (функциональное назначение сохраняется) и для развития зоны придорожного сервиса;

- 11,8 га – с/т «Дружба» (функциональное назначение сохраняется);

- 85,3 га – под существующим кладбищем, а также для его расширения, с/т «Нефтяник» западнее ул. Юбилейной (функциональное назначение сохраняется) и 26 га для сельскохозяйственного использования под выпасы и сенокосы);

- 11,8 га - с/т «Нефтяник» восточнее ул. Юбилейной (предусмотрен перевод в жилую зону);

- 58,0 га – ЛПХ «Огонек» (на данных территориях проектом предусмотрено развитие жилой зоны);

- 34,0 га –  земли администрации западнее пгт. Черноморский, прилегающие к федеральной автодороге, и в настоящее время не включенные в сельскохозяйственный оборот. Вдоль автодороги имеются участки для размещения объектов придорожного сервиса, внесенные в ЕГРЗ как земли населенных пунктов. Проектом данная территория отведена для зоны многофункционального назначения, в том числе размещения объектов придорожного сервиса и транспортно-логистического центра. До момента фактического освоения данные территории предполагается использоваться по существующему функциональному назначению (пашня, сенокос, выпас).

В границы п. Октябрьский проектом предусмотрен перевод 10,2 га земель сельхозназначения, находящихся в ведении администрации согласно акту приема-передачи между НПО «Табак» и администрацией от 21.10.1993г. и планируемых для развития жилой зоны п. Октябрьского.

Также данным проектом предусмотрен перевод 144,2 га земель сельхозназначения в земли промышленности, энергетики, транспорта и связи (из них: 110 га – для развития производственной зоны п. Спутник и логистического комплекса на отдаленную перспективу, 34,2 га – для размещения автодорог, инженерных коммуникаций и трубопроводов, в том числе существующих). При этом планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта, энергетики и связи необходимо проводить постепенно по мере освоения территорий.

Также в данном проекте был учтен перевод 6,2 га земель сельхозназначения в земли водного фонда. Данные территории в настоящее время находятся под водой.

Генеральным планом предусмотрен перевод 888,1 га земель агролесхоза в земли государственного лесного фонда. Согласно Лесному Кодексу РФ от 29.01.1997 № 22-ФЗ залесенные территории, находившиеся во владении сельхозорганизаций входят в границы лесного фонда и представляются на праве безвозмездного пользования. В настоящее время участки данных территорий находятся в процессе внесения в единый государственный кадастр землепользователей.

Проектом учтен перевод 3,3 га земель населенных пунктов в земли промышленности. Данный участок расположен западнее п. Спутник и используется для складирования сырья и материалов.

Далее в таблице представлен баланс земель в границах муниципального образования Черноморское городское поселение.

Баланс земельного фонда 
Черноморского городского поселения по категориям

| №пп | Показатели | Существующее положение | На расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 863,1 | 12,5 | 1162,0 | 16,8 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3922,3 | 56,6 | 2581,6 | 37,2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спецназначения | 265,8 | 3,8 | 413,3 | 6,0 |
| 4 | Земли лесного фонда | 1871,4 | 27,0 | 2759,5 | 39,8 |
| 5 | Земли водного фонда | 8,3 | 0,1 | 14,5 | 0,2 |
|  | Всего земель в границах муниципального образования | 6930,9 | 100,0 | 6930,9 | 100,0 |

## 2.2. Архитектурно-планировочная организация территории

На расчетный срок генеральным планом развитие селитебных, производственных, общественно-деловых и рекреационных зон, учитывая сложные инженерно-геологические условия, предусмотрено на территориях, требующих наименее емкие капиталовложения в инженерную подготовку, максимально приближенных к освоенным территориям  и свободных от лесов и прочих обременений.

Данным проектом предусмотрены мероприятия по рациональному формированию планировочной и пространственной структур планируемой территории  путем ее функционального зонирования с учетом территориальных особенностей и планировочных ограничений.

В целом планируемая организация территории предусматривает структурирование сложившихся территориальных зон и органичное их продолжение путем освоения свободных территорий.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Транспортный каркас проектируемой территории представлен  железнодорожной Горячеключевской веткой Северо-Кавказской железной дороги, автодорогой федерального значения «Краснодар - Новороссийск», планируемой магистральной автодорогой «Краснодар - Кабардинка», проходящие в центральной части Черноморского поселения  в направлении «запад – восток» и  автодорогой «подъезд к Новопетровскому» в направлении «север – юг», пересекающая выше перечисленные главные оси Черноморского поселения.  По данным транспортным артериям в настоящее время происходит львиная доля всех грузо- и пассажироперевозок района, осуществляется связь районного центра с соседними муниципальными образованиями и краевым центром.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с ландшафтными особенностями местности. Морфология предгорья диктовала условия к освоению более удобных и пригодных для жизнедеятельности участков территории. Немаловажную роль в развитии территорий населенных пунктов также играли исторически сложившиеся транспортные пути сообщения. Так наиболее развитыми оказались населенные пункты, расположенные вдоль одной из основной транспортной оси района – автодороги федерального значения «Краснодар-Новороссийск». В центральной части поселения вдоль этой транспортной оси компактно расположены пгт. Черноморский, п. Октябрьский и п. Спутник. В юго-восточной предгорной части поселения расположены хутора Карский и Кипячий, в северной равнинной вдоль одной из основной транспортной оси района – п. Новопетровский, х. Веселый.

Пгт. Черноморский в центральной части с юга на север пересечен балкой Чернышкина. Западная и восточная часть населенного пункта пересекается еще тремя в том же направлении балками, крайние из которых окаймляют каркас пгт. Черноморского. Улично-дорожная сеть не имеет регулярной структуры, но представлена в основном прямоугольными кварталами усадебной, среднеэтажной, высокоэтажной застройки с добавлением радиально-кольцевых элементов. Основная планировочная ось поселка – магистральная автодорога общего пользования «Краснодар-Новороссийск» и главные улицы – Юбилейная и Дзерджинского. Автодорога «Краснодар-Новороссийск» проходит в направлении с востока на запад, в восточной части пгт. Черноморского она пересекает три балки, далее  в направлении на запад в районе поселков Октябрьский и Спутник еще одну  балку, реку Бугай и на западной границе с Абинским районом – реку Зыбза. Планировочная структура п. Октябрьского сформирована прямоугольными кварталами, вытянутыми вдоль основных улиц (Пушкина и Горького) и водных артерий – реки Бугай и балки Крутенко. Пгт. Черноморский и п. Октябрьский объединены главными улицами, закольцованными между собой, и представляют единую агломерацию. Планировочная структура п. Спутник представляет собой  прямоугольный квартал вдоль основной единственной улицы. Такая же структура сформирована в х. Веселый, который находится на удалении 2,5 км от центра центрального пгт. Черноморского. Один из населенных пунктов равнинной части – поселок Новопетровский представлен прямоугольными кварталами, вытянутыми с севера на юг вдоль автодороги общего пользования «Подъезд к п. Новопетровский». В северной части населенный пункт с юго-запада на северо-восток пересекается рекой Бугай, в южной части в том же направлении балкой Дубравина. Населенные пункты предгорной части хутора Карский и Кипячий располагаются на удобных и пригодных для жизнедеятельности участков территории. х. Кипячий располагается в 3,5 км от центра центрального пгт. Черноморского,  представляет собой прямоугольный квартал, вытянутый вдоль балки Нефтянная и лесной подъездной дороги, на достаточном удалении друг от друга жилых домов. В отличие от сравнительно компактного хутора Кипячего, хутор Карский сформирован хаотично вдоль балок предгорья Кавказа, центральная его часть вытянута вдоль балки с севера на юг, остальные же жилые кварталы раскинулись восточнее на достаточном удалении друг от друга.

Данным генеральным планом предложено структурирование территории населенных пунктов Черноморского поселения путем выделения основных и второстепенных жилых улиц. Развитие селитебных зон предусмотрено преимущественно в западной, восточной, южной и центральной частях населенных пунктов. Общественный центр сформирован на базе существующих объектов общественно-делового назначения вдоль основных улиц.

Проектом предлагается:

- в п. Октябрьском строительство рыночного комплекса напротив существующей среднеэтажной застройки, общественный центр п. Октябрьского сформирован на пересечении улиц Пушкина и Горького, существующую дачную застройку (предусмотренная генеральным планом на расчетный срок к переводу в жилую усадебную застройку) рекомендовано дополнить небольшим общественным центром. В южной части поселка отведена территория для размещения предприятий торговли и развития личного подсобного хозяйства с содержанием овец с соблюдением санитарно-защитных норм. На берегу водоемов в северной и южной части планируется размещение зоны отдыха – беседки, кафе, магазины. На базе существующего детского сада № 26  планируется реконструкция с увеличением вместимости до 200 мест. Жилищное строительство предлагается в основном в западной (отведенной под личные подсобные хозяйства) и южной части на свободных территориях усадебной жилой застройкой. Генеральным планом поселения предполагается реанимация северо-западной и северо-восточной производственной зоны до V класса вредности;

- в пгт. Черноморском в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» предусмотрено строительство в восточной части вдоль автодороги «Краснодар – Новороссийск» коттеджного жилого комплекса «Чистые Ключи». Планируется также (для привлечения жителей Краснодарского края приобрести жилье по доступной цене) строительство многоэтажной застройки в центральной части поселка вдоль проектируемого участка главной улицы Дзерджинского. В восточной и южной части проектом предлагается освоение свободных территорий отведенных под жилую усадебную застройку. В западной части поселка между балкой и проектируемым западным обходом пгт. Черноморского и в северной части поселка вдоль балки Гнилой, выше федеральной дороги с развитием в восточную сторону до автодороги «Подъезд к п. Новопетровский», размещаются садово-дачные товарищества функциональное назначение которых генеральным планом на расчетный срок не меняется. Общественный центр пгт. Черноморского сформирован на базе существующих объектов общественного назначения, размещенных вдоль ул. Юбилейной, Дзерджинского и дополнен вдоль проектируемых улиц проектируемыми объектами общественного назначения это центр с кинотеатром, культурно-развлекательный центр, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, организованно-разбросанные по населенному пункту – центры повседневного обслуживания. Генеральным планом на расчетный срок предусмотрена  реконструкция бассейнов в центральном парке. Планируется размещение детских садов – один в северо – западной части в планируемой среднеплотной среднеэтажной жилой застройке на 190 мест, в южной части на границе с хутором Карский – на 230 мест. В центральной части пгт. Черноморского предлагается  разместить гостиничный комплекс, на территории существующей Черноморской больницы №1 планируется строительство корпуса водолечебницы. Пгт. Черноморский расположен в выгодном месте, вдоль федеральной трассы, для осуществления деятельности придорожных сервисов, придорожных предприятий питания, поэтому в северной части населенного пункта проектом вдоль трассы предполагается размещение объектов придорожного сервиса, а на берегу водоема объекты рекреационного назначения. Генеральным планом предлагается перевод дачных участков вдоль улиц Юбилейной и Предгорной в жилую усадебную застройку. В северо-западной части населенного пункта между главной улицей  и балкой гнилой, вдоль автомагистрали «Краснодар – Новороссийск» предусмотрена зона многофункционального назначения с преобладающей функцией придорожного обслуживания, где возможно строительство конгресс-центра либо других подобных объектов. Производственная зона в центральной западной части населенного пункта представлена промышленными, коммунально-складскими предприятиями. Генеральным планом на расчетный срок предусматривается организация всей существующей западной производственной зоны, как зона производственного и коммунально-складского назначения с размещением предприятий не выше 5 класса опасности (СЗЗ 50 м). В районе кладбища примыкая к существующей производственной зоне планируется размещение производственной зоны с размещением предприятий выше 5 класса опасности (СЗЗ 100-300 м);

- в п. Новопетровском предлагается размещение общественного центра в центральной части поселка преимущественно между ручьем и  главной улицей в составе: административное здание, детский сад с начальной школой, дом культуры, магазины, парикмахерская, ФАП, спортивно-оздоровительный комплекс. По другую сторону автодороги предполагается размещение общественного центра и пожарного депо. В южной и северной части поселка предусматривается размещение объектов торговли. п. Новопетровский представлен усадебной жилой застройкой, освоение новых территорий под жилую застройку планируется на свободных территориях от застройки, преимущественно в центральной и северной части поселка;

- в х. Карском проектом предлагается строительство детского сада на 60 мест и освоение свободных территорий под жилую усадебную застройку в восточной части хутора , уплотнение существующей усадебной застройки;

- в х. Веселом на расчетный срок молочно-товарная ферма планируется к реконструкции и модернизации с организацией санитарно-защитной зоны, также планируется развитие коммунально-складской зоны не выше V класса вредности предприятий;

- в п. Спутник развитие жилых территорий не предусмотрено, в связи с развитием северо-западной производственной зоны поселения. В настоящее время вся территория поселка находится в санитарно-защитной зоне существующих промпредприятий. На расчетный срок генеральным планом предусмотрено постепенное переселение жителей этого населенного пункта в пгт. Черноморский и п. Октябрьский, а его территория предусматривается под размещение общественно-делового центра производственной зоны.

Производственная зона Черноморского городского поселения представлена северо-западной производственной и транспортно-логистической зоной, расположенная между основными планировочными осями Черноморского поселения – железнодорожной Горячеключевской веткой Северо-Кавказской железной дороги и федеральной автодорогой «Краснодар – Новороссийск», с размещением объектов II-V класса с размерами санитарно-защитных зон не более 500 метров. Проектом предусмотрено слияние поселков Черноморский и Октябрьский за счет размещения производственной  и многофункциональной зоны между ними  и связанных развитой сетью дорог.

Генеральным планом на расчетный срок рекомендовано ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий.

Помимо развития селитебных территорий генеральным планом предложено размещение курортно-рекреационных зон. Такие зоны максимально удалены от населенных пунктов и занимают более живописные  участки, имеющие непосредственно прямые выходы в лесные зоны.

Так южнее х. Кипячего  в горной части вдоль автодороги на свободных территориях предусмотрены территории туристско-рекреационного назначения, с возможным размещением таких объектов как загородные клубы, базы отдыха с предоставлением услуг конного, велосипедного или пешего туризма. В южной горной части поселения вдоль автодороги предусматривается организация курортно-рекреационных зон, где возможно размещение санаторно-курортных и детских учреждений отдыха. Размещение объектов туристического назначения проектом предусмотрено в границах Ильского лесничества Афипского лесничества (квартал 14 выдел 13 и квартал 15 выдел 7). Согласно части 2 ст. 69 Лесного Кодекса РФ от 29.01.1997 № 22-ФЗ данные лесные участки должны быть включены в Лесной план Краснодарского края.

В южной предгорной части поселения северо-восточнее х. Кипячего размещаются территории садово-дачных товариществ, проектом за расчетный срок планируется увеличение территорий на запад на слияние с х. Кипячем. В западной части южнее п. Октябрьского и в южной части на выезде из пгт. Черноморского вдоль автодороги «Черноморский – Кипячий» также размещаются территории садово-дачных товариществ. На расчетный срок генерального плана функциональное назначение данных территорий не меняется.

## 2.3. Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Черноморского городского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Черноморского городского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие жилых, общественно-деловых, коммунально-скдаских и рекреационных зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Черноморского городского поселения.

Для развития на расчетный срок генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного назначения;

- зона леса;

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделены подзоны.

Жилая зона.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В составе жилой зоны генпланом выделены подзоны:

- зона низкоплотной усадебной жилой застройки (10-25 чел. / га);

- зона среднеплотной жилой застройки (130-170 чел. / га);

- зона плотной жилой застройки (170-200 чел./ га);

Зона среднеплотной жилой застройки представлена в пгт. Черноморском, п. Октябрьском, п. Спутник, х. Веселом.

Зона планируемой плотной жилой застройки представлена только в административном центре Черноморского городского поселения пгт. Черноморском.

Развитие жилой зоны п. Спутник не предусмотрена, в связи с развитием производственной зоны поселения. На расчетный срок генеральным планом предусмотрено переселение жителей этого населенного пункта в пгт. Черноморский и п. Октябрьский, а его территория предусматривается под размещение общественно-деловой зоны.

Параметры жилой зоны.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га | Резерв за расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Черноморский | 230,2 | 63,4 | 293,6 | 13,8 |
| 2 | П. Октябрьский | 74,3 | 36,0 | 110,3 | - |
| 3 | П. Новопетровский | 48,1 | 25,3 | 73,4 | 10,9 |
| 4 | П. Спутник | 4,3 | - | - | - |
| 5 | Х. Веселый | 2,3 | - | 2,3 | - |
| 6 | Х. Кипячий | 9,6 | - | 9,6 | - |
| 7 | Х. Карский | 61,6 | 9,3 | 70,9 | - |
| 8 | ВСЕГО | 430,4 | 129,7 | 560,1 | 144,1 |

Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Генеральным планом на расчетный период предусматривается развитие зон общественно-делового назначения путем размещения общественных подцентров на территориях населенных пунктов поселения.

На новых отведенных под зону общественно-делового назначения территориях проектом предусмотрено размещение таких объектов, как:

- в образовании:

- реконструкция с увеличением вместимости до 270 мест средней общеобразовательной школы № 46 в пгт. Черноморский;

- строительство 2х детских садов в пгт. Черноморский общей вместимостью 420 мест;

- реконструкция детского сада № 26 в п. Октябрьском с увеличением вместимости до 200 мест;

- строительство детского сада на 60 мест в х. Карском (обслуживание х. Кипячий);

- строительство детского сада с начальной школой в п. Новопетровском на 20/15 мест (обслуживание х. Веселый).

- в медицинском обеспечении:

- реконструкция Черноморской районной больницы;

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Новопетровском;

- в культурно-бытовом обслуживании:

- реконструкция Черноморского дома культуры и Октябрьского сельского клуба;

- строительство рыночного комплекса в п. Октябрьском;

- строительство досугового центра с кинотеатром и культурно-развлекательного центра в пгт. Черноморский;

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в пгт. Черноморский;

- реконструкция открытого плавательного бассейна в пгт. Черноморский;

- строительство спортивного комплекса в п. Новопетровском;

- строительство центров коммунально-бытового обслуживания в пгт. Черноморский и п. Октябрьском.

Таким образом, на расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 89,5 га. Таким образом, общая площадь общественно-деловых зон с учетом существующих и подлежащих реконструкции территорий составит 115,3 га.

Параметры общественно-деловой зоны.

| № пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Проектируемый, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Черноморский | 16,2 | 44,0 | 60,2 |
| 2 | П. Октябрьский | 9,3 | 5,3 | 14,6 |
| 3 | П. Новопетровский | - | 2,6 | 2,6 |
| 4 | П. Спутник | - | 11,0 | 11,0 |
| 5 | Х. Веселый | 0,1 | - | 0,1 |
| 6 | Х. Кипячий | - | - | - |
| 7 | Х. Карский | - | 0,5 | 0,5 |
| 8 | За границами населенных пунктов | 0,3 | 26,0 | 26,3 |
| 9 | ВСЕГО | 11,89 | 89,5 | 115,3 |

Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования;

- зона спортивного назначения;

- зона размещения объектов отдыха и туризма.

Зона размещения объектов отдыха и туризма предназначения для размещения объектов и сооружений туристско-рекреационного комплекса. В настоящее время на территории Черноморского  поселения туризм практически отсутствует как отрасль экономики. Ввиду имеющегося природно-климатического и ресурсного потенциала территории данным проектом предусмотрено увеличение доли  туристической отрасли, выбрано направление на развитие эко- и этнотуризма, детского и оздоровительного туризма,.

Генеральным планом предлагается строительство на проектируемой территории водолечебницы в пгт. Черноморский и баз отдыха в предгорной, горной южной части поселения.

Зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования занимает свободные от транспорта территории,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения, а также озелененные территории вдоль водных артерий. Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих и проектируемых плоскостных объектов (площадок, стадионов). Проектом предусмотрена организация спортивно-оздоровительного комплекса со стадионом в п. Новопетровском, и спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в  пгт. Черноморском.

Параметры зоны рекреационного назначения.

| №пп | Населенный пункт | Существующий показатель, га | Всего на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования | зона спортивного назначения | зона размещения объектов отдыха и туризма | зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования | зона спортивного назначения | зона размещения объектов отдыха и туризма |
| 1 | Пгт. Черноморский | 2,5 | 2,4 | - | 10,1 | 3,3 | 12,0 |
| 2 | П. Октябрьский | - | - | - | 3,7 | - | - |
| 3 | П. Новопетровский | - | - | - | 3,2 | 1,6 | - |
| 4 | Х. Веселый | - | - | - | 0,6 | - | - |
| 5 | За границами населенных пунктов | - | - | - | 3,4 | - | 5,4 |
| 6 | ВСЕГО | 2,5 | 2,4 | - | 21,0 | 4,9 | 17,4 |
|  |  | 4,9 | 43,3 |

Таким образом, общая площадь зоны рекреационного назначения с учетом проектируемых на расчетный срок составит 43,3 га, в том числе для размещения курортных и туристско-рекреационных объектов – 17,4 га.

Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных магистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе данной зоны генеральным планом  выделены подзоны:

- зона размещения производственных объектов, объектов агропромышленного комплекса и объектов коммунально-складского назначения;

- зона размещения производственных и коммунально-складских предприятий не выше V класса опасности;

- зона размещения транспортно-логистического комплекса;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона производственного и коммунально-складского назначения предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани, пожарные депо и т.д.).

Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая отрасль. Планируемая категория опасности (вредности) предприятий и объектов, расположенных в границах или в соседстве с селитебными территориями, V класс с размерами санитарно-защитных зон не более 50 метров. Для северо-западной производственной и транспортно-логистической зоны определено размещение объектов II-V класса с размерами санитарно-защитных зон не более 500 метров.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- развитие северо-западного транспортно-производственного узла;

- реанимация производственной зоны п. Октябрьский;

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения улиц и дорог общего пользования, а также распределительных сетей инженерной инфраструктуры. Общая площадь указанной зоны с учетом развития сети автомобильных дорог составит 336,1 га.

Зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения магистральных и подводящих инженерных сетей (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи).

Зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения предназначена для размещения и развития водозаборов, согласно требуемым техническим регламентам и нормам, а также создания необходимых санитарных условий эксплуатации данных объектов.

Зона размещения очистных сооружений предназначена для размещения современных очистных систем хозяйственно-бытовой канализации, в том числе локальных, и занимает территорию 4,8 га.

На расчетный срок предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зонами  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур на 130,3 га. Общая площадь данной зоны в границах поселения составит 631,5 га.

Данным проектом предусмотрена резервная территория в центральной части поселения между поселками Октябрьский и Черноморский и в п. Новопетровский под развитие водозабора  – 18,4 га.

На последующих стадиях проектирования при размещении конкретных объектов в данной функциональной зоне необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зона специального назначения.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона размещения кладбища традиционного захоронения;

- санитарно-защитная зона (озеленение санитарно-защитного назначения).

В границах  Черноморского городского поселения расположены 4 кладбища, западнее пгт. Черноморского, в северной и восточной частях п. Новопетровский, в центральной части п. Октябрьского.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрено расширение на 5,6 га в северо-западном направлении кладбища  пгт. Черноморский.  Этим кладбищем планируется обслуживать все населенные пункты поселения.

Данным проектом предусмотрена резервная территория для размещения кладбища традиционного захоронения южнее п. Октябрьский и пгт. Черноморский площадью 5 га.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по модернизации и перепрофилированию существующих предприятий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и близлежащую жилую застройку, и организация санитарно-защитных разрывов, территории которых подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами.

Генеральным планом на расчетный срок определены территории санитарно-защитного назначения общей площадью по поселению 16,2 га.

Таким образом, общая площадь зон специального назначения на расчетный срок составит 30,3 га.

Зона сельскохозяйственного назначения.

Данным генеральным планом помимо прочих выделены территории зоны сельскохозяйственного назначения. Данная зона преимущественно занимает равнинную северную часть поселения. В срединной части поселения она представлена отдельными полянами среди зоны леса.

Генеральным планом предусмотрено развитие сельскохозяйственной отрасли. Северную часть сельскохозяйственной зоны целесообразно использовать для выращивания различных культур, срединную часть, ввиду преобладания неравнинного рельефа, рекомендуется использовать для ведения личного подсобного, крестьянско-фермерского и садово-дачного хозяйства, растениеводства, садоводства, выпаса скота, сенокосов и пашни.

Данным проектом, ввиду наличия предгорных экологически чистых территорий в границах поселения, предлагается развитие производства лекарственных трав. На расчетный срок под зону сельскохозяйственного использования определены территории общей площадью 2628 га.

При дальнейшем использовании территорий обозначенной зоны по назначению необходимо учитывать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

# Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Черноморском городском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения показателей объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения были произведены расчеты проектных параметров на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения 
муниципального образования Черноморское городское поселение на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Норма по Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 1029 | 388 | 641 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 1885 | 1345 | 540 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 197 | 0 | 197 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 143 | 100 | 43 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 254 | 300 | 0 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 140 | 42 | 98 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 1 | 0 | 1 |
| Учреждения социального обслуживания населения |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 8 | н/д | 8 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 79 | н/д | 79 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 11 | н/д | 11 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 169 | н/д | 169 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 7 | н/д | 7 |
| Учреждения культуры |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной рабты, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 700 | н/д | 700 |
| 14 | Городские библиотеки с численностью поселения 10-50 тыс. чел. | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 63,0 | 11,6 | 51,4 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 42 | 0 | 42 |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 1120 | 440 | 680 |
| 16 | Кинотеатры | зрительские места | 30 на 1 тыс. чел. | 420 | н/д | 420 |
| 17 | Парк культуры и отдыха | ед. | 1 на поселение | 1 | 2 | 0 |
| Спортивные сооружения |
| 18 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 9,8 | 2,8 | 7,0 |
| 19 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 1120 | н/д | 1120 |
| 20 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 1120 | 1026 | 94 |
| 21 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 1120 | н/д | 1120 |
| 22 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 350 |  | 350 |
| 23 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 27292 | 26005 | 1287 |
| 24 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 140 | н/д | 140 |
| 25 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 4200 | н/д | 4200 |
| Учреждения торговли и общественного питания |
| 26 | Магазины ВСЕГО: | м2 торговой площади | 280 на 1 тыс. чел. (для городских поселений), | 4200 | 3297 | 903 |
| 27 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 560 | 440 | 120 |
| 28 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 84 | 0 | 84 |
| 29 | Предприятия общественного питания, ВСЕГО | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 560 | 364 | 196 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 30 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 126 | 40 | 86 |
| 31 | Прачечные, | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 840 | 0 | 840 |
| 32 | Химчистки – фабрики химчистки, | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 50 | 0 | 50 |
| 33 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 70 | 45 | 25 |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 34 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 84 |  | 84 |
| 35 | Пождепо, | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 3 | 2 | 1 |
| 36 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 3,36 | н/д | 3,36 |
| 37 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | н/д | 1 |
| 38 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 1 | н/д | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 39 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 5 | н/д | 5 |
| 40 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 4 | н/д | 4 |

Образование.

Сеть образовательных учреждений в Черноморском городском поселении представлена 7-ю образовательными учреждениями: 3 детскими садами (общей вместимостью 388 мест) и 4 средними общеобразовательными школами (общей вместимостью 1300 мест).

Существующая вместимость детских дошкольных учреждений в полной мере не обеспечивает потребности существующего населения. Уровень охвата населения детскими дошкольными учреждениями составляет 55,0%, что соответствует нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края. В общеобразовательных школах уровень охвата детей школьного возраста составляет 100,0%.

Ниже представлены сведения об учреждения образования на территории Черноморского городского поселения.

Перечень детских дошкольных учреждений Черноморского городского поселения

| № п\п | Наименование учреждения | Адрес ДОУ | Вместимость проектируемая | Фактическое число воспитанников, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ детский сад общеразвивающего вида №26 | пос. Октябрьский ул. Пушкина 29а | 190 | 130 |
| 2 | МДОУ детский сад общеразвивающего вида №28 | пгт. Черноморский ул. Советская 10 | 58 | 75 |
| 3 | МДОУ детский сад комбинированного вида №8 | пгт. Черноморский ул. Ленина 15 | 140 | 150 |
| ВСЕГО | 388 | 355 |

Перечень школьных учреждений Черноморского городского поселения

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Проектная вместимость здания, мест | Фактическая посещаемость учреждения, чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Учащиеся 1-4 класса | Учащиеся 5-11 класса |
| 1 | МОУ СОШ № 19 | пос. Октябрьский ул. Пушкина | 320 | 160 | 73 | 87 |
| 2 | МОУ СОШ № 51 | пос. Черноморский, ул. Тельмана 3 | 250 | 366 | 150 | 216 |
| 3 | МОУ СОШ №46 | пос. Черноморский, ул. Кирова 30 | 350 | 232 | 108 | 124 |
| 4 | МОУ СОШ №21 | пос. Черноморский ул.Октябрьская | 380 | 226 | 91 | 135 |
|  | ВСЕГО |  | 1300 | 984 | 422 | 562 |

Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы.

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством дополнительных мощностей. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Прогнозная оценка количества лиц дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) МО Черноморское городское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 705 | 6,2 | 1 160 | 10,3 |
| 2015 | 889 | 7,5 | 1252 | 10,6 |
| 2020 | 947 | 7,6 | 1 535 | 12,4 |
| 2030 | 1210 | 8,6 | 1 971 | 14,1 |

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для поселения. Однако, существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах образования генеральным планом предусмотрена возможность  проведения на расчетный срок следующих мероприятий:

- реконструкция с увеличением вместимости до 270 мест средней общеобразовательной школы № 46 в пгт. Черноморский;

- строительство детского сада с начальной школой в п. Новопетровском 20/15 мест (обслуживание х. Веселый).;

- строительство детского сада в пгт. Черноморском вместимостью 190 мест;

- строительство детского сада в пгт. Черноморском вместимостью 230 мест;

- реконструкция детского сада № 26 в п. Октябрьском с увеличением вместимости до 200 мест;

- строительство детского сада на 60 мест в х. Карском (обслуживание х. Кипячий);

Здравоохранение. Из объектов здравоохранения районного значения на территории Черноморского городского поселения расположена Черноморская районная больница №1 (круглосуточных койко-дней – 75, дневного пребывания – 25),    поликлиника Черноморской районной больницы №1 на 5700 посещений в месяц (300 посещений в смену) с дневным стационаром на 40 койко-мест, станция скорой медицинской помощи Черноморской районной больницы №1 (1 автомобиль, 2 выездные бригады) и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в п. Октябрьском и х. Карском. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений выше социального норматива (18,15) и составляет 26,8 посещений в смену на 1000 чел. населения.

Перечень учреждений здравоохранения.

| № п\п | Наименование медицинского учреждения | Адрес | Вместимость (коек, посещений и т.д) | Какие населенные пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черноморская районная больница № 1 МУЗ «Северская ЦРБ» | пос. Черноморский, ул. Гоголя 22 | круглосуточных койко-дней - 75 дневного пребывания - 25 | Пос. Черноморский Пос. Октябрьский Пос. Новопетровский Пос. Спутник X. Карский X. Кипячий X. Веселый |
| 2 | Поликлиника Черноморской районной больницы № 1 | пос. Черноморский, ул. Гоголя 22 | количество посещений врачей в месяц - 5700 дневной стационар поликлиники 40 койко-мест | Пос. Черноморский Пос. Октябрьский Пос. Новопетровский Пос. Спутник X. Карский X. Кипячий X. Веселый |
| 3 | Станция скорой медицинской помощи Черноморской район-ной больницы № 1 | пос. Черноморский, ул. Гоголя 22 | автомобиль выездные бригады | Пос Черноморский Пос. Октябрьский Пос. Новопетровский Пос. Спутник X. Карский X. Кипячий X. Веселый |
| 4 | Октябрьский ФАП | Пос. Октябрьский, Ул. Горького 12 |  | Пос. Октябрьский |
| 5 | ГУП КК «АптекаСеверская» Северского района отдел «Аптека Ильская» Аптечный пункт | пос. Черноморский, ул. Гоголя 22 в здании больницы | Площадь общая – 25 кв. м. Площадь торговая -25 кв. м. Численность работающих -1 | Пос. Черноморский Пос. Октябрьский Пос. Новопетровский Пос. Спутник X. Карский X. Кипячий X. Веселый |
| 6 | ГУП КК «АптекаСеверская» Северского района отдел «Аптека Ильская» Аптечный пункт | Пос. Черноморский, Ул. Юбилейная 77 | Площадь общая - 13,2 Площадь торговая -13,2 Численность работающих -2 | Пос. Черноморский Пос. Октябрьский Пос. Новопетровский Пос. Спутник X. Карский X. Кипячий |
|  | ООО «Ленмедснаб- доктор Столетов» | Пос. Черноморский Ул.Гоголя 22 | Площадь общая - 33,07 Площадь торговая -22,07 Численность работающих -2 | Пос. Черноморский Пос. Октябрьский Пос.Новопетровский Пос. Спутник X. Карский X. Кипячий X. Веселый |
|  | ООО «Спас» | Пос. Черноморский Ул. Юбилейная 58 | Площадь общая - 80 Площадь торговая - 62 Численность работающих -3 | Пос. Черноморский Пос. Октябрьский Пос. Новопетровский Пос. Спутник X. Карский X. Кипячий X. Веселый |
|  | ООО «Ленмедснаб- доктор Столетов» | Пос. Черноморский Угол улиц Суворова и Крупской | Площадь общая - 28,3 Площадь торговая -20,5 Численность работающих -2 | Пос. Черноморский Пос. Октябрьский Пос. Новопетровский Пос. Спутник X. Карский X. Кипячий X. Веселый |

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях.

В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок существующих объектов здравоохранения  недостаточно для обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. В связи с этим генеральным планом предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- реконструкция Черноморской районной больницы;

- строительство корпуса водолечебницы на территории районной больницы №1

- реконструкция фельдшерско-акушерского пункта п. Октябрьском и х. Карском;

- строительство фельдшерско-акушерского пункта п. Новопетровском;

На расчетный срок необходимо предусмотреть размещение новых аптек совокупной торговой площадью в 98 м2. Их размещение возможно как в отдельных зданиях, так и в качестве встроено-пристроенных помещений. Также допускается их размещение в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Северский район.

В настоящее время на территории поселения  функционирует учреждение социального обслуживания Северский социальный приют для детей и подростков «Журавушка» ГУ социального обслуживания Краснодарского края и  Северский центр социальной помощи семье и детям «Надежда» ГУ социального обслуживания Краснодарского края.

Перечень учреждения социального обслуживания

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Проектная вместимость здания, мест | Штат, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северский социальный приют для детей и подростков «Журавушка» ГУ социального обслуживания Краснодарского края | пос. Черноморский ул. Советская 9 | н/д | 77 |
| 2 | Северский центр социальной помощи семье и детям «Надежда» ГУ социального обслуживания Краснодарского края | пос. Черноморский ул. Гоголя 10 | н/д | 67 |

Учитывая увеличение населения на проектируемой территории, при строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Северского района, на расчетный срок необходимо предусмотреть возможность обслуживания населения Черноморского городского поселения в этих учреждениях в следующих размерах:

- 8 мест в детских домах интернатах;

- 79 мест в домах-интернатах для престарелых;

- 11 мест в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Место размещения и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется администрацией Северского района.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 169 человека специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 7 человек специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей.

Культурно-досуговый комплекс. В культурно - досуговый комплекс Черноморского городского поселения  входят: Черноморский дом культуры на 350 мест и Октябрьский сельский клуб на 122 места, школа искусств на 210 учащихся. Важную роль в решении важных социально-культурных задач играют библиотеки. На территории поселения  имеются 2 библиотеки в пгт. Черноморском.

Перечень учреждений культуры и искусства,
расположенных на территории Черноморского городского поселения.

| № | Название | Адрес | Вместимость, мест. | Полезная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черноморский ДК | пгт. Черноморский, ул. Юбилейная,46 | 11617 | 70 |
| 2 | СК п. Октябрьский | п. Октябрьский | 14852 | 70 |
| 3 | МОУ ДОД ДШИ | пгт. Черноморский, ул. Юбилейная,87 | учащихся-210 актовый зал-50 | 540 |
| 4 | МОУ дополнительного образования детей Центр развития творчества и юношества | пгт. Черноморский, ул. Калинина,35 |  |  |

Данным проектом на расчетный срок генерального плана предусмотрена возможность выполнения следующих мероприятий:

- реконструкция Черноморского дома культуры;

- реконструкция Октябрьского сельского клуба;

- реконструкция детской школы искусств и строительство актового зала;

- реконструкция библиотек с увеличением вместимости до 45 мест, а библиотечного фонда до 63,0 тыс. ед. хранения;

- строительство дома культуры в п. Новопетровском

- строительство кинотеатров общей вместимостью вместимости не менее 420 зрительских мест.

Спортивные объекты. Сеть физкультурно-спортивных объектов в Черноморском городском поселении представляет собой систему, состоящую из 12 объектов физической культуры и спорта — сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе: 1 стадион, 7 плоскостных спортивных сооружений, 4 спортивных зала.

Перечень учреждений и сооружений спорта

| № п/п | Наименование учреждения | Юридический адрес | Площадь сооружений, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стадион | Футбольные поля | Спортивные залы | Площадки |
| 1 | МОУ СОШ - 51 | ул. Тельмана, 3 |  | 800 | 288 | 120 |
| 2 | МОУ СОШ-21 | ул. Октябрьская, 1 |  | - | 288 | 384 |
| 3 | МОУ СОШ - 46 | ул. Кирова, 30 |  | 4000 | 288 | 500 |
| 4 | МОУ СОШ - 19 | ул. Пушкина, 29 |  | 5400 | 162 | - |
| 5 | Площадка «Нашего двора» | ул. Юбилейная, 42 |  | - | - | 800 |
| 6 | МУ стадион «Черноморец» | ул. Тельмана, 9 | 27761 | 8400 2625 |  | 288 400 240 800 324 924 |
| ВСЕГО | 27761 | 21225 | 1026 | 4780 |

Некоторые из обозначенных спортивных объектов нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Черноморского городского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории для проведения следующих мероприятий:

- строительство помещений для физкультурно-оздоровительных занятий с доведением их общей площади (с учетом существующих объектов) до 1120 м2;

- строительство новых спортивных залов общего пользования с доведением их совокупной площади пола (с учетом существующих объектов) до 1120 м2;

- строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания общей площадью пола (с учетом существующих объектов) 1120 м2;

- строительство бассейнов с доведением их совокупной площади зеркала воды (с учетом существующих объектов) до 350 м2;

- строительство плоскостных спортивных сооружений с доведением их совокупной площади (с учетом существующих объектов) до 27,3 тыс. м2;

- строительство новой или реконструкция существующей детско-юношеской спортивной школы с доведением общей площади пола (с учетом существующих объектов) залов до 140 м2;

- строительство спортивно-досуговых центров с доведением совокупной площади (с учетом существующих объектов) залов до 4,2 тыс. м2.

Всего для обеспечения постоянного населения учреждениями физкультуры и спорта на проектируемой территории необходимо дополнительно предусмотреть 2,7 га территорий физкультурно-спортивных учреждений.

Основными мероприятиями по развитию сети объектов спорта на территории населенных пунктов поселения являются:

- строительство спортивно-оздоровительногого комплекса в пгт. Черноморском;

- строительство спортивно-оздоровительногого комплекса в п. Октябрьском;

- реконструкция плавательных бассейнов в пгт. Черноморском;

- строительство спортивных площадок в зонах рекреационного назначения.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

На проектируемой территории осуществляют свою деятельность 63 предприятий розничной торговли (общая площадь торговых залов 2256 кв. м.), 13 предприятий общественного питания (общая вместимость 672 мест), из них 1 столовая находится на балансе промышленного предприятия, 4 столовых — на балансе учебных заведений (вместимость 632 места), 15 объектов бытового обслуживания (40 человек).

Перечень предприятий розничной торговли

| №№ п/п | Наименование предприятия ИНН | Место расположения | Площадь кв.м. | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | торговая |  |
| 1 | Магазин "Продукты" | Черноморский, ул. Суворова, 43 | 25,6 | 20,0 | 25,6 |
| 2 | Магазин "Продукты" | Октябрьский, ул. Горького, 11 | 42,0 | 32,0 | 42,0 |
| 3 | ларь " Продукты" | Черноморский, ул. Суворова, 2а | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 4 | Магазин "Южный" | Черноморский, ул. Кавказская, 1 | 88,0 | 45,0 | 88,0 |
| 5 | Магазин "Аламар" | Черноморский, ул. Юбилейная, 54 | 100,0 | 45,0 | 100,0 |
| 6 | торговый павильон " Визит" | Черноморский, ул. Горького | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 7 | Магазин "Брадместер" | Черноморский, ул. Юбилейная, 24 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 8 | Магазин "Продукты" | Черноморский, ул. Кавказская, 3 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 9 | Магазин "Сластена" | Черноморский, ул. Юбилейная, 54 | 41,0 | 22,0 | 41,0 |
| 10 | магазин | Черномосркий, ул. Юбилейная, 54 | 42,0 | 32,0 | 42,0 |
| 11 | Магазин "Кулинария" | Черноморский, ул. Юбилейная, 81 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 12 | Магазин №20 "Хлеб" | Черноморский, ул. Кирова, 25 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 13 | Магазин №14 "Хлеб" | Черноморский, ул. Мира,33 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 14 | Магазин №6 "Хлеб" | Черноморский, ул. Юбилейная, 34 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 15 | магазин " Люкс" | Черноморский, угол Толстого и Ленина | 70,0 | 50,0 | 70,0 |
| 16 | Магазин №1 "Хлеб" | Черноморский, ул. Толстого, 1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 17 | Магазин "Гастроном" | Черноморский, ул. Юбилейная, 56 | 40,0 | 35,0 | 40,0 |
| 18 | Магазин "Гастроном" | Черноморский, ул. Юбилейная, 54 | 89,0 | 36,4 | 89,0 |
| 19 | Магазин "Продукты" | Октябрьский, угол ул. Пушкина и Горького | 66,5 | 43,4 | 66,5 |
| 20 | Магазин "Дарья" | Черноморский, ул. Новая, 49 | 228,0 | 150,0 | 228,0 |
| 21 | Магазин "Продукты" | Черноморский, ул. Юбилейная, 80 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 22 | Магазин "Продукты" | Черноморский, ул. Чапаева, 1 | 45,0 | 35,0 | 45,0 |
| 23 | магазин " Продукты" | Черноморский, ул. Мира, 33 | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 24 | павильон " Продукты" | х. Карский, ул. Длинная,33 | 15,0 | 12,0 | 15,0 |
| 25 | Магазин при АЗС №1 | Автодорога Краснодар-Новороссийск | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 26 | Магазин "Продукты" | Черноморский, угол ул. Юбилейной-Горького | 48,0 | 31,8 | 48,0 |
| 27 | Магазин "Кубань" | Черноморский, ул. Советская, 23 | 96,0 | 70,0 | 96,0 |
| 28 | Магазин "Продукты" | Октябрьский, ул. Горького, 146 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 29 | Отдел магазина "Мясо" | Черноморский, ул. Юбилейная, 52 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 30 | Отдел магазина "Мясо" | Черноморский, ул. Юбилейная, 52 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 31 | Отдел магазина "Мясо" | Черноморский, ул. Юбилейная, 52 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 32 | Отдел магазина "Мясо" | Черноморский, ул. Юбилейная, 52 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 33 | павильон "Мясо" | Черноморский, ул. Юбилейная, 52 | 45,7 | 45,0 | 45,7 |
| 34 | Отдел магазина "Мясо" | Черноморский, ул. Юбилейная, 52 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 35 | Отдел магазина "Мясо" | Черноморский, ул. Юбилейная, 52 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 36 | Отдел магазина "Мясо" | Черноморский, ул. Юбилейная, 52 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 37 | магазин " Продукты" | Черноморский, ул. Юбилейная, р-п парка | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 38 | магазин " Продукты" | п. Черноморский, ул. Калинина, 46 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 39 | Магазин "Машенька" | Черноморский, ул. Мира, 33 | 80,0 | 36,0 | 80,0 |
| 40 | Магазин "Тайвань" | Октябрьский, ул. Горького, 5а | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
| 41 | Магазин "Магнит" | Черноморский, ул. Юбилейная, 81 | 410,0 | 265,0 | 410,0 |
| 42 | магазин " Ералаш" | Черноморский, ул. Юбилейная73 | 40,0 | 35,0 | 40,0 |
| 43 | магазин "Скорпион-1" | Черноморский, ул.Юбилейная, 77 а | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 44 | Магазин "Универмаг" | Черноморский, ул. Дзержинского, 18 | 107,0 | 52,0 | 107,0 |
| 45 | Магазин "Престиж" | Черноморский, ул. Юбилейная, 56 | 62,0 | 42,0 | 62,0 |
| 46 | Магазин "Стиль" | Черноморский, ул. Юбилейная, 68 | 90,0 | 81,0 | 90,0 |
| 47 | Отдел "Универмаг" | Черноморский, ул. Дзержинского, 18 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 48 | магазин | п. Черноморский, ул. Юбилейная, 52 | 33,0 | 25,0 | 33,0 |
| 49 | Отдел "Универмаг" | Черноморский, ул. Дзержинского, 18 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 50 | Магазин "Промтовары" | Черноморский, ул. Юбилейная, 77 | 60,0 | 50,0 | 60,0 |
| 51 | Отдел "Универмаг" | Черноморский, ул. Дзержинского, 18 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 52 | Отдел "Универмаг" | Черноморский, ул. Дзержинского, 18 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 53 | Отдел "Универмаг" | Черноморский, ул. Дзержинского, 18 | 130,0 | 46,5 | 130,0 |
| 54 | павильон | Черноморский, ул. Юбилейная терр рынка | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 55 | отдел Универмага | п. Черноморский, ул. Дзердинского, 18 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 56 | павильон | Черноморский, ул. Юбилейная терр рынка | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 57 | Отдел "Универмаг" | Черноморский, ул. Дзержинского | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 58 | Отдел "Универмаг" | Черноморский, ул. Дзержинского,18 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 59 | Отдел "Книги" | Октябрьский, ул. Горького, 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 60 | Магазин "Запчасти" | Черноморский, ул. Шоссейная, 2 | 22,0 | 16,5 | 22,0 |
| 61 | магазин " Автозапчасти" | Черноморский, ул. Шоссейная, 2 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 62 | торговый павильон "Спектр" | п. Черноморский, ул. Солнечная, 11 | 30,0 | 24,0 | 30,0 |
| 63 | Стройдвор | Черноморский, ул. Суворова, 43 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ВСЕГО | 3044,1 | 2255,9 | 107 |

Перечень учреждений общественного питания

| №№ п/п | Полное наименование объекта | Место нахождения | Площадь торгового зала | Число посадочных мест | Среднесписочная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| столовые при промпредприятиях |
| 1 | КНГ " Машзаводсервис" | пгт. Черноморский, ул. Советская, 38 | 110 | 60 | 3 |
| столовые при образовательных учреждениях |
| 1 | МОУ СОШ №21 | пгт. Черноморский, ул. Октябрьская, 38 | 116 | 120 | 3 |
| 2 | МОУ СОШ №46 | пгт. Черноморский, ул. Кирова, 30 | 50 | 60 | 2 |
| 3 | МОУ СОШ №51 | пгт. Черноморский, ул. Тельмана, 3 | 60 | 80 | 3 |
| 4 | МОУ СОШ №19 | пос. Октябрьский, ул. Пушкина, 46 | 60 | 70 | 2 |
| Кафе |
| 1 | "Престиж" | пгт. Черноморский, ул. Суворова, 43 | 64 | 24 | 6 |
| 2 | "Русь" | пгт. Черноморский, ул. Кирова, 4 | 50 | 48 | 3 |
| 3 | "Вышка" | пгт. Черноморский, ул. Мира, 45 | 103,7 | 62 | 12 |
| 4 | "Фараон" | пгт. Черноморский, ул. Советская, 23 | 100 | 50 | 6 |
| 5 | "Старый двор" | пос. Спутник, ул. Шоссейная, 1 | 40 | 20 | 3 |
| Закусочные |
| 1 | "Свеча" | пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, 72 | 40 | 24 | 5 |
| 2 | "Есаул" | пгт. Черноморский, Калинина.20\9 | 40 | 24 | 3 |
| 3 | Фортуна | пгт. Черноморский ул. Ленина, 2\61 | 164 | 30 | 4 |
| ВСЕГО | 998 | 672 | 55 |

Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы на обслуживание как постоянного, так и временного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:

- Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.

- Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.

- Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.).

- Формирование зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных и мелкооптовых комплексов.

В Черноморском городском поселении расположено 63 предприятия розничной торговли общей торговой площадью 2256 тыс. кв. м. Сеть общественного питания представлена 13 предприятиями общей вместимостью 672 посадочных места. Предприятия бытового обслуживания населения представлены 15 объектами, в которых занято 40 человек.

В соответствии с градостроительными нормами проектирования Краснодарского края на проектируемой территории к расчетному сроку необходимо обеспечить размещение (с учетом существующих объектов обслуживания) следующих объектов потребительской сферы:

- магазины – общей торговой площадью не менее 4,2 тыс. м2;

- рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 560 м2;

- предприятия общественного питания – общей вместимостью не менее 560 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 126 человек;

- прачечные — мощностью 840 кг в смену;

- химчистки — мощностью 50 кг вещей в смену;

- банно-оздоровительный комплекс общей вместимостью 70 мест.

Для обеспечения населения Черноморского городского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них объектов потребительской сферы.

Оценка минимальной потребности в территориях для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 4,8 га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 2,1 га.

Проектом предлагается размещение пожарного депо на 2 автомобиля в п. Новопетровском.

Для обеспечения населения Черноморского городского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них объектов потребительской сферы.

Оценка потребности в территориях для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 10 га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 3 га.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории для размещения следующих объектов:

- рыночный комплекс в п. Октябрьском;

- магазины повседневного спроса;

- предприятия общественного питания;

- центр коммунально-бытового обслуживания населения;

- пожарное депо на 2 машины в п. Новопетровском.

# Развитие транспортной инфраструктуры

Важнейшую роль в эффективном функционировании народнохозяйственного  комплекса играет транспортная система.

В Краснодарском крае получили развитие все виды современного транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный и трубопроводный.

Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно обустроенных субъектов Южного федерального округа. Экономика края базируется на благоприятных природно-климатических условиях. Ее основу составляет развитое машиностроение и многоотраслевое сельское хозяйство.

Транспортная структура муниципального образования Северский район представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов и производственные комплексы.

В настоящее время Северский район имеет 96%-ю обеспеченность дорожной сети с твердым покрытием между населенными пунктами. Существующая дорожная сеть имеет 40-48 % износа. Геометрические параметры существующей дорожной сети не всегда соответствуют возросшей интенсивности дорожного движения.

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных и автогазозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- малая пропускная способность существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

В качестве основных мероприятий по совершенствованию системы внешних связей в данном проекте согласно положениям Схемы территориального планирования Краснодарского края предусматривается строительство автомобильной дороги «Краснодар-Абинск-Кабардинка».

Проект автомобильной дороги «Краснодар-Абинск-Кабардинка» - крупнейший и сложный проект России. Магистраль пересечет западный отрог Кавказского хребта, перепад высот составит более 600 метров. Будут построены сложные инженерные сооружения: тоннели, эстакады, защитные устройства. Несмотря на большую стоимость строительства, проект автодороги произведет большой экономический эффект. В преддверии Олимпиады 2014 года транспортная доступность на сегодняшний день не обеспечена. «Краснодар-Абинск-Кабардинка» - это новый выход к берегу Черного моря. Она войдет в международный транспортный коридор «Север-Юг» и станет составной частью федеральной автодороги «Дон».

Проект призван решить инфраструктурные проблемы Краснодара, Новороссийска и Геленджика. Он будет способствовать развитию предгорной туристско-рекреационной зоны Северского района, а также логистических структур.

Магистраль начнется от федеральной автодороги «Дон» в пригороде Краснодара, пересечет южнее ст. Новотитаровской дорогу «Краснодар-Ейск». Затем обойдет город с запада и пересчет региональную автодорогу «Темрюк-Краснодар» и реку Кубань. После этого на участке от Краснодара до Абинска пройдет севернее автодороги «Краснодар-Новороссийск» в обход 9 населенных пунктов и пересечет ее в районе обхода г. Абинска, а далее мимо ст. Шапсугской через горы вернется на автомагистраль «Дон» в районе с. Кабардинка.

Протяженность проектируемой альтернативной автодороги составит 147 км и позволит в 1,5 раза уменьшить расстояние от г. Краснодара до побережья Черного моря. Данный проект несомненно внесет вклад в развитие экономики муниципальных образований, по территории которых пройдет автодорога «Краснодар-Абинск-Кабардинка».

Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на курорт. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объём строительных материалов.

По территории Северского района проходит автомобильная дорога федерального значения А-146 «Краснодар-Новороссийск», связывающая край не только с морским портом, но и курортами  Черного моря. В настоящее время к недостаткам данного маршрута следует отнести прохождение по многочисленным населенным пунктам (п. Энем, п. Афипский, ст. Северская, п. Ильский, п. Черноморский, п. Холмский, п. Ахтырский, г. Крымск, п. Нижнебаканский, п. Верхнебаканский, г. Новороссийск), а также наличие участков двухполосной проезжей части, при интенсивности движения от 8000 до 39000 автомобилей в сутки.

Автомобильный транспорт

По Черноморскому городскому поселению автомобильная дорога федерального значения А-146 «Краснодар-Новороссийск» проходит на протяжении 5,4 км на участке пересечения автодорогой общего пользования «подъезд к Новопетровскому» предусмотрено устройство развязки в двух уровнях, на участке пересечения автодорогой «Октябрьский – Спутник» и «подъезд к Карскому» предусмотрено устройство развязок в одном уровне.

Генеральным планом, согласно положениям проекта схемы территориального планирования муниципального образования Северский район, предусмотрена зона для размещения участка автодороги федерального значения «Краснодар - Абинск - Кабардинка», проходящей севернее х.Веселого. Планируемая трасса будет проходить в направлении «запад-восток». На протяжении 2,2 км магистральная автодорога пройдет по планируемой территории. На участке пересечения автодороги «Краснодар - Абинск - Кабардинка» с автодорогой общего пользования «подъезд к Новопетровскому» предусмотрено строительство путепровода.

Населенные пункты Черноморского городского поселения связаны с районным центром – ст. Северской асфальтированной автодорогой регионального значения «Подъезд к Новопетровскому» IV технической категории (генеральным планом предусмотрена классификация этой дороги в дорогу местного значения), протяженность 4,9 км и автодорогой федерального значения «Краснодар-Новороссийск», протяженность 5,4 км.

Общая протяженность существующих дорог и основных улиц в Черноморском городском поселении составляет – 52,9 км. Общая протяженность дорог и основных улиц на расчетный срок составляет – 79,0 км.

Общая протяженность существующих  основных жилых улиц составляет: пгт. Черноморском – 10,5 км, п. Октябрьском – 4,4 км, п. Новопетровском – 3,6 км,  х. Веселом – 0,2 км, п. Спутник – 0,3 км, х. Кипячем –  0,3 км, х. Карском – 6,5 км.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Данным проектом на расчетный срок предложена дифференциация жилых улиц по значимости на основные и второстепенные. Ширина в красных линиях основных улиц рекомендуется 23-26 м, второстепенных – 16-18 м.

Таким образом, генеральным планом предусмотрено прокладка новых основных/ второстепенных жилых улиц для связи проектируемых кварталов с центрами населенных пунктов общей протяженностью:

в пгт. Черноморском – 11,2/10,9км;

в п. Октябрьском – 2,5/6,5 км;

в п. Новопетровском – 1,2/0 км;

в х. Карском – 0,2/0 км;

Генеральным планом определена следующая очередность мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- реконструкция федеральной автодороги «Краснодар - Новороссийск» с устройством развязок, удовлетворяющих современным нормам безопасности и технологическим требованиям к эксплуатации и с доведением технических характеристик до I категории;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых функциональных зон;

- строительство участка автодороги федерального значения «Краснодар - Абинск - Кабардинка»;

- организация центров придорожного обслуживания вдоль автодороги федерального значения.

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания. Авторами проекта были выявлены основные точки притяжения данных объектов, а также даны предложения по усовершенствованию такого рода услуг путем создания вдоль основных транспортных артерий комплексных зон размещения современных центров придорожного обслуживания. На расчетный срок площадь таких зон составит 35,8 га.

В настоящее время существует потребность в развитии логистики. Создание логистически-терминального комплекса, учитывая выгодное географическое положение Черноморского городского поселения, позволит консолидировать грузопотоки транспортного узла, увеличить их объемы и оптимизировать деятельность всех транспортных систем. Генеральным планом территория для размещения объектов транспортно-логистического комплекса предусмотрена в западной части п. Спутник между федеральной магистралью «Краснодар-Новороссийск» и железной дорогой.

В настоящее время на территории Черноморского городского поселения функционирует 2 автозаправочные станции, 1 газозаправочная станция, 2 газонаполнительные станции и   1 автозаправочная станция на автодороге «Краснодар-Новороссийск» на стадии сдачи в эксплуатацию.

Перечень существующих заправочных станций

| № пп | Тип, № | Месторасположение | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №1 | п.Черноморский,1 км. | ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» |
| 2 | АГЗС | п. Хабль, 64 км автодороги «Краснодар – Новороссийск» |  |
| 3 | ГНС «Хабль» | п. Черноморский, ст. Хабль, ул. Строителей 26 |  |
| 4 | ГНС | п. Спутник |  |
| 5 | АЗС | п. Хабль, ул. Вокзальная, 1 |  |

Схемой территориального планирования на расчетный срок указана прогнозная классификация (федерального, регионального и местного значения) существующих и проектируемых автодорог общего пользования согласно планируемой значимости той или иной транспортной оси. Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от ее принадлежности, так как схема территориального планирования не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категорийность), проходящих по территории Северского района во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

Железнодорожный транспорт

В центральной части Черноморского городского поселения в направлении «восток-запад» проходит Горяче-Ключевская ветка Северо-Кавказской железной дороги, которая является одним из важных факторов, влияющим на территориальное развитие и зонирование населенных пунктов.  Железнодорожный транспорт играет основную роль в перевалке грузов и в доставке пассажиров на курорты Черного моря.

В п. Спутник на пути следования железнодорожных составов размещены железнодорожные станции, предназначенные для приема пассажиров и выгрузке-погрузке различных грузов. Плотность железнодорожных путей общего пользования в  Черноморском городском поселении составляет 736 км на 10000 км² территории. Протяженность железнодорожной сети на территории Черноморского поселения составляет 5,1 км.

Железнодорожная станция «Хабль» является транзитной для основных грузоперевозок, направляющихся в сторону городов Краснодар и Новороссийск и характеризуется наличием пассажирского движения в дальнем и местном сообщениях, обусловленных связями регионов страны и Краснодарского края. Основными функциями работы станции является погрузка-разгрузка, перевеска, хранение, оказание услуг пассажирам.

Здания (сооружения) и устройства железнодорожного транспорта на территории ст. «Хабль» включают железнодорожные линии общего пользования с расположенными на них разъездами, а также линиями не общего пользования (подъездные пути промышленных предприятий, складов, баз и т.д.), вокзальный комплекс, предприятия СКЖД.

Генеральным планом предусматривается модернизация существующих и строительство новых подъездных железнодорожных путей к производственным зонам  и строительство грузовой станции в производственно – логистической зоне Черноморского поселения, строительство современных железнодорожных переездов.

Трубопроводный транспорт

Черноморское городское поселение насыщено инженерной трубопроводной инфраструктурой, в частности нефтепроводами и газопроводами. По территории поселения проходят магистральные и подводящие газопроводы высокого давления «Крымск-Краснодар» Ду 500 (9 км),  «Краснодар-Крымск» Ду 500 (2,2 км),  а также магистральный нефтепровод «Крымск-Краснодар» Ду 300 (7,2 км).

Кроме того, на территории района имеется ряд промысловых и подводящих нефтепроводов, обеспечивающих внутреннюю перекачку и транспортировку нефти с нефтепромыслов на головные сооружения месторождения нефти Зыбза-Глубокий Яр.

В настоящее время по заказу ООО «Газпром» и компанией «ЭНИ» составлено и утверждено задание на выполнение «Обоснования инвестиций в строительство газопровода «Южный поток», и ведутся мероприятия по выбору участка под строительство газопровода «Южный поток» на территории Северского района.

Схемой территориального планирования Северского района заложено прохождение данного газопровода с условной степенью точности по представленной графической информации.

Таким образом, планируется, что газопровод «Южный поток» по территории Черноморского городского поселения будет проходить в направлении «запад – восток» севернее п. Новопетровского. Планируемая протяженность трассы по территории Черноморского городского поселения 2,0 км.

# Инженерное оборудование территории

Данный раздел проекта разработан субподрядной организацией ООО «Юг-Ресурс-XXI». Схема развития инженерной инфраструктуры представлена в Томе I Части II на чертеже ГП-6 «Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры».

Общее состояние инженерных сетей и оборудования сложилось исторически в условиях развития и хозяйствования муниципального образования. Наличие участков низкоплотной застройки, автономно размещенных на значительном расстоянии, обусловило децентрализацию водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газификации. Имеющаяся инженерная инфраструктура нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей, в том числе сетей коммунального снабжения.

Для создания условий поступательного развития территории Черноморского городского поселения, обеспечения энергоресурсами потребителей населенных пунктов, роста показателей производственной сферы, а также улучшению инвестиционной привлекательности территории, данным проектом предусмотрен ряд мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры. Расчет нагрузок на инженерные сети произведен с учетом прогнозного прироста численности населения, а также требуемых мощностей для проектируемых производственных предприятий.

## 6.1. Водоснабжение

Существующее положение

Водоснабжение Черноморского городского поселения состоящего из поселков Черноморский, Октябрьский, Новопетровский, Спутник, хутор Веселый, Карский, Кипячий, до 2006 года осуществлялось из двух подземных водозаборов Крюковского и Октябрьского.

В настоящее время  Октябрьский водозабор мощностью 1200 м³/сут, расположенный непосредственно в пос.Октябрьский, ввиду 100% износа оборудования не работает и водоснабжение Черноморского поселения осуществляется только из Крюковского водозабора. Водозабор введен в эксплуатацию в 1991 году. Проектная мощность его составляет 13,0 м³/сут, фактическая мощность – 6,58 м³/сут.

Крюковский водозабор расположен в пределах Крюковского водохранилища. Для водопотребления используется Краснодарский водоносный горизонт.

Водозабор состоит из 11 артезианских скважин, расположенных компактно на площади 2 га. Процент износа оборудования артезианских скважин составляет 96 %. В настоящее время работают три скважины.

Добываемые из артезианских скважин воды хозяйственно-питьевого назначения в целом соответствуют установленному ГОСТу.

Вода из скважин погружными насосами по двум сборным водоводам диаметром 200 мм и длиной 7 км каждый подается на площадку головных сооружений в два приемных резервуара емкостью 500 м³ каждый, где, пройдя обеззараживание на электролизной установке, насосной станцией 2-го подъема по водоводу диаметром 500 мм, длиной 11,8 км подается в Черноморские резервуары. Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

При этом на 8,5 километре имеется отпайка от этого водовода для подачи воды в п.г.т. Ильский.

Черноморские резервуары расположены возле х.Карский и включают в себя 2 резервуара по 3 000 м³ каждый. Там же расположена повысительная насосная станция для подачи воды на х.Карский, х.Кипячий.

Водопроводные сети и водоводы Черноморского поселения уложены из стальных, чугунных, пластмассовых и асбестоцементных труб диаметром 100-400 мм, как кольцевые, так и тупиковые, износ которых колеблется от 50 до 100%.

В поселке Новопетровский, хуторах Веселый, Кипячий, централизованное водоснабжение отсутствует.

В поселке Спутник водоснабжение осуществляется от ведомственной скважины завода ЖБИ.

Водоснабжение поселка Октябрьский осуществляется от Крюковского водозабора. Вода от Черноморских резервуаров самотеком по водоводу диаметром 200 мм-150 мм поступает к потребителям поселка Октябрьского.

Анализ существующего состояния системы водоснабжения пос. Черноморского показал: дебита существующих скважин достаточно, проектная мощность водозабора гораздо больше фактической, но изношенность водоподъемного оборудования, насосных станций, водоводов и разводящих водопроводных сетей не могут обеспечивать водопотребителей поселка Черноморского в полной мере, вода подается по графику. Поэтому для обеспечения надежного и круглосуточного водоснабжения необходим капитальный ремонт артскважин и водопроводных сетей. Проектом предусмотрена реконструкция и замена оборудования Октябрьского водозабора и данный объект проектом на расчетный срок предлагается к резервированию системы водоснабжения.

Развитие местной промышленности и рост численности населения на расчетный период повлекут за собой  увеличение водопотребления.

Определение расчетных расходов воды на расчетный срок.

Численность населения на расчетный срок Черноморского городского поселения составит  14 000 человек.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии с таб. 1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями составляет 225 л/сут. на одного жителя (qж).

Численность жителей пос. Черноморского на расчетный срок составит 10 200 чел.

- Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые     нужды определяется  в соответствии   с  п.2.2.  СНиП  2.04.02-84* по формуле:

Qсут =Σ qж ∙ Nж/1000,

где  Nж – расчетное число жителей

qсут =225л/сут ∙ 10 200 чел. / 1000 = 2 295 м³/сут.

- Расход воды на поливку зеленых насаждений и на территориях промышленных предприятий определяется в соответствии с п. 2 прим. СНиП 2.04.02.-84*

qпол. = 50л ∙ 10 200 чел. / 1000 = 510 м³/сут.

- Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п. 2.1. таб.1 прим.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет 20 % от суточного расхода:

qпром.пр =(2 295м³/сут. + 510 м³/сут.)*20 / 100 = 561 м³/сут.

Общий расход воды на проектируемый расчетный срок составляет:

Qсут = 2295 м³/сут.+ 510 м³/сут. + 561 м³/сут.  = 3 366 м³/сут.

Водопровод поселка Черноморского является объединенным хозяйственно-питьевым противопожарным. В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на один пожар составит 10 л/с при количестве одновременных пожаров – 2.

Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в резервуарах чистой воды и обеспечит 10 минутный запас и будет постоянно пополняться во время пожара, при этом подача воды на хозяйственно-питьевые нужды должна быть прекращена на 70%.

Количество жителей в поселке Октябрьский на расчетный срок составит 2 500 человек.

- Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:

qсут =200л/сут ∙ 2500 чел. / 1000 = 500 м³/сут.

- Расчетный расход воды на поливку зеленых насаждений:

qпол. = 50л ∙ 2500 чел. / 1000 = 125 м³/сут.

- Количество воды на нужды промышленности:

qпром.пр =(500м³/сут. + 125 м³/сут.)*20 / 100 = 125 м³/сут.

Общий расход воды на проектируемый расчетный срок составляет:

Qсут = 500 м³/сут.+ 125 м³/сут. + 125 м³/сут.  = 750 м³/сут.

Количество жителей в поселке Спутник на расчетный срок составит 200 человек.

- Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:

qсут =200л/сут ∙ 200 чел. / 1000 = 40 м³/сут.

- Расчетный расход воды на поливку зеленых насаждений:

qпол. = 50л ∙ 200 чел. / 1000 = 10 м³/сут.

- Количество воды на нужды промышленности:

qпром.пр =(40м³/сут. + 10 м³/сут.)*20 / 100 = 10 м³/сут.

Общий расход воды на расчетный срок составляет:

Qсут = 40 м³/сут.+ 10 м³/сут. + 10 м³/сут.  = 60 м³/сут.

Количество жителей в поселке Новопетровский на расчетный срок составит 230 человек.

- Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:

qсут =200л/сут ∙ 230 чел. / 1000 = 46 м³/сут.

- Расчетный расход воды на поливку зеленых насаждений:

qпол. = 50л ∙ 230 чел. / 1000 = 11,5 м³/сут.

- Количество воды на нужды промышленности:

qпром.пр =(46м³/сут. + 11,5 м³/сут.)*20 / 100 = 11,5 м³/сут.

Общий расход воды на расчетный срок составляет:

Qсут = 46 м³/сут.+ 11,5 м³/сут. + 11,5 м³/сут.  = 69 м³/сут.

Количество жителей  хутора Карский на расчетный срок составит 750 человек.

- Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:

qсут =160л/сут ∙ 750 чел. / 1000 = 120 м³/сут.

- Расчетный расход воды на поливку зеленых насаждений:

qпол. = 50л ∙ 750 чел. / 1000 = 37,5 м³/сут.

Общий расход воды на расчетный срок составляет:

Qсут = 120м³/сут.+ 37,5 м³/сут.  = 157,5 м³/сут.

Количество жителей хутора Кипячий на расчетный срок составит 70 человек.

- Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:

qсут =160л/сут ∙ 70 чел. / 1000 = 11,2 м³/сут.

- Расчетный расход воды на поливку зеленых насаждений:

qпол. = 50л ∙ 70 чел. / 1000 = 3,5 м³/сут.

Общий расход воды на расчетный срок составляет:

Qсут = 11,2м³/сут.+ 3,5 м³/сут.  = 14,7м³/сут.

Количество жителей хутора Веселый на расчетный срок составит 50 человек.

- Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

qсут =160л/сут ∙ 50 чел. / 1000 = 8 м³/сут.

- Расчетный расход воды на поливку зеленых насаждений:

qпол. = 50л ∙ 50 чел. / 1000 = 2,5 м³/сут.

Общий расход воды на расчетный срок составляет:

Qсут = 8 м³/сут.+ 2,5 м³/сут.  = 10,5м³/сут.

Проектные предложения по водоснабжению.

Проектируемое  водоснабжение хозяйственно-питьевого назначения с учетом ненормируемых потерь, нужд промышленных предприятий и расходов на полив территорий и зеленых насаждений поселка Черноморского на расчетный срок составит 3 366 м³/сут.

Проектируемая схема водоснабжения должна охватить жилую застройку и предприятия, обеспечить полив зеленых насаждений общего назначения и улиц, а также пожаротушение.

Ресурсы подземных вод Крюковского водохранилища достаточны для обеспечения водой питьевого качества пос.Черноморского при выполнении  следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт скважин №1,7,8,9

- Бурение новой скважины

- Замена водовода от СКВ.№5 до сборного водовода, длина участка 400м.

- Замена стальных распределительных водопроводных сетей, пришедших в негодность (с износом 50-100%) диаметром 100-300 мм на новые.

Водоснабжение пос. Октябрьский и х. Карский в период расчетного срока может быть обеспечено от Крюковского водозабора при условии ремонта насосного оборудования на (ВНС подкачки х.Карский – х. Кипячий) и замены ветхих трубопроводов на новые в пос. Октябрьском.

Водоснабжение поселка Спутник может быть обеспечено путем водовода Д = 100 мм от пос. Октябрьский до пос. Спутник, пос. Новопетровский и х. Веселый – прокладки водовода от пос. Черноморского до х.Новопетровский.

В перспективе необходимо добиваться потребления воды питьевого качества при условии повсеместного внедрения применения приборов учета воды, применения технической воды на полив территорий зеленых насаждений, применения пластиковых и металлопластиковых труб, существенно снижающих потери в водоводах и уличных сетях, внедрения систем оборотного водоснабжения на территориях.

На промышленных предприятиях может быть рекомендовано применение повторно-используемой воды и систем  оборотного водоснабжения .

Т.к. строительство новых кварталов будет осуществляться постепенно, в течение расчетного срока, предложенные проектные мероприятия могут выполняться также постепенно и планомерно, в зависимости от текущей застройки территорий.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с "Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения" №2640,  действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения. Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом. Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются  и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

## 6.2. Канализация

Существующее положение

В настоящее время  Черноморское поселение имеет централизованную систему отвода бытовых стоков только в п.г.т. Черноморский и в пос. Октябрьский.

Стоки от объектов п.г.т. Черноморский по системе самотечных коллекторов поступают в четыре насосные станции производительностью 100 м³/сут каждая, которые подают стоки в буферную емкость площадки очистных сооружений, где пройдя механическую, биологическую очистку и обеззараживание сбрасываются в б. Гнилая.

Очистные сооружения расположены около п.г.т. Черноморский вдоль трассы Краснодар-Новороссийск.

Проектная мощность очистных сооружений п.г.т. Черноморский составляют 4 200 м³/сут.

Очистные сооружения пос. Октябрьский находятся в юго-западной части пос. Октябрьский, проектная мощность сооружений составляет 600 м³/сут. Сточные воды поселка самотеком поступают в канализационную насосную станцию производительностью 35 м³/час, которая по напорному коллектору длиной 960 м подает стоки на очистные сооружения, где пройдя механическую, биологическую очистку и обеззараживание сбрасываются в р. Бугай.

Сети канализации Черноморского поселения выполнены из стальных, чугунных, керамических и асбестоцементных труб диаметром 100-200 мм, износ которых колеблется от 50 до 100 %.

В поселках Новопетровский, Спутник и хуторах Веселый, Кипячий, Карский централизованная канализация отсутствует.

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 расчетное  удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.02-85* без учета  расхода воды на полив зеленых насаждений.

Пгт. Черноморский

1. Расчетный расход бытовых сточных вод пгт.Черноморский составит:        qсут =2 295м³/сут.

2. Количество сточных вод от промпредприятий, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения ( СНиП 2.04.03-85):

qпр.пр = 3 366м³/сут.*5 / 100 = 168 м³/сут.

Общий расход сточных вод составляет:

Qсут = 2 295 м³/сут.+168 м³/сут. = 2 463 м³/сут.

П. Октябрьский

1. Расчетный расход бытовых сточных вод пос. Октябрьский на расчетный срок составит:         qсут =500 м³/сут.

2. Количество сточных вод от промпредприятий, а также неучтенные расходы:

qпр.пр = 750 м³/сут.*5 / 100 = 25 м³/сут.

Общий расход сточных вод пос. Октябрьский на расчетный период составляет:

Qсут = 500 м³/сут.+25 м³/сут. = 525 м³/сут.

П. Спутник

Проектом предусмотрено выселение постоянных жителей с территории данного населенного пункта и организации здесь общественного центра промышленной зоны. Объем сточных вод рассчитан ориентировочно на 200 чел. работающих в проектируемом центре.

1. Расчетный расход бытовых сточных вод пос. Спутник составит:               qсут =40 м³/сут.

2. Количество сточных вод от промпредприятий, а также неучтенные расходы:

qпр.пр = 60 м³/сут.*5 / 100 = 3 м³/сут.

Общий расход сточных вод пос. Спутник на расчетный период составляет:

Qсут = 40 м³/сут.+3 м³/сут. = 43 м³/сут.

П. Новопетровский

1. Расчетный расход бытовых сточных вод пос. Новопетровский составит:         qсут =46 м³/сут.

2. Количество сточных вод от промпредприятий, а также неучтенные расходы:

qпр.пр = 69 м³/сут.*5 / 100 = 3,5 м³/сут.

Общий расход сточных вод на расчетный период составит:

Qсут = 46 м³/сут.+3,5 м³/сут. = 49,5 м³/сут.

Х. Карский

Расчетный расход бытовых сточных вод х. Карский составит:

qсут =120 м³/сут.

Х. Кипячий

Расчетный расход бытовых сточных вод на расчетный срок  х. Кипячий составит:

qсут =11 м³/сут.

Х. Веселый

Расчетный расход бытовых сточных вод на расчетный срок х. Веселый составит:

qсут =8 м³/сут.

Проектные предложения по водоотведению

В плане развития систем водоотведения на расчетный период пос. Черноморского для обеспечения очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных стоков необходимо предусмотреть расширение существующих очистных сооружений канализации с доведением их мощности до проектной.

Очистка сточных вод в расчетный период пос. Октябрьского также может осуществляться на существующих очистных сооружениях при условии расширения очистных сооружений с доведением их мощности до проектной и  заменой загрузочного материала биофильтра. Необходимо также предусмотреть капитальный ремонт насосных станций подкачек, замена вышедших из строя самотечных и напорных труб, строительство новых коллекторов.

Очистку стоков производственных предприятий пгт. Черноморский и п. Октябрьский перед сбросом в поверхностные водоемы планируется осуществлять на существующих (реконструируемых) очистных сооружениях при обязательном выполнении требований технологического процесса очистки производственных и хозяйственно-бытовых стоков. Для очистки производственных стоков существующих и планируемых предприятий промышленной зоны п. Спутник генеральным планом предусматривается строительство очистных сооружений, мощность которых должна быть определена на последующих стадиях проектирования после уточнения типов проектируемых производств и расчетов объемов сточных вод.

Учитывая сравнительно небольшой расход сточных вод в поселке спутник и поселке Новопетровский для полной очистки сточных вод этих поселков может быть рекомендована  комплексная установка заводского изготовления «Техносфера БИО». Установка  предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод и доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Установка монтируется в помещении, либо производится их обваловка с перекрытием деревянными щитами, проста в эксплуатации и не требует сложных наладочных работ.

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков пос.Спутник и Новопетровский может быть рекомендована установка «Техносфера-БИО-50», для хутора Карский - «Техносфера-БИО-100 и «БИО-50». Для хуторов Кипячий и Веселый «Техносфера-БИО-10»,

Для повышения степени благоустройства существующей застройки и проектируемых районов на стадии разработки генеральных планов населенных пунктов необходимо учитывать вопросы создания сети ливневой канализации.

Первоочередными мероприятиями по созданию системы ливневой канализации населенных пунктов должна стать разработка схемы благоустройства территории, где необходимо произвести расчет объема ливневых стоков с территорий населенных пунктов и разработать схему вертикальной планировки территории с целью определения типа системы ливневой канализации (открытая или закрытые коллекторы и пр). В последующем при проведении реконструкций существующих улиц и дорог, а также при строительстве новых необходимо учитывать необходимость закладки систем ливневой канализации.

Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоемы также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения воды в водоемах. При отведении поверхностного стока предпочтительна схема очистки с аккумулирующей емкостью.

Очистку ливневых вод пгт. Черноморский и п. Октябрьский рекомендуется производить на существующих (реконструируемых) очистных сооружениях.

Для очистки дождевых вод малых населенных пунктов могу быть рекомендованы установки «Ключ» ЗАО «Техносфера» различной  производительности.

## 6.3. Газоснабжение

Существующее положение.

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Черноморского городского поселения Северского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование и картой существующих сетей газопроводов, выданных заказчиком и может быть отредактирован на дальнейших стадиях проектирования.

Основными направлениями деятельности ОАО «Северскаярайгаз» является бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей, техническое обслуживание, диагностика и ремонт систем газоснабжения, реконструкция объектов газового хозяйства, стабилизация давления в существующих газовых сетях.

В настоящее время  в Черноморском городском поселении не газифицированы три поселка: хутор Кипячий, хутор Веселый и поселок Новопетровский. Пгт Черноморкий газифицирован не в полном объеме, на природный газ переведены производственные, коммунально-бытовые потребители производственного и не производственного характера, бытовые котельные для отопления общественных зданий и  жилой фонд.

Согласно краевой целевой программе «Газификация Краснодарского края 2007-2011 года» планируется строительство подводящего газопровода от ГРС  до поселков: хутор Кипячий, хутор Веселый и поселок Новопетровский.

За источник газоснабжения Черноморского городского поселения приняты ГРС Карская, ГРС Зыбга и ГРС Хабль с давлением газа на выходе 0,6МПа.

Подача природного газа потребителям населенных пунктов осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с ранее разработанными схемами газоснабжения  населенных пунктов.

Расчетные расходы газа.

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, чел | Население на расчетный срок, чел | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Черноморский | 8211 | 10200 | 1989 |
| хутор Веселый | 37 | 50 | 13 |
| хутор Карский | 614 | 750 | 136 |
| хутор Кипячий | 63 | 70 | 7 |
| поселок Новопетровский | 200 | 230 | 30 |
| поселок Октябрьский | 1964 | 2500 | 536 |
| поселок Спутник | 164 | 200 | 36 |
| Всего: | 11253 | 14000 | 2747 |

Расселение проектного прироста населения в поселках предусматривается на отведенных под ИЖС территориях.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Площадь жилых зданий подсчитана, исходя из принятой нормы отапливаемой площади на одного человека – 23 м2.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения по выделенным кварталам под застройку определены в соответствии с принятыми  расчетными показателями по категориям потребителей, приведенными в таблицах  и удельными нормами расхода газа приведенными в таблице.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной

Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

Проектные предложения.

Для определения расчетных нагрузок был проведен расчет годовых и часовых расходов  газа по потребителям.  Данные расчеты предоставлены в таблице.

Расчеты годовых и часовых расходов газа по потребителям

Черноморского городского поселения на перспективу развития

| № п/п | Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектируе-мый прирост населения на расчетный срок, чел. | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1 | пгт. Черноморский | 10200 | 20150 | 11195 |
| 2 | хутор Веселый | 50 | 99 | 55 |
| 3 | хутор Карский | 750 | 1482 | 823 |
| 4 | хутор Кипячий | 70 | 138 | 77 |
| 5 | поселок Новопетровский | 230 | 454 | 252 |
| 6 | поселок Октябрьский | 2500 | 4939 | 2744 |
| 7 | поселок Спутник | 200 | 395 | 220 |
|  | Итого | 14000 | 27657 | 15366 |
|  | Инвестиционные проекты | - | 19360 | 10756 |
|  | Всего по поселению | - | 47017 | 26122 |

На проектный срок для обеспечения газом всех потребителей населенных пунктов с учетом их перспективного развития необходимо дополнительно выполнить прокладку межпоселковых газопроводов высокого давления на территории городского поселения.

Нормы расхода газа

| Назначение расходуемого газа | Расход тепла Q тыс.ккал.год | Расход газа год. м3 при Q(нр)=ккал/м3=8000 | Обоснова-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые дома |  |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд(при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) | 970 | 121,25 |  |
| б) при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) | 2400 | 300 |  |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя | 1430 | 178,75 |  |
| г) на приготовление кормов для животных (на 1 животное) |  |  |  |
| - коров | 2000 | 250 |  |
| - свиней | 1000 | 125 |  |
| - лошадей | 400 | 50 |  |
| д) подогрев воды для питья и санитарных целей (на 1 животное) | 100 | 12,5 |  |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  |  |  |
| 3. Коммунально-бытовые предприятия и учреждения |  |  |  |
| а) бани на помывку |  |  |  |
| -мытье без ванн | 9,5 | 1,19 |  |
| -мытье в ваннах | 12 | 1,5 |  |
| б) фабрики – прачечные |  |  |  |
| -стирка белья в немеханизированных прачечных | 3000 | 375 |  |
| -стирка белья в механизированных: прачечных | 4500 | 562,5 |  |
| 4. Предприятия общественного питания (столовые, рестораны на 1 обед,завтрак,ужин) |  |  |  |
| -на приготовление обедов | 1 | 0,13 |  |
| -на приготовление завтраков, ужинов | 0,5 | 0,06 |  |
| 5. Учреждения здравоохранения (больницы, родильные дома) |  |  |  |
| -на приготовление пищи | 760 | 95 |  |
| -на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур без стирки белья | 2200 | 275 |  |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития пгт. Черноморский

| Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 10200 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 3060 | 1700 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 3060 | 1700 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 1530 | 850 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 4590 | 2550 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 15560 | 8645 |
| Всего по п.1-3 |  | 20150 | 11195 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития х. Веселый

| Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 50 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 15 | 8 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 15 | 8 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 8 | 4 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 23 | 13 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 76 | 42 |
| Всего по п.1-3 |  | 99 | 55 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития х. Карский

| Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 750 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 225 | 125 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 225 | 125 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 113 | 63 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 338 | 188 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 1144 | 636 |
| Всего по п.1-3 |  | 1482 | 823 |

годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития х. Кипячий

| Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 70 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 21 | 12 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 21 | 12 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 11 | 6 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 32 | 18 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 107 | 59 |
| Всего по п.1-3 |  | 138 | 77 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития п. Новопетровский

| Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 230 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 69 | 38 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 69 | 38 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 35 | 19 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 104 | 58 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 351 | 195 |
| Всего по п.1-3 |  | 454 | 252 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития п. Октябрьский

| Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 2500 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 750 | 417 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 750 | 417 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 375 | 208 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 1125 | 625 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 3814 | 2119 |
| Всего по п.1-3 |  | 4939 | 2744 |

Расчетные годовой и часовой расходы газа по категориям потребителей на перспективу развития п. Спутник

| Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- |
|  | Численность населения с проектируе-мым приростом населения | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1.Жилые дома | 200 |  |  |
| а) на приготовление пищи и горя чей воды для хозяйственных и санитарно- гигиенических нужд (при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) |  |  |  |
| б) на приготовление пищи при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (отсутствие центр. гор. водоснабжения) |  | 60 | 33 |
| в) при наличии газовой плиты и отсутствия газового водонагревателя |  |  |  |
| ИТОГО по п.1 |  | 60 | 33 |
| 2. Предприятия торговли, бытового обслуживания населения (непроизводственного характера) |  | 30 | 17 |
| ИТОГО по п.1-2 |  | 90 | 50 |
| 3. Отопление жилых домов |  |  |  |
| -от индивидуальных отопительных приборов |  | 305 | 170 |
| Всего по п.1-3 |  | 395 | 220 |

Система газоснабжения Черноморского городского поселения является действующей, имеет большую протяженность сетей высокого и низкого давления, которые находятся в эксплуатации много лет. Газовые сети строились без учета перспективного жилищного строительства, и строительство газопроводов в связи с тяжелым экономическим положением велось с отступлением от расчетных диаметров.

В результате этого в существующих сетях наблюдается значительное снижение давления газа, особенно в зимний период, являющимся периодом наибольшего потребления и, как правило в центральной части населенных пунктов, где наиболее старые сети, плотная застройка.

По исходным данным предоставленным ОАО «Северскаярайгаз» необходимо проведение технических мероприятий по стабилизации системы газоснабжения населенных пунктов, без проведения которых дальнейшее развитие системы, наращивание нагрузок, без строительства новых газопроводов и ГРП, а также перекладки существующих газопроводов не возможно.

Для подключений к ГРС дополнительной расчетной нагрузки  необходимо выполнить расчет пропускной способности газопровода-отвода, а также необходима реконструкция ГРС для увеличения ее пропускной способности.

Стабилизацию давления газа в существующих сетях низкого давления и газоснабжения не газифицированной части населенных пунктов устранить за счет проектирования и строительства дополнительных  ШРП.

Для газоснабжения не газифицированных населенных пунктов необходимо построить межпоселковый газопровод Р=0,6 МПа из полиэтиленовой трубы ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10.

Для снижения давления газа с высокого Р=0,6 МПа до низкого

Р=0,003 МПа и подачи его коммунально-бытовым потребителям  населенного пункта установить ГРП.

Схема газоснабжения представлена на чертеже ГП-  «Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры».

Для развития на перспективу генеральным  планом предусматривается:

- Реконструкции ГРС  с заменой оборудования и доведения  мощности до расчетной.

- Прокладка газопроводов (Р=0,6 МПа из полиэтиленовой трубы  ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10 с врезкой в существующий газопровод.

- Прокладка сетей среднего давления и установки шкафных газорегуляторных пунктов в не газифицированных населенных пунктах  для обеспечения газом проектируемых  и существующих кварталов жилой застройки.

## 6.4. Теплоснабжение

Существующее положение.

Источниками теплоснабжения потребителей поселения являются 4 муниципальные газовые котельные мощностью 24,9 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 12,6 км, из них нуждаются в замене около 4 км. Средний износ фондов составляет 30 %. Существующее теплообеспечение котельных направленно в основном на обеспечение общественных зданий. Частный сектор использует автономные источники теплоснабжения.

В процессе развития населенных пунктов необходимо предусмотреть реконструкцию котельных и обустройство новых в основном газовых котельных с целью улучшения экологии существующей и проектируемой территорий, и повышения их экономических показателей. В отдельных случаях могут быть применены котельные на дизельном топливе.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Проектные предложения

Теплоснабжение жилых территорий Черноморского городского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Вновь проектируемые котельные необходимо предусмотреть во всех населенных пунктах при дальнейшем проектировании для обслуживания детских садов, комплексных зданий коммунально-бытового и общественного назначения.

На проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

В процессе развития новых территорий необходимо предусмотреть дальнейшую реконструкцию котельных и строительство новых газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

## 6.5. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Черноморского городского поселения муниципального образования Северского района Краснодарского края на расчетный срок выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком и может быть откорректирован на дальнейших стадиях проектирования.

В генеральный план Черноморского городского поселения муниципального образования Северского района включены вопросы электроснабжения проектируемой жилой зоны с одноэтажной и многоэтажной застройкой с учетом близлежащих административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения, спорта, предприятий торговли и бытового обслуживания населения на расчётный срок.

Прогноз численности населения Черноморского поселения

на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, чел | Население на расчетный срок, чел | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Черноморский | 8211 | 10200 | 1989 |
| хутор Веселый | 37 | 50 | 13 |
| хутор Карский | 614 | 750 | 136 |
| хутор Кипячий | 63 | 70 | 7 |
| поселок Новопетровский | 200 | 230 | 30 |
| поселок Октябрьский | 1964 | 2500 | 536 |
| поселок Спутник | 164 | 200 | 36 |
| Всего: | 11253 | 14000 | 2747 |

Раздел включает в себя:

- Разработку схемы электроснабжения на напряжении 35кВ.

- Определение основных показателей проекта.

- Строительство, сетей.

- Реконструкция существующих ТП с заменой трансформаторов на большую мощность.

Разработка раздела выполнена согласно требований действующих норм и правил.

Существующее положение

Энергоснабжение района обеспечивается районными электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго».

Питающими электроподстанциями городского поселения является:

- ПС 35/10 кВ «Черноморский»;

- ПС 35/10 кВ «Карский».

- ПС 35/10 кВ «Горка».

Состояние существующих сетей характеризуется следующим образом:

- Электрооборудование в Черноморском городском поселении муниципального образования Северского района Краснодарского края находиться в удовлетворительном состоянии.

- Все населенные пункты городского поселения электофицированы.

- Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Существующие мощности не смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения, а также строительство новых.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Электроснабжение населенных пунктов

| Наименование городского поселения | Население, чел | Удельная нагрузка, кВт/чел | Потребная мощность, кВт | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетн. срок | Проектир. |  | Сущ. | Расчетн. срок | Проектир. | кВт-ч/год на 1 чел | Сущ. | Расчетн. срок | Проектир. |
| пгт. Черноморский | 8211 | 10200 | 1989 | 0,41 | 3367 | 4182 | 815 | 1530 | 12563 | 15606 | 3043 |
| хутор Веселый | 37 | 50 | 13 | 0,41 | 15 | 21 | 5 | 1530 | 57 | 77 | 20 |
| хутор Карский | 614 | 750 | 136 | 0,41 | 252 | 308 | 56 | 1530 | 939 | 1148 | 208 |
| хутор Кипячий | 63 | 70 | 7 | 0,41 | 26 | 29 | 3 | 1530 | 96 | 107 | 11 |
| поселок Новопетровский | 200 | 230 | 30 | 0,41 | 82 | 94 | 12 | 1530 | 306 | 352 | 46 |
| поселок Октябрьский | 1964 | 2500 | 536 | 0,41 | 805 | 1025 | 220 | 1530 | 3005 | 3825 | 820 |
| поселок Спутник | 164 | 200 | 36 | 0,41 | 67 | 82 | 15 | 1530 | 251 | 306 | 55 |
| Всего: | 11253 | 14000 | 2747 | - | 4614 | 5741 | 1126 | - | 17217 | 21421 | 4203 |

Примечания:

1.Расчеты предполагаемых нагрузок выполнены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.Приложение 12 и в соответствии с РД 34.20.185 - 94 таблица 2.4.3н и таблица 2.4.4н

2. Приведенные в таблице данные учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, коммуникальных предприятий, транспортного обслуживания (гаражи, открытые стоянки автомобилей), наружное освещение

3. Таблица может быть откорректирована  в сторону увеличения мощности в зависимости от местных условий (например, канатные дороги, пожарные депо, рестораны..и пр.)

| № п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Черноморский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 4182 | 15606 |
| 2 | Наружное освещение | 209 | 780 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 439 | 1639 |
| 4 | Итого: | 4830 | 18025 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3381 | 12617 |
| хутор Веселый |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 21 | 77 |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 4 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 2 | 8 |
| 4 | Итого: | 24 | 88 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 17 | 62 |
| хутор Карский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 308 | 1148 |
| 2 | Наружное освещение | 15 | 57 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 32 | 120 |
| 4 | Итого: | 355 | 1325 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 249 | 928 |
| хутор Кипячий |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 29 | 107 |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 5 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 3 | 11 |
| 4 | Итого: | 33 | 124 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 23 | 87 |
| поселок Новопетровский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 94 | 352 |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 18 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 10 | 37 |
| 4 | Итого: | 109 | 406 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 76 | 285 |
| поселок Октябрьский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1025 | 3825 |
| 2 | Наружное освещение | 51 | 191 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 108 | 402 |
| 4 | Итого: | 1184 | 4418 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 829 | 3093 |
| поселок Спутник |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 82 | 306 |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 15 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 9 | 32 |
| 4 | Итого: | 95 | 353 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 66 | 247 |
|  | Итого по району | 4641 | 17319 |
|  | Инвестиционные проекты | 3249 | 12123 |
|  | Всего по району | 7890 | 29442 |

Согласно произведенных расчетов общая потребная мощность на расчетный срок составляет – 7890 кВт, годовой расход электроэнергии на расчетный срок составляет 29442 кВт ч/год.

Проектное предложение

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

Планируется осуществить следующие работы:

- необходимая перспективная реконструкция  трансформаторных подстанций  с заменой трансформаторов на   трансформаторы большей мощности;

- прокладка воздушных линий электропередач 10кВ к перспективным инвестиционным проектам;

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ  на территории перспективных инвестиционных проектах;

- строительство ПС 35/10 кВ в северной части пгт. Черноморский;

- замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

- проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

Расчетная электрическая нагрузка определена согласно следующих нормативных документов:

- для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях –РД 34.20.185 – 94.

- общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье –СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов.

## 6.6. Слаботочные сети

Радиофикация

Потребная мощность для радиофикации Черноморского городского поселения в соответствии с проектом до 2030 г. определяется по показателям из расчета 0,3 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью и одна радиоточка на 10 человек работающих).

Для покрытия расчетной мощности и обеспечения номинальной нагрузки усилителей необходимо к 2030 году выполнить реконструкцию существующих  радиоузлов с установкой усилителя мощностью. Реконструкцию оборудования радиоузла предусматривается произвести на существующих площадях.

Предлагается развитие радиофикации  поселков Черноморского городского  поселения  через беспроводное вещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым каналам информации.

Телефонизация

Состояние слаботочных сетей на территории Черноморского городского поселения  характеризуется следующими положениями:

- наличие морально и технически устаревшего аналогового оборудования;

- отсутствие современной промышленной базы слаботочных сетей, что значительно увеличивает стоимость строительства новых объектов связи и модернизации существующих.

Жители Черноморского городского поселения пользуются услугами местной, междугородной и международной телефонной связи, так и новыми услугами связи: передача данных,  доступ к Интернет. В связи с развитием экономической зоны Черноморского ЛТУ планирует замену станций аналоговых на цифровые с целью предоставления новых, перспективных услуг связи высокого качества. Монтированная емкость ЭАТС-1856 номеров, задействованная – 1437

На  территории Черноморского сельского поселения имеется узел  почтовой  связи ФГУП «Почта России».  Режим  работы  клиентского  зала  почтамта  в полном объеме удовлетворяет потребности жителей поселка.

Узел почтовой связи оказывает  услуги почтовой связи  населению  и  предприятиям поселка:

- производит прием и выдачу заказной и простой корреспонденции;

- прием и выдача посылок и ценных бандеролей;

- выполняется прием и отправка переводов, в том числе электронных и телеграф  плюс;

- производит прием коммунальных платежей;

- производит услугу почтальон  на  дому;

- производит ежемесячную выплату пенсий, а также пенсионерам с доставкой

- по необходимости продажа в розницу конвертов, марок, газет и журналов;

- производит реализацию всех газет и журналов в розницу.

Обеспеченность средствами массовой информации

В районе функционирует  местная организация телевещания.

На всей территории района осуществляют вещание краевые и федеральные телекомпании: НТК, ГТРК Кубань, Первый, НТВ, РТР.

Почта оказывает перечень услуг почтовой связи:

- производит подписку и реализацию местных, краевых и федеральных печатных изданий.

Монтированная и задействованная емкость по Северскому ЛТУ

| Предприятия связи | Наименование АТС | Тип АТС | Населенный пункт, адрес АТС | Монтиро-ванная емкость АТС | Задействованная емкость | Используе-мые сети связи | Обеспеченность интернет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Северская ЛТУ | ПСЭ-2/1 Черноморская | SI-2000 | пгт.Черноморский ул.Дзержинского,24 | 1856 | 1437 | проводная | имеется |

Операторы подвижной радиотелефонной связи на территории 
Черноморского городского поселения

| № п/п | Наименование и характеристики объекта | Место размещения | Заказчик | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башня связи для размещения антенны сотовой связи стандарта GSM 900/1800 Н-60м | пос. Черноморский на территории очистных сооружений | ЗАО «Кубань GSM» | 400 |
| 2 | Башня сотовой связи Н-72м | пос. Черноморский ул. Шевченко | ОАО «ВымпелКом» | 400 |

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор.

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 210 тлф.;

- торговля 270 тлф.;

- наука и образование 710 тлф.;

- здравоохранение 580 тлф.;

- управление 1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210х0.76+270х0.12+710х0.06+580х0.04+1000х0.02=278 тлф.

Степень обеспеченности населенных пунктов услугами связи

| №№ п/п | Наименование станицы | Количество телефонных аппаратов | Население на расчетный срок, чел | Проектируемая телефонизация, номеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пгт. Черноморский | 1437 | 10200 | 2836 |
| 2. | хутор Веселый | - | 50 | - |
| 3. | хутор Карский | - | 750 | 210 |
| 4. | хутор Кипячий | - | 70 | - |
| 5. | поселок Новопетровский | - | 230 | 64 |
| 6. | поселок Октябрьский | - | 2500 | 695 |
| 7. | поселок Спутник | - | 200 | 56 |

# Санитарная очистка, благоустройство и озеленение   территории

## 7.1. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов Черноморского городского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

В настоящие время услуги по вывозу ТБО с территории населенных пунктов Черноморского городского поселения оказывает ООО «Северская саночистка». Захоронение твердых бытовых отходов производится на свалке мусора  в 800 м западнее х. Кипячий, требующей дополнительного обустройства для приведения  в соответствие с действующими санитарными нормами.

На территории Черноморского городского поселения отсутствуют склады хранения пестицидов,  агрохимикатов и ядохимикатов, а также скотомогильники и термические ямы.

На территории пгт. Черноморский в настоящее время действует предприятие по убою скота, переработке мяса (бойня-цех). Отходы производства также перерабатываются на данном предприятии в корм для животных. Прочих действующих предприятий АПК, образующих биологические отходы, на территории поселения нет. Биологические отходы частного сектора утилизируются на существующей свалке мусора. Навозохранилищ в границах проектируемой территории нет (сельскохозяйственные фермы не функционируют).

На территории Черноморского городского поселения не осуществляется прием и захоронение опасных отходов. Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных ламп  проводится в соответствии с договорами  на предприятиях  ртутьсервиса г. Краснодара и ООО «Ртутная безопасность»  и   ст. Холмской Абинского района.

Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах при Черноморской РБ №1.

Вторичные отходы (чёрный и цветной металлолом) на территории Северского района перерабатывается на предприятии ООО ПП «Афипское»  методом  плавки.

В районе действует предприятие ООО «Эко-био», которое производит утилизацию нефтесодержащих отходов.

На расчетный срок генерального плана в связи с планируемым развитие производственной зоны поселения необходимо учитывать увеличение объемов производственных отходов. При проведении обоснования размещения того или иного конкретного промышленного предприятия необходимо учитывать вопрос возможности безопасной утилизации отходов этого производства.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Согласно положениям схемы территориального планирования муниципального образования Северский район территория для возможного размещения комплекса по переработке и утилизации отходов потребления определена в 4 км западнее пгт. Афипский. В том случае, если размещение данного комплекса будет определено в ином муниципальном образовании, на данном месте на расчетный срок СТП Северского района предусматривается размещение комплекса сортировки и переработки ТБО с усовершенствованным полигоном районного значения.

Данным генеральным планом на расчетный срок предусмотрено закрытие и рекультивация действующей свалки мусора. Вывоз твердых бытовых отходов предполагается осуществляться непосредственно на проектируемый комплекс в пгт. Афипский.

Вопрос мусороудаления на данном этапе развития территории должен решаться комплексно с учетом существующей материально-ресурсной базы и возможностей ее обновления и модернизации. Данным проектом предлагается принципиальная схема решения данного вопроса, основные положения которой следующие:

- разработка и реализация Генеральной схемы очистки населенных пунктов Северского района с учетом современных требований к санитарной очистке населенных пунктов Краснодарского края;

- разработка и реализация мероприятий (программы) по вторичному использованию и переработке производственных отходов;

- обустройство контейнерных площадок во всех населенных пунктах поселения, согласно расчетам и действующих норм;

- обновление парка мусороуборочной техники.

Прогноз количества бытовых отходов на расчетный срок

(с учетом общего количества твердых бытовых отходов и смета с твердых покрытий улиц, площадей и парков)

| Наименование | Численность на расчетный срок | Количество контейнеров (штук) | Годовое накопление муниципальных отходов | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тонн | м3 | тонн | м3 |
| Черноморское городское поселение, ВСЕГО | 14 000 чел. | 72 | 3920 | 19600 | 70 | 112 |
| пгт. Черноморский | 10 200 чел., | 53 | 2856 | 14280 | 51 | 81,6 |
| п. Октябрьский | 2 500 чел., | 12 | 700 | 3500 | 12,5 | 20 |
| п. Новопетровский | 230 чел., | 1 | 64,4 | 322 | 1,15 | 1,84 |
| п. Спутник | 200 чел., | 1 | 56 | 280 | 1 | 1,6 |
| х. Карский | 750 чел., | 3 | 210 | 1050 | 3,75 | 6 |
| х. Кипячий | 70 чел., | 1 | 19,6 | 98 | 0,35 | 0,56 |
| х. Веселый | 50 чел., | 1 | 14 | 70 | 0,25 | 0,4 |

Расчет количества контейнеров для мусора был произведен исходя из объема контейнера 0,75 м3.

Расчет количества специализированных автомашин (мусоровозов):

19712 м3 / 365 дней = 54 м3 / сут,

Следовательно, на расчетный срок потребуется приобретение 1 машины мусоровоза объемом 65 м3  и 72 контейнера объемом 0,75 м3 при условии единоразового вывоза мусора в сутки.

На стадии проектирования планировки перспективных районов необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилыми кварталами территориях.

## 7.2. Озеленение и благоустройство территории

В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению и благоустройству населенных мест. Возрастает значение естественной природы в озеленении и формировании внешнего облика населенных территорий. Все более актуальным становится создание новых парков, скверов, бульваров, лесопарков.

Заложенные данным разделом генерального плана постулаты необходимо применять на всех последующих стадиях проектирования дабы создать благоприятную и здоровую среду обитания и жизнедеятельности нынешнего и будущего поколений.

Уже на стадии разработки генеральных планов населенных пунктов и проектов планировки территорий должны учитываться требования инженерного благоустройства: вертикальная планировка и водоотвод, устройство проезжих и пешеходных дорог, автомобильных стоянок и хозяйственных площадок, создание зеленых насаждений различного функционального назначения, сооружение малых водоемов декоративного и спортивного назначения, благоустройство берегов рек, строительство спортивных сооружений, прокладывание сети инженерных коммуникаций.

Все вопросы инженерного благоустройства территории должны решаться с учетом необходимости сохранения и улучшения окружающей среды.

Озеленение и благоустройство влияют не только на внешний облик населенных мест, их эстетические достоинства, условия массового отдыха, но и определяют санитарно-гигиенические условия проживания в них.

Долгосрочное экологическое развитие должно быть обоснованным и оптимальным. Из освоения должны быть исключены территории, представляющие собой повышенную экологическую ценность населенного пункта в целом (зеленые массивы, водоемы, открытые пространства), а также территории, обремененные наличием значительных памятников историко-культурного наследия. Под интенсивное строительство должны отводиться наименее ценные по своим ландшафтным характеристикам территории.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей среды, обогащения внешнего облика населенных мест, создания условий массового отдыха населения в природном окружении. При проектировании системы зеленых насаждений населенных пунктов Северского сельского поселения уделялось внимание местным природным особенностям: направлению господствующих ветров (с учетом рельефа местности), размещению и характеру существующих водоемов, гидрологическим условиям, пешеходной и транспортной доступности.

В практике организации системы озеленения населенных мест принято подразделение территорий зеленых насаждений на 3 категории:

1- Общего пользования – парки культуры и отдыха, парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные территории при общественных зданиях и сооружениях, лесопарки и др.

2- Ограниченного пользования – насаждения на жилых территориях (приусадебных участках), на территориях детских садов и учебных заведений, спортивных и культурно-просветительных учреждений, общественных и учреждений здравоохранения, при дворцах культуры, на территориях санитарно-безвредных предприятиях промышленности.

3- Специального назначения – насаждения вдоль улиц, магистралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий и санитарно-защитных зон, ботанические сады, насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, мелиоративного назначения, питомники, насаждения кладбищ и крематориев.

Проектируемая территория Черноморского городского поселения по своим климатическим характеристикам относится к району умеренно-континентального климата.

Почвенно-климатические условия благоприятны для произрастания многих декоративных деревьев и кустарников.

Существующие зеленые насаждения населенных пунктов Черноморского городского поселения представлены хвойными и лиственными породами деревьев, различными декоративнолиственными и цветущими кустарниками.

Наличие в негативных инженерно-геологических процессов, таких как оврагообразование, оползни, эрозия почв является отрицательным фактором для размещения объектов капитального строительства как на данных территориях, так и на прилегающих. Таким образом, для исключения данных процессов необходимо проведение ряда мероприятий по укреплению и одерновки склонов путем посева многолетних трав и растений, таких как клен полевой, айлант, ольха белая, барбарис, акация желтая, боярышник, бересклет, облепиха и др. Также на расчетный срок на территориях населенных пунктов необходимо проведение инженерно-технических мероприятий по берегоукреплению и созданию благоустроенных приречных набережных.

Площадь зеленых насаждений на территориях населенных пунктов увеличится на расчетный срок за счет создания благоустройства и нового строительства школ, детских садов, общественных зданий, спортивных сооружений и жилых кварталов, создания скверов, набережных а также озеленения санитарно-защитных зон.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Высвободившиеся территории должны подлежать обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При размещении проектируемых предприятий производственной зоны необходимо предусматривать обязательные санитарные разрывы согласно действующим нормам СанПиН, озеленение данных территорий необходимо проводить, руководствуясь максимальными защитными и фитонцидными свойствами различных пород деревьев и кустарников в отношении возможных выбросов и загрязнений.

Площадь зеленых насаждений общего пользования определяется согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» из расчета не менее 12 м2/ человека и составляет 16,8 га. Данным проектом ввиду сложных инженерно-геологических условий и климатических особенностей отведено под зону озеленения общего пользования 24,7 га территории.

# Мероприятия по улучшению состояния и оздоровлению окружающей среды

## 8.1. Общие положения

Планируемая территория Черноморского городского поселения является одной из перспективных и инвестиционно привлекательных точек Краснодарского края для развития курортно-туристической базы и строительства экологических видов жилья.

Одна из основных задач данного генерального плана - разработка рациональной планировочной организации территории Черноморского городского поселения с целью обеспечения комплексного бережного природопользования.

Данный проект содержит принципиальные предложения по планировочной организации городского поселения, в основе которой заложен принцип минимизации антропогенной нагрузки на природную среду в условиях современного роста урбанизации населенных пунктов.

Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, плодородного слоя почв, зеленых насаждений и животного мира.

Территория Черноморского городского поселения в настоящее время имеет низкую степень хозяйственного освоения. Наибольшая нагрузка на природную среду приходится на территории, прилегающие к населенным пунктам.

Успешное решение экологических проблем обусловлено внедрением современных экологически чистых технологий и осуществлением жесткого мониторинга с адекватной системой поощрений и наказаний.

Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды и принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемой застройке территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;

- изменение естественных форм рельефа в процессе строительства.

К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся следующие виды:

- увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов;

- увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и потерь из коммуникаций;

- увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию;

- создание новых форм рельефа в процессе строительства;

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и выбросов из отопительных систем;

- загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

- загрязнение поверхностных и подземных вод.

Генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду, а также защите территорий от опасных природных явлений.

## 8.2. Охрана водных ресурсов

На территории Черноморского городского поселения водными объектами являются река Зыбза, Бугай и более десятка водотоков по щелям и балкам.

В верхней части течений реки имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, часто обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм.

Для горных рек характерно сочетание   снегово-ледникового                      и снегового питания с преобладанием летнего стока. Внутригодовое распределение стока горных рек зависит от абсолютной высоты водосбора. Чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье. Большую роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней. Этим рекам свойственно продолжительное половодье, начинающиеся весной (апрель – май) в период таяния снега и переходящее позднее к более мощному подъему  уровня воды от таяния ледников и снежников.

В периоды паводков воды реки перемещают значительное количество твердого материала размерами от песка до крупных валунов.

Внутригодовой режим рек изменяется в зависимости от доли в их питании того или иного источника, который определяется  в свою очередь высотой расположения бассейнов, особенностями климата, геологическим строением и другими факторами.

По внутригодовому режиму реки района относятся к низовью Кубани.

С целью омоложения рек, настоящим проектом предлагается расчистка русел рек. Расчистка русла должна производиться от истока к устью. Также генеральным планом на территориях населенных пунктов предусмотрено устройство берегоукрепительных сооружений и озелененных благоустроенных набережных.

Общая оценка территории по состоянию поверхностных и подземных вод условно благоприятная.

Основными источниками загрязнения рек и водоемов планируемой территории являются сбросы сточных вод от жилой застройки. Действующих предприятий, в том числе сельскохозяйственных, сбрасывающих неочищенные сточных вод в поверхностные водоемы, в границах поселения в настоящее время нет. Производственные стоки действующих предприятий поступают на очистку в существующие очистные сооружения.

В непосредственной близости от водоохраной зоны размещается реконструируемая, согласно проекту генерального плана, молочно-товарная ферма в северной части х. Веселый. Сточные воды данного объекта могут быть потенциально опасны в вопросе загрязнения вод, поэтому при разработке проектной документации на реконструкцию данного сельхозобъекта необходимо учитывать необходимость его обеспечения локальной системой очистки сточных вод.

В границах водоохранных зон в настоящее время располагается действующие предприятия и объекты, размещение которых запрещено в данных зонах, либо эти объекты требуется модернизировать и применить специальные инженерные мероприятия удовлетворяющих санитарное состояние водных объектов. На территориях населенных пунктов в водоохранных зонах рек и ручьев размещается неканализованная жилая застройка, пользующаяся выгребными ямами.

Для обеспечения режима охраны водных объектов поселения в данном проекте установлены границы водоохранных зон рек и ручьев.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года устанавливается ширина водоохранных зон и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Постановлением от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» определены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Черноморского городского поселения (р. Зыбза – 100 м, р. Бугай – 100 м, всех остальных – 50 м).

Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Дальнейшее функционирование существующих предприятий возможно только при условии обязательного оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Размещение новых предприятий в пределах водоохранных зон данным проектом не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено полное канализование населенных пунктов поселения путем прокладки канализационных сетей и реконструкции,  модернизации очистных сооружений в пгт. Черноморском и п. Октябрьском, строительство локальных очистных сооружений в остальных населенных пунктах, а также строительство очистных сооружений для промышленной зоны п. Спутник. Для канализования курортных территорий горной части поселения также предложено использовать современные системы локальных очистных сооружений.

Первоочередными мероприятиями по созданию системы ливневой канализации населенных пунктов должна стать разработка схемы благоустройства территории (возможно на стадии генерального плана населенного пункта), где необходимо произвести расчет объема ливневых стоков с территорий населенных пунктов и разработать схемы вертикальной планировки территории с целью определения типа системы ливневой канализации. В последующем при проведении реконструкций существующих улиц и дорог, а также при строительстве новых необходимо учитывать необходимость закладки систем ливневой канализации.

Таким образом, применяя современные и эффективные методы очистки сточных и дождевых вод, будет улучшено санитарное и экологическое состояние территории и водоемов Черноморского городского поселения.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство ловчих канав ниже уровня выполняемых работ, которые по окончании работ, после определения степени загрязнения, зачищаются.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации на первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа промышленного производства в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Также генеральным планом поселения предусмотрены мероприятия по отводу поверхностных сточных вод, их сбору и очистке перед сбросом в поверхностные водоемы.

Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов Черноморского городского поселения являются:

  - Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, на ведущих промышленных предприятиях района необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.

  - Обеспечить системой канализации населенные пункты поселения, провести реконструкцию существующих сетей и сооружений.

3. Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек.

4. Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

5. Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

## 8.3. Охрана воздушного бассейна

По метеорологическому потенциалу загрязнения Черноморское городское поселение относится ко II зоне с характерным умеренным потенциалом загрязнения воздуха. Общий фон естественной запыленности близкий к нормативной. Повторяемость слабых ветров незначительна, что является благоприятным для рассеивания и самоочищения атмосферы.

Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения.

Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновыми и мало изменяется с течением времени.

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека.

Основными источниками загрязнения планируемой территории являются автомобильный и железнодорожный транспорт, животноводческие и промышленные объекты и территории сельхозпредприятий.

Федеральная автодорога «Краснодар-Новороссийск» проходит с востока на запад в центральной части поселения в 40 м севернее жилой застройки пгт. Черноморский. Данная автодорога является основной осью экономических и транспортных связей района с краевым центром и соседствующими муниципалитетами, а также она является транзитным автотранспортным коридором, обеспечивающим перевалку грузов к морскому порту г. Новороссийск, поэтому сопряженные с федеральной трассой территории находятся в наиболее тяжелой экологической ситуации в сравнении с автодорогами местного значения.

Одними из стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов являются действующие объекты теплоснабжения:

- котельная «Центральная», пгт. Черноморский, ул. Дзержинского, 6 (расстояние до ближайшего жилого дома 30 м)

- котельная «МЧС», пгт. Черноморский, ул. Новая (расстояние до ближайшего жилого дома 40 м)

- котельная «34-й квартал», пгт. Черноморский, ул. Новороссийская, 13 (расстояние до ближайшего жилого дома 40 м)

- котельная ВИТИМ, п. Октябрьский, ул. Пушкина, 5-а (расстояние до ближайшего жилого дома 30 м).

Все объекты теплоснабжения работают на газовом топливе. Суммарная установленная мощность котельных составляет 24,9 Гкал/час. Подключенная нагрузка составляет – 5,17 Гкал/час. Большая часть оборудования котельных морально устарело и требует замены и ремонта.

Источником биогенного загрязнения атмосферного воздуха пгт. Черноморский является бойня-цех по переработке животных продуктов, расположенной в южной части населенного пункта. Нормативная санитарно-защитная зона 300 м – не соблюдается.

В западной части пгт. Черноморский располагаются грузовое автотранспортное предприятие, склады, машзавод. Они вплотную примыкают к селитебным территориям, санитарно-защитные зоны не организованы.

В восточной части п. Октябрьский размещаются такие действующие предприятия, как завод экспериментальных машин и вино-водочный завод. Трехсотметровая санитарно-защитная зона не соблюдена.

Северо-западнее п. Спутник размещаются такие действующие источники загрязнения атмосферного воздуха, как нефтебаза, ДАОО «Краснодарнефтемашремонт», завод железобетонных изделий, кирпичный завод. В данном случае также не соблюден санитарный разрыв до жилой застройки, санитарно-защитная зона не организована.

Стационарных постов наблюдения в Черноморском поселении нет.  Ближайшие маршрутные посты наблюдения организованы в санитарно-защитной зоне ОАО «Северский завод фурнитуры и мебели» в ст.Северской.

Государственный лабораторный контроль за загрязнением воздуха осуществляется в зоне влияния автомагистралей (автодорога федерального значения «Краснодар-Новороссийск») по основным ингредиентам: диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, предельным углеводородам, формальдегиду.

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013гг.» для населенных пунктов с  численностью населения менее 10 тыс.чел. значения фоновых концентраций имеют следующие значения: ВВ – 140 мкг/м3,  NO2  -  56 мкг/м3 , SO2 – 11 мкг/м3, CO2 – 1,8 мг/м3, H2S- 4 мкг/м3.

В период строительства новых объектов основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

- ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п, автокраны, компрессора и др.);

- ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);

- Заправка дорожной техники;

- Передвижные ДЭС;

- Сварочные работы;

- Покрасочные работы;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них:

- 45-50% оксида углерода;

- 13-15% диоксида азота;

- 7-10% оксида азота;

- 8-10% диоксида серы;

- 17-20% пары топлива (бензин, керосин)

- 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2

- 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет рассредоточенным (по участкам строительства) и временным.

При проведении строительных работ необходимо:

- устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники осуществлять за пределами водоохранных зон рек района.

- организовать площадку для временного хранения почвенного слоя, не допуская его размыва во время дождей.

- оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) бордюром и постоянно увлажнять или иметь пленочное покрытие.

- исключить использование автотранспорта и строительной техники, находящегося в неисправном состоянии.

- использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.).

- запретить оставлять технику, не задействованную в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время.

- не производить работ по выемке грунта и перегрузке инертных материалов при скорости ветра выше 2 м/с.

- соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.

При проведении технического обслуживания автомобильного и дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». Для дизельных двигателей должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности».

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов поселения в процессе развития территорий будут дополнительно вносить новые объекты теплоснабжения, новые производственные предприятия, реконструируемые объекты агропромышленного комплекса, новые линейные объекты транспортной инфраструктуры, а также увеличивающийся с каждым годом автопарк как легкового, так и грузового транспорта.

Для минимизации отрицательного воздействия на атмосферный воздух и оздоровления окружающей среды населенных мест данным проектом предусмотрен ряд мероприятий, плановое проведение которых позволит сохранить здоровую среду обитания для нынешних и последующих поколений.

    - Транспорт.

Существующая автодорога федерального значения проходит в 40 метрах севернее селитебной зоны пгт. Черноморский. Для минимизации отрицательного воздействия на атмосферный воздух данного линейного объекта генеральным планом предусматривается строительство защитного барьера вдоль автодороги на протяжении всего населенного пункта и организация санитарно-защитной зоны (озеленение специального назначения).

Планируемая магистральная автомобильная дорога «Краснодар-Абинск-Кабардинка» генеральным планом размещена за пределами селитебных территорий населенных пунктов, поэтому проведение специальных мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны данной автодороги не потребуется.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух населенных мест необходимо обеспечить проведение ремонта и модернизации автодорог общего пользования с целью повышения их технических категорий, провести реконструкцию и асфальтирование улиц в жилой застройке населенных пунктов, а также их благоустройство и озеленение.

    - Объекты агропромышленного комплекса.

Ввиду несоответствия нормативного санитарного разрыва от действующей бойни-цеха по переработке животных продуктов в южной части пгт. Черноморский, проектом предусматривается вынос данного объекта за пределы селитебных территорий в район существующей  рекультивируемой свалки мусора. На территории, где в настоящее время размещается бойня, на расчетный срок возможно размещение предприятий не выше 5 класса опасности (вредности).

Генеральным планом предусмотрена реконструкция ныне недействующей молочно-товарной фермы северо-западнее х. Веселый. Во избежание значительного загрязнения воздуха сероводородом, аммиаком, а также микрофлорой, необходима установка вентиляторов с механическим побуждением, воздухообмена (оборудование, фильтры), а также  установок дезинфицирующих воздух с бактерицидными лампами. Санитарно-защитная зона для данного реконструируемого объекта, установленная проектом, составляет 50 м. Также западнее п. Веселый на отдаленную перспективу предусмотрена зона для размещения коммунально-складских предприятий не выше 5 класса. Генеральным планом предусмотрена организация пятидесятиметровой санитарно-защитной зоны между коммунально складской и жилой территориями.

    - Производственные и коммунально-складские объекты.

Данный генеральный план учитывает возможность перспективного развития территории только при реализации мероприятий по сокращению и соблюдению нормативных выбросов и организации требуемых санитарно-защитных зон действующих производственных и коммунально-складских предприятий.

Необходимо осуществлять постоянный надзор над уровнем загрязнения вредными веществами атмосферы населенных пунктов и промышленных зон с целью проведения сравнительных характеристик и обобщений для принятия мер по улучшению обстановки. Залогом достижения положительных показателей состояния атмосферного воздуха населенных пунктов является совершенствование технологических процессов на производственных предприятиях, модернизация предприятий и обеспечение их оборудованием с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду, использование современных технологий очистки выбросов в атмосферу.

Таким образом, все действующие предприятия должны обеспечить условия выполнения установленных на расчетный срок санитарно-защитных разрывов, приведенных на чертеже ГП-4.1 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории».

Генеральным планом предусматривается перспективное развитие крупной промышленной зоны западнее п. Спутник. Дабы не ограничивать развитие промзоны, а также выполнять требования санитарных нормативов, данным проектом  планируется перевести существующую жилую зону п.Спутник в зону общественно-делового назначения. На данной территории планируется размещение общественного центра производственно-промышленного узла поселения. Расселение жителей п. Спутник предусматривается на проектируемых территориях пгт. Черноморский и п. Октябрьский.

Для коммунально-складских предприятий необходимо пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях.

На действующих объектах теплоснабжения необходимо провести замену и ремонт оборудования с целью уменьшения выбросов в атмосферу. Проектирование новых котельных  необходимо предусматривать исключительно газовые, их месторазмещение необходимо планировать с учетом близлежащей существующей и проектируемой застройки.

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения необходимо провести рекультивацию существующей свалки ТБО, запретить сжигание отходов, стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара. Утилизацию промышленных отходов производить на специализированных предприятиях, утилизация твердых бытовых отходов на расчетный срок должна осуществляться на проектируемом комплексе переработки и захоронения ТБО в пгт. Афипский.

Для всех источников загрязнения необходимо соблюдение санитарно- защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

В процессе развития территорий без проведения комплекса мероприятий, направленных на уменьшение антропогенного воздействия на атмосферный воздух, экологическая ситуация в населенных пунктах поселения будет ухудшаться, что приведет к снижению качества уровня жизни постоянного населения и снизит инвестиционную привлекательность территории.

## 8.4. Охрана почвенно-растительного покрова

Разрушение и истощение почвы на планируемой территории проявляется в процессах водной и ветровой эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов увеличение сельскохозяйственной продукции при интенсивном земледелии невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают строго регламентированное по времени и дозам применение удобрений и пестицидов, комплекс почвозащитных мероприятий.

Планируемая  территория находится в зоне выпадения обильных осадков, носящих ливневый характер. В рельефном отношении эта территория сильно расчленена с наличием большого количества балок,  водоразделов и склонов различной крутизны – от пологих до сильнопокатых и крутых.

Сочетание таких факторов, как ливневый характер осадков гористый рельеф, а также наличие плотных пород, сведения леса и нарушение правил использования склоновых земель, способствует проявлению водной эрозии. Водная эрозия наиболее интенсивно проявляется на сильнопокатых и крутых склонах.  По характеру проявления водная эрозия преимущественно плоскостная – смыв идет равномерно по всей плоскости. Большое распространение получила здесь и ливневая эрозия, которая чаще всего проявляется на почвах с легким механическим составом. Почвы поддаются эрозии неодинаково, стойкость почвы к смыву определяется их механическим составом, водопрочностью структуры, а также плотностью и водопроницаемостью. При обогащении почвы органическими веществами повышается ее сопротивляемость смыву, так как повышается влагоемкость и агрегатность.

Почвы планируемой территории подразделяются на четыре основных типа.

Слабодифляционноопасные земли.

К этой категории земель отнесены черноземы выщелоченные уплотненные в т.ч. глубокосреднесолончаковатые слабогумусные сверхмощные и мощные легкоглинистые и тяжелосуглинистые. Кроме того, к этой категории земель частично отнесены лугово-черноземные, карбонатные и вышелоченные уплотненные слабосолонцеватые и слабосолончаковатые слабогумусные сверхмощные легкоглинистые. Расположены они на равнинах водораздельных поверхностях предгорной равнины и периодически подвергаются действию сильных ветров.

Для защиты почв от ветровой эрозии рекомендуется обычная зональная агротехника с созданием системы лесополос, введением в севообороты многолетних трав и применение простейших противоэрозионных агротехнических мероприятий. При возделывании всех культур основную обработку и мероприятия по уходу за почвой следует проводить поперек направления эрозионноопасных ветров.

Кроме того, противоэрозионный агрокомплекс, включает: вспашку без выравнивания, буферную зябь на черных парах, прикатывание посевов, подбор зимостойких и засухоустойчивых сортов.

Для создания хорошо развитого покрова, надежно защищающего почву от выдувания, необходимо озимые размещать по лучшим предшественникам, обогащать почву элементами питания, поля севооборотов следует размещать длинными сторонами перпендикулярно господствующему направлению ветров.

Среднеэрозионноопасные земли.

К этой категории отнесены черноземы выщелоченные слитые и уплотненные слабогумусные мощные и среднемощные слабосмытые легкоглинистые и частично лугово-черноземные выщелоченные слитые и уплотненные слабогумусные сверхмощные и мощные легкоглинистые. Эти земли подвержены наряду с ветровой еще и слабой водной эрозии. Поэтому на них требуется комплекс мероприятий по защите их от совместного действия ветровой и водной эрозии.

На землях данной категории обязательно предусматривается: буферная зябь на черных парах, периодическое почвоуглубление и глубокое рыхление зяби, обработка почвы и посев поперек или по контурам склона, прикатывание посевов рифлеными или шпоровыми катками, возделывание озимых с мульчирующей обработкой почвы и с глубоким рыхлением с оставлением пожнивных остатков предшествующих культур.

Сильноэрозионноопасные земли.

К этой категории отнесены почвы, черноземы выщелоченные уплотненные слабогумусные мощные среднемощные среднесмытые легкоглинистые. Эти почвы подвергаются как водной так и ветровой эрозии.

В связи с тем, что эти почвы залегают на склонах, они отнесены к непахотнопригодным землям, для предотвращения дальнейшего развития эрозионных процессов, пахотные участки здесь необходимо залужить многолетними травами. На существующих пастбищах проводить мероприятия по поверхностному улучшению и соблюдать нормированный выпас скота.

Оченьcильноэрозионноопасные земли.

К этой категории отнесены эродированные почвы днищ глубоких балок. Располагаются эти почвы по днищам глубоких балок и подвергаются действию очень интенсивных водно-эрозионных процессов. Для предотвращения водной эрозии в первую очередь необходимо провести залесение особоэрозионноопасных участков. Участки пастбищ на данных почвах необходимо залужить многолетними травами и соблюдать строго нормированный выпас скота.

Экологическое неблагополучие вызвано интенсивным загрязнением почв тяжелыми металлами, основными источниками загрязнения природной среды являются:

- газовые выбросы в атмосферу от транспорта, предприятий (котельные);

- сверхнормативное внесение удобрений на территориях дачных поселков и садов.

Таким образом, экологическое состояние геологической среды на территории поселения дана как удовлетворительная.

Предложенные генеральным планом территории под развитие Черноморского городского поселения на основе регионального экологического обследования территории пригодны для размещения жилых и промышленных зон.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают следующие мероприятия:

- своевременный организованный вывоз бытового мусора;

- недопущение захламления территории неорганизованными свалками;

- сохранение плодородного слоя почвы за счет рекультивации нарушенных земель,   борьба   с   замазучиванием   территории,   травосеяние,   создание системы озеленения вдоль автодорог;

- применение комплекса организационных и практических мелиорационных мероприятий, направленных на борьбу с эрозией почв;

- на последующих стадиях проектирования при разработке рабочей документации должно быть исключено развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и т.д.)

- повышение культуры земледелия на прилегающих сельскохозяйственных землях;

-	создание   высокой  степени  благоустройства  территории   населенных пунктов Черноморского городского поселения;

- при размещении специальных территорий (школы, детские сады, детские площадки) необходимо провести оценку пылеобразующих свойств почвы, а также ее способность к бактериальному самоочищению;

- создание централизованных систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;

- постоянный мониторинг состояния потенциально опасных объектов.

## 8.5. Охрана недр

Минерально-сырьевые ресурсы поселения представлены углеводородным сырьем, нерудными полезными ископаемыми и пресными подземными водами. Схема расположения границ месторождений и горных отводов полезных ископаемых представлена ниже.

| Экспл. № | Название месторождения /горный отвод | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новопетровское месторождение/ Добыча глинистого сырья лиц. КДР 3098 ТЭ | глина | краевой |
| 2 | Черноморское месторождение/ Добыча глины для глинистых растворов при опытно-промышленной разработке участка Черноморского месторождения лиц. КДР 614 ТЭ (аннулированная) | глинистые растворы | краевой |
| 3 | Черноморское месторождение/ Добыча глины для глинистых растворов при опытно-промышленной разработке участка Черноморского месторождения лиц. КДР 614 ТЭ (аннулированная) | глинистые растворы | краевой |
| 4 | Кипячее месторождение/ Разведка с одновременной добычей известняка-ракушечника лиц. КДР 2209 ТЭ | камень строительный | краевой |
| 5 | Зыбза-Глубокий Яр/ Добыча нефти, газа, сброс промысловых сточных вод с целью ППД на месторождении Зыбза-Глубокий Яр лиц. КДР 3218 НЭ | нефть, газ | федеральный |
|  | Хабльское месторождение/ госрезерв | камень строительный |  |

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Черноморского городского поселения являются подземные артезианские источники.

Добываемые из артезианских скважин воды хозяйственно-питьевого назначения в целом соответствуют установленному ГОСТу. Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

В настоящее время на территории Черноморского городского поселения на основании лицензии ведется добыча пресных подземных вод из 4 скважин. Все скважины имеют утвержденную 1 зону санитарной охраны.

Для обеспечения режима санитарно-эпидемиологической надежности воды необходимо разработать и утвердить проекты, границы и режимы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. На проектируемые скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения также должны быть разработаны проекты границ зон санитарной охраны. Для повышения надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо обеспечить надлежащий контроль за состоянием источников и выполнением режимов зон санитарной охраны.

На территории Черноморского городского поселения в средней  предгорной его части расположены скважины минеральных лечебно-столовых вод (№ 470, 594, 787(не действующая)) Зыбза-Глубокий Яр месторождения. В настоящее время лицензия на добычу, выданная ОАО "Научно-производственное объединение "Роснефть-Термнефть" в 2007 году, аннулирована.

Для обеспечения условий сохранения природных лечебных ресурсов и защиту их от загрязнения и преждевременного истощения согласно действующему законодательству необходимо разработать проект округов горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности.

Для улучшения санитарно-охранного режима необходимо разработать силами специализированных организаций на последующих стадиях проектирования проекты санитарно-защитных зон водозаборов I-II-III пояса. В I и II поясе санитарной охраны источников водоснабжения, в том числе водозаборов, выдерживать правила санитарной охраны. В I поясе запретить: все виды строительства, проживание людей, выпуск стоков, применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений. Во втором поясе санитарной охраны все виды строительной и производственной деятельности согласовать с органами охраны природы и СЭС.

В настоящее время в границах планируемой территории из месторождений твердых полезных ископаемых ведется разработка Новопетровского месторождения кирпично-черепичных глин. Площадь карьерных разработок составляет 12,3 га.

На Хабльском месторождении на площади 8 га ранее велась добыча известняка-ракушечника. В настоящее время лицензия на добычу аннулирована, добыча остановлена.

Лицензия на добычу известняка-ракушечника из Кипячего месторождения была выдана ООО «КДБ-Недра» в 2003 году, до настоящего времени разработка месторождения не проводилась.

Согласно лицензии ОАО «НК «Роснефть» ведет добычу углеводородного сырья месторождения Зыбза-Глубокий Яр. Месторождение практически выработало свой ресурс, запасов ориентировочно хватит на 10-15 лет. По этой причине добывающее предприятие не планирует развитие добывающего производства на территории Черноморского городского поселения.

В целях охраны недр организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо строго соблюдать требования природоохранного законодательства, предусмотренные законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992 года № 2395-1) и «Правилами охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71).

По завершении работ по добыче твердых полезных ископаемых или при отработке отдельных участков месторождений (Новопетровского месторождение глин, Хабльское и Кипячее месторождения известняка-ракушечника) необходимо разработка мероприятий, в том числе разработка проектной документации и проведения экологической экспертизы, на проведение рекультивационных работ, с целью вовлечения нарушенных земель в хозяйственный оборот.

Важнейшей целью природно-ресурсной политики является обеспечение рационального и эффективного использования природно-ресурсного потенциала территории с целью удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики. Она должна обеспечить осуществление принципиальных структурных преобразований, исключающих неэффективное ресурсорасточительное природопользование, создание экономических механизмов комплексного решения задач рационального использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, включая государственную поддержку новых методов и способов изучения, прогнозирования, мониторинга состояния природной среды, совершенствование взаимоувязанных систем кадастров на основе цифровых геоинформационных систем.

## 8.6. Охрана лесных ресурсов

Леса Северского района выполняют почвозащитную и водорегулирующую функцию и представляют собой защитные полосы вдоль автодорог, лесополосы и массивы растительности, покрывающие горную часть района. Горные леса подавляют разрушительные процессы водной эрозии, обеспечивают благоприятный режим горных рек и водных источников, тем самым, выполняя почвозащитные, противоэрозионные, водоохранные и водорегулирующие функции.

Леса района и Черноморского поселения в частности – традиционное место отдыха. Большое значение имеет побочное пользование лесом: заготовка грецкого ореха, дикорастущих плодов, лекарственных трав. Леса являются естественной средой обитания диких животных и птиц. Древесина, заготавливаемая при санитарных рубках и для хозяйственной деятельности, частично удовлетворяет местную потребность.

Дальнейшее ведение лесного хозяйства, гармоничное и полное использование в интересах общества требует и охраны лесных ресурсов.

В части охраны лесных ресурсов проектом предлагается:

- регулярно проводить лесовосстановительные работы за счет посадки леса на землях гослесфонда.

- регулярно проводить санитарные рубки и чистки.

- более широко внедрять биологические методы борьбы с вредителями.

- выполнять работы по противопожарным мероприятиям.

## 8.7. Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний

Основными источниками шума в Черноморском городском поселении являются:

- транспортное движение по автодорогам;

- производственные зоны предприятий;

- строительные площадки.

Необходимо отметить, что в целом по поселению источники шума удовлетворительны, поскольку поток автотранспорта особенно в курортный сезон большой и в небольшой удаленности от жилой застройки проходит железная дорога, крупных промышленных предприятий достаточно, но производственные сельскохозяйственные предприятия малой мощности, поэтому не создают серьезного шумового воздействия на жилую среду.

Для исключения шумового воздействия проектом предлагается:

- вести новую жилую застройку с соблюдением установленных разрывов от дорог;

- в качестве мероприятий по снижению шума на промышленных предприятиях холодильного оборудования магазинов рекомендуется предусмотреть уменьшение уровня звуковой мощности источника шума за счет замены шумного, устаревшего оборудования, а также правильную ориентацию источника шума по отношению к жилой застройке;

- соблюдение санитарно-защитных разрывов и создание лесозащитных полос;

- применения экранов, препятствующих распространению в атмосферу звука от оборудования, размещенного на территории предприятий.

Генеральным планом предусмотрено на расчетный период  сохранение прохождение высоковольтных линий электропередачи  – 110 и 220 кВ – источников электрических и электромагнитных полей, генерирующих электромагнитные излучения низкой частоты (50 Гц). Длительное воздействие электромагнитного поля напряженностью более 1000 в/м неблагоприятно влияет на первую, эндокринную, сердечно-сосудистую систему.

Данные линейные объекты проходят во внешней зоне населенных пунктов на значительном расстоянии от существующей и проектируемой жилой застройки.

Для предупреждения неблагоприятных воздействий указанных полей ЛЭП на население в районе соблюдаются дифференцированные нормативы санитарно-защитных зоны для ЛЭП – 110 кВ – 10 м, 220 кВ – 20м.

Не рекомендуется использовать эту зону под сельскохозяйственные культуры, требующие систематического и длительного присутствия людей.

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 6930,9 | 6930,9 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 3475,0/ 50,1 | 2655,8/ 38,3 |
|  | земли населенных пунктов | га / % | 1152,1/ 16,6 | 1152,1/ 16,6 |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения | га / % | 215,3/ 3,1 | 385,3/ 5,6 |
|  | земли лесного фонда | га / % | 2080,2/ 30,1 | 2723,2,/ 39,3 |
|  | земли водного фонда | га / % | 8,3/ 0,1 | 14,5/ 0,2 |
| 1.2 | Функциональные зоны: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 430,4 | 560,1 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 11,9 | 115,3 |
|  | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 501,2 | 631,5 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 4,9 | 43,3 |
|  | Зона специального назначения | га | 9,9 | 30,3 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Постоянное, всего | тыс. чел. | 11288 | 14000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | пгт. Черноморский | тыс. чел. | 8306 | 10200 |
|  | хутор Веселый | тыс. чел. | 31 | 50 |
|  | хутор Карский | тыс. чел. | 650 | 750 |
|  | хутор Кипячий | тыс. чел. | 57 | 70 |
|  | поселок Новопетровский | тыс. чел. | 219 | 230 |
|  | поселок Октябрьский | тыс. чел. | 1891 | 2500 |
|  | поселок Спутник | тыс. чел. | 134 | 200 |
| 2.2 | Плотность населения (брутто) в границах селитебной территории | чел./га | 8,5 | 11,1 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 388 | 910 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | -"- | 1345 | 1885 |
| 3.3 | Больницы | коек | 100 | 143 |
| 3.6 | Поликлиники | посещений в смену | 300 | 300 |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли | м2 | 3297 | 4200 |
| 3.8 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 364 | 560 |
| 3.9 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 40 | 98 |
| 3.10 | Учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры и др.) | мест | 440 | 1120 |
| 3.11 | Физкультурно-спортивные сооружения | га | 3,3 | 9,8 |
| 3.12 | Кладбища традиционного захоронения | га | 8,5 | 14,1 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 2,8 | 4,4 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
| 4.2.1 | Объемы сточных вод | тыс. м3/сут | 2,0 | 3,2 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 4,8 | 5,02 |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт | 4614 | 7890 |
|  | годовой расход | кВт·ч/год | 17217 | 29442 |
|  | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - линии электропередачи среднего напряжения 35 кВ | км | 15,5 | 15,5 |
|  | - линии электропередачи высокого напряжения 110 кВ | км | 3,1 | 3,1 |
|  | - линии электропередачи высокого напряжения 220 кВ | км | 4,6 | 4,6 |
|  | Источники электроснабжения |  |  |  |
|  | - ПС 35/10 кВ | шт | 2 | 3 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | потребление газа - всего | млн. м3/год | нет данных | 47,01 |
|  | протяженность распределительных сетей высокого давления | км | 7,6 | 7,6 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 35,2 | 44,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 5,4 | 8,4 |
|  | - местного значения | км | 29,8 | 35,9 |
| 5.2 | Плотность автотранспортной сети | км/кв.км | 0,5 | 0,6 |
| 5.3 | Протяженность магистральных газопроводов | км | 13,2 | 13,2 |
| 5.4 | Протяженность магистральных нефтепроводов | км | 7,2 | 7,2 |