Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения

Северского района Краснодарского края

на период 2017-2025 годы

Оглавление

1. Паспорт программы                                                                            4

2. Общие положения                                                                                8

3. Современная характеристика территории Черноморского городского поселения                                          11

3.1. Местоположение и териториално-планировочная организация                11

3.2. Социально-экономическое положение Черноморского городского поселения                                                                                                                       15

3.3. Население и демография                                                                                     20

3.4. Характеристика инфраструктуры поселения                                                22

4. Краткая характеристика поселения                                    27

4.1. Краткий анализ существующего состояния системы

электроснабжения	                                                                                                 27

4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения    28

4.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	      29

4.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	      32

4.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения       32

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей         38

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	                38

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	                39

5.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	                          39

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	                          40

5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении                             40

6. Список мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации систем коммунальной инфраструктуры                                      41

7. Управление программой                                                                 44

7.1. Ответственные за реализацию Программы                                                    44

7.2. План-график работ по реализации Программы                                            44

7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы           44

7.4. Порядок корректировки Программы                                                              45

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района Краснодарского края на 2015-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 28.06.2014 № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Минрегиона России от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Минрегиона России от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации. |
| Разработчик Программы | Администрация Афипского городского поселения Северского района Краснодарского края |
| Цель Программы | - обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования; - обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства согласно Генеральному плану; - обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; - повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. |
| Задачи Программы | - анализ социально-экономического развития муниципального образования, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов, анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации (захоронения) ТКО); анализ состояния установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду; - формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития муниципального образования, с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; - формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих направления социально-экономического развития муниципального образования, с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; - уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития муниципального образования; - прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета муниципального образования и других источников финансирования мероприятий; - обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; - обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры; - определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе; - показатели качества поставляемого коммунального ресурса; - показатели степени охвата потребителей приборами учета; - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям; - показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2025годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 1974,466 млн. руб. - средства местного бюджета – 287,350 млн. руб.; - средства предприятий – 227,903 млн. руб.; - иные средства – 1459,213 млн. руб. |

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Черноморского городского поселения Северского района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района .

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Черноморского городского поселения Северского района, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Черноморского городского поселения Северского района осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Черноморское городское поселение Северского района имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Черноморского городского поселения Северского района осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Черноморского городского поселения Северского района имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Черноморского городского поселения Северского района, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Черноморского городского поселения Северского района, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Черноморского городского поселения Северского района:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Черноморского городского поселения Северского района;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Черноморского городского поселения Северского района имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Черноморского городского поселения Северского района, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Черноморского городского поселения Северского района, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района разрабатывается на период с 2016 до 2025 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черноморского городского поселения Северского района:

1 этап – 2016 - 2020 годы;

2 этап – 2021 - 2025 годы.

# 3. Современная характеристика территории Черноморского городского поселения

## 3.1. Местоположение и территориально-планировочная организация

Черноморское городское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Северский район и размещается в западной центральной его части на границе с Абинским районом. В срединной части Черноморское городское поселение пересекается  железнодорожной веткой Северо-Кавказской железной дороги и параллельно ей федеральной автодорогой «Краснодар - Новороссийск». Административный центр – пгт. Черноморский размещен в 14 километрах от районного центра  – станицы Северской, в 50 километрах – от краевого центра – города Краснодара, в 100 километрах –  от морского порта города Новороссийска.

Площадь поселения – 69,3 кв. км. Его территория вытянута с юга на север  по направлению течения реки Зыбза. Расстояние от южной до северной границы поселения составляет порядка 16 км, от западной до восточной – 6 км.

Общая протяженность границ Черноморского городского поселения составляет 57,0 км.

Территория поселения на западе граничит с муниципальным образованием Абинский район, на юге и востоке - с Ильским городским, а на севере – со Львовским сельским поселениями Северского района.

Южная горная часть территории (порядка 40%) покрыта лесами.

В его состав входят 7 населенных пунктов: поселок городского типа Черноморский, поселки Октябрьский, Новопетровский и Спутник, хутора Карский, Кипячий и Веселый.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с ландшафтными особенностями местности. Морфология предгорья диктовала условия к освоению более удобных и пригодных для жизнедеятельности участков территории. Немаловажную роль в развитии территорий населенных пунктов также играли исторически сложившиеся транспортные пути сообщения. Так наиболее развитыми оказались населенные пункты, расположенные вдоль основной транспортной оси района – автодороги федерального значения «Краснодар-Новороссийск». В центральной части поселения вдоль этой транспортной оси компактно расположены пгт. Черноморский, п. Октябрьский и п. Спутник. В юго-восточной предгорной части поселения расположены хутора Карский и Кипячий, в северной равнинной – п. Новопетровский и х. Веселый. Основными планировочными осями территории поселения являются автодорога «Краснодар - Новороссийск» и Горяче-Ключевская ветка Северо-Кавказской железной дороги.

Пгт. Черноморский в центральной части с юга на север пересечен балкой Чернышкина. Западная и восточная часть населенного пункта пересекается еще тремя балками того же  направления, крайние из которых окаймляют каркас пгт. Черноморского. Улично-дорожная сеть в основном имеет регулярную структуру и  представлена в основном прямоугольными кварталами усадебной застройки с добавлением радиально-кольцевых элементов в северной части населенного пункта.

С севера поселок ограничен федеральной автодорогой. На протяжении 1,7 км в настоящее время 6 выездов с жилых улиц пгт. Черноморского на федеральную магистраль. Данные примыкания не обеспечены безопасными автомобильными развязками, что снижает безопасность движения.

Основной планировочной осью поселка является проходящая с севера на юг ул. Юбилейная. В южной части поселка данная ось ветвится на два направления – западное – на п. Октябрьский, и восточное – на х. Кипячий. Основное тело пгт. Черноморский вытянуто между балками Гнилая и Чернышкина. Прямоугольные кварталы новой усадебной застройки примыкают к основной части селитебной территории с востока. В северной, южной и западной частях населенного пункта расположены дачные товарищества.

Производственная зона размещается в западной части пгт. Черноморский между улицами Калинина и Дзерджинского. Общественный центр сформирован на пересечении улиц Юбилейная и Дзерджинского.

Западнее пгт. Черноморский вдоль реки Бугай расположен п. Октябрьский. С запада к поселку примыкают дачные товарищества и территории личных подсобных хозяйств. Общественный центр сформирован на пересечении улиц Пушкина и Горького и представлен общеобразовательной школой, Домом Культуры и иными учреждениями эпизодического и повседневного обслуживания населения.

Планировочная структура п. Октябрьского сформирована прямоугольными кварталами, вытянутыми вдоль основной улицы и водных артерий – реки Бугай и балки Крутенко.

В двух километрах южнее пгт. Черноморский вдоль балки Нефтяной расположен х. Кипячий, жилая зона которого размещена западнее единственной улицы населенного пункта. Восточнее хутора расположены садово-дачные товарищества.

Юго-восточнее пгт. Черноморский расположен х. Карский. Основное тело хутора размещено вдоль балки Денисенко и в северной части вливается в восточную часть пгт. Черноморский. Отдельные участки жилой застройки х. Карский разбросаны на незалесенных территориях восточнее основного тела хутора.

Северо-восточнее х. Карский расположено действующее предприятие «Карская нефтеперекачивающая станция».

Севернее федеральной автодороги в западной части поселка размещается п. Спутник, вокруг которого сформирована крупная производственная зона, включающая кирпичный завод, завод ЖБИ, нефтебазу  и другие промышленные предприятия. Таким образом, вся селитебная территория населенного пункта расположена в границах санитарно-защитных зон действующих предприятий.

Севернее железной дороги расположен х. Веселый, сформированный одним прямоугольным кварталом усадебной застройки и территорией недействующей молочно-товарной фермы, примыкающей к жилым территориям с запада  и северо-запада.

В северной части поселения вдоль автодороги «подъезд к п. Новопетровский» расположен п. Новопетровский. В северной части поселок пересечен рекой бугай, в центральной – балкой Дубравина.

Ситуационная схема размещения Черноморского городского поселения.

## 3.2. Социально-экономическое положение Черноморского городского поселения.

Черноморское городское поселение является внутрирайонным административно-территориальным образованием и включает в себя пос. Черноморский, пос. Октябрьский, пос. Новопетровский, пос. Спутник, х. Карский, х. Кипячий, х. Веселый. Численность населения Черноморского городского поселения составляет 11,3 тыс. человек.

Богатые природные и наличие трудовых ресурсов создают предпосылки для развития добывающей и обрабатывающей промышленности — в первую очередь добычи нефти, производства строительных материалов, а также развития туристско-рекреационного комплекса. Наличие железной дороги и автодороги федерального значения позиционируют территорию как инвестиционно привлекательную зону.

Экономика поселения представлена следующими отраслями промышленности: нефтегазодобывающей, перерабатывающей, транспортной и др.

В структуре производства муниципального образования основная доля приходится на добывающую и перерабатывающую промышленность.

Предприятиями поселения производятся нефтепродукты, стеновые материалы (кирпич), продукция пищевой промышленности.

Основу экономического потенциала поселения составляет добыча и транспортировка нефти и газа, во многом определяющие занятость населения и уровень его благосостояния. В промышленном секторе работает третья часть экономически занятого населения.

Развитие экономики поселения в последние годы происходило под влиянием факторов, сформировавшихся в период экономического кризиса России 1998 года и непосредственно после него. Дефолт 1998г. оказал значительное негативное влияние на функционирование всех основных отраслей экономики района: промышленного производства, сельскохозяйственной сферы и строительного комплекса.

Рост цен на энергоносители и ГСМ, опережающий рост тарифов негативно отразился на финансовом состоянии завода по производству строительных конструкций, а также жилищно - коммунального хозяйства района. В состоянии банкротства оказались завод по производству железобетонных изделий ОАО «Завод ЖБИ-8», а также предприятие жилищно-коммунального хозяйства – МУП CP «Черноморское ЖКХ».

Дальнейший период 2000 - 2004 годов был связан с ликвидацией ряда накопившихся в докризисный период диспропорций в экономике России и способствовал ускоренному посткризисному восстановлению экономики. Позитивное воздействие на стабилизацию экономики поселения оказали также укрепление положения России на внешнеэкономических рынках, улучшение социально-политической ситуации в стране после президентских выборов, вытеснение неплатежей и увеличение доли денежных расчетов. На динамику факторов роста Российских экономических показателей, их отраслевую структуру и производительность сильное влияние оказали внешние факторы, прежде всего рост мировых цен на нефть и сырьевые ресурсы. Это не могло не повлиять на интерес инвесторов к имеющимся производственным мощностям, сырьевым и трудовым ресурсам поселения. Этот период стабилизации Российской экономики периода 2000 — 2004 годов, характеризующийся повышением конкурентоспособности отечественной продукции и благоприятной структуры мировых рынков энергоносителей, повлиял на увеличение объемов производимой предприятиями поселения продукции, в частности в важнейших бюджетообразующих отраслях - нефтедобыче и производстве строительных материалов.

На территории поселения находится одно из крупных нефтедобывающих предприятий юга России ООО «Роснефть-Краснодарнефтегаз». Основные поступления в бюджет поселения от аренды этих участков составляют 90 %.

Кроме того, бюджетообразующими предприятиями поселения являются: Черноморская ЛЭС ОАО «Кубаньгазпром», ООО «СМиК», ОАО «КНГ- Машзаводсервис», Хабльский филиал ООО «Росстройкомплекс».

Полезными ископаемыми территории являются: нефть, природный газ, нерудные материалы, глина, известняк-ракушечник, источники минеральной воды (для принятия лечебных ванн).

Промышленность. Экономика Черноморского городского поселения представлена промышленностью, строительной, транспортной, нефтеперерабатывающей и др. отраслями.

В структуре производства основная доля приходится на добывающие и перерабатывающие производства. Предприятиями поселения производятся нефтепромысловое оборудование, стеновые материалы (кирпич), строительные нерудные материалы, продукция промышленности, пищевой промышленности.

Наблюдающийся в настоящее время устойчивый рост мировых цен на нефть оказывает позитивное влияние на рост рынка нефтепродуктов, увеличение доходности добывающих производств, стимулирует развитие и вложение денежных средств в основные средства предприятий данной отрасли. В связи с этим можно прогнозировать развитие предприятий нефтедобычи, переработки нефти и производства нефтепромыслового оборудования.

Пищепереработка на территории поселения представлена Черноморским хлебозаводом №1 ОАО «Афипкий хлебокомбинат». За последние годы ассортимент и качество производимой хлебозаводом продукции значительно вырос. Однако, в связи с определенными трудностями со сбытом производимой продукции в связи с возрастающей конкуренцией на рынке продуктов питания, уровень роста объемов производства в отрасли пищевой промышленности остается недостаточным.

Производство строительных материалов является одной из доходообразуюших. Доля налоговых поступлений, приходящаяся на это производство, составляет 9 % от общей суммы платежей в бюджет Черноморского городского поселения.

Производство представлено 2-мя крупными предприятиями - ООО «СМиК» и Хабльским филиалом ООО «Росстройкомплекс», а также ООО «Ангел» - производство кирпича.

Транспорт. Транспортная отрасль также относится к доходообразующим. Доля налоговых поступлений, приходящихся на транспорную отрасль составила в 2007 году 7 % от обшей суммы платежей в бюджет поселения.

Транспортная отрасль района представлена 3-мя предприятиями, осуществляющими грузоперевозки: ЗАО «Черноморское АПТ», ОАО «Газпромтранс-Кубань; ООО Буровая компания «Бургаз», ОАО «Газпром».

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс поселения представляет 1 предприятием ООО «Луч» (у которого в аренде 1,918 тысяч гектаров пахотных земель Россельхозакадемии), 14 КФХ, 3 товарными ЛПХ (ОЛПХ «Черноморец», ОЛПХ «Голубинка», ОЛПХ «Огонек»).

Потребительская сфера. Розничную торговлю в Черноморском городском поселении осуществляют 53 предпринимателя и 11 юридических лиц. Также на территории поселения расположены 56 магазинов розничной торговли. Однако рост товарооборота в большей степени зависит не от увеличения числа торгующих, а от развития сети укрупненных торговых центров. В поселении подобная сеть представлена магазинами «Магнит» фирмы ЗАО «Тандер», возрождение универсальных магазинов ОАО «Сапфир» в пгт. Черноморском, а также привлечение средств банков, для кредитования населения при приобретении крупных покупок (мебели и бытовой техники).

В последние годы значительно увеличился ассортимент реализуемой продукции и качество обслуживания (современный дизайн, увеличение количества квалифицированных продавцов). В недавнем прошлом большинство потребителей предпочитали приобретать товары в г.Краснодаре из-за возможности сэкономить. Сегодня рост стоимости проезда и затрат на топливо свел на нет разницу в цене между товарами, представленными в краевом центре и магазинах поселения. Возрастающая конкуренция также повлияла на снижение разницы цен по отношению к г. Краснодару.

Общественное питание в Черноморском городском поселении представлено 9-ю предприятиями. Рост оборота общественного питания составляет 15-20 %. Низкие темпы роста обусловлены снижением количества предприятий общепита и относительно невысокими доходами населения, и как следствие, низким уровнем доходности в данном виде деятельности.

В настоящее время идет работа по утверждению границы населенных пунктов, что упростит схему получения земельных участков. Это позволит расположить предприятия общепита на федеральной трассе Краснодар-Новороссийск, на которой доходность максимальна.

Развитие сектора бытовых услуг. Всего в Черноморском городском поселении осуществляют деятельность 15 юридических и физических лиц. Основной рост обеспечен исключительно ростом числа субъектов предпринимательской деятельности, достигнутого в результате интенсивной легализации данного бизнеса. К наиболее доходным видам услуг относится техническое обслуживание и ремонт автомобилей. На территории поселения осуществляют деятельность 2 станции технического обслуживания. Планируемый темп роста в 2008 году составит 5 % относительно 2006 года.

Основными трудностями, с которыми сталкиваются предприниматели, инициирующими инвестиционные проекты в потребительской сфере являются:

- недостаточность собственных оборотных средств,

- отсутствие залоговой базы для получения кредитных ресурсов,

- недостаточность квалифицированных кадров,

- отсутствие информационных ресурсов.

В то же время, потребительская сфера Черноморского городского поселения интенсивно развивается. Это связано с рядом положительных аспектов:

- с достаточно высокой социальной активностью населения района и повышением его благосостояния и реальных доходов;

- с высокими темпами развития инфраструктуры на протяжении последних 3-х лет (с 2004 года);

- с небольшой удаленностью малых населенных пунктов - поселков и хуторов от административного центра поселения пгт. Черноморский (не более 4 км).

Туристско-рекреационный комплекс. Благодаря развитой инфраструктуре транспортных магистралей и великолепным природным ландшафтам, изумительному воздуху, горным рекам, охотничьим угодьям, рыбалке, грибным местам, разработанным туристическим маршрутам на любой вкус — Черноморское городское поселение является идеальным местом для развития туризма. Особой популярностью пользуются туристические переходы через горы к побережью Черного моря.

Туристический бизнес на территории поселения исключительно малый бизнес. Гостиница и все кафе находятся в собственности частных предпринимателей.

Поселение специализируются на предоставлении туристических услуг на хуторах Карский и Кипячий.

Природными достопримечательностями являются комплексные ландшафтные объекты, геологические и водные объекты природы.

Таким образом, Черноморское городское поселение имеет прекрасные возможности по развитию туристско-рекреационного комплекса. Основной проблемой в реализации остается недостаточное количество мест размещения.

Из анализа видно, как вышеперечисленные отрасли экономики района тесно взаимосвязаны между собой и развитие одной из них автоматически создаёт предпосылки и условия для увеличения производственно-финансовых показателей других отраслей производственно-хозяйственного комплекса.

Жилищное хозяйство. Жилищный фонд поселения состоит из 253 многоквартирных домов и 1 общежития, обшей площадью 134 тыс. м2. 84% жилищного фонда составляют кирпичные и каменные здания, постройки 1946-1970 годов с износом от 32% до 84%.

В капитальном ремонте нуждаются 78 домов, площадью 58,2 тыс. м2. 82 дома площадью 21,7 тыс. м2 с износом 100%. Ветхий аварийный жилой фонд составляет 31% от общего количества жилых домов.

## 3.3. Население и демография

Численность постоянного населения Черноморского городского поселения на 01.09.2009 года составила 11288 человек, это 10,3% от общей численности Северского района. Городское население — 8,3 тыс. человек, 3 тыс. человек проживают в сельской местности. Городское население составляет 8,3 тысяч человек, 3 тысячи человек проживают в сельской местности. Плотность населения городского поселения составляет 16,2 чел/км2.

Характеристика современного состояния населенных пунктов, 
входящих в состав Черноморского городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь фактически освоенной территории, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Черноморский | 8306 | 661,0 | 12,6 |
| 2 | хутор Веселый | 31 | 15,4 | 2,0 |
| 3 | хутор Карский | 650 | 103,0 | 6,3 |
| 4 | хутор Кипячий | 57 | 12,5 | 4,6 |
| 5 | поселок Новопетровский | 219 | 150,5 | 1,5 |
| 6 | поселок Октябрьский | 1891 | 196,7 | 9,6 |
| 7 | поселок Спутник | 134 | 13,0 | 10,3 |
| Всего | 11288 | 1152,1 | 9,8 |

Демографическая ситуация в Черноморском городском поселении повторяет краевые проблемы и обстановку большинства регионов. Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний размер домохозяйства в пгт. Черноморский составляет 2,9 человек, а в сельских населенных пунктах — от 2,3 до 2,5 человек.

Период 1999-2009 годы в целом характеризуется снижением численности населения (с 11,8 до 11,3 тыс. человек), в основном за счет пгт. Черноморский и пос. Октябрьский. В последнее 10-летие в поселении наблюдается естественная убыль, которая не перекрывается имеющимся миграционным приростом. С 1999 года увеличился прирост трудовых ресурсов за счет вступления в трудоспособный возраст населения 1985-1987 годов рождения, когда наблюдался пик рождаемости. Национальный состав поселения определен преобладанием русского населения (94,4%). Относительно высока доля украинцев (2,7%) и армян (0,7%).

Средняя плотность населенных пунктов Черноморского городского поселения составляет 9,8 чел/га. При этом относительно высокая плотность населения наблюдается в пгт. Черноморский (12,6 чел/га) и п. Спутник (10,3 чел/га).

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция). Поскольку в поселении наблюдается естественная убыль населения, то увеличение населения происходит за счет миграционного прироста. Однако, в последние годы сформировалась тенденция снижения коэффициента смертности и увеличения коэффициента рождаемости.

Возрастная структура населения по состоянию на 01.01.2009 г.

| Категории населения | 01.01.2009 | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 1775 | 15,7 |
| - трудоспособного возраста | 6464 | 57,3 |
| - пенсионного возраста | 3049 | 27,0 |
| ИТОГО | 11288 | 100,0 |

Возрастные группы населения Черноморского городского поселения на 01.01.2009

| Возрастная группа | 01.01.2009 | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| - до 1 года | 138 | 1,22 |
| - 1-6 лет | 705 | 6,25 |
| - 7-10 лет | 387 | 3,42 |
| - 11-15 лет | 546 | 4,83 |
| - 16-17 лет | 228 | 2,02 |
| - 7-17 лет | 1160 | 10,28 |
| - с18 лет и старше | 9285 | 82,26 |
| - с 60 лет и старше | 2555 | 22,63 |

## 3.4.  Характеристика инфраструктуры поселения

Социальная инфраструктура

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Черноморском городском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Сеть образовательных учреждений в Черноморском городском поселении представлена 7-ю образовательными учреждениями: 3 детскими садами (общей вместимостью 388 мест) и 4 средними общеобразовательными школами (общей вместимостью 1300 мест).

Существующая вместимость детских дошкольных учреждений в полной мере не обеспечивает потребности существующего населения. Уровень охвата населения детскими дошкольными учреждениями составляет 55,0%, что соответствует нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края. В общеобразовательных школах уровень охвата детей школьного возраста составляет 100,0%.

Учреждения здравоохранения Черноморского городского поселения представлены Черноморский районной больницей на 100 коек (75 коек —, неврологическое отделение, 25 коек - терапевтическое) с поликлиникой на 300 посещений в смену, фельдшерско-акушерскими пунктами в п. Октябрьский х. Карский, п. Спутник, 1 станцией скорой медицинской помощи на 1 автомобиль и 2 аптеками.

Имеющая инфраструктура здравоохранения соответствует минимальным нормативам обеспеченности.

Основные проблемы здравоохранения Черноморского городского поселения, требующие своего решения:

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения, оснащение существующих учреждений современным оборудованием и инвентарем.

обеспечение кадрового потенциала муниципального здравоохранения (целевое направление специалистов, решение вопросов по выделению служебного жилья).

поэтапное создание единого информационного пространства в муниципальных учреждениях здравоохранения на основе дальнейшего развития компьютерных технологий.

приближение квалифицированной и специализированной помощи непосредственно к жителям отдаленных населенных пунктов и повышение качества медицинской помощи населению.

Из социального обслуживания в настоящее время на территории поселения функционируют Северский социальный приют для детей и подростков «Журавушка» и Северский центр социальной помощи семье и детям «Надежда».

Имеется 1 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов составляет 105 человек.

Культурно-досуговый комплекс Черноморского городского поселения представлен 5 учреждениями. Черноморским Домом культуры на 350 мест, сельским клубом на 90 мест, 2 библиотеками и детской школой искусств. В поселении имеются 2 парка и сквер.

Из учреждений культово-религиозного характера на территории поселения расположен Приход Свято-Михаило-Архангельского храма Екатеринодарской и Кубанской Епархии.

Сеть физкультурно-спортивных объектов в Черноморском городском поселении представляет собой систему, состоящую из 12 объектов физической культуры и спорта — сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе: 1 стадион «Черноморец», 7 плоскостных спортивных сооружений, 4 спортивных зала.

В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения. Объекты потребительского рынка ориентированы на обслуживание как постоянного, так и временного населения.

На проектируемой территории осуществляют свою деятельность 63 предприятий розничной торговли (общая площадь торговых залов 2256 кв. м.), 13 предприятий общественного питания (общая вместимость 672 мест), из них 1 столовая находится на балансе промышленного предприятия, 4 столовых — на балансе учебных заведений (вместимость 632 места), 15 объектов бытового обслуживания (40 человек).

В общественном питании наиболее значимыми являются кафе: «Старый двор», «Вышка», «Фараон», «Фортуна», «Русь», «Калинка», «Желтый чемодан», «Престиж», «Свеча».

К наиболее доходным видам услуг относится техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Из прочих услуг преобладают услуги такие как ремонт и обновление обуви, парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры, ремонт и строительство жилья.

На территории поселения имеются попытки развития и предоставления туристических и гостиничных услуг. В настоящее время поселение специализируется на предоставлении туристических услуг на хуторах Карский и Кипячий.

Коммунальное хозяйство.

Коммунальное хозяйство Черноморского городского поселения представлено двумя предприятиями: управляющей компанией ООО «Черноморское домоуправление», ООО «Жилкомсервис».

Финансово-экономическое положение и эксплуатационное состояние сетей коммунального предприятия  имеет значительный износ.

Население Черноморского городского поселения  использует для хозяйственно – питьевых нужд воду из подземных источников водоснабжения. Услугами по водоснабжению  пользуется 4995 абонент (4926 население). Водоснабжение Черноморского городского поселения: пгт. Черноморский, п. Октябрьский, п. Карский осуществляется от двух водозаборов: Крюковского и Октябрьского. С сентября 2006 года водоснабжение производится только от Крюковского водозабора, октябрьский водозабор находится в резерве.

Состояние водопроводных сетей свидетельствует  об их ветхости  и ненадежности, вследствие чего порывы при транспортировке в сетях имеют место и для их уменьшения необходима срочная замена ветхих водопроводов.

Ежедневно проводиться устранение порывов  на уличных сетях водопровода.

Планово-предупредительные ремонты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства практически полностью уступили место аварийно-восстановительным работам. Срочной модернизации требуют около 68% основных фондов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, особенно очистные сооружения.

Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации затрат, к повышению ресурсной эффективности.

Состояние коммунальной инфраструктуры значительно затрудняет размещение новых производительных сил на территории поселения, увеличение мощности действующих предприятий, негативно отражается на качестве бытовых условий населения.

Для замены и восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в ближайшие годы необходимо привлечение внутренних и внешних инвестиций, в том числе кредитных ресурсов, с последующим их возвратом за счет инвестиционной составляющей в тарифах.

Жилищное хозяйство.

Жилищный фонд поселения состоит из 253 многоквартирных домов и одного общежития общей площадью134 тыс.м2.

84% жилищного фонда составляют кирпичные и каменные здания, постройки 1946-1970 годов с износом от 32% до 84%. В капитальном ремонте нуждаются 78 домов, площадью 58,2 тыс.м2. 82 дома площадью 21,7 тыс.м2 с износом 100%. Ветхий аварийный жилой фонд составляет 31% от общего количества жилых домов.

Решение вопроса улучшения жилищных условий населения Черноморского городского поселения становится  возможным благодаря участию в муниципальных целевых программах в рамках приоритетного национального  проекта «Жилище», который включает в себя несколько программ: «Молодой семье – доступное жилье», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда», «Ипотечное кредитование» и другие меры поддержки краевого и федерального бюджетов.

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Водоснабжение Черноморского городского поселения состоящего из поселков Черноморский, Октябрьский, Новопетровский, Спутник, хутор Веселый, Карский, Кипячий, до 2006 года осуществлялось из двух подземных водозаборов Крюковского и Октябрьского.

В настоящее время  Октябрьский водозабор мощностью 1200 м³/сут, расположенный непосредственно в пос.Октябрьский, ввиду 100% износа оборудования не работает и водоснабжение Черноморского поселения осуществляется только из Крюковского водозабора. Водозабор введен в эксплуатацию в 1991 году. Проектная мощность его составляет 13,0 м³/сут, фактическая мощность – 6,58 м³/сут.

Крюковский водозабор расположен в пределах Крюковского водохранилища. Для водопотребления используется Краснодарский водоносный горизонт.

Водозабор состоит из 11 артезианских скважин, расположенных компактно на площади 2 га. Процент износа оборудования артезианских скважин составляет 96 %. В настоящее время работают три скважины.

Добываемые из артезианских скважин воды хозяйственно-питьевого назначения в целом соответствуют установленному ГОСТу.

Вода из скважин погружными насосами по двум сборным водоводам диаметром 200 мм и длиной 7 км каждый подается на площадку головных сооружений в два приемных резервуара емкостью 500 м³ каждый, где, пройдя обеззараживание на электролизной установке, насосной станцией 2-го подъема по водоводу диаметром 500 мм, длиной 11,8 км подается в Черноморские резервуары. Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

При этом на 8,5 километре имеется отпайка от этого водовода для подачи воды в п.г.т. Ильский.

Черноморские резервуары расположены возле х.Карский и включают в себя 2 резервуара по 3 000 м³ каждый. Там же расположена повысительная насосная станция для подачи воды на х.Карский, х.Кипячий.

Водопроводные сети и водоводы Черноморского поселения уложены из стальных, чугунных, пластмассовых и асбестоцементных труб диаметром 100-400 мм, как кольцевые, так и тупиковые, износ которых колеблется от 50 до 100%.

В поселке Новопетровский, хуторах Веселый, Кипячий, централизованное водоснабжение отсутствует.

В поселке Спутник водоснабжение осуществляется от ведомственной скважины завода ЖБИ.

Водоснабжение поселка Октябрьский осуществляется от Крюковского водозабора. Вода от Черноморских резервуаров самотеком по водоводу диаметром 200 мм-150 мм поступает к потребителям поселка Октябрьского.

Анализ существующего состояния системы водоснабжения пос. Черноморского показал: дебита существующих скважин достаточно, проектная мощность водозабора гораздо больше фактической, но изношенность водоподъемного оборудования, насосных станций, водоводов и разводящих водопроводных сетей не могут обеспечивать водопотребителей поселка Черноморского в полной мере, вода подается по графику. Поэтому для обеспечения надежного и круглосуточного водоснабжения необходим капитальный ремонт артскважин и водопроводных сетей. Проектом предусмотрена реконструкция и замена оборудования Октябрьского водозабора и данный объект проектом на расчетный срок предлагается к резервированию системы водоснабжения.

Развитие местной промышленности и рост численности населения на расчетный период повлекут за собой  увеличение водопотребления.

## 4.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

В настоящее время  Черноморское поселение имеет централизованную систему отвода бытовых стоков только в пгт. Черноморский и в пос. Октябрьский.

Стоки от объектов п.г.т. Черноморский по системе самотечных коллекторов поступают в четыре насосные станции производительностью 100 м³/сут каждая, которые подают стоки в буферную емкость площадки очистных сооружений, где пройдя механическую, биологическую очистку и обеззараживание сбрасываются в б. Гнилая.

Очистные сооружения расположены около п.г.т. Черноморский вдоль трассы Краснодар-Новороссийск.

Проектная мощность очистных сооружений п.г.т. Черноморский составляют 4 200 м³/сут.

Очистные сооружения пос. Октябрьский находятся в юго-западной части пос. Октябрьский, проектная мощность сооружений составляет 600 м³/сут. Сточные воды поселка самотеком поступают в канализационную насосную станцию производительностью 35 м³/час, которая по напорному коллектору длиной 960 м подает стоки на очистные сооружения, где пройдя механическую, биологическую очистку и обеззараживание сбрасываются в р. Бугай.

Сети канализации Черноморского поселения выполнены из стальных, чугунных, керамических и асбестоцементных труб диаметром 100-200 мм, износ которых колеблется от 50 до 100 %.

В поселках Новопетровский, Спутник и хуторах Веселый, Кипячий, Карский централизованная канализация отсутствует.

## 4.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Черноморского городского поселения Северского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование и картой существующих сетей газопроводов, выданных заказчиком и может быть отредактирован на дальнейших стадиях проектирования.

Основными направлениями деятельности ОАО «Северскаярайгаз» является бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей, техническое обслуживание, диагностика и ремонт систем газоснабжения, реконструкция объектов газового хозяйства, стабилизация давления в существующих газовых сетях.

В настоящее время  в Черноморском городском поселении не газифицированы три поселка: хутор Кипячий, хутор Веселый и поселок Новопетровский. Пгт Черноморкий газифицирован не в полном объеме, на природный газ переведены производственные, коммунально-бытовые потребители производственного и не производственного характера, бытовые котельные для отопления общественных зданий и  жилой фонд.

Согласно краевой целевой программе «Газификация Краснодарского края 2007-2011 года» планируется строительство подводящего газопровода от ГРС  до поселков: хутор Кипячий, хутор Веселый и поселок Новопетровский.

За источник газоснабжения Черноморского городского поселения приняты ГРС Карская, ГРС Зыбга и ГРС Хабль с давлением газа на выходе 0,6МПа.

Подача природного газа потребителям населенных пунктов осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с ранее разработанными схемами газоснабжения  населенных пунктов.

Расчетные расходы газа.

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, чел | Население на расчетный срок, чел | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Черноморский | 8211 | 10200 | 1989 |
| хутор Веселый | 37 | 50 | 13 |
| хутор Карский | 614 | 750 | 136 |
| хутор Кипячий | 63 | 70 | 7 |
| поселок Новопетровский | 200 | 230 | 30 |
| поселок Октябрьский | 1964 | 2500 | 536 |
| поселок Спутник | 164 | 200 | 36 |
| Всего: | 11253 | 14000 | 2747 |

Расселение проектного прироста населения в поселках предусматривается на отведенных под ИЖС территориях.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Площадь жилых зданий подсчитана, исходя из принятой нормы отапливаемой площади на одного человека – 23 м2.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения по выделенным кварталам под застройку определены в соответствии с принятыми  расчетными показателями по категориям потребителей, приведенными в таблицах  и удельными нормами расхода газа приведенными в таблице.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной

Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

## 4.4. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Источниками теплоснабжения потребителей поселения являются 4 муниципальные газовые котельные мощностью 24,9 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 12,6 км, из них нуждаются в замене около 4 км. Средний износ фондов составляет 30 %. Существующее теплообеспечение котельных направленно в основном на обеспечение общественных зданий. Частный сектор использует автономные источники теплоснабжения.

В процессе развития населенных пунктов необходимо предусмотреть реконструкцию котельных и обустройство новых в основном газовых котельных с целью улучшения экологии существующей и проектируемой территорий, и повышения их экономических показателей. В отдельных случаях могут быть применены котельные на дизельном топливе.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

4.5. Краткий анализ существующего состояния системы энергоснабжения

Энергоснабжение района обеспечивается районными электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго».

Питающими электроподстанциями городского поселения является:

- ПС 35/10 кВ «Черноморский»;

- ПС 35/10 кВ «Карский».

- ПС 35/10 кВ «Горка».

Состояние существующих сетей характеризуется следующим образом:

- Электрооборудование в Черноморском городском поселении муниципального образования Северского района Краснодарского края находиться в удовлетворительном состоянии.

- Все населенные пункты городского поселения электрифицированы.

- Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Существующие мощности не смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения, а также строительство новых.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Электроснабжение населенных пунктов

| Наименование городского поселения | Население, чел | Удельная нагрузка, кВт/чел | Потребная мощность, кВт | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетн. срок | Проектир. |  | Сущ. | Расчетн. срок | Проектир. | кВт-ч/год на 1 чел | Сущ. | Расчетн. срок | Проектир. |
| пгт. Черноморский | 8211 | 10200 | 1989 | 0,41 | 3367 | 4182 | 815 | 1530 | 12563 | 15606 | 3043 |
| хутор Веселый | 37 | 50 | 13 | 0,41 | 15 | 21 | 5 | 1530 | 57 | 77 | 20 |
| хутор Карский | 614 | 750 | 136 | 0,41 | 252 | 308 | 56 | 1530 | 939 | 1148 | 208 |
| хутор Кипячий | 63 | 70 | 7 | 0,41 | 26 | 29 | 3 | 1530 | 96 | 107 | 11 |
| поселок Новопетровский | 200 | 230 | 30 | 0,41 | 82 | 94 | 12 | 1530 | 306 | 352 | 46 |
| поселок Октябрьский | 1964 | 2500 | 536 | 0,41 | 805 | 1025 | 220 | 1530 | 3005 | 3825 | 820 |
| поселок Спутник | 164 | 200 | 36 | 0,41 | 67 | 82 | 15 | 1530 | 251 | 306 | 55 |
| Всего: | 11253 | 14000 | 2747 | - | 4614 | 5741 | 1126 | - | 17217 | 21421 | 4203 |

Примечания:

1.Расчеты предполагаемых нагрузок выполнены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.Приложение 12 и в соответствии с РД 34.20.185 - 94 таблица 2.4.3н и таблица 2.4.4н

2. Приведенные в таблице данные учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, коммуникальных предприятий, транспортного обслуживания (гаражи, открытые стоянки автомобилей), наружное освещение

3. Таблица может быть откорректирована  в сторону увеличения мощности в зависимости от местных условий (например, канатные дороги, пожарные депо, рестораны..и пр.)

| № п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Черноморский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 4182 | 15606 |
| 2 | Наружное освещение | 209 | 780 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 439 | 1639 |
| 4 | Итого: | 4830 | 18025 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3381 | 12617 |
| хутор Веселый |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 21 | 77 |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 4 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 2 | 8 |
| 4 | Итого: | 24 | 88 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 17 | 62 |
| хутор Карский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 308 | 1148 |
| 2 | Наружное освещение | 15 | 57 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 32 | 120 |
| 4 | Итого: | 355 | 1325 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 249 | 928 |
| хутор Кипячий |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 29 | 107 |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 5 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 3 | 11 |
| 4 | Итого: | 33 | 124 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 23 | 87 |
| поселок Новопетровский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 94 | 352 |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 18 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 10 | 37 |
| 4 | Итого: | 109 | 406 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 76 | 285 |
| поселок Октябрьский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1025 | 3825 |
| 2 | Наружное освещение | 51 | 191 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 108 | 402 |
| 4 | Итого: | 1184 | 4418 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 829 | 3093 |
| поселок Спутник |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 82 | 306 |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 15 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 9 | 32 |
| 4 | Итого: | 95 | 353 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 66 | 247 |
|  | Итого по району | 4641 | 17319 |
|  | Инвестиционные проекты | 3249 | 12123 |
|  | Всего по району | 7890 | 29442 |

Согласно произведенных расчетов общая потребная мощность на расчетный срок составляет – 7890 кВт, годовой расход электроэнергии на расчетный срок составляет 29442 кВт ч/год.

5.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВААЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

Планируется осуществить следующие работы:

- необходимая перспективная реконструкция  трансформаторных подстанций  с заменой трансформаторов на   трансформаторы большей мощности;

- прокладка воздушных линий электропередач 10кВ к перспективным инвестиционным проектам;

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ  на территории перспективных инвестиционных проектах;

- строительство ПС 35/10 кВ в северной части пгт. Черноморский;

- замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

- проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

Расчетная электрическая нагрузка определена согласно следующих нормативных документов:

- для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях –РД 34.20.185 – 94.

- общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье –СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов.

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.

В существующей системе Черноморского городского поселения отсутствует необходимость строительства источников теплоснабжения, а имеется острая необходимость реконструкции существующих котельных и тепловых сетей. Учитывая плотность застройки, свободные площади, рассматривается вариант технического перевооружения существующих котельных с установкой модульных котельных в соответствии мощности котельной и присоединенной тепловой нагрузки с монтажом на свободных земельных участках рядом с существующими котельными с подключением по газу, электроэнергии, холодной воде и канализации к существующим сетям.

5.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Система газоснабжения Черноморского городского поселения является действующей, имеет большую протяженность сетей высокого и низкого давления, которые находятся в эксплуатации много лет. Газовые сети строились без учета перспективного жилищного строительства, и строительство газопроводов в связи с тяжелым экономическим положением велось с отступлением от расчетных диаметров.

В результате этого в существующих сетях наблюдается значительное снижение давления газа, особенно в зимний период, являющимся периодом наибольшего потребления и, как правило в центральной части населенных пунктов, где наиболее старые сети, плотная застройка.

По исходным данным предоставленным ОАО «Северскаярайгаз» необходимо проведение технических мероприятий по стабилизации системы газоснабжения населенных пунктов, без проведения которых дальнейшее развитие системы, наращивание нагрузок, без строительства новых газопроводов и ГРП, а также перекладки существующих газопроводов не возможно.

Для подключений к ГРС дополнительной расчетной нагрузки  необходимо выполнить расчет пропускной способности газопровода-отвода, а также необходима реконструкция ГРС для увеличения ее пропускной способности.

Стабилизацию давления газа в существующих сетях низкого давления и газоснабжения не газифицированной части населенных пунктов устранить за счет проектирования и строительства дополнительных  ШРП.

Для газоснабжения не газифицированных населенных пунктов необходимо построить межпоселковый газопровод Р=0,6 МПа из полиэтиленовой трубы ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10.

Для снижения давления газа с высокого Р=0,6 МПа до низкого

Р=0,003 МПа и подачи его коммунально-бытовым потребителям  населенного пункта установить ГРП.

5.4.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.

Ресурсы подземных вод Крюковского водохранилища достаточны для обеспечения водой питьевого качества пос.Черноморского при выполнении  следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт скважин №1,7,8,9

- Бурение новой скважины

- Замена водовода от СКВ.№5 до сборного водовода, длина участка 400м.

- Замена стальных распределительных водопроводных сетей, пришедших в негодность (с износом 50-100%) диаметром 100-300 мм на новые.

Водоснабжение пос. Октябрьский и х. Карский в период расчетного срока может быть обеспечено от Крюковского водозабора при условии ремонта насосного оборудования на (ВНС подкачки х.Карский – х. Кипячий) и замены ветхих трубопроводов на новые в пос. Октябрьском.

Водоснабжение поселка Спутник может быть обеспечено путем водовода Д = 100 мм от пос. Октябрьский до пос. Спутник, пос. Новопетровский и х. Веселый – прокладки водовода от пос. Черноморского до х.Новопетровский.

На промышленных предприятиях должно быть рекомендовано применение повторно-используемой воды и систем  оборотного водоснабжения .

5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении.

В плане развития систем водоотведения на расчетный период пос. Черноморского для обеспечения очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных стоков необходимо предусмотреть расширение существующих очистных сооружений канализации с доведением их мощности до проектной.

Очистка сточных вод в расчетный период пос. Октябрьского также может осуществляться на существующих очистных сооружениях при условии расширения очистных сооружений с доведением их мощности до проектной и  заменой загрузочного материала биофильтра. Необходим  капитальный ремонт насосных станций подкачек, замена вышедших из строя самотечных и напорных труб, строительство новых коллекторов.

Очистку стоков производственных предприятий пгт. Черноморский и п. Октябрьский перед сбросом в поверхностные водоемы планируется осуществлять на существующих (реконструируемых) очистных сооружениях при обязательном выполнении требований технологического процесса очистки производственных и хозяйственно-бытовых стоков. Для очистки производственных стоков существующих и планируемых предприятий промышленной зоны п. Спутник необходимо строительство очистных сооружений, мощность которых должна быть определена на последующих стадиях проектирования после уточнения типов проектируемых производств и расчетов объемов сточных вод.

Для повышения степени благоустройства существующей застройки и проектируемых районов необходимо учитывать вопросы создания сети ливневой канализации.

##### 6. СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |
| 1 | Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности | до 2025 г. | 14000 | Бюджет Краснодарского края, Бюджет Северского района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 3 шт. | до 2025 г. | 3800 |  |
| 3 | Прокладка воздушных линий электропередачи 10кВ к инвестиционным площадкам, протяженность 30,8 км | до 2025 г. | 60000 |  |
| 4 | Реконструкция существующих линий с заменой голого провода на изолированный самонесущий | до 2025 г. | н/д |  |
| Система газоснабжения |
| 1 | Реконструкция ГРС | до 2025 г. | 800 | Бюджет Краснодарского края, Бюджет Северского района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | Установки шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), 8 шт. | до 2025 г. | 7 200 |  |
| 3 | Строительство подводящих газопроводов высокого давления | до 2025 г. | н/д |  |
| 4 | Прокладка сетей среднего давления | до 2025 г. | н/д |  |
| 5 | Строительство разводящих уличных газопроводов низкого давления | до 2025 г. | н/д |  |
| Система теплоснабжения |
| 1 | Реконструкция и ремонт оборудования котельных | до 2025 г.. | 12100 | Бюджет Краснодарского края, Бюджет Северского района, Бюджет муниципального образования |
| Система водоснабжения |
| 1 | Модернизация водозаборных сооружений Черноморского городского поселения | до 2025 г.. | 4 500 | Бюджет Краснодарского края, Бюджет Северского района, Бюджет муниципального образования |
| 3 | Реконструкция резервуаров чистой воды | до 2025 г. | 1 000 |  |
| 4 | Организация и строительство систем обеззараживания воды | до 2025 г. | 20000 |  |
| 6 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | до 2025 г. | 440 000 |  |
| 7 | Строительство новых сетей водоснабжения | до 2025 г. | 82 500 |  |
| Система водоотведения |
| 1 | Замена насосного оборудования на КНС Черноморского городского поселения. | до 2025 г. | 1 500 | Бюджет Краснодарского края, Бюджет Северского района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | Разработка и строительство очистных сооружений | до 2025 г. | 15 000 |  |
| 3 | Реконструкция существующих сетей канализации (самотечные и напорные) | до 2025 г. | 38 000 |  |

# 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## 7.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Черноморского городского поселения Северского района

Координатором реализации Программы является Администрация Черноморского городского поселения Северского района, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## 7.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этап:

1 этап – 2016-2020 гг.;

2 этап – 2021-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016-2017 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края.

## 7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Черноморского городского поселения Северского района является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых

преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Черноморского городского поселения Северского района предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## 7.4. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Черноморского городского поселения Северского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Черноморского городского поселения Северского района.