ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

### на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:

### «вынос канализационной сети с территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Администрация Марковского муниципального образования – Администрация городского поселения Юридический адрес: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодёжная, д. 1. Почтовый адрес: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодёжная, д. 1. |
| 2 | Наименование проектируемых объектов | вынос канализационной сети р.п. Маркова Иркутского района территория детского сада Маркова 25а |
| 3 | Место расположения проектируемого объекта | Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова. |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 5 | Источник финансирования | Муниципальный бюджет |
| 6 | Стадийность проектирования | Акт выбора трассы Проектная документация. Сметная документация. Рабочая документация |
| 7 | Отнесение объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, к объектам культурного наследия | Объект не относится ни к особо опасным и технически сложным объектам, ни к культурному наследию |
| 8 | Цель проектирования | Выполнить проектно-сметную документацию на сетей канализации с территории детского сада , в р.п. Маркова Иркутского района |
| 9 | Основные технические показатели объекта проектирования | Объём стоков -уточнить при проектировании |
| 10 | Документация, переданная Подрядчику в качестве исходных данных | - ситуационный план. |
| 11 | Требования к Исполнителю | - Наличие действующего свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО); - Наличие необходимого количества квалифицированного персонала; - Наличие опыта по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации. |
| 12 | Требования к проектно-сметной документации | - протяженность и диаметры уточнить при проектировании; - проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, сводами правил по проектированию и строительству, территориальными строительными нормами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации; - объем проектной, рабочей и сметной документации должен соответствовать действующим нормам и правилам, в том числе требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию», и быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и ввода объектов в эксплуатацию; - рабочие чертежи выполнить в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* Все виды материалов должны соответствовать требованиям ГОСТов, нормалей, техническим условиям и подтверждены паспортами заводов изготовителей и сертификатам; - проект разработать на плане топографической топосъёмки в М1:500, содержание которой должно достаточно полно отражать ситуацию и рельеф местности ко времени составления проекта (давность съемки или последней корректуры не более одного года); - сметная документация должна быть выполнена в ГЭСН-2001 по Иркутской области ресурсным методом (в ценах 2001 года с изменениями, вносимыми на момент составления сметной документации Заказчику) и текущем уровне цен (с учетом индекса изменения стоимости работ, действующего на момент составления документации Заказчику); - проектно-сметная документация должна быть разработана и передана Заказчику на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах каждого наименования, а также на электронном носителе (flash память или лазерный диск формата CD-R(W), DVD-R(W), DVD+R(W) в 1 экземпляре). Электронные форматы предоставления данных – в формате PDF и панорама. |
| 13 | Требования к составу и содержанию проектно-сметной документации | - Документация стадии «Проект» должна содержать следующие разделы: - пояснительная записка по разделу; - расчеты; - планы сетей. Документация стадии «РД» (Рабочая документация), должна быть разработана на основании стадии «Проект». Рабочая документация должна содержать следующие разделы: - лист общих данных; - пояснительная записка (включая основные расчеты); - планы сетей на геоподоснове; - схемы принципиальные (монтажные) сетей; - профили трасс сетей; - сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей; - строительные чертежи тепловых камер, опор и других конструкций, и сооружений на сетях; - спецификация оборудования, изделий и материалов. |
| 14 | Требования по согласованию документации и государственной экспертизы | - Исполнитель в процессе проектирования, при технической необходимости, согласовывает с владельцами сетей узлы пересечения с существующими смежными инженерными коммуникациями; - Исполнитель обеспечивает сопровождение, при необходимости, проектной документации в экспертизе до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы производится за счет Исполнителя. Устранения замечаний по качеству проектной документации, проектным решениям, объему и составу документации на любой стадии проектирования, экспертизы осуществляется силами Исполнителя за свой счет. |
| 15 | Сроки проектирования | - Разработка рабочей документации (с предоставлением спецификации оборудования, изделий и материалов) – 45 рабочих дней со дня заключения Муниципального Контракта, в том числе утверждение и согласование проектной документации. |
| 16 | Особые требования | Все принимаемые Исполнителем технологические решения подлежат согласованию с Заказчиком на стадии проектирования |

Гарантийный срок качества выполненных монтажных работ: 2 (два) года с момента подписания акта о приёмке выполняемых работ.

Срок гарантийного обслуживания поставляемого оборудования: 2 (два) года с момента поставки товара (оборудования).

6. Общие требования к выполнению работ:

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания контракта предоставить график производства работ.

После выполнения, работы передаются по акту в соответствии с ведомостью объемов работ.

Все изменения и дополнения в техническое задание согласовываются с заказчиком.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ Подрядчика, то Заказчик излагает своё мнение в письменном виде.

Подрядчик обязуется в 2-х (двух дневный) срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком.

Выявленные недостатки в ходе выполнения работ устраняются силами Подрядчика и за его счет.

Выполнение работ не должно представлять угрозу для жителей. Подрядчик на момент заключения контракта, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, а в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу.

Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания, приема пищи и переодевания) работников организации Подрядчика.

Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком работ в полном соответствии с настоящим техническим заданием.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

8. Правовое регулирование.

При проведении работ необходимо руководствоваться:

- СНиП 22-01-97 «Охрана окружающей среды»;

- Свод правил СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/11)- Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001 (утв. приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. N 168);

- ГОСТ 23347-89 - Качество используемых материалов;

- правила эксплуатации электроустановок;

- Федеральному закону РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»

и другими СНиПами, ГОСТами и действующими нормативными документами.

9. Безопасность выполняемых работ – согласно:

- Федеральному закону РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;

- Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);

- ГОСТ 12.1.010-76 – ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (с Изменением № 1)

- СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация места проведения работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

За нарушение требований природоохранного законодательства Подрядчик несет предусмотренную законодательством ответственность перед государственными органами.

При несоблюдении требований пожарной безопасности ответственные лица Подрядчика могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Все выполняемые работы должны быть безопасными для жизни и здоровья людей в соответствии с действующим законодательством.