«Новый Бор» сикт овмодчоминса                                                     Администрация сельского поселения

администрация                                             «Новый Бор»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ш У ö М

от  05 июля 2018 года № 07/45

пст Новый Бор Республика Коми

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. на территории сельского поселения «Новый Бор»

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация сельского поселения «Новый Бор»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. на территории сельского поселения «Новый Бор», согласно приложению № 1.

2.  Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. на территории сельского поселения «Новый Бор», согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень объектов, подлежащих проверке и подготовке к отопительному периоду 2018-2019 гг. на территории сельского поселения «Новый Бор», согласно приложению № 3.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава сельского поселения

«Новый Бор»                                                                                             Н.А. Артеева

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации

сельского поселения «Новый Бор»

от  05 июля 2018 г. № 07/45

(приложение № 1)

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. на территории сельского поселения «Новый Бор»

# I. Общие положения

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Закон о теплоснабжении) и определяет порядок проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Программа).

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченной на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. на территории сельского поселения «Новый Бор», персональный состав которой утверждается постановлением администрации сельского поселения «Новый Бор» (далее - Комиссия).

# II. Цель и порядок проведения проверки

1. Целью проведения проверки является готовность к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

2. При проведении проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители организаций, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В ходе проведения проверки  к отопительному периоду Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

# III. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

При проведении проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

8) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

9) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

10) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

# IV. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

При проведении проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11) плотность оборудования тепловых пунктов;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

# V. Требования по готовности к отопительному периоду

для муниципальных образований

При проведении проверки готовности муниципального образования сельского поселения «Новый Бор» к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

# VI. Сроки проведения и оформление результатов проверки

# готовности к отопительному периоду

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение № 1).

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется и выдается администрацией сельского поселения «Новый Бор», образовавший Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем (приложение № 02).

Сроки выдачи Паспортов определяются решением Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 01 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципального образования сельского поселения «Новый Бор».

# Приложение N 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым  образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "______" ____________________________ 20 ______ г.,   утвержденной, ________________________________________________________________________________

(руководитель (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: _________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:_________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" ____________ 20     _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

# Приложение N 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ N _____.

_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Новый Бор»

от 05 июля 2018 г. № 07/45

(приложение № 2)

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. на территории сельского поселения «Новый Бор»

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Артеева Надежда Анатольевна | глава сельского поселения «Новый Бор» |
| Зам. председателя комиссии: |  |
| Канева Мария Валерьевна | ведущий специалист |
| Секретарь: |  |
| Гаврилова Елена Николаевна | делопроизводитель |
| Члены комиссии: |  |
| Шишелов Павел Александрович Шерстюк Надежда Федоровна | и.о. директора Усть-Цилемского филиала АО «КТК» (по согласованию) главный эксперт отдела по развитию территорий администрации муниципального района «Усть-Цилемский» (по согласованию) |
| Носов Иван Маркелович | депутат Совета СП «Новый Бор» |
| Кислякова Любовь Афанасьевна | депутат Совета СП «Новый Бор» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Новый Бор»

от 05 июля 2018 г. № 07/45

(приложение № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, подлежащих подготовке и проверке к отопительному периоду 2018-2019 гг. на территории сельского поселения «Новый Бор»

| Объект | Адрес объекта |
| --- | --- |
| Объекты |
| Здание МБОУ «Новоборская СОШ» | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, Новый Бор, ул. Нагорная, д.15 |
| Здание МБОУ «Медвежская начальная школа-детский сад» | 169494, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Медвежка, ул. Хуторская, д. 25 |
| Здание МБДОУ «Детский сад № 31» пст. Новый Бор | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 14 |
| Здание администрации сельского поселения | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 26 |
| Новоборский сельский Дом культуры | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 16 |
| Новоборская библиотека-филиал № 16 Усть-Цилемской ЦБС | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 16 |
| Новоборская участковая больница | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 18 |
| ПЧ-152 отряда ППС РК №15 – пст. Новый Бор | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Лесная д. 5 |
| ООО «РГК» контора | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная д. 18 |
| Отделение Сбербанка | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 18 |
| Жилищный фонд |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, пер. Торговый, д. 3 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, пер. Торговый, д. 5 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Заполярная, д. 1 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Заполярная, д. 2 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Заполярная, д. 3 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Заполярная, д. 4 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Заполярная, д. 5 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Заполярная, д. 6 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 12 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 13 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 14 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 16 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 5 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 9 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 11 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 13 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 21 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 23 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 28 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д 30 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 32 |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Лесная, д. 2 |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Лесная, д. 3 |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Лесная, д. 4 |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Майская, д. 1 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Вологжанинова, д. 2а |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Вологжанинова, д. 18 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Майская, д. 10 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Майская, д. 15а |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Майская, д. 1а |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Майская, д. 1б |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Майская, д. 3 |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор. ул. Майская, д. 7 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Майская, д. 8 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 10 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 2 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 3 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 4 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 8 |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 9 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, Торговый переулок, д. 1 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, Торговый переулок, д. 4 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, Торговый переулок, д. 6 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, Торговый переулок, д. 7 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, Центральная, д. 10 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 12 |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 19 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 25 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 4 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 5 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 6 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 7а |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 1 |
| жилой дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 11 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 13 |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 17 |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 22 |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 24 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 5 |
| Индивидуальный жилой дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 6 |
| Многоквартирный дом блокированной застройки | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Черепанова, д. 7 |
| Прочие потребители |
| ИП «Кетлер И.И.» Магазин «Ассорти» | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 6 кв. 2 |
| ИП «Кетлер И.И.» Бар «Дана» | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 23 |
| ИП «Носова Е.А.» Магазин «Балерс» | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, пер. Торговый, д. 2 |
| ИП «Личутин Г.В.» Магазин « Все для Вас» | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Нагорная, д. 7 а |
| ИП «Сахипгареева А.П.» Бар «Мечта-1» | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная, д. 21а |
| ИП «Дуркина М.А.» Павильон «Простой» | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Новый Бор, ул. Центральная д. 18 |