Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по установке счетчиков горячего и холодного водоснабжения в муниципальных квартирах

1. Все работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов.

2. Объем выполняемых работ: установка счетчиков горячего и холодного водоснабжения в количестве 70 штук, в т.ч.: установка счетчиков горячего водоснабжения в количестве 35 штук, установка счетчиков холодного водоснабжения в количестве 35 штук.

3. Объем выполняемых работ по установке одного счетчика:

| Наименование работ | Количество |
| --- | --- |
| Приобретение и прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм. | 0,5 м. |
| Слив и наполнение системы водой с осмотром системы на наличие течи и ее устранение | 270 куб.м. |
| Приобретение и врезка в существующие стальные сети штуцеров (патрубков) | 2 шт. |
| Приобретение и установка запорной арматуры | 2 шт. |
| Приобретение и установка бронзового обратного клапана и фильтра | 1 шт. |
| Приобретение и установка счетчика | до 40 мм |
| Уборка мусора после проведения работ |  |

4. Место выполнения работ: Российская Федерация, 187120, Ленинградская область, Киришский район, г.п.Будогощь:

Ул.Боровая, д.10, кв.12; ул. Боровая, д.11, кв.1; ул.Боровая, д.11, кв.11; ул.Боровая, д.11, кв.18; ул. Боровая, д.11, кв.7; ул.Заводская, д.77, кв.11; ул.Заводская, д.77, кв.12; ул.Заводская, д.77, кв.9; ул.Заводская, д.83, кв.15; ул.Советская, д.107, кв.25; ул.Советская, д.111, кв.20; ул.Советская, д.113, кв.16; ул.Советская, д.115, кв.33; ул.Советская, д.48, кв.3; ул.Советская, д.48, кв.4; ул.Советская, д.48а, кв.2; ул.Советская, д.48а, кв.6; ул.Советская, д.75а, кв.11; ул.Советская, д.75а, кв.19; ул.Советская, д.75а,  кв.6; ул.Советская, д.81, кв.8; ул. Советская, д.83, кв.15; ул.Советская, д.89, кв.14; ул.Советская, д.89, кв.18; ул.Советская, д.91, кв.13; ул.Советская, д.93, кв.5; ул.Советская, д.95, кв.27; ул.Учительская, д.2, кв.7.

5. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.