04.08.2016Г. № 79

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТКИЙ РАЙОН

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В целях исполнения требований Законодательства Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г., Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004г., Федеральным законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г. Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011г. Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.6, ст.17 п.19, п. 20, Устава Гороховского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения Гороховского муниципального образования» (Приложение № 1).

- Утвердить схему водоотведения Гороховского муниципального образования» (Приложение № 2).

- Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Гороховского муниципального образования

Кондрашина В.В.

Приложение № 1

к Постановлению Главы

Гороховского муниципального образования

от 04.08.2016г.№ 79

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тактическими целями развития системы водоснабжения Гороховского муниципального образования являются:

  - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения;

  - обеспечение надлежащего качества питьевой воды;

  - обеспечение доступности для населения услуг по централизованному водоснабжению;

  - организация централизованного водоснабжения во всех населенных пунктах муниципального образования.

1.1. Описание существующих технического и технологического обследования систем водоснабжения муниципального образования:

Снабжение  населения  питьевой  водой  на  территории  Гороховского  муниципального образования в подавляющем большинстве децентрализованное  и осуществляется  путем использования подземных источников: скважин и личных колодцев.

В с. Горохово имеется водопроводная сеть, которая подает воду от водонапорной башни по ул. Коммунистическая до двух водоразборных колонок, последовательно расположенных по ул. Гагарина. (№1 ул. Гагарина, 11а, №2 ул. Гагарина, 21а). Сеть представлена чугунными и металлическими трубопроводами диаметром от 20мм до 100 мм и имеет значительный износ. Протяженность водопроводной сети 420 м.п.

В Гороховском муниципальном образовании имеется 7 водонапорных башен, 5 из них переданы в  эксплуатацию ООО «Южнобайкальская», посредством концессионного соглашения от 27.06.2014г.

Контроль,  за  качеством воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  ведет  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Иркутской  области».  По  данным  протоколов лабораторных  испытаний  качество  воды  из  скважин  не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Инженерных сооружений для очистки воды перед ее подачей потребителю на территории Гороховского муниципального образования нет. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

В д. Верхний Кет население пользуется водой из собственных скважин и колодцев.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования являются:

1.	Неудовлетворительные показатели качества питьевой воды.

2.	Отсутствие практически на всей территории поселения централизованного водоснабжения.

3.	Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4.	Отсутствие приборов коммерческого учета водопотребления.

Основные технические характеристики источников водоснабжения

| Год постройки | Наименование объекта и его местоположение | Марка насоса | Накопительный бак, м³ | Производительность м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Горохово |
| 1970 | ВНБ ул. Коммунистическая, 4 а | ЭЦВ 6-16-110 | 25 | 16 |
| 2011 | ВНБ ул. Школьная, 13 а | ЭЦВ 6-6,5-80 | 10 | 6,5 |
| д. Баруй |
| 1985 | ВНБ ул. Маяковского, 19-а | ЭЦВ 6-6,5-80 | 5 | 6,5 |
| д. Степановка |
| 2012 | ВНБ ул. Чехова, 24 а | ЭЦВ 6-6,5-80 | 4,5 | 6,5 |
| п. Бухун |
| 2012 | ВНБ ул. Волочаевская, 14 а | ЭЦВ 6-6,5-80 | 10 | 6,5 |
| д. Сайгуты |
| н/д | ВНБ кирпичная (не муниципальная) | ЭЦВ 6-6,5-80 | 5 | 6,5 |
| н/д | ВНБ брусовая (не муниципальная) | ЭЦВ 6-6,5-80 | - | 6,5 |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Контроль,  за  качеством воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  ведет  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Иркутской  области».  По  данным  протоколов лабораторных  испытаний  качество  воды  из  скважин  не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

1.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

| Населенный пункт | годовое водопотребление тыс.м3/сут | в сутки среднее водопотребление, м3/сут | в сутки макс. водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Горохово | 13,94 | 38,2 | 49,66 |
| д. Баруй | 5 | 13,7 | 17,81 |
| д. Степановка | 3,41 | 9,35 | 12,155 |
| п. Бухун | 1,28 | 3,5 | 4,55 |
| д. Сайгуты | 4,85 | 13,3 | 17,29 |
| д. Верхний Кет | 1,06 | 2,9 | 3,77 |

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя принято 50 л/сут (для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок - водонапорных башен).

Максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:                   Qмакс= Qср.сут.*1,3.

1.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

| Наименование | Мощность существующего сооружения, м3/час | Водопотребление существующие, м3/час | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Горохово | 22,5 | 2,07 | 91 |
| д. Баруй | 6,5 | 0,74 | 89 |
| д. Степановка | 6,5 | 0,51 | 92 |
| п. Бухун | 6,5 | 0,19 | 97 |
| д. Сайгуты | 13 | 0,72 | 94 |
| д. Верхний Кет | - | 0,16 | -100 |

Из таблицы видно, что мощности водоисточников на данном этапе хватает для стабильного обеспечения водоснабжением потребителей муниципального образования, за исключением д. Верхний Кет. В д. Верхний Кет население пользуется водой из собственных скважин и колодцев.

На расчётный срок, до 2032 года, для обеспечения достаточным водоснабжением муниципального образования необходимо увеличение мощности источников водоснабжения или строительство новых.

## 1.4. Сведения о фактическом и перспективном потреблении питьевой

## и технической воды

В соответствии с п. 2.10 табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, составляет 150 литров. Удельное водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях и расход воды на нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Ожидаемое потребление воды определено расчетным методом на основании данных Генерального плана. Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

Qср.сут.=Qгод/365

Минимальное суточное водопотребление:

Qмин=Qср.сут.*0,7

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс=Qср.сут.*1,3

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условий одного пожара с расходом 15 л/с., согласно таблице № 9. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа (п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*). Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет: 1 струя производительностью 2,5 л/с. для общественных и жилых зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение – 15 л/с + 2,5 л/с = 17,5 л/с.

Информация о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды представлена в таблице № 5.

## Таблица№5

| № пп | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2032 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, тыс. м3/сут | Средний суточный расход, м3/сут. | Макс.суточ- ный расход, м3/сут | Годовой объем потребления, тыс. м3/сут | Средний суточный расход, м3/сут. | Макс.суточ- ный расход, м3/сут |
| 1 | с. Горохово | 13,94 | 38,2 | 49,66 | 60,23 | 165 | 214,5 |
| 2 | д. Баруй | 5 | 13,7 | 17,81 | 32,85 | 90 | 117 |
| 3 | д. Степановка | 3,41 | 9,35 | 12,155 | 16,43 | 45 | 58,5 |
| 4 | п. Бухун | 1,28 | 3,5 | 4,55 | 10,95 | 30 | 39 |
| 5 | д. Сайгуты | 4,85 | 13,3 | 17,29 | 21,9 | 60 | 78 |
| 6 | д. Верхний Кет | 1,06 | 2,9 | 3,77 | 5,48 | 15 | 19,5 |
| ИТОГО | 29,54 | 80,95 | 105,235 | 147,84 | 405 | 526,5 |

## 1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Гороховского МО генеральным планом предусматривается максимально возможное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод в населенных пунктах муниципального образования предусматривается объединённый с противопожарным. Согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» приняты: 10 л - расход воды на наружное пожаротушение; количество одновременных пожаров - 1; продолжительность пожара 3 часа.

Неприкосновенный объём воды в водонапорных башнях на расчётный срок

| Наименование населённого пункта | Численность населения тыс. чел. | Расход воды на пожаротушение, л/с | Количество одновременных пожаров, шт | Неприкосновенный объём воды в водонапорной башне, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Горохово | 1,1 | 5 | 1 | 4,49 |
| д. Баруй | 0,6 | 5 | 1 | 3,81 |
| д. Степановка | 0,3 | 5 | 1 | 3,41 |
| п. Бухун | 0,2 | 5 | 1 | 3,27 |
| д. Сайгуты | 0,4 | 5 | 1 | 3,54 |
| д. Верхний Кет | 0,1 | 5 | 1 | 3,14 |

На 1 очередь в п. Бухун по ул. Волочаевская, в д. Степановка по ул. Чехова, в с. Горохово по улицам Коммунистическая и Школьная  предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен, а именно: монтаж установок водоподготовки, ультрафиолетового обеззараживания и приборов учёта воды в павильонах водонапорных башен, а также замена изношенного оборудования. В деревнях Баруй, Верхний Кет и Сайгуты предусматривается проведение изысканий на воду с целью дальнейшего строительства водозаборов подземных вод за территориями данных населенных пунктов.

На 1 очередь в населенных пунктах Гороховского муниципального образования предусматривается строительство магистральных сетей водоснабжения и реконструкция существующих сетей в с. Горохово ввиду значительного износа. В деревнях Сайгуты, Баруй, Верхний Кет предусматривается бурение водозаборных скважин и строительство водонапорных башен с дальнейшим подключением к ним сетей водоснабжения.

На расчетный срок предполагается строительство сетей водоснабжения в с. Горохово и  д. Баруй.

При строительстве сетей водоснабжения предусмотрено подключение проектируемых и существующих объектов соцкультбыта и жилых домов и установка пожарных гидрантов.

Для существующих и проектируемых подземных источников водоснабжения (скважин) необходимо установить зоны санитарной охраны и оформить разрешение на недропользование.

Первый пояс зоны санитарной охраны одиночной скважины - это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. Первым поясом зоны санитарной охраны водозаборных сооружений подземных вод - это огороженная территория этих сооружений. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на запорное устройство.

Так как качество воды  из  скважин  в Гороховском муниципальном образовании не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения» следует предусмотреть очистку воды фильтрованием в четыре этапа: механическая очистка,  смягчение, обезжелезивание и угольная фильтрация. Химические реагенты для очистки воды применятся не будут.

Наряду с вышеуказанными мероприятиями необходимо проводить работу по получению лицензий на пользование недрами для питьевого водоснабжения.

Вышеуказанная схема будет реализована в период с 2015г. по 2032г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.

На территории  водозаборных сооружений требуется установить зоны санитарной охраны, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а так же резервуары чистой воды.

Предусмотреть очистку воды фильтрованием в четыре этапа. Химические реагенты для очистки воды применятся не будут.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## 1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию источников водоснабжения представлены в таблице №6

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. На этой стадии проекта еще нет, поэтому стоимость определяется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Расчетная стоимость мероприятий определена в соответствии с государственными укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ (письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен").

Результаты расчетов приведены в таблице ниже.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование мероприятии | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2022г.г. | 2022-2032г.г. |
| с. Горохово |
| 1 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Коммунистическая, накопительная емкость 25 м³ | 603,13 | 603,13 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Школьная, накопительная емкость 10 м³ | 603,13 | 603,13 | 0,00 |
| 3 | Строительство: водонапорные башни, 2 шт., накопительные емкости по 9 м³ | 3 860,00 | 3 860,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция магистральных сетей водоснабжения, d=100 мм, протяжённость 0,38 км | 2 168,40 | 2 168,40 | 0,00 |
| 5 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 5,7 км | 31 196,90 | 31 196,90 | 0,00 |
| 6 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 4,2 км | 28 614,27 | 0,00 | 28 614,27 |
| д. Степановка |
| 7 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Чехова, накопительная емкость 4,5 м³ | 603,13 | 603,13 | 0,00 |
| 8 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,54 км | 13 901,78 | 13 901,78 | 0,00 |
| д. Баруй |
| 9 | Строительство водонапорной башни с накопительной емкостью 9 м³ | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 |
| 10 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 3 км | 16 419,42 | 16 419,42 | 0,00 |
| 11 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,68 км | 11 445,71 | 0,00 | 11 445,71 |
| д. Сайгуты |
| 12 | Строительство водонапорной башни с накопительной емкостью 9 м³ | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 |
| 13 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,5 км | 13 682,85 | 13 682,85 | 0,00 |
| п. Бухун |
| 14 | Реконструкция водонапорной башни по ул. Волочаевская, накопительная емкость 10 м³ | 603,13 | 603,13 | 0,00 |
| 15 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,23 км | 6 731,96 | 6 731,96 | 0,00 |
| д. Верхний Кет |
| 15 | Строительство водонапорной башни с накопительной емкостью 9 м³ | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 |
| 16 | Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,34 км | 12 807,15 | 12 807,15 | 0,00 |
|  | ИТОГО по Гороховскому МО | 149 030,96 | 108 970,98 | 40 059,98 |

1.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

1. Показатели качества питьевой воды.

Обеспечение качества питьевой воды должно проводиться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении", глава 4.

Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей.

Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов.

3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (метод обратного осмоса, добавление коагулянтов) и умягчения. Обеспечение населения централизованным водоснабжением.

## 1.9.	Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения, обоснование и расчет показателей результативности

### Описание и обоснование показателей результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Гороховского МО позволит к 2032 году достигнуть следующих результатов:

  - обеспечить население муниципального образования централизованным водоснабжением до 85 %;

  - сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры, т.е. повышение уровня загрузки оборудования в системах водоснабжения, повышение эффективности использования имеющегося водного запаса, максимальное обеспечение системы водоснабжения приборами учёта.

### Определение социального эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения являются:

  - обеспечение централизованным водоснабжением до 85% жителей поселения;

  - качественное улучшение показателей питьевой воды;

  - обеспечение бесперебойного водоснабжения.

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни населения муниципального образования.

### Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения относятся:

  - снижение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные расходы;

  - рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг.

### Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объектов водоснабжения, позволит достигнуть следующих результатов:

  - повышение надежности и эффективности работы;

  - экономия электрической энергии на отдельных скважинах до 20 %;

  - доведение отбора воды из скважин до утвержденных запасов;

  - уменьшение межремонтного интервала оборудования;

  - обеспечение качества питьевой воды с учетом требования действующего законодательства;

Сети водоснабжения:

  - строительство трубопроводов водоснабжения с достаточной пропускной способностью для обеспечения надежного водоснабжения и пожаротушения существующей и перспективной застройки;

  - возможность анализа объемов подаваемой и потребляемой воды, возможность определения потерь и разработки мероприятий по рациональному использованию воды;

  - обеспечение стабильного давления в сетях водоснабжения в период максимального водоразбора, снятие перегрузок с магистральных водоводов и насосного оборудования;

  - обеспечение централизованным водоснабжением объектов социального обслуживания и жилую застройку как существующую, так и перспективную.

Приложение № 2

к Постановлению Главы

Гороховского муниципального образования

от 04.08.2016г.№ 79

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Централизованное водоотведение в Гороховском МО отсутствует. Жители пользуются выгребными ямами или надворными уборными.

На территории поселения отсутствуют собственные канализационные очистные сооружения, как хозяйственно-бытовых и промышленных, так и ливневых стоков.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов систем водоотведения

Схемой территориального планирования Иркутского района предусматривается строительство канализационных очистных сооружений. От объектов и жилых домов, удалённых от сетей хозяйственно-бытовой канализации, предусматривается отведение стоков в непроницаемые выгреба, с вывозом на КОС.

Для расчёта расходов норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 2.1. Расход воды на полив составляет 10% согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 4, прим. 2.

Расчетные расходы водоотведения

| Наименование населённого пункта | Численность населения, тыс. чел. | Водоотведение, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
| с. Горохово | 0,9 | 1,1 | 0,158 | 0,193 |
| д. Баруй | 0,4 | 0,6 | 0,07 | 0,105 |
| п. Бухун | 0,1 | 0,2 | 0,018 | 0,035 |
| д. Верхний Кет | 0,1 | 0,1 | 0,018 | 0,018 |
| д. Сайгуты | 0,3 | 0,4 | 0,053 | 0,07 |
| д. Степановка | 0,2 | 0,3 | 0,035 | 0,053 |
| Всего | 2,0 | 2,7 | 0,352 | 0,474 |

Генеральным планом Гороховского МО в д. Степановка на первую очередь предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения производительность 500м³/сут, обеспечивают нормативное качество очистки сточных вод, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». На КОС предусматривается механическая, биологическая очистка, обеззараживание сточных вод и обезвоживание осадка. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Балей. Отведение хозяйственно-бытовых стоков жилой застройки таких населенных пунктов, как поселок Бухун, деревни Баруй, Сайгуты, Верхний Кет, предусматривается в непроницаемые выгреба с последующим периодическим откачиванием и вывозом на КОС.

На расчетный срок в селе Горохово предусматривается строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и погружной канализационной насосной станции производительностью 15 м3/ч.

  - Ливневая канализация

Система ливневой канализации на территории Гороховского муниципального образования отсутствует.

Согласно СП 42.13330.2011 п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Таким образом в населенных пунктах Гороховского муниципального образования предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и механической очисткой.

  - Характеристика целевых показателей строительства системы водоотведения

Система водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод.

Характеристика целевых показателей строительства системы водоотведения представлены в таблице №7.

Таблица №7

# Целевые показатели и модернизации системы водоотведения

| Технологический этап | Мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| Сбор сточных вод | - Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации; - Строительство очистных сооружений. | Доступность услуг водоотведения для населения; Экологическая составляющая. |

  - Описание объема и состава затрат на строительство системы водоотведения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен ориентировочный расчет капитальных затрат на мероприятия по строительству системы водоотведения Гороховского муниципального образования, который на период реализации программы составят  67 863,06 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость строительства канализационно-очистных сооружений определена по проектам объектов-аналогов. Стоимость строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации определена по укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2014 году, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014г. №506/пр.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2030г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ, письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице №7.

Таблица №7

Ориентировочная стоимость выполнения работ

| № п/п | Наименование мероприятии | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2022г.г. | 2022-2032г.г. |
| д. Степановка |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 500 м³/сут | 35 351,63 | 35 351,63 | 0,00 |
| 2 | Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации, d = 150мм, протяжённость 2,43 км | 12 797,39 | 12 797,39 | 0,00 |
| с. Горохово |
| 3 | Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации, d = 150мм, протяжённость 0,39 км | 2 053,90 | 2 053,90 | 0,00 |
| 4 | Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации, d = 60-100мм, протяжённость 2,9 км | 14 506,93 | 0,00 | 14 506,93 |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции 15м³/час | 3 153,21 | 0,00 | 3 153,21 |
|  | ИТОГО по Гороховскому МО | 67 863,06 | 50 202,92 | 17 660,14 |

## 2.	Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения, обоснование и расчет показателей результативности

### 2.1.	Описание и обоснование показателей результативности реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

Реализация мероприятий по развитию системы водоотведения Гороховского МО позволит к 2032 году достигнуть следующих результатов:

- увеличение охвата централизованным водоотведением потребителей                   д. Степановка и с. Горохово до75 %;

- предотвращение сбросов сточных вод на рельеф местности.

### 2.2.	Определение социального эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения является обеспечение централизованным водоотведением д. Степановка и с. Горохово.

В совокупности социальным эффектом станет улучшение условий жизни жителей поселения.

### 2.3.	Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения относятся:

- увеличение количества потребителей услуг и введение тарифов на данные услуги;

- привлечение предприятий для обслуживания коммунальной инфраструктуры в Гороховском МО.

### 2.4.	Описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие объектов водоотведения, позволит достигнуть следующих результатов:

# 2.5.	Сети водоотведения:

- обеспечение надежного отвода сточных вод;

- очищение сточных вод;

- обеспечение централизованным отводом сточных вод зон застройки индивидуальными жилыми домами в д. Степановка и с. Горохово.