27.06.2018г. №4-12-6 дсп

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ГОРОХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Муниципальной программы КомплексногО развитиЯ систем коммунальной инфраструктуры на территории Гороховского муниципального образования на 2018-2032 годы

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гороховского муниципального образования, Дума Гороховского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Муниципальную программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Гороховского муниципального образования на 2018-2032 годы

3. Решение Думы Гороховского муниципального образования от 31.08.2015г. №3-35-1 дсп «Об утверждения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гороховского муниципального образования», считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Гороховского муниципального образования» и на официальном сайте администрации www: gorokhovskoe-mo.ru.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Председатель Думы Гороховского

муниципального образования

М.Б. Пахалуев

СОГЛАСОВАНО

Глава Гороховского муниципального образования

__________________ Пахалуев М.Б.

«____» _________________ 2018 г.

м.п.

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «Энергоресурс-Аудит»

__________________ Карпов И.О.

«____» _________________ 2018 г.

м.п.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гороховского Муниципального Образования Иркутского района Иркутской области на период 2018-2032 гг.

Иркутск 2018

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение	4

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

2.1. Теплоснабжение	8

2.2. Водоснабжение	9

2.3. Водоотведение	10

2.4. Электроснабжение	10

2.5. Газоснабжение	11

2.6. Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов	11

3.	ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	13

3.1. Общая характеристика поселения	13

3.2. Территория и климат	13

3.3. Население	15

3.4. Жилой фонд	16

3.5. Социальная инфраструктура	17

3.6. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы	20

4.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	22

5.	АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ…………………………………………………………...34

.

6.	ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	43

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	……………………………………………………....44

6.3. Подробная характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и проблем в их функционировании……………………………………..44

6.3.1. Теплоснабжение	44

6.3.2. Водоснабжение	47

6.3.3. Водоотведение	49

6.3.4. Электроснабжение	50

6.3.5 Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов	51

6.4. Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения	54

6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры……………..………………………………………………..56

6.6. Перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………..…..58

6.7. Предложения по определению источников финансирования и срокам реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………....59

- Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги…………….…….59

- Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг………………………………………………...62

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гороховского МО Иркутской области (далее – Программа) представляет собой документ, который отражает существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры, запланированные мероприятия по их развитию и объёмы инвестиций, необходимых для данного развития. Расчётный период реализации Программы - 2018-2032 гг.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации №502 от 14 июня 2013 г. В соответствии с положениями генерального плана развития поселения и другими нормативно-правовыми документами. Основанием для разработки Программы является муниципальный контракт № 17-ПКР/18 от 17 апреля 2018 года Техническое задание на выполнение работы представлено в Приложении 1.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гороховского муниципального образования Иркутской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гороховского МО является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Гороховского муниципального образования.

Основными направлениями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гороховского муниципального образования являются:

1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гороховского муниципального образования базируются на следующих принципах: системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга; комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гороховского Муниципального Образования Иркутской области (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 2. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 3. Муниципальный контракт № 17-ПКР/18 от 17 апреля 2018 года |
| Заказчик Программы | Администрация Гороховского Муниципального Образования |
| Ответственный исполнитель Программы | ООО «Энергоресурс-Аудит» |
| Соисполнители Программы | ООО «Энергоресурс» |
| Цели Программы | 1. Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства; 2. Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; 3. Улучшение экологической ситуации; 4. Оптимизация бюджетных расходов, связанных с предоставлением населению и организациям коммунального комплекса субсидий, инвестиций и иной финансовой поддержки. |
| Задачи Программы | 1. Определение основных направлений и целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения; 2. Определение основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения; 3. Определение объёма финансовых вложений, необходимого для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения. |
| Целевые показатели Программы | 1. Увеличение объёма реализации коммунальных ресурсов; 2. Увеличение числа потребителей коммунальных услуг; 3. Увеличение протяжённости сетей ресурсоснабжения; 4. Ликвидация ветхих участков сетей ресурсоснабжения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2018-2032 год. 1 этап: 2018 - 2022 годы, 2 этап: 2022 – 2032 годы. |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования на реализацию Программы составляет 65 236 тыс. руб. Из них на реализацию мероприятий для систем: - теплоснабжения – 23 965 тыс. руб., - холодного водоснабжения – 31 289тыс. руб., -водоотведения – 8 092 тыс. руб., - электроснабжения – 750 тыс. руб., - сбора и утилизации ТБО – 1140 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. В поселении будет обеспечиваться энерго- и ресурсосбережение. |

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

В данном разделе приводится краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры поселения – систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов. Подробная характеристика существующего состояния данных систем и проблемы в их функционировании представлены ниже в разделе 6.3. Программы.

2.1 Теплоснабжение

На территории Гороховского муниципального образования отсутствуют источники централизованного теплоснабжения. Жилищные и административные здания отапливаются печами либо индивидуальными теплогенераторами.

Топливом для индивидуальных источников тепловой энергии в Гороховском муниципальном образовании служат дрова при использовании печного отопления, либо электричество при использовании теплогенераторов электрического типа.

Источником дров для населения являются организации, осуществляющие деятельность, связанную с лесной промышленностью на территории Иркутской области. Добыча или заказ дров населением осуществляется в частном порядке.

Теплоснабжение большинства объектов образования осуществляется от индивидуальных электрических котлов, расположенных в данных учебных учреждениях. На территории Гороховской средней школы установлена электробойлерная с двумя котлами КЭВ-160, КЭВ-250. Теплоснабжение филиалов школы в д.Сайгуты и д.Баруй - печное.

Фактические годовые расходы топлива определить не представляется возможным в связи с отсутствием статистических данных по его использованию, однако, общий топливный баланс может быть рассчитан на основании нормативов потребления тепловой энергии в Гороховском муниципальном образовании, который установлен в размере 0,036Гкал/ч на 1м2 площади отапливаемого помещения.

Неблагоустроенная жилая постройка в большей части представлена 1-2-х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Анализ существующей системы теплоснабжения, выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов сельского поселения.

2.2 Водоснабжение

Холодное водоснабжение.

Снабжение  населения  питьевой  водой  на  территории  Гороховского  муниципального образования в подавляющем большинстве децентрализованное  и осуществляется  путем использования подземных источников: скважин и личных колодцев.

В с. Горохово имеется водопроводная сеть, которая подает воду от водонапорной башни по ул. Коммунистическая до двух водоразборных колонок, последовательно расположенных по ул. Гагарина. (№1 ул. Гагарина, 11а, №2 ул. Гагарина, 21а). Сеть представлена чугунными и металлическими трубопроводами диаметром от 20мм до 100 мм и имеет значительный износ. Протяженность водопроводной сети 420 м.п.

В Гороховском муниципальном образовании имеется 7 водонапорных башен, 5 из них переданы в  эксплуатацию ООО «Южнобайкальская», посредством концессионного соглашения от 27.06.2014г.

Контроль,  за  качеством воды,  подаваемой  на  хозяйственно-питьевые  нужды,  ведет  ФГУЗ  «Центр гигиены  и  эпидемиологии  в  Иркутской  области».  По  данным  протоколов лабораторных  испытаний  качество  воды  из  скважин  не  соответствует требованиям  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Инженерных сооружений для очистки воды перед ее подачей потребителю на территории Гороховского муниципального образования нет. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

В д. Верхний Кет население пользуется водой из собственных скважин и колодцев.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования являются:

1.	Неудовлетворительные показатели качества питьевой воды.

2.	Отсутствие практически на всей территории поселения централизованного водоснабжения.

3.	Отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4.	Отсутствие приборов коммерческого учета водопотребления.

Горячее водоснабжение. В Гороховском МО в настоящее время горячее водоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных электроустановках или на печах.

2.3 Водоотведение

В настоящее время в поселениях Гороховского МО отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное водоотведение представлено в индивидуальных жилых домах – водоотведение от данных домов осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты.

В настоящее время проблема данной области заключается в отсутствии системы сбора и очистки сточных вод.

2.4 Электроснабжение

Источником электроснабжения Гороховского муниципального образования является ПС «Горохово» 35/10кВ. Данная подстанция связана воздушными линиями 35кВ с ПС «Олонки» и с ПС «Оёк». Данные по ПС «Горохово» представлены в таблице ниже.

Таблица 2.4.1 - Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Гороховского муниципального образования

| Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру на январь 2012 г. МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| Горохово | 35/10 | 2х2,5 | 3,10 | 3,10 |
| Итого по ПС |  |  |  | 3,10 |
| Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 2,95 |

ПС «Горохово» имеет загрузку, не удовлетворяющую условиям работы в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов), что, в свою очередь, не обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей и возможность подключения дополнительных нагрузок к данному источнику электроснабжения. Подключение дополнительных нагрузок к ПС «Горохово» возможно при условии:

- замены трансформаторов;

- перераспределения нагрузок;

- дополнительной установки трансформаторов.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

2.5 Газоснабжение

В Гороховском муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Согласно схемы территориального планирования Иркутского района, а также в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области газоснабжение Гороховского МО не предусматривается.

2.6 Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

Ежегодно на территории Гороховского сельского поселения образуется порядка 3,4 тыс. м3 ТБО.

Преобладающая часть отходов поступает на свалки, расположенные в районе с Горохово, д. Баруй и д. Сайгуты, часть отходов попадает на стихийные свалки на полях и в лесных массивах.

Свалка с. Горохово расположена в урочище Бурта на территории бывшего склада минеральных удобрений. Площадь территории 1,1га. Свалка д. Баруй расположена в лесном массиве, в 1,5 км от животноводческого комплекса, рядом со скотомогильником бывшего совхоза Гороховский. Стихийная свалка д. Сайгуты расположена сразу же за деревней в створе ул. Комсомольской. Площадь территории порядка 0,5 га. Все свалки не отвечают требованиям к сооружениям по захоронению отходов. Санитарная очистка производится администрацией на договорной основе и носит сезонный характер. В остальное время действует система самовывоза. ТБО складируются на придомовых территориях и по мере накопления вывозятся жителями самостоятельно собственным или наёмным транспортом на свалку. Скотомогильник на территории Гороховского МО расположен в районе д. Баруй.

На территории рассматриваемого МО расположено 5 кладбищ. Кладбище с. Горохово площадью 2га расположено в лесном массиве с северо- восточной стороны села.   Кладбище д. Степановка расположено в районе размещения производственной зоны и занимает территорию площадью 1га. в д. Сайгуты расположены два кладбища, примыкающие с северной стороны к застройке деревни. Площади территории кладбищ 0,18 и 0,32 га. Кладбище д. Верхний Кет расположено в 400 м юго- западнее деревни вдоль автодороги местного значения. Небольшое сельское кладбище площадью 0,1 га расположено в п. Бухун.

Для удовлетворения нужд по утилизации ТБО в поселении планируется установка площадок и контейнеров для сбора мусора.

В поселении отсутствует система селективного сбора, переработки мусора и отходов.

Свалка ТБО представляет серьезную опасность, так как существенно влияет на все компоненты окружающей среды и является мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв, и соответственно создаёт возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

Исходя из особенностей муниципального образования, в целом, можно предположить, что большая часть отходов составляет четвертый класс опасности, к такому классу отходов относятся обтирочный материал, загрязненный маслами, отходы твердых производственных материалов, древесные отходы, пластик.

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», отходы 4 класса опасности относятся к малоопасным отходам, имеют низкую степень вредного воздействия на окружающую среду. Для самовосстановления окружающей природной среды потребуется не менее 3 лет после снижения вредного воздействия от существующих источников.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения почвы отходами производства и потребления являются – внедрение схемы сбора, транспортировки и утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений и коммуникаций (дорог, подъемников и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенное нарушение рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

3. План развития поселения

3.1 Общая характеристика поселения

Гороховское муниципальное образование со статусом муниципального образования входит в состав Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 N 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области».

Административным центром муниципального образования со статусом городского населенного пункта является село Горохово. По данным администрации, по состоянию на 2018 г. общая численность населения муниципального образования составляет 1617 чел.

Гороховское муниципальное образование является самостоятельным муниципальным образованием, входящим в состав Иркутского района. Территория поселения занимает 85214,8 га. Гороховское муниципальное образование расположено в 70 км от г. Иркутска.

Гороховское муниципальное образование граничит на юго-востоке с Никольским муниципальным образованием, на юге – с Никольским, Ширяевским и Усть-Балейским муниципальными образованиями (все – Иркутский муниципальный район), на юго-западе, западе, северо-западе и севере – с Боханским муниципальным образованием, на северо-востоке и востоке – с Эхирит-Булагатским муниципальным образованием (оба – Усть-Ордынский Бурятский автономный округ).

3.2 Территория и климат

В состав территории Гороховского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: село Горохово, деревня Степановка, деревня Баруй, деревня Сайгуты, посёлок Бухун, деревня Верхний Кет.

Климатические особенности территории определяются ее широтным положением на юге области, расчлененным рельефом и регулирующим влиянием таких водных объектов, как оз.Байкал и Иркутское водохранилище. По территории Гороховского МО протекает р.Балей , впадающая в р.Ангару. Климат резко-континентальный с холодной сухой зимой и жарким летом.

Рельеф местности спокойный, благоприятный для размещения застройки. Выгоды транспортно-географического положения связаны с относительной близостью областного центра - г. Иркутска (административный центр муниципального образования, с. Горохово, расположен в 66 км от города) и наличием территориальных резервов для развития. Через территорию муниципального образования проходит автомобильная дорога регионального значения – Усть-Ордынский – Оса и автомобильная дорога местного значения – Иркутск – Оса - Усть-Уда – Горохово - Верхний Кет - Усть-Ордынский – Оса.

Гороховское муниципальное образование расположено в северной части территории Иркутского района и входит в Иркутскую районную систему расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру, выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает культурно-бытовые и трудовые связи.

В качестве центра муниципального образования с Горохово осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении пяти подчиненных сельских населенных пунктов с постоянным населением 0,9 тыс. чел. и связана с ними и г. Иркутском автомобильными дорогами. Расстояние до наиболее удаленного из них - д. Верхник Кет составляет 25 км.

Общая площадь Гороховского муниципального образования – 85 214,8га.

Климатические особенности Гороховского муниципального образования определяются его географическим положением. Гороховское поселение расположено в умеренном климатическом поясе. Климат резко-континентальный с холодной и продолжительной зимой и относительно жарким коротким летом. Для этого типа климата характерны большие перепады температур – как в течение суток, так и в течение года.

Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяется влиянием азиатского антициклона, летом – общим падением давления и активизацией циклонической деятельности, возрастает облачность и выпадает 65-85 % годовой суммы осадков.

Среднегодовые температуры воздуха отрицательные. Самый холодный месяц- январь (-20-30°С). Самый теплый месяц года – июль, средние месячные температуры составляют 17-18°С. Суточные амплитуды температур составляет 15-20°С, годовые амплитуды температур достигают 40-50°С.

В зимнее время преобладает морозная, сухая солнечная погода со слабыми ветрами (1 м/с), интенсивное развитие получают процессы выхолаживания. Зима длится с начала ноября по конец марта (145-150 дней). В конце февраля или начале марта бывают непродолжительные оттепели с повышением температуры до +4°С.

Лето теплое с преобладанием ясной погоды.

Осадков в течение года выпадает немного (300-500 мм), основная часть в виде дождей. Максимальная сумма осадков выпадает в июле. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в начале – середине ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3-0,4 м. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150-160 дней.

Ветер преимущественно северо-западного направления. Ветровой режим составляет 2,0-3,0 м/с. Зимой скорость ветра меньше (1,5-2,0 м/с), что связано с антициклональным характером погоды в это время, наблюдается большая повторяемость штилей 30-40%. В переходные сезоны года (весна, осень) средние скорости ветра достигают наибольших значений в году-3,0 м/с.

Грунт промерзает на глубину от 1.5 до 2.5 м. Вечной мерзлоты нет. Среднегодовая температура - 0,9°С. Среднемесячные температуры января опускаются ниже - 30°С. Температура воздуха в июле составляет в среднем + 17,6°С. Абсолютный максимум температур достигает + 37°, а абсолютный минимум - 50°. Продолжительность отопительного сезона – 240 дней. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -36 °С.

Климатические характеристики для Гороховского муниципального образования приняты по г. Иркутск [СНиП 23-01-99*] и представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1 - Климатические характеристики Гороховского муниципального образования

|  |  |  | Продолж . |  |  |  |  | Т наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  | Расчетная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город |  | отопит. |  | Расчетная для |  | Средняя |  |  |  |  |  | Абсо- |  | скорость |  |  |
|  |  | периода |  | проектирования |  | отопит. |  | Средне- |  | лютные |  | ветра |  |  |
| (по СНиП) |  | в сутках |  | Отопл. |  | Вентил. | периода |  |  | годовая |  | min |  | max |  | м/с |  |  |
| Иркутск | 240 |  |  | -36 | -26 |  |  | -8,5 |  | -0,9 |  |  | -50 |  | 36 |  |  | 2,3 |  |  |
| Среднемесячная температура наружного воздуха, °С |  |  |
| М есяц | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| Тср. | -20,6 |  | -18,1 | -9,4 | 1,0 |  | 8,5 | 14,8 | 17,6 |  |  | 15,0 | 8,2 |  | 0,5 | -10,4 |  | -18,4 |  |  |

3.3 Население

По данным текущего статистического учёта, постоянное население поселения на 2018 год составило 1617 человек.

За последние 10 лет население Гороховского муниципального образования уменьшилось на 300 человек и составило 1617 человек (численность населения на 2008 год составляло 1917 человек).

Изменение численности населения Гороховского муниципального образования к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 3.2).

Таблица 3.2 - Численность населения Гороховского МО, человек на начало года

| № п/п | Наименование | 2018г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Горохово | 750 | 900 | 1100 |
| 2 | д. Степановка | 202 | 200 | 300 |
| 3 | д. Баруй | 272 | 400 | 600 |
| 4 | д. Сайгуты | 272 | 300 | 400 |
| 5 | п. Бухун | 61 | 100 | 200 |
|  | д. Верхний Кет | 60 | 100 | 100 |
| 6 | Гороховское МО | 1617 | 2000 | 2700 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 40% относительно 2018г.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения даже в условиях развития экономической базы численность жителей Гороховского МО на I очередь Генерального плана (2022г) увеличится и составит 2000 чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 2700 чел.

3.4 Жилой фонд

Жилищный фонд Гороховского муниципального образования составляет 29,9 тыс. кв. м, из них в муниципальной собственности – 1,7 тыс. кв.м, в частной собственности – 28,2тыс. кв.м.

Обеспеченность жильем – 18,2 м2 общей площади на одного жителя, что ниже, чем в среднем по Иркутской области (19,9 м2/чел.).

Жилищный фонд в большинстве своём деревянный.

Жилищный фонд в основном изношенный (жилищный фонд со сверхнормативным износом – 6,3%). Увеличение строительства нового жилья предполагает получение доходов на долгосрочной основе.

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства.

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельной квартирой либо отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Жилищная обеспеченность на расчётный срок принята в размере 25 м2/чел, на первую очередь строительства – 20 м2/чел. Убыль ветхого фонда в течение проектного периода ориентировочно составит – 0,2 тыс. м2, в том числе на первую очередь 0,1 тыс. м2.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Объем нового жилищного строительства в течение расчётного срока определён в размере – 37,8 тыс. м2.

3.5 Социальная инфраструктура

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и дошкольные образовательные учреждения

В настоящее время действует одна муниципальная общеобразовательная школа – МОУ «Гороховская СОШ» на 380 мест с филиалами в д. Баруй и д. Сайгуты вместимостью 25 и 30 мест соответственно. В СОШ с. Горохово осуществляется подвоз учащихся средних классов из п. Усть-Балей, с. Еловка, д. Быкова (Усть-Балейское муниципальное образование), д. Верхний Кет, п. Бухун, д. Сайгуты, д. Буруй (Гороховское муниципальное образование). В МОУ «Сайгутская начальная школа» возят учеников младших классов из д. Верхний Кет и п. Бухун.

Общая вместимость школ муниципального образования составляет 435 мест. Фактическая наполняемость образовательных учреждений поселения - 340 учащихся или 78,2% проектной вместимости объектов. Средняя школа с. Горохово располагается в 2-этажном панельном здании, филиалы начальных школ – в 1-этажных деревянных зданиях. Общеобразовательные школы поселения находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

В поселении функционирует одно детское дошкольное образовательное учреждение – МДОУ «Гороховский детский сад» на 45 мест. Фактически детский сад посещает 48 чел., что превышает проектную вместимость объекта на 6,7%. Детский сад расположен в 1-этажном кирпичном здании и имеет хорошее техническое состояние.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения на территории муниципального образования представлены Гороховской участковой больницей со стационаром на 25 коек и амбулаторией на 50 посещений в смену. Участковая больница расположена в 2-этажном кирпичном здании, выполнен капитальный ремонт.

В д. Баруй, д. Сайгуты, п. Бухун и д. Верхний Кет работают фельдшерско-акушерские пункты, являющиеся филиалами Гороховской УБ МУЗ ЦРБ Иркутского района. ФАП поселения находятся в приспособленных помещениях, не соответствующих требованиям медицинского учреждения.

В с. Горохово работает аптека.

Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры и искусства сельского поселения представлены Домом культуры в д. Горохово на 300 мест и сельским клубом в д. Сайгуты, вместимостью 50 мест. Общая вместимость клубных учреждений муниципального образования – 350 посадочных мест. В д. Баруй клубное учреждение сгорело и требует замены.

Библиотечное обслуживание поселения обеспечивают сельские библиотеки, расположенные в здании ДК с. Горохово и в сельском клубе д. Сайгуты. Общий книжный фонд библиотек муниципального образования составляет 12,6 тыс. ед. хранения.

Учреждения физической культуры и спорта

В границах Гороховского сельского поселения общедоступные физкультурно-спортивные сооружения представлены тремя открытыми плоскостными сооружениями - волейбольными площадками и хоккейным кортом в с. Горохово общей площадью 4,2 га и 1,8 га соответственно, стадионом в д. Степановка, площадью 2,4. Спортивные залы и плавательные бассейны на территории муниципального образования отсутствуют.

Учреждения и предприятия связи

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории муниципального образования в с. Горохово функционирует отделение почтовой связи Иркутского почтамта – структурного подразделения УФПС филиала ФГУП «Почта России».

Учреждения административно-делового назначения

Из учреждений и организаций управления на территории Гороховского сельского поселения расположена администрация и дума Гороховского муниципального образования.

В поселении достаточно общеобразовательных школ, стационаров, амбулаторий, аптек, плоскостных спортивных сооружений, библиотек, предприятий торговли, отделений связи и банка, близка к нормативному обеспеченность клубными учреждениями. Ниже нормативного уровень обеспеченности дошкольным образовательными учреждениями. В поселении отсутствуют внешкольные учреждения, учреждения здравоохранения (станция скорой помощи, детская молочная кухня), физкультурно-спортивные сооружения (спортивные залы, плавательные бассейны), предприятия общественного питания и непосредственного бытового обслуживания, объекты коммунального хозяйства (прачечные, химчистки, бани, гостиницы).

По территории поселения предприятия и учреждения обслуживания размещены неравномерно, большая их часть сосредоточена в с. Горохово, д. Буруй и д. Сайгуты, что в целом соответствует размещению населения – в данных населенных пунктах проживает 79,2% всех жителей муниципального образования.

Остальные населенные пункты муниципального образования не обеспечены на должном уровне даже объектами первичного культурно-бытового обслуживания населения. Так, в д. Степановка, п. Бухун и д. Верхний Кет из предприятий культурно-бытового обслуживания функционируют только клубные учреждения и предприятия торговли, но, если жители д. Степановка, в связи с близостью с. Горохово (4 км) могут пользоваться объектами обслуживания административного центра, то население п. Бухун и д. Верхний Кет, расположенных достаточно отдаленно (18 и 25 км соответственно), не имеют такой возможности.

3.6 Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Гороховского МО представлен ниже в Таблице 3.8. Значения существующего спроса представлены в данной таблице за 2018 г., значения прогнозируемого спроса – рассчитаны на срок реализации Программы – 2018-2032 гг.

Как видно из таблицы 3.8, в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все коммунальные ресурсы:

Тепловой энергии – увеличение спроса на 96,2%

Холодная вода – увеличение спроса на 40%;

Электроэнергия – увеличение спроса на 40 %; Накопление ТБО – увеличение спроса на 40 %.

Обоснование прогнозируемых значений, представленных в Таблице 3.8, приводится ниже в разделе 6.5 настоящей Программы.

Таблица 3.8 - Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Гороховского МО

| Основные показатели развития поселения и потребления коммунальнх ресурсов | Ед.изм | Первая очередь, 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Население | чел. | 1617 | 1681 | 1745 | 1809 | 2000 | 2700 |
| Жилой фонд | тыс. м2 | 29,9 | 31,1 | 32,3 | 33,4 | 37,0 | 67,5 |
| Площадь частных домов | тыс. м2 | 28,2 | 29,4 | 30,5 | 31,5 | 35,1 | 65,5 |
| Площадь муниципальных домов | тыс. м2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| Средняя обеспеченность жильём | м2/чел | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 25,0 |
| Потребление тепловой энергии | тыс.Гкал/год | 1 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 19,3 | 26,0 |
| Потребление холодной воды | тыс. м3/год | 115,7 | 120,2 | 124,8 | 129,4 | 143,1 | 192,7 |
| Потребление горячей воды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление сточных вод | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 173 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт*ч/год | 20663 | 21479 | 22295 | 23111 | 25558 | 34503 |
| Накопление твёрдых бытовых отходов | тыс. м3/год | 1,78 | 1,85 | 1,92 | 1,99 | 2,20 | 2,97 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Ниже в табл. 4.1 –4.5 настоящего раздела по каждой системе коммунальной инфраструктуры Гороховского МО представлены перечни мероприятий, направленных на развитие данных систем, и предполагаемые сроки их реализации.

Для систем коммунальной инфраструктуры Гороховского МО основными мероприятиями являются:

Сооружение новых объектов коммунальной инфраструктуры как в связи с отсутствием некоторых видов систем, так и в связи с расширением существующих сетей.

Замена изношенного оборудования на новое;

Установка приборов автоматического контроля и регулирования;

Замена ветхих и прокладка новых участков сетей ресурсоснабжения.

Реализация мероприятий по совершенствованию и возведению систем, в соответствии с Генпланом, условно разделена на два периода: с 2018 по 2022 годы, а также с 2022 по 2032 годы.

Таблица. 4.1- Перечень мероприятий, направленных на развитие централизованных систем теплоснабжения Гороховского МО, и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятие |  | Расчетный срок, 2032г |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| д. Степановка |
| Устройство индивидуальных теплогенераторов для нужд ФАП, библиотеки, магазина. |  |  |  |  | * | * |
| с. Горохово |
| Устройство индивидуальных теплогенераторов для обеспечения объектов соцкультбыта |  |  |  |  | * | * |
| Модульная котельная, для нужд бани. |  |  |  |  |  | * |
| Модульная котельная, для нужд клуба и больницы, а также нового жилого фонда мощностью 2,182 Гкал/ч |  |  |  |  |  | * |
| Участок тепловой сети 2d 100 протяженностью 415 м |  |  | * |  |  |  |
| Участок тепловой сети 2d 70 протяженностью 247 м |  |  |  | * |  |  |
| Участок тепловой сети 2d 50 протяженностью 84 м |  |  |  |  | * |  |
| Участок тепловой сети 2d 125 протяженностью 52 м |  | * |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети 2d 50 протяженностью 150 м |  |  |  |  |  | * |
| д. Баруй |
| Устройство индивидуальных теплогенераторов |  |  |  |  | * | * |
| Модульная котельная, мощность 0,101 Гкал/ч |  | * |  |  |  |  |
| Модульная котельная, мощность 0,188 Гкал/ч |  |  | * |  |  |  |
| Участок тепловой сети 2d 80 протяженностью 190 м |  |  |  | * |  |  |
| Участок тепловой сети 2d 70 протяженностью 36 м |  |  |  |  | * |  |
| Участок тепловой сети 2d 50 протяженностью 105 м |  |  | * |  |  |  |
| п. Бухун |
| Устройство индивидуальных теплогенераторов |  |  |  |  | * | * |
| д. Верхний Кет |
| Устройство индивидуальных теплогенераторов |  |  |  |  | * | * |

Таблица 4.2 - Перечень мероприятий, направленных на развитие централизованных систем холодного водоснабжения Гороховского МО, и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятие |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| д. Степановка |
| Реконструкция водонапорной башни, ул. Чехова, 4,5м3 |  | * |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 2540м |  |  | * |  |  |  |
| с. Горохово |
| Реконструкция водонапорной башни, ул. Коммунистическая, 25м3 |  | * |  |  |  |  |
| Реконструкция водонапорной башни, ул. Школьная, 10м3 |  |  |  | * |  |  |
| Строительство 2х водонапорных башен, 9м3 |  |  |  |  | * |  |
| Реконструкция магистральной сети водоснабжения, d=100мм, протяженность 380м |  | * |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 5700м |  |  | * |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей водонабжения, d=80мм, протяженность 4200м |  |  |  |  |  | * |
| д. Баруй |
| Строительство водонапорной башни, 9м3 |  |  |  |  | * |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 3000м |  | * |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 1100м |  |  |  |  |  | * |
| д. Сайгуты |
| Строительство водонапорной башни, 9м3 |  |  |  | * |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 2500м |  |  |  |  | * |  |
| п. Бухун |
| Реконструкция водонапорной башни, ул. Волочаевская, 10м3 |  | * |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 1230м |  |  | * |  |  |  |
| д. Верхний Кет |
| Строительство водонапорной башни, 9м3 |  |  |  | * |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 2340м |  |  |  |  | * |  |

Таблица. 4.3 - Перечень мероприятий, направленных на развитие централизованных систем водоотведения Гороховского МО, и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятие |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| с. Горохово |
| Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации, d=150мм, протяжённость 390м |  |  |  | * |  |  |
| Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации, d=60-100мм, протяжённость 2900м |  |  |  |  |  | * |
| Строительство канализационной насосной станции, 15м3/ч |  |  |  |  |  | * |
| д. Степановка |
| Строительство канализационных очистных сооружений, 500 м3/сут |  |  |  | * |  |  |
| Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации, d=150мм, протяжённость 2430м |  |  |  |  | * |  |

Таблица 4.4 - Перечень мероприятий, направленных на развитие централизованных систем электроснабжения Гороховского МО, и предполагаемые сроки их реализации.

| Мероприятие |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Реконструкция трансформаторных подстанций с высоким уровнем износа оборудования; замена трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | * | * | * | * | * |  |

Таблица 4.5 - Перечень мероприятий, направленных на развитие системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Гороховского МО и предполагаемые сроки их реализации

| Мероприятие | 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории |  | 100 |  |  |  |  |
| Реконструкция скотомогильника |  |  | 300 |  |  |  |
| Строительство полигона ТБО |  |  |  | 300 |  |  |
| Установка площадок ТБО и контейнеров | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |

Целевые показатели, которые планируется достичь реализацией мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры (см. выше табл. 4.1 – 4.5), представлены в Таблицах 4.6-4.9 отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

Обоснование данных целевых показателей по всем системам коммунальной инфраструктуры поселения представлено ниже в разделе 6.2. настоящей Программы, и отдельно по каждой системе - в разделе 6.5. Программы.

Таблица. 4.6 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем теплоснабжения Гороховского МО, их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь, 2018-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Общая протяжённость сетей | км | 0 | 0,052 | 0,572 | 0,94 | 1,06 | 1,21 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Коэффициент потерь | Гкал/км | 0 | 390 | 390 | 400 | 400 | 410 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 0 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 7,0 | 9,5 |
| Экономическая эффективность деятельности |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел | 0 | 170 | 349 | 542 | 800 | 1350 |

Таблица 4.7 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем холодного водоснабжения Гороховского МО, их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь, 2018-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2023 г. |  |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Общая протяжённость сетей | км | 0,42 | 3,38 | 12,85 | 12,85 | 17,69 | 22,99 |
| Уровень потерь | % | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества предоставляемых услуг |
| Соответствие качества воды установленным требованиям, % | % | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Финансово-экономические показатели |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Удельное водопотребление | м3/чел.сут | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |

Таблица 4.8 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем водоотведения Гороховского МО, их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм. | Первая очередь, 2018-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Общая протяжённость сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 2,82 | 5,72 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | - | - | - | - | - | - |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | - | - | - | - | - | - |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 |
| Удельное водоотведение | м3/чел.сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0,023 |

Таблица 4.9 - Перечень целевых показателей развития централизованных систем электроснабжения Гороховского МО, их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь, 2018-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
|  |  | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2022 г. | 2022 г. |  |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества предоставляемых услуг |
| Соответствие качества э/э установленным требованиям, % | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Удельное электропотребление | кВт*ч/чел.сут | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.10 -  Перечень целевых показателей развития системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Гороховского МО, их существующие и прогнозные значения

| Целевой показатель | Ед. изм | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь, 2018-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
|  |  | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2022 г. | 2022 г. |  |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень загрузки производственных мощностей | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Показатели качества предоставляемых услуг |
| Соответствие качества вывоза установленным требованиям, % | % | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

5.1 Общие положения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

5.2 Оценка стоимости мероприятий по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры

На момент разработки Программы в поселении схемы теплоснабжения, водоснабжения были утверждены. Мероприятия по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры отражены в Генеральном Плане муниципального образования, а также перечислены выше в разделе 4. В таблицах настоящего раздела представлены плановые расходы на финансирование мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется финансирование в сумме 65 236 тыс. руб. Из них на реализацию мероприятий для систем:

теплоснабжения – 23 965 тыс. руб.,

холодного водоснабжения – 31 289 тыс. руб.,

водоотведение – 8 092 тыс. руб.,

электроснабжения – 750 тыс. руб., сбора и утилизации ТБО – 1140 тыс. руб.,

Часть финансирования данных мероприятий – 42 166тыс. руб. (65 %) – планируется произвести в первый период реализации Программы – 2018-2022 гг.

Финансирование мероприятий на расчетный срок составит 23 070 тыс. руб.

Таблица 5.0 – Финансирование мероприятий по этапам планирования

| Система коммунальной инфраструктуры | Период | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 1я очередь | Расчетный срок |  |
| Теплоснабжение | 10315 | 13650 | 23965 |
| ХВС | 25459 | 5830 | 31289 |
| Водоотведение | 4502 | 3590 | 8092 |
| Электроснабжение | 750 | 0 | 750 |
| Вывоз ТБО | 1140 | 0 | 1140 |
| Всего | 42166 | 23070 | 65236 |

Таблица - 5.1 Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие централизованных систем теплоснабжения Гороховского МО, тыс.руб.

| Мероприятие |  | Расчетный срок, 2032г |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| д. Степановка |
| Устройство индивидуальных теплогенераторов для нужд ФАП, библиотеки, магазина. |  |  |  |  | 500 | 500 |
| с. Горохово |
| Устройство индивидуальных теплогенераторов для обеспечения объектов соцкультбыта |  |  |  |  | 500 | 500 |
| Модульная котельная, для нужд бани. |  |  |  |  |  | 2155 |
| Модульная котельная, для нужд клуба, больницы, и нового жилого фонда мощность 2,182 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8635 |
| Участок тепловой сети 2d 100 протяженностью 415 м |  |  | 996 |  |  |  |
| Участок тепловой сети 2d 70 протяженностью 247 м |  |  |  | 593 |  |  |
| Участок тепловой сети 2d 50 протяженностью 84 м |  |  |  |  | 202 |  |
| Участок тепловой сети 2d 125 протяженностью 52 м |  | 125 |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети 2d 50 протяженностью 150 м |  |  |  |  |  | 360 |
| д. Баруй |
| Устройство индивидуальных теплогенераторов |  |  |  |  | 500 | 500 |
| Модульная котельная, мощность 0,101 Гкал/ч |  | 2155 |  |  |  |  |
| Модульная котельная, мощность 0,188 Гкал/ч |  |  | 2950 |  |  |  |
| Участок тепловой сети 2d 80 протяженностью 190 м |  |  |  | 456 |  |  |
| Участок тепловой сети 2d 70 протяженностью 36 м |  |  |  |  | 86 |  |
| Участок тепловой сети 2d 50 протяженностью 105 м |  |  | 252 |  |  |  |
| п. Бухун |
| Устройство индивидуальных теплогенераторов |  |  |  |  | 500 | 500 |
| д. Верхний Кет |
| Устройство индивидуальных теплогенераторов |  |  |  |  | 500 | 500 |

Таблица. 5.2 - Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие централизованных систем холодного водоснабжения Гороховского МО, тыс.руб.

| Мероприятие |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| д. Степановка |
| Реконструкция водонапорной башни, ул. Чехова, 4,5м3 |  | 200 |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 2540м |  |  | 2794 |  |  |  |
| с. Горохово |
| Реконструкция водонапорной башни, ул. Коммунистическая, 25м3 |  | 1000 |  |  |  |  |
| Реконструкция водонапорной башни, ул. Школьная, 10м3 |  |  |  | 400 |  |  |
| Строительство 2х водонапорных башен, 9м3 |  |  |  |  | 1600 |  |
| Реконструкция магистральной сети водоснабжения, d=100мм, протяженность 380м |  | 418 |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 5700м |  |  | 6270 |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей водонабжения, d=80мм, протяженность 4200м |  |  |  |  |  | 4620 |
| д. Баруй |
| Строительство водонапорной башни, 9м3 |  |  |  |  | 800 |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 3000м |  | 3300 |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 1100м |  |  |  |  |  | 1210 |
| д. Сайгуты |
| Строительство водонапорной башни, 9м3 |  |  |  | 800 |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 2500м |  |  |  |  | 2750 |  |
| п. Бухун |
| Реконструкция водонапорной башни, ул. Волочаевская, 10м3 |  | 400 |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 1230м |  |  | 1353 |  |  |  |
| д. Верхний Кет |
| Строительство водонапорной башни, 9м3 |  |  |  | 800 |  |  |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 2340м |  |  |  |  | 2574 |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения составят 31289 тыс. рублей.

Таблица 5.4 - Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие централизованных систем водоотведения Гороховского МО, тыс.руб.

| Мероприятие |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| с. Горохово |
| Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации, d=150мм, протяжённость 390м |  |  |  | 429 |  |  |
| Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации, d=60-100мм, протяжённость 2900м |  |  |  |  |  | 3190 |
| Строительство канализационной насосной станции, 15м3/ч |  |  |  |  |  | 400 |
| д. Степановка |
| Строительство канализационных очистных сооружений, 500 м3/сут |  |  |  | 1400 |  |  |
| Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации, d=150мм, протяжённость 2430м |  |  |  |  | 2673 |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы водоотведения составят 8092 тыс. рублей.

Таблица 5.4 - Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие централизованных систем электроснабжения Гороховского МО, тыс.руб.

| Мероприятие |  | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Реконструкция трансформаторных подстанций с высоким уровнем износа оборудования; замена трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию системы электроснабжения составят 750 тыс. рублей.

Таблица 5.5- Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Гороховского МО, тыс.руб.

| Мероприятие | 2016-2022 гг | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории |  | 100 |  |  |  |  |
| Реконструкция скотомогильника |  |  | 300 |  |  |  |
| Строительство полигона ТБО |  |  |  | 300 |  |  |
| Установка площадок ТБО и контейнеров | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |

Итоговые укрупнённые затраты на мероприятия по совершенствованию и утилизации твёрдых бытовых отходов составят 1140 тыс. рублей

6. Обосновывающие материалы

В данном разделе Программы приводится обоснование количественных и качественных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, представленных выше в разделах 1-5. Программы.

6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Гороховского МО представлен выше в таблице 3.8. Согласно данной таблице, в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все виды коммунальных ресурсов:

Тепловой энергии – увеличение спроса на 96,2%

Холодная вода – увеличение спроса на 40%;

Электроэнергия – увеличение спроса на 40 %; Накопление ТБО – увеличение спроса на 40 %.

Увеличение спроса будет вызвано подключением к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей, а также ростом численности населения.

6.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития систем

Коммунальной инфраструктуры

В данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры Гороховского МО, представленных выше в разделе 4. Программы. Обоснование приводится отдельно по каждому целевому показателю.

Объёмы реализации коммунальных ресурсов. В рассматриваемом поселении на перспективу прогнозируется увеличение объёмов реализации всех видов коммунальных ресурсов. Основанием такого прогноза является планируемое увеличение числа потребителей в системах коммунальной инфраструктуры.

Число присоединённых объектов и число единиц потребления.

В настоящее время население использует централизованные системы ресурсоснабжения, такие как электро- и водоснабжение. Развитие системы газоснабжения не предусмотрено. Прогнозные значения данных показателей в перспективе возрастут относительно существующих значений в связи с планируемым подключением к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей.

Протяжённость сетей ресурсоснабжения.

Планируемое подключение к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей потребует прокладки новых участков тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей, в результате чего общие протяжённости данных сетей увеличатся.

Доля ветхих участков сетей ресурсоснабжения. Настоящей Программой запланирован капитальный ремонт сетей электроснабжения, а также ежегодный плановый ремонт водопровода ХВС. По результатам его проведения к концу расчётного срока Программы ветхие участки на данных сетях планируется полностью ликвидировать.

Ниже в разделе 6.5. настоящей Программы приводится обоснование прогнозных значений представленных выше целевых показателей отдельно по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

6.3 Подробная характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и проблем в их функционировании

В данном разделе приводится подробная характеристика существующего состояния систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Гороховского МО. Краткая характеристика существующего состояния данных систем представлена выше в разделе 2. Программы.

6.3.1 Теплоснабжение

На территории Гороховского муниципального образования теплоисточники отсутствуют. В гороховской средней школе установлена электробойлерная с котлами КЭВ-160, КЭВ-250.

Неблагоустроенная жилая постройка в большей части представлена 1-2-х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Анализ существующей системы теплоснабжения, выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов сельского поселения.

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применены:

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» температурный режим территории Гороховского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -8,5С, продолжительность отопительного периода  240 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -36С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55С на одного жителя принята 105 л/сутки.

Согласно расчетам, приведённым в Генеральном плане Гороховского МО, прирост тепловых нагрузок на расчетный срок строительства составит 7,429 Гкал/ч/ 8,639 МВт, в том числе на первую очередь строительства -  2,164 Гкал/ч/ 2,516 МВт.

д. Степановка

Теплообеспечение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки), так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Теплоснабжение ФАП, библиотеки, предлагаемых к размещению на первую очередь строительства, а также магазина, предлагаемого к размещению на расчетный срок строительства, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергии.

с. Горохово

Теплообеспечение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Теплоснабжение группы объектов предлагается осуществить от проектируемой на первую очередь строительства модульной угольной котельной. Учитывая близость гороховкой средней школы к перспективным тепловым сетям проектируемой котельной, теплоснабжение школы предлагается осуществить от этой котельной, а существующую электробойлерную школы вывести из эксплуатации на первую очередь строительства.

Для теплоснабжения проектируемой бани на расчетный срок предлагается устройство местной модульной котельной на угле.

Для теплоснабжения проектируемых больницы и клуба, а также нового жилого строительства, предлагаемого к размещению на расчетный срок строительства, предлагается устройство модульной котельной на угле, за зданием клуба по ул. Школьной, присоединенная нагрузка составит 2,182 Гкал/ч.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта не вошедших в перспективные зоны теплоснабжения предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергии.

д. Баруй

Теплообеспечение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Теплоснабжение группы объектов соцкультбыта, предлагаемых к размещению на первую очередь строительства предлагается осуществить устройством модульной котельной на угле, присоединенная нагрузка составит 0,101 Гкал/ч. Также устройством модульной котельной на угле предлагается обеспечить теплом проектируемые первоочередные объекты, присоединенная нагрузка составит 0,188 Гкал/ч.

д. Сайгуты

Теплообеспечение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки), так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Устройство локальной модульной котельной на угле предлагается для теплоснабжения первоочередных проектируемых объектов, присоединенная нагрузка составит 0,238 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов, предлагаемых к размещению предлагается осуществить устройством угольной модульной котельной на первую очередь строительства, присоединенная нагрузка на первую очередь строительства составит 0,231 Гкал/ч, на расчетный срок – 0,419 Гкал/ч.

п. Бухун

Теплообеспечение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Теплоснабжение перспективных объектов соцкультбыта предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергии.

д. Верхний Кет

Теплообеспечение перспективной жилой застройки предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергии (30% проектируемой застройки), так и на твердом топливе (70% проектируемой застройки).

Теплоснабжение перспективных объектов соцкультбыта предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергии.

6.3.2 Водоснабжение

Водоснабжение населения питьевой водой на территории Гороховского муниципального образования осуществляется путем использования подземных источников: скважин и личных колодцев. В таблице 5.57 приведены данные по существующим скважинам.

Таблица 6.1 - Перечень скважин в Гороховском муниципальном образовании

| Адрес | Насос | Объём резервуара, м³ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Горохово, ул. Школьная, 13 а | ЭЦВ6-6,5-80 | 10 | Износ 36% |
| с. Горохово, ул. Коммунистическая, 4 а | ЭЦВ6-16-110 | 25 | Износ 15% |
| д. Степановка, ул. Чехова, 24 а | ЭЦВ6-6,5-80 | 4,5 | Брусовая, износ 34% |
| п. Бухун, ул. Волочаевская, 14 а | ЭЦВ6-6,5-80 | 10 | Готова к эксплуатации 29.10.2010 г. |
| д. Сайгуты | ЭЦВ6-6,5-80 | 5 | Кирпичное исполнение |
| д. Сайгуты | ЭЦВ6-6,5-80 | - | Брусовая |
| п. Баруй, ул. Маяковского, 19 а | ЭЦВ6-6,5-80 | 5 | - |

В с. Горохово имеется водопроводная сеть, которая подает воду от водонапорной башни по ул. Коммунистическая до двух водоразборных колонок, последовательно расположенных по ул. Гагарина. Сеть представлена чугунными и металлическими трубопроводами диаметром 100 мм и имеет значительный износ.

Инженерных сооружений для очистки воды перед ее подачей потребителю на территории Гороховского муниципального образования нет.

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 4. Коэффициент суточной неравномерности 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. В таблице 5.58 представлены расчётные расходы водопотребления.

Таблица 6.2 - Расчетные расходы водопотребления

| Наименование населённого пункта | Численность населения, тыс. чел. | Средне-суточное водопотреб-ление на 1 жителя л/сут | Водопотребление, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчётный срок |  | I очередь | Расчётный срок |
| с. Горохово | 0,9 | 1,1 | 150 | 0,176 | 0,215 |
| д. Баруй | 0,4 | 0,6 | 150 | 0,078 | 0,117 |
| п. Бухун | 0,1 | 0,2 | 150 | 0,02 | 0,039 |
| д. Верхний Кет | 0,1 | 0,1 | 150 | 0,02 | 0,02 |
| д. Сайгуты | 0,3 | 0,4 | 150 | 0,059 | 0,078 |
| д. Степановка | 0,2 | 0,3 | 150 | 0,039 | 0,059 |
| всего | 2,0 | 2,7 |  | 0,392 | 0,528 |

На 1 очередь в поселке Бухун по ул. Волочаевская, в деревне Степановка по ул. Чехова, в селе Горохово по улицам Коммунистическая и Школьная предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен, а именно: монтаж установок водоподготовки, ультрафиолетового обеззараживания и приборов учёта воды в павильонах водонапорных башен, а также замена изношенного оборудования. В деревнях Баруй, Верхний Кет и Сайгуты предусматривается проведение изысканий на воду с целью дальнейшего строительства водозаборов подземных вод за территориями данных населенных пунктов.

На 1 очередь в деревнях Степановка, Верхний Кет, Сайгуты, Баруй, в селе Горохово и поселке Бухун предусматривается строительство магистральных сетей водоснабжения и реконструкция существующих сетей в селе Горохово ввиду значительного износа. В деревнях Сайгуты, Баруй, Верхний Кет предусматривается бурение водозаборных скважин и строительство водонапорных башен с дальнейшим подключением к ним сетей водоснабжения.

На расчетный срок предполагается строительство сетей водоснабжения в следующих населенных пунктах: селе Горохово и деревне Баруй.

Горячее водоснабжение. В Гороховском МО в настоящее время горячее водоснабжение (далее также – ГВС) осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованным способом ГВС осуществляется в индивидуальных жилых домах путём нагрева воды в индивидуальных электроустановках или на печах.

6.3.3 Водоотведение

В настоящее время в поселениях Гороховского МО отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется децентрализованным способом. Децентрализованное водоотведение представлено в индивидуальных жилых домах – водоотведение от данных домов осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты. Стоки из них периодически откачиваются ассенизационными машинами и сбрасываются на рельеф.

В настоящее время проблема данной области заключается в отсутствии системы сбора и очистки сточных вод.

На 1 очередь проектом предусматривается строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в деревне Степановка и частично в селе Горохово. Также на 1 первую очередь планируется строительство канализационных очистных сооружений в деревне Степановка. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения, производительность 500 м3/сут, обеспечивают нормативное качество очистки сточных вод, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». На КОС предусматривается механическая, биологическая очистка, обеззараживание сточных вод и обезвоживание осадка. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Балей. Отведение хозяйственно-бытовых стоков жилой застройки таких населенных пунктов, как поселок Бухун, деревни Баруй, Сайгуты, Верхний Кет, предусматривается в непроницаемые выгреба с последующим периодическим откачиванием и вывозом на КОС.

На расчетный срок в селе Горохово предусматривается строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и погружной канализационной насосной станции производительностью 15 м3/ч. В  целях  улучшения  экологической  обстановки  на  территории  Гороховского  сельского поселения  предлагается  организация  децентрализованной  системы  водоотведения  для индивидуальной  жилой  застройки.  Децентрализованную  систему  водоотведения предусмотрено  организовать  посредством  установки  герметичных  выгребов  полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Для  обеспечения  Гороховского  сельского  поселения  системой  водоотведения надлежащего качества на территории  данного сельского поселения, необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство  канализационных  очистных  сооружений  на  территории муниципального образования расчетной производительностью 500 м3/сут.

6.3.4 Электроснабжение

Источником электроснабжения Гороховского муниципального образования является ПС «Горохово» 35/10кВ. Данная подстанция связана воздушными линиями 35кВ с ПС «Олонки» и с ПС «Оёк». Данные по ПС «Горохово» представлены в таблице 5.50.

Таблица 6.3 - Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Гороховского муниципального образования

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру на январь 2012 г. МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| 1 | Горохово | 35/10 | 2х2,5 | 3,10 | 3,10 |
|  | Итого по ПС |  |  |  | 3,10 |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 2,95 |

ПС «Горохово» имеет загрузку, не удовлетворяющую условиям работы в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов), что, в свою очередь, не обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей и возможность подключения дополнительных нагрузок к данному источнику электроснабжения. Подключение дополнительных нагрузок к ПС «Горохово» возможно при условии:

- замены трансформаторов;

- перераспределения нагрузок;

- дополнительной установки трансформаторов.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Гороховском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблица 6.4 - Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 3,10 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 4,31 | 1,21 |  |
| 3 | Расчетный срок | 6,51 | 2,20 |  |

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Гороховском МО на расчетный срок cоставит 34 503 МВт ∙ ч в год. При численности населения данного района 2,7 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 12 779  кВт ∙ ч на человека в год.

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Гороховском муниципальном образовании, потребуется реконструкция ПС «Горохово» с заменой трансформаторов, мощностью 2х2,5 МВА на трансформаторы, мощностью 2х6,3МВА.

6.3.5 Сбор и утилизация твёрдых коммунальных отходов

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация  санитарной  очистки  территории  поселения,  хранение  отходов  в  специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

– организация  планово-регулярной  системы  очистки  населенных  пунктов, своевременного сбора и вывоза отходов на полигон ТБО;

– сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

– организация уборки территорий от мусора, смёта, снега;

– ликвидация  несанкционированных  свалок,  с  последующим  проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;

– организация сбора и удаление вторичного сырья;

– организация  оборудованных  контейнерных  площадок  для  селективного  сбора отходов;

– модернизация полигона ТБО с.Барлук,

Нормы накопления отходов на территории муниципального образования принимаются в  размере  300  кг/чел.  в  год  в  соответствии  с  СП  42.13330.2011.  Свод  правил. "Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Ежегодно на территории Гороховского сельского поселения образуется порядка 3,4 тыс. м3 ТБО.

Преобладающая часть отходов поступает на свалки, расположенные в районе с Горохово, д. Баруй и д Сайгуты, часть отходов попадает на стихийные свалки на полях и в лесных массивах.

Свалка с. Горохово расположена в урочище Бурта на территории бывшего склада минеральных удобрений. Площадь территории 1,1га. Свалка д. Баруй расположена в лесном массиве, в 1,5 км от животноводческого комплекса, рядом со скотомогильником бывшего совхоза Гороховский. Стихийная свалка д. Сайгуты расположена сразу же за деревней в створе ул. Комсомольской. Площадь территории порядка 0,5 га. Все   свалки не отвечает требованиям к сооружениям по захоронению отходов. Санитарная очистка производится администрацией на договорной основе и носит сезонный характер. В остальное время действует система самовывоза. ТБО складируются на придомовых территориях и по мере накопления вывозятся жителями самостоятельно собственным или наёмным транспортом на свалку. Скотомогильник на территории Гороховского МО расположен в районе д. Баруй.

На территории рассматриваемого МО расположено 5 кладбищ. Кладбище с. Горохово площадью 2га расположено в лесном массиве с северо- восточной стороны села.   Кладбище д. Степановка расположено в районе размещения производственной зоны и занимает территорию площадью 1га. В д. Сайгуты расположены два кладбища, примыкающие с северной стороны к застройке деревни. Площади территории кладбищ 0.18 и 0,32 га. Кладбище д. Верхний Кет расположено в 400 м юго- западнее деревни вдоль автодороги местного значения. Небольшое сельское кладбище площадью 0,1 га расположено в п. Бухун.

На  полигон  ТБО   принимаются  отходы  из  жилых  домов,  общественных  зданий  и учреждений,  предприятий  торговли,  общественного  питания,  уличный,  садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Производственные  отходы  I-III  классов  опасности  должны  храниться  в  специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация  о  накоплении  такого  рода  отходов  на  территории  муниципального образования отсутствует.

Сбор,  временное  хранение,  обеззараживание,  обезвреживание  и  транспортирование отходов,  образующимися  в  организациях  при  осуществлении  медицинской  и/или фармацевтической  деятельности,  выполнении  лечебно-диагностических  и  оздоровительных процедур,  а  также   размещение,  оборудование  и  эксплуатация  участка  по  обращению  с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими  отходами  должны  осуществляться  согласно  СанПиН  2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

Сбор,  утилизация  и  уничтожение  биологических  отходов  на  территории муниципального  образования  должна  осуществляться  в  соответствии  с  "Ветеринарно-санитарными  правилами  сбора,  утилизации  и  уничтожения  биологических  отходов", утвержденными  Минсельхозпродом  России  04.12.1995  №  13-7-2/469.  Ветеринарно-санитарные  правила  сбора,  утилизации  и  уничтожения  биологических  отходов  являются обязательными  для  исполнения  владельцами  животных  независимо  от  способа  ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности,  занимающимися  производством,  транспортировкой,  заготовкой  и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Для  утилизации  биологических  отходов,  образующихся   на  территории  Гороховского сельского поселения, в дальнейшем предлагается приобретение инсинератора.

6.4 Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения

На момент разработки настоящей Программы администрацией поселения и организациями коммунальной инфраструктуры не было утверждено программ, определяющих мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения.

За период 2006-2015 годов в Гороховском МО выполнены мероприятия, которые можно отнести к области энерго- и ресурсосбережения, а также улучшения показателей качества услуг. Данные мероприятия представлены в таблице 6.16.

Таблица 6.16 - Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, выполненные в Гороховском МО за период 2006-2015 гг.

| № п/п | Мероприятие | Полученный и получаемый результат |
| --- | --- | --- |
| I | Системы электроснабжения |
| 1 | Модернизация системы уличного освещения | Экономия электроэнергии, а также повышение надёжности и качества освещения |
| II | Системы водоснабжения |
| 1 | Плановые капремонты водопроводов и водозаборного оборудования | Устранение утечек воды, повышение надёжности систем водоснабжения |

Как видно из табл. 6.16, в системах тепло- и водоснабжения и системах водоотведения Гороховского МО за период 2006-2015 гг. были выполнены энерго- и ресурсосберегающие мероприятия, а также мероприятия по улучшению качества предоставляемых услуг.

В составе мероприятий по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, запланированных настоящей Программой на срок 2018-2032 гг., можно выделить мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения. Данные мероприятия представлены в таблице 6.17.

Таблица 6.17 -  Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, запланированные к реализации Гороховского МО на период 2018-2032 гг.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| I | Системы теплоснабжения |  |
| 1 | Установка более современного оборудовании для индивидуальных теплоисточников | Снижение затрат на выработку тепловой энергии |
| II | Системы водоснабжения |  |
| 3 | Установка приборов автоматического контроля и регулирования | Снижение потребления электроэнергии на производство и транспортировку воды от водозаборов до конечного потребителя |
| III | Системы водоотведения |
| 6 | Проектирование Канализационно-очистных сооружений | Улучшение экологической ситуации за счет сокращения попадания вредных веществ |
| 7 | Разработка Схемы Водоотведения | Выбор направления развития систем водоотведения |
| IV | Системы электроснабжения |
| 9 | Замена изношенного оборудования на новое и установка дополнительного оборудования в трансформаторных подстанциях | Оптимизация системы распределения электрической энергии |
| 10 | Установка дополнительных трансформаторных подстанций |  |
| 11 | Замена ветхих и прокладка новых линий электрической сети |  |
| V | Система сбора и утилизации ТБО |
| 13 | Установка мусорных контейнеров | Улучшение состояния окружающей среды |
| 14 | Организация мусорных площадок для сбора ТБО от домов частного сектора |  |
| 15 | Совершенствование полигона ТБО |  |

6.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей

Системы коммунальной инфраструктуры

  - данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, представленных выше в разделе 4 настоящей Программы.

Теплоснабжение.

На территории Гороховского муниципального образования теплоисточники отсутствуют. В Гороховской средней школе установлена электробойлерная с котлами КЭВ-160, КЭВ-250.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

В соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса»:

Стабильное и достаточное финансирование затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг будет достигаться: переходом на полную оплату населением жилищно-коммунальных услуг, включая отчисления на капитальный ремонт; переориентацией нерациональных расходов организаций, выявленных в ходе аудита и экспертиз тарифов на жилищные и коммунальные услуги, на модернизацию и развитие инженерной инфраструктуры; созданием прозрачного механизма формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги и целевого использования составляющих тарифа на модернизацию и развитие.

В связи с этим прогнозируется увеличение объёма реализации тепловой энергии, увеличение числа присоединённых объектов, отапливаемой площади, увеличение общей протяжённости тепловой сети, хотя часть возводимых объектов планируется отапливать от индивидуальных электробойлеров.

В Гороховском МО планируются следующие мероприятия:

- Устройство индивидуальных теплогенераторов;

- Установка модульных котельных – 4 объекта;

- Строительство тепловой сети общей протяжённостью 1527 метров.

Водоснабжение.

В системе холодного водоснабжения планируется серьёзное расширение сети, к тому же объёмы пользования централизованной системы возрастут из-за планируемого увеличения численности и строительства жилья. В результате подключения данных объектов возрастёт объём реализации холодной воды. В системе холодного водоснабжения ожидается подключение новых потребителей. В результате присоединения данных объектов увеличится объём водопотребления и потребность в оборудовании новых скважин.

В селе Горохово запланировано:

-  Реконструкция водонапорной башни, ул. Коммунистическая, 25м3,

-  Реконструкция водонапорной башни, ул. Школьная, 10м3,

-  Строительство 2х водонапорных башен, 9м3,

- Реконструкция магистральной сети водоснабжения, d=100мм, протяженность 380м,

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 5700м,

- Строительство магистральных сетей водонабжения, d=80мм, протяженность 4200м,

В д. Степановка запланировано:

- Реконструкция водонапорной башни, ул. Чехова, 4,5м3,

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 2540м.

В д. Баруй запланировано:

-  Строительство водонапорной башни, 9м3,

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 3000м,

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 1100м,

В д. Сайгуты запланировано:

- Строительство водонапорной башни, 9м3,

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 2500м.

В п. Бухун запланировано:

- Реконструкция водонапорной башни, ул. Волочаевская, 10м3,

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 1230м.

В д. Верхний Кет запланировано:

- Строительство водонапорной башни, 9м3,

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, d=80мм, протяжённость 2340м.

Водоотведение

На 1 очередь проектом предусматривается строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в деревне Степановка и частично в селе Горохово. Также на 1 первую очередь планируется строительство канализационных очистных сооружений в деревне Степановка. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения, производительность 500 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Балей. Отведение хозяйственно-бытовых стоков жилой застройки таких населенных пунктов, как поселок Бухун, деревни Баруй, Сайгуты, Верхний Кет, предусматривается в непроницаемые выгреба с последующим периодическим откачиванием и вывозом на КОС.

На расчетный срок в селе Горохово предусматривается строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и погружной канализационной насосной станции производительностью 15 м3/ч.

В Гороховском МО планируются следующие мероприятия:

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации общей протяженностью 3110 м.

- Строительство канализационных очистных сооружений в д. Степановка, 500 м3/сут.

- Строительство канализационной насосной станции в с. Горохово, 15м3/ч

Электроснабжение.

Генеральным  планом,  с  учетом  изменения  планировочной  структуры  населенных пунктов  и  ожидаемого  роста  присоединяемых  мощностей,  на  расчетный  срок предусмотрена реконструкция существующих объектов электроснабжения и электрических сетей.

Объём потребления электроэнергии возрастёт за счёт присоединения данных объектов, а также за счёт увеличения потребления электроэнергии производственными объектами – насосными станциями, котельными. Долю ветхих линий электрической сети планируется снизить до нуля к 2022 г.

Сбор и утилизация ТБО. К 2032 г. в Гороховском МО прогнозируется увеличение объёма накопления отходов. Такое увеличение будет вызвано строительством в посёлке новых объектов социальной инфраструктуры, а также ростом численности населения.

Планируется установка площадок и контейнеров для сбора ТБО в следующих местах: д.Степановка: ул.Партизанская-2 площадки 4 контейнера;

- ул.Чехова – 1 площадка, 3 контейнера

- с.Горохово: ул.Юбилейная- 1 площ., 3контейнера;

- ул.Школьная – 1площадка, 3 контейнера;

- с.Горохово-2: ул. Советская –2 площадки, 7 контейнеров;

- ул.Ключевая – 1 площадка, 3 контейнера;

- ул.Лесная – 1 площадка, 3 контейнера;

- д.Баруй: ул.Маяковского - 1площадка, 6 контейнеров;

- ул.Нагорная – 1 площадка, 3 контейнера;

- ул.Заречная – 1 площадка, 3 контейнера;

- д.Сайгуты: ул.Комсомольская – 1 площадка, 4 контейнера;

- ул.Тамбовская – 1 площадка, 3 контейнера;

- п.Бухун: ул. Некрасова – 1 площадка, 2 контейнера;

- ул. Волочаевская- 1 площадка, 2 контейнера;

- д.Верхний Кет: ул. Центральная- 2 площадки, 4 контейнера;

Кладбища:

- д.Степановка: 1 площадка, 4 контейнера;

- с.Горохово: 1 площадка, 4 контейнера;

- д.Сайгуты: 2 площадки, 4 контейнера;

- п.Бухун: 1 площадка, 3 контейнера;

- д.В.Кет: 1 площадка, 3 контейнера.

6.6 Перечень инвестиционных проектов, направленных на развитие

Систем коммунальной инфраструктуры

На момент разработки Программы основными документами, определяющими направление развития систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, а также вывоза ТБО Гороховского МО являлись:

-  Генеральный план Гороховского МО;

Рекомендуется также разработать документы:

- Схемы Водоснабжения, Водоотведения, Теплоснабжения.

- Проекты ЗСО для источников водоснабжения;

- Генеральная схема санитарной очистки территории.

Схемы и программа должны быть утверждены администрацией поселения. В них будет представлена информация по существующему состоянию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения Гороховского МО, определены мероприятия по развитию данных систем и дана предварительная оценка стоимости реализации этих мероприятий. Точные суммы требуемых инвестиций будут определены при разработке проектно-сметных документаций.

Документов по развитию системы электроснабжения на момент разработки настоящей Программы также утверждено не было.

Организации коммунального комплекса Гороховского МО ежегодно проводят ремонтно-профилактические работы по поддержанию функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Информация о наличии собственных инвестиционных программ данными организациями не предоставлена.

6.7 Предложения по определению источников финансирования и Срокам реализации инвестиционных проектов, направленных на Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Источниками финансирования мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры Гороховского МО, могут быть определены:

- Бюджет Гороховского МО;

- Бюджет Иркутской области;

- Бюджет Российский Федерации;

- Внебюджетные средства;

- Собственные средства эксплуатирующих организаций;

- Тарифы и плата за технологическое присоединение;

- Инвестиции частных инвесторов.

Предполагаемые сроки реализации мероприятий по совершенствованию систем коммунальной инфраструктуры представлены выше в разделе 4. Настоящей Программы.

6.8 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги

Прогнозные значения расчётного совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в Гороховского МО представлены ниже в таблице 6.18. Согласно данной таблице, в 2032 г. расчётное значение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги прогнозируется равным 119 млн.руб. – увеличение в 4,7 раза, относительно существующего расчётного состояния.

В расчётах принято следующее: Среднегодовой тариф потребления по каждой коммунальной услуге определён исходя из действующих в настоящее время тарифов и их предполагаемого ежегодного роста на 10 % относительно существующего состояния.

Объёмы потребления коммунальных услуг приняты согласно значений, представленных в таблице 3.8 (см. выше раздел 3.6. Программы).