Заказчик – администрация Усть-Балейского муниципального образования

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текстовые материалы

09-15-измГП

2015

Заказчик – администрация Усть-Балейского муниципального образования

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УСТЬ-БАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текстовые материалы

09-15-измГП

Директор	Хотулев Р.А.

Главный архитектор проекта	Куцакова О.Ю.

2015

# Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 09-15-измГП-С | Содержание | 2 |
| 09-15-измГП-СП | Состав документации | 4 |
| 09-15-измГП-ТМ | Введение | 5 |
|  | Книга 1. Положение о территориальном планировании | 6 |
|  | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение | 6 |
|  | Раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | 14 |
|  | Книга 2. Материалы по обоснованию | 19 |
|  | 5.4.2. Планируемое использование территории | 19 |
|  | 5.5.1. Функциональное зонирование территории, параметры функциональных зон | 21 |
|  | 5.6.2. Социальная инфраструктура | 33 |
|  | Раздел 7. Основные технико-экономические показатели | 43 |
|  | Приложение к Муниципальному контракту № 09-15 от 12 апреля 2015г. | 47 |

Состав документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09-15-ГП- | Текстовые материалы. Внесение изменений в генеральный план Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района Иркутской области |  |
|  | 09-15-ГП-УЧ | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:5 000 М 1:25 000 |
|  | 09-15-ГП-УЧ | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. | М 1:5 000 М 1:25 000 |
|  | 09-15-ГП-ОМ | Карта 3. Карта использования территории поселения. Карта с отображением существующих границ земель различных категорий в границах поселения | М 1:5 000 М 1:25 000 М 1:35 000 |
|  | 09-15-ГП-ОМ | Карта 4. Карта анализа комплексного развития территории поселения и планируемого размещения объектов | М 1:5000 М 1:25 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | 09-15- ГП-УЧ,ОМ,CD1 | CD – диск с графическими материалами (в формате TIFF) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003 | – 1 диск |

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

ГИП                                                                                           		           	  Р.А. Хотулев

Введение

Внесение изменений в генеральный план Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района Иркутской области (утвержденный решением Думы Усть-Балейского муниципального образования № 13-71-6/дсп от 15.11.2013г.) выполнено по заданию Администрации Усть-Балейского муниципального образования (приложение № 1 к муниципальному контракту 09-15 от 28 апреля 2015г.).

Внесение изменений в генеральный план вызвано необходимостью корректировки:

-  границ функциональных зон привести в соответствие с актуальными сведениями государственного кадастра недвижимости;

- уточнения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, уточнения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в соответствии с проектом Местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Балейского сельского поселения Иркутского района Иркутской области.

Внесены изменения в следующие материалы:

Книга 1. Положения о территориальном планировании:

- раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Книга 2. Материалы по обоснованию:

- пункт 5.4.2. Планируемое использование территории;

- таблицы 5.14, 5.15, 5.16 пункта 5.5.1. Функциональное зонирование территории, параметры функциональных зон;

- таблицы 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37 пункта 5.6.2. Социальная инфраструктура

- раздел 7 Основные технико-экономические показатели.

Графические материалы проекта, подлежащие утверждению:

- карту 1.  Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

- карту 2.  Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения.

Графические материалы по обоснованию:

- карту 3. Карта использования территории поселения. Карта с отображением существующих границ земель различных категорий в границах поселения

- карту 4.  Карта анализа комплексного развития территории поселения и планируемого размещения объектов.

Книга 1. Положения о территориальном планировании

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилой фонд |
| в границах п. Усть-Балей |
| 15 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,3 тыс. кв.м общей площади жилого фонда | реконструкция | 1 очередь | 0,3 |
| 42 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,5 |
| 45 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 3,5 |
| 48 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 1,5 |
| 18 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,6 |
| 19 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3 |
| 20 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,6 |
| 21 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,8 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,8 |
| 22 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,2 |
| 32 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| 33 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,3 |
| 46 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,5 |
| 47 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,5 |
| 49 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,5 |
| 50 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,5 |
| в границах д.Быкова |
| 17 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,1 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 2,1 |
| 30 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,8 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 1,8 |
| 31 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,6 |
| 38 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| 43 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,4 |
| 44 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,4 |
| в границах д.Зорино-Быково |
| 23 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,4 |
| 24 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,3 |
| 27 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 2,3 |
| 34 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,5 |
| 35 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,5 |
| 16 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,3 |
| 26 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3 |
| 39 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,9 |
| 40 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,4 |
| в границах с. Еловка |
| 41 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,9 |
| 25 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,6 |
| 28 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| 29 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,6 |
| 36 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,4 |
| 37 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 2,4 |
| социальная инфраструктура |
| в границах п.Усть-Балей |
| 12 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие общественного питания, 1х30 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 11 | зоны объектов общественно-делового назначения | магазин 1х80 м2 торговой площади | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 70 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие непосредственного бытового обслуживания, 1х3 раб.мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| в границах д.Быкова |
| 3 | зоны объектов общественно-делового назначения | магазин 1х60 м2 торговой площади | новое строительство | 1 очередь | 0,1 |
| 14 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие общественного питания, 1х20 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 68 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие непосредственного бытового обслуживания, 1х2раб.мест | новое строительство | 1 очередь | 1,3 |
| 2 | зоны объектов общественно-делового назначения | магазин 1х30 м2 торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 1 |
| в границах д.Зорино-Быково |
| 7 | зоны объектов общественно-делового назначения | администрация | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 69 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие непосредственного бытового обслуживания, 1х2раб.мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 5 | зоны объектов общественно-делового назначения | отделение банков, 1 опер. Место | новое строительство | 1 очередь | 0,3 |
| 9 | зоны объектов общественно-делового назначения | магазин 1х30 м2 торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,1 |
| 71 | зоны объектов общественно-делового назначения | баня, 1х8 мест | новое строительство | расчетный срок | 0,3 |
|  |  | прачечная самообслуживания на 25 кг белья в смену |  |  |  |
|  |  | химчистка самообслуживания на 2 кг в смену |  |  |  |
| 8 | зоны объектов общественно-делового назначения | гостиница, 15 мест | новое строительство | расчетный срок | 0,1 |
| в границах с. Еловка |
| 1 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие общественного питания, 1х12 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,6 |
| 10 | зоны объектов общественно-делового назначения | магазин 1х25 м2 торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,1 |
| производственные объекты |
| в границах п. Усть-Балей |
| 81 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | передислокация ИП Ченцов | новое строительство | 1 очередь | 0,9 |
| 77 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | передислокация КФХ Пашуков | новое строительство | 1 очередь | 9,1 |
| в границах д.Быкова |
| 80 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | передислокация ОАО "СибИва" | новое строительство | 1 очередь | 0,7 |
| 75 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | Производственные зоны | новое строительство | 1 очередь | 6,4 |
| транспортная инфраструктура |
| улично-дорожная сеть |
| в границах п. Усть-Балей |
|  |  | улица Молодежная, протяженностью 1,23 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | улица Новая, протяженностью 0,4 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети центральной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,68 км | новое строительство, реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в юго-восточной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,82 км | новое строительство, реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | связка ул. Молодежная ул. Набережная, протяженностью 0,21 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | ул. Набережная, протяженностью 0,36 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | улица в западной части населенного пункта до проектируемых КОС, протяженностью 0,75 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица параллельно ул. Молодежная, протяженностью 0,98 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица параллельная ул. Новая, протяженностью 0,65 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Новая, протяженностью 0,26 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица Заречная, протяженностью 0,12 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в юго-восточной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,93 км | новое строительство, реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в восточной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,59 км | новое строительство, реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Набережная, протяженностью 0,36 км | реконструкция | расчетный срок |  |
| в границах д.Быкова |
|  |  | улица перпендикулярная ул. 1 мая, протяженностью 0,52 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Сердюкова, протяженностью 0,28 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Калинина, протяженностью 1,25 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | продление ул. Калинина, протяженностью 0,07 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярно ул. Калинина, протяженностью 0,28 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Калинина, протяженностью 1,25 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | связка проектируемой улицы и ул. Калинина, протяженностью 0,1 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица Сердюкова, протяженностью 0,13 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Сердюкова, протяженностью 0,35 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,31 км | новое строительство, реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица параллельно ул. Калинина, протяженностью 0,25 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | продление ул. Калинина, протяженностью 0,25 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярно ул. Калинина, протяженностью 0,17 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица в восточной части населенного пункта, протяженностью 0,39 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Зорино-Быково |
|  |  | улица параллельная ул. Трактовая, протяженностью 0,46 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Трактовая, протяженностью 0,16 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | дублирующая улица протяженностью 0,35 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица Ново-Заречная, протяженностью 0,28 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица связки от ул. Трактовая до ул. Ново-Заречная, протяженностью 0,2 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица параллельная ул. Трактовая, протяженностью 0,96 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица Нагорная, протяженностью 0,46 км | реконструкция | расчетный срок |  |
| в границах с. Еловка |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,2 км | новое строительство, реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Центральная, протяженностью 0,45 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |
| теплоснабжение |
| в границах д.Зорино-Быково |
| 65 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Модульная котельная | новое строительство | 1 очередь | 0,4 |
| водоснабжение |
| в границах п. Усть-Балей |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 6 м³ | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | Водозаборная скважина, производительность 240 м³/сут | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Водонапорная башня, 1 шт., накопительная емкость 10 м³ | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,2 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,9 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водозаборная скважина, производительность 156 м³/сут, 2 шт | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³, 2 шт | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 6,3 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Быкова |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водозаборная скважина, накопительный бак 10 м³ | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 3,6 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водозаборная скважина, производительность 156 м³/сут | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³ | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 0,9 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Зорино-Быково |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водозаборная скважина, накопительный бак 6 м³ | новое строительство | 1 очередь |  |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водозаборная скважина, производительность 156 м³/сут | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³ | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,1 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,3 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| водоотведение |
| в границах п. Усть-Балей |
| 66 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения, 400 м³/сут | новое строительство | 1 очередь | 1 |
|  |  | Канализационная насосная станция 15м³/час | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=80-150 мм, протяжённость 2,1 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=150 мм, протяжённость 0,5 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |
| инженерная подготовка |
|  |  | устройство закрытого коллектора, протяжённостью 1,15 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | строительство нагорных канав, протяженностью 2,2 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| санитарная очистка |
| в границах п. Усть-Балей |
| 81 | зоны кладбищ | Кладбище | новое строительство | 1 очередь | 5 |
| в границах д.Быкова |
| 51 | зоны кладбищ | Расширение кладбища на 3 га | новое строительство | 1 очередь | 3 |

Раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

Таблица 1. Параметры функциональных зон

| НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вне границ населенных пунктов | п. Усть-Балей | д. Быкова | д. Зорино-Быково | д. Еловка |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ |  | 114,81 | 60,05 | 63,58 | 40,39 |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  | 0,30 | 0,58 | 0,98 | 0,57 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | 1,39 | 2,10 | 2,50 | 1,02 |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | 7,50 | 0,13 | 0,45 |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  | 0,24 | 0,07 | 4,63 | 0,15 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ |  |  | 0,89 |  |  |
| ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 54,15 | 0,20 | 2,91 | 4,00 | 10,30 |
| ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ | 3,51 | 2,96 | 0,89 | 0,38 |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1,01 | 0,21 | 0,16 | 0,43 | 0,27 |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 15,29 | 0,56 | 0,40 | 5,92 | 0,18 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | 4233,28 | 0,24 |  | 1,58 |  |
| ЗОНЫ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА |  | 13,72 | 23,19 | 0,72 | 0,12 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | 26,75 | 4,34 |  |  | 10,05 |
| ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ ЛЕСОВ | 12583,65 | 4,89 | 8,72 | 17,58 | 2,25 |
| ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | 6286,50 | 58,16 | 16,42 | 23,64 | 11,70 |
| ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ |  | 3,50 | 2,54 | 3,18 |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  | 0,54 | 0,78 | 1,02 | 0,29 |
| ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 9,49 | 39,46 | 20,23 | 3,21 | 5,73 |
| ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 1144,37 | 4,46 |  | 4,36 |  |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ КЛАДБИЩ | 8,61 | 1,00 |  |  |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1,51 |  |  |  |  |
| ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ |  | 0,50 |  |  |  |

Таблица 2. Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капитального строительства федерального, регионального значения и местного значения муниципального района

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| социальная инфраструктура |
| в границах п. Усть-Балей |
| 55 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | дошкольное образовательное учреждение, 35 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 57 | зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | фап, аптека | новое строительство | 1 очередь | 0,1 |
| 63 | зоны физической культуры и спорта | спортивные сооружения, 0,6 га | новое строительство | 1 очередь | 0,5 |
| 13 | зоны объектов общественно-делового назначения | клуб, 1х265 мест, библиотека, 4 тыс. ед. хран., спортивный зал на 100 м2 площади пола в составе единого культурно-досугового центра | новое строительство | расчетный срок | 0,3 |
| в границах д.Быкова |
| 52 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | дошкольное образовательное учреждение, 25 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 59 | зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | фап, аптека | новое строительство | 1 очередь | 0,3 |
| 60 | зоны физической культуры и спорта | спортивные сооружения, 0,4 га | новое строительство | 1 очередь | 0,6 |
| 4 | зоны объектов общественно-делового назначения | клуб, 1х215 мест | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| 61 | зоны физической культуры и спорта | спортивный зал, 100 м2 площади пола | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| в границах д.Зорино-Быково |
| 53 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | дошкольное образовательное учреждение, 20 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 3 | зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | аптека, молочные кухни, 1х80 порций в сутки в составе фап | реконструкция | 1 очередь | 0,2 |
| 6 | зоны объектов общественно-делового назначения | клуб, 1х325 мест, библиотека, 5 тыс. ед. хран. В составе единого культурно-досугового центра | новое строительство | 1 очередь | 0,4 |
| 54 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | общеобразовательная школа, 170 мест, внешкольное учреждение, 25 мест в составе школы | новое строительство | расчетный срок | 1 |
| 64 | зоны физической культуры и спорта | спортивный зал, 150 м2 площади пола | новое строительство | расчетный срок | 0,2 |
| в границах с. Еловка |
| 56 | зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | фап | реконструкция | 1 очередь | 0,2 |
| 62 | зоны физической культуры и спорта | спортивные сооружения, 0,3 га | новое строительство | 1 очередь | 0,4 |
| транспортная инфраструктура |
| автомобильный транспорт |
|  |  | автомобильная дорога местного значения «Подъезд к д. Быково», протяженностью 1,33 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения «Подъезд к п. Усть-Балей», протяженностью 0,62 км | реконструкция | расчетный срок |  |
| 72 |  | автостанция в п.Усть-Балей по ул. Дунайская, единовр. вместим. 25-50 мест | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| 73 |  | автозаправочная станция на автомобильной дороге регионального значения "Иркутск – Оса – Усть-Уда" | новое строительство | расчетный срок | 0,3 |
| инженерная инфраструктура |
| инженерная подготовка |
|  |  | спрямление и расчистка русла р. Балей, общей протяженностью 0,87 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | дамба обвалования совмещенных с автомобильными дорогами, протяженностью 3,9 км | новое строительство | 1 очередь/расчетный срок/за расчетный срок |  |
| санитарная очистка |
| в границах п. Усть-Балей |
| 67 | зоны объектов размещения отходов потребления | полигон ТБО | новое строительство | 1 очередь | 1,5 |
| инженерная инфраструктура |
| электроснабжение |
| в границах п. Усть-Балей |
|  |  | Реконструкция ПС "Усть-Балей", замена трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3 МВА | реконструкция | 1 очередь |  |
| связь, телевидение, радиовещание |
| в границах д.Зорино-Быково |
|  | зоны объектов общественно-делового назначения | АТС - расширение до 1000 номеров | реконструкция | 1 очередь |  |
| газоснабжение |
| в границах поселения |
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления ( Р=0,6 Мпа) протяжённостью 21,5км | новое строительство | расчетный срок |  |

Книга 2. Материалы по обоснованию

5.4.2. Планируемое использование территории

Территория Усть-Балейского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области», составляет 24 988,2 га.

Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования территории сельского поселения.

Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту расширяется на 45,0 % и составит 489,4 га, или 1,9% всех земель сельского поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории по-прежнему будет занимать большую часть территории – 81,1% площади в границах проекта, под прочие виды использования останется 17,0% земель муниципального образования.

К расчетному сроку предусматривается расширение территории жилых зон, представленные участками индивидуальной усадебной застройки и территорией садоводств. Площадь усадебной застройки по проекту, за счет размещения нового жилищного строительства на свободной территории, расширяется, по сравнению с исходным годом, на 166,3 га, до 281,3 га (57,5% застройки). Территория ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества по проекту также увеличится и составит 37,7 га.

Средняя плотность жилой застройки в границах проекта к расчетному сроку увеличивается с 159,1 м2/га до 168,8 м2/га. Средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов (без учета садоводств) уменьшается с 8,7 чел./га до 6,7 чел./га, что обусловлено повышением проектной средней жилищной обеспеченности населения по сравнению с существующей (с 18,3 м2/чел. до 25 м2/чел.).

Генеральным планом предлагается расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания. Их суммарная площадь увеличивается в 1,6 раза, главным образом за счет формирования общественных центров, строительства объектов торговли, общественного питания, предприятий коммунально-бытового обслуживания.

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями Приложения Ж СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 1,9 тыс. чел. составляет 1,3 – 1,7 га.

Генеральным планом на территории сельского поселения предлагается размещение, открытых плоскостных спортивных сооружений, также в д. Зорино-Быково, д. Быкова и п. Усть-Балей проектом предусмотрено строительство спортивных залов. Общая площадь спортивных сооружений Усть-Балейского сельского поселения, с учетом существующих объектов, к расчетному сроку составит 2,6 га, что покрывает нормативную потребность жителей муниципального образования.

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно п.9.13, табл. 4 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и для населенных пунктов сельского поселения с численностью населения 1,9 тыс. чел. составляет 2,3 га при нормативной обеспеченности 12 м2/чел.

На расчетный срок проекта общая площадь озелененных селитебных территорий поселения составит 9,2 га, или 48,4 м2 на одного жителя, что полностью покрывает нормативную потребность населения и будет способствовать повышению комфортности застройки сельского поселения.

Предусмотренное генеральным планом расширение территории объектов культурно-бытового обслуживания и развитие спортивных сооружений ведет к повышению качества среды и уровня жизни населения.

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории муниципального образования. Развивается жилая застройка, в границах производственных зон формируются озеленяемые территории санитарно-защитных зон. Территория производственных зон несколько уменьшается - предусмотрена передислокация ряда действующих предприятий, оказывающих вредное воздействие на жилую застройку (ООО «Глобус», ИП Ченцов, ООО СибИва, ИП Журба), кроме того территория отработанного карьера Иркутского завода нерудных материалов переводится в зону природных ландшафтов.

Площадь территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры увеличивается на 2,7 га – в результате строительства автостанции в п. Усть-Балей, котельной в д. Зорино-Быкова и АЗС по Александровскому тракту (автодорога Иркутск – Оса – Усть-Уда).

По проекту площадь рекреационных территорий уменьшается, в связи с изъятием части территорий под жилищно-гражданское и дорожное строительство, организацию санитарно-защитных зон, территорий для отдыха и туризма. Кроме того, вблизи п. Усть-Балей по проекту предлагает спрямление русла р. Балей.

В границах сельского поселения зоны сельскохозяйственного использования несколько уменьшаются – в результате изъятия под жилищно-гражданское строительство и организацию, в п. Усть-Балей, зоны, предназначенной для отдыха и туризма. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в границах проекта составит 4 235,2 га или 16,9% территории.

Зоны объектов специального назначения по проекту увеличиваются на 9,3 га и составят 11,1 га: старое кладбище на территории п. Усть-Балей предусматривается к закрытию - в границах территории населенного пункта проектом организуется новое кладбище общей площадью 5,0 га; кладбище вблизи д. Быкова по проекту расширяется и составит 1,5 га; стихийная свалка на территории п. Усть-Балей предусматривается к ликвидации - на территории выработанного карьера Иркутского завода нерудных материалов организуется оборудованный полигон ТБО.

Территория бывшей воинской части №25512 по проекту переводится в зоны природных ландшафтов. Режимные территории составят 0,5 га – пожарная часть на 2 спецавтомобиля вблизи п. Усть-Балей.

Проектное использование территории приведено в таблице 5.12.

Таблица 5.12 - Проектное использование территории Усть-Балейского сельского поселения в проектных границах населенных пунктов

| Территории | д. Зорино-Быково | д. Быкова | с. Еловка | п. Усть-Балей | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | га | % |
| Территории жилых зон | 65,3 | 83,8 | 41,1 | 128,8 | - | 319,0 | 1,3 |
| малоэтажная застройка | 64,6 | 60,6 | 41,0 | 115,1 | - | 281,3 | 1,1 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 64,6 | 60,6 | 41,0 | 115,1 | - | 281,3 | 1,1 |
| садоводства | 0,7 | 23,2 | 0,1 | 13,7 | - | 37,7 | 0,2 |
| Общественно-деловых зон | 7,6 | 2,3 | 1,2 | 9,1 | - | 20,2 | 0,1 |
| Производственных зон | 4,4 | 4,7 | 20,3 | 7,5 | 84,4 | 121,3 | 0,5 |
| в т.ч. санитарно-защитные зоны | 0,4 | 0,9 | - | 3,0 | 3,5 | 7,8 | 0,0 |
| Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,3 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 16,3 | 24,4 | 0,1 |
| Рекреационных зон | 52,9 | 48,6 | 20,0 | 111,0 | 20 024,0 | 20 256,5 | 81,1 |
| в т. ч. зеленые насаждения общего пользования | 3,2 | 2,5 | - | 3,5 | - | 9,2 | 0,0 |
| спортивные сооружения | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | - | 2,6 | 0,0 |
| Зон сельскохозяйственного использования | 1,6 | - | - | 0,3 | 4 233,3 | 4 235,2 | 16,9 |
| Зон специального назначения | - | - | - | 1,0 | 10,1 | 11,1 | 0,0 |
| Зон режимных объектов | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 138,1 | 140,0 | 83,0 | 259,0 | 24 368,1 | 24 988,2 | 100,0 |

5.5.1. Функциональное зонирование территории, параметры функциональных зон

Таблица 5.14 - Параметры функциональных зон

| НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вне границ населенных пунктов | п. Усть-Балей | д. Быкова | д. Зорино-Быково | д. Еловка |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ |  | 114,81 | 60,05 | 63,58 | 40,39 |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  | 0,30 | 0,58 | 0,98 | 0,57 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | 1,39 | 2,10 | 2,50 | 1,02 |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | 7,50 | 0,13 | 0,45 |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  | 0,24 | 0,07 | 4,63 | 0,15 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ |  |  | 0,89 |  |  |
| ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 54,15 | 0,20 | 2,91 | 4,00 | 10,30 |
| ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ | 3,51 | 2,96 | 0,89 | 0,38 |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1,01 | 0,21 | 0,16 | 0,43 | 0,27 |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 15,29 | 0,56 | 0,40 | 5,92 | 0,18 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | 4233,28 | 0,24 |  | 1,58 |  |
| ЗОНЫ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА |  | 13,72 | 23,19 | 0,72 | 0,12 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | 26,75 | 4,34 |  |  | 10,05 |
| ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ ЛЕСОВ | 12583,65 | 4,89 | 8,72 | 17,58 | 2,25 |
| ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | 6286,50 | 58,16 | 16,42 | 23,64 | 11,70 |
| ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ |  | 3,50 | 2,54 | 3,18 |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  | 0,54 | 0,78 | 1,02 | 0,29 |
| ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 9,49 | 39,46 | 20,23 | 3,21 | 5,73 |
| ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 1144,37 | 4,46 |  | 4,36 |  |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ КЛАДБИЩ | 8,61 | 1,00 |  |  |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ | 1,51 |  |  |  |  |
| ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ |  | 0,50 |  |  |  |

Таблица 5.15 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилой фонд |
| в границах п. Усть-Балей |
| 15 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,3 тыс. кв.м общей площади жилого фонда | реконструкция | 1 очередь | 0,3 |
| 42 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,5 |
| 45 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 3,5 |
| 48 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 1,5 |
| 18 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,6 |
| 19 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3 |
| 20 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,6 |
| 21 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,8 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,8 |
| 22 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,2 |
| 32 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| 33 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,3 |
| 46 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,5 |
| 47 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,5 |
| 49 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,5 |
| 50 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,5 |
| в границах д.Быкова |
| 17 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,1 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 2,1 |
| 30 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,8 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 1,8 |
| 31 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,6 |
| 38 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| 43 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,4 |
| 44 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,4 |
| в границах д.Зорино-Быково |
| 23 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,4 |
| 24 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,3 |
| 27 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 2,3 |
| 34 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,5 |
| 35 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,5 |
| 16 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,3 |
| 26 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3 |
| 39 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,9 |
| 40 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,4 |
| в границах с. Еловка |
| 41 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | 1 очередь | 0,9 |
| 25 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,6 |
| 28 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| 29 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,6 |
| 36 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,4 |
| 37 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 2,4 |
| социальная инфраструктура |
| в границах п.Усть-Балей |
| 12 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие общественного питания, 1х30 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 11 | зоны объектов общественно-делового назначения | магазин 1х80 м2 торговой площади | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 70 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие непосредственного бытового обслуживания, 1х3 раб.мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| в границах д.Быкова |
| 3 | зоны объектов общественно-делового назначения | магазин 1х60 м2 торговой площади | новое строительство | 1 очередь | 0,1 |
| 14 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие общественного питания, 1х20 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 68 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие непосредственного бытового обслуживания, 1х2раб.мест | новое строительство | 1 очередь | 1,3 |
| 2 | зоны объектов общественно-делового назначения | магазин 1х30 м2 торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 1 |
| в границах д.Зорино-Быково |
| 7 | зоны объектов общественно-делового назначения | администрация | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 69 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие непосредственного бытового обслуживания, 1х2раб.мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 5 | зоны объектов общественно-делового назначения | отделение банков, 1 опер. Место | новое строительство | 1 очередь | 0,3 |
| 9 | зоны объектов общественно-делового назначения | магазин 1х30 м2 торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,1 |
| 71 | зоны объектов общественно-делового назначения | баня, 1х8 мест | новое строительство | расчетный срок | 0,3 |
|  |  | прачечная самообслуживания на 25 кг белья в смену |  |  |  |
|  |  | химчистка самообслуживания на 2 кг в смену |  |  |  |
| 8 | зоны объектов общественно-делового назначения | гостиница, 15 мест | новое строительство | расчетный срок | 0,1 |
| в границах с. Еловка |
| 1 | зоны объектов общественно-делового назначения | предприятие общественного питания, 1х12 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,6 |
| 10 | зоны объектов общественно-делового назначения | магазин 1х25 м2 торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,1 |
| производственные объекты |
| в границах п. Усть-Балей |
| 81 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | передислокация ИП Ченцов | новое строительство | 1 очередь | 0,9 |
| 77 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | передислокация КФХ Пашуков | новое строительство | 1 очередь | 9,1 |
| в границах д.Быкова |
| 80 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | передислокация ОАО "СибИва" | новое строительство | 1 очередь | 0,7 |
| 75 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | Производственные зоны | новое строительство | 1 очередь | 6,4 |
| транспортная инфраструктура |
| улично-дорожная сеть |
| в границах п. Усть-Балей |
|  |  | улица Молодежная, протяженностью 1,23 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | улица Новая, протяженностью 0,4 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети центральной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,68 км | новое строительство, реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в юго-восточной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,82 км | новое строительство, реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | связка ул. Молодежная ул. Набережная, протяженностью 0,21 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | ул. Набережная, протяженностью 0,36 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | улица в западной части населенного пункта до проектируемых КОС, протяженностью 0,75 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица параллельно ул. Молодежная, протяженностью 0,98 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица параллельная ул. Новая, протяженностью 0,65 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Новая, протяженностью 0,26 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица Заречная, протяженностью 0,12 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в юго-восточной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,93 км | новое строительство, реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в восточной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,59 км | новое строительство, реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Набережная, протяженностью 0,36 км | реконструкция | расчетный срок |  |
| в границах д.Быкова |
|  |  | улица перпендикулярная ул. 1 мая, протяженностью 0,52 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Сердюкова, протяженностью 0,28 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Калинина, протяженностью 1,25 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | продление ул. Калинина, протяженностью 0,07 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярно ул. Калинина, протяженностью 0,28 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Калинина, протяженностью 1,25 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | связка проектируемой улицы и ул. Калинина, протяженностью 0,1 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица Сердюкова, протяженностью 0,13 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Сердюкова, протяженностью 0,35 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,31 км | новое строительство, реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица параллельно ул. Калинина, протяженностью 0,25 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | продление ул. Калинина, протяженностью 0,25 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица перпендикулярно ул. Калинина, протяженностью 0,17 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица в восточной части населенного пункта, протяженностью 0,39 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Зорино-Быково |
|  |  | улица параллельная ул. Трактовая, протяженностью 0,46 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Трактовая, протяженностью 0,16 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | дублирующая улица протяженностью 0,35 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица Ново-Заречная, протяженностью 0,28 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица связки от ул. Трактовая до ул. Ново-Заречная, протяженностью 0,2 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица параллельная ул. Трактовая, протяженностью 0,96 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица Нагорная, протяженностью 0,46 км | реконструкция | расчетный срок |  |
| в границах с. Еловка |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,2 км | новое строительство, реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | улица параллельная ул. Центральная, протяженностью 0,45 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |
| теплоснабжение |
| в границах д.Зорино-Быково |
| 65 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Модульная котельная | новое строительство | 1 очередь | 0,4 |
| водоснабжение |
| в границах п. Усть-Балей |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 6 м³ | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | Водозаборная скважина, производительность 240 м³/сут | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Водонапорная башня, 1 шт., накопительная емкость 10 м³ | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,2 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,9 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водозаборная скважина, производительность 156 м³/сут, 2 шт | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³, 2 шт | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 6,3 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Быкова |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водозаборная скважина, накопительный бак 10 м³ | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 3,6 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водозаборная скважина, производительность 156 м³/сут | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³ | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 0,9 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Зорино-Быково |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водозаборная скважина, накопительный бак 6 м³ | новое строительство | 1 очередь |  |
|  | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водозаборная скважина, производительность 156 м³/сут | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³ | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,1 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,3 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| водоотведение |
| в границах п. Усть-Балей |
| 66 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения, 400 м³/сут | новое строительство | 1 очередь | 1 |
|  |  | Канализационная насосная станция 15м³/час | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=80-150 мм, протяжённость 2,1 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=150 мм, протяжённость 0,5 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |
| инженерная подготовка |
|  |  | устройство закрытого коллектора, протяжённостью 1,15 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | строительство нагорных канав, протяженностью 2,2 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| санитарная очистка |
| в границах п. Усть-Балей |
| 81 | зоны кладбищ | Кладбище | новое строительство | 1 очередь | 5 |
| в границах д.Быкова |
| 51 | зоны кладбищ | Расширение кладбища на 3 га | новое строительство | 1 очередь | 3 |

Таблица 5.16 - Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капитального строительства федерального, регионального значения и местного значения муниципального района

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| социальная инфраструктура |
| в границах п. Усть-Балей |
| 55 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | дошкольное образовательное учреждение, 35 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 57 | зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | фап, аптека | новое строительство | 1 очередь | 0,1 |
| 63 | зоны физической культуры и спорта | спортивные сооружения, 0,6 га | новое строительство | 1 очередь | 0,5 |
| 13 | зоны объектов общественно-делового назначения | клуб, 1х265 мест, библиотека, 4 тыс. ед. хран., спортивный зал на 100 м2 площади пола в составе единого культурно-досугового центра | новое строительство | расчетный срок | 0,3 |
| в границах д.Быкова |
| 52 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | дошкольное образовательное учреждение, 25 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 59 | зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | фап, аптека | новое строительство | 1 очередь | 0,3 |
| 60 | зоны физической культуры и спорта | спортивные сооружения, 0,4 га | новое строительство | 1 очередь | 0,6 |
| 4 | зоны объектов общественно-делового назначения | клуб, 1х215 мест | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| 61 | зоны физической культуры и спорта | спортивный зал, 100 м2 площади пола | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| в границах д.Зорино-Быково |
| 53 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | дошкольное образовательное учреждение, 20 мест | новое строительство | 1 очередь | 0,2 |
| 3 | зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | аптека, молочные кухни, 1х80 порций в сутки в составе фап | реконструкция | 1 очередь | 0,2 |
| 6 | зоны объектов общественно-делового назначения | клуб, 1х325 мест, библиотека, 5 тыс. ед. хран. В составе единого культурно-досугового центра | новое строительство | 1 очередь | 0,4 |
| 54 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | общеобразовательная школа, 170 мест, внешкольное учреждение, 25 мест в составе школы | новое строительство | расчетный срок | 1 |
| 64 | зоны физической культуры и спорта | спортивный зал, 150 м2 площади пола | новое строительство | расчетный срок | 0,2 |
| в границах с. Еловка |
| 56 | зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | фап | реконструкция | 1 очередь | 0,2 |
| 62 | зоны физической культуры и спорта | спортивные сооружения, 0,3 га | новое строительство | 1 очередь | 0,4 |
| транспортная инфраструктура |
| автомобильный транспорт |
|  |  | автомобильная дорога местного значения «Подъезд к д. Быково», протяженностью 1,33 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения «Подъезд к п. Усть-Балей», протяженностью 0,62 км | реконструкция | расчетный срок |  |
| 72 |  | автостанция в п.Усть-Балей по ул. Дунайская, единовр. вместим. 25-50 мест | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| 73 |  | автозаправочная станция на автомобильной дороге регионального значения "Иркутск – Оса – Усть-Уда" | новое строительство | расчетный срок | 0,3 |
| инженерная инфраструктура |
| инженерная подготовка |
|  |  | спрямление и расчистка русла р. Балей, общей протяженностью 0,87 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | дамба обвалования совмещенных с автомобильными дорогами, протяженностью 3,9 км | новое строительство | 1 очередь/расчетный срок/за расчетный срок |  |
| санитарная очистка |
| в границах п. Усть-Балей |
| 67 | зоны объектов размещения отходов потребления | полигон ТБО | новое строительство | 1 очередь | 1,5 |
| инженерная инфраструктура |
| электроснабжение |
| в границах п. Усть-Балей |
|  |  | Реконструкция ПС "Усть-Балей", замена трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3 МВА | реконструкция | 1 очередь |  |
| связь, телевидение, радиовещание |
| в границах д.Зорино-Быково |
|  | зоны объектов общественно-делового назначения | АТС - расширение до 1000 номеров | реконструкция | 1 очередь |  |
| газоснабжение |
| в границах поселения |
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления ( Р=0,6 Мпа) протяжённостью 21,5км | новое строительство | расчетный срок |  |

5.6.2. Социальная инфраструктура

### Таблица 5.28 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Усть-Балейского муниципального образования на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 1,9 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 95 | 19 | 76 | 1х35, 1х25, 1х20 |
| Общеобразовательные школы | место | 118 | 224 | 85 | 139 | 1х170 |
| Внешкольные учреждения | место | 12 | 23 | - | 23 | 1х25 в составе школы |
| Стационары | койка | 13,5 | 26 | - | 26 | в с. Горохово 1) |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,2 | 34 | - | 34 | в с. Горохово1) |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет –25 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 53 | 101 | - | 101 | 1х100 в составе ФАП |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 5,0 тыс. чел. | - | - | - | в с. Горохово1) |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | - | - | - | 3 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 237 | 450 | - | 450 | 1х325, 1х265, 1х215 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7 | 13 | 4,4 | 8,6 | 1х5, 1х4 |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,3-1,7 | 0,5 | 0,8-1,2 | 1х0,6, 1х0,4, 1х0,3 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 152 | - | 152 | 1х150, 2х100 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | 47 | - | 47 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 570 | 369,0 | 201,0 | 1х80, 1х60, 2х30, 1х25 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 76 | 44 | 32 | 1х30, 1х20, 1х12 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 8 | - | 8 | 2х3, 1х2 |
| Бани | мест | 7 | 13 | - | 13 | 1х15 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 38 | - | 38 | 1х40 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 2 | - | 2 | 1х5 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков | операцион. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1-2 | - | 1-2 | 1 |
| Гостиницы | место | 6 | 11 | - | 11 | 1х15 |

1) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово (Гороховское муниципальное образование) разместиться больничный комплекс (150 коек, 220 посещений в смену, станция скорой помощи на 1 спецавтомобиля), рассчитанный, в том числе, и на население Усть-Балейского муниципального образования.

### Таблица 5.29 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Зорино-Быково на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,4 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 50 | 20 | - | 20 | 1х20 |
| Общеобразовательные школы | место | 118 | 47 | 15 | 32 | 1х170 |
| Внешкольные учреждения | место | 12 | 231) | - | 23 | 1х25 в составе школы |
| Стационары | койка | 13,5 | 261) | - | 26 | в с. Горохово 2) |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,2 | 341) | - | 34 | в с. Горохово 2) |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 25 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 53 | 1001) | - | 100 | 1х100 в составе ФАП |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 5,0 тыс. чел. | - | - | - | в с. Горохово 2) |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | - | - | - | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 450 | 180 | - | 180 | 1х325 в составе единого культурно-досугового центра |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 2 | - | 2 | 1х5 в составе единого культурно-досугового центра |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,3-0,4 | 0,5 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 32 | - | 32 | 1х150 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | 471) | - | 47 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 120,0 | 105,0 | 15,0 | 1х30 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 16 | 44 | - | - |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 2 | - | 2 | 1х3 |
| Бани | мест | 7 | 131) | - | 13 | 1х15 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 381) | - | 38 | 1х40 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 21) | - | 2 | 1х5 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | 1 | - | - |
| Отделения банков | операц. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1-21) | - | 1-2 | 1 |
| Гостиницы | место | 6 | 111) | - | 11 | 1х15 |

1)в расчете на все постоянное население муниципального образования (1,9 тыс. чел.)

2) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово (Гороховское муниципальное образование) разместиться больничный комплекс (150 коек, 220 посещений в смену, станция скорой помощи на 1 спецавтомобиля), рассчитанный, в том числе, и на население Усть-Балейского муниципального образования.

### Таблица 5.30 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Быкова на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,5 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 50 | 25 | - | 25 | 1х25 |
| Общеобразовательные школы | место | 118 | 59 | 30 | 29 | д. Зорино-Быково |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,2 | 9 | - | 9 | в с. Горохово1) |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 425 | 212 | - | 212 | 1х215 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 3 | 4,4 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,3-0,4 | - | 0,3-0,4 | 1х0,4 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 40 | - | 40 | 1х100 |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 150 | 66,0 | 84,0 | 1х60, 1х30 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 20 | - | 20 | 1х20 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 2 | - | 2 | 1х2 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово (Гороховское муниципальное образование) разместиться больничный комплекс (150 коек, 220 посещений в смену, станция скорой помощи на 1 спецавтомобиля), рассчитанный, в том числе, и на население Усть-Балейского муниципального образования.

### Таблица 5.31 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания п. Усть-Балей на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,7 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 50 | 35 | - | 35 | 1х35 |
| Общеобразовательные школы | место | 118 | 83 | 20 | 63 | д. Зорино-Быково |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,2 | 13 | - | 13 | в с. Горохово1) |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 375 | 262 | - | 262 | 1х265 в составе единого культурно-досугового центра |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 4 | - | 4 | 1х4 в составе единого культурно-досугового центра |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,5-0,6 | - | 0,5-0,6 | 1х0,6 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 56 | - | 56 | 1х100 |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 210 | 133,0 | 77,0 | 1х80 |
| Предприятия обществ. питания | место | 40 | 28 | - | 28 | 1х30 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 3 | - | 3 | 1х3 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово (Гороховское муниципальное образование) разместиться больничный комплекс (150 коек, 220 посещений в смену, станция скорой помощи на 1 спецавтомобиля), рассчитанный, в том числе, и на население Усть-Балейского муниципального образования.

### Таблица 5.32 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания с. Еловка на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,3 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 50 | 15 | 19 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 118 | 35 | 20 | 15 | д. Зорино-Быково |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,2 | 5 | - | 5 | в с. Горохово1) |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | - | в д. Зорино-Быково |
| Клубы | зрит. место | 475 | 142 | - | 142 | в д. Зорино-Быково |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 2 | - | 2 | в д. Зорино-Быково |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,2-0,3 | - | 0,2-0,3 | 1х0,3 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 24 | - | 24 | в д. Зорино-Быково |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 90 | 65,0 | 25,0 | 1х25 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 12 | - | 12 | 1х12 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 1 | - | 1 | в д. Зорино-Быково |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово (Гороховское муниципальное образование) разместиться больничный комплекс (150 коек, 220 посещений в смену, станция скорой помощи на 1 спецавтомобиля), рассчитанный, в том числе, и на население Усть-Балейского муниципального образования.

Таблица 5.33 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Усть-Балейского муниципального образования на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 1,4 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 70 | 19 | 51 | 1х35, 1х25, 1х20 |
| Общеобразовательные школы | место | 118 | 165 | 85 | 80 | подвоз учащихся в с. Горохово |
| Внешкольные учреждения | место | 12 | 17 | - | 17 | в с. Горохово |
| Стационары | койка | 13,5 | 19 | - | 19 | в с. Горохово 1) |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,2 | 25 | - | 25 | в с. Горохово 1) |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет –25 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 53 | 74 | - | 74 | 1х100 в составе ФАП |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 5,0 тыс. чел. | - | - | - | в с. Горохово1) |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | - | - | - | 3 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 272 | 381 | 119 | 262 | 1х325 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 8 | 4,4 | 3,6 | 1х5 |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,0-1,3 | 0,5 | 0,5-0,8 | 1х0,6, 1х0,4, 1х0,3 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 112 | - | 112 | - |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | 35 | - | 35 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 420 | 369,0 | 51,0 | 1х80, 1х60 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 56 | 44 | 12 | 1х30, 1х20, 1х12 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 6 | - | 6 | 2х3, 1х2 |
| Бани | мест | 7 | 10 | - | 10 | - |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 28 | - | 28 | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 2 | - | 2 | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков | операцион. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1 | - | 1 | 1 |
| Гостиницы | место | 6 | 8 | - | 8 | - |

1) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово (Гороховское муниципальное образование) разместиться больничный комплекс (150 коек, 220 посещений в смену, станция скорой помощи на 1 спецавтомобиля), рассчитанный, в том числе, и на население Усть-Балейского муниципального образования.

### Таблица 5.34 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Зорино-Быково на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,3 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 50 | 15 | - | 15 | 1х20 |
| Общеобразовательные школы | место | 118 | 35 | 15 | 20 | подвоз учащихся в с. Горохово |
| Внешкольные учреждения | место | 12 | 171) | - | 17 | в с. Горохово |
| Стационары | койка | 13,5 | 191) | - | 19 | в с. Горохово 2) |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,2 | 251) | - | 25 | в с. Горохово2) |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 25 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 53 | 741) | - | 74 | 1х100 в составе ФАП |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 5,0 тыс. чел. | - | - | - | в с. Горохово 2) |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | - | - | - | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 475 | 145 | - | 145 | 1х325 в составе единого культурно-досугового центра |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 2 | - | 2 | 1х5 в составе единого культурно-досугового центра |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,2-0,3 | 0,5 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 24 | - | 24 | - |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | 351) | - | 35 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 90 | 105,0 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 12 | 44 | - | - |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 1 | - | 1 | 1х3 |
| Бани | мест | 7 | 101) | - | 10 | - |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 281) | - | 28 | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 21) | - | 2 | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | 1 | - | - |
| Отделения банков | операц. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 11) | - | 1 | 1 |
| Гостиницы | место | 6 | 81) | - | 8 | - |

1)в расчете на все постоянное население муниципального образования (1,4 тыс. чел.)

2) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово (Гороховское муниципальное образование) разместиться больничный комплекс (150 коек, 220 посещений в смену, станция скорой помощи на 1 спецавтомобиля), рассчитанный, в том числе, и на население Усть-Балейского муниципального образования.

### Таблица 5.35 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Быкова на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,4 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 50 | 20 | - | 20 | 1х25 |
| Общеобразовательные школы | место | 118 | 47 | 30 | 17 | подвоз учащихся в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,2 | 7 | - | 7 | в с. Горохово1) |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 450 | 180 | 60 | 120 | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 2 | 4,4 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,3-0,4 | - | 0,3-0,4 | 1х0,4 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 32 | - | 32 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 120 | 66,0 | 54,0 | 1х60 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 16 | - | 16 | 1х20 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 2 | - | 2 | 1х2 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово (Гороховское муниципальное образование) разместиться больничный комплекс (150 коек, 220 посещений в смену, станция скорой помощи на 1 спецавтомобиля), рассчитанный, в том числе, и на население Усть-Балейского муниципального образования.

Таблица 5.36 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания п. Усть-Балей на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,5 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 50 | 25 | - | 25 | 1х35 |
| Общеобразовательные школы | место | 118 | 59 | 20 | 39 | подвоз учащихся в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,2 | 9 | - | 9 | в с. Горохово1) |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 425 | 212 | 29 | 183 | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 3 | - | 3 | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,3-0,4 | - | 0,3-0,4 | 1х0,6 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 40 | - | 56 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 150 | 133,0 | 77,0 | 1х80 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 20 | - | 28 | 1х30 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 2 | - | 2 | 1х3 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово (Гороховское муниципальное образование) разместиться больничный комплекс (150 коек, 220 посещений в смену, станция скорой помощи на 1 спецавтомобиля), рассчитанный, в том числе, и на население Усть-Балейского муниципального образования.

### Таблица 5.37 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания с. Еловка на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,2 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 50 | 10 | 19 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 118 | 24 | 20 | 4 | подвоз учащихся в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,2 | 4 | - | 4 | в с. Горохово1) |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | - | в д. Зорино-Быково |
| Клубы | зрит. место | 500 | 100 | 30 | 70 | в д. Зорино-Быково |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 1 | - | 1 | в д. Зорино-Быково |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,1-0,2 | - | 0,1-0,2 | 1х0,3 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 16 | - | 16 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 60 | 65,0 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 8 | - | 8 | 1х12 |
| Предприятия непосредств. бытового обслужив. | рабочее место | 4 | 1 | - | 1 | в д. Зорино-Быково |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1) согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово (Гороховское муниципальное образование) разместиться больничный комплекс (150 коек, 220 посещений в смену, станция скорой помощи на 1 спецавтомобиля), рассчитанный, в том числе, и на население Усть-Балейского муниципального образования.

Раздел 7. Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах поселения | га м2/чел | 24 988,2 249 882,0 | 24 988,2 131 516,8 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 142,6 0,6 | 319,0 1,3 |
| малоэтажная застройка | га % | 115,0 0,5 | 281,3 1,1 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 115,0 0,5 | 281,3 1,1 |
| садоводства | га % | 27,6 0,1 | 37,7 0,2 |
| общественно-деловых зон | га % | 12,6 0,1 | 20,2 0,1 |
| производственных зон | га % | 157,0 0,6 | 121,3 0,5 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 21,7 0,1 | 24,4 0,1 |
| рекреационных зон | га % | 20 381,6 81,6 | 20 256,5 81,1 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 4 268,2 17,1 | 4 235,2 16,9 |
| зон специального назначения | га % | 1,8 0,0 | 11,1 0,0 |
| режимных зон | га % | 2,7 0,0 | 0,5 0,0 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения Усть-Балейского сельского поселения | тыс. чел. | 1,0 | 1,9 |
| 2.2 Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,013 | 0,025 |
| убыль | тыс. чел. | 0,013 | 0,010 |
| 2.3 Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | н/д | 0,015 |
| убыль | тыс. чел. | н/д | 0,005 |
| 2.4 Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 0,224 22,4 | 0,399 21,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 0,560 56,0 | 1,026 54,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,216 21,6 | 0,475 25,0 |
| 2.5 Численность занятого населения – всего | тыс. чел. | 0,28 | 0,55 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 0,17 60,7 | 0,33 60,0 |
| в т. ч. промышленность | то же | 0,090 32,2 | 0,14 25,5 |
| сельское и лесное хозяйство | то же | 0,055 19,6 | 0,10 18,2 |
| прочие | то же | - - | 0,01 1,8 |
| работающие за пределами поселения | то же | 0,025 8,9 | 0,08 14,5 |
| в обслуживающей сфере | то же | 0,11 39,3 | 0,22 40,0 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 18,3 | 47,5 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади / % к общему объему жилищного фонда | - - | 1,2 2,5 |
| частной собственности | то же | 16,9 92,3 | 45,0 94,8 |
| иной собственности | то же | 1,4 7,7 | 1,3 2,7 |
| 3.2 Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в малоэтажных домах | то же | 18,3 100,0 | 47,5 100,0 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома усадебного типа | то же | 18,3 100,0 | 47,5 100,0 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 2,9 15,8 | - - |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 0,9 1,9 |
| из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| под организацию санитарно-защитных зон | тыс. м2 общей площади квартир % к объему убыли жилищного фонда | - - | 0,9 100,0 |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 18,3 | 17,4 |
| 3.6 Новое жилищное строительство – всего | то же | - | 30,1 |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади /% к объему нового жилищного строительства | - - | 1,2 4,0 |
| за счет средств населения | то же | - - | 28,9 96,0 |
| 3.7 Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
| малоэтажное | то же | - - | 30,1 100,0 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | - - | 30,1 100,0 |
| 3.8 Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | - - | 30,1 100,0 |
| на реконструируемых территориях | то же | - - | - - |
| 3.9 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | н/д | 63,4 |
| канализацией | то же | н/д | 24,8 |
| центральным отоплением | то же | н/д | 0,0 |
| ваннами (душем) | то же | н/д | 24,8 |
| газом | то же | 21,0 | 18,9 |
| 3.10 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,3 | 25,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел. | место | 19 19,0 | 99 52,1 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел. | место | 85 85,0 | 255 134,2 |
| Поликлиники – всего на 1000 чел. | посещений в смену | - - | - - |
| Аптека | объект | - | 3 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | 369,0 369,0 | 594,0 312,6 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел. | место | 44 44,0 | 106 55,8 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания – всего на 1000 чел. | рабочее место | - - | 8 4,2 |
| Клубы – всего на 1000 чел. | зрительское место | 119 119,0 | 805 423,7 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел. | тыс. ед. хранения | 4,4 4,4 | 13,4 7,0 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел. | м2 площади пола | - - | 350 184,2 |
| Гостиницы – всего на 1000 чел. | место | - - | 15 7,9 |
| Бани – всего На 1000 чел. | место | - - | 15 7,9 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | - | 1 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 12,2 | 20,67 |
| в т. ч. магистральных улиц районного значения | км | 12,0 | 20,67 |
| 5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 25,71 | 55,4 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 4,25 | 55,4 |
| 5.3 Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | нет | нет |
| 5.5 Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | … | 280 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | … | 0,37 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | … | 0,37 |
| на производственные нужды | то же | - | - |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 1,2 | 1,6 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | … | 150 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | … | 150 |
| 6.1.4 Протяженность сетей | км | - | 6,5 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | … | 0,33 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды населения | то же | … | 0,33 |
| на производственные нужды | то же | … | - |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | то же | … | 0,4 |
| 6.2.3 Протяженность сетей | км | - | 2,8 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего | кВт-ч/год | 11 077 | 23 956 |
| 6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 11 033 | 12 608 |
| 6.3.3 Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 Протяженность сетей | км | 13,9 | 13,9 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла | тыс. Гкал/год | - | 14,44 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | - | 14,44 |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,87 |
| в т.ч. ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | то же | - | - |
| районные котельные | то же | - | 0,87 |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 3,91 |
| 6.4.4 Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 Связь |  |  |  |
| 6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 88,6 | 100,0 |
| 6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 15 | 100 |
| 6.6 Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 Дамбы | км | - | 3,9 |
| 6.6.2 Устройство нагорных канав | км | - | 2,2 |
| 6.6.3 Регулирование русла рек и ручьев | км | - | 0,9 |
| 6.6.4 Устройство закрытого коллектора | км | - | 1,15 |
| 6.7 Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 2,4 | 4,5 |
| 6.7.2 Общая площадь свалок | га | 0,3 | 1,7 |
| в т. ч. стихийных | га | 0,3 | - |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 1,5 | 7,4 |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т/год | … | … |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод на рельеф | тыс. м3/год | … | … |
| 8.3 Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 9,56 |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | - | - |
| 8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | … | … |
| 8.6 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,23 | 0,06 |
| 8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 15,2 |
| 8.9 Защита почв и недр | тыс. чел. | … | … |