ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик

Администрация Хомутовского

муниципального образования

– администрация сельского поселения

Муниципальный контракт

№ 7536 от 05 февраля 2016 года

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Том I

Положения о территориальном планировании

(Утверждаемая часть проекта)

Иркутск

2016

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Генеральный директор АО «Иркутскгражданпроект» | _____________________ |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный архитектор института АО «Иркутскгражданпроект» | _____________________ |  | И.В. Логванов |
| Архитектурная часть |  |  |  |
| ГАП | _____________________ |  | Е.Г. Журавлева |
| Архитектор 2-й категории | _____________________ |  | Т.Н. Семенкова |
| Архитектор | ______________________ |  | Ю.В. Булыгина |
| Архитектор | ______________________ |  | А.Ю. Галкина |
| Основные разделы |  |  |  |
| Экономика |  |  |  |
| Экономист | _____________________ |  | М.А. Тетерина |
| Транспорт |  |  |  |
| Инженер | _____________________ |  | А.Ю. Туктаров |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| Главный специалист | _____________________ |  | В.С. Ленденев |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Инженер | _____________________ |  | Э.М. Алексеева |
| Электроснабжение и связь |  |  |  |
| Инженер | _____________________ |  | Е.Е. Акреева |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании (Утверждаемая часть проекта) | Несекретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории. Материалы по обоснованию | Несекретно |
| Графические материалы |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Карта границ населенных пунктов в структуре Хомутовского муниципального образования. Масштаб 1: 50 000 | Несекретно |
| 2. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Основной чертеж. Масштаб 1:25 000 | Несекретно |
| 3. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Основной чертеж населенных пунктов: с. Хомутово, п. Горный, д. Куда, д. Позднякова, д. Талька. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 4. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Основной чертеж населенного пункта п. Плишкино. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 5. | Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Масштаб 1:25 000 | Несекретно |
| 6. | Карта планируемого размещения объектов водоснабжения населения, водоотведения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Масштаб 1:25 000 | Несекретно |
| 7. | Карта планируемого размещения объектов водоснабжения населения, водоотведения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Чертеж населенных пунктов: с. Хомутово, п. Горный, д. Куда, д. Позднякова, д. Талька. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 8. | Карта планируемого размещения объектов водоснабжения населения, водоотведения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Чертеж населенного пункта п. Плишкино. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 9. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Масштаб 1:25 000 | Не секретно |
| 10. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Чертеж населенных пунктов: с. Хомутово, п. Горный, д. Куда, д. Позднякова, д. Талька. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 11. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Чертеж населенного пункта п. Плишкино. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 12. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Масштаб 1:25 000. | Несекретно |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

СОСТАВ ПРОЕКТА	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

Таблицу 1 «Перечень функциональных зон, установленных для Хомутовского МО» раздела 1 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» главы I «Размещение объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» изложить в следующей редакции:	7

Разделы «Жилые зоны», «Общественно-деловые зоны», «Производственные и коммунальные зоны», «Сооружения санитарно-технического, коммунального назначения и оказания услуг», «Транспорт и улично-дорожная сеть», «Водоснабжение», «Теплоснабжение», «Электроснабжение», «Газоснабжение», «Зоны рекреационного назначения», «Рекультивируемые территории» таблицы 2 «Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Хомутовского МО. Параметры функциональных зон.» раздела 1 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» главы I «Размещение объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» изложить таблицу 2 в следующей редакции:	9

Раздел 3 «Основные показатели предлагаемых административно-территориальных границ» главы I «Размещение объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» изложить в следующей редакции:	37

Таблицу раздела 4 «Основные показатели по численности населения к расчетному сроку» главы I «Размещение объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» изложить в следующей редакции:	78

ПРИЛОЖЕНИЕ	79

Приложение 1. Задание на проектирование.	80

ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в генеральный план Хомутовского муниципального образования Иркутского района (Хомутовское МО) выполнено на основании муниципального контракта № 7536 от 05.02.2016 г., заключенного между АО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Хомутовского МО.

Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Хомутовского муниципального образования Иркутского района выполнена в части корректировки в отношении пунктов, указанных в п. 8 Задания на проектирование (Приложение №1 к Муниципальному контракту на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Хомутовского муниципального образования Иркутского района). Частично была изменена трассировка улиц и дорог в соответствии с актуальными сведениями государственного кадастрового учета.

Внести изменения в Том I «Положения о территориальном планировании (Утверждаемая часть проекта)» текстовых материалов генерального плана Хомутовского муниципального образования Иркутского района в:

# Таблицу 1 «Перечень функциональных зон, установленных для Хомутовского МО» раздела 1 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» главы I «Размещение объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. Перечень функциональных зон, установленных для Хомутовского МО.

| № | Буквенное обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| I |  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
|  | Ж-1 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) |
|  | Ж-2 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) |
|  | Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
|  | ШВ | Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования |
| II |  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
|  | ОД-1 | Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
|  | ОД-2 | Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |
|  | ОД-4 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
|  | ОД-5 | Зоны размещения научно-исследовательских учреждений |
|  | ОД-6 | Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий |
| III |  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
|  | ПК-1 | Зоны размещения производственных объектов 2, 3 классов опасности |
|  | ПК-2 | Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности |
|  | ПК-3 | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
| IV |  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
|  | ИТ-1 | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
|  | ИТ-2 | Зоны размещения объектов транспорта |
|  | ИТ-3 | Зоны размещения объектов внешнего транспорта |
|  | ИТ-4 | Зоны размещения авиатранспортного узла |
| V |  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
|  | СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
|  | СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
|  | СХ-3 | Зоны для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенных пунктов |
| VI |  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
|  | Р-1 | Зоны лесопарков |
|  | Р-2 | Зоны парков, скверов и бульваров |
|  | Р-3 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |
|  | Р-4 | Зоны туристско-рекреационного значения |
| VI |  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
|  | ПН-1 | Зоны природных территорий |
|  | ПН-2 | Зоны, занятые лесами |
|  | ПН-3 | Зоны территорий болот |
|  | ПН-4 | Зоны водных объектов |
| VII |  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
|  | СН-1 | Зоны режимных объектов |
|  | СН-2 | Зоны кладбищ |
|  | СН-3 | Зоны складирования и захоронения отходов |
|  | СН-4 | Зоны рекультивируемых территорий |
|  | СН-5 | Зоны озеленения специального назначения |
| VIII |  | ИНЫЕ ЗОНЫ |
|  | И-1 | Зоны пустырей |

».

# Разделы «Жилые зоны», «Общественно-деловые зоны», «Производственные и коммунальные зоны», «Сооружения санитарно-технического, коммунального назначения и оказания услуг», «Транспорт и улично-дорожная сеть», «Водоснабжение», «Теплоснабжение», «Электроснабжение», «Газоснабжение», «Зоны рекреационного назначения», «Рекультивируемые территории» таблицы 2 «Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Хомутовского МО. Параметры функциональных зон.» раздела 1 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» главы I «Размещение объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» изложить таблицу 2 в следующей редакции:

«2. Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения Хомутовского МО. Параметры функциональных зон.

| Наименование объекта | Значение | Местоположение | Индекс зоны | Параметры функциональных зон | Зоны с особыми условиями использования территории | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная этажность | Площадь территории |  | Объектов | Всего |
| Жилые зоны |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | местное | с. Хомутово | Ж-1 | 3 | 396 га | Не требуется | 291 тыс. кв. м | 696,1 тыс. кв. м |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | местное | д. Талька |  | 3 | 61,3 га | Не требуется | 42,6 тыс. кв. м |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | местное | д. Куда |  | 3 | 376,9 га | Не требуется | 245,6 тыс. кв. м |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | местное | д. Позднякова |  | 3 | 4,8 га | Не требуется | 3,5 тыс. кв. м |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | местное | п. Горный |  | 3 | 75,8 га | Не требуется | 23,4 тыс. кв. м |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | местное | п. Плишкино |  | 3 | 234,6 | Не требуется | 60 тыс. кв. м |  |
| Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | местное | с. Хомутово | Ж-2 | 3 | 34,8 га | Не требуется | 72,6 тыс. м2 | 584,3 тыс. кв. м |
| Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | местное | д. Куда |  | 3 | 47,6 га | Не требуется | 115,3 тыс. м2 |  |
| Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | местное | п. Горный |  | 3 | 2,7 га | Не требуется | 18,8 тыс. м2 |  |
| Зоны застройки малоэтажными жилыми домами | местное | п. Плишкино |  | 3 | 175,4 га | Не требуется | 377,6 тыс. м2 |  |
| Детские дошкольные учреждения | местное | с. Хомутово | Д | 2 | 4,2 га | Не требуется | 6x110 мест | 660 мест |
| Детские дошкольные учреждения | местное | с. Хомутово |  | 2 | 2 га | Не требуется | 1х190 мест | 190 мест |
| Детские дошкольные учреждения | местное | д. Талька |  | 2 | 0,6 га | Не требуется | 1x110 мест | 110 мест |
| Детские дошкольные учреждения | местное | д. Куда |  | 2 | 0,5 га | Не требуется | 1x110 мест | 110 мест |
| Детские дошкольные учреждения | местное | д. Куда |  | 2 | 0,6 га | Не требуется | 1x140 мест | 140 мест |
| Детские дошкольные учреждения | местное | д. Куда, мкр. «Аэропорт» |  | 2 | 4 га | Не требуется | 3x220 мест | 660 мест |
| Детские дошкольные учреждения | местное | п. Горный |  | 2 | 1,1 га | Не требуется | 2x110 мест | 220 мест |
| Детские дошкольные учреждения | местное | п. Плишкино |  | 2 | 0,6 га | Не требуется | 1x140 мест | 140 мест |
| Детские дошкольные учреждения | местное | п. Плишкино мкр. «Ключевой» |  | 2 | 5,2 га | Не требуется | 3x330 мест | 990 мест |
| Общеобразовательные школы | местное | с. Хомутово | ШВ | 3 | 3,3 га | Не требуется | 1x500 мест | 500 учащихся |
| Общеобразовательные школы | местное | с. Хомутово |  | 3 | 1,5 га | Не требуется | 1x300 мест | 300 учащихся |
| Общеобразовательные школы | местное | с. Хомутово |  | 3 | общ. 4,3 га | Не требуется | расширение на 550 мест | 550 учащихся |
| Общеобразовательные школы | местное | д. Талька |  | 3 | 1,6 га | Не требуется | 1x250 мест | 250 учащихся |
| Общеобразовательные школы | местное | д. Куда |  | 3 | 2,7 га | Не требуется | 1x600 мест | 600 учащихся |
| Общеобразовательные школы | местное | д. Куда |  | 3 | 3,6 га | Не требуется | 1x250 мест | 250 учащихся |
| Общеобразовательные школы | местное | д. Куда мкр. «Аэропорт» |  | 3 | 3 га | Не требуется | 1x900 мест | 900 учащихся |
| Общеобразовательные школы | местное | п. Горный |  | 3 | 2,5 га | Не требуется | 1x500 мест | 500 учащихся |
| Общеобразовательные школы | местное | п. Плишкино |  | 3 | 2,3 га | Не требуется | расш. на 500 мест | 500 учащихся |
| Общеобразовательные школы | местное | п. Плишкино мкр. «Ключевой» |  | 3 | 6,4 га | Не требуется | 2x900 мест | 1800 учащихся |
| Учреждения дополнительного образования (музыкальная, художественная школа и пр.) | местное | с. Хомутово |  | 3 | 1 га | Не требуется | 1x 150 учащихся | 150 учащихся |
| Учреждения дополнительного образования (музыкальная, художественная школа и пр.) | местное | д. Куда |  | 3 | встроен. | Не требуется | 1x 150 учащихся | 150 учащихся |
| Учреждения дополнительного образования (музыкальная, художественная школа и пр.) | местное | п. Плишкино |  | 3 | встроен. | Не требуется | 1x 150 учащихся | 150 учащихся |
| Учреждения дополнительного образования (музыкальная, художественная школа и пр.) | местное | д. Куда |  | 3 | встроен. | Не требуется | 1x 150 учащихся | 150 учащихся |
| Учреждения дополнительного образования (музыкальная, художественная школа и пр.) | местное | д. Куда мкр. «Аэропорт» |  | 3 | встроен. | Не требуется | 1x 50 учащихся | 50 учащихся |
| Общественно-деловые зоны |
| Объекты торговли | местное | с. Хомутово | ОД-1 |  | 2,4 га | СЗЗ – 50 м для отдельно стоящих супермаркетов, торговых комплексов и центров |  | 4800 м2 торговой площади |
| Объекты торговли | местное | д. Талька |  |  | 0,2 га | не требуется |  | 550 м2 торговой площади |
| Объекты торговли | местное | д. Куда |  |  | 1,8 га | СЗЗ – 50 м для отдельно стоящих супермаркетов, торговых комплексов и центров |  | 6000 м2 торговой площади |
| Объекты торговли | местное | д. Позднякова |  |  | 0,2 га | не требуется |  | 120 м2 торговой площади |
| Объекты торговли | местное | п. Горный |  |  | 0,8 га | не требуется |  | 850 м2 торговой площади |
| Объекты торговли | местное | п. Плишкино |  |  | 2,6 га | СЗЗ – 50 м для отдельно стоящих супермаркетов, торговых комплексов и центров |  | 5300 м2 торговой площади |
| Объекты общественного питания | местное | с. Хомутово | ОД-1 | 3 | 0,7 га | Не требуется | 6x100, 1x50 мест | 650 |
| Объекты общественного питания | местное | д. Талька |  | - | 0,1 га | Не требуется | 2x40 мест | 80 |
| Объекты общественного питания | местное | д. Куда |  | - | 0,6 га | Не требуется | 3x100, 3x60 мест | 480 |
| Объекты общественного питания | местное | д. Позднякова |  | - | 0,1 га | Не требуется | 1x20 мест | 20 |
| Объекты общественного питания | местное | п. Горный |  | - | 0,1 га | Не требуется | 2x60 мест | 120 |
| Объекты общественного питания | местное | п. Плишкино |  | - | 0,8 га | Не требуется | 6x100, 2x60 мест | 720 |
| Отделения банка | местное | с. Хомутово | ОД-1 | - | 0,1 га | Не требуется | 1 операционная касса | 1 операционная касса |
| Отделения банка | местное | д. Куда |  | - | 0,1 га | Не требуется | 1 операционная касса | 1 операционная касса |
| Отделения банка | местное | п. Плишкино |  | - | 0,1 га | Не требуется | 1 операционная касса | 1 операционная касса |
| Отделения связи | местное | д. Куда | ОД-2 | - | 0,1 га | Не требуется | 1 отделение связи | 1 отделение связи |
| Отделения связи | местное | п. Плишкино |  | - | 0,1 га | Не требуется | 1 отделение связи | 1 отделение связи |
| Химчистка-прачечная | местное | д. Куда | ОД-2 | - | 0,2 га | СЗЗ – 100 м | 500 кг белья в смену | 500 кг белья в смену |
| Химчистка-прачечная | местное | п. Плишкино |  | - | 0,1 га | СЗЗ – 100 м | 200 кг белья в смену | 200 кг белья в смену |
| Баня | местное | с. Хомутово | ОД-2 | - | 0,3 га | Требуется в случае организации банно-прачечного комбината. СЗЗ-100 м | 2х50 мест | На 100 мест |
| Баня | местное | д. Куда |  | - | 0,2 га | Не требуется | 2х30 мест | На 60 мест |
| Баня | местное | п. Горный |  | - | 0,1 га | Не требуется | 1х20 мест | На 20 мест |
| Баня | местное | п. Плишкино |  | - | 0,2 га | Требуется в случае организации банно-прачечного комбината. СЗЗ-100 м | 2х50 мест | На 100 мест |
| Объекты бытового обслуживания | местное | с. Хомутово | ОД-2 | - | 0,4 га | Не требуется | 8x10 раб.мест | 80 рабочих мест |
| Объекты бытового обслуживания | местное | д. Талька |  | - | 0,05 га | Не требуется | 1x10 раб.мест | 10 рабочих мест |
| Объекты бытового обслуживания | местное | д. Куда |  | - | 0,3 га | Не требуется | 6x10 раб.мест | 60 рабочих мест |
| Объекты бытового обслуживания | местное | п. Горный |  | - | 0,1 га | Не требуется | 1x10, 1x5 раб.мест | 15 рабочих мест |
| Объекты бытового обслуживания | местное | п. Плишкино |  | - | 0,45 га | Не требуется | 9x10 раб.мест | 90 рабочих мест |
| Объекты бытового обслуживания | местное | д. Позднякова |  | - |  | Не требуется |  |  |
| Аптека | местное | с. Хомутово | ОД-2 | - | 0,1 га | Не требуется | 2 аптеки | 2 аптеки |
| Аптека | местное | д. Талька |  | - | 0,05 га | Не требуется | 1 аптека | 1 аптека |
| Аптека | местное | д. Куда |  | - | 0,1 га | Не требуется | 2 аптека | 2 аптеки |
| Аптека | местное | д. Позднякова |  | - | 0,05 га | Не требуется | 1 аптека | 1 аптека |
| Аптека | местное | п. Горный |  | - | 0,05 га | Не требуется | 2 аптеки | 2 аптеки |
| Аптека | местное | п. Плишкино |  | - | 0,1 га | Не требуется | 2 аптеки | 2 аптеки |
| Молочная кухня | местное | с. Хомутово | ОД-2 | - | 0,1 га | Не требуется | 1x2600 порций в сутки | 2600 порций в сутки |
| Раздаточный пункт молочной кухни | местное | с. Хомутово | ОД-2 | - |  | Не требуется | 2 | 2 |
| Раздаточный пункт молочной кухни | местное | п. Плишкино |  | - |  | Не требуется | 2 | 2 |
| Раздаточный пункт молочной кухни | местное | д. Куда |  | - |  | Не требуется | 2 | 2 |
| Гостиница | местное | с. Хомутово | ОД-2 | - | 1,5 га | Не требуется | 2x100 мест | 200 мест |
| Гостиница | местное | д. Куда |  | - | 0,6 га | Не требуется | 1x80 мест | 80 мест |
| Гостиница | местное | мкр. «Аэропорт» |  | - | 1,5 га | Не требуется | 1x200 мест | 200 мест |
| Гостиничный комплекс | федеральное | п. Плишкино мкр. «Ключевой» | ОД-2 | - | 15 га | Не требуется | 1x1400 мест | 1400 мест |
| Культурно-развлекательный комплекс | федеральное | п. Плишкино мкр. «Ключевой» | ОД-1 | - | 13,3 га | Не требуется | 1 | 1 |
| Перинатальный центр | федеральное | п. Плишкино мкр. «Ключевой» | ОД-4 | - | 63,6 га | Не требуется | 1 | 1 |
| Центр восстановительного лечения | федеральное | п. Плишкино мкр. «Ключевой» | ОД-4 | - |  | Не требуется | 1 | 1 |
| Геронтологический центр | федеральное | п. Плишкино мкр. «Ключевой» | ОД-4 | - |  | Не требуется | 1 | 1 |
| Поликлиника | местное | д. Куда (больничный комплекс) | ОД-4 | - | 14,6 га | Не требуется | 1x600 посещений в смену | 600 мест |
| Стационар | местное |  |  | - |  | Не требуется | 1x600 койко-мест | 600 мест |
| Станция скорой помощи | местное |  |  | - |  | Не требуется | 3 спец-автомобиля | 1 станция |
| ФАП | региональное | д. Куда мкр. «Аэропорт» | ОД-4 | - | 0,2 га | Не требуется | 1x30 посещений | 30 посещений |
| ФАП | региональное | п. Горный |  | - | 0,2 га | Не требуется | 1x10 посещений | 10 посещений |
| ФАП | региональное | п. Плишкино |  | - | 0,2 га | Не требуется | 1x30 посещений | 30 посещений |
| ФАП | региональное | д. Позднякова |  | - | 0,2 га | Не требуется | 1x10 посещений | 10 посещений |
| ФАП | региональное | д. Талька |  | - | 0,2 га | Не требуется | 1x10 посещений | 10 посещений |
| Дом культуры | местное | с. Хомутово | ОД-6 | - |  | Не требуется | 1 | 1 |
| Клубные учреждения | местное | с. Хомутово | ОД-6 | - | 1,2 га | Не требуется | 2x250 мест | 500 мест |
| Клубные учреждения | местное | д. Куда |  | - | 0,6 га | Не требуется | 2x150 мест | 300 мест |
| Клубные учреждения | местное | п. Горный |  | - | 0,5 га | Не требуется | 1x100 мест | 100 мест |
| Клубные учреждения | местное | п. Плишкино |  | - | 0,6 га | Не требуется | 1x250 мест | 250 мест |
| Библиотека | местное | с. Хомутово | ОД-6 | - |  | Не требуется | 2х50 тыс.ед.хранения | 100 тыс.ед.хранения |
| Библиотека | местное | д. Куда |  | - |  | Не требуется | 1х50 тыс.ед.хранения | 50 тыс.ед.хранения |
| Библиотека | местное | п. Плишкино |  | - |  | Не требуется | 1х50 тыс.ед.хранения | 50 тыс.ед.хранения |
| Библиотека | местное | п. Горный |  | - |  | Не требуется | 1х10 тыс.ед.хранения | 10 тыс.ед.хранения |
| Производственные и коммунальные зоны |
| Строительство завода металлоконструкции | региональ-ное | участок расположен в 0,8 км. южнее от п. Горный | ПК-1 | - | 18,8 га | СЗЗ – 300 м | 1 | 1 |
| Завод железобетонных изделий, | региональ-ное | участок расположен в 3,30 км. восточнее от д. Позднякова | ПК-1 | - | 35,4 га | СЗЗ – 300 м | 1 | 2 |
| асфальтобетонный завод(1*). |  |  | ПК-1 | - |  | СЗЗ – 300 м | 1 |  |
| Индустриальный парк «Хомутово» ООО «Госстрой» (инвестиционный проект) | региональ-ное | участки расположены на 19-м км автодороги «Иркутск – Усть-Ордынский», юго-восточнее деревни Грановщины | ПК-1 | - | 59,9 га | СЗЗ – 500 м | 1 | 1 |
| Строительство кирпичного завода (инвестиционный проект) | региональ-ное |  | ПК-1 | - |  | СЗЗ – 300 м | 1 | 1 |
| Создание производства по глубокой переработке древесины (ООО «Госстрой») (инвестиционный проект) | региональ-ное |  | ПК-1 | - |  | СЗЗ – 300 м | 1 | 1 |
| Карьер по добыче полезных ископаемых. - геологическое изучение, добыча песчано-гравийной смеси и торфа | местное | На левобережье р. Куда между селами Хомутово и Турская в 5,5 км на СВ от д. Поздняково | ПК-1 | - | 95,26 га | СЗЗ – 300 м | 1 | 3 |
| Карьер по добыче полезных ископаемых. - Добыча торфа | местное | На левобережье р. Куда между селами Хомутово и Турская в 0,3 км на ЮВ от д. Поздняково | ПК-1 | - | 175,45 га | СЗЗ – 300 м | 1 |  |
| Карьер по добыче полезных ископаемых. - геологическое изучение, добыча песчано-гравийных пород | местное | На левобережье р. Куда в 1,0 км на СЗ от д. Хомутово. Участок недр «Карлук 4» | ПК-1 | - | 31,3 га | СЗЗ – 300 м | 1 |  |
| Карьер по добыче полезных ископаемых. - Добыча песка | местное | На левобережье р. Куда между деревнями Куда и Талька в 0,7 км на ЮВ от д. Талька | ПК-2 | - | 28 га | СЗЗ – 100 м | 1 | 1 |
| Карьер по добыче полезных ископаемых. - разведки и добыча песчано-гравийных пород | местное | в 5 км на северо-восток от с. Карлук, на левобережной пойме р. Куда | ПК-2 | - | 20,2 га | СЗЗ – 100 м | 1 | 1 |
| Карьер по добыче полезных ископаемых. - геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород | местное | на левобережной пойме р. Куда у д. Поздняково | ПК-2 | - | 17,8 га | СЗЗ – 100 м | 1 | 1 |
| Карьер по добыче полезных ископаемых. - разведки и добыча песчано-гравийных пород | местное | на левобережной пойме р. Куда с. Хомутово | ПК-2 | - | 40,1 га | СЗЗ – 100 м | 1 | 1 |
| Карьер по добыче полезных ископаемых. - разведка и добыча песков | местное | в 1 км на юго-запад от с. Талька | ПК-2 | - | 8,1 га | СЗЗ – 100 м | 1 | 1 |
| Карьер по добыче полезных ископаемых. - геологическое изучение, разведка и добыча песков | местное | в 7 км на юго-восток от д. Поздняково | ПК-2 | - | 31 га | СЗЗ – 100 м | 1 | 1 |
| Карьер по добыче полезных ископаемых. - разведки и добыча песчано-гравийных пород | местное | в 0,05 км на северо-запад от д. Поздняково | ПК-2 | - | 23,9 га | СЗЗ – 100 м | 1 | 1 |
| Сооружения санитарно-технического, коммунального назначения и оказания услуг |
| Полигон твердых бытовых отходов - Складирование твердых бытовых отходов | региональное | участок расположен в северо-западной части Хомутовского МО | СН-3 | - | 10 га | СЗЗ – 1000 м | 1 | 1 |
| Скотомогильник с захоронением в ямах | межмуниципальное местное | Северо-западная часть Хомутовского МО | СН-3 | - | 2 га | СЗЗ – 1000 м | 1 | 1 |
| Мусоросортировочный комплекс - Сортировка и первичная переработка мусора. | зегиональное | участок расположен в северо-западной части Хомутовского МО(1*) | ПК-1 | - | 0,6 га | СЗЗ – 300 м | 1 | 1 |
| Расширение существующего кладбища (2*) | местное | д. Куда | СН-2 | - | 2 га | СЗЗ – 300 м (100 м – после закрытия кладбища) | 1 | 1 |
| Строительство нового кладбища | местное | В районе пади Черёмушки, в 4,7 км ЮВ деревни Куда | СН-2 | - | 10 га | СЗЗ – 300 м | 1 | 1 |
| Инженерная и транспортная инфраструктура |
| Транспорт и улично-дорожная сеть |
| Строительство международного аэропорта | федеральное | В районе д. Талька | ИТ-4 | - | 574,4 га |  | класс "А" L взлетно- посадочной полосы =4,2км | 574,4 га |
| Строительство железной дороги | федеральное | Хомутовское МО | ИТ-3 | - | - |  | 98,0 км |  |
| Реконструкция дорог | региональное | Хомутовское МО | ИТ-3 | - | 249 тыс. м2 |  | 35,6 км | 249 тыс. м2 |
| Строительство дорог | региональное | Хомутовское МО | ИТ-3 | - | 410,8 тыс. м2 |  | 58,7 км | 410,8 тыс. м2 |
| Реконструкция улиц и дорог | местное | Хомутовское МО | ИТ-2 | - | 78,9 тыс. м2 |  | 13,1 км | 78,9 тыс. м2 |
| Строительство улиц и дорог | местное | Хомутовское МО | ИТ-2 | - | 1468,12 тыс. м2 |  | 266,9 км | 1468,12 тыс. м2 |
| Строительство автовокзала | местное | С. Хомутово | ИТ-3 | - | 1,1га |  | 50 посадочных мест | 1,1га |
| Реконструкция автомобильного моста | местное | Через р.Куда на км 4+850 автомобильной дороги местного значения Куда-Хомутово-Турская |  | - |  |  | 1 | 1 |
| Реконструкция автомобильного моста | местное | По улице Подгорная п. Плишкино |  | - |  |  | 1 | 1 |
| Водоснабжение |
| Строительство водозабора (3*) | местное | Между поселками Хомутово-Горный и Плишкино-Ключевая | - - - | - - - | - - - | Необходим проект зон санитарной охраны с выполнением необходимых мероприятий |  |  |
| Установка резервуаров чистой воды |  | Для н.п. Хомутово, Талька, Куда, Позднякова, Горный |  |  |  |  | 4x3000 | 4x3000 |
| Установка резервуаров чистой воды |  | Для п. Плишкино |  |  |  |  | 2x5000 | 2x5000 |
| Строительство насосных станций второго подъема | местное | Хомутовское МО |  | - |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей (кольцевой участок) | местное | с. Хомутово |  | - |  | В соотв. с таблицей 15,16 СНиП 2.07.01-89 | d=300, L=13,77 км | d=300, L= 21,9 км |
| Строительство водопроводных сетей |  | участок ул. Кирова от пересечения с ул. Колхозная |  |  |  |  | d=300, L=2,25 км |  |
| Строительство водопроводных сетей |  | участок ул. Кирова от пересечения с ул. Горького |  |  |  |  | d=300, L=0,43 км |  |
| Строительство водопроводных сетей |  | в границах улиц Трактовая и Кирова |  |  |  |  | d=300, L=5,45 км |  |
| Строительство водопроводных сетей |  | с. Хомутово |  |  |  |  | d=200, L=1,57 км | d=200, L=1,57 км |
| Строительство водопроводных сетей |  | Между западной и восточной частями д. Куда |  | - |  | В соотв. с таблицей 15,16 СНиП 2.07.01-89 | 2d=200, L=2,69 км | 2d=200, L=2,69 км |
| Строительство водопроводных сетей (кольцевой участок) |  |  |  |  |  |  | d=100, L=3,48 км | d=100, L=3,48 км |
| Строительство водопроводных сетей |  | д. Куда ул. Ленина ул. Дзержинского |  |  |  |  | d=300, L=1,09 км | d=300, L=10,59 км |
| Строительство водопроводных сетей |  | д. Куда |  |  |  |  | d=300, L=9,5 км |  |
| Строительство водопроводных сетей |  | п. Горный |  | - |  |  | d=300, L=3,69 км | d=300, L=3,69 км |
| Строительство водопроводных сетей |  | В восточной части д. Талька |  | - |  |  | d=100, L=2,7 км | d=100, L=2,7 км |
| Строительство водопроводных сетей |  | В южной части п. Плишкино |  | - |  |  | d=300, L=18,72 км | d=300, L=24,72 км |
|  |  | П. Плишкино, центральная часть |  |  |  |  | d=300, L=6 км |  |
| Строительство водопроводных сетей |  | От д. Куда до п. Горный |  | - |  |  | 2d=300, L=2,25 км | 2d=300, L=4,5 км |
| Строительство Водопроводных сетей |  | Из с. Хомутово в д. Куда, по ул. Ленина |  | - |  |  | 2d=300, L=2,25 км |  |
| Строительство водопроводных сетей |  | От д. Куда к проектируемому водозабору |  | - |  |  | 2d=400, L=2,68 км | 2d=400, L=2,68 км |
| строительство водопроводных сетей |  | От проектируемого водозабора до д. Плишкино |  | - |  |  | 2d=400, L=8,54 км |  |
| Строительство водопроводных сетей |  | От проектируемого водозабора до проектируемого аэропорта |  | - |  |  | d=400, L=9,96 км | d=400, L=9,96 км |
| Строительство водопроводных сетей |  | От д. Талька до д. Куда |  | - |  |  | 2d=100, L=4,98 км | 2d=100, L=4,98 км |
| Хозяйственно-бытовая канализация |
| Строительство канализационных очистных сооружений | местное | в нижнем течении р. Куда | ИТ-1 | По заданию на проектирование | га | СЗЗ – 300 м | 6,301 тыс. м3/сут |  |
| Строительство КНС с перекачиванием сточных вод в районе АБЗ и далее по распадку поступают на центральные канализационные очистные сооружения |  | п. Горный 1 схема | - | - | - | СЗЗ – 20 м |  |  |
| Строительство КОС биологической очистки с технологией доочистки по БПК (механического обезвоживания и утилизации осадка) |  | 2 схема, в нижнем течении р. Ушаковка |  |  |  | СЗЗ – 300 м |  |  |
| Строительство локальных очистных сооружений со сбросом очищенных стоков в ручей |  | В районе авиатранспортного узла |  | - |  | СЗЗ – 100 м |  |  |
| Строительство канализационного коллектора | местное | В северо-восточной части с. Хомутово Ул. Кирова и ул. Колхозная до проектируемой КОС | - | - | - | В соотв. с таблицей 15,16 СНиП 2.07.01-89 | d=300, L=10,1 км | d=300, L=10,1 км |
| Строительство канализационного коллектора |  | В северо-восточной части с. Хомутово в направлении проектируемых школьных и дошкольных учреждений |  |  |  |  | d=200, L=1,54 км | d=200, L=5,84 км |
| Строительство канализационного коллектора |  | В северо-западной части с. Хомутово |  |  |  |  | d=200, L=2,1 км |  |
| Строительство канализационного коллектора |  | В северо-восточной части |  |  |  |  | d=200, L=2,2 км |  |
| Строительство канализационного коллектора |  | В южной части д. Куда |  | - | - |  | d=300, L=2,94 км | d=300, L=9,52 км |
| Строительство канализационного коллектора |  | Между западной и восточной районами д. Куда |  |  |  |  | d=300, L=2,42 км |  |
| Строительство канализационного коллектора |  | д. Куда Ул. Красноармейская |  |  |  |  | d=200, L=0,6 км |  |
| Канализационного коллектора |  | д. Куда |  |  |  |  | d=200 L=3,56 км |  |
| Строительство канализационного коллектора |  | В центральной части п. Плишкино до проектируемой КОС |  | - | - |  | d=500, L=7,15 км | d=500, L=8,65 км |
| Строительство канализационного коллектора |  | В южной части п. Плишкино |  |  |  |  | d=500, L=1,5 км |  |
| Строительство канализационного коллектора |  | п. Горный |  | - | - |  | d=300, L=4,39 км | d=300, L=4,39 км |
| Строительство канализационного коллектора |  | п. Горный |  |  |  |  | d=200, L=0,09 км | d=200, L=0,09 км |
| Строительство канализационного коллектора |  | От д. Куда до проектируемой КОС |  | - | - |  | d=500, L=5,9 км | d=500, L=5,9 км |
| Строительство канализационного коллектора |  | От д. Куда до п. Горный |  |  |  |  | d=300, L=2,98 км | d=300, L=4,19 км |
| Строительство канализационного коллектора |  | Участок сети от проектируемых КОС с. Хомутово до п. Горный |  |  |  |  | d=300, L=1,21 км |  |
| Строительство канализационного коллектора |  | От д. Куда до д. Талька |  |  |  |  | d=200, L=3,56 км | d=200, L=3,56 км |
| Ливневая канализация |
| Строительство очистных сооружений ливневой канализации | местное | В районе с. Хомутово (юго-западнее) | - | - | - |  | 100 тыс. м3/сутки |  |
| Строительство очистных сооружений ливневой канализации | местное | В районе п. Плишкино (юго-западнее) | - | - | - |  | 20 тыс. м3/сутки |  |
| Строительство регулирующих резервуаров | местное | 1 схема канализации | - | - | - |  | 4х5000 |  |
| Строительство регулирующих резервуаров | местное | 2 схема канализации | - | - | - |  | 2х1000 |  |
| Строительство коллектора дождевых вод | местное | с. Хомутово | - | - | - | В соотв. с таблицей 15,16 СНиП 2.07.01-89 | 2d=2400мм L=10,45 км |  |
| Строительство коллектора дождевых вод | местное | п. Плишкино | - | - | - |  | d=1000мм L=6,73 км | d=1000мм L=6,73 км |
| Строительство коллектора дождевых вод | местное | п. Горный | - | - | - |  | d=600мм L=1,94 км | d=600мм L=1,94 км |
| Строительство напорного коллектора дождевых вод | местное | От проектируемой ЛОС в п. Горный до проект ЛОС в с. Хомутово | - | - | - |  | 2d=600мм L=2,46 км | 2d=600мм L=4,96 км |
| Строительство напорного коллектора дождевых вод | местное | От п. Горный до проектируемых ЛОС | - | - | - |  | 2d=600мм L=2,5 км |  |
| Теплоснабжение |
| Источники тепла |
| Реконструкция котельной «Центральная» | местное | с.Хомутово |  | - |  | СЗЗ -50 м *(4) | 4,5 Гкал/ч |  |
| Реконструкция котельной «Школа» | местное | с.Хомутово |  | - |  | СЗЗ -50 м *(4) | 1,1 Гкал/ч |  |
| Строительство новой котельной №1 | местное | с.Хомутово |  | - |  | СЗЗ -50 м *(4) | 2 Гкал/ч |  |
| Строительство новой котельной №2 | местное | с.Хомутово |  | - |  | СЗЗ -50 м *(4) | 6 Гкал/ч |  |
| Строительство новой котельной №1 | местное | д.Куда |  | - |  | СЗЗ -50 м *(4) | 5 Гкал/ч |  |
| Строительство новой котельной №2 | местное | д.Куда |  | - |  | СЗЗ -50 м *(4) | 5 Гкал/ч |  |
| Строительство новой котельной №3 (мкр. Аэропорта) | местное | д.Куда |  | - |  | СЗЗ -50 м *(4) | 3 Гкал/ч |  |
| Строительство новой котельной | местное | п.Горный |  | - |  | СЗЗ -50 м *(4) | 8 Гкал/ч |  |
| Строительство новой котельной | местное | п. Плишкино |  | - |  | СЗЗ -50 м *(4) | 20 Гкал/ч |  |
| Строительство новой котельной | местное | п. Плишкино |  | - |  | СЗЗ -50 м *(4) | 20 Гкал/ч |  |
| Тепловые сети |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | с. Хомутово |  | - | - | В соотв. с таблицей 15,16 СНиП 2.07.01-89 | d=100мм L=4,4 км |  |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | с. Хомутово |  | - | - |  | d=200мм L=5,4 км |  |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | д. Куда (мкр. «Аэропорт») |  | - | - |  | d=125мм L=4,0 км |  |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | д. Куда (северо-западная котельная) |  | - | - |  | d=100мм L=2,0 км |  |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | д. Куда (юго-западная котельная) |  | - | - |  | d=100мм L=3,5 км |  |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | п. Горный |  | - | - |  | d=125мм L=4,1 км |  |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | п. Плишкино |  | - | - |  | d=125мм L=5,3 км |  |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | п. Плишкино (мкр. «Ключевой») |  | - | - |  | d=150мм L=6,4 км |  |
| Строительство сети теплоснабжения | местное | п. Плишкино (мкр. «Ключевой») |  | - | - |  | d=100мм L=2,8 км |  |
| Электроснабжение |
| Строительство ПС «Куда» | местное | д. Куда | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 0,4 га | СЗЗ -50 м | 110/35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х25МВА | 110/35/10кВ 2х25МВА |
| Реконструкция ПС «Куда» | местное | д. Куда | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 0,4 га | СЗЗ -50 м | 110/35/10кВ замена трансформаторов мощностью 2х25МВА на трансформаторы мощностью 2х40МВА | 110/35/10кВ 2х40МВА |
| Строительство ПС «Горная» | местное | п. Горный | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 0,4 га | СЗЗ -50 м | 110/35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х10МВА | 110/35/10кВ 2х10МВА |
| Строительство ПС «Западная» | местное | п. Западный | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 0,4 га | СЗЗ -50 м | 110/10кВ с мощностью трансформаторов 2х16МВА | 110/10кВ 2х16МВА |
| Строительство ПС «Позднякова» | местное | д. Позднякова | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 0,4 га | СЗЗ -50 м | 35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х10МВА | 35/10кВ 2х10МВА |
| Строительство ПС «Плишкино» | местное | п. Плишкино | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 0,4 га | СЗЗ -50 м | 35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х16МВА | 35/10кВ 2х16МВА |
| Строительство ПС «Родник» | местное |  | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 0,4 га | СЗЗ -50 м | 35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х10МВА | 35/10кВ 2х10МВА |
| Строительство ПС «Аэропорт» | региональное | в районе планируемого авиатранспортного узла | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 0,4 га | СЗЗ -50 м | 110/10кВ с мощностью трансформаторов 2х10МВА | 110/10кВ 2х10МВА |
| Строительство ПС «Ключевая» | местное | п. Плишкино (мкр-он Ключевой) | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 0,4 га | СЗЗ -100 м | 220(110)/35/10 кВ с мощностью трансформаторов 2х63МВА | 220(110)/35/10 кВ 2х63МВА |
| Строительство ПС «Луга» | местное | на северо-западе с. Хомутово | ИТ-1 | По заданию на проектирование | 0,4 га | СЗЗ -50 м | 110/10кВ с мощностью трансформаторов 2х25МВА | 110/10кВ 2х25МВА |
| Строительство тяговой подстанции | региональное | северо-восточнее д. Поздняково (на пересечении существующей ВЛ35кВ «ПС Хомутово – ПС Коты» и проектируемых железнодорожной и автомобильных дорог) | ИТ-1 | - | - | СЗЗ -50 м | 110/35/10кВ | 110/35/10кВ |
| Строительство тяговой подстанции | региональное | северо-восточнее п. Плишкино (в районе проектируемых ВЛ110кВ «ПС Восточная – ПС Аэропорт», проектируемых железнодорожной и автомобильных дорог) | ИТ-1 | - | - | СЗЗ -50 м | 110/27,5кВ | 110/27,5кВ |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | с. Хомутово |  | По заданию на проектирование | 0,5 га | СЗЗ -20 м(1*) | 50 ТП (2х630кВА) | 50 ТП (2х630кВА) (для 12 ТП питание от ПС «Западная», для 14 ТП питание от ПС «Хомутово», для 24 ТП питание от ПС «Луга») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | п. Горный |  | По заданию на проектирование | 0,13 га | СЗЗ -20 м(1*) | 13ТП (2х630кВА) | 12 ТП (2х630кВА) (питание от ПС «Горная») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Куда |  | По заданию на проектирование | 0,43 га | СЗЗ -20 м(1*) | 43ТП (2х630кВА) | 43 ТП (2х630кВА) (питание от ПС «Куда») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Позднякова |  | По заданию на проектирование | 0,02 га | СЗЗ -20 м(1*) | ТП (1х63кВА) (2х400кВА) | ТП (1х63кВА) (2х400кВА) (питание от ПС «Позднякова») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | п. Плишкино |  | По заданию на проектирование | 0,13 га | СЗЗ -20 м(1*) | 13 ТП (2х630кВА) | 13 ТП (2х630кВА) (питание от ПС «Плишкино») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | микрорайон Ключевой (п. Плишкино) |  | По заданию на проектирование | 0,7 га | СЗЗ -20 м(1*) | 70 ТП (2х630кВА) | 70 ТП (2х630кВА) (питание от ПС «Ключевая») |
| Трансформаторные подстанции (ТП) | местное | д. Талька |  | По заданию на проектирование | 0,09 га | СЗЗ -20 м(1*) | 9 ТП (2х630кВА) | 9 ТП (2х630кВА) (питание от ПС «Позднякова») |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ110кВ – отпайка от ВЛ110кВ «ПС Правобережная – ПС Урик» до проектируемой ПС «Куда» | - | - | - | Санитарный разрыв -20 м | 110кВ Длина 5,6 км (в границах Хомутовского МО) | 110кВ Длина 5,6 км (в границах Хомутовского МО) |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ110кВ – отпайка от ВЛ110кВ «ПС Правобережная – ПС Урик» до проектируемой ПС «Горная» | - | - | - | Санитарный разрыв -20 м | 110 кВ Длина 3,8 км | 110 кВ Длина 3,8 км |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ110кВ – отпайка от ВЛ110кВ «ПС Урик – ПС Усть-Орда» до проектируемой ПС «Луга» | - | - | - | Санитарный разрыв -20 м | 110 кВ Длина 3,3 км | 110 кВ Длина 3,3 км |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ220кВ – отпайка от ВЛ220кВ «ПС Восточная – ПС Туристская» до проектируемой ПС «Ключевая» | - | - | - | Санитарный разрыв -25 м | 220кВ Длина 1,6 км (в границах Хомутовского МО) | 220кВ Длина 1,6 км (в границах Хомутовского МО) |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ110кВ – отпайка от ВЛ110кВ «ПС Правобережная – ПС Искра» до проектируемой ПС «Ключевая» | - | - | - | Санитарный разрыв -20 м | 110кВ Длина 1,8 км (в границах Хомутовского МО) | 110кВ Длина 1,8 км (в границах Хомутовского МО) |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ110кВ – отпайка от ВЛ110кВ «ТЭЦ-10 – ПС Урик» до проектируемой ПС «Западная» | - | - | - | Санитарный разрыв -20 м | 110кВ Длина 0,2 км | 110кВ Длина 0,2 км |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ35кВ от проектируемой ПС «Ключевая» до проектируемой ПС «Плишкино» | - | - | - | Санитарный разрыв -15 м | 35кВ Длина 5,6 км | 35кВ Длина 5,6 км |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ35кВ от проектируемой ПС «Ключевая» до проектируемой ПС «Родник» | - | - | - | Санитарный разрыв -15 м | 35кВ Длина 0,2 км | 35кВ Длина 0,2 км |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ35кВ – отпайка от ВЛ35кВ «ПС Хомутово – ПС Коты» до проектируемой ПС «Позднякова» | - | - | - | Санитарный разрыв -15 м | 35кВ Длина 1,4 км | 35кВ Длина 1,4 км |
| ЛЭП | региональное | Строительство ВЛ110кВ от ПС «Восточная» до проектируемой ПС «Аэропорт» | - | - | - | Санитарный разрыв -20 м | 110кВ Длина 3,5 км | 110кВ Длина 3,5 км |
| ЛЭП | региональное | Строительство ВЛ110кВ – от ПС «Урик» до проектируемой ПС «Аэропорт» | - | - | - | Санитарный разрыв -20 м | 110кВ Длина 24,95 км (в границах Хомутовского МО) | 110кВ Длина 24,95 км (в границах Хомутовского МО) |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ110кВ – отпайка от ВЛ110кВ «ПС Урик – ПС Аэропорт» до проектируемой тяговой ПС напряжением 110/35/10кВ | - | - | - | Санитарный разрыв -20 м | 110кВ Длина 7 км | 110кВ Длина 7 км |
| ЛЭП | местное | Строительство ВЛ110кВ – отпайка от ВЛ110кВ «ПС Восточная – ПС Аэропорт» до проектируемой тяговой ПС напряжением 110/27,5кВ | - | - | - | Санитарный разрыв -20 м | 110кВ Длина 8 км | 110кВ Длина 8 км |
| Газоснабжение |
| Строительство газораспределительной станции | региональное | В районе северной части с. Хомутово | - | - | - | СЗЗ 50 м | 1 | 1 |
| Строительство газораспределительного пункта | местное | в северо-восточной части с. Хомутово | - | - | - | СЗЗ 50 м | 1 | 6 |
| Строительство газораспределительного пункта | местное | в северо-восточной части д. Позднякова | - | - | - | СЗЗ 50 м | 1 |  |
| Строительство газораспределительного пункта | местное | в районе д. Куда (юго-западнее) | - | - | - | СЗЗ 50 м | 1 |  |
| Строительство газораспределительного пункта | местное | в районе мкр. Аэропорт (западнее) | - | - | - | СЗЗ 50 м | 1 |  |
| Строительство газораспределительного пункта | местное | в районе д.Талька | - | - | - | СЗЗ 50 м | 1 |  |
| Строительство газораспределительного пункта | местное | - в районе п. Горный (южнее) | - | - | - | СЗЗ 50 м | 1 |  |
| Магистральный газопровод | региональное | Хомутовское МО В районе п. Горный | - | - | - | Санитарный разрыв -50 м | 5,5 км | 13,8 км |
| Магистральный газопровод | региональное | Хомутовское МО В районе с. Хомутово | - | - | - | Санитарный разрыв - 50 м | 8,3 км |  |
| Газопровод высокого давления | местное | Хомутовское МО В районе п. Плишкино | - | - | - | Санитарный разрыв - 2 м | 4,7 км | 66 км |
| Газопровод высокого давления | местное | Хомутовское МО Участок д. Позднякова-д. Куда-п. Горный | - | - | - | Санитарный разрыв -2 м | 21,9 км |  |
| Газопровод высокого давления | местное | Хомутовское МО Хомутово | - | - | - | Санитарный разрыв -2 м | 10,2 км |  |
| Газопровод высокого давления | местное | Хомутовское МО. Участок от п. Плишкино до ГРС | - | - | - | Санитарный разрыв - 2 м | 29,2 км |  |
| Зоны рекреационного назначения |
| Благоустроенные зоны | местное | Хомутовское МО | Р-2 |  | 65,4 га |  |  |  |
| Спортивные объекты | местное | с. Хомутово | Р-3 | - | 2,4 га | (см. ниже) | 1, 1000 м2 плошади пола, 300 м2 плошади зеркала воды |  |
|  |  | д. Куда |  | - | 2,1 га |  | 1, 1000 м2 плошади пола, 300 м2 плошади зеркала воды |  |
|  |  | с. Хомутово |  |  | 1,3 га |  | 300 м2 плошади зеркала воды |  |
| Спорткомплекс | федеральное | п. Плишкино мкр. «Ключевой» | Р-3 | - | 15,1 га |  | студенческий культурно-спортивный оздоровительный комплекс, в том числе крытый бассейн, крытый спортивный зал, тернажерный и гимнастический зады, открытый стадион, теннисные корты, общественно-культурный центр – 7 этажное здание |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные территории | местное | с. Хомутово | Р-3 | - | 2,5 га | СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300 м | 1 |  |
|  |  | д. Талька |  |  | 0,7 га |  | 2 |  |
|  |  | д. Куда |  |  | 5,4 га |  | 1 |  |
|  |  | д. Позднякова |  |  | 0,2 га |  | 1 |  |
|  |  | п. Горный |  |  | общ. 3,9 га |  | 2 |  |
| Зоны природного назначения |
| Искусственное озеро | местное | Хомутовское МО западнее д. Талька | ПН-5 | - | 3,9 га | Водоохранная зона 50 м |  |  |
| Рекультивируемые территории |
| Рекультивация нарушенных земель | местное | с. Хомутово | СН-4 | - | 6,3 га |  |  |  |

».

# Раздел 3 «Основные показатели предлагаемых административно-территориальных границ» главы I «Размещение объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» изложить в следующей редакции:

«3. Основные показатели предлагаемых административно-территориальных границ.

| Наименование | Ед. изм.: га | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | современная | проектная |  |
| с. Хомутово | 710,3 | 2393,4 га | Перечень земельных участков, которые включаются и исключаются в (из) границ населенных пунктов, представлен в томе 2. |
| д. Талька | 68,8 | 194,1 га |  |
| д. Куда | 403,8 | 1212,3 га |  |
| д. Позднякова | 139,7 | 183,4 га |  |
| п. Горный | 42 | 241,0 га |  |
| п. Плишкино | 130 | 2833,1 га |  |
| Всего: | 1494,6 | 7057,3 га |  |

Координаты границ населенных пунктов Хомутовского муниципального образования.

| Населенный пункт | Площадь населенного пункта, м2 | № точки | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Плишкино | 28330985,09 |  |  |  |
|  |  | 1 | 392605,49 | 3350925,99 |
|  |  | 2 | 392435,21 | 3350942,07 |
|  |  | 3 | 392528,25 | 3351217,67 |
|  |  | 4 | 392559,14 | 3351484,78 |
|  |  | 5 | 392383,82 | 3351475,073 |
|  |  | 6 | 392273,89 | 3350956,723 |
|  |  | 7 | 390515,30 | 3351122,743 |
|  |  | 8 | 387844,87 | 3351372,648 |
|  |  | 9 | 386982,84 | 3351085,174 |
|  |  | 10 | 385825,49 | 3350679,433 |
|  |  | 11 | 386216,23 | 3349228,395 |
|  |  | 12 | 386126,50 | 3348870,728 |
|  |  | 13 | 385933,87 | 3348775,931 |
|  |  | 14 | 385916,75 | 3348509,487 |
|  |  | 15 | 386161,82 | 3348329,61 |
|  |  | 16 | 386350,03 | 3347524,257 |
|  |  | 17 | 385935,86 | 3347375,451 |
|  |  | 18 | 385875,57 | 3346996,978 |
|  |  | 19 | 385662,43 | 3346810,823 |
|  |  | 20 | 385884,44 | 3346586,616 |
|  |  | 21 | 385465,12 | 3346247,87 |
|  |  | 22 | 385522,43 | 3346249,992 |
|  |  | 23 | 385575,37 | 3346192,304 |
|  |  | 24 | 385629,83 | 3346190,295 |
|  |  | 25 | 385825,60 | 3346251,745 |
|  |  | 26 | 385910,52 | 3346258,523 |
|  |  | 27 | 386040,42 | 3346255,807 |
|  |  | 28 | 386124,10 | 3346307,015 |
|  |  | 29 | 386172,16 | 3346146,062 |
|  |  | 30 | 386257,22 | 3346054,14 |
|  |  | 31 | 386272,66 | 3346014,146 |
|  |  | 32 | 386349,21 | 3345904,528 |
|  |  | 33 | 386435,26 | 3345804,541 |
|  |  | 34 | 386584,57 | 3345935,002 |
|  |  | 35 | 386635,91 | 3345994,456 |
|  |  | 36 | 386656,71 | 3346020,565 |
|  |  | 37 | 386684,35 | 3346050,537 |
|  |  | 38 | 386741,30 | 3346030,283 |
|  |  | 39 | 386780,85 | 3345989,92 |
|  |  | 40 | 386776,36 | 3345973,15 |
|  |  | 41 | 386783,82 | 3345966,83 |
|  |  | 42 | 386832,92 | 3345940,15 |
|  |  | 43 | 386801,47 | 3345854,48 |
|  |  | 44 | 386785,45 | 3345759,366 |
|  |  | 45 | 386789,93 | 3345716,209 |
|  |  | 46 | 386857,96 | 3345731,691 |
|  |  | 47 | 386959,12 | 3345761,664 |
|  |  | 48 | 387054,10 | 3345835,101 |
|  |  | 49 | 387124,28 | 3345825,96 |
|  |  | 50 | 387169,57 | 3345804,029 |
|  |  | 51 | 387192,57 | 3345792,399 |
|  |  | 52 | 387201,50 | 3345806,241 |
|  |  | 53 | 387247,61 | 3345917,121 |
|  |  | 54 | 387539,90 | 3346262,103 |
|  |  | 55 | 387745,56 | 3346488,484 |
|  |  | 56 | 388419,97 | 3347266,17 |
|  |  | 57 | 388483,54 | 3347284,98 |
|  |  | 58 | 388544,01 | 3347309,642 |
|  |  | 59 | 388668,42 | 3347360,43 |
|  |  | 60 | 388782,77 | 3347403,691 |
|  |  | 61 | 388912,85 | 3347473,8 |
|  |  | 62 | 389038,04 | 3347593,072 |
|  |  | 63 | 389265,06 | 3347793,787 |
|  |  | 64 | 389289,90 | 3347816,08 |
|  |  | 65 | 389327,43 | 3347833,337 |
|  |  | 66 | 389367,10 | 3347851,583 |
|  |  | 67 | 389412,40 | 3347872,415 |
|  |  | 68 | 389461,50 | 3347894,993 |
|  |  | 69 | 389482,97 | 3347904,867 |
|  |  | 70 | 389483,49 | 3347905,104 |
|  |  | 71 | 389496,12 | 3347910,654 |
|  |  | 72 | 389520,10 | 3347921,191 |
|  |  | 73 | 389544,74 | 3347932,017 |
|  |  | 74 | 389571,15 | 3347943,624 |
|  |  | 75 | 389608,76 | 3347960,149 |
|  |  | 76 | 389652,88 | 3347979,537 |
|  |  | 77 | 389700,03 | 3348000,254 |
|  |  | 78 | 389720,16 | 3348009,099 |
|  |  | 79 | 389736,66 | 3348016,35 |
|  |  | 80 | 389983,67 | 3348116,937 |
|  |  | 81 | 389984,95 | 3348111,17 |
|  |  | 82 | 389974,41 | 3347895,448 |
|  |  | 83 | 389973,14 | 3347869,54 |
|  |  | 84 | 389970,88 | 3347820,481 |
|  |  | 85 | 389967,74 | 3347748,399 |
|  |  | 86 | 389965,17 | 3347690,006 |
|  |  | 87 | 389963,47 | 3347654,258 |
|  |  | 88 | 389962,04 | 3347624,437 |
|  |  | 89 | 389961,52 | 3347613,463 |
|  |  | 90 | 389960,94 | 3347601,325 |
|  |  | 91 | 389960,32 | 3347588,273 |
|  |  | 92 | 389958,05 | 3347540,929 |
|  |  | 93 | 389957,33 | 3347529,957 |
|  |  | 94 | 389952,27 | 3347453,193 |
|  |  | 95 | 389948,76 | 3347399,157 |
|  |  | 96 | 389946,45 | 3347322,843 |
|  |  | 97 | 389941,82 | 3347169,99 |
|  |  | 98 | 389959,95 | 3347169,159 |
|  |  | 99 | 390049,17 | 3347149,081 |
|  |  | 100 | 391163,15 | 3347120,95 |
|  |  | 101 | 392833,38 | 3347143,574 |
|  |  | 102 | 393111,99 | 3347189,332 |
|  |  | 103 | 392805,23 | 3347999,16 |
|  |  | 104 | 392815,78 | 3348386,971 |
|  |  | 105 | 392809,60 | 3348653,728 |
|  |  | 106 | 392786,41 | 3348911,889 |
|  |  | 107 | 392773,11 | 3349059,922 |
|  |  | 108 | 392769,82 | 3349096,629 |
|  |  | 109 | 392725,73 | 3349587,414 |
| п. Горный | 2410161,28 |  |  |  |
|  |  | 1 | 397853,1647 | 3341208,007 |
|  |  | 2 | 397850,6145 | 3341203,693 |
|  |  | 3 | 397761,8719 | 3341252,867 |
|  |  | 4 | 397167,6841 | 3341582,117 |
|  |  | 5 | 397029,2775 | 3341411,422 |
|  |  | 6 | 396995,2815 | 3341360,703 |
|  |  | 7 | 396995,0751 | 3341354,927 |
|  |  | 8 | 396991,3201 | 3341249,75 |
|  |  | 9 | 396932,8837 | 3341265,459 |
|  |  | 10 | 396931,6621 | 3341265,788 |
|  |  | 11 | 396899,0079 | 3341274,566 |
|  |  | 12 | 396879,9101 | 3341279,7 |
|  |  | 13 | 396861,9401 | 3341211,42 |
|  |  | 14 | 396981,7301 | 3341139,54 |
|  |  | 15 | 397015,3025 | 3341105,317 |
|  |  | 16 | 397032,2459 | 3341088,045 |
|  |  | 17 | 397163,0677 | 3341008,864 |
|  |  | 18 | 397096,0311 | 3340889,722 |
|  |  | 19 | 397328,6003 | 3340803,996 |
|  |  | 20 | 397366,9899 | 3340885,437 |
|  |  | 21 | 397557,7931 | 3340769,951 |
|  |  | 22 | 397577,4057 | 3340758,081 |
|  |  | 23 | 397691,2107 | 3340712,064 |
|  |  | 24 | 397762,2005 | 3340678,603 |
|  |  | 25 | 397768,3501 | 3340694,64 |
|  |  | 26 | 397773,4843 | 3340710,039 |
|  |  | 27 | 397800,3501 | 3340790,62 |
|  |  | 28 | 397798,7401 | 3340826,48 |
|  |  | 29 | 397800,5801 | 3340838,87 |
|  |  | 30 | 397852,3801 | 3340928,15 |
|  |  | 31 | 397858,8001 | 3340987,15 |
|  |  | 32 | 397857,8701 | 3340991,38 |
|  |  | 33 | 397843,6701 | 3340997,22 |
|  |  | 34 | 397909,9443 | 3341150,766 |
|  |  | 35 | 397910,5715 | 3341152,218 |
|  |  | 36 | 397918,5401 | 3341170,68 |
|  |  | 1 | 399393,24 | 3341298,27 |
|  |  | 2 | 399334,06 | 3341265,22 |
|  |  | 3 | 399300,99 | 3341246,76 |
|  |  | 4 | 399257,87 | 3341285,09 |
|  |  | 5 | 399218,93 | 3341325,22 |
|  |  | 6 | 399192,26 | 3341400,71 |
|  |  | 7 | 399187,19 | 3341415,07 |
|  |  | 8 | 399159,04 | 3341475,89 |
|  |  | 9 | 399157,50 | 3341482,02 |
|  |  | 10 | 399166,57 | 3341492,41 |
|  |  | 11 | 399164,53 | 3341511,47 |
|  |  | 12 | 399157,91 | 3341573,52 |
|  |  | 13 | 399156,73 | 3341584,52 |
|  |  | 14 | 399267,71 | 3341658,00 |
|  |  | 15 | 399253,90 | 3341682,69 |
|  |  | 16 | 399253,90 | 3341682,69 |
|  |  | 17 | 399205,80 | 3341768,67 |
|  |  | 18 | 399203,26 | 3341771,35 |
|  |  | 19 | 399194,53 | 3341780,56 |
|  |  | 20 | 399185,55 | 3341798,95 |
|  |  | 21 | 399144,02 | 3341883,95 |
|  |  | 22 | 399141,89 | 3341893,17 |
|  |  | 23 | 399119,35 | 3341944,91 |
|  |  | 24 | 399117,59 | 3341949,15 |
|  |  | 25 | 399107,72 | 3341972,96 |
|  |  | 26 | 399103,65 | 3341982,77 |
|  |  | 27 | 398975,71 | 3342104,22 |
|  |  | 28 | 398897,80 | 3342168,71 |
|  |  | 29 | 398891,69 | 3342180,18 |
|  |  | 30 | 398869,76 | 3342221,28 |
|  |  | 31 | 398833,19 | 3342252,45 |
|  |  | 32 | 398810,94 | 3342252,45 |
|  |  | 33 | 398751,13 | 3342252,45 |
|  |  | 34 | 398670,86 | 3342317,14 |
|  |  | 35 | 398549,15 | 3342264,63 |
|  |  | 36 | 398533,89 | 3342258,05 |
|  |  | 37 | 398509,47 | 3342247,51 |
|  |  | 38 | 398519,60 | 3342205,72 |
|  |  | 39 | 398558,19 | 3342165,64 |
|  |  | 40 | 398574,65 | 3342045,35 |
|  |  | 41 | 398602,52 | 3342007,25 |
|  |  | 42 | 398583,41 | 3342008,87 |
|  |  | 43 | 398504,87 | 3341949,70 |
|  |  | 44 | 398431,27 | 3341894,26 |
|  |  | 45 | 398417,07 | 3341911,40 |
|  |  | 46 | 398391,65 | 3341942,07 |
|  |  | 47 | 398376,71 | 3341960,09 |
|  |  | 48 | 398324,32 | 3342023,30 |
|  |  | 49 | 398321,06 | 3342027,23 |
|  |  | 50 | 398267,15 | 3342034,42 |
|  |  | 51 | 398260,63 | 3342042,57 |
|  |  | 52 | 398251,55 | 3342053,92 |
|  |  | 53 | 398222,21 | 3342090,60 |
|  |  | 54 | 398219,23 | 3342094,32 |
|  |  | 55 | 398201,50 | 3342089,98 |
|  |  | 56 | 398109,02 | 3342067,36 |
|  |  | 57 | 398185,69 | 3341883,47 |
|  |  | 58 | 398207,49 | 3341799,24 |
|  |  | 59 | 398260,56 | 3341594,17 |
|  |  | 60 | 398260,61 | 3341593,73 |
|  |  | 61 | 398264,98 | 3341557,64 |
|  |  | 62 | 398267,15 | 3341539,66 |
|  |  | 63 | 398264,92 | 3341491,70 |
|  |  | 64 | 398249,52 | 3341483,16 |
|  |  | 65 | 398247,56 | 3341482,07 |
|  |  | 66 | 398210,30 | 3341582,99 |
|  |  | 67 | 398210,25 | 3341584,26 |
|  |  | 68 | 398208,57 | 3341620,91 |
|  |  | 69 | 398137,32 | 3341792,03 |
|  |  | 70 | 398118,50 | 3341820,92 |
|  |  | 71 | 398109,65 | 3341834,50 |
|  |  | 72 | 398099,22 | 3341859,28 |
|  |  | 73 | 398097,34 | 3341863,73 |
|  |  | 74 | 398049,59 | 3341924,16 |
|  |  | 75 | 398011,44 | 3341983,42 |
|  |  | 76 | 398003,01 | 3341996,51 |
|  |  | 77 | 397998,28 | 3342000,96 |
|  |  | 78 | 397970,01 | 3342027,60 |
|  |  | 79 | 397939,98 | 3342019,88 |
|  |  | 80 | 397927,23 | 3342028,34 |
|  |  | 81 | 397914,71 | 3342079,69 |
|  |  | 82 | 397871,40 | 3342104,46 |
|  |  | 83 | 397840,59 | 3342122,07 |
|  |  | 84 | 397835,95 | 3342124,73 |
|  |  | 85 | 397799,98 | 3342039,33 |
|  |  | 86 | 397849,92 | 3341999,14 |
|  |  | 87 | 397899,10 | 3341974,62 |
|  |  | 88 | 397918,22 | 3341972,68 |
|  |  | 89 | 397930,31 | 3341971,45 |
|  |  | 90 | 397964,26 | 3341958,01 |
|  |  | 91 | 398001,72 | 3341916,56 |
|  |  | 92 | 398048,67 | 3341864,60 |
|  |  | 93 | 398064,30 | 3341825,99 |
|  |  | 94 | 398068,03 | 3341816,78 |
|  |  | 95 | 398074,22 | 3341801,46 |
|  |  | 96 | 398078,00 | 3341792,12 |
|  |  | 97 | 398082,64 | 3341780,66 |
|  |  | 98 | 398084,40 | 3341776,14 |
|  |  | 99 | 398105,14 | 3341724,18 |
|  |  | 100 | 398126,56 | 3341670,49 |
|  |  | 101 | 398186,89 | 3341519,29 |
|  |  | 102 | 398174,91 | 3341487,91 |
|  |  | 103 | 398169,66 | 3341485,89 |
|  |  | 104 | 398154,60 | 3341480,08 |
|  |  | 105 | 398152,42 | 3341485,25 |
|  |  | 106 | 398114,90 | 3341623,06 |
|  |  | 107 | 398094,94 | 3341617,01 |
|  |  | 108 | 398094,03 | 3341615,47 |
|  |  | 109 | 398093,46 | 3341614,50 |
|  |  | 110 | 398079,36 | 3341590,65 |
|  |  | 111 | 398079,50 | 3341525,89 |
|  |  | 112 | 398079,55 | 3341504,68 |
|  |  | 113 | 398063,33 | 3341470,90 |
|  |  | 114 | 398059,92 | 3341463,81 |
|  |  | 115 | 398032,92 | 3341456,42 |
|  |  | 116 | 398030,74 | 3341423,27 |
|  |  | 117 | 398026,90 | 3341413,87 |
|  |  | 118 | 398021,81 | 3341401,41 |
|  |  | 119 | 397998,81 | 3341382,72 |
|  |  | 120 | 397988,38 | 3341380,91 |
|  |  | 121 | 397954,89 | 3341375,11 |
|  |  | 122 | 397950,70 | 3341366,73 |
|  |  | 123 | 397946,02 | 3341357,37 |
|  |  | 124 | 397940,16 | 3341355,17 |
|  |  | 125 | 397922,83 | 3341348,67 |
|  |  | 126 | 397929,70 | 3341337,48 |
|  |  | 127 | 397932,48 | 3341332,95 |
|  |  | 128 | 397928,76 | 3341326,68 |
|  |  | 129 | 397928,27 | 3341325,85 |
|  |  | 130 | 397922,28 | 3341315,76 |
|  |  | 131 | 397908,52 | 3341292,59 |
|  |  | 132 | 398000,60 | 3341068,26 |
|  |  | 133 | 397999,40 | 3340993,39 |
|  |  | 134 | 398032,95 | 3340967,03 |
|  |  | 135 | 398093,52 | 3340994,73 |
|  |  | 136 | 398094,52 | 3341000,62 |
|  |  | 137 | 398099,45 | 3341029,59 |
|  |  | 138 | 398103,14 | 3341051,25 |
|  |  | 139 | 398103,74 | 3341116,94 |
|  |  | 140 | 398104,03 | 3341147,93 |
|  |  | 141 | 398058,16 | 3341230,50 |
|  |  | 142 | 398060,84 | 3341232,72 |
|  |  | 143 | 398074,33 | 3341243,89 |
|  |  | 144 | 398133,30 | 3341292,73 |
|  |  | 145 | 398191,84 | 3341344,25 |
|  |  | 146 | 398208,45 | 3341333,01 |
|  |  | 147 | 398329,39 | 3341055,02 |
|  |  | 148 | 398330,37 | 3341052,76 |
|  |  | 149 | 398330,52 | 3341052,43 |
|  |  | 150 | 398351,01 | 3341001,29 |
|  |  | 151 | 398343,22 | 3340976,61 |
|  |  | 152 | 398294,22 | 3340872,15 |
|  |  | 153 | 398280,65 | 3340860,47 |
|  |  | 154 | 398265,62 | 3340876,82 |
|  |  | 155 | 398246,54 | 3340897,57 |
|  |  | 156 | 398247,26 | 3340927,02 |
|  |  | 157 | 398229,66 | 3340942,02 |
|  |  | 158 | 398217,39 | 3340952,48 |
|  |  | 159 | 398216,80 | 3340952,71 |
|  |  | 160 | 398194,16 | 3340961,49 |
|  |  | 161 | 398178,20 | 3340953,99 |
|  |  | 162 | 398169,24 | 3340954,47 |
|  |  | 163 | 398158,57 | 3340944,34 |
|  |  | 164 | 398096,81 | 3340885,71 |
|  |  | 165 | 398059,65 | 3340904,88 |
|  |  | 166 | 398049,43 | 3340910,16 |
|  |  | 167 | 398045,32 | 3340912,28 |
|  |  | 168 | 398018,94 | 3340912,34 |
|  |  | 169 | 397977,33 | 3340912,43 |
|  |  | 170 | 397973,45 | 3340900,45 |
|  |  | 171 | 397968,42 | 3340884,92 |
|  |  | 172 | 397957,58 | 3340851,45 |
|  |  | 173 | 397942,55 | 3340805,05 |
|  |  | 174 | 397942,37 | 3340804,51 |
|  |  | 175 | 397936,07 | 3340785,06 |
|  |  | 176 | 397925,32 | 3340751,87 |
|  |  | 177 | 397922,08 | 3340741,85 |
|  |  | 178 | 397911,63 | 3340709,58 |
|  |  | 179 | 397911,49 | 3340709,16 |
|  |  | 180 | 397908,63 | 3340700,34 |
|  |  | 181 | 397898,70 | 3340669,67 |
|  |  | 182 | 397892,72 | 3340651,20 |
|  |  | 183 | 397888,91 | 3340639,45 |
|  |  | 184 | 397985,50 | 3340585,80 |
|  |  | 185 | 397986,55 | 3340575,14 |
|  |  | 186 | 397986,65 | 3340574,17 |
|  |  | 187 | 397986,22 | 3340573,01 |
|  |  | 188 | 398075,50 | 3340530,93 |
|  |  | 189 | 398561,71 | 3340475,93 |
|  |  | 190 | 398829,33 | 3340268,60 |
|  |  | 191 | 398843,41 | 3340256,17 |
|  |  | 192 | 398865,28 | 3340278,66 |
|  |  | 193 | 398885,79 | 3340301,70 |
|  |  | 194 | 398924,52 | 3340345,22 |
|  |  | 195 | 398974,96 | 3340401,90 |
|  |  | 196 | 399201,66 | 3340593,76 |
|  |  | 197 | 399359,79 | 3340701,13 |
|  |  | 198 | 399384,23 | 3340717,73 |
|  |  | 199 | 399450,79 | 3340760,22 |
|  |  | 200 | 399423,18 | 3340913,00 |
|  |  | 201 | 399368,48 | 3341217,39 |
|  |  | 202 | 399509,21 | 3341289,47 |
|  |  | 203 | 399449,54 | 3341261,73 |
|  |  | 204 | 399446,87 | 3341263,46 |
|  |  | 205 | 398956,52 | 3341751,88 |
|  |  | 206 | 398893,63 | 3341750,48 |
|  |  | 207 | 398888,49 | 3341725,89 |
|  |  | 208 | 398910,46 | 3341666,88 |
|  |  | 209 | 398944,24 | 3341580,75 |
|  |  | 210 | 398938,13 | 3341569,85 |
|  |  | 211 | 398906,24 | 3341615,57 |
|  |  | 212 | 398771,71 | 3341813,42 |
|  |  | 213 | 398755,37 | 3341809,10 |
|  |  | 214 | 398709,89 | 3341904,80 |
|  |  | 215 | 398678,05 | 3341970,33 |
|  |  | 216 | 398683,44 | 3342032,62 |
|  |  | 217 | 398621,75 | 3342165,00 |
|  |  | 218 | 398685,24 | 3342155,41 |
|  |  | 219 | 398751,13 | 3341995,48 |
|  |  | 220 | 398795,45 | 3341942,77 |
|  |  | 221 | 398819,41 | 3341935,59 |
|  |  | 222 | 398834,39 | 3341965,54 |
|  |  | 223 | 398799,65 | 3342035,02 |
|  |  | 224 | 398862,54 | 3342023,64 |
|  |  | 225 | 398902,67 | 3341945,77 |
|  |  | 226 | 398917,65 | 3341847,30 |
|  |  | 227 | 398956,94 | 3341791,71 |
| д. Талька | 1941053,9 |  |  |  |
|  |  | 1 | 404612,71 | 3345370,56 |
|  |  | 2 | 404492,56 | 3345536,60 |
|  |  | 3 | 404466,91 | 3345562,27 |
|  |  | 4 | 404464,96 | 3345564,58 |
|  |  | 5 | 404400,49 | 3345628,89 |
|  |  | 6 | 404388,86 | 3345657,85 |
|  |  | 7 | 404389,72 | 3345686,48 |
|  |  | 8 | 404430,28 | 3345743,69 |
|  |  | 9 | 404416,43 | 3345772,84 |
|  |  | 10 | 404363,23 | 3345855,93 |
|  |  | 11 | 404198,80 | 3346010,32 |
|  |  | 12 | 404122,79 | 3346082,88 |
|  |  | 13 | 403956,94 | 3346172,71 |
|  |  | 14 | 403910,30 | 3346383,46 |
|  |  | 15 | 403868,38 | 3346427,30 |
|  |  | 16 | 403937,99 | 3346578,95 |
|  |  | 17 | 404025,85 | 3346617,74 |
|  |  | 18 | 403996,81 | 3346665,78 |
|  |  | 19 | 403952,85 | 3346729,27 |
|  |  | 20 | 403924,48 | 3346741,28 |
|  |  | 21 | 403870,78 | 3346730,27 |
|  |  | 22 | 403814,70 | 3346853,39 |
|  |  | 23 | 403771,19 | 3346982,97 |
|  |  | 24 | 403725,07 | 3347120,28 |
|  |  | 25 | 403771,23 | 3347130,52 |
|  |  | 26 | 403770,45 | 3347134,45 |
|  |  | 27 | 403693,41 | 3347278,45 |
|  |  | 28 | 403677,36 | 3347368,46 |
|  |  | 29 | 403610,69 | 3347440,60 |
|  |  | 30 | 403523,94 | 3347571,18 |
|  |  | 31 | 403479,05 | 3347553,46 |
|  |  | 32 | 403307,63 | 3347756,58 |
|  |  | 33 | 403162,63 | 3347867,13 |
|  |  | 34 | 403034,60 | 3347878,33 |
|  |  | 35 | 403019,30 | 3347869,42 |
|  |  | 36 | 403009,31 | 3347872,25 |
|  |  | 37 | 402986,66 | 3347883,06 |
|  |  | 38 | 402949,26 | 3347887,20 |
|  |  | 39 | 402944,45 | 3347887,73 |
|  |  | 40 | 402909,36 | 3347902,40 |
|  |  | 41 | 402889,36 | 3347908,25 |
|  |  | 42 | 402888,51 | 3347906,77 |
|  |  | 43 | 402886,58 | 3347903,39 |
|  |  | 44 | 402854,48 | 3347921,61 |
|  |  | 45 | 402819,08 | 3347934,14 |
|  |  | 46 | 402726,11 | 3347991,81 |
|  |  | 47 | 402722,05 | 3347982,56 |
|  |  | 48 | 402672,15 | 3347869,56 |
|  |  | 49 | 402659,03 | 3347838,73 |
|  |  | 50 | 402840,88 | 3347760,95 |
|  |  | 51 | 402814,46 | 3347701,83 |
|  |  | 52 | 402831,60 | 3347644,44 |
|  |  | 53 | 402839,09 | 3347618,95 |
|  |  | 54 | 402848,30 | 3347587,57 |
|  |  | 55 | 402864,89 | 3347530,39 |
|  |  | 56 | 402898,32 | 3347415,16 |
|  |  | 57 | 402907,75 | 3347387,67 |
|  |  | 58 | 402916,77 | 3347361,34 |
|  |  | 59 | 402930,99 | 3347319,89 |
|  |  | 60 | 402943,03 | 3347284,77 |
|  |  | 61 | 402954,42 | 3347251,57 |
|  |  | 62 | 402973,61 | 3347195,59 |
|  |  | 63 | 402994,14 | 3347132,76 |
|  |  | 64 | 403002,68 | 3347106,64 |
|  |  | 65 | 403015,78 | 3347045,03 |
|  |  | 66 | 403062,93 | 3346781,83 |
|  |  | 67 | 402977,13 | 3346749,54 |
|  |  | 68 | 402984,14 | 3346689,42 |
|  |  | 69 | 402937,57 | 3346676,58 |
|  |  | 70 | 402967,00 | 3346588,35 |
|  |  | 71 | 403000,68 | 3346521,59 |
|  |  | 72 | 403012,48 | 3346507,62 |
|  |  | 73 | 403044,88 | 3346435,27 |
|  |  | 74 | 403050,46 | 3346413,74 |
|  |  | 75 | 403052,70 | 3346384,02 |
|  |  | 76 | 403370,54 | 3345763,80 |
|  |  | 77 | 403659,90 | 3345949,46 |
|  |  | 78 | 403728,24 | 3345996,61 |
|  |  | 79 | 403809,80 | 3345765,84 |
|  |  | 80 | 403841,84 | 3345650,48 |
|  |  | 81 | 403859,35 | 3345569,42 |
|  |  | 82 | 403947,13 | 3345288,56 |
|  |  | 83 | 403953,04 | 3345288,22 |
|  |  | 84 | 404053,77 | 3345282,52 |
|  |  | 85 | 404055,37 | 3345282,43 |
|  |  | 86 | 404074,30 | 3345288,07 |
|  |  | 87 | 404074,41 | 3345288,06 |
|  |  | 88 | 404165,04 | 3345285,16 |
|  |  | 89 | 404165,36 | 3345298,41 |
|  |  | 90 | 404150,28 | 3345310,70 |
|  |  | 91 | 404198,02 | 3345324,91 |
|  |  | 92 | 404216,97 | 3345304,38 |
|  |  | 93 | 404233,55 | 3345293,39 |
|  |  | 94 | 404253,94 | 3345297,27 |
|  |  | 95 | 404262,32 | 3345299,64 |
|  |  | 96 | 404266,38 | 3345294,80 |
|  |  | 97 | 404277,28 | 3345303,87 |
|  |  | 98 | 404364,53 | 3345328,55 |
|  |  | 99 | 404399,63 | 3345302,49 |
|  |  | 100 | 404487,73 | 3345286,92 |
|  |  | 101 | 404532,64 | 3345260,72 |
|  |  | 102 | 404565,11 | 3345260,27 |
|  |  | 103 | 404608,66 | 3345267,31 |
|  |  | 104 | 404582,92 | 3345307,36 |
|  |  | 105 | 404615,62 | 3345341,97 |
|  |  | 106 | 403753,47 | 3346508,52 |
|  |  | 107 | 403765,40 | 3346517,67 |
|  |  | 108 | 403797,58 | 3346542,34 |
|  |  | 109 | 403821,31 | 3346582,73 |
|  |  | 110 | 403831,72 | 3346587,46 |
|  |  | 111 | 403841,65 | 3346591,98 |
|  |  | 112 | 403845,30 | 3346593,64 |
|  |  | 113 | 403879,62 | 3346544,16 |
|  |  | 114 | 403842,73 | 3346521,84 |
|  |  | 115 | 403832,82 | 3346515,85 |
|  |  | 116 | 403752,28 | 3346467,13 |
|  |  | 117 | 403749,80 | 3346473,83 |
|  |  | 118 | 403747,15 | 3346480,97 |
|  |  | 119 | 403750,28 | 3346483,97 |
|  |  | 120 | 403751,07 | 3346486,55 |
|  |  | 121 | 403749,99 | 3346488,52 |
|  |  | 122 | 403747,95 | 3346495,92 |
|  |  | 123 | 403746,05 | 3346502,83 |
| с. Хомутово | 23933540,11 |  |  |  |
|  |  | 1 | 408200,36 | 3345464,602 |
|  |  | 2 | 408172,15 | 3345440,102 |
|  |  | 3 | 408162,34 | 3345386,974 |
|  |  | 4 | 408173,87 | 3345318,111 |
|  |  | 5 | 408171,42 | 3345284,557 |
|  |  | 6 | 408139,67 | 3345216,906 |
|  |  | 7 | 408121,84 | 3345125,989 |
|  |  | 8 | 408104,77 | 3345091,163 |
|  |  | 9 | 408065,47 | 3345052,691 |
|  |  | 10 | 408004,76 | 3345002,856 |
|  |  | 11 | 407940,18 | 3344958,035 |
|  |  | 12 | 407911,89 | 3344951,917 |
|  |  | 13 | 407863,79 | 3344961,438 |
|  |  | 14 | 407833,85 | 3344983,308 |
|  |  | 15 | 407811,01 | 3345005,363 |
|  |  | 16 | 407782,05 | 3345014,829 |
|  |  | 17 | 407762,56 | 3345012,602 |
|  |  | 18 | 407742,80 | 3344997,919 |
|  |  | 19 | 407723,31 | 3344968,429 |
|  |  | 20 | 407700,30 | 3344956,55 |
|  |  | 21 | 407641,65 | 3344963,974 |
|  |  | 22 | 407608,98 | 3344991,443 |
|  |  | 23 | 407578,54 | 3345038,957 |
|  |  | 24 | 407561,39 | 3345086,022 |
|  |  | 25 | 407532,08 | 3345138,087 |
|  |  | 26 | 407487,85 | 3345157,893 |
|  |  | 27 | 407417,44 | 3345177,044 |
|  |  | 28 | 407352,35 | 3345179,086 |
|  |  | 29 | 407293,72 | 3345170,575 |
|  |  | 30 | 407235,09 | 3345144,094 |
|  |  | 31 | 407191,58 | 3345109,102 |
|  |  | 32 | 407161,32 | 3345058,979 |
|  |  | 33 | 407145,24 | 3345011,693 |
|  |  | 34 | 407136,73 | 3344943,601 |
|  |  | 35 | 407122,54 | 3344885,911 |
|  |  | 36 | 407100,79 | 3344841,463 |
|  |  | 37 | 407077,15 | 3344809,308 |
|  |  | 38 | 407051,61 | 3344783,773 |
|  |  | 39 | 407016,89 | 3344754,426 |
|  |  | 40 | 406987,10 | 3344738,461 |
|  |  | 41 | 406942,41 | 3344720,912 |
|  |  | 42 | 406883,90 | 3344707,613 |
|  |  | 43 | 406832,83 | 3344706,017 |
|  |  | 44 | 406784,95 | 3344713,997 |
|  |  | 45 | 406739,73 | 3344730,487 |
|  |  | 46 | 406701,96 | 3344751,766 |
|  |  | 47 | 406671,64 | 3344774,641 |
|  |  | 48 | 406645,04 | 3344803,899 |
|  |  | 49 | 406618,98 | 3344842,733 |
|  |  | 50 | 406594,76 | 3344895,339 |
|  |  | 51 | 406574,82 | 3344932,636 |
|  |  | 52 | 406548,22 | 3344969,342 |
|  |  | 53 | 406507,26 | 3345003,388 |
|  |  | 54 | 406464,17 | 3345026,795 |
|  |  | 55 | 406424,81 | 3345039,562 |
|  |  | 56 | 406384,91 | 3345045,414 |
|  |  | 57 | 406341,29 | 3345049,138 |
|  |  | 58 | 406297,13 | 3345042,222 |
|  |  | 59 | 406257,24 | 3345024,667 |
|  |  | 60 | 406220,00 | 3345000,196 |
|  |  | 61 | 406147,65 | 3344940,084 |
|  |  | 62 | 406053,21 | 3344856,729 |
|  |  | 63 | 406025,83 | 3344834,222 |
|  |  | 64 | 405994,35 | 3344813,386 |
|  |  | 65 | 405882,29 | 3344754,515 |
|  |  | 66 | 405826,25 | 3344722,597 |
|  |  | 67 | 405786,53 | 3344693,516 |
|  |  | 68 | 405752,48 | 3344660,179 |
|  |  | 69 | 405727,66 | 3344630,388 |
|  |  | 70 | 405722,02 | 3344592,166 |
|  |  | 71 | 405737,37 | 3344540,307 |
|  |  | 72 | 405755,36 | 3344485,274 |
|  |  | 73 | 405758,53 | 3344426,007 |
|  |  | 74 | 405751,13 | 3344357,215 |
|  |  | 75 | 405735,25 | 3344304,299 |
|  |  | 76 | 405681,32 | 3344254,591 |
|  |  | 77 | 405617,78 | 3344218,573 |
|  |  | 78 | 405564,86 | 3344183,648 |
|  |  | 79 | 405521,27 | 3344168,39 |
|  |  | 80 | 405490,51 | 3344151,633 |
|  |  | 81 | 405468,06 | 3344122,534 |
|  |  | 82 | 405438,27 | 3344036,71 |
|  |  | 83 | 405417,70 | 3343970,746 |
|  |  | 84 | 405398,55 | 3343901,944 |
|  |  | 85 | 405402,93 | 3343822,4 |
|  |  | 86 | 405397,91 | 3343753,435 |
|  |  | 87 | 405380,71 | 3343685,966 |
|  |  | 88 | 405346,31 | 3343635,695 |
|  |  | 89 | 405290,75 | 3343598,653 |
|  |  | 90 | 405220,64 | 3343577,487 |
|  |  | 91 | 405147,87 | 3343564,258 |
|  |  | 92 | 405088,34 | 3343584,101 |
|  |  | 93 | 405049,98 | 3343605,268 |
|  |  | 94 | 405005,55 | 3343614,181 |
|  |  | 95 | 404928,29 | 3343604,75 |
|  |  | 96 | 404867,01 | 3343596,407 |
|  |  | 97 | 404821,45 | 3343579,545 |
|  |  | 98 | 404780,75 | 3343548,007 |
|  |  | 99 | 404751,67 | 3343509,705 |
|  |  | 100 | 404734,65 | 3343466,438 |
|  |  | 101 | 404722,59 | 3343408,276 |
|  |  | 102 | 404711,24 | 3343334,51 |
|  |  | 103 | 404697,77 | 3343244,43 |
|  |  | 104 | 404679,32 | 3343148,675 |
|  |  | 105 | 404670,81 | 3343091,222 |
|  |  | 106 | 404654,68 | 3342990,671 |
|  |  | 107 | 404653,94 | 3342986,043 |
|  |  | 108 | 404648,39 | 3342948,953 |
|  |  | 109 | 404634,57 | 3342856,502 |
|  |  | 110 | 404630,22 | 3342830,376 |
|  |  | 111 | 404606,98 | 3342671,32 |
|  |  | 112 | 404586,41 | 3342562,089 |
|  |  | 113 | 404570,80 | 3342503,927 |
|  |  | 114 | 404551,65 | 3342464,916 |
|  |  | 115 | 404533,92 | 3342446,909 |
|  |  | 116 | 404509,14 | 3342426,677 |
|  |  | 117 | 404482,15 | 3342406,305 |
|  |  | 118 | 404448,28 | 3342390,694 |
|  |  | 119 | 404418,60 | 3342385,42 |
|  |  | 120 | 404387,98 | 3342378,73 |
|  |  | 121 | 404362,17 | 3342378,26 |
|  |  | 122 | 404347,61 | 3342379,55 |
|  |  | 123 | 404272,35 | 3342402,37 |
|  |  | 124 | 404227,66 | 3342415,41 |
|  |  | 125 | 404152,92 | 3342438,442 |
|  |  | 126 | 404058,73 | 3342462,784 |
|  |  | 127 | 403996,28 | 3342471,251 |
|  |  | 128 | 403932,78 | 3342471,251 |
|  |  | 129 | 403850,23 | 3342471,251 |
|  |  | 130 | 403772,97 | 3342468,076 |
|  |  | 131 | 403626,92 | 3342461,726 |
|  |  | 132 | 403586,71 | 3342457,493 |
|  |  | 133 | 403544,37 | 3342446,909 |
|  |  | 134 | 403505,22 | 3342422,567 |
|  |  | 135 | 403472,41 | 3342386,584 |
|  |  | 136 | 403447,01 | 3342347,426 |
|  |  | 137 | 403417,37 | 3342298,742 |
|  |  | 138 | 403390,92 | 3342253,234 |
|  |  | 139 | 403368,69 | 3342207,726 |
|  |  | 140 | 403346,47 | 3342153,75 |
|  |  | 141 | 403324,11 | 3342101,55 |
|  |  | 142 | 403300,96 | 3342046,859 |
|  |  | 143 | 403280,85 | 3342001,35 |
|  |  | 144 | 403261,80 | 3341957,958 |
|  |  | 145 | 403246,98 | 3341917,742 |
|  |  | 146 | 403225,27 | 3341854,924 |
|  |  | 147 | 403200,63 | 3341781,875 |
|  |  | 148 | 403189,81 | 3341724,414 |
|  |  | 149 | 403184,84 | 3341669,798 |
|  |  | 150 | 403181,30 | 3341605,253 |
|  |  | 151 | 403186,10 | 3341537,546 |
|  |  | 152 | 403194,77 | 3341464,813 |
|  |  | 153 | 403215,34 | 3341379,697 |
|  |  | 154 | 403221,73 | 3341328,628 |
|  |  | 155 | 403218,89 | 3341287,489 |
|  |  | 156 | 403206,12 | 3341210,176 |
|  |  | 157 | 403180,56 | 3341094,472 |
|  |  | 158 | 403151,16 | 3341004,94 |
|  |  | 159 | 403112,30 | 3340860,613 |
|  |  | 160 | 403102,50 | 3340824,786 |
|  |  | 161 | 403100,48 | 3340816,709 |
|  |  | 162 | 403074,77 | 3340716,203 |
|  |  | 163 | 403074,39 | 3340714,76 |
|  |  | 164 | 403072,11 | 3340705,925 |
|  |  | 165 | 403071,47 | 3340703,494 |
|  |  | 166 | 403071,18 | 3340702,365 |
|  |  | 167 | 403070,79 | 3340700,904 |
|  |  | 168 | 403070,29 | 3340699,007 |
|  |  | 169 | 403070,08 | 3340698,18 |
|  |  | 170 | 403069,94 | 3340697,648 |
|  |  | 171 | 403069,72 | 3340696,819 |
|  |  | 172 | 403069,50 | 3340695,989 |
|  |  | 173 | 403069,32 | 3340695,32 |
|  |  | 174 | 403069,05 | 3340694,287 |
|  |  | 175 | 403068,77 | 3340693,196 |
|  |  | 176 | 403068,52 | 3340692,253 |
|  |  | 177 | 403068,20 | 3340691,038 |
|  |  | 178 | 403068,00 | 3340690,291 |
|  |  | 179 | 403067,83 | 3340689,623 |
|  |  | 180 | 403067,65 | 3340688,961 |
|  |  | 181 | 403067,57 | 3340688,653 |
|  |  | 182 | 403066,32 | 3340683,808 |
|  |  | 183 | 403056,29 | 3340645,359 |
|  |  | 184 | 403053,49 | 3340634,676 |
|  |  | 185 | 403050,54 | 3340623,369 |
|  |  | 186 | 403017,73 | 3340497,746 |
|  |  | 187 | 402944,34 | 3340300,136 |
|  |  | 188 | 402930,47 | 3340209,996 |
|  |  | 189 | 402937,16 | 3340166,009 |
|  |  | 190 | 402961,10 | 3340119,794 |
|  |  | 191 | 402999,85 | 3340086,508 |
|  |  | 192 | 403073,09 | 3340069,93 |
|  |  | 193 | 403141,89 | 3340051,489 |
|  |  | 194 | 403271,27 | 3339981,302 |
|  |  | 195 | 403302,19 | 3339948,641 |
|  |  | 196 | 403325,28 | 3339902,208 |
|  |  | 197 | 403375,76 | 3339783,423 |
|  |  | 198 | 403390,61 | 3339727,99 |
|  |  | 199 | 403392,59 | 3339687,406 |
|  |  | 200 | 403373,78 | 3339665,629 |
|  |  | 201 | 403341,12 | 3339658,7 |
|  |  | 202 | 403257,97 | 3339676,517 |
|  |  | 203 | 403180,76 | 3339731,95 |
|  |  | 204 | 403136,92 | 3339742,027 |
|  |  | 205 | 403113,52 | 3339741,528 |
|  |  | 206 | 403091,67 | 3339727,99 |
|  |  | 207 | 403077,35 | 3339710,318 |
|  |  | 208 | 403070,88 | 3339683,446 |
|  |  | 209 | 403075,83 | 3339619,105 |
|  |  | 210 | 403091,67 | 3339571,591 |
|  |  | 211 | 403090,68 | 3339527,047 |
|  |  | 212 | 403067,91 | 3339512,198 |
|  |  | 213 | 403046,61 | 3339507,512 |
|  |  | 214 | 403006,32 | 3339503,375 |
|  |  | 215 | 402977,83 | 3339508,239 |
|  |  | 216 | 402926,11 | 3339516,959 |
|  |  | 217 | 402903,23 | 3339501,176 |
|  |  | 218 | 402885,78 | 3339473,594 |
|  |  | 219 | 402884,79 | 3339447,857 |
|  |  | 220 | 402899,63 | 3339396,383 |
|  |  | 221 | 402932,30 | 3339361,738 |
|  |  | 222 | 402983,77 | 3339346,89 |
|  |  | 223 | 403053,96 | 3339310,326 |
|  |  | 224 | 403074,01 | 3339289,725 |
|  |  | 225 | 403086,26 | 3339258,544 |
|  |  | 226 | 403085,51 | 3339229,003 |
|  |  | 227 | 403074,01 | 3339201,193 |
|  |  | 228 | 403051,73 | 3339191,171 |
|  |  | 229 | 403023,37 | 3339189,5 |
|  |  | 230 | 402988,72 | 3339192,47 |
|  |  | 231 | 402942,04 | 3339207,875 |
|  |  | 232 | 402900,68 | 3339231,534 |
|  |  | 233 | 402864,62 | 3339232,92 |
|  |  | 234 | 402814,50 | 3339228,105 |
|  |  | 235 | 402762,04 | 3339204,349 |
|  |  | 236 | 402723,44 | 3339170,693 |
|  |  | 237 | 402702,65 | 3339124,169 |
|  |  | 238 | 402708,62 | 3339078,45 |
|  |  | 239 | 402729,38 | 3339025,182 |
|  |  | 240 | 402766,00 | 3338993,506 |
|  |  | 241 | 402791,74 | 3338970,739 |
|  |  | 242 | 402819,45 | 3338941,042 |
|  |  | 243 | 402845,19 | 3338934,114 |
|  |  | 244 | 402879,84 | 3338943,022 |
|  |  | 245 | 402923,11 | 3338980,143 |
|  |  | 246 | 402984,36 | 3339011,323 |
|  |  | 247 | 403032,80 | 3339017,448 |
|  |  | 248 | 403088,48 | 3339009,653 |
|  |  | 249 | 403129,13 | 3338992,949 |
|  |  | 250 | 403151,96 | 3338974,018 |
|  |  | 251 | 403166,99 | 3338941,723 |
|  |  | 252 | 403172,56 | 3338897,179 |
|  |  | 253 | 403185,37 | 3338863,214 |
|  |  | 254 | 403224,90 | 3338815,886 |
|  |  | 255 | 403253,30 | 3338784,148 |
|  |  | 256 | 403276,12 | 3338768,001 |
|  |  | 257 | 403313,43 | 3338763,546 |
|  |  | 258 | 403345,17 | 3338772,455 |
|  |  | 259 | 403392,46 | 3338804,176 |
|  |  | 260 | 403479,07 | 3338845,484 |
|  |  | 261 | 403512,50 | 3338862,392 |
|  |  | 262 | 403537,82 | 3338887,713 |
|  |  | 263 | 403564,96 | 3338904,592 |
|  |  | 264 | 403598,21 | 3338913,827 |
|  |  | 265 | 403649,74 | 3338910,542 |
|  |  | 266 | 403678,14 | 3338900,52 |
|  |  | 267 | 403702,64 | 3338863,771 |
|  |  | 268 | 403719,34 | 3338825,908 |
|  |  | 269 | 403728,81 | 3338771,341 |
|  |  | 270 | 403729,50 | 3338676,013 |
|  |  | 271 | 403735,91 | 3338601,542 |
|  |  | 272 | 403747,18 | 3338568,109 |
|  |  | 273 | 403947,71 | 3338582,41 |
|  |  | 274 | 404050,66 | 3338619,365 |
|  |  | 275 | 404378,03 | 3338537,86 |
|  |  | 276 | 404415,47 | 3338519,9 |
|  |  | 277 | 404420,36 | 3338505,774 |
|  |  | 278 | 404488,22 | 3338485,764 |
|  |  | 279 | 404534,40 | 3338471,873 |
|  |  | 280 | 404572,65 | 3338460,428 |
|  |  | 281 | 404680,12 | 3338428,044 |
|  |  | 282 | 404751,38 | 3338428,175 |
|  |  | 283 | 404878,52 | 3338387,844 |
|  |  | 284 | 404922,35 | 3338377,627 |
|  |  | 285 | 405003,26 | 3338354,428 |
|  |  | 286 | 405176,14 | 3338305,398 |
|  |  | 287 | 405351,51 | 3338237,418 |
|  |  | 288 | 405431,42 | 3338206,441 |
|  |  | 289 | 405449,40 | 3338199,241 |
|  |  | 290 | 405492,61 | 3338181,576 |
|  |  | 291 | 405518,47 | 3338171,112 |
|  |  | 292 | 405547,58 | 3338159,86 |
|  |  | 293 | 405634,19 | 3338126,376 |
|  |  | 294 | 405716,07 | 3338094,724 |
|  |  | 295 | 405806,08 | 3338059,971 |
|  |  | 296 | 405909,85 | 3338022,153 |
|  |  | 297 | 406034,33 | 3338015,761 |
|  |  | 298 | 406212,54 | 3338006,61 |
|  |  | 299 | 406884,71 | 3337773,064 |
|  |  | 300 | 407055,25 | 3337704,201 |
|  |  | 301 | 407255,10 | 3337619,999 |
|  |  | 302 | 407675,90 | 3337443,774 |
|  |  | 303 | 407712,70 | 3337427,658 |
|  |  | 304 | 407991,12 | 3337310,411 |
|  |  | 305 | 408125,20 | 3337736,5 |
|  |  | 306 | 407819,95 | 3337906,809 |
|  |  | 307 | 407894,53 | 3338135,456 |
|  |  | 308 | 407942,49 | 3338364,72 |
|  |  | 309 | 407897,44 | 3338456,79 |
|  |  | 310 | 407844,18 | 3338567,12 |
|  |  | 311 | 407817,74 | 3338604,377 |
|  |  | 312 | 407812,68 | 3338611,596 |
|  |  | 313 | 407926,56 | 3338694,751 |
|  |  | 314 | 407773,82 | 3338925,6 |
|  |  | 315 | 407739,68 | 3338901,83 |
|  |  | 316 | 407606,67 | 3339134,55 |
|  |  | 317 | 407535,90 | 3339085,68 |
|  |  | 318 | 407386,27 | 3339333,54 |
|  |  | 319 | 407383,44 | 3339338,894 |
|  |  | 320 | 407413,39 | 3339360,67 |
|  |  | 321 | 407435,13 | 3339374,95 |
|  |  | 322 | 407160,04 | 3339981,54 |
|  |  | 323 | 407131,30 | 3339959,62 |
|  |  | 324 | 407033,73 | 3339885,198 |
|  |  | 325 | 407013,88 | 3339870,06 |
|  |  | 326 | 407003,53 | 3339862,14 |
|  |  | 327 | 406998,77 | 3339858,495 |
|  |  | 328 | 406997,69 | 3339857,67 |
|  |  | 329 | 406996,87 | 3339857,067 |
|  |  | 330 | 406993,28 | 3339854,417 |
|  |  | 331 | 406965,32 | 3339833,78 |
|  |  | 332 | 406962,90 | 3339835,86 |
|  |  | 333 | 406993,22 | 3339859,26 |
|  |  | 334 | 406960,66 | 3339901,9 |
|  |  | 335 | 406892,82 | 3339990,87 |
|  |  | 336 | 406857,08 | 3339973,06 |
|  |  | 337 | 406841,47 | 3339974,65 |
|  |  | 338 | 406747,16 | 3340027,22 |
|  |  | 339 | 406743,80 | 3340023,256 |
|  |  | 340 | 406681,40 | 3340063,576 |
|  |  | 341 | 406595,80 | 3340095,24 |
|  |  | 342 | 406520,81 | 3340107,203 |
|  |  | 343 | 406525,95 | 3340171,857 |
|  |  | 344 | 406514,75 | 3340173,57 |
|  |  | 345 | 406515,08 | 3340178,663 |
|  |  | 346 | 406515,17 | 3340180,018 |
|  |  | 347 | 406515,25 | 3340181,325 |
|  |  | 348 | 406515,35 | 3340182,821 |
|  |  | 349 | 406515,59 | 3340186,527 |
|  |  | 350 | 406515,83 | 3340190,341 |
|  |  | 351 | 406516,15 | 3340195,609 |
|  |  | 352 | 406516,42 | 3340200,182 |
|  |  | 353 | 406516,65 | 3340203,954 |
|  |  | 354 | 406516,97 | 3340209,206 |
|  |  | 355 | 406517,11 | 3340211,331 |
|  |  | 356 | 406519,41 | 3340249,253 |
|  |  | 357 | 406519,51 | 3340250,822 |
|  |  | 358 | 406519,58 | 3340252,022 |
|  |  | 359 | 406519,65 | 3340253,271 |
|  |  | 360 | 406519,75 | 3340254,842 |
|  |  | 361 | 406519,78 | 3340255,36 |
|  |  | 362 | 406519,80 | 3340255,604 |
|  |  | 363 | 406519,97 | 3340258,504 |
|  |  | 364 | 406520,25 | 3340263,132 |
|  |  | 365 | 406520,49 | 3340266,976 |
|  |  | 366 | 406520,80 | 3340272,157 |
|  |  | 367 | 406521,16 | 3340278,021 |
|  |  | 368 | 406521,23 | 3340279,217 |
|  |  | 369 | 406521,39 | 3340281,938 |
|  |  | 370 | 406521,68 | 3340286,596 |
|  |  | 371 | 406521,93 | 3340290,5 |
|  |  | 372 | 406523,59 | 3340315,557 |
|  |  | 373 | 406540,26 | 3340567,41 |
|  |  | 374 | 406540,64 | 3340575,033 |
|  |  | 375 | 406435,54 | 3340581,796 |
|  |  | 376 | 406396,72 | 3340656,03 |
|  |  | 377 | 406338,95 | 3340763,944 |
|  |  | 378 | 406286,16 | 3340726,271 |
|  |  | 379 | 406227,89 | 3340684,69 |
|  |  | 380 | 406153,49 | 3340620,39 |
|  |  | 381 | 406241,38 | 3340615 |
|  |  | 382 | 406239,99 | 3340598,69 |
|  |  | 383 | 406166,39 | 3340601,781 |
|  |  | 384 | 406144,43 | 3340600,797 |
|  |  | 385 | 406129,92 | 3340600,03 |
|  |  | 386 | 406095,39 | 3340566,256 |
|  |  | 387 | 406068,08 | 3340539,643 |
|  |  | 388 | 406035,55 | 3340510,67 |
|  |  | 389 | 406021,99 | 3340474,91 |
|  |  | 390 | 405996,93 | 3340458,365 |
|  |  | 391 | 405966,99 | 3340438,593 |
|  |  | 392 | 405949,13 | 3340426,802 |
|  |  | 393 | 405883,17 | 3340383,253 |
|  |  | 394 | 405861,83 | 3340369,16 |
|  |  | 395 | 405815,29 | 3340349,548 |
|  |  | 396 | 405804,81 | 3340345,13 |
|  |  | 397 | 405807,65 | 3340349,07 |
|  |  | 398 | 405812,53 | 3340355,859 |
|  |  | 399 | 405825,46 | 3340373,818 |
|  |  | 400 | 405838,74 | 3340392,27 |
|  |  | 401 | 405848,75 | 3340406,166 |
|  |  | 402 | 405850,33 | 3340408,365 |
|  |  | 403 | 405851,89 | 3340410,537 |
|  |  | 404 | 405852,83 | 3340411,835 |
|  |  | 405 | 405853,72 | 3340413,074 |
|  |  | 406 | 405854,31 | 3340413,899 |
|  |  | 407 | 405854,93 | 3340414,758 |
|  |  | 408 | 405855,84 | 3340416,016 |
|  |  | 409 | 405856,50 | 3340416,936 |
|  |  | 410 | 405857,14 | 3340417,824 |
|  |  | 411 | 405857,42 | 3340418,215 |
|  |  | 412 | 405857,61 | 3340418,48 |
|  |  | 413 | 405857,82 | 3340418,617 |
|  |  | 414 | 405860,15 | 3340420,119 |
|  |  | 415 | 405934,02 | 3340468,002 |
|  |  | 416 | 406005,19 | 3340527,063 |
|  |  | 417 | 406017,47 | 3340537,398 |
|  |  | 418 | 406046,18 | 3340562,978 |
|  |  | 419 | 406081,75 | 3340594,33 |
|  |  | 420 | 406060,36 | 3340594,358 |
|  |  | 421 | 406004,71 | 3340594,43 |
|  |  | 422 | 406007,56 | 3340625,37 |
|  |  | 423 | 406039,26 | 3340622,01 |
|  |  | 424 | 406026,49 | 3340607,17 |
|  |  | 425 | 406059,10 | 3340608,6 |
|  |  | 426 | 406046,45 | 3340619,97 |
|  |  | 427 | 406114,69 | 3340628,45 |
|  |  | 428 | 406144,44 | 3340655,66 |
|  |  | 429 | 406092,02 | 3340702,85 |
|  |  | 430 | 406099,38 | 3340707,8 |
|  |  | 431 | 406102,00 | 3340704,61 |
|  |  | 432 | 406124,94 | 3340720,44 |
|  |  | 433 | 406165,86 | 3340677,65 |
|  |  | 434 | 406207,76 | 3340709,613 |
|  |  | 435 | 406236,06 | 3340735,07 |
|  |  | 436 | 406261,19 | 3340757,656 |
|  |  | 437 | 406291,05 | 3340784,502 |
|  |  | 438 | 406325,42 | 3340815,409 |
|  |  | 439 | 406345,89 | 3340833,818 |
|  |  | 440 | 406373,01 | 3340858,203 |
|  |  | 441 | 406510,35 | 3340981,826 |
|  |  | 442 | 406505,61 | 3340986,55 |
|  |  | 443 | 406560,23 | 3341037,18 |
|  |  | 444 | 406465,40 | 3341200,39 |
|  |  | 445 | 406430,33 | 3341260,63 |
|  |  | 446 | 406369,78 | 3341203,191 |
|  |  | 447 | 406327,99 | 3341163,489 |
|  |  | 448 | 406287,16 | 3341124,74 |
|  |  | 449 | 406275,64 | 3341144,59 |
|  |  | 450 | 406227,81 | 3341112,66 |
|  |  | 451 | 406203,58 | 3341144 |
|  |  | 452 | 406151,26 | 3341211,65 |
|  |  | 453 | 406084,24 | 3341296,65 |
|  |  | 454 | 406093,92 | 3341305,916 |
|  |  | 455 | 406059,85 | 3341361,916 |
|  |  | 456 | 405926,38 | 3341478,901 |
|  |  | 457 | 405865,10 | 3341447,09 |
|  |  | 458 | 405665,42 | 3341339,07 |
|  |  | 459 | 405684,84 | 3341288,46 |
|  |  | 460 | 405600,19 | 3341241,25 |
|  |  | 461 | 405551,68 | 3341214,21 |
|  |  | 462 | 405527,42 | 3341259,56 |
|  |  | 463 | 405450,70 | 3341219,36 |
|  |  | 464 | 405265,10 | 3341130,114 |
|  |  | 465 | 405221,73 | 3341113,365 |
|  |  | 466 | 405187,73 | 3341120,667 |
|  |  | 467 | 405141,71 | 3341268,82 |
|  |  | 468 | 405055,61 | 3341257,312 |
|  |  | 469 | 405033,52 | 3341359,88 |
|  |  | 470 | 405027,73 | 3341385,867 |
|  |  | 471 | 405024,43 | 3341471,82 |
|  |  | 472 | 405024,44 | 3341478,17 |
|  |  | 473 | 405053,28 | 3341477,353 |
|  |  | 474 | 405063,19 | 3341531,872 |
|  |  | 475 | 405073,99 | 3341533,12 |
|  |  | 476 | 405077,86 | 3341534,14 |
|  |  | 477 | 405050,03 | 3341601,64 |
|  |  | 478 | 405047,67 | 3341600,364 |
|  |  | 479 | 405016,59 | 3341682,683 |
|  |  | 480 | 405021,33 | 3341682,546 |
|  |  | 481 | 405019,25 | 3341686,58 |
|  |  | 482 | 405034,19 | 3341685,87 |
|  |  | 483 | 405142,85 | 3341680,77 |
|  |  | 484 | 405159,10 | 3341680 |
|  |  | 485 | 405150,66 | 3341544,25 |
|  |  | 486 | 405250,72 | 3341539,58 |
|  |  | 487 | 405258,90 | 3341675,3 |
|  |  | 488 | 405358,84 | 3341670,66 |
|  |  | 489 | 405357,39 | 3341646,826 |
|  |  | 490 | 405356,77 | 3341636,63 |
|  |  | 491 | 405351,71 | 3341553,46 |
|  |  | 492 | 405350,58 | 3341534,89 |
|  |  | 493 | 405353,56 | 3341534,75 |
|  |  | 494 | 405405,34 | 3341532,14 |
|  |  | 495 | 405411,42 | 3341531,837 |
|  |  | 496 | 405443,92 | 3341530,202 |
|  |  | 497 | 405453,47 | 3341529,72 |
|  |  | 498 | 405450,84 | 3341559,67 |
|  |  | 499 | 405448,12 | 3341590,64 |
|  |  | 500 | 405445,40 | 3341621,64 |
|  |  | 501 | 405447,04 | 3341622,59 |
|  |  | 502 | 405454,48 | 3341626,89 |
|  |  | 503 | 405462,41 | 3341631,467 |
|  |  | 504 | 405468,09 | 3341634,75 |
|  |  | 505 | 405466,05 | 3341674,11 |
|  |  | 506 | 405464,92 | 3341695,94 |
|  |  | 507 | 405530,44 | 3341696,82 |
|  |  | 508 | 405509,37 | 3341758,44 |
|  |  | 509 | 405575,74 | 3341795,042 |
|  |  | 510 | 405683,62 | 3341854,53 |
|  |  | 511 | 405643,96 | 3341868,62 |
|  |  | 512 | 405645,46 | 3341872,86 |
|  |  | 513 | 405631,41 | 3341877,85 |
|  |  | 514 | 405627,92 | 3341887,322 |
|  |  | 515 | 405770,07 | 3342041,851 |
|  |  | 516 | 406242,41 | 3342556,51 |
|  |  | 517 | 406766,62 | 3342014,1 |
|  |  | 518 | 406897,79 | 3341857,92 |
|  |  | 519 | 406959,07 | 3341789,03 |
|  |  | 520 | 407065,42 | 3341681,55 |
|  |  | 521 | 407071,49 | 3341687,586 |
|  |  | 522 | 407080,16 | 3341678,404 |
|  |  | 523 | 407124,22 | 3341631,52 |
|  |  | 524 | 407131,07 | 3341624,23 |
|  |  | 525 | 407153,95 | 3341599,9 |
|  |  | 526 | 407133,35 | 3341580,784 |
|  |  | 527 | 407152,32 | 3341561,707 |
|  |  | 528 | 407213,73 | 3341616,604 |
|  |  | 529 | 407261,69 | 3341661,197 |
|  |  | 530 | 407367,52 | 3341759,655 |
|  |  | 531 | 407459,84 | 3341843,596 |
|  |  | 532 | 407561,58 | 3341935,321 |
|  |  | 533 | 407658,12 | 3342022,792 |
|  |  | 534 | 407711,29 | 3342072,204 |
|  |  | 535 | 407752,66 | 3342110,643 |
|  |  | 536 | 407765,10 | 3342122,2 |
|  |  | 537 | 407696,61 | 3342179,09 |
|  |  | 538 | 407714,15 | 3342198,62 |
|  |  | 539 | 407788,61 | 3342140,57 |
|  |  | 540 | 408029,61 | 3342357,774 |
|  |  | 541 | 408224,55 | 3342533,481 |
|  |  | 542 | 408274,22 | 3342578,148 |
|  |  | 543 | 408462,86 | 3342747,993 |
|  |  | 544 | 408443,40 | 3342776,7 |
|  |  | 545 | 408360,10 | 3342895,164 |
|  |  | 546 | 408139,90 | 3342703,413 |
|  |  | 547 | 407785,02 | 3343032,378 |
|  |  | 548 | 407609,63 | 3343187,782 |
|  |  | 549 | 407503,89 | 3343281,48 |
|  |  | 550 | 407257,02 | 3343500,222 |
|  |  | 551 | 407532,67 | 3343729,416 |
|  |  | 552 | 408492,15 | 3344176,424 |
|  |  | 553 | 408615,45 | 3344223,593 |
|  |  | 554 | 408752,54 | 3344279,643 |
|  |  | 555 | 408957,13 | 3344362,118 |
|  |  | 556 | 409169,50 | 3344447,942 |
|  |  | 557 | 409045,05 | 3344827,077 |
|  |  | 558 | 408904,57 | 3345234,192 |
|  |  | 559 | 408875,62 | 3345266,24 |
|  |  | 560 | 408791,19 | 3345328,292 |
|  |  | 561 | 408743,05 | 3345282,713 |
|  |  | 562 | 408707,42 | 3345272,319 |
|  |  | 563 | 408651,00 | 3345276,031 |
|  |  | 564 | 408599,98 | 3345311,109 |
|  |  | 565 | 408532,25 | 3345379,293 |
|  |  | 566 | 408498,18 | 3345397,357 |
|  |  | 567 | 408436,44 | 3345409,664 |
|  |  | 568 | 408350,32 | 3345447,526 |
|  |  | 569 | 408298,35 | 3345474,253 |
|  |  | 570 | 408261,98 | 3345481,677 |
| д. Куда | 12123066,25 |  |  |  |
|  |  | 1 | 403104,69 | 3343237,13 |
|  |  | 2 | 403071,60 | 3343202,06 |
|  |  | 3 | 403062,41 | 3343192,32 |
|  |  | 4 | 402998,03 | 3343126,87 |
|  |  | 5 | 402977,56 | 3343092,12 |
|  |  | 6 | 402971,45 | 3343094,08 |
|  |  | 7 | 402993,91 | 3343132,36 |
|  |  | 8 | 403001,10 | 3343139,72 |
|  |  | 9 | 403066,68 | 3343206,86 |
|  |  | 10 | 403101,70 | 3343242,71 |
|  |  | 11 | 403133,19 | 3343264,18 |
|  |  | 12 | 403178,44 | 3343295,03 |
|  |  | 13 | 403194,34 | 3343305,88 |
|  |  | 14 | 403248,45 | 3343436,54 |
|  |  | 15 | 403180,51 | 3343478,59 |
|  |  | 16 | 403178,75 | 3343498,54 |
|  |  | 17 | 403260,30 | 3343546,33 |
|  |  | 18 | 403351,31 | 3343583,04 |
|  |  | 19 | 403404,88 | 3343613,29 |
|  |  | 20 | 403417,14 | 3343619,01 |
|  |  | 21 | 403457,87 | 3343637,80 |
|  |  | 22 | 403457,96 | 3343649,81 |
|  |  | 23 | 403453,24 | 3343675,11 |
|  |  | 24 | 403451,20 | 3343685,75 |
|  |  | 25 | 403340,95 | 3343663,26 |
|  |  | 26 | 403318,04 | 3343658,59 |
|  |  | 27 | 403295,95 | 3343654,08 |
|  |  | 28 | 403219,85 | 3343638,63 |
|  |  | 29 | 403176,75 | 3343631,58 |
|  |  | 30 | 403126,27 | 3343623,33 |
|  |  | 31 | 403055,61 | 3343611,78 |
|  |  | 32 | 402967,78 | 3343597,44 |
|  |  | 33 | 402965,85 | 3343624,59 |
|  |  | 34 | 402942,64 | 3343646,24 |
|  |  | 35 | 402685,03 | 3343862,55 |
|  |  | 36 | 402544,34 | 3343982,16 |
|  |  | 37 | 402451,60 | 3344033,86 |
|  |  | 38 | 402390,97 | 3344093,16 |
|  |  | 39 | 402359,91 | 3344144,95 |
|  |  | 40 | 402340,38 | 3344180,08 |
|  |  | 41 | 402318,26 | 3344209,47 |
|  |  | 42 | 402242,27 | 3344259,76 |
|  |  | 43 | 402154,84 | 3344343,23 |
|  |  | 44 | 402139,69 | 3344362,62 |
|  |  | 45 | 402104,07 | 3344436,40 |
|  |  | 46 | 401945,37 | 3345038,57 |
|  |  | 47 | 401901,59 | 3345197,66 |
|  |  | 48 | 401868,80 | 3345288,18 |
|  |  | 49 | 401839,70 | 3345363,24 |
|  |  | 50 | 401831,30 | 3345394,37 |
|  |  | 51 | 401830,91 | 3345397,90 |
|  |  | 52 | 401827,17 | 3345407,73 |
|  |  | 53 | 401816,99 | 3345462,71 |
|  |  | 54 | 401795,57 | 3345515,14 |
|  |  | 55 | 401759,97 | 3345576,22 |
|  |  | 56 | 401751,24 | 3345589,19 |
|  |  | 57 | 401721,68 | 3345644,83 |
|  |  | 58 | 401693,86 | 3345715,35 |
|  |  | 59 | 401688,48 | 3345727,58 |
|  |  | 60 | 401709,59 | 3345737,62 |
|  |  | 61 | 401755,20 | 3345756,53 |
|  |  | 62 | 401795,59 | 3345774,63 |
|  |  | 63 | 401808,28 | 3345780,36 |
|  |  | 64 | 401819,73 | 3345785,53 |
|  |  | 65 | 401841,61 | 3345795,41 |
|  |  | 66 | 401865,36 | 3345806,14 |
|  |  | 67 | 401873,91 | 3345810,00 |
|  |  | 68 | 401883,76 | 3345814,45 |
|  |  | 69 | 401894,16 | 3345819,14 |
|  |  | 70 | 401907,39 | 3345825,12 |
|  |  | 71 | 401939,48 | 3345839,61 |
|  |  | 72 | 401976,55 | 3345856,35 |
|  |  | 73 | 402011,80 | 3345871,56 |
|  |  | 74 | 402043,84 | 3345885,32 |
|  |  | 75 | 402053,91 | 3345889,64 |
|  |  | 76 | 402066,08 | 3345894,86 |
|  |  | 77 | 402084,97 | 3345902,98 |
|  |  | 78 | 402110,76 | 3345914,07 |
|  |  | 79 | 402177,41 | 3345944,80 |
|  |  | 80 | 402350,79 | 3346020,40 |
|  |  | 81 | 402480,52 | 3346079,06 |
|  |  | 82 | 402472,41 | 3346098,00 |
|  |  | 83 | 402493,11 | 3346107,42 |
|  |  | 84 | 402503,01 | 3346121,60 |
|  |  | 85 | 402466,07 | 3346220,75 |
|  |  | 86 | 402379,16 | 3346322,79 |
|  |  | 87 | 402374,87 | 3346329,96 |
|  |  | 88 | 402344,86 | 3346404,66 |
|  |  | 89 | 402285,41 | 3346483,77 |
|  |  | 90 | 402188,68 | 3346614,26 |
|  |  | 91 | 402121,00 | 3346718,81 |
|  |  | 92 | 402010,62 | 3346924,63 |
|  |  | 93 | 401853,30 | 3347235,48 |
|  |  | 94 | 401805,54 | 3347307,94 |
|  |  | 95 | 401757,20 | 3347425,37 |
|  |  | 96 | 401688,45 | 3347485,30 |
|  |  | 97 | 401594,15 | 3347543,56 |
|  |  | 98 | 401387,42 | 3347490,53 |
|  |  | 99 | 401104,69 | 3347403,45 |
|  |  | 100 | 400934,54 | 3347433,13 |
|  |  | 101 | 400898,12 | 3347447,60 |
|  |  | 102 | 400869,48 | 3347441,76 |
|  |  | 103 | 400823,61 | 3347428,36 |
|  |  | 104 | 400692,74 | 3347325,05 |
|  |  | 105 | 400664,14 | 3347301,02 |
|  |  | 106 | 400634,96 | 3347275,12 |
|  |  | 107 | 400599,96 | 3347243,70 |
|  |  | 108 | 400572,15 | 3347218,52 |
|  |  | 109 | 400557,47 | 3347205,55 |
|  |  | 110 | 400511,75 | 3347149,97 |
|  |  | 111 | 400500,83 | 3347087,95 |
|  |  | 112 | 400322,92 | 3346998,26 |
|  |  | 113 | 400350,75 | 3346939,18 |
|  |  | 114 | 400480,66 | 3346736,27 |
|  |  | 115 | 400493,74 | 3346716,12 |
|  |  | 116 | 400507,07 | 3346696,08 |
|  |  | 117 | 400520,39 | 3346676,06 |
|  |  | 118 | 400533,68 | 3346656,08 |
|  |  | 119 | 400546,99 | 3346636,07 |
|  |  | 120 | 400553,34 | 3346626,52 |
|  |  | 121 | 400559,80 | 3346615,74 |
|  |  | 122 | 400572,14 | 3346595,16 |
|  |  | 123 | 400584,49 | 3346574,58 |
|  |  | 124 | 400596,83 | 3346554,00 |
|  |  | 125 | 400609,17 | 3346533,41 |
|  |  | 126 | 400621,34 | 3346513,11 |
|  |  | 127 | 400640,62 | 3346480,97 |
|  |  | 128 | 400663,42 | 3346442,94 |
|  |  | 129 | 400684,46 | 3346407,85 |
|  |  | 130 | 400746,10 | 3346320,13 |
|  |  | 131 | 400804,90 | 3346221,42 |
|  |  | 132 | 400818,49 | 3346199,27 |
|  |  | 133 | 400831,52 | 3346178,91 |
|  |  | 134 | 400844,62 | 3346158,15 |
|  |  | 135 | 400870,57 | 3346116,97 |
|  |  | 136 | 400898,56 | 3346069,53 |
|  |  | 137 | 400933,75 | 3346009,89 |
|  |  | 138 | 401010,79 | 3345899,74 |
|  |  | 139 | 401073,15 | 3345764,98 |
|  |  | 140 | 401116,21 | 3345692,77 |
|  |  | 141 | 401160,56 | 3345631,54 |
|  |  | 142 | 401183,54 | 3345580,94 |
|  |  | 143 | 401650,39 | 3345705,63 |
|  |  | 144 | 401665,73 | 3345709,48 |
|  |  | 145 | 401737,96 | 3345540,59 |
|  |  | 146 | 401758,67 | 3345470,79 |
|  |  | 147 | 401781,57 | 3345429,95 |
|  |  | 148 | 401861,67 | 3345226,48 |
|  |  | 149 | 401881,73 | 3345162,20 |
|  |  | 150 | 402042,43 | 3344567,86 |
|  |  | 151 | 402054,34 | 3344505,50 |
|  |  | 152 | 402001,87 | 3344488,82 |
|  |  | 153 | 401963,67 | 3344480,86 |
|  |  | 154 | 401917,99 | 3344496,86 |
|  |  | 155 | 401885,69 | 3344563,88 |
|  |  | 156 | 401854,72 | 3344693,24 |
|  |  | 157 | 401812,24 | 3344742,29 |
|  |  | 158 | 401674,78 | 3344660,44 |
|  |  | 159 | 401619,38 | 3344593,92 |
|  |  | 160 | 401554,43 | 3344572,37 |
|  |  | 161 | 401535,09 | 3344601,10 |
|  |  | 162 | 401423,12 | 3344545,14 |
|  |  | 163 | 401436,65 | 3344515,15 |
|  |  | 164 | 401593,91 | 3344201,85 |
|  |  | 165 | 401612,20 | 3344121,56 |
|  |  | 166 | 401600,00 | 3344052,52 |
|  |  | 167 | 401613,46 | 3344072,48 |
|  |  | 168 | 401619,32 | 3344077,95 |
|  |  | 169 | 401622,11 | 3344075,06 |
|  |  | 170 | 401616,58 | 3344069,93 |
|  |  | 171 | 401606,57 | 3344054,29 |
|  |  | 172 | 401600,48 | 3344044,43 |
|  |  | 173 | 401597,22 | 3344022,96 |
|  |  | 174 | 401645,22 | 3344041,65 |
|  |  | 175 | 401650,58 | 3344029,36 |
|  |  | 176 | 401648,39 | 3344020,33 |
|  |  | 177 | 401650,72 | 3344014,11 |
|  |  | 178 | 401665,09 | 3344012,36 |
|  |  | 179 | 401670,57 | 3344016,10 |
|  |  | 180 | 401678,22 | 3344019,11 |
|  |  | 181 | 401694,86 | 3344027,17 |
|  |  | 182 | 401700,91 | 3344030,55 |
|  |  | 183 | 401705,17 | 3344010,97 |
|  |  | 184 | 401687,94 | 3343957,75 |
|  |  | 185 | 401721,49 | 3343814,03 |
|  |  | 186 | 401732,27 | 3343767,87 |
|  |  | 187 | 401713,72 | 3343701,64 |
|  |  | 188 | 401706,56 | 3343676,09 |
|  |  | 189 | 401677,44 | 3343632,73 |
|  |  | 190 | 401669,83 | 3343637,10 |
|  |  | 191 | 401638,30 | 3343594,41 |
|  |  | 192 | 401629,90 | 3343572,50 |
|  |  | 193 | 401544,09 | 3343438,23 |
|  |  | 194 | 401477,70 | 3343395,31 |
|  |  | 195 | 401388,85 | 3343394,73 |
|  |  | 196 | 401343,00 | 3343409,10 |
|  |  | 197 | 401290,84 | 3343420,71 |
|  |  | 198 | 401268,57 | 3343409,17 |
|  |  | 199 | 401234,86 | 3343369,99 |
|  |  | 200 | 401228,21 | 3343378,73 |
|  |  | 201 | 401203,49 | 3343355,26 |
|  |  | 202 | 401211,08 | 3343343,55 |
|  |  | 203 | 401214,03 | 3343338,99 |
|  |  | 204 | 401159,04 | 3343285,69 |
|  |  | 205 | 401121,07 | 3343259,58 |
|  |  | 206 | 401117,76 | 3343257,30 |
|  |  | 207 | 401109,75 | 3343251,79 |
|  |  | 208 | 401091,23 | 3343239,06 |
|  |  | 209 | 401050,78 | 3343164,93 |
|  |  | 210 | 400999,70 | 3343114,18 |
|  |  | 211 | 400992,03 | 3343109,26 |
|  |  | 212 | 400982,03 | 3343103,19 |
|  |  | 213 | 400981,97 | 3343103,28 |
|  |  | 214 | 400977,95 | 3343101,53 |
|  |  | 215 | 400972,05 | 3343110,43 |
|  |  | 216 | 400969,20 | 3343108,74 |
|  |  | 217 | 400956,53 | 3343089,27 |
|  |  | 218 | 400962,13 | 3343081,95 |
|  |  | 219 | 400964,35 | 3343079,06 |
|  |  | 220 | 400911,60 | 3343026,65 |
|  |  | 221 | 400899,08 | 3343012,56 |
|  |  | 222 | 400896,89 | 3343012,03 |
|  |  | 223 | 400892,95 | 3343008,12 |
|  |  | 224 | 400843,32 | 3342936,51 |
|  |  | 225 | 400849,64 | 3342924,58 |
|  |  | 226 | 400840,88 | 3342912,12 |
|  |  | 227 | 400840,87 | 3342912,10 |
|  |  | 228 | 400838,33 | 3342908,48 |
|  |  | 229 | 400838,77 | 3342908,13 |
|  |  | 230 | 400866,50 | 3342886,41 |
|  |  | 231 | 400892,37 | 3342913,73 |
|  |  | 232 | 400899,94 | 3342947,96 |
|  |  | 233 | 400927,17 | 3342988,34 |
|  |  | 234 | 400987,49 | 3342996,94 |
|  |  | 235 | 400974,00 | 3342989,71 |
|  |  | 236 | 400969,43 | 3342987,68 |
|  |  | 237 | 400962,13 | 3342982,58 |
|  |  | 238 | 400956,19 | 3342976,70 |
|  |  | 239 | 400949,35 | 3342966,17 |
|  |  | 240 | 400947,68 | 3342959,58 |
|  |  | 241 | 400946,11 | 3342953,41 |
|  |  | 242 | 400945,06 | 3342949,26 |
|  |  | 243 | 400944,66 | 3342945,25 |
|  |  | 244 | 400943,46 | 3342933,10 |
|  |  | 245 | 400942,40 | 3342922,42 |
|  |  | 246 | 400933,34 | 3342900,55 |
|  |  | 247 | 400874,52 | 3342867,60 |
|  |  | 248 | 400856,67 | 3342861,20 |
|  |  | 249 | 400794,26 | 3342838,85 |
|  |  | 250 | 400793,63 | 3342838,19 |
|  |  | 251 | 400778,00 | 3342821,75 |
|  |  | 252 | 400766,59 | 3342809,74 |
|  |  | 253 | 400765,76 | 3342805,37 |
|  |  | 254 | 400763,29 | 3342792,43 |
|  |  | 255 | 400762,72 | 3342789,44 |
|  |  | 256 | 400748,15 | 3342713,07 |
|  |  | 257 | 400743,35 | 3342687,91 |
|  |  | 258 | 400732,29 | 3342688,06 |
|  |  | 259 | 400697,82 | 3342688,51 |
|  |  | 260 | 400682,85 | 3342734,03 |
|  |  | 261 | 400657,04 | 3342745,69 |
|  |  | 262 | 400656,91 | 3342753,74 |
|  |  | 263 | 400656,69 | 3342766,87 |
|  |  | 264 | 400656,64 | 3342770,21 |
|  |  | 265 | 400579,11 | 3342732,90 |
|  |  | 266 | 400544,96 | 3342726,16 |
|  |  | 267 | 400544,91 | 3342726,13 |
|  |  | 268 | 400544,91 | 3342724,46 |
|  |  | 269 | 400544,91 | 3342717,45 |
|  |  | 270 | 400537,36 | 3342715,63 |
|  |  | 271 | 400518,70 | 3342711,14 |
|  |  | 272 | 400406,46 | 3342646,93 |
|  |  | 273 | 400346,11 | 3342645,25 |
|  |  | 274 | 400153,84 | 3342662,29 |
|  |  | 275 | 400105,83 | 3342661,42 |
|  |  | 276 | 400028,30 | 3342660,01 |
|  |  | 277 | 399891,06 | 3342668,16 |
|  |  | 278 | 399854,47 | 3342654,81 |
|  |  | 279 | 399801,35 | 3342655,57 |
|  |  | 280 | 399772,34 | 3342700,15 |
|  |  | 281 | 399725,26 | 3342702,63 |
|  |  | 282 | 399663,34 | 3342705,90 |
|  |  | 283 | 399636,27 | 3342714,14 |
|  |  | 284 | 399589,90 | 3342728,60 |
|  |  | 285 | 399578,53 | 3342732,15 |
|  |  | 286 | 399560,28 | 3342737,84 |
|  |  | 287 | 399532,82 | 3342740,44 |
|  |  | 288 | 399486,03 | 3342732,71 |
|  |  | 289 | 399418,74 | 3342702,28 |
|  |  | 290 | 399294,99 | 3342612,33 |
|  |  | 291 | 399205,91 | 3342546,26 |
|  |  | 292 | 399209,04 | 3342539,06 |
|  |  | 293 | 399209,56 | 3342537,64 |
|  |  | 294 | 399211,03 | 3342533,66 |
|  |  | 295 | 399219,42 | 3342512,73 |
|  |  | 296 | 399091,93 | 3342450,52 |
|  |  | 297 | 399072,01 | 3342447,88 |
|  |  | 298 | 399069,34 | 3342448,08 |
|  |  | 299 | 399052,03 | 3342449,36 |
|  |  | 300 | 398996,06 | 3342430,06 |
|  |  | 301 | 398992,00 | 3342441,53 |
|  |  | 302 | 398967,35 | 3342433,99 |
|  |  | 303 | 398929,39 | 3342429,24 |
|  |  | 304 | 398887,83 | 3342424,03 |
|  |  | 305 | 398878,81 | 3342422,90 |
|  |  | 306 | 398845,35 | 3342418,71 |
|  |  | 307 | 398813,93 | 3342416,42 |
|  |  | 308 | 398745,26 | 3342411,42 |
|  |  | 309 | 398707,63 | 3342404,00 |
|  |  | 310 | 398673,59 | 3342395,23 |
|  |  | 311 | 398619,83 | 3342373,85 |
|  |  | 312 | 398603,62 | 3342363,26 |
|  |  | 313 | 398595,62 | 3342358,04 |
|  |  | 314 | 398600,24 | 3342345,60 |
|  |  | 315 | 398706,60 | 3342372,96 |
|  |  | 316 | 398732,73 | 3342378,50 |
|  |  | 317 | 398748,52 | 3342381,85 |
|  |  | 318 | 398829,75 | 3342389,53 |
|  |  | 319 | 398902,36 | 3342408,25 |
|  |  | 320 | 398944,51 | 3342411,09 |
|  |  | 321 | 398973,02 | 3342407,40 |
|  |  | 322 | 398969,69 | 3342394,08 |
|  |  | 323 | 399010,77 | 3342307,70 |
|  |  | 324 | 399016,53 | 3342295,59 |
|  |  | 325 | 399037,94 | 3342290,71 |
|  |  | 326 | 399047,58 | 3342273,63 |
|  |  | 327 | 399058,17 | 3342280,20 |
|  |  | 328 | 399080,57 | 3342275,93 |
|  |  | 329 | 399145,98 | 3342180,33 |
|  |  | 330 | 399215,22 | 3342019,80 |
|  |  | 331 | 399249,72 | 3341917,74 |
|  |  | 332 | 399279,17 | 3341864,20 |
|  |  | 333 | 399314,50 | 3341799,99 |
|  |  | 334 | 399330,34 | 3341776,74 |
|  |  | 335 | 399365,92 | 3341659,93 |
|  |  | 336 | 399383,30 | 3341577,27 |
|  |  | 337 | 399379,34 | 3341546,65 |
|  |  | 338 | 399339,81 | 3341503,48 |
|  |  | 339 | 399326,39 | 3341449,57 |
|  |  | 340 | 399361,13 | 3341421,06 |
|  |  | 341 | 399457,81 | 3341415,19 |
|  |  | 342 | 399503,80 | 3341343,00 |
|  |  | 343 | 399509,21 | 3341289,47 |
|  |  | 344 | 399368,48 | 3341217,39 |
|  |  | 345 | 399423,18 | 3340913,00 |
|  |  | 346 | 399450,79 | 3340760,22 |
|  |  | 347 | 399463,75 | 3340766,32 |
|  |  | 348 | 399614,45 | 3340837,86 |
|  |  | 349 | 399782,50 | 3340902,75 |
|  |  | 350 | 400110,94 | 3341026,27 |
|  |  | 351 | 400429,04 | 3341141,47 |
|  |  | 352 | 400455,62 | 3341150,84 |
|  |  | 353 | 400561,71 | 3341175,41 |
|  |  | 354 | 400639,52 | 3341190,92 |
|  |  | 355 | 400890,68 | 3341289,87 |
|  |  | 356 | 401055,65 | 3341420,53 |
|  |  | 357 | 401527,66 | 3342071,01 |
|  |  | 358 | 401557,17 | 3342050,17 |
|  |  | 359 | 401664,37 | 3341972,04 |
|  |  | 360 | 401936,43 | 3341773,74 |
|  |  | 361 | 402051,93 | 3341954,34 |
|  |  | 362 | 402091,34 | 3342045,07 |
|  |  | 363 | 402097,23 | 3342044,63 |
|  |  | 364 | 402176,62 | 3342038,58 |
|  |  | 365 | 402195,88 | 3342047,00 |
|  |  | 366 | 402333,65 | 3342086,53 |
|  |  | 367 | 402363,30 | 3342101,11 |
|  |  | 368 | 402418,86 | 3342128,44 |
|  |  | 369 | 402479,80 | 3342158,41 |
|  |  | 370 | 402482,20 | 3342173,57 |
|  |  | 371 | 402483,96 | 3342184,72 |
|  |  | 372 | 402520,65 | 3342416,57 |
|  |  | 373 | 402521,37 | 3342493,96 |
|  |  | 374 | 402541,22 | 3342549,33 |
|  |  | 375 | 402561,15 | 3342498,58 |
|  |  | 376 | 402578,63 | 3342264,27 |
|  |  | 377 | 402562,13 | 3342097,35 |
|  |  | 378 | 402589,10 | 3342046,59 |
|  |  | 379 | 402623,42 | 3341851,65 |
|  |  | 380 | 402623,76 | 3341842,24 |
|  |  | 381 | 402659,41 | 3341704,57 |
|  |  | 382 | 402634,93 | 3341533,07 |
|  |  | 383 | 402599,59 | 3341389,31 |
|  |  | 384 | 402582,22 | 3341161,10 |
|  |  | 385 | 402543,89 | 3341061,07 |
|  |  | 386 | 402493,57 | 3340813,69 |
|  |  | 387 | 402484,37 | 3340752,73 |
|  |  | 388 | 402466,62 | 3340637,59 |
|  |  | 389 | 402456,56 | 3340622,89 |
|  |  | 390 | 402446,89 | 3340577,71 |
|  |  | 391 | 402469,70 | 3340575,40 |
|  |  | 392 | 402521,47 | 3340570,15 |
|  |  | 393 | 402684,08 | 3340553,72 |
|  |  | 394 | 402925,59 | 3340530,54 |
|  |  | 395 | 402931,71 | 3340558,91 |
|  |  | 396 | 402936,39 | 3340572,48 |
|  |  | 397 | 402952,65 | 3340561,45 |
|  |  | 398 | 402960,84 | 3340536,96 |
|  |  | 399 | 402959,09 | 3340526,03 |
|  |  | 400 | 403023,42 | 3340519,54 |
|  |  | 401 | 403023,79 | 3340520,97 |
|  |  | 402 | 403024,17 | 3340522,43 |
|  |  | 403 | 403024,39 | 3340523,25 |
|  |  | 404 | 403024,77 | 3340524,71 |
|  |  | 405 | 403024,91 | 3340525,26 |
|  |  | 406 | 403025,12 | 3340526,06 |
|  |  | 407 | 403025,31 | 3340526,76 |
|  |  | 408 | 403025,51 | 3340527,53 |
|  |  | 409 | 403025,71 | 3340528,31 |
|  |  | 410 | 403025,99 | 3340529,39 |
|  |  | 411 | 403026,03 | 3340529,54 |
|  |  | 412 | 403026,09 | 3340529,78 |
|  |  | 413 | 403026,18 | 3340530,13 |
|  |  | 414 | 403026,55 | 3340531,52 |
|  |  | 415 | 403027,24 | 3340534,16 |
|  |  | 416 | 403027,75 | 3340536,12 |
|  |  | 417 | 403028,42 | 3340538,69 |
|  |  | 418 | 403029,25 | 3340541,86 |
|  |  | 419 | 403029,62 | 3340543,28 |
|  |  | 420 | 403030,20 | 3340545,49 |
|  |  | 421 | 403030,97 | 3340548,45 |
|  |  | 422 | 403032,19 | 3340553,12 |
|  |  | 423 | 403032,99 | 3340556,19 |
|  |  | 424 | 403033,48 | 3340558,06 |
|  |  | 425 | 403033,91 | 3340559,72 |
|  |  | 426 | 403034,57 | 3340562,24 |
|  |  | 427 | 403034,87 | 3340563,39 |
|  |  | 428 | 403035,21 | 3340564,70 |
|  |  | 429 | 403035,46 | 3340565,63 |
|  |  | 430 | 403035,73 | 3340566,67 |
|  |  | 431 | 403036,50 | 3340569,63 |
|  |  | 432 | 403036,89 | 3340571,10 |
|  |  | 433 | 403037,37 | 3340572,93 |
|  |  | 434 | 403037,41 | 3340573,10 |
|  |  | 435 | 403038,42 | 3340576,97 |
|  |  | 436 | 403039,10 | 3340579,56 |
|  |  | 437 | 403039,45 | 3340580,92 |
|  |  | 438 | 403039,73 | 3340581,97 |
|  |  | 439 | 403040,21 | 3340583,82 |
|  |  | 440 | 403041,13 | 3340587,34 |
|  |  | 441 | 403041,27 | 3340587,87 |
|  |  | 442 | 403041,70 | 3340589,54 |
|  |  | 443 | 403042,10 | 3340591,07 |
|  |  | 444 | 403042,73 | 3340593,47 |
|  |  | 445 | 403043,75 | 3340597,38 |
|  |  | 446 | 403044,42 | 3340599,95 |
|  |  | 447 | 403045,08 | 3340602,48 |
|  |  | 448 | 403045,34 | 3340603,47 |
|  |  | 449 | 403046,33 | 3340607,24 |
|  |  | 450 | 403047,45 | 3340611,53 |
|  |  | 451 | 403050,16 | 3340621,91 |
|  |  | 452 | 403051,08 | 3340625,44 |
|  |  | 453 | 403051,59 | 3340627,37 |
|  |  | 454 | 403052,32 | 3340630,17 |
|  |  | 455 | 403053,07 | 3340633,04 |
|  |  | 456 | 403054,09 | 3340636,96 |
|  |  | 457 | 403054,38 | 3340638,06 |
|  |  | 458 | 403055,22 | 3340641,28 |
|  |  | 459 | 403055,83 | 3340643,63 |
|  |  | 460 | 403056,67 | 3340646,84 |
|  |  | 461 | 403056,99 | 3340648,05 |
|  |  | 462 | 403057,38 | 3340649,56 |
|  |  | 463 | 403057,77 | 3340651,04 |
|  |  | 464 | 403058,25 | 3340652,88 |
|  |  | 465 | 403058,47 | 3340653,74 |
|  |  | 466 | 403058,91 | 3340655,42 |
|  |  | 467 | 403059,29 | 3340656,88 |
|  |  | 468 | 403063,07 | 3340671,33 |
|  |  | 469 | 403066,28 | 3340683,64 |
|  |  | 470 | 403066,34 | 3340683,85 |
|  |  | 471 | 403066,45 | 3340684,28 |
|  |  | 472 | 403066,93 | 3340686,18 |
|  |  | 473 | 403067,36 | 3340687,84 |
|  |  | 474 | 403067,39 | 3340687,96 |
|  |  | 475 | 403067,49 | 3340688,33 |
|  |  | 476 | 403070,34 | 3340699,20 |
|  |  | 477 | 403070,91 | 3340701,33 |
|  |  | 478 | 403071,63 | 3340704,10 |
|  |  | 479 | 403072,10 | 3340705,86 |
|  |  | 480 | 403072,20 | 3340706,24 |
|  |  | 481 | 403072,79 | 3340708,56 |
|  |  | 482 | 403073,01 | 3340709,39 |
|  |  | 483 | 403073,78 | 3340712,39 |
|  |  | 484 | 403074,31 | 3340714,45 |
|  |  | 485 | 403074,40 | 3340714,77 |
|  |  | 486 | 403075,25 | 3340718,05 |
|  |  | 487 | 403075,89 | 3340720,58 |
|  |  | 488 | 403076,60 | 3340723,33 |
|  |  | 489 | 403077,71 | 3340727,70 |
|  |  | 490 | 403079,27 | 3340733,79 |
|  |  | 491 | 403080,77 | 3340739,63 |
|  |  | 492 | 403081,91 | 3340744,09 |
|  |  | 493 | 403084,04 | 3340752,43 |
|  |  | 494 | 403086,95 | 3340763,82 |
|  |  | 495 | 403088,28 | 3340769,03 |
|  |  | 496 | 403089,94 | 3340775,52 |
|  |  | 497 | 403091,89 | 3340783,14 |
|  |  | 498 | 403093,25 | 3340788,47 |
|  |  | 499 | 403094,67 | 3340793,99 |
|  |  | 500 | 403095,84 | 3340798,56 |
|  |  | 501 | 403096,81 | 3340802,37 |
|  |  | 502 | 403099,77 | 3340813,93 |
|  |  | 503 | 403100,35 | 3340816,20 |
|  |  | 504 | 403100,50 | 3340816,79 |
|  |  | 505 | 403101,57 | 3340821,06 |
|  |  | 506 | 403102,50 | 3340824,79 |
|  |  | 507 | 403102,93 | 3340826,38 |
|  |  | 508 | 403105,36 | 3340835,38 |
|  |  | 509 | 403107,03 | 3340841,53 |
|  |  | 510 | 403109,26 | 3340849,82 |
|  |  | 511 | 403111,59 | 3340857,99 |
|  |  | 512 | 403151,16 | 3341004,94 |
|  |  | 513 | 403161,47 | 3341036,32 |
|  |  | 514 | 403180,56 | 3341094,47 |
|  |  | 515 | 403206,12 | 3341210,18 |
|  |  | 516 | 403218,89 | 3341287,49 |
|  |  | 517 | 403221,73 | 3341328,63 |
|  |  | 518 | 403215,34 | 3341379,70 |
|  |  | 519 | 403194,77 | 3341464,81 |
|  |  | 520 | 403186,15 | 3341537,15 |
|  |  | 521 | 403183,08 | 3341580,15 |
|  |  | 522 | 403181,30 | 3341605,25 |
|  |  | 523 | 403184,74 | 3341668,00 |
|  |  | 524 | 403189,81 | 3341724,41 |
|  |  | 525 | 403200,63 | 3341781,87 |
|  |  | 526 | 403225,27 | 3341854,92 |
|  |  | 527 | 403246,98 | 3341917,74 |
|  |  | 528 | 403261,80 | 3341957,96 |
|  |  | 529 | 403280,85 | 3342001,35 |
|  |  | 530 | 403300,96 | 3342046,86 |
|  |  | 531 | 403324,11 | 3342101,55 |
|  |  | 532 | 403346,47 | 3342153,75 |
|  |  | 533 | 403368,69 | 3342207,73 |
|  |  | 534 | 403390,92 | 3342253,23 |
|  |  | 535 | 403417,37 | 3342298,74 |
|  |  | 536 | 403447,01 | 3342347,43 |
|  |  | 537 | 403472,41 | 3342386,58 |
|  |  | 538 | 403505,22 | 3342422,57 |
|  |  | 539 | 403544,37 | 3342446,91 |
|  |  | 540 | 403586,71 | 3342457,49 |
|  |  | 541 | 403626,92 | 3342461,73 |
|  |  | 542 | 403772,97 | 3342468,08 |
|  |  | 543 | 403850,23 | 3342471,25 |
|  |  | 544 | 403932,78 | 3342471,25 |
|  |  | 545 | 403996,28 | 3342471,25 |
|  |  | 546 | 404058,73 | 3342462,78 |
|  |  | 547 | 404152,92 | 3342438,44 |
|  |  | 548 | 404227,66 | 3342415,41 |
|  |  | 549 | 404272,35 | 3342402,37 |
|  |  | 550 | 404347,61 | 3342379,55 |
|  |  | 551 | 404362,17 | 3342378,26 |
|  |  | 552 | 404387,98 | 3342378,73 |
|  |  | 553 | 404411,44 | 3342383,86 |
|  |  | 554 | 404418,60 | 3342385,42 |
|  |  | 555 | 404448,28 | 3342390,69 |
|  |  | 556 | 404482,15 | 3342406,30 |
|  |  | 557 | 404509,14 | 3342426,68 |
|  |  | 558 | 404533,92 | 3342446,91 |
|  |  | 559 | 404551,65 | 3342464,92 |
|  |  | 560 | 404570,80 | 3342503,93 |
|  |  | 561 | 404586,41 | 3342562,09 |
|  |  | 562 | 404606,98 | 3342671,32 |
|  |  | 563 | 404629,90 | 3342828,16 |
|  |  | 564 | 404634,52 | 3342856,16 |
|  |  | 565 | 404636,81 | 3342871,50 |
|  |  | 566 | 404644,53 | 3342923,75 |
|  |  | 567 | 404652,45 | 3342976,29 |
|  |  | 568 | 404653,10 | 3342980,51 |
|  |  | 569 | 404653,76 | 3342984,90 |
|  |  | 570 | 404660,08 | 3343024,56 |
|  |  | 571 | 404672,87 | 3343105,10 |
|  |  | 572 | 404679,32 | 3343148,67 |
|  |  | 573 | 404697,77 | 3343244,43 |
|  |  | 574 | 404699,57 | 3343256,50 |
|  |  | 575 | 404713,30 | 3343347,89 |
|  |  | 576 | 404722,59 | 3343408,28 |
|  |  | 577 | 404734,65 | 3343466,44 |
|  |  | 578 | 404751,67 | 3343509,71 |
|  |  | 579 | 404780,75 | 3343548,01 |
|  |  | 580 | 404831,37 | 3343587,24 |
|  |  | 581 | 404810,46 | 3343625,13 |
|  |  | 582 | 404805,48 | 3343640,33 |
|  |  | 583 | 404795,68 | 3343636,33 |
|  |  | 584 | 404793,12 | 3343641,24 |
|  |  | 585 | 404803,76 | 3343645,57 |
|  |  | 586 | 404803,97 | 3343645,65 |
|  |  | 587 | 404808,48 | 3343648,25 |
|  |  | 588 | 404852,97 | 3343673,95 |
|  |  | 589 | 404861,57 | 3343679,37 |
|  |  | 590 | 404866,70 | 3343682,60 |
|  |  | 591 | 404869,24 | 3343692,94 |
|  |  | 592 | 404869,75 | 3343702,94 |
|  |  | 593 | 404862,97 | 3343711,42 |
|  |  | 594 | 404834,49 | 3343735,83 |
|  |  | 595 | 404773,21 | 3343784,00 |
|  |  | 596 | 404771,09 | 3343785,67 |
|  |  | 597 | 404754,81 | 3343800,59 |
|  |  | 598 | 404750,95 | 3343794,08 |
|  |  | 599 | 404743,32 | 3343781,21 |
|  |  | 600 | 404737,52 | 3343771,43 |
|  |  | 601 | 404702,01 | 3343783,23 |
|  |  | 602 | 404679,31 | 3343790,46 |
|  |  | 603 | 404652,66 | 3343790,76 |
|  |  | 604 | 404628,84 | 3343781,93 |
|  |  | 605 | 404613,82 | 3343763,20 |
|  |  | 606 | 404603,38 | 3343739,39 |
|  |  | 607 | 404540,74 | 3343710,58 |
|  |  | 608 | 404489,19 | 3343693,23 |
|  |  | 609 | 404470,59 | 3343660,88 |
|  |  | 610 | 404460,98 | 3343640,42 |
|  |  | 611 | 404462,65 | 3343604,51 |
|  |  | 612 | 404483,53 | 3343551,47 |
|  |  | 613 | 404494,39 | 3343526,83 |
|  |  | 614 | 404499,40 | 3343500,53 |
|  |  | 615 | 404488,96 | 3343465,03 |
|  |  | 616 | 404467,66 | 3343440,39 |
|  |  | 617 | 404438,01 | 3343427,03 |
|  |  | 618 | 404388,74 | 3343431,20 |
|  |  | 619 | 404336,12 | 3343439,14 |
|  |  | 620 | 404287,68 | 3343461,69 |
|  |  | 621 | 404259,70 | 3343492,59 |
|  |  | 622 | 404254,27 | 3343525,58 |
|  |  | 623 | 404263,87 | 3343567,34 |
|  |  | 624 | 404267,36 | 3343591,83 |
|  |  | 625 | 404268,02 | 3343615,64 |
|  |  | 626 | 404263,87 | 3343632,49 |
|  |  | 627 | 404242,04 | 3343664,07 |
|  |  | 628 | 404207,50 | 3343714,34 |
|  |  | 629 | 404183,69 | 3343730,62 |
|  |  | 630 | 404168,66 | 3343737,72 |
|  |  | 631 | 404156,13 | 3343734,80 |
|  |  | 632 | 404140,26 | 3343695,55 |
|  |  | 633 | 404119,38 | 3343659,63 |
|  |  | 634 | 404096,83 | 3343637,92 |
|  |  | 635 | 404090,15 | 3343627,06 |
|  |  | 636 | 404087,64 | 3343605,76 |
|  |  | 637 | 404065,93 | 3343564,84 |
|  |  | 638 | 404043,85 | 3343543,08 |
|  |  | 639 | 404007,05 | 3343469,62 |
|  |  | 640 | 403979,49 | 3343449,58 |
|  |  | 641 | 403894,29 | 3343413,25 |
|  |  | 642 | 403859,22 | 3343388,19 |
|  |  | 643 | 403850,45 | 3343360,63 |
|  |  | 644 | 403837,94 | 3343289,56 |
|  |  | 645 | 403811,19 | 3343233,68 |
|  |  | 646 | 403786,14 | 3343206,95 |
|  |  | 647 | 403749,80 | 3343194,01 |
|  |  | 648 | 403715,98 | 3343190,66 |
|  |  | 649 | 403662,94 | 3343197,35 |
|  |  | 650 | 403598,21 | 3343211,96 |
|  |  | 651 | 403568,11 | 3343234,91 |
|  |  | 652 | 403532,65 | 3343244,12 |
|  |  | 653 | 403497,57 | 3343242,03 |
|  |  | 654 | 403416,14 | 3343213,22 |
|  |  | 655 | 403403,77 | 3343176,42 |
|  |  | 656 | 403378,53 | 3343154,89 |
|  |  | 657 | 403341,41 | 3343138,56 |
|  |  | 658 | 403300,58 | 3343131,13 |
|  |  | 659 | 403259,34 | 3343133,99 |
|  |  | 660 | 403199,61 | 3343107,38 |
|  |  | 661 | 403196,66 | 3343112,02 |
|  |  | 662 | 403183,52 | 3343105,28 |
|  |  | 663 | 403166,45 | 3343102,16 |
|  |  | 664 | 403151,21 | 3343135,49 |
|  |  | 665 | 403118,83 | 3343208,84 |
|  |  | 666 | 400015,46 | 3341527,20 |
|  |  | 667 | 399988,63 | 3341518,09 |
|  |  | 668 | 399933,42 | 3341538,94 |
|  |  | 669 | 399895,75 | 3341538,64 |
|  |  | 670 | 399896,06 | 3341566,56 |
|  |  | 671 | 400013,54 | 3341630,46 |
|  |  | 672 | 400051,88 | 3341684,85 |
|  |  | 673 | 400035,83 | 3341754,09 |
|  |  | 674 | 400037,74 | 3341790,75 |
|  |  | 675 | 400129,21 | 3341900,61 |
|  |  | 676 | 400130,39 | 3341866,26 |
|  |  | 677 | 400155,36 | 3341766,11 |
|  |  | 678 | 400161,37 | 3341715,28 |
|  |  | 679 | 400127,59 | 3341696,83 |
|  |  | 680 | 400103,03 | 3341645,68 |
|  |  | 681 | 400047,09 | 3341578,47 |
|  |  | 682 | 400041,10 | 3341891,62 |
|  |  | 683 | 399991,02 | 3341905,28 |
|  |  | 684 | 399998,21 | 3341919,41 |
|  |  | 685 | 400036,55 | 3341938,34 |
|  |  | 686 | 400037,98 | 3341959,43 |
|  |  | 687 | 399989,81 | 3342020,96 |
|  |  | 688 | 400003,26 | 3342070,10 |
|  |  | 689 | 400003,63 | 3342105,85 |
|  |  | 690 | 400026,53 | 3342118,57 |
|  |  | 691 | 400033,69 | 3342107,57 |
|  |  | 692 | 400049,93 | 3342081,74 |
|  |  | 693 | 400059,77 | 3342046,38 |
|  |  | 694 | 400091,35 | 3342016,67 |
|  |  | 695 | 400113,64 | 3341975,74 |
|  |  | 696 | 400084,22 | 3341890,42 |
|  |  | 697 | 400070,09 | 3341887,31 |
|  |  | 698 | 399979,05 | 3341453,62 |
|  |  | 699 | 399992,14 | 3341410,76 |
|  |  | 700 | 399982,93 | 3341384,29 |
|  |  | 701 | 399982,71 | 3341383,63 |
|  |  | 702 | 399982,62 | 3341383,38 |
|  |  | 703 | 399943,50 | 3341377,58 |
|  |  | 704 | 399943,24 | 3341377,77 |
|  |  | 705 | 399942,96 | 3341377,94 |
|  |  | 706 | 399942,67 | 3341378,10 |
|  |  | 707 | 399942,37 | 3341378,23 |
|  |  | 708 | 399942,07 | 3341378,35 |
|  |  | 709 | 399941,75 | 3341378,44 |
|  |  | 710 | 399941,44 | 3341378,52 |
|  |  | 711 | 399941,11 | 3341378,57 |
|  |  | 712 | 399940,79 | 3341378,60 |
|  |  | 713 | 399940,46 | 3341378,61 |
|  |  | 714 | 399940,13 | 3341378,60 |
|  |  | 715 | 399939,81 | 3341378,57 |
|  |  | 716 | 399939,48 | 3341378,52 |
|  |  | 717 | 399939,17 | 3341378,44 |
|  |  | 718 | 399938,85 | 3341378,35 |
|  |  | 719 | 399938,55 | 3341378,23 |
|  |  | 720 | 399938,25 | 3341378,10 |
|  |  | 721 | 399937,96 | 3341377,94 |
|  |  | 722 | 399937,68 | 3341377,77 |
|  |  | 723 | 399937,42 | 3341377,58 |
|  |  | 724 | 399937,16 | 3341377,37 |
|  |  | 725 | 399936,92 | 3341377,15 |
|  |  | 726 | 399936,91 | 3341377,13 |
|  |  | 727 | 399873,48 | 3341379,41 |
|  |  | 728 | 399861,41 | 3341421,64 |
|  |  | 729 | 399861,41 | 3341421,65 |
|  |  | 730 | 399857,69 | 3341433,87 |
|  |  | 731 | 399857,91 | 3341433,88 |
|  |  | 732 | 399857,60 | 3341434,97 |
|  |  | 733 | 399864,35 | 3341459,18 |
|  |  | 734 | 399926,66 | 3341451,24 |
| д. Позднякова | 1834054,032 |  |  |  |
|  |  | 1 | 406628,25 | 3345596,285 |
|  |  | 2 | 406094,94 | 3345346,889 |
|  |  | 3 | 406181,43 | 3345126,308 |
|  |  | 4 | 406146,45 | 3345124,365 |
|  |  | 5 | 406120,47 | 3345134,28 |
|  |  | 6 | 406104,66 | 3345134,082 |
|  |  | 7 | 405972,64 | 3345069,59 |
|  |  | 8 | 405910,55 | 3345037 |
|  |  | 9 | 406020,04 | 3344884,15 |
|  |  | 10 | 406045,00 | 3344849,978 |
|  |  | 11 | 406053,21 | 3344856,729 |
|  |  | 12 | 406147,65 | 3344940,084 |
|  |  | 13 | 406220,00 | 3345000,196 |
|  |  | 14 | 406257,24 | 3345024,667 |
|  |  | 15 | 406297,13 | 3345042,222 |
|  |  | 16 | 406341,29 | 3345049,138 |
|  |  | 17 | 406384,91 | 3345045,414 |
|  |  | 18 | 406424,81 | 3345039,562 |
|  |  | 19 | 406464,17 | 3345026,795 |
|  |  | 20 | 406507,26 | 3345003,388 |
|  |  | 21 | 406548,22 | 3344969,342 |
|  |  | 22 | 406574,82 | 3344932,636 |
|  |  | 23 | 406594,76 | 3344895,339 |
|  |  | 24 | 406599,86 | 3344884,245 |
|  |  | 25 | 406618,98 | 3344842,733 |
|  |  | 26 | 406645,04 | 3344803,899 |
|  |  | 27 | 406671,64 | 3344774,641 |
|  |  | 28 | 406701,96 | 3344751,766 |
|  |  | 29 | 406739,73 | 3344730,487 |
|  |  | 30 | 406784,95 | 3344713,997 |
|  |  | 31 | 406832,83 | 3344706,017 |
|  |  | 32 | 406883,90 | 3344707,613 |
|  |  | 33 | 406942,41 | 3344720,912 |
|  |  | 34 | 406987,10 | 3344738,461 |
|  |  | 35 | 407016,89 | 3344754,426 |
|  |  | 36 | 407051,61 | 3344783,773 |
|  |  | 37 | 407077,15 | 3344809,308 |
|  |  | 38 | 407100,79 | 3344841,463 |
|  |  | 39 | 407122,54 | 3344885,911 |
|  |  | 40 | 407136,73 | 3344943,601 |
|  |  | 41 | 407145,24 | 3345011,693 |
|  |  | 42 | 407161,32 | 3345058,979 |
|  |  | 43 | 407191,58 | 3345109,102 |
|  |  | 44 | 407235,09 | 3345144,094 |
|  |  | 45 | 407293,72 | 3345170,575 |
|  |  | 46 | 407352,35 | 3345179,086 |
|  |  | 47 | 407417,44 | 3345177,044 |
|  |  | 48 | 407487,85 | 3345157,893 |
|  |  | 49 | 407532,08 | 3345138,087 |
|  |  | 50 | 407561,39 | 3345086,022 |
|  |  | 51 | 407578,54 | 3345038,957 |
|  |  | 52 | 407608,98 | 3344991,443 |
|  |  | 53 | 407641,65 | 3344963,974 |
|  |  | 54 | 407700,30 | 3344956,55 |
|  |  | 55 | 407723,31 | 3344968,429 |
|  |  | 56 | 407742,80 | 3344997,919 |
|  |  | 57 | 407762,56 | 3345012,602 |
|  |  | 58 | 407782,05 | 3345014,829 |
|  |  | 59 | 407811,01 | 3345005,363 |
|  |  | 60 | 407833,85 | 3344983,308 |
|  |  | 61 | 407863,79 | 3344961,438 |
|  |  | 62 | 407911,89 | 3344951,917 |
|  |  | 63 | 407940,18 | 3344958,035 |
|  |  | 64 | 408004,76 | 3345002,856 |
|  |  | 65 | 408065,47 | 3345052,691 |
|  |  | 66 | 408104,77 | 3345091,163 |
|  |  | 67 | 408121,84 | 3345125,989 |
|  |  | 68 | 408139,67 | 3345216,906 |
|  |  | 69 | 408171,42 | 3345284,557 |
|  |  | 70 | 408173,87 | 3345318,111 |
|  |  | 71 | 408162,34 | 3345386,974 |
|  |  | 72 | 408172,15 | 3345440,102 |
|  |  | 73 | 408200,36 | 3345464,602 |
|  |  | 74 | 408261,98 | 3345481,677 |
|  |  | 75 | 408298,35 | 3345474,253 |
|  |  | 76 | 408349,80 | 3345447,794 |
|  |  | 77 | 408436,44 | 3345409,664 |
|  |  | 78 | 408498,18 | 3345397,357 |
|  |  | 79 | 408532,25 | 3345379,293 |
|  |  | 80 | 408599,98 | 3345311,109 |
|  |  | 81 | 408651,00 | 3345276,031 |
|  |  | 82 | 408707,42 | 3345272,319 |
|  |  | 83 | 408743,05 | 3345282,713 |
|  |  | 84 | 408791,19 | 3345328,292 |
|  |  | 85 | 408666,89 | 3345455,883 |
|  |  | 86 | 408468,03 | 3345653,847 |
|  |  | 87 | 408440,07 | 3345669,675 |
|  |  | 88 | 408361,81 | 3345711,836 |
|  |  | 89 | 408310,87 | 3345739,671 |
|  |  | 90 | 408259,12 | 3345823,424 |
|  |  | 91 | 408166,62 | 3345866,415 |
|  |  | 92 | 407866,14 | 3345934,29 |
|  |  | 93 | 407783,53 | 3346123,597 |
|  |  | 94 | 407597,11 | 3346046,638 |
|  |  | 95 | 407551,39 | 3346027,763 |
|  |  | 96 | 407185,23 | 3345849,471 |
|  |  | 97 | 407088,54 | 3345811,81 |
|  |  | 98 | 407007,74 | 3345773,91 |
|  |  | 99 | 406832,87 | 3345691,83 |

».

# Таблицу раздела 4 «Основные показатели по численности населения к расчетному сроку» главы I «Размещение объектов местного значения Хомутовского муниципального образования» изложить в следующей редакции:

«4. Основные показатели по численности населения к расчетному сроку.

| Наименование | Численность по проекту, тыс. жит. | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| с. Хомутово | 17,9 | 8,18 тыс. чел. (1*) |
| д. Талька | 1,8 | 0,26 тыс. чел. (1*) |
| д. Куда | 15,7 | 2,13 тыс. чел.(1*) |
| д. Позднякова | 0,4 | 0,33 тыс. чел. (1*) |
| п. Горный | 3,1 | 0,67 тыс. чел.(1*) |
| п. Плишкино | 17,9 | 0,8 тыс. чел.(1*) |
| Всего: | 56,8 | Прогнозная численность населения определена на основании динамики численности населения, а также предложении заинтересованных лиц(2*). |

».

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Приложение 1. Задание на проектирование.