РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОАО "Проектный институт "Уралгражданпроект"

Инв.№ 1122-10

Экз. №

## Заказчик:  Администрация

Нижнесергинского муниципального района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

### Нижнесергинского городского поселения

Положения о территориальном планировании

### Нижнесергинского городского поселения

# Пояснительная записка

Обозначение: 10.136.9347-00-ГП1. П3 1

В редакции утвержденной решением Думы Нижнесергинского городского поселения от 20.12.2012 № 267

#### Генеральный директор						А.И. Чугункин

#### Технический директор						Г.Г. Котлов

Начальник МГП							В.А. Путилов

Главный архитектор проекта					С.Ю. Падерина

# Екатеринбург

2010

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

МАСТЕРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В СОСТАВЕ:

Главный градостроитель проекта	Падерина С.Ю.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства

Нижнесергинского муниципального района	Слукина С.В.

Архитектурно-планировочная часть:

Старший градостроитель	 Падерин И.М.

Экономика:

Эксперт-экономист градостроительства

и.о. руководителя бригады	Беляева З.А.

Транспортная инфраструктура:

Эксперт транспортного развития территорий	Маслова И.В.

Инженерная инфраструктура:

Эксперт инженерного обеспечения территорий,

ио руководителя бригады	Леготина Э.Ю.

Специалист инженерного обеспечения территорий	Самойлина Е.В.

Охрана окружающей среды,

Инженерная подготовка территории:

Эксперт по инженерной подготовке территорий,

ио руководителя группы	Заика С.В.

Графическое оформление:

Ведущий градостроитель проекта	Куликова Г.В.

Старший градостроитель	Падерин И.М.

Специалист инженерного обеспечения территорий	Самойлина Е.В.

### Авторский коллектив выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации, комитету архитектуры и  градостроительства Нижнесергинского муниципального района, Администрации Нижнесергинского городского поселения.

### СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга, лист | Наименование, масштаб | Гриф секретн. | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
| ПЗ1 | Положения о территориальном планировании «Генеральный план Нижнесергинского городского поселения» | н/с | 1122-10 | 1 книга |
| ПЗ2 | Проект «Правила землепользования и застройки Нижнесергинского городского поселения» | н/с | 1123-10 | 2 книги |
| Материалы по обоснованию |
| ПЗ 3 | Пояснительная записка «Генеральный план Нижнесергинского городского поселения» | ДСП | 3357 | 1 книга |
| ПЗ 4 | «Генеральный план Нижнесергинского городского поселения» Раздел ИТМ ГО ЧС | ДСП | 3358 | 1 книга |
| ПЗ 5 | Положения по согласованию | н/с | 1124-10 | 1 книга |
| 2. Графические материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Схема генерального плана Нижнесергинского городского поселения (сводная), М 1:50000 | секр. | 4702 | 2 листа |
| 2 | Схема размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения, М 1:100000 | секр. | 4703 | 1 лист |
| 3 | Схема размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения, М 1:50000 | секр. | 4704 | 2 листа |
| 4 | Схема инженерной подготовки Нижнесергинского городского поселения, М 1:50000 | секр. | 4707 | 2 листа |
| 5 | Проектный план ИТМ ГОЧС Нижнесергинского городского поселения, М 1:50000 | секр. | 4705 | 2 листа |
| 6 | Карта градостроительного зонирования сельских населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения, М 1: 5000 | ДСП | 3359 | 1 лист |
| Материалы по обоснованию |
| 7 | Схема о состоянии и ограничениях использования территории Нижнесергинского городского поселения, М 1:50000 | секр. | 4706 | 2 листа |
| Демонстрационные материалы |
| 8 | Схема генерального плана Нижнесергинского городского поселения (сводная), М 1:50000 (во 2-й экз.) | н/с | 1125-10 | 2 листа |
| 9 | Карта градостроительного зонирования сельских населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения, М 1: 5000 (во 2-й экз.) | н/с | 1126-10 | 1 лист |
| 3. Материалы проекта на электронном носителе |
| DVD-R | Текстовые и графические материалы | секр. | 58с | 1диск |
| СD-R | Текстовые и графические материалы | ДСП | 59ДСП | 1диск |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

стр.

1.	ВВЕДЕНИЕ	  5

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	  6

3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	  6

3.1.	Мероприятия по экономическому развитию территории	  6

3.2.	Мероприятия по пространственной организации	 15

3.3.	Мероприятия по развитию и размещению производственных

территорий 	 18

3.4.	Мероприятия по жилищному строительству	 18

3.5.	Мероприятия по развитию и размещению объектов социального обслуживания населения 	 24

3.6.	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	 33

3.7.	Мероприятия по развитию комплекса инженерного обеспечения	 33

3.8.	Мероприятия по инженерной подготовке территории	 41

3.9. 	Мероприятия по охране окружающей среды	 44

3.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	 59

3.11. Особенности размещения мероприятий по территориальному

планированию, земельные ресурсы	 62

3.12. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному

планированию	 63

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	 67

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Проект «Генеральный план Нижнесергинского городского поселения» разработан авторским коллективом мастерской генерального плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу Администрации Нижнесергинского муниципального района (договор № 09-09/136-9439 от 26.05.2009г.) на основании задания, утверждённого «Заказчиком».

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

-	Градостроительный кодекс РФ;

-	Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003);

-	СНиП 2.07.01-89*;

-	санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-	Проект районной планировки Нижнесергинского района, институт «Свердловскгражданпроект», 1981г.;

-	Генеральный план г. Нижние Серги, институт «Уралгражданпроект», 1997г.;

-	Корректировка генерального плана г. Нижние Серги, институт «Уралгражданпроект», 2007г.;

- 	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66);

-	Материалы Схемы территориального планирования Свердловской области, 2007 год, Уралгражданпроект, утвержденой постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 года № 1000 – ПП;

-	Программа социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района  на 2009- 2015 годы;

-	Муниципальная программа «Демографическое развитие Нижнесергинского муниципального района на период до 2025 года»;

-	Прогноз социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района  на 2010год и плановый период 2011-2012 годы;

- Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Нижнесергинского городского поселения  на среднесрочную перспективу на 2010-2012 годы;

-	Паспорт программы  по реализации приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Нижнесергинского муниципального района на  2009-2012г.г.;

-	Стратегия социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района Свердловской области на период до 2020 года.

1.3. В качестве топографических материалов использованы:

-	М 1:25000, топографическая съемка на электронном носителе, ОАО «Уралаэрогеодезия» в 2007г.;

-	М 1:2000, д. Половинка, п. Бажуково, п. Новая Ельня, ОАО «Уралаэрогеодезия», 2007 г.

1.4. Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии  ГИС ИнГЕО с последующей конвертацией в формат MapInfo. При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, представленные «Заказчиком».

1.5. За исходный год при расчёте экономической базы развития и численности населения принят 2008 год (01.01.2009).

В генеральном плане выделены следующие временные сроки его реализации:

I этап (первая очередь) – 2015 год,

II этап (расчетный срок) - 2030 год,

III этап  – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Основной целью документа территориального планирования – генерального плана Нижнесергинского городского поселения является обеспечение устойчивого  развития, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе

Понятие «устойчивое развитие» определяется как гармоничное развитие производства, социальной сферы населения и окружающей природной среды.

Устойчивое развитие базируется на формулировании понятия потребностей населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а также выявлении ограничений, обусловленных состоянием технологии и организации общества, связанных со способностью окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.

Для достижения обозначенной цели необходимо выделить несколько основных задач:

1) 	обеспечение безопасности территории и предотвращение вредных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду;

2) 	сохранение и развитие системы природных и озелененных территорий;

3) 	улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение многообразия жилой застройки;

4) 	развитие общественных территорий, формирование системы общественных центров и комплексов социальной инфраструктуры;

5)	 реорганизация и эффективное использование производственных территорий;

6) 	обеспечение надежности и безопасности систем транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории;

7) 	формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и привлекательной среды.

3.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - Мероприятия по экономическому развитию территории

Основой экономического потенциала Нижнесергинского городского поселения является промышленность, которая сосредоточена в г. Нижние Серги. В сельской местности: п. Бажуково является железнодорожным разъездом, развития на перспективу не предполагается, но как разъезд он останется. В п. Половинка имеется крестьянское хозяйство.

В «Прогнозе социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района  на 2010 год и плановый период 2011-2012 годы» приведены отчётные показатели и прогноз на период до 2012 г. по экономике, демографии Нижнесергинского городского поселения (таблица 1). Количество организаций, зарегистрированных на территории городского поселения в 2008 году – 271, в том числе количество организаций муниципальной формы собственности – 21. Количество муниципальных унитарных предприятий – 4.

Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в 2008 году составил 26018,7 млн. руб. в текущих ценах. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Нижнесергинского городского поселения в 2008 году составил 21% от оборота организаций по Нижнесергинскому муниципальному району.

Число субъектов малого предпринимательства на территории поселения – 392 единицы, в том числе число малых предприятий – 115, количество индивидуальных предпринимателей – 275, число фермерских хозяйств – 2. Большинство малых предприятий и индивидуальных предпринимателей работают в потребительском секторе.

Таблица 1

| Показатели, ед. измерения | 2008 г. отчет | 2009 г. оценка | 2010 г. прогноз | 2011 г. прогноз | 2012 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институциональная структура поселения |
| 1. Количество организаций, зарегистрированных на территории городского поселения, единиц, всего | 271 | 271 | 269 | 269 | 269 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| социальной сферы | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. Количество муниципальных унитарных предприятий | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Производственная деятельность |
| 1. Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий, млн. руб.(в текущих ценах), в том числе: | 26018,7 | 26018,7 | 26018,7 | 26018,7 | 26018,7 |
| 1.1 Обрабатывающие производства | 25942,9 | 25942,9 | 25942,9 | 25942,9 | 25942,9 |
| 1.2 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности, млн. руб. в текущих ценах | 63,4 | 65,0 | 67,0 | 67,0 | 68,0 |
| Малое предпринимательство |
| 1. Число субъектов малого предпринимательства, единиц, всего | 392 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| малых предприятий | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| индивидуальных предпринимателей | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| из них: фермерских хозяйств | 2 |  |  |  |  |

Характеристика экономики г. Нижние Серги приведена в соответствии с генеральным планом и дополнена имеющимися материалами на момент разработки проекта. Промышленность городского поселения сосредоточена в г. Нижние Серги. На ее долю приходится 70,5 % численности работающих на основных предприятиях города.

Характеристика занятых в экономике на основных предприятиях города представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Отрасли экономики | Численность работающих, (человек / % к итогу) |
| --- | --- |
|  | 1995 год | 2015год | 2030год |
| 1.Промышленность | 3057/70,5 | 3068/70,3 | 3044/69,5 |
| 2.Строительство | 216/5,0 | 210/4,8 | 210/4,8 |
| 3.Сельское хозяйство | 18/0,4 | 18/0,4 | 18/0,4 |
| 4.Транспорт и связь | 308/7,1 | 325/7,5 | 325/7,4 |
| 5. Отдых | 158/3,6 | 160/3,7 | 200/4,6 |
| 5.Прочие учреждения и организации | 580/13,4 | 580/13,3 | 580/13,3 |
| Всего занято в отраслях экономики | 4337/100 | 4361/100 | 4377/100 |

Со времени разработки генерального плана произошли изменения в экономике города, обусловленные экономическим кризисом. В настоящее время на территории города осталось одно предприятие – ЗАО «НСММЗ», на котором закрыты основные цеха, планов по перспективе развития нет. По форме статотчётности «Основные показатели работы крупных и средних организаций добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды по Нижнесергинскому поселению за 2008 год» оборот организаций обрабатывающих производств поселения составил 259442,907 млн. рублей, среднесписочная численность работников – 2264 человек. В 2010 году численность работников снизилась до 800 человек. Кроме крупных промышленных предприятий на территории города сосредоточены мелкие и средние предприятия обработки древесины и производства изделий из дерева. По отчёту за 2008 год это ООО «Дружба» (34 человека) и ООО «Нижнесергинский леспромхоз» (164 человека). Оборот предприятий по обработке древесины и производству изделий из дерева за 2008 год составил 51381 тыс. руб. В 2010 году эти предприятия проходят стадию банкротства. На территории городского поселения работают лесничество и лесохозяйственное производственное объединение, которые также занимаются лесозаготовками и деревообработкой. Также работают небольшие индивидуальные предприятия по деревообработке (пилорамы, цеха).

Производство машин и оборудования представлено ФГУП «1015 завод по ремонту ВТИ (военно-технического имущества)», среднесписочная численность работников за 2008 год – 383 человека, оборот организации за 2008 год составил 266456 тыс. руб.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды представлено: ООО «Теплоснабжающая организация», ОАО «Уральские газовые сети», МУП «Тепловые сети» г. Н-Серги., оборот организаций за 2008 год – 75848 тыс. руб., численность работников – 112 человек.

Хлебокомбинат в настоящее время не работает, его заменили мини-пекарни. Завод минеральных вод и типография работают.  Строительные организации на территории поселения прекратили свою деятельность (ДРСУ, СУ-8, Нижнесергинское СУ).

В структуре предприятий по типу собственности преобладает частная собственность.

Особенности экономической базы города Нижние Серги:

- экономическая база представлена в основном предприятиями обрабатывающих производств;

- наличие градообразующих предприятий (ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод").

Проблемы, имеющиеся на данном этапе в промышленности:

- Низкий уровень инновационной активности предприятий.

- Возрастающий дефицит квалифицированных кадров.

Приоритеты развития:

- структурная диверсификация экономики на основе инновационного технологического развития;

- развитие малого бизнеса в производственной сфере.

На проектные сроки ведущей отраслью экономики поселения  останется промышленность. Предполагается развитие малого бизнеса в производственной деятельности и предпринимательском секторе. Будет развиваться курорт ЗАО «Триумф» и туристический бизнес.

В Нижнесергинском городском поселении в 2008 году зарегистрировано 392 субъекта малого бизнеса, в основном это – потребительский сектор.

Проблемы, имеющиеся на данном этапе в малом бизнесе:

- трудности в привлечение финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса;

- недостаток доступных производственных и офисных площадей (высокие цены на аренду и покупку);

- высокие налоги;

- постоянный рост тарифов по оплате электроэнергии и коммунальных услуг;

- негативная практика применения административного ресурса;

- отсутствие широкого доступа к современным разработкам в научно-технической сфере;

- внутренние проблемы, связанные с неэффективным использованием собственных ресурсов:

- низкая квалификация руководителей и сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства;

- устаревшие технологии и оборудование;

Приоритеты  развития:

-	повышение конкурентоспособности и адаптационного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства.

До 2010 года

- сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнесергинском городском поселении  до 392 единиц;

2011-2015 годы

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства  в Нижнесергинском муниципальном районе  на 20 единиц;

2016-2030 годы

- доведение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнесергинском городском поселении  до 450  единиц;

За последние годы увеличилась численность работающих на ЗАО «Триумф» (Нижнесергинский курорт) почти на 100 человек. В п. Новая Ельня и в п. Бажуково планируется открытие туристического центра и турбазы.

В развитии туризма в поселении имеются проблемы:

- низкий уровень освоения имеющихся туристских ресурсов, дефицит внутреннего  туристского продукта;

- отсутствие системы маркетинга инвестиций в туристскую индустрию;

- недостаток информации и рекламы об имеющихся туристских ресурсах и продуктах;

- дефицит туристских кадров, недостаточный уровень специальной подготовки туристских кадров.

Стратегическая цель муниципальной политики в области развития туризма Нижнесергинского муниципального района направлена на то, чтобы посредством сбалансированного и устойчивого развития туристской индустрии обеспечить качественный и доступный туристский продукт и освоение имеющихся туристских ресурсов района.

Приоритеты  развития:

До 2010 года

1)	создать структуры управления развития туризмом;

2)	произвести мониторинг кадровых потребностей туристской индустрии до 2030 г., выявить перечень, количественные и качественные параметры наиболее дефицитных специальностей;

3)	подготовить площадки для реализации основных инвестиционных проектов в сфере туризма;

на 2011-2015 годы

1)	приступить к реализации основных инвестиционных проектов в сфере туризма,  имеющих наиболее высокий туристский потенциал;

2)	обеспечить повышение качества турпродукта;

на 2016-2030 годы

1)	осуществить реализацию основных инвестиционных проектов в сфере туризма, обеспечивающих туристскую привлекательность района;

2)	обеспечить продвижение конкурентоспособного турпродукта на рынке внутреннего и въездного туризма.

Сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции  в 2008 году на территории поселения занимались 2 фермерских (крестьянских) хозяйства и личные подсобные хозяйства. Объём продукции сельского хозяйства  в 2008 году составил: 0,034156 млн. рублей.

КХ "Буй" Елизарьев и КХ "Кисловых" занимаются производством молока и мяса.

За 2008 год производство молока в КХ "Буй"  составило 2 тонны, мяса – 0,2 тонны.

В таблице 3 приведены показатели развития сельского хозяйства поселения за 2008 год. В таблице 4 приведена численность поголовья скота фермерских хозяйств поселения.

Основные показатели сельского хозяйства

Нижнесергинского городского поселения за 2008 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя | Площадь пашни (га) | Объём продукции | Численность работающих на 01.01.2009 (чел.) | Площадь пашни (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма (тыс.руб.) | Натуральное выражение (тонн) |  |  |
|  |  |  |  | мясо | молоко | зерно |  |  |
|  |  | отчётный период 2008 год |  |
| ФЕРМЕРСКИЕ (КРЕСТЬЯНСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА |
| 1 | КХ "Буй" Елизарьев | 8,1 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0 | 1 | 8,1 |
| 2 | КХ "Кисловых" | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,0 |
| Всего по Нижнесергинскому ГП | 18,1 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0 | 2 | 18,1 |

Численность поголовья скота в хозяйствах за 2008 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя | Населённые пункты | Поголовье |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Крупный рогатый скот | в том числе коровы | Свиньи |
| ФЕРМЕРСКИЕ (КРЕСТЬЯНСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА |
| 1 | КХ "Буй" Елизарьев | г. Нижние Серги | 2 | 0 | 0 |
| 2 | КХ "Кисловых" | д. Половинка |  |  |  |
| 3 | Другие КФХ |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 2 | 0 | 0 |
| Всего по Нижнесергинскому ГП |  | 2 | 0 | 0 |

По данным Нижнесергинского УСХиП МСХиП СО на проектные сроки перспектива по этим хозяйствам не определена, но даётся возможность для развития других крестьянских (фермерских) хозяйств. Для этих целей отводится 100 га пашни.

На территории поселения планируется строительство животноводческого комплекса в районе очистных сооружений.

В д. Половинка на перспективу планируется реализация социального проекта «Крестьянское подворье – достойная жизнь», строительство экопоселения «Демид». На территории экопоселения планируется производство:

-	лекарственных растений и их сборов;

-	выращивание и сбор семян, приспособленных к местным условиям;

-	сбор мёда и сопутствующих продуктов;

-	выращивание саженцев и кустарников;

-	изготовление изделий народного творчества.

В рамках проекта запланирована организация производства сувениров из керамики с уральской тематикой.

На базе строительства спортивно-оздоровительного и досугового центра «Волшебный лес» в д. Половинка возможно возведение капитальных строений для отдыха и проживания туристов круглогодично. Данные мероприятия предлагаются в рамках национального проекта «Возрождение села». Реализация данных проектов создаст благоприятный положительный имидж району и г. Нижние Серги.

В таблице 5 приведён перечень инвестиционных площадок на территории поселения.

Сведения по инвестиционным площадкам Нижнесергинского городского поселения

Таблица 5

| Наименование площадки, застройщик | Местонахождение | Площадь, га | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленность |  |  |  |
| 1. Кирпичный завод ООО ТД «Мелиус» | восточнее г. Н.Серги | 11,0 | 2010-2015 г.г. |
| 2. Цех по производству металлоконструкций ООО «Химпродукция» | р-н леспромхоза | 0,35 | 2010-2015 г.г. |
| 3. Цех по сборке корпусной мебели (ИП Комяев) | г. Н. Серги | 0,08 | 2010-2015 г.г. |
| Сельское хозяйство |  |  |  |
| 4. Животноводческий комплекс в районе очистных сооружений | г. Н.Серги | 2,0 | 2010-2015 г.г. |
| 5. Экопоселение «Демид» (социальный проект «Крестьянское подворье – достойная жизнь») | д. Половинка |  | На перспективу. |
| Туризм |  |  |  |
| 6. Турбаза отдыха, организация зоны оздоровительного отдыха | п. Н.Ельня | 15,0 | 2010-2015 г.г. |

В настоящее время в экономике поселения занято 4,720 чел., (41 % от численности населения), в том числе в материальной сфере 2,435 чел., (21%), в обслуживающей сфере – 2,285 чел., (20 %). Численность безработных на территории поселения – 392 человека. Трудовые ресурсы поселения за 2008 год по данным баланса трудовых ресурсов составили – 7,572 человека, в том числе население в трудоспособном возрасте – 6,659 человек. Таким образом, резерв трудовых ресурсов для развития экономики поселения имеется.

| Показатели | Единица измерения | 2008 год отчет | 2015 год прогноз | 2030 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения | тыс. чел. | 11,486 | 15,106 | 16,106 |
| 1.1 Численность городского населения | тыс. чел. | 11,380 | 15,000 | 16,000 |
| 1.2 Численность сельского населения | тыс. чел. | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 2. Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 5,220 | 8,839 | 9,340 |
| 3.Занято в экономике*, всего: | тыс. чел. | 4,720 | 6,260 | 9,700 |
| 3.1. Производственный сектор | тыс. чел. | 2,264 | 3,068 | 3,044 |
| 3.2. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс. чел. | 0,088 | 0,100 | 0,200 |
| 3.3. Транспорт и связь | тыс. чел. | 0,083 | 0,350 | 0,350 |
| 3.4. Строительство | тыс. чел. | 0 | 0,300 | 0,300 |
| 3.5. Оптовая и розничная торговля | тыс. чел. | 0,130 | 0,500 | 0,500 |
| 3.6. Непроизводственная сфера | тыс. чел. | 2,296 | 2,800 | 3,500 |
| 3.7. Прочие виды деятельности | тыс. чел. | 1,200 | 1,142 | 1,806 |

Таблица 6

Примечание.

Таблица составлена на основе социально-экономического прогноза Нижнесергинского муниципального района  до 2012 года, баланса трудовых ресурсов за 2008 г. по г. Нижние Серги, статистической отчётности по кругу крупных и средних предприятий, предоставленных администрацией поселения в составе исходных данных, а также имеющихся инвестиционных проектов.

На первую очередь планируется занятость в материальной сфере -  3,82 тыс. чел., (25%),  в обслуживающей сфере - 2,44 чел., (18%), на проектный срок занятость в материальной сфере должна составить  -  3,89 чел., (24,0%), в обслуживающей сфере – 3,3 чел., (20%) (таблица 30).

Основные направления развития экономики на территории городского поселения:

1.	Модернизация производства, создание инновационной продукции, повышение производительности труда на ЗАО «НСММЗ»;

2.	Строительство кирпичного завода, ООО ТД «Мелиус»

3.	Строительство цеха по производству металлоконструкций в районе леспромхоза, ООО «Химпродукция»;

4.	Развитие малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности;

5.	Строительство животноводческого комплекса в районе очистных сооружений,;

- Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

- Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов по приёму и переработке сельскохозяйственной продукции;

- Создание и поддержка личных подсобных хозяйств;

- Развитие ЗАО «Триумф» и развитие туристического бизнеса в п. Бажуково и п. Н. Ельня;

- Реализация проекта - экопоселение «Демид», на перспективу.

Численность населения Нижнесергинского городского поселения на 01.01.2009 года составила 11486 человек, в том числе городского населения – 11380 человек (99,1%), сельского населения – 106 человек (0,9%). В таблице 7 приведена динамика численности населения за период 1978 – 2009 г.г.

Таблица 7

| Наименование населённых пунктов | Численность постоянного населения на начало года, человек |
| --- | --- |
|  | 1978 г. | 1989 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Нижнесергинское городское поселение, в том числе: | 15310 | 14762 | 11632 | 11486 |
| Городское население, в том числе: | 15060 | 14561 | 11539 | 11380 |
| г. Нижние Серги | 15060 | 14561 | 11539 | 11380 |
| Сельское население, всего, в том числе: | 250 | 201 | 93 | 106 |
| 1. п. Бажуково | 30 | 6 | 6 | 6 |
| 2. п. Новая Ельня | - | 52 | 30 | 32 |
| 3. п. Половинка | 220 | 143 | 57 | 68 |

По данным таблицы 25 очевидно, что численность населения городского поселения сокращается, с 1978 года уменьшение составило 3824 человек, т.е., в среднем по 190 человек в год, в том числе сокращение численности городского населения составило 115 человек в год.  За этот период появился новый населённый пункт - п. Новая Ельня.

В 1992 году был разработан «Проект районной планировки Нижнесергинского района». Население городского поселения (по выборке, по населённым пунктам) в 1978 году составляло 15310 человек, в том числе г. Нижние Серги – 15060 человек, сельское население – 250 человек. На 2000 год планировалось увеличение численности населения города до 20 тыс. человек, а сельское население планировалось к уменьшению до 130 человек.

В 1997 году был разработан «Генеральный план г. Нижние Серги», институт «Уралгражданпроект». В соответствии с заданием на проектирование и письмом Главы администрации Нижнесергинского муниципального района № 94-04-795 от 12.05.2010 г. (в приложении) в данном проекте использованы технико-экономические показатели (расчёты), принятые в ранее разработанном «Генеральном плане г. Нижние Серги». Показатели на расчётный срок ранее разработанного генерального плана пролонгированы до 2030г.

Расчёт численности населения демографическим методом, в соответствии с «Генеральным  планом г. Нижние Серги» приведён в таблицах 8, 9.

Динамика численности населения за 1990 – 1995 годы

Таблица 8

| Годы | Численность населения, тыс. чел. | Абсолютный прирост (+), убыль (-), тыс. чел. | Естественный прирост (+), убыль (-), тыс. чел. | Механический прирост (+), убыль (-), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 14,5 | +400 | -33 | +433 |
| 1991 | 14,9 | 0 | -49 | +49 |
| 1992 | 14,9 | 0 | -58 | +58 |
| 1993 | 14,9 | -100 | -121 | +21 |
| 1994 | 14,8 | -200 | -165 | -35 |
| 1995 | 14,6 |  |  |  |
| Итого за период |  | +100 | -426 | +596 |
| Среднегодовой прирост (+), убыль(-) |  | 50 | -85 | 119 |

Расчёт численности населения демографическим методом

Таблица 9

| Показатели | 1.01.1995 год | 1.01.2016 г. | 1.01.2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Среднегодовой темп естественной убыли, ‰ | - 0,005 | 0,002 | 0,003 |
| 2. Абсолютная естественная убыль населения тыс. чел. |  | 0,29 | 0,50 |
| 3. Механический прирост, тыс. чел. |  | + 0,2 | + 0,5 |
| Численность населения, тыс. чел. | 14,6 | 15,0 | 16,0 |

Численность населения в соответствии с утверждённым генеральным планом составит на 2015 год – 15,0 тыс. человек, на 2025 год – 16,0 тыс. человек. Существенных изменений за период 1995 – 2009 г.г. в населении и в экономике города не произошло и в соответствии с заданием на проектирование и письмом Главы Нижнесергинского муниципального района принимаем население г. Нижние Серги:

-	на 2015г. –  15,0 тыс. человек;

-	на.2030 г. – 16,0 тыс. человек.

Сельское население предлагается оставить на уровне существующего, т. к. на протяжении последних 20 лет оно стабильно держится на одном уровне:

-	на 2015 г. – 106 человек;

-	на 2030 г. – 106 человек.

В таблице 10 приведена численность населения Нижнесергинского городского поселения на проектные периоды.

Таблица 10

| Наименование населённых пунктов | Численность постоянного населения, человек |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Нижнесергинское городское поселение, в том числе: | 11486 | 15106 | 16106 |
| Городское население, в том числе: | 11380 | 15000 | 16000 |
| г. Нижние Серги | 11380 | 15000 | 16000 |
| Сельское население, всего, в том числе: | 106 | 106 | 106 |
| 1. п. Бажуково | 6 | 6 | 6 |
| 2. п. Новая Ельня | 32 | 32 | 32 |
| 3. д. Половинка | 68 | 68 | 68 |

Возрастная структура населения Нижнесергинского городского поселения на проектные периоды определена в соответствии с тенденциями, заложенными в «Схеме развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года» и в «Схеме территориального планирования Свердловской области».

Возрастная структура населения  городского поселения (в % )

Таблица 11

| Возрастные группы населения | 1994 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного | 23,3 | 23,0 | 23,0 |
| Трудоспособное | 54,7 | 53,3 | 54,3 |
| Старше трудоспособного | 22,0 | 23,7 | 22,7 |
| Население, всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Раздел «Экономика. Занятость населения. Расчёт численности населения» рассмотрен и согласован Администрацией Нижнесергинского городского поселения (письмо в приложении № 1178 от 05. 07. 2010 г.) и Администрацией Нижнесергинского муниципального района (письмо в приложении № 94-04-1104 от 27. 06. 2010 г.).

3.2. Мероприятия по пространственной организации

3.2.1. Система расселения

Населенные пункты Нижнесергинского городского поселения являются частью системы расселения Нижнесергинского муниципального района.

Проектное состояние расселения в Нижнесергинского городского поселения характеризуется следующим образом:

Численность населения составит 16106 человек.

Плотность населения 17,80 чел/км2, в 1,2 раза ниже чем в целом по области.

В городе Нижние Серги будет проживать 16,0 тыс.чел., в сельских населенных пунктах 0,106 тыс.чел.

В настоящее время население городского поселения расселяется в I городе и 3 сельских населенных пунктах.

Характеристика населенных пунктов по численности населения

на проектный срок

Таблица 12

| Населенные пункты с населением | Количество пунктов | Население |
| --- | --- | --- |
|  | всего | % | чел. | % |
| Сельские |
| до 20 чел | 1 | 25 | 6 | 0,04 |
| от 21 до 50 | 1 | 25 | 32 | 0,19 |
| от 51 до 100 чел | 1 | 25 | 68 | 0,43 |
| Итого по СНП: | 3 | 75 | 106 | 0,66 |
| Городские | 1 | 25 | 16000 | 99,34 |
| Всего | 4 | 100 | 16106 | 100 |

Проектом предлагается:

- Стимулирование развития г. Нижние Серги, как организующего центра системы расселения поселения и района.

- Усиление транспортной сети городского поселения.

- Сохранение сложившейся системы населенных пунктов, обеспечение нормативного уровня социальных услуг.

- Обеспечение сельских населенных пунктов местами приложения труда.

Показатели системы расселения Нижнесергинского городского поселения

Таблица 13

| Наименование | Единица измерения | 2009г. | 2016г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория городского поселения | кв.км | 905,38 | 905,38 | 905,38 |
| Население городского поселения, всего | тыс.чел. | 11,486 | 15,106 | 16,106 |
| Сельское население: | тыс.чел. | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Плотность населения | чел./кв.км | 12,69 | 16,68 | 17,80 |
| Плотность сельского населения | чел./кв.км | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Число сельских населённых пунктов | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Густота размещения городских населённых пунктов | ед./ тыс.кв.км | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Густота размещения сельских населённых пунктов | ед./тыс.кв.км | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Средний размер сельских населенных пунктов | чел. | 35 | 35 | 35 |

3.2.2. Функционально-планировочная организация территории

Планировочная структура Нижнесергинского городского поселения представляет собой модель взаимного размещения и пространственных взаимосвязей основных народнохозяйственных объектов и важнейших элементов природного ландшафта.

При составлении перспективной планировочной структуры Нижнесергинского городского поселения были выделены три типа основных планировочных элементов:

-	точечные (планировочные центры) - существующие населенные пункты (г. Нижние Серги, п. Бажуково, п. Новая Ельня, д. Половинка);

-	линейные (планировочные оси) - долины рек Серга, Бардым, Демид; наиболее важные инженерные и транспортные магистрали: меридиональная  железнодорожная магистраль Чусовская -  Кузино – Дружинино – Бердяуш, автодорога регионального значения Н.Серги – Михайловск – Арти;

-	плоскостные (планировочные зоны) - леса, сельхозугодья.

Планировочная структура Нижнесергинского городского поселения является составной частью структуры Нижнесергинского муниципального района и имеет тесные планировочные связи с прилегающими муниципальными образованиями района.

Центром городского поселения является г. Нижние Серги, расположенный в северо-восточной части поселения на пересечении главных планировочных осей (территориальных автодорог) с природной осью р. Бардым при впадении её в р. Серга.

Планировочная структура Нижнесергинского городского поселения определяется его местоположением в системе расселения района, историей его развития, специализацией, а также его природно-ландшафтными особенностями.

Сложившееся развитие планировочной структуры городского поселения определено:

-	положением в системе района и области  - удаленность от крупных индустриальных центров и транспортных магистралей общегосударственного значения, расположение в аграрно-промышленной и рекреационной зоне области;

-	природными условиями, характеризующимися относительной высокой обеспеченностью рекреационными ресурсами, отсутствием крупных залежей полезных ископаемых.

Основными недостатками сложившейся планировочной структуры являются:

- несоответствие архитектурно-планировочной структуры современным социальным требованиям, особенностям функционирования и техническим возможностям (пропуск транзитного и грузового транспорта через селитебные территории населенных пунктов, чересполосица, строительство в санитарно-защитных зонах);

- растянутость во времени, недостаточное регулирование и стимулирование реконструкции планировочной структуры и застройки;

- невысокая обеспеченность социальной инфраструктурой.

После анализа сложившихся тенденций развития поселения и результатов комплексной оценки территорий, в проекте предложена схема его перспективной планировочной структуры исходя не только из внутренних потребностей поселения, но и его развития как структурной единицы района и  Екатеринбургской системе расселения.

Основными направлениями развития планировочной структуры Нижнесергинского городского поселения в пределах расчетного срока были приняты следующие:

- повышение хозяйственного и культурно-бытового потенциала г. Нижние Серги как центра районной системы расселения;

- развитие Нижнесергинского городского поселения в составе Нижнесергинского муниципального района и Екатеринбургской  системы расселения;

- усовершенствование сложившейся специализации предприятий;

- совершенствование инженерной и социальной инфраструктуры;

- формирование рекреационного обслуживания в увязке с общей схемой функционально-планировочного зонирования.

Функциональное зонирование

На основе разработанной планировочной структуры и комплексной оценки территории предложено проектное функционального зонирования Нижнесергинского городского поселения.

На территории городского поселения в настоящее время можно выделить следующие функциональные зоны преимущественного использования:

1)	строительства объектов жилищно-гражданского и производственного назначения,

2)	для сельскохозяйственного производства,

3)	для освоения лесов,

4)	для рекреационных целей,

5)	охраняемого ландшафта.

Проектные предложения предусматривают проведение мероприятий по упорядочению функционального зонирования территории.

1.	Зона строительства объектов жилищно-гражданского и производственного назначения включает в себя преимущественно территории населенных пунктов и резервы их перспективного развития.

2. Зона преимущественного использования территорий для сельскохозяйственного производства включает в себя земли сельскохозяйственного назначения. Занимает очень небольшую часть (0,3 %) земельного фонда Нижнесергинского городского поселения, юго-западный сектор.

3.	Зона преимущественного использования территорий для освоения лесов занимает большую часть (97,0%) земельного фонда городского поселения. Наиболее крупные участки зоны расположены в северо-западном  и юго-восточном  секторах. Подразделяется на подзоны - защитные и эксплуатационные леса.

4. Зона преимущественного использования территорий для рекреационных целей формируется в долине рек Серга, Бардым, Демид, а также на территории природного парка «Оленьи ручьи». Подразделяется на подзоны кратковременного, длительного и сезонного отдыха.

5.	Зона охраняемого ландшафта включает охраняемые объекты природы областного значения: природный парк «Оленьи ручьи», ландшафтный заказник долина р.Серга, 3 памятника природы, государственный зоологический охотничий заказник «Сергинский», Нижнесергинский генетический резерват лесообразующих пород № 1, участки леса вокруг глухариных токов (полный перечень см. раздел 7.10.7 ПЗ 3). 6.

Проектные предложения по функционально-планировочной организации территории приведены на чертеже «Схема  генерального плана Нижнесергинского городского поселения (инв. № 4702).

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ на территории, прилегающей к границе г. Нижние Серги рекомендуется установить пригородную зону, в состав которой включить земли, составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию. В состав пригородной зоны г. Нижние Серги войдут территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, резервные земли для развития города. В данном проекте граница пригородной зоны нанесена концептуально, для ее уточнения и утверждения требуется разработка проекта пригородной зоны г. Нижние Серги.

  - Мероприятия по развитию и размещению производственных территорий

Сведения по инвестиционным площадкам Нижнесергинского городского поселения

Таблица 14

| Наименование площадки, застройщик | Местонахождение | Площадь, га | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленность |  |  |  |
| 1. Кирпичный завод ООО ТД «Мелиус» | восточнее г. Н.Серги | 11,0 | 2010-2015 г.г. |
| 2. Цех по производству металлоконструкций ООО «Химпродукция» | р-н леспромхоза | 0,35 | 2010-2015 г.г. |
| 3. Цех по сборке корпусной мебели (ИП Комяев) | г. Н. Серги | 0,08 |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |
| 4. Животноводческий комплекс в районе очистных сооружений | г. Н.Серги | 2,0 | 2010-2015 г.г. |

3.4.  Мероприятия по жилищному строительству

В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жильё» развитие жилищного строительства в городском поселении будет происходить по трем направлениям:

1.	Сохранение имеющегося жилищного фонда на сложившемся уровне, поддержанием жилищного хозяйства путем уравнивания выбывших и вновь вводимых фондов. В этом случае инвестиционная политика должна быть переориентирована на первоочередное обеспечение сохранности и поддержание на необходимом эксплуатационном уровне существующего жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и дорог (комплексная реконструкция существующей застройки).

2.	Улучшение жилищных условий (увеличение квадратных метров на душу населения), то есть стремление к определенному установленному нормативу обеспеченности населения жильем.

3.	Вовлечение в хозяйственный оборот объектов жилищного строительства, находящихся в незавершенном строительстве.

В Послании Президента РФ (2007 г.) сказано, что ввод жилья по России до 2010 года должен составить 1,0 кв.м на одного человека. По Свердловской области в целом предполагается, в соответствии с реальными возможностями, до 2010 года выйти на ввод жилья на 1 человека до 0,5 кв.м в год, а к 2015 году до 0,8 кв.м в год на человека («Схема территориального планирования Свердловской области»).

В «Схеме территориального планирования Свердловской области» в результате кластерного анализа территорий Свердловской области по индикаторам основных проблем в жилищной сфере были выделены четыре основные группы территорий. Нижнесергинский район отнесён к III группе - экономически развитых территорий с недостаточно развитым рынком жилья.

Для III группы характерен набор проблем, к числу которых относятся низкие темпы жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры. Отмечается пассивность администраций муниципальных образований в решении вопроса увеличения строительства жилья: не принимаются никакие существенные меры, способные изменить ситуацию. Однако, имеются достаточные социально-экономические предпосылки для существенного изменения ситуации на рынке жилья.

Предложения по развитию жилищного строительства

в Свердловской области до 2015 года

Таблица 15

| Муниципальные образования | 2006 год | 2010 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет-ные показа-тели объемов ввода жилья (кв.м) | Ввод жилья на 1 жителя (кв.м/ челове-ка) | Расчет-ные показа-тели объемов ввода жилья (кв.м) | Ввод жилья на 1 жителя (кв.м/ челове-ка) | Расчет-ные показа-тели объемов ввода жилья (кв.м) | Ввод жилья на 1 жителя (кв.м/ чело-века) |
| Ввод на 1 жителя |  | 0,28 |  | 0,50 |  | 0,80 |
| Всего по области | 1 250000 | 0,28 | 2 170000 | 0,50 | 3470000 |  |
| 3 группа |  |  |  |  |  |  |
| Нижнесергинский муниципальный район | 10 000 | 0,21 | 25 000 | 0,54 | 40000 | 0,88 |

Жилищная политика на территории Нижнесергинского поселения осуществляется в соответствии с утвержденными долгосрочными и среднесрочными программами социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района:

Программа социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района  на 2009- 2015 годы;

-	Муниципальная программа «Демографическое развитие Нижнесергинского муниципального района на период до 2025 года»;

-	Прогноз социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района  на 2010год и плановый период 2011-2012 годы;

- Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Нижнесергинского городского поселения  на среднесрочную перспективу на 2010-2012 годы;

-	Программа  по реализации приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Нижнесергинского муниципального района на  2009 - 2012г.г.;

-	Стратегия социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района Свердловской области на период до 2020 года.

-	Муниципальной программой по отселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

В  данном разделе учтены основные положения утверждённых программ.

Основными целями Программы  по реализации приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Нижнесергинского муниципального района на  2009 – 2012 г.г. являются формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания жителей Нижнесергинского поселения. Основные направления реализации Программы:

1)	развитие массового жилищного строительства;

2)	государственная поддержка спроса на рынке жилья;

3)	повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг.

Результатами реализации программных мероприятий станут:

-	ввод общей площади жилья в 2008-2012 годах 3945 м2,  в т.ч. на селе 13 275 м2.

-	улучшение жилищных условий в 2008-2012 годах:

-	малоимущих граждан, не менее 45 семей;

-	отселение граждан из ветхого и аварийного жилья – 9семей.

В 1997 году был разработан «Генеральный план г. Нижние Серги», институт «Уралгражданпроект». В соответствии с заданием на проектирование и письмом Главы администрации Нижнесергинского муниципального района № 94-04-795 от 12.05.2010 г. (в приложении) в данном разделе использованы технико-экономические показатели (расчёты), принятые в ранее разработанном «Генеральном плане г. Нижние Серги». Показатели на расчётный срок ранее разработанного генерального плана пролонгированы до 2030 г. Планируемые объёмы жилищного строительства не реализованы, поэтому они превышают сложившиеся объёмы среднегодового ввода. Для уточнения требуется разработка генерального плана г. Нижние Серги.

Жилищный фонд Нижнесергинского городского поселения, по данным филиала «Нижнесергинского БТИ и РН», на 01.01.2009 г. составил 253,55 тыс.м2 общей площади (форма 1-Жилфонд). Средняя обеспеченность жилищным фондом одного жителя городского поселения составляет 22,0 м2. Численность населения Нижнесергинского городского поселения на 01.01. 2009 г. составила 11,486 тыс. человек, в том числе численность городского населения – 11,38 тыс. человек, сельского населения – 0,106 тыс. человек. Численность населения на проектный срок составит по городскому поселению – 16,106 тыс. человек, в том числе численность городского населения – 16,0 тыс. человек, сельского населения – 0,106 тыс. человек; на первую очередь строительства численность населения составит по городскому поселению – 15,0 тыс. человек, в том числе численность городского населения – 15,0 тыс. человек, сельского населения – 0,106 тыс. человек.

Жилищный фонд Нижнесергинского городского поселения на 2030 год должен составить 412,94 тыс. м2 общей площади, в том числе в городской местности – 405,24 тыс. м2, в сельской местности – 7,7 тыс. м2. При этом обеспеченность населения жилищным фондом составит всего по поселению – 25,4 м2, по городской местности – 25,3 м2, по сельской местности – 31,3  тыс. м2.

Объём нового жилищного строительства всего по поселению на период до 2030 года составит – 206,8 тыс. м2 общей площади, в том числе  в городской местности – 203,0 тыс. м2, в сельской местности – 3,9 тыс. м2. Среднегодовой ввод  за период 2009 - 2030 г.г. составит – 9,4  тыс. м2.

В сельской местности расчёт по размещению нового жилищного строительства выполнен, с  учётом размещения дачного жилищного фонда, ориентировочно, т. к. данных по наличию дачного жилищного фонда или количества дачников, нет. Планы по дачному строительству приняты по согласованию с председателем комитета архитектуры и градостроительства Нижнесергинского муниципального района, администрацией Нижнесергинского поселения. На расчётный срок на территории поселения будет размещаться около 140 дачников, в том числе: в п. Бажуково - 74 дачника, в п. Новая Ельня – 6, в д. Половинка – 60. Дачный фонд составит 7,7 тыс. м2. При планировании жилищного строительства в сельской местности использованы данные формы 3.3 по вводу жилья за 2007 – 2008 годы.

В д. Половинка на перспективу планируется реализация социального проекта «Крестьянское подворье – достойная жизнь», строительство экопоселения «Демид».  Реализация проекта предполагается после перевода земель лесного фонда в земли населённого пункта.

В соответствии с ранее выполненным генеральным планом г. Нижние Серги, при численности населения 16,0 тыс. человек, жилищный фонд составит 405,24 тыс. м2 общей площади (3-5 этажное – 109,8 тыс. м2, 2 этажное – 76,9 тыс. м2, 1 этажное и коттеджи – 218,54 тыс. м2), существующий сохраняемый – 202,24 тыс. м2, новое строительство – 203 тыс. м2, в том числе: 3-5 этажное – 30,3 тыс. м2, 2-этажное – 50,7 тыс. м2, коттеджи – 122,0 тыс. м2.

Убыль – 24,96 тыс. м2 (ветхий – 7,0 тыс. кв. м, под реконструкцию – 4,6 тыс. м2, под организацию СЗЗ – 5,3 тыс. м2 (ветхий и некапитальный). В проекте принято; площадь коттеджа – 200 м2, коэффициент семейности – 3,1, площадь приусадебного участка – 0,12 га, плотность населения в коттеджной застройке – 22 чел./га.

На расчётный срок потребуется 115,7 га, из них на свободных территориях – 91,4 га, на реконструкции – 24,3 га. Подстроительство коттеджей – на лесе – 44,3 га, на лугах - 39,3 га.

Объём нового жилищного строительства всего по поселению за период 2009 - 2015 г. г. составит – 115,8 тыс. м2, в том числе  в городской местности – 114,1 тыс. м2, в сельской местности – 1,7 тыс. м2. Среднегодовой ввод  за период 2009 – 2015 г.г. составит – 16,5  тыс. м2.

В городской местности, при численности населения 15 тыс. человек жилищный фонд составит 329,3 тыс. м2 общей площади (3-5 этажное – 182,8 тыс. м2, 2 этажное – 27,2 тыс. м2, 1 этажное и коттеджи – 192,3 тыс. м2), существующий сохраняемый – 215,2 тыс. м2, новое строительство – 114,1 тыс. м2., в том числе: 3-5 этажное – 30,3 тыс. м2, коттеджи – 83,8 тыс. м2.

Убыль – 12,0 тыс. м2 (ветхий – 12,0 тыс. м2. В проекте принято; площадь коттеджа – 200 м2, коэффициент семейности – 3,1, площадь приусадебного участка – 0,12 га.

На 2015 год потребуется 65,7 га, из них на свободных территориях – 91,4 га, на реконструкции – 6,7 га. Под строительство коттеджей – на лесе – 24,0 га, на лугах - 32,3 га.

Соотношение в новом строительстве принято:

-	3-5 этажная застройка – 27%;

-	коттеджи – 73%.

В таблице 16, приведены объёмы жилищного строительства по поселению.

Жилищное строительство

# Таблица 16

| Наименование населённых пунктов | Объёмы жилищного строительства, тыс.м2 общей площади |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок |
|  | средне-этажное | мало-этажное | всего | средне-этажное | мало-этажное | всего |
| Нижнесергинское городское поселение, всего, в том числе: | 15,3 | 100,5 | 115,8 | 15,3 | 191,5 | 206,8 |
| г. Нижние Серги | 15,3 | 98,8 | 114,1 | 15,3 | 187,7 | 203,0 |
| Сельская местность, всего, в том числе: | - | 1,7 | 1,7 | - | 3,9 | 3,9 |
| п. Бажуково | - | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 |
| п. Новая Ельня | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,5 | 0,5 |
| д. Половинка | - | 1,0 | 1,0 | - | 2,8 | 2,8 |

В таблицах 17, 18 приведены размещение жилищного фонда и населения на проектные периоды.

Размещение жилищного фонда и населения на первую очередь строительства.

тыс. кв.м общей площади / тыс. человек

Таблица 17

| Населённые пункты | Всего | в том числе по этажности |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. сущ. сохр.. | 5 этажн. | 3-4 этажн.секц. | 2 этажн.секц. | индивидуальный |
|  |  |  | всего | в т.ч. сущ. сохран. | всего | в т.ч. сущ. сохран. | всего | в т.ч. сущ. сохран. | всего | в т.ч. сущ. сохран. |
| Нижнесергинское городское поселение, всего, в том числе: | 335,16 15,203 | 219,36 12,152 | 88,3 4,90 | 73,0 4,05 | 21,5 1,19 | 6,5 0,36 | 27,2 1,51 | 27,2 1,51 | 198,16 7,603 | 112,66 6,232 |
| г. Нижние Серги* | 329,3 15,0 | 215,2 12,0 | 88,3 4,90 | 73,0 4,05 | 21,5 1,19 | 6,5 0,36 | 27,2 1,51 | 27,2 1,51 | 192,3 7,4 | 108,5 6,08 |
| Сельская местность, всего, в том числе: | 5,86 0,203 | 4,16 0,152 | - | - | - | - | - | - | 5,86 0,203 | 4,16 0,152 |
| п. Бажуково** | 1,94 0,080 | 1,34 0,060 | - | - | - | - | - | - | 1,94 0,080 | 1,34 0,060 |
| п. Новая Ельня** | 1,00 0,035 | 0,90 0,032 | - | - | - | - | - | - | 1,00 0,035 | 0,90 0,032 |
| д. Половинка** | 2,92 0,088 | 1,92 0,060 | - | - | - | - | - | - | 2,92 0,088 | 1,92 0,060 |

Размещение жилищного фонда и населения на расчётный срок.

тыс. кв.м общей площади / тыс. человек

Таблица 18

| Населённые пункты | Всего | в том числе по этажности |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. сущ. сохр.. | 5 этажн. | 3-4 этажн.секц. | 2 этажн.секц. | индивидуальный |
|  |  |  | всего | в т.ч. сущ. сохран. | всего | в т.ч. сущ. сохран. | всего | в т.ч. сущ. сохран. | всего | в т.ч. сущ. сохран. |
| Нижнесергинское городское поселение, всего, в том числе: | 412,94 16,246 | 206,14 10,254 | 88,3 4,42 | 73,0 3,66 | 21,5 1,07 | 6,5 0,32 | 76,9 3,8 | 26,2 1,33 | 226,24 6,956 | 100,34 4,944 |
| г. Нижние Серги* | 405,24 16,0 | 202,24 10,12 | 88,3 4,42 | 73,0 3,66 | 21,5 1,07 | 6,5 0,32 | 76,9 3,8 | 26,2 1,33 | 218,54 6,71 | 96,54 4,81 |
| Сельская местность, всего, в том числе: | 7,70 0,246 | 3,80 0,134 | - | - | - | - | - | - | 7,70 0,246 | 3,80 0,134 |
| п. Бажуково** | 1,94 0,080 | 1,34 0,060 | - | - | - | - | - | - | 1,94 0,080 | 1,34 0,060 |
| п. Новая Ельня** | 1,22 0,038 | 0,72 0,024 | - | - | - | - | - | - | 1,22 0,038 | 0,72 0,024 |
| д. Половинка** | 4,54 0,128 | 1,74 0,050 | - | - | - | - | - | - | 4,54 0,128 | 1,74 0,050 |

Примечание.

1. *Показатели приняты в соответствии с «Генеральным планом г. Нижние Серги», ОАО «Уралгражданпроект, 1997 г.

2. **Расчёт выполнен с  учётом дачного жилищного фонда и дачного населения ориентировочно, т.к. данных по наличию дачного жилищного фонда и количества дачников нет. Наличие дачников в сельских населённых пунктах определено по высокой существующей обеспеченности жилищным фондом  и подтверждению глав администраций поселений.

  - Мероприятия по развитию и размещению

объектов социального обслуживания населения

Систему обслуживания населения Нижнесергинского поселения проектом предлагается формировать на основе проектируемой системы расселения по следующему принципу:

- центр обслуживания – г. Нижние Серги - центр городского поселения, город является центром муниципального района с полным составом объектов социального и коммунально – бытового назначения повседневного, периодического, а также частично эпизодического посещения, с зоной тяготеющих к нему меньших по величине населенных пунктов, расположенных в радиусе до 25-30 км, что обеспечивает затраты времени на культурно-бытовые поездки в пределах 60-90 мин.

-	местные центры обслуживания – представлены сельскими населёнными пунктами, численность населения которых не превышает 100 человек, они имеют набор элементарных объектов обслуживания. Выездные виды обслуживания будут дополнять стационарное обслуживание населения. Для дачников предполагается размещение предприятий торговли.

Населенные пункты Нижнесергинского муниципального района являются частью Екатеринбургской групповой системы населенных мест, формирующейся на базе областного центра г. Екатеринбурга.

Потребности в объектах социального и коммунально – бытового назначения определены исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66). Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения. Нормативы учитывают положение в системе расселения Свердловской области.

Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов,  независимо от формы собственности.

Для определения потребности в объектах социального и коммунально – бытового назначения принято население, определённое проектом в разделе «5.1. Расчет численности населения», согласованное администрацией Нижнесергинского муниципального района (письмо в приложении № 94-04-1104 от 27. 06. 2010 г.) и Нижнесергинского городского поселения (письмо в приложении № 1178 от 05. 07. 2010 г.). На первую очередь строительства всего по поселению – 15,106 тыс. человек, в том числе городская местность – 15,0 тыс. человек, сельская местность 0,106 тыс. человек; на проектный срок всего по поселению – 16,106 тыс. человек,  в том числе городская местность – 16,0 тыс. человек, сельская местность 0,106 тыс. человек. По межселенным видам обслуживания учтено население Нижнесергинского муниципального района: на первую очередь строительства – 50,0 тыс. человек, на расчётный срок – 55,428 тыс. человек. Предусматривается обслуживание дачного населения: на первую очередь строительства – 51 человек, на проектный срок – 140 человек.

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами дошкольного образования определены в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения детскими учреждениями в пределах 95% численности детей возрастной группы 1,5 – 6,5 лет, в том числе:

- общего типа – 80 %;

- специализированного типа – 3%;

- оздоровительного типа – 12%.

В 2010 году утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к   устройству, содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных   организациях".

К дошкольным организациям относятся организации следующих видов:

-	детский сад;

-	детский сад общеразвивающего вида с  приоритетным   осуществлением одного   или    нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.);

-	детский сад компенсирующего вида с приоритетным  осуществлением квалифицированной  коррекции  отклонений  в  физическом  и психическом развитии воспитанников;

-	детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, оздоровительных мероприятий и процедур;

-	детский сад комбинированного вида (на  основе сочетания детских групп с вышеназванными направлениями обслуживания в любом сочетании);

-	центр развития ребенка - детский сад физического  и   психического развития, поддержки и оздоровления всех воспитанников (мини-садик).

В зависимости от потребностей населения могут быть организованы группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные  группы  и   иные подобные им виды дошкольных организаций различных организационно-правовых форм, форм собственности, в том  числе,  созданные  в  виде структурных подразделений государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  на  объектах   дошкольных   образовательных     организаций, учреждений дополнительного  образования  и  иных  помещений,   отвечающих требованиям настоящих санитарных правил.

Здания дошкольных организаций могут  быть  отдельно   стоящими, пристроенными  к  торцам  жилых  домов,  встроенными  в  жилые  дома  и встроено-пристроенными к торцам жилых домов. Допускается совмещение дошкольных образовательных организаций с общеобразовательными учреждениями в единый комплекс (детский сад-школа).

При строительстве  дошкольных  организаций  следует   учитывать радиус их пешеходной доступности: в городах - не более 300 м, в сельских населенных пунктах и малых городах одно- и двухэтажной  застройки  -   не более  500 м.  Допускается  для  сельских  районов  радиус     пешеходной доступности до 1 км.

Общая вместимость дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), при нормативе 50 мест на 1 тыс. человек, составит по поселению на первую очередь – 755 мест, на расчётный срок – 805 мест (в таблице 44 – размещено по проекту). Предлагается размещение ДОУ в г. Нижние Серги на 355 мест на расчётный срок, на первую очередь – 305 мест. В сельских населённых пунктах размещение ДОУ не планируется.

Достижение требуемого количества мест в дошкольных образовательных учреждениях, в с соответствии с областной государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на   2010-2014 годы  будет осуществляться по следующим направлениям:

- регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях (дополнительного приема детей в группы);

- осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений;

- строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений.

Минимальные расчётные показатели обеспечения общеобразовательными объектами начального, основного и среднего образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения:

- начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 100% детей;

- средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 75% детей при обучении в одну смену (допустимо обучение 10% учащихся во вторую смену).

Общая вместимость общеобразовательных учреждений, при нормативе в г. Н. Серги – 110 учащихся на 1 тыс. чел., в сельских населённых пунктах – 112 учащихся на 1 тыс. чел., составит на расчётный срок – 1772 учащихся, на первую очередь – 1332 учащихся.  Строительство школ в сельской местности не планируется.

Планируется в 2010 – 2015 годах осуществить ремонт всех общеобразовательных учреждений,  и всех дошкольных образовательных учреждений.

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами начального и среднего профессионального образования следует принимать – 40 учащихся на 1 тыс. чел., учреждениями дополнительного образования для детей следует принимать – 22 места на 1 тыс. чел. В г. Нижние Серги объектов начального и среднего профессионального образования нет. Имеются объекты начального и среднего профессионального образования в г. Верхние Серги и г. Михайловске. В соответствии с нормативами для населения муниципального района требуется размещение объекта начального и среднего профессионального образования на 1416 учащихся в г. Нижние Серги. Профиль учреждения может быть связан с малым бизнесом, туризмом. Проектом предлагается расширение или строительство нового центра творчества для детей на 1019 мест в г. Н. Серги. Уточнение ёмкостей и размещение объектов должно производиться при корректуре генерального плана г. Н. Серги.

Система здравоохранения муниципального района включает следующие виды учреждений и формы медицинской помощи:

-	МУЗ «Нижнесергинская ЦРБ», МУ «Михайловская ГБ» - стационары и поликлиники

-	Скорая медицинская помощь

-	ОВП

-	ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты)

Объектами здравоохранения население района обеспечено недостаточно, реконструкция и капитальный ремонт ЦРБ учитывают обслуживание населения муниципального района, при этом, по расчёту, требуется расширение стационара на 130 коек, в том числе, на первую очередь на 80 коек; расширение поликлиник и открытие ОВП на 230 – 200 посещений в смену. При этом учтены мощности Михайловской ГБ.

Объекты социального обслуживания системы социальной  защиты населения в поселении представлены детским домом, территориальным центром социального обслуживания. По расчёту требуется открытие Дома-интерната   общего типа и пансионата для лиц старшего возраста, психоневрологического интерната в г. Нижние Серги.

В рамках социальной поддержки семьи реализуются:

1)	меры социальной поддержки отдельных категорий семей с детьми;

2)	развитие условий социального обслуживания семьи и детей, в том числе  организация кризисных центров для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;

3)	обеспечение полноценного развития и интеграции в общество детей-инвалидов;

4)	развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей;

5)	развитие просемейного информационного и рекламного пространства и пропаганда семейного образа жизни и семейных ценностей электронными и печатными средствами массовой информации;

6)	реализация социально значимых просемейных проектов  предприятиями и организациями района, а также общественными организациями;

7)	развитие сети юридических консультационных пунктов, в том числе на бесплатной основе, по вопросам семейных проблем.

Из объектов культуры проектом предлагается расширение на 55 мест учреждения культуры клубного типа на 750 мест в городе.

Общая вместимость предприятий торговли на расчётный срок составит в поселении 5186 кв. м торговой площади, на первую очередь – 4889 кв. м торговой площади.  Норматив принят по городской местности – 300 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел., по сельской местности – 280 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел.

Дачное строительство, развитие ЗАО «Триумф» и развитие туристического бизнеса в п. Бажуково и п. Н. Ельня создадут поток временного населения. Это дополнительная нагрузка на предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания. С учётом развития туристического бизнеса в п. Бажуково и п. Н. Ельня должны разместиться дополнительно предприятия торговли, общественного питания, гостиницы.

Реализация проекта - экопоселение «Демид» на перспективу должна обусловить развитие сферы услуг в д. Половинка.

Дальнейшие тенденции развития потребительского рынка будут определяться, в первую очередь динамикой роста реальных денежных доходов населения, развитием производства, современной производственной и социальной инфраструктурой – автомобильные дороги, связь, жилищное хозяйство, образование, здравоохранение, культура и спорт.

Продолжится организация выездного торгового и бытового обслуживания на территориях сельских населенных пунктов, а также охват другими формами обслуживания сельского населения.

В  структуре розничной торговли в сельской местности сохранится преобладание магазинов повседневного спроса, предлагающих востребованный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.

В поселении, в г. Нижние Серги, имеется 2 культовых здания. Сведения по площадям молельных залов отсутствуют.

Из объектов коммунально-бытового назначения в поселении необходимо строительство предприятий бытовых услуг на 87 рабочих мест, строительство прачечной, прачечной самообслуживания, химчистки, с учётом обслуживания населения района, гостиницы, бани в г. Нижние Серги.

Из объектов физической культуры и спорта предлагается строительство физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства, строительство спортивных площадок, спортивных ядер, кортов, спортивных залов в г. Нижние Серги.

В г. Нижние Серги проектом предлагается разместить оздоровительный центр на горе Кабацкой, спортивно-оздоровительный центр по ул. Барабановой, турбазу и гостиницу в южной части г. Нижние Серги, культурно-спортивный комплекс по ул. Молодежной, спорткомплекс с бассейном по ул. Ленина и физкультурно-оздоровительный комплекс на территории курорта «Нижние Серги. Предлагается  разместить: горнолыжный комплекс «гора Шолом», культурно-спортивный комплекс, спорткомплекс с бассейном, пляж.

В п. Бажуково предлагается строительство гостиницы и дальнейшее развитие рекреационного центра парка «Оленьи ручьи», в д. Половинка - создание спортивно-оздоровительного и досугового центра «Волшебный лес» и кемпинга, в п. Новая Ельня. – строительство турбазы. В д. Половинка предлагается организовать пляж и рыболовную станцию.

В г. Нижние Серги предлагается строительство Дома молодёжи или многофункционального молодёжного центра, открытие подростковых молодёжных клубов.

По нормам кладбищ в поселении достаточно.

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально – бытового назначения населения Нижнесергинского городского поселения приведён в таблице 19. Существующая вместимость (ёмкость) объектов социального и коммунально бытового назначения приняты по состоянию на начало 2009 года.

Таблица 19

| № п/п | Объекты социального и коммунально-бытового назначения, размещение | Единица измере-ния | Норма-тив | Требуется по нормативам | Размещено по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2030г. | существующие сохраняемые | новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | 2015г. | 2030г. | 2015г. | 2030г. |
| 1. | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Учащих-ся | 110 | 1332 | 1772 | 987 | 987 | 345 | 785 |
| 2. | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Место | 50 | 755 | 805 | 450 | 450 | 305 | 355 |
| 3. | Учреждения дополнительного образования для детей* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | -«- | 22 | 330 | 354 | 200 | 200 | 130 | 154 |
| 4. | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Учащих-ся | 40 | 2000 | 2216 | 800 г. В. Серги г. Михай-ловск | 800 г. В. Серги г. Михай-ловск | 1200 | 1416 |
| 5. | Амбулаторно-поликлинические учреждения посещений в смену | Посеще-ний в смену |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | -«- | 30 | 450 | 480 | 250 | 250 | 200 | 230 |
| 6. | Больничные учреждения* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Койка | 7,0 | 350 | 400 | 150 120 – г. Михай-ловск | 150 120 – г. Михай-ловск | 80 | 130 |
| 7. | Аптека | Объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект | 1 на 10 тыс. чело-век | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Пункты раздачи детского пита- ния |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Кв. м общей площади | 10,0 | 150 | 160 | - | - | 150 | 160 |
| 9. | Объекты социального обслуживания системы социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детский дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Мест |  |  |  | 34 | 34 | - | - |
|  | - Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Мест | 1,2 | 60 | 66 | - | - | 60 | 66 |
|  | - Психоневроло-гические интернаты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Мест | 1,5 | 75 | 83 | - | - | 75 | 83 |
|  | - Территориальные центры социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 14. | Объекты торговли* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнесергинское городское поселение | Кв.м торго-вой площа-ди |  | 4519 | 4819 | 2070 | 2050 | 2819 | 3136 |
|  | г. Нижние Серги | Кв.м торго-вой площа-ди | 300 | 4500 | 4800 | 1900 | 1900 | 2600 | 2900 |
|  | Сельская местность, в том числе: | -«- | 280 | 19 | 19 | 170 | 150 | 219 | 236 |
|  | п. Бажуково | -«- | -«- | 22 | 22 | 50 | 50 | 100 | 100 |
|  | п. Новая Ельня | -«- | -«- | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | д. Половинка | -«- | -«- | 25 | 36 | 20 | - | 19 | 36 |
|  | Рынок розничной сельскохозяйственной торговли* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Кв. м торго-вой площа-ди | 75 | 3750 | 4160 | - | - | 3750 | 4160 |
| 15. | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнесергинское городское поселение | Посадоч-ное место | 31 | 465 | 496 | 270 | 270 | 215 | 246 |
|  | г. Нижние Серги | -«- | 31 | 465 | 496 | 270 | 270 | 195 | 226 |
|  | п. Бажуково | -«- | -«- |  |  | - | - | 10 | 10 |
|  | п. Новая Ельня | -«- | -«- |  |  | - | - | 10 | 10 |
| 17. | Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Мест | 50 | 755 | 805 | 750 | 750 | - | 55 |
|  | - Детские школы искусств, школы эстетического обра- зования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Мест | 13 | 196 | 209 | 170 | 170 | 26 | 39 |
|  | - Музейный комплекс | Объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект |  |  |  | - | - | 1 |  |
|  | - Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект |  | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 18. | Культовые объекты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культовые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект |  | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 19. | Объекты коммунально – бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Предприятия бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Рабочее место | 7 | 106 | 113 | 26 | 26 | 80 | 87 |
|  | - Прачечные (без учёта общественного сектора* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Кг белья в смену | 50 | 2500 | 2770 | - | - | 2500 | 2770 |
|  | - Прачечные самообслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Кг белья в смену | 10 | 150 | 160 | - | - | 150 | 160 |
|  | - Химчистки* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Кг обра-батывае-мых ве- щей в смену | 4,0 | 200 | 220 | - | - | 200 | 220 |
|  | - Гостиница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Мест | 6 | 90 | 100 | - | - | 90 | 100 |
|  | - Бани |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Мест | 5 | 75 | 80 | 16 | 16 | 59 | 64 |
|  | - Жилищно – эксплуатационная организация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект | 1 на город | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | - Предприятия, салоны ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект | 1 на город - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | - Бюро, магазин похоронного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект | 1 на город - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 21. | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детские, юно- шеские спортив- ные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Учащих-ся | 15 | 225 | 240 | 404 | 404 | - | - |
|  | - Физкультурно – оздоровительные клубы по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Человек, занима-ющихся спортом | 10 | 150 | 160 | - | - | 150 | 160 |
|  | - Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортив ные ядра) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Кв.м | 500 | 7500 | 8000 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 |
|  | - Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Кв. м. площа-ди пола | 100 | 1500 | 1600 | 390 | 390 | 1110 | 1210 |
|  | - Плавательные бассейны | Кв.м. зеркала воды | 15 | 225 | 240 | - | - | 225 | 240 |
|  | г. Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Лыжные базы | Человек | 3 | 45 | 48 | 50 | 50 | - | - |
| 22. | Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Кредитно-финансовые учреждения, отделения банков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект |  | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
|  | - Единый расчётный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | - Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект | 1 на 6 тыс. чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 23. | Объекты обслуживания для молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Дом молодёжи, многофункциональный молодёжный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект | 1 на город | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | - Центр профессиональной ориентации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Объект | 1 на город | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | - Подростково-молодёжный клуб по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | Кв. м общей площади | 25 | 375 | 400 | Н. Д. | Н. Д. | 375 | 400 |
| 24. | Кладбище |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Нижние Серги | га | 0,24 | 3,6 | 3,8 | 6,0 | 6,0 | - | - |
|  | п. Половинка | га | 0,24 | 0,02 | 0,03 | 6,0 | 6,0 | - | - |

*учреждения и предприятия обслуживания межселенного значения.

Организация и размещение мест массового отдыха населения

По территориальному расположению поселение является рекреационной зоной для населения г. Екатеринбурга, центральных  горнопромышленных районов области.

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие территорий для отдыха.

Организована зона отдыха «Природный парк «Оленьи ручьи», представляющая собой единый комплекс рекреационных объектов на территории Нижнесергинского городского поселения и Михайловского муниципального образования.

Зона отдыха «Природный парк «Оленьи ручьи»

В её пределах выделены подзоны длительного и смешанного, сезонного, кратковременного отдыха.

Подзоны длительного и смешанного отдыха формируется в окрестностях г. Нижние Серги, п. Бажуково и д. Половинка.

В г. Нижние Серги проектом предлагается разместить оздоровительный центр на горе Кабацкой, спортивно-оздоровительный центр по ул. Барабановой, турбазу и гостиницу в южной части г. Нижние Серги, культурно-спортивный комплекс по ул. Молодежной, спорткомплекс с бассейном по ул. Ленина и физкультурно-оздоровительный комплекс на территории курорта «Нижние Серги».

В п. Бажуково предлагается строительство гостиницы и дальнейшее развитие рекреационного центра парка «Оленьи ручьи», в д. Половинка - создание спортивно-оздоровительного и досугового центра «Волшебный лес» и кемпинга, в п. Новая Ельня. – строительство турбазы.

Подзона сезонного отдыха сформирована вдоль р. Серга, по которой в летнее время возможен сплав, необходимо размещение организованных стоянок и лодочных станций. На берегу р. Демид предлагается восстановить оздоровительный лагерь.

Подзоны кратковременного  отдыха формируются в окрестностях г. Нижние Серги и п. Бажуково.

Территории у г. Нижние Серги предназначены для отдыха местного населения и отдыхающих на курорте «Нижние Серги», на предлагаемых к строительству оздоровительных центрах, турбазах, включает территорию для прогулок на юге от г. Нижние Серги в окрестностях памятника природы - пещеры "Ледник" (Орлов провал) и вытянута вдоль р. Серга. На данных территориях необходимо создание стоянок для отдыха, прокладка прогулочных маршрутов - пеших, велосипедных, лыжных. Помимо существующих объектов предлагается  разместить: горнолыжный комплекс «гора Шолом», культурно-спортивный комплекс, спорткомплекс с бассейном, пляж.

Территория кратковременного отдыха в окрестностях п. Бажукова находиться на территории природного парка «Оленьи ручьи», вдоль р. Серга между п. Бажуково и д. Половинка. На данной территории находиться ряд памятников природы и археологии, в том числе участки вековых лиственниц. Здесь возможно размещение троп для оздоровительных пеших прогулок со стоянками для отдыха. В д. Половинка предлагается организовать пляж и рыболовную станцию.

Через территорию поселения  возможно провести  водные, автомобильные, велосипедные, мото и пешеходные туристические маршруты регионального значения: по р. Серга, по Старому Сибирскому тракту (Уфа – Красноуфимск – Нижние Серги – Полевской - Сысерть – Каменск–Уральский – Курган).

3.6.  Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

В Нижнесергинском городском поселении  сохранятся два вида транспорта: железнодорожный и автомобильный.

Железнодорожный транспорт

Протяженность и плотность железнодорожной сети общего пользования останутся без изменений.

На железнодорожном транспорте будут проводиться мероприятия по совершенствованию эксплуатационной работы.

Автомобильные дороги

С целью дальнейшего роста качества услуг автотранспорта большое внимание будет уделяться реконструкции сети автомобильных дорог.

Из нового строительства проектом предлагается:

-	строительство обхода  п. Половинка автодорогой регионального значения Н. Серги – Михайловск – Арти, которая в настоящее время проходит по улицам поселка;

Общая протяженность автодорог общего пользования  Нижнесергинского  городского поселения на проектный срок составит  36,22  км, плотность автомобильных дорог общего пользования составит   40,0    км/1000км2. Учитывая специфику Нижнесергинского городского поселения, в котором земли населенных пунктов занимают менее 3%  всей площади поселения, плотности автодорог общего пользования будет достаточно для осуществления хозяйственной деятельности.

Автомобильный транспорт

В качестве общественного транспорта в городском поселении сохранится автобус, возможно развитие маршрутных такси как мобильного вида транспорта.

Состояние с общественным транспортом в городском поселении благоприятное, так как  помимо Нижнесергинского  автотранспортного предприятия,  обслуживающего  11 маршрутов, через поселение проходят маршруты Михайловского муниципального образования  и Артинского городского округа.

Исходя из существующего уровня автомобилизации Нижнесергинского городского поселения 217 автомобилей на 1 тыс. жителей, проектом принимается уровень автомобилизации на проектный срок  - 250 автомобилей на 1 тыс. жителей.

Предлагается дальнейшее развитие объектов придорожного сервиса.

3.7.  Мероприятия по развитию комплекса инженерного обеспечения

3.7.1. Водоснабжение

Хоз-питьевое водопотребление Нижнесергинского городского поселения составит:

-	на I очередь строительства 	- 7,241 тыс.м3/сут;

-	на расчетный срок 		- 8,007 тыс.м3/сут (см. табл. 20).

Таблица 20

| № п/п | Водопотре- бители | Максимально-суточное водопотребление, тыс.м3/сут | Источники хоз-питьевого водоснабжения | Утвержд. запасы подз. вод, тыс.м3/сут Подача в систему водосн. насел. пунктов, тыс.м3/сут | Разрешен- ный водо- отбор со-гласно лицензии, тыс.м3/сут | Местополо- жение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очер. стр-ва | расч. срок |  | I очер. стр-ва | расч. срок |  |  |
| 1 | г.Н.Серги | 6,86 | 7,56 | - Демидовское МПВ, скв.Iр.э, II р.э 2 р.э (для горно-лыжного комплекса) | 10,9 6,86 | 10,9 7,56 | 0,009 | В 6,7 км западнее г. Н. Серги, на левобережье р.Демид. Восточная окраина г. Н.Серги |
| 2 | Санаторий "Нижние Серги" | 0,302* | 0,352* | Санаторное МПВ - скв.14 р.э, 15р.э (рез.) - скв.16р.э, 17р.э (рез.) | 0,27 0,27 __-__ 0,032 | 0,27 0,27 __-__ 0,082 | 0,484 (скв.14р.э, 15 р.э, 16 р.э, 17 р.э | В 0,6 км юго-западнее г.Н. Серги, вблизи курорта "Нижние Серги" в долине ручья Безымянного В 0,6 км юго-западнее скв. 14р.э и 15р.э |
| 3 | пос.Новая Ельня | 0,013 | 0,014 | Проектируемый источник | __-__ 0,013 | __-__ 0,014 |  | В районе пос. Новая Ельня |
| 4 | д. Половинка | 0,033 | 0,048 | Проектируемый источник | __-__ 0,033 | __-__ 0,048 |  | В районе д. Половинка |
| 5 | пос.Бажуково | 0,029 | 0,029 | - Бажуковское МПВ, скв.2 р.э - одиночная скв.2469 (для ж/д станции Бажуково) | 0,1 0,029 | 0,1 0,029 | 0,0013 | На территории Михайловс-кого муницип. образования, к северо-западу от пос. Бажу-ково на расстоянии 300м от его границы На территории Михайловс-кого муницип. образования в районе ж/д станции Бажуково |
| 6 | Администра-тивно-туристи- ческий комплекс в природном парке "Оленьи ручьи" | 0,004* | 0,004* | - Бажуковское МПВ скв.2 р.э | 0,1 0,004 | 0,1 0,004 |  | На территории Михайловс-кого муницип. образования, к северо-западу от пос. Бажуково на расстоянии 300 м от его границы |
| 7 | Итого по Ниж-несергинскому городскому поселению: | 7,241 | 8,007 |  | 11,27 7,241 | 11,27 8,007 | 0,494 |  |

Для определения местоположения проектируемых источников хоз-питьевого водоснабжения пос. Новая Ельня и д.Половинка необходимо выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ в районе этих населенных пунктов с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны проектируемых источников.

При определении источника хоз-питьевого водоснабжения пос.Новая Ельня предлагается учесть возможность размещения в поселке базы отдыха. После выполнения проекта базы отдыха водопотребление пос.Новая Ельня должно быть уточнено.

Для обеспечения населения городского поселения водой хоз-питьевого качества проектируются на I очередь строительства: централизованные системы водоснабжения в поселке Бажуково и в д.Половинка, где в настоящее время централизованное водоснабжение отсутствует, и реконструкция системы водоснабжения в пос.Новая Ельня в связи с новым источником водоснабжения.

Кроме того, проектом предлагается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в г.Н.Серги.

Проектом принято на I очередь строительства 100% обеспечение населения городского поселения водой хоз-питьевого качества с вводом в дома.

Одиночные скважины г.Н.Серги, расположенные в жилой застройке и не имеющие зон санитарной охраны, исключаются из централизованной системы водоснабжения города, но сохраняются для полива и на случай ГО.

Водоснабжение животноводческого комплекса, проектируемого в районе очистных сооружений канализации г.Н.Серги, предлагается от водовода, подающего питьевую воду на очистные сооружения канализации.

На территории Нижнесергинского городского поселения у скважин Сергинского месторождения подземных вод располагаются водопроводные сооружения Первоуральской системы хоз-питьевого водоснабжения, от которых проложен магистральный водовод Д-600 мм, подающий воду хоз-питьевого качества от Сергинского МПВ в г.Первоуральск. При перекладке этого водовода на 2Д-700 мм в соответствии с ранее выполненным проектом генерального плана г.Первоуральска водовод поселка Новая Ельня будет отключен от магистрального водовода г.Первоуральска, водоснабжение поселка от Сергинского месторождения подземных вод прекращается.

Водоснабжение учреждений отдыха и туризма, расположенных и проектируемых за границами населенных пунктов, предлагается от собственных источников путём бурения одиночных скважин.

3.7.2. Канализация

Количество стоков Нижнесергинского городского поселения составит:

-	на I очередь строительства	- 6,69 тыс.м3/сут;

-	на расчетный срок		- 7,47 тыс.м3/сут;

(расход приведен максимально-суточный, см. табл. 21).

Таблица 21

| № п/п | Объекты водоотведения | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средне- суточный расход стоков, т.м3/сут. | Максимально- суточный расход стоков, т.м3/сут. | Средне- суточный расход стоков, т.м3/сут. | Максимально- суточный расход стоков, т.м3/сут. |
| 1 | г.Н.Серги | 5,2 | 6,4 | 5,83 | 7,14 |
| 2 | Санаторий "Нижние Серги" |  | 0,23* |  | 0,26* |
| 3 | пос.Новая Ельня | 0,0075 | 0,0097 | 0,0081 | 0,0105 |
| 4 | д.Половинка | 0,0187 | 0,0243 | 0,0272 | 0,0354 |
| 5 | пос.Бажуково | 0,0170 | 0,0221 | 0,0170 | 0,0221 |
| 6 | Административно-туристический комплекс в природном парке "Оленьи ручьи" |  | 0,004* |  | 0,004* |
|  | Итого по Нижнесергинскому городскому поселению: |  | 6,690 |  | 7,472 |

Проектом предлагается на I очередь строительства обеспечить 100% населения городского поселения централизованной системой канализации. Для этой цели необходимо дальнейшее развитие централизованных систем канализации в тех населенных пунктах, где они есть, и строительство централизованных систем канализации на I очередь строительства там, где канализация отсутствует. Отведение стоков предлагается на существующие и проектируемые очистные сооружения канализации.

В пос.Новая Ельня отведение стоков проектируется системой канализации в водонепроницаемый выгреб, располагаемый в наиболее пониженном месте рельефа, с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения г.Н.Серги.

В пос.Бажуково отведение стоков проектируется к насосной станции перекачки, располагаемой в наиболее пониженном месте рельефа, с последующей подачей стоков по напорному коллектору в систему канализации д.Половинка.

Всего на территории Нижнесергинского городского поселения на I очередь строительства предлагается строительство одних блочных очистных сооружений и реконструкция существующих очистных сооружений (см. табл. 22).

Таблица 22

| № п/п | Местоположение очистных сооружений хоз-бытовой канализации | Кол-во стоков, поступающих на очист. соор. (максим. суточное), тыс.м3/сут | Сведения об очистных сооружениях | Объекты, обслуживаемые очистными сооружениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь стр-ва | расчетный срок |  |  |
| 1 | г.Н.Серги | 6,64 | 7,41 | Реконструкция существ. очистных сооружений в связи с неудовлетворит. технич. состоянием. Производительность 9,0 тыс.м3/сут. | г. Н.Серги, санаторий "Нижние Серги", пос. Новая Ельня |
| 2 | д.Половинка | 0,05 | 0,06 | Строительство блочных очистных сооружений | д.Половинка, п.Бажуково, административно-туристический комплекс в природном парке "Оленьи ручьи" |

При выполнении проектов новых очистных сооружений и реконструкции существующих должны быть использованы новые технологии очистки и доочистки стоков без применения хлора.

При размещении в пос.Новая Ельня базы отдыха водоотведение поселка должно быть уточнено. В случае его значительного увеличения, при котором вывоз стоков спецавтотранспортом невозможен, проектом предлагается на месте водонепроницаемого резервуара построить насосную станцию перекачки, которая по напорному коллектору подаст стоки на очистные сооружения г.Н.Серги.

На территории баз отдыха, расположенных за границами населенных пунктов, предлагается устройство водонепроницаемых выгребных ям с последующим вывозом нечистот спецавтотранспортом на очистные сооружения рядом расположенных населенных пунктов.

При разработке проектов планировки баз отдыха вопросы канализования должны быть уточнены.

3.7.3. Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта Нижнесергинского городского поселения составит:

-	на I очередь строительства 	- 103,2 МВт (88,74 ГКал/ч);

-	на расчетный срок 		- 119,1 МВт (102,4 ГКал/ч);

в т.ч. от централизованных  источников:

-	на I очередь строительства 	- 53,59 МВт (46,08 ГКал/ч);

-	на расчетный срок 		- 71,37 МВт (61,36 ГКал/ч), (см. табл. 23).

Таблица 23

| № п/п | Объекты теплопотребления | Теплопотребление, МВт/ГКал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  | суммарное | в т.ч. от централизов. источников | суммарное | в т.ч. от централизов. источников |
| 1 | г.Н.Серги | 97,93 84,21 | 50,38 43,32 | 111,7 96,05 | 66,38 57,07 |
| 2 | Санаторий "Нижние Серги" | 2,91 * 2,5 | 2,91 * 2,5 | 3,49 * 3,0 | 3,49 * 3,0 |
| 3 | пос.Новая Ельня | 0,38 0,33 | - | 0,4 0,34 | - |
| 4 | д.Половинка | 0,99 0,85 | - | 1,32 1,13 | - |
| 5 | пос.Бажуково | 0,69 0,59 | - | 0,69 0,59 | - |
| 6 | Административно-туристический комплекс в природном парке "Оленьи ручьи" | 0,3 * 0,26 | 0,3 * 0,26 | 1,5 * 1,29 | 1,5 * 1,29 |
|  | Итого по жилой застройке и объектам соцкультбыта Нижнесергинского городского поселения: | 103,2 88,74 | 53,59 46,08 | 119,1 102,4 | 71,37 61,36 |

Проектом предлагается на I очередь строительства  обеспечить всю 2-5-этажную секционную жилую застройку и объекты соцкультбыта городского поселения централизованной системой теплоснабжения (отоплением и горячим водоснабжением). Источниками централизованного теплоснабжения приняты существующие и проектируемые котельные.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) усадебной и коттеджной застройки городского поселения проектируется на I очередь строительства от поквартирных газовых водонагревателей (см. табл.24).

Таблица 24

| № п/п | Объекты теплопотребления | Источники теплоснабжения | Производи-тельность, ГКал/ч | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Н.Серги | - существующие котельные: ЗАО "НСММЗ" № 3 № 4 - проектируемая котельная на I очередь строительства | 118,0 1,03 1,03 | г.Н.Серги на территории ЗАО "НСММЗ" в микрорайоне "Южный" в микрорайоне "Южный" в районе ул.Отдыха |
| 2 | Санаторий "Нижние Серги" | Существующая котельная | 4,73 | Санаторий "Нижние Серги" |
| 3 | пос.Новая Ельня | Поквартирные газовые водонагреватели |  |  |
| 4 | д.Половинка | Поквартирные газовые водонагреватели |  |  |
| 5 | пос. Бажуково | Поквартирные газовые водонагреватели |  |  |
| 6 | Административно-туристический комплекс в природном парке "Оленьи ручьи" | - проектируемая котельная на I очередь строительства - проектируемая котельная на расчетный срок |  | пос. Бажуково |

Топливом для всех котельных принят природный газ.

Теплоснабжение животноводческого комплекса, проектируемого в районе очистных сооружений канализации г.Н.Серги, предлагается от существующей котельной очистных сооружений.

Теплоснабжение базы отдыха, проектируемой в пос.Новая Ельня, а также учреждений отдыха и туризма, существующих и проектируемых за границами населенных пунктов, предлагается от локальных источников.

3.7.4. Электроснабжение

Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта Нижнесергинского городского поселения рассчитано по укрупненным показателям и составит:

-	на I очередь строительства		- 6,15 МВт;

-	на расчетный срок			- 7,22 МВт  (см.табл.25).

Таблица 25

| № п/п | Наименование потребителей | Э л е к т р о п о т р е б л е н и е, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь стр-ва | расчетный срок |
| 1 | г.Н.Серги | 4,45 | 5,47 |
| 2 | Санаторий "Нижние Серги" | 1,00* | 1,00* |
| 3 | пос.Новая Ельня | 0,024 | 0,029 |
| 4 | д.Половинка | 0,142 | 0,186 |
| 5 | пос.Бажуково | 0,047 | 0,047 |
| 6 | Административно-туристический комплекс в природном парке "Оленьи ручьи" | 0,1* | 0,1* |
| 7 | Горнолыжный комплекс | 0,39* | 0,39* |
|  | Итого по жилой застройке и объектам соцкультбыта Нижнесергинского городского поселения: | 6,15 | 7,22 |

Источниками электроснабжения Нижнесергинского городского поселения приняты существующие электроподстанции (ПС), входящие в объединённую энергосистему Свердловской области:

-	Нижние Серги 110/6 кВ (в состав которой входят ГПП-1 и ГПП-2), получающая питание по высоковольтной линии электропередач (ВЛ) 110 кВ от ПС Первоуральская и связанная ВЛ 110 кВ с ПС Михайловская;

-	Росинка 110/6 кВ, получающая питание отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ ПС Дидино-ПС Михайловская и ПС Нижние Серги-ПС Михайловская.

Кроме того, на территории Нижнесергинского городского поселения находится электроподстанция Подъемная 110/6 кВ, получающая питание отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ ПС Дидино-ПС Михайловская и ПС Нижние Серги-ПС Михайловская (см. табл.26).

Таблица 26

| № п/п | Электроподстанции | Объекты электропотребления | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижние Серги | - г.Н.Серги, - Санаторий "Нижние Серги", - пос.Новая Ельня, - Горнолыжный комплекс. | г.Н.Серги, на территории ЗАО "НСММЗ" |
| 2 | Росинка | - пос.Бажуково, - д.Половинка, - Административно-туристич. комплекс в природном парке "Оленьи ручьи" | Южнее пос.Новая Ельня на расстоянии 1,5 км от границы застройки, у автодороги Н.Серги-Михайловск |
| 3 | Подъемная | Водопроводная насосная станция III подъема на магистральном водоводе Сергинское МПВ-г.Первоуральск | На северной окраине г.Н. Серги на расстоянии ориентировочно 0,38 км от жилой застройки |

Электроснабжение животноводческого комплекса, проектируемого в районе очистных сооружений канализации г.Н.Серги, предлагается от ПС Нижние Серги.

Электроснабжение учреждений отдыха и туризма предполагается от существующих электроподстанций Нижние Серги и Росинка. При разработке проектов учреждений отдыха и туризма вопрос электроснабжения будет конкретизирован.

3.7.5. Газоснабжение

Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта Нижнесергинского городского поселения рассчитано по укрупненным показателям и составит:

-	на I очередь строительства	- 14,31 тыс. м3/час;

-	на расчетный срок		- 16,26 тыс. м3/час (см. табл.27).

Таблица 27

| № п/п | Наименование потребителей | Г а з о п о т р е б л е н и е, м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь стр-ва | расчетный срок |
| 1 | г.Н.Серги | 13742,01 | 15460,73 |
| 2 | Санаторий "Нижние Серги" | 208,33* | 208,33* |
| 3 | пос.Новая Ельня | 56,42 | 58,49 |
| 4 | д.Половинка | 144,77 | 194,23 |
| 5 | пос.Бажуково | 103,43 | 103,43 |
| 6 | Административно-туристический комплекс в природном парке "Оленьи ручьи" | 56,44* | 239,07* |
|  | Итого по жилой застройке и объектам соцкультбыта Нижнесергинского городского поселения: | 14311,4 | 16264,28 |

Газоснабжение Нижнесергинского городского поселения осуществляется природным газом Уренгойского месторождения. Газ высокого давления 5,5 МПа подается на территорию городского поселения от магистрального газопровода Уренгой-Петровск по газопроводу-отводу Красноуфимск-Михайловск-Н.Серги через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную к северо-западу от города на расстоянии ориентировочно 0,6 км от границы города. 
В ГРС осуществляется снижение давления газа до 0,6 МПа, и затем газ подается по двум газопроводам:

-	Д-425 мм на ОАО "НСММЗ";

-	Д-219 мм до точки врезки и далее по газопроводам:

· Д-225 мм – в пос.Бисерть;

· Д-225 мм – в пос.Атиг и далее в пос.В.Серги;

· Д-159 мм – в г.Н.Серги.

Проектом предлагается на I очередь строительства обеспечение всех сельских населенных пунктов городского поселения природным газом.

В соответствии со "Схемой газоснабжения г.Нижние Серги. Корректировка", выполненной ОАО "Гипрониигаз" в 2006 г., в связи с газификацией поселков Атиг, В.Серги и Бисерть, а также увеличением газопотребления этих населенных пунктов и Нижнесергинского городского поселения на I очередь строительства и расчетный срок проектируется на I очередь строительства реконструкция существующей ГРС г.Н.Серги с заменой выхода с ГРС на поселки и город на давление 1,0 МПа и строительством головного газорегуляторного пункта (ГГРП) рядом с ГРС для снижения давления газа, подаваемого в существующую систему газоснабжения города, до 0,6 МПа.

Выход с ГРС на ОАО "НСММЗ" проектом сохраняется в том случае, если возможна подача газа по этому газопроводу с давлением 1,0 МПа, в противном случае существующий газопровод необходимо переключить на ГГРП.

Для обеспечения населения городского поселения природным газом предлагается дальнейшее развитие системы газоснабжения городского поселения с прокладкой новых газопроводов высокого давления. На I очередь строительства проектируется газопровод высокого давления 0,6 МПа от ГГРП до пос.Бажуково с ответвлениями к пос.Новая Ельня и д.Половинка.

Подача природного газа к учреждениям отдыха и туризма, где это необходимо, предполагается от систем газоснабжения рядом расположенных населенных пунктов. Подача природного газа к санаторию "Нижние Серги" осуществляется от системы газоснабжения г.Н.Серги.

3.7.6. Связь

Требуемое количество телефонных номеров по Нижнесергинскому городскому поселению составит:

-	на I очередь строительства 	- 5764 ном.

-	на расчетный срок               	- 6159 ном. (см. табл. 28).

Таблица 28

| № п/п | Населенные пункты | Количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь стр-ва | расчетный срок |
| 1 | г.Н.Серги | 5685 | 6064 |
| 2 | пос.Новая Ельня | 14 | 15 |
| 3 | д.Половинка | 34 | 49 |
| 4 | пос.Бажуково | 31 | 31 |
|  | Итого по Нижнесергинскому городскому поселению : | 5764 | 6159 |

Проектом принята 100% телефонизация населения городского поселения, т.е. обеспечение каждой семьи стационарным телефоном. Для обеспечения жилой застройки, объектов соцкультбыта и учреждений отдыха г.Н.Серги необходимым количеством телефонных номеров на I очередь строительства и расчетный срок проектом сохраняются существующие АТС с учетом реконструкции АТС-21 и проектируются новые абонентские выносы от узловых АТС. Межстанционная связь АТС осуществляется в основном по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).

Для обеспечения жилой застройки и объектов соцкультбыта в поселках Новая Ельня и Бажуково и д.Половинка, а также административно-туристического комплекса в природном парке "Оленьи ручьи" и проектируемой базы отдыха в пос.Новая Ельня необходимым количеством телефонных номеров на I очередь строительства и расчетный срок проектом предлагается перевод этих населенных пунктов на оптиковолоконную связь. Проектируются ответвления к этим населенным пунктам от волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Н.Серги-Михайловск, проложенной вдоль автодороги на Михайловск.

Проектом предлагается дальнейшее развитие сотовой связи в городском поселении путем строительства новых базовых станций и антенно-мачтовых сооружений сотовой связи.

  - Мероприятия по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории Нижнесергинского городского поселения предлагаются в составе специальных, общестроительных мероприятий и рекомендаций по строительному освоению, исходя из геологических особенностей территории.

Специальные мероприятия включают:

- защита застройки от паводкового затопления на реке Серга;

- защита застройки от возможного катастрофического паводка  при прорыве и разрушении каскада водоподъемных плотин Верхнесергинского и Нижнесергинского гидроузлов  на  р. Серга;

- защита застройки от подтопления высоким уровнем грунтовых вод;

- благоустройство береговой полосы Нижнесергинского пруда.

Общестроительные мероприятия включают:

- подсыпка локальных участков территории;

- вертикальная планировка;

- поверхностный водоотвод.

Рекомендации по строительному освоению включают:

- рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах развития известняков;

- рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах геодинамического влияния.

Защита застройки от паводкового затопления на реке Серга

Зона паводкового затопления 1% обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет) определена на основании расчетов специализированной организацией и приведена в составе ранее выполненного проекта генерального плана города Нижние Серги.

В зону затопления паводком 1% обеспеченности попадают пойменные участки реки Серги, занятые индивидуальной малоэтажной застройкой, огородами и приусадебными участками, промышленными и коммунальными предприятиями.

Проектом генерального плана была предложена защита правобережной и левобережной части города посредством  устройства дамб обвалования, общей протяженностью 6,25 км.

Мероприятия по защите территории реконструируемой застройки предлагаются с использованием подсыпки минеральным грунтом.  Отметка бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (уровень паводка повторяемостью 1 раз в 100 лет).

Защита застройки  от возможного катастрофического затопления реки Серги

Возникновение чрезвычайной ситуаций с катастрофическим затоплением  и воздействием прорывной волны на территории  Нижнесергинского городского поселения возможно в следующих случаях:

-	при прорыве каскада плотин Козинского, Верхнесергинского и Нижнесергинского водохранилищ  на реках Козя и Серга;

-	при разрушении   водоподъемной плотины Нижнесергинского водохранилища  на реке Серга.

В вероятной зоне потенциального катастрофического затопления расположена  производственная площадка ЗАО «НСММЗ», ряд предприятий и коммунальных объектов, малоэтажная индивидуальная застройка с приусадебными участками.

В соответствии с положениями «Руководства по составлению раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны» для городов с населением до 100 тыс.человек средняя плотность населения, подвергаемого риску круглосуточно, не должна превышать 170 чел./га (брутто).

Фактическая плотность населения в потенциальной зоне затопления составляет менее 14 чел./га, проектная плотность населения также составит менее 14 чел./га.

Для предотвращения чрезвычайной ситуаций  требуется проведение следующих мероприятий, направленных на снижение потенциального ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:

1.	Наблюдение за состоянием плотины.

2.	Своевременный сброс максимальных объёмов воды.

3.	Оперативное оповещение и эвакуация людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

4.	Реконструкция и своевременный ремонт гидротехнических сооружений, усиление тела плотины и увеличение пропускной способности пиковых расходов воды.

5.	Расчистка и дноуглубление русла р. Серги с целью обеспечения беспрепятственного движения прорывной волны и снижения возможных катастрофических последствий.

Проектом генерального плана была предложена защита от паводка 1% обеспеченности посредством  устройства дамб обвалования, которые будут также являться сооружением инженерной защиты от разрушительного воздействия прорывной волны в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Кроме того, предлагается применение сплошной подсыпки минеральным грунтом до незатопляемых отметок для защиты локальных участков реконструируемой застройки от затопления весенне-осенним паводком редкой повторяемостью – 1% обеспеченностью (1 раз в 100 лет).

Защита застройки от подтопления высоким уровнем грунтовых вод

Приоритетным мероприятием по защите застройки от подтопления является обеспечение поверхностного водоотвода. Водоотводная открытая сеть прокладывается вдоль проезжих частей улиц, а также по логам и тальвегам территории.

Водопонижение территории при необходимости  строительства зданий с подвальными помещениями, техническими подпольями, будет осуществляться с применением различных типов дренажных систем: кольцевого, пристенного или пластового дренажа, устраиваемого по периметру или непосредственно под зданиями и сооружениями.

Защита жилых домов индивидуальной застройки возможна с применением подсыпки под здания, устройством фундаментов из монолитных плит, созданием в качестве основания фундаментов гравийно-щебеночной подушки.

Рекультивация карьеров, отвалов

Рекультивация участков нарушенных территорий (бывших карьеров и отвалов грунта  вскрыши) предлагается в черте города Нижние Серги. Рекультивация включает засыпку карьеров и последующую вертикальную планировку поверхности.

Рекультивация шлакового отвала ЗАО «НСММЗ», свалки отходов деревообрабатыващего производства, ликвидируемой свалки ТБО предлагается  западнее, юго-западнее и южнее города Нижние Серги. Мероприятия включают техническую и биологическую рекультивацию.

Общая площадь участков рекультивации составляет 18,0 га.

Берегоукрепление и  благоустройство береговой полосы Нижнесергинского водохранилища

Волновую абразию испытывает северный берег Нижнесергинского водохранилища.

Укрепление береговой полосы предлагается  посредством создания откосных сооружений - каменно-набросного крепления.

Мероприятия по благоустройству включают организацию зоны рекреации, террасирование склонов, устройство пешеходных дорожек, пляжей и  озеленение.

Подсыпка

Для ликвидации бессточных котловин,  обеспечения нормативного уклона поверхностного водоотвода, а также  защиты от подтопления грунтовыми и затопления паводковыми водами, на локальных участках нового строительства предлагается сплошная подсыпка территории общей площадью 2,5 га.

Вертикальная планировка и поверхностный водоотвод

Для обеспечения поверхностного водоотвода необходимо проведение вертикальной планировки территории. Водоотвод с поверхности будет осуществляться самотечной открытой и закрытой сетью дождевой канализации и направляться на площадки очистных сооружений поверхностных стоков, устраиваемых на устьевых участках коллекторов дождевой канализации.  Рядом с участками очистных сооружений необходимо устраивать оборудованные площадки для складирования снега от уборки улиц и дорог.

Рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах развития известняков

Мероприятия и рекомендации  по  защите от возможных процессов  карстообразования  включают:

-	ограничение этажности зданий до 4 этажей на карстующихся территориях;

-	проведение детальных инженерно-геологических исследований на последующих этапах освоения с целью уточнения местоположения контактов пород и районирования территории по карстообразованию;

-	применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях оснований, предусматривать эксплуатируемые подземные помещения и возможность выполнения из них инъекционных работ для восстановления оснований фундаментов при образовании под ними воронок, провалов, проседания грунтов;

-	периодическое проведение геофизических исследований на участках пересечения железнодорожных  линий и автодорожной сети большегрузного транспорта естественных логов и понижений рельефа, с целью своевременного выявления карстово-суффозионных процессов в виде карстовых полостей и разуплотненной толщи грунтов.

Обязательным мероприятием по защите от карстообразования является отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, а также ликвидация бессточных котловин посредством засыпки и вертикальной планировки.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводных, канализационных, теплофикационных и других водопроводящих сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков не допускаются.

Рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах геодинамического влияния

Вдоль речных долин величина силы сейсмического воздействия составляет порядка 5,5-6,0 баллов. На большей части исследуемой территории величина силы сейсмического воздействия составляет 3,5-4,5 балла. Для объектов повышенной ответственности вышеуказанные величины силы сейсмического воздействия увеличиваются на один балл, а для особо ответственных объектов увеличиваются на два балла.

При строительном освоении территорий, имеющих в геологическом строении разрывные нарушения необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, препятствующие опасным проявлениям и последствиям движения тектонических структур.

-	На участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении, не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных антиразломных мероприятий. Не рекомендуется строительство промышленных и гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон.

-	В исключительных случаях необходимости строительства предусматривать специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов).

-	При прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных или кольцевых укреплений.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом генерального плана приняты следующие градостроительные  решения, положительно влияющие на экологическое  состояние среды:

- В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция с изм. 09.09.2010 г.) определены нормативные размеры санитарно-защитных зон существующих и вновь размещаемых промышленных предприятий и коммунальных объектов (см. таблицу 61). Определены планировочные и технологические мероприятия, направленные на обеспечение нормальных условий проживания населения.

- Упорядочены территории предприятий. Определены резервные территории для размещения промышленных и коммунальных объектов, откорректированы границы существующих предприятий с целью рационального использования земель.

- Предложена организация надлежащего режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков.

- Разработаны схемы обеспечения населения системами инженерного благоустройства.

- Проектом предложены решения по упорядочению улично-дорожной сети  с выводом грузовых и транзитных автомобильных потоков в обход жилых территорий.

Для улучшения состояния почвенного покрова специализированной организации необходимо разработать комплексную долгосрочную программу по оздоровлению земель.

Формирование единой системы зеленых насаждений, озеленение прибрежных полос водоемов, санитарно-защитных зон предприятий также будут способствовать улучшению состояния окружающей природной среды.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон

промышленных предприятий и коммунальных объектов Нижнесергинского городского поселения

Таблица 29

| № п/п | Населенный пункт, наименование предприятия | Санитарная классификация по СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 | Современное состояние Размер СЗЗ на 01.01.2010 | Перспектива Размер СЗЗ | Примечание (СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555-09) Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Нижние Серги |  |  |  |  |
|  | Существующие промышленные, сельскохозяй-ственные предприятия и коммунальные объекты |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «НСММЗ»* | V | 50 | 50 | (7.1.2 – 50м – п.3), ранее согласованный размер СЗЗ |
| 2 | ООО «Нижнесергинский леспромхоз»** Предприятие по обработке древесины | III | 300 | 300 | (7.1.5 – 300м – п.4) |
| 3 | ООО «Дружба» обработка древесины и производство изделий из дерева* | IV | 100 |  | (7.1.5 – 100м – п.2) |
| 4 | ООО «Металл-автомат»* | IV | 100 |  | (7.1.2 – 100м – п.15) |
| 5 | Пекарня* |  | 50 |  |  |
| 6 | Крестьянское хозяйство «Буй» Елизарьев Ферма КРС 2 гол. | V | 50 |  | (7.1.11 – 50м – п.3) |
| 7 | ГРС* | III | 300 |  | (7.1.1 – 300м – п.28) |
| 8 | ГПП (ПС Подъемная)* 110/6 кВ |  | 200 | 200 |  |
| 9 | ГПП-1*, 110/6 кВ |  | 200 | 50 | Ранее согласованный размер СЗЗ в составе «Корректировки генерального плана города Нижние Серги» с учетом реализации мероприятий по сокращению СЗЗ. |
| 10 | ГПП-2*, 110/6 кВ |  | 200 | 50 |  |
| 11 | Очистные сооружения хозбытовой канализации* производительностью 9,0 тыс.куб.м/сутки |  | 400 | 400 | (7.1.13 – табл. 7.1.2), перевод на новые технологии очистки и доочистки |
| 12 | Кладбище закрытое* | V | 50 | 50 | (7.1.12 – 50м – п.3) |
| 13 | Свалка ТБО | I | 1000 | - | Закрытие, рекультивация |
| 14 | Отвал шлака | III | 300 | - |  |
| 15 | Отвал отходов деревообработки | III | 300 | - |  |
|  | Проектируемые промышленные, сельскохозяй-ственные предприятия и коммунальные объекты |  |  |  |  |
| 16 | Цех по сборке корпусной мебели* (ИП Комяев) |  |  | 50 | (7.1.5 – 50м – п.5) |
| 17 | Животноводческий комплекс* Ферма КРС до 1200 гол. | III |  | 300 | (7.1.11 – 300м – п.2 ) |
|  | Стройцех, пилорама* | IV |  | 100 | (7.1.5 – 100м – п.2) |
|  | Зернохранилище, овощехранилище* | V |  | 50 | (7.1.11 – 50м – п.1) |
|  | Предприятие по переработке сельхоз продукции* | V |  | 50 | (7.1.8 – 50м – п.6) |
|  | Полигон ТБО | II |  | 500 | (7.1.12 – 500м – п.2) |
|  | Скотомогильник | II |  | 500 | (7.1.12 – 500м – п.3) |
|  | д.Половинка | нет производственных и сельскохозяйственных площадок, коммунальных объектов, требующих организации СЗЗ |
|  | п.Бажуково | нет производственных и сельскохозяйственных площадок, коммунальных объектов, требующих организации СЗЗ |
|  | п.Новая Ельня |  |  |  |  |
| 18 | АЗС | IV | 100 |  | (7.1.12 – 100м – п.5) |
| 19 | ПС «Росинка» 110/6 кВ |  | 200 | 200 |  |
| 20 | Капитальный гараж легкового автотранспорта до 10 машиномест |  |  |  | (7.1.12 – табл. 7.1.1; п.5) |
| 21 | Склад фуража | V |  | 50 | (7.1.11 – 50м – п.2) |

Примечание.

1. Позицией * отмечены промышленные предприятия и коммунальные объекты, размер СЗЗ для которых принят в соответствии с утвержденным проектом генерального плана

2. Позицией ** отмечены промышленные предприятия и коммунальные объекты, размер СЗЗ для которых откорректирован в соответствии с изменениями требований нормативных документов.

3.9.1. Охрана атмосферного воздуха

В связи с тем, что приоритетные источники загрязнения воздушного бассейна расположены на территории города Нижние Серги, проведение мероприятий по снижению негативной нагрузки на атмосферный воздух необходимо на промышленных и коммунальных площадках города.

За период реализации предложений генерального плана г. Н.Серги уже выполнен ряд мероприятий по реконструкции производственных процессов на площадке ЗАО «НСММЗ»: вывод  из эксплуатации стана «750», закрытие мартеновского и литейно-механического цехов, демонтаж и реконструкция технологического оборудования нагревательных печей №№ 1, 2,  стана «250». Реконструкция позволила сократить расход топлива и выброс вредных веществ в атмосферу. В результате проведенных мероприятий разработан проект санитарно-защитной зоны ЗАО «НСММЗ», в котором обосновано сокращение размера СЗЗ до 50м.

Ликвидирован выжиг древесного угля из производственных процессов на территории Нижнесергинского леспромхоза.

Учитывая повышенные гигиенические требования к воздушному бассейну территории городского поселения как курортной зоне, для снижения нагрузки на атмосферный воздух необходима разработка и выполнение технологических мероприятий на всех предприятиях города, с дальнейшим обоснованием сокращения размеров их СЗЗ.

Проектом предлагается:

- разработка сводного проекта нормативов предельно допустимых выбросов предприятий г. Нижние Серги;

- разработка и внедрение технологических мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ до 0,8 ПДК на границах СЗЗ предприятий, являющихся вкладчиками в уровень загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с п.8.3 ОНД-86, Госкомгидромет);

- разработка и реализация проектов организации и благоустройства совместных санитарно-защитных зон групп предприятий, учитывающих их взаимовлияние и определяющих единую санитарно-защитную зону;

- вывод транзитных потоков автотранспорта за пределы селитебных зон и зон отдыха;

- осуществление оперативного контроля над состоянием атмосферного воздуха с использованием автоматических станций контроля, экспертиза и выявление «виновников» загрязнения при нарушении нормативов выбросов.

Значительный вклад в фоновое загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода, диоксидами азота и серы и твердыми частицами вносит грузовой и легковой автотранспорт. Техногенная нагрузка будет снижена за счет планировочных решений с  созданием законченной системы магистральных улиц: строительством новых, реконструкцией существующих улиц и дорог с целью рассредоточения транспортной нагрузки и оптимизации транспортных внутренних потоков.

Для уменьшения влияния транспортных потоков на состояние воздушного бассейна настоящим проектом предложен ряд мероприятий:

-	расширение, где это возможно, красных линий и проезжих частей улиц до нормативных размеров и улучшение степени их благоустройства;

-	снижения пылевой нагрузки на население путем благоустройства и озеленения территории, повышения качества дорожного покрытия, оптимизации транспортных потоков.

Наряду с планировочными мероприятиями необходимо:

-	проведение экологического мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха, включающего  регулярные наблюдения и лабораторные исследования;

-	контроль за выбросами автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств;

-	отбор проб атмосферных осадков, определение содержания вредных веществ в снеге и почве;

-	контроль за своевременной санитарной очисткой территории, организацией полива в летний период;

-	обязательное проведение экологического обоснования  и государственной экологической экспертизы при размещении объектов, включающих источники вредных выбросов в атмосферу.

3.9.2. Охрана поверхностных и подземных водных ресурсов

Поверхностные водоемы и водотоки

Настоящим проектом определены и предложены к организации водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водоемов и водотоков Нижнесергинского городского поселения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.06, вступившим в действие с 1 января 2007 года.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области окружающей среды.

Ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50 метров. В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Кроме того, вдоль береговой линии водных объектов для общего пользования предназначается береговая полоса. В соответствии с новым Водным кодексом Российской Федерации, который введен в действие с 1 января 2007 года, каждый гражданин вправе пользоваться (без механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и пребывания около них, а также для причаливания плавучих средств.

В соответствии с положениями  Водного кодекса РФ  водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек и водоемов в границах сельского поселения  составляют:

Таблица 30

| № п/п | Название водоема, реки, ручья | Протяженность реки по территории Нижнесергинского городского поселения, площадь пруда | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы по всей протяженности реки, ручья , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уклон, градус |  |
|  |  |  |  | Обратный - нулевой | До трех | Три и более |  |
| 1 | Р. Серга | с 41-го до 51-го км с 51-го до 83-го км | 100 200 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 2 | Нижнесергин-ский пруд | 3,35 кв.км, плотина пруда на 49-ом км от истока | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 3 | Р. Большой Бардым | от истока до 10км с 11-го до 51-й км с 51-го до 79-й км | 50 100 200 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 4 | Р. Полуденный Бардым | от истока до 10км с 11-го до 18 км | 50 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 5 | Р. Большой Ревдель | от истока до 10км с 11-го до 31 км | 50 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 6 | Р. Демид | от 11до 53-го км | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 7 | Р. Буй | от 11 до 16 км | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 8 | Р. Сикильда | 0 – 10 км 11– 16 км | 50 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 9 | Реки и ручьи | общей протяженностью менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

На всех площадках предприятий и коммунальных объектов, которые частично или полностью расположены в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  необходима расчистка и освобождение территории береговой полосы, создание твердого асфальтового покрытия и организация системы сбора и поверхностного водоотвода, в соответствии с положениями Водного кодекса РФ.

Благоустройство береговой полосы Нижнесергинского водохранилища предлагается на участках общей протяженностью 6,5 км. Мероприятия по благоустройству включают организацию зоны рекреации, террасирование склонов, устройство пешеходных дорожек и пляжей, организацию поверхностного водоотвода и  озеленение.

Для предотвращения загрязнения водного бассейна необходима организация поверхностного водоотвода с застроенных территорий  на площадки очистных сооружений сетью дождевой канализации. Сброс очищенных стоков будет осуществляться в р.Сергу.

Подземные воды

На территории Нижнесергинского городского поселения расположены водозаборные сооружения Сергинского и Демидовского месторождений подземных вод, для которых определены и установлены зоны санитарной охраны I, II, III поясов.

Режимы использования зон санитарной охраны выполняются только на территориях Демидовского МПВ.

Нарушение режима отмечается в ЗСО II, III поясов Сергинского МПВ: в ЗСО II пояса расположена неблагоустроенная застройка и коммунальные объекты  пос. Новая Ельня. В ЗСО  III пояса и в контуре формирования Сергинского МПВ расположены неблагоустроенная застройка пос. Новая Ельня и дер. Половинка, коммунальные объекты и площадки промышленных предприятий  гор. Нижние Серги, а также очистные сооружения хозбытовой канализации гор. Нижние Серги. Вследствие чего происходит загрязнение источников подземных вод.

Кроме того,  на территории Нижнесергинского городского поселения выделены зоны I, II, III округов горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод.

Назначение зон I, II, III округов горно-санитарной охраны:

-	защита месторождений природных лечебных ресурсов от преждевременного истощения и загрязнения;

-	защита полезных ископаемых от утраты лечебных свойств.

Согласно «Правилам разработки и охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей», введенным в действие постановлением Госгортехнадзора России 06.06.2003г. № 72:

На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием минеральных вод, лечебных грязей и других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных,  в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий.

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с добычей минеральных вод, лечебных грязей и других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению.

На территории третьей зоны ограничивается размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

Выявлены нарушения режима  зон  II, III округов горно-санитарной охраны: в III-й зоне округа горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод, отнесенных к категории лечебных, расположены неблагоустроенная застройка пос. Новая Ельня, коммунальные объекты (в т.ч. очистные сооружения хозбытовой канализации) и промышленные площадки  гор. Нижние Серги; во II-й зоне округа горно-санитарной охраны расположена жилая и коммунальная застройка гор. Нижние Серги.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по ликвидации источников загрязнения и защите месторождений природных лечебных ресурсов от преждевременного истощения и загрязнения:

-	реконструкция очистных сооружений г. Н.Серги с применением новых технологий очистки и доочистки стоков;

-	во всех населенных пунктах городского поселения проектируются централизованные системы канализации со сбросом стоков на очистные сооружения, за исключением пос.Новая Ельня. В пос.Новая Ельня также проектируется система канализации со сбросом стоков в водонепроницаемый резервуар с дальнейшим вывозом их ассенизационными машинами на очистные сооружения г.Н.Серги;

-	снижение водопотребления населением и промышленными предприятиями в результате внедрения мероприятий по ресурсосбережению;

-	для уменьшения сброса промстоков на очистные сооружения и экономии чистой воды на предприятиях, где позволяет технология, предлагается вводить оборотные системы водоснабжения;

-	ликвидация и последующая техническая и биологическая рекультивация участка существующей свалки ТБО  Нижнесергинского городского поселения;

-	ликвидация и последующая рекультивация участков шлакового отвала ЗАО «НСММЗ», свалки отходов деревообрабатыващего производства;

-	организация поверхностного водоотвода с застроенных территорий  на площадки очистных сооружений сетью дождевой канализации;

-	организация полигона ТБО, проектируемого на I очередь строительства в I квартале Буйского лесничества за границами зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и округа горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод, в 7 км от г.Н.Серги на территории Муниципального образования р.п.Атиг.

-	организация полигона промотходов – временного хранения отходов деревообработки (в соответствии с проектными предложениями генплана г. Н.Серги ), проектируемого на I очередь строительства за границами зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и округа горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод.

Зоны санитарной охраны

Источниками хоз-питьевого водоснабжения Нижнесергинского городского поселения приняты:

скважины I-рэ, II-рэ и одиночные скважины 1рэ, 2рэ Демидовского МПВ; скважины 14рэ, 15рэ (резерв.), скважины 16рэ, 17рэ (резерв.) Санаторного МПВ; Бажуковское МПВ и Сергинское МПВ (Гидрогеологическое заключение ОООГП "СвТЦОП" № 4395/10-Г об источниках водоснабжения на территории Нижнесергинского муниципального района от 30 апреля 2010 г).

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) Демидовского водозабора утверждены Постановлением Главы администрации Нижнесергинского района от 17.04.1998г. № 264 (обоснование – гидрогеологическое заключение № 394 М к материалам лицензии СВЕ 01893 ВЭ)в следующих размерах:

-	I пояс- 200 м вдоль р. Демид и 100 м поперек  реки с захватом противоположного (правого) берега на расстоянии 20 м;

-	II пояс – размером 0,84 × 0,9 км;

-	III пояс – в пределах частной водосборной площади левобережных притоков р. Демид, размером 7,1 × 3,2 км.

Границы ЗСО Санаторного МПВ, скважины №№ 14рэ, 15р (для хозяйственно-питьевого водоснабжения санатория «Нижние Серги»), обоснованы по результатам оценочных работ и заключению государственной экспертизы в следующих размерах:

-	I пояс- радиусом 50 м вокруг водозаборных скважин;

-	II пояс – вверх по потоку (северное направление) – 140 м, вниз по потоку (южное направление) – 50м, шириной- 100 м;

-	III пояс – в пределах площади формирования запасов – протяженностью 2,3 км (вверх по потоку (северное направление) – 2,25 км, вниз по потоку (южное направление) – 50 м), шириной до 0,95 км.

Границы ЗСО узла скважин №№ 16рэ, 17рэ рекомендованы лицензией  СВЕ 02060 ВЭ в следующих размерах:

-	I и II пояс – совмещены, радиусом 50 м  вокруг каждой скважины;

-	III пояс – в пределах водосборной площади  – 0,75 × 0,45 км.

Размеры ЗСО Бажуковского МПВ (для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения СОГУ «Природный парк «Оленьи ручьи») обоснованы по результатам оценочных работ и заключению государственной экспертизы:

-	I и II пояс – совмещены, радиусом 50 м  вокруг скважины № 2рэ;

-	III пояс – в пределах водосборной площади  – 0,4 кв.км.

Границы ЗСО Сергинского МПВ (для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Первоуральско-Ревдинского промузла) и назначены в следующих границах:

-	I пояс: для скважин №№ Iрэ, XI (415) - радиусом 50 м вокруг скважин; для скважин №№ III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 416, 430 – по контуру долины р. Сергии с включением участка реки, отличающегося активной инфильтрацией, общей площадью 85 га, размером 4,5 × 1,4;

-	II пояс – размером 9,5 × 4,5 км;

-	III пояс – размером 24 × 16 км.

Для определения местоположения проектируемых источников хоз-питьевого водоснабжения пос. Новая Ельня и д.Половинка необходимо выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ в районе этих населенных пунктов с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны проектируемых источников.

Для обеспечения населения городского поселения водой хоз-питьевого качества проектируются на I очередь строительства: централизованные системы водоснабжения в поселке Бажуково и в д.Половинка, где в настоящее время централизованное водоснабжение отсутствует, и реконструкция системы водоснабжения в пос.Новая Ельня в связи с новым источником водоснабжения.

Для технических целей ЗАО "НСММЗ" и для котельной завода вода забирается из Нижнесергинского пруда. Часть промпредприятий города имеют собственные скважины на промплощадках.

В пределах Нижнесергинского городского поселения в 0,7 км юго-западнее г.Н.Серги, на правобережье р.Серги находится Нижнесергинское месторождение минеральных подземных вод (скважины № 4,  № 111 (резервная), № 112 – Нижнесергинский-3 участок) с утвержденными эксплуатационными запасами 0,648 тыс.м3/сут. Месторождение эксплуатируется для санаторно-курортного лечения и розлива.

По химическому составу подземные воды являются хлоридными натриевыми среднеминерализованными (6,9 – 8,6 г/дм3) и относятся к типу лечебно-столовых.

Местоположение месторождений подземных вод и  скважин, а также зоны санитарной охраны I, II, III поясов и источников хоз-питьевого водоснабжения, II и III зоны округа горно-санитарной охраны Нижнесергинского месторождения минеральных вод приведены на "Схеме генерального плана Нижнесергинского городского поселения".

3.9.3. Охрана почвенно-растительного покрова

Проектом предлагается ряд мероприятий по предотвращению загрязнения и истощения почвенно-растительного покрова территории Нижнесергинского городского поселения:

-	обеспечение жилой и общественной застройки системой централизованной канализации;

-	организация системы поверхностного водоотвода;

-	перевод метода очистки и доочистки на очистных сооружениях хоз-бытовой канализации на более современные, безопасные в экологическом плане технологии;

-	строительство локальных очистных сооружений на промплощадках предприятий с очисткой ливневых и талых вод;

-	укрепление и благоустройство береговой полосы Нижнесергинского водохранилища, (в соответствии с положением Водного кодекса береговая полоса предназначена для общего пользования);

- 	максимальное сохранение существующих лесных массивов;

-	осуществление запланированных воздухоохранных мероприятий на промышленных предприятиях с целью сокращения валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, что позволит уменьшить количество поступающих в почву с атмосферными осадками тяжелых металлов и других загрязняющих веществ;

-	разработка комплексной долгосрочной программы по оздоровлению земель;

-	организация санитарной очистки территории городского поселения с удалением и обезвреживанием твердых бытовых отходов.

Рекультивация участков нарушенных территорий (бывших карьеров), отвалов металлургического шлака и отходов деревообработки предлагается на территориях общей площадью 18 га.

Санитарная очистка территории

Проектом предусматривается плановая система очистки территории Нижнесергинского городского поселения с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов. Схема очистки территории населенных пунктов решена с учетом «Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения», выполненной ФГУП Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами г.Екатеринбург, 2007 г. Согласно Генеральной схеме очистки годовое накопление твердых бытовых отходов (ТБО) по городскому поселению составит:

-	на I очередь строительства – 48,89 тыс.м3/год;

-	на расчетный срок               – 97,41 тыс.м3/год (см. таблицу 31).

Таблица 31

| № п/п | Наименование объекта | Накопление твердых бытовых отходов, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства | Расчетный срок |
| 1. | г.Н.Серги | 45,86 | 90,61 |
| 2. | Санаторий «Нижние Серги» | 1,11 | 1,94 |
| 3. | пос.Новая Ельня | 0,19 | 0,34 |
| 4. | д.Половинка | 0,32 | 0,66 |
| 5. | пос.Бажуково | 0,51 | 1,40 |
| 6. | Природный парк «Оленьи ручьи» | 0,90 | 2,46 |
|  | Итого по Нижнесергинскому городскому поселению | 48,89 | 97,41 |

Организация очистки в Нижнесергинском городском поселении предлагается ликвидационным методом с вывозом отходов на полигон ТБО  площадью 3,5 га, проектируемый на I очередь строительства в I квартале Буйского участка Бардымского участкового  лесничества ГУСО "Нижнесергинское лесничество" в 7 км от г.Н.Серги на территории Муниципального образования р.п.Атиг. Подъезд к полигону проектируется с автодороги «Обход г.Н.Серги». После строительства нового полигона ТБО существующий полигон подлежит ликвидации с рекультивацией земель. На полигон намечается вывозить домовой мусор, твердые бытовые отходы объектов инфраструктуры, крупногабаритные отходы, смет с улиц и площадей, нетоксичный строительный мусор и промышленные отходы IV-V класса опасности, а также III класса опасности в ограниченных количествах с соблюдением особых условий складирования.

Для всей секционной застройки 2 и более этажей и объектов инфраструктуры предлагается для сбора бытовых отходов система несменяемых контейнеров, обслуживаемых мусоровозами. Для сбора бытового мусора в усадебной и коттеждной застройке г.Н.Серги также предлагается устройство контейнерных площадок там, где это возможно, с радиусом доступности не более 250 м. Во всей остальной усадебной и коттеджной застройке городского поселения бытовой мусор предлагается собирать в мешки и другие емкости с последующим вывозом спецавтотранспортом на полигон ТБО по графику. Кроме того, предлагается организация работающих по графику передвижных пунктов для сбора негабаритного мусора, стекла и др. При оборудовании контейнерных площадок должна учитываться возможность разделения отходов с последующей сдачей вторичных материальных ресурсов на передвижные пункты приема вторсырья.

Отходы производства и потребления, поступающие на полигон ТБО, должны проходить сортировку с последующим захоронением «хвостов». Раздельный сбор утилизируемых компонентов ТБО позволит значительно сократить количество отходов, поступающих на полигон для захоронения, и улучшить экологическую обстановку.

Во всех населенных пунктов городского поселения проектируется на I очередь строительства централизованные системы канализации со сбросом стоков на очистные сооружения, за исключением пос.Новая Ельня. В пос.Новая Ельня также проектируется система канализации со сбросом стоков в количестве 0,010 тыс.м3/сут на I очередь строительства и 0,011 тыс.м3/сут на расчетный срок в водонепроницаемый резервуар с дальнейшим вывозом их ассенизационными машинами на очистные сооружения г.Н.Серги.

Твердые бытовые отходы санатория «Нижние Серги», а также смет с территории санатория предлагается вывозить на проектируемый полигон ТБО городского поселения. Для сброса хоз-бытовых стоков санатория в систему канализации г.Н.Серги в настоящее время строится напорный коллектор.

Твердые бытовые отходы природного парка «Оленьи ручьи» также предлагается вывозить на проектируемый полигон ТБО. Для сбора бытовых отходов парка проектируются контейнерные площадки в административно-туристическом комплексе парка, а так же в местах организованных стоянок. Кроме того существует необходимость сбора и вывоза отходов со всей территории парка.

Хоз-бытовые стоки административно-туристического комплекса парка предлагается отводить в проектируемую на I очередь строительства централизованную систему канализации пос.Бажуково.

Возможным вариантом решения проблемы сбора и вывоза жидких бытовых отходов с территории организованных стоянок на территории парка является изготовления туалетных кабинок со сменными приемниками фекальных масс. Приемники должны иметь достаточный объем и быть герметичными, а также иметь герметичные соединения с крышкой и достаточную для перевозки прочность.

Скотомогильник в городском поселении проектируется на I очередь строительства рядом с полигоном ТБО.

На территории городского поселения отсутствуют централизованные полигоны по захоронению опасных отходов. Проектом предусматривается утилизации и обезвреживание отходов I класса опасности на специализированные полигоны с вывозом спецавтотехникой предприятиями г. Екатеринбурга.

Шлаковый отвал ЗАО «НСММЗ», расположенный в районе слияния рек Серги и Бардым подлежит ликвидации с последующей рекультивацией земель на I очередь реализации проекта.

Отходы пилопроизводства ООО «Нижнесергинский Леспромхоз» также подлежат ликвидации с последующей рекультивацией земель на I очередь.

3.9.4. Охрана от шумового воздействия

Основными источниками шума, влияющими на акустический режим территории Нижнесергинского городского поселения, являются:

- автомобильный транспорт;

- железнодорожный транспорт;

- промышленные предприятия;

- электроподстанция.

Проектом предлагаются следующие мероприятия для повышения  акустического комфорта на жилых территориях:

Железнодорожный транспорт

В большей части городского округа железнодорожная линия проходит вне жилой застройки, кроме д.Бажуково и г.Н.Серги. В  г.Нижние Сергии вдоль железнодорожной линии расположены, в основном, промышленные и коммунальные территории. Новые жилые кварталы  индивидуальной застройки в южной части города размещаются с учетом СЗЗ.

В .Бажуково железнодорожная линия проходит через деревню. Интенсивность движения невелика. При необходимости для уменьшения шумового влияния железной дороги возможно устройство шумозащитных экранов и сокращения СЗЗ до 50 м.

Автомобильный транспорт

-	строительство обхода  п. Половинка автодорогой регионального значения Н. Серги – Михайловск – Арти, которая в настоящее время проходит по улицам поселка;

-	упорядочение существующей уличной сети и строительство новых улиц с нормативными параметрами;

-	максимальное сохранение существующих лесных массивов и организация полос зеленых насаждений вдоль магистральных улиц.

Предложенные мероприятия позволят снизить интенсивность, увеличить скорость, оптимизировать режим движения автотранспорта, сократить количество вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух с выхлопными газами автомобилей, а также значительно уменьшить шумовое воздействие на прилегающую жилую застройку.

Промышленные предприятия

Влияние на жителей производственного шума промышленных предприятий необходимо нейтрализовать путем организации и благоустройства санитарного озеленения санитарно-защитных зон, размещая там полосы древесно-кустарниковых насаждений изолирующего и фильтрующего типа.

Электроподстанция

Источниками шума на электроподстанциях являются работающие трансформаторы. Ширина санитарно-защитных зон электроподстанций поселения в соответствии с письмом Областной санитарно-эпидемиологической станции № 13э/143 от 19.12.1991 г., действующее в настоящее время.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция с изм. 09.09.2010 г.),  размер санитарно-защитных зон для электроподстанций устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности и по результатам натурных замеров.

В связи с тем, что в СЗЗ ГПП-1, ГПП-2 расположена жилая застройка, проектом предлагается проведение мероприятий по защите от шума и установление санитарно-защитных зон следующих размеров

Таблица 32

| № | Электроподстанция | Напряжение, кВ | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПП (ПС Подъемная) | 110/ 6 | 200 |
| 2 | ГПП-1 | 110/ 6 | 50 |
| 3 | ГПП-2 | 110/ 6 | 50 |
| 4 | Росинка | 110/ 6 | 200 |

Требуется проведение расчетов физического воздействия работающих трансформаторов, а также натурных замеров уровней звука на границе с жилой застройкой, после чего размеры санитарно-защитной зоны должны быть откорректированы.

3.9.5. Охрана от электромагнитного излучения

К источникам электромагнитного излучения на территории Нижнесергинского городского поселения относятся:

- электроподстанции;

- линии электропередач;

- базовые станции сотовой связи и антенно-мачтовые сооружения;

- телевизионный ретранслятор.

Электромагнитное воздействие электроподстанции ограничивается ее территорией.

С целью защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (см. табл.  33).

Таблица 33

| Напряжение ЛЭП, кВ | Ширина в каждую сторону от оси, м |
| --- | --- |
| 110 | 25 |
| 220 | 35 |

Возможное негативное влияние электромагнитного поля базовых станций сотовой связи на здоровье населения является реальной проблемой, активно обсуждаемой специалистами и учеными. По данным «Корректировки схемы развития средств связи Свердловской области на период до 2015 года», Уральский технический институт связи и информатики, 2005 г., к настоящему времени сложилась ситуация, когда крупные города и значительная часть прилегающих к ним территорий находятся в зоне воздействия электромагнитного излучения станций сотовой связи.

Хотя интенсивность излучаемого базовой станцией электромагнитного поля мала по сравнению с интенсивностью излучения локатора или телевизионного центра, ситуация непрерывного и тотального воздействия на населения ЭМП является новой для ученых-гигиенистов и радиобиологов. Оценить последствия воздействия ЭМП пока невозможно, поскольку они могут проявиться через несколько лет и, особенно, через несколько десятков лет на новом поколении.

В этой ситуации Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться предупредительного принципа и избегать ситуаций повышенного риска облучения ЭМП. Необходимо соблюдение операторами связи требований нормативных документов о правилах размещения и эксплуатации средств связи.

На территории Нижнесергинского городского поселения расположен телевизионный ретранслятор. Общая мощность оборудования составляет 33,765 кВ, для ретранслятора установлена  санитарно-защитная зона в размере 500 м.

3.9.6. Охрана от воздействия ионизирующего излучения

Радиационная обстановка на территории Нижнесергинского определяется влиянием естественных и искусственных источников радиоактивного загрязнения:

- наличием радиационноопасных объектов на территории области,

- строительными материалами, шлаками и удобрениями с повышенным содержанием естественных радионуклидов,

- радоном и его дочерними продуктами распада.

На территории регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы, за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений, а также мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения не проводятся.

Интенсивные радоновые поля (200-350 кБк/м3) наблюдаются в районе г. Н. Серги. Вклад радона и его дочерних продуктов распада в общую дозу облучения, получаемую населением от земных источников радиации, составляет около 75 %. Основную часть этой дозы человек получает с вдыхаемым воздухом в жилых и производственных помещениях. Главным источником радона в них являются горные породы и грунты под зданиями. Повышенные концентрации радона наблюдаются на участках, приуроченных к  разломам флексурно-разрывных зон.

Согласно требованиям нормативных документов в настоящее время на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо проведение исследований по оценке степени радоноопасности и определению МЭД гамма-излучения на площадке строительства, что позволяет при необходимости предусмотреть комплекс мероприятий по нейтрализации негативного воздействия источников радиоактивного загрязнения.

Радон поступает внутрь помещений  через фундамент и пол из грунта, а так же, высвобождаясь из строительных материалов, применяемых в конструкции дома, природного газа, используемого для приготовления пищи  и  из зольной пыли при сжигании угля.

Мероприятия по защите от возможных поступлений радона в жилые помещения включают:

-	гидроизоляцию и бетонирование подвальных помещений, устройство проветриваемых подвалов и технических этажей;

-	строительство жилых зданий без подвальных помещений и устройство нежилых первых этажей.

3.9.7. Охрана памятников природы

Памятники природы, относящиеся к особо охраняемым территориям, приведены в Постановлении Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области», Решении исполкома Свердловского областного совета народных депутатов № 356 от 21.10.1985 г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесопользования вокруг глухариных токов по предприятиям областного Управления лесного хозяйства» и Постановлении Правительства Свердловской области № 336-п от 30.11.1992 г. «О выделении особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесоиспользования вокруг глухариных токов в Свердловской области».

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-ПП на  территории Нижне-Сергинского лесничества создан природный парк «Оленьи ручьи».

Перечень  особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории Нижнесергинского городского поселения  представлен в таблице 66.

Местоположения существующих особо охраняемых природных территорий указаны на Схеме о состоянии и ограничениях использования территории Нижнесергинского городского поселения (инв. №4706) и Схеме генерального плана  Нижнесергинского городского поселения (инв. №4702).

Регламент использования территории особо охраняемых природных территорий устанавливается на основании:

-	Федерального закона от 15 февраля 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- 	Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области»;

-	Лесного кодекса РФ;

-	Земельного кодекса РФ.

Согласно закону Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области», на территориях государственных природных заказников областного значения  постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Мероприятия, направленные на сохранение и восстановление компонентов природной среды и природных комплексов не могут сочетаться с одновременным вовлечением их в хозяйственную деятельность.

На территории природного парка устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков. На территории природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

На территории особо охраняемых природных территорий запрещается:

-	проведение рубок лесных насаждений на участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы;

-	проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий;

- 	отвод земель под любые виды пользования;

- 	прокладывание любых коммуникаций;

- 	строительство, засорение или захламление территории;

- 	прогон, выпас скота, сенокошение;

- 	добычу полезных ископаемых;

- 	использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением территорий биосферных полигонов;

-	въезд и стоянку автотранспорта;

-	разбивку туристических стоянок, разведение костров;

-	заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с ФЗ №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

-	выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.

На территории особо охраняемых природных территорий не допускается: заготовка живицы, бересты, берёзового сока (п.18 «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»), переработка древесины и иных лесных ресурсов.

Рубки ухода и прочие рубки проводятся в соответствии с установленным для этих территорий режимом.

Допускается осуществление религиозной деятельности, лесовосстановление.

Ведение охотничьего, сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской, образовательной, рекреационной деятельности, создание лесных плантаций, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений, строительство и эксплуатация водоохранных и иных водных объектов ограничивается в соответствии с установленным для этих территорий режимом.

3.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

3.10.1.  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

от источников природного характера

Сейсморайонирование

# В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для Нижнесергинского района  следует принимать для объектов массового строительства – 6 баллов ( ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов ( ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7-8 баллов ( ОСР-97-С 1%).

В зонах геодинамического влияния  отмечается  повышенная вероятность подвижек (горной породы, поверхности земли, оснований фундаментов и т.п.), увеличена частота аварий на инженерных сетях, в результате тектонических процессов, не связанных с ощутимыми сейсмическими событиями. Часто разрывные зоны являются обводненными,  усугубляют негативные эндогенные и техногенные факторы.

При строительном освоении территорий, имеющих в геологическом строении разрывные нарушения необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, препятствующие опасным проявлениям и последствиям движения тектонических структур.

На участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении, не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных антиразломных мероприятий. Не рекомендуется строительство промышленных и гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон.

В исключительных случаях необходимости строительства предусматривать специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов).

Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации утрачивают прочность и могут быть повреждены при слабых сейсмических воздействиях.

При прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных или кольцевых укреплений.

Природные пожары

На территории Нижнесергинского городского поселения возможно возникновение лесных и торфяных пожаров.

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Кроме того, классифицируются  повальный, ландшафтный, валежный и торфяной пожары.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом, и Правилами пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденными постановлением Совета Министров РФ от     9.09.93 г. № 886.

Мероприятия по противопожарному устройству включают:

- Предупредительные мероприятия средствами наглядной агитации, массовой информации населения, предупредительными знаками, стендами.

- Меры по ограничению распространения пожаров:

-	устройство противопожарных барьеров, разрывов;

-	создание пожароустойчивых  опушек, полос из лиственных пород;

-	расчистка полос от захламленности и хвойного подроста;

-	устройство минерализованных полос, вдоль дорог, по просекам;

-	уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами.

- Капитальное строительство и капитальный ремонт противопожарных дорог и мостов.

- Меры по организации лесопожарной службы:

-	организация метеорологических пунктов;

-	строительство пожарных вышек;

-	наем временных пожарных сторожей;

-	организация противопожарной хозяйственной службы;

-	организация пунктов пожарного инвентаря;

-	строительство искусственных водоемов и устройство подъездов к ним;

-	создание противопожарных дружин.

- Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника, оборудование и снаряжение), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; организация связи.

- Мониторинг пожарной опасности в лесах.

Весенне-осенний паводок

Угрозу затопления весенне-осенним или дождевым паводком редкой повторяемостью испытывают пойменные участки реки Серга, занятые индивидуальной застройкой, рядом промышленных и коммунальных предприятий, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Защита территории, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями  должна осуществляться исходя из условия  обеспечения незатопляемости паводком повторяемостью 1 раз в 100 лет (1% обеспеченностью), в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Защита территории, занятой коммунальными и промышленными объектами должна осуществляться исходя из условия  обеспечения незатопляемости паводком повторяемостью 1 раз в 10 лет (10% обеспеченностью), в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85.

Зона паводкового затопления 1% обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет) определена на основании расчетов специализированной организацией и приведена в составе ранее выполненного проекта генерального плана города Нижние Серги.

В зону затопления паводком 1% обеспеченности попадают пойменные участки реки Серги, занятые индивидуальной малоэтажной застройкой, огородами и приусадебными участками, промышленными и коммунальными предприятиями.

Проектом генерального плана была предложена защита правобережной и левобережной части города посредством  устройства дамб обвалования, общей протяженностью 6,25 км.

Мероприятия по защите территории реконструируемой застройки предлагаются с использованием подсыпки минеральным грунтом.  Отметка бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод (уровень паводка повторяемостью 1 раз в 100 лет).

3.10.2.  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

от источников техногенного  характера

Гидродинамическое воздействие прорывной волны и затопление

при разрушении гидроузла

Возникновение чрезвычайной ситуаций с катастрофическим затоплением  и воздействием прорывной волны на территории  Нижнесергинского городского поселения возможно в следующих случаях:

-	при прорыве каскада плотин Козинского, Верхне-Сергинского и Нижне-Сергинского водохранилищ  на реках Козя и Серга;

-	при прорыве каскада плотин Верхне-Сергинского и Нижне-Сергинского водохранилищ  на реке Серга;

-	при прорыве каскада плотин Атигского и Нижне-Сергинского водохранилищ  на реках Большой Атиг и Серга;

-	при разрушении   водоподъемной плотины Нижне-Сергинского водохранилища  на реке Серга.

На основании гидрологических расчетов, выполненных в работе «Нижне-Сергинский гидроузел. Мероприятия по аварийному сбросу вод» ГПИ «Уральский Водоканалпроект» в 1986 г., определена и построена зона катастрофического затопления поймы при разрушении гидротехнических сооружений, расположенных в каскаде: Козинское, Верхне-Сергинское и Нижнее-Сергинское водохранилища, соответствующая наихудшему сценарию.

В зоне потенциального катастрофического затопления на территории Нижнесергинского городского поселения расположены следующие объекты: промплощадка и склады ЗАО «НСММЗ», базы ЖКХ, газового хозяйства, МЧС, пождепо, бетонно-растворный узел, предприятия ООО «Уральский лес», ГУ «Сельский лесхоз», ООО «Металл-автомат», ООО «Раномет», ведомственные гаражи, индивидуальная жилая застройка, два железнодорожных и три автодорожных моста. Многоэтажная жилая застройка в расчетной зоне катастрофического паводка отсутствует.

Возникновение угрозы катастрофического затопления поймы при разрушении гидроузлов относится к категории чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с положениями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» для городов с населением до 150 тыс.человек плотность населения, подвергаемого риску круглосуточно, не должна превышать 280 чел./га (брутто).

Фактическая плотность населения в потенциальной зоне затопления составляет 14 чел./га, проектная плотность населения в среднем составит не более 15 чел./га.

Рассмотрев варианты о возможности дальнейшего использования данных территорий и учитывая градостроительную ценность и насыщенность существующими системами жизнеобеспечения, генпланом приняты следующие планировочные решения:

1. Требуется проведение следующих мероприятий, направленных на снижение потенциального ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:

-	наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений;

-	своевременный сброс максимальных объёмов воды;

-	оперативное оповещение и эвакуация людей в случае возникновения критических ситуаций.

2.	Реконструкция и своевременный ремонт гидротехнических сооружений, усиление тела плотин и увеличение пропускной способности пиковых расходов воды.

3.	Расчистка и дноуглубление русла р. Серги с целью обеспечения беспрепятственного движения прорывной волны и снижения возможных катастрофических последствий: разрушения и сноса зданий, сооружений, систем инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Возможное заражение при аварии на химически опасных объектах города

По данным паспорта безопасности территории Нижнесергинского муниципального района (рег. № 18 от 28.11.06 г. ГУ МЧС РФ Свердловской области) на территории очистных сооружений хоз-бытовой канализации г.Н.Серги располагается склад хлора до 2,0 тонн. Радиус зоны вероятной опасности в случае ЧС на химически опасном объекте составляет 3,0 км. Проектом предлагается реконструкция очистных сооружений с введением новых технологий очистки и доочистки, исключающих использование хлора.

Возможное воздействие при аварии на пожаро - взрывоопасных объектах

На территории Нижнесергинского городского поселения расположены следующие объекты, являющиеся потенциально опасным для создания чрезвычайных ситуаций:  газораспределительная станция (ГРС) ЗАО «НСММЗ», склад газовых баллонов, групповая резервуарная установка (ГРУ), автозаправочные станции.

По данным «Задания на разработку раздела ИТМ ГО и ЧС генерального плана Нижнесергинского городского поселения» возможное количество горюче-смазочных материалов, хранящихся в групповой резервуарной установке составляет до 1000 куб.м.   Возможная площадь разлива – до 1850 кв.м.

Проектом приняты размеры санитарно-защитных зон:  от ГРС - 300 м, от склада газовых баллонов  – 50 м,  от АЗС -100 м.   Жилая застройка в СЗЗ отсутствует.

Резервуары  групповой резервуарной установки (ГРУ) размещены в обваловании.

Согласно требованиям СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» для   базы ГСМ устанавливается минимальное расстояние до жилых и общественных зданий в размере 100м. Данные требования выполнены. Минимальное расстояние составляет 150 м.

Для АЗС установлена санитарно-защитная зона, обеспечивающая противопожарные  нормативы.

3.11. Особенности размещения мероприятий по территориальному

планированию, земельные ресурсы

Площадь в проектной границе Нижнесергинского городского поселения не изменится и на 2030 год составит 90864,0 га. Произойдут изменения распределения земель по категориям. Увеличится площадь земель населённых пунктов на 36,4 га. В земли населённого пункта будут переведены 36,4 га земель лесного фонда.

Планируемые изменения по категориям земель на проектный срок приведены в таблице 34.

Таблица 34

| Категории земель | Существующее положение | Проектный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | % ко всей территории | Площадь, га | % ко всей территории |
| 1. Общая площадь земель в границе городского поселения, в том числе: | 90864,0 | 100,0 | 90864,0 | 100,0 |
| - земли сельскохозяйственного назначения | 275,0 | 0,3 | 275,0 | 0,3 |
| - земли населенных пунктов | 2157,6 | 2,4 | 2194,0 | 2,4 |
| - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | 57,0 | 0,1 | 57,0 | 0,1 |
| - земли особо охраняемых территорий и объектов | 23,8 | - | 23,8 | - |
| из них: |  |  |  |  |
| природоохранного назначения | 12,4 | - | 12,4 | - |
| рекреационного назначения | 11,4 | - | 11,4 | - |
| - земли лесного фонда, | 88203,6 | 97,0 | 88167,2 | 97,0 |
| в том числе: защитные леса | 37737,7 | 41,5 | 37701,3 | 41,5 |
| - земли запаса | 147,0 | 0,2 | 147,0 | 0,2 |

3.12. Последовательность выполнения мероприятий

по территориальному планированию

Таблица 35

| Раздел, мероприятия, адресная привязка | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок, в т.ч. I очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИИ, ГРАНИЦЫ |  |  |  |
| Включаемые в границы г. Нижние Серги | Га | - | 36,4 |
| НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |
| 1. Строительство цеха по производству металлоконструкций в районе леспромхоза, ООО «Химпродукция» | Объект | + | + |
| 2. Строительство животноводческого комплекса в районе очистных сооружений | Объект | + | + |
| НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |
| Нижнесергинское городское поселение, всего, в том числе: | Тыс. м2общ.пл. | 115,8 | 206,8 |
| г. Нижние Серги | -«- | 114,1 | 203,0 |
| Сельская местность, всего, в том числе: | -«- | 1,7 | 3,9 |
| п. Бажуково | -«- | 0,6 | 0,6 |
| п. Новая Ельня | -«- | 0,1 | 0,5 |
| д. Половинка | -«- | 1,0 | 2,8 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| Детские образовательные учреждения | Место | 305 | 355 |
| Общеобразовательное учреждение | Учащихся | 345 | 785 |
| Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования | Учащихся | 1200 | 1416 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения посещений в смену | Посещений в смену | 200 | 230 |
| Больничные учреждения | Койка | 80 | 130 |
| Аптека | Объект | 1 | 1 |
| Пункт раздачи детского питания | кв. м | 150 | 160 |
| Дом-интернат общего типа и пансионат для лиц старшего возраста | Мест | 60 | 66 |
| Психоневрологический интернат | Мест | 75 | 83 |
| Учреждение культуры клубного типа | место | - | 55 |
| Детская школа искусств | место | 26 | 39 |
| Дом молодёжи, многофункциональный молодёжный центр | Объект | 1 | 1 |
| Подростково-молодёжный клуб по месту жительства | м2 | 375 | 400 |
| Предприятия розничной торговли | м2 торг. площ. | 2819 | 3136 |
| Рыночный комплекс | м2 торг. площ. | 3750 | 4160 |
| Предприятия общественного питания | Место | 215 | 246 |
| Предприятия бытовых услуг | Рабочее место | 80 | 87 |
| Прачечная | Кг белья в смену | 2500 | 2770 |
| Прачечные самообслуживания | -«- | 150 | 160 |
| Химчистка | Кг обра-батываемых вещей в смену | 200 | 220 |
| Бани | Место | 59 | 64 |
| Гостиница | Место | 90 | 100 |
| Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | Человек, занима-ющихся спортом | 150 | 160 |
| Спортивный зал общего пользования | м² площади пола | 1110 | 1210 |
| Бассейн | м² зеркала воды | 225 | 240 |
| Объекты туризма |  |  |  |
| Оздоровительный ценрт «Гора Кабацкая» г. Нижние Серги | объект | 1 | 1 |
| Горнолыжный комплекс «Гора Шолом» г. Нижние Серги | объект | 1 | 1 |
| Турбаза г. Нижние Серги | объект | 1 | 1 |
| База отдыха п. Новая Ельня | объект | 1 | 1 |
| Спортивно-оздоровительный и досуговый центр «Волшебный лес» д. Половинка | объект | 1 | 1 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| Строительство объектов дорожного сервиса | единиц | 1 | 1 |
| Строительство объезда д.Половинка автодорогой регионального значения | км | - | 2,1 |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Выполнение комплекса поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ для определения местоположения проектируемых источников хоз-питьевого водоснабжения |  | + | + |
| Освоение разведанных источников водоснабжения |  | + | + |
| Строительство водопроводных сооружений в г.Н.Серги |  | + | + |
| Строительство водоводов: ( подающий водовод от Демидовского МПВ до водопроводных сооружений г.Н.Серги; ( подающие водоводы от проектируемых источников водоснабжения до сельских населенных пунктов. | км | - + | 6,3 + |
| Развитие системы водоснабжения города Н.Серги |  | + | + |
| Строительство систем водоснабжения в сельских населенных пунктах |  | + | + |
| Водоотведение |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений города Н.Серги с применением новых технологий очистки и доочистки стоков |  | + | + |
| Строительство блочных очистных сооружений в д.Половинка с полезной производительностью | тыс.м3/сут | 0,05 | 0,06 |
| Строительство канализационных коллекторов: ( главный напорный коллектор от городской системы канализации до очистных сооружений г.Н.Серги; ( напорный коллектор от системы канализации пос.Бажуково до системы канализации д.Половинка | км -"- | 4,5 4,2 | 4,5 4,2 |
| Развитие системы канализации в г.Н.Серги |  | + | + |
| Строительство систем канализации в сельских населенных пунктах |  | + | + |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Строительство котельной в г.Н.Серги |  | + | + |
| Развитие системы отопления и горячего водоснабжения на базе природного газа (от поквартирных газовых водонагревателей) |  | + | + |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Строительство ГГРП в районе ГРС г.Н.Серги |  | + | + |
| Строительство газопровода 0,6 МПа от ГГРП до пос.Бажуково с ответвлениями к пос.Новая Ельня и д.Половинка | км | 18,8 | 18,8 |
| Развитие систем газоснабжения населенных пунктов |  | + | + |
| Связь |  |  |  |
| 1. Обеспечение 100% телефонизации. 2. Развитие волоконно-оптических линий связи. 3. Развитие сотовой связи. |  | + + + | + + + |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Городской поселение |  |  |  |
| Рекультивация нарушенных территорий | га | 18,00 |  |
| город Нижние Серги |  |  |  |
| Строительство очистных сооружений дождевой канализации (ДК) | ед. | 1 | 1 |
| Строительство открытой сети ДК | км | 42,00 | 42,00 |
| Строительство закрытой сети ДК | км | 12,00 | 13,80 |
| Сплошная подсыпка территории | га | 1,50 | 2,50 |
| Подсыпка минеральным грунтом | га | 1,50 | 2,50 |
| Рекультивация нарушенных территорий | га | 1,00 | 1,00 |
| ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| Городской поселение |  |  |  |
| Рекультивация нарушенных территорий | га | 18,0 |  |
| Санитарная очистка территории – размещение полигона ТБО | ед. | 1 | 1 |
| Размещение скотомогильника | ед. | 1 | 1 |
| Размещение полигона промотходов | ед. | 1 | 1 |
| город Нижние Серги |  |  |  |
| Разработка сводного проекта нормативов предельно-допустимых выбросов групп предприятий | ед. | 1 | 1 |
| Реконструкция очистных сооружений хозбытовой канализации | ед. | 1 | 1 |

Примечание. Сроки реализации мероприятий I очереди могут быть откорректированы в соответствии с поступлением финансирования.

Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана

Таблица 36

| В части градостроительства | разработка и утверждение плана реализации генерального плана городского поселения |
| --- | --- |
|  | разработка и утверждение правил землепользования и застройки городского поселения |
|  | разработка проекта пригородной зоны г. Нижние Серги |
|  | разработка и утверждение генеральных планов населенных пунктов, в т.ч. разделов по изменению их границ |
|  | подготовка проектов планировки территорий, подлежащих застройке |
|  | разработка проекта охранных зон памятников материальной культуры |
|  | разработка проектов зон отдыха |
|  | разработка и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| В части земельного устройства | разработка схемы земель по формам собственности |
|  | разработка проектов межевания территорий |
|  | вынос в натуру границы городского поселения |
|  | вынос в натуру границ населенных пунктов |
| Транспортная инфраструктура | разработка проектов объектов дорожного сервиса |
|  | разработка проекта обхода д.Половинка автодорогой регионального значения |
| Инженерное обеспечение территории | разработка проекта реконструкции очистных сооружений г.Н.Серги |
|  | разработка проектов систем инженерного обеспечения населенных пунктов поселения |
| Инженерная подготовка и водоотвод | разработка проектов рекультивации нарушенных территорий |
|  | разработка рабочих проектов сетей поверхностного водоотвода и очистных сооружений поверхностных стоков |
| Охрана окружающей среды и улучшение условий проживания населения | разработка сводного проекта нормативов предельно допустимых выбросов групп предприятий |
|  | разработка проектов организации и благоустройства совместных санитарно-защитных зон групп предприятий, определяющих единую санитарно-защитную зону |
|  | разработка технологических мероприятий на всех предприятиях г.Н.Серги по снижению выбросов и обеспечению концентраций вредных веществ на границах СЗЗ не более 0,8 ПДК |

4.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 37

| #G0№№ п/п | Показатели | Единица измерения | Совр. сост. на 01.01. 2009 г. г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего в границе городского поселения | га | 90864,0 |  | 90864 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 275,0/0,3 |  | 275,0/0,3 |
|  | - земли населенных пунктов | -"- | 2157,6/2,4 |  | 2194,0/2,4 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | -"- | 57,0/0,1 |  | 57,0/0,1 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов | -"- | 23,8/- |  | 23,8/- |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | рекреационного назначения | -"- | 11,4/- |  | 11,4/- |
|  | - земли лесного фонда | -"- | 88203,6/ 97,0 |  | 88167,2/97,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | защитные леса | -"- | 37737,7/41,5 |  | 37701,3/41,5 |
|  | - земли запаса | -"- | 147,0/0,2 |  | 147,0/0,2 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | Тыс. чел. | 11,486 | 15,106 | 16,106 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - численность городского населения | Тыс. чел./ % от общей численности населения | 11,380/ 99,1 | 15,000/ 99,3 | 16,000/ 99,3 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | ‰ |  |  |  |
|  | - убыль -прирост | -"- | 0,005 | 0,002 | - 0,003 |
| 2.3 | Показатели миграции населения | Тыс. чел. |  |  |  |
|  | - убыль - прирост | -"- |  | 0,2 | 0,5 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | % общей численности населения | 23,3 | 23,0 | 23,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | -"- | 54,7 | 53,3 | 54,3 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 22,0 | 23,7 | 22,7 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | Тыс. чел. | 4,720 | 6,260 | 9,700 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Производственный сектор | Тыс. чел. | 2,264 | 3,068 | 3,044 |
|  | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Тыс. чел. | 0,088 | 0,100 | 0,200 |
|  | Транспорт и связь | Тыс. чел. | 0,083 | 0,350 | 0,350 |
|  | Строительство | Тыс. чел. | 0 | 0,300 | 0,300 |
|  | . Оптовая и розничная торговля | Тыс. чел. | 0,130 | 0,500 | 0,500 |
|  | . Непроизводственная сфера | Тыс. чел. | 2,296 | 2,800 | 3,500 |
|  | Прочие виды деятельности | Тыс. чел. | 1,200 | 1,142 | 1,806 |
| 2.7 | Число городских населенных пунктов - всего | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городов | -"- | 1 | 1 | 1 |
|  | из них с численностью населения: |  |  |  |  |
|  | 100-250 тыс.чел. | -"- | - | - | - |
|  | 50-100 тыс.чел. | -"- | - | - | - |
|  | до 50 тыс.чел. | -"- | 1 | 1 | 1 |
|  | - поселков | -"- | - | - | - |
| 2.8 | Число сельских поселений - всего из них с численностью населения: | -"- | 3 | 3 | 3 |
|  | свыше 5 тыс.чел. | -"- | - | - | - |
|  | 1-5 тыс.чел. | -"- | - | - | - |
|  | 0,2-1 тыс.чел. | -"- | - | - | - |
|  | до 0,2 тыс.чел. | -"- | 3 | 3 | 3 |
| 2.9 | Плотность населения | чел./кв.м | 12,69 | 16,68 | 17,80 |
| 2.10 | Плотность сельского населения | -"- | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |  |
| 3.1 | Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий (в текущих ценах) | млн. руб. | 26018,7 | 26018,7 | 26018,7 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс.кв. м общей площади квартир | 253,55 | 335,16 | 412,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских населенных пунктах | тыс.кв. м общей площади квартир/% | 249,20/98,3 | 329,3/98,3 | 405,24/98,1 |
|  | - в сельских населённых пунктах | тыс.кв. м общей площади квартир/% | 4,35/1,7 | 5,86/1,7 | 7,70/1,9 |
| 4.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | -"- | 47,21/18,6 |  |  |
|  | - в частной собственности | -"- | 206,34/81,4 |  |  |
| 4.3 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 22,0 | 22,2 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских населенных пунктах | -"- | 22,0 | 22,0 | 28,5 |
|  | - сельского населения | -"- | 41,0 | 29,0 | 31,0 |
| 4.4 | Новое жилищное строительство, всего, в том числе: | тыс.кв. м общей площади квартир |  | 115,8 | 206,8 |
|  | среднеэтажное | -"- |  | 15,3 | 15,3 |
|  | малоэтажное | -"- |  | 100,5 | 191,5 |
| 4.5 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - водопроводом |  |  |  |  |
|  | в городских населенных пунктах | % от общего жилищного фонда городских поселений | 55,9 | 100 | 100 |
|  | в сельских населенных пунктах | % от общего жилищного фонда сельских поселений |  | 100 | 100 |
|  | - канализацией |  |  |  |  |
|  | в городских населенных пунктах | % от общего жилищного фонда городских поселений | 50,1 | 100 | 100 |
|  | в сельских населенных пунктах | % от общего жилищного фонда сельских поселений |  | 100 | 100 |
|  | - природным газом |  |  |  |  |
|  | в городских населенных пунктах | % от общего жилищного фонда городских поселений | ( | 100 | 100 |
|  | в сельских населенных пунктах | % от общего жилищного фонда сельских поселений | ( | 100 | 100 |
|  | - централизованным теплоснабжением |  |  |  |  |
|  | в городских населенных пунктах | % от общего жилищного фонда городских поселений | 53,2 | 52 | 60 |
|  | в сельских населенных пунктах | % от общего жилищного фонда сельских поселений |  | ( | ( |
| 5 | Объекты социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 5.1 | Дошкольные образовательные учреждения - всего/1000 чел. | Место | 450/40 | 755/50 | 805/50 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. | Учащихся | 987/86 | 1332/88 | 1772/110 |
| 5.3 | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования- всего/ 1000 чел. | Учащихся | - | 1200/40 | 1416/40 |
| 5.4 | Учреждения дополнительного образования для детей, Дом детского творчества- всего/ 1000 чел. | Место | 200/18 | 330/22 | 354/22 |
| 5.5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения (общие врачебные практики), - всего/1000 чел. | Посещений в смену | 250/22 | 450/30 | 480/30 |
| 5.6 | Аптека | Объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.7 | Больничные учреждения - всего/ 1000 чел. | Койка | 150/6 | 230/7 | 280/7 |
| 5.8 | Предприятия розничной торговли – всего / 1000 чел. | М2 торговой площади | 2070/180 | 4889/390 | 5186/320 |
| 5.9 | Предприятия общественного питания- всего/ 1000 чел. | Место | 270/24 | 485/31 | 516/31 |
| 5.10 | Рынок розничной торговли- всего/ 1000 чел. | Кв. м торговой площади | - | 2500/50 | 2770/50 |
| 5.11 | Рынок сельскохозяйственный - всего/ 1000 чел. | Кв. м торговой площади | - | 1250/25 | 1390/25 |
| 5..12 | Учреждения культуры клубного типа - всего /1000 чел. | Место | 750/66 | 750/50 | 805/50 |
| 5.13 | Библиотека | Объект | 3 | 3 | 3 |
| 5.14 | Детская школа искусств – всего / 1000 чел. | Место | 170/15 | 196/13 | 209/13 |
| 5.15 | Культовое здание | Объект | 2 | 2 | 2 |
| 5.16 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) - всего/ 1000 чел. | Кв. м | 4062/360 | 7500/500 | 8000/500 |
| 5.17 | Спортивные залы- всего/ 1000 чел. | Кв. м площади пола | 392/34 | 1500/100 | 1600/100 |
| 5.18 | Детская юношеско-спортивная школа - всего/ 1000 чел. | Место | 404/35 | 404/27 | 404/25 |
| 5.19 | Подростково-молодёжный клуб по месту жительства- всего/ 1000 чел. | Кв. м | Н.д. | 375/25 | 400/25 |
| 5.20 | Прачечная - всего/ 1000 чел. | Кг белья в смену | - | 2650/60 | 2930/60 |
| 5.2.1 | Гостиница - всего/ 1000 чел. | Место | - | 90/6 | 100/6 |
| 5.2.2 | Предприятия, салоны ритуальных услуг | Объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.23 | Бюро-магазины похоронного обслуживания | Объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.24 | Кладбище | Га | 6,0/0,5 | 6,0/0,4 | 6,0/0,4 |
| 5.25 | Отделение сберегательного банка | Объект | 2 | 2 | 2 |
| 5.26 | Отделение связи | Объект | 3 | 3 | 3 |
| 5.27 | Учреждения санаторно-куротные и оздоровительные, отдыха и туризма (санатории, дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и др.) | -"- | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - регионального значения | -"- | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - регионального значения | -"- | 34,7 | 34,7 | 36,22 |
| 6.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 34,7/100 | 34,7/100 | 36,22/100 |
| 6.4 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 кв.км | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
|  | - автомобильной | -"- | 38,65 | 38,65 | 40,0 |
| 6.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомоби лей | 217 | 230 | 250 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление, всего | тыс.куб.м/сут. | 4,60 | 7,24 | 8,01 |
|  | в том числе в городских населенных пунктах | -"- | 4,45 | 6,86 | 7,56 |
| 7.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут |  |  |  |
|  | - жилая застройка с централизованным теплоснабжением | -"- |  | 260 | 260 |
|  | - жилая застройка с поквартирными газовыми водонагревателями | -"- |  | 185 | 185 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее количество сточных вод | тыс.куб.м/сут |  | 6,69 | 7,47 |
|  | в том числе в городских населенных пунктах | -"- |  | 6,40 | 7,14 |
| 7.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации г.Н.Серги | -"- | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 7.2.3 | Полезная производительность проектируемых очистных сооружений канализации д.Половинка | -"- |  | 0,05 | 0,06 |
| 7.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта, всего | Гкал/час МВт |  | 88,74 103,20 | 102,40 119,10 |
|  | в том числе от централизованных источников | -"- |  | 46,08 53,59 | 61,36 71,37 |
|  | в том числе от централизованных источников в городских населенных пунктах | -"- |  | 43,32 50,38 | 57,07 66,38 |
| 7.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды населения, всего | МВт | н/д | 6,15 | 7,22 |
|  | в том числе в городских населенных пунктах | -"- | н/д | 4,45 | 5,47 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды населения и объектов соцкультбыта, всего | тыс.куб.м/час | ( | 14,31 | 16,26 |
|  | в том числе в городских населенных пунктах | -"- | ( | 13,74 | 15,46 |
| 7.5.2 | Источники подачи газа | -"- | ( | ГРС г.Н.Серги |
| 7.6 | Связь |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % |  | 100 | 100 |
| 8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | 18,00 |  |
|  | В том числе по городу Нижние Серги |  |  |  |  |
|  | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | 1,00 | 1,00 |
| 8.2 | Сети и сооружения отвода и очистки поверхностного стока |  |  |  |  |
|  | Город Нижние Серги |  |  |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (ДК) | ед. |  | 1 | 1 |
|  | Строительство открытой сети ДК | км |  | 42,00 | 42,00 |
|  | Строительство закрытой сети ДК | км |  | 12,00 | 13,80 |
|  | Сплошная подсыпка территории | га |  | 1,50 | 2,50 |
| 8.3 | Защита от паводкового затопления |  |  |  |  |
|  | Подсыпка минеральным грунтом | га |  | 1,50 | 2,50 |
|  | строительство дамбы обвалования | км |  | 6,25 | 6,25 |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 0,348 |  |  |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | 1,572 |  |  |
| 9.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | 18,0 | 18,0 |
| 9.4 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Количество твердых бытовых отходов, всего | тыс.м3/год |  | 48,89 | 97,41 |
|  | в том числе в городских населенных пунктах | -"- |  | 45,87 | 90,61 |
| 9.4.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц |  | 1 | 1 |
| 9.4.3 | Размещение полигона промотходов | ед. |  | 1 | 1 |
| 9.5 | Реконструкция очистных сооружений хозбытовой канализации | ед. |  | 1 | 1 |
| 9.6 | Размещение скотомогильника | ед. |  | 1 | 1 |