Утверждена

постановлением Главы

Нижнесергинского городского

поселения от 30.04.2019 № 180

(с изменениями от 01.08.2019 № 332)

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры                  (в части услуг по водоснабжению и водоотведению) Нижнесергинского городского поселения                     на 2019-2021 годы»

г. Нижние Серги

2019 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В ЧАСТИ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮИ ВОДООТВЕДЕНИЮ)  НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 - 2021  ГОДЫ»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры (в части услуг по водоснабжению и водоотведению) Нижнесергинского городского поселения на 2019 - 2021 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Ст. 14 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», ст. Устава Нижнесергинского городского поселения |
| Заказчик программы | Администрация Нижнесергинского городского поселения. |
| Разработчик программы | Отдел по ЖКХ, Благоустройству и ГОиЧС администрации Нижнесергинского городского поселения |
| Исполнители программы | Структурные подразделения администрации Нижнесергинского городского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации, признанные победителями по результатам торгов |
| Сроки реализации программы | 2019-2021 годы |
| Цели программы | Создание условий для бесперебойного обеспечения населения Нижнесергинского городского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве |
| Задачи программы | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества и в количестве, соответствующем нормам водопотребления; Поддержание необходимой технологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения; Повышение эффективности работы существующей системы водоснабжения и водоотведения. Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |
| Перечень основных целевых показателей программы | снижение потерь в сетях водоснабжения при транспортировке потребителям на 5% в год; - снижение затрат на элетроэнергию при транспортировке холодной воды на 150 кВтч в год; - снижение количества инцидентов и отключений в системах водоснабжения и водоотведения в год на 1 км сетей на 3% ежегодно - довести удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям не более 2% к 2021 году |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 46 290,82 тыс. руб. в том числе: (по годам реализации) в 2019 году – 1 008,11 тыс. руб. в 2020 году – 34 516,34 тыс. руб. в 2021 году – 10 766,37 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.adminsergi.ru |

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры (в части услуг водоснабжения и водоотведения) Нижнесергинского городского поселения на 2019- 2021 годы» разработана на основании следующих нормативно правовых актов

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Государственная программа Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП

Основу программы составляет система программных мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и сроком осуществления, направленных на повышение качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения   Нижнесергинского городского поселения.

1. Характеристика  текущего состояния системы водоснабжения   Нижнесергинского городского поселения

Большинство систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения  были введены в эксплуатацию в период с 1950 по 1970 годы и, соответственно, построены без учета современных требований к энергоэффективности.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению  услуг водоснабжения и водоотведения.

Использование устаревших материалов, технологий и оборудования, которые к тому же давно выработали свой ресурс, приводит к повышенным потерям питьевой воды,  повышению объемов водопотребления, загрязнению водных источников недостаточно очищенными сточными водами, снижению качества коммунальных услуг  водоснабжения и водоотведения.

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

1.1 Система водоснабжения

Источником хозяйственного питьевого водоснабжения города принято Демидовское месторождение подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами 10,9 тыс. м.куб./сут.

Месторождение расположено в 7 км западнее города в долине реки Демид (правого притока реки Серга).  Демидовский водозабор, введенный в эксплуатацию в 1972 году, состоит из двух водозаборных скважин, расположенных на левом берегу реки Демид в 30 м от уреза воды с дебитом 104 л/с и 64 л/с (резервная скважина).

Вода из скважин забирается на схемы первого подъема и по трем водоводам Ø250 мм подается к насосной станции второго подъема, расположенной в районе скважин. Далее по двум водоводам диаметром 300 мм, протяжённостью 10 км подаётся в городскую сеть.

На площадке насосной станции располагается два резервуара емкостью 250 м3каждый, хлораторная. Перед поступлением воды в резервуары производится её обеззараживание.

Обеззараженная вода насосной станции второго подъема по двум водоводам Ø200 мм, подается в город до перевалочной точки, расположенной в районе ДРСУ на отметке 378 м. От перевалочной точки вода поступает в систему водоснабжения города по трем водоводам.

В черте города имеется повысительная насосная станция подачи холодной воды в район МЖК, ул. Швецова.

В связи со сложностью рельефа, большим перепадом отметок рельефа и большой протяженностью водопроводных сетей, система водоснабжения города решена с четырьмя насосными станциями подкачки №№ 1-4.

Водоснабжение города тупиковое, без демпферных ёмкостей, что требует работы нерегулируемых насосных приводов практически всегда в номинальном режиме.

Система водоснабжения города спроектирована и запущена в эксплуатацию в начале 70-х годов прошлого столетия. Старая часть городского водопровода (по ул. Ленина) запущена в 1952 г. Общая протяженность сетей - 46 км.

В предыдущие годы перекладка  сетей системы водоснабжения не осуществлялась из-за отсутствия средств. Износ сетей 70-100%. Результатом высокого износа являются сверхнормативные потери в сетях и высокая аварийность. Большая часть запорной арматуры не работает. Насосное оборудование энергоёмкое и требует обновления.

По результатам 2018г. объем поднятой воды составил 1672,6 тыс. м3 в том числе                                                                                                                                                                                            - полезный отпуск – 274 тыс. м3;   расход на собственные технологические  нужды – 51,5 тыс.м3;   потери  1346,2тыс.м3. или 80,5% .         Расход электроэнергии на подъем и транспортировку холодной воды за 2018г. составил 929,13 тыс. кВт. Сумма затрат за потребляемую электроэнергию на услугу водоснабжения за 2018г. – 4497 тыс. руб. или 45% от себестоимости.

Таким образом, практически все оборудование и сети водоснабжения города устарели морально и физически и не обеспечивают необходимого качества услуг для потребителей. Дальнейшая эксплуатация становится все более энергоемкой, затратной и ресурсорасточительной, требует постоянного повышения тарифов.

Возросшие затраты на электроэнергию, постоянные непроизводительные расходы, большие сверхнормативные потери  и низкая производительность говорят об острой необходимости в проведении полной модернизации системы водоснабжения на территории Нижнесергинского городского поселения.

Значительный износ основных фондов приводит, помимо потерь воды в сетях и ее вторичного загрязнения, еще и к существенному росту аварийности водопроводных сетей. И как следствие высокой аварийности оборудования – значительный рост затрат на ремонт. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к  падению надежности инженерных сетей.

Решение задачи по повышению эффективности и надёжности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также модернизации данных систем предполагает выполнение основных мероприятий по:

- обеспечению развития коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения;

- строительству объектов водоснабжения и водоотведения;

- реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения;

Перечень основных мероприятий Программы, а также обобщенная характеристика последствий их реализации представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий подлежит корректировке в зависимости от доведенных бюджетных ассигнований

Одним из  приоритетных мероприятий является

Модернизация участка сети холодного водоснабжения  ул. Ленина, ул. Бажукова

Особо необходимо отметить, что от данного водопровода будет обеспечиваться сетевой водой проектируемая средняя школа на 1000 мест и котельная № 5, поэтому требования к надежности  системы холодного водоснабжения  резко возрастают. Перерывы в водоснабжении котельной  не допустимы.

Реализация мероприятия позволит существенно повысить качество услуг водоснабжения для  действующих социально-значимых объектов: МОУСОШ №1 (средняя школа на 560 мест), ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнесергинского района», МБУ «Дворец культуры г. Нижние Серги»  МКУ «Спорткомитет г. Нижние Серги»;

Участок сетей холодного водоснабжения  по ул. Ленина проложен в 1953 году. С тех пор не перекладывался. Ремонтировались точечные участки по устранению утечек. Из-за большого количества утечек на данном участке сетей зачастую падает давление и многие абоненты, расположенные по ул. Ленина, Бажукова, Пушкина, Федотова периодически остаются без холодного водоснабжения.

При выполнении ремонтных работ выявляются многочисленные  сколы на раструбных соединениях, разрушения раструбных уплотнений – что определяет наличие многочисленных утечек на данном участке и  при этом возникает  вторичное загрязнения питьевой воды по причине отсутствия герметичности трубопровода. Ежегодные потери питьевой воды при транспортировке на данном участке составляют 135 тыс. м3

Водопровод проложен непосредственно рядом с дорожным полотном городского участка автобусной трассы Екатеринбург – Михайловск. Местами участки водопровода примыкают непосредственно к дорожному полотну.  После окончания ремонтных работ зачастую требуется восстановление асфальтового покрытия дорожного полотна, что значительно удорожает стоимость ремонта. Модернизацию обозначенного участка сетей необходимо провести в ближайшей перспективе до начала строительства котельной №5 и  работ по капитальному ремонту дорожного полотна по ул. Ленина.

1.2 Система водоотведения

Система хозяйственно-бытовой канализации была спроектирована и запущена в эксплуатацию одновременно с водопроводом в начале 70-х годов.

Хозяйственно-бытовые стоки города системой самотечно-напорных коллекторов сбрасываются в главный самотечно-напорный коллектор с четырьмя насосными станциями перекачки, отводящими стоки на очистные сооружения производительностью до 9 тыс. м.куб./сут. Очистные сооружения расположены к юго-западу от города на расстоянии 3 км от границы застройки. После  биологической очистки и доочистки на песчаных фильтрах, стоки сбрасываются в лог реки Ленивой.

Рельеф местности города Нижние Серги требует подъёма отводимых стоков на большую высоту, что требует больших энергетических затрат. Сбор и перекачка сточных вод от предприятий и жилого сектора осуществляется 5 канализационными станциями. Насосная станция № 1 расположена в центральной части города и перекачивает сточные воды  на насосную станцию № 2 и далее  поступают на насосную станцию № 3. Сточные воды станции № 4 тоже подаются в городской канализационный коллектор. Стоки насосной станции № 5  подаются на насосную станцию № 3.  Затем сточные воды самотёком перекачиваются по трубопроводу диаметром 400 мм на очистные сооружения. Протяжённость сетей составляет 27,3 км. Почти все магистральные коллекторы канализации сделаны из железобетона, проложены в начале  70-х годов прошлого столетия и имеют износ от 70 до 100 процентов.

Очистные сооружения проектной мощностью 3,2 млн. м3 в год предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод населения и предприятий г. Нижние Серги.  Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Демид через ручей Екенин Лог (длиной 4 км). Очистные сооружения г. Нижние Серги находятся в аварийном состоянии и не обеспечивают очистку стоков. Результаты проведенных Филиалом Федерального Бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда анализов  в большинстве случаев неудовлетворительные.  При проверке Свердловской областной природоохранной прокуратуры установлен факт сброса загрязняющих веществ со сточными водами в водный объект р. Демид с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. Таким образом, согласно статье 1 Федерального закона № 7-ФЗ предприятие оказывает негативное воздействие на окружающую среду, также идет нарушение Водного кодекса РФ.  Не выполняются требования СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и других нормативных актов РФ.

# Для решения вопроса необходимо проектирование и строительство новых очистных сооружений.  На финансирование проектных работ требуется 20 млн. руб. Проектные работы выполняются только за счет средств местного бюджета.  При собственных доходах  бюджета поселения, которые составляют порядка  40 млн. руб. изыскать подобные средства не представляется возможным. Требуется выделение дополнительных средств из областного бюджета.

# Требует коренной реконструкции канализационный коллектор микрорайона «Южный»

# Основные мероприятия приведены в приложении №11 к настоящей программе.

2. Механизм  реализации программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ в  Нижнесергинском  городском поселении, утвержденным постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 20.03.2014 №66 с изменениями от 24.09.2014 №347

Ответственными  исполнителями  муниципальной программы являются заместитель главы администрации, отдел ЖКХ и благоустройства  администрации Нижнесергинского городского поселения

Ответственные  исполнители муниципальной программы:

1) осуществляют текущее управление реализацией муниципальной программы;

2) обеспечивают достижение целей и задач, целевых показателей, утвержденных муниципальной программой;

3) осуществляют мониторинг реализации муниципальной программы;

4) формируют и направляют главе Нижнесергинского городского поселения отчет о реализации муниципальной программы;

5) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

6) осуществляют функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации  программы осуществляется заместителем главы  администрации  Нижнесергинского городского поселения.

Ответственные исполнители ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного периода направляют главе Нижнесергинского городского поселения отчет о реализации муниципальной программы по установленным формам.

3.Цели, задачи и  целевые показатели реализации муниципальной программы

Целью Программы является создание условий для бесперебойного обеспечения населения Нижнесергинского городского    поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном     количестве.

Задачами Программы, направленными на достижение указанной цели являются:

- Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества и в количестве, соответствующем нормам водопотребления;

- Поддержание необходимой технологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-  Повышение эффективности работы существующей системы   водоснабжения и водоотведения.

Количественные значения целевых показателей:

- снижение потерь в сетях   водоснабжения при транспортировке

потребителям на 5% в год;

- снижение затрат на элетроэнергию при транспортировке холодной воды на 150 кВтч в год;

- снижение количества инцидентов и отключений в системах водоснабжения и водоотведения в год на 1 км сетей на 3% ежегодно

- довести удельный вес  проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не  отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям  не более 2% к 2021 году

4. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры (в отношении услуг по водоснабжению и водоотведению) Нижнесергинского городского поселения на  2019 - 2021 годы»

Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план  мероприятий, который приведен в приложении №1 к муниципальной программе

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры (в части услуг по водоснабжению и водоотведению) Нижнесергинского городского поселения на 2019-2021 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры (в части услуг по водоснабжению и водоотведению) Нижнесергинского городского поселения на 2019-2021 годы»

| № пп | Наименование мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация участка сети холодного водоснабжения по ул. Ленина, ул. Бажукова», в том числе за счет | 11000,0 |  | 11000,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 10670,0 |  | 10670,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 330,0 |  | 330,0 |  |  |
| 2 | Модернизация внутриквартального трубопровода холодного водоснабжения по ул. Розы Люксембург в г. Нижние Серги, в том числе за счет | 1905,34 | 800 | 1105,34 |  |  |
|  | местный бюджет | 1905,34 | 800 | 1105,34 |  |  |
| 3 | Модернизация внутриквартального трубопровода холодного водоснабжения по ул. Королева в г. Нижние Серги, в том числе за счет | 208,11 | 208,11 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 208,11 | 208,11 |  |  |  |
| 4 | Модернизация внутриквартального трубопровода холодного водоснабжения по ул.Федотова в г. Нижние Серги, в том числе за счет | 861,0 |  | 861,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 861,0 |  | 861,0 |  |  |
| 5 | Разработка ПСД на строительство повысительной насосной станции III подъема водоснабжения микрорайона ТУСМ, в том числе за счет | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 6 | Модернизация квартального трубопровода холодного водоснабжения гор. Гагарина в г. Нижние Серги, в том числе за счет | 966,37 |  |  | 966,37 |  |
|  | местный бюджет | 966,37 |  |  | 966,37 |  |
| 7 | Разработка ПСД по переводу обеззараживания питьевой воды с жидкого хлора на диоксид хлора, в том числе за счет | 650,0 |  | 650,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 650,0 |  | 650,0 |  |  |
| 8 | Разработка ПСД на ликвидацию ОПО(хлораторная станция водозаборных сооружений), в том числе за счет | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка ПСД на строительство объекта «Очистные сооружения г. Нижние Серги», в том числе за счет | 20000,0 |  | 20000,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 20000,0 |  | 20000,0 |  |  |
| 10 | Разработка ПСД «Реконструкция сетей водоотведения с установкой насосной станции перекачки канализационных стоков», в том числе за счет | 6800,0 |  |  | 6800,0 |  |
|  | местный бюджет | 6800,0 |  |  | 6800,0 |  |
| 11 | Разработка ПСД «Реконструкция сетей водоотведения от жилых многоквартирных домов по ул. Отдыха, ул. Вокзальная до КНС № 3», в том числе за счет | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |
|  | местный бюджет | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |
|  | Всего | 46 290,82 | 1 008,11 | 34 516,34 | 10 766,37 |  |

Примечание: Перечень мероприятий и объемы финансирования  подлежат корректировке в зависимости от доведенных бюджетных ассигнований.