ВВЕДЕНИЕ.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Провиденский городской округ  является прогнозной и подлежит актуализации при наличии фактических изменений в системах инфраструктуры МО Провиденский городской округ в текущем периоде, при изменении законодательства, а также при внесении корректриовок в стоимость и период реализации мероприятий при формировании инвестиционных и муниципальных программ.

Изменения вносятся не чаще 1 раза в год.

Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  - одно из важных условий для развития сферы ЖКХ.

Программа необходима :

-для участия в федеральных и других (областных, краевых) целевых программах,

-для реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Наличие программы является одним из критериев оценки эффективности работы органов местного самоуправления.

1.ХАРАКТЕРИСТИКА  СОСТОЯНИЯ  И  ПРОБЛЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1.Система электроснабжения

1..1.1. Общая характеристика  и организационная структура  системы.

Система электроснабжения это  совокупность  источников и систем преобразования, передачи и распределения электрической энергии.

Система электроснабжения МО Провиденский городской округ  относится к пятой  зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Рис.1. Ценовые и неценовые зоны рынка электроэнергии.

Не везде на территории Российской Федерации цена электроэнергии формируется на конкурентной основе механизмами оптового рынка. На части  территории Сибири и практически всей территории Дальнего востока (5) оптового рынка электроэнергии нет вообще, там существуют лишь разрозненные изолированные энергосистемы.

На большей части территории России электроэнергия поставляется потребителям с оптового рынка. Разделяют ценовые (1,2) и неценовые (3,4) зоны оптового рынка.

В ценовых зонах оптового рынка поставка электроэнергии промышленным предприятиям ведется по нерегулируемым ценам, за исключением территорий для которых установлены особенности функционирования оптового и розничного рынков (на карте заштриховано).

В неценовых зонах конкурентное рыночное ценообразование на данный момент считается невозможным в силу различных причин и поэтому покупка на оптовом рынке осуществляется по регулируемым государством ценам, а значит регулируется и цена поставки конечному потребителю.

### Таблица 1.1.1-1 .Перечень территорий относящихся к неценовым зонам оптового рынка.

| Первая неценовая зона: | Вторая неценовая зона: |
| --- | --- |
| Калининградская область | Территория Дальнего Востока, в которую объединены территории Южно-Якутского района Республики Саха (Якутия), |
| Архангельская область | Хабаровский край |
|  | Амурская область |
|  | Еврейская автономная область |
| Республика Коми | Приморский край |

В связи с вступлением в силу с 8 сентября 2006 года Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации на территории Провиденского городского округа определен Гарантирующий поставщик электрической энергии.

Гарантирующий поставщик - это участник оптового и розничного рынков электрической энергии, который обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен в границах зоны его деятельности. Зона деятельности Гарантирующего поставщика установлена региональным органом власти, исходя из сложившихся территориальных зон обслуживания потребителей. В процессе реформирования рынка электроэнергии статус Гарантирующего поставщика присваивается по конкурсу. Гарантирующий поставщик имеет право заключать договоры только в рамках границ своей зоны деятельности.

В настоящее время объекты систем электроснабжения Провиденского городского округа эксплуатируются ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» -  одна из ведущих организаций коммунального хозяйства Чукотского АО. ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» было создано в 2001 году.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» обслуживает практически всю территорию Чукотского Автономного округа. Филиалы Чукоткоммунхоз открыты в Анадырском, Беринговском, Иультинском, Марковском, Провиденском, Чаунском, Чукотском районах округа. Основными видами его деятельности являются:

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей (ремонт, реконструкция и т.п.);

- водоснабжение и канализация;

- обеспечение водой и приём сточных вод;

- эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;

- ремонт электро- теплооборудования и т.д;

Поставщик электрической энергии в Провиденском городском округе является  Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

1.1.2. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.

Источники электроснабжения.

Источником электроснабжения п.г.т. Провидения является ДЭС (5,1 МВт), находящееся на балансе Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» п. Провидения. В таблице 1.1.2-1.представлены установленные дизельные генераторы ДЭС п.г.т. Провидения.

Таблица 1.1.2-1 Перечень дизельных генераторов ДЭС п.г.т. Провидения

| № п/п | Марка, тип ДГ | Установленная мощность, кВт | Дизель, заводской номер | Генератор | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caterpillar 3512 | 1020 | CAT 3512TA, №1KZ02192 | CAT SR-5 | 2007 | 2008 |
| 2 | Caterpillar 3512 | 1020 | CAT 3512TA, №1KZ02190 | CAT SR-5 | 2007 | 2008 |
| 3 | Caterpillar 3512 | 1020 | CAT 3512TA, №1KZ02196 | CAT SR-5 | 2007 | 2008 |
| 4 | Caterpillar 3512 | 1020 | CAT 3512TA, №1KZ02195 | CAT SR-5 | 2007 | 2008 |
| 5 | Caterpillar 3512 | 1020 | CAT 3512TA, №1KZ00466 | CAT SR-5 | 2007 | 2008 |

В работе находятся два дизельных генераторов Caterpillar 3512. Остальные дизельные генераторы  в резерве.  На ДЭС отсутствует  необходимая техническая документация, предусмотренная «Правилами технической эксплуатации дизельных электростанций».

Электрические сети п. Провидения включают в себя РУ, подстанции и линии электропередач с классами напряжения 0,4кВ, 6кВ и 10кВ.

В таблице 1.1.2.-2 приведена информация по воздушным и кабельным линиям, находящихся на балансе ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» п.г.т. Провидения.

Таблица 1.1.2.-2 Воздушные и кабельные линии электропередач п.г.т.  Провидения.

| Наименование фидера | Напряжение линии | Воздушные линии | Кабельные линии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию |
| от РУ-6 кВ ДЭС |
| ДЭС - ЦРП-6/10 кВ ввод-1, каб.№1 | 6 | - | - | - | ААБлУ- 3*240 | 0,912 | 2008 |
| ДЭС - ЦРП-6/10 кВ ввод-1, каб.№2 | 6 | - | - | - | ААБлУ- 3*240 | 0,912 | 2008 |
| ДЭС - ЦРП-6/10 кВ ввод-2, каб.№1 | 6 | - | - | - | ААБлУ- 3*240 | 0,900 | 2008 |
| ДЭС - ЦРП-6/10 кВ ввод-2, каб.№2 | 6 | - | - | - | ААБлУ- 3*240 | 0,900 | 2008 |
| от РУ- ЦРП-6, 10 кВ |
| ТП-4 (ЦРП-6/10 - на старую КЛ-6 кВ к ТП-4) | 6 | - | - | - | АСБ-3*95 | 0,051 | 2008 |
| ТП-4 (старый кабель к ТП-4) | 6 | - | - | - | АСБ-3*95 | 0,520 | 1967 |
| ТП-СПТУ (ЦРП-6/10 - на стар.КЛ-6 кВ к ТП- СПТУ) | 6 | - | - | - | АСБ-3*70 | 0,053 | 2008 |
| ТП-СПТУ (старый кабель к ТП-СПТУ) | 6 | - | - | - | АСБ-3*70 | 0,220 | 1980 |
| ТП-12 (ЦРП-6/10 - на старую КЛ-6 кВ к ТП-12) | 6 | - | - | - | АСБ-3*70 | 0,055 | 2008 |
| ТП-12 (старый кабель к ТП-12) | 6 | - | - | - | АСБ-3*70 | 0,560 | 1967 |
| ТП-12 - ТП-Школа | 6 | - | - | - | ААБ-3*70 | 0,300 | 1981 |
| ТП-3 (ЦРП-6/10 - на старую КЛ-6 кВ к ТП-3) | 6 | - | - | - | ААБг-3*95 | 0,147 | 2008 |
| ТП-3 (старый кабель к ТП-3) | 6 | - | - | - | ААБг-3*95 | 0,880 | 1967 |
| ТП-3 - ТП-К/З | 6 | - | - | - | ААБ-3*70 | 0,400 | 1998 |
| ТП-К/З - ТП-СМУ | 6 | - | - | - | ААБ-3*70 | 0,150 | 1988 |
| ТП-3 - ТП-СРМ | 6 | - | - | - | АСБ-3*95 | 0,180 | 1973 |
| ТП-5 (ЦРП-6/10 - на старую КЛ-6 кВ к ТП-5) | 10 | - | - | - | АСБ-3*120 | 0,160 | 2008 |
| ТП-5 (старый кабель к ТП-5) | 10 | - | - | - | АСБ-3*120 | 2,670 | 1990 |
| ТП-5 - ТП-7 | 10 | - | - | - | АСБ-3*120 | 1,450 | 1990 |
| ТП-7 - ТП-Водозабор-2 | 10 | - | - | - | АСБ-3*95 | 1,430 | 2003 |
| ТП-Водозабор-2 - ТП-Водозабор-1 | 10 | - | - | - | АСБ-3*95 | 1,790 | 2003 |
| ВЛ-10 кВ (ЦРП-6/10 - на ВЛ-10 кВ к ТП-5, 7) | 10 | - | - | - | АСБ-3*95 | 0,192 | 2008 |
| ВЛ-10 кВ - ТП-ДУ | 10 | 3*М-95 | 1,670 | 1970 | - | - | - |
| ТП-ДУ - ТП-7 | 10 | 3*М-95 | 2,520 | 1970 | - | - | - |
| ТП-7 - ТП-8 | 10 | 3*М-95 | 4,660 | 1970 | - | - | - |
| ТП-8 - ТП-9 | 10 | 3*АС-95 | 3,130 | 1970 | - | - | - |
| ТП-7 - ТП-Водозавор-1 | 10 | 3*АС-95 | 3,190 | 1970 | - | - | - |
| от РУ-0,4 кВ старой «ТЭЦ» |
| ВЛ-0,4 кВ Столовая | 0,4 | 4*АС-95 | 0,350 | 2002 | - | - | - |
| ВЛ-0,4 кВ Гараж | 0,4 | 4*АС-35 | 0,240 | 1951 | - | - | - |
| ВЛ-0,4 кВ Левый нижний | 0,4 | 4*АС-70 | 0,450 | 1975 | - | - | - |
| от РУ-0,4 кВ ТП-4 |
| ж/д Полярная-1 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*120 | 0,090 | 1990 |
| ж/д Полярная-5 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,100 | 1990 |
| ж/д Полярная-4, 6 | 0,4 | - | - | - | АРПТ-4*95 | 0,080 | 1967 |
| ж/д Полярная-8 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,100 | 1976 |
| ж/д Полярная-10 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,200 | 1987 |
| ж/д Дежнева-6 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*120 | 0,300 | 1990 |
| от РУ-0,4 кВ ТП-СПТУ |
| ж/д Чукотская-1а | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,030 | 1960 |
| ж/д Чукотская-3 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,090 | 1971 |
| ж/д Полярная-17 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,070 | 1975 |
| ж/д Полярная-19 | 0,4 | - | - | - | АРПТ-4*50 | 0,040 | 1947 |
| ж/д Полярная-21 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,090 | 1993 |
| ж/д Полярная-23 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,120 | 1963 |
| МП Пищевик | 0,4 | - | - | - | АВВБ-4*185 | 0,250 | 2005 |
| от РУ-0,4 кВ ТП-12 |
| ж/д Эскимосская-1 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*185 | 0,050 | 1988 |
| ж/д Чукотская-1 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*185 | 0,350 | 1983 |
| ж/д Чукотская-17 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,040 | 1969 |
| ВЛ-0,4 кВ Юбилейный | 0,4 | 4*АС-95 | 0,400 | 2002 | - | - | - |
| от РУ-0,4 кВ ТП-Школа |
| ж/д Эскимосская-18 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,300 | 1984 |
| ж/д Эскимосская-18/1 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*120 | 0,360 | 1986 |
| ж/д Дежнева-53 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*185 | 0,500 | 1990 |
| Школа | 0,4 | - | - | - | ААБ-4*95 | 0,400 | 1981 |
| старая котельная-1, гараж | 0,4 | - | - | - | АВВБ-4*50 | 0,140 | 1960 |
| от РУ-0,4 кВ ТП-3 |
| ж/д Дежнева-47 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*150 | 0,150 | 1960 |
| ВЛ-0,4 кВ Снежный | 0,4 | 4*АС-50 | 0,200 | 1970 | - | - | - |
| ж/д Дежнева-45/2, 45/1 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*185 | 0,250 | 1970 |
| ж/д Дежнева-45/3 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,300 | 1970 |
| ж/д Дежнева-51 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,120 | 1968 |
| ж/д Полярная-34, 36 | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,220 | 1966 |
| Контора ЧКХ | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*95 | 0,150 | 1970 |
| помещение ЦТВС в СРМ | 0,4 | - | - | - | АСБ-3*95 | 0,180 | 1962 |
| от РУ-0,4 кВ ТП-КЗ |
| Гидробаза | 0,4 | - | - | - | АВВБ-4*95 | 0,075 | 1950 |
| склад-1 Каскад-2 | 0,4 | - | - | - | АВВБ-4*95 | 0,070 | 1982 |
| склад-2 Каскад-2 | 0,4 | - | - | - | АВВБ-4*95 | 0,080 | 1982 |
| от РУ-0,4 кВ ТП-СМУ |
| Насосная 3 подъема | 0,4 | - | - | - | АВРБ-4*50 | 0,240 | 1960 |
| ВЛ-0,4 кВ Чуфан | 0,4 | 4*АС-50 | 0,210 | 1970 | - | - | - |
| от РУ-0,4 кВ ТП-Водозабор-2 |
| Водозабор-2 | 0,4 | - | - | - | АВРГ-4*95 | 0,015 | 2003 |
| от РУ-0,4 кВ ТП-Водозабор-1 |
| Водозабор-1 | 0,4 | - | - | - | АВВБ-4*95 | 0,030 | 1960 |
| от РУ-0,4 кВ ТП-ДУ |
| ВЛ-0,4 кВ Тубдиспансер | 0,4 | 4*АС-50 | 0,200 | 1950 | - | - | - |
|  |  |  | 17,22 |  |  | 20,712 |  |

Почти все воздушные и кабельные линии превысили свой срок эксплуатации. В связи с этим необходимо заменить участки сетей, выработавшие свой срок эксплуатации.

Электроснабжение потребителей электрической энергии осуществляется от трансформаторных подстанций, находящихся на балансе ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» п.г.т. Провидения.

Основными потребителями электрической энергии на напряжении 0,4 кВ являются жилые дома, уличное освещение и собственные объекты ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» (котельная, ДЭС, водозабор, помещение ТВС, насосная станция 2-го подъема, насосная станция 3-го подъема, котельная «Модуль», гаражи, мастерская котельной «Модуль», административное здание, баня).

В таблице 1.1.2.-3. приведены трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Таблица 1.1.2-3. Трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе  ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

| № п/п | № ТП | Тип трансформатора | Мощность (кВА) | Рабочее напряжение (кВ) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-3 | ТМ | 400 | 6/0,4 | 1988 |
|  |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | 1981 |
| 2 | ТП-4 | ТМ | 400 | 6/0,4 | 1976 |
|  |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | 1976 |
| 3 | ТП-7 | ТМ | 400 | 10/0,4 | 1980 |
| 4 | ТП-9 | ТМ | 100 | 10/0,4 | 1980 |
| 5 | ТП-12 | ТМ | 400 | 6/0,4 | 1987 |
|  |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | 1987 |
| 6 | ТП-СПТУ | ТМ | 400 | 6/0,4 | 1983 |
| 7 | ТП- Школа | ТМ | 400 | 6/0,4 | 1979 |
|  |  | ТМ | 400 | 6/0,4 | 1985 |
| 8 | ТП-ДУ | ТМ | 250 | 10/0,4 | 1985 |
| 9 | ЦРП | ТМ | 1000 | 10/0,4 | 2008 |
| 10 | ТЭС | ТМ | 630 | 6/0,4 | 2008 |
| 11 | ТП-Ясная поляна-1 | ТМ | 250 | 10/0,4 | 1987 |
| 12 | ТП-Ясная поляна-2 | ТМ | 250 | 10/0,4 | 2005 |

Трансформаторные подстанции  изношены и требуют замены.

В таблице 1.1.2.-4.  указаны замечания выявленные в результате    обследования трансформаторных подстанций.

Таблица 1.1.2.-4.Состояние подстанций находящиеся на балансе  ГП ЧАО Чукоткоммунхоз».

| № п/п | Подстанция | Состояние подстанций | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-3 | сильная коррозия; оборудование в аварийном стсооянии. | Требуется замена подстанции. |
| 2 | ТП-4 | замки двери ячейки трансформатора не исправны; уровень масла в расширительном бачке на минимальном уровне | Требуется доливка трансформаторного масла. Требуется замена подстанции. |
| 3 | ТП-7 | Сильная коррозия | Требуется замена подстанции. |
| 4 | ТП-9 | Сильная коррозия | Требуется замена подстанции. |
| 5 | ТП-12 | Сильная коррозия; уровень масла в расширительном бачке на минимальном уровне - требуется доливка трансформаторного масла; подсоединение жил кабеля произведено без концевых муфт и наконечников | Требуется замена подстанции. |
| 6 | ТП-СПТУ | замки двери ячейки трансформатора не исправны; сильная коррозия | Требуется замена подстанции. |
| 7 | ТП-Школа | сильная коррозия; оборудование в аварийном состоянии | Требуется замена подстанции |
| 8 | ТП-ДУ | сильная коррозия; анкерная опора ВЛ-0,4кВ имеет наклон, имеет места гниения | Требуется замена подстанции |
| 9 | ЦРП: | Состояние удовлетворительное | - |
| 10 | ТЭС: | Состояние удовлетворительное | - |
| 11 | ТП-Ясная поляна-2: | Сильная коррозия | Требуется замена подстанции |

Регламентированные работы по техническому осмотру и обслуживанию трансформаторных подстанций, с целью содержания их в технически исправном, работоспособном и безопасном состоянии, не проводятся (на участке электроснабжения отсутствуют: оперативный журнал, журнал релейной защиты, акты технического состояния электроустановок, технологические карты).  Необходимо в срочном порядке восстановить необходимую техническую документацию в соответствии Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Источником электроснабжения с. Новое Чаплино является ДЭС (0,9 МВт), находящееся на балансе Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» с. Новое Чаплино. В таблице 1.1.2.-5 представлены установленные дизельные генераторы ДЭС.

Таблица 1.1.2.-5 Дизельные генераторы ДЭС  с. Новое Чаплино

| № п/п | Марка, тип ДГ | Установленная мощность, кВт | Дизель, заводской номер | Генератор, заводской номер | Предприятие изготовитель | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АД-100 | 100 | ЯМЗ-238, №10119110 | ГСФ-100, №10403757 | ОАО "Электроагрегат" | 2001 | 2002 |
| 2 | АД-100 | 100 | ЯМЗ-238, №10118967 | ГСФ-100, №10403751 | ОАО "Электроагрегат" | 2001 | 2002 |
| 3 | АД-100 | 100 | ЯМЗ-238, №10121397 | ГСФ-100, №10503842 | ОАО "Электроагрегат" | 2001 | 2002 |
| 4 | АД-100 | 100 | ЯМЗ-238, №10606219 | ГСФ-100, №10403719 | ОАО "Электроагрегат" | 2003 | 2004 |
| 5 | АС- 250/0,4 КМ | 250 | NTA- 855G2-1, №25324255 | НС4F, №02291286 | ОАО "Звезда энергетика" | 2002 | 2003 |
| 6 | АС- 250/0,4 КМ | 250 | NTA- 855G2-1, №25324256 | НС4F, №02261754 | ОАО "Звезда энергетика" | 2002 | 2003 |

В работе находятся  два дизельных генератора АД-100.Один генератор АД-100 находится в нерабочем состоянии и требует ремонта. Остальные дизельные генераторы находятся в резерве. На ДЭС отсутствует  необходимая техническая документация, предусмотренная «Правилами технической эксплуатации дизельных электростанций».

Электрические сети с. Новое Чаплино включают в себя РУ и линии электропередач с классами напряжения 0,4 кВ. В таблице 1.1.2.-6. приведена информация по воздушным и кабельным линиям, находящихся на балансе ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Таблица 1.1.2.-6. Воздушные и кабельные линии электропередач  с. Новое Чаплино.

| Наименование фидера | Напряжение линии | Воздушные линии | Кабельные линии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию |
| от РУ-0,4 кВ ДЭС |
| Участок верхний | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*70 | 0,2 | 2003 |
|  | 0,4 | 4*АС-50 | 0,714 | 2003 | - | - | - |
| Участок средний | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*70 | 0,32 | 2004 |
|  | 0,4 | 4*АС-50 | 0,39 | 2004 | - | - | - |
| Участок нижний | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*70 | 0,05 | 2004 |
|  | 0,4 | 4*АС-50 | 0,64 | 2004 | - | - | - |
| Котельная | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*120 | 0,56 | 1996 |
| Водозабор | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*35 | 0,575 | 1996 |
| Школа | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*70 | 0,28 | 1996 |
|  |  |  | 1,744 |  |  | 1,985 |  |

С целью выявления технического состояния электрических сетей необходимо провести испытания повышенным напряжением и замеры сопротивления.

Основными потребителями электрической энергии на напряжении 0,4 кВ являются жилые дома, уличное освещение и собственные объекты ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» (котельная, ДЭС, водозабор, гараж, контора).

Источником электроснабжения с. Сиреники является ДЭС (1,68 МВт), находящееся на балансе Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» с. Сиреники.

В таблице 1.1.2-7. представлены установленные дизельные генераторы ДЭС.

Таблица 1.1.2.-7.  Дизельные генераторы ДЭС с. Сиреники.

| № п/п | Марка, тип ДГ | Установленная мощность, кВт | Дизель, заводской номер | Генератор, заводской номер | Предприятие изготовитель | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДГР 420/1000 | 420 | 6ЧН21/21, №10 | HCJ Stamford | ОАО"Волжский дизель им. Маминых" | 2004 | 2005 |
| 2 | ДГР 420/1000 | 420 | 6ЧН21/21, №13 | HCJ Stamford | ОАО"Волжский дизель им. Маминых" | 2004 | 2005 |
| 3 | ДГР 420/1000 | 420 | 6ЧН21/21, №16 | HCJ Stamford | ОАО"Волжский дизель им. Маминых" | 2005 | 2005 |
| 4 | ДГР 420/1000 | 420 | 6ЧН21/21, №17 | HCJ Stamford | ОАО"Волжский дизель им. Маминых" | 2005 | 2005 |

В работе находится один дизель-генератор. Остальные дизель- генераторы находятся в резерве. На ДЭС отсутствует  необходимая техническая документация, предусмотренная  «Правилами технической эксплуатации дизельных электростанций».

Электрические сети с. Сиреники включают в себя РУ и линии электропередач с классами напряжения 0,4 кВ. В таблице 1.1.2.-8. приведена информация по воздушным и кабельным линиям, находящихся на балансе Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» с. Сиреники.

Таблица 1.1.2.-8. Воздушные и кабельные линии электропередач с. Сиреники.

| Наименование фидера | Напряжение линии | Воздушные линии | Кабельные линии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию |
| от РУ-0,4 кВ ДЭС |
| 1 -линия (ДЭС-ЩР-1) | 0,4 | 4*АС-95 | 0,608 | 2003 |  |  |  |
| 1-линия (ЩР-1 - ЩР-2) | 0,4 |  |  |  | КГХЛ-4*120 | 0,300 | 2003 |
| 1-линия (ЩР-2 - ЩР-3) | 0,4 |  |  |  | КГХЛ-4*70 | 0,100 | 2003 |
| 1-линия (ЩР-3 - ЩР-4) | 0,4 |  |  |  | КГХЛ-4*70 | 0,100 | 2003 |
| 1-линия (ЩР-4 - пилорамы) | 0,4 | 4*АС-50 | 0,140 | 2003 |  |  |  |
| 2-линия Водозабор | 0,4 | 4*АС-95 | 0,529 | 2003 |  |  |  |
|  | 0,4 |  |  |  | ААБл-4*35 | 0,120 | 2003 |
| 3-линия | 0,4 | 4*АС-95 | 0,841 | 2004 |  |  |  |
| 4-линия | 0,4 | 4*АС-50 | 0,870 | 2004 |  |  |  |
| 5-линия Школа | 0,4 |  |  |  | АВБбШв-4*150 | 0,860 | 2005 |
| 6-линия ГСМ | 0,4 |  |  |  | АВВГ-4*16 | 0,200 | 2003 |
|  |  |  | 5,976 |  |  | 1,68 |  |

Основными потребителями электрической энергии на напряжении 0,4 кВ являются жилые дома, уличное освещение и собственные объекты Провиденского филиала  ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» с. Сиреники (котельная, ДЭС, водозабор, гараж, контора).

Источником электроснабжения с. Нунлигран  является ДЭС (1,46 МВт), находящееся на балансе Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» с. Нунлигран. В таблице 1.1.2-9. представлены установленные дизельные генераторы ДЭС.

Таблица 1.1.2.-9. Дизельные генераторы ДЭС с. Нунлигран.

| № п/п | Марка, тип ДГ | Установленная мощность, кВт | Дизель, заводской номер | Генератор, заводской номер | Предприятие изготовитель | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДГА-315 | 315 | 6 ЧН-25/34 | 2СН 85/40- 80МЧ, № 94403 | АООТ "Первомайскдизельмаш" | 1994 | 1996 |
| 2 | ДГА-315 | 315 | 6 ЧН-25/34 | 2СН 85/40- 80МЧ, № 96628 | АООТ "Первомайскдизельмаш" | 1994 | 1996 |
| 3 | АД-200 | 200 | ТМЗ- 8481.10 № 10500233 | ГС-200У2, № 10500233 | ОАО "Электроагрегат" | 2000 | 2001 |
| 4 | АД-200 | 200 | ТМЗ- 8481.10 № 10500238 | ГС-200У2, № 10500238 | ОАО "Электроагрегат" | 2000 | 2001 |
| 5 | 3406С | 260 | 3406D1TA- GP-1, № 2RJ05265 | HCI444E1, №N09G084 80 | - | - | 2010 |
| 6 | 3406С | 260 | 3406D1TA- GP-1, № 2RJ05259 | HCI444E1, №N09G057 48 | - | - | 2010 |

Так же на котельной установлен аварийный дизель-генератор АД-100 мощностью 100 кВт, который используется только в аварийных случаях

На ДЭС отсутствует необходимая техническая документация, предусмотренная «Правилами технической эксплуатации дизельных электростанций».

Электрические сети с. Нунлигран включают в себя РУ и линии электропередач с классами напряжения 0,4 кВ.

В таблице 1.1.2.-10. приведена информация по воздушным и кабельным линиям, находящихся на балансе Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» с. Нунлигран.

Таблица 1.1.2.-10. Воздушные и кабельные линии электропередач с. Нунлигран.

| Наименование фидера | Напряжение линии | Воздушные линии | Кабельные линии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию |
| от РУ-0,4 кВ ДЭС |
| Фидер-1 Котельная | 0,4 | 4*АС-95 | 0,130 | 1974 | - | - | - |
|  | 0,4 | 4*АС-35 | 0,340 | 1974 | - | - | - |
| Фидер-2 Новый посёлок | 0,4 | 4*АС-70 | 0,458 | 2004 | - | - | - |
|  | 0,4 | 4*АС-35 | 0,220 | 2004 | - | - | - |
| Фидер-3 Школа | 0,4 | 4*АС-70 | 0,280 | 2004 | - | - | - |
| Фидер-5 Ферма | 0,4 | 4*АС-70 | 0,210 | 2004 | - | - | - |
| Фидер-6 гараж | 0,4 | - | - | - | АВВГ-3*35 | 0,060 | 0,060 |
| Фидер-10 Магазин- пекарня | 0,4 | - | - | - | АВВГ-4*50 | 0,320 | 0,320 |
|  |  |  | 1,638 |  |  | 0,38 |  |

Основными потребителями электрической энергии на напряжении 0,4 кВ являются жилые дома, уличное освещение и собственные объекты ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» (котельная, ДЭС, насосная, гараж, контора).

Источником электроснабжения с. Энмелен является ДЭС (1,46 МВт), находящееся на балансе ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». В таблице 1.1.2.-11. представлены установленные дизельные генераторы ДЭС.

Таблица 1.1.2.-11. Дизельные генераторы ДЭС с. Энмелен

| № п/п | Марка, тип ДГ | Установленная мощность, кВт | Дизель, заводской номер | Генератор, заводской номер | Предприятие изготовитель | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДГР 320/1000 | 320 | 6ЧН21/21 №022 | HCJ Stamford № А05Д387291 | ОАО"Волжский дизель им. Маминых" | 2005 | 2006 |
| 2 | ДГР 320/1000 | 320 | 6ЧН21/21 №023 | HCJ Stamford № А05Д387892 | ОАО"Волжский дизель им. Маминых" | 2005 | 2006 |
| 3 | ДГР 320/1000 | 320 | 6ЧН21/21 №024 | HCJ Stamford № А05Д387289 | ОАО"Волжский дизель им. Маминых" | 2005 | 2006 |
| 4 | АС 2х250/0.4 КМ | 2х250 | NTA-855G6 №25277090 | № HO2K281010 | ОАО"Звезда энергетика" | 2002 | 2003 |
|  |  |  | NTA-855G6 №25277089 | № 0150258-04 | ОАО"Звезда энергетика" | 2002 | 2003 |

На ДЭС отсутствует  необходимая техническая документация, предусмотренная «Правилами технической эксплуатации дизельных электростанций».

Электрические сети с. Энмелен включают в себя РУ и линии электропередач с классами напряжения 0,4 кВ. В таблице 1.1.2.-12. приведена информация по воздушным и кабельным линиям, находящихся на балансе ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Таблица 1.1.2.-12. Воздушные и кабельные линии электропередач  с. Энмелен

| Наименование фидера | Напряжение линии | Воздушные линии | Кабельные линии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию |
| от РУ-0,4 кВ ДЭС |
| Фидер-1 Посёлок | 0,4 | 4*АС-95 | 0,523 | 2003 | - | - | - |
|  | 0,4 | 4*АС-70 | 0,252 | 2003 | - | - | - |
|  | 0,4 | 4*АС-50 | 0,206 | 2003 | - | - | - |
| Фидер-2 Коса | 0,4 | 4*АС-95 | 0,952 | 2004 | - | - | - |
| Фидер-3 Котельная | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*120 | 0,530 | 2004 |
| Фидер-4 Школа | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*185 | 0,550 | 2004 |
| Фидер-5 гараж | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*50 | 0,045 | 2004 |
|  |  |  | 1,933 |  |  | 1,125 |  |

Основными потребителями электрической энергии на напряжении 0,4 кВ являются жилые дома, уличное освещение и собственные объекты ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» (котельная, ДЭС, насосная, гараж, контора).

Источником электроснабжения с. Янракыннот является ДЭС (0,96 МВт), находящееся на балансе ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». В таблице 1.1.2.-13. представлены установленные дизельные генераторы ДЭС.

Таблица 1.1.2-13. Дизельные генераторы ДЭС  с. Янракыннот

| № п/п | Марка, тип ДГ | Установленная мощность, кВт | Дизель, заводской номер | Генератор, заводской номер | Предприятие изготовитель | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДГР 320/1000 | 320 | 6ЧН21/21 №70 | HCJ Stamford | ОАО"Волжский дизель им. Маминых" | 2006 | 2007 |
| 2 | ДГР 320/1000 | 320 | 6ЧН21/21 №71 | HCJ Stamford | ОАО"Волжский дизель им. Маминых" | 2006 | 2007 |
| 3 | ДГР 320/1000 | 320 | 6ЧН21/21 №72 | HCJ Stamford | ОАО"Волжский дизель им. Маминых" | 2006 | 2007 |

На ДЭС отсутствует  необходимая техническая документация, предусмотренная «Правилами технической эксплуатации дизельных электростанций».

Электрические сети с. Янракыннот включают в себя РУ и линии электропередач с классами напряжения 0,4 кВ. В таблице 1.1.2.-14. приведена информация по воздушным и кабельным линиям, находящихся на балансе ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Таблица 1.1.2.-14. Воздушные и кабельные линии электропередач с. Янракыннот

| Наименование фидера | Напряжение линии | Воздушные линии | Кабельные линии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию | Марка | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию |
| от РУ-0,4 кВ ДЭС |
| Фидер-1 Гараж | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*50 | 0,035 | 1989- |
| от Гаража линия Почта | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*95 | 0,280 | 2003 |
| от Гаража линия ГСМ | 0,4 | 4*АС-70 | 0,450 | 1989 | - | - | - |
| от Гаража линия ШР-1 | 0,4 | - | - | - | ААБл-4*50 | 0,080 | 2003 |
| Фидер-2 Пекарня | 0,4 | 4*АС-70 | 0,210 | 2003 | - | - | - |
| Фидер-3 Центральный | 0,4 | 4*АС-70 | 0,820 | 2003 | - | - | - |
| Фидер-4 12 квартирный дом | 0,4 | 4*АС-70 | 0,630 | 2003 | - | - | - |
| Фидер-5 Школа | 0,4 | - | - | - | ААПБ-4*95 | 0,401 | 2003 |
|  |  |  | 2,11 |  |  | 0,796 |  |

Основными потребителями электрической энергии на напряжении 0,4 кВ являются жилые дома, и собственные объекты Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» с. Янракыннот (ДЭС, гараж, контора).

Всего в Провиденском городском округе 30,621 км воздушных линий и 26,678 км кабельных линий.

1.1.3.  Анализ зон действия системы, оценка резервов и дефицитов мощностей.

Расчетные расходы электроэнергии потребителей в зонах действия трансформаторных подстанций  Провиденского городского округа  и сводные данные по потребителям представлены в таблице 1.1.3-1

Максимальная электрическая нагрузка в Провиденском городском округе составляет 1,99 МВт. Суммарное потребление электроэнергии  9382,053 тыс. кВт.ч в год.

Таблица 1.1.3-1 - Фактические электрические нагрузки по трансформаторным подстанциям Провиденского городского округа

| Наименование ТП | Класс напряжения | Кол-во и мощность трансформаторов, кВА |
| --- | --- | --- |
| ТП-3 | 6/0,4 | 2х400 |
| ТП-КЗ | 6/0,4 | 2х400 |
| ТП-СПТУ | 6/0,4 | 1х400 |
| ТП-12 | 6/0,4 | 2х400 |
| ТП-школа | 6/0,4 | 2х400 |
| ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 |
| ТЭЦ | 6/0,4 | 1х630 |
| ЦРП | 6/10 | 2х1000 |
| ТП-ДУ | 10/0,4 | 1х250 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 1х250 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 1х400 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 1х400 |
| ТП-ВЗ-1 | 10/0,4 | 1х250 |
| ТП-ВЗ-2 | 10/0,4 | 1х250 |

В таблице 1.1.3.-2  приведены данные по балансу мощности распределительных трансформаторных подстанции ТП 6/0,4 кВ.

Таблица 1.1.3.-2 - Баланс электрической мощности распределительных подстанций 6/0,4 кВ Провиденского городского округа

| Наименование ТП | Колво и мощность трансформаторов, кВА | Покрытие электрической мощности, МВт | Максимальная присоединенная электрическая нагрузка, МВт | Резерв (+)/Дефицит (-) мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-3 | 2х400 | 1,143 | 0,30760 | 0,30760 |
| ТП-5 | 2х400 | 0,35 | 0,29295 | 0,29295 |
| ТП-7 | 1х400 | 0,53 | 0,30760 | 0,30760 |
| ТП-9 | 2х400 | 0,853 | 0,61520 | 0,61520 |
| ТП-ВЗ-1 | 2х400 | 0,792 | 0,24413 | 0,24413 |
| ТП-ВЗ-2 | 2х400 | 0,45 | 0,23250 | 0,21750 |

В таблице 1 .1.3.-4  приведены данные по балансу мощности распределительных трансформаторным подстанции ТП 10/0,4 кВ.

Таблица 1.1.3.-4.  Баланс электрической мощности распределительных подстанций

10/0,4 кВ Провиденского городского округа

| Наименование ТП | Колво и мощность трансформаторов, кВА | Покрытие электрической мощности, МВт | Максимальная присоединенная электрическая нагрузка, МВт | Резерв (+)/Дефицит (-) мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-ДУ | 1х250 | 0,138 | 0,30760 | 0,30760 |
| ТП-5 | 1х250 | 0,056 | 0,29295 | 0,29295 |
| ТП-7 | 1х400 | 0,087 | 0,30760 | 0,30760 |
| ТП-9 | 1х400 | 1,2304 | 0,61520 | 0,61520 |
| ТП-ВЗ-1 | 1х250 | 0,216 | 0,24413 | 0,24413 |
| ТП-ВЗ-2 | 1х250 | 0,203 | 0,23250 | 0,21750 |

На центрах питания распределительной сети городского поселения установлено по два трансформатора суммарная загрузка  которых обеспечивает необходимое взаиморезервирование, что соответствует принципу надёжности электроснабжения «п-1». Баланс  электроснабжения  Провиденского  городского  округа  за  2015 г.  представлен  в  таблице  1.1.3-5

Таблица1.1.3-5- Баланс электрической энергии по Провиденскому городскому округу

| Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН, млн. кВ*ч |
| --- |
| № п/п | Показатели | Период регулирования 2015 год |
|  |  | всего | ВН | CHI | СНП | НН |
| 1 | Поступление электроэнергии в сеть, всего | 9,732 | - | - | 9,732 | - |
| 1.1 | из смежной сети, всего | - | - | - | - | - |
|  | в том числе из сети | - | - | - | - | - |
|  | ВН | - | - | - | - | - |
|  | СН1 | - | - | - | - | - |
|  | CHII | - | - | - | - | - |
| 1.2 | От электростанций | 9,732 | - | - | 9,732 | - |
| 1.3 | От других поставщиков | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Поступление электроэнергии от других организаций | - | - | - | - | - |
| 2 | Потери электроэнергии в сети | 0,33 | - | - | 0,33 | - |
|  | то же в % (п. 1.1/п. 1.3) | 3,5 | - |  | 3,5 | - |
| 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | - | - | - | - | - |
| 4 | Полезный отпуск из сети | 9,382 | - | - | 9,382 | - |

1.1.4. Оценка показателей предоставляемых услуг

По результатам работы  Провиденского филиала  ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» за 2015 год общий объем реализуемой электроэнергии составил 18,711 млн. кВт*ч., потери в сетях при передаче составили – 2,818 млн. кВт*ч., что составляет 16 % от выработанной электроэнергии. Значения показателей работы системы электроснабжения по отдельным поселениям   представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.-1 Реализация и расходы электроэнергии в МО Провиденский городской округ по данным Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт.Провидения |  |  |  |  |  |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка электроэнергии | тыс..кВт.ч | 10063 | 10029 | 10800 | 9916 |
| 2 | Расход эл/эн на собств. нужды | тыс..кВт.ч | 232 | 243 | 562 | 397 |
|  | тоже в % к выработке | % | 2,3 | 2,4 | 5,2 | 4,0 |
| 3 | Отпуск эл/эн в сеть | тыс..кВт.ч | 9831 | 9786 | 10238 | 9519 |
| 4 | Потери эл/эн в сетях | тыс..кВт.ч | 923 | 1147 | 1074 | 999 |
|  | тоже в % к отпуску в сеть | % | 9,4 | 11,7 | 10,5 | 10,5 |
| 5 | Полезный отпуск, | тыс..кВт.ч | 9808 | 8639 | 9164 | 8520,7 |
|  | в том числе подразделениям предприятия | тыс..кВт.ч | 2903 | 2925 | 3100 | 2806,5 |
|  | Продано потребителям, | тыс..кВт.ч | 6004 | 5714 | 6064 | 5714,18 |
|  | в том числе населению: | тыс..кВт.ч | 2522 | 2240 | 2522 | 2240,3 |
|  | городскому | тыс..кВт.ч | 2522 | 2240 | 2522 | 2240,3 |
|  | сельскому | тыс..кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в т. ч. бюджетным | тыс..кВт.ч | 1367 | 1314 | 1191 | 1226,6 |
|  | в т. ч. прочим | тыс..кВт.ч | 2115 | 2160 | 2351 | 2247,3 |
|  | с.Новое Чаплино |  |  |  |  |  |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка электроэнергии | тыс..кВт.ч | 1522 | 1565 | 1565 | 1749 |
| 2 | Расход эл/эн на собств. нужды | тыс..кВт.ч | 38 | 78 | 78 | 70 |
|  | тоже в % к выработке | % | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| 3 | Отпуск эл/эн в сеть | тыс..кВт.ч | 1514 | 1486 | 1486 | 1679 |
| 4 | Потери эл/эн в сетях | тыс..кВт.ч | 236 | 205 | 205 | 231 |
|  | тоже в % к отпуску в сеть | % | 15,6 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 5 | Полезный отпуск, | тыс..кВт.ч | 1278 | 1282 | 1282 | 1448,1 |
|  | в том числе подразделениям предприятия | тыс..кВт.ч | 626 | 625 | 625 | 687,1 |
|  | Продано потребителям, | тыс..кВт.ч | 652 | 656 | 656 | 761,1 |
|  | в том числе населению: | тыс..кВт.ч | 385 | 386 | 386 | 461,3 |
|  | городскому | тыс..кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельскому | тыс..кВт.ч | 385 | 386 | 386 | 461,3 |
|  | в т. ч. бюджетным | тыс..кВт.ч | 159 | 161 | 161 | 172,1 |
|  | в т. ч. прочим | тыс..кВт.ч | 107 | 109 | 109 | 127,6 |
|  | с. Нунлигран |  |  |  |  |  |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка электроэнергии | тыс..кВт.ч | 1519 | 1552 | 1497 | 1508 |
| 2 | Расход эл/эн на собств. нужды | тыс..кВт.ч | 142 | 143 | 73 | 60 |
|  | тоже в % к выработке | % | 9,4 | 4,9 | 4,9 | 4,0 |
| 3 | Отпуск эл/эн в сеть | тыс..кВт.ч | 1376 | 1424 | 1424 | 1448 |
| 4 | Потери эл/эн в сетях | тыс..кВт.ч | 190 | 197 | 232 | 236 |
|  | тоже в % к отпуску в сеть | % | 13,8 | 16,3 | 163 | 16,3 |
| 5 | Полезный отпуск, | тыс..кВт.ч | 1186 | 1192 | 1192 | 1212,1 |
|  | в том числе подразделениям предприятия | тыс..кВт.ч | 637 | 601 | 625 | 601 |
|  | Продано потребителям, | тыс..кВт.ч | 550 | 566 | 566 | 611,1 |
|  | в том числе населению: | тыс..кВт.ч | 349 | 354 | 354 | 425 |
|  | городскому | тыс..кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельскому | тыс..кВт.ч | 349 | 425 | 354 | 425 |
|  | в т. ч. бюджетным | тыс..кВт.ч | 114 | 105 | 116 | 108,2 |
|  | в т. ч. прочим | тыс..кВт.ч | 87 | 81 | 96 | 78 |
|  | с.Энмелен |  |  |  |  |  |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка электроэнергии | тыс..кВт.ч | 1666 | 1675 | 1738 | 1843 |
| 2 | Расход эл/эн на собств. нужды | тыс..кВт.ч | 208 | 180 | 87 | 173 |
|  | тоже в % к выработке | % | 12,5 | 10,8 | 5,0 | 9,4 |
| 3 | Отпуск эл/эн в сеть | тыс..кВт.ч | 1458 | 1495 | 1651 | 1670 |
| 4 | Потери эл/эн в сетях | тыс..кВт.ч | 295 | 313 | 483 | 488 |
|  | тоже в % к отпуску в сеть | % | 20,2 | 20,9 | 29,2 | 29.2 |
| 5 | Полезный отпуск, | тыс..кВт.ч | 1163 | 1182 | 1169 | 1181,6 |
|  | в том числе подразделениям предприятия | тыс..кВт.ч | 454 | 447 | 397 | 447,1 |
|  | Продано потребителям, | тыс..кВт.ч | 709 | 734 | 772 | 734,48 |
|  | в том числе населению: | тыс..кВт.ч | 406 | 390 | 407 | 389,6 |
|  | городскому | тыс..кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельскому | тыс..кВт.ч | 406 | 390 | 407 | 389,6 |
|  | в т. ч. бюджетным | тыс..кВт.ч | 178 | 170 | 184 | 169,2 |
|  | в т. ч. прочим | тыс..кВт.ч | 126 | 175 | 181 | 175,7 |
|  | с. Янракыннот |  |  |  |  |  |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка электроэнергии | тыс..кВт.ч | 1766 | 1825 | 1667 | 1834 |
| 2 | Расход эл/эн на собств. нужды | тыс..кВт.ч | 248 | 210 | 83 | 161 |
|  | тоже в % к выработке | % | 14,0 | 11,5 | 5,0 | 8,8 |
| 3 | Отпуск эл/эн в сеть | тыс..кВт.ч | 1519 | 1615 | 1584 | 1673 |
| 4 | Потери эл/эн в сетях | тыс..кВт.ч | 265 | 282 | 322 | 340 |
|  | тоже в % к отпуску в сеть | % | 17,5 | 17 | 20,3 | 20,3 |
| 5 | Полезный отпуск, | тыс..кВт.ч | 1254 | 1333 | 1262 | 1262 |
|  | в том числе подразделениям предприятия | тыс..кВт.ч | 317 | 189 | 208 | 208 |
|  | Продано потребителям, | тыс..кВт.ч | 937 | 1144 | 1055 | 1055 |
|  | в том числе населению: | тыс..кВт.ч | 557 | 701 | 557 | 557 |
|  | городскому | тыс..кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельскому | тыс..кВт.ч | 557 | 701 | 557 | 557 |
|  | в т. ч. бюджетным | тыс..кВт.ч | 254 | 257 | 254 | 254 |
|  | в т. ч. прочим | тыс..кВт.ч | 126 | 186 | 243 | 243 |
|  | с.Сиреники |  |  |  |  |  |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка электроэнергии | тыс..кВт.ч | 2159 | 1814 | 2219 | 1860 |
| 2 | Расход эл/эн на собств. нужды | тыс..кВт.ч | 196 | 176 | 115 | 108 |
|  | тоже в % к выработке | % | 9,1 | 9,7 | 5,2 | 5,8 |
| 3 | Отпуск эл/эн в сеть | тыс..кВт.ч | 1963 | 1638 | 2104 | 1752 |
| 4 | Потери эл/эн в сетях | тыс..кВт.ч | 491 | 409 | 630 | 525 |
|  | тоже в % к отпуску в сеть | % | 25 | 25 | 29,9 | 29,9 |
| 5 | Полезный отпуск, | тыс..кВт.ч | 1472 | 1228 | 1474 | 1227,4 |
|  | в том числе подразделениям предприятия | тыс..кВт.ч | 802 | 571 | 745 | 552,8 |
|  | Продано потребителям, | тыс..кВт.ч | 670 | 657 | 729 | 674,61 |
|  | в том числе населению: | тыс..кВт.ч | 468 | 467 | 477 | 466,7 |
|  | городскому | тыс..кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сельскому | тыс..кВт.ч | 468 | 467 | 477 | 467,7 |
|  | в т. ч. бюджетным | тыс..кВт.ч | 103 | 72 | 105 | 69,7 |
|  | в т. ч. прочим | тыс..кВт.ч | 99 | 119 | 147 | 138,2 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка электроэнергии | тыс..кВт.ч | 18725 | 18460 | 19486 | 18711 |
| 2 | Расход эл/эн на собств. нужды | тыс..кВт.ч | 1064 | 1030 | 999 | 969 |
|  | тоже в % к выработке | % | 5,7 | 5,6 | 5,1 | 5,2 |
| 3 | Отпуск эл/эн в сеть | тыс..кВт.ч | 17661 | 17430 | 18487 | 17741 |
| 4 | Потери эл/эн в сетях | тыс..кВт.ч | 24000 | 2554 | 2945 | 2818 |
|  | тоже в % к отпуску в сеть | % | 13,6 | 14,7 | 15,9 | 15,9 |
| 5 | Полезный отпуск, | тыс..кВт.ч | 15262 | 14876 | 15542 | 14923 |
|  | в том числе подразделениям предприятия | тыс..кВт.ч | 5740 | 5359 | 5284 | 5284 |
|  | Продано потребителям, | тыс..кВт.ч | 9522 | 9517 | 9639 | 9639 |
|  | в том числе населению: | тыс..кВт.ч | 4686 | 4609 | 4684 | 4684 |
|  | городскому | тыс..кВт.ч | 2522 | 2240 | 2240 | 2240 |
|  | сельскому | тыс..кВт.ч | 2164 | 2367 | 2443 | 2443 |
|  | в т. ч. бюджетным | тыс..кВт.ч | 2176 | 2078 | 1977 | 1977 |
|  | в т. ч. прочим | тыс..кВт.ч | 2660 | 2830 | 2978 | 2978 |

На электрических сетях периодически случаются аварийные ситуации. Сводные данные об отказах на электросетевых объектах подлежат опубликованию и размещены на официальных сайтах сетевых организаций. В опубликованных данных содержится информация о времени и месте возникновения неполадок, сроках восстановления электроснабжения, причинах возникновения технологических нарушений и количестве недоотпущенной электрической энергии.

1.1.5. Состояние коммерческого учета.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время, приборами учета электрической энергии оборудованы 100 % потребителей.

Стоит также отметить, что установленные у большинства потребителей приборы учета, не соответствуют современным требованиям, прежде всего, по классу точности. Большинство старых счётчиков не обеспечивают необходимую точность учета и не рассчитано на современный уровень электропотребления. Если прибор учета установлен, но имеет класс точности 2,5, то он, в соответствии с законодательством, ремонту и госповерке не подлежит и должен быть заменен на прибор учёта с классом точности 2,0 и выше до окончания межповерочного интервала, либо в случае поломки явного отказа.

На балансе Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» находятся счетчики коммерческого и технического учета. Учет потребления электроэнергии собственными объектами осуществляется счетчиками коммерческого учета, установленными на вводных распределительных устройствах зданий.

Сведения о приборах учета электрической энергии на объекте  приведены в таблицах 1.1.5-1 – 1.1.5.-6.

В соответствии с требованиями п. 138, 139 постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» необходимо произвести замену приборов учета электрической энергии с классом точности 2 на счетчики повешенной точности (0,5; 1).

Таблица 1.1.5-1. Сведения о приборном учете потребления  электрической энергии

п.г.т. Провидения

| № п/п | Место установки | Тип | Класс точности | Дата поверки | Назначение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЭС | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | коммерческий | требует поверки |
| 1 |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | коммерческий | требует поверки |
| 2 | ЦРП | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
|  |  | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | требует поверки |
| 3 | Помещение участка тепловодоснабжения | Энергомера СЕ-301 | 1 | 2011 | коммерческий | исправен |
| 4 | Водозабор «Ясная поляна» | Энергомера СЕ-301 | 1 | 2011 | коммерческий | исправен |
|  |  | Энергомера СЕ-301 | 1 | 2011 | коммерческий | исправен |
| 5 | Насосная 2-го подъёма | Энергомера СЕ-301 | 1 | 2011 | коммерческий | исправен |
| 6 | Насосная 3-го подъёма | Энергомера СЕ-301 | 1 | 2011 | коммерческий | исправен |
| 7 | Котельная «Модуль» | Энергомера СЕ-301 | 1 | 2011 | коммерческий | исправен |
| 8 | Административное здание | СА4У-И672М | 2 | 2006 | коммерческий | требует замены |
| 9 | Баня | СА4У-И672М | 2 | 2005 | коммерческий | требует замены |
| 10 | Мастерская котельной «Модуль» | СА4У-И672М | 2 | 1990 | коммерческий | требует замены |
| 11 | Гараж, ул. Н.Дежнёва, 13/1 | СО-ЭЭ 6706 | 1 | 2005 | коммерческий | требует замены |
| 12 | Гараж, ул. Полярная, 31/1 | ЦЭ 6807 | 1 | 1994 | коммерческий | требует замены |
| 13 | Гараж, ул. Полярная, 32 | СА4У-И672М | 2 | 1990 | коммерческий | требует замены |

Таблица 1.1.5-2. Сведения о приборном учете потребления  электрической энергии

с. Новое Чаплино

| № п/п | Место установки | Тип | Класс точности | Дата поверки | Назначение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СА4У-И672М | 2 | 2006 | коммерческий | требует замены |
| 1 | Котельная | СА4У-И672М | 2 | 2006 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И673М | 2 | 2006 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И673М | 2 | 2006 | коммерческий | требует замены |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
| 2 | ДЭС | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | исправен |
| 3 | Контора | СОЭ-5250-11Ш | 1 | 2009 | коммерческий | исправен |

Таблица  1.1.5.-3  Сведения о приборном учете потребления электрической энергии

с. Сиреники

| № п/п | Место установки | Тип | Класс точности | Дата поверки | Назначение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | исправен |
|  |  | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | исправен |
| 2 | ДЭС | СА4У-И672М | 2 | 2007 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И672М | 2 | 2007 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И672М | 2 | 2007 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И672М | 2 | 2007 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И672М | 2 | 2007 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И672М | 2 | 2004 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И672М | 2 | 2004 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И672М | 2 | 2002 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И672М | 2 | 2004 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И672М | 2 | 2002 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СА4У-И672М | 2 | 2004 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СЕ31R33043L | 0,5 | 2007 | коммерческий | требует поверки |
| 3 | Контора | СО-И446 | 2,5 | 1978 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СО-И446М | 2,5 | 1991 |  | требует замены |
| 4 | Насосная детсада | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | исправен |
| 5 | Котельная гаража | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | исправен |
| 6 | Гараж | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | исправен |
| 7 | Водоёмное | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | исправен |
| 8 | Насосная водоёма | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | исправен |
| 9 | Аккумуляторный цех | СО-ИБ2 | 2 | 2004 | коммерческий | требует замены |
| 10 | Столярная мастерская | Меркурий 230 | 0,5 | 2008 | коммерческий | исправлен |
| 11 | ОВЯ 1 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | исправлен |
| 12 | ОВЯ 2 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | исправлен |
| 13 | ОВЯ 3 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | исправлен |
| 14 | ОВЯ 4 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | исправлен |
| 15 | ОВЯ 5 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | исправлен |
| 16 | ОВЯ 6 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | исправлен |

Таблица 1.1.5.-4. Сведения о приборном учете потребления электрической энергии с.Нунлигран

| № п/п | Место установки | Тип | Класс точности | Дата поверки | Назначение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | СА4У-И672М | 2 | 2002 | коммерческий | требует замены |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
| 2 | ДЭС |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | исправен |
|  |  |  | СО-505 | 2 | 2005 | коммерческий | требует замены |
| 3 | Контора |  | СО-505 | 2 | 2006 | коммерческий | требует замены |
|  |  |  | СО-И446 | 2,5 | 1973 | коммерческий | требует замены |
| 4 | Гараж | СА4У-И672М | 2 | 1979 | коммерческий | требует замены |
| 5 | Столярная мастерская |  | СА4У-И672М | 2 | 2003 | коммерческий | требует замены |

Таблица 1.1.5.-5. Сведения о приборном учете потребления электрической энергии с. Энмелен

| № п/п | Место установки | Тип | Класс точности | Дата поверки | Назначение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2004 | коммерческий | требует поверки |
|  |  |  | ЦЭ6803В | 1 | 2005 | коммерческий | требует поверки |
| 1 | ДЭС |  | ЦЭ6803В | 1 | 2004 | коммерческий | требует поверки |
|  |  |  | СА4У-И672М | 2 | 2003 | коммерческий | требует замены |
|  |  |  | СА4У-И672М | 2 | 2006 | коммерческий | требует замены |
|  |  |  | СА4У-И672М | 2 | 2002 | коммерческий | требует замены |
|  |  |  | СА4У-И672М | 2 | 2002 | коммерческий | требует замены |
|  |  |  | СО-И49М1-2 | 2 | 2002 | коммерческий | требует замены |
|  |  |  | СО-446М | 2,5 | 1985 | коммерческий | требует замены |
| 2 | Баня | СЕ 301 R33 | 0.5 | 2005 | коммерческий | требует поверки |
| 3 | Контора | СО-И446М | 2,5 | 1990 | коммерческий | требует замены |

Таблица 1.1.5.-6. Сведения о приборном учете потребления электрической энергии

с. Янракыннот

| № п/п | Место установки | Тип | Класс точности | Дата поверки | Назначение | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Меркурий 230 АМ-03 | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | Меркурий 230 АМ-03 | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | СА4У-И672М |  | 2006 | коммерческий | требует замены |
|  |  | СЭТ 3а-02-34-03/1п | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
| 1 | ДЭС | СТЭ 560/П5-1-4р | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | СТЭ 560/П5-1-4р | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | СТЭ 560/П5-1-4р | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | СТЭ 560/П5-1-4р | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | СТЭ 560/П5-1-4р | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
|  |  | СТЭ 560/П5-1-4р | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
| 2 | Баня | СА4У-И672М |  | 2005 | коммерческий | требует замены |
| 3 | Контора | Меркурий АМ-01 | 1 | 2011 | коммерческий | исправен |
|  |  | ЦЭ-6803В | 1 | 2005 | коммерческий | требует поверки |
| 4 | Гараж | СТЭ 560/П5-1-4р | 1 | 2006 | коммерческий | требует поверки |
| 5 | Столярная мастерская | СА4У-И672М | 2 | 1995 | коммерческий | требует замены |
| 6 | ГСМ | СА4У-И672М | 2 | 1987 | коммерческий | требует замены |

1.1.6. Воздействие на окружающую среду.

Существующие источники  электрической энергии (ДЭС), функционирующие на территории МО «Провиденский городской округ», работают на дизельном топливе. Следовательно,  расчеты выбросов   выполняются для следующих вредных веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами стационарных дизельных установок:

• оксид углерода (СО);

•оксиды азота (NOх) (в пересчете на NO2);

• углеводороды (СН)

для стационарных дизельных установок при проведении расчетов загрязнения атмосферы используется ПДКм.р. по керосину (код 2732) .

• сажа (С);

• диоксид серы (SO2);

• формальдегид (СН2О);

• бенз(a)пирен (БП).

Стационарные дизельные установки условно подразделяют на четыре группы в соответствии с основными классификационными признаками мощности, быстроходности, числа цилиндров дизельных двигателей, которые определяют способ организации рабочего процесса и, следовательно, токсикологические свойства выделяемых веществ:
А - маломощные, быстроходные и повышенной быстроходности (Ne<73,6 кВт, n=1000-3000 мин).
Б - средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (Ne<=73,6-736 кВт,  n =500-1500 мин).
В - мощные, средней быстроходности (Ne =736-7360 кВт, n =500-1000 мин).
Г - мощные, повышенной быстроходности, многоцилиндровые(Ne =736-7360 кВт,  n =1500-3000 мин, i>30).
Примечание 1 -  Ne - номинальная мощность, n - число оборотов,  i - число цилиндров

Примечание 2 - Требования, установленные в международных стандартах, относящиеся к выбросам стационарных дизельных установок, существенно отличаются от требований, установленных в стандартах Российской Федерации. После капитального ремонта дизельных установок происходит изменение количества выбросов. В связи с тем, что некоторые предприятия Российской Федерации используют как зарубежные стационарные дизельные установки, так и установки отечественного производства, прошедшие капитальный ремонт, данные по выбросам необходимо корректировать в соответствии с указанными обстоятельствами.

Расчет выбросов с использованием средних показателей
 Максимальный выброс i-го вещества, г/с, стационарной дизельной установкой рассчитывают по формуле     ,

где eMi - выброс -го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки в режиме номинальной мощности определяют согласно таблице 1 или 2, г/кВт·ч;
Pэ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, значение которой указано в технической документации предприятия-изготовителя. Если в технической документации не указано значение эксплуатационной мощности, то в качестве Pэ принимают значение номинальной мощности стационарной дизельной установки ( Ne), кВт;
(1/3600) - коэффициент пересчета часов в секунды.

Таблица 1.1.6.-1 - Значения выбросов eMi - для разных групп стационарных дизельных установок до капитального ремонта.

| Группа | Выброс, г/кВт·ч |
| --- | --- |
|  | СО | NO | СН | С | SО | СНО | БП |
| А | 7,2 | 10,3 | 3,6 | 0,70 | 1,1 | 0,15 | 1,3·10 |
| Б | 6,2 | 9,6 | 2,9 | 0,50 | 1,2 | 0,12 | 1,2·10 |
| В | 5,3 | 8,4 | 2,4 | 0,35 | 1,4 | 0,10 | 1,1·10 |
| Г | 7,2 | 10,8 | 3,6 | 0,60 | 1,2 | 0,15 | 1,3·10 |

Таблица1.1.6.-2 - Значения выбросов eMi -  для разных групп стационарных дизельных установок, прошедших капитальный ремонт

| Группа | Выброс, г/кВт·ч |
| --- | --- |
|  | СО | NO | СН | С | SО | СНО | БП |
| А | 8,6 | 9,8 | 4,5 | 0,90 | 1,2 | 0,20 | 1,6·10 |
| Б | 7,4 | 9,1 | 3,6 | 0,65 | 1,3 | 0,15 | 1,5·10 |
| В | 6,4 | 8,0 | 3,0 | 0,45 | 1,5 | 0,12 | 1,4·10 |
| Г | 8,6 | 10,3 | 4,5 | 0,75 | 1,3 | 0,20 | 1,6·10 |

Таблица 1.1.6.-3

Значения выбросов еМi (г/кВт · ч) для   стационарных дизельных установок Провиденского городского округа  до капитального ремонта

| Кол-во ДЭС | Группа | Выброс, г/кВт · ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | СО | NOx | СН | С | SO2 | СН2О | БП |
| 25 шт | Б | 155 | 240 | 72,5 | 12,5 | 30 | 3 | 30 · 10-5 |
| 5шт | В | 26,5 | 42 | 12 | 1,75 | 7 | 0,5 | 5,5 · 10-5 |

Валовый выброс i-того вещества за год (т/год) стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

Wэi = (1/1000) · qэi · Gт

qэi (г/кг · топл.) - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл *[2]; определяемый по табл. 3 или табл. 4;

Gт (т) - расход топлива стационарной дизельной установкой за год (берется по отчетным данным об эксплуатации установки);

(1/1000) - коэффициент пересчета «кг» в «т».

Таблица 1.1.6.-4..Значения выбросов qэi (г/кг · топл.) для различных групп стационарных дизельных установок до капитального ремонта

| Группа | Выброс, г/кг · топл. |
| --- | --- |
|  | СО | NOx | СН | С | SO2 | СН2О | БП |
| А | 30 | 43 | 15,0 | 3,0 | 4,5 | 0,6 | 5,5 · 10-5 |
| Б | 26 | 40 | 12,0 | 2,0 | 5,0 | 0,5 | 5,5 · 10-5 |
| В | 22 | 35 | 10,0 | 1,5 | 6,0 | 0,4 | 4,5 · 10-5 |
| Г | 30 | 45 | 15,0 | 2,5 | 5,0 | 0,6 | 5,5 · 10-5 |

Таблица 1.1.6.-5.Значения выбросов qэi (г/кг · топл.) для различных групп стационарных дизельных установок, прошедших капитальный ремонт

| Группа | Выброс, г/кг · топл. |
| --- | --- |
|  | СО | NOx | СН | С | SO2 | СН2О | БП |
| А | 36 | 41 | 18,8 | 3,75 | 4,6 | 0,7 | 6,9 · 10-5 |
| Б | 31 | 38 | 15,0 | 2,5 | 5,1 | 0,6 | 6,3 · 10-5 |
| В | 26 | 33 | 12,5 | 1,9 | 6,1 | 0,5 | 5,6 · 10-5 |
| Г | 36 | 43 | 18,8 | 3,15 | 5,1 | 0,7 | 6,9 · 10-5 |

Для стационарных дизельных установок зарубежного производства, отвечающих требованиям природоохранного законодательства стран Европейского Экономического Сообщества, США, Японии, значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 могут быть соответственно уменьшены по СО в 2 раза; NO2 и NO в 2,5 раза; СН, С, СН2О и БП в 3,5 раза.

При внедрении различных природоохранных технологий (жидкостные и каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры, «экологически чистые» виды топлив и т.п., табл. 5), эффективность очистки отработавших газов должна быть подтверждена соответствующими данными инструментального контроля выбросов в условиях эксплуатации стационарной дизельной установки.

(справочное)

Таблица 1.1.6.-6 . Санитарно-гигиенические нормативы  некоторых загрязняющих веществ  (по состоянию на 1 сентября 2000 г.)

| Код ЗВ [4] | Наименование вещества | ПДКмр, мг/м3 | ПДКсс, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Кл. опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид /5/ [5] | 0.085 | 0.04 | - | 2 |
| 0304 | Азота оксид /4/ | 0.4 | 0.06 | - | 3 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) /499/ | 0.15 | 0.05 | - | 3 |
| 0330 | Серы диоксид (Ангидрид сернистый) /436/ | 0.5 | 0.05 | - | 3 |
| 0337 | Углерода оксид /498/ | 5 | 3 | - | 4 |
| 0703 | Бенз//пирен (3,4-бензпирен) /48/ | - | 0.000001 | - | 1 |
| 1325 | Формальдегид /522/ | 0.035 | 0.003 |  | 2 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) /497/ | 1 | - | - |  |

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели,

- аккумуляторные батареи,

- масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву.

Электросетевые объекты по принципу работы в нормальном режиме эксплуатации являются слабо загрязняющими окружающую среду объектами. При проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. Технические решения при строительстве объектов электроэнергетики должны соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, государственных стандартов и обеспечивать безопасную для жизни людей и щадящую для окружающей среды эксплуатацию объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны выделяются для:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземных и подводных кабельных линий электропередачи.

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.(Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160).Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.

Так, по информации Центра электромагнитной безопасности, в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно- сосудистой, нейрогорморальной и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции. Поэтому, чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше. В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено.Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности. Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СНиП № 2971-84 - «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.

Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

- 2 метра - для ВЛ ниже 1кВ;

- 10 метров - для ВЛ 1- 20 кВ;

- 15 метров - для ВЛ 35 кВ;

- 20 метров - для ВЛ 110 кВ;

- 25 метров - для ВЛ 150-220 кВ;

- 30 метров - для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ;

- 40 метров - для ВЛ 750 кВ;

- 55 метров - для ВЛ 1150 кВ;

- 100 метров - для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).

Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ) только над производственными зданиями электрических подстанций.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

- Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

- Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

- Размещать автозаправочные станции.

- Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

- Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

- Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

- Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:

- физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;

- юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.В настоящее время размер СЗЗ для существующих на территории Провиденского городского округа трансформаторных подстанций не установлен нормативными документами. Для электроподстанции, расположенной на территории Провиденского городского округа, необходимо разработать и утвердить «Проект обоснования размера санитарно- защитной зоны», где будет определен и подтвержден результатами натурных исследований размер СЗЗ. Проект СЗЗ должен быть разработан с учетом архитектурно-планировочных ограничений градостроительной документации.

К источникам электромагнитного излучения относятся линии электропередач, электроподстанция, объекты Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».  Для всех объектов кроме электроподстанций СЗЗ не требуется. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, необходимо соблюдать санитарные разрывы вдоль линий электропередач.

К нарушению жизнедеятельности проживающего на территории городского округа населения могут привести аварии на системах: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения.

Кроме того, элементы повреждённых систем жизнеобеспечения представляют потенциальную опасность поражения населения: электрическим током при обрыве ЛЭП и создании зоны поражения шаговым напряжением.

1.1.7. Анализ  финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги.

Ежегодно Комитетом  государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа устанавливаются тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифы на услуги по передаче ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 6 ноября 2015 г.

- 1057/15 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год» установлены предельный минимальный и предельный максимальный уровни тарифа на электрическую энергию в среднем по Чукотскому автономному округу с календарной разбивкой:

с 01.01.2016	г. минимальный уровень  –1175,64 коп./кВт.ч,

максимальный уровень – 1184,33 коп./кВт.ч;

01.07.2016 г. минимальный уровень – 1314,60 коп./кВт.ч, максимальный уровень – 1361,88 коп./кВт.ч.

ОАО «Оборонэнергосбыт» филиал «Камчатский» приобретает электрическую энергию у гарантирующего поставщика АО «Чукотэнерго» и у гарантирующего поставщика ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в населенных пунктах Угольные Копи, Провидения, по тарифам, рассчитанным в соответствии с п.29 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском).

Расходы на производство и передачу электрической энергии представлены в таблице 1.1.7-1.

Таблица 1.1.7-1 Расходы на производство и передачу электрической энергии

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт.Провидения |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливо | Тыс. руб | 100143 | 110016 | 132876 | 131544.9 |
| 2 | амортизация | Тыс. руб | 29119 | 27967 | 24730 | 24730 |
| 3 | Оплата труда | Тыс. руб | 6010 | 6125 | 6333 | 6333.1 |
| 4 | Очисления на соц.нужды | Тыс. руб | 1457 | 1637 | 1209 | 1508.8 |
| 5 | Материалы | Тыс. руб | 801 | 2316 | 869 | 2602.3 |
| 6 | Ремонт тех.средств | Тыс. руб | 1196 | 1997 | 6559 | 1431.9 |
| 7 | Цеховые расходы | Тыс. руб | 9924 | 11968 | 9905 | 11097 |
| 8 | Услуги вспомогательных производств, в том числе: | Тыс. руб | 1733 | 2591 | 3656 | 3974 |
| 9 | Автотранспорт | Тыс. руб | 417 | 2021 | 2559 | 2124 |
| 10 | Доставка топлива(склад, производство) | Тыс. руб | 1295 | 520 | 1084 | 1764 |
| 11 | Цех КПиА | Тыс. руб | 10 | 23 | 0 | 62 |
| 12 | Электротехническая лаборатория | Тыс. руб | 11 | 26 | 13 | 24 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб | 1539 | 3007 | 1518 | 3315 |
| 14 | Прочие расходы | Тыс. руб | 950 | 1818 | 994 | 2571 |
| 15 | Недополученный по независящим причинам доход | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Субсидия на покупную электрическую энергию | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расходы на производство и передачу электрической энергии всего с учетом субсидии: | Тыс. руб | 152870 | 169442 | 188950 | 189107 |
| 18 | Себестоимость 1 кВт.час с учетом субсидии | Коп. | 1716 | 1961 | 2062 | 2219 |
| 19 | Расходы на реализуемую продукцию | Тыс. руб | 103044 | 112075 | 123327 | 126831 |
| 20 | Прибыль | Тыс. руб | -16093 | -6293 | 6866 | 5509.8 |
| 21 | в том числе налог на имущество | Тыс. руб | 5 342 | 7907,72 | - | 5467.6 |
| 22 | Необходимая валовая выручка | Тыс. руб | 86944 | 105084 | 130193 | 132340 |
| 23 | Одноставочный тариф | Коп/кВт.ч | 1448 | 1839 | 2147 | 2316 |
| 24 | рост тарифа | % | 113,1 | 100 | 104,2 | 100 |
| 25 | Численность ПП | чел | 10 | 16,5 | 13,5 | 13,5 |
|  | с. Новое Чаплино |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливо | Тыс. руб | 17803 | 22165 | 21405 | 24343 |
| 2 | амортизация | Тыс. руб | 1162 | 947 | 941 | 941 |
| 3 | Оплата труда | Тыс. руб | 4730 | 5242 | 4840 | 4840 |
| 4 | Очисления на соц.нужды | Тыс. руб | 1410 | 1573 | 1428 | 1428 |
| 5 | Материалы | Тыс. руб | 339 | 195 | 353 | 219 |
| 6 | Ремонт тех.средств | Тыс. руб | 5857 | 1691 | 359 | 2211 |
| 7 | Цеховые расходы | Тыс. руб | 5101 | 4474 | 4501 | 5658 |
| 8 | Услуги вспомогательных производств, в том числе: | Тыс. руб | 525 | 2003 | 500 | 1985 |
| 9 | Автотранспорт | Тыс. руб | 514 | 1978 | 463 | 1677 |
| 10 | Доставка топлива(склад, производство) | Тыс. руб | 212 | 222 | 24 | 284 |
| 11 | Цех КПиА | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Электротехническая лаборатория | Тыс. руб | 11 | 26 | 13 | 24 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб | 1211 | 2573 | 1071 | 2583 |
| 14 | Прочие расходы | Тыс. руб | 2843 | 5363 | 3176 | 2635 |
| 15 | Недополученный по независящим причинам доход | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Субсидия на покупную электрическую энергию | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расходы на производство и передачу электрической энергии всего с учетом субсидии: | Тыс. руб | 40981 | 46226 | 38575 | 46843 |
| 18 | Себестоимость 1 кВт.час с учетом субсидии | Коп. | 3206 | 3606 | 3009 | 3235 |
| 19 | Расходы на реализуемую продукцию | Тыс. руб | 20905 | 23674 | 19805 | 24618 |
| 20 | Прибыль | Тыс. руб | -4604 | -1754 | 227 | 71 |
| 21 | в том числе налог на имущество | Тыс. руб | 61 | 54 | 0 | 44 |
| 22 | Необходимая валовая выручка | Тыс. руб | 16301 | 18853 | 20031 | 24689 |
| 23 | Одноставочный тариф | Коп/кВт.ч | 2500 | 2872 | 3051 | 3344 |
| 24 | рост тарифа | % | 116 | 100 | 106,2 | 100 |
| 25 | Численность ПП | чел | 7 | 10,5 | 10 | 10 |
|  | с.Нунлигран |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливо | Тыс. руб | 16073 | 17469 | 18750 | 18750 |
| 2 | амортизация | Тыс. руб | 374 | 374 | 374 | 374 |
| 3 | Оплата труда | Тыс. руб | 5161 | 5437 | 4821 | 4821 |
| 4 | Очисления на соц.нужды | Тыс. руб | 1489 | 1625 | 1422 | 1422 |
| 5 | Материалы | Тыс. руб | 105 | 137 | 117 | 156 |
|  | Вода на технологичекие нужды | Тыс. руб | 254 | 138 | 389 | 226 |
| 6 | Ремонт тех.средств | Тыс. руб | 4626 | 1159 | 344 | 3598 |
| 7 | Цеховые расходы | Тыс. руб | 6361 | 5887 | 4668 | 6293 |
| 8 | Услуги вспомогательных производств, в том числе: | Тыс. руб | 689 | 949 | 649 | 1008 |
| 9 | Автотранспорт | Тыс. руб | 678 | 867 | 390 | 678 |
| 10 | Доставка топлива(склад, производство) | Тыс. руб | 235 | 275 | 246 | 306 |
| 11 | Цех КПиА | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Электротехническая лаборатория | Тыс. руб | 11 | 26 | 13 | 24 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб | 1321 | 2669 | 1020 | 2583 |
| 14 | Прочие расходы | Тыс. руб | 543 | 2145 | 350 | 366 |
| 15 | Недополученный по независящим причинам доход | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Субсидия на покупную электрическую энергию | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расходы на производство и передачу электрической энергии всего с учетом субсидии: | Тыс. руб | 36995 | 35265 | 32905 | 36360 |
| 18 | Себестоимость 1 кВт.час с учетом субсидии | Коп. | 3118 | 2959,41 | 2761 | 3000 |
| 19 | Расходы на реализуемую продукцию | Тыс. руб | 17144 | 16757 | 15700 | 18331 |
| 20 | Прибыль | Тыс. руб | -5020 | -2796 | 227 | 93 |
| 21 | в том числе налог на имущество | Тыс. руб | 69 | 75 | - | 53,5 |
| 22 | Необходимая валовая выручка | Тыс. руб | 12124 | 14739 | 15927 | 18424 |
| 23 | Одноставочный тариф | Коп/кВт.ч | 2205 | 2603 | 2813 | 3015 |
| 24 | рост тарифа | % | 121 | 115,2 | 108,1 | 100 |
| 25 | Численность ПП | чел | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | с Энмелен |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливо | Тыс. руб | 17955 | 19506 | 23120 | 23120 |
| 4 | амортизация | Тыс. руб | 2758 | 2838 | 2838 | 2838 |
| 3 | Оплата труда | Тыс. руб | 5112 | 5375 | 5192 | 5192 |
| 4 | Очисления на соц.нужды | Тыс. руб | 1504 | 1615 | 1453 | 1453 |
| 5 | Материалы | Тыс. руб | 793 | 272 | 836 | 306 |
|  | Вода на технологические нужды | Тыс. руб | 71 | 103 | 90 | 68 |
| 6 | Ремонт тех.средств | Тыс. руб | 459 | 1428 | 309 | 629 |
| 7 | Цеховые расходы | Тыс. руб | 7383 | 5926 | 5613 | 7153 |
| 8 | Услуги вспомогательных производств, в том числе: | Тыс. руб | 228 | 313 | 237 | 536 |
| 9 | Автотранспорт | Тыс. руб | 217 | 313 | 226 | 506 |
| 10 | Доставка топлива(склад, производство) | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Цех КПиА | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Электротехническая лаборатория | Тыс. руб | 11 | 0 | 11 | 30 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб | 1309 | 2638 | 778 | 2692 |
| 14 | Прочие расходы | Тыс. руб | 441 | 2918 | 671 | 773 |
| 15 | Недополученный по независящим причинам доход | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Субсидия на покупную электрическую энергию | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расходы на производство и передачу электрической энергии всего с учетом субсидии: | Тыс. руб | 38012 | 42933 | 41218 | 44760 |
| 18 | Себестоимость 1 кВт.час с учетом субсидии | Коп. | 3268 | 3633 | 3527 | 3788 |
| 19 | Расходы на реализуемую продукцию | Тыс. руб | 23170 | 26686 | 27112 | 27822 |
| 20 | Прибыль | Тыс. руб | -3429 | -661 | 653 | 543 |
| 21 | в том числе налог на имущество | Тыс. руб | 461 | 514 | - | 511 |
| 22 | Необходимая валовая выручка | Тыс. руб | 19745 | 24150 | 27765 | 28366 |
| 23 | Одноставочный тариф | Коп/кВт.ч | 2784 | 3288 | 3597 | 3862 |
| 24 | рост тарифа | % | 118,7 | 118,1 | 109,4 | 100 |
| 25 | Численность ПП | чел | 12 | 10 | 10 | 10,5 |
|  | с.Янракыннот |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливо | Тыс. руб | 19437 | 22132 | 23743 | 23743 |
| 2 | амортизация | Тыс. руб | 3154 | 3230 | 3230 | 3230 |
| 3 | Оплата труда | Тыс. руб | 4818 | 5903 | 5203 | 5203 |
| 4 | Очисления на соц.нужды | Тыс. руб | 1328 | 1589 | 1266 | 1266 |
| 5 | Материалы | Тыс. руб | 775 | 917 | 374 | 1031 |
|  | Вода на технологичекие нужды | Тыс. руб | 41 | 31 | 0 | 30 |
| 6 | Ремонт тех.средств | Тыс. руб | 388 | 1381 | 36 | 835 |
| 7 | Цеховые расходы | Тыс. руб | 8515 | 9218 | 9567 | 10415 |
| 8 | Услуги вспомогательных производств, в том числе: | Тыс. руб | 566 | 555 | 638 | 817 |
| 9 | Автотранспорт | Тыс. руб | 566 | 556 | 638 | 719 |
| 10 | Доставка топлива(склад, производство) | Тыс. руб | 100 | 105 | 109 | 97 |
| 11 | Цех КПиА | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Электротехническая лаборатория | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб | 1234 | 2898 | 918 | 1464 |
| 14 | Прочие расходы | Тыс. руб | 237 | 240 | 53 | 1184 |
| 15 | Недополученный по независящим причинам доход | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Субсидия на покупную электрическую энергию | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расходы на производство и передачу электрической энергии всего с учетом субсидии: | Тыс. руб | 40492 | 48094 | 45410 | 49217 |
| 18 | Себестоимость 1 кВт.час с учетом субсидии | Коп. | 3230 | 3608 | 3598 | 3692 |
| 19 | Расходы на реализуемую продукцию | Тыс. руб | 30252 | 41259 | 37950 | 42222 |
| 20 | Прибыль | Тыс. руб | -3097 | 579 | 642 | 260 |
| 21 | в том числе налог на имущество | Тыс. руб | 334 | 343 | - | 225 |
| 22 | Необходимая валовая выручка | Тыс. руб | 27155 | 39326 | 38592 | 42482 |
| 23 | Одноставочный тариф | Коп/кВт.ч | 2899 | 3439 | 3660 | 3715 |
| 24 | рост тарифа | % | 115 | 100 | 106,4 | 100 |
| 25 | Численность ПП | чел | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | с.Сиреники |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливо | Тыс. руб | 22257 | 21059 | 27645 | 21666 |
| 2 | амортизация | Тыс. руб | 4446 | 4551 | 4432 | 4168 |
| 3 | Оплата труда | Тыс. руб | 5682 | 5748 | 5760 | 5760 |
| 4 | Очисления на соц.нужды | Тыс. руб | 1702 | 1739 | 1772 | 1771 |
| 5 | Материалы | Тыс. руб | 621 | 998 | 701 | 733 |
|  | Вода на технологичекие нужды | Тыс. руб | 49 | 49 | 64 | 38 |
| 6 | Ремонт тех.средств | Тыс. руб | 0 | 2298 | 508 | 531 |
| 7 | Цеховые расходы | Тыс. руб | 9170 | 8393 | 7709 | 5679 |
| 8 | Услуги вспомогательных производств, в том числе: | Тыс. руб | 75 | 187 | 93 | 205 |
| 9 | Автотранспорт | Тыс. руб | 64 | 161 | 77 | 182 |
| 10 | Доставка топлива(склад, производство) | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Цех КПиА | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Электротехническая лаборатория | Тыс. руб | 11 | 26 | 16 | 2.7 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб | 1455 | 2822 | 1559 | 1630.6 |
| 14 | Прочие расходы | Тыс. руб | 1126 | 3411 | 1252 | 1309.6 |
| 15 | Недополученный по независящим причинам доход | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Субсидия на покупную электрическую энергию | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Расходы на производство и передачу электрической энергии всего с учетом субсидии: | Тыс. руб | 46583 | 51255 | 51495 | 43492 |
| 18 | Себестоимость 1 кВт.час с учетом субсидии | Коп. | 3164 | 4173 | 3494 | 3544 |
| 19 | Расходы на реализуемую продукцию | Тыс. руб | 21202 | 27415 | 25474 | 23907 |
| 20 | Прибыль | Тыс. руб | -2547 | -2765 | 565 | 304.7 |
| 21 | в том числе налог на имущество | Тыс. руб | 416 | 418 | 0 | 274 |
| 22 | Необходимая валовая выручка | Тыс. руб | 18654 | 22447 | 26039 | 24212 |
| 23 | Одноставочный тариф | Коп/кВт.ч | 2784 | 3417 | 3572 | 3589 |
| 24 | рост тарифа | % | 122,1 | 122,7 | 104,5 | 100 |
| 25 | Численность ПП | чел | 13,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  | Итого по Провиденскому городскому округу |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливо | Тыс. руб | 193667 | 212348 | 247539 | 243166 |
| 2 | амортизация | Тыс. руб | 41013 | 39907 | 36545 | 36281 |
| 3 | Оплата труда | Тыс. руб | 31513 | 33829 | 32150 | 32150 |
| 4 | Очисления на соц.нужды | Тыс. руб | 8889 | 9779 | 8850 | 8850 |
| 5 | Материалы | Тыс. руб | 3433 | 4836 | 3251 | 5048 |
|  | Вода на технологичекие нужды | Тыс. руб | 414 | 321 | 578 | 361 |
| 6 | Ремонт тех.средств | Тыс. руб | 12525 | 9954 | 8542 | 5998 |
| 7 | Цеховые расходы | Тыс. руб | 46454 | 45867 | 41964 | 46296 |
| 8 | Услуги вспомогательных производств, в том числе: | Тыс. руб | 3816 | 6542 | 5774 | 8525 |
| 9 | Автотранспорт | Тыс. руб | 2455 | 5896 | 4244 | 5886 |
| 10 | Доставка топлива(склад, производство) | Тыс. руб | 1295 | 520 | 1463 | 2452 |
| 11 | Цех КПиА | Тыс. руб | 10 | 23 | 62 | 68 |
| 12 | Электротехническая лаборатория | Тыс. руб | 56 | 102 | 67 | 125 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб | 8069 | 16606 | 6864 | 14267 |
| 14 | Прочие расходы | Тыс. руб | 6139 | 15895 | 6496 | 8838 |
| 15 | Недополученный по независящим причинам доход | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Субсидия на покупную электрическую энергию | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Расходы на производство и передачу электрической энергии всего с учетом субсидии: | Тыс. руб | 355934 | 395884 | 398554 | 409779 |
| 18 | Себестоимость 1 кВт.час с учетом субсидии | Коп. | 2332 | 2661 | 2564 | 2746 |
| 19 | Расходы на реализуемую продукцию | Тыс. руб | 215717 | 247899 | 249367 | 263731 |
| 20 | Прибыль | Тыс. руб | -34797 | -13693 | 9180 | 6781 |
| 21 | в том числе налог на имущество | Тыс. руб | 6682 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Необходимая валовая выручка | Тыс. руб | 180920 | 234173 | 258546 | 270513 |
| 23 | Одноставочный тариф | Коп/кВт.ч | 1900 | 2461 | 2627 | 2806 |
| 24 | рост тарифа | % | 117,1 | 108,2 | 115 | 70,5 |
| 25 | Численность ПП | чел | 61 | 21 | 20 |  |

С целью соблюдения индекса роста платы граждан в первом полугодии 2016 года (100%), тарифы на коммунальные услуги для населения должны остаться неизменными по отношению к декабрю 2015 года. В 2015 году тарифы на электрическую энергию для сельского населения частично субсидировались из окружного бюджета. Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 2015 года № 646 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии на возмещение выпадающих доходов энергоснабжающим организациям, поставляющим электрическую энергию населению, проживающему в сельских населённых пунктах Чукотского автономного округа, в 2016 году, предусматривающий установление сниженных тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах Чукотского автономного округа, с 1 января по 30 июня 2016 года на 5,31 процентов к размерам тарифов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблица 1.1.7-2

Расчет средств на предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение выпадающих доходов энергосберегающим организациям, поставляющим электрическую энергию населении. Проживающему в Провиденском городском округе на 2016 год.

| Наименование населенного пункта | 01.01.2016 год |
| --- | --- |
|  | Объем, тыс.кВт | тариф, руб./кВт | тариф село, руб./кВт.ч | Субсидия, тыс.руб. (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Провидения | 1066,99 | 5,46 | 5,46 | 0,00 |
| с. Новое Чаплино | 260,23 | 5,46 | 5,17 | 63,96 |
| с. Нунлигран | 192,55 | 5,46 | 5,17 | 47,33 |
| с. Сиреники | 236,17 | 5,46 | 5,17 | 58,09 |
| с. Энмелен | 175,20 | 5,46 | 5,17 | 43,06 |
| с. Янракыннот | 371,22 | 5,46 | 5,17 | 90,82 |
| Итого по округу | 2302,36 | 5,46 | 5,17 | 303,26 |

Подробная информация о тарифных ставках на технологическое присоединение к распределительным сетям организаций,  действующих на территории Провиденского городского округа  указана в таблицах ниже.

Таблица 1.1.7.-3

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах  Чукотского автономного округа, на 2016 год

|  | Показатель (группы потребителей с разбивкой |  | с 01.01.2016 года по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | Единица измерения | 30.06.2016 года |  |
|  | по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |  |  |  |
|  |  |  | Цена (тариф) |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| 1. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 5,17 |  |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* |  |  |
| 1.2.1. | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт*ч | 5,75 |  |
| 1.2.2. | Ночная зона | руб./кВт*ч | 3,10 |  |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* |  |  |
| 1.3.1. | Пиковая зона | руб./кВт*ч | 6,90 |  |
| 1.3.2. | Полупиковая зона | руб./кВт*ч | 5,17 |  |
| 1.3.3. | Ночная зона | руб./кВт*ч | 3,10 |  |

Таблица 1.1.7.- 4

Цены (тарифы)

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО "Оборонэнергосбыт"

потребителям Чукотского автономного округа, на 2016 год

|  |  |  |  | (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группы потребителей с разбивкой тарифов по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Единица измерения | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. |  |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |  |

Тарифы на электрическую энергию (мощность), в части покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке у гарантирующего поставщика ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз"

|  | в границах городского поселения Провидения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочие потребители |  |  |  |  |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч |  | 23,16 | 26,73 |
| 1.2 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток |  |  |
| 1.2.1 | ночная зона | руб./кВт.ч |  | 15,15 | 17,48 |
| 1.2.2 | полупиковая зона | руб./кВт.ч |  | 23,16 | 26,73 |
| 1.2.3 | пиковая зона | руб./кВт.ч |  | 25,01 | 28,87 |
| 1.3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток |  |  |
| 1.3.1 | ночная зона | руб./кВт.ч |  | 15,15 | 17,48 |
| 1.3.2 | дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч |  | 23,91 | 27,60 |

Таблица 1.1.7-5

Цены (тарифы)

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО "Оборонэнергосбыт" потребителям Чукотского автономного округа, по договорам энергоснабжения, на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам | Единица |  | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. |  |  | с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. |  |
|  | и дифференциацией по зонам суток | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена (тариф) |  |  |  | Цена (тариф) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |

Тарифы на электрическую энергию (мощность), в части покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке у гарантирующего поставщика АО "Чукотэнерго"

|  | Прочие потребители |  | ВН | CH-I | СН-II | НН | ВН | CH-I | СН-II | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 8,8202 | 8,8282 | 9,2940 | 10,3040 | 10,1949 | 10,2020 | 10,7158 | 11,7248 |
| 2. | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - ночная зона | руб./кВт*ч | 3,3094 | 3,3174 | 3,7832 | 4,7931 | 3,6605 | 3,6676 | 4,1815 | 5,1904 |
| 2.2. | - полупиковая зона | руб./кВт*ч | 8,8202 | 8,8282 | 9,2940 | 10,3040 | 10,1949 | 10,2020 | 10,7158 | 11,7248 |
| 2.3. | - пиковая зона | руб./кВт*ч | 15,1190 | 15,1270 | 15,5928 | 16,6028 | 17,6632 | 17,6703 | 18,1842 | 19,1931 |
| 3. | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - ночная зона | руб./кВт*ч | 3,3094 | 3,3174 | 3,7832 | 4,7931 | 3,6605 | 3,6676 | 4,1815 | 5,1904 |
| 3.2. | - дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт*ч | 12,4941 | 12,5021 | 12,9679 | 13,9778 | 14,5509 | 14,5580 | 15,0718 | 16,0808 |

Таблица 1.1.7-6

Цены (тарифы)

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО "Оборонэнергосбыт" потребителям Чукотского автономного округа, по договорам купли - продажи, на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Группы потребителей с разбивкой тарифа по | Единица |  | 1 полугодие |  |  | 2 полугодие |  |  |
|  | ставкам и дифференциацией по зонам суток | измерения |  | Цена (тариф) |  |  | Цена (тариф) |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Тарифы на электрическую энергию (мощность), в части покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке у гарантирующего поставщика | ОАО "Чукотэнерго" |  |
|  |  | Прочие потребители |  | ВН | CH-I | СН-II | НН | ВН | CH-I | СН-II | НН |  |
| 1 |  | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 7,9077 | 7,9077 | 7,9077 | 7,9077 | 9,3991 | 9,3991 | 9,3991 | 9,3991 |  |
| 2. |  | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | - ночная зона | руб./кВт*ч | 2,3969 | 2,3969 | 2,3969 | 2,3969 | 2,8647 | 2,8647 | 2,8647 | 2,8647 |  |
| 2.2. |  | - полупиковая зона | руб./кВт*ч | 7,9077 | 7,9077 | 7,9077 | 7,9077 | 9,3991 | 9,3991 | 9,3991 | 9,3991 |  |
| 2.3. |  | - пиковая зона | руб./кВт*ч | 14,2065 | 14,2065 | 14,2065 | 14,2065 | 16,8674 | 16,8674 | 16,8674 | 16,8674 |  |
| 3. |  | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | - ночная зона | руб./кВт*ч | 2,3969 | 2,3969 | 2,3969 | 2,3969 | 2,8647 | 2,8647 | 2,8647 | 2,8647 |  |
| 3.2. |  | - дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт*ч | 11,5816 | 11,5816 | 11,5816 | 11,5816 | 13,7551 | 13,7551 | 13,7551 | 13,7551 |  |

Таблица 1.1.7-7     Тарифы для населения

| № п/п | Наименование | Тарифы для населения (руб/квт.ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | период | с 01.01. по30.06 | с 01.07 по31.12 | с 01.01. по30.06 | с 01.07 по31.12 | с 01.01. по30.06 | с 01.07 по31.12 |
| 1 | Город | 22,30 | 21,44 | 5,46 | 5,53 | 5,53 | 5,74 |
| 2 | Село | 38,62 | 32,44 | 5,17 | 5,53 | 5,53 | 5,74 |

Комитет госрегулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа официально утвердил новые тарифы на электроэнергию в едином размере для всех гарантирующих поставщиков, со снижением до 4 руб. за 1 кВт/ч для потребителей электроэнергии - юридических лиц и предпринимателей с 1 января 2017 года. По новым тарифам энергоресурсы начнут оплачивать уже по июльским счетам, в ближайшее время будет сделан перерасчет с начала года, сообщает ИА «Чукотка».

По данным Федеральной антимонопольной службы, в этом году стоимость электроэнергии в Чукотском автономном округе составляла 12,76 руб. Снижение цены на электроэнергию для промышленных потребителей округа составило 68,6% – это максимальное значение среди всех дальневосточных регионов.

Таблица 1.1.7.-8

Ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на уровне напряжения ниже 35 кВ

| № п/п | Виды работ | Ставка платы для юридических лиц руб./кВт. (без НДС) | Ставка платы для физических лиц руб./кВт. (с НДС) | Ставка платы для юридических лиц руб./кВт. (без НДС) | Ставка платы для физических лиц руб./кВт. (с НДС) | Ставка платы для юридических лиц руб./кВт. (без НДС) | Ставка платы для физических лиц руб./кВт. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2015 | 2014 |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование | 136,62 | 161,21 | 53,18 | 62,75 | 53,18 | 62,75 |
| 2 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 121,75 | 143,67 | 43,55 | 51,39 | 43,55 | 51,39 |
| 3 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети | 68,96 | 81,37 | 81,56 | 96,24 | 81,56 | 96,24 |
| 4 | Итого плата за технологическое присоединение | 327,33 | 386,25 | 178,29 | 210,38 | 178,29 | 210,38 |

Таблица 1.1.7.-9

Ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на уровне напряжения ниже 35 кВ

| № п/п | Виды работ | Ставка платы для юридических лиц руб./кВт. (без НДС) | Ставка платы для физических лиц руб./кВт. (с НДС) | Ставка платы для юридических лиц руб./кВт. (без НДС) | Ставка платы для физических лиц руб./кВт. (с НДС) | Ставка платы для юридических лиц руб./кВт. (без НДС) | Ставка платы для физических лиц руб./кВт. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2015 | 2014 |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование | 194,54 | 229,56 | 139,02 | 164,04 | 139,02 | 164,04 |
| 2 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 173,36 | 204,56 | 113,85 | 134,35 | 113,85 | 134,35 |
| 3 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети | 98,20 | 115,88 | 213,23 | 251,61 | 213,23 | 251,61 |
| 4 | Итого плата за технологическое присоединение | 466,1 | 550,00 | 466,10 | 550.00 | 466,10 | 550,00 |

Таблица 1.1.7.-10

Ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических лиц - некоммерческих организаций, члены которой рассчитываются по общему счетчику на вводе, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт включительно, к электрическим сетям ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на уровне напряжения ниже 35 кВ.

| № п/п | Виды работ | Ставка платы на уровне напряжения ниже 35 кВ руб./чел. (с НДС)) |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2015 | 2014 |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование | 229,56 | 164,04 | 164,04 |
| 2 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 204,56 | 134,35 | 134,35 |
| 3 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети | 115,88 | 251,61 | 251,61 |
| 4 | Итого плата за технологическое присоединение | 550,00 | 550,0 | 550,0 |

Размер стандартизированной ставки (С1) на технологическое присоединение к распределительным сетям.

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», в расчете на 1 кВт максимальной мощности:

на 2014-2015 гг – 178,00 руб/ кВт  (без НДС),

на 2016 г- 327,33 руб/кВт (без НДС).

1.1.8. Имеющиеся проблемы и направления их решения

Сложившаяся в настоящее время в Провиденском городском округе ситуация в топливно- энергетическом комплексе показывает, что  существует угроза надежному энергообеспечению. Она вызвана рядом причин, влияющих на снижение устойчивого энергоснабжения и, негативно воздействующих на развитие экономики.

В первую очередь сюда можно отнести высокий износ электросетевого и энергетического оборудования.

Инвестиции в обновление, модернизацию оборудования ТЭК выделяются в недостаточном объеме, что приводит к его старению, повышению уровня аварийности и снижению эксплуатационной готовности.

В соответствии с выполненным анализом состояния систем электроснабжения  Провиденского  городского округа основные проблемы в электроснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями.

1Высокий уровень морального и физического износа основного оборудования энергетических источников и энергетических сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса.

Здесь важными вопросами для решения являются:

- приведение показателей износа оборудования и сетей в процессе реконструкции систем энергоснабжения до нормативных значений;

- формирование инвестиционной программы модернизации системы энергоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.

2.Низкая загрузка силовых трансформаторов на действующих подстанциях.

3.Для обеспечения надежного энергоснабжения Провиденского городского округа необходимо провести работы по диспетчеризации и телемеханизации системы электроснабжения, с целью управления работой электроподстанций и распределительных сетей, своевременного реагирования при изменении нагрузок, переключения потребителей с единого диспетчерского пункта в автоматическом режиме.

4.Трансформаторное оборудование ТП-3, ТП-4, ТП-7, ТП-школа эксплуатируется свыше 36-40 лет и требует замены.

5.Из-за недостатка финансирования в Провиденском городском округе проводится недостаточное количество мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, которые позволили бы при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии.

6.Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ).

Необходимость выхода по обустройству Провиденского городского округа на новый качественный уровень ставит задачу вывода на режим нормального воспроизводства энергетического хозяйства. Создание системы инвестиционной привлекательности определяют необходимость решения проблемы финансово - организационной.

Решение указанных проблем возможно за счет комплекса различных мероприятий, обоснование которых предусмотрено на последующем этапе работы.

ВЫВОД: Старение основных производственных фондов является общей проблемой топливно-энергетических комплексов в условиях увеличения потребностей энергопотребления, что является источником повышенного риска возникновения крупных аварий. Недостаточное инвестирование на обновление, техническое перевооружение основных производственных фондов генерирующих мощностей, подстанционного оборудования, магистральных и распределительных электрических сетей, а также продление срока эксплуатации оборудования в энергетической области посредством экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования имеет массовый характер и еще более усугубляет ситуацию. Для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и уменьшения уровня технологических потерь в энергосистеме необходима реконструкция и техническое перевооружение основных фондов электроэнергетики.

1.2.Система  теплоснабжения

1.2.1. Общая характеристика  и организационная структура  системы.

Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» является государственной организацией в сфере обеспечения населения и административных зданий коммунальными услугами, в том числе в организации теплоснабжения Провиденского городского округа. В состав филиала входят следующие участки: п.г.т. Провидения, с. Новое Чаплино,

с. Сиреники, с. Нунлигран, с. Энмелен и с. Энракыннот

Единая теплоснабжающая организация имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей, который требует поддержки властей. Полное наименование энергосберегающей организации:  Провиденский филиал Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз». В своей деятельности предприятие подчиняется Государственному предприятию Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» г.Анадырь

Вид собственности: Собственность субъектов Российской Федерации;

Вид организации по классификатору ОКОГУ: Органы управления по жилищному и коммунальному хозяйству субъектов Российской Федерации;

Фактический адрес предприятия: 689251, Чукотский Автономный Округ, п.Провидения, ул.Н.Дежнева,30;

Юридический адрес предприятия: 689000, Чукотский Автономный Округ, г.Анадырь, ул.Рультытегина, 24;

Основными видами деятельности Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» является:

- производство, передача и распределение электроэнергии.

Дополнительными видами деятельности Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» является:

- производство, передача и распределение тепловой энергии и горячей воды;

- добыча, передача, очистка и распределение воды.

Производственная деятельность направлена на оказание своевременных, качественных, квалифицированных социально-бытовых услуг потребителям

1.2.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения.

Источниками теплоснабжения потребителей округа обслуживаемых Провиденским филиалом ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на территории Провиденского городского округа являются  7 котельных мощностью 48,676 Гкал/час. В с. Янракыннот централизованное теплоснабжение отсутствует. При чем 2 котельные находятся в п.г.т.Провидения, 1 котельная в с.Новое Чаплино, 2 котельные в с. Сиреники, 1 котельная в с. Нунлигран, и 1 котельная в

с. Энмелен. Износ котельного оборудования в среднем составляет 60%. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 33,711 км, в двухтрубном 16,8555 км. Износ тепловых сетей в среднем составляет 80 %.

Общая характеристика системы теплоснабжения п.г.т. Провидения

Основным источником теплоснабжения объектов является собственная котельная №18 («Провиденская ТЭС»), котельная №18а («Модуль»), на которой вырабатывается тепловая энергия на 6 гаражей, котельная водозабора «Ясная поляна», на которой вырабатывается тепловая энергия на нужды отопления собственно водозабора и подогрева воды (данная котельная в схеме теплоснабжения не рассматривается по причине нахождения в тарифе системы водоснабжения).

Схема теплоснабжения поселка - двухтрубная, зависимая с открытым водоразбором. Температурный график теплосети - (95-70) оС.

Транспорт тепла от котельной №18 («Провиденская ТЭС») осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям общей протяженностью 7 186,70 м в двухтрубном исчислении. Транспорт тепла от котельной №18а («Модуль») осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям общей протяженностью 328 м в двухтрубном исчислении.

Общая характеристика системы теплоснабжения с. Новое Чаплино

Источником теплоснабжения объектов является собственная котельная, на которой установлено пять водогрейных котлов типа КВм-1,33К (Братск-М) с давлением 0,6 МПа. Котельная предназначена для использования в качестве основного теплового источника для нужд отопления и горячего водоснабжения с. Новое Чаплино. Схема теплоснабжения поселка закрытая четырехтрубная. Температурный график теплосети - (95-70)оС. Транспорт тепла от котельной осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям (без ГВС) общей протяженностью 4 323,70 м в двухтрубном исчислении.

Общая характеристика системы теплоснабжения с. Сиреники

Источником теплоснабжения объектов является собственная котельная, на которой установлено пять водогрейных котла типа КВВ-1 3-шт., Братск КСВ-1,74 - 2 шт. с давлением 0,6 МПа. Котельная предназначена для использования в качестве основного теплового источника для нужд отопления и горячего водоснабжения посёлка Сиреники. Схема теплоснабжения поселка открытая двухтрубная. Температурный график теплосети - (95-70)оС.

Транспорт тепла от котельной осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям общей протяженностью 2 624 м в двухтрубном исчислении.

Общая характеристика системы теплоснабжения с. Нунлигран

Источником теплоснабжения объектов является собственная котельная, на которой установлено четыре водогрейных котлов типа КВВ-1 с давлением 0,6 МПа. Котельная предназначена для использования в качестве основного теплового источника для нужд отопления и горячего водоснабжения села Нунлигран. Схема теплоснабжения села открытая двухтрубная. Температурный график теплосети - (95- 70)оС. Транспорт тепла от котельной осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям общей протяженностью 1 430 м в двухтрубном исчислении.

Общая характеристика системы теплоснабжения с. Энмелен

Источником теплоснабжения объектов является собственная котельная, на которой установлено два водогрейных котла типа КСВм-1,25 с давлением 0,6 МПа с забросом топлива в слой. Котельная предназначена для использования в качестве основного теплового источника для нужд отопления села Энмелен. Схема теплоснабжения села закрытая двухтрубная. Температурный график теплосети - (95- 70) оС. Транспорт тепла от котельной осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям общей протяженностью 963,10 м в двухтрубном исчислении.

В таблице 1.2.2-1 приведены параметры установленной тепловой мощности по котельным, расположенным  на территории городского округа.

В таблице 1.2.2-1  Технические показатели работы котельных

| № п/п | Наименование производственного участка | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка | Установленная мощность используется на | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | Износ | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | оборудования | тепловых сетей |  |
| 1 | Котельная №18 («Провиденская ТЭС») расположенная по адресу: пгт. Провидения, ул. Н.Дежнева, 19 |
|  | Котельная №18 | 30 Гкал/час | 11,545 Гкал/час | 38,48% | 7 186,70 м | 45% | 80% | уголь |
| 2 | Котельная №18а («Модуль») расположенная по адресу: пгт. Провидения, ул. Н.Дежнева |
|  | Котельная №18а | 2,150 Гкал/час | 0,335 Гкал/час | 15,58% | 328 м | 41% | 80% | Диз.топливо |
| 3 | Котельная №19 («Центральная») расположенная по адресу: с.Новое Чаплино, ул.Советская |
|  | Котельная №19 | 5,320 Гкал/час | 1,814 Гкал/час | 34,10% | 4 323,70 м | 15% | 10% | уголь |
| 4 | Котельная №20 («Центральная») расположенная по адресу: с.Сиреники, ул.Мандикова |
|  | Котельная №20 | 4,730 Гкал/час | 1,563 Гкал/час | 33,04% | 2 624 м | 46% | 80% | уголь |
| 5 | Котельная «Детский сад» расположенная по адресу: с.Сиреники |
|  | Котельная «Детский сад» | 0,239 | - | - | - | - | - | уголь |
| 6 | Котельная №21 («Центральная») расположенная по адресу: с.Нунлигран, ул.Центральная |
|  | Котельная №21 | 2,580 Гкал/час | 1,078 Гкал/час | 41,78% | 1 430 м | 61% | 73% | уголь |
| 7 | Котельная №22 («Модуль») расположенная по адресу: с.Энмелен, ул.Чирикова |
|  | Котельная №22 | 2,150 Гкал/час | 0,408 Гкал/час | 18,98% | 963,10 м | 52% | 82% | уголь |

Примечание:

- В пгт. Провидения так же находятся:

- не действующая котельная (законсервирована) расположенная по ул.Чукотская.

- действующая Котельная водозабора -1 – в «Схеме теплоснабжении…» данная котельная и вспомогательное оборудование к ней не рассчитывается, так как  Котельная водозабора -1 входит в тариф водоснабжения.

- действующая Котельная водозабора -2 – в «Схеме теплоснабжении…» данная котельная и вспомогательное оборудование к ней не рассчитывается, так как  Котельная водозабора -2 входит в тариф водоснабжения.

- В с.Новое Чаплино так же находится не действующая старая котельная (законсервирована) расположенная по ул.Мира.

- В с.Сиреники котельная «Детский сад» используется на собственные нужды, данная котельная и вспомогательное оборудование к ней не рассчитывается, так как котельная – не входит в тариф теплоснабжения.

- В с. Энмелен находится не действующая старая котельная (законсервирована) расположенная по ул.Чирикова, рядом со старой котельной на свободной площадке была построена новая котельная №22 («Модуль») расположенная по ул.Чирикова.

Котельное оборудование

Котельные,  в основном введены в эксплуатацию 2001-2010 годах. В с.Новый Чаплино котельная введена в эксплуатацию в 2002г., в с. Энмелен котельная введена в эксплуатацию в 2004г. Капитальный ремонт проводился частично, начиная с 2001-2015гг. Так же частично проводились и наладочные работы котлов в 2011г. В качестве топлива на всех котельных служит каменный уголь, бурый уголь, жидкое топливо. Характеристики котельных по состоянию на 1.01.2016 г. приведены в таблице №1.2.2.-2

Установлены водогрейные котлы типа КВТС-10-150П, КВТС-10-150В, КВГМ-0,35-115Н, КСВм-1,25К, КВм-1,33 (Братск-М), КВВ-1, Братск КСВ-1,25, Братск КСВ-1,74, КВр-1,16, КВр-1,74, КСВ-1,25 (ВК-3). Изношенность котельного оборудования и вспомогательных механизмов составляет 55-60 %, что в свою очередь не позволяет проводить в полном объеме наладочные работы. КПД  котлов не соответствует проектам (фактически КПД ниже на 35-40% от проектных). На котельных отсутствуют коммерческие узлы учета отпуска тепловой энергии, что в свою очередь не позволяет анализировать экономику работы каждой котельной. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.

Таблице №1.2.2.-2 Технические параметры котлов в регулируемом периоде

| Наименование котельной | Котлы | КПД котла, % | Мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Год проведения режимной наладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № котла на котельной | Марка котла | Указать рабочие, резервные | Среднегодовое время работы, сут. |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 | 1 | КВТС-10-150 П | рез. | - | 79 | 10 | Бурый уголь | 2015 |  |  |
|  | 2 | КВТС-10-150 П | раб. | 233 | 79 | 10 |  | 2002 |  |  |
|  | 3 | КВТС-10-150 П | раб. | 233 | 79 | 10 |  | 2011 |  |  |
| Котельная №18а | 1 | КСВ-1,25ВКЗ | раб. | 181 | 85 | 1,075 | дизельное топливо | 2007 |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,25ВКЗ | раб. | 164 | 85 | 1,075 |  | 2001 |  |  |
| Котельная №19 | 1 | КВм -1,33К | раб. | 202 | 92 | 1,33 | бурый уголь | 2009 |  |  |
|  | 2 | КВм -1,33К | раб | 233 | 92 | 1,33 |  | 2009 |  |  |
|  | 3 | КВм -1,33К | рез. | - | 92 | 1,33 |  | 2009 |  |  |
|  | 4 | КВм -1,33К | рез. | - | 92 | 1,33 |  | 2009 |  |  |
| Котельная №20 | 1 | КВВ-1 | раб. | 273 | 80 | 0,86 | Каменный уголь | 2006 |  |  |
|  | 2 | КВВ -1 | раб. | 273 | 80 | 0,86 |  | 2010 |  |  |
|  | 3 | КВВ -1 | раб. | 263 | 80 | 0,86 |  | 2010 |  |  |
|  | 4 | Братск КСВ-1,74 | откл. от сети | - | 80 | 1,075 |  | 2010 |  |  |
|  | 5 | Братск КСВ-1,74 | откл. от сети | - | 80 | 1,075 |  | 2010 |  |  |
| Котельная Детского сада | 1 | Универсал -6 | раб. | 31 | 87 | 0,239 | уголь |  |  |  |
| Котельная №21 | 1 | КВВ-1 | раб. | 181 | 80 | 0,86 | камены й уголь | 2002 |  |  |
|  | 2 | КВВ-1 | раб. | 212 | 80 | 0,86 |  | 2015 |  |  |
|  | 3 | КВВ-1 | раб. | 195 | 80 | 0,86 |  | 2009 |  |  |
|  | 4 | КВВ-1 | откл. от сети |  | 80 | 0,86 |  | 2011 |  |  |
| Котельная №22 | 1 | КСВм-1,25К | раб. | 181 | 80 | 1,075 | бурый уголь | 2003 |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,25 К | раб. | 164 | 80 | 1,075 |  | 2012 |  |  |
| Итого | 21 |  |  |  |  | 48,029 |  |  |  |  |

Всего по Провиденскому городскому округу находится в эксплуатации 21 котлоагрегатов, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Все эти здания (котельные) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 48,029. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 6,861 Гкал/час.

В с.Сиреники котельная «Детский сад» используется на собственные нужды, данная котельная и вспомогательное оборудование к ней не рассчитывается, так как котельная – не входит в тариф теплоснабжения.

Насосы

Сетевые насосы создают циркуляцию воды в системе теплоснабжения, а подпиточные компенсируют утечки воды и поддерживают необходимый уровень пьезометрических линий, как при статическом, так и при динамическом режимах. Количество сетевых насосов принимается не менее двух, из которых один резервный. Если для работы сети при расчетных условиях требуется установка четырех насосов, то резервные насосы не предусматриваются. Ниже приведена таблица с наименованием насосного оборудования, его мощности, коэффициент использования, продолжительность работы и назначение.

Таблице №1.2.2.-3 Технические характеристики  вспомогательного оборудования

| Марка, тип оборудования | Производительность, м³/ч |
| --- | --- |
| Диспетчерское обозначение оборудования |  |  | Мощность электро-двигателя, кВт | Коэфф. спроса | Рабочее состояние* |
| Котельная №18 («Провиденская ТЭС») расположенная по адресу: пгт. Провидения, ул. Н.Дежнева, 19 |
| Котловая насосная группа |
| Насос котлового контура – 1 | НКУ-140 | Q=160 м³/ч; Н=50 м | 45,0 | 1 | 1 |
| Насос котлового контура – 2 | НКУ-140 |  | 45,0 | 0 | 2 |
| Насос котлового контура – 3 | НКУ-140 |  | 45,0 | 0 | 2 |
| Сетевая насосная группа |
| Сетевой насос нижнего контура – 1 | Д320/50 | Q=320 м³/ч; Н=50 м | 75,0 | 1 | 1 |
| Сетевой насос нижнего контура – 2 | Д320/50 |  | 75,0 | 0 | 2 |
| Сетевой насос среднего контура – 1 | Д315-71 | Q=315 м³/ч; Н=71 м | 110,0 | 1 | 1 |
| Сетевой насос среднего контура – 2 | Д315-71 |  | 110,0 | 0 | 2 |
| Сетевой насос среднего контура – 3 | Д200-70 | Q=200 м³/ч; Н=70 м | 75,0 | 0 | 2 |
| Сетевой насос верхнего контура – 1 | Д200-70 |  | 75,0 | 1 | 1 |
| Сетевой насос верхнего контура – 2 | Д200-90 | Q=200 м³/ч; Н=90 м | 90,0 | 0 | 2 |
| Подпиточная насосная группа |
| Насос подпитки среднего контура | КМ-65-50-160 | Q=25 м³/ч; Н=32 м | 5,5 | 0 | 2 |
| Насос подпитки среднего контура | К-65-50-160 |  | 5,5 | 0 | 2 |
| Насос подпитки верхнего контура | К-65-50-160 |  | 5,5 | 0 | 2 |
| Насос подпитки верхнего контура | К-80-65-160 | Q=50 м³/ч; Н=32 м | 7,5 | 0 | 2 |
| Насос подпитки котлового контура | CR 4-120 | Q=6 м³/ч; Н=75 м | 2,2 | 0 | 2 |
| Насос подпитки котлового контура | CR 4-120 | Q=6 м³/ч; Н=75 м | 2,2 | 0 | 2 |
| Насос подпиточной воды общий | ЦНСГ 60/66 | Q=60 м³/ч; Н=66м | 22 | 0 | 2 |
| Насос подпиточной воды общий | ЦНСГ 60/66 | Q=60 м³/ч; Н=66м | 22 | 0 | 2 |
| Насос аварийной подпитки | К80-50-200 | Q=50 м³/ч; Н=50 м | 11 | 0 | 2 |
| Насос аварийной подпитки | К80-50-200 |  | 11 | 0 | 2 |
| Насос аварийной подпитки | К20/30 | Q=20 м³/ч; Н=30 м | 5,5 | 0 | 2 |
| Насос аварийной подпитки | К-65-50-160 | Q=25 м³/ч; Н=32 м | 5,5 | 0 | 2 |
| Водоподготовительная насосная группа |
| Насос исходной воды | КМ-80-50-200 | Q=50 м³/ч; Н=50м | 15,0 | 0,5 | 1 |
| Насос исходной воды | КМ-80-50-200 |  | 15,0 | 0 | 2 |
| Насос рабочей воды | КМ-80-50-200 |  | 15,0 | 0,5 | 1 |
| Насос рабочей воды | КМ-80-50-200 |  | 15,0 | 0 | 2 |
| Насос сырой воды -2 | КМ-80-50-200 |  | 15,0 | 0 | 2 |
| Насос сырой воды -4 | КМ-80-50-200 |  | 15,0 | 0 | 2 |
| Насос сырой воды -5 | К-20-30 У2М | Q=20 м³/ч; Н=30м | 4,0 | 0 | 2 |
| Компрессор взрыхления фильтра | С-415М | Q=630 л/мин; | 5,5 | 1 | 1 |
| Насосная группа морской воды гидрозолоудаления (ГЗУ) |
| Насос подъёма морской воды -1 | К290\30 | Q=400 м³/ч; Н=30 м | 37,0 | 1 | 1 |
| Насос подъёма морской воды -2 | Д 400/30 |  | 55,0 | 0 | 2 |
| Насос подъёма морской воды -3 | К-190/30 | Q=190 м³/ч; Н=30 м | 37,0 | 0 | 2 |
| Насос подъёма морской воды -4 | Д 320/50 | Q=320 м³/ч; Н=50 м | 55,0 | 0 | 2 |
| Насос смыва шлака – 1 | КМ-100-65-200 | Q=100 м³/ч; Н=50 м | 30,0 | 0,3 | 1 |
| Насос смыва шлака – 2 | КМ-100-65-200 |  | 30,0 | 0 | 2 |
| Тягодутьевая группа |
| Дымосос КАВ-1 | ДН-15У1 | Q=42600 м³; H=233мм.в.ст. | 75,0 | 0 | 2 |
| Дымосос КАВ-2 | ДН-15У1 |  | 75,0 | 0 | 2 |
| Дымосос КАВ-3 | ДН-15У1 |  | 75,0 | 0,3 | 1 |
| Вентилятор дутьевой КАВ-1 | ВДН-11,2 У1 |  | 22,0 | 0 | 2 |
| Вентилятор дутьевой КАВ-2 | ВДН-11,2 У1 |  | 22,0 | 0 | 2 |
| Вентилятор дутьевой КАВ-3 | ВДН-11,2 У1 |  | 22,0 | 1 | 1 |
| Вентилятор острого дутья – КАВ-1 | 19ЦС-63 |  | 15,0 | 0 | 2 |
| Вентилятор острого дутья – КАВ-2 | 19ЦС-63 |  | 15,0 | 0 | 2 |
| Вентилятор острого дутья – КАВ-3 | 19ЦС-63 |  | 11,0 | 1 | 1 |
| Вентилятор возврата уноса – 1 | 30ЦС-85 |  | 15,0 | 0 | 2 |
| Вентилятор возврата уноса – 2 | 30ЦС-85 |  | 15,0 | 0 | 2 |
| Вентилятор возврата уноса – 3 | 19ЦС-63 |  | 15,0 | 1 | 1 |
| Воздушно-отопительная группа |
| Калорифер угольного склада -1 | КСк 4-11 | Q=1600 м³; Р=417,7кВт | 1,5 | 1 | 1 |
| Калорифер угольного склада -2 | КСк 4-11 |  | 1,5 | 1 | 1 |
| Калорифер угольного склада -3 | КСк 4-11 |  | 1,5 | 1 | 1 |
| Калорифер входа |  |  | 1,5 | 1 | 1 |
| Воздушно-отопительный агрегат | АО2-10-02Д | Q=10000 м³/ч; | 1,1 | 1 | 1 |
| Воздушно-отопительный агрегат | АО2-10-02Д |  | 1,1 | 1 | 1 |
| Воздушно-отопительный агрегат | АО2-10-02Д |  | 1,1 | 1 | 1 |
| Светильники электроосвещения |
| Лампы накаливания | ЛН-100 29шт |  | 0,1 | 1 | 1 |
| Лампы накаливания | ЛН-150 9шт |  | 0,15 | 1 | 1 |
| Лампы накаливания | ЛН-200 39шт |  | 0,2 | 1 | 1 |
| Лампы накаливания | ЛН-500 4шт |  | 0,5 | 1 | 1 |
| Лампы дневного света | ЛД-40 6шт |  | 0,04 | 1 | 1 |
| Лампы дневного света | ЛД-80 17шт |  | 0,08 | 1 | 1 |
| Лампы ртутные | ДРЛ-400 5шт |  | 0,4 | 1 | 1 |
| Группа углеподачи и золоудаления |
| Решётка цепная КАВ-1 | ТЧЗМ 2,7/4,0 |  | 3,0 | 0 | 2 |
| Решётка цепная КАВ-2 | ТЛЗМ 2,7/4,0 |  | 3,0 | 0 | 2 |
| Решётка цепная КАВ-3 | ТЛЗМ 2,7/4,0 |  | 3,0 | 1 | 1 |
| Устройство удаления провала КАВ-1 |  |  | 1,5 | 0 | 2 |
| Устройство удаления провала КАВ-2 |  |  | 1,5 | 0 | 2 |
| Забрасыватель ПМЗ КАВ-1 левый | 3П-600М2 |  | 1,7 | 0 | 2 |
| Забрасыватель ПМЗ КАВ-1 правый | 3П-600М2 |  | 1,7 | 0 | 2 |
| Забрасыватель ПМЗ КАВ-2 левый | 3П-600М2 |  | 1,7 | 0 | 2 |
| Забрасыватель ПМЗ КАВ-2 правый | 3П-600М2 |  | 1,7 | 0 | 2 |
| Забрасыватель ПМЗ КАВ-3 левый | 3П-600М2 |  | 1,5 | 1 | 1 |
| Забрасыватель ПМЗ КАВ-3 правый | 3П-600М2 |  | 1,5 | 1 | 1 |
| Вибратор лотка углеподачи КАВ -1 | 36В-15А |  | 1,08 | 0 | 2 |
| Вибратор лотка углеподачи КАВ -2 | 36В-15А |  | 1,08 | 0 | 2 |
| Вибратор лотка углеподачи КАВ -3 | 36В-15А |  | 1,08 | 0,2 | 1 |
| Лебёдка скреперная подачи угля | А-82-4 |  | 55,0 | 0,2 | 1 |
| Лебёдка скреперная подачи угля | А-82-6 |  | 55,0 | 0,5 | 1 |
| Толкатель угля | КОМ 222-14 |  | 2,8 | 1 | 1 |
| Толкатель угля | КОМ 222-14 |  | 2,8 | 1 | 1 |
| Транспортёр наклонный |  |  | 2,8 | 1 | 1 |
| Транспортёр горизонтальный |  |  | 2,8 | 1 | 1 |
| Дробилка шлаковая КАВ -1 |  |  | 7,5 | 0 | 2 |
| Дробилка шлаковая КАВ -2 |  |  | 11,0 | 0 | 2 |
| Дробилка шлаковая КАВ -3 |  |  | 11,0 | 1 | 1 |
| Прочее оборудование |
| Вентилятор лаборатории | ВО-4 | Q=4500 м³/ч; | 0,27 | 0,1 | 1 |
| Трансформатор сварочный | ТДМ-302 | 90…300 А | 27,0 | 0,1 | 1 |
| Котельная №18а («Модуль») расположенная по адресу: пгт. Провидения, ул. Н.Дежнева |
| Насосная группа теплофикации |
| Насос сетевой – 1 | К65-50-160 | Q=25 м³/ч; Н=30 м | 5,5 | 1 | 1 |
| Насос сетевой – 2 | К65-50-160 | Q=25 м³/ч; Н=30 м | 5,5 | 0 | 2 |
| Насос подпиточный | К8/18 | Q=8 м³/ч; Н=18 м | 1,5 | 0 | 2 |
| Тягодутьевая группа |
| Вентилятор горелки котла – 1 | КВС-1,25 |  | 11 | 1 | 1 |
| Вентилятор горелки котла – 2 | КВС-1,25 |  | 11 | 0 | 2 |
| Светильники электроосвещения |
| Дежурное освещение – 1шт | ПВЛМ 2-40 |  | 0,08 | 1 | 1 |
| Рабочее освещение – 3шт | ПВЛМ 1-40 |  | 0,04 | 1 | 1 |
| Котельная №19 («Центральная котельная») расположенная по адресу: с.Новое Чаплино, ул.Советская |
| Котловая насосная группа |
| Насос котловой – 1 | КМ-100-65-200б/2-5 | 100 | 15,0 | 1 | 1 |
| Насос котловой – 2 | КМ-100-65-200б/2-5 | 100 | 15,0 | 0 | 2 |
| Насос котловой – 3 | КМ-100-65-200б/2-5 | 100 | 15,0 | 0 | 2 |
| Сетевая насосная группа |
| Насос сетевой – 1 | КМ-100-65-200/2-5 | 82 | 30,0 | 1 | 1 |
| Насос сетевой – 2 | КМ-100-65-200/2-5 | 82 | 30,0 | 0 | 2 |
| Насос сетевой – 3 | КМ-100-65-200/2-5 | 82 | 30,0 | 0 | 2 |
| Подпиточная насосная группа |
| Насос подпиточный ТС – 1 | КМ-65-50-160/2-5 | 36 | 5,5 | 1 | 1 |
| Насос подпиточный ТС – 2 | КМ-65-50-160/2-5 | 36 | 5,5 | 0 | 2 |
| Насос ТС-1 приточных систем | КМ-65-50-160б/2-5 | 10 | 3,0 | 1 | 1 |
| Насос ТС-1 приточных систем | КМ-65-50-160б/2-5 | 10 | 3,0 | 0 | 2 |
| Питатель шлюзовый | Ш5-20 ЭНУ-01 |  | 0,55 | 1 | 1 |
| Питатель шлюзовый | Ш5-20 ЭНУ-01 |  | 0,6 | 0 | 2 |
| Насос подпиточный ГВС -1 | КМ-65-50-160/2-5 | 36 | 5,5 | 1 | 1 |
| Насос подпиточный ГВС -2 | КМ-65-50-160/2-5 | 36 | 5,5 | 0 | 2 |
| Тягодутьевая группа |
| Вентилятор калорифера – 1 | ВПВ-НД-5 | 4700 | 1,5 | 1 | 1 |
| Вентилятор калорифера – 2 | ВПВ-НД-5 | 4700 | 1,5 | 1 | 1 |
| Вентилятор калорифера – 3 | ВПВ-НД-5 | 4700 | 1,5 | 0 | 2 |
| Вентилятор калорифера – 4 | ВПВ-НД-5 | 4700 | 1,5 | 0 | 2 |
| Вентилятор калорифера – 5 | ВПВ-НД-5 | 4700 | 1,5 | 0 | 2 |
| Вентилятор дутьевой – 1 | В-Ц14-46-5 | 6,6 | 4,0 | 1 | 1 |
| Вентилятор дутьевой – 2 | В-Ц14-46-5 | 6,6 | 4,0 | 1 | 1 |
| Вентилятор дутьевой – 3 | В-Ц14-46-5 | 6,6 | 4,0 | 0 | 2 |
| Вентилятор дутьевой – 4 | В-Ц14-46-5 | 6,6 | 4,0 | 0 | 2 |
| Вентилятор дутьевой – 5 | В-Ц14-46-5 | 6,6 | 4,0 | 0 | 2 |
| Дымосос -1 | ДН-9 | 14900 | 15,0 | 1 | 1 |
| Дымосос -2 | ДН-9 | 14900 | 15,0 | 0 | 2 |
| Группа углеподачи и золоудаления |
| Вибратор бункера транспортёров – 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| Вибратор бункера транспортёров – 2 |  |  |  | 0 | 2 |
| Привод дробилки шнековой – 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| Привод дробилки шнековой – 2 |  |  |  | 1 | 1 |
| Транспортёр наклонный -1 |  |  |  | 1 | 1 |
| Транспортёр наклонный -2 |  |  |  | 0 | 2 |
| Транспортёр горизонтальный -1 |  |  |  | 1 | 1 |
| Транспортёр горизонтальный -2 |  |  |  | 0 | 2 |
| Привод планки толкателя угля – 1 |  |  | 3,0 | 1 | 1 |
| Привод планки толкателя угля – 2 |  |  | 3,0 | 1 | 1 |
| Привод планки толкателя угля – 3 |  |  | 3,0 | 0 | 2 |
| Привод планки толкателя угля – 4 |  |  | 3,0 | 0 | 2 |
| Привод планки толкателя угля – 5 |  |  | 3,0 | 0 | 2 |
| Светильники электроосвещения |
| Лампы дневного света |  |  |  | 100 | 1 |
| Лампы дневного света |  |  |  | 100 | 1 |
| Лампы накаливания |  |  |  | 100 | 1 |
| Лампы накаливания |  |  |  | 100 | 1 |
| Лампы накаливания |  |  |  | 100 | 1 |
| Лампы ртутные |  |  |  | 100 | 1 |
| Котельная №20 («Центральная котельная») расположенная по адресу: с.Сиреники, ул.Мандикова |
| Сетевая насосная группа |
| Насос сетевой -1 | КМ-100-65-200 | Q=100 м³/ч; Н=50 м | 30,0 | 1 | 1 |
| Насос сетевой -2 | КМ-100-65-200 | Q=100 м³/ч; Н=50 м | 30,0 | 0 | 2 |
| Насос сетевой -3 | КМ-100-65-200 | Q=100 м³/ч; Н=50 м | 30,0 | 0 | 2 |
| Насос подпиточный сети -1 | К65-50-160 | Q=25 м³/ч; Н=32 м | 4,0 | 0 | 2 |
| Насос подпиточный сети -2 | К65-50-160 | Q=25 м³/ч; Н=32 м | 4,0 | 0 | 2 |
| Тягодутьевая группа |
| Вентилятор дутьевой – 1 | ВД-3,5 | Q=2200 м³/ч; | 5,5 | 0,7 | 1 |
| Вентилятор дутьевой – 2 | ВД-3,5 | Q=2200 м³/ч; | 5,5 | 0,7 | 1 |
| Вентилятор дутьевой – 3 | ВД-3,5 | Q=2200 м³/ч; | 5,5 | 0,7 | 1 |
| Вентилятор дутьевой – 4 | ВД-2,7 | Q=1100 м³/ч; | 1,1 | 0 | 2 |
| Вентилятор дутьевой – 5 | ВД-2,7 | Q=1100 м³/ч; | 1,1 | 0 | 2 |
| Дымосос -1 | ДН-8 | Q=10460 м³/ч; | 15 | 1 | 1 |
| Дымосос -2 | ДН-8 | Q=10460 м³/ч; | 15 | 1 | 1 |
| Группа электроосвещения |
| Лампы ртутные | ДРЛ-400 – 6шт | 0,4кВт | 2,4 | 1 | 1 |
| Лампы накаливания | ЛОН-200 – 20шт | 0,2кВт | 4 | 1 | 1 |
| Прочие потребители СН |
| Сауна | Электрокаменка |  | 40 | 1 | 1 |
| Котельная №21 («Центральная котельная») расположенная по адресу: с.Нунлигран, ул.Центральная |
| Сетевая насосная группа |
| Насос сетевой -1 | К-160/30 | Q=160 м³/ч; Н=30 м | 37,0 | 1 | 1 |
| Насос сетевой -2 | К-160/30 | Q=160 м³/ч; Н=30 м | 37,0 | 0 | 2 |
| Насос сетевой -3 | КМ-100-65-200 | Q=100 м³/ч; Н=50 м | 30,0 | 0 | 2 |
| Насос сетевой -4 | К290/30С | Q=290 м³/ч; Н=30 м | 37,0 | 0 | 2 |
| Насос сетевой -5 | КМ-100-65-200 | Q=100 м³/ч; Н=50 м | 30,0 | 0 | 2 |
| Насос подпиточный сети -1 | К65-50-160 | Q=25 м³/ч; Н=32 м | 4,0 | 1 | 1 |
| Насос подпиточный сети -2 | К65-50-160 | Q=25 м³/ч; Н=32 м | 4,0 | 0 | 2 |
| Тягодутьевая группа |
| Вентилятор дутьевой – 1 | ВД-3,5 | Q=2200 м³/ч; | 5,5 | 0,6 | 1 |
| Вентилятор дутьевой – 2 | ВД-3,5 | Q=2200 м³/ч; | 5,5 | 0,6 | 1 |
| Вентилятор дутьевой – 3 | ВД-3,5 | Q=2200 м³/ч; | 5,5 | 0 | 2 |
| Вентилятор дутьевой – 4 | ВД-2,7 | Q=1100 м³/ч; | 1,1 | 0 | 2 |
| Вентилятор вытяжной – 1 | ВО-06-300-8Б | Q=28200 м³/ч; | 3,0 | 0,3 | 1 |
| Вентилятор вытяжной – 2 | ВО-06-300-10Б | Q=28200 м³/ч; | 3,0 | 0 | 2 |
| Калорифер | ЭКОЦ-5 | Q=500 м³/ч; | 5,0 | 0 | 2 |
| Дымосос -1 | ДН-8 | Q=10460 м³/ч; | 15,0 | 1 | 1 |
| Дымосос -2 | ДН-8 | Q=10460 м³/ч; | 15,0 | 0 | 2 |
| Группа электроосвещения |
| Лампы накаливания | ЛОН-500 – 3шт | 500 Вт | 1,5 | 1 | 1 |
| Лампы накаливания | ЛОН-150 – 6шт | 150 Вт | 0,9 | 1 | 1 |
| Котельная №22 («Модуль») расположенная по адресу: с.Энмелен, ул.Чирикова |
| Насосная группа |
| Насос сетевой -1 | КМ-100-65-200 | Q=100 м³/ч; Н=50 м | 30,0 | 1 | 1 |
| Насос сетевой -2 | КМ-100-65-200 | Q=100 м³/ч; Н=50 м | 30,0 | 0 | 2 |
| Насос циркуляционный -1 | КМ-100-80-160 | Q=100 м³/ч; Н=32 м | 15,0 | 0,8 | 1 |
| Насос циркуляционный -2 | КМ-100-80-160 | Q=100 м³/ч; Н=32 м | 15,0 | 0 | 2 |
| Насос подпиточный -1 | КМ-40-32-180 | Q=40 м³/ч; Н=22 м | 3,0 | 0,5 | 1 |
| Насос подпиточный -2 | КМ-40-32-180 | Q=40 м³/ч; Н=22 м | 3,0 | 0 | 2 |
| Группа углеподачи и золоудаления |
| Скиповый подъёмник угля -1 | 4АМ 112 МА6 УП У3 |  | 3,0 | 0,5 | 1 |
| Скиповый подъёмник угля -2 | 4АМ 112 МА6 УП У3 |  | 3,0 | 0 | 2 |
| Транспортёр выгрузки шлака скребковый | 4АМ 112 МА6 УП У3 |  | 3,0 | 0,5 | 1 |
| Привод планки -1 | 4АМ 112 МА6 УП У3 |  | 3,0 | 0,5 | 1 |
| Привод планки -2 | 4АМ 112 МА6 УП У3 |  | 3,0 | 0 | 2 |
| Тягодутьевая группа |
| Дымосос -1 | ДН-8 | Q=10460 м³/ч; | 15,0 | 1 | 1 |
| Дымосос -2 | ДН-8 | Q=10460 м³/ч; | 15,0 | 0 | 2 |
| Вентилятор дутьевой – 1 | В-Ц14-46-4 | Q=4170 м³/ч; | 4,0 | 0,5 | 1 |
| Вентилятор дутьевой – 2 | В-Ц14-46-4 | Q=4170 м³/ч; | 4,0 | 0 | 2 |
| Вентиляционно-отопительная установка | ТВ-6,0 (380 В) | Q=560 м³/ч; | 1,5 | 0,5 | 1 |
| Внутреннее освещение |
| Лампы накаливания | ЛОН-150 – 10шт | 150 Вт | 1,5 | 1 | 1 |

Примечание: *Рабочее состояние 1 –в работе;  2- в резерве.

Таблице №1.2.2.-4    Ведомственная принадлежность тепловых сетей

| № котельной, адрес котельной | Ведомственная принадлежность | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность в 2-х трубном исполнении | Износ тепловых сетей, % | Требует замены, м в 2-х трубном исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №18 пгт. Провидения | Администрация Провиденского муниципального р-на | 1968 | 7 186,70 м | 80% | 5749,36 |
| Котельная №18а пгт. Провидения | Администрация Провиденского муниципального р-на | 1965 | 328 м | 80% | 262,4 |
| Котельная №19 с.Новое Чаплино | Администрация Провиденского муниципального р-на | 2002 | 4 323,70 м | 10% | 432,37 |
| Котельная №20 с.Сиреники | Администрация Провиденского муниципального р-на | 1974 | 2 624 м | 80% | 2099,2 |
| Котельная №21 с.Нунлигран | Администрация Провиденского муниципального р-на | 1981 | 1 430 м | 72,86% | 1041,9 |
| Котельная №22 с.Энмелен | Администрация Провиденского муниципального р-на | 2004 | 963,10 м | 82% | 789,742 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на отопления и вентиляцию

Расчет нагрузок на отопление по абонентам предприятия на 2015 год выполнен в соответствии с Приказом от 6 мая 2000 г. № 105 «Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения» утвержденной Приказом Госстроя России от 6 мая 2000 г. (далее– Приказ).

Расчет произведен по каждому объекту теплоснабжения с группировкой по котельным в разрезе отдельного поселения. Информация о площади, объемах, высотах, этажности (применительно к жилым домам), температурам внутри помещений, продолжительности отопительного периода, принята по состоянию на 31.12.2013 г. согласно имеющимся документам. Удельная отопительная характеристика, поправочный коэффициент, расчетная температура наружного воздуха, приняты согласно Приказу. Плановая температура наружного воздуха, для которой рассчитан норматив, плановая температура наружного воздуха средняя за последние 5 лет. Фактическая температура наружного воздуха 2013 года (базового периода) рассчитана по справкам метеостанции о среднесуточной температуре воздуха.

Также в таблице применяются нормативы потребления тепловой энергии, установленные органами местного самоуправления, для расчета годовой реализации по нормативу. Годовая реализация по нормативу определена только для жилых домов как произведение общей площади дома на установленный норматив и на 12 месяцев.

Расчет максимальной часовой нагрузки на отопление произведен по формуле 1 Приказа. Расчет годовой реализации на среднюю за последние 5 лет температуру произведен по формуле 2 Приказа с применением коэффициента инфильтрации, рассчитанного по формуле 3 Приказа. По объектам, по которым учет тепла производится по тепловым счетчикам, расчет годовой реализации на среднюю за последние 5 лет температур) не производится. Годовая реализация для таких объектов принимается в размере годовой реализации базового периода по тепловым счетчикам.

Промежуточные итоги подведены по каждой котельной и сведены в итог по поселениям как всего, так и в том числе по категориям потребителей.

Таблице №1.2.2.-4  Расчет нагрузок на отопление и вентиляцию по абонентам предприятия пгт.Провидения

| О Б Ъ Е К Т Ы | Местонахождение | V наружн. объем здания м3 | Поправочный коэффициент к удельной отопительной характеристике здания a | Коэффициент инфильтрации | Удельная отопительная характеристика здания g | Поправочный коэффициент к удельной отопительной характеристике здания по типу строения (вводу в эксплуатацию) Кg | Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления отдельного здания (потребителя для встроенных помещений) | tвн | Расчетная tо наружного воздуха (т.е. минимальная расчетная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
| ФКУ "ГБ МСЭ по ЧАО Минтруда России" | ул. Н Дежнева 51 | 7932,0 | 0,970 | 1,087 | 0,411 | 1 | 0,001387 | 20 | -33 |
| Военный комиссариат Магад.обл. | ул. Н Дежнева 45/2 | 6839 | 0,970 | 1,088 | 0,422 | 1 | 0,024966 | 20 | -33 |
| МОМВД России "Провиденский (здание полиции) | ул. Полярная 22 | 2858 | 0,970 | 1,070 | 0,430 | 1 | 0,067602 | 20 | -33 |
| МОМВД России "Провиденский (гараж ОВД) | ул. Полярная 23/1 | 463,0 | 0,970 | 1,062 | 0,700 | 1 | 0,014356 | 10 | -33 |
| МОМВД России "Провиденский (ГИБДД) | ул. Чукотская 1 | 9689,0 | 0,970 | 1,087 | 0,393 | 1 | 0,015126 | 20 | -33 |
| ФГБУ "Национальный парк "Берингия" | ул. Н Дежнева 10 | 6748,0 | 0,970 | 1,072 | 0,413 | 1 | 0,020192 | 20 | -33 |
| ФГБУ "Национальный парк "Берингия" (гараж) | ул. Полярная 41/1 | 781,7 | 0,970 | 1,062 | 0,700 | 1 | 0,021688 | 10 | -33 |
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологиив Чукотском АО в Провиденском районе" | ул. Н Дежнева 9/1 | 1557,0 | 0,970 | 1,071 | 0,430 | 1 | 0,034578 | 20 | -33 |
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологиив Чукотском АО в Провиденском районе" (гараж) | ул. Полярная 63/1 | 446,6 | 0,970 | 1,063 | 0,700 | 1 | 0,013861 | 10 | -33 |
| УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Н-Дежнева 51 | 1557,0 | 0,970 | 1,071 | 0,430 | 1 | 0,002286 | 20 | -33 |
| Прокуратура Чукотского АО | ул. Эскимосская 18 | 7622,0 | 0,970 | 1,090 | 0,414 | 1 | 0,011567 | 20 | -33 |
| Отдел судебного департамента в ЧАО | ул. Н Дежнева 49 | 3294,0 | 0,970 | 1,070 | 0,430 | 1 | 0,077915 | 20 | -33 |
| Отдел судебного департамента в ЧАО (гараж) | ул. Н Дежнева 49 | 67,0 | 0,970 | 1,058 | 0,700 | 1 | 0,002070 | 10 | -33 |
| Управление федеральной службы судебных приставов РФ по ЧАО | ул. Эскимосская 18 | 7622,0 | 0,970 | 1,090 | 0,414 | 1 | 0,006177 | 20 | -33 |
| УФС судебных приставов РФ по ЧАО (гараж) | ул.Полярная, 63 | 493,0 | 0,970 | 1,059 | 0,700 | 1 | 0,006092 | 10 | -33 |
| Межрайонная ИМНС РФ № 1 по ЧАО п.Провидения | ул. Н Дежнева 6 | 8124,0 | 0,970 | 1,089 | 0,409 | 1 | 0,005403 | 20 | -33 |
| Межрайонная ИМНС РФ № 1 по ЧАО п.Провидения (гараж) | ул. Н Дежнева 28/2 | 85,0 | 0,970 | 1,060 | 0,700 | 1 | 0,002631 | 10 | -33 |
| Провиденская гидрографическая база-филиал ФГУП "Гидрографическое предприятие" Федерального агенства морского и речного транспорта | ул. Н Дежнева 45/3 | 6415,0 | 0,970 | 1,088 | 0,426 | 1 | 0,021361 | 20 | -33 |
| Таможенный пост "Морской порт Провидения" | ул. Н Дежнева 45/2 | 6839,0 | 0,970 | 1,088 | 0,422 | 1 | 0,007219 | 20 | -33 |
| Пограничное управление по восточному арктическому району | ул. Полярная 63/4, 63/3 | 1146,3 | 0,970 | 1,064 | 0,700 | 1 | 0,035610 | 10 | -33 |
| Пограничное управление по восточному арктическому району (гараж) |  | 9759,0 | 0,970 | 1,091 | 0,392 | 1 | 0,023098 | 20 | -33 |
| Управление ФСБ России по ЧАО | ул. Н Дежнева 8а | 10880,0 | 0,970 | 1,091 | 0,375 | 1 | 0,015942 | 20 | -33 |
| Управление ФСБ России по ЧАО (гараж) | ул. Н Дежнева 65 | 369,5 | 0,970 | 1,063 | 0,700 | 1 | 0,011469 | 10 | -33 |
| Государственная инспекция по маломарным судам МЧС России по ЧАО | ул. Чукотская 1 | 9689,0 | 0,970 | 1,087 | 0,393 | 1 | 0,000863 | 20 | -33 |
| Управление по обеспечению деятельности мировых судей,государственных нотариальных контор и юридических консультаций ЧАО | ул. Н Дежнева 8а | 10880,0 | 0,970 | 1,091 | 0,375 | 1 | 0,002298 | 20 | -33 |
| ФКУ Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция исполнения наказаний по Магаданской области" | ул. Чукотская 1 | 9689,0 | 0,970 | 1,087 | 0,393 | 1 | 0,001295 | 20 | -33 |
| Сдедственное управление Следственного комитета РФ по ЧАО | ул. Эскимосская 18 | 7622,0 | 0,970 | 1,09 | 0,414 | 1 | 0,010534 | 20 | -33 |
| Провиденская юридическая консультация | ул. Н Дежнева 47 | 8082,0 | 0,970 | 1,09 | 0,409 | 1 | 0,000854 | 20 | -33 |
| Управление федерального казначейства по Чукотскому автономному округу | ул. Н Дежнева 10 | 6748,0 | 0,970 | 1,072 | 0,413 | 1 | 0,007914 | 20 | -33 |
| ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ |
| Северо -восточный техникум (корп№1) | ул. Полярная 38/1 | 3476 | 0,970 | 1,08 | 0,390 | 1 | 0,069588 | 16 | -33 |
| Северо -восточный техникум (общежитие) | ул. Полярная 38 б | 11447 | 0,970 | 1,09 | 0,371 | 1 | 0,199775 | 20 | -33 |
| Северо -восточный техникум (гараж) | ул. Полярная 41 | 2834,12 | 0,970 | 1,06 | 0,617 | 1 | 0,069632 | 10 | -33 |
| Северо -восточный техникум (спорт зал) | ул. Полярная 39 а | 1125 | 0,970 | 1,06 | 0,390 | 1 | 0,022188 | 16 | -33 |
| ГУЗ ЧОБ филиал Провиденская ЦРБ (стационар) | ул. Полярная 1/1 | 4295 | 0,970 | 1,08 | 0,400 | 1 | 0,095476 | 20 | -33 |
| ГУЗ ЧОБ филиал Провиденская ЦРБ( туб диспансер) | ул. Н Дежнева 5 | 2966 | 0,970 | 1,07 | 0,400 | 1 | 0,065506 | 20 | -33 |
| ГУЗ ЧОБ филиал Провиденская ЦРБ (поликлиника №1) | ул. Полярная 1 | 12267 | 0,970 | 1,09 | 0,377 | 1 | 0,037865 | 20 | -33 |
| ГУЗ ЧОБ филиал Провиденская ЦРБ (поликлиника №2) | ул. Н Дежнева 51 | 7932 | 0,970 | 1,09 | 0,411 | 1 | 0,036013 | 20 | -33 |
| ГУЗ ЧОБ филиал Провиденская ЦРБ (скорая помощ) | ул. Н Дежнева 45/3 | 6415 | 0,970 | 1,09 | 0,426 | 1 | 0,006535 | 20 | -33 |
| ГУЗ ЧОБ филиал Провиденская ЦРБ (гараж) | ул. Н Дежнева 13/2 | 1159,8 | 0,970 | 1,06 | 0,700 | 1 | 0,035928 | 10 | -33 |
| ГУЗ ЧОБ филиал Провиденская ЦРБ (прачка) | ул. Н Дежнева 53а | 4306 | 0,970 | 1,08 | 0,370 | 1 | 0,004495 | 16 | -33 |
| ОФМС | ул. Чукотская 1 | 9689 | 0,970 | 1,09 | 0,393 | 1 | 0,009350 | 20 | -33 |
| Управление гражданской защиты | ул. Н Дежнева 14 | 1274 | 0,970 | 1,06 | 0,480 | 1 | 0,030238 | 15 | -33 |
| ГБУ ЧАО "Окружное объединение ветеринарии" | ул. Н Дежнева 36/1 | 1272 | 0,970 | 1,07 | 0,430 | 1 | 0,016272 | 20 | -33 |
| ГБУ ЧАО "Окружное объединение ветеринарии" (гараж) | ул. Н Дежнева 36/2 | 568 | 0,970 | 1,06 | 0,700 | 1 | 0,017629 | 10 | -33 |
| ГКУ " Центр занятости населения Провиденского района" | ул. Эскимосская 1 | 12034 | 0,970 | 1,09 | 0,380 | 1 | 0,005735 | 20 | -33 |
| ГБУ "Чукотский окружной комплексный центр соцобслуживания населения" | ул. Н Дежнева 8а | 10880 | 0,970 | 1,09 | 0,375 | 1 | 0,014981 | 20 | -33 |
| Аппарат Губернатора и Правительства по ЧАО | ул. Эскимосская 18 | 7622 | 0,970 | 1,09 | 0,404 | 1 | 0,000769 | 20 | -33 |
| Департамент сельхоз.политики и природопользования ЧАО | ул. Н Дежнева 35 | 2136 | 0,970 | 1,07 | 0,447 | 1 | 0,005006 | 20 | -33 |
| Итого ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |  |  |  | 0,742981 |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
| МБОУ "Школа интернат общего образования п. Провидения | Полярная 35/1 | 25832 | 0,970 | 1,09 | 0,33 | 1 | 0,442853 | 16 | -33 |
| автокласс | Полярная 34 | 1600,6 | 0,970 | 1,07 | 0,39 | 1 | 0,031717 | 16 | -33 |
| пристройка к автоклассу | Полярная 34 | 306,43 | 0,970 | 1,07 | 0,7 | 1 | 0,009537 | 10 | -33 |
| МОУ РЦК и Д п. Провидения (теплосчетчик) | Полярная 31а | 9990,5 | 0,970 | 1,085 | 0,330 | 1 | 0,153560 | 16 | -33 |
| МБОУ ДДт (школа исскуств) | ул. Полярная 31а | 9990,5 | 0,970 | 1,085 | 0,330 | 1 | 0,016459 | 16 | -33 |
| МОУ РЦК и Д п. Провидения Гараж | Полярная 31а | 260,8 | 0,970 | 1,063 | 0,700 | 1 | 0,008094 | 10 | -33 |
| ДЮСШ (бассейн) ( Теплосчетчик) | ул. Н Дежнева 14 | 8570,86 | 0,970 | 1,098 | 0,371 | 1 | 0,179493 | 20 | -33 |
| ДЮСШ (каскад) (Теплосчетчик) | ул. Н Дежнева 20А | 9771 | 0,970 | 1,082 | 0,352 | 1 | 0,176879 | 16 | -33 |
| Библиотека | ул. Полярная 21 | 10843 | 0,970 | 1,097 | 0,382 | 1 | 0,033781 | 20 | -33 |
| Центр детского творчества | ул. Полярная 17 | 6408 | 0,970 | 1,087 | 0,426 | 1 | 0,032143 | 20 | -33 |
| Центр деского творчества (Косторезная мастерская) | ул. Н Дежнева 12 | 3149,6 | 0,970 | 1,051 | 0,370 | 1 | 0,001220 | 16 | -33 |
| Деский сад "Кораблик" | ул. Полярная 31 | 5 503 | 0,970 | 1,071 | 0,376 | 1 | 0,113926 | 20 | -33 |
| УСП (Управление) | ул. Н Дежнева 8а | 10 880 | 0,970 | 1,091 | 0,375 | 1 | 0,046134 | 20 | -33 |
| Управление финансов, экономики, имущественных отношений Провиденского муниципального района | ул. Н Дежнева 8а | 10 880 | 0,970 | 1,091 | 0,375 | 1 | 0,023891 | 20 | -33 |
| пустующие (Полярная 8) | ул. Полярная 8 (перевалбаза) | 6 481 | 0,970 | 1,088 | 0,425 | 1 | 0,029294 | 20 | -33 |
| пустующие (Дежнева 45/1) | ул. Н Дежнева 45/1 | 6 551 | 0,970 | 1,088 | 0,424 | 1 | 0,014518 | 20 | -33 |
| пустующие (36/1) | ул. Н Дежнева 36/1 | 1 272 | 0,970 | 1,051 | 0,43 | 1 | 0,010050 | 20 | -33 |
| пустующие (Н Дежнева 53а) | ул. Н Дежнева 53а | 4 306 | 0,970 | 1,076 | 0,43 | 1 | 0,018472 | 20 | -33 |
| пустующие (Полярная 1 помещение бывшее ЦРБ)) | Полярная 1 | 12 267 | 0,970 | 1,091 | 0,377 | 1 | 0,010245 | 20 | -33 |
| Администрация Провиденского муниципального района ЧАО | ул. Н Дежнева 8а | 10 880 | 0,970 | 1,091 | 0,375 | 1 | 0,123017 | 20 | -33 |
| Администрация Провиденского городского округа (гараж) | ул. Полярная 31а | 1 354 | 0,970 | 1,063 | 0,7 | 1 | 0,042023 | 10 | -33 |
| МП Пищевик (комбинат) | ул. Полярная 24 | 2 583 | 0,970 | 1,063 | 0,35 | 1 | 0,032837 | 16 | -33 |
| МП Пищевик (магазин) | ул. Полярная 24 | 2 583 | 0,970 | 1,063 | 0,35 | 1 | 0,004877 | 16 | -33 |
| Музей Берингийского наследия | ул. Н Дежнева 43 | 1 911 | 0,970 | 1,070 | 0,453 |  | 0,047620 | 20 | -33 |
| Итого МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |  |  |  |  |  |  | 1,602640 |  |  |
| ПРОЧИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ |
| ПАО "Ростелеком"(административное здание) | ул. Н Дежнева 26 | 7498 | 0,970 | 1,087 | 0,405 | 1 | 0,114546 | 20 | -33 |
| ПАО "Ростелеком" (гараж) | ул. Н Дежнева 26/1 | 1732,3 | 0,970 | 1,065 | 0,700 | 1 | 0,019224 | 10 | -33 |
| ОАО "Анадырьский морской порт" | ул. Н Дежнева 10 | 6748 | 0,970 | 1,072 | 0,413 | 1 | 0,132962 | 20 | -33 |
| ОАО "Анадырьский морской порт" | ул. Н Дежнева 32 | 28706 | 0,970 | 1,074 | 0,400 | 1 | 0,158265 | 15 | -33 |
| ОАО "Анадырьский морской порт" | ул. Н Дежнева 10а | 7864 | 0,970 | 1,092 | 0,521 | 1 | 0,186614 | 10 | -33 |
| ОАО "Анадырьский морской порт" | ул. Н Дежнева 10а | 10530 | 0,970 | 1,071 | 0,445 | 1 | 0,196370 | 15 | -33 |
| ОАО "Анадырьский морской порт" | ул. Н Дежнева 10а | 45 | 0,970 | 1,059 | 0,430 | 1 | 0,001053 | 20 | -33 |
| МСХП "Корат"(административное здание) | ул. Н Дежнева 36/2 | 1272 | 0,970 | 1,071 | 0,430 | 1 | 0,004194 | 20 | -33 |
| МСХП "Корат" (гараж) | ул. Н Дежнева 29 | 1092,9 | 0,970 | 1,063 | 0,700 | 1 | 0,003110 | 10 | -33 |
| ООО "Берингов Пролив" (Катюша) | ул. Н Дежнева 47 | 8082 | 0,970 | 1,090 | 0,409 | 1 | 0,024254 | 20 | -33 |
| ООО "Берингов Пролив" (Арктика) | ул. Чукотская 1а | 7699 | 0,970 | 1,090 | 0,413 | 1 | 0,030402 | 20 | -33 |
| ООО "Берингов Пролив" (Склады) | ул. Полярная 10/а | 3774,8 | 0,970 | 1,065 | 0,609 | 1 | 0,102118 | 10 | -33 |
| ООО "Берингов Пролив" (офис) | ул. Н Дежнева 15,подъезд 2,этаж 1 | 7807 | 0,970 | 1,088 | 0,402 | 1 | 0,016370 | 20 | -33 |
| ООО "Берингов Пролив" (гараж бывший корат) | ул. Н Дежнева 29 | 1092,9 | 0,970 | 1,065 | 0,700 | 1 | 0,030867 | 10 | -33 |
| МАП "Провиденское" (офис) | ул. Н Дежнева 6 | 8124 | 0,970 | 1,089 | 0,399 | 1 | 0,005280 | 20 | -33 |
| МАП "Провиденское" (гараж старый) | ул. Н Дежнева 13/3 | 1117,9 | 0,970 | 1,067 | 0,700 | 1 | 0,034826 | 10 | -33 |
| МАП "Провиденское"(бокс №4) | ул. Полярная 61 | 1274,4 | 0,970 | 1,066 | 0,700 | 1 | 0,039664 | 10 | -33 |
| МАП "Провиденское" Рем бокс | ул. Полярная 61 | 324 | 0,970 | 1,063 | 0,700 | 1 | 0,010056 | 10 | -33 |
| МАП "Провиденское"Бытовка | ул. Полярная 61 | 444,6 | 0,970 | 1,066 | 0,700 | 1 | 0,013838 | 10 | -33 |
| МАП "Провиденское" бокс №11 | ул. Полярная 61 | 715,6 | 0,970 | 1,063 | 0,700 | 1 | 0,022210 | 10 | -33 |
| МАП "Провиденское" бокс №12 | ул. Н Дежнева 13/1 | 1424 | 0,970 | 1,063 | 0,700 | 1 | 0,014530 | 10 | -33 |
| Филиал ФГУП "Почта России"(офис) | ул. Н Дежнева 26 | 7498 | 0,970 | 1,087 | 0,405 | 1 | 0,055152 | 20 | -33 |
| Филиал ФГУП "Почта России" (Гараж) | ул. Н Дежнева 26/1 | 1732,3 | 0,970 | 1,065 | 0,700 | 1 | 0,034642 | 10 | -33 |
| ОГУП издательство "Крайний Север" | ул. Н Дежнева 8а | 10880 | 0,970 | 1,091 | 0,375 | 1 | 0,005260 | 20 | -33 |
| Центральный банк РФ (Банк России) | ул. Н Дежнева 18 | 3079 | 0,970 | 1,079 | 0,430 | 1 | 0,023667 | 20 | -33 |
| ГП ЧАО "Чукотфармация" | ул. Н Дежнева 53а | 4306 | 0,970 | 1,077 | 0,370 | 1 | 0,012964 | 16 | -33 |
| МП ПЖКХ (офис) | ул. Н Дежнева 15 | 7807 | 0,970 | 1,088 | 0,412 | 1 | 0,009027 | 20 | -33 |
| МП ПЖКХ (абонентский отдел) | ул. Н Дежнева 15 | 7807 | 0,970 | 1,088 | 0,412 | 1 | 0,004079 | 20 | -33 |
| МП ПЖКХ(адс) | ул. Н Дежнева 15 | 7807 | 0,970 | 1,088 | 0,412 | 1 | 0,017212 | 20 | -33 |
| МП ПЖКХ (баня) | ул. Н Дежнева 11 | 3795,7 | 0,970 | 1,072 | 0,280 | 1 | 0,031115 | 25 | -33 |
| ООО "Авангард" | п.Провидения ул. Н-Дежнёва 15 | 0 | 0,970 | 1,059 | 0,402 | 1 | 0,000000 | 20 | -33 |
| Сберегательный банк РФ (Чукотское отделение № 8557) | ул. Чукотская 1 | 9689 | 0,970 | 1,087 | 0,393 | 1 | 0,019805 | 20 | -33 |
| Дмитриев Г.А. | ул. Н Дежнева 45/1 | 6551 | 0,970 | 1,088 | 0,424 | 1 | 0,006334 | 20 | -33 |
| МОВО при ОВД г.Анадырь (офис) | ул. Н Дежнева 28/3 | 492,6 | 0,970 | 1,060 | 0,700 | 1 | 0,003078 | 10 | -33 |
| МОВО при ОВД г.Анадырь (гараж) | ул. Н Дежнева 6 | 8124 | 0,970 | 1,089 | 0,409 | 1 | 0,009015 | 20 | -33 |
| ООО "Тивиком" | ул. Н Дежнева 20 | 2775 | 0,970 | 1,080 | 0,380 | 1 | 0,036506 | 15 | -33 |
| ООО "Тивиком" | ул. Полярная 1 | 2392 | 0,970 | 1,088 | 0,380 | 1 | 0,006587 | 15 | -33 |
| ООО "Тивиком" | ул. Н Дежнева 26/2 - 28 | 2610,7 | 0,970 | 1,066 | 0,636 | 1,15 | 0,025812 | 10 | -33 |
| ИП Урбановский С.В. | ул. Н Дежнева 41 | 3611 | 0,970 | 1,061 | 0,416 | 1 | 0,004801 | 20 | -33 |
| ИП Никишева В.И. | магазин "Бриг" | 3246 | 0,970 | 1,058 | 0,380 | 1 | 0,003711 | 15 | -33 |
| ИП Никишева В.И. | магазин "Юбилейный" | 8142 | 0,970 | 1,081 | 0,409 | 1 | 0,015562 | 20 | -33 |
| ИП Никишева В.И. | магазин в здании бывшее КБО | 1184,22 | 0,970 | 1,060 | 0,380 | 1 | 0,014508 | 15 | -33 |
| ИП Волощук С.Н. магазин Светлана | ул. Н Дежнева 33 | 1139,4 | 0,970 | 1,067 | 0,380 | 1 | 0,004937 | 15 | -33 |
| ИП Петрова Г.М. Магазин Марс | ул. Полярная 26 | 2431 | 0,970 | 1,058 | 0,380 | 1 | 0,004284 | 15 | -33 |
| ИП Сокирко Е магазин Шанс | ул. Н Дежнева 26/1 | 4743 | 0,970 | 1,079 | 0,380 | 1 | 0,002706 | 15 | -33 |
| ИП Эйвазова Ж. П. магазин Рассвет | ул. Н Дежнева 12 | 3149,6 | 0,970 | 1,068 | 0,380 | 1 | 0,006236 | 15 | -33 |
| ИП Эйвазова Ж. П. (пустое) | ул. Н Дежнева 35 | 2136 | 0,970 | 1,070 | 0,447 | 1 | 0,006865 | 20 | -33 |
| ИП Выстороп С.магазин Фантазия | ул. Н Дежнева 37 | 7593 | 0,970 | 1,090 | 0,414 | 1 | 0,000954 | 20 | -33 |
| ИП Рашидова Л. Магазин Терек | ул. Н Дежнева 35/1 | 112,75 | 0,970 | 1,060 | 0,380 | 1 | 0,002115 | 15 | -33 |
| ИП Топский А. косторезная мастерская | ул. Н Дежнева 12 | 3149,6 | 0,970 | 1,069 | 0,494 | 1 | 0,004374 | 20 | -33 |
| Цьолко Степан Орестович | ул. Н Дежнева 39 | 6250 | 0,970 | 1,085 | 0,368 | 1 | 0,003318 | 20 | -33 |
| ООО "Пловер" | ул. Н Дежнева 39 | 6250 | 0,970 | 1,085 | 0,368 | 1 | 0,003022 | 20 | -33 |
| ООО "Чукотхозторг" | ул. Полярная 10 | 12654 | 0,970 | 1,092 | 0,373 | 1 | 0,047575 | 20 | -33 |
| ИП Репкова Н.П. "Зоомагазин" | ул. Н Дежнева 26/1 | 4743 | 0,970 | 1,072 | 0,380 | 1 | 0,003614 | 15 | -33 |
| Парикмахерская "Престиж", ИП Белей П.В. | ул. Н Дежнева 47 | 8082 | 0,970 | 1,090 | 0,409 | 1 | 0,000854 | 20 | -33 |
| Иванов Н.И.(бывший гараж Залогина АП) | ул. Н Дежнева 39 | 162 | 0,970 | 1,059 | 0,700 | 1 | 0,005009 | 10 | -33 |
| Ольховик (бывший Кушев В.Л.) | ул.Н-Дежнева | 56,58 | 0,970 | 1,057 | 0,700 | 1 | 0,001746 | 10 | -33 |
| Развадовский С.Б. | ул.Н-Дежнева | 759 | 0,970 | 1,065 | 0,700 | 1 | 0,005644 | 10 | -33 |
| Березин Н.И. | ул. Чукотская | 267,54 | 0,970 | 1,060 | 0,700 | 1,15 | 0,009522 | 10 | -33 |
| Аллабердин Р.Р. | ул. Н Дежнева 30-38 | 217,53 | 0,970 | 1,058 | 0,700 | 1,15 | 0,007728 | 10 | -33 |
| Бычков В.В. | ул. Н Дежнева 20 | 70,47 | 0,970 | 1,058 | 0,700 | 1,15 | 0,002503 | 10 | -33 |
| Беляков В.М.. | ул. Н Дежнева 20 | 81 | 0,970 | 1,058 | 0,700 | 1,15 | 0,002881 | 10 | -33 |
| Домбровский | ул. Полярная 17 | 130 | 0,970 | 1,060 | 0,700 | 1,15 | 0,004627 | 10 | -33 |
| Сербин В.П. | ул. Н Дежнева 53-36 | 25,85 | 0,970 | 1,057 | 0,700 | 1,15 | 0,000917 | 10 | -33 |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| Набережная Дежнева | 6 | 8124 | 0,970 | 1,089 | 0,409 | 1 | 0,163863 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 15 | 7807 | 0,970 | 1,088 | 0,412 | 1 | 0,179911 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 16 | 1447 | 0,970 | 1,076 | 0,470 | 1 | 0,029460 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 35 | 2136 | 0,970 | 1,07 | 0,447 | 1 | 0,046956 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 37 | 7593 | 0,970 | 1,09 | 0,414 | 1 | 0,175091 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 39 | 6296 | 0,970 | 1,087 | 0,427 | 1 | 0,150235 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 39/1 | 2681 | 0,970 | 1,07 | 0,513 | 1 | 0,075656 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 39/2 | 4220 | 0,970 | 1,078 | 0,466 | 1 | 0,108984 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 41 | 5096 | 0,970 | 1,077 | 0,379 | 1 | 0,071602 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 41/1 | 3629 | 0,970 | 1,071 | 0,415 | 1 | 0,072709 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 45/1 | 6551 | 0,970 | 1,088 | 0,424 | 1 | 0,136910 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 45/2 | 6839 | 0,970 | 1,088 | 0,422 | 1 | 0,127914 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 45/3 | 5178 | 0,970 | 1,087 | 0,446 | 1 | 0,102368 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 47 | 7615 | 0,970 | 1,09 | 0,414 | 1 | 0,140951 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 47/1 | 2279 | 0,970 | 1,07 | 0,444 | 1 | 0,043396 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 51 | 7932 | 0,970 | 1,081 | 0,411 | 1 | 0,142420 | 20 | -33 |
| Набережная Дежнева | 53 | 15207 | 0,970 | 1,09 | 0,370 | 1 | 0,311888 | 20 | -33 |
| Полярная | 1 | 12731,9 | 0,970 | 1,091 | 0,373 | 1 | 0,191226 | 20 | -33 |
| Полярная | 3 | 10461,3 | 0,970 | 1,096 | 0,385 | 1 | 0,164051 | 20 | -33 |
| Полярная | 5 | 11410 | 0,970 | 1,09 | 0,380 | 1 | 0,242965 | 20 | -33 |
| Полярная | 8 | 6593 | 0,970 | 1,088 | 0,424 | 1 | 0,124286 | 20 | -33 |
| Полярная | 10 | 11615 | 0,970 | 1,09 | 0,380 | 1 | 0,197269 | 20 | -33 |
| Полярная | 17 | 6408 | 0,970 | 1,087 | 0,426 | 1 | 0,120387 | 20 | -33 |
| Полярная | 19 | 2281 | 0,970 | 1,069 | 0,444 | 1 | 0,055659 | 20 | -33 |
| Полярная | 21 | 10511 | 0,970 | 1,097 | 0,385 | 1 | 0,190852 | 20 | -33 |
| Полярная | 23 | 6949,6 | 0,970 | 1,087 | 0,421 | 1 | 0,135222 | 20 | -33 |
| Полярная | 25 | 2633 | 0,970 | 1,07 | 0,437 | 1 | 0,063294 | 20 | -33 |
| Полярная | 26 | 11036,88 | 0,970 | 1,088 | 0,380 | 1 | 0,183945 | 20 | -33 |
| Чукотская | 1 | 9689 | 0,970 | 1,087 | 0,393 | 1 | 0,168905 | 20 | -33 |
| Чукотская | 1а | 7699 | 0,970 | 1,09 | 0,413 | 1 | 0,142370 | 20 | -33 |
| Чукотская | 3 | 6419 | 0,970 | 1,087 | 0,426 | 1 | 0,125686 | 20 | -33 |
| Чукотская | 6 | 4884,832 | 0,970 | 1,08 | 0,382 | 1 | 0,073773 | 20 | -33 |
| Чукотская | 17 | 6684 | 0,970 | 1,088 | 0,423 | 1 | 0,158144 | 20 | -33 |
| Эскимосская | 1 | 12236,7 | 0,970 | 1,089 | 0,378 | 1 | 0,252537 | 20 | -33 |
| Эскимосская | 18 | 7622 | 0,970 | 1,09 | 0,414 | 1 | 0,141581 | 20 | -33 |
| Эскимосская | 18/1 | 4355 | 0,970 | 1,09 | 0,463 | 1 | 0,112991 | 20 | -33 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА |
| Водоснабжение |
| помещение ТВС | н Дежнева 41 | 1094,7 | 0,970 | 1,060 | 0,500 | 1 | 0,017168 | 15 | -33 |
| Общецеховые по филиалу |
| (административное здание) | Н Дежнева 30 | 7200,5 | 0,970 | 1,076 | 0,408 | 1 | 0,058863 | 20 | -33 |
| (столярка) | Н Дежнева 30 | 7200,5 | 0,970 | 1,074 | 0,506 | 1 | 0,029492 | 15 | -33 |
| (склады) | Н Дежнева 30 | 422,18 | 0,970 | 1,062 | 0,808 | 1 | 0,015110 | 10 | -33 |
| Автотранспорт |
| гараж Дежнева 30/1 | Н Дежнева 30/1 | 271,5 | 0,970 | 1,062 | 0,700 | 1 | 0,008418 | 10 | -33 |
| гараж Полярная 62 | Полярная 62 | 7393,2 | 0,970 | 1,063 | 0,526 | 1 | 0,172422 | 10 | -33 |
| гараж Н-Дежнева 13/1 | Н Дежнева 13/1 | 1424 | 0,970 | 1,063 | 0,700 | 1 | 0,020181 | 10 | -33 |
| гараж 31/1 | Полярная 31/1 | 504 | 0,970 | 1,063 | 0,700 | 1 | 0,015642 | 10 | -33 |
| Электроснабжение |
| ДЭС | Н Дежнева 2 | 2419,2 | 0,970 | 1,065 | 0,650 |  | 0,077974 | 15 | -33 |
| Спутник |  |  | 0,970 |  |  |  |  |  | -33 |

Таблице №1.2.2.-5  Расчет нагрузок на отопление и вентиляцию по абонентам предприятия с.Новое Чаплино

| О Б Ъ Е К Т Ы | Местонахождение | V наружн. объем здания м3 | Поправочный коэффициент к удельной отопительной характеристике здания a | Коэффициент инфильтрации | Удельная отопительная характеристика здания g | Qmax. Макс. час. нагрузка, Гкал/час | tвн | Расчетная tо наружного воздуха (т.е. минимальная расчетная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ |
| ГУЗ Провиденская районная больница | Мира 4 | 321 | 0,960 | 1,083 | 0,400 | 0,007209 | 20 | -34 |
| ГБУ "ЧОКЦСОН" | Мира 2 | 426 | 0,960 | 1,086 | 0,430 | 0,004072 | 20 | -34 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
| Администрация Провиденского городского округа | Мира 2 | 426 | 0,960 | 1,086 | 0,430 | 0,005145 | 20 | -34 |
| МБОУ Основная общеобразовательная школа | Мира 7 | 8894 | 0,960 | 1,091 | 0,359 | 0,192289 | 16 | -34 |
| МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа | Дружбы 6 | 1009,1 | 0,960 | 1,085 | 0,370 | 0,019445 | 16 | -34 |
| МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа | Дружбы 6а | 139,4 | 0,960 | 1,085 | 0,370 | 0,002686 | 16 | -34 |
| Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа (пуст.помещения)(детский приют) |  | 1254 | 0,960 | 1,085 | 0,580 | 0,015313 | 20 | -34 |
| ПАО "Ростелеком" | Мира 1 | 485,8 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 0,006515 | 20 | -34 |
| ПРОЧИЕ КОМЕРЧЕСКИЕ |
| ФГПУ Почта Росии" | Мира 1 | 485,8 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 0,005224 | 20 | -34 |
| ТСО КМНС (база охотников) | Модуль | 187,2 | 0,960 | 1,085 | 0,430 | 0,004528 | 20 | -34 |
| МП " Провиденское ЖКХ" (офис) | Мира 9а | 763 | 0,960 | 1,083 | 0,430 | 0,002398 | 20 | -34 |
| МП " Провиденское ЖКХ" ( 1 стояночное место в гараже) |  | 1767,5 | 0,960 | 1,088 | 0,700 | 0,004415 | 10 | -34 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА |
| Контора | Мира 2 | 426 | 0,960 | 1,086 | 0,430 | 0,003291 | 20 | -34 |
| Автотранспорт |
| Гараж |  | 1767,5 | 0,960 | 1,088 | 0,700 | 0,049747 | 10 | -34 |
| Водоснабжение |
| Водоемное помещение |  | 394,9 | 0,960 | 1,084 | 1,050 | 0,010260 | 15 | -34 |

Таблице №1.2.2.-6  Расчет нагрузок на отопление и вентиляцию по абонентам предприятия  с.Сиреники

| О Б Ъ Е К Т Ы | Местонахождение | V наружн. объем здания м3 | Поправочный коэффициент к удельной отопительной характеристике здания a | Коэффициент инфильтрации | Удельная отопительная характеристика здания g | Qmax. Макс. час. нагрузка, Гкал/час | tвн | Расчетная tо наружного воздуха (т.е. минимальная расчетная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
| МОМВД Провиденское | Мандрикова 1 | 408,0 | 0,960 | 1,085 | 0,430 | 0,000789 | 20 | -34 |
| ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ |
| ГУЗ Провиденская районная больница | Северная 1 | 1713 | 0,960 | 1,085 | 0,400 | 0,012587 | 20 | -34 |
| ГБУ ЧАО Окружное объединение ветеринарии | Северная 2а | 976,752 | 0,960 | 1,083 | 0,430 | 0,000798 | 20 | -34 |
| ГКУ ЧАО Межрайонный центр занятости населения | Мандрикова1 | 408,000 | 0,960 | 1,085 | 0,430 | 0,001233 | 20 | -34 |
| ГБУ "ЧОКЦСОН" | Мандрикова 1 | 408 | 0,960 | 1,085 | 0,430 | 0,000707 | 20 | -34 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
| Администрация Провиденского городского округа | Мандрикова 1 | 408 | 0,960 | 1,085 | 0,430 | 0,003289 | 20 | -34 |
| МБОУ Основная общеобразовательная школа | Мандрикова 29 | 7099,9 | 0,960 | 1,088 | 0,373 | 0,159048 | 16 | -34 |
| МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа | Мандрикова 2 | 779,8 | 0,960 | 1,091 | 0,370 | 0,015110 | 16 | -34 |
| МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа | Мандрикова 5 | 294,6 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 0,007119 | 20 | -34 |
| Управление социальной политики (пустующие) |  | 1713 | 0,960 | 1,085 | 0,400 | 0,028050 | 20 | -34 |
| ПАО"Ростелеком" | Нутаугье 18 | 549,1 | 0,960 | 1,087 | 0,430 | 0,002882 | 20 | -34 |
| ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |
| ФГПУ Почта Росии" | Мандрикова 1а | 408,0 | 0,960 | 1,085 | 0,430 | 0,002969 | 20 | -34 |
| ТСО КМНС | Модуль | 216,8 | 0,960 | 1,083 | 0,600 | 0,007060 | 20 | -34 |
| ООО "Тивиком" (магазин) | Северная 3а | 605,40 | 0,960 | 1,086 | 0,380 | 0,011752 | 15 | -34 |
| ООО "Тивиком" (склад) | Северная 3а | 256,70 | 0,960 | 1,083 | 0,824 | 0,009676 | 10 | -34 |
| ООО "Берингов пролив" (магазин) | Мандрикова 3 | 516,00 | 0,960 | 1,086 | 0,350 | 0,010826 | 16 | -34 |
| МП " Провиденское ЖКХ" (офис) |  | 0 | 0,960 | 0 | 0,000 | 0,000000 | 0 | -34 |
| МП " Провиденское ЖКХ" ( 1 стояночное место в гараже) |  | 4256 | 0,960 | 1,090 | 0,569 | 0,011150 | 10 | -34 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА с. Сиреники |
| Общепроизводственные по участку |
| Контора | Нутаугье 18 | 549,1 | 0,960 | 1,087 | 0,430 | 0,003991 | 20 | -34 |
| Автотранспорт |
| Гараж |  | 4256 | 0,960 | 1,090 | 0,569 | 0,100348 | 10 | -34 |
| Водоснабжение |
| Водоемное помещение | Нутаугье 1а | 621,980 | 0,960 | 1,086 | 1,038 | 0,032982 | 15 | -34 |

Таблице №1.2.2.-7  Расчет нагрузок на отопление и вентиляцию по абонентам предприятия с.Нунлигран

| О Б Ъ Е К Т Ы | Местонахождение | V наружн. объем здания м3 | Поправочный коэффициент к удельной отопительной характеристике здания a | Коэффициент инфильтрации | Удельная отопительная характеристика здания g | Qmax. Макс. час. нагрузка, Гкал/час | tвн | Расчетная tо наружного воздуха (т.е. минимальная расчетная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
| МОМВД Провиденское | Тундровая 1 | 544,3 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 0,000623 | 20 | -34 |
| ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ |
| ГУЗ Провиденская районная больница | Тундровая 7 | 821 | 0,960 | 1,091 | 0,400 | 0,021359 | 20 | -34 |
| ГБУ ЧАО Окружное объединение ветеринарии | Центральная 2 | 1317,000 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 0,001170 | 20 | -34 |
| ГБУ "ЧОКЦСОН" | Тундровая 1 | 544,28 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 0,001084 | 20 | -34 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
| Администрация Провиденского городского округа | Тундровая 1 | 544,28 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 0,004429 | 20 | -34 |
| МБОУ Основная общеобразовательная школа | Кергау 1/2 | 9459,5 | 0,960 | 1,091 | 0,354 | 0,175363 | 16 | -34 |
| МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа | Центральная 7 | 1586,98 | 0,960 | 1,084 | 0,370 | 0,027429 | 16 | -34 |
| МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа | Центральная 7 | 1586,98 | 0,960 | 1,084 | 0,370 | 0,003123 | 16 | -34 |
| ПАО "Ростелеком" | Тундровая 1 | 544,3 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 0,001859 | 20 | -34 |
| ПРОЧИЕ КОМЕРЧЕСКИЕ |
| ООО"Тивиком" магазин | Кергау 3 | 430,13 | 0,960 | 1,083 | 0,380 | 0,008327 | 15 | -34 |
| ООО"Тивиком" магазин | Центральная 2 | 1317 | 0,960 | 1,083 | 0,380 | 0,002851 | 15 | -34 |
| Ип Волощук Магазин "Светлана" | Центральная 2 | 1317 | 0,960 | 1,083 | 0,380 | 0,000763 | 15 | -34 |
| ООО "Берингов пролив" (магазин,пекарня) |  | 890 | 0,960 | 1,085 | 0,380 | 0,019850 | 15 | -34 |
| ООО "Берингов пролив" (склад) |  | 859 | 0,960 | 1,083 | 0,764 | 0,034525 | 10 | -34 |
| ФГПУ Почта Росии" | Тундровая 1 | 544,3 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 0,002643 | 20 | -34 |
| МП " Провиденское ЖКХ" (офис) | Центральная 2 | 1317 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 0,002305 | 20 | -34 |
| МП " Провиденское ЖКХ" ( 1 стояночное место в гараже) |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000000 | 10 | -34 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА |
| Общепроизводственные по участку |
| Контора | Центральная 2 | 1317 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 0,013870 | 20 | -34 |
| Автотранспорт |
| Гараж | Парковая 2 | 2896,9 | 0,960 | 1,085 | 0,610 | 0,042931 | 10 | -34 |
| Водоснабжение |
| Водоемное помещение |  | 577,500 | 0,960 | 1,085 | 1,042 | 0,030713 | 15 | -34 |

Таблице №1.2.2.-8  Расчет нагрузок на отопление и вентиляцию по абонентам предприятия с.Энмелен

| О Б Ъ Е К Т Ы | Местонахождение | V наружн. объем здания м3 | Поправочный коэффициент к удельной отопительной характеристике здания a | Коэффициент инфильтрации | Удельная отопительная характеристика здания g | Поправочный коэффициент к удельной отопительной характеристике здания по типу строения (вводу в эксплуатацию) Кg | Qmax. Макс. час. нагрузка, Гкал/час | Расчетная tо наружного воздуха (т.е. минимальная расчетная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
| МОМВД Провиденское |  | 636,6 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 1,00 | 0,000643 | -34 |
| ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ |
| ГУЗ Провиденская районная больница | Центральная 28 | 2205 | 0,960 | 1,091 | 0,400 | 1,00 | 0,018471 | -34 |
| ГУ "ЧОКЦСОН" | Наб.Чирикова 10 | 636,636 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 1,00 | 0,001434 | -34 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ |
| Администрация Провиденского городского округа | Наб.Чирикова 10 | 636,636 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 1,00 | 0,009990 | -34 |
| МБОУ Основная общеобразовательная школа | Чирикова 9 | 7867,9 | 0,960 | 1,086 | 0,367 | 1,15 | 0,173099 | -34 |
| МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа | Центральная 25 | 884 | 0,960 | 1,085 | 0,370 | 1,00 | 0,011432 | -34 |
| МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа | Центральная 25 | 884 | 0,960 | 1,085 | 0,370 | 1,00 | 0,005602 | -34 |
| Управление финансов , экономики имущественных отношений администрации Провиденского городского округа |  | 2205 | 0,960 | 1,091 | 0,400 | 1,00 | 0,031413 | -34 |
| ПРОЧИЕ КОМЕРЧЕСКИЕ |
| ООО"Тивиком" магазин | Чирикова 14 | 512,67 | 0,960 | 1,083 | 0,380 | 1,00 | 0,003787 | -34 |
| ООО "Берингов пролив" (склад) |  | 814 | 0,960 | 1,083 | 0,769 | 1 | 0,028635 | -34 |
| ФГПУ Почта Росии" | Чирикова 10 | 636,636 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 1,00 | 0,001279 | -34 |
| МП " Провиденское ЖКХ" (баня) | Чирикова 5 | 384 | 0,960 | 1,087 | 0,280 | 1,15 | 0,007613 | -34 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА с. Энмелен |
| Общепроизводственные по участку |
| Контора | Наб.Чирикова 14 | 512,67 | 0,960 | 1,084 | 0,430 | 1,00 | 0,005865 | -34 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на горячее водоснабжение.

Нормативное количество воды на ГВС в год в куб.м. определяется для населения как произведение установленного норматива (куб.м/чел./мес.) на количество потребителей без приборов учета и на 12 месяцев. Нормативное количество воды на ГВС в год в куб.м. для прочих потребителей определяется как произведение норматива потребления ГВС (литры чел/сутки) на количество потребителей без приборов учета и на количество дней подачи ГВС в год.

Годовая реализация по приборам учета принята в размере годовой реализации 2013 года (базового периода) по приборам учета.

Промежуточные итоги подведены по каждой котельной, а так же сведены по категориям потребителей.

Сводные данные по тепловым нагрузкам жилищно - коммунального сектора Провиденского городского округа (потребители воды из сети) приведены в Таблице №1.2.2.-9  - Таблице №1.2.2.-12.

Таблице №1.2.2.-9. Расчет нагрузок на ГВС по абонентам котельной №18 пгт.Провидения

| Наименование организации | Sои Площадь общего имущества в мкд м2 | Всего | по прибору | по нормативу | Суточный расход, л/сут. | Максимальная часовая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации |
| Упр. по обеспеч.деятел.мировых судей, гос.нотар.контор и юр. консультаций ЧАОадминистративное помещение ул. Набережная Дежнева ,8а |  | 0,116 | 0,116 |  | 0,000318 | 0,000001 |
| ИТОГО |  | 0,116 | 0,116 | - | 0,000318 | 0,000001 |
| ФГБУ Национальный парк «Берингия» |
| административное помещение ул. Набережная Дежнева ,10 |  | 6 | 6 | - | 0,016438 | 0,000045 |
| гараж, ул. Полярная,41/1 |  | 0,564 | 0,564 |  | 0,001545 | 0,000004 |
| ИТОГО |  | 6,564 | 6,564 | - | 0,017984 | 0,000049 |
| ФКУ ЦХ и СО УМВД России по ЧАО" (ОФМС) |
| административное помещение ул. Чукотская,1 |  | 5 | 5 |  | 0,013699 | 0,000038 |
| ИТОГО |  | 5 | 5 | - | 0,013699 | 0,000038 |
| Межмуниципальный отдел . МВД РФ «Провиденское» |
| административное помещение ул. Полярная 22 |  | 33,04 | 33,04 |  | 0,090521 | 0,000249 |
| административное помещение ул. Полярная 23/1 |  | 62,8 | 62,8 |  | 0,172055 | 0,000473 |
| ГИБДД ул. Чукотская,1 |  | 2,08 | 2,08 |  | 0,005699 | 0,000016 |
| ИТОГО |  | 97,92 | 97,92 | - | 0,268274 | 0,000738 |
| Управление Федерального казначейства по ЧАО |
| административное помещение ул. Набережная Дежнева,10 |  | 4,7 | 4,7 |  | 0,012877 | 0,000035 |
| ИТОГО |  | 4,7 | 4,7 | - | 0,012877 | 0,000035 |
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО» |
| административное помещение ул. Полярная,63 |  | 5,128 | 5,128 |  | 0,014049 | 0,000039 |
| кабинет исследования воды |  | 2,084 | 2,084 |  | 0,005710 | 0,000016 |
| кабинет кап. Инфекции |  | 12,214 | 12,214 |  | 0,033463 | 0,000092 |
| моечная |  | 1,012 | 1,012 |  | 0,002773 | 0,000008 |
| дисцилляторная |  | 1,12 | 1,12 |  | 0,003068 | 0,000008 |
| приемная |  | 8,94 | 8,94 |  | 0,024493 | 0,000067 |
| стояк 2 эт. |  | 1,156 | 1,156 |  | 0,003167 | 0,000009 |
| ИТОГО |  | 31,654 | 31,654 | - | 0,086723 | 0,000239 |
| Прокуратура Чукотского АО |
| админ.помещ., ул. Эскимосская 18 |  | 10 | 10 |  | 0,027397 | 0,000075 |
| ИТОГО |  | 10 | 10 | - | 0,027397 | 0,000075 |
| УФС судебных приставов РФ по ЧАО |
| административное помещение ул. Полярная,63 |  | 13,3 | 13,3 |  | 0,036438 | 0,000100 |
| ИТОГО |  | 13,3 | 13,3 | - | 0,036438 | 0,000100 |
| Межрайонная инспекция ФНС №1 по ЧАО |
| административное помещение ул. Набережная Дежнева,6 |  | 4,724 | 4,724 |  | 0,012942 | 0,000036 |
| ИТОГО |  | 4,724 | 4,724 | - | 0,012942 | 0,000036 |
| ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по восточ. аркт. району» |
| административное помещение ул. Полярная,3 |  | 139 | 139 |  | 0,380822 | 0,001048 |
| ИТОГО |  | 139 | 139 | - | 0,380822 | 0,001048 |
| УФСБ России по ЧАО |
| административное помещение ул. Набережная Дежнева,8 |  | 4,452 | 4,452 |  | 0,012197 | 0,000034 |
| ИТОГО |  | 4,452 | 4,452 | - | 0,012197 | 0,000034 |
| ФКУ «Центр ГИМС Мин. РФ по ГО иЧС по ЧАО» |
| административное помещение ул.Чукотская,1 |  | 6,9 | 6,9 |  | 0,018904 | 0,000052 |
| ИТОГО |  | 6,9 | 6,9 | - | 0,018904 | 0,000052 |
| Управление судебного департамента в ЧАО |
| административное помещение ул. Набережная Дежнева,51 |  | 29,8 | 29,8 |  | 0,081644 | 0,000225 |
| ИТОГО |  | 29,8 | 29,8 | - | 0,081644 | 0,000225 |
| ФКУ «УФСИН по Магаданской области» |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,000082 | - |
| ИТОГО |  | 3 | 3 | - | 0,000082 | - |
| СУ Следственного комитета РФ по ЧАО |
| административное помещение ул. Эскимосская,18 |  | 3,96 | 3,96 |  | 0,010849 | 0,000030 |
| ИТОГО |  | 3,96 | 3,96 | - | 0,010849 | 0,000030 |
| ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы ЧАО» |
| административное помещение ул. Набережная Дежнева,14 |  | 20,28 | 20,28 |  | 0,055562 | 0,000153 |
| КУХНЯ |  | 25,32 | 25,32 |  | 0,06937 | 0,000191 |
| ИТОГО |  | 3,8 | 3,8 | - | 0,124932 | 0,000344 |
| ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум п. Провидения» |
| учебный корпус ул. Полярная 38/1 |  | 329,28 | 329,28 |  | 0,902137 | 0,002483 |
| гараж, ул. Полярная,41 |  | 1,836 | 1,836 |  | 0,00503 | 0,000014 |
| ИТОГО |  | 331,116 | 331,116 | - | 0,907167 | 0,002496 |
| ГУЗ «Провиденская районная больница» |
| стационар ул. Полярная 1/1 |  | 1 755, | 1 755, |  | 4,808219 | 0,013232 |
| тубдиспансер ул. Набережная Дежнева,5 |  | 514,8 | 514,8 |  | 1,410411 | 0,003881 |
| поликлиника №1 ул. Полярная,1-подвал |  | 24 | 24 |  | 0,065753 | 0,000181 |
| поликлиника №1 ул. Полярная,1стоматология |  | 4,56 | 4,56 |  | 0,012493 | 0,000034 |
| поликлиника №1 ул. Полярная,1санузел |  | 22,2 | 22,2 |  | 0,060822 | 0,000167 |
| поликлиника №2 ул.. Набережная Дежнева,51 |  | 37, | 37, |  | 0,101370 | 0,000279 |
| скорая помощь, ул. Набережная Дежнева 45/3 |  | 21,6 | 21,6 |  | 0,059178 | 0,000163 |
| гараж, ул. Набережная Дежнева,13/2 |  | 9,6 | 9,6 |  | 0,026301 | 0,000072 |
| прачечная ул.Набережная Дежнева,53 а |  | 0,24 | 0,24 |  | 0,000658 | 0,000002 |
| ИТОГО |  | 2 389 | 2 389 | - | 6,545205 | 0,018012 |
| ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» |
| административное помещение ул. Набережная Дежнева 36/1 |  | 10,036 | 10,036 |  | 0,027496 | 0,000076 |
| ИТОГО |  | 10,036 | 10,036 | - | 0,027496 | 0,000076 |
| ГБУ «Чукотский окружной комплексный центр соц. обслуживания населения» |
| административное помещение ул. Набережная Дежнева 8а |  | 13,344 | 13,344 |  | 0,036559 | 0,000101 |
| ИТОГО |  | 13,344 | 13,344 | - | 0,036559 | 0,000101 |
| Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования ЧАО |
| административное помещение ул. Набережная Дежнева 35 |  | 1,488 | 1,488 |  | 0,004077 | 0,000011 |
| ИТОГО |  | 1,488 | 1,488 | - | 0,004077 | 0,000011 |
| ГКУ ЧАО "Межрайонный центр занятости населения" |
| административное помещение ул. Эскимосская,1 |  | 4 | 4 |  | 0,010959 | 0,000030 |
| ИТОГО |  | 4 | 4 | - | 0,010959 | 0,000030 |
| Аппарат губернатора Правительства Чукотского АО |
| административное помещение ул. Эскимосская,18 |  | 1 | 1 |  | 0,002740 | 0,000008 |
| ИТОГО |  | 1 | 1 | - | 0,002740 | 0,000008 |
| Управление социальной политики Провиденского городского округа |
| административное помещение |  | 15 | 15 |  | 0,041096 | 0,000113 |
| ИТОГО |  | 15 | 15 | - | 0,041096 | 0,000113 |
| МАУ «Централизованная библиотечная система Провиденского городского округа» |
| административное помещение ул. Полярная,21 |  | 20,2 | 20,2 |  | 0,055342 | 0,000152 |
| административное помещение ул. Полярная,21 |  | 9,8 | 9,8 |  | 0,026849 | 0,000074 |
| ИТОГО |  | 30 | 30 | - | 0,082192 | 0,000226 |
| МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа п.Провидения» |
| спорткомплекс "Каскад" ул.Набережная Дежнева ,20а |  | 284,4 | 284,4 |  | 0,779178 | 0,002144 |
| профилакторий-бассейн ул.Набережная Дежнева ,14 |  | 175,56 | 175,56 |  | 0,480986 | 0,001324 |
| Каток |  | 201,96 | 201,96 |  | 0,553315 | 0,001523 |
| ИТОГО |  | 661,92 | 661,92 | - | 1,813479 | 0,004990 |
| МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения" |
| Школа ул.Полярна,35/1 |  | 2 477 | - | 2 477, | 6,786301 | 0,018675 |
| автокласс ул.Полярная,34 |  | - | - | - | - | - |
| гараж ул.Полярная,34/1 |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 2 477 | - | 2 477 | 6,786301 | 0,018675 |
| МАОУ ДПД «Дом детского творчества поселка Провидения» |
| административное помещение ул. Набережная Дежнева ,12 |  | 50,1 | 50,1 |  | 0,137260 | 0,000378 |
| административное помещение ул. Полярная,17 |  | 30,6 | 30,6 |  | 0,083836 | 0,000231 |
| административное помещение ул. Полярная,31а |  | 42,1 | 42,1 |  | 0,115342 | 0,000317 |
| ИТОГО |  | 122,8 | 122,8 | - | 0,336438 | 0,000926 |
| МБДОУ "Детский сад"Кораблик" поселка Провидения" |
| Детский сад ул. Полярная,31 |  | 96 | 96 |  | 0,263014 | 0,000724 |
| Детский сад ул. Полярная,31 |  | 116,4 | 116,4 |  | 0,318904 | 0,000878 |
| Детский сад ул. Полярная,31 |  | 302,4 | 302,4 |  | 0,828493 | 0,002280 |
| Детский сад ул. Полярная,31 |  | 306 | 306 |  | 0,838356 | 0,002307 |
| ИТОГО |  | 820,8 | 820,8 | - | 2,248767 | 0,006188 |
| МАУ "Районный центр культуры и досуга"Провиденского городского округа |
| РКЦД (административное здание) ул. Полярная 31/а |  | 7,1 | - | 7,1 | 0,019452 | 0,000054 |
| гараж ул.Полярная,31а |  | - | - |  | - | - |
| ИТОГО |  | 7,1 | - | 7,1 | 0,019452 | 0,000054 |
| Управление экономики, финансов, имущественных отношений Провиденского городского округа |
| административное помещение , ул.Н.Дежнева, 8а |  | 11 | 11 |  | 0,030137 | 0,000083 |
| ИТОГО |  | 11 | 11 | - | 0,030137 | 0,000083 |
| Администрация Провиденского городского округа ЧАО |
| Административное здание ул. Набережная Дежнева 8а |  | 32,2 | 32,2 |  | 0,088219 | 0,000243 |
| гараж ул.Полярная,31а |  | 10,9 | 10,9 |  | 0,029863 | 0,000082 |
| ИТОГО |  | 43,1 | 43,1 | - | 0,118082 | 0,000325 |
| МБУ «Музей Берингийского наследия» Провиденского муниципального района» |
| Административное здание ул. Набережная Дежнева 43 |  | 10,4 | 10,4 |  | 0,028493 | 0,000078 |
| ИТОГО |  | 10,4 | 10,4 | - | 0,028493 | 0,000078 |
| МП «Пищевик» |
| Пекарня ул. Полярная, 24 |  | 264 | 264 |  | 0,723288 | 0,001990 |
| ИТОГО |  | 264 | 264 | - | 0,723288 | 0,001990 |
| ИТОГО БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 7 577,878 | 5 093,778 | 2 484,1 | 20,868011 | 0,057426 |
| ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |
| МП «Провиденское ЖКХ» Провиденского мун. р-на |
| АДС ул. Набережная Дежнева,15 |  | 9 | 9 |  | 0,024658 | 0,000068 |
| Баня ул. Набережная Дежнева,11 |  | 825,6 | 825,6 |  | 2,261918 | 0,006225 |
| административное помещение ул. Набережная Дежнева,15 |  | 9 | 9 |  | 0,024658 | 0,000068 |
| ИТОГО |  | 843,6 | 843,6 | - | 2,311233 | 0,006360 |
| ФГУП " Почта России" |
| Административное помещение (почта) ул. Набережная Дежнева,26 |  | 202 | 202 |  | 0,553425 | 0,001523 |
| ИТОГО |  | 202 | 202 | - | 0,553425 | 0,001523 |
| Муниципальное автотранспортное предприятие «Провиденское» |
| Административное помещение ул. Набережная Дежнева,6 |  | 2,72 | 2,72 |  | 0,007452 | 0,000021 |
| Гараж дорожного участка, ул. Набережная Дежнева13/3 |  | 24,6 | 24,6 |  | 0,067397 | 0,000185 |
| ИТОГО |  | 27,32 | 27,32 | - | 0,074849 | 0,000206 |
| ГП ЧАО "Издательство «Крайний Север»" |
| Административное помещение ул. Набережная Дежнева,8 |  | 3,3 | 3,3 |  | 0,009041 | 0,000025 |
| ИТОГО |  | 3,3 | 3,3 | - | 0,009041 | 0,000025 |
| Центральный банк РФ Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного Главного управления Центрального Банка РФ (отделение Анадырь) |
| Административное помещение ул. Набережная Дежнева,18 |  | 7,8 | 7,8 |  | 0,021370 | 0,000059 |
| ИТОГО |  | 7,8 | 7,8 | - | 0,021370 | 0,000059 |
| ГП ЧАО «Чукотфармация» |
| Аптека, ул. Набережная Дежнева ,53а |  | 10,7 | 10,7 |  | 0,029315 | 0,000081 |
| ИТОГО |  | 10,7 | 10,7 | - | 0,029315 | 0,000081 |
| ООО «Берингов Пролив» |
| Административное помещение, ул. Набережная Дежнева ,15 |  | 2,87 | 2,87 |  | 0,007863 | 0,000022 |
| Магазин "Катюша" ул. Набережная Дежнева,47 |  | 12,36 | 12,36 |  | 0,033863 | 0,000093 |
| Магазин "Катюша" ул. Набережная Дежнева,47 |  | 10,56 | 10,56 |  | 0,028932 | 0,000080 |
| Магазин "Арктика" ул.Чукотская,1а |  | 25 | 25 |  | 0,068493 | 0,000188 |
| гараж ул. Набережная Дежнева,29 |  | 10 | 10 |  | 0,027397 | 0,000075 |
| ИТОГО |  | 60,79 | 60,79 | - | 0,166548 | 0,000458 |
| ОАО «Анадырский морской порт» |
| Административное помещение, ул. Набережная Дежнева ,10 |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,013151 | 0,000036 |
| Судоремонтная мастерская, Набережная Дежнева,32 |  | 24 | 24 |  | 0,065753 | 0,000181 |
| Котельная, ул. Набережная Дежнева,32 |  | 36 | 36 |  | 0,098630 | 0,000271 |
| ТП -1, 2 ул. Набережная Дежнева ,10 |  | - | - |  | - | - |
| ИТОГО |  | 64,8 | 64,8 | - | 0,177534 | 0,000489 |
| ОАО «Сбербанк России» |
| Административное помещение, ул. Чукотская,1 |  | 3,1 | 3,1 |  | 0,008493 | 0,000023 |
| ИТОГО |  | 3,1 | 3,1 | - | 0,008493 | 0,000023 |
| ООО «Тивиком» |
| Магазин "Настроение" ул. Набережная Дежнева,20 |  | 101 | 101 |  | 0,276712 | 0,000761 |
| Магазин "Улыбка" ул. Полярная,1 |  | 15,6 | 15,6 |  | 0,042740 | 0,000118 |
| ИТОГО |  | 116,6 | 116,6 | - | 0,319452 | 0,000879 |
| Индивидуальный предприниматель Никишова В.Н. |
| Магазин "Юбилейный" ул. Полярная,26 |  | 10,6 | 10,6 |  | 0,029041 | 0,000080 |
| Магазин "Центральный" ул. Набережная Дежнева,22 |  | 16,28 | 16,28 |  | 0,044603 | 0,000123 |
| ИТОГО |  | 26,88 | 26,88 | - | 0,073644 | 0,000203 |
| ООО "ПЛОВЕР" |
| АПТЕКА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ Дежнева,39 |  | 3,84 | 3,84 |  | 0,010521 | 0,000029 |
| ИТОГО |  | 3,84 | 3,84 | - | 0,010521 | 0,000029 |
| Индивидуальный предприниматель Волощук С.В. |
| Магазин "Светлана", ул. Н. Дежнева,33 |  | 5 | 5 |  | 0,013699 | 0,000038 |
| ИТОГО |  | 5 | 5 | - | 0,013699 | 0,000038 |
| ООО «Чукотхозторг» |
| Магазин "ОТ и ДО" ул. Полярная,10 |  | 10,3 | 10,3 |  | 0,028219 | 0,000078 |
| ИТОГО |  | 10,3 | 10,3 | - | 0,028219 | 0,000078 |
| Индивидуальный предприниматель Дмитриев Г.А. |
| Компьютерный центр "Сталкер"ул. Набережная Дежнева 45/1 (кв.22) |  | 2,7 | 2,7 |  | 0,007397 | 0,000020 |
| ИТОГО |  | 2,7 | 2,7 | - | 0,007397 | 0,000020 |
| ФЛ Цьолка Степан Арестович |
| магазин "Магазинчик",ул.Набережная Дежнева,39 |  | 9 | 9 |  | 0,024658 | 0,000068 |
| ИТОГО |  | 9 | 9 | - | 0,024658 | 0,000068 |
| Индивидуальный предприниматель Сокирко Е.А. |
| магазин "Шанс",ул.Набережная Дежнева,26/1 |  | 1,08 | 1,08 |  | 0,002959 | 0,000008 |
| ИТОГО |  | 1,08 | 1,08 | - | 0,002959 | 0,000008 |
| Индивидуальный предприниматель Урбановский С.В. |
| магазин "Меркурий" ул. Набережная Дежнева,41 |  | 12,8 | 12, |  | 0,035068 | 0,000097 |
| ИТОГО |  | 12,8 | 12,8 | - | 0,035068 | 0,000097 |
| ООО «Авангард» |
| Гостиница,ул. Набережная Дежнева,15 |  | 132,0 | 132 |  | 0,361644 | 0,000995 |
| ИТОГО |  | 132 | 132 | - | 0,361644 | 0,000995 |
| Индивидуальный предприниматель Петрова Г.М. |
| Магазин "Марс"ул. Полярная,26 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,016712 | 0,000046 |
| ИТОГО |  | 6,1 | 6,1 | - | 0,016712 | 0,000046 |
| Индивидуальный предприниматель Эйвазова Ж.П. |
| Магазин "Рассвет" ул. Набережная Дежнева,12 |  | 10 | 10 |  | 0,027397 | 0,000075 |
| ИТОГО |  | 10 | 10 | - | 0,027397 | 0,000075 |
| Индивидуальный предприниматель Рашидова Л.А. |
| магазин "Терек"ул. Набережная Дежнева, 35/1 |  | 3,7 | 3,7 |  | 0,010137 | 0,000028 |
| ИТОГО |  | 3,7 | 3,7 | - | 0,010137 | 0,000028 |
| Индивидуальный предприниматель Топский А.В. |
| косторезная мастерская, ул. Набережная Дежнева12 |  | 1,14 | 1,14 |  | 0,003123 | 0,000009 |
| ИТОГО |  | 1,14 | 1,14 | - | 0,003123 | 0,000009 |
| Индивидуальный предприниматель Гусов Р.М. |
| магазин "Парус" ул. Набережная Дежнева 26/2 |  | 10,1 | 10,1 |  | 0,027671 | 0,000076 |
| ИТОГО |  | 10,1 | 10,1 | - | 0,027671 | 0,000076 |
| Индивидуальный предприниматель Захаренко А.Г. |
| магазин "Аленушка" ул. Набережная Дежнева,28 |  | 13,2 | 13,2 |  | 0,036164 | 0,000100 |
| ИТОГО |  | 13,2 | 13,2 | - | 0,036164 | 0,000100 |
| Домбровский Д.Ю |
| гараж ул. Полярная |  | 13,2 | 13,2 |  | 0,036164 | 0,000100 |
| ИТОГО |  | 13,2 | 13,2 | - | 0,036164 | 0,000100 |
| Сербин В.П. |
| гараж |  | 15,47 | 15,47 |  | 0,042384 | 0,000117 |
| ИТОГО |  | 15,47 | 15,47 | - | 0,042384 | 0,000117 |
| Аллабердин Р.Р. |
| гараж ул.Набережная Дежнева |  | 14,36 | 14,36 |  | 0,039342 | 0,000108 |
| ИТОГО |  | 14,36 | 14,36 | - | 0,039342 | 0,000108 |
| Ольховик Д.Л. |
| гараж |  | 2,88 | 2,88 |  | 0,007890 | 0,000022 |
| ИТОГО |  | 2,88 | 2,88 | - | 0,007890 | 0,000022 |
| ПАО "Ростелеком" |
| Административное помещение ул. Набережная Дежнева,26 |  | 100,9 | 100,9 |  | 0,276438 | 0,000761 |
| Гараж ул. Набережная Дежнева,26/1 |  | - | - |  | - | - |
| ИТОГО |  | 100,9 | 100,9 | - | 0,276438 | 0,000761 |
| МСХП "КОРАТ" Провиденского городского округа |
| Административное помещение ул. Набережная Дежнева,36/2 |  | 3 | 3 |  | 0,008219 | 0,000023 |
| Гараж ул. Набережная Дежнева,29 |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 3 | 3 | - | 0,008219 | 0,000023 |
| ОАО «Анадырский морской порт» |
| АТХ, офис |  | 64,8 | 64,8 |  | 0,177534 | 0,000489 |
| ИТОГО |  | 64,8 | 64,8 | - | 0,177534 | 0,000489 |
| ИТОГО КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 1 802,46 | 1 802,46 | - | 4,938247 | 0,013589 |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| ул. Набережная Дежнева, 6 | 260,4 | 756,706 | - | 756,706 | 2,073167 | 0,005705 |
| ул. Набережная Дежнева, 15 | 127,8 | 195,418 | - | 195,418 | 0,535392 | 0,001473 |
| ул. Набережная Дежнева, 16 | 24,2 | 40,589 | - | 40,589 | 0,111203 | 0,000306 |
| ул. Набережная Дежнева, 35 | 57,4 | 493,594 | - | 493,594 | 1,352312 | 0,003721 |
| ул. Набережная Дежнева, 37 | 245,6 | 972,398 | - | 972,398 | 2,664104 | 0,007331 |
| ул. Набережная Дежнева, 39 | 151,6 | 2560,262 | - | 2560,262 | 7,014416 | 0,019303 |
| ул. Набережная Дежнева, 39/1 | 60,1 | 219,866 | - | 219,866 | 0,602373 | 0,001658 |
| ул. Набережная Дежнева, 39/2 | 87,8 | 1040,899 | - | 1040,899 | 2,851778 | 0,007848 |
| ул. Набережная Дежнева, 41 | 68,8 | 634,123 | - | 634,123 | 1,737323 | 0,004781 |
| ул. Набережная Дежнева, 41/1 | 59,4 | 527,242 | - | 527,242 | 1,444499 | 0,003975 |
| ул. Набережная Дежнева, 45/1 | 148 | 1695,672 | - | 1695,672 | 4,645677 | 0,012784 |
| ул. Набережная Дежнева, 45/2 | 124,3 | 1219,255 | - | 1219,255 | 3,340425 | 0,009192 |
| ул. Набережная Дежнева, 45/3 | 138,7 | 1497,257 | - | 1497,257 | 4,102074 | 0,011288 |
| ул. Набережная Дежнева, 47 | 200,8 | 1151,851 | - | 1151,851 | 3,155756 | 0,008684 |
| ул. Набережная Дежнева, 47/1 | 39,6 | 510,014 | - | 510,014 | 1,397299 | 0,003845 |
| ул. Набережная Дежнева, 51 | 229,1 | 1937,042 | - | 1937,042 | 5,306964 | 0,014604 |
| ул. Набережная Дежнева, 53 | 424,8 | 2084,107 | - | 2084,107 | 5,709882 | 0,015713 |
| ул. Полярная, 1 | 292,8 | 1908,372 | - | 1908,372 | 5,228416 | 0,014388 |
| ул. Полярная, 3 | 342,6 | 1330,646 | - | 1330,646 | 3,645605 | 0,010032 |
| ул. Полярная, 5 | 328,3 | 1983,272 | - | 1983,272 | 5,433622 | 0,014953 |
| ул. Полярная, 8 | 138,6 | 1334,27 | - | 1334,27 | 3,655534 | 0,010060 |
| ул. Полярная, 10 | 285,6 | 1891,958 | - | 1891,958 | 5,183447 | 0,014264 |
| ул. Полярная, 17 | 127,4 | 1312,473 | - | 1312,473 | 3,595816 | 0,009895 |
| ул. Полярная, 19 | 56,2 | 170,832 | - | 170,832 | 0,468033 | 0,001288 |
| ул. Полярная, 21 | 234,1 | 1079,16 | - | 1079,16 | 2,956603 | 0,008136 |
| ул. Полярная, 23 | 100,4 | 1910,628 | - | 1910,628 | 5,234597 | 0,014405 |
| ул. Полярная, 25 | 56 | 434,784 | - | 434,784 | 1,191189 | 0,003278 |
| ул. Полярная, 26 | 147,9 | 1838,088 | - | 1838,088 | 5,035858 | 0,013858 |
| ул. Чукотская, 1 | 202 | 1787,062 | - | 1787,062 | 4,896060 | 0,013473 |
| ул. Чукотская, 1/а | 196,9 | 1189,248 | - | 1189,248 | 3,258214 | 0,008966 |
| ул. Чукотская, 3 | 146,4 | 1682,4 | - | 1682,4 | 4,609315 | 0,012684 |
| ул. Чукотская, 6 | 69,6 | 748,814 | - | 748,814 | 2,051545 | 0,005646 |
| ул. Чукотская, 17 | 155,6 | 1235,196 | - | 1235,196 | 3,384099 | 0,009313 |
| ул. Эскимосская, 1 | 333 | 1910,712 | - | 1910,712 | 5,234827 | 0,014406 |
| ул. Эскимосская, 18 | 201,8 | 1440,828 | - | 1440,828 | 3,947474 | 0,010863 |
| ул. Эскимосская, 18/1 | 119,9 | 690,934 | - | 690,934 | 1,892970 | 0,005209 |
| ИТОГО НАСЕЛЕНИЕ | 5983,5 | 43536,442 | 120,47 | 43 415,972 | 118,947868 | 0,327328 |

Таблице №1.2.2.-10. Расчет нагрузок на ГВС по абонентам котельной №18а пгт.Провидения

| Наименование организации | Всего | по прибору | по нормативам | Суточный расход, л/сут | Максимальная часовая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО» |
| гараж ул. Полярная,64/1 | 1,042 | 1,042 | - | 0,002855 | 0,000008 |
| УФСБ России по ЧАО |
| гараж ул. Полярная б/н (промзона) | 7,704 | 7,704 | - | 0,021107 | 0,000058 |
| Муниципальное автотранспортное предприятие «Провиденское» |
| Гараж №1 ул. Полярная,61 | 61,2 | 61,2 | - | 0,167671 | 0,000461 |
| ИТОГО | 69,946 | 69,946 |  | 0,191633 | 0,000527 |

Таблице №1.2.2.-11  Расчет нагрузок на ГВС по абонентам котельной №20 с.Сиреники

| Наименование организации | Sои Площадь общего имущества в мкд м2 | Всего | по прибору | по нормативу | Суточный расход, л/сут | Максимальная часовая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| Мандрикова 9 | 39,2 | 202,032 | - | 202,032 | 0,553512 | 0,001541 |
| Мандрикова 11 | 62,1 | 351,828 | - | 351,828 | 0,963912 | 0,002684 |
| Мандрикова 13 | 95 | 721,824 | - | 721,824 | 1,977600 | 0,005506 |
| Мандрикова 15 | 88,2 | 971,364 | - | 971,364 | 2,661271 | 0,007409 |
| Мандрикова 16а | 77,2 | 246,264 | - | 246,264 | 0,674696 | 0,001878 |
| Отке 1 | 87,1 | 776,112 | - | 776,112 | 2,126334 | 0,005920 |
| Отке 4/1 | 88,2 | 889,296 | - | 889,296 | 2,436427 | 0,006783 |
| Отке 6а | 91,1 | 1171,536 | - | 1171,536 | 3,209688 | 0,008936 |
| ИТОГО | 628,1 | 5 330,256 | - | 5 330,256 | 14,603441 | 0,040657 |
| Бюджетные организации |
| Межмуниципальный отдел . МВД РФ «Провиденское» |
| административное помещение Мандрикова 1а |  | 0,144 | 0,144 | - | 0,000395 | 0,000001 |
| ИТОГО |  | 0,144 | 0,144 | - | 0,000395 | 0,000001 |
| ГБУ «Чукотский окружной комплексный центр соц. обслуживания населения» |
| административное помещение Мандрикова 1а |  | 0,288 | 0,288 | - | 0,000789 | 0,000002 |
| ИТОГО |  | 0,288 | 0,288 | - | 0,000789 | 0,000002 |
| ГКУ ЧАО "Межрайонный центр занятости населения" |
| административное помещение Мандрикова 1а |  | 0,036 | 0,036 | - | 0,000099 | - |
| ИТОГО |  | 0,036 | 0,036 | - | 0,000099 | - |
| ГУЗ «Провиденская районная больница» ул.Северная, 1 |  | 21,48 | - | 21,48 | 0,058849 | 0,000164 |
| ИТОГО |  | 21,48 | - | 21,48 | 0,058849 | 0,000164 |
| Администрация Провиденского городского округа ЧАО |
| административное помещение Мандрикова 1а |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,001370 | 0,000004 |
| ИТОГО |  | 0,5 | 0,5 | - | 0,001370 | 0,000004 |
| Итого Бюджетные организации | 22,448 | 0,968 | 21,48 | 0,061502 | 0,000171 |
| Прочие потребители |
| ООО «Берингов Пролив» |
| магазин, пекарня |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,001370 | 0,000004 |
| ИТОГО |  | 0,5 | 0,5 | - | 0,001370 | 0,000004 |
| ФГУП " Почта России" |
| административное помещение Мандрикова 1а |  | 0,144 | 0,144 |  | 0,000395 | 0,000001 |
| ИТОГО |  | 0,144 | 0,144 | - | 0,000395 | 0,000001 |
| ООО «Тивиком» |
| Магазин |  | 3,12 | - | 3,12 | 0,008548 | 0,000024 |
| ИТОГО |  | 3,12 | - | 3,12 | 0,008548 | 0,000024 |
| РОМЗ "СИРЕНИКИ" Провиденского городского округа |
| модуль |  | 12 | - | 12 | 0,032877 | 0,000092 |
| ИТОГО |  | 12 | - | 12 | 0,032877 | 0,000092 |
| Итого Прочите потребители | 38,212 | 1,612 | 36,6 | 0,10469 | 0,000121 |

Таблице №1.2.2.-12. Расчет нагрузок на ГВС по абонентам котельной №21 с.Нунлингран

| Наименование организации | Sои Площадь общего имущества в мкд м2 | Всего | по прибору | по нормативу | Суточный расход, л/сут | Максимальная часовая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| Центральная 5 | 57,2 | 437,736 | - | 437,736 | 1,199277 | 0,003199 |
| Центральная 6 | 36,7 | 370,392 | - | 370,392 | 1,014773 | 0,002707 |
| Центральная 9 | 65 | 353,556 | - | 353,556 | 0,968647 | 0,002584 |
| Центральная 10 | 67,6 | 656,604 | - | 656,604 | 1,798915 | 0,004799 |
| Центральная 11 | 103,3 | 690,276 | - | 690,276 | 1,891167 | 0,005045 |
| Чукотская 1 | 65,1 | 656,604 | - | 656,604 | 1,798915 | 0,004799 |
| Чукотская 3 | 59,6 | 589,26 | - | 589,26 | 1,614411 | 0,004307 |
| Чукотская 5 | 60 | 572,4240 | - | 572,424 | 1,568285 | 0,004184 |
| Итого население | 4 326,8520 | - | 4 326,852 | 11,854389 | 0,031624 |
| Прочие потребители |
| ООО «Берингов Пролив» |
| магазин, пекарня |  | 0,5 | 0,5 | - | 0,00137 | 0,000004 |
| ИТОГО |  | 0,5 | 0,5 | - | 0,00137 | 0,000004 |
| ООО «Тивиком» |
| Магазин |  | 3,12 |  | 3,12 | 0,008548 | 0,000023 |
| ИТОГО |  | 3,12 | - | 3,12 | 0,008548 | 0,000023 |
| Итого Прочие потребители | 3,62 | 0,5 | 3,12 | 0,009918 | 0,000027 |

1.2.3.  Анализ зон действия системы, оценка резервов и дефицитов мощностей.

Транспорт тепла от теплоисточников до потребителей осуществляется по системе магистральных сетей (Таблица № 1.2.3-1). Каждый из источников работает автономно. Теплоносителем для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является перегретая вода. Температурный график тепловых сетей дает возможность поставщикам теплопередающих компаний устанавливать режим соответствия температуры передаваемого и возвратного теплоносителя среднесуточным температурным показателям окружающего воздуха. Иначе говоря, в отопительный период для каждого населенного пункта РФ разрабатывается температурный график теплоснабжения (в небольших поселениях – температурный график котельной), который обязывает тепловые станции разного уровня обеспечивать технологические условия поставки теплоносителя (горячей воды) потребителям. Регулирование температурного графика подачи теплоносителя может осуществляться несколькими способами: количественным (изменение расхода подаваемого в сеть теплоносителя); качественным (регулировка температуры подводящих потоков); временным (дискретная подача горячей воды в сеть). Методики расчета и построения температурного графика предполагают специфические подходы при рассмотрении тепловых сетей по назначению. График регулирования отпуска теплы в тепловые сети - качественный, по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчете тепловой нагрузке - 95/70°С.

Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными, подающими тепло одновременно на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения закрытая. Система отопления присоединена по независимой схемам. Прокладка тепловых сетей частично в канальном исполнении, частично в надземном исполнении (Приложение №1).

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 33,711 км, в двухтрубном 16,8555 км .  Наружный диаметр трубопроводов на участках составляет от 25 мм до 219  мм. Средний износ тепловых сетей – 89 %.

Состояние действующих тепловых сетей неудовлетворительное.

Таблица № 1.2.3-1      Характеристика тепловых сетей

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке D, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт. Провидения |
| 1. Контур верхний (магистраль) |
| Правое плечо: |
| ТЭЦ - 1УТ1 | 219 | 20 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ1 - 1УТ2 | 219 | 80,6 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ2 - 1УТ3 | 219 | 71,1 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ3 - 1УТ4 | 219 | 22,8 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ3 - 1УТ3.1 | 219 | 28 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ4 - 1УТ5 | 219 | 54,4 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ5 - 1УТ6 | 219 | 44 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ6 - 1УТ7 | 219 | 45 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ7 - 1УТ8 | 219 | 21 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ8 - 1УТ9 | 219 | 20 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ9 - 1УТ10 | 219 | 25 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ10 - 1УТ11 | 219 | 148 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ11 - 1УТ12 | 159 | 21 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ12 - 1УТ13 | 159 | 55 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ13 - 1УТ14 | 159 | 42 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ14 - 1УТ15 | 159 | 28 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ15 - 1УТ16 | 159 | 9,9 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ16 - 1УТ17 | 159 | 20,7 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ17 - 1УТ18 | 219 | 67,4 | - | ПК | 1999 | - |
| 1УТ18.1 - 2УТ22 (перемычка) | 108 | 84 | - | ПК | 2003 | - |
| ВСЕГО правое плечо |  | 907,9 |  |  |  |  |
| Левое плечо: |
| 1УТ1 - 1УТ22 | 219 | 35,4 | - | ПК | 2001 | - |
| 1УТ22 - 1УТ23 | 219 | 110,8 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ23 - 1УТ24 | 159 | 18 | - | ПК | 2001 | - |
| 1УТ24 - 1УТ25 | 159 | 90,4 | - | ПК | 2001 | - |
| 1УТ25 - 1УТ26 | 159 | 50 | - | ПК | 2001 |  |
| 1УТ25 - 1УТ25.1 | 133 | 63 | - | ПК | 2009 | - |
| 1УТ26 - 1УТ27 | 159 | 70 | - | ПК | 2009 | - |
| 1УТ27 - 1УТ28 | 159 | 42 | - | ПК | 2009 | - |
| 1УТ28 - 1УТ29 | 159 | 110 | - | ПК | 2009 | - |
| 1УТ29 - 1УТ30 | 159 | 43 | - | ПК | 2005 | - |
| 1УТ30 - ДЭС | 159 | 149 | - | ПК | 2005 | - |
| ВСЕГО левое плечо |  | 781,6 |  |  |  |  |
| ВСЕГО Контур верхний (магистраль) |  | 1689,5 |  |  |  |  |
| 2. Контур средний (магистраль) |
| ТЭЦ - 2УТ1 | 219 | 2 | - | Н | 2002 | - |
| 2УТ1 - т. А | 219 | 80 | - | Н | 2001 | - |
| т. А - 2УТ2 | 219 | 40 | - | Н | 2001 | - |
| т. А - 3УТ6 | 219 | 39 | - | Н | 2001 | - |
| 2УТ2 - 2УТ3 | 219 | 35,7 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ3 - 2УТ4 | 219 | 22 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ4 - 2УТ5 | 219 | 48 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ5 - 2УТ6 | 219 | 12 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ6 - 2УТ7 | 219 | 38 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ7 - 2УТ8 | 219 | 22 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ8 - 2УТ9 | 219 | 40 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ9 - 2УТ10 | 219 | 30 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ10 - 2УТ11 | 219 | 38 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ11 - 2УТ12 | 219 | 43,2 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ12 - 2УТ13 | 219 | 24 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ13 - 2УТ14 | 219 | 38 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ14 - 2УТ15 | 159 | 35,4 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ15 - 2УТ16 | 159 | 73,5 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ16 - 2УТ17 | 159 | 70,8 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ17 - 2УТ18 | 159 | 37,5 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ18 - 2УТ19 | 219 | 31 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ19 - 2УТ20 | 219 | 3 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ20 - 2УТ21 | 159 | 72 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ21 - 2УТ22 | 108 | 103 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ13 - т. Б | 76 | 51 | - | ПК | 2001 | - |
| т. Б - 2УТ23 | 57 | 63,9 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ4 - 2УТ24 | 108 | 50 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ24 - 2УТ25 | 108 | 32 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ25 - 2УТ26 | 108 | 48 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ26 - 2УТ27 | 89 | 23 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ27 - 2УТ28 | 89 | 20,1 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ28 - 2УТ29 | 89 | 24,8 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ29 - 2УТ30 | 57 | 36,7 | - | ПК | 2001 | - |
| ВСЕГО Контур средний (магистраль) |  | 1327,6 |  |  |  |  |
| 3. Контур нижний (магистраль) |
| Правое плечо: |
| ТЭЦ - 3УТ1 | 219 | 25 | - | ПК | 2002 | - |
| 3УТ1 - 3УТ2 | 219 | 5 | - | ПК | 2002 | - |
| 3УТ2 - 3УТ3 | 219 | 43 | - | ПК | 2002 | - |
| 3УТ3 - 3УТ4 | 219 | 58 | - | ПК | 2002 | - |
| 3УТ4 - 3УТ5 | 219 | 14,8 | - | ПК | 2002 | - |
| 3УТ5 - 3УТ6 | 159 | 7 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ5 - 3УТ7 | 159 | 18 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ7 - 3УТ8 | 159 | 11 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ8 - 3УТ9 | 159 | 4 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ9 - 3УТ10 | 159 | 42 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ10 - 3УТ10.1 | 159 | 23 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ10.1 - 3УТ11 | 159 | 65 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ11 - 3УТ12 | 159 | 184 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ12 - 3УТ13 | 159 | 15 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ13 - 3УТ14 | 159 | 9 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ14 - 3УТ15 | 159 | 150 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ15 - 3УТ16 | 159 | 57,3 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ16 - 3УТ17 | 159 | 90,7 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ17 - 3УТ18 | 159 | 20 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ17 - 3УТ17.1 | 89 | 26 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ17.1 - 3УТ17.2 | 89 | 25 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ18 - 3УТ19 | 159 | 41 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ19 - 3УТ20 | 159 | 155 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ20 - 3УТ20.1 | 159 | 0 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ20.1 - 3УТ21 | 159 | 0 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ24 - 3УТ25 | 108 | 4 | - | Н | 2003 | - |
| ВСЕГО правое плечо |  | 569 |  |  |  |  |
| Левое плечо: |
| 3УТ1- 3УТ26 | 219 | 5 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ27 - 3УТ28 | 159 | 13 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ28 - 3УТ29 | 159 | 81 | - | ПК | 2003 | - |
| 3УТ29 - 3УТ30 | 108 | 85 | - | ПК | 2003 | - |
| ВСЕГО левое плечо |  | 184 |  | Н | 2003 |  |
| ВСЕГО Контур нижний (магистраль) |  | 753 |  |  |  |  |
| 4. Контур верхний (дворовые) |
| Правое плечо: |
| 1УТ2 - 1УТ2.1, ул. Полярная 17 | 219 | 4,7 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ3.1 - 1УТ3.2 | 57 | 40 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ3.1 - ул. Полярная 21 | 89 | 70 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ4 - Магазин-склад "Ника" | 57 | 0,5 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ5 - ул. Чукотская 1а | 57 | 11 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ7 - ул. Чукотская 1 | 89 | 20 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ8 - ул. Чукотская 3 | 57 | 7 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ11 - 1УТ11.1 | 89 | 11 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ11.1 - 1УТ11.2, ул. Эскимосская 1 | 89 | 56 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ12 - 1УТ12.1, ул. Чукотская 17 | 76 | 8 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ12 - 1УТ12.2 | 108 | 20 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ12.2 - 1УТ12.3, Дет.сад "Кораблик", ул. Полярная 31 | 89 | 14 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ12.2 - Дом культуры, ул. Полярная 31а | 89 | 12 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ15 - Гараж ЧКХ | 57 | 1 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ17 - Гараж Березин | 25 | 9 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ18 - 1УТ19 | 159 | 56 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ18 - 1УТ18.1 | 159 | 16 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ19 - 1УТ20 | 89 | 14 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ20 - 1УТ21 | 89 | 40 | - | ПК | 2003 | - |
| 1УТ18.1 - Школа | 89 | 50 | - | ПК | 2003 | - |
| ВСЕГО Правое плечо (дворовые) |  | 460,2 |  |  |  |  |
| Левое плечо: |
| 1УТ22 - 1УТ22.1 (Емкость) | 57 | 130 | - | - | - | - |
| 1УТ23 - Магазин "От и До", ул. Полярная 10 | 89 | 14 | - | - | - | - |
| 1УТ24 - ООО "ПЖС", "ПТК", соц.жилье, ул. Дежнева 15 | 57 | 16 | - | - | - | - |
| 1УТ25.1 - ул. Полярная 1 | 89 | 24 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ25.1 - ул. Полярная 3 | 89 | 8 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ25.1 - ул. Полярная 5 | 89 | 68 | - | ПК | 2002 |  |
| 1УТ27 - Баня-прачечная, ул. Дежнева 11 | 57 | 7 | - | - | - | - |
| 1УТ28 - Госэпиднадзор, ул. Дежнева 9/1 | 57 | 14 | - | - | - | - |
| 1УТ29 - ГУЗ ЧОБ (стационар), ул. Полярная 1а | 57 | 10 | - | - | - | - |
| 1УТ30 - ГУЗ ЧОБ (туб.диспан.), ул. Дежнева 5 | 89 | 21,7 | - | ПК | 2003 | - |
| ВСЕГО Левое плечо (дворовые) | 312,7 |  |  |  |  |
| ВСЕГО Контур верхний (дворовые) | 772,9 |  |  |  |  |
| 5. Контур средний (дворовые) |
| 2УТ3 - Маг. "Светлана", ул. Дежнева 33 | 49 | 0,5 | - | - | - | - |
| 2УТ4 - Маг. "Ника", ул. Дежнева 33 | 32 | 0,5 | - | - | - | - |
| 2УТ5 - РОВД, ул. Полярная 22 | 57 | 8 | - | - | - | - |
| 2УТ6 - 2УТ6.1, ул. Дежнева 35 | 57 | 11 | - | - | - | - |
| 2УТ7 - МП "Пищевик", ул. Полярная 18/1 | 89 | 31,2 | - | - | - | - |
| 2УТ8 - ул. Дежнева 37 | 57 | 12,8 | - | - | - | - |
| 2УТ9 - ул. Дежнева 39 | 57 | 8,7 | - | - | - | - |
| 2УТ10 - ул. Полярная 26 | 57 | 56,6 | - | - | - | - |
| 2УТ11 - ул. Дежнева 39/2 | 57 | 17,6 | - | - | - | - |
| 2УТ11 - ул. Дежнева 39/1 | 57 | 26 | - | - | - | - |
| 2УТ12 - ул. Дежнева 41/1 | 57 | 13,5 | - | - | - | - |
| 2УТ12 - ул. Дежнева 41 | 57 | 9,2 | - | - | - | - |
| 2УТ15 - 2УТ15.1, ул. Дежнева 45/1, 45/3 | 57 | 11,5 | - | - | - | - |
| 2УТ15 - Магазин "Илона", ул. Дежнева 36/1 | 25 | 12 | - | - | - | - |
| 2УТ16 - 2УТ16.1, ул. Дежнева 45/2 | 57 | 12,8 | - | - | - | - |
| 2УТ17 - 2УТ17.1, ул. Дежнева 47/1 | 57 | 20 | - | - | - | - |
| 2УТ22 - 2УТ22.1, Гараж школы, авто класс | 57 | 11 | - | - | - | - |
| 2УТ22 - 2УТ22.2, Гараж СПУ, гараж админ. | 108 | 14 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ23 - 2УТ23.1, Православный храм | 57 | 47 | - | ПК | 2001 | - |
| 2УТ23 - Детсад "Кораблик", ул. Полярная 31 | 57 | 10 | - | - | - | - |
| 2УТ25 - РОВД, ул. Полярная 22 | 57 | 21,5 | - | - | - | - |
| 2УТ26 - ул. Полярная 23 | 57 | 12 | - | - | - | - |
| 2УТ29 - ул. Полярная 25 | 57 | 7,5 | - | - | - | - |
| 2УТ30 - ул. Чукотская 6 | 57 | 1 | - | - | - | - |
| ВСЕГО Контур средний (дворовые) |  | 375,9 |  |  |  |  |
| 6. Контур нижний (дворовые) |
| Правое плечо: |
| 3УТ3 - Профилакторий ул. Дежнева 14 | 89 | 4,3 | - | - | - | - |
| 3УТ7 - Пожарная часть, ул. Дежнева 14 | 57 | 47 | - | - | - | - |
| 3УТ8 - РКЦ, СМУ, ул. Дежнева 18 | 57 | 2 | - | - | - | - |
| 3УТ10 - маг. "Тивиком", ул. Дежнева 20 | 57 | 3,9 | - | - | - | - |
| 3УТ11 - КСК "Каскад", ул. Дежнева 22 | 89 | 32 | - | - | - | - |
| 3УТ12 - склад "Илона", гараж | 57 | 14 | - | - | - | - |
| 3УТ15 - 3УТ15.1, кинотеатр "Маяк" | 57 | 67,8 | - | - | - | - |
| 3УТ16 - Гараж Сербин | 57 | 12 | - | - | - | - |
| 3УТ17.1 - Гаражи МУНСХП, ул. Дежнева 26/4 | 57 | 2 | - | - | - | - |
| 3УТ17.2 - 3УТ17.3, Маг. "Продукты", ул. Дежнева 26/2 | 57 | 43 | - | - | - | - |
| 3УТ17.2 - гаражи (РКЦ, НИ, ВОХР) | 57 | 4 | - | - | - | - |
| 3УТ18 - Гаражи МУНСХП, ул. Дежнева 26/4 | 57 | 11 | - | - | - | - |
| 3УТ19 - Гаражи РЦКиД | 57 | 15 | - | - | - | - |
| 3УТ20.1 - Столярный цех |  |  | - | - | - | - |
| 3УТ21 - 3УТ21.1 | 57 | 176 | - | - | - | - |
| 3УТ21.1 - 3УТ21.2 | 57 | 3 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ21.2 - 3УТ21.3 | 57 | 6,4 | - | - | - | - |
| 3УТ21.3 - 3УТ21.4 | 57 | 3,8 | - | - | - | - |
| 3УТ21.4 - 3УТ21.5 | 57 | 10,3 | - | - | - | - |
| 3УТ21.5 - 3УТ21.6 | 57 | 17,6 | - | - | - | - |
| 3УТ21.6- 3УТ21.7 | 57 | 15,7 | - | - | - | - |
| 3УТ21.7 - 3УТ21.8 | 57 | 11,3 | - | - | - | - |
| 3УТ21 - Управление ЧКХ | 57 | 10 | - | - | - | - |
| 3УТ21 - 3УТ22, Аптека | 159 | 45 | - | - | - | - |
| 3УТ22 - СПУ Спортзал | 57 | 85,3 | - | - | - | - |
| 3УТ22 - 3УТ23 | 159 | 29 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ23 - 3УТ24 | 108 | 54 | - | Н | 2003 | - |
| ВСЕГО Правое плечо (дворовые) |  | 725,4 |  |  |  |  |
| Левое плечо: |
| 3УТ26 - 3УТ27, Управление "Провиденский морской порт", ул. Дежнева 10 | 159 | 11 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ28 - Проходная "Морпорт" | 57 | 11 | - | - | - | - |
| 3УТ29 - Администрация ра-на, ул. Дежнева 8а | 76 | 11 | - | - | - | - |
| 3УТ30 - АТХ "Провиденский морской порт" | 89 | 40 | - | - | - | - |
| 3УТ30 - ул. Дежнева 6 | 89 | 8 | - | - | - | - |
| ВСЕГО Левое плечо (дворовые) |  | 81 |  |  |  |  |
| ВСЕГО Контур нижний (дворовые) |  | 806,4 |  |  |  |  |
| Характеристика потребителей присоединенных к тепловой сети |
| 7. Контур верхний |
| Левое плечо: |
| 1УТ27 | 57 | 192 | - | ПК | 2007 | - |
| 1УТ27 | 89 | 21,7 | - | ПК | 2010 | - |
| 1УТ26 | 57 | 10 | - | ПК | 2001 | - |
| 1УТ28 | 57 | 14 | - | Н | 2002 | - |
| 1УТ27 | 57 | 7 | - | Н | 2000 | - |
| 1УТ25.1 | 89 | 24 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ25.1 | 89 | 8 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ25.1 | 89 | 68 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ25 | 57 | 0,5 | - | Н | 2001 | - |
| 1УТ25 | 57 | 1 | - | Н | 2001 | - |
| 1УТ25 | 57 | 46 | - | Н | 2002 | - |
| 1УТ24 | 57 | 16 | - | Н | 2001 | - |
| 1УТ23 | 89 | 14 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ22.1 | 57 | 0 | - | Н | 2003 | - |
| Правое плечо: |
| 1УТ1 | 49 | 4 | - | ПК | 2001 | - |
| 1УТ2.1 | 57 | 0 | - | Н | 2002 | - |
| 1УТ3.1 | 57 | 0 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ3.1 | 89 | 73 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ4 | 57 | 0,5 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ5 | 57 | 11 | - | Н | 2002 | - |
| 1УТ7 | 89 | 20,1 | - | Н | 2002 | - |
| 1УТ8 | 57 | 7 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ11.2 | 89 | 1 | - | ПК | 2002 | - |
| 1УТ12.1 | 57 | 0 | - | Н | 2003 | - |
| 1УТ12.2 | 89 | 12 | - | Н | 2002 | - |
| 1УТ12.2 | 89 | 0 | - | Н | 2002 | - |
| 2УТ14.1 | 57 | 10 | - | Н | 2003 | - |
| 1УТ15 | 57 | 1 | - | Н | 2002 | - |
| 1УТ14.1 | 25 | 9 | - | Н | 2012 | - |
| 1УТ18.1 | 89 | 50 | - | ПК | 2001 | - |
| 1УТ19 | 89 | 1 | - | Н | 2003 | - |
| 1УТ20 | 89 | 1 | - | Н | 2003 | - |
| 1УТ21 | 89 | 1 | - | Н | 2003 | - |
| 8. Контур средний |
| 2УТ3 | 49 | 1,6 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ4 | 32 | 1,6 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ27 | 57 | 21,5 | - | Н | 2003 | - |
| 2УТ28 | 57 | 12 | - | ПК | 2003 | - |
| 2УТ31 | 57 | 1 | - | Н | 2006 | - |
| 2УТ32 | 57 | 7 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ5 | 57 | 8 | - | Н | 2002 | - |
| 2УТ6.1 | 39 | 14 | - | Н | 2002 | - |
| 2УТ6 | 57 | 11 | - | Н | 2004 | - |
| 2УТ7 | 89 | 38 | - | Н | 2002 | - |
| 2УТ8 | 57 | 12,8 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ9 | 57 | 8,7 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ10 | 76 | 56,6 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ11 | 57 | 17 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ12 | 57 | 18 | - | ПК | 2004 | - |
| 2УТ13 | 57 | 9,2 | - | ПК | 2004 | - |
| 2УТ13 | 57 | 13,5 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ25.1 | 57 | 2 | - | Н | 2002 | - |
| 2УТ15 | 57 | 11,5 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ16 | 57 | 4,2 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ17 | 27 | 12 | - | Н | 2002 | - |
| 2УТ18.1 | 57 | 12,8 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ18 | 76 | 15 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ19 | 57 | 20 | - | ПК | 2006 | - |
| 2УТ20 | 76 | 14 | - | Н | 2002 | - |
| 2УТ20.2 | 89 | 0 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ20.2 | 89 | 0 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ24.2 | 108 | 14 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ24.2 | 57 | 11 | - | ПК | 2002 | - |
| 2УТ24.1 | 57 | 11 | - | ПК | 2002 | - |
| 9. Контур нижний |
| Правое плечо: |
| 3УТ27 | 57 | 2 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ29 | 76 | 11 | - | ПК | 2002 | - |
| 3УТ30 | 89 | 40 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ30 | 89 | 8 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ30 | 89 | 8 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ2 | 49 | 0 | - | ПК | 2001 | - |
| 3УТ3 | 89 | 5 | - | ПК | 2005 | - |
| 3УТ4 | 57 | 15 | - | ПК | 2003 | - |
| 3УТ8 | 57 | 2 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ7 | 57 | 47 | - | Н | 1999 | - |
| 3УТ10 | 57 | 3,7 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ10.1 | 25 | 37 | - | Н | 2012 | - |
| 3УТ11 | 89 | 32 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ12 | 57 | 14 | - | Н | 2005 | - |
| 3УТ12 | 57 | 0 | - | Н | 2005 | - |
| 3УТ14 | 89 | 34 | - | ПК | 2002 | - |
| 3УТ14 | 89 | 34 | - | ПК | 2002 | - |
| 3УТ15.1 | 57 | 0 | - | Н | 2001 | - |
| 3УТ16 | 57 | 12 | - | Н | 2008 | - |
| 3УТ17.1 | 57 | 2 | - | - | 2003 | - |
| 3УТ17.3 | 57 | 2 | - | Н | 2001 | - |
| 3УТ17.2 | 57 | 3 | - | Н | 2006 | - |
| 3УТ18 | 57 | 11 | - | Н | 2006 | - |
| 3УТ19 | 57 | 15 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ20.1 | - | 0 | - |  |  | - |
| 3УТ21 | 76 | 10 | - | ПК | 2001 | - |
| 3УТ20 | - | 0 | - | Н | 2006 | - |
| 3УТ21.2 | 25 | 3 | - | Н | 2012 | - |
| 3УТ21.1 | 25 | 3 | - | Н | 2012 | - |
| 3УТ21.3 | 25 | 3 | - | Н | 2012 | - |
| 3УТ21.4 | 25 | 3 | - | Н | 2012 | - |
| 3УТ21.5 | 25 | 3 | - | Н | 2012 | - |
| 3УТ21.6 | 25 | 4 | - | Н | 2006 | - |
| 3УТ21.7 | 57 | 2 | - | Н | 2006 | - |
| 3УТ21.8 | 57 | 15 | - | Н | 2006 | - |
| 3УТ20 | 108 | 80 | - | ПК | 2002 | - |
| 3УТ20 | 57 | 80 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ23 | 76 | 1 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ22 | 57 | 1 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ25 | 89 | 1 | - | Н | 2003 | - |
| 3УТ22 | 57 | 85,3 | - | Н | 2002 | - |
| 3УТ28 | 49 | 11 | - | Н | 2002 | - |
| Характеристика спутников теплового сопровождения присоединенных к тепловой сети |
| 1УТ15.1 - 2УТ22 | 57 | 84 | - | Н | - | - |
| 2УП2-3УТ6 | 219 | 39 | - | ПК | - | - |
| 2УТ20 - 3УТ24 | 76 | 75,6 | - | Н | - | - |
| Итого |  | 198,6 |  |  |  |  |
| Котельная №18а («Модуль») пгт.Провидения |
| УТ 1-УТ 2 | 89 | 100 | - | Н | 2003 | - |
| УТ 2 - УТ 3 | 89 | 82 | - | Н | 2003 | - |
| Характеристика потребителей присоединенных к тепловой сети |
| УТ3 | 57 | 12 | - | Н | 2004 | - |
| УТ4 | 57 | 76 | - | Н | 2004 | - |
| УТ5 | 57 | 0 | - | Н | 2004 | - |
| УТ6 | 57 | 0 | - | Н | 2004 | - |
| УТ7 | 89 | 58 | - | Н | 2003 | - |
| Котельная №19 («Центральная») с.Новое Чаплино |
| Нов.Котельная - УТ1 | 159 | 230 | - | ПК | 2013 | - |
| УТ1 - Ст.Котельная | 159 | 40 | - | Н | 2003 | - |
| Ст.Котельная - УТ2 | 159 | 74 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2 - УТ3 | 159 | 28 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3 - УТ4 | 159 | 62 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4 - УТ5 | 108 | 62 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5 - УТ6 | 108 | 70 | - | Н | 2003 | - |
| УТ1 - УТ7 | 108 | 32 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7 - УТ8 | 108 | 100 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8 - УТ9 | 89 | 33 | - | Н | 2003 | - |
| УТ1 - УТ1/1 | 89 | 9 | - | Н | 2003 | - |
| УТ1/1 - УТ1/2 | 89 | 28 | - | Н | 2003 | - |
| УТ1/2 - УТ1/3 | 89 | 30 | - | Н | 2003 | - |
| УТ1 - УТ1/4 | 89 | 28 | - | Н | 2003 | - |
| УТ1/4-УТ1/5 | 89 | Трубопровод обрезан | - | - | - | - |
| УТ2 - УТ2/1 | 89 | 6 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/1 -УТ2/2 | 89 | 24 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/2 -УТ2/3 | 89 | 4 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/3 -УТ2/4 | 89 | 18 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/4 -УТ2/7 | 89 | 24 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2. -УТ2/8 | 89 | 17 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/8 -УТ2/9 | 89 | 3 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/9 -УТ3 | 89 | 8 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3 - УТ3/1 | 89 | 3 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/1 - УТ3/2 | 89 | 10 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/2 - УТ3/3 | 89 | 32 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/3 - УТ3/4 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/4 - УТ3/5 | 89 | 25 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/5 - УТ3/6 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/6 - УТ3/7 | 89 | 22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/7 - УТ3/8 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/8 - УТ3/9 | 89 | 22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/9 - УТ3/10 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3./10 - УТ3/11 | 89 | 22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3./11 - УТ3./12 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/12 - УТ3/13 | 89 | 22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/13 - УТ3/14 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4 - УТ4/1 | 89 | 6 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/1 - УТ4/2 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/2 - УТ4/3 | 89 | 20 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/3 - УТ4/4 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/4 - УТ4/5 | 89 | 26 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/5 - УТ4/6 | 89 | 16 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/6 - УТ4/7 | 89 | 8 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/7 - УТ4/8 | 89 | 20 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/8 - УТ4/9 | 89 | 4 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4 - УТ4/10 | 89 | 13 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4./10 -УТ4/11 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/11 -УТ4./12 | 89 | 30 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4./12 -УТ4/13 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/13 -УТ4./14 | 89 | 29 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/14 -УТ4/15 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/15 -УТ4/16 | 89 | 22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/16 -УТ4/17 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/17 -УТ4/18 | 89 | 22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4./18 -УТ4/19 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/19 -УТ4/20 | 89 | 22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/20 -УТ4/21 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/21 -УТ4/22 | 89 | 18 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/22 -УТ4/23 | 89 | 12 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5 - УТ5/1 | 89 | 6 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/1 -УТ5/2 | 89 | 16 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/2 -УТ5/3 | 89 | 8 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/3 -УТ5/4 | 89 | 20 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/4 -УТ5/5 | 89 | 4 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5./5 -УТ5/6 | 89 | 28 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5./6 -УТ5/8 | 89 | 28 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5./7 -УТ5/8 | 89 | 17 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5 - УТ5/9 | 89 | 13 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/9 - УТ5/10 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/10 -УТ5/11 | 89 | 30 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/11 -УТ5/12 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/12 -УТ5/13 | 89 | 20 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/13 -УТ5/14 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/14 -УТ5/15 | 89 | 22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/15 -УТ5/16 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/16 -УТ5/17 | 89 | 22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/17 -УТ5/18 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/18 -УТ5/19 | 89 | 22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/19 -УТ5/20 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/20 -УТ5/21 | 89 | 29 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/21- водозабор | 49 | 250 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6 - УТ6/1 | 89 | 22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/1 - УТ6/2 | 89 | 14 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/2 - УТ6/3 | 89 | 20 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/3 - УТ6/4 | 89 | 8 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/4 - УТ6/5 | 89 | 14 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6 - УТ6/6 | 89 | 15 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/6 - УТ6/7 | 89 | 26 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/7 - УТ6/8 | 89 | 21 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/8 - УТ6/9 | 89 | 14 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/9 - УТ6/10 | 89 | 20 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/10 - УТ6/11 | 89 | 13 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/11 - УТ6/12 | 89 | 24 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/12 - УТ6/13 | 89 | 13 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/13 - УТ6/14 | 89 | 20 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/14 - УТ6/15 | 89 | 13 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/15 - УТ6/16 | 89 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7 - УТ7/1 | 89 | 21 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/1-УТ7/2 | 89 | 49 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/2-УТ7/3 | 89 | 28 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7-УТ7/4 | 108 | 4 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7.У4-УТ7/5 | 108 | 31 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/5-УТ7/6 | 108 | 33 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/6-УТ7/7 | 108 | 28 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/7-УТ8 | 108 | 8 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8 - УТ8/1 | 89 | 16 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/1 - УТ8/2 | 89 | 37 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/2 - УТ8/3 | 89 | 26 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/3 - УТ8/4 | 89 | 13 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/4 - УТ8/5 | 89 | 26 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/5 - УТ8/6 | 89 | 31 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/6 - УТ8.У школа | - | Трубопровод отсутствует | - | Н | 2003 | - |
| УТ9 - УТ9/1 | 89 | 14 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/1 - УТ9/2 | 89 | 45 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/2 - УТ9/3 | 89 | 53 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/3 - УТ9/4 | 89 | 28 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/4 - УТ9/5 | 89 | 28 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9 - УТ9.У6 | 89 | 26 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/6 - УТ9/7 | 89 | 40 | - | Н | 2003 | - |
| Характеристика потребителей присоединенных к тепловой сети |
| УТ1/5 | 25 | 14,13 | - | Н | 2003 | - |
| УТ1/2 | 25 | 13,11 | - | Н | 2003 | - |
| УТ1/3 | 25 | 12,44 | - | Н | 2003 | - |
| УТ1/4 | 25 | 11,71 | - | Н | 2003 | - |
| УТ1/5 | 25 | 14,72 | - | Н | 2003 | - |
| УТ1/6 | 57 | 2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/1 | 25 | 12,78 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/2 | 25 | 12,98 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/3 | 25 | 11,3 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/4 | 25 | 13,26 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/5 | 25 | 13,19 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/6 | 25 | 12,02 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/7 | 49 | 55 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/8 | 25 | 12,54 | - | Н | 2003 | - |
| УТ2/9 | 25 | 0 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/1 | 25 | 11,5 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/2 | 25 | 12,96 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/3 | 25 | 12,97 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/4 | 25 | 11,48 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/5 | 25 | 13,1 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/6 | 25 | 12,01 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/7 | 25 | 13,14 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/8 | 25 | 12,28 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/9 | 25 | 13,04 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/10 | 25 | 11,85 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/11 | 25 | 14,22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/12 | 25 | 11,89 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/13 | 49 | 15,06 | - | Н | 2003 | - |
| УТ3/14 | 49 | 16,42 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/1 | 25 | 9,39 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/2 | 25 | 15,28 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/3 | 25 | 9,26 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/4 | 25 | 15,32 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/5 | 25 | 9,45 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/6 | 25 | 18,54 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/7 | 25 | 9,38 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/8 | 25 | 17,94 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/9 | 25 | 9,4 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/10 | 25 | 15,18 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/11 | 25 | 9,5 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/12 | 25 | 15,48 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/13 | 25 | 9,13 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/14 | 25 | 15,49 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/15 | 25 | 9,22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/16 | 25 | 15,37 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/17 | 25 | 9,3 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/18 | 25 | 15,41 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/19 | 25 | 9,38 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/20 | 25 | 15,12 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/21 | 25 | 9,15 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/22 | 49 | 18,46 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/23 | 49 | 14,09 | - | Н | 2003 | - |
| УТ4/24 | 57 | 24 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/1 | 25 | 13,2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/2 | 25 | 13,88 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/3 | 25 | 13,18 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/4 | 25 | 14,3 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/5 | 57 | отключен | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/6 | 25 | 14,1 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/7 | 49 | 18,35 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/8 | 25 | 14,2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/9 | 25 | 11,59 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/10 | 25 | 13,11 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/11 | 25 | 11,52 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/12 | 25 | 12,94 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/13 | 25 | 11,62 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/14 | 25 | 13,3 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/15 | 25 | 11,72 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/16 | 25 | 12,97 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/17 | 25 | 11,92 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/18 | 25 | 12,86 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/19 | 25 | 12,15 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/20 | 25 | 12,35 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/21 | 49 | 32,18 | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/22 | 0 | спутник | - | Н | 2003 | - |
| УТ5/23 | 25 | 14,3 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6 | 25 | 15 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6 | 25 | 0 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/1 | 25 | 12,87 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/2 | 25 | 19,22 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/3 | 25 | 17,64 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/4 | 49 | 19,49 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/5 | 49 | 18,17 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/6 | 25 | 12,5 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/7 | 25 | 13,03 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/8 | 25 | 18,12 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/9 | 25 | 18,65 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/10 | 25 | 17,83 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/11 | 25 | 18,73 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/12 | 25 | 17,52 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/13 | 25 | 18,9 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/14 | 25 | 16,73 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/15 | 49 | 18,02 | - | Н | 2003 | - |
| УТ6/16 | 49 | 17,33 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/1 | 25 | 3,48 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/2 | 25 | 10,68 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/3 | 49 | 10,73 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/4 | 25 | 3,72 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/5 | 25 | 3,42 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/6 | 25 | 3,46 | - | Н | 2003 | - |
| УТ7/7 | 25 | 3,42 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/1 | 25 | 3,51 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/2 | 25 | 3,51 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/3 | 25 | 3,32 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/4 | 25 | 4,6 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/5 | 49 | 6 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/6 | 49 | 3,87 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/7 | 49 | 3,76 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/8 | 49 | 6 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/9 | 49 | 1,5 | - | Н | 2003 | - |
| УТ8/10 | 49 | 50 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/1 | 49 | 15,6 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/2 | 49 | 15,8 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/3 | 25 | 15,74 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/4 | 25 | 14,98 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/5 | 49 | 16,61 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/6 | 49 | 15,4 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/7 | 49 | 16,2 | - | Н | 2003 | - |
| УТ9/8 | 49 | 16,56 | - | Н | 2003 | - |
| Котельная №20 («Центральная) с. Сиреники |
| 1УТ1-1УТ2 | 159 | 5 | - | Н | - | - |
| 1УТ2-1УТ3 | 159 | 18 | - | Н | - | - |
| 1УТ3-1УТ4 | 159 | 208 | - | Н | - | - |
| 1УТ4-1УТ5 | 159 | 31 | - | Н | - | - |
| 1УТ5-1УТ5.1 | 89 | 35 | - | Н | - | - |
| 1УТ5-1УТ6 | 159 | 76 | - | Н | - | - |
| 1УТ6-1УТ7 | 159 | 35 | - | Н | - | - |
| 1УТ7-1УТ8 | 159 | 292 | - | Н | - | - |
| 1УТ8-1УТ9 | 159 | 18 | - | Н | - | - |
| 1УТ9-1УТ10 | 108 | 10 | - | Н | - | - |
| 1УТ10-1УТ10.1 | 89 | 8 | - | Н | - | - |
| 1УТ10.1-1УТ10.2 | 89 | 27 | - | Н | - | - |
| 1УТ10-1УТ11 | 108 | 38 | - | Н | - | - |
| 1УТ11-1УТ12 | 108 | 32 | - | Н | - | - |
| 1УТ12-1УТ12.1 | 57 | 84 | - | Н | - | - |
| 1УТ12-1УТ13 | 89 | 38 | - | Н | - | - |
| 1УТ13-1УТ14 | 89 | 42 | - | Н | - | - |
| 1УТ14-1УТ15 | 89 | 40 | - | Н | - | - |
| 1УТ15-1УТ16 | 89 | 65 | - | Н | - | - |
| 1УТ1-2УТ1 | 159 | 3 | - | Н | - | - |
| 2УТ1-2УТ1.1 | 159 | 48 | - | Н | - | - |
| 2УТ1.1-2УТ2 | 159 | 20 | - | Н | - | - |
| 2УТ2-2УТ3 | 159 | 31 | - | Н | - | - |
| 2УТ3-2УТ3.1 | 159 | 10 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.1-2УТ3.2 | 159 | 27 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.2-2УТ3.3 | 159 | 26 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.3-2УТ3.4 | 159 | 30 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.4-2УТ3.5 | 159 | 20 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.5-2УТ3.6 | 159 | 23 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.6-2УТ3.7 | 159 | 30 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.7-2УТ3.8 | 159 | 22 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.8-2УТ3.9 | 159 | 20 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.9-2УТ4 | 159 | 3 | - | Н | - | - |
| 2УТ4-2УТ5 | 159 | 33 | - | Н | - | - |
| 2УТ5-2УТ5.1 | 57 | 4 | - | Н | - | - |
| 2УТ5.1-2УТ5.2 | 57 | 20 | - | Н | - | - |
| 2УТ5.2-2УТ5.3 | 57 | 25 | - | Н | - | - |
| 2УТ5-2УТ6 | 159 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ6-2УТ6.1 | 57 | 28 | - | Н | - | - |
| 2УТ6.1-2УТ6.2 | 57 | 22 | - | Н | - | - |
| 2УТ6.2-2УТ6.3 | 57 | 23 | - | Н | - | - |
| 2УТ6-2УТ7 | 159 | 28 | - | Н | - | - |
| 2УТ7-2УТ7.1 | 57 | 3 | - | Н | - | - |
| 2УТ7.1-2УТ7.2 | 57 | 26 | - | Н | - | - |
| 2УТ7-2УТ8 | 159 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ8-2УТ8.1 | 159 | 25 | - | Н | - | - |
| 2УТ8.1-2УТ9 | 159 | 15 | - | Н | - | - |
| 2УТ9-2УТ9.1 | 159 | 12 | - | Н | - | - |
| 2УТ9.1-2УТ9.2 | 159 | 20 | - | Н | - | - |
| 2УТ9.2-2УТ10 | 108 | 66 | - | Н | - | - |
| 2УТ10-2УТ10.1 | 108 | 19 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.1-2УТ10.2 | 108 | 28 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.2-2УТ10.3 | 108 | 21 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.3-2УТ10.4 | 108 | 30 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.4-1УТ16 | 108 | 30 | - | Н | - | - |
| 2УТ10-2УТ10.5 | 108 | 28 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.5-2УТ10.6 | 108 | 21 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.6-2УТ10.7 | 108 | 28 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.7-2УТ11 | 108 | 24 | - | Н | - | - |
| 2УТ11-2УТ11.1 | 108 | 18 | - | Н | - | - |
| 2УТ11.1-2УТ11.2 | 108 | 21 | - | Н | - | - |
| 2УТ11.2-2УТ11.3 | 108 | 25 | - | Н | - | - |
| 2УТ8-2УТ12 | 108 | 52 | - | Н | - | - |
| 2УТ12-2УТ13 | 108 | 30 | - | Н | - | - |
| 2УТ13-2УТ13.1 | 108 | 70 | - | Н | - | - |
| 2УТ13-2УТ14 | 108 | 51 | - | Н | - | - |
| 2УТ14-2УТ14.1 | 57 | 6 | - | Н | - | - |
| 2УТ14.1-2УТ14.2 | 57 | 40 | - | Н | - | - |
| 2УТ14- насосная |  | демонтирована | - | Н | - | - |
| Характеристика потребителей присоединенных к тепловой сети |
| 1УТ3 | 57 | 54 | - | Н | - | - |
| 1УТ4 | 57 | 12 | - | Н | - | - |
| 1УТ5.1 | 57 | 1 | - | Н | - | - |
| 1УТ5.1 | 57 | 9 | - | Н | - | - |
| 1УТ6 | 89 | 5 | - | Н | - | - |
| 1УТ7 | 57 | 7 | - | Н | - | - |
| 1УТ8 | 57 | 3 | - | Н | - | - |
| 1УТ10.1 | 57 | 1 | - | Н | - | - |
| 1УТ10.2 | 57 | 2 | - | Н | - | - |
| 1УТ12 | 57 | 2 | - | Н | - | - |
| 1УТ12 | 57 | 14 | - | Н | - | - |
| 2УТ1 | 57 | 4 | - | Н | - | - |
| 2УТ1.1 | 57 | 2 | - | - | - | - |
| 2УТ3.1 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.2 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.3 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.4 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.5 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.6 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.7 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.8 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ3.9 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ4 | 57 | 13 | - | Н | - | - |
| 2УТ5.1 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ5.2 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ5.3 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ6.1 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ6.2 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ6.3 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ7.1 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ7.2 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ8.1 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ9 | 57 | 32 | - | Н | - | - |
| 2УТ8.2 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ8.3 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.1 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.2 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.3 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.4 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.5 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.6 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.7 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ11 | 108 | 17 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.8 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.9 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ10.10 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ12 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ13 | 32 | 6 | - | Н | - | - |
| 2УТ13 | 32 | 0 | - | Н | - | - |
| 2УТ13.1 | 57 | 2 | - | Н | - | - |
| 2УТ13.2 | 108 | 63 | - | Н | - | - |
| 2УТ14.2 | 32 | 2 | - | Н | - | - |
| Котельная №21 («Центральная») с.Нунлигран |
| Котельная - УТ1/1 | 133 | 51 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/1 - УТ1/2 | 133 | 28 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/2 - УТ1/3 | 133 | 7 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/3 - УТ1/4 | 133 | 15 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/4 - УТ1/5 | 133 | 13 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/5 - УТ1/6 | 133 | 5 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/6 - УТ1/7 | 133 | 25 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/7 - УТ1/8 | 133 | 13 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/8 - УТ1/9 | 133 | 44 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/9 - УТ1/10 | 108 | 13 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/10 - УТ1/11 | 108 | 18 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/11 - УТ1/12 | 108 | 4 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/12 - УТ1/13 | 108 | 1 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/13 - УТ1/14 | 108 | 11 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/14 - УТ1/15 | 108 | 10 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/15 - УТ1/16 | 108 | 15 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/16 - УТ1/17 | 89 | 7 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/17 - УТ1/18 | 89 | 10 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/18 - УТ1/19 | 89 | 13 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/19 - УТ1/20 | 89 | 25 | - | Н | 2007 | - |
| Котельная - УТ2/1 | 159 | 33 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/1 -УТ2/2 | 159 | 50 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/2 -УТ2/3 | 159 | 38 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/3 -УТ2/4 | 159 | 39 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/4 -УТ2/5 | 159 | 33 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/5 -УТ2/6 | 108 | 35 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/6 -УТ2/7 | 108 | 17 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/7 -УТ2/8 | 108 | 13 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/8 -УТ2/9 | 108 | 24 | - | Н | 2007 | - |
| Котельная -УТ3 | 108 | 64 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3 -УТ3/1 | 108 | 5 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/1 -УТ3/2 | 108 | 95 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/2 -УТ3/3 | 108 | 40 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/3 -УТ3/4 | 108 | 28 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/4 -УТ3/5 | 108 | 28 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/5 -УТ3/6 | 108 | 36 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/6 -УТ3/7 | 108 | 26 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/7 -УТ3/8 | 108 | 26 | - | Н | 2007 | - |
| Характеристика потребителей присоединенных к тепловой сети |
| УТ1/1 | - | отключено | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/2 | 57 | 20 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/3 | 57 | 6 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/4 | 57 | 6 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/5 | 57 | 25 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/6 | 57 | 6 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/7 | 57 | 2 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/8 | 57 | 16 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/9 | 25 | 14 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/10 | 76 | 21 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/11 | 25 | 11 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/12 | 25 | 10 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/13 | 57 | 20 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/14 | 25 | 10 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/15 | 57 | 20 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/16 | 25 | 10 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/17 | 57 | 20 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/18 | 57 | 10 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/19 | 57 | 27 | - | Н | 2007 | - |
| УТ1/20 | 76 | 2 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/1 | 89 | 2 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/2 | - | отключено | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/3 | 57 | 2 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/4 | - | - | - | - | - | - |
| УТ2/5 | 57 | 18 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/6 | 57 | 18 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/7 | 76 | 40 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/8 | 76 | 27 | - | Н | 2007 | - |
| УТ2/9 | 108 | 28 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3 | 57 | 53 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/1 | 57 | 2 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/2 | 76 | 2 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/3 | 25 | 4 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/4 | 25 | 4 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/5 | 25 | 4 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/6 | 25 | 4 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/7 | 25 | 4 | - | Н | 2007 | - |
| УТ3/8 | 25 | 4 | - | Н | 2007 | - |
| Котельная №22 («Модуль») с.Энмелен |
| УТ1-УТ2 | 108 | 18,2 | - | Н | 2009 | - |
| УТ2-УТ3 | 108 | 28 | - | Н | 2009 | - |
| УТ3-УТ4 | 108 | 10 | - | Н | 2009 | - |
| УТ4-УТ5 | 108 | 30 | - | Н | 2009 | - |
| УТ5-УТ5.1 | 108 | 14 | - | Н | 2009 | - |
| УТ5.1-УТ5.2 | 108 | 17 | - | Н | 2009 | - |
| УТ1-УТ6 | 108 | 16 | - | Н | 2009 | - |
| УТ6-УТ7 | 108 | 144 | - | Н | 2009 | - |
| УТ7-УТ8 | 108 | 19,5 | - | Н | 2009 | - |
| УТ8-УТ9 | 108 | 65,3 | - | Н | 2009 | - |
| УТ9-УТ9.1 | 57 | 28 | - | Н | 2009 | - |
| УТ9-УТ10 | 108 | 19,7 | - | Н | 2009 | - |
| УТ10-УТ11 | 108 | 40,7 | - | Н | 2009 | - |
| УТ11-УТ12 | 108 | 14,2 | - | Н | 2009 | - |
| УТ12-УТ13 | 108 | 58,2 | - | Н | 2009 | - |
| УТ13-УТ14 | 108 | 75,7 | - | Н | 2009 | - |
| УТ14-УТ15 | 108 | 81,5 | - | Н | 2009 | - |
| УТ15-УТ16 | 108 | 37 | - | Н | 2009 | - |
| УТ16-Расширительный бак | 108 | 25 | - | Н | 2009 | - |
| Характеристика потребителей присоединенных к тепловой сети |
| УТ3 | 45 | 37,8 | - | Н | 2009 | - |
| УТ4 | 32 | 1 | - | Н | 2009 | - |
| УТ5 | 32 | 4 | - | Н | 2009 | - |
| УТ5.1 | 32 | 34 | - | Н | 2009 | - |
| УТ5.2 | 32 | 1 | - | Н | 2009 | - |
| УТ6 | 76 | 44 | - | Н | 2009 | - |
| УТ7 | 57 | 1 | - | Н | 2009 | - |
| УТ8 | 57 | 1 | - | Н | 2009 | - |
| УТ9.1 | 57 | 1 | - | Н | 2009 | - |
| УТ9.1 | 32 | 44 | - | Н | 2009 | - |
| УТ10 | 45 | 12,3 | - | Н | 2009 | - |
| УТ11 | 32 | 31 | - | Н | 2009 | - |
| УТ14 | 45 | 3 | - | Н | 2009 | - |
| УТ15 | 32 | 3 | - | Н | 2009 | - |
| УТ16 | 32 | 3 | - | Н | 2009 | - |

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии, потребление тепловой мощности на хозяйственные нужды, потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, отпуск подразделениям предприятия отображен нижеследующих таблицах.

Таблица № 1.2.3-2     пгт.Провидения

| Наименование | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч: | Гкал | 3656 | 3332 | 3705 | 3695 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 919 | 708 | 968 | 958 |
| Потери тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 2737 | 2624 | 2737 | 2737 |

Таблица № 1.2.3-3     с.Новое Чаплино

| Наименование | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч: | Гкал | 2579 | 1722 | 2579 | 2579 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 282 | 219 | 282 | 282 |
| Потери тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 2297 | 1503 | 2297 | 2297 |

Таблица № 1.2.3-4     с.Сиреники

| Наименование | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч: | Гкал | 1119 | 817 | 1119 | 1119 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 158 | 130 | 158 | 158 |
| Потери тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 961 | 687 | 961 | 961 |

Таблица № 1.2.3-5     с.Нунлигран

| Наименование | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч: | Гкал | 513 | 415 | 513 | 513 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 122 | 103 | 122 | 122 |
| Потери тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 391 | 312 | 391 | 391 |

Таблица № 1.2.3-6     с.Энмелен

| Наименование | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии, в т.ч: | Гкал | 368 | 349 | 368 | 368 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 66 | 65 | 66 | 66 |
| Потери тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 302 | 284 | 302 | 302 |

Балансы существующей тепловой мощности и тепловой нагрузки установлены по существующим границам зон действия сводятся в таблицу (таблицы № 1.2.3.-7-  1.2.3-12) по каждой котельной.

Таблица №1.2.3.-7 Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения

| Зона действия котельной котельной №18 («Провиденская ТЭС») | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 30 | 30 | 30 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | КВТС-10-150 П (2015г.) | - | - | 0 |
|  | КВТС-10-150 П (2002г.) | 11 | 12 | 12 |
|  | КВТС-10-150 П (2011г.) | 2 | 3 | 4 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 30 | 30 | 30 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 10,0824 | 10,082 | 10,0824 |
| отопление | Гкал/ч | 9,6841 | 9,6841 | 9,6841 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,39835 | 0,39835 | 0,39835 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
| Доля резерва | % | 61,52 | 61,52 | 61,52 |

Таблица №1.2.3-8 Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №18а («Модуль») пгт.Провидения

| Зона действия котельной №18а («Модуль») | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | КСВ-1,25ВКЗ (2007г.) | 12 | 13 | 14 |
|  | КСВ-1,25ВКЗ (2001г.) | 6 | 7 | 8 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,100156 | 0,100156 | 0,100156 |
| отопление | Гкал/ч | 0,099629 | 0,099629 | 0,099629 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000527 | 0,000527 | 0,000527 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Доля резерва | % | 84,42 | 84,42 | 84,42 |

Таблица №1.2.3-9  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной 19 («Центральная») с.Новое Чаплино

| Зона действия котельной 19 («Центральная») | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 5,320 | 5,320 | 5,320 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | КВм -1,33К (2009г.) | 12 | 13 | 14 |
|  | КВм -1,33К (2009г.) | 4 | 5 | 6 |
|  | КВм -1,33К (2009г.) | 4 | 5 | 6 |
|  | КВм -1,33К (2009г.) | 4 | 5 | 6 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,320 | 5,320 | 5,320 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 |
| отопление | Гкал/ч | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | - | - | - |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| Доля резерва | % | 65,90 | 65,90 | 65,90 |

Таблица №1.2.3-10 Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной 20 («Центральная») с.Сиреники

| Зона действия котельной 20 («Центральная») | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 4,730 | 4,730 | 4,730 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | КВВ-1 (2006г.) | 7 | 8 | 9 |
|  | КВВ-1 (2010г.) | 3 | 4 | 5 |
|  | КВВ-1 (2010г.) | 3 | 4 | 5 |
|  | Братск КСВ-1,74 (2010г.)* | 3 | 4 | 5 |
|  | Братск КСВ-1,74(2010г.)* | 3 | 4 | 5 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,730 | 4,730 | 4,730 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,482138 | 1,482138 | 1,482138 |
| отопление | Гкал/ч | 1,441189 | 1,441189 | 1,441189 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,040949 | 0,040949 | 0,040949 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Доля резерва | % | 66,96 | 66,96 | 66,96 |

Примечание: * котлоагрегаты Братск КСВ-1,74  - отключены от теплосети

Таблица №1.2.3.-11 Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №21 («Центральная») с.Нунлигран

| Зона действия котельной 21 («Центральная») | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | КВВ-1 (2002г.) | 11 | 12 | 13 |
|  | КВВ-1 (2015г.) | - | - | 0 |
|  | КВВ-1 (2009г.) | 4 | 5 | 6 |
|  | КВВ-1 (2011г.) | 2 | 3 | 4 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,080871 | 1,080871 | 1,080871 |
| отопление | Гкал/ч | 1,049220 | 1,049220 | 1,049220 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,031651 | 0,031651 | 0,031651 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Доля резерва | % | 58,22 | 58,22 | 58,22 |

Таблица №1.2.3-12  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №22 («Модуль») с.Энмелен

| Зона действия котельной 22 («Модуль») | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | КСВм-1,25К (2003г.) | 10 | 11 | 12 |
|  | КСВм-1,25К (2012г.) | 1 | 2 | 3 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,514472 | 0,514472 | 0,514472 |
| отопление | Гкал/ч | 0,514472 | 0,514472 | 0,514472 |
| вентиляция | Гкал/ч | - | - | - |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | - | - | - |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - |
| отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - |
| нагрузка ГВС средняя за сутки | Гкал/ч | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Доля резерва | % | 81,02 | 81,02 | 81,02 |

Балансы существующей мощности и тепловой нагрузки установлены по существующим границам зон действия по каждому из теплоснабжающих источников осуществляющих свою деятельность на территории поселения. Как видно из анализа вышеприведенных балансов, все котельные поселения имеют резерв 60-80%. Котельные являются «недозагруженными», что резко ухудшает их экономические показатели. Необходимо администрации поселения совместно с эксплуатирующей организацией принять решения по реконструкции вышеуказанных котельных поселения с целью приведения их мощности в соответствии с имеющимися нагрузками, в том числе с учетом перспективы застройки.

Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных в Провиденском городском округе представлен в нижеследующей таблице.

Таблица №1.2.3-13 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных в Провиденском городском округе

| Составляющие баланса | пгт.Провидения | с.Новое Чаплино | с.Сиреники | с.Нулингран | с.Энмелен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потребление топлива, т.у.т., в т.ч. | 7 889,27 | 2 125,20 | 1 636,03 | 969,80 | 544,81 |
| природный газ, тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| диз. топливо, т н.т. | 123,473 | - | - | - | - |
| керосин | - | - | - | - | - |
| уголь, т н.т. | 13 239,08 | 3 913,04 | 2 566,15 | 1 629,57 | 864,91 |
| дрова | - | - | - | - | - |
| газ природный сжиженный | - | - | - | - | - |
| Электроэнергии, тыс.кВт/ч | 2340,576 | 522,240 | 471,370 | 501,520 | 371,512 |
| Вода всего, м3 в т.ч. | 7 270,00 | 1 494,00 | 1 314,00 | 439,00 | 243,00 |
| на производство тепловой энергии, м3 | 2 078,00 | 1 494,00 | 1 314,00 | 439,00 | 243,00 |
| расходы на теплоноситель | 5 192,00 | - | - | - | - |
| Нормативный удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 185,20 | 259,20 | 225,60 | 227,10 | 273,10 |
| Установленная мощность, Гкал/час | 32,15 | 5,320 | 4,969 | 2,580 | 2,150 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/час, в том числе: | 10,1826 | 1,7939 | 1,482138 | 1,080871 | 0,514472 |
| Отопление, Гкал/час | 9,783723 | 1,7939 | 1,441189 | 1,049220 | 0,514472 |
| ГВС,, Гкал/час | 0,398876 | - | 0,041120 | 0,031651 | - |
| Выработка тепловой энергии за год, Гкал/год | 43557 | 8481 | 7410 | 4392 | 2061 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год | 958 | 282 | 158 | 122 | 66 |
| Собственные нужды котельной, % | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год | 42599 | 8199 | 7252 | 4270 | 1995 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 2737 | 2297 | 961 | 391 | 302 |
| то же в % | 6,6 | 28 | 13 | 9 | 15 |
| Полезный отпуск тепловой энергии Гкал, в т.ч.: | 39862 | 5902 | 6291 | 3879 | 1693 |
| Подразделениям предприятия, Гкал | 6576 | 359 | 1262 | 626 | 23 |
| Продано потребителям, Гкал: | 33286 | 5543 | 5029 | 3253 | 1670 |
| Население, Гкал | 18954 | 4672 | 3786 | 2141 | 630 |
| Бюджетные организации, Гкал | 9631 | 809 | 1020 | 854 | 902 |
| Прочие потребители, Гкал | 4700 | 63 | 222 | 258 | 138 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов, лет | 4-14 | 6-14 | 5-9 | 4-13 | 3-12 |

Анализ вышеуказанного баланса, показывает:

- Среднезвешанный КПД (коэффициент полезного действия) котла с момента ввода в эксплуатацию должен соответствовать 84-86% (класс 1). Табличные данные показываю, что тепловые нагрузки по предприятию минимальные,  при этом происходят потери теплоты в окружающую среду и снижения кпд котлов. В связи с этим кпд котлов в Провиденском округе не соответствует заявленным 85-92%.

- Средний срок службы котла с момента ввода в эксплуатацию при нормальном обслуживании составляет 10 - 15 лет. Данный показатель по предприятию не завышен.

- Потери в тепловых сетях с.Новое Чаплино превышают нормативные в 1,5-2 раза. Тепловые сети требуют реконструкции и полной замены. В целом по предприятию состояние тепловых сетей удовлетворительное.

- Полезный отпуск тепловой энергии - МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» п.1.6.-отпущенная тепловая энергия - тепловая энергия, отпущенная потребителю тепловой энергии (потребителям) на границе эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности). Отпущенная тепловая энергия это и есть полезный отпуск, то есть  за что платят деньги потребители (абоненты). Полезный отпуск тепловой энергии на нужды подразделения предприятия не является полезным отпуском. Данную статью расходов необходимо переместить с полезного отпуска тепловой энергии в расход на собственные нужды предприятия.

- Анализ выработки и потребления тепловой энергии показывает, что потребления тепловой энергии от общего расчетного значения отпуска тепла в среднем на 30-50% ниже, что является отрицательным показателем экономики по котельным Провиденского городского округа.

- Энергетическая эффективность котельных низкая и показывает крайнюю  необходимость реконструкции котельных с приведением мощности котельных с мощностями потребления.

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 №600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетического баланса субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории Провиденского городского округа.

Таблица №1.2.3.-14 Топливный баланс пгт.Провидения

| Наименование | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | Утв. 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т. ч. | т.у.т | 8 019,01 | 8 336,91 | 8 052,61 | 7 889,27 |
| природный газ | тыс.м3 | - | - | - | - |
| сжиженный газ | тыс.м3 | - | - | - | - |
| уголь | т.у.т | 7 849,33 | 8 218,06 | 7 876,41 | 7 712,88 |
|  | т н.т. | 13 503,40 | 13 983,81 | 13 629,30 | 13 239,08 |
| мазут |  | - | - | - | - |
| диз.топлива | т.у.т | 169,68 | 118,85 | 176,20 | 176,39 |
|  | т н.т. | 118,8 | 83,20 | 123,3 | 123,473 |
| прочие виды топлива |  | - | - | - | - |

Таблица №1.2.3.-15 Топливный баланс  с.Новое Чаплино

| Наименование | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | Утв. 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т. ч. | т.у.т | 2 624,10 | 2 136,59 | 2 291,84 | 2 125,20 |
| природный газ | тыс.м3 | - | - | - | - |
| сжиженный газ | тыс.м3 | - | - | - | - |
| уголь | т.у.т | 2 624,10 | 2 136,59 | 2 291,84 | 2 125,20 |
|  | т н.т. | 4 833,90 | 3 762,84 | 4 103,80 | 3 913,04 |
| мазут |  | - | - | - | - |
| прочие виды топлива |  | - | - | - | - |

Таблица №1.2.3.-16 Топливный баланс  с.Сиреники

| Наименование | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | Утв. 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т. ч. | т.у.т | 1 659,38 | 1 562,39 | 1 721,17 | 1 636,03 |
| природный газ | тыс.м3 | - | - | - | - |
| сжиженный газ | тыс.м3 | - | - | - | - |
| уголь | т.у.т | 1 659,38 | 1 562,39 | 1 721,17 | 1 636,03 |
|  | т н.т. | 2525,14 | 2 832,64 | 3 028,98 | 2 566,15 |
| мазут |  | - | - | - | - |
| прочие виды топлива |  | - | - | - | - |

Таблица №1.2.3.-17 Топливный баланс с.Нунлигран

| Наименование | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | Утв. 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т. ч. | т.у.т | 1 110,10 | 1 048,96 | 1 033,52 | 969,80 |
| природный газ | тыс.м3 | - | - | - | - |
| сжиженный газ | тыс.м3 | - | - | - | - |
| уголь | т.у.т | 1 110,10 | 1 048,96 | 1 033,52 | 969,80 |
|  | т н.т. | 1 585,85 | 1 576,83 | 1 440,62 | 1 629,57 |
| мазут |  | - | - | - | - |
| прочие виды топлива |  | - | - | - | - |

Таблица №1.2.3.-18 Топливный баланс с.Энмелен

| Наименование | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | Утв. 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т. ч. | т.у.т | 529,28 | 535,24 | 553,79 | 544,81 |
| природный газ | тыс.м3 | - | - | - | - |
| сжиженный газ | тыс.м3 | - | - | - | - |
| уголь | т.у.т | 529,28 | 535,24 | 553,79 | 544,81 |
|  | т н.т. | 756,113 | 839,94 | 822,10 | 864,91 |
| мазут |  | - | - | - | - |
| прочие виды топлива |  | - | - | - | - |

Балансы теплоносителя

Таблица №1.2.3.-19 Котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения

| Наименование оборудования | Ед.из. | значение |
| --- | --- | --- |
| Фильтр механический 1 ступени № 1,2: | шт. | 2 |
| средневзвешенный срок службы | лет | 15 |
| диаметр | мм | 1400 |
| площадь фильтрации | м2 | 1,54 |
| высота фильтрующего слоя гранита | м | 0,2 |
|  |  | 0,3 |
| фракционный состав | мм | 1,6-0,8 |
|  |  | 2,4-1,8 |
| Насос исходной воды КМ 80-50-200: | шт | 2 |
| средневзвешенный срок службы | лет | 15 |
| напор | МПа | 0,5 |
| производительность | м3/ч | 50 |
| Подогреватель исходной воды М-10MFG | шт. | 1 |
| средневзвешенный срок службы | лет | 15 |
| поверхность теплообменника | м2 | 7 |
| Подогреватель осветленной воды М-10MFG | шт. | 1 |
| средневзвешенный срок службы | лет | 15 |
| поверхность теплообменника | м2 | 11,3 |
| Компрессор С – 415м | шт. | 1 |
| средневзвешенный срок службы | лет | 15 |
| напор | МПа | 1 |
| производительность | м3/мин | 0,63 |
| Деаэрационная колонка ДВ-25 | шт. | 1 |
| средневзвешенный срок службы | лет | 15 |
| производительность | т/ч | 25 |
| давление (остаточное) | МПа | 0,03 |
| температура воды на выходе | 0С | 70 |
| Бак-аккумулятор | шт. | 1 |
| емкость | м3 | 20 |
| Бак- рабочей воды | шт. | 1 |
| емкость | м3 | 20 |

1.2.4. Оценка показателей предоставляемых услуг.

Надежность теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надежность можно рассматривать как свойство системы:

- Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

- Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надежности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование - один из основных методов повышения надежности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения - разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надежность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования котельных.

Показатели (критерии) надежности

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже + 12оС, в промышленных зданиях ниже +8оС, более числа раз установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 20С.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Оборудование котельных Провиденского городского округа зарезервированы. В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Расчет надежности теплоснабжения должен производится для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (п.6.28) для:

- источников теплоты Рит=0.97;

- тепловых сетей Ртс=0.9;

- потребителя теплоты Рпт=0.99;

- СЦТ в целом Рсцт=0.9*0,97*0,99=0,86.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» вправе устанавливать более высокие показатели вероятности безотказной работы.

Учитывая практику эксплуатации котельных Провиденского городского округа, а так же, износ оборудования и сетей принимается показатели надежности как выше указанно.

Средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в системе теплоснабжения равно 1/км/год (из учета продолжительность эксплуатации 17 лет и более).

Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящих из последовательных соединенных элементов буде равна произведению вероятности безотказной работы, при этом интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации тепловой сети (35 лет в среднем) будет составлять для системы Провиденского городского округа 0,23 1/км/год.

Данный показатель указывает на высокую изношенность сетей и необходимость реконструкции сетевого хозяйства.

Данные об авариях и утечках на тепловых сетях за 2013 - 2015 годы отсутствуют. По данным ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в период с 2013 по 2015 годы аварий на тепловых сетях не происходило.

На основе вышеизложенного общая оценка надежности теплоснабжения – удовлетворительно.

Оценка объемов и качества услуг представлена в срезе теплоснабжающих организаций на основании предоставленных данных. Данные сведены в таблице 1.2.4.-1

Таблица 1.2.4.-1  Показатели работы систем централизованного теплоснабжения Провиденского городского округа

пгт.Провидения

| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Ед.изм. | Утв 2013 | Факт 2013 | 2014 год Утв. | 2015 год утв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 44265 | 46241 | 44495 | 43557 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 919 | 708 | 968 | 958 |
| 3 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 43346 | 45533 | 43528 | 42599 |
| 4 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 2737 | 2624 | 2737 | 2737 |
| 5 | Полезный отпуск т/энергии | Гкал | 40609 | 42909 | 40791 | 39862 |
|  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 7263 | 9668 | 6946 | 6576 |
|  | продано потребителям, в т.ч: | Гкал | 33346 | 33242 | 33844 | 33286 |
|  | населению | Гкал | 18515 | 18562 | 19478 | 18954 |
|  | Бюджетным организациям | Гкал | 10313 | 10075 | 9901 | 9631 |
|  | Прочим потребителям | Гкал | 4517 | 4605 | 4465 | 4700 |
| II | Расходы связанные с производством и реализацией |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 50917 | 72048 | 64860 | 68114 |
| 1.1 | Уголь | тыс.руб. | 50917 | 68308 | 59443 | 61152 |
| 1.3 | Дизельное топливо | тыс.руб. | - | 3740 | 5418 | 6962 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 49138 | 52590 | 54905 | 58750 |

с.Новое Чаплино

| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Ед.изм. | Утв 2013 | Факт 2013 | 2014 год Утв.4 | 2015 год утв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 10406 | 8462 | 9124 | 8481 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 282 | 219 | 282 | 282 |
| 3 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 10124 | 8243 | 8842 | 8199 |
| 4 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 2297 | 1503 | 2297 | 2297 |
| 5 | Полезный отпуск т/энергии | Гкал | 7827 | 6740 | 6545 | 5902 |
|  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 1168 | 576 | 490 | 359 |
|  | продано потребителям: | Гкал | 6659 | 6164 | 6055 | 5543 |
|  | Населению | Гкал | 5619 | 5301 | 5184 | 4672 |
|  | Бюджетным организациям | Гкал | 990 | 824 | 829 | 809 |
|  | Прочим потребителям | Гкал | 49 | 38 | 43 | 63 |
| II | Расходы связанные с производством и реализацией |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 39137 | 41937 | 58553 | 51280 |
| 1.1 | Уголь | тыс.руб. | 39137 | 41937 | 58553 | 51280 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 8001 | 18555 | - | 18609 |

с.Сиреники

| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Ед.изм. | Утв 2013 | Факт 2013 | 2014 год Утв. | 2015 год утв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 7513 | 7169 | 7787 | 7410 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 158 | 130 | 158 | 158 |
| 3 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 7355 | 7039 | 7629 | 7252 |
| 4 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 961 | 687 | 961 | 961 |
| 5 | Полезный отпуск т/энергии | Гкал | 6394 | 6352 | 6668 | 6291 |
|  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 1262 | 1213 | 1346 | 1262 |
|  | продано потребителям: | Гкал | 5132 | 5139 | 5322 | 5029 |
|  | Население | Гкал | 3992 | 3968 | 4159 | 3786 |
|  | Бюджетные организации | Гкал | 1033 | 1017 | 1034 | 1020 |
|  | Прочие потребители | Гкал | 107 | 154 | 129 | 222 |
| II | Расходы связанные с производством и реализацией |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 16955 | 29030 | 26393 | 34101 |
| 1.1 | Уголь | тыс.руб. | 16955 | 29030 | 26393 | 34101 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 15336 | 20010 | 18038 | 21858 |

с.Нунлигран

| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Ед.изм. | Утв 2013 | Факт 2013 | 2014 год Утв. | 2015 год утв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 5010 | 4722 | 4673 | 4392 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 122 | 103 | 122 | 122 |
| 3 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 4888 | 4620 | 4551 | 4270 |
| 4 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 391 | 312 | 391 | 391 |
| 5 | Полезный отпуск т/энергии | Гкал | 4497 | 4307 | 4160 | 3879 |
|  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 670 | 689 | 645 | 626 |
|  | продано потребителям: | Гкал | 3827 | 3618 | 3515 | 3253 |
|  | Население | Гкал | 2738 | 2500 | 2423 | 2141 |
|  | Бюджетные организации | Гкал | 867 | 895 | 864 | 854 |
|  | Прочие потребители | Гкал | 222 | 223 | 228 | 258 |
| II | Расходы связанные с производством и реализацией |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 10589 | 14651 | 12319 | 19612 |
| 1.1 | Уголь | тыс.руб. | 10589 | 14651 | 12319 | 19612 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 10097 | 17692 | 12821 | 17495 |

с.Энмелен

| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Ед.изм. | Утв 2013 | Факт 2013 | 2014 год Утв. | 2015 год утв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 2004 | 2025 | 2094 | 2061 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 66 | 65 | 66 | 66 |
| 3 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 1938 | 1960 | 2028 | 1995 |
| 4 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 302 | 284 | 302 | 302 |
| 5 | Полезный отпуск т/энергии | Гкал | 1636 | 1676 | 1726 | 1693 |
|  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 17 | 19 | 23 | 23 |
|  | продано потребителям | Гкал | 1619 | 1657 | 1703 | 1670 |
|  | Население | Гкал | 618 | 634 | 663 | 630 |
|  | Бюджетные организации | Гкал | 907 | 890 | 907 | 902 |
|  | Прочие потребители | Гкал | 94 | 133 | 133 | 138 |
| II | Расходы связанные с производством и реализацией |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 5252 | 9735 | 9000 | 12008 |
| 1.1 | Уголь | тыс.руб. | 5252 | 9735 | 9000 | 12008 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 11149 | 14140 | 13037 | 17906 |

1.2.5. Состояние коммерческого учета.

Основные поставщики и транспортировщики энергоресурсов:

- Поставщики угля являются  - ОАО «ШАХТА «НАГОРНАЯ»; ОАО «Шахта «Угольная»; ООО «Управляющая компания «Угольные ресурсы Сахалина»;

- Поставщиком электроэнергии является  - ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Оснащенность приборами учета потребителей приведено в нижеследующей таблице.

Таблица №1.2.5.-1 Тепловые счетчики абонентов

| Наименование организации | Адрес потребителя | Заводской номер | Тип вычислителя | Госповерка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Провиденского городского округа ЧАО | ул. Набережная Дежнева 8а | 9794514 | Карат 307 | 10.09.2019 |
| МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа п.Провидения» | спорткомплекс "Каскад" ул.Набережная Дежнева ,20а | 29850 | Aswega SA 94¦2 | 01.06.2015 |
| профилакторий-бассейн | ул.Набережная Дежнева ,14 | 29853 | Aswega SA 94¦2 | 10.10.2019 |
| МАУ "Районный центр культуры и досуга"Провиденского городского округа | РКЦД (административное здание) ул. Полярная 31/а | 6737456 | Multical 601 | 01.12.2019 |
| ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум п. Провидения» | учебный корпус ул. Полярная 38/1 | б/н | Aswega SA 94¦2 | 16.10.2018 |
| Муниципальное автотранспортное предприятие «Провиденское» | Гараж дорожного участка, ул. Набережная Дежнева13/3 | б/н | ВКТ 7-01 | 25.03.2019 |
| ПАО "Ростелеком" | Административное помещение ул. Набережная Дежнева,26 | 6754571 | Multical 601 | 24.08.2018 |
| ОАО «Анадырский морской порт» | Административное помещение, ул. Набережная Дежнева ,10 | 6544519 | Multical 601 | 26.12.2016 |
| ОАО «Анадырский морской порт» | Судоремонтная мастерская, Набережная Дежнева,32 | 6737455 | Multical 601 | 25.08.2016 |
| ООО Тивиком | Магазин "Настроение" ул. Набережная Дежнева,20 | 07/5199405 | Multical 601 | 16.10.2017 |
| Индивидуальный предприниматель Эйвазова Ж.П. | Магазин "Рассвет" ул. Набережная Дежнева,12 | 69103966 | Multical 601 | 10.04.2017 |
| Индивидуальный предприниматель Сокирко Е.А. | магазин "Шанс",ул.Набережная Дежнева,26/1 | 32453674 | Карат-Компакт-201 МБ | 08.10.2016 |
| Индивидуальный предприниматель Рябкова Н.П. | Зоомагазин | 44002480 | Карат-Компакт-201 МБ | 21.03.2019 |
| МП "ЖКХ Провиденское" | Баня ул. Набережная Дежнева,11 | 69528062 | Multical 601 | 10.04.2017 |
| Домбровский гараж |  | 32437922 | Карат-Компакт-201 МБ-15-1,5 | 14.03.2016 |
| Иванов гараж |  | 32453682 | Карат-Компакт-201 МБ-15-1,6 | 08.10.2017 |
| Березин гараж |  | 30458374 | Карат-Компакт-201 МБ-15-1,7 | 25.01.2016 |

Оснащенность приборами Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» приведено в таблицах №1.2.5-2 и 1.2.5-3

Таблица №1.2.5.-2 Оснащенность приборами учета расхода электроэнергии и воды

| Наименование котельной | Электрическая энергия (потребление) | Вода (потребление) |
| --- | --- | --- |
|  | Тип и марка прибора учета | Дата ввода в эксплуатацию прибора учета | Дата истечения поверочного срока прибора учета | Тип и марка прибора учета | Дата ввода в эксплуатацию прибора учета | Дата истечения поверочного срока прибора учета |
| Котельная №18 пгт. Провидения | EPQS112.20.12SL | 2006 | 2018 | ВСХН-100 | 2017 | 2021 |
| Котельная №18а пгт. Провидения | СА4У-И672М | 2006 | 2016 | СТВХ-25 | 2002 | 2006 |
| Котельная №19 с.Новое Чаплино | СА4У-И672М | 2006 | 2016 | ВСКМ 90-50 | 2013 | 2017 |
| Котельная №20 с.Сиреники | "Энергомера" СЕ 301 | 2011 | 2021 | ВСХН-100 | 2015 | 2019 |
| Котельная №21 с.Нунлигран | СА4У-И672М | 2002 | 2012 | ЭМИР-Прамер 550 | 2015 | 2019 |
| Котельная №22 с.Энмелен | СА4У-И672М | 2003 | 2013 | - | - | - |

Таблица №1.2.5-3 Оснащенность приборами учета расхода электроэнергии и воды

| Наименование котельной | Коммерческий учет | Используются коэффициенты | Выработка тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип и марка прибора учета | Дата последней поверки прибора учета | Дата истечения поверочного срока прибора учета |
| Котельная №18 пгт. Провидения | - | - | VFEC - 005 | - | - |
| Котельная №18а пгт. Провидения | - | - | SKU-01-А2 | 2004 | 2008 |
| Котельная №19 с.Новое Чаплино | - | - | КС-202 "Дуэт" | - | - |
| Котельная №20 с.Сиреники | - | - | SKU-02-А1 | - | - |
| Котельная №21 с.Нунлигран | - | - | SKU-02-А1 | - | - |
| Котельная №22 с.Энмелен | - | - | SKU-02-А1 | - | - |

Приборы учёта потребления котельно-печного топлива на объектах Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» отсутствуют. Учёт потребления дизельного топлива производится по уровням в емкостях.

1.2.6. Воздействие на окружающую среду.

Топливно  энергетический комплекс России - один из крупнейших в промышленности загрязнителей окружающей среды. Предприятия, генерирующие тепловую и электрическую энергию, осуществляют загрязнение атмосферы, литосферы и гидросферы.

  - Провиденском городском округе 7 котельных мощностью 48,029 Гкал/час.  Одна котельная работает на диз.топливе, шесть других в качестве топлива используют уголь. Каждый источник энергии оказывает отрицательные воздействия на окружающую среду:

Выбросы в атмосферу:

Различные компоненты продуктов сгорания топлива – примесные выбросы, при выходе в атмосферу содержат продукты реакций в твердой, жидкой и газовой фазах.  Изменения состава выбросов после их выхода могут проявляться в виде: осаждения тяжелых фракций; распада на компоненты по массе и размерам; химические реакции с компонентами воздуха; взаимодействия с воздушными течениями, облаками, атмосферными осадками, солнечным излучением различной частоты. В результате состав выбросов может существенно измениться, могут образоваться новые компоненты, поведение и свойства - частности, токсичность, активность, способность новым реакциям.

Качество атмосферного воздуха является одним из факторов, формирующих состояние окружающей среды и здоровья населения. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят формальдегид, диоксид азота, акролеин,  бенз/а/пирен.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест четко регламентированы в ГН 2.1.6.1338-03 (с изменениями на 12 января 2015 года), утвержденных постановлением №114 от 30 мая 2003 года Министерством здравоохранения Российской Федерации. Значение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, представлено в таблице №1.2.6.-1

Таблица  №1.2.6.-1. Значение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере.

| Загрязняющее вещество | ПДКМ.Р., мг/м3 | ПДКС.С., мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Зола ТЭС | 0,05 | 0,02 | 2 |
| Сажа | 0,15 | 0,05 | 3 |
| Оксиды серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Оксид азота | 0,6 | 0,06 | 3 |
| Оксид углерода | 5 | 3 | 4 |
| Пентаксид ванадия | - | 0,002 | 1 |
| Бенз(а)пирен, С20Н16 | - | 0,1 мкг/100 м3 | 1 |
| Аммиак, NH3 | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Сероводород, H2S | 0,008 | - | 2 |

Выбросы на земную поверхность и в гидросферу:

Основными видами примесных выбросов энергетических объектов, поступающих на поверхность гидро - и литосферы, являются твердые частицы, выносимые в атмосферу дымовыми газами и оседающие на поверхность (пыль, зола, шлаки), а также горючие компоненты продуктов обогащения, переработки и транспортировки топлив. Весьма вредными загрязнениями поверхности гидро - и литосферы является жидкое топливо, его компоненты и продукты его потребления и разложения.

Количество и содержание вредных выбросов в атмосферу определяется видом топлива и организацией процесса сгорания. В таблице №1.2.6.-2  приведены усредненные показатели вредных выбросов для различных видов топлива.

Выброс сернистых соединений обусловливается содержанием серы в топливе. В твердом топливе она находится в виде включений железного колчедана FeS2, сульфатной серы, а также входит в состав органической массы топлива.

Таблица №1.2.6.-2  Усредненные показатели загрязнения атмосферы (г/кВт.ч)

| Вещества | Топливо |
| --- | --- |
|  | Каменный уголь | Бурый уголь | Мазут | Природный газ |
| SO2 | 6 | 7,7 | 7,4 | 0,002 |
| NOх | 21 | 3,45 | 2,45 | 1,9 |
| Фтористые соединения | 0,05 | 0,11 | 0,004 | - |
| Твердые частицы | 1,4 | 2,7 | 0,7 | - |

Наряду  с газообразными выбросами теплоэнергетика является «производителем» огромных масс твердых отходов; к ним относятся хвосты углеобогащения, золы и шлаки.

Серьезные экологические проблемы связаны  с твердыми отходами  - золой и  шлаками. Хотя зола в основной массе  улавливается различными фильтрами, все  же в атмосферу в виде выбросов  углерода. Ежегодно поступает около тонны мелкодисперсных аэрозолей. Последние способны заметно изменять баланс солнечной радиации у земной поверхности. Они же являются ядрами конденсации для паров воды и формирования осадков; а попадая в органы дыхания человека и других организмов, вызывают различные респираторные заболевания. Огромные количества золы и шлака скапливается в отвалах, занимающих ценные земельные угодья. При сжигании каменного угля остаётся очень большое количество зольных отходов, которые вывозятся за город на золоотвалы. Золоотвалы, в большинстве своём, очень плохо оборудованы и зола разносится на значительные расстояния. Кроме того, что зола загрязняет атмосферу, оседая на землю она скапливается, покрывая поверхность почвы плотным слоем. Это способствует образованию техногенных пустынь. Содержание золошлаковых отвалов требует значительных затрат. В то же время золы и шлаки тепловых электрических станций можно эффективно использовать в производстве различных строительных материалов, что подтверждается многочисленными научными исследованиями и практическим опытом.

Из  зол и шлаков возможно производство большого количества строительных материалов, изделий и конструкций, необходимых  при возведении жилых и промышленных зданий, сельскохозяйственных объектов, дорожных и гидротехнических сооружений и т.п.

Необходимость использования зол и шлаков диктуется  не только экономическими соображениями, но и требованиями по охране окружающей среды.

При сжигании жидких топлив  с дымовыми газами в атмосферный воздух поступают  сернистый и серный ангидриды, оксиды азота, газообразные и твёрдые продукты неполного сгорания топлива, соединения ванадия, солей натрия, а также  вещества, удаляемые с поверхности котлов при чистке. С экологических позиций жидкое топливо обладает более «гигиеническими» свойствами: отпадает проблема золоотвалов, которые занимает значительные территории, исключают их полезное использование и являются источником постоянных загрязнений атмосферы и районе станции из-за уноса золы с ветрами. В продуктах сгорания жидких видов топлива отсутствует летучая зола. Применение двухтопливных гибридных камер сгорания вместо традиционных однозонных диффузионных КС с использованием частичного замещения части углеводородного топлива водородом (6% от массы углеводородного топлива) снижает расход нефтяного топлива на 17-20%, уровни выброса частиц сажи - на порядок, бензопирена - в 10-15 раз, оксидов азота - в 5 раз)

В большинстве стран запрещено  сжигание нефтяного топлива с  сернистостью выше 0,5%, в России же половина солярки не укладывается в этот норматив, а сернистость котельного топлива  достигает 3%.

В качестве жидкого топлива  предусмотрен мазут.

В состав золы мазута входят пентаоксид ванадия (V2О5), а также Ni2O3, А1203, Fe2O3, SiO2, МgО и другие оксиды.

Зольность мазута не превышает 0,3 %.

При полном его сгорании содержание твердых частиц в дымовых газах составляет около 0,1 г/м3, однако это значение резко возрастает в период очистки поверхностей нагрева котлов от наружных отложений.

В жидком топливе отсутствует пиритная сера (FeS2).

Сера в мазуте находится преимущественно в виде органических соединений, элементарной серы и сероводорода. Ее содержание зависит от сернистости нефти, из которой он получен.

В мазуте, сжигаемом в котельной, содержится много сернистых соединений.

После его сгорания образуется диоксид серы, являющийся причиной выпадения так называемых кислотных дождей.

Предотвратить вредное воздействие кислоты на здоровье людей, жизнь животных и растительный мир, особенно при сверхнормативной ее концентрации, можно при внедрении эффективных технологических схем по обессериванию мазутов.

При переработке высокосернистой нефти только 5÷15% серы переходит в дистилляционные продукты; остальная часть серы остается в мазуте, сжигание которого в больших количествах связано с большой концентрацией сернистых соединений в отходящих дымовых газах.

Топочный мазут в зависимости от содержания в нем серы является на малосернистым – содержание серы Sp < 0,5 %.

При сжигании органического топлива различают 4 режима горения:

- нейтральное (стехиометрическое или полное сгорание топлива при коэффициенте избытка воздуха α=1);

- окислительное (полное сгорание при небольшом избытке воздуха α>1);

- восстановительное (неполное сгорание при недостатке воздуха α<1);

- смешанное (окислительно-восстановительное, характерное для горения твердого топлива при неравномерном взаимодействии поверхностей его частиц с воздухом, когда α>1).

Перечисленные факторы влияют на выброс всех вредных веществ, содержащихся в дымовых газах – золы, оксидов азота, углерода, серы, оксидов ванадия (в основном выделяется пентаоксид ванадия V2О5).

Диоксид углерода и пары воды – основные по массе отходы производства – поступают в атмосферу, включаются в природные циклы и поглощаются растительностью в процессе синтеза органических соединений и регенерации кислорода. В этом качестве эти отходы нельзя признать вредными. Однако масштабы использования органического топлива и соответственно выброса диоксида углерода по некоторым оценкам превышают регенерационные возможности растительного мира. В результате в атмосфере наблюдается возрастание удельного веса диоксида углерода (углекислого газа) СО2.

Влияние СО2 выражается не только в токсическом действии на живые организмы, но и в способности поглощать инфракрасные лучи.

При нагревании земной поверхности солнечными лучами часть тепла в виде инфракрасного излучения отдается обратно в мировое пространство.

Это возвращаемое тепло частично перехватывается газами, поглощающими инфракрасное излучение, которые в результате нагреваются.

Зола, оксиды серы, азота и многие другие компоненты дымовых газов являются вредными веществами, превышение концентрации которых над санитарными нормами в воздушном бассейне недопустимо.

Количество твердых веществ, выбрасываемых в атмосферу, определяется зольностью топлива, полнотой сгорания горючей массы, глубиной золоочистки.

При горении сера, присутствующая в органическом топливе, превращается в диоксид серы, количество которого определяется сернистостью используемого топлива.

Проблема загрязнения атмосферы сернистым ангидридом приобретает еще большую остроту в связи с трансграничным переносом примесей.

Оксиды азота образуются при горении за счет окисления азота воздуха только при высоких температурах и за счет азота в топливе, находящегося в сложных органических соединениях, входящих в состав угля и в молекулярном состоянии.

В оксид азота (II) NO переходит 10-30 % топливного азота. На выходе из дымовой трубы диоксид азота (NO2) составляет 10÷15%, остальные 85÷90% составляет в основном NO.  Далее при движении дымового факела в атмосфере количество диоксида азота увеличивается до 60÷70 %.

Диоксид азота токсичнее, чем оксид. Если выбросы от автотранспорта производятся на уровне земли, то выбросы энергетических предприятий осуществляются на высоте более 100-300 м. Это способствует не только дальнему переносу примесей, но и попаданию их в верхние слои атмосферы, в частности в озонный слой, расположенный на высоте 18÷26 км.

В результате сложных реакций в диапазоне температур 700÷800оС при недостаточном количестве кислорода, подаваемого в зону горения, в дымовых газах образуется полициклический углеводород бенз(а)пирен С20Н16, обладающий канцерогенными свойствами.

Агрегатное состояние бенз(а)пирена в дымовых газах – аэрозольное.

Канцерогенными веществами являются химические вещества, воздействие которых на человека вызывает рак и другие опухоли. При неполном сгорании жидкого топлива в дымовых газах образуются крупнодисперсные, липучие частицы сажи, состоящие преимущественно из углерода.

Сажа способна адсорбировать бенз(а)пирен, в результате чего ее частицы приобретают канцерогенные свойства.

К вредным воздействиям котельной следует отнести и выбросы теплоты, приводящие к тепловому загрязнению окружающей среды.

Энергетический баланс котельной складывается таким образом, что потребителю отдается только 30÷35% энергии, полученной при сжигании топлива. Примерно 10% теплоты уходит в атмосферу с дымовыми газами, а более 50% отводится в процессе охлаждения конденсаторов турбин либо водой, забираемой из рек или водоемов, либо в градирнях.

Происходящее при этом тепловое загрязнение водоемов при недостаточности защитных мер способно нарушить условия обитания водной флоры и фауны, привести к развитию в водоемах нежелательных биологических процессов (разрастанию сине-зеленых водорослей и т.п.).

Тепловые выбросы воздействуют на окружающую среду, меняя микроклимат в районе ее размещения, а при больших концентрациях мощности могут привести к изменению циркуляции воздушных масс, их температуры и влажности.

К вредным воздействиям котельной следует отнести и выбросы теплоты, приводящие к тепловому загрязнению окружающей среды. Таким образом, участие котельной в загрязнении окружающей среды продуктами сгорания, твердыми отходами и низкопотенциальным теплом значительно.

В целях снижения выбросов вредных веществ от сжигания твердого топлива за котлами в котельной Н.Чаплино предусмотрен блок установки по газоочистке типа ЦН-15-600-2УП ЦН-15-600-4УП. Дополнительным мероприятием по охране воздушного бассейна является снижение концентрации вредных веществ в приземном слое путём рассеивания дымовых газов с помощью дымовой трубы высотой 31,815м.

В таблице №1.2.6.-3 указана плата за негативное воздействие на окружающую среду  котельными Провиденского городского округа.

Таблица №1.2.6.-3.    Плата за негативное воздействие на окружающую среду

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт.Провидения | тыс.руб. | 91,814 | 210,939 | 220,007 |
| 2 | с.Новое Чаплино | тыс.руб. | 37,614 | 72,855 | 75,985 |
| 3 | с.Сиреники | тыс.руб. | 69,747 | 85,240 | 88,903 |
| 4 | с.Нунлигран | тыс.руб. | 32,679 | 58,902 | 61,433 |
| 5 | с.Энмелен | тыс.руб. | 7,573 | 15,311 | 15,969 |
|  | Итого: | тыс.руб. | 239,427 | 443,247 | 462,293 |

1.2.7. Анализ  финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

- об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

В разделе указаны балансы тепловой энергии, электрической энергии, теплоносителя, затраты и необходимая валовая выручка теплоснабжающего предприятия действующая на территории округа.

Затраты и необходимая валовая выручка установлена по данным тарифных дел и экспертного заключения органа регулирования – Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Согласно экспертному заключению по результатам экспертизы расчетов тарифов на тепловую энергию, поставляемую Провиденским филиалом ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» потребителям, на 2015 год. - экспертиза представленных обосновывающих материалов по расчету тарифа на тепловую  энергию проведена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября  2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Анализ представленных материалов выполнен в соответствии с  нормативными правовыми документами Российской Федерации и Чукотского автономного округа, с учетом фактических показателей работы предприятия за  2013 год и утвержденных плановых показателей на 2014 год.

Расчет осуществлен методом экономически обоснованных расходов с учетом предельных уровней тарифов, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год». Рост тарифов на тепловую энергию для потребителей Чукотского автономного округа установлен в следующих размерах: с 1 января 2015 года – 100%, с 1 июля 2015 года -107,8%.

При экспертизе тарифных предложений на 2015 год Комитет учитывал рост затрат по соответствующим статьям расходов на 2015 год, рекомендованный ФСТ России исходя из следующих сценарных условий:

- индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда и социальные выплаты) – 105,0%;

- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения затрат по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации и налога на имущество) – 104,6%.

При установлении тарифов на тепловую энергию учитываются  нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденные в соответствующем порядке на 2014 год приказом Департамента промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа от 22 ноября 2013 года № 146-с «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии» на 2014 год.

Структура затрат разработана в соответствии с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Федеральными службами по тарифам РФ.

В теплоснабжающей организации ведется раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением видов деятельности:

1.Производство тепловой энергии.

2.Передача тепловой энергии, теплоносителя.

3.Производства теплоносителя.

4.Сбыт тепловой энергии, теплоносителя.

5.Подключение к системе теплоснабжения.

6.Поддержание тепловой мощности при отсутствии потреблении тепловой энергии.

Раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов связанных с производством, передачи и сбытом тепловой энергии, теплоносителя, осуществляется в соответствии с единой системой классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающей организацией установленной федеральной службой по тарифам.

В нижеследующих таблицах показаны расходы связаны с производством, передачей  и сбытом тепловой энергии теплоснабжающей организацией действующей на территории  Провиденского городского округа.

Таблица №1.2.7.-1. Баланс топливный и электрической энергии в системе теплоснабжения пгт.Провидения

| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Ед.изм. | Утверждено Комитетом 2013 | Факт 2013 | План 2014 c 01.07.2014 | Утверждено Комитетом 2014 | Предложение предприятия 2015 год | Предложение Комитета (ЭОТ)2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 44265 | 46241 | 44495 | 44495 | 43557 | 43557 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 919 | 708 | 968 | 968 | 958 | 958 |
|  | то же в % к выработке | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Покупная т/энергия | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 43346 | 45533 | 43528 | 43528 | 42599 | 42599 |
| 5 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 2737 | 2624 | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Полезный отпуск т/энергии | Гкал | 40609 | 42909 | 40791 | 40791 | 39862 | 39862 |
|  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 7263 | 9668 | 6946 | 6946 | 6576 | 6576 |
|  | продано потребителям, в т.ч: | Гкал | 33346 | 33242 | 33844 | 33844 | 33286 | 33286 |
|  | населению | Гкал | 18515 | 18562 | 19478 | 19478 | 18954 | 18954 |
|  | Бюджетным организациям | Гкал | 10313 | 10075 | 9901 | 9901 | 9631 | 9631 |
|  | Прочим потребителям | Гкал | 4517 | 4605 | 4465 | 4465 | 4700 | 4700 |
| II | Расходы связанные с производством и реализацией |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 50917 | 72048 | 64860 | 64860 | 68114 | 64950 |
| 1.1 | Уголь | тыс.руб. | 50917 | 68308 | 59443 | 59443 | 61152 | 58937 |
| 1.3 | Дизельное топливо | тыс.руб. | - | 3740 | 5418 | 5418 | 6962 | 6012 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 49138 | 52590 | 54905 | 49205 | 58750 | 52811 |
| 2.1. | Электрическая энергия, в т.ч. | тыс.руб. | 47947 | 45907 | 53595 | 47895 | 55369 | 52478 |
| 2.1.1. | на технологические нужды | тыс.руб. | 47947 | 45907 | 53595 | 47895 | 55369 | 52478 |
| 2.2. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 1191 | - | 1310 | 1310 | 708 | 333 |
| 2.3. | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | - | 6683 | - | - | 2672 | - |
| 3. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс.руб. | - | 9318 | - | - | 9777 | 9777 |
| 4. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 1800 | 2032 | 1872 | 1872 | 2269 | 1958 |
| 5. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | - | - | - | - | 8985 | 8985 |
| 5.1. | капитальный ремонт | тыс.руб. | - | - | - | - | 8985 | 8985 |
| 6. | Оплата труд | тыс.руб. | 22782 | 30293 | 27282 | 29538 | 33038 | 32634 |
| 6.1. | Оплата труда основных рабочих | тыс.руб. | 15160 | 16444 | 16938 | 16938 | 18198 | 17941 |
| 6.2. | Оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 5996 | 10166 | 5693 | 7152 | 10471 | 10324 |
| 6.3. | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 1625 | 3683 | 1643 | 1669 | 4369 | 4369 |
| 6.4. | Оплата труда прочего персонала | тыс.руб. | - | - | 3008 | 3780 | - | - |
| 6.5. | Отчисления на соц. нужды с ФОТ работников | тыс.руб. | 6176 | 8271 | 7691 | 8327 | 9706 | 9189 |
|  | Отчисления с ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 4070 | 4803 | 4775 | 4775 | 5910 | 5418 |
|  | Отчисления с ФОТ цехового персонала | тыс.руб. | 1799 | 2603 | 1605 | 2016 | 2843 | 2817 |
|  | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | тыс.руб. | 307 | 865 | 463 | 471 | 953 | 953 |
|  | Отчисления с ФОТ прочего персонала | тыс.руб. | - | - | 848 | 1066 | - | - |
| 7. | Амортизация | тыс.руб. | 1533 | 2793 | 1878 | 1878 | 2419 | 1878 |
| 7.1 | -основных средств | тыс.руб. | 1533 | 2793 | 1878 | 1878 | 2419 | 1878 |
| 8. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | - | 1020 | - | - | 563 | 563 |
| 8.1 | -плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | - | 734 | - | - | 211 | 211 |
| 8.3 | -расходы на служебные командировки | тыс.руб. | - | 10 | - | - | 27 | 27 |
| 8.4 | -расходы на обучение персонала | тыс.руб. | - | 254 | - | - | 304 | 304 |
| 8.5 | -расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс.руб. | - | 22 | - | - | 22 | 22 |
| 9. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 30881 | 20853 | 23874 | 26131 | 27968 | 22027 |
| 9.1 | автотранспорт | тыс.руб. | 3595 | 4363 | 3226 | 4126 | 3817 | 3817 |
| 9.2 | доставка топлива (склад - производство) | тыс.руб. | 5891 | 2857 | 5884 | 5884 | 6226 | 3328 |
| 9.3 | цех КПиА | тыс.руб. | 989 | 94 | 1029 | 1029 | - | - |
| 9.4 | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | 13 | 26 | 13 | 13 | 24 | 24 |
| 9.5 | охрана труда | тыс.руб. | - | 332 | - | - | 367 | 367 |
| 9.6 | прочие цеховые | тыс.руб. | 16173 | 8237 | 2500 | 4355 | 12303 | 9642 |
| 9.7 | прочие общехозяйственные | тыс.руб. | 3046 | 3474 | 3144 | 3194 | 3722 | 3341 |
| 9.8 | прочие непроизводственные расходы | тыс.руб. | 1175 | 1471 | 8078 | 7531 | 1509 | 1509 |
| 10. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего: | тыс.руб. | 163224,97 | 199216,36 | 182361,77 | 181811,83 | 221589,11 | 204771,81 |
| 11. | Себестоимость 1Гкал | руб. | 4019,43 | 4642,71 | 4470,68 | 4457,19 | 5558,95 | 5137,06 |
| 12. | Субсидия, в т.ч.: | тыс.руб. | 0,00 | 22398,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии: | тыс.руб. | 163224,97 | 176817,95 | 182361,77 | 181811,83 | 221589,11 | 204771,81 |
| 14. | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии | тыс.руб. | 4019,43 | 4120,72 | 4470,68 | 4457,19 | 5558,95 | 5137,06 |
| 15. | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 134030,03 | 136980,08 | 151307,37 | 150851,08 | 185033,00 | 170990,10 |

Таблица №1.2.7-2 Баланс топливный и электрической энергии в системе теплоснабжения с.Новое Чаплино

| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Ед.изм. | Утверждено Комитетом 2013 | Факт 2013 | План 2014 c 01.07.2014 | Утверждено Комитетом 2014 | Предложение Предприятия 2015 год | Предложение Комитета (ЭОТ)2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 10406 | 8462 | 9124 | 9124 | 8481 | 8481 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 282 | 219 | 282 | 282 | 282 | 282 |
|  | то же в % к выработке | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Покупная т/энергия | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 10124 | 8243 | 8842 | 8842 | 8199 | 8199 |
| 5 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 2297 | 1503 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 23 | 18 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| 6 | Полезный отпуск т/энергии | Гкал | 7827 | 6740 | 6545 | 6545 | 5902 | 5902 |
|  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 1168 | 576 | 490 | 490 | 359 | 359 |
|  | продано потребителям: | Гкал | 6659 | 6164 | 6055 | 6055 | 5543 | 5543 |
|  | Населению | Гкал | 5619 | 5301 | 5184 | 5184 | 4672 | 4672 |
|  | Бюджетным организациям | Гкал | 990 | 824 | 829 | 829 | 809 | 809 |
|  | Прочим потребителям | Гкал | 49 | 38 | 43 | 43 | 63 | 63 |
| II | Расходы связанные с производством и реализацией |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 39137 | 41937 | 58553 | 42073 | 51280 | 50038 |
| 1.1 | Уголь | тыс.руб. | 39137 | 41937 | 58553 | 42073 | 51280 | 50038 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 8001 | 18555 | - | 6727 | 18609 | 17513 |
| 2.1. | Электрическая энергия, в т.ч. | тыс.руб. | 7756 | 16690 | - | 6580 | 17936 | 17258 |
| 2.1.1. | на технологические нужды | тыс.руб. | 7756 | 16690 | - | 6580 | 17936 | 17258 |
| 2.2. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 245 | 1865 | - | 147 | 674 | 255 |
| 3. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 276 | 500 | - | 143 | 483 | 150 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | - | 44866 | - | - | 2719 | 2719 |
| 4.1. | капитальный ремонт | тыс.руб. | - | 42968 | - | - | 2719 | 2719 |
| 4.2. | текущий ремонт | тыс.руб. | - | 1898 | - | - | - | - |
| 5. | Оплата труд | тыс.руб. | 6179 | 7487 | 5149 | 6099 | 6828 | 6750 |
| 5.1. | Оплата труда основных рабочих | тыс.руб. | 4609 | 6110 | 5149 | 5149 | 5506 | 5428 |
| 5.2. | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 361 | 1377 | - | 195 | 1322 | 1322 |
| 5.3. | Оплата труда прочего персонала | тыс.руб. | 1208 | - | - | 755 | - | - |
| 5.4. | Отчисления на соц. нужды с ФОТ работников | тыс.руб. | 1727 | 2160 | 1555 | 1842 | 2056 | 1928 |
|  | Отчисления с ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 1396 | 1837 | 1555 | 1555 | 1767 | 1639 |
|  | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | тыс.руб. | 68 | 323 | - | 59 | 288 | 288 |
|  | Отчисления с ФОТ прочего персонала | тыс.руб. | 263 | - | - | 228 | - | - |
| 6. | Амортизация | тыс.руб. | 3235 | 3970 | - | 1819 | 3916 | 1819 |
| 6.1 | -основных средств | тыс.руб. | 3235 | 3970 | - | 1819 | 3916 | 1819 |
| 7. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | - | 199 | - | - | 157 | 157 |
| 7.1 | -плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | - | 168 | - | - | 73 | 73 |
| 7.4 | -расходы на обучение персонала | тыс.руб. | - | 31 | - | - | 84 | 84 |
| 8. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 4405 | 16715 | - | 3200 | 16163 | 4447 |
| 8.1 | автотранспорт | тыс.руб. | 2236 | 10330 | - | 1905 | 8527 | 1992 |
| 8.2 | доставка топлива (склад - производство) | тыс.руб. | 483 | - | - | 251 | 551 | 263 |
| 8.3 | цех КПиА | тыс.руб. | - | 12 | - | - | 31 | 31 |
| 8.4 | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | 13 | 26 | - | 7 | 24 | 7 |
| 8.5 | охрана труда | тыс.руб. | - | 119 | - | - | 37 | 37 |
| 8.6 | прочие цеховые | тыс.руб. | 1129 | 4743 | - | 579 | 5076 | 1637 |
| 8.7 | прочие общехозяйственные | тыс.руб. | 379 | 1299 | - | 372 | 1126 | 389 |
| 8.8 | прочие непроизводственные расходы | тыс.руб. | 166 | 187 | - | 86 | 790 | 90 |
| 9. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего: | тыс.руб. | 62960,16 | 136389,72 | 65257,87 | 61902,82 | 102210,69 | 85520,26 |
| 10. | Себестоимость 1Гкал | руб. | 8044,13 | 20236,92 | 9970,70 | 9458,08 | 17317,79 | 14489,89 |
| 11. | Субсидия, в т.ч.: | тыс.руб. | - | 88042,27 | - | - | - | - |
| 12. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии: | тыс.руб. | 62960,16 | 48347,45 | 65257,87 | 61902,82 | 102210,69 | 85520,26 |
| 13. | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии | тыс.руб. | 8044,13 | 7173,59 | 9970,70 | 9458,08 | 17317,79 | 14489,89 |
| 14. | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 53563,23 | 44216,52 | 60376,06 | 57271,99 | 95996,71 | 80320,98 |

Таблица №1.2.7-3. Баланс топливный и электрической энергии в системе теплоснабжения с.Сиреники

| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Ед.изм. | Утверждено Комитетом 2013 | Факт 2013 | План 2014 c 01.07.2014 | Утверждено Комитетом 2014 | Предложение Комитета 2015 год | Предложение Комитета (ЭОТ)2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 7513 | 7169 | 7787 | 7787 | 7410 | 7410 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 158 | 130 | 158 | 158 | 158 | 158 |
|  | то же в % к выработке | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Покупная т/энергия | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 7355 | 7039 | 7629 | 7629 | 7252 | 7252 |
| 5 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 961 | 687 | 961 | 961 | 961 | 961 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6 | Полезный отпуск т/энергии | Гкал | 6394 | 6352 | 6668 | 6668 | 6291 | 6291 |
|  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 1262 | 1213 | 1346 | 1346 | 1262 | 1262 |
|  | продано потребителям: | Гкал | 5132 | 5139 | 5322 | 5322 | 5029 | 5029 |
|  | Население | Гкал | 3992 | 3968 | 4159 | 4159 | 3786 | 3786 |
|  | Бюджетные организации | Гкал | 1033 | 1017 | 1034 | 1034 | 1020 | 1020 |
|  | Прочие потребители | Гкал | 107 | 154 | 129 | 129 | 222 | 222 |
| II | Расходы связанные с производством и реализацией |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 16955 | 29030 | 26393 | 26393 | 34101 | 30285 |
| 1.1 | Уголь | тыс.руб. | 16955 | 29030 | 26393 | 26393 | 34101 | 30285 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 15336 | 20010 | 18038 | 14425 | 21858 | 18307 |
| 2.1. | Электрическая энергия, в т.ч. | тыс.руб. | 14942 | 19671 | 17604 | 13992 | 21131 | 17854 |
| 2.1.1. | на технологические нужды | тыс.руб. | 14942 | 19671 | 17604 | 13992 | 21131 | 17854 |
| 2.2. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 394 | 339 | 433 | 433 | 727 | 453 |
| 3. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 287 | 265 | 299 | 299 | 298 | 298 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | - | - | - | - | 3850 | 3850 |
| 4.1. | капитальный ремонт | тыс.руб. | - | - | - | - | 3850 | 3850 |
| 5. | Оплата труд | тыс.руб. | 8980 | 10293 | 8593 | 9633 | 10738 | 10612 |
| 5.1. | Оплата труда основных рабочих | тыс.руб. | 6414 | 7670 | 7165 | 7165 | 7796 | 7686 |
| 5.2. | Оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 651 | 894 | 211 | 442 | 1069 | 1054 |
| 5.3. | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 440 | 1729 | 474 | 474 | 1872 | 1872 |
| 5.4. | Оплата труда прочего персонала | тыс.руб. | 1476 | - | 743 | 1552 | - | - |
| 5.5. | Отчисления на соц. нужды с ФОТ работников | тыс.руб. | 2548 | 3126 | 2595 | 2909 | 3429 | 3048 |
|  | Отчисления с ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 1942 | 2453 | 2164 | 2164 | 2673 | 2321 |
|  | Отчисления с ФОТ цехового персонала | тыс.руб. | 210 | 268 | 64 | 133 | 348 | 318 |
|  | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | тыс.руб. | 83 | 406 | 143 | 143 | 408 | 408 |
|  | Отчисления с ФОТ прочего персонала | тыс.руб. | 313 | - | 224 | 469 | - | - |
| 6. | Амортизация | тыс.руб. | 393 | 461 | 415 | 415 | 796 | 415 |
| 6.1 | -основных средств | тыс.руб. | 393 | 461 | 415 | 415 | 796 | 415 |
| 7. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | - | 126 | - | - | 88 | 88 |
| 7.1 | -плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | - | 123 | - | - | 85 | 85 |
| 7.2 | -расходы на обучение персонала | тыс.руб. | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 8. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 4768 | 17412 | 4486 | 5695 | 20088 | 8206 |
| 8.1 | автотранспорт | тыс.руб. | 2211 | 8644 | 2787 | 2787 | 8749 | 2915 |
| 8.2 | доставка топлива (склад - производство) | тыс.руб. | 117 | - | 121 | 121 | 643 | 127 |
| 8.3 | цех КПиА | тыс.руб. | - | 12 | - | - | 31 | 31 |
| 8.4 | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | 13 | 50 | - | - | 24 | 24 |
| 8.5 | охрана труда | тыс.руб. | - | 185 | - | - | 72 | 72 |
| 8.6 | прочие цеховые | тыс.руб. | 1957 | 6744 | 493 | 1702 | 7381 | 3902 |
| 8.7 | прочие общехозяйственные | тыс.руб. | 301 | 1631 | 906 | 906 | 1595 | 948 |
| 8.8 | прочие непроизводственные расходы | тыс.руб. | 169 | 146 | 178 | 178 | 1594 | 186 |
| 9. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего: | тыс.руб. | 49268,45 | 80723,29 | 60818,94 | 59768,94 | 95245,64 | 75107,84 |
| 10. | Себестоимость 1Гкал | руб. | 7704,94 | 12708,52 | 9120,59 | 8963,13 | 15140,20 | 11939,11 |
| 11. | Субсидия, в т.ч.: | тыс.руб. | 0,00 | 10727,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии: | тыс.руб. | 49268,45 | 69995,51 | 60818,94 | 59768,94 | 95245,64 | 75107,84 |
| 13. | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии | тыс.руб. | 7704,94 | 11019,61 | 9120,59 | 8963,13 | 15140,20 | 11939,11 |
| 14. | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 39543,21 | 56627,72 | 48538,88 | 47700,89 | 76139,17 | 60041,05 |

Таблица №1.2.7.-4. Баланс топливный и электрической энергии в системе теплоснабжения с.Нунлигран

| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Ед.изм. | Утверждено Комитетом 2013 | Факт 2013 | План 2014 c 01.07.2014 | Утверждено Комитетом 2014 | Предложение Предприятия 2015 год | Предложение Комитета (ЭОТ)2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 5010 | 4722 | 4673 | 4673 | 4392 | 4392 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 122 | 103 | 122 | 122 | 122 | 122 |
|  | то же в % к выработке | % | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Покупная т/энергия | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 4888 | 4620 | 4551 | 4551 | 4270 | 4270 |
| 5 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 391 | 312 | 391 | 391 | 391 | 391 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Полезный отпуск т/энергии | Гкал | 4497 | 4307 | 4160 | 4160 | 3879 | 3879 |
|  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 670 | 689 | 645 | 645 | 626 | 626 |
|  | продано потребителям: | Гкал | 3827 | 3618 | 3515 | 3515 | 3253 | 3253 |
|  | Население | Гкал | 2738 | 2500 | 2423 | 2423 | 2141 | 2141 |
|  | Бюджетные организации | Гкал | 867 | 895 | 864 | 864 | 854 | 854 |
|  | Прочие потребители | Гкал | 222 | 223 | 228 | 228 | 258 | 258 |
| II | Расходы связанные с производством и реализацией |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 10589 | 14651 | 12319 | 12319 | 19612 | 16272 |
| 1.1 | Уголь | тыс.руб. | 10589 | 14651 | 12319 | 12319 | 19612 | 16272 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 10097 | 17692 | 12821 | 10221 | 17495 | 15515 |
| 2.1. | Электрическая энергия, в т.ч. | тыс.руб. | 9861 | 15216 | 12561 | 9961 | 17072 | 15240 |
| 2.1.1. | на технологические нужды | тыс.руб. | 9861 | 15216 | 12561 | 9961 | 17072 | 15240 |
| 2.2. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 236 | 2475 | 260 | 260 | 422 | 275 |
| 3. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 108 | 45 | 112 | 112 | 51 | 51 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | - | - | - | - | 2670 | 2670 |
| 4.1. | капитальный ремонт | тыс.руб. | - | - | - | - | 2670 | 2670 |
| 5. | Оплата труд | тыс.руб. | 5824 | 5461 | 5634 | 6100 | 6706 | 6630 |
| 5.1. | Оплата труда основных рабочих | тыс.руб. | 4276 | 4456 | 4777 | 4777 | 5408 | 5332 |
|  | среднемесячная заработная плата | тыс.руб. | 35632 | 37136 | 39809 | 39809 | 42920 | 42313 |
|  | численность, чел. | тыс.руб. | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 5.2. | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 331 | 1004 | 357 | 357 | 1298 | 1298 |
| 5.3. | Оплата труда прочего персонала | тыс.руб. | 1217 | - | 501 | 966 | - | - |
| 5.4. | Отчисления на соц. нужды с ФОТ работников | тыс.руб. | 1606 | 1664 | 1702 | 1842 | 2066 | 1893 |
|  | Отчисления с ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 1295 | 1429 | 1443 | 1443 | 1782 | 1610 |
|  | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | тыс.руб. | 62 | 236 | 108 | 108 | 283 | 283 |
|  | Отчисления с ФОТ прочего персонала | тыс.руб. | 248 | - | 151 | 292 | - | - |
| 6. | Амортизация | тыс.руб. | 254 | 347 | 251 | 251 | 372 | 251 |
| 6.1 | -основных средств | тыс.руб. | 254 | 347 | 251 | 251 | 372 | 251 |
| 7. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | - | 114 | - | - | 99 | 99 |
| 7.1 | -плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | - | 74 | - | - | 59 | 59 |
| 7.2 | -расходы на обучение персонала | тыс.руб. | - | 40 | - | - | 40 | 40 |
| 8. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 5289 | 12104 | 3998 | 5317 | 15714 | 6986 |
| 8.1 | автотранспорт | тыс.руб. | 2626 | 6337 | 2261 | 3039 | 6613 | 3179 |
| 8.2 | доставка топлива (склад - производство) | тыс.руб. | 669 | - | 547 | 547 | 700 | 572 |
| 8.3 | цех КПиА | тыс.руб. | - | 23 | - | - | 62 | 62 |
| 8.4 | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | 13 | 26 | 13 | 13 | 24 | 14 |
| 8.5 | охрана труда | тыс.руб. | - | 113 | - | - | 42 | 42 |
| 8.6 | прочие цеховые | тыс.руб. | 1606 | 4657 | 385 | 926 | 6554 | 2290 |
| 8.7 | прочие общехозяйственные | тыс.руб. | 227 | 947 | 682 | 682 | 1106 | 714 |
| 8.8 | прочие непроизводственные расходы | тыс.руб. | 149 | 1 | 110 | 110 | 613 | 115 |
| 9. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего: | тыс.руб. | 33765,16 | 52078,11 | 36836,40 | 36161,83 | 64784,88 | 50367,60 |
| 10. | Себестоимость 1Гкал | руб. | 7508,13 | 12090,62 | 8855,01 | 8692,85 | 16699,95 | 12983,53 |
| 11. | Субсидия, в т.ч.: | тыс.руб. | 0,00 | 4785,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии: | тыс.руб. | 33765,16 | 47292,70 | 36836,40 | 36161,83 | 64784,88 | 50367,60 |
| 13. | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии | тыс.руб. | 7508,13 | 10979,62 | 8855,01 | 8692,85 | 16699,95 | 12983,53 |
| 14. | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 28732,66 | 39728,39 | 31123,46 | 30553,51 | 54329,49 | 42238,97 |

Таблица №1.2.7-5 Баланс топливный и электрической энергии в системе теплоснабжения с.Энмелен

| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Ед.изм. | Утверждено Комитетом 2013 | Факт 2013 | План 2014 c 01.07.2014 | Утверждено Комитетом 2014 | Предложение Предприятия 2015 год | Предложение Комитета (ЭОТ)2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 2004 | 2025 | 2094 | 2094 | 2061 | 2061 |
| 2 | Расход т/эн на с/н | Гкал | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|  | то же в % к выработке | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Покупная т/энергия | Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отпуск т/эн в сеть | Гкал | 1938 | 1960 | 2028 | 2028 | 1995 | 1995 |
| 5 | Потери т/эн в сетях | Гкал | 302 | 284 | 302 | 302 | 302 | 302 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Полезный отпуск т/энергии | Гкал | 1636 | 1676 | 1726 | 1726 | 1693 | 1693 |
|  | в т.ч. подразделениям предприятия | Гкал | 17 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | продано потребителям | Гкал | 1619 | 1657 | 1703 | 1703 | 1670 | 1670 |
|  | Население | Гкал | 618 | 634 | 663 | 663 | 630 | 630 |
|  | Бюджетные организации | Гкал | 907 | 890 | 907 | 907 | 902 | 902 |
|  | Прочие потребители | Гкал | 94 | 133 | 133 | 133 | 138 | 138 |
| II | Расходы связанные с производством и реализацией |
| 1. | Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 5252 | 9735 | 9000 | 9000 | 12008 | 9000 |
| 1.1 | Уголь | тыс.руб. | 5252 | 9735 | 9000 | 9000 | 12008 | 9000 |
| 2. | Прочие энергоресурсы | тыс.руб. | 11149 | 14140 | 13037 | 10937 | 17906 | 14527 |
| 2.1. | Электрическая энергия, в т.ч. | тыс.руб. | 10864 | 13498 | 12724 | 10624 | 17221 | 14203 |
| 2.1.1. | на технологические нужды | тыс.руб. | 10864 | 13498 | 12724 | 10624 | 17221 | 14203 |
| 2.2. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 285 | 642 | 313 | 313 | 685 | 324 |
| 3. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 125 | 105 | 129 | 129 | 118 | 118 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | - | - | - | - | 2566 | 2566 |
| 4.1. | капитальный ремонт | тыс.руб. | - | - | - | - | 2566 | 2566 |
| 5. | Оплата труд | тыс.руб. | 6202 | 7070 | 6412 | 6847 | 6815 | 6736 |
| 5.1. | Оплата труда основных рабочих | тыс.руб. | 4276 | 5581 | 4777 | 4777 | 5198 | 5124 |
| 5.2. | Оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 185 | 230 | 249 | 249 | 369 | 364 |
| 5.3. | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 483 | 1258 | 520 | 520 | 1248 | 1248 |
| 5.4. | Оплата труда прочего персонала | тыс.руб. | 1258 | - | 866 | 1301 | - | - |
| 5.5. | Отчисления на соц. нужды с ФОТ работников | тыс.руб. | 1714 | 2157 | 1936 | 2068 | 2181 | 1930 |
|  | Отчисления с ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 1295 | 1792 | 1443 | 1443 | 1782 | 1548 |
|  | Отчисления с ФОТ цехового персонала | тыс.руб. | 60 | 70 | 75 | 75 | 127 | 110 |
|  | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | тыс.руб. | 91 | 295 | 157 | 157 | 272 | 272 |
|  | Отчисления с ФОТ прочего персонала | тыс.руб. | 269 | - | 261 | 393 | - | - |
| 6. | Амортизация | тыс.руб. | 30 | 232 | 120 | 120 | 332 | 120 |
| 6.1 | -основных средств | тыс.руб. | 30 | 232 | 120 | 120 | 332 | 120 |
| 7. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | - | 41 | - | - | 15 | 15 |
| 7.1 | -плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | - | 41 | - | - | 15 | 15 |
| 8. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 3114 | 8045 | 2412 | 3145 | 9988 | 5532 |
| 8.1 | автотранспорт | тыс.руб. | 946 | 1262 | 1028 | 1128 | 1818 | 1180 |
| 8.2 | цех КПиА | тыс.руб. |  | 12 |  | 0 | 31 | 31 |
| 8.3 | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | 13 | 24 | 13 | 13 | 30 | 14 |
| 8.4 | охрана труда | тыс.руб. | - | 145 | - | - | 57 | 57 |
| 8.5 | прочие цеховые | тыс.руб. | 742 | 4914 | 376 | 1009 | 5512 | 2834 |
| 8.6 | прочие общехозяйственные | тыс.руб. | 905 | 1187 | 995 | 995 | 1063 | 1041 |
| 8.7 | прочие непроизводственные расходы | тыс.руб. | 508 | 502 | - | - | 1477 | 375 |
| 9. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего: | тыс.руб. | 27586,40 | 41524,95 | 33046,83 | 32246,83 | 51928,96 | 40543,57 |
| 10. | Себестоимость 1Гкал | руб. | 16861,67 | 24777,85 | 19148,60 | 18685,05 | 30674,56 | 23949,18 |
| 11. | Субсидия, в т.ч.: | тыс.руб. | - | 4379,16 | - | - | - | - |
| 12. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии: | тыс.руб. | 27586,40 | 37145,80 | 33046,83 | 32246,83 | 51928,96 | 40543,57 |
| 13. | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии | тыс.руб. | 16861,67 | 22164,82 | 19148,60 | 18685,05 | 30674,56 | 23949,18 |
| 14. | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 27303,60 | 36724,26 | 32613,71 | 31824,20 | 51235,13 | 40001,86 |

Технологические потери

Нормирование технологических потерь при передаче тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.08. разрабатываются каждой организацией, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определяются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода)

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода)

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии

Нормативы технологических потерь по каждому из указанных показателей вычисляются на предстоящий период регулирования (год).

В соответствии с приказом Минэнерго №325, отчетная документация по расчетам и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии должна содержать следующие категории данных:

- Результаты расчетов показателей технологических потерь, выполненных на период регулирования, утвержденный (текущий) период, базовый период и на период, предшествующий базовому.

- Результаты расчетов показателей технологических потерь, выполненных экспертной организацией на период регулирования.

- Значения показателей технологических потерь, учтенные РЭК в тарифах на утвержденный (текущий) период, базовый период и на период, предшествующий базовому.

- Фактические (отчетные) значения показателей технологических потерь за базовый и предшествующий базовому периоды.

- Паспортные характеристики отдельных элементов систем теплоснабжения и оборудования, находящихся на балансе теплоснабжающего предприятия.

Технологические потери при передаче тепловой энергии за 2013-2015гг. для ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» представлены в нижеследующих таблицах.

Таблица №1.2.7-6 Технологические потери при передаче тепловой энергии

| Наименование участка | Ед.изм | Технологические потери |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | Предложение Комитета 2015г. |
| пгт.Провидения всего, в т.ч.: | Гкал | 3656 | 3332 | 3705 | 3695 |
| Расход т/эн на собственные нужды | Гкал | 919 | 708 | 968 | 958 |
| Потери т/эн в сетях | Гкал | 2737 | 2624 | 2737 | 2737 |
| с.Новое Чаплино | Гкал | 2579 | 1722 | 2579 | 2579 |
| Расход т/эн на собственные нужды | Гкал | 282 | 219 | 282 | 282 |
| Потери т/эн в сетях | Гкал | 2297 | 1503 | 2297 | 2297 |
| с.Сиреники | Гкал | 1119 | 817 | 1119 | 1119 |
| Расход т/эн на собственные нужды | Гкал | 158 | 130 | 158 | 158 |
| Потери т/эн в сетях | Гкал | 961 | 687 | 961 | 961 |
| с.Нунлигран | Гкал | 513 | 415 | 513 | 513 |
| Расход т/эн на собственные нужды | Гкал | 122 | 103 | 122 | 122 |
| Потери т/эн в сетях | Гкал | 391 | 312 | 391 | 391 |
| с.Энмелен | Гкал | 368 | 349 | 368 | 368 |
| Расход т/эн на собственные нужды | Гкал | 66 | 65 | 66 | 66 |
| Потери т/эн в сетях | Гкал | 302 | 284 | 302 | 302 |
| Итого по Провиденскому городскому округу | Гкал | 8235 | 6635 | 8284 | 8274 |

Таблица №1.2.7.-8 Расход топлива на котельных Провиденского городского округа

| № п/п | Наименование участка | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | Утв. 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт.Провидения |
| 1 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 185,00 | 184,88 | 185,00 | 185,20 |
| 2 | Расход условного топлива | т.у.т. | 8 019,01 | 8 336,91 | 8 052,61 | 7 889,27 |
| 2.1 | уголь | т.у.т. | 7 849,33 | 8 218,06 | 7 876,41 | 7 712,88 |
| 2.2 | дизельное топливо | т.у.т. | 169,68 | 118,85 | 176,20 | 176,39 |
| 3 | Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |
| 3.1 | уголь |  | 4 069,0 | 4 113,79 | 4 045,3 | 4 078,1 |
| 3.2 | дизельное топливо |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | Расход натурального топлива | т н.т. | 13 622,20 | 14 067,01 | 13 752,60 | 13 362,55 |
| 4.1 | уголь | т н.т. | 13 503,40 | 13 983,81 | 13 629,30 | 13 239,08 |
| 4.2 | дизельное топливо | т н.т. | 118,8 | 83,20 | 123,3 | 123,473 |
| 5 | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |  |  |
| 5.1 | уголь | % |  | 142,32 | 89,29 | 102,18 |
| 5.2 | дизельное топливо | % |  | 116,91 | 97,75 | 108,74 |
| 6 | Тариф натурального топлива |  |  |  |  |  |
| 6.1 | уголь | руб/тнт | 3 432,37 | 4 884,80 | 4 361,40 | 4 619,04 |
| 6.2 | дизельное топливо | руб/тнт | 38 449,49 | 44 949,40 | 43 938,36 | 56 385,91 |
| 7 | Стоимость натурального топлива | тыс.руб | 50 916,500 | 72 047,73 | 64 860,40 | 68 113,97 |
| 7.1 | уголь | тыс.руб | 46 348,701 | 68 308,08 | 59 442,800 | 61 151,80 |
| 7.2 | дизельное топливо | тыс.руб | 4 567,800 | 3 739,66 | 5 417,600 | 6 962,161 |
| 8 | Топливная составляющая тарифа | руб/Гкал | 1 174,65 | 1 582,31 | 1 490,10 | 1 598,97 |
| с.Новое Чаплино |
| 1 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 259,20 | 259,20 | 259,20 | 259,20 |
| 2 | Расход условного топлива | т.у.т. | 2 624,10 | 2 136,59 | 2 291,84 | 2 125,20 |
| 2.1 | уголь | т.у.т. | 2 624,10 | 2 136,59 | 2 291,84 | 2 125,20 |
| 3 | Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |
| 3.1 | уголь |  | 3 800,0 | 3 974,69 | 3 909,3 | 3 801,74 |
| 4 | Расход натурального топлива | т н.т. | 4 833,90 | 3 762,84 | 4 103,80 | 3 913,04 |
| 4.1 | уголь | т н.т. | 4 833,90 | 3 762,84 | 4 103,80 | 3 913,04 |
| 5 | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |  |  |
| 5.1 | уголь | % |  | 137,65 | 91,99 | 99,93 |
| 6 | Тариф натурального топлива |  |  |  |  |  |
| 6.1 | уголь | руб/тнт | 8 096,34 | 11 144,93 | 10 252,28 | 13 104,89 |
| 7 | Стоимость натурального топлива | тыс.руб | 39 136,90 | 41 936,60 | 42 073,30 | 51 280,02 |
| 7.1 | уголь | тыс.руб | 39 136,900 | 41 936,60 | 42 073,300 | 51 280,02 |
| 8 | Топливная составляющая тарифа | руб/Гкал | 3 865,81 | 5 087,53 | 4 758,37 | 6 254,38 |
| с.Сиреники |
| 1 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 225,60 | 221,98 | 225,60 | 225,60 |
| 2 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1 659,38 | 1 562,39 | 1 721,17 | 1 636,03 |
| 2.1 | уголь | т.у.т. | 1 659,38 | 1 562,39 | 1 721,17 | 1 636,03 |
| 3 | Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |
| 3.1 | уголь |  | 4 600,0 | 3 860,97 | 3 977,6 | 4 462,81 |
| 4 | Расход натурального топлива | т н.т. | 2525,14 | 2 832,64 | 3 028,98 | 2 566,15 |
| 4.1 | уголь | т н.т. | 2 525,14 | 2 832,64 | 3 028,98 | 2 566,15 |
| 5 | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |  |  |
| 5.1 | уголь | % |  | 152,63 | 85,02 | 108,23 |
| 6 | Тариф натурального топлива |  |  |  |  |  |
| 6.1 | уголь | руб/тнт | 6 714,64 | 10 248,58 | 8 713,43 | 13 288,73 |
| 7 | Стоимость натурального топлива | тыс.руб | 16 955,40 | 29 030,49 | 26 392,80 | 34 100,81 |
| 7.1 | уголь | тыс.руб | 16 955,400 | 29 030,49 | 26 392,800 | 34 100,805 |
| 8 | Топливная составляющая тарифа | руб/Гкал | 2 305,16 | 4 124,52 | 3 459,40 | 4 702,32 |
| с.Нунлигран |
| 1 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 227,10 | 227,07 | 227,10 | 227,10 |
| 2 | Расход условного топлива | т.у.т. | 1 110,10 | 1 048,96 | 1 033,52 | 969,80 |
| 2.1 | уголь | т.у.т. | 1 110,10 | 1 048,96 | 1 033,52 | 969,80 |
| 3 | Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |
| 3.1 | уголь |  | 4 900,0 | 4 656,62 | 5 021,9 | 4 165,86 |
| 4 | Расход натурального топлива | т н.т. | 1585,854 | 1 576,83 | 1 440,62 | 1 629,57 |
| 4.1 | уголь | т н.т. | 1 585,85 | 1 576,83 | 1 440,62 | 1 629,57 |
| 5 | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |  |  |
| 5.1 | уголь | % |  | 139,16 | 92,03 | 113,77 |
| 6 | Тариф натурального топлива |  |  |  |  |  |
| 6.1 | уголь | руб/тнт | 6 676,97 | 9 291,52 | 8 551,03 | 12 035,32 |
| 7 | Стоимость натурального топлива | тыс.руб | 10 588,70 | 14 651,17 | 12 318,80 | 19 612,41 |
| 7.1 | уголь | тыс.руб | 10 588,700 | 14 651,17 | 12 318,800 | 19 612,412 |
| 8 | Топливная составляющая тарифа | руб/Гкал | 2 166,20 | 3 171,54 | 2 706,86 | 4 592,70 |
| с.Энмелен |
| 1 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 273,10 | 273,10 | 273,10 | 273,10 |
| 2 | Расход условного топлива | т.у.т. | 529,28 | 535,24 | 553,79 | 544,81 |
| 2.1 | уголь | т.у.т. | 529,28 | 535,24 | 553,79 | 544,81 |
| 3 | Переводной коэффициент |  |  |  |  |  |
| 3.1 | уголь |  | 4 900,0 | 4 460,66 | 4 715,4 | 4 409,30 |
| 4 | Расход натурального топлива | т н.т. | 756,113 | 839,94 | 822,10 | 864,91 |
| 4.1 | уголь | т н.т. | 756,11 | 839,94 | 822,10 | 864,91 |
| 5 | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |  |  |  |
| 5.1 | уголь | % |  | 166,86 | 94,46 | 105,05 |
| 6 | Тариф натурального топлива |  |  |  |  |  |
| 6.1 | уголь | руб/тнт | 6 946,05 | 11 590,19 | 10 947,57 | 13 883,41 |
| 7 | Стоимость натурального топлива | тыс.руб | 5 252,00 | 9 735,01 | 9 000,00 | 12 007,91 |
| 7.1 | уголь | тыс.руб | 5 252,000 | 9 735,01 | 9 000,000 | 12 007,906 |
| 8 | Топливная составляющая тарифа | руб/Гкал | 2 709,95 | 4 967,19 | 4 438,29 | 6 019,30 |

Таблица №1.2.7.-9 Расход электроэнергии

| Наименование участка | Ед.изм. | Утв. 2013г. | Факт 2013г. | Утв. 2014г. | Утв. 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт.Провидения |
| тариф | руб./·кВт*ч | 18,25 | 19,61 | 19,02 | 22,42 |
| потребление | тыс. кВт*ч | 2 627,942 | 2340,576 | 2 517,830 | 2340,576 |
| затраты на покупку | тыс.руб. | 47 947,32 | 45 906,81 | 47 895,45 | 52478,36967 |
| с.Новое Чаплино |
| тариф | руб./·кВт*ч | 11,43 | 31,96 | 14,96 | 33,05 |
| потребление | тыс. кВт*ч | 678,560 | 522,240 | 439,840 | 522,240 |
| затраты на покупку | тыс.руб. | 7 755,95 | 16 689,77 | 6 580,089 | 17257,57751 |
| с.Сиреники |
| тариф | руб./·кВт*ч | 27,86 | 41,73 | 24,03 | 37,88 |
| потребление | тыс. кВт*ч | 536,360 | 471,370 | 582,220 | 471,370 |
| затраты на покупку | тыс.руб. | 14 942,46 | 19 671,00 | 13 991,993 | 17854,30118 |
| с.Нунлигран |
| тариф | руб./·кВт*ч | 16,37 | 30,34 | 19,27 | 30,39 |
| потребление | тыс. кВт*ч | 602,480 | 501,520 | 516,920 | 501,520 |
| затраты на покупку | тыс.руб. | 9 860,75 | 15 216,41 | 9 961,31 | 15240,02257 |
| с.Энмелен |
| тариф | руб./·кВт*ч | 33,25 | 36,33 | 32,78 | 38,23 |
| потребление | тыс. кВт*ч | 326,785 | 371,511 | 324,140 | 371,512 |
| затраты на покупку | тыс.руб. | 10 864,49 | 13 498,42 | 10 623,97 | 14203,43731 |

Таблица №1.2.7-10 Баланс тепловой энергии системы теплоснабжения

| Наименование участка | Выработка Гкал | Расход на С.Н.К. | Подано т/эн в сеть | Потери в сетях | Полезный отпуск тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Подразделения предприятия | Подано потребителям |
| пгт.Провидения | 43557 | 958 | 42599 | 2737 | 39862 | 6576 | 33286 |
| население | - | - | - | - | - | - | 18954 |
| бюджет | - | - | - | - | - | - | 9631 |
| прочие | - | - | - | - | - | - | 4700 |
| с.Новое Чаплино | 8481 | 282 | 8199 | 2297 | 5902 | 359 | 5543 |
| население | - | - | - | - | - | - | 4672 |
| бюджет | - | - | - | - | - | - | 809 |
| прочие | - | - | - | - | - | - | 63 |
| с.Сиреники | 7410 | 158 | 7252 | 961 | 6291 | 1262 | 5029 |
| население | - | - | - | - | - | - | 3786 |
| бюджет | - | - | - | - | - | - | 1020 |
| прочие | - | - | - | - | - | - | 222 |
| с.Нунлигран | 4392 | 122 | 4270 | 391 | 3879 | 626 | 3253 |
| население | - | - | - | - | - | - | 2141 |
| бюджет | - | - | - | - | - | - | 854 |
| прочие | - | - | - | - | - | - | 258 |
| с.Энмелен | 2061 | 66 | 1995 | 302 | 1693 | 23 | 1670 |
| население | - | - | - | - | - | - | 630 |
| бюджет | - | - | - | - | - | - | 902 |
| прочие | - | - | - | - | - | - | 138 |
| Итого по Провиденскому городскому округу | 65901 | 1586 | 64315 | 6688 | 57627 | 8846 | 48781 |
| население | - | - | - | - | - | - | 30183 |
| бюджет | - | - | - | - | - | - | 13216 |
| прочие | - | - | - | - | - | - | 5381 |

Таблица №1.2.7.-11 Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения

(холодная вода)

| Наименование показателей | План предприятия на 2015г. | Утверждено Комитетом на 2015г. |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетный объем | Планируемая (расчетная цена) | Расходы на приобретение | Расчетный объем | Планируемая (расчетная цена) | Расходы на приобретение |
|  | м3 | руб./м3 | тыс. руб. | м3 | руб./м3 | тыс. руб. |
| пгт.Провидения |
| на производство тепловой энергии | 2 078,00 | 340,89 | 708,36 | 2 078,00 | 160,29 | 333,08 |
| расходы на теплоноситель | 5 192,00 | 514,65 | 2 672,07 | - | - | - |
| с.Новое Чаплино |
| на производство тепловой энергии | 1 494,00 | 451,02 | 673,82 | 1 494,00 | 170,92 | 255,36 |
| расходы на теплоноситель | - | - | - | - | - | - |
| с.Сиреники |
| на производство тепловой энергии | 1 314,00 | 553,56 | 727,375 | 1 314,00 | - | 453,18 |
| расходы на теплоноситель | - | - | - | - | - | - |
| с.Нунлигран |
| на производство тепловой энергии | 439,00 | 961,72 | 422,19 | 439,00 | 627,37 | 275,41 |
| расходы на теплоноситель | - | - | - | - | - | - |
| с.Энмелен |
| на производство тепловой энергии | 243,00 | 2 820,12 | 685,289 | 243,00 | 1 333,40 | 324,02 |
| расходы на теплоноситель | - | - | - | - | - | - |

Таблица №1.2.7.-12 Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии пгт.Провидения

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Утверждено Комитетом 2014 | Ожидаемое выполнение 2014 | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 44 495,213 | 43 316,326 | 43 556,694 |
| 2 | СНК | Гкал | 967,569 | 967,569 | 958,037 |
| 3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | - | - | - |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 43 527,644 | 42 348,757 | 42 598,657 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 2 737,0 | 2 737,0 | 2 737,0 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 40 790,644 | 39 611,757 | 39 861,657 |
|  | 1) Подразделениям предприятия | Гкал | 6 946,2 | 6 511,7 | 6 576,1 |
|  | 2) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 33 844,402 | 33 100,018 | 33 285,581 |
|  | - население | Гкал | 19 478,435 | 18 562,000 | 18 954,342 |
|  | - бюджетные организации | Гкал | 9 901,343 | 9 882,396 | 9 631,360 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 4 464,624 | 4 655,622 | 4 699,879 |
| 2 | Денежное выражение |
| 1 | Топливо на технологические нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 64 860,400 | 65 885,884 | 68 113,966 |
| 1.1 | Уголь | тыс. руб. | 59 442,800 | 59 490,358 | 61 151,805 |
| 1.2 | Газ природный | тыс. руб. | - | - | - |
| 1.3 | Дизельное топливо | тыс. руб. | 5 417,600 | 6 395,526 | 6 962,161 |
| 2 | Прочие энергоресурсы | тыс. руб. | 49 205,185 | 56 630,127 | 58 749,508 |
| 2.1 | Электрическая энергия, в т.ч.: | тыс. руб. | 47 895,447 | 53 359,999 | 55 369,074 |
| 2.1.1 | на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - |
| 2.1.2 | на технологические нужды | тыс. руб. | 47 895,447 | 53 359,999 | 55 369,074 |
| 2.1.3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 548,311 | 644,528 | 708,365 |
| 2.1.4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 761,427 | 2 625,599 | 2 672,069 |
| 3. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс.руб. | 9 453,455 | 18 683,600 | 9 776,540 |
| 4. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 1 872,000 | 2 213,49 | 2 269,4 |
| 5. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | 0,000 | 1 243,610 | 8 984,700 |
| 5.1. | капитальный ремонт | тыс.руб. | 0,000 | 1 243,6 | 8 984,7 |
| 6. | Оплата труда | тыс.руб. | 27 782,280 | 30 129,760 | 33 038,200 |
| 6.1. | Оплата труда основных рабочих | тыс.руб. | 16 937,587 | 17 005,100 | 18 197,600 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 38 670,29 | 38 824,43 | 41 547,03 |
|  | численность, чел. | чел | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 6.2 | Оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 9 278,700 | 9 785,100 | 10 471,200 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 49 885,48 | 52 608,06 | 56 296,77 |
|  | численность, чел. | чел | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| 6.3 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 1 565,993 | 3 339,560 | 4 369,400 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 62 414,401 | 63 342,840 | 67 789,259 |
|  | численность, чел. | чел | 0,025 | 0,053 | 0,064 |
| 6.4 | Отчисления на соц. нужды с ФОТ работников | тыс.руб. | 7 479,696 | 9 050,625 | 9 706,232 |
|  | Отчисления с ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 4 774,800 | 5 555,71 | 5 910,35 |
|  | Отчисления с ФОТ цехового персонала | тыс.руб. | 2 410,680 | 2 725,098 | 2 842,819 |
|  | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | тыс.руб. | 294,216 | 769,813 | 953,060 |
| 7 | Амортизация | тыс.руб. | 1 878,057 | 2 566,412 | 2 419,364 |
| 7.1 | -основных средств | тыс.руб. | 1 878,057 | 2 566,412 | 2 419,364 |
| 7.2 | -нематериальных активов | тыс.руб. | - | - | - |
| 8. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | 543,092 | 543,092 | 563,489 |
| 8.1 | -плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 91,814 | 91,814 | 210,939 |
| 8.2 | -расходы на служебные командировки | тыс.руб. | - | - | 27,000 |
| 8.3 | -расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 451,278 | 451,278 | 303,550 |
| 9. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 18 735,663 | 25 289,894 | 27 967,697 |
| 9.1 | автотранспорт | тыс.руб. | 4 126,033 | 3 649,367 | 3 816,624 |
| 9.2 | доставка топлива (склад - производство) | тыс.руб. | 5 884,200 | 6 070,9 | 6 226,3 |
| 9.3 | цех КПиА | тыс.руб. | 1 028,768 | 1 082,419 | 0,000 |
| 9.4 | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | 13,208 | 16,495 | 23,745 |
| 9.5 | ремонтно-механические мастерские | тыс.руб. | - | - | - |
| 9.6 | охрана труда | тыс.руб. | 338,639 | 367,149 | 367,149 |
| 9.7 | прочие цеховые | тыс.руб. | 5 125,978 | 11 251,706 | 12 302,612 |
| 9.8 | прочие общехозяйственные | тыс.руб. | 1 333,522 | 1 966,580 | 3 722,145 |
| 9.9 | прочие непроизводственные расходы | тыс.руб. | 885,315 | 885,315 | 1 509,127 |
| 10. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего: | тыс.руб. | 181 809,829 | 212 236,495 | 221 589,107 |
| 11. | Себестоимость 1Гкал | руб. | 4 457,15 | 5 357,920 | 5 558,954 |
| 12. | Субсидия, в т.ч.: | тыс.руб. | - | - | - |
| 12.1 | на электрическую энергию | тыс.руб. | - | - | - |
| 12.2 | на топливо | тыс.руб. | - | - | - |
| 12.3 | на заработную плату | тыс.руб. | - | - | - |
| 12.4 | на ремонты | тыс.руб. | - | - | - |
| 13. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии: | тыс.руб. | 181 809,829 | 212 236,495 | 221 589,107 |
| 14. | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии | тыс.руб. | 4 457,145 | 5 357,917 | 5 558,954 |
| 15. | Расходы на реализованную продукцию | тыс.руб. | 150 849,418 | 177 347,138 | 185 033,004 |
| 16. | Прибыль | тыс.руб. | 964,750 | 323,358 | 336,994 |
| 16.1 | Прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 66,8 | 69,8 | 93,8 |
| 16.2 | Прибыль на прочие цели* | тыс.руб. | 591,684 | -42,245 | -46,080 |
| 16.3 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | тыс.руб. | 306,241 | 295,808 | 289,309 |
| 16.3.1 | на прибыль | тыс.руб. | 16,7 | 17,4 | 23,4 |
| 16.3.2 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 289,5 | 278,4 | 265,9 |
| 17 | Необходимая валовая выручка, связанная с производством и реализацией продукции | тыс.руб. | 151 814,168 | 177 670,496 | 185 369,997 |
| 18 | Возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. | - | - | - |
| 19 | Одноставочный тариф | руб/Гкал | 4 485,65 | 5 367,690 | 5 569,080 |

Примечание: 16.2.Прибыль на прочие цели * - Общежитие, проценты за кредит.

Таблица №1.2.7-13 Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии с.Новое Чаплино

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Утверждено Комитетом 2014 | Ожидаемое выполнение 2014 | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 9 123,665 | 9 240,635 | 8 480,763 |
| 2 | СНК | Гкал | 281,700 | 281,700 | 281,700 |
| 3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | - | - | - |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 8 841,965 | 8 958,935 | 8 199,063 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 2 297,000 | 2 297,000 | 2 297,000 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 6 544,965 | 6 661,935 | 5 902,063 |
|  | 1) Подразделениям предприятия | Гкал | 489,616 | 489,616 | 358,821 |
|  | 2) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 6 055,349 | 6 172,319 | 5 543,242 |
|  | - население | Гкал | 5 183,640 | 5 301,000 | 4 671,533 |
|  | - бюджетные организации | Гкал | 829,119 | 815,164 | 808,972 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 42,590 | 56,155 | 62,737 |
| 2 | Денежное выражение |
| 1 | Топливо на технологические нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 42 073,300 | 56 069,765 | 51 280,025 |
| 1.1 | Уголь | тыс. руб. | 42 073,300 | 56 069,765 | 51 280,025 |
| 1.2 | Газ природный | тыс. руб. | - | - | - |
| 1.3 | Дизельное топливо | тыс. руб. | - | - | - |
| 2 | Прочие энергоресурсы | тыс. руб. | 6 727,372 | 15 774,260 | 18 609,375 |
| 2.1 | Электрическая энергия, в т.ч. | тыс. руб. | 6 580,089 | 14 710,009 | 17 935,553 |
| 2.1.1 | на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - |
| 2.1.2 | на технологические нужды | тыс. руб. | 6 580,089 | 14 710,009 | 17 935,553 |
| 2.1.3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 147,282 | 1 064,251 | 673,822 |
| 2.1.4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - |
| 3. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 143,311 | 1 605,665 | 483,2 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | - | - | 2 718,700 |
| 4.1. | капитальный ремонт | тыс.руб. | - | - | 2 718,7 |
| 4.2. | текущий ремонт | тыс.руб. | - | - | - |
| 5. | Оплата труда | тыс.руб. | 5 331,973 | 6 156,123 | 6 827,790 |
| 5.1. | Оплата труда основных рабочих | тыс.руб. | 5 149,439 | 5 145,600 | 5 505,800 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 39 010,90 | 38 981,82 | 41 710,61 |
|  | численность, чел. | чел | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 5.2. | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 182,534 | 1 010,523 | 1 321,990 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 62 414,40 | 63 342,84 | 67 789,26 |
|  | численность, чел. | чел | 0,003 | 0,016 | 0,020 |
| 5.3 | Отчисления на соц. нужды с ФОТ работников | тыс.руб. | 1 589,424 | 1 943,647 | 2 055,770 |
|  | Отчисления с ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 1 555,130 | 1 710,708 | 1 767,416 |
|  | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | тыс.руб. | 34,294 | 232,939 | 288,354 |
| 6 | Амортизация | тыс.руб. | 1 965,850 | 3 947,009 | 3 916,350 |
| 6.1 | -основных средств | тыс.руб. | 1 965,850 | 3 947,009 | 3 916,350 |
| 6.2 | -нематериальных активов | тыс.руб. | - | - | - |
| 7. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | 37,614 | 187,620 | 156,655 |
| 7.1 | -плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 37,614 | 37,614 | 72,855 |
| 7.2 | -расходы на обучение персонала | тыс.руб. | - | 150,006 | 83,800 |
| 8. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 4 034,201 | 14 574,373 | 16 162,868 |
| 8.1 | автотранспорт | тыс.руб. | 1 904,650 | 7 113,334 | 8 527,0 |
| 8.2 | доставка топлива (склад -производство) | тыс.руб. | 251,160 | 831,994 | 551,4 |
| 8.3 | цех КПиА | тыс.руб. | - | 136,583 | 30,86 |
| 8.4 | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | 6,604 | 16,490 | 23,745 |
| 8.5 | охрана труда | тыс.руб. | 42,768 | 37,491 | 37,491 |
| 8.6 | прочие цеховые | тыс.руб. | 1 624,958 | 5 734,455 | 5 076,326 |
| 8.7 | прочие общехозяйственные | тыс.руб. | 155,437 | 595,071 | 1 126,159 |
| 8.8 | прочие непроизводственные расходы | тыс.руб. | 48,624 | 108,955 | 789,868 |
| 9. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего: | тыс.руб. | 61 903,045 | 100 258,461 | 102 210,695 |
| 10. | Себестоимость 1Гкал | руб. | 9 458,12 | 15 049,450 | 17 317,792 |
| 11. | Субсидия, в т.ч.: | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.1 | на электрическую энергию | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.2 | на топливо | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.3 | на заработную плату | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.4 | на ремонты | тыс.руб. | - | - | - |
| 12. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии: | тыс.руб. | 61 903,045 | 100 258,461 | 102 210,695 |
| 13. | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии | тыс.руб. | 9 458,12 | 15 049,451 | 17 317,792 |
| 14. | Расходы на реализованную продукцию | тыс.руб. | 57 272,202 | 92 890,013 | 95 996,707 |
| 15. | Прибыль | тыс.руб. | 562,732 | 912,464 | 897,199 |
| 15.1 | Прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 16,335 | 13,365 | 17,955 |
| 15.2 | Прибыль на прочие цели* | тыс.руб. | 150,4 | - | - |
| 15.3 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | тыс.руб. | 395,98 | 899,099 | 879,244 |
| 15.3.1 | на прибыль | тыс.руб. | 4,1 | 3,34 | 4,49 |
| 15.3.2 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 391,9 | 895,8 | 874,8 |
| 16 | Необходимая валовая выручка, связанная с производством и реализацией продукции тыс. руб. | тыс.руб. | 57 834,933 | 93 802,477 | 96 893,907 |
| 17 | Возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. | - | - | - |
| 18 | Одноставочный тариф | руб/Гкал | 9 551,050 | 15 197,28 | 17 479,650 |

Примечание: 15.4.Прибыль на прочие цели * - Общежитие, проценты за кредит.

Таблица №1.2.7.-14 Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии с.Сиреники

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Утверждено Комитетом 2014 | Ожидаемое выполнение 2014 | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7 787,409 | 7 568,934 | 7 410,010 |
| 2 | СНК | Гкал | 158,100 | 158,100 | 158,100 |
| 3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | - | - | - |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 7 629,309 | 7 410,834 | 7 251,910 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 961,000 | 961,000 | 961,000 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 6 668,309 | 6 449,834 | 6 290,910 |
|  | 1) Подразделениям предприятия | Гкал | 1 346,4 | 1 307,4 | 1 262,0 |
|  | 2) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 5 321,899 | 5 142,418 | 5 028,940 |
|  | - население | Гкал | 4 158,749 | 3 968,000 | 3 786,111 |
|  | - бюджетные организации | Гкал | 1 033,798 | 995,602 | 1 020,369 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 129,352 | 178,816 | 222,460 |
| 2 | Денежное выражение |
| 1 | Топливо на технологические нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 26 392,800 | 32 196,931 | 34 100,805 |
| 1.1 | Уголь | тыс. руб. | 26 392,800 | 32 196,931 | 34 100,805 |
| 1.2 | Газ природный | тыс. руб. | - | - | - |
| 1.3 | Дизельное топливо | тыс. руб. | - | - | - |
| 2 | Прочие энергоресурсы | тыс. руб. | 14 425,244 | 23 780,755 | 21 858,444 |
| 2.1 | Электрическая энергия, в т.ч. | тыс. руб. | 13 991,993 | 22 996,081 | 21 131,069 |
| 2.1.1 | на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - |
| 2.1.2 | на технологические нужды | тыс. руб. | 13 991,993 | 22 996,081 | 21 131,069 |
| 2.1.3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 433,251 | 784,674 | 727,375 |
| 2.1.4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - |
| 3. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 298,870 | 299,7 | 297,5 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | - | 217,630 | 3 849,500 |
| 4.1. | капитальный ремонт | тыс.руб. | - | 217,6 | 3 849,5 |
| 4.2. | текущий ремонт | тыс.руб. | - | - | - |
| 5. | Оплата труда | тыс.руб. | 8 514,658 | 9 715,847 | 10 737,558 |
| 5.1. | Оплата труда основных рабочих | тыс.руб. | 7 165,486 | 7 285,900 | 7 796,300 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 39 808,26 | 40 477,22 | 43 312,78 |
|  | численность, чел. | чел | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5.2 | Оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 904,800 | 999,100 | 1 069,300 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 37 700,00 | 41 629,17 | 44 554,17 |
|  | численность, чел. | чел | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5.3 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 444,372 | 1 430,847 | 1 871,958 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 62 414,40 | 63 342,84 | 67 789,26 |
|  | численность, чел. | чел | 0,007 | 0,023 | 0,028 |
| 5.4 | Отчисления на соц. нужды с ФОТ работников | тыс.руб. | 2 510,598 | 3 162,828 | 3 429,238 |
|  | Отчисления с ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 2 163,977 | 2 497,701 | 2 672,630 |
|  | Отчисления с ФОТ цехового персонала | тыс.руб. | 263,133 | 335,297 | 348,294 |
|  | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | тыс.руб. | 83,488 | 329,829 | 408,314 |
| 6 | Амортизация | тыс.руб. | 414,800 | 805,017 | 796,378 |
| 6.1 | -основных средств | тыс.руб. | 414,800 | 805,017 | 796,378 |
| 6.2 | -нематериальных активов | тыс.руб. | - | - | - |
| 7. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | 150,532 | 150,532 | 87,740 |
| 7.1 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 69,747 | 69,747 | 85,240 |
| 7.2 | расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 80,785 | 80,785 | 2,500 |
| 8. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 7 061,789 | 20 318,429 | 20 088,450 |
| 8.1 | автотранспорт | тыс.руб. | 2 787,200 | 9 240,0 | 8 749,1 |
| 8.2 | доставка топлива (склад -производство) | тыс.руб. | 121,224 | 676,3 | 642,7 |
| 8.3 | цех КПиА | тыс.руб. | - | - | 30,86 |
| 8.4 | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | - | 16,495 | 23,745 |
| 8.5 | охрана труда | тыс.руб. | 72,272 | 72,272 | 72,272 |
| 8.6 | прочие цеховые | тыс.руб. | 3 675,008 | 9 244,546 | 7 381,166 |
| 8.7 | прочие общехозяйственные | тыс.руб. | 378,406 | 842,589 | 1 594,659 |
| 8.8 | прочие непроизводственные расходы | тыс.руб. | 27,679 | 226,181 | 1 593,912 |
| 9. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего: | тыс.руб. | 59 769,292 | 90 647,633 | 95 245,643 |
| 10. | Себестоимость 1Гкал | руб. | 8 963,19 | 14 054,260 | 15 140,202 |
| 11. | Субсидия, в т.ч.: | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.1 | на электрическую энергию | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.2 | на топливо | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.3 | на заработную плату | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.4 | на ремонты | тыс.руб. | - | - | - |
| 12. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии: | тыс.руб. | 59 769,292 | 90 647,633 | 95 245,643 |
| 13. | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии | тыс.руб. | 8 963,19 | 14 054,257 | 15 140,202 |
| 14. | Расходы на реализованную продукцию | тыс.руб. | 47 701,168 | 72 272,865 | 76 139,167 |
| 15. | Прибыль | тыс.руб. | 303,819 | 94,097 | 101,096 |
| 15.1 | Прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 25,245 | 25,245 | 33,915 |
| 15.2 | Прибыль на прочие цели* | тыс.руб. | 229,8 | -15,4 | -16,8 |
| 15.3 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | тыс.руб. | 48,77 | 84,234 | 84,010 |
| 15.3.1 | на прибыль | тыс.руб. | 6,3 | 6,31 | 8,48 |
| 15.3.2 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 42,5 | 77,9 | 75,5 |
| 16 | Необходимая валовая выручка, связанная с производством и реализацией продукции тыс. руб. | тыс.руб. | 48 004,988 | 72 366,962 | 76 240,263 |
| 17 | Возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. | - | - | - |
| 18 | Одноставочный тариф | руб/Гкал | 9 020,270 | 14 072,555 | 15 160,300 |

Примечание: 15.2.Прибыль на прочие цели * - Общежитие, проценты за кредит.

Таблица №1.2.7.-15.Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии с.Нунлигран

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Утверждено Комитетом 2014 | Ожидаемое выполнение 2014 | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4 672,749 | 4 877,601 | 4 392,144 |
| 2 | СНК | Гкал | 121,800 | 121,800 | 121,800 |
| 3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | - | - | - |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 4 550,949 | 4 755,801 | 4 270,344 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 391,000 | 391,000 | 391,000 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 4 159,949 | 4 364,801 | 3 879,344 |
|  | 1) Подразделениям предприятия | Гкал | 645,2 | 695,6 | 626,1 |
|  | 2) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 3 514,785 | 3 669,235 | 3 253,272 |
|  | - население | Гкал | 2 422,952 | 2 500,000 | 2 141,184 |
|  | - бюджетные организации | Гкал | 863,613 | 886,551 | 854,124 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 228,220 | 282,684 | 257,964 |
| 2 | Денежное выражение |
| 1 | Топливо на технологические нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 12 318,800 | 19 197,638 | 19 612,412 |
| 1.1 | Уголь | тыс. руб. | 12 318,800 | 19 197,638 | 19 612,412 |
| 1.2 | Газ природный | тыс. руб. | - | - | - |
| 1.3 | Дизельное топливо | тыс. руб. | - | - | - |
| 2 | Прочие энергоресурсы | тыс. руб. | 10 220,974 | 15 619,348 | 17 494,657 |
| 2.1 | Электрическая энергия, в т.ч. | тыс. руб. | 9 961,308 | 15 189,845 | 17 072,463 |
| 2.1.1 | на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - |
| 2.1.2 | на технологические нужды | тыс. руб. | 9 961,308 | 15 189,845 | 17 072,463 |
| 2.1.3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 259,666 | 429,503 | 422,194 |
| 2.1.4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - |
| 3. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 112,266 | 177,002 | 50,6 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | - | 139,660 | 2 670,200 |
| 4.1. | капитальный ремонт | тыс.руб. | - | 139,66 | 2 670,2 |
| 4.2. | текущий ремонт | тыс.руб. | - | - | - |
| 5. | Оплата труда | тыс.руб. | 5 111,584 | 6 046,294 | 6 706,383 |
| 5.1. | Оплата труда основных рабочих | тыс.руб. | 4 777,065 | 5 053,800 | 5 407,900 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 37 913,21 | 40 109,52 | 42 919,84 |
|  | численность, чел. | чел | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 5.2 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 334,519 | 992,494 | 1 298,483 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 62 414,40 | 63 342,84 | 67 789,26 |
|  | численность, чел. | чел | 0,005 | 0,016 | 0,019 |
| 5.3 | Отчисления на соц. нужды с ФОТ работников | тыс.руб. | 1 505,523 | 1 894,534 | 2 065,569 |
|  | Отчисления с ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 1 442,674 | 1 665,751 | 1 782,342 |
|  | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | тыс.руб. | 62,849 | 228,783 | 283,227 |
| 6 | Амортизация | тыс.руб. | 250,700 | 332,534 | 372,084 |
| 6.1 | -основных средств | тыс.руб. | 250,700 | 332,534 | 372,084 |
| 6.2 | -нематериальных активов | тыс.руб. | - | - | - |
| 7. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | 105,189 | 105,189 | 98,902 |
| 7.1 | -плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 32,679 | 32,679 | 58,902 |
| 7.2 | -расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 72,510 | 72,510 | 40,000 |
| 8. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 6 537,503 | 14 170,588 | 15 714,107 |
| 8.1 | автотранспорт | тыс.руб. | 3 126,200 | 6 471,9 | 6 613,2 |
| 8.2 | доставка топлива (склад -производство) | тыс.руб. | 546,700 | 799,8 | 700,0 |
| 8.3 | цех КПиА | тыс.руб. | - | - | 61,72 |
| 8.4 | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | 13,208 | 16,495 | 23,745 |
| 8.5 | охрана труда | тыс.руб. | 41,703 | 41,703 | 41,703 |
| 8.6 | прочие цеховые | тыс.руб. | 2 520,423 | 6 251,806 | 6 554,430 |
| 8.7 | прочие общехозяйственные | тыс.руб. | 284,860 | 584,454 | 1 106,134 |
| 8.8 | прочие непроизводственные расходы | тыс.руб. | 4,409 | 4,388 | 613,220 |
| 9. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего: | тыс.руб. | 36 162,540 | 57 682,788 | 64 784,876 |
| 10. | Себестоимость 1Гкал | руб. | 8 693,02 | 13 215,44 | 16 699,95 |
| 11. | Субсидия, в т.ч.: | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.1 | на электрическую энергию | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.2 | на топливо | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.3 | на заработную плату | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.4 | на ремонты | тыс.руб. | - | - | - |
| 12. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии: | тыс.руб. | 36 162,540 | 57 682,788 | 64 784,876 |
| 13. | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии | тыс.руб. | 8 693,02 | 13 215,44 | 16 699,95 |
| 14. | Расходы на реализованную продукцию | тыс.руб. | 30 554,107 | 48 490,571 | 54 329,492 |
| 15. | Прибыль | тыс.руб. | 359,783 | 63,156 | 67,107 |
| 15.1 | Прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 14,850 | 14,850 | 19,950 |
| 15.2 | Прибыль на прочие цели* | тыс.руб. | 296,7 | -5,8 | -7,0 |
| 15.3 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | тыс.руб. | 48,26 | 54,141 | 54,147 |
| 15.3.1 | на прибыль | тыс.руб. | 3,7 | 3,71 | 4,99 |
| 15.3.2 | другие налоги | тыс.руб. | - | - | - |
| 15.3.3 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 44,5 | 50,4 | 49,2 |
| 16 | Необходимая валовая выручка, связанная с производством и реализацией продукции тыс. руб. | тыс.руб. | 30 913,890 | 48 553,727 | 54 396,599 |
| 17 | Возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. | - | - | - |
| 18 | Одноставочный тариф | руб/Гкал | 8 795,390 | 13 232,66 | 16 720,580 |

Примечание: 15.2.Прибыль на прочие цели * - Общежитие, проценты за кредит.

Таблица №1.2.7-16.  Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии с.Энмелен

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Утверждено Комитетом 2014 | Ожидаемое выполнение 2014 | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральные показатели |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 094,009 | 2 118,542 | 2 061,100 |
| 2 | СНК | Гкал | 66,200 | 66,200 | 66,200 |
| 3 | Покупная тепловая энергия | Гкал | - | - | - |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 2 027,809 | 2 052,342 | 1 994,900 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 302,000 | 302,000 | 302,000 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 1 725,809 | 1 750,342 | 1 692,900 |
|  | 1) Подразделениям предприятия | Гкал | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
|  | 2) Реализация тепловой энергии: | Гкал | 1 703,190 | 1 727,723 | 1 670,281 |
|  | - население | Гкал | 662,637 | 688,805 | 629,728 |
|  | - бюджетные организации | Гкал | 907,412 | 885,145 | 902,478 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 133,141 | 153,773 | 138,075 |
| 2 | Денежное выражение |
| 1 | Топливо на технологические нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 9 000,000 | 11 759,785 | 12 007,906 |
| 1.1 | Уголь | тыс. руб. | 9 000,000 | 11 759,785 | 12 007,906 |
| 1.2 | Газ природный | тыс. руб. | - | - | - |
| 1.3 | Дизельное топливо | тыс. руб. | - | - | - |
| 2 | Прочие энергоресурсы | тыс. руб. | 10 937,437 | 14 431,125 | 17 906,127 |
| 2.1 | Электрическая энергия, в т.ч. | тыс. руб. | 10 623,968 | 13 727,350 | 17 220,837 |
| 2.1.1 | на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - |
| 2.1.2 | на технологические нужды | тыс. руб. | 10 623,968 | 13 727,350 | 17 220,837 |
| 2.1.3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 313,469 | 703,775 | 685,289 |
| 2.1.4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - |
| 3. | Сырье и материалы | тыс.руб. | 129,480 | 385,5 | 117,5 |
| 4. | Ремонт основных средств | тыс.руб. | - | 60,270 | 2 566,400 |
| 4.1. | капитальный ремонт | тыс.руб. | - | 60,270 | 2 566,400 |
| 4.2. | текущий ремонт | тыс.руб. | - | - | - |
| 5. | Оплата труда | тыс.руб. | 5 513,738 | 6 156,324 | 6 814,788 |
| 5.1. | Оплата труда основных рабочих | тыс.руб. | 4 777,065 | 4 857,400 | 5 197,600 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 39 808,88 | 40 478,33 | 43 313,33 |
|  | численность, чел. | чел | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5.2 | Оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 248,600 | 345,000 | 369,200 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 20 716,67 | 28 750,00 | 30 766,67 |
|  | численность, чел. | чел | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.3 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 488,073 | 953,924 | 1 247,988 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 62 414,40 | 63 342,84 | 67 789,26 |
|  | численность, чел. | чел | 0,008 | 0,015 | 0,018 |
| 5.4 | Отчисления на соц. нужды с ФОТ работников | тыс.руб. | 1 609,668 | 2 003,359 | 2 180,547 |
|  | Отчисления с ФОТ производственных рабочих | тыс.руб. | 1 442,674 | 1 665,201 | 1 781,800 |
|  | Отчисления с ФОТ цехового персонала | тыс.руб. | 75,296 | 118,266 | 126,534 |
|  | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | тыс.руб. | 91,698 | 219,892 | 272,213 |
| 6 | Амортизация | тыс.руб. | 119,700 | 338,391 | 332,487 |
| 6.1 | -основных средств | тыс.руб. | 119,700 | 338,391 | 332,487 |
| 6.2 | -нематериальных активов | тыс.руб. | - | - | - |
| 7. | Иные работы и услуги, в т.ч.: | тыс.руб. | 7,573 | 7,573 | 15,311 |
| 7.1 | -плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 7,573 | 7,573 | 15,311 |
| 8. | Прочие расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 4 929,246 | 9 067,554 | 9 987,867 |
| 8.1 | автотранспорт | тыс.руб. | 1 127,900 | 2 050,4 | 1 818,0 |
| 8.2 | цех КПиА | тыс.руб. | - | - | 30,86 |
| 8.3 | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | 13,208 | 16,495 | 30,030 |
| 8.4 | охрана труда | тыс.руб. | 57,166 | 57,166 | 57,166 |
| 8.5 | прочие цеховые | тыс.руб. | 3 204,626 | 6 271,020 | 5 511,580 |
| 8.6 | прочие общехозяйственные | тыс.руб. | 415,619 | 561,741 | 1 063,119 |
| 8.7 | прочие непроизводственные расходы | тыс.руб. | 110,727 | 110,693 | 1 477,088 |
| 9. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего: | тыс.руб. | 32 246,842 | 44 209,849 | 51 928,961 |
| 10. | Себестоимость 1Гкал | руб. | 18 685,05 | 25 257,84 | 30 674,56 |
| 11. | Субсидия, в т.ч.: | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.1 | на электрическую энергию | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.2 | на топливо | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.3 | на заработную плату | тыс.руб. | - | - | - |
| 11.4 | на ремонты | тыс.руб. | - | - | - |
| 12. | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии: | тыс.руб. | 32 246,842 | 44 209,849 | 51 928,961 |
| 13. | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии | тыс.руб. | 18 685,05 | 25 257,84 | 30 674,56 |
| 14. | Расходы на реализованную продукцию | тыс.руб. | 31 824,205 | 43 638,542 | 51 235,134 |
| 15. | Прибыль | тыс.руб. | 185,982 | 82,944 | 88,168 |
| 15.1 | Прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 16,335 | 16,335 | 21,945 |
| 15.2 | Прибыль на прочие цели* | тыс.руб. | 117,0 | - | - |
| 15.3 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | тыс.руб. | 52,68 | 66,609 | 66,223 |
| 15.3.1 | на прибыль | тыс.руб. | 4,1 | 4,08 | 5,49 |
| 15.3.2 | налог на имущество организации | тыс.руб. | 48,6 | 62,5 | 60,7 |
| 16 | Необходимая валовая выручка, связанная с производством и реализацией продукции тыс. руб. | тыс.руб. | 32 010,187 | 43 721,486 | 51 323,302 |
| 17 | Возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. | - | - | - |
| 18 | Одноставочный тариф | руб/Гкал | 18 794,250 | 25 305,84 | 30 727,350 |

Примечание: 15.2.Прибыль на прочие цели * - Общежитие, проценты за кредит.

Проведенным анализом установлено:

- рост затрат на  выработку  1 Г/кал тепловой энергии опережает рост тарифов на тепловую энергию из-за опережения роста стоимости ресурсной составляющей (уголь, диз. топливо, электричества, воды, оборудования, материалов) и увеличивающего количества аварий.

- Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского Автономного округа ежегодно утверждает предприятию тариф ниже планового значения, определенного предприятием. Таким образом, предприятие ежегодно не способно покрывать свои затраты на производство и передачу тепловой энергии потребителям, реализуя тепловую энергию по утвержденным тарифам.

Проведенное сравнение статей расходов и доходов, заложенных в тарифе, и фактических данных по работе предприятия выявило, что предприятие работает с убытком. Это связано с несоответствием фактических расходов предприятия для производства и реализации тепловой энергии, и утвержденных в тарифе.

- Эксплуатируемое оборудование не энергонеэффективно и имеет низкие КПД.

- Отсутствует система учета производства тепла и расхода энергоресурсов, что привело к ситуации, в которой невозможно реально определить энергоэффективность оборудования, теплотрасс и потери тепла и горячей воды у потребителей.

- Уровень оснащенности техническими и программными средствами управления технологическими процессами и управления производством очень низкое:

  - автоматизация управления технологическими процессами не ведется.

  - установлена минимально необходимая автоматика по защите котельного оборудования;

  - в системе практически отсутствуют средства коммерческого учета;

  - отсутствует единая информационная система для управления предприятием;

  - руководители предприятия не имеют достаточной информации для качественного управления предприятием в рыночных условиях.

- Выходом из сложившейся ситуации является полная замена всех котельных и их теплотрасс.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

# Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения Провиденского городского округа осуществляется уполномоченными органами в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с принципами регулирования, предусмотренными:

# Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

# Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

# Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

# Приказом ФСТ России от 15.12.2013 №191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год».

# Приказом ФСТ России от 11.10.2014 №227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год».

# Законом Чукотского автономного округа от 9 декабря 2010г. №114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями по компенсации организациям коммунального комплекса недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек».

- Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 15 декабря 2014года №623 «Об утверждении Порядка компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2015-2018 годах»

- Положение о Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 7 июня 2007г. №75.

В соответствии с Постановлениями правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, установленные тарифы для потребителей ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на 2013-2015гг.:

# Постановление правления Комитета Государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа №18-э/4 от 28 декабря 2012г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на 2013 год».

# Постановление правления Комитета Государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа №37-э/1 от 17 декабря 2013г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), потребляемую ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», потребителям на 2014 год».

# Постановление правления Комитета Государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа №26-э/4 от 19 декабря 2014г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), потребляемую ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», потребителям на 2015 год».

- Постановлением Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 18 декабря 2015 года № 24-э/1.

Сравнительный анализ утвержденного тарифа Комитета Государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа для ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на реализацию тепловой энергии абонентам предприятия представлена в нижеследующих таблицах.

Таблица №1.2.7.-17 Тариф на тепловую энергию Провиденского городского округа на 2013г.

| Наименование участка | Вид тарифа | Организации | Населения (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2013г. | 01.07.2013 г. | 01.01.2013г. | 01.07.2013 г. |
| пгт.Провидения | одноставочный руб./Гкал | 3631,90 | 4485,65 | 757,26 | 848,13 |
| с.Новое Чаплино | одноставочный руб./Гкал | 7283,13 | 9131,40 | 330,57 | 370,24 |
| с.Сиреники | одноставочный руб./Гкал | 6645,92 | 8860,78 | 412,19 | 461,65 |
| с.Нунлигран | одноставочный руб./Гкал | 6572,02 | 8639,87 | 512,71 | 574,24 |
| с.Энмелен | одноставочный руб./Гкал | 15690,38 | 18410,54 | 488,69 | 547,33 |

Таблица №1.2.7-18  Тариф на тепловую энергию Провиденского городского округа на 2014г.

| Наименование участка | Вид тарифа | Организации | Населения (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2014г. | 01.07.2014 г. | 01.01.2014г. | 01.07.2014 г. |
| пгт.Провидения | одноставочный руб./Гкал | 4485,65 | 4485,65 | 848,13 | 915,98 |
| с.Новое Чаплино | одноставочный руб./Гкал | 9131,40 | 9970,70 | 370,24 | 399,86 |
| с.Сиреники | одноставочный руб./Гкал | 8860,78 | 9179,77 | 461,65 | 498,59 |
| с.Нунлигран | одноставочный руб./Гкал | 8639,87 | 8950,91 | 574,24 | 620,17 |
| с.Энмелен | одноставочный руб./Гкал | 18410,54 | 19177,96 | 547,33 | 591,12 |

Таблица №1.2.7-19 Тариф на тепловую энергию Провиденского городского округа на 2015г.

| Наименование участка | Вид тарифа | Организации | Населения (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2015г. | 01.07.2015 г. | 01.01.2015г. | 01.07.2015 г. |
| пгт.Провидения | одноставочный руб./Гкал | 4485,65 | 4485,65 | 915,98 | 915,98 |
| с.Новое Чаплино | одноставочный руб./Гкал | 9970,70 | 9970,70 | 399,86 | 399,86 |
| с.Сиреники | одноставочный руб./Гкал | 9179,77 | 9179,77 | 498,59 | 498,59 |
| с.Нунлигран | одноставочный руб./Гкал | 8950,91 | 8950,91 | 620,17 | 620,17 |
| с.Энмелен | одноставочный руб./Гкал | 19177,96 | 19177,96 | 591,12 | 591,12 |

Таблица №1.2.7-20 Тариф на тепловую энергию Провиденского городского округа на 2016г.

| Наименование участка | Вид тарифа | Организации | Населения (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016г. | 01.07.2016 г. | 01.01.2016г. | 01.07.2016 г. |
| пгт.Провидения | одноставочный руб./Гкал | 4485,65 | 5158,49 | 915,98 | 915,98 |
| с.Новое Чаплино | одноставочный руб./Гкал | 9970,70 | 11465,90 | 399,86 | 399,86 |
| с.Сиреники | одноставочный руб./Гкал | 9179,77 | 10556,07 | 498,59 | 498,59 |
| с.Нунлигран | одноставочный руб./Гкал | 8950,91 | 10292,61 | 620,17 | 620,17 |
| с.Энмелен | одноставочный руб./Гкал | 19177,96 | 22053,44 | 591,12 | 591,12 |

В связи с постоянным ростом стоимости топлива (уголь, диз.топливо), снижение тарифов в ближайшей перспективе не ожидается.

Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки «Схемы теплоснабжения» определены Постановлениями правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), потребляемую ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», потребителям на 2013-2016гг»

Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от осуществлении указанной деятельности отсутствуют, Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа не установлены.

Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствуют, Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа не установлены.

Проведенное сравнение статей расходов и доходов, заложенных в тарифе, и фактических данных по работе предприятия выявило, что предприятие работает с убытком. Это связано с несоответствием фактических расходов предприятия для производства и реализации тепловой энергии, и утвержденных в тарифе. Фактический расход предприятия гораздо выше, чем в утвержденном  тарифе, а именно:

- Расхода топлива на технологические нужды – в тарифе гораздо занижен расход угля, электроэнергии и холодной воды.

- Оплата труда.

- Амортизация основных средств.

- Прочие расходы - в тарифе гораздо занижены расходы на: автотранспорт, доставка топлива (склад-производство), прочие цеховые расходы, прочие общехозяйственные расходы, прочие непроизводственные расходы.

- Себестоимость 1Гкал - фактическая себестоимость 1Гкал на 1297,20 Гкал за 2015г. меньше утвержденной в тарифе по Провиденскому городскому округу.

Причины  отклонений  фактических показателей от утвержденных Комитетом лежат в несовершенстве системы тарифообразования в сфере теплоснабжения:

- тариф не учитывает фактические климатические условия, например в Дании климатические условия учитываются очень просто – тариф делится на две составляющие: 1 составляющая – оплата обслуживания самой системы, она постоянная и зимой и летом, и 2 составляющая – плата за энергоресурсы, которая осуществляется только за оплату реальных услуг;

- отсутствие в тарифе составляющей для разработки всех необходимых программ и проектов для привлечения средств частного капитала в отрасль при отсутствии их во всех уровнях бюджетов.

Снижение эксплуатационных затрат и рост стоимости внеоборотных активов предприятия возможно только за счет строительства новых котельных и теплотрасс, обеспечивающих:

- сокращение переменных издержек за счет экономии топлива, электроэнергии, воды и уменьшение затрат на водоотведение;

- сокращение постоянных издержек за счет сокращения эксплуатационного персонала, ремонтного персонала, затрат на материалы для ремонта, сокращения затрат на ремонтную технику;

- рост стоимости внеоборотных активов (расширение имущественного потенциала предприятия);

- роста оборотных активов на величину денежных средств, что в свою очередь благоприятно повлияет на ликвидность всего предприятия;

- увеличение выручки предприятия на величину выручки за счет расширения зоны теплоснабжения.

Необходимо отметить, что в предоставленных данных утвержденного тарифного дела 2013-2015гг., полностью отсутствует техническая часть (техническое обоснование тарифа) тарифного дела 2013-2015гг. Тем самым проверить экономическую часть (экономическое обоснование тарифа) тарифного дела 2013-2015гг. не представляется возможным.  Данный факт так же влияет:

- анализ технического состояния основного и вспомогательного оборудования в 2013-2015гг.

- анализ изменения нагрузок абонентов предприятия в базовый период и период регулирования в 2013-2015гг.;

- анализ счетов на отпуск тепловой энергии потребителям в 2013-2015гг.;

- анализ расчета объема электроэнергии производства и передачи тепловой энергии предприятия в 2013-2015гг.;

- анализ показателей работы котельных в базовый период и период регулирования в 2013-2015гг.;

- анализ поставщиков топливно-энергетических ресурсов по предприятию в базовый период и период регулирования в 2013-2015гг.;

- анализ структуры полезного отпуска и расчета затрат на топливо в базовый период и период регулирования в 2013-2015гг.;

- анализ сводных показателей по предприятию в базовый период и период регулирования в 2013-2015гг.;

- анализ исходных данных для расчета технологических потерь при передаче тепловой энергии в 2013-2015гг.;

- анализ расчета плановой температуры отопительного периода (за 5 лет с разбивкой по месяцам);

Из вышеперечисленных данных следует, что экономическая часть тарифов 2013-2015гг., технически не обоснована.

1.2.8. Имеющиеся проблемы и направления их решения

Одной из главных проблем теплоснабжения как большинства Российских регионов, так и Провиденского городского округа является неравномерное распределение тепла между потребителями. Тепловые сети во время долгой эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе. Очень часто в процессе эксплуатации сети подвергаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединяются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей). Все это оказывает серьезное влияние на гидравлический режим системы. На практике абоненты часто самовольно устанавливают дополнительные радиаторы или изменяют схемы их подключения, что приводит к нарушению теплового и гидравлического режима работ тепловой сети. Для решения данной проблемы необходимы расчет и наладка гидравлического режима работы сетей.

Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода теплоносителя через систему отопления расчетному для каждого потребителя, в таких условиях велика вероятность отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных потребителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной недотопа или перетопа. Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помещениях.

Завышенный расход теплоносителя в системе теплопотребления ведет к перерасходу электроэнергии на сетевых насосах и занижению температуры сетевой воды после водонагревательного оборудования и, как следствие, понижает качество и надежность всех абонентов системы теплоснабжения.

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения Провиденского городского округа распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения: производство - транспорт - потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

  - существенный избыток тепловых мощностей источников теплоснабжения;

  - невысокие КПД котлоагрегатов и, как следствие, повышенные удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

  - низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и отпуска тепловой энергии в котельных;

  - низкий уровень автоматизации котельных.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

    - высокая степень износа тепловых сетей;

    - высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

    - нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

    - высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

      - низкая степень охвата домохозяйтсв приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

      - низкая степень охвата домохозяйтсв средствами регулирования теплопотребления;

      - низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

      - отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории Провиденского городского округа приводит к «перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от магистральных сетей.

Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха в помещении и установка приборов учета тепловой энергии, позволит снизить перерасход тепловой энергии и создаст комфортные условия микроклимата.

Состояние внутренних систем отопления- ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», уделяют достаточное внимание состоянию внутренних инженерных систем многоквартирных домов. Однако существует множество фактов самовольной замены отопительных приборов и трубопроводов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях. Для повышения качества теплоснабжения, и поддержания комфортных условий микроклимата, рекомендуется установить балансировочные клапаны на стояках в жилых домах.

Отсутствие приборов учета у части потребителей - не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у части потребителей - приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит улучшить качество микроклимата и сэкономить затраты денежных средств на отопление.

Из рассмотренных выше проблем, наиболее существенной является существенный избыток тепловой мощности источников теплоснабжения. Решению данной проблемы следует уделить особое внимание.

1.3. Система газоснабжения.

1.3.1. Общая характеристика состояния и проблемы.

Централизованное газоснабжение в  Провиденском городском округе отсутствует.

1.4.Система водоснабжения

1.4.1. Общая характеристика  и организационная структура  системы .

Система централизованного водоснабжения  Провиденского городского округа представляет собой совокупность инженерных сооружений и технологических процессов, направленных на обеспечение питьевой и технической водой объектов жилого фонда, бюджетных и прочих потребителей в соответствии с требуемыми нагрузками. Процесс обеспечения потребителей водным ресурсом условно разделен на три составляющих:

- забор воды на источнике с последующей транспортировкой на водоподготовительные сооружения;

- приведение качества исходной воды в соответствие необходимым требованиям в процессе водоподготовки;

- транспортировка воды для всех категорий потребителей

Водоснабжение Провиденского городского округа осуществляет Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», которая является государственной организацией в сфере обеспечения населения и административных зданий коммунальными услугами, в том числе в организации водоснабжения Провиденского городского округа. В состав филиала входят следующие участки: пгт. Провидения, с.Новое Чаплино,

с. Сиреники, с. Нунлигран, с. Энмелен и с. Энракыннот.

Водозаборные сооружения  Провиденского городского округа состоят на балансе администрации Провиденского городского округа и передано в оперативное управление (обслуживание)  ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Водоснабжение Провиденского городского округа:

- пгт. Провидения;

- с.Новое Чаплино;

- с.Сиреники;

- с.Нунлигран;

- с.Энмелен;

- с.Энракыннот.

Сведения о регулируемой организации

Полное наименование энергосберегающей организации: Провиденский филиал Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз».

В своей деятельности предприятие подчиняется Государственному предприятию Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» г.Анадырь

Вид собственности: Собственность субъектов Российской Федерации;

Вид организации по классификатору ОКОГУ: Органы управления по жилищному и коммунальному хозяйству субъектов Российской Федерации;

Фактический адрес предприятия: 689251, Чукотский Автономный Округ, п.Провидения, ул.Н.Дежнева,30;

Юридический адрес предприятия: 689000, Чукотский Автономный Округ, г.Анадырь, ул.Рультытегина, 24;

Основными видами деятельности Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» является:

- производство, передача и распределение электроэнергии.

Дополнительными видами деятельности Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» является:

- производство, передача и распределение тепловой энергии и горячей воды;

- добыча, передача, очистка и распределение воды.

Производственная деятельность направлена на оказание своевременных, качественных, квалифицированных социально-бытовых услуг потребителям.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» действует на основе самофинансирование и несет ответственность, установленную законодательством РФ за результаты своей производственной – хозяйственной и финансовой деятельности и выполнения обязательств перед собственниками имущества, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и иными юридическими и физическими лицами.

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. Предприятие создано с целью бесперебойного обеспечения жителей и организаций Провиденского городского округа питьевой водой, организации услуг по водоснабжению и водоотведению, приемы и очистки сточных вод и получение прибыли.

Деятельность осуществляется на основе нормативно правовых актов РФ, а так же на основании договоров с другими юридическими и физическими лицами, заключаемых согласно действующим законодательством РФ.

Предприятие выполняет следующие виды деятельности:

- Добыча и реализация подземных вод;

- Обеспечение питьевой водой население, промышленности и бюджетной сферы;

- Эксплуатация артезианских скважин;

- Эксплуатация и ремонт канализационных системы и систем водоотведения;

- Прием сточных вод, эксплуатация и ремонт биологических очистных сооружений;

- Проведение работ по реконструкции, капитальному текущему ремонту объектов предприятия;

- Организация изготовления проектно-сметной документации для систем водоснабжения и водоотведения;

Финансирование деятельности осуществляется за счет:

- Отчисления из средств, поступающих от населения и других групп потребителей за водопользования;

- Средств местного бюджета, предусмотренного в бюджете Провиденского городского округа на очередной финансовый год;

- Собственных доходов предприятия.

Тарифы на оплаты услуг формируются на основе затрат необходимых для производств и реализации продукции, работ, услуг, на требуемом уровне качестве и надежности.

Водоснабжение Провиденского городского округа осуществляется из подземных артезианских источников в основном за счет единой централизованной поселковой системы водоснабжения, которая включает в себя сооружения забора и очистки воды, артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

Территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения

В настоящее время территории, неохваченные системой централизованного холодного водоснабжения в границах МО Провиденский городской округ являются территории с. Энмелен, с. Янракыннот, с. Нунлигран.

1.4.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Водоснабжение п.г.т. Провидения

Водозабор «Ясная Поляна» обеспечивает питьевой водой пгт. Провидения. Для обеспечения потребителей холодной питьевой водой используется вода из подземных источников. Водозабор расположен в 7 км от  пгт. Провидения. Водозабор «Ясная Поляна» на месторождении пресных подземных вод «Гнилая Речка»  представляет собой подземную галерею диаметром 1м и длиной 85м, пройденную под руслом  р. Гнилая на глубине 6 метров.

На участке «Верхний» расположен эксплуатируемый водозабор «Ясная Поляна -1». Водозабор состоит из трех скважин № 1э, № 2э, № 6э, глубиной 50-45м. Забор воды осуществляется при помощи погружных скважинных насосов ЭЦВ 8-40-65 - 1 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт. и ЭЦВ 8-10-140 - 1 шт. Далее вода поступает на насосные станции второго и третьего подъема, где насосами подымается давление достаточное для подачи воды в емкость 1000 м3. Далее из емкости вода подаётся потребителям пгт. Провидения.

Учет воды осуществляется при помощи расходомера ВСХН-100, также на насосной станции 2-го подъёма установлен счётчик SKU-01 для учёта перекачиваемой воды. Раз в месяц, когда мощности не хватает, подключают насосы 3-го подъема, в остальных случаях вода идет самотеком.

В период с марта по май производится эксплуатация  поочередно трех скважин. Водозабор из галереи осуществляется с января по апрель и с июня по декабрь.

Технические характеристики водозабора представлены в таблице 1.4.2-1.

Таблица 1.4.2-1.Технические характеристики водозабора

| Наименование (марка) | Адрес местонахождения (номер скважины) | Год ввода в эксплуатацию | Производительность | Мощность электродвигателя, кВт | Приборы учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время работы ч/сут | м3/ч |  |  |
| Водозабор подземных вод «Гнилая речка» (дренажная галерея) Ясная Поляна №1. |
| ЭЦВ8-10-140 | 1-го подъема | 2008 | 24 | 10 | 13 | ВСХН 100 №11615731 |
| ЭЦВ8-25-100 |  | 2008 | 24 | 25 | 13 |  |
| ЭЦВ40-65 |  | 2003 | 24 | 40 | 6,3 |  |
| К-80-50-250 |  | 2012 | 24 | 50 | 7,6 |  |
| К-65-50-160 |  | 2013 | 24 | 25 | 7,5 |  |
| К-65-50-160 |  | 2013 | 24 | 25 | 5,5 |  |
| К-100-65-250 |  | 2002 | 24 | 100 | 30 |  |
| К-80-50-250 | 2-го подъема | 2002 | 24 | 50 | 7,6 | отсутствует |
| К-65-50-160 |  | 2002 | 24 | 25 | 7,5 |  |
| К-40-50-30 | 3-го подъема | 2002 | 24 | 50 | 7,6 | отсутствует |
| К-20-30 |  | 2002 | 24 | 20 | 7,5 |  |
| Водозабор Комсомольская бухта (забор морской воды) |
| КМ 100/50 | 1-го подъема | 2012 | 24 | 100 | 30 | отсутствует |
| К 290/30 |  | 2012 | 24 | 50 | 15 |  |
| К 80/50 |  | 2005 | 24 | 40 | 10 |  |

Данные по работе артскважин водозабора  «Ясная поляна» представлены в нижеследующей таблице 1.4.2-2.

Таблица 1.4.2-2      Характеристика артскважин водозабора «Ясная поляна»

| № п/п | Местоположение скважины | Номер скважины | Глубина м | Дебит по паспорту м3/час | Приборы учета воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозабора «Ясная поляна» | 1э | 50 | 48 | ВСХН 100 №11615731 |
| 2. | Водозабора «Ясная поляна» | 2э | 50 | 33 | отсутствует |
| 3. | Водозабора «Ясная поляна» | 6э | 45 | 13,6 | отсутствует |

Одна скважина находится в работе, две находятся в резерве.

Основные характеристики водопроводного хозяйства  пгт. Провидения отражены в таблице 1.4.2-3.

Таблица 1.4.2-3. Характеристика водопроводного хозяйства п.г.т. Провидения

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт предшествующего периода | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Мощность водозаборных сооружений: | тыс.мз/сутки |  |  |
|  | проектная |  |  |  |
|  | фактическая |  | 568,836 |  |
| 2. | Мощность сооружений водоподготовки: | тыс.мз/сутки |  |  |
|  | проектная |  |  |  |
|  | фактическая |  |  |  |
| 3. | Одиночное протяжение водопроводной сети | км | 15,334 |  |
| 4. | Одиночное протяжение магистральных водоводов | км | 13,608 |  |
| 5. | Среднесуточный объем водопотребления | тыс.мз/сутки | 568,836 | 577,446 |
| 6. | Расход воды на собственные нужды | тыс.мз/сутки | 4,304 | 1,155 |

Таблица 1.4.2-4 Плановые показатели  деятельности ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»,

пгт. Провидения на 2015 г.

| № п/п | Наименование планового показателя | Данные, используемые для установления планового показателя | Ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | удельное количество аварий на магистральных сетях в месяц | ед./100 км | 0 |
|  |  | удельное количество аварий на распределительных сетях в месяц | ед./100 км | 0 |
|  |  | удельное количество повреждений на сетях в месяц | ед./100 км | 0 |
|  |  | доля устраненных повреждений и аварий без прекращения подачи воды абонентам | % | 0 |
|  |  | доля магистральных сетей, нуждающихся в замене | % | 6 |
|  |  | доля распределительных сетей, нуждающихся в замене | % | 6 |
| 2 | Плановые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) | доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,58 |
|  |  | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 10,54 |

Потери в системе водоснабжения связаны с утечками из-за не герметичности сальниковых уплотнений насосов, запорной арматуре и трубопроводов. Также в потери закладываются сверхнормативное потребление потребителями, у которых не установлены приборы учёта. Для исключения подобной ситуации необходимо как можно в более короткие сроки обеспечить установку приборов учёта у всех потребителей. Для этого правительством должны быть выработаны действенные меры по стимулированию населения и других потребителей на установку приборов учёта (применять повышающие коэффициенты для тех потребителей у кого не установлены приборы учёта, предоставлять скидки по оплате за воду на первый период после установки счётчиков, производить установку счётчиков с рассрочкой оплаты стоимости счётчиков и работ по установке и т.д). Так же большие резервы лежат в снижении потребления воды у потребителей. В настоящее время имеется современное сантехническое оборудование, позволяющее существенно экономить воду, но для получения действительно реальных результатов необходимо обеспечение 100 % приборами учёта потребителей.

Водоснабжение с. Новое Чаплино

Для обеспечения потребителей холодной питьевой водой используется вода из водозабора подземных вод, месторождение Ново Чаплиное. Забор воды осуществляется из 2-х скважин при помощи погружных скважинных насосов ЭЦВ 8-10-140 - 2 шт.

Одна скважина находится в работе, одна находится в резерве. Учет отпущенной холодной воды на водозаборе осуществляется при помощи счетчика СТВХ-80.Учет расхода воды на подпитку системы осуществляется при помощи расходомера 21ВСХ -50. На системе ГВС установлены счетчики-водомеры ВРТК-2000 на подающем и обратном трубопроводах. На собственных объектах учет потребления отсутствует.

Технические характеристики водозабора представлены в нижеследующей таблице 1.4.2-5.

Таблице 1.4.2-5 Технические характеристики водозабора

| Наименование (марка) | Адрес местонахождения (номер скважины) | Год ввода в эксплуатацию | Производительность | Мощность электродвигателя, кВт | Приборы учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время работы ч/сут | м3/ч |  |  |
| Водозабор подземных вод НовоЧаплиное |
| ЭЦВ8-10-140 | 1-го подъема | 2005 | 24 | 16 | 11 | СТВХ-80 № 101471 |
| ЭЦВ8-10-140 |  | 2005 | 24 | 16 | 11 |  |
| КМ 80-50-200 |  | 2006 | 24 | 50 | 15 |  |
| КМ 80-65-160 |  | 2003 | 24 | 50 | 7,5 |  |

Количество емкостей -2шт. объемом 33 м3.

Таблице 1.4.2-6  Плановые показатели  деятельности ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз",

с.Новое Чаплино на 2015 г.

| № п/п | Наименование планового показателя | Данные, используемые для установления планового показателя | Ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | удельное количество аварий на магистральных сетях в месяц | ед./100 км | 0 |
|  |  | удельное количество аварий на распределительных сетях в месяц | ед./100 км | 0 |
|  |  | удельное количество повреждений на сетях в месяц | ед./100 км | 0 |
|  |  | доля устраненных повреждений и аварий без прекращения подачи воды абонентам | % | 0 |
|  |  | доля магистральных сетей, нуждающихся в замене | % | 6 |
|  |  | доля распределительных сетей, нуждающихся в замене | % | 6 |
| 2 | Плановые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) | доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
|  |  | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 6,20 |

Наибольшие проблемы с системой водоснабжения возникают в весенне-летний период. В это время повышается солесодержание воды из-за талых вод и на не большой глубине забора воды, что приводит к быстрому износу трубопроводов и оборудования, ускорению процессов коррозии и дополнительному образованию накипи. Также это негативно сказывается на работе оборудования (котлов, насосов). В дальнейшем для предотвращения попадания засоленной воды в системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и подпиточную воду котлов необходимо на водозаборе предусмотреть установку для умягчения воды основанную на принципе использования ионообменных смол, либо принципа обратного осмоса, при котором происходит более глубокая очистка воды, тогда как при использовании ионообменных смол удаляется только до 75 % солей жёсткости.

Водоснабжение с. Сиреники

В с.Сиреники  осуществляется забор водных ресурсов из р. Сиренек-Кейвук: в 1,5 км от устья, в 300 м  от  с. Сиреники , поверхностный водозабор осуществляется на расстоянии 5 м от берега. Забор воды из реки и транспортировка по водоводу для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжение села Сиреники, осуществляется водоподъемным оборудованием, установленным в насосной станции. В насосной станции установлены 2 электронасоса марки К-100-65-200, К-100-65-160 производительностью 100 м³/час. Фактический объем забора воды – 3,2 м³/час. Водоприемником является всасывающий патрубок насоса - металлическая труба длиной 5м, диаметром 108 мм, оборудованный фильтром – защитной сеткой. Вода подается  в две расходные емкости по 50 м. куб. каждая. Холодная вода потребителям подается частично централизовано по водопроводам, и частично используется подвозная вода (в домах старой постройки) автоцистерной-водовозом УРАЛ МТ 20 Е 03311

Технические характеристики водозабора представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 1.4.2-7 Технические характеристики водозабора

| Наименование (марка) | Адрес местонахождения (номер скважины) | Год ввода в эксплуатацию | Производительность | Мощность электродвигателя, кВт | Приборы учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Время работы ч/сут | м3/ч |  |  |
| Водозабор с.Сиреники |
| К-100-65-200 | 1-го подъема | 2009 | 24 | 3,73 | 30 | ВСХН 100 №12589446 |
| К-100-65-160 |  | 2009 | 24 | 3,73 | 30 |  |

Учёт отпущенной холодной воды на водозаборе и горячей воды на котельной отсутствует. Учет воды у потребителей отсутствует.

Наибольшие резервы в экономии воды находятся в уменьшении потребления. Для этого необходимо в первую очередь организовать приборный учёт на собственных объектах и сторонних потребителей. Так же для уменьшения финансовых затрат рекомендуется подключить потребителей к централизованному водопроводу.

Таблица 1.4.2-8 Плановые показатели  деятельности ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»,

с. Сиреники на 2015 г.

| № п/п | Наименование планового показателя | Данные, используемые для установления планового показателя | Ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | удельное количество аварий на магистральных сетях в месяц | ед./100 км | 0 |
|  |  | удельное количество аварий на распределительных сетях в месяц | ед./100 км | 0 |
|  |  | удельное количество повреждений на сетях в месяц | ед./100 км | 0 |
|  |  | доля устраненных повреждений и аварий без прекращения подачи воды абонентам | % | 0 |
|  |  | доля магистральных сетей, нуждающихся в замене | % | 6 |
|  |  | доля распределительных сетей, нуждающихся в замене | % | 6 |
| 2 | Плановые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) | доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
|  |  | доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 5,18 |

Водоснабжение с. Нунлигран

Для обеспечения потребителей холодной водой используется подвозная вода.

В  с. Нунлигран  в зимний период забор воды из озера осуществляется в 1 км от населенного пункта. Подъем и транспортировка воды до расходной емкости 50 м3 осуществляется вакуумной машиной на базе УРАЛ. Тип  насосного оборудования – вакуумный насос КО-505А, Q=5 м3, мощностью1150 об/мин, рукав напорно-всасывающий воды диаметром-32 мм, длиной 20 м. Рукавное всасывающее устройство насоса оборудовано рыбозащитной сеткой с размером отверстий 2 мм. Емкость цистерн автомашины 10 м3.

В летний период (с мая по октябрь) подъем воды осуществляется с помощью насоса К 290/30 мощностью 37кВт 1470 об/мин,  который находится на берегу озера Второе в контейнере. От контейнера до расходной емкости вода поступает по временному водоводу длиной 650 м, далее потребителям автоцистерной-водовозом  УРАЛ-566813 МВ-10-4320.

Водоснабжение с. Энмелен

Для обеспечения потребителей холодной водой используется подвозная вода.

В с. Энмелен забор воды из озера осуществляется в 9 км от населенного пункта. Подъем и транспортировка воды осуществляется вакуумной машиной на базе УРАЛ. Тип  насосного оборудования – вакуумный насос КО-505А, Q=5 м3, мощностью1150 об/мин, рукав напорно-всасывающий воды диаметром-32 мм, длиной 20 м. Рукавное всасывающее устройство насоса оборудовано рыбозащитной сеткой с размером отверстий 2 мм. Емкость цистерн автомашины 8 м3.

Далее вода подается в накопительные емкости (бочки) в поселок потребителям автоцистерной-водовозом агрегат моечный АМ 8 УРАЛ 4320 и автоцистерной- ассмашиной УРАЛ 5557ВМ АКН 7.

Водоснабжение с. Янракыннот

Для обеспечения потребителей холодной водой используется подвозная вода.

В с. Янракыннот Забор воды из реки Марич осуществляется в 7,5 км от устья (вверх по течению) от населенного пункта. Подъем и транспортировка воды осуществляется машиной на базе УРАЛ. Система забора воды происходит с помощью воздуха забора двигателя внутреннего сгорания,  рукав напорно-всасывающий воды диаметром-40 мм, длиной 20 м. Рукавное всасывающее устройство насоса оборудовано рыбозащитной сеткой с размером отверстий 2 мм. Емкость цистерн автомашины 7,5 м3.далее потребителям автоцистерной-водовозом УРАЛ 5675 У 4.

- сёлах Нунлигран, Энмелен и Янракыннот учёт подвозной воды потребителям осуществляется транспортным средством в обмереной таре.

Сведения по подвозной воде в Провиденском городском округе представлена в нижеследующей таблице 1.4.2-9.

| Таблица 1.4.2-9 Сведения по подвозной воде |
| --- |
| Населенный пункт | Транспортное средство | Источник забора воды |
| с.Сиреники | УРАЛ МТ 20 Е 03311 (автоцистерны - водовозы) № б/н | р. Сиренек-Кейвук |
| с.Нунлигран | УРАЛ-566813 МВ-10-4320 (автоцистерны - водовозы) № р186рр 87 | озеро б/н |
| с.Энмелен | Агрегат моечный АМ 8 УРАЛ 4320 (автоцистерны - водовозы) № р313 рр87 | озеро б/н |
|  | УРАЛ 5557ВМ АКН 7 (автоцистерны - ассмашины) № р 314рр87 | озеро б/н |
| с.Янракыннот | УРАЛ 5675 У 4 (автоцистерны - водовозы) № р315рр 87 | р. Марич |

Как гласит пункт 11.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов (СП 2.3.6.1066-01): «Автотранспорт, который используется для перевозки продуктов и любого другого сырья, каждый день моется и раз в месяц дезинфицируется средствами, которые разрешены Госсанэпидслужбой ».

На транспортное средство должен быть оформлен санитарный паспорт, в котором проставляются отметки о санитарной обработке автомобиля. Наличие действующего санитарного паспорта удостоверяет соответствие транспортного средства всем санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. При отсутствии данного документа у компании возникают серьезные проблемы с Госсанэпиднадзором и автоинспекцией.

Характеристика существующих сетей систем холодного водоснабжения

Источником питания являются подземные воды.  Общая протяженность водоводов – 23,75 км

п.г.т. Провидения

Забор воды осуществляется при помощи погружных скважинных насосов ЭЦВ 8-40-65 - 1 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт. и ЭЦВ 8-10-140 - 1 шт. Далее вода поступает на насосные станции второго и третьего подъема, где насосами подымается давление достаточное для подачи воды в емкость 1000 м3. Далее из емкости вода подаётся по водопроводным сетям потребителям

п.г.т. Провидения.

с. Новое Чаплино

Подача воды на с.Новое Чаплино производится от 2-х емкостей объемом 33м3  по водопроводным сетям с.Новое Чаплино.

с.Сиреники

Подача воды на с.Сиреники производится от 2-х емкостей объемом 50 м3 каждая,  частично централизовано по водопроводам, и частично используется подвозная вода (в домах старой постройки) автоцистерной-водовозом УРАЛ МТ 20 Е 03311

с.Нунлигран

Подача воды на с.Нунлиган производится от  емкости 50м3 с использованием цистерн автомашины 10м3  подвозится на с.Нунлигран (подвозная вода).

с.Энмелен

Подача воды на с.Нунлиган производится в накопительные емкости (бочки) в поселок потребителям автоцистерной-водовозом агрегат моечный АМ 8 УРАЛ 4320 и автоцистерной- ассмашиной УРАЛ 5557ВМ АКН 7 (подвозная вода). Водопроводные сети отсутствуют.

с.Янракыннот

Подача воды на с.Нунлиган производится от емкости цистерн автомашины 7,5 м3.далее потребителям автоцистерной-водовозом УРАЛ 5675 У 4. (подвозная вода). Водопроводные сети отсутствуют.

Таблица 1.4.2-10 Влияние износа коммунальных водопроводных сетей на санитарную и технологическую надежность

| № п/п | Наименование | Основные параметры водопроводных сетей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая протяженность в,км | Физический износ, % | Параметры сетей, км | По срокам эксплуатации, км | Ветхие, подлежащие замене,км | Количество насосных станций | Мощность, тыс.м3/сут. |
|  |  |  |  | До 200 мм | до 10 лет | до 15 лет |  |  |  |
| 1 | пгт.Провидение | 15,3 | 67,00 | 15,3 | 13,2 | 2,1 | 1,071 | 3 | 1 |
| 2 | с.Новое Чаплино | 4,215 | 64,00 | 4,215 | 4,215 |  | 4,215 | 1 | 0,1 |
| 3 | с.Сиреники | 2,621 | 67,80 | 2,621 | 2,621 |  | 0,18347 | 1 | 0,1 |
| 4 | с.Нунлигран | 1,619 | 62,40 | 1,619 | 1,619 |  | 0,11333 | 0 | 0 |
| 5 | с.Энмелен | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | с.Янракыннот | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | итого: | 23,755 | 65,30 | 23,755 | 21,655 | 2,1 | 5,5828 | 5 | 1,2 |

1.4.3.  Анализ зон действия системы, оценка резервов и дефицитов мощностей.

Зоны действия системы водоснабжения Провиденского городского округа представлены в графическом материале, на рисунках 1- 3.

На территории Провиденского городского округа шесть технологических зон водоснабжения:

- п.г.т.Провидения;

- с.Новое Чаплино;

- с.Сиреники;

- с.Нунлигран;

- с.Энмелен;

- с.Энракыннот.

Территориальный баланс подачи воды частично отсутствует. Балансы подачи и реализации воды представлены в таблицах №1.4.3 -1 –  1.4.3.- 4.

Рис1. Зона действия системы водоснабжения с.Сиреники

Рис.2 Зона действия системы водоснабжения пгт.Провидения

Рис.3. Зона действия системы водоснабжения с.Новое Чаплино

Структурный баланс реализации холодной воды за 2016 год, по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Провиденского городского округа (пожаротушение, полив и др.) представлен  в диаграмме на рис. 4

Рис.4 Структура потребления холодной воды в 2016 году (тыс.м3)

На рисунке 5 представлена доля каждой группы потребителей воды в общем потреблении в процентном отношении.

Рис.6 Доля потребителей воды в общем объеме потребления.

Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке представлены в нижеследующих таблицах.

Таблица 1.4.3-1  Баланс подъема  воды   в пгт. Провидения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |
| 1 | Подъем воды | м³ | 178 643,0 |
| 2 | Расход воды на с/нужды | м³ | 268,2 |
|  | то же в % к выработке | % | 0,2% |
| 3 | Покупная вода | м³ | 0,0 |
| 4 | Отпуск воды в сеть | м³ | 178 374,8 |
| 5 | Потери в сетях | м³ | 32 877,9 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 18,4% |
| 6 | Полезный отпуск воды, всего | м³ | 145 496,9 |
|  | в т.ч. на собственное производство |  | 68 805,4 |
| 7 | Продано потребителям |  | 76 691,5 |
|  | в т.ч. населению: | м³ | 63 625,2 |
|  | - городскому | м³ | 63 625,2 |
|  | - сельскому | м³ |  |
|  | в т.ч бюджетным | м³ | 9 718,3 |
|  | в т.ч. прочим | м³ | 3 348,0 |
| II | Расходы на подъем и передачу воды |  |  |
|  | сырье и материалы | тыс.руб. | 1 017,11 |
|  | топливо | тыс.руб. | 4 172,1 |
|  | теплоэнергия | тыс.руб. | 0,0 |
|  | электрическая энергия | тыс.руб. | 2 150,0 |
|  | амортизация | тыс.руб. | 3 357,1 |
|  | оплата труда | тыс.руб. | 4 530,9 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 349,2 |
|  | цеховые расходы | тыс.руб. | 5 308,6 |
|  | ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 0,0 |
|  | услуги вспомогательных производств, в том числе: | тыс.руб. | 7 046,25 |
|  | автотранспорт |  | 6 830,3 |
|  | доставка топлива (склад - производство) |  | 215,9 |
|  | водоочистная станция |  | 0,0 |
|  | котельные БПК |  | 0,0 |
|  | ремонтно-механические мастерские |  | 0,0 |
|  | речной флот |  | 0,0 |
|  | столярные мастерские |  | 0,0 |
|  | цех КПиА |  | 0,0 |
|  | электротехническая лаборатория |  | 0,0 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 369,89 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2 078,2 |
| 10 | Недополученный по независящим причинам доход | тыс.руб. |  |
| 11 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |
| 12 | Расходы - всего | тыс.руб. | 31 379,26 |
| 13 | Себестоимость 1 м³ | руб. | 215,67 |
| 14 | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 16 540,1 |
| 15 | Прибыль | тыс.руб. | -1 204,2 |
|  | то же | %% | -7,3% |
|  | в т. ч. налог на имущество | тыс.руб. | 30,0 |
| 16 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 4 191,7 |
| 17 | Финансирование, всего | тыс.руб. | 11 174,2 |
|  | возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. | 9 936,1 |
|  | субсидия на компенсацию расходов на оплату труда | тыс.руб. | 1 238,1 |
|  | субсидия по налогу на имущество | тыс.руб. |  |
| 18 | Отпускной тариф | руб/м³ | 54,66 |
|  | рост тарифа |  |  |
|  | Численность | чел | 11,6 |

Таблица 1.4.3-2  Баланс подъема  воды  в с.Новое Чаплино

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |
| 1 | Подъем воды | м³ | 11 787,5 |
| 2 | Расход воды на с/нужды | м³ | 0,0 |
|  | то же в % к выработке | % | 0,0% |
| 3 | Покупная вода | м³ | 0,0 |
| 4 | Отпуск воды в сеть | м³ | 11 787,5 |
| 5 | Потери в сетях | м³ | 0,0 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 0,0% |
| 6 | Полезный отпуск воды, всего | м³ | 11 787,5 |
|  | в т.ч. на собственное производство |  | 2 899,3 |
| 7 | Продано потребителям |  | 8 888,2 |
|  | в т.ч. населению: | м³ | 8 205,5 |
|  | - городскому | м³ | 8 205,5 |
|  | - сельскому | м³ |  |
|  | в т.ч бюджетным | м³ | 613,4 |
|  | в т.ч. прочим | м³ | 69,3 |
| II | Расходы на подъем и передачу воды |  |  |
|  | сырье и материалы | тыс.руб. | 0,84 |
|  | топливо | тыс.руб. |  |
|  | теплоэнергия | тыс.руб. | 1 103,9 |
|  | электрическая энергия | тыс.руб. | 4 126,9 |
|  | амортизация | тыс.руб. | 4,5 |
|  | оплата труда | тыс.руб. | 1 580,9 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 476,3 |
|  | цеховые расходы | тыс.руб. | 2 630,2 |
|  | ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 0,0 |
|  | услуги вспомогательных производств, в том числе: | тыс.руб. | 130,14 |
|  | автотранспорт |  | 130,1 |
|  | доставка топлива (склад - производство) |  | 0,0 |
|  | водоочистная станция |  | 0,0 |
|  | котельные БПК |  | 0,0 |
|  | ремонтно-механические мастерские |  | 0,0 |
|  | речной флот |  | 0,0 |
|  | столярные мастерские |  | 0,0 |
|  | цех КПиА |  | 0,0 |
|  | электротехническая лаборатория |  | 0,0 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 25,95 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 709,2 |
| 10 | Недополученный по независящим причинам доход | тыс.руб. |  |
| 11 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |
| 12 | Расходы - всего | тыс.руб. | 10 788,7 |
| 13 | Себестоимость 1 м³ | руб. | 915,27 |
| 14 | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 8 135,1 |
| 15 | Прибыль | тыс.руб. | -5 945,5 |
|  | то же | %% | -73,1% |
|  | в т. ч. налог на имущество | тыс.руб. | 3,4 |
| 16 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 369,2 |
| 17 | Финансирование, всего | тыс.руб. | 1 823,8 |
|  | возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. | 1 397,6 |
|  | субсидия на компенсацию расходов на оплату труда | тыс.руб. | 426,2 |
|  | субсидия по налогу на имущество | тыс.руб. |  |
| 18 | Отпускной тариф | руб/м³ | 41,54 |
|  | рост тарифа |  |  |
|  | Численность | чел | 3,0 |

Таблица 1.4.3-3  Баланс подъема  воды  в с. Сиреники

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |
| 1 | Подъем воды | м³ | 19 095,6 |
| 2 | Расход воды на с/нужды | м³ | 0,0 |
|  | то же в % к выработке | % | 0,0% |
| 3 | Покупная вода | м³ | 0,0 |
| 4 | Отпуск воды в сеть | м³ | 19 095,6 |
| 5 | Потери в сетях | м³ | 0,0 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 0,0% |
| 6 | Полезный отпуск воды, всего | м³ | 19 095,6 |
|  | в т.ч. на собственное производство |  | 10 343,2 |
| 7 | Продано потребителям |  | 8 752,4 |
|  | в т.ч. населению: | м³ | 8 703,4 |
|  | - городскому | м³ |  |
|  | - сельскому | м³ | 8 703,4 |
|  | в т.ч бюджетным | м³ | 15,2 |
|  | в т.ч. прочим | м³ | 33,7 |
| II | Расходы на подъем и передачу воды |  |  |
|  | сырье и материалы | тыс.руб. | 3,02 |
|  | топливо | тыс.руб. |  |
|  | теплоэнергия | тыс.руб. |  |
|  | электрическая энергия | тыс.руб. | 970,3 |
|  | амортизация | тыс.руб. | 0,0 |
|  | оплата труда | тыс.руб. | 908,8 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 275,2 |
|  | цеховые расходы | тыс.руб. | 1 765,5 |
|  | ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 0,0 |
|  | услуги вспомогательных производств, в том числе: | тыс.руб. | 0,0 |
|  | автотранспорт | тыс.руб. | 0,0 |
|  | доставка топлива (склад - производство) | тыс.руб. | 0,0 |
|  | водоочистная станция | тыс.руб. | 0,0 |
|  | котельные БПК | тыс.руб. | 0,0 |
|  | ремонтно-механические мастерские | тыс.руб. | 0,0 |
|  | речной флот | тыс.руб. | 0,0 |
|  | столярные мастерские | тыс.руб. | 0,0 |
|  | цех КПиА | тыс.руб. | 0,0 |
|  | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | 0,0 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 90,89 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 572,7 |
| 10 | Недополученный по независящим причинам доход | тыс.руб. |  |
| 11 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |
| 12 | Расходы - всего | тыс.руб. | 4 586,4 |
| 13 | Себестоимость 1 м³ | руб. | 240,18 |
| 14 | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 2 102,1 |
| 15 | Прибыль | тыс.руб. | -105,1 |
|  | то же | %% | -5,0% |
|  | в т. ч. налог на имущество | тыс.руб. | 1,8 |
| 16 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 252,1 |
| 17 | Финансирование, всего | тыс.руб. | 1 746,7 |
|  | возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. | 1 519,0 |
|  | субсидия на компенсацию расходов на оплату труда | тыс.руб. | 227,8 |
|  | субсидия по налогу на имущество | тыс.руб. |  |
| 18 | Отпускной тариф | руб/м³ | 28,80 |
|  | рост тарифа |  |  |
|  | Численность | чел | 2,3 |

Таблица 1.4.3-4 Сводная Провиденского городского округа

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |
| 1 | Подъем воды | м³ | 209 526,1 |
| 2 | Расход воды на с/нужды | м³ | 268,2 |
|  | то же в % к выработке | % | 0,1% |
| 3 | Покупная вода | м³ | 0,0 |
| 4 | Отпуск воды в сеть | м³ | 209 258,0 |
| 5 | Потери в сетях | м³ | 32 877,9 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 15,7% |
| 6 | Полезный отпуск воды, всего | м³ | 176 380,0 |
|  | в т.ч. на собственное производство |  | 82 047,9 |
| 7 | Продано потребителям |  | 94 332,1 |
|  | в т.ч. населению: | м³ | 80 534,1 |
|  | - городскому | м³ | 71 830,7 |
|  | - сельскому | м³ | 8 703,4 |
|  | в т.ч бюджетным | м³ | 10 346,9 |
|  | в т.ч. прочим | м³ | 3 451,1 |
| II | Расходы на подъем и передачу воды |  |  |
|  | сырье и материалы | тыс.руб. | 1 021,0 |
|  | топливо | тыс.руб. | 4 172,1 |
|  | теплоэнергия | тыс.руб. | 1 103,9 |
|  | электрическая энергия | тыс.руб. | 7 247,2 |
|  | амортизация | тыс.руб. | 3 361,6 |
|  | оплата труда | тыс.руб. | 7 020,5 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2 100,6 |
|  | цеховые расходы | тыс.руб. | 9 704,3 |
|  | ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 0,0 |
|  | услуги вспомогательных производств, в том числе: | тыс.руб. | 7 176,4 |
|  | автотранспорт | тыс.руб. | 6 960,5 |
|  | доставка топлива (склад - производство) | тыс.руб. | 215,9 |
|  | водоочистная станция | тыс.руб. | 0,0 |
|  | котельные БПК | тыс.руб. | 0,0 |
|  | ремонтно-механические мастерские | тыс.руб. | 0,0 |
|  | речной флот | тыс.руб. | 0,0 |
|  | столярные мастерские | тыс.руб. | 0,0 |
|  | цех КПиА | тыс.руб. | 0,0 |
|  | электротехническая лаборатория | тыс.руб. | 0,0 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 486,7 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3 360,1 |
| 10 | Недополученный по независящим причинам доход | тыс.руб. | 0,0 |
| 11 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. | 0,0 |
| 12 | Расходы - всего | тыс.руб. | 46 754,4 |
| 13 | Себестоимость 1 м³ | руб. | 265,08 |
| 14 | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 26 777,3 |
| 15 | Прибыль | тыс.руб. | -7 254,8 |
|  | то же | %% | -27,1% |
|  | в т. ч. налог на имущество | тыс.руб. | 35,2 |
| 16 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 4 813,0 |
| 17 | Финансирование, всего | тыс.руб. | 14 744,7 |
|  | возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. | 12 852,7 |
|  | субсидия на компенсацию расходов на оплату труда | тыс.руб. | 1 892,1 |
|  | субсидия по налогу на имущество | тыс.руб. | 0,0 |
| 18 | Отпускной тариф | руб/м³ | 51,02 |
|  | рост тарифа |  |  |
|  | Численность | чел | 16,9 |

Расчет стоимости топлива на водоснабжение – водопровод п.г.т. Провидения представлено в нижеследующей таблице 1.4.3-5

Таблица 1.4.3-5 Расчет стоимости топлива на водоснабжение – водопровод

п.г.т. Провидения

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | принято в тарифе | факт | принято в тарифе | предложение предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выработка тепловой энергии на водоснабжение | Гкал | 2 124,6 | 567,4 | 2 031,8 | 2 031,8 |
|  | - дизельное топливо | Гкал | 2 124,6 | 567,4 | 2 031,8 | 2 031,8 |
| 2. | Удельный расход усл.топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  |  |
|  | - дизельное топливо | кг/Гкал | 219,7 | 239,1 | 219,7 | 219,7 |
| 3. | Расход усл.топлива на производство тепловой энергии, всего | т.у.т. |  |  |  |  |
|  | - дизельное топливо | т.у.т. | 466,8 | 135,7 | 446,4 | 446,4 |
|  | Теплотворная способность | ккал/кг |  |  |  |  |
|  | - дизельное топливо | ккал/кг | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 4. | Расход натурального топлива на производство тепловой энергии : |  |  |  |  |  |
|  | - дизельное топливо | тн | 326,7 | 95,0 | 312,5 | 312,5 |
| 5. | Цена 1т топлива : |  |  |  |  |  |
|  | - дизельное топливо | руб. | 45 701,25 | 43 930,06 | 52 254,62 | 52 254,62 |
| 6. | Стоимость топлива (с учетом транспортных расходов), всего | тыс.руб. | 14 930,6 | 4 172,1 | 16 329,6 | 16 329,6 |
|  | - дизельное топливо | тыс.руб. | 14 930,6 | 4 172,1 | 16 329,6 | 16 329,6 |

Сводный расчет затрат на электроэнергию системы водоснабжения Провиденского городского округа представлено в нижеследующей таблице.

Таблица 1.4.3-6 Сводный расчет затрат на электроэнергию системы водоснабжения Провиденского городского округа

| Показатели | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | принято в тарифе | факт | принято в тарифе | предложение предприятия |
|  | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. |
| расход электрической энергии | 330,6 | 19,65 | 6 497,3 | 261,2 | 27,75 | 7 247,2 | 459,1 | 28,46 | 13 066,4 | 459,1 | 28,46 | 13 066,4 |
| Итого: | 330,6 | 19,65 | 6 497,3 | 261,2 | 27,75 | 7 247,2 | 459,1 | 28,46 | 13 066,4 | 459,1 | 28,46 | 13 066,4 |

Расчет затрат на электроэнергию системы водоснабжения  п.г.т. Провидения представлено в нижеследующей таблице.

Таблица 1.4.3-7  Расчет затрат на электроэнергию системы водоснабжения  п.г.т. Провидения

| Показатели | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | принято в тарифе | факт | принято в тарифе | предложение предприятия |
|  | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себет, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. |
| расход электрической энергии | 171,5 | 17,16 | 2 942,9 | 108,2 | 19,87 | 2 150,0 | 189,6 | 21,80 | 4 133,0 | 189,6 | 21,80 | 4 133,0 |
| Итого: | 171,5 | 17,16 | 2 942,9 | 108,2 | 19,87 | 2 150,0 | 189,6 | 21,80 | 4 133,0 | 189,6 | 21,80 | 4 133,0 |

Расчет затрат на электроэнергию системы водоснабжения с. Новое Чаплино представлено в нижеследующей таблице.

Таблица 1.4.3-8  Расчет затрат на электроэнергию системы водоснабжения с. Новое Чаплино

| Показатели | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | принято в тарифе | факт | принято в тарифе | предложение предприятия |
|  | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. |
| расход электрической энергии | 79,9 | 17,11 | 1 367,7 | 128,1 | 32,21 | 4 126,9 | 180,5 | 31,54 | 5 692,3 | 180,5 | 31,54 | 5 692,3 |
| Итого: | 79,9 | 17,11 | 1 367,7 | 128,1 | 32,21 | 4 126,9 | 180,5 | 31,54 | 5 692,3 | 180,5 | 31,54 | 5 692,3 |

Расчет затрат на электроэнергию системы водоснабжения с.Сиреники представлено в нижеследующей таблице.

Таблица 1.4.3-9  Расчет затрат на электроэнергию системы водоснабжения с. Сиреники

| Показатели | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | принято в тарифе | факт | принято в тарифе | предложение предприятия |
|  | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. |
| расход электрической энергии | 79,2 | 27,60 | 2 186,7 | 24,9 | 39,03 | 970,3 | 89,0 | 36,40 | 3 241,1 | 89,0 | 36,40 | 3 241,1 |
| Итого: | 79,2 | 27,60 | 2 186,7 | 24,9 | 39,03 | 970,3 | 89,0 | 36,40 | 3 241,1 | 89,0 | 36,40 | 3 241,1 |

Расчет затрат на тепловую энергию системы водоснабжения п.г.т. Провидения представлено в нижеследующей таблице.

Таблица 1.4.3-10  Расчет затрат на тепловую энергию системы водоснабжения п.г.т. Провидения

| Показатели | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | принято в тарифе | факт | принято в тарифе | предложение предприятия |
|  | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, Гкал | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, Гкал | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, Гкал | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. |
| расход электрической энергии | 111,5 | 3 935,51 | 438,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 111,5 | 5 164,02 | 575,6 | 111,5 | 5 164,02 | 575,6 |
| Итого: | 111,5 | 3 935,51 | 438,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 111,5 | 5 164,02 | 575,6 | 111,5 | 5 164,02 | 575,6 |

Расчет затрат на тепловую энергию системы водоснабжения с. Новое Чаплино представлено в нижеследующей таблице.

Таблица 1.4.3-11  Расчет затрат на тепловую энергию системы водоснабжения с. Новое Чаплино

| Показатели | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | принято в тарифе | факт | принято в тарифе | предложение предприятия |
|  | Расход, тыс. кВт.ч. | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, Гкал | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, Гкал | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. | Расход, Гкал | Себест, руб./ кВт.ч. | Расходы, тыс.руб. |
| расход электрической энергии | 111,5 | 3 935,51 | 438,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 111,5 | 5 164,02 | 575,6 | 111,5 | 5 164,02 | 575,6 |
| Итого: | 111,5 | 3 935,51 | 438,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 111,5 | 5 164,02 | 575,6 | 111,5 | 5 164,02 | 575,6 |

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на водоснабжение

Таблица 1.4.3-12  Сводная Провиденского городского округа, тыс.руб.

| п.п. | Наименование | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | принято в тарифе | принято в тарифе | предложение предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прибыль на развитие производства | 95,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Прибыль на социальное развитие, в том числе: | 24,4 | 31,9 | 31,9 |
|  | -единовременная материальная помощь к юбилейным датам | 4,2 | 5,5 | 5,5 |
|  | -развитие физической культуры работников | 15,2 | 19,8 | 19,8 |
|  | -прочие единовременные социальные выплаты | 5,1 | 6,7 | 6,7 |
| 3. | Прибыль на поощрение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Дивиденды по акциям | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Прибыль на прочие цели | 0,2 | 3,9 | 3,9 |
|  | содержание общежития | 0,2 | 3,9 | 3,9 |
| 6. | Прибыль на обслуживание кредита | 296,1 | 434,4 | 434,4 |
| 7. | Прибыль, облагаемая налогом | 24,4 | 31,9 | 31,9 |
| 8. | Налоги, сборы, платежи - всего | 74,8 | 2 255,5 | 2 255,5 |
|  | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на прибыль | 6,1 | 8,0 | 8,0 |
|  | - на имущество | 68,6 | 2 247,5 | 2 247,5 |
|  | - другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Прибыль от производимой продукции | 491,4 | 2 725,8 | 2 725,8 |
| 10. | Прибыль, передаваемая на другие услуги | 152,8 | 172,8 | 172,8 |
| 11. | Прибыль от товарной продукции | 338,6 | 2 553,0 | 2 553,0 |
|  | Таблица 1.4.3-13 пгт. Провидения тыс.руб |
| № п.п. | Наименование | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
|  |  | принято в тарифе | принято в тарифе | предложение предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прибыль на развитие производства | 95,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Прибыль на социальное развитие, в том числе: | 16,5 | 21,5 | 21,5 |
|  | -единовременная материальная помощь к юбилейным датам | 2,8 | 3,7 | 3,7 |
|  | -развитие физической культуры работников | 10,2 | 13,3 | 13,3 |
|  | -прочие единовременные социальные выплаты | 3,4 | 4,5 | 4,5 |
| 3. | Прибыль на поощрение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Дивиденды по акциям | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Прибыль на прочие цели | 0,2 | 3,9 | 3,9 |
|  | содержание общежития | 0,2 | 3,9 | 3,9 |
| 6. | Прибыль на обслуживание кредита | 223,4 | 270,5 | 270,5 |
| 7. | Прибыль, облагаемая налогом | 16,5 | 21,5 | 21,5 |
| 8. | Налоги, сборы, платежи - всего | 67,9 | 2 245,8 | 2 245,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на прибыль | 4,1 | 5,4 | 5,4 |
|  | - на имущество | 63,8 | 2 240,4 | 2 240,4 |
|  | - другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой) |  |  |  |
| 9. | Прибыль от производимой продукции | 403,9 | 2 541,7 | 2 541,7 |
| 10. | Прибыль, передаваемая на другие услуги | 111,8 | 151,4 | 151,4 |
| 11. | Прибыль от товарной продукции | 292,1 | 2 390,3 | 2 390,3 |
| Таблица 1.4.3-14 с.Новое Чаплино, тыс.руб. |
| п.п. | Наименование | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
|  |  | принято в тарифе | принято в тарифе | предложение предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прибыль на развитие производства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Прибыль на социальное развитие, в том числе: | 4,5 | 5,9 | 5,9 |
|  | -единовременная материальная помощь к юбилейным датам | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
|  | -развитие физической культуры работников | 2,8 | 3,7 | 3,7 |
|  | -прочие единовременные социальные выплаты | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| 3. | Прибыль на поощрение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Дивиденды по акциям | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Прибыль на прочие цели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | содержание общежития | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Прибыль на обслуживание кредита | 42,6 | 131,7 | 131,7 |
| 7. | Прибыль, облагаемая налогом | 4,5 | 5,9 | 5,9 |
| 8. | Налоги, сборы, платежи - всего | 4,6 | 6,5 | 6,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на прибыль | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
|  | - на имущество | 3,5 | 5,1 | 5,1 |
|  | - другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой) |  |  |  |
| 9. | Прибыль от производимой продукции | 51,7 | 144,2 | 144,2 |
| 10. | Прибыль, передаваемая на другие услуги | 18,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Прибыль от товарной продукции | 33,4 | 144,2 | 144,2 |
| Таблица 1.4.3-15 с.Сиреники, тыс.руб. |
| п.п. | Наименование | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
|  |  | принято в тарифе | принято в тарифе | предложение предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прибыль на развитие производства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Прибыль на социальное развитие, в том числе: | 3,4 | 4,5 | 4,5 |
|  | -единовременная материальная помощь к юбилейным датам | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
|  | -развитие физической культуры работников | 2,1 | 2,8 | 2,8 |
|  | -прочие единовременные социальные выплаты | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| 3. | Прибыль на поощрение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Дивиденды по акциям | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Прибыль на прочие цели | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | содержание общежития | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Прибыль на обслуживание кредита | 30,1 | 32,3 | 32,3 |
| 7. | Прибыль, облагаемая налогом | 3,4 | 4,5 | 4,5 |
| 8. | Налоги, сборы, платежи - всего | 2,2 | 3,1 | 3,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на прибыль | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
|  | - на имущество | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
|  | - другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой) |  |  |  |
| 9. | Прибыль от производимой продукции | 35,7 | 39,9 | 39,9 |
| 10. | Прибыль, передаваемая на другие услуги | 22,7 | 21,3 | 21,3 |
| 11. | Прибыль от товарной продукции | 13,1 | 18,5 | 18,5 |

1.4.4.Оценка показателей предоставляемых услуг

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 готовность системы водоснабжения характеризуется вероятностью того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Готовность системы является одним из комплексных показателей ее надежности. Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения».

Лабораторные исследования проводились Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» для ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Основные показатели качества воды в п.г.т. Провидения приведены в таблице 1.4.4-1.

Наименование пробы (образца): Вода из подземного источника.

Объем пробы: 1 проба 1,5л.  Тара, упаковка: пластиковая бутылка.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012.

Место отбора: Водозабор подземных вод «Ясная поляна» п.г.т. Провидения.

Цель отбора: Санитарно-гигиенические исследования (Запах при 200, запах при 600, мутность, привкус железо, рН, цветность, жесткость).

Основание для исследования: производственный контроль.

Таблица 1.4.4-1 Основные показатели качества воды в п.г.т. Провидения

| Определяемые показатели | Результаты испытаний, ед.изм. | Гигиенический норматив | Ед.изм. | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах при 200 | 1,0 | N-не >2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| Запах при 600 | 1,0 | N-не >2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность | 0,73 | N-не >2,6 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус | 1,0 | N-не >2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| Железо | 0,10±0,02 | N-не >0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| рН | 7,2±0,1 | N-6,0-9,0 | Ед.рН | Руководство по эксплуатации анализатора жидкости кондуктометрического «Анион 4111» |
| Цветность | 1,12±0,33 | N-не >20,0 | градусы | ГОСТ 31868-2012 |
| Жесткость | 0,35±0,05 | N-не >7 | 0Ж | ГОСТ 31954-2012 |

Заключение лабораторных исследований (испытаний)

В пробе №1352- вода из подземного источника, отобранной 09.06.2016г. из скважины водозабора подземных вод «Ясная поляна», санитарно-гигиенические показатели: запах, мутность, привкус, железо, рН, цветность, жесткость обнаружены в пределах нормативов, что соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Показатели надежности и эффективности работы централизованных систем водоснабжения Провиденского городского округа представлены в таблице 1.4.4.-2

Таблица 1.4.4-2      Показатели надежности и эффективности работы централизованных систем водоснабжения Провиденского городского округа

| Наименование | Показатель | Ед. Изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2015-2016год) |  |
| Показатели качества воды и воздействия на окружающую среду | Доля проб воды в местах водозабора, соответствующих нормативам: |  | - |  |
|  | Водозабор «Ясная поляна»,»Ясная поляна1» «Комсомольская бухта» | % | 100 |  |
|  | Водозабор Ново Чаплиное |  | 100 |  |
|  | Водозабор с.Сиреники |  | 100 |  |
|  | Доля проб воды в местах водоподготовки, соответствующих нормативам | % | Н.Чаплино-50 Провидение-75 Сиреники-50 |  |
|  | Доля проб воды в местах водоразбора (потребителя), соответствующих нормативам | % | Н.Чаплино-50 Провидение-75 Сиреники-50 |  |
|  | Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод по источникам: |  |  |  |
|  | Водозабор «Ясная поляна»,»Ясная поляна1» «Комсомольская бухта» | тыс. куб м | 0 |  |
|  |  | % | 0 |  |
|  | Водозабор Ново Чаплиное Водозабор с.Сиреники | тыс. куб м | 0 |  |
|  |  | % | 0 |  |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год. ( среднее значение) | ед./км в год |  |  |
|  |  |  | 0,7 |  |
| Показатели эффективности использования ресурсов | Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водозабора и водоподготовки( среднее значение) |  |  |  |
|  |  |  | 2,46 |  |
|  |  | кВт*ч/м3 |  |  |
|  | Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки ( среднее значение) |  | 0,971 |  |

В таблице 1.4.4.-3 приведены показатели надежности и  бесперебойности ,  эффективности использования ресурсов водоснабжения пгт Провидения, с.Новое Чаплино, с. Сиреники.

Таблица 1.4.4-3      Показатели надежности и  бесперебойности ,  эффективности использования ресурсов водоснабжения пгт Провидения, с.Новое Чаплино, с. Сиреники.

| Показатели эффективности использования ресурсов | Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водозабора и водоподготовки | кВт*ч/м3 | Система водоснабжения пгт Провидения | 0,425 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,503 |
|  |  |  | Система водоснабжения с.Новое Чаплино | 4,5 |
|  |  |  |  | - |
|  | Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки |  | Система водоснабжения с.Сиреники | - |
|  |  |  |  | 1,309 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км в год | Система водоснабжения пгт Провидения | 0,3 |
|  |  |  | Система водоснабжения с.Новое Чаплино | 0,7 |
|  |  |  | Система водоснабжения с.Сиреники | 1,1 |

1.4.5. Состояние коммерческого учета.

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО должна  производиться установка приборов коммерческого учета потребления воды.

Учет потребленной воды питьевого качества должен производиться как по индивидуальным счетчикам, так и по нормативам. Потребителей воды питьевого качества условно можно разделить на три категории: население, бюджетные организации и прочие потребители.

Информация об оснащенности абонентов приборами учета в Провиденском городском округе приведена ниже.

Приборный учет воды в с.Сиреники на водозаборе, на объектах ГП ЧАО «Чакоткоммунхоз»  и у потребителей (абонентов) отсутствует.

Приборный учет воды на водозаборе, на объектах ГП ЧАО «Чакоткоммунхоз»  и у потребителей (абонентов) отсутствует.

Приборный учет воды в с.Нунлигран на водозаборе, на объектах ГП ЧАО «Чакоткоммунхоз»   и у потребителей (абонентов) отсутствует.

Приборный учет воды в с.Энмелен на водозаборе, на объектах ГП ЧАО «Чакоткоммунхоз»   и у потребителей (абонентов) отсутствует.

Данные по узлам учета в п.г.т. Провидения предоставлена  в нижеследующей таблице:

Таблица 1.4.5.-1         Узлы учета  пгт.Провидения

| № п/п | Наименование абонентов | Ед.изм. | Количество | Без приборов учета | Приборы учета | Общедомовые приборы учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | шт. | 38 | 29 | 9 | 9 |
| 2 | Бюджетная сфера | шт. | 74 | 47 | 27 | - |
| 3 | Предприятия | шт. | 5 | 3 | 2 | - |
| 4 | Другие потребители | шт. | 71 | 55 | 16 | - |

Приоритетными группами потребителей, по которым решена задача по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. Бюджетная сфера за период 2013-2015гг. в пгт.Провидения были оснащены приборами учета у 27 абонентов. 47 абонентов производят расчет по нормативным показателям.

Для обеспечения 100% оснащенности Провиденского городского округа в жилищном фонде планирует выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом №261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В настоящее время в пгт.Провидения оснащены приборами учета воды 28,72% абонентов, а именно: население, предприятия бюджетной сферы и прочие потребители. Данный показатель очень низкий. Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

Рис.4    Доля абонентов с установленными приборами учета и по нормативу

в пгт Провидения

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источников ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» водного ресурса количество приборов учета, установленных на водозаборных сооружениях сведено в таблице ниже.

Таблица 1.4.5.-2 Оснащенность водозаборных сооружений приборами учета

| Наименование сооружений | Количество приборов учета, установленных на подъем | Количество приборов учета, установленных на сетевых водопроводах. |
| --- | --- | --- |
| Водозабор подземных вод «Гнилая речка» (дренажная галерея) Ясная поляна №1 | 1-подъем-1шт 2 подъем- 0 3 подъем -0 | 0 |
| Водозабор « Комсомольская бухта» | 1 подъем-0 | 0 |
| Водозабор «Ясная поляна» | 1 скв-1 шт 2 скв-0 6 скв-0 | 0 |
| Водозабор Ново Чаплиное | 1шт | 0 |
| Водозабор Сиреники | 1шт | 0 |

1.4.6. Воздействие на окружающую среду.

Забор воды, который осуществляется из артезианских скважин и по своим параметрам в фильтрации не нуждается, поэтому промывные воды отсутствуют, следовательно, деятельность данных водозаборов не представляет угрозы окружающей среде.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) подвергается санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый районной санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

Характеристика зон санитарной охраны первого пояса

Вверх по течению-200м. Вниз по течению-100м.

По прилегающему к водозабору берегу-100м.

В направлении к противоположному берегу-100м.

Характеристика зон санитарной охраны второго и третьего поясов

По акватории во всех направлениях на расстоянии-5км.

Боковые границы - от уреза воды при нормальном подпорном уровне-500м.

Границы третьего пояса зоны источника водоснабжения такая же как и во втором поясе.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Хранение химических реагентов, используемых в процессе водоподготовки

На текущий момент наиболее опасным для окружающей среды реагентом, используемым при подготовке воды питьевого качества в системе централизованного водоснабжения города является жидкий хлор, применяемый для обеззараживания воды. Учитывая высокий износ хранилищ реагентов, используемых в водоподготовке, вероятность возникновения аварийной ситуации или выброса хлора в атмосферу крайне высока. Во избежание подобного рода происшествий необходим капитальный ремонт или реконструкция хранилищ химических реагентов.

Также ликвидация угрозы возникновения загрязнения окружающей среды химическими реагентами возможна путем перевода сооружений водоподготовки на более безопасные при использовании реагенты (гипохлорит кальция), либо применение для обеззараживания ультрафиолетового излучения.

1.4.7. Анализ  финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги.

Основным документом, устанавливающим основы регулирования тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод является федеральный закон от 30.12.04г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Тарифообразование на услуги водоканалов, в данном законе увязано с разработкой и принятием трех базовых программ организации коммунального комплекса:

- Производственная программа. В данной программе предприятием производится обоснование прогнозируемого объема оказываемых услуг на период регулирования. Программа включает мероприятия по повышению эффективности эксплуатируемой коммунальной инфраструктуры.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Данной программой, утверждаемой органом местного самоуправления, предусматриваются мероприятия по строительству и (или) модернизации сетей, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

- Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры. Определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации сетей, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Для финансирования инвестиционных программ должны использоваться надбавка к цене (тарифу) для потребителей, общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Действующее законодательство предусматривает четыре метода регулирования тарифов водоканалов:

- Установление фиксированных тарифов.

- Установление предельных тарифов.

- Метод индексации.

- Установление тарифов на основе долгосрочных параметров.

Принятие решения о выборе метода регулирования тарифов и расчет размера регулируемых тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с применением избранного метода установления тарифов осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Основным подзаконным актом 210-ФЗ является Постановление Правительства РФ от 14.07.08г. №520 «Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса и Правила регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

Данный документ предусматривает установление двух видов тарифов на услуги водоотведения, водоснабжения и очистку сточных вод:

Одноставочный тариф, представляющий собой ставку платы за потребление горячей воды, холодной воды, водоотведение и очистку сточных вод из расчета платы за 1 куб. метр горячей воды, 1 куб. метр холодной воды, 1 куб. метр отводимых сточных вод и 1 куб. метр очищенных сточных вод соответственно.

Двухставочный тариф, который состоит из: ставки платы за потребление горячей воды, холодной воды, водоотведение и очистку сточных вод из расчета платы за 1 куб. метр и ставки платы за содержание водопроводных сетей из расчета платы за 1 куб. метр в час присоединенной мощности.

Выбор вида тарифа (одноставочный, двухставочный), устанавливаемого на товары и услуги конкретной организации коммунального комплекса, осуществляется регулирующими органами в порядке, определяемом методическими указаниями. В связи с отсутствие таких указаний предприятия в большинстве своем воздерживаются от установления двухставочного тарифа.

Тарифы на воду, водоотведение и очистку сточных вод регулируются региональной службой по тарифам. Установление тарифов осуществляется на основании расчетно-обосновывающих документов, предоставляемых организацией коммунального комплекса (Приложение №3).

Кроме вышеназванного постановления в этой сфере принято несколько постановлений Правительства РФ и других подзаконных актов в виде приказов МРР, ФСТ, МЭРТ, которые имеют непосредственное отношение к тарифообразованию и ценам на коммунальные услуги (Приложение №4).

Тарифы на оплаты услуг формируются на основе затрат необходимых для производств и реализации продукции, работ, услуг, на требуемом уровне качестве и надежности.

Базовая месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда при расчете тарифов на 2016 год принята в соответствии с прогнозом индексации месячной тарифной ставки рабочих первого разряда на 2015 год в размере 7458 рублей (письмо Общественной организации – Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения от 24 марта 2014 г. № 01/74-В) с коэффициентом 1,1.

Предельная величина доходов принята в размере 624000 рублей,  При расчете размера отчислений в тарифах учтены изменения, внесенные в Федеральный Закон № 212-ФЗ от 24.07.2009 года.

При расчете налога на имущество учтены изменения во вторую часть Налогового  Кодекса РФ принятые федеральным законом № 202-ФЗ от 29 ноября 2012 года, льготная ставка принята на 2015 год в размере 1,3 процента.

Расчет объемов водопотребления и водоотведения для населения на 2016 год произведен согласно среднегодовой численности граждан, пользующихся услугами по факту за 2014  год и действующих нормативов, утвержденных Постановлением Правительства Чукотского автономного округа № 493 от 10 декабря 2013 года « Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Чукотского автономного округа», а также на основании отчетов о фактических объемах потребления, направленных в Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧАО для финансирования недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за 2014 год.

Расчет тарифа на питьевую воду для ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», Провиденского городского округа

Таблица 1.4.7. -1                Расчет тарифа на водоснабжения        пгт.Провидения

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | принято в тарифе | факт | принято в тарифе | предлож. предпр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Подъем воды | м³ | 248 755,6 | 178 643,0 | 221 920,6 | 221 920,6 |
| 2 | Расход воды на с/нужды | м³ | 497,5 | 268,2 | 443,8 | 443,8 |
|  | то же в % к выработке | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| 3 | Покупная вода | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отпуск воды в сеть | м³ | 248 258,1 | 178 374,8 | 221 476,8 | 221 476,8 |
| 5 | Потери в сетях | м³ | 26 315,4 | 32 877,9 | 23 476,5 | 23 476,5 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 10,6% | 18,4% | 10,6% | 10,6% |
| 6 | Полезный отпуск воды, всего | м³ | 221 942,8 | 145 496,9 | 198 000,3 | 198 000,3 |
|  | в т.ч. на собственное производство |  | 87 226,5 | 68 805,4 | 90 670,1 | 90 670,1 |
| 7 | Продано потребителям |  | 134 716,3 | 76 691,5 | 107 330,2 | 107 330,2 |
|  | в т.ч. населению: | м³ | 116 438,3 | 63 625,2 | 92 311,5 | 92 311,5 |
|  | - городскому | м³ | 116 438,3 | 63 625,2 | 92 311,5 | 92 311,5 |
|  | - сельскому | м³ |  |  |  |  |
|  | в т.ч бюджетным | м³ | 14 866,5 | 9 718,3 | 12 063,0 | 12 063,0 |
|  | в т.ч. прочим | м³ | 3 411,5 | 3 348,0 | 2 955,7 | 2 955,7 |
| II | Расходы на подъем и передачу воды |
|  | сырье и материалы | тыс.руб. | 231,6 | 1 017,11 | 585,3 | 585,3 |
|  | топливо | тыс.руб. | 14 930,6 | 4 172,1 | 16 329,6 | 16 329,6 |
|  | теплоэнергия | тыс.руб. | 438,7 | 0,0 | 575,6 | 575,6 |
|  | электрическая энергия | тыс.руб. | 2 942,9 | 2 150,0 | 4 133,0 | 4 133,0 |
|  | амортизация | тыс.руб. | 300,8 | 3 357,1 | 4 929,4 | 5 642,9 |
|  | оплата труда | тыс.руб. | 7 023,9 | 4 530,9 | 7 795,0 | 7 795,0 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 639,5 | 1 349,2 | 1 933,6 | 1 933,6 |
|  | цеховые расходы | тыс.руб. | 5 010,1 | 5 308,6 | 8 242,0 | 8 242,0 |
|  | ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 282,2 | 282,2 |
|  | услуги вспомогательных производств, в том числе: | тыс.руб. | 2 150,4 | 7 046,25 | 4 106,3 | 4 106,3 |
|  | автотранспорт |  | 2 050,0 | 6 830,3 | 3 993,1 | 3 993,1 |
|  | доставка топлива (склад - производство) |  | 100,4 | 215,9 | 113,2 | 113,2 |
|  | водоочистная станция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | котельные БПК |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонтно-механические мастерские |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | речной флот |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | столярные мастерские |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | цех КПиА |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | электротехническая лаборатория |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 549,9 | 369,89 | 1 190,3 | 1 190,3 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 635,9 | 2 078,2 | 2 142,8 | 2 142,8 |
| 10 | Недополученный по независящим причинам доход | тыс.руб. | 0 |  |  |  |
| 11 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. | 0 |  |  |  |
| 12 | Расходы - всего | тыс.руб. | 35 753,8 | 31 379,26 | 52 245,1 | 52 958,6 |
| 13 | Себестоимость 1 м³ | руб. | 161,09 | 215,67 | 263,86 | 267,47 |
| 14 | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 21 701,4 | 16 540,1 | 28 320,1 | 28 707,6 |
| 15 | Прибыль | тыс.руб. | 292,1 | -1 204,2 | 2 390,3 | 2 390,3 |
|  | то же | % | 1,3% | -7,3% | 8,4% | 8,3% |
|  | в т. ч. налог на имущество | тыс.руб. | 63,8 | 30,0 | 2 240,4 | 2 240,4 |
| 16 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 21 993,5 | 4 191,7 | 30 710,4 | 31 097,9 |
| 17 | Финансирование, всего | тыс.руб. |  | 11 174,2 |  |  |
|  | возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. |  | 9 936,1 |  |  |
|  | субсидия на компенсацию расходов на оплату труда | тыс.руб. |  | 1 238,1 |  |  |
|  | субсидия по налогу на имущество | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 18 | Отпускной тариф | руб/м³ | 163,27 | 54,66 | 286,13 | 289,74 |
|  | рост тарифа |  |  |  | 75,2% | 1,3% |
|  | Численность | чел | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |

Таблица 1.4.7. -2                Расчет тарифа на водоснабжения с .Новое Чаплино

| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | принято в тарифе | факт | принято в тарифе | предлож. предпр. |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Подъем воды | м³ | 33 038,7 | 11 787,5 | 16 096,8 | 16 096,8 |
| 2 | Расход воды на с/нужды | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | то же в % к выработке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | Покупная вода | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отпуск воды в сеть | м³ | 33 038,7 | 11 787,5 | 16 096,8 | 16 096,8 |
| 5 | Потери в сетях | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | Полезный отпуск воды, всего | м³ | 33 038,7 | 11 787,5 | 16 096,8 | 16 096,8 |
|  | в т.ч. на собственное производство |  | 14 731,6 | 2 899,3 | 1 616,6 | 1 616,6 |
| 7 | Продано потребителям |  | 18 307,1 | 8 888,2 | 14 480,2 | 14 480,2 |
|  | в т.ч. населению: | м³ | 17 950,0 | 8 205,5 | 13 670,6 | 13 670,6 |
|  | - городскому | м³ | 17 950,0 | 8 205,5 | 13 670,6 | 13 670,6 |
|  | - сельскому | м³ |  |  |  |  |
|  | в т.ч бюджетным | м³ | 292,0 | 613,4 | 734,6 | 734,6 |
|  | в т.ч. прочим | м³ | 65,1 | 69,3 | 75,0 | 75,0 |
| II | Расходы на подъем и передачу воды |
|  | сырье и материалы | тыс.руб. | 23,7 | 0,84 | 92,6 | 92,6 |
|  | топливо | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | теплоэнергия | тыс.руб. | 525,6 | 1 103,9 | 1 961,0 | 1 961,0 |
|  | электрическая энергия | тыс.руб. | 1 367,7 | 4 126,9 | 5 692,3 | 5 692,3 |
|  | амортизация | тыс.руб. | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 |
|  | оплата труда | тыс.руб. | 1 726,1 | 1 580,9 | 1 982,0 | 1 982,0 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 522,6 | 476,3 | 600,1 | 600,1 |
|  | цеховые расходы | тыс.руб. | 887,5 | 2 630,2 | 4 212,4 | 4 212,4 |
|  | ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | услуги вспомогательных производств, в том числе: | тыс.руб. | 103,7 | 130,14 | 191,7 | 191,7 |
|  | автотранспорт |  | 103,7 | 130,1 | 191,7 | 191,7 |
|  | доставка топлива (склад - производство) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | водоочистная станция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | котельные БПК |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонтно-механические мастерские |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | речной флот |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | столярные мастерские |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | цех КПиА |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | электротехническая лаборатория |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 80,6 | 25,95 | 485,2 | 485,2 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 92,5 | 709,2 | 544,8 | 544,8 |
| 10 | Недополученный по независящим причинам доход | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 11 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 12 | Расходы - всего | тыс.руб. | 5 336,0 | 10 788,7 | 15 768,1 | 15 768,1 |
| 13 | Себестоимость 1 м³ | руб. | 161,51 | 915,27 | 979,58 | 979,58 |
| 14 | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 2 956,8 | 8 135,1 | 14 184,5 | 14 184,5 |
| 15 | Прибыль | тыс.руб. | 33,4 | -5 945,5 | 144,2 | 144,2 |
|  | то же | %% | 1,1% | -73,1% | 1,0% | 1,0% |
|  | в т. ч. налог на имущество | тыс.руб. | 3,5 | 3,4 | 5,1 | 5,1 |
| 16 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 2 990,2 | 369,2 | 14 328,7 | 14 328,7 |
| 17 | Финансирование, всего | тыс.руб. |  | 1 823,8 |  |  |
|  | возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. |  | 1 397,6 |  |  |
|  | субсидия на компенсацию расходов на оплату труда | тыс.руб. |  | 426,2 |  |  |
|  | субсидия по налогу на имущество | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 18 | Отпускной тариф | руб/м³ | 163,34 | 41,54 | 989,54 | 989,54 |
|  | рост тарифа |  |  |  | 505,8% | 0,0% |
|  | Численность | чел | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| №№ пп | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
|  |  |  | принято в тарифе | факт | принято в тарифе | предлож. предпр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Подъем воды | м³ | 24 858,3 | 19 095,6 | 25 905,9 | 25 905,9 |
| 2 | Расход воды на с/нужды | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | то же в % к выработке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | Покупная вода | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отпуск воды в сеть | м³ | 24 858,3 | 19 095,6 | 25 905,9 | 25 905,9 |
| 5 | Потери в сетях | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | Полезный отпуск воды, всего | м³ | 24 858,3 | 19 095,6 | 25 905,9 | 25 905,9 |
|  | в т.ч. на собственное производство |  | 14 388,0 | 10 343,2 | 14 490,8 | 14 490,8 |
| 7 | Продано потребителям |  | 10 470,3 | 8 752,4 | 11 415,1 | 11 415,1 |
|  | в т.ч. населению: | м³ | 10 449,3 | 8 703,4 | 11 386,9 | 11 386,9 |
|  | - городскому | м³ |  |  |  |  |
|  | - сельскому | м³ | 10 449,3 | 8 703,4 | 11 386,9 | 11 386,9 |
|  | в т.ч бюджетным | м³ | 0,0 | 15,2 | 3,1 | 3,1 |
|  | в т.ч. прочим | м³ | 21,0 | 33,7 | 25,0 | 25,0 |
| II | Расходы на подъем и передачу воды |
|  | сырье и материалы | тыс.руб. | 13,3 | 3,02 | 16,1 | 16,1 |
|  | топливо | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | теплоэнергия | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | тыс.руб. | 2 186,7 | 970,3 | 3 241,1 | 3 241,1 |
|  | амортизация | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | оплата труда | тыс.руб. | 986,5 | 908,8 | 1 064,1 | 1 064,1 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 298,8 | 275,2 | 322,2 | 322,2 |
|  | цеховые расходы | тыс.руб. | 919,3 | 1 765,5 | 2 668,6 | 2 668,6 |
|  | ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 |
|  | услуги вспомогательных производств, в том числе: | тыс.руб. | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | автотранспорт |  | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | доставка топлива (склад - производство) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | водоочистная станция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | котельные БПК |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонтно-механические мастерские |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | речной флот |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | столярные мастерские |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | цех КПиА |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | электротехническая лаборатория |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 15,9 | 90,89 | 163,4 | 163,4 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 138,9 | 572,7 | 292,5 | 292,5 |
|  | Недополученный по независящим причинам доход | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Расходы - всего | тыс.руб. | 4 675,4 | 4 586,4 | 7 801,0 | 7 801,0 |
|  | Себестоимость 1 м³ | руб. | 188,08 | 240,18 | 301,13 | 301,13 |
|  | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 1 969,3 | 2 102,1 | 3 437,4 | 3 437,4 |
|  | Прибыль | тыс.руб. | 13,1 | -105,1 | 18,5 | 18,5 |
|  | то же | %% | 0,7% | -5,0% | 0,5% | 0,5% |
|  | в т. ч. налог на имущество | тыс.руб. | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1 982,4 | 252,1 | 3 455,9 | 3 455,9 |
|  | Финансирование, всего | тыс.руб. |  | 1 746,7 |  |  |
|  | возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. |  | 1 519,0 |  |  |
|  | субсидия на компенсацию расходов на оплату труда | тыс.руб. |  | 227,8 |  |  |
|  | субсидия по налогу на имущество | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Отпускной тариф | руб/м³ | 189,34 | 28,80 | 302,75 | 302,75 |
|  | рост тарифа |  |  |  | 59,9% | 0,0% |
|  | Численность | чел | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 3,0 |  |

Таблица 1.4.7. -3    Расчет тарифа на во

Расчет тарифа на водоснабжение с .Сиреники

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | Расчет на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | принято в тарифе | факт | принято в тарифе | предлож. предпр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Натуральные показатели |
| 1 | Подъем воды | м³ | 306 652,6 | 209 526,1 | 263 923,4 | 263 923,4 |
| 2 | Расход воды на с/нужды | м³ | 497,5 | 268,2 | 443,8 | 443,8 |
|  | то же в % к выработке | % | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| 3 | Покупная вода | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отпуск воды в сеть | м³ | 306 155,1 | 209 258,0 | 263 479,5 | 263 479,5 |
| 5 | Потери в сетях | м³ | 26 315,4 | 32 877,9 | 23 476,5 | 23 476,5 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % | 8,6% | 15,7% | 8,9% | 8,9% |
| 6 | Полезный отпуск воды, всего | м³ | 279 839,7 | 176 380,0 | 240 003,0 | 240 003,0 |
|  | в т.ч. на собственное производство |  | 116 346,1 | 82 047,9 | 106 777,5 | 106 777,5 |
| 7 | Продано потребителям |  | 163 493,6 | 94 332,1 | 133 225,5 | 133 225,5 |
|  | в т.ч. населению: | м³ | 144 837,5 | 80 534,1 | 117 369,0 | 117 369,0 |
|  | - городскому | м³ | 134 388,3 | 71 830,7 | 105 982,1 | 105 982,1 |
|  | - сельскому | м³ | 10 449,3 | 8 703,4 | 11 386,9 | 11 386,9 |
|  | в т.ч бюджетным | м³ | 15 158,5 | 10 346,9 | 12 800,7 | 12 800,7 |
|  | в т.ч. прочим | м³ | 3 497,6 | 3 451,1 | 3 055,7 | 3 055,7 |
| II | Расходы на подъем и передачу воды |
|  | сырье и материалы | тыс.руб. | 268,6 | 1 021,0 | 694,0 | 694,0 |
|  | топливо | тыс.руб. | 14 930,6 | 4 172,1 | 16 329,6 | 16 329,6 |
|  | теплоэнергия | тыс.руб. | 964,3 | 1 103,9 | 2 536,6 | 2 536,6 |
|  | электрическая энергия | тыс.руб. | 6 497,3 | 7 247,2 | 13 066,4 | 13 066,4 |
|  | амортизация | тыс.руб. | 306,8 | 3 361,6 | 4 935,4 | 5 648,9 |
|  | оплата труда | тыс.руб. | 9 736,5 | 7 020,5 | 10 841,1 | 10 841,1 |
|  | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2 460,9 | 2 100,6 | 2 855,9 | 2 855,9 |
|  | цеховые расходы | тыс.руб. | 6 816,9 | 9 704,3 | 15 123,0 | 15 123,0 |
|  | ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 315,2 | 315,2 |
|  | услуги вспомогательных производств, в том числе: | тыс.руб. | 2 370,1 | 7 176,4 | 4 298,0 | 4 298,0 |
|  | автотранспорт |  | 2 269,7 | 6 960,5 | 4 184,8 | 4 184,8 |
|  | доставка топлива (склад - производство) |  | 100,4 | 215,9 | 113,2 | 113,2 |
|  | водоочистная станция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | котельные БПК |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонтно-механические мастерские |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | речной флот |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | столярные мастерские |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | цех КПиА |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | электротехническая лаборатория |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие расходы | тыс.руб. | 646,4 | 486,7 | 1 838,9 | 1 838,9 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 867,3 | 3 360,1 | 2 980,1 | 2 980,1 |
| 10 | Недополученный по независящим причинам доход | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Расходы - всего | тыс.руб. | 45 765,2 | 46 754,4 | 75 814,2 | 76 527,7 |
| 13 | Себестоимость 1 м³ | руб. | 163,54 | 265,08 | 315,89 | 318,86 |
| 14 | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 26 627,5 | 26 777,3 | 45 942,0 | 46 329,5 |
| 15 | Прибыль | тыс.руб. | 338,6 | -7 254,8 | 2 553,0 | 2 553,0 |
|  | то же | %% | 1,3% | -27,1% | 5,6% | 5,5% |
|  | в т. ч. налог на имущество | тыс.руб. | 68,7 | 35,2 | 2 247,5 | 2 247,5 |
| 16 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 26 966,1 | 4 813,0 | 48 495,0 | 48 882,5 |
| 17 | Финансирование, всего | тыс.руб. |  | 14 744,7 |  |  |
|  | возмещение убытков, от оказания ЖКУ населению | тыс.руб. |  | 12 852,7 |  |  |
|  | субсидия на компенсацию расходов на оплату труда | тыс.руб. |  | 1 892,1 |  |  |
|  | субсидия по налогу на имущество | тыс.руб. |  | 0,0 |  |  |
| 18 | Отпускной тариф | руб/м³ | 164,94 | 51,02 | 364,01 | 366,92 |
|  | рост тарифа |  |  |  | 120,7% | 0,8% |
|  | Численность | чел | 18,5 | 16,9 | 18,5 | 18,5 |

Таблица 1.4.7. -4   Сводный расчет тарифа на водоснабжения Провиденского городского округа

Из вышеуказанного тарифного баланса видно, что тариф увеличился в 2016г. на 120,7% по сравнению с 2015г., при этом установленный тариф гораздо занижен по сравнению с тем тарифом, который обосновывает предприятие  ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». Так же при сравнении тарифов за 2 года, явно видно, существенное увеличение расходов (электроэнергия, топливо,  тепловая энергия для транспортировки воды и другие расходы) предприятия на подъем и передачу воды потребителям (абонентам), что соответствуют действительности по результатам опроса специалистов предприятия и Постановлений Комитета  государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 года N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы.

Уровень доступности платы за ЖКУ по критерию собираемости платежей также можно оценить на основании Приказа Минрегионразвития №378 следующим образом:

  - Высокий – при уровне собираемости платежей свыше 92%;

  - Доступный – при уровне собираемости платежей от 85% до 92%;

  - Недоступный – при уровне собираемости платежей ниже 85%.

1.4.8. Имеющиеся проблемы и направления их решения

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Провиденского городского округа является изношенность водопроводных сетей, 65,3%. Применение стальных труб также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. Такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют нерегулируемые избыточные напоры возможные переливы в резервуарах и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поселковыми зеленными насаждениями.

Существующая система подачи воды в жилые дома имеет свои недостатки: в ближайших от насосных станций домах поддерживается давление выше оптимального; дефицит воды в районах, удаленных от насосных станций.

Этот факт, говорит о том, что прокладка трубопроводов велась без гидравлического расчета и показывает, что на разных участках магистральной линии имеются различные диаметры трубопроводов без учета реальной нагрузки потребителей, соответственно насосное оборудование расчетно не соответствует всей системе водоснабжения, а так же указывает на превышение фактических потерь сети, более 30% установленных нормативно.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Налаживание группового общедомового, зонального или квартального учета воды;

- Снижение аварийности и избыточных напоров;

- Замена изношенных сетей водопровода;

- Замена изношенного водонасосного оборудование на современное энергоэффективное;

- Замена изношенного электрооборудования, внутренних и наружных подводящих электросетей;

- Внедрить частотные преобразователи на насосном оборудовании водозабора первого и второго подъема;

- Внедрить автоматизированную систему учета контроля на добычу и подачи воды в сеть на водозаборах;

- Внедрить автоматизированную систему учета контроля на добычу и подачи воды в емкости (резервуары) на водозаборах;

- Применение новых методов обеззараживания, с использованием современных технологий и оборудования;

- Оптимизация гидравлического режима работы системы водоснабжения.

- Внедрить систему диспетчеризации по контролю и управлению системы водоснабжения в целом.

Необходимо выделить первоочередные технические мероприятия, которые необходимо провести в ближайшее время:

пгт.Провидения:

- Ремонт здания и ремонт машинного зала;

- Ремонт павильонов скважин;

- Замена насосного оборудования в полном объеме. (износ 80%) на современные энергоэффективные;

- Установка узлов учета на насосной 2-го подъема и 3-го подъема;

- Замена водопроводных сетей. На данный момент водопровод находящихся в  ветхом состоянии составляет 1,073 км. Рекомендуется полная замена водопроводных сетей ( до 200 мм  (износ 67%) 15,3 км.

- Установка для умягчения воды основанную на принципе использования ионообменных смол, либо принципа обратного осмоса, при котором происходит более глубокая очистка воды, тогда как при использовании ионообменных смол удаляется только до 75 % солей жёсткости.

с.Новое Чаплино:

- Замена насосного оборудования в полном объеме. (износ 85%) на современные энергоэффективные;

- Установка узлов учета на насосной 1-го подъема;

- Замена водопроводных сетей. На данный момент водопровод находящихся в  ветхом состоянии составляет 4,215 км. Рекомендуется полная замена водопроводных сетей ( до 200 мм  (износ 64%) 4,215 км.

- Установка для умягчения воды основанную на принципе использования ионообменных смол, либо принципа обратного осмоса, при котором происходит более глубокая очистка воды, тогда как при использовании ионообменных смол удаляется только до 75 % солей жёсткости.

с.Сиреники:

- Замена насосного оборудования в полном объеме. (износ 85%) на современные энергоэффективные;

- Установка узлов учета на насосной 1-го подъема;

- Замена водопроводных сетей. На данный момент водопровод находящихся в  ветхом состоянии составляет 0,18347 км. Рекомендуется полная замена водопроводных сетей ( до 200 мм  (износ 67,8%) 2,621 км.

- Установка для умягчения воды основанную на принципе использования ионообменных смол, либо принципа обратного осмоса, при котором происходит более глубокая очистка воды, тогда как при использовании ионообменных смол удаляется только до 75 % солей жёсткости.

- Приобретение автоцистерны – водовозы. На данный момент необходимо приобрести 1ед. автоцистерн на базе УРАЛ – водовоза для аварийного резервирования.

- Производить мероприятия по автоцистернам (водовозам) – дезинфекция цистерн, сан. паспорт.

с.Нунлигран:

- Установка узлов учета на насосной 1-го подъема;

- Замена водопроводных сетей. На данный момент водопровод находящихся в  ветхом состоянии составляет 0,11333 км. Рекомендуется полная замена водопроводных сетей ( до 200 мм  (износ 62,4%) 1,619 км.

- Установка для умягчения воды основанную на принципе использования ионообменных смол, либо принципа обратного осмоса, при котором происходит более глубокая очистка воды, тогда как при использовании ионообменных смол удаляется только до 75 % солей жёсткости.

- Приобретение автоцистерны – водовозы. На данный момент необходимо приобрести 1ед. автоцистерн на базе УРАЛ – водовоза для аварийного резервирования.

- Производить мероприятия по автоцистернам (водовозам) – дезинфекция цистерн, сан. паспорт.

с.Энмелен:

- Приобретение автоцистерны – водовозы. На данный момент необходимо приобрести 1ед. автоцистерн на базе УРАЛ – водовоза для аварийного резервирования.

- Производить мероприятия по автоцистернам (водовозам) – дезинфекция цистерн, сан. паспорт.

с.Янракыннот:

- Приобретение автоцистерны – водовозы. На данный момент необходимо приобрести 1ед. автоцистерн на базе УРАЛ – водовоза для аварийного резервирования.

- Производить мероприятия по автоцистернам (водовозам) – дезинфекция цистерн, сан. паспорт.

Общие выводы

Для устойчивого, безаварийного и экономически выгодного обеспечения водоснабжением Провиденского городского округа необходимо:

- Произвести полное техническое перевооружение с внедрением новых технологий и энергоэффективного современного оборудования, замены устаревших водопроводных трасс (потери воды составляют более 30% от установленными нормами, фактический износ более 80%) и диспетчеризации процессов водоснабжения всего комплекса системы водоснабжения Провиденского городского округа.

- В соответствии с п.1 разработать комплект проектно-сметной документации:

- техническому перевооружению водонасосных станций 1-2-3-го подъема;

- ремонту зданий, сооружений, резервуаров;

- замены электрооборудования и сетей;

- замены водопроводных сетей (магистральных и расположенных по участкам);

- приобретение автоцистерн-водовозов для аварийного резервирования

- диспетчеризации процессов управления и контроля работы системы водоснабжения.

- Приобретение ремонтно-восстановительной техники для проведения профилактических и аварийных работ.

1.5.Система водоотведения

1.5.1. Общая характеристика  и организационная структура  системы.

Система водоотведения пгт Провидения –  это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для сбора, удаления и очистки сточных вод, образующихся в результате жизнедеятельности людей и на промышленных предприятиях. Система централизованная, общесплавная. Общая протяженность  канализационных сетей пгт Провидения составляет 7,1 км. Для обеспечения обслуживания и ремонта сети имеется  смотровые и ливнеприемные колодцы.

Очистных сооружений системы поверхностного стока  нет, поэтому большинство поверхностных стоков без очистки через выпуски сбрасываются в залив.  Кроме сетей, находящихся в муниципальной собственности, на территории города нет иных сетей водоотводящей системы поверхностного стока.

Единственным поставщиком услуги централизованного водоотведения на территории муниципального образования является  Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Сведения о регулируемой организации

Полное наименование энергосберегающей организации:  Провиденский филиал Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз».

В своей деятельности предприятие подчиняется Государственному предприятию Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» г.Анадырь

Вид собственности: Собственность субъектов Российской Федерации;

Вид организации по классификатору ОКОГУ: Органы управления по жилищному и коммунальному хозяйству субъектов Российской Федерации;

Фактический адрес предприятия: 689251, Чукотский Автономный Округ, п.Провидения, ул.Н.Дежнева,30;

Юридический адрес предприятия: 689000, Чукотский Автономный Округ, г.Анадырь, ул.Рультытегина, 24;

Основными видами деятельности Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» является:

- производство, передача и распределение электроэнергии.

Дополнительными видами деятельности Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» является:

- производство, передача и распределение тепловой энергии и горячей воды;

- добыча, передача, очистка и распределение воды.

Производственная деятельность направлена на оказание своевременных, качественных, квалифицированных социально-бытовых услуг потребителям.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» действует на основе самофинансирование и несет ответственность, установленную законодательством РФ за результаты своей производственной – хозяйственной и финансовой деятельности и выполнения обязательств перед собственниками имущества, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и иными юридическими и физическими лицами.

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. Предприятие создано с целью бесперебойного обеспечения жителей и организаций Провиденского городского округа питьевой водой, организации услуг по водоснабжению и водоотведению, приемы и очистки сточных вод и получение прибыли.

Деятельность осуществляется на основе нормативно правовых актов РФ, а так же на основании договоров с другими юридическими и физическими лицами, заключаемых согласно действующим законодательством РФ.

Предприятие выполняет следующие виды деятельности:

- Добыча и реализация подземных вод;

- Обеспечение питьевой водой население, промышленности и бюджетной сферы;

- Эксплуатация артезианских скважин;

- Эксплуатация и ремонт канализационных системы и систем водоотведения;

- Прием сточных вод, эксплуатация и ремонт биологических очистных сооружений;

- Проведение работ по реконструкции, капитальному текущему ремонту объектов предприятия;

- Организация изготовления проектно-сметной документации для систем водоснабжения и водоотведения;

Финансирование деятельности осуществляется за счет:

- Отчисления из средств, поступающих от населения и других групп потребителей за водопользования;

- Средств местного бюджета, предусмотренного в бюджете Провиденского городского округа на очередной финансовый год;

- Собственных доходов предприятия.

Тарифы на оплаты услуг формируются на основе затрат необходимых для производств и реализации продукции, работ, услуг, на требуемом уровне качестве и надежности.

Таким образом  Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» является гарантирующей организацией в пределах централизованной системы водоотведения Провиденского городского округа.

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Зона действия гарантирующей организации – одна централизованная система холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории поселения, городского округа, в границах которых гарантирующая организация обязана осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение любых обратившихся к ней абонентов при наличии резерва пропускной способности сетей и резерва мощности.

Число абонентов пгт Провидения, пользующихся услугами системой централизованного водоотведения- 188, из них 45 не подключены к централизованной канализации.

Часть районов городского округа не имеет централизованной канализовации  и использует местные септики и выгребные ямы :

Это с. Новое Чаплино – 20 абонентов;

с.Сиреники- 27 абонентов;

с. Нунлигран – 25 абонентов;

с.Энмелен- 19 абонентов

с.Энракыннот -17 абонентов.

За нецентрализованное водоотведение этих поселений отвечает Муниципальное Предприятие «Провиденское жилищно-коммунальное хозяйство» Провиденского муниципального района(МП «Провиденское ЖКХ»)

Вид собственности: муниципальная собственность

Фактический адрес предприятия: 689251, Чукотский Автономный Округ, п.Провидения, ул.Н.Дежнева,15;

Юридический адрес предприятия: 689000, Чукотский Автономный Округ, п.Провидения, ул.Н.Дежнева,15;

1.5.2. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения.

Схема водоотведения для пгт. Провидения и Провиденского округа не разрабатывалась. Информация о канализационных насосных станциях, канализационных очистных сооружениях отсутствует.

Сети водоотведения.

Общая  протяженность сетей централизованной хозяйственно-бытовой канализации, обслуживаемых предприятием составляет 7,1 км.  Сведения об   общем износе сетей водоотведения – данные отсутствуют.

1.5.3.  Анализ зон действия системы, оценка резервов и дефицитов мощностей.

Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Существующая структура сбора стоков, зоны водоотведения  -  не определены. Информация отсутствует.

На данный момент подавляющее большинство потребителей п.г.т. Провидения подключено к системе централизованного водоотведения. При этом часть районов города не канализовано и использует септики. Также сельские поселения не подключены к централизованной системе канализования стоков.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения

Информация по резервам и дефицитам мощностей системы водоотведения – отсутствует.

1.5.4.Оценка показателей предоставляемых услуг

Основной объем реализованных  сточных вод,  поступающих в систему водоотведения  приходится на категорию «Население».

В таблице 1.5.4-1 представлена динамика по водоотведению сточных вод в период с 2013 по 2016 год.

Учет объемов поступающих сточных вод ведется расчетным методом, по количеству потребленной холодной и горячей воды.

Таблица 1.5.4-1  Показатели производственной деятельности в сфере                водоотведения

| № п/п | Показатели (м3) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провиденский участок |  |  |  |  |
| 1 | Принято сточных вод | 172119,5 | 181681,4 | 171100,7 | 132082,1 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 2 | от подразделений | 1310,8 | 1637,0 | 1356,2 | 2482,7 |
| 3 | от потребителей | 170808,7 | 180044,4 | 169744,5 | 129599,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Население | 141009,3 | 155562,5 | 1410009,3 | 106663,8 |
|  | Бюджетные организации | 23332,5 | 20017,3 | 22495,9 | 18450,9 |
|  | Прочие потребители | 6466,9 | 4464,6 | 6239,3 | 4484,7 |
| 4 | Финансовые потребности | 2352,7 тыс.руб | 2467,1 тыс.руб | 2552,0 тыс.руб | 2016,8 тыс.руб |

Сведения о качестве и надежности предоставляемых услуг

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 готовность системы водоотведения характеризуется вероятностью того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Готовность системы является одним из комплексных показателей ее надежности.

Показатели надежности централизованных систем водоотведения определены в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоотведения на сегодняшний день.

Показатели надежности и эффективности централизованных систем водоотведения Провиденского округа представлены в таблице 1.5.4-2.

Таблица 1.5.4.-2 Показатели надежности централизованных систем водоотведения Провиденского округа.

|  |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Показатель | Ед. Изм. | (2016 |  |
|  |  |  | год) |  |
|  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в |  |  |  |
|  | общем объеме сточных вод, сбрасываемых в | % | 50 |  |
|  | централизованные общесплавные или бытовые |  |  |  |
| Показатели качества | системы водоотведения |  |  |  |
| очистки сточных вод | Доля проб сточных вод, не соответствующих |  |  |  |
|  | установленным нормативам допустимых сбросов, | % | 26 |  |
|  | лимитам на сбросы, рассчитанная применительно |  |  |  |
|  | к видам централизованных систем водоотведения |  |  |  |

Таблица 1.5.4.-3 Показатели надежности и эффективности централизованных систем водоотведения Провиденского округа.

|  |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Показатель | Ед. Изм. | (2016 |  |
|  |  |  | год) |  |
| Показатель надежности и | Удельное количество аварий и засоров в расчете |  |  |  |
| бесперебойности |  | ед./км в год | 9,2 |  |
|  | на протяженность канализационной сети в год. |  |  |  |
| водоотведения |  |  |  |  |
| Показатели | Расход электрической энергии, потребляемой в |  | - |  |
|  | технологическом процессе очистки сточных вод |  |  |  |
| эффективности |  | кВт*ч/м3 |  |  |
|  | Расход электрической энергии, потребляемой в |  |  |  |
| использования ресурсов |  |  | - |  |
|  | технологическом процессе перекачки сточных вод |  |  |  |
| Показатель | Резерв мощности КОС | % | - |  |
| достаточности |  |  |  |  |
| производительности |  |  |  |  |
| системы водоотведения |  |  |  |  |

1.5.5. Состояние коммерческого учета.

- настоящее время объемы реализации сточных вод для подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом, исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

В соответствии с требованием п. 7 Статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» приборы коммерческого учета  должны быть установлены в местах выпуска сточных вод в централизованную систему у коммерческих организаций, эксплуатирующих собственные наружные сети водоотведения.

1.5.6. Воздействие на окружающую среду.

В соответствии со Статьей 26 Главы 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Лимиты на сбросы устанавливаются для объектов централизованных систем водоотведения при наличии у организации, эксплуатирующей указанные объекты, плана снижения сбросов.

Программа контроля состава и свойств сточных вод согласовывается территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор.

Основными характеристиками сточных вод являются:

• виды загрязнений и их концентрация (содержание) в сточных водах
• количество сточных вод, скорость их поступления, расход
• степень равномерности распределения (периодичность) загрязняющего компонента

В хозяйственно-бытовых сточных водах содержатся минеральные и органические загрязняющие вещества, находящиеся в растворённом, коллоидном и нерастворённом состояниях. Различная степень загрязнения в каждом отдельном случае требует особый уникальный подход в проектировании системы очистки сточных вод. Но разнородность состава и явление рассеивания веществ приводят к тому, что стопроцентная очистка сточных вод невозможна. Она регламентируется нормами ПДК (предельно допустимых концентраций) и СанПиНами (санитарными нормами и правилами).

Таблица 1.5.6-1 Основные параметры состава стоков

| № п/п | Показатели состава сточных вод |
| --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества |
| 2 | БПК полн |
| 3 | Азот аммоний |
| 4 | Нитрит ион |
| 5 | Нитрат ион |
| 6 | Фосфаты |

Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения, осуществляется непосредственно Провиденским филиалом  ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в соответствии с программой контроля состава и свойств сточных вод в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1.5.7. Анализ  финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающей организации  и ее основных показателях подробно отражены в Разделе 1.4.Характеристика системы водоснабжения «Обосновывающих материалах». Для данной организации водоотведение абонентов является основным видом деятельности наряду с водоснабжением.

В соответствии с Положением о Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 7 июня 2007 года № 75, Комитет государственного регулирования цен и тарифов устанавливает тарифы на холодное, горячее водоснабжение и  водоотведение.

Перечень нормативно-правовых актов  об установлении тарифов на водоотведение:

| Постановление Правления | от 30.11.2012г №12-к/б |
| --- | --- |
| Постановление Правления | от 30.07.2013г № 18-к/2 |
| Постановление Правления | от 16.12.2013г №36-к/2 |
| Постановление Правления | от 05.12.2013г №32-к/2 |
| Постановление Правления | от 16.12.2014г №25-к/10 |
| Постановление Правления | от 16.12.2015г №25-к/5 |
| Постановление Правления | от 08.12.2015г №20-к/2 |

В таблице 1.5.7-1 представлена динамика тарифов на водоотведение в Провиденском городском округе.

В таблице 1.5.7-2. Представлены производственные показатели, дан расчет себестоимости водоотведения.

Таблица 1.5.7-1 Тарифы на водоотведение в Провиденском городском округе.

| № п/п | Объект тарификации | Тариф на водоотведение (руб/м3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |
| Централизованное водоотведение |
| 1 | Провиденский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители (без НДС) | 12,43 | 13,55 | 13,55 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 15,94 |
|  | Население (с НДС) | 7,08 | 7,93 | 7,93 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| Нецентрализованное водоотведение |
| 2 | с.Новое Чаплино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители (без НДС) | 26,30 | 29,46 | 29,46 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 |
|  | Население( с НДС) | 26,30 | 29,46 | 29,46 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 | 31,82 |
| 3 | с.Сиреники | 26,69 | 33,25 | 33,25 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 | 35,91 |
| 4 | с.Нунлигран | 49,27 | 55,18 | 55,18 | 59,59 | 59,59 | 59,59 | 59,59 | 59,59 |
| 5 | с.Янракыннот | 152,80 | 171,14 | 171,14 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 | 184,83 |
| 6 | с. Энмелен | - | - | - | - | 59,59 | 59,59 | 59,59 | 59,59 |

| Таблица 1.5.7-2 Участок Провидения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 год | Утверждено на 2015 год |
|  |  |  | предлож. предпр. | предлож. Комитета (ЭОТ) | с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. | с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 |
| I | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отведено стоков, всего | м³ | 171 100,7 | 171 100,7 | 171 100,7 | 171 100,7 | 171 100,7 |
|  | в т.ч. от собственных производств | м³ | 1 356,2 | 1 356,2 | 1 356,2 | 1 356,2 | 1 356,2 |
|  |  | -"- |  |  |  |  |  |
| 2 | Отведено стоков от потребителей | % | 169 744,5 | 169 744,5 | 169 744,5 | 169 744,5 | 169 744,5 |
|  | в т.ч. от населения: | -"- | 141 009,3 | 141 009,3 | 141 009,3 | 141 009,3 | 141 009,3 |
|  | - городского | -"- | 141 009,3 | 141 009,3 | 141 009,3 | 141 009,3 | 141 009,3 |
|  | - сельского | % |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч от бюджетных | -"- | 22 495,9 | 22 495,9 | 22 495,9 | 22 495,9 | 22 495,9 |
|  | в т.ч. от прочих | м³ | 6 239,3 | 6 239,3 | 6 239,3 | 6 239,3 | 6 239,3 |
| II | Расходы на отведение стоков |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производственные расходы, в.т.ч.: | тыс.руб. | 3 894,4 | 2 890,3 | 2 217,3 | 2 217,3 | 2 217,3 |
| 1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | -"- | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2 | расходы на энергетические ресурсы и холодную воду в.т.ч.: | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | электрическая энергия | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | теплоэнергия | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | топливо |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | холодная вода | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | расходы на оплату трада производственного персонала | -"- | 1 614,8 | 1 592,2 | 1 532,3 | 1 532,3 | 1 532,3 |
| 1.5 | отчисления на социальные нужды производственного персонала | -"- | 465,5 | 459,0 | 398,3 | 398,3 | 398,3 |
| 1.6 | расходы на уплату процентов по займам и кредитам | -"- | 0,2883 | 0,2883 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.7 | общехозяйственные расходы | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | прочие производственные расходы в т.ч.: | -"- | 1 813,6 | 838,6 | 286,2 | 286,2 | 286,2 |
| 1.8.1 | цеховые расходы, в т.ч.: | -"- | 991,6 | 732,2 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
| 1.8.1.1 | расходы на оплату труда цехового персонала | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1.2 | отчисления на социальные нужды цехового персонала | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1.3 | расходы на оплату труда прочего персонала | -"- | 432,8 | 426,7 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 1.8.1.4 | отчисления на социальные нужды прочего персонала | -"- | 96,9 | 95,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 1.8.1.5 | прочие цеховые расходы | -"- | 462,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2 | услуги по обращению с осадком сточных вод | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.3 | расходы на услуги автотранспорта | -"- | 737,9 | 22,3 | 191,7 | 191,7 | 191,7 |
| 1.8.4 | контроль качества сточных вод | -"- | 84,1 | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.5 | расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонтные расходы, в т.ч.: | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Административные расходы в т.ч.: | -"- | 802,6 | 499,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 |
| 3.1 | расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями в т.ч.: | -"- | 312,5 | 15,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | -"- | 13,1 | 13,1 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 3.1.2 | юридические услуги | -"- | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.1.3 | аудиторские услуги | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | консультационные услуги | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6 | информационные услуги | -"- | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3.1.7 | управленческие услуги | -"- | 296,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | -"- | 393,5 | 388,0 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| 3.3 | отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | -"- | 73,9 | 72,9 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 3.4 | арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | -"- | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 3.5 | служебные командировки | -"- | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 3.6 | обучение персонал | -"- | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3.7 | страхование производственных объектов | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | прочие административные расходы в .т.ч.: | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8.1 | расходы на амортизацию непроизводственных активов |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8.2 | расходы по охране объектов и территорий |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8.3 | прочие |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций в т.ч.: | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | 4.1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Амортизация вт.ч.: | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату в.т.ч.: | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | аренда имущества | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | концессионная плата | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | лизинговые платежи | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | аренда земельных участков | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов вт.ч.: | -"- | 226,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 7.1 | налог на имущество организаций | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | -"- | 226,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 7.3 | водный налог и плата за пользование водным объектом |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | земельный налог |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5 | транспортный налог |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.6 | прочие налоги и сборы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов, в.т.ч.: | -"- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | недополученные доходы прошлых периодов регулирования |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | -"- |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Расходы - всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 4 923,1 | 3 392,4 | 2 357,9 | 2 357,9 | 2 357,9 |
|  | субсидия на электро-,теплоэнергию, заработную плату, покупную воду | -"- |  |  |  |  |  |
| 11 | Расходы - всего, с учетом субсидии | тыс.руб. | 4 923,1 | 3 392,4 | 2 357,9 | 2 357,9 | 2 357,9 |
| 12 | Себестоимость 1 м³ | руб. | 28,77 | 19,83 | 13,78 | 13,78 | 13,78 |
| 13 | Расходы на реализуемую продукцию | тыс.руб. | 4 884,1 | 3 365,5 | 2 339,2 | 2 339,2 | 2 339,2 |
| 14 | Прибыль | тыс.руб. | 13,7 | 103,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 14.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14.2 | нормативная прибыль | -"- | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 14.2.1 | средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | -"- |  |  |  |  |  |
| 14.2.2 | расходы на капитальные вложения | -"- |  |  |  |  |  |
| 14.2.3 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | -"- | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 14.2.4 | другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | -"- | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 14.2.5 | величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | -"- |  |  |  |  |  |
| 14.3 | предпринимательская прибыль | -"- |  | 89,9 |  |  |  |
| 15 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 4 897,8 | 3 469,1 | 2 352,9 | 2 352,9 | 2 352,9 |
| 16 | Тариф | руб/м³ | 28,85 | 20,44 | 13,86 | 13,86 | 13,86 |
|  | Темп роста тарифа |  |  |  |  |  |  |

1.5.8. Имеющиеся проблемы и направления их решения

- системе централизованного водоотведения Провиденского городского округа  на текущий момент выявлены следующие основные проблемы:

- Ряд потребителей не подключены к системе централизованного водоотведения, стоки от потребителей собираются в септики и выгребные ямы.

- Высокая степень износа трубопроводов, колодцев, что приводит к потерям хозяйственно-бытовых стоков и их инфильтрации в окружающие грунты, а также поступлению в систему больших объемов дождевых и талых вод, что нарушает нормальный режим работы.

- Значительная часть ливневых стоков сбрасывается в бухту Провидения без очистки. Вывод стоков за пределы поселка не представляется возможным, так как требуется строительство нескольких канализационных станций.

- Требуется строительство очистных сооружений  для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с современными требованиями  (до уровня рыбо-хозяйственных вод).

Необходимо создать централизованную систему сбора и очистки ливневых вод  с территории поселка городского типа, так как на текущий момент ливневые стоки сбрасываются на рельеф и в поверхностные водоемы  без какой-либо очистки, что является недопустимым.

Кроме того, требуется разработать схему дождевой канализации и локальных  очистных сооружений на предприятиях  и на ее основе принять общую программу, обязывающую  промышленные предприятия  принимать меры по очистке поверхностных стоков на их территориях.

Комплексная	модернизация	системы	централизованного водоотведения муниципального образования  Провиденский городской округ способна привести к снижению затрат, повышению качества обслуживания потребителей и всеобщей доступности услуги.

Для этого надо разработать проектно-сметную документацию в Провиденском городском округе для организации централизованного водоотведения  с очисткой сточных  вод до  рыбо- хозяйственного уровня .

Примерная финансовая потребность  проекта  составит 3 800, 0 тыс.руб – 3 850,0 тыс.руб.

1.6 .Система обращения с отходами

1.6.1. Общая характеристика  и организационная структура  системы.

Загрязнение окружающей природной среды МО «Провиденский городской округ» коммунальными отходами находится в неразрывной связи с общеэкологическими проблемами современных городов и поселков. Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Анализ существующего состояния системы санитарной очистки территории МО Провиденский городской округ выполнен на основании «Генеральной схемы санитарной очистки пгт. Провидения Провиденского муниципального района ЧАО», утвержденной Постановлением администрации  Провиденского городского округа от 05 ноября 2014 г. N 196;

-Генеральной схемы санитарной очистки сельского поселения Нунлигран, утвержденной  Постановлением администрации Провиденского городского округа  от 26 ноября 2014 г №209;

-Генеральной схемы санитарной очистки сельского поселения Энмелен, утвержденной  Постановлением администрации Провиденского городского округа  от 26 ноября 2014 г №210;

-Генеральной схемы санитарной очистки сельского поселения Янрыканнот, утвержденной  Постановлением администрации Провиденского городского округа  от 26 ноября 2014 г №211.

-Генеральные схемы санитарной очистки разрабатывались в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем санитарной очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

С 1 января 2016 года вступили изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», внесенные Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ, в части перераспределения полномочий в области обращения с отходами.

Так с указанного времени органы местного самоуправления наделены полномочиями лишь по участию в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО), а степень такого участия определяется нормативными правовыми актами субъекта.

- полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относятся, в том числе:

  - организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

  - утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора).

  - принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе устанавливающих правила осуществления деятельности региональных операторов, контроль за их исполнением;

разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, которая в свою очередь предусматривает схему потоков отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, от источников их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, которая включает в себя графические обозначения мест, количество образующихся отходов, количество объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов.

Институциональная структура обращения с ТБО

В МО «Провиденский городской округ» для сбора жидких бытовых отходов (ЖБО) в большем объеме используется хозяйственно-бытовая канализация. В жилых неканализованных районах и сельских поселений  ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Порядок вывоза жидких бытовых отходов из неканализированных районов  представлен в разделе 3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры. Система водоотведения «Обосновывающих документов».

Механизированная уборка территории является одной из самых важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций по обеспечению благоприятных условий проживания населения на территории МО Провиденского городского округа. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. В МО «Провиденский городской округ»  комплексной уборкой улиц занимаются предприятия: ООО «Полигон» и  МП «Провиденское ЖКХ».

Транспортировка отходов осуществляется на специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Порядок транспортировки, а также требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке, обеспечению экологической, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сбор и вывоз ТБО  на санкционированные свалки в Провиденском городском округе осуществляют следующие специализированные организации:  по пгт Провидения   ООО «Полигон»,

ОГРН 1098709000136

Руководитель Хохряков Михаил Владимирович

Фактический адрес: АО. Чукотский, р-н. Провиденский, п. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д. 15

Телефон (42735-22506

Электронный адрес:  Polygon_p@mail.ru

По сельским поселениям  - МП «Провиденское ЖКХ»

ИНН: 8705002442

ОГРН: 1128709001585

Руководитель: Иванов Николай Иванович

Фактический адрес: АО. Чукотский, р-н. Провиденский, п. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д. 15

Телефон: 84273522698

Электронный адрес: providjkx@yandex.ru

1.6.2. Анализ существующего технического состояния системы

Источниками образования ТКО в МО «Провиденский городской округ»  являются: население города, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные и сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа.

| Наименования источников образования отходов, сведения о почтовом адресе | Образование отходов за год (тн.) |
| --- | --- |
| Население (жилфонд) Городской округ Провидения | 4366,2 |
| МП "Провиденское ЖКХ" | 208,10 |
| 689251,АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЧУКОТСКИЙ,РАЙОН ПРОВИДЕНСКИЙ,ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ПРОВИДЕНИЯ,УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ ДЕЖНЕВА,ДОМ 15 |  |
| Провиденская ЦРБ | 31,56 |
| Новое Чаплино, улица Мира,4 | 0,71 |
| Нунлигран, улица Тундровая,7 | 0,43 |
| Провидения, улица Дежнева,13/2 | 1,28 |
| Провидения, улица Дежнева,5 | 3,85 |
| Провидения, улица Полярная,1 | 2,28 |
| Провидения, улица Полярная,1/1 | 14,36 |
| Провидения, улица Полярная,51 | 3,37 |
| Сиреники, улица Мандрикова,17 | 2,22 |
| Энмелен, улица Центральная,28 | 2,36 |
| Янракыннот, улица Советская,9 | 0,71 |

| Школа-интернат Провидение | 26,12 |
| --- | --- |
| Провидения, улица Полярная,3 5/1 |  |
| ФГУП "Гидрографическое предприятие" (филиал) | 123,20 |
| 689400, Чукотский АО, г. Певек, ул. Обручева. д.6; 689251, Чукотский АО, Провиденский р-он, п. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д. 45/3 |  |
| ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" Провиденский филиал | 6 418,49 |
| 689000,АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЧУКОТСКИЙ,ГОРОД АНАДЫРЬ,УЛИЦА РУЛЬТЫТЕГИНА,24 п. Провидения - Котельная №8т с. Новое Чаплино - Котельная №19 - ул. Советская с. Сиреники - Котельная №20 - ул. Мандрикова с. Нунлингран - Котельная №21 - ул. Центральная с. Энмелен - Котельная №22 - ул. Чирикова |  |

Норма накопления отходов - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилого фонда; место в гостиницах, дошкольных учреждениях, на м2 площади в торговых организациях и т.д.) в единицу времени (сутки, год). Норма накопления определяется в единицах массы (кг, т) или объема (л, м3). К твердым бытовым отходам, входящих в норму накопления от населения относятся отходы, образующиеся в жилых домах, отходы отопительных устройств, местного отопления, отходы от текущего ремонта квартир и пр. К крупногабаритным относятся отходы по габаритам, не помещающиеся в стандартные контейнеры, вместимостью 0,75 м3.     В таблице 1.6.2.-1 приведен ориентировочный состав крупногабаритных отходов

таблице 1.6.2.-1 Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

| Материалы | Содержание, % | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера |
| Бумага, картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Детские ванночки, тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

На норму накопления влияют такие факторы как степень благоустройства

жилищного фонда, культура торговли, степень благосостояния, развитие

общественного питания.

В настоящее время на территории городского округа  Провидения отсутствуют промышленные предприятия, которые могут оказать значительный отрицательный эффект на окружающую среду. Отсутствуют и предприятия, в результате деятельности которых образуются высоко опасные отходы.

На территории поселка имеются отходы III (масла индустриальные отработанные, обтирочный материал загрязненный маслами), IV (ТКО) и V (золошлаки от сжигания углей) класса опасности. В поселке при работе котельной сжигается около 13,2 тыс. тонн угля в год, в результате использования угля образуются золошлаковые отходы.

Предприятий по переработке отходов на территории нет.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ организация сбора и вывоза бытовых отходов, относится к полномочиям городского округа.

Отходы, образующиеся на территории поселка вывозятся и складируются на свалке твердых коммунальных отходов, размещенной за границей населенного пункта. Годовой объем отходов составляет 540,4 тонны. В настоящее время на рассматриваемой территории существует одна санкционированная свалка. Площадь свалки – 7,5 га, расстояние до ближайшей жилой застройки удовлетворяет требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 . Состояние и эксплуатация свалки не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов». Основным нарушением в ходе эксплуатации свалки является загрязнение подъездных путей к месту захоронения, в результате чего наблюдается захламление территории, прилегающей к свалке. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона от  свалки составляет 1000 м.

На территории поселка отсутствует селективный сбор коммунальных отходов, и вторичное использование утилизируемой части отходов. Установленная норма накопления твёрдых коммунальных отходов на человека составляет около 260 кг/чел в год.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов, поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данной задачи являются:

-максимально возможная утилизация, вторичное использование;

-развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

-экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

-уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для этого необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

На территории пгт Провидения в перспективе предлагается внедрение селективного сбора коммунальных отходов – выделение утильной части. Организация сортировки отходов возможна на местах их образования, т.е. населением. Сбор отходов должен осуществляться в контейнеры. Для этого потребуется организация контейнерных площадок в жилых кварталах. Необходимое количество контейнеров и требуемое количество спецавтотранспорта должно быть рассчитано в генеральной схеме очистки территории.

Для размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов на придомовых территориях должны быть предусмотрены специальные площадки с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием. Сбор крупногабаритных отходов проектом предлагается осуществлять на контейнерных площадках для ТКО, вывоз с которых должен осуществляться в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю.

Приняты контейнеры объемом 0,75м.куб и мусоровозы КО-449-17 с объемом кузова 10,0м.куб

Проект площадки и место размещения должны быть согласованы с администрацией Провиденского городского округа и пожарной службой. Вывоз отходов должен осуществляться в соответствии с графиком и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: в холодное время 1 раз в трое суток, в теплое время 1 раз в сутки. Для обеспечения шумового комфорта жителей удаление отходов с территории домовладений следует проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Разработка графиков по вывозу ТКО должна проводиться с учетом вышеприведенного временного параметра.

Сбор и обращение со специфическими отходами (лечебных учреждений, парикмахерских) должны осуществляться в соответствии с СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Уборка территории

- Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

- Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

- К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

- В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Снеговые свалки размещаются с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные (на стадии Генерального плана данный расчет не предусматривается).

Места накопления ТКО.

Накопление ТКО от населения и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Провиденского городского округа осуществляется в контейнерах на контейнерных площадках на прилегающих территориях, обустроенных в соответствии с требованиями санитарных норм. Потребное количество контейнеров и мусоровозов  для  Провидения представлено в нижеследующей таблице:

Таблица 1.6.2.-2  Потребность контейнеров и мусоровозов для пгт Провидения.

| № п/п | Населенный пункт | чел | Тн/год | м.куб/год | м.куб/сут | Кол-во за три зимних дня | Кол-во контейнеров на 3 суток | Кол-во мусоровозов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провидения | 2034 |  | 9763 | 26,75 | 80,25 | 107 | 8 |
| 2 | Н.Чаплино | 378 |  | 1810 | 4,96 | 14,88 | 20 | 2 |
| 3 | Сиреники | 402 |  | 1930 | 5,29 | 15,87 | 21 | 2 |
| 4 | Нулингран | 302 |  | 1475 | 4,04 | 12,12 | 16 | 1 |
| 5 | Энмелен | 307 |  | 1515 | 4,15 | 12,45 | 17 | 1 |
| 6 | Яранкыннот | 314 |  | 1445 | 3,96 | 11,88 | 16 | 1 |

Накопленные на контейнерных площадках несортированные ТКО вывозятся на 5 соответствующих полигонов, размещенных в пределах 20 км от населенных пунктов, где подвергаются термическому обезвреживанию и последующему размещению.

В таблице 1.6.2.-4 представлены сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов (вид отходов).

В таблице 1.6.2.-3 даны сведения об объемах накопления отходов по жилищному фонду в Провиденском городском округе.

В таблице 1.6.2-5  представлены  данные по  существующим свалкам городского округа Провидения.

|  | Таблица 1.6.1.-3 Сведения об объемах накопления отходов по жилищному фонду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провиденский городской округ |
|  |  | Провидения | Новое Чаплино | Сиреники | Нунлингран | Энмелен | Янракынот |
| 1 | Вид объектов размещения (отметить) |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигон (площадь, га) |  |  |  |  |  |  |
|  | Санкционированная свалка (площадь, га) | 7,5 | 7 | 0,6 | 2 | 2,5 | 6 |
|  | Несанкционированная свалка (площадь, га) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Состояние (статус) объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектируемый |  |  |  |  |  |  |
|  | Действующий |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытый/без рекультивации |  |  |  |  |  |  |
|  | Рекультивированный |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Год начала эксплуатации | 1982 | 1991 | 1990 | 1994 | 1990 | 1982 |
| 2.3 | Год закрытия |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расположение объекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование муниципального образования, на территории которого расположен объект | Провиденский городской округ | Провиденский городской округ | Провиденский городской округ | Провиденский городской округ | Провиденский городской округ | Провиденский городской округ |
| 3.2 | Ближайший населенный пункт | п.г.т. Провидения | с.Новое Чаплино | с.Сиреники | с.Нунлингран | с.Энмелен | с.Янракынот |
| 3.3 | Расстояние до границ селитебной зоны ближайшего населенного пункта, км | 6,5 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,85 | 1,4 |
| 3.4 | Расстояние до ближайшего водного объекта, км, и его наименование | 1000м. р.Проточный | 600м. р.Каменистый 700м. до б.Ткачен | 400 м.Берингово море | 200м. Берингово море | 100м. Берингово море | 400м. пролив Сенявина |
| 4 | Проектные данные (при наличии проекта) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Площадь полигона, га |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В том числе площадь складирования, га |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Объем накопленных отходов, м. куб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Планируемый год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Планируемый срок эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фактические технические характеристики объекта |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Фактическая площадь объекта размещения, га | 7,5 | 7 | 0,6 | 2 | 2,5 | 6 |
| 5.2 | Фактическая площадь участка складирования отходов, га | 4 | 1 | 0,6 | 1 | 2 | 3 |
| 5.3 | Наличие спроектированного участка сортировки отходов(да/нет) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5.4 | Размер санитарно-защитной зоны |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Эксплуатация объектов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Среднегодовое количество размещенных отходов (тыс.куб.м.) | 4172,3 | 102 | 349 | 202 | 302 | 55 |
| 6.2 | Виды принимаемых и их классы опасности (перечень) | 1,2,3,6 | 1,2,3,6 | 1,2,,6 | 1,2,3,6 | 1,2,3,6 | 1,2,3,6 |
|  | Расчетное количество размещенных отходов с начала эксплуатации (тыс.куб.м) | 137685,9 | 2550 | 9074 | 4444 | 7852 | 1815 |

Таблица 1.6.2.-4   Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов,

полигонов бытовых отходов (вид отходов)

| № п/п | Характеристика 1 (населенный пункт) | Характеристика 2 (вид отходов) | Координаты* | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Х | У |  |
| 1 | Свалка "Провидения" | Металлическим ломом, боем, строительных конструкций, бочкотарой, твердые бытовые отходы. | 64,4390 | -173,1174 | 689272, Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ, с. Новое Чаплино |
| 2 | Свалка "Сиреники" | Металлическим ломом, боем, строительных конструкций, бочкотарой, твердые бытовые отходы. | 64,4102 | -173,9308 | 689271, Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ,с. Янракыннот |
| 3 | Свалка "Нунлигран" | Металлическим ломом, боем, строительных конструкций, бочкотарой, твердые бытовые отходы. | 64,7926 | -175,3551 | 689274, Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ, с. Нунлигран |
| 4 | Свалка "Янракыннот" | Металлическим ломом, боем, строительных конструкций, бочкотарой, твердые бытовые отходы. | 64,9111 | -172,5266 | 689273, Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ, с. Сиреники |
| 5 | Свалка "Новое Чаплино" | Металлическим ломом, боем, строительных конструкций, бочкотарой, твердые бытовые отходы. | 64,5009 | -172,8788 | 689251, Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ, пгт.Провидения |
| 6 | Свалка "Энмелен" | Металлическим ломом, боем, строительных конструкций, бочкотарой, твердые бытовые отходы. | 65,0328 | -175,7740 | 689251,Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ, с. Энмелен |

Таблица 1.6.2-5  Перечень существующих свалок

| Городской округ Провидения |
| --- |
| № п/п | Муниципальное образование, населенный пункт | Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов | Данные о ежегодном количестве твердых коммунальных отходов (тн.) |
| 1 | Провидения | Санкционированная свалка ТКО IV - V классов | 4 719,24 |
| 2 | Новое Чаплино | Санкционированная свалка ТКО IV - V классов | 1 120,29 |
| 3 | Нунлигран | Санкционированная свалка ТКО IV - V классов | 1 010,18 |
| 4 | Сиреники | Санкционированная свалка ТКО IV - V классов | 1 854,99 |
| 5 | Энмелен | Санкционированная свалка ТКО IV - V классов | 1 006,65 |
| 6 | Янракыннот | Санкционированная свалка ТКО IV - V классов | 1 003,63 |
|  | Всего: |  | 10715,28 |

1.6.3.  Анализ зон действия системы, оценка резервов и дефицитов мощностей.

Зоны деятельности региональных операторов по обращению

с твердыми коммунальными отходами показаны на рисунках 1-2.

Таблица 1.6.3-1 Распределение отходов по зонам действия системы обращения с отходами.

| Городской округ Провидения |
| --- |
| № п/п | Муниципальное образование, населенный пункт | зона | данные о ежегодном количестве твердых коммунальных отходов (тн.) |
| 1 | Провидения | Зона 15 | 4 719,24 |
| 2 | Новое Чаплино |  | 1 120,29 |
|  | Итого: |  | 5840 |
| 3 | Нунлигран | Зона 16 | 1 010,18 |
| 4 | Сиреники |  | 1 854,99 |
|  | Итого: |  | 2865 |
| 5 | Энмелен | Зона 17 | 1 006,65 |
|  | Итого: |  | 1 006,65 |
| 6 | Янракыннот | Зона 18 | 1 003,63 |
|  | Итого: |  | 1 003,63 |
|  | Всего: |  | 10715,28 |

ТКО из пгт Провидения и села Новое Чаплино  транспортируются на объединенный полигон в пределах приблизительно равной доступности.

ТКО из села Сиреники и села Нунлигран транспортируются  каждый на свой полигон в пределах 15 км зона и обслуживаются одним оператором

ТКО из сел Энмелен и Яранкыннот траспортируются каждый на свой полигон.

Рисунок 1       Зоны размещения объектов по утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

на территории Проведенского  городского округа.

Рисунок 2  Схема объектов по утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) ЧАО.

Баланс количественных характеристик образования, обработки,

утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Ориентировочные расчеты образования ТКО на территории гоПровидения (согласно СП 42.13330.2016) приведены в таблице. Плотность ТБО принята равной 0,2тн/м.куб

Таблица 1.6.3-2

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Проектный норматив образования ТКО, тн/чел. в год | Проектное кол-во ТКО, тн/год м³/год | Отбор утильной части ТКО (40%), тн/год | Кол-во отходов на захоронение, тн/год | Кол-во на захоронение на полигоне М.куб/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пгт Провидения | 2034 | 0,96 | 1953 9763 | 781 | 1172 | 5860 |
| Н.Чаплино | 378 | 0,96 | 362 1810 | 145 | 217 | 1085 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 6945 |
| Сиреники | 402 | 0,96 | 386 1930 | 154 | 232 | 1160 |
| Энмнлен | 307 | 0,96 | 295 1475 | 118 | 177 | 885 |
| Нунлигран | 314 | 0,96 | 301 1515 | 120 | 181 | 905 |
| Яранкыннот | 302 | 0,96 | 289 1445 | 116 | 173 | 865 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3815 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 10760 |

Соотношение количества образующихся на территории Провиденского городского округа и  поступающих из других  районов ЧАО, а также субъектов Российской Федерации отходов (по их видам), в том числе твердых коммунальных отходов – 1:0

На рисунках 3-8 показано расположение контейнеров под бытовые отходы пгт.Провидения, с.Новое Чаплино, с.Сиреники, с. Нунлигран, с.Энмелен,

с. Янракыннот.

Рисунок  3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

| Мусор в контейнере: |  | май | июнь | июль | август | сен | окт | нояб | декаб. | янв | фев | март | апр | май | июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контейнеры заполнены в пределах нормы | 1 | 78 | 80 | 89 | 91 | 90 | 91 | 90 | 91 | 94 | 91 | 88 | 77 | 70 | 87 |
| контейнеры переполнены | 2 | 22 | 20 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 12 | 23 | 30 | 13 |
| Чистота контейнерной площадки: |
| Площадка чистая или практически чистая, до 5 предметов мелкого мусора | 1 | 59 | 73 | 79 | 75 | 84 | 78 | 84 | 80 | 83 | 78 | 76 | 59 | 62 | 67 |
| Площадка практически чистая, более 5 предметов мелкого мусора на территории, не превышающей ¼ площадки | 2 | 33 | 25 | 18 | 22 | 14 | 19 | 14 | 17 | 14 | 19 | 20 | 34 | 33 | 31 |
| Более ¼ территории площадки покрыто мелким мусором | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Большое скопление мусора в одной части площадки или мусор разбросан по всей площадке | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Чистота прилегающей территории: |
| Территория чистая, имеется мелкий мусор в нескольких местах | 1 | 63 | 70 | 78 | 77 | 81 | 76 | 81 | 77 | 82 | 76 | 74 | 62 | 65 | 65 |
| Территория практически чистая, до ¼ территории содержит мелкий мусор | 2 | 34 | 27 | 20 | 19 | 17 | 21 | 17 | 19 | 15 | 21 | 23 | 28 | 27 | 33 |
| Более ¼ территории покрыто мелким мусором | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 |
| Большое скопление мусора в одной части территории или мусор разбросан по всей территории | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Крупногабаритный мусор: |
| количество | шт. | 139 | 207 | 199 | 149 | 366 | 311 | 368 | 392 | 370 | 309 | 502 | 333 | 220 | 336 |
| Состояние подъездных путей: |
| доступны для проезда мусоросборочной машины | 1 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| проезд мусоросборочной машины затруднен или невозможен | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6.4.-1«Мониторинг показателей качества работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов».

1.6.4.Оценка показателей предоставляемых услуг

Показатели предоставляемых услуг  при утилизации (захоронении) ТБО на полигонах:

1.Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

характеризуется следующими показателями:

- количество часов предоставления услуг за период – в связи с тем, что прием отходов осуществляется в течение 6 дней в неделю, при односменном режиме работы, значение данного показателя составит 3129 час;

- суммарная продолжительность пожаров на полигоне – данные отсутствуют;

- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам - данные отсутствуют;

- количество замененного оборудования – 0 ед.;

- накопленный объем захороненных ТБО – данные отсутствуют;

2.Экологичность. В соответствии с санитарно-экологическими требованиями на полигонах ТБО должна быть внедрена система мониторинга окружающей среды, включающая в себя:

- мониторинг грунтовых вод (наблюдательные скважины);

- мониторинг поверхностных вод;

- мониторинг почвенного покрова.

Данные о фактическом проведении мониторинга отсутствуют.

Мониторинг показателей качества работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

Эти данные представлены в таблице 1.6.4.-1 «Мониторинг показателей качества работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов».

Оценка качества услуг по показателю "Мусор в контейнере"

Данные показывают, что за весь период замеров контейнеры в подавляющем большинстве случае  были заполнены в пределах нормы. Наименьшая доля опорожненных контейнеров составляла 70%, наибольшая – 91%. Это означает, что от 70% до 91% контейнеров в течение всего периода были заполнены в пределах норм, и только от 22% до 9% контейнеров были переполнены. Это говорит об относительно хорошей работе компании по вывозу мусора.

Наибольшая доля переполненных контейнеров была отмечена как в май (можно предположить и в апрель, хотя замеры тогда еще не проводились), так и в апрель. Это объясняется тем, в апреле – мае месяцах каждого года проводятся «месячники благоустройства», субботники по уборке территорий, как среди предпринимателей, так и среди населения, в том числе и жителей частного жилищного фонда. Мусор зачастую выносится на контейнерные площадки, поэтому контейнеры в этот период переполнены в большей степени, чем в другие месяцы года.

Оценка чистоты контейнерных площадок

Оценка чистоты контейнерных площадок показала, что за весь период наблюдений доля чистых площадок, т.е. площадок, имеющих оценку – 1, колебалась от 56% до 84%.Доля грязных площадок, имеющих большое скопление мусора, колебалась в течение периода оценки от 2% до 1%, что ничтожно мало по сравнению с другими оценками. Таким образом, контейнерные площадки были в основном чистыми.Наихудшее состояние площадок, как при оценке мусора в контейнере, отмечено в апреле – мае каждого года. Причина – проведение субботников и комплексной уборки города после зимнего сезона. В другие месяцы года чистота контейнерных площадок определяется примерно одним и тем же уровнем – от 78% до 84%.

Чистота прилегающих территорий

Оценка чистоты прилегающих территорий показала, что за весь период наблюдений доля чистых прилегающих территорий, т.е. территорий, имеющих оценку – 1, колебалась от 62% до 82%.

За чистоту прилегающих территорий ответственность несут жилищные организации, обслуживающие многоквартирный жилищный фонд. Можно отметить, что чистота прилегающих территорий оценивается на 2% хуже, чем чистота контейнерных площадок, за чистоту которых отвечает МП.

Наихудшее состояние прилегающих территорий, как и при оценке по другим критериям, отмечено в апреле – мае каждого года по уже известной причине.

Оценка чистоты контейнерных площадок по показателю "Крупногабаритный мусор"

Как показали замеры при оценки количества крупногабаритного мусора наибольшее количество КГМ отмечено в марте  – до 500 предметов в целом по городу. Наименьшее количество отмечается как в мае  – по окончании месячника по уборке города. Снижение количества КГМ также отмечено в августе, что может быть объяснено оттоком жителей из города в связи с массовым отпускным сезоном и отъездом на дачу.

Мониторинг качества сбора и вывоза ТБО по районам городского поселения

В таблицах и графиках «Мониторинг качества вывоза ТБО за  год» должны быть представлены оценки качества работ по вывозу мусора по всем критериям оценки в разрезе районов  и в целом по городу. Сравнение районов можно проводить как по месяцам, так и в среднем по году.

1.6.5. Воздействие на окружающую среду.

Экологические проблемы МО «Провиденский городской округ» типичны для многих территорий Российской Федерации: нерешенные проблемы утилизации отходов, загрязнение водных объектов и атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт и промышленные предприятия. Основные источники предприятия обрабатывающийся промышленности и предприятия теплоэнергетики. Важное воздействие на экологическую ситуацию оказывает наличие зеленых насаждений на территории поселений.

Важное воздействие на экологическую ситуацию оказывает наличие зеленых насаждений на территории поселений. Минимальный уровень обеспеченности зелеными насаждениями жителей населенных пунктов 6 м2/чел (норматив СНиП 2.07.01-89*).

В Чукотском Автономном округе на человека принято 3,0 м2/ чел зеленых насаждений (Постановление Правительства ЧАО от 30 декабря 2011г № 569 Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования ЧАО»). В  целях улучшения экологической ситуации на территории городского округа, нужно повысить качество услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Различные классы отходов

- Строительные отходы относятся к классу неопасных отходов. Прежде всего, необходима первичная сортировка такого рода мусора на древесные и не древесные фракции. Древесина используется как материал для отопления. Не древесные фракции кирпич и бетонные конструкции доставлять на переработку. Объем образования строительных отходов определяется при составлении проектно-сметной документации на строительство, ремонт, реконструкцию, снос зданий и сооружений в технической части единичных расценок (ТЕР, ФЕР). В тех случаях, когда проектно-сметная документация не разрабатывается, объем строительных отходов определяется по факту их образования.

Ртутьсодержащие отходы, представляют собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента (далее ОРЛ). Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп ,том числе прием отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, осуществляют специализированные организации путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, не допускается. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, исключающих повреждение тары, либо в специализированных контейнерах для сбора, хранения, транспортировки, отработанных люминесцентных и других ламп, приборов с ртутным заполнением, имеющих сертификат соответствия.

Особую опасность в эпидемиологическом и экологическом отношении представляют медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений). Необходимо заключение договоров со всеми медицинскими учреждениями города на термическую обработку медицинских отходов. Раздельный сбор опасных (рискованных) отходов здравоохранения (ОРОЗ) осуществляется непосредственно в местах образования этих отходов медицинским персоналом, прошедшим обучение правилам обращения с отходами здравоохранения под руководством имеющего соответствующий сертификат . По отношению к медицинским отходам уменьшение количества отходов - признак ухудшения качества оказываемой медицинской помощи. Чем меньше гигиенических средств, шовно-перевязочного материала, устройств, характеризующих высокие технологии, тем меньше будет и отходов.

Биологические отходы – трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо- рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах; иные отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения. Сгорание органической составляющей отходов происходит при температуре 800°С - 900°С.

Для устранения отрицательного влияния ТКО на окружающую среду разрабатывается целый комплекс мероприятий, который находит свое отражение в схеме санитарной очистки и уборки города.

1.6.6. Анализ  финансового состояния. Тарифы на коммунальные услуги.

В Таблице 1.6.6-1 дана информация о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Полигон»  в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО.

Таблица 1.6.6-1 финансово-хозяйственной деятельности ООО «Полигон»  в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (утилизация, обезвреживание твердых бытовых отходов, захоронение твердых бытовых отходов) |  | захоронение ТБО |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 2 995,50 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (услуг) | тыс. руб. | 6078,11 |
| 3.1 | Расходы на электрическую энергию, потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 3.1.1 | средневзвешенный тариф | руб./кВт.ч | - |
| 3.1.2 | объем | кВт.ч | - |
| 3.2 | Расход на оплату труда (основного производственного персонала) | тыс. руб. | 1 087,90 |
| 3.3 | Страховые взносы основного производственного персонала (ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС) | тыс. руб. | 326,37 |
| 3.4 | Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 106,10 |
| 3.5 | Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. | - |
| 3.6 | Цеховые расходы (общепроизводственные), в том числе: | тыс. руб. | - |
| 3.6.1 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | - |
| 3.6.2 | страховые взносы (ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС) | тыс. руб. | - |
| 3.7 | Общехозяйственные расходы (управленческие), в том числе | тыс. руб. | 1 080,69 |
| 3.7.1 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 831,30 |
| 3.7.2 | страховые взносы (ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС) | тыс. руб. | 249,39 |
| 3.8 | Расходы на ремонт (капитальный, текущий) основных производственных средст | тыс. руб. | 372,50 |
| 3.9 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | - |
| 3.10 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования | тыс. руб. | 3 104,55 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | тыс. руб. | - |
| 5 | Прочие доходы | тыс. руб. | - |
| 6 | Прочие расходы | тыс. руб. | - |
| 7 | Чистая прибыль, в том числе | тыс. руб. | -3 082,61 |
| 7.1 | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы (объкта) утилизации (захоронения) ТБО | тыс. руб. | - |
| 8 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе | тыс. руб. | - |
| 8.1 | за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб. | - |
| 9 | Сведения об источникак публикации годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и приложения)* |  |  |
| 10 | Объем принятых твердых бытовых отходов | куб.м | 4 221,85 |
| 11 | Объем принятых твердых бытовых отходов от собственных подразделений предприятия | куб.м | 6,0 |
| 12 | Объем принятых твердых бытовых отходов от потребителей | куб.м | 4 221,85 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 8 |

Таблица 1.6.6-2 Основные показатели деятельности ООО «Полигон»

| Наименование показателей | год |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Объем размещаемых твердых бытовых отходов | 3622,5 | 4227,85 | 4285,9 |
| Объем твердых бытовых отходов от подразделений организации | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Объем твердых бытовых отходов от потребителей всего, в т.ч.: | 3616,5 | 4221,85 | 4067,30 |
| населения | 2300,0 | 2680,5 | 2676,5 |
| бюджетных организаций | 915,2 | 1068,4 | 910,5 |
| прочих потребителей | 401,3 | 472,95 | 480,3 |

Таблица 1.6.6-3 Тарифы ООО «Полигон»

| № | Наименование муниципального образования |  |  | Тарифы, руб/куб.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. | с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. |  | с 01.07.2016г. по 1.12.2016г. |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Городское поселение Провидения | 628,84 | 691,11 | 691,11 | 726,35 | 726,35 |  | 763,38 |  |

| 1 | Вид регулируемой деятельности (утилизация, обезвреживание твердых бытовых отходов, захоронение твердых бытовых отходов) | ед.изм |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (услуг) | тыс. руб. |
| 3.1 | Расходы на электрическую энергию, потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. |
| 3.1.1 | средневзвешенный тариф | руб./кВт.ч |
| 3.1.2 | объем | кВт.ч |
| 3.2 | Расход на оплату труда (основного производственного персонала) | тыс. руб. |
| 3.3 | Страховые взносы основного производственного персонала (ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС) | тыс. руб. |
| 3.4 | Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. |
| 3.5 | Расходы на услуги транспорта | тыс. руб. |
| 3.6 | Цеховые расходы (общепроизводственные), в том числе: | тыс. руб. |
| 3.6.1 | расходы на оплату труда | тыс. руб. |
| 3.6.2 | страховые взносы (ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС) | тыс. руб. |
| 3.7 | Общехозяйственные расходы (управленческие), в том числе | тыс. руб. |
| 3.7.1 | расходы на оплату труда | тыс. руб. |
| 3.7.2 | страховые взносы (ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС) | тыс. руб. |
| 3.8 | Расходы на ремонт (капитальный, текущий) основных производственных средст | тыс. руб. |
| 3.9 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | тыс. руб. |
| 5 | Прочие доходы | тыс. руб. |
| 6 | Прочие расходы | тыс. руб. |
| 7 | Чистая прибыль, в том числе | тыс. руб. |
| 7.1 | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы (объекта) утилизации (захоронения) ТБО | тыс. руб. |
| 8 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе | тыс. руб. |
| 8.1 | за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб. |
| 9 | Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и приложения)* |  |
| 10 | Объем принятых твердых бытовых отходов | куб.м |
| 11 | Объем принятых твердых бытовых отходов от собственных подразделений предприятия | куб.м |
| 12 | Объем принятых твердых бытовых отходов от потребителей | куб.м |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. |

Таблица 1.6.6-4

| Единица измерения | с.Новое Чаплино | с.Сиреники | с.Нунлигран | с.Энмелен | с.Янракыннот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение твердых бытовых отходов |
| .План 2013 год |
| тыс. руб. | 269,1 | 226 | 228,4 | 544,5 | 331,8 |
| тыс. руб. | 224,3 | 188,4 | 190,4 | 453,8 | 276,6 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| руб./кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 35 | 31,9 | 27,4 | 39,3 | 92,6 |
| тыс. руб. | 11,3 | 20,8 | 16,8 | 20,1 | 16,4 |
| тыс. руб. | 8,6 | 15,9 | 12,9 | 15,4 | 12,5 |
| тыс. руб. | 2,7 | 4,9 | 3,9 | 4,7 | 3,9 |
| тыс. руб. | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| тыс. руб. | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| тыс. руб. | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 132,1 | 89,8 | 100,3 | 348,5 | 121,7 |
| тыс. руб. | 44,8 | 37,6 | 38 | 90,7 | 55,2 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 37,3 | 31,3 | 31,7 | 75,6 | 46,0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| куб.м | 430,6 | 491,6 | 458,4 | 418,1 | 359,7 |
| куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| куб.м | 430,6 | 491,6 | 458,4 | 418,1 | 359,7 |
| чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6.6-6

| Единица измерения | с.Новое Чаплино | с.Сиреники | с.Нунлигран | с.Энмелен | с.Янракыннот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение твердых бытовых отходов |
| План 2014 год |
| тыс. руб. | 246,7 | 213,8 | 216 | 514,9 | 331,8 |
| тыс. руб. | 228,8 | 198,7 | 200,8 | 478,6 | 291,7 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| руб./кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 45,3 | 41,5 | 35,6 | 51,1 | 60,2 |
| тыс. руб. | 11,3 | 20,8 | 16,8 | 20,1 | 16,4 |
| тыс. руб. | 8,6 | 15,9 | 12,9 | 15,4 | 12,5 |
| тыс. руб. | 2,7 | 4,9 | 3,9 | 4,7 | 3,9 |
| тыс. руб. | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| тыс. руб. | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| тыс. руб. | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 126,3 | 90,5 | 102,5 | 361,5 | 169,2 |
| тыс. руб. | 17,9 | 15,1 | 15,2 | 36,3 | 40,1 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 14,9 | 12,6 | 12,7 | 30,3 | 33,4 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| куб.м | 430,6 | 491,6 | 458,4 | 418,1 | 359,7 |
| куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| куб.м | 430,6 | 491,6 | 458,4 | 418,1 | 359,7 |
| чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6.6-7

| Единица измерения | с.Новое Чаплино | с.Сиреники | с.Нунлигран | с.Энмелен | с.Янракыннот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение твердых бытовых отходов |
| План 2015 год |
| тыс. руб. | 273,5 | 229,8 | 232,1 | 553,4 | 337,3 |
| тыс. руб. | 255,1 | 214,3 | 216,6 | 516,2 | 314,6 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| руб./кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 46,5 | 53,1 | 47,2 | 77,9 | 77,2 |
| тыс. руб. | 11,6 | 21,4 | 17,3 | 20,6 | 16,8 |
| тыс. руб. | 8,8 | 16,4 | 13,3 | 15,8 | 12,8 |
| тыс. руб. | 2,8 | 5 | 4 | 4,8 | 4 |
| тыс. руб. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47,1 |
| тыс. руб. | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| тыс. руб. | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 150 | 92,8 | 105,1 | 370,7 | 173,5 |
| тыс. руб. | 18,4 | 15,5 | 15,5 | 37,2 | 22,7 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 15,3 | 12,9 | 12,9 | 31,0 | 18,9 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| куб.м | 430,6 | 491,6 | 458,4 | 418,1 | 359,7 |
| куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| куб.м | 430,6 | 491,6 | 458,4 | 418,1 | 359,7 |
| чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6.6-8

| Единица измерения | с.Новое Чаплино | с.Сиреники | с.Нунлигран | с.Энмелен | с.Янракыннот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение твердых бытовых отходов |
| План 2016 год |
| тыс. руб. | 287,4 | 241,5 | 244 | 581,7 | 354,4 |
| тыс. руб. | 268,1 | 225,3 | 227,6 | 542,6 | 330,6 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| руб./кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 48,8 | 55,8 | 49,6 | 81,9 | 81,1 |
| тыс. руб. | 12,2 | 22,5 | 18,2 | 21,7 | 17,7 |
| тыс. руб. | 9,3 | 17,2 | 14 | 16,6 | 13,5 |
| тыс. руб. | 2,9 | 5,3 | 4,2 | 5,1 | 4,2 |
| тыс. руб. | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 45,9 |
| тыс. руб. | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28,1 |
| тыс. руб. | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,6 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 157,6 | 97,5 | 110,3 | 389,5 | 185,9 |
| тыс. руб. | 19,3 | 16,2 | 16,4 | 39,1 | 23,8 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 16,1 | 13,5 | 13,7 | 32,6 | 19,8 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| куб.м | 430,6 | 491,6 | 458,4 | 418,1 | 359,7 |
| куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| куб.м | 430,6 | 491,6 | 458,4 | 418,1 | 359,7 |
| чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.6.6.-9   Тарифы МП «Провиденское ЖКХ»

| Наименование участка, населенного пункта | Тариф, руб./куб.м |
| --- | --- |
|  | с 04.10.2013г. по 31.12.2013г. | с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. | с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. | с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. | с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. | с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. | с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. |
| Участок с.Новое Чаплино | 526,56 | 526,56 | 619,23 | 619,23 | 650,95 | 650,95 | 684,08 |
| Участок с.Сиреники | 413,89 | 413,89 | 455,80 | 455,80 | 478,92 | 478,92 | 503,55 |
| Участок с.Нунлигран | 448,58 | 448,58 | 493,96 | 493,96 | 518,99 | 518,99 | 545,64 |
| Участок с.Энмелен | 1172,21 | 1172,21 | 1290,84 | 1290,84 | 1356,50 | 1356,50 | 1425,97 |
| Участок с.Янракыннот | 830,50 | 830,50 | 914,46 | 914,46 | 960,69 | 960,69 | 1009,85 |

1.6.7. Имеющиеся проблемы и направления их решения

В связи с тем, что дорожная сеть Провиденского городского округа развита слабо, а селами Сиреники и Яранкыннот вообще невозможно организовать автомобильного сообщения, очевидно, что организовать один централизованный полигон по обработке,

утилизации, обезвреживания, размещения отходов невозможно. Соответственно предлагается организация  пяти полигонов:

  - Объединенный полигон ТКО пгт Провидения и села Н. Чаплино

  - Полигон ТКО Сиреники

  - Полигон ТКО Нунлигран

  - Полигон ТКО Энмелен

  - Полигон ТКО Яранкыннот

При этом села Сиреники и Нунлигран могут обслуживаться одним региональным оператором (зона 16)

На каждом полигоне предлагается установить установку термического уничтожения отходов. Сбор ТКО производить без сортировки, поскольку экономически нецелесообразно использовать вторичные фракции, такие как пластик, стекло, бумага из за их незначительного количества и отсутствия предприятий по переработке.

Транспортировка на расстояние от 200 до 500 км также нерентабельна. В связи с этим предлагается термически утилизировать ТКО без сортировки, и размещать на полигоне только

Шлаковые остатки сгоревшего ТКО, а также строительный мусор, шлаковые отходы котельных.

В перспективе при появлении соответствующих технологий вторичного использования отдельных фракций ТКО и экономической целесообразности

использования «вторички» в местных условиях возможен постепенный переход к раздельному сбору ТКО.

Таблица 1.6.7-1

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во Инсинер-аторов | Марка тип | Производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | пгт Провидения+ с Н. Чаплино | 1 | Hurikan-1000 Ураган-1000 ИУ-Р/К-1000 | 1000,0кг/час |
| 3 | с Сиреники | 1 | Volkan-2000 | 200.0 кг/час |
| 4 | с Нунлигран | 1 | Volkan-1000 Hurikan-150 | 150,0кг/час |
| 5 | с Энмелен | 1 | Volkan-1000 Hurikan-150 | 150,0кг/час |
| 6 | с Яранкыннот | 1 | Volkan-1000 Hurikan-150 | 150,0кг/час |

Мощность инсинераторов определена из времени работы 8,0час/день, 5 дней в неделю для переработки всего поступающего на полигон ТКО.

Тепло, получаемое от пиролиза ТКО на малых полигонах (Сиреники, Нунлигран, Энмелен, Яранкыннот) может быть использовано только для технологических нужд полигона,. Мусороперерабатывающий комплекс «Провидения – Н.Чаплино» может быть оснащен оборудованием для производства электроэнергии.

Контроль технологического процесса сбора и вывоза отходов

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования. Такая система является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия. На автомобилях устанавливаются устройства транспортной навигации, основанные на использовании космических спутников глобального позиционирования. Внедрение данной системы обеспечит высокий технический уровень управления процессом сбора и вывоза коммунальных отходов, полностью исключит образование несанкционированных свалок, приведет к улучшению санитарно-экологической обстановки, автоматизирует подготовку отчетных документов.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  СОСТОЯНИЯ  И  ПРОБЛЕМ  В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ.

# Сведения  о  программе  реализации  энергосберегающих  мероприятий  в многоквартирных  домах и  бюджетных  организациях  приведены  на  основании  региональной  адресной  программы  "Об оснащении в Чукотском автономном округе  многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учёта  коммунальных  ресурсов на 2009-2012 годы" от 13 июля 2009 года N 219 .

# Действующие  программы  по установке приборов учёта на территории  МО  Провиденский  городской  округ  отсутствуют. На основании региональной  адресной  программы  выявить  перечень  мероприятий  по установки  приборов  учета  с  разбивкой  по МКД  и  бюджетному  сектору  с разделением  по реализуемому  ресурсу  невозможно.

2.1.	Анализ состояния энергоресурсосбережения в городском округе.

В соответствии с требованиями  Федерального закона  № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

Согласно   Федеральному   закону   №261-ФЗ   полномочиями   в   области энергосбережения и повышения энергетической эффективности наделены органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения повышения энергетической эффективности относятся:

  - разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

  - установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

  - информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

  - координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

В целях реализации требований Федерального закона №261-ФЗ

« Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»,а также Федерального закона  №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»  Постановлением правительства Чукотского  автономного округа была  утверждена региональная  программа "Об оснащении в Чукотском автономном округе  многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учёта  коммунальных  ресурсов на 2009-2012 годы".

В Программе  нашли отражение основные направления сокращения нерационального использования энергетических ресурсов, выработанные для Российской Федерации, как директивными документами, так и практикой реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сложившейся в стране и в Чукотском автономном округе.

При разработке Программы энергосбережения были учтены особенности инфраструктуры и социально-экономической сферы  округа. Программа декларирует цели и задачи  исходя из приоритетов социально-экономического развития округа.

Цели:

-повышение эффективности использования энергетических и иных коммунальных ресурсов;

-снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до потребителя;

-повышение уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты за потребленные коммунальные услуги;

-повышение экономической эффективности регулирования отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг.      При этом Программа содержит:

- комплекс мероприятий;

- ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

- объемы и источники финансирования мероприятий Программы

Известно, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат городского бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях увеличения тарифов	и цен	на энергоносители их расточительное	и неэффективное использование недопустимо.

Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая	значимость	 проблемы	энергосбережения и повышения энергетической эффективности как для Чукотского округа в целом, так и для всех муниципальных образований, в том числе и  Провиденского района.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории  Провиденского  городского  округа  и, прежде всего, в жилищной сфере, муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства городских территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий;

- необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования;

- необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном и местном уровнях;

- недостаток  средств  местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость его софинансирования  из федерального, бюджета Чукотского автономного округа, а также из внебюджетных источников.

Рассмотрим источники и объемы финансирования данной Программы.

В таблице 2.1.-1  указаны суммы, выделенные на мероприятия по установке приборов учета по годам в Провиденском городском округе, а именно в пгт. Провидения.

Таблица 2.1.-1    Распределение источников денежных средств

| № | Основные задачи программы: установка приборов учета | Ед. изм | Тыс.руб | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Чукотского автономного округа | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | Все источники |
| 2009г | Тепловой энергии | 2 шт | 386.228 | 580.000 | 0 | 5.920 | 0 |
|  | ГВС | 2 шт | 68.296 |  |  |  |  |
|  | ХВС | 2 шт | 68.334 |  |  |  |  |
|  | Электроэнергии | 1 шт | 63.262 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 7 шт | 586.120 |
| 2009г | Тепловой энергии | 11 шт | 2124.254 | 529.000 | 2806.130 | 0 | 173.00 |
|  | ГВС | 11 шт | 375.628 |  |  |  |  |
|  | ХВС | 11 шт | 375.628 |  |  |  |  |
|  | Электроэнергии | 10 шт | 632.620 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 43 шт | 3508.130 |
| 2010г | Тепловой энергии | 11 шт | 13527.197 | 2959.00 | 15703.221 | 0 | 980.000 |
|  | ГВС | 10 шт | 3361.728 |  |  |  |  |
|  | ХВС | 11 шт | 2664.508 |  |  |  |  |
|  | Электроэнергии | 8 шт | 108.788 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 40 шт |  | 19642.221 |

В таблице 2.1.-2 показаны целевые показатели программы

Таблица 2.1.-2 Целевые показатели программы:

| показатели | Ед.изм | Достигнуто в результате программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными приборами учета потребления ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, благоустроенных соответствующими коммунальными услугами: |  |  |  |  |  |
| тепловой энергии | % | 14,9 | 23,0 | 49,1 | 100,0 |
| горячей воды | % | 31,7 | 39,2 | 62,8 | 100,0 |
| холодной воды | % | 27,2 | 34,9 | 54,1 | 100,0 |
| электрической энергии | % | 10,2 | 14,3 | 31,8 | 100,0 |
| 2. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 11,8 | 22,8 | 40,1 | 91,7 |
| 3. Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 20,6 | 38,0 | 62,1 | 92,7 |
| 4. Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 26,2 | 32,8 | 50,1 | 92,7 |
| 5. Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 9,1 | 11,4 | 29,3 | 94,5 |

2.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов.

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-261) производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Анализ состояния учета в системе электроснабжения

Более детальная информация об организации системы учета электрической энергии и количестве приборов учета на территории муниципального образования представлена в Разделе 1.1 Характеристика существующего состояния и проблем коммунальной инфраструктуры «Обосновывающих материалов». По данным электроснабжающих организаций практически весь объем реализуемой электрической энергии рассчитывается по средствам приборов учета.

Таблица 2.2.-1 Динамика доли электрической энергии потребляемой по приборам учета

Та

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |  |

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время, приборами учета электрической энергии оборудованы 100 % потребителей.

Стоит также отметить, что установленные у большинства потребителей приборы учета, не соответствуют современным требованиям, прежде всего, по классу точности. Большинство старых счётчиков не обеспечивают необходимую точность учета и не рассчитано на современный уровень электропотребления. Если прибор учета установлен, но имеет класс точности 2,5, то он, в соответствии с законодательством, ремонту и госповерке не подлежит и должен быть заменен на прибор учёта с классом точности 2,0 и выше до окончания межповерочного интервала, либо в случае поломки явного отказа.

На балансе Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» находятся счетчики коммерческого и технического учета. Учет потребления электроэнергии собственными объектами осуществляется счетчиками коммерческого учета, установленными на вводных распределительных устройствах зданий. Сведения о приборах учета электрической энергии на объектах  Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»  приведены в таблице 2.2-2

Таблица 2.2-2. Сведения о  состоянии приборов учета потребления  электрической энергии, находящихся на  балансе Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»

| № п/п | Место установки | Тип | Класс точности | Дата поверки | Назначение | Кол-во | Тех. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пгт Провидения |
| 1 | ДЭС | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | коммерческий | 9шт | Требует поверки |
| 2 | ЦРП | ELGAMA Тип EPQS 111.08.07 LL | 0,5S | 2006 | технический | 17шт | Требует поверки |
| 3 | Помещение участка тепловодоснабжения | Энергомера СЕ-301 | 1 | 2011 | коммерческий | 1шт | Исправен |
| 4 | Водозабор «Ясная поляна» | Энергомера СЕ-301 | 1 | 2011 | коммерческий | 2шт | Исправен |
| 5 | Насосная 2-го подъёма | Энергомера СЕ-301 | 1 | 2011 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 6 | Насосная 3-го подъёма | Энергомера СЕ-301 | 1 | 2011 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 7 | Котельная «Модуль» | Энергомера СЕ-301 | 1 | 2011 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 8 | Административное здание | СА4У-И672М | 2 | 2006 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
| 9 | Баня | СА4У-И672М | 2 | 2005 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
| 10 | Мастерская котельной «Модуль» | СА4У-И672М | 2 | 1990 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
| 11 | Гараж, ул. Н.Дежнёва, 13/1 | СО-ЭЭ 6706 | 1 | 2005 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
| 12 | Гараж, ул. Полярная, 31/1 | ЦЭ 6807 | 1 | 1994 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
| 13 | Гараж, ул. Полярная, 32 | СА4У-И672М | 2 | 1990 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
|  | Всего: | 38 шт |  |
|  | из них | 6 шт | Требует замены |
|  |  | 26шт | Требует поверки |
| с. Новое Чаплино |
| 1 | Котельная | СА4У-И672М; СА4У-И673М | 2 | 2006 | коммерческий | 4 шт | Требует замены |
| 2 | ДЭС | ЦЭ6803В | 1 | 2010 | коммерческий | 21 шт | Исправен |
| 3 | Контора | СОЭ-5250-11Ш | 1 | 2009 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
|  | Всего: | 26шт |  |
|  | из них | 4 шт | Требует замены |
|  |  | 0 | Требует поверки |
| с. Сиреники |
| 1 | Котельная | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | 2шт | Исправен |
| 2 | ДЭС | СА4У-И672М; СЕ31R33043L | 2; 0,5 | 2002-2007 | коммерческий | 12шт | Требует замены |
| 3 | Контора | СО-И446; СО-И446М | 2,5 | 1978;1991 | коммерческий | 2шт | Требует замены |
| 4 | Насосная детсада | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 5 | Котельная гаража | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 6 | Гараж | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 7 | Водоёмное | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 8 | Насосная водоёма | СЕ31R33043L | 0.5 | 2011 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 9 | Аккумуляторный цех | СО-ИБ2 | 2 | 2004 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
| 10 | Столярная мастерская | Меркурий 230 | 0,5 | 2008 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 11 | ОВЯ 1 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 12 | ОВЯ 2 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 13 | ОВЯ 3 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 14 | ОВЯ 4 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 15 | ОВЯ 5 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
| 16 | ОВЯ 6 | СТЭ-561 | 1 | 2010 | коммерческий | 1 шт | Исправен |
|  | Всего: | 29 шт |  |
|  | из них | 2 шт | Требует замены |
|  |  | 0 | Требует поверки |
| с.Нунлигран |
| 1 | Котельная | СА4У-И672М | 2 | 2002 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
| 2 | ДЭС | ЦЭ6803В | 1 | 2008 | коммерческий | 17 шт | Исправен |
| 3 | Контора | СО-505; СО-И446 | 2; 2,5 | 2005-2006 1978 | коммерческий | 3 шт | Требует замены |
| 4 | Гараж | СА4У-И672М | 2 | 1979 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
| 5 | Столярная мастерская | СА4У-И672М | 2 | 2003 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
|  | Всего: | 23 шт |  |
|  | из них | 4 шт | Требует замены |
|  |  | 0 | Требует поверки |
| с. Энмелен |
| 1 | ДЭС | ЦЭ6803В;СА4У-И672М; СО-446М; СО-И49М1-2; СА4У-И672М | 1; 2; 2,2 | 1985-2006 | коммерческий | 6 шт 6 шт | Требует поверки Требует замены |
| 2 | Баня | СЕ 301 R33 | 0.5 | 2005 | коммерческий | 1 шт | Требует поверки |
| 3 | Контора | СО-И446М | 2,5 | 1990 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
|  | Всего: | 14 шт |  |
|  | из них | 7 шт | Требует замены |
|  |  | 7 шт | Требует поверки |
| с. Янракыннот |
| 1 | ДЭС | СЭТ 3а-02-34-03/1п; СТЭ 560/П5-1-4р; Меркурий 230 АМ-03; СА4У-И672М | 1 | 2006 | коммерческий | 9шт 1шт | требуют поверки требует замены |
| 2 | Баня | СА4У-И672М | 2 | 2005 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
| 3 | Контора | Меркурий АМ-01; ЦЭ-6803В | 1 | 2005; 2011 | коммерческий | 1шт 1 шт | Исправен требует поверки |
| 4 | Гараж | СТЭ 560/П5-1-4р | 1 | 2006 | коммерческий | 1шт | Требует поверки |
| 5 | Столярная мастерская | СА4У-И672М | 2 | 1995 | коммерческий | 1шт | Требует поверки |
| 6 | ГСМ | СА4У-И672М | 2 | 1987 | коммерческий | 1 шт | Требует замены |
|  | Всего: | 16 шт |  |
|  | из них | 3 шт | Требует замены |
|  |  | 12 шт | Требует поверки |

Всего на балансе 146  шт. приборов учета электроэнергии, из них 26шт. требуют замены, 45 шт. требуют поверки.

В соответствии с требованиями п. 138, 139 постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» необходимо произвести замену приборов учета электрической энергии с классом точности 2 на счетчики повешенной точности (0,5; 1).

Анализ состояния учета в системе теплоснабжения

Перечень источников тепловой энергии Провиденского городского округа нуждающихся в установке приборов учета тепловой энергии приведен в Разделе 1.2 Характеристика существующего состояния и проблем коммунальной инфраструктуры «Обосновывающих материалов». Общее количество источников тепловой энергии составляет 7 котельных, на которых установлен  21 котлоагрегат. Приборы учета выработанной энергии установлены не на всех котельных, требуют поверки или замены.

п. Провидения

Приборы учёта выработанной тепловой энергии на котельной установлены. На котлах установлены приборы учёта тепловой энергии ТЭМ-05 вырабатываемой каждым из котлов. Оплата за потребляемую тепловую энергию на собственные нужды котельной и прочим цехам осуществляется по расчетным нагрузкам, так как приборы учета, потребляемой энергии не установлены, за исключением некоторых объектов.

Перечень установленных приборов учёта на собственных объектах представлен в табл. 2.2.-3

Таблица 2.2.-3. Перечень установленных приборов учёта тепловой энергии

| № п/п | Место установки | Тип | Класс точности | Дата поверки | Назначение | Техническое состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | ТЭМ-05М | А | 2006 | технический | исправен |  |
|  |  | ТЭМ-05М | А | 2006 | технический | исправен |  |
|  |  | ТЭМ-05М | А | 2006 | технический | исправен |  |
| 2 | Водозабор «Ясная поляна» | SKU-02 | A | 4 кв.2002 | коммерческий | исправен |  |
|  |  | SKU-02 | A | 4 кв. 2002 | коммерческий | исправен |  |
| 3 | Дизельная электростанция | SKU-01 | A | 2 кв. 2006 | коммерчский | исправен |  |
| 4 | Баня | Kamstrup тип 66 Е02G1158 | А | 3 кв. 2007 | коммерческий | исправен |  |

с. Новое Чаплино

Учет выработанной тепловой энергии на котельной отсутствует. На котельной на системе отопления и ГВС установлен счётчик тепловой энергии КСТ-22 «Дуэт» со счётчиками расходомерами ВРТК-2000 на подающем и обратном трубопроводах. Оплата за потребляемую тепловую энергию на собственные нужды котельной и прочим цехам осуществляется по расчетным нагрузкам, так как приборы учета, потребляемой энергии не установлены.

- сёлах Нунлигран, Энмелен и Сиреники учет выработанной тепловой энергии на котельной и собственных объектах отсутствует. Оплата за потребляемую тепловую энергию на собственные нужды котельной и прочим цехам осуществляется по расчетным нагрузкам, так как приборы учета, потребляемой энергии не установлены.

Оснащенность приборами учета потребителей приведено в нижеследующей таблице 2.2.-4

Таблица №2.2.-4 Тепловые счетчики абонентов пгт. Провидения

| Наименование организации | Адрес потребителя | Заводской номер | Тип вычислителя | Госповерка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Провиденского городского округа ЧАО | ул. Набережная Дежнева 8а | 9794514 | Карат 307 | 10.09.2019 |
| МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа п.Провидения» | спорткомплекс "Каскад" ул.Набережная Дежнева ,20а | 29850 | Aswega SA 94¦2 | 01.06.2015 |
| профилакторий-бассейн | ул.Набережная Дежнева ,14 | 29853 | Aswega SA 94¦2 | 10.10.2019 |
| МАУ "Районный центр культуры и досуга"Провиденского городского округа | РКЦД (административное здание) ул. Полярная 31/а | 6737456 | Multical 601 | 01.12.2019 |
| ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум п. Провидения» | учебный корпус ул. Полярная 38/1 | б/н | Aswega SA 94¦2 | 16.10.2018 |
| Муниципальное автотранспортное предприятие «Провиденское» | Гараж дорожного участка, ул. Набережная Дежнева13/3 | б/н | ВКТ 7-01 | 25.03.2019 |
| ПАО "Ростелеком" | Административное помещение ул. Набережная Дежнева,26 | 6754571 | Multical 601 | 24.08.2018 |
| ОАО «Анадырский морской порт» | Административное помещение, ул. Набережная Дежнева ,10 | 6544519 | Multical 601 | 26.12.2016 |
| ОАО «Анадырский морской порт» | Судоремонтная мастерская, Набережная Дежнева,32 | 6737455 | Multical 601 | 25.08.2016 |
| ООО Тивиком | Магазин "Настроение" ул. Набережная Дежнева,20 | 07/5199405 | Multical 601 | 16.10.2017 |
| Индивидуальный предприниматель Эйвазова Ж.П. | Магазин "Рассвет" ул. Набережная Дежнева,12 | 69103966 | Multical 601 | 10.04.2017 |
| Индивидуальный предприниматель Сокирко Е.А. | магазин "Шанс",ул.Набережная Дежнева,26/1 | 32453674 | Карат-Компакт-201 МБ | 08.10.2016 |
| Индивидуальный предприниматель Рябкова Н.П. | Зоомагазин | 44002480 | Карат-Компакт-201 МБ | 21.03.2019 |
| МП "ЖКХ Провиденское" | Баня ул. Набережная Дежнева,11 | 69528062 | Multical 601 | 10.04.2017 |
| Домбровский гараж |  | 32437922 | Карат-Компакт-201 МБ-15-1,5 | 14.03.2016 |
| Иванов гараж |  | 32453682 | Карат-Компакт-201 МБ-15-1,6 | 08.10.2017 |
| Березин гараж |  | 30458374 | Карат-Компакт-201 МБ-15-1,7 | 25.01.2016 |

Таблица 2.2.-5 Динамика доли тепловой энергии потребляемой по приборам учета

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года Предшествующие Реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 14,9 | 14,9 | 14,9 |

Доля потребителей, которые осуществляют оплату за тепловую энергию по приборам учета составляет в 2016 году  5,6 %.  За прошедшие 4 года  доля выросла на 2,57%.  Это говорит о слабой положительной динамике. Значительная часть рассчитывается по проектным нагрузкам, что говорит о недостаточной точности существующей методики оценки реализуемых объемов.

Отсутствие приборов учета у части потребителей - не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом, каждой организацией. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций и фактическое потребление энергоресурсов, что в дальнейшем, при разработке мероприятий по энергосбережению, приведет  к снижению теплопотребления и экономии энергоресурсов.

Анализ состояния учета в системе водоснабжения

Информация по расходомерам воды представлена в разделе 1.4. Характеристика существующего состояния и проблем коммунальной инфраструктуры «Обосновывающих материалов».

В соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ-261, организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источников ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» водного ресурса количество приборов учета, установленных на водозаборных сооружениях сведено в таблице ниже.

Таблица 2.2.-6 Оснащенность водозаборных сооружений приборами учета

| Наименование сооружений | Количество приборов учета, установленных на подъем | Количество приборов учета, установленных на сетевых водопроводах. |
| --- | --- | --- |
| Водозабор подземных вод «Гнилая речка» (дренажная галерея) Ясная поляна №1 | 1-подъем-1шт ВСХН-100 2 подъем- 0 (на насосной станции 1 шт SKU-01) 3 подъем -0 | 0 |
| Водозабор «Комсомольская бухта» | 1 подъем-0 | 0 |
| Водозабор «Ясная поляна» | 1 скв-1 шт 2 скв-0 6 скв-0 | 0 |
| Водозабор Ново Чаплиное | 1шт- СТВХ-80 | 0 |
| Водозабор Сиреники | 1шт- ВСХН 100 | 0 |

- соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО должна  производиться установка приборов коммерческого учета потребления воды.

Учет потребленной воды питьевого качества в Провиденском городском округе  производится как по коллективным и индивидуальным счетчикам, так и по нормативам. Потребителей воды питьевого качества условно можно разделить на три категории: население, бюджетные организации и прочие потребители.

Информация об оснащенности абонентов приборами учета в Провиденском городском округе приведена в Таблице 2.3.-7     .

Таблица 2.3.-7         Узлы учета в системе водоснабжения  пгт.Провидения

| № п/п | Наименование абонентов | Ед.изм. | Количество | Без приборов учета | Приборы учета | Общедомовые приборы учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | шт. | 38 | 29 | 9 | 9 |
| 2 | Бюджетная сфера | шт. | 74 | 47 | 27 | - |
| 3 | Предприятия | шт. | 5 | 3 | 2 | - |
| 4 | Прочие потребители | шт. | 71 | 55 | 16 | - |

Приборный учет воды в с.Сиреники  на объектах ГП ЧАО «Чакоткоммунхоз»  и у потребителей (абонентов) отсутствует.

Приборный учет воды в с.Нунлигран на водозаборе, на объектах ГП ЧАО «Чакоткоммунхоз»   и у потребителей (абонентов) отсутствует.

Приборный учет воды в с.Энмелен на водозаборе, на объектах ГП ЧАО «Чакоткоммунхоз»   и у потребителей (абонентов) отсутствует.

Таблица 2.2.-8     Динамика потребляемой воды по приборам учета

|  |  |  |  |  |  |  |  | Три года, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п | Наименование целевого показателя |  | Единица | предшествующие |  |
| /п |  | (индикатора) |  |  | измерения | реализации программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 21 | 29 |  |
| 2 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 20 | 23 |  |

Доля  объемов холодной  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – пгт. Провидения-18,7 %,

с.Новое Чаплино-3,25 %, с. Сиреники-0,62 %.

Как видно из выше представленной таблицы на данный момент доля объемов холодной и горячей воды, реализация которой осуществляется по приборам учета, находится на очень низком уровне.  В связи с чем можно сказать, что на данный момент требования ФЗ-261 на территории муниципального образования осуществлены не в полном объёме, а реализуемый объём воды может не соответствовать реальному подаваемому потребителям.

Потери в системе водоснабжения пгт Провидения составляют 18% от поднятой воды, такие большие потери связаны с утечками из-за не герметичности сальниковых уплотнений насосов, запорной арматуре и  большой изношенности трубопроводов. Также в потери закладываются сверхнормативное потребление потребителями, у которых не установлены приборы учёта. Для исключения подобной ситуации необходимо как можно в более короткие сроки обеспечить установку приборов учёта всех потребителей. Для этого  должны быть выработаны действенные меры по стимулированию населения и других потребителей на установку приборов учёта (применять повышающие коэффициенты для тех потребителей у кого не установлены приборы учёта, предо-ставлять скидки по оплате за воду на первый период после установки счётчиков, производить установку счётчиков с рассрочкой оплаты стоимости счётчиков и работ по установке и т.д). Так же большие резервы лежат в снижении потребления воды у потребителей. В настоящее время имеется современное сантехническое оборудование, позволяющее существенно экономить воду, но для получения действительно реальных результатов необходимо обеспечение 100 % приборами учёта потребителей.

Анализ состояния учета в системе водоотведения

- настоящее время в Провиденском городском округе не используются приборы учета сточных вод. Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды.

- соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года N 644  «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб.м/сут

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  ПРОГРАММЫ.

3.1. Характеристика муниципального образования

3.1.1. Общая характеристика

Провиденский городской округ — муниципальное образование на территории Провиденского района Чукотского автономного округа России.

Административный центр — поселок городского типа Провидения.

Провиденский район находится на востоке Чукотского автономного округа, большая его часть расположена в южной части Чукотского полуострова. На севере граничит с Чукотским муниципальным районом, на западе — с Иультинским муниципальным районом. С востока омывается водами Берингова моря Тихого океана, с юга — водами Анадырского залива Тихого океана. Протяжённость береговой полосы в пределах района составляет 850 км, большая часть которой изрезана скалистыми мысами, глубокими заливами и фьордами.

Провиденский район образован в 1957 году. Ранее территории Провиденского, современного Чукотского и значительная часть Иультинского района входили в состав Чукотского района. В 1957 году его южная часть была выделена в Провиденский район.

Во время проведения коллективизации и политики укрупнения поселений на территории Провиденского района из многочисленных стойбищ было образовано 5 больших национальных сёл.

Рис..1.Месторасположение Провиденского района

3.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

С 2004 по 2010 год на территории Провиденского муниципального района было одно городское и пять сельских поселений. Законом от 20 ноября 2010 года они были частично преобразованы: количество муниципальных образований сократилось до одного городского и трёх сельских поселений.

Рис.2  Площади муниципальных образований Чукотского автономного округа

Законом Чукотского автономного округа от 20 октября 2010 года № 89-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, городское поселение Провидения, сельское поселение Новое Чаплино и сельское поселение Сиреники — в городское поселение Провидения с административным центром в посёлке городского типа Провидения.

Законом Чукотского автономного округа от 8 июня 2015 года № 51-ОЗ, все муниципальные образования Провиденского района — городское поселение Провидения, сельское поселение Янракыннот, сельское поселение Нунлигран, сельское поселение Энмелен — были объединены в Провиденский городской округ.

До 2015 года в Провиденском районе было 6 населённых пунктов в составе одного городского и трёх сельских поселений.

Таблица № 3.1.2-1 Состав Провиденского района

| № | Городское и сельские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение Провидения | П.г.т. Провидения | 3 | 2814 |
| 2 | Сельское поселение Нунлигран | село Нунлигран | 1 | 302 |
| 3 | Сельское поселение Энмелен | село Энмелен | 1 | 307 |
| 4 | Сельское поселение Янракыннот | село Янракыннот | 1 | 314 |

Рис..3. Населенные пункты Провиденского района

П.г.т. Провидения расположен в юго-восточной части Чукотского полуострова, на побережье бухты Провидения Берингова моря. На противоположном берегу бухты находятся посёлок Урелики и аэродром «Бухта Провидения».

Таблица №3.1.2.-2 Состав Провиденского  городского округа

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое Чаплино | село | ↘378 |
| 2 | Нунлигран | село | ↘302 |
| 3 | Провидения | П.г.т., административный центр | ↗2034 |
| 4 | Сиреники | село | ↘402 |
| 5 | Энмелен | село | ↘307 |
| 6 | Янракыннот | село | ↘314 |

В 1959 году ленинградский проектный институт «Гипроарктика» подготовил план застройки поселка, учитывая при этом особенности рельефа местности. П.г.т. Провидения вытянулся узкой полосой вдоль северного побережья бухты, при этом ограниченность площадок для строительства вынудило отстраивать новые дома вверх по склону горы Портовая. В 1962 году был построен кожевенный завод, через два года — морзверокомбинат. В 1975 году согласно вновь созданному генплану застройки посёлка, к 2000 году Провидения должен был стать городом с двенадцатитысячным населением, при этом предлагалось переименовать его в Дежнёв. Однако социально-экономические потрясения в постсоветское время оставили эти планы нереализованными. В период с 1994 по 2002 гг. в поселке не велось никакого строительства вообще. До конца 1980-х в поселке проживало около 6000 человек, но в 1990-х в связи с массовым переездом жителей на материк произошло административное объединение двух поселков — Урелики и Провидения.

Статус и границы городского поселения установлены Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 45-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Провиденского района Чукотского автономного округа»

3.1.3. Климатические условия

Климат на  территории Провиденского района субарктический морской с быстрым нарастанием степени континентальности по мере удаления от побережья. Средние температуры зимой составляют −16ºС; летом +9ºС. Особенностью холодного периода является возможность выпадения жидких осадков и повышения температуры до положительных значений в декабре-феврале.

Максимальные скорости ветра наблюдаются и достигают 40 м/с и более, порывы ветра на большей части территории достигали 50 м/с. Резкое усиление штормовой активности происходит осенью и достигает максимума в ноябре-декабре.

Годовая продолжительность солнечного сияния составляет 1500—1800 часов на северо-востоке полуострова, что составляет от 30-45 % — от возможной.

Из-за особенности географического положения района здесь часты туманы. Всего за год в среднем на побережье число дней с туманом колеблется от 30 до 50 дней в юго-восточной части полуострова, и значительно уменьшаясь во внутренних районах (до 10-15 дней). В отдельные годы число дней с туманом может возрастать до 100—120.

Годовое количество осадков сильно меняется в зависимости от рельефа местности. На восточном побережье Чукотского полуострова выпадает около 250—350 мм, с удалением от побережья количество осадков уменьшается почти вдвое. Всего за год отмечается 110—150 дней с осадками, причем на долю дней со снегом приходится 55-60 %, дней с дождём — в среднем 30-35 %, смешанные осадки фиксируются в 6-10 % случаев.

П.Г.Т. Провидение расположен - широта: 64-25N, долгота: 173-14W, высота над уровнем моря: 3 м

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 3 | 7 | 3 | 6 | 14 | 22 | 23,9 | 22,2 | 19,1 | 8 | 6,1 | 4,4 |
| Средний максимум, °C | −11,1 | −12,1 | −9,1 | −5,1 | 2,4 | 8,1 | 11,9 | 11,2 | 6,9 | 0,4 | −5,6 | −9,6 |
| Средний минимум, °C | −15,5 | −17,5 | −15,6 | −11,6 | −2,2 | 2,5 | 6,2 | 6,1 | 2,4 | −2,9 | −9,2 | −13,7 |
| Абсолютный минимум, °C | −39,1 | −33,7 | −32,2 | −27,3 | −17 | −4,1 | 1,7 | −1 | −5,6 | −16,8 | −25,7 | −30,4 |
| Норма осадков, мм | 48 | 36 | 30 | 33 | 30 | 36 | 54 | 81 | 81 | 60 | 75 | 60 |

|  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегод. количество дней со снегопадами | 18 | 14 | 14 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 19 |
| Среднегод. количество дней с туманами | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Количество дней с осадками не менее 1 мм | Среднее месячное количество часов солнечного сияния в день |
| --- | --- |

Рис.4   Климатические показатели

На территории района сильно развита озёрно-речная сеть. Суровый климат и повсеместное распространение вечной мерзлоты обуславливают своеобразный режим рек района — длительный ледостав, резкую сезонность питания и неравномерность стока, быстрые и высокий паводки, промерзание многих рек до дна и широкое развитие наледей. Ледостав продолжается 7-8 месяцев в году. Реки замерзают в сентябре, вскрываются в конце мая - начале июня. Их вскрытие сопровождаются заторами из-за более позднего освобождения рек ото льда в нижнем течении. Благодаря рельефу реки отличаются крутым падением, особенно в верхнем течении, где они имеют горный характер. Нижнее течение рек имеет широкие долины и пойменное течение.

Имеется много озёр и болот, которые обычно встречаются вместе. Чаще всего озёра и болота расположены по долинам рек и по побережью морей, а также на плоских водоразделах и пологих склонах. В горах развита сеть моренных озёр. На побережье расположены многочисленные лагунные озера, которые образовались в результате поднятия берега.

Большинство озёр проточные, из них берут начала многие ручьи и реки. Их питание осуществляется за счет талых и дождевых вод. Грунтовое питание совсем незначительное. Зимой они покрываются слоем льда толщиной 1,5-2 м. Низменные озера часто зарастают и превращаются в трясины.

3.1.4  Социально-экономическое состояние муниципального образования

Территория Провиденского муниципального района 27,29 тыс.кв.км.

На территории Провиденского района выявлены месторождения коренного и россыпного золота, коренного серебра, олова, меди, мышьяка, ртути, урана, однако промышленная добыча не осуществляется. Лишь в 1967—1968 гг. было отработано небольшое месторождение россыпного золота.

Провиденский район имеет широкие возможности для отдыха и туризма: благоприятную экологическую обстановку, богатство природных ресурсов, уникальность исторического комплекса. Почти вся территория Провиденского района входит в состав природно-этнического парка «Берингия».

Водный памятник — «Ключевой», расположенный на берегу Сенявинского пролива.

Это теpмоминеральные источники с температурой воды до 80°С, где произрастает уникальная термофильная реликтовая флора. Озеро Аччен — водный памятник природы. Водно-ботанический памятник природы «Чаплинский» — высокотемпературные минеральные источники с уникальной термофильной pастительностью.

В Провиденском районе действуют филиал аэропорта Провидения и Провиденский перегрузочный производственный комплекс  «Анадырь морпорт».

Основным видом деятельности промышленного комплекса Провиденского района является производство и распределение электрической и тепловой энергии, воды, а также обрабатывающее производства (производство пищевых продуктов, в т.ч. мяса, молочных продуктов, мучных изделий).

Энергетический комплекс района представлен дизельными электростанциями в пгт. Провидения и в отдаленных селах, не связанными единой электрической сетью. Он в полном объеме обеспечивает внутренние потребности района, является одним из устойчиво работающих производственных комплексов и соответственно влияет на стабильность социально-экономического положения района.

В Провиденском муниципальном районе осуществляет свою деятельность два муниципальных предприятия по производству пищевой продукции.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг,  собственными силами  (без субъектов малого предпринимательства) Провиденского района  составил 469399 тыс.руб. в 2016 году.

Основные предприятия представляющие отрасли специализации большей части населения  приведены в таблице ниже:

Таблица 3.1.4.-1   Основные предприятия, представляющие отрасли специализации большей части населения Провиденского городского округа.

| Отрасль | Основные предприятия |
| --- | --- |
| Торговля и общественное питание | ООО «Беренгов Пролив», ООО «Тивиком» |
| Пищевая промышленность | Муниципальное предприятие «Пищевик» |
| ЖКХ | МП «Провиденское ЖХК», Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», Провиденский филиал ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского АО «Пожарная часть №1» |
| Социально-культурная | Муниципальное автономное учреждение «Районный центр культуры и досуга Провиденского муниципального района» |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт и социальное обеспечение | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Провиденская районная больница», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО», ГП ЧАО «Чукотфармация», |
| Народное образование | МБОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования п.Провидения», Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества п.Провидения», МБДОУ "Детский сад"Кораблик" поселка Провидения", ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум п. Провидения» |
| Сельское хоз-во: животноводство | Муниципальное сельское предприятие «Корат» Провиденского муниципального района |
| Транспорт | Муниципальное автотранспортное предприятие «Провиденское» МО Провиденский район, Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Чукотки» филиал аэропорт Провидения, Провиденский перегрузочный производственный комплекс открытого акционерного общества «Анадырь морпорт» |
| Лесное хозяйство: Охота, разведение диких животных (Оленеводство), Морзверобойный промысел | Территориально- соседская община коренных малочисленных народов Севера «Энмелен», Территориально- соседская община коренных малочисленных народов Севера «Сиреники», Территориально- соседская община коренных малочисленных народов Севера «Янракыннот», Территориально- соседская община коренных малочисленных народов Севера «Чаплино», Территориально- соседская община коренных малочисленных народов Севера «Нунлигран» |
| Природо-охранная | ФГбу «Национальный парк «Берингия» ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» |
| Связь | ФГУП « Почта России», ГП ЧАО «Издательство «Крайний Север»», |

По итогам 2016 года социально-экономическая ситуация в Провиденском городском  округе характеризуется стабильностью. Наиболее значимые показатели социально-экономического развития  по итогам года сложились следующим образом:

-наблюдается положительная динамика объема сельскохозяйственного производства, оборота общественного питания, объема строительных работ, объема оказанных платных услуг населению;

-размер среднемесячных назначенных пенсий по состоянию на 1 января 2017 года вырос по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 1,3%;

-среднемесячная начисленная заработная плата в январе-ноябре 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2% в номинальном выражении и снизилась на 1,9% в реальном выражении;

-отсутствует просроченная задолженность по заработной плате;

-уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,5 процентных пункта и составил 2,1%;

-уровень инфляции на 1 января 2017 года составил 5,88%, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 5,18 процентных пункта.

Вместе с тем произошло небольшое  снижение объемов промышленного производства и оборота розничной торговли.

3.1.5 Стратегическое планирование развития муниципального образования

Одной из основных задач  должно стать создание более благоприятных условий для приобретения жителями муниципального образования более широкого спектра социальных благ и услуг за счет мобилизации всех имеющихся ресурсов и использования потенциала государственно-частного партнерства.

Сложившийся уклад экономики муниципального образования в совокупности с происходящими внешними процессами глобализации и экономической интеграции создают объективную необходимость изменения товарной структуры экономики с точки зрения ее рационализации, в первую очередь с позиции повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешних рынках;

Предприятия и организации муниципального образования ощущают недостаток рабочей силы, особенно квалифицированной, что ставит задачу организации подготовки и переподготовки кадров в соответствии с современными требованиями, привлечения в муниципальное образование высококвалифицированных специалистов, в том числе молодых.

В процессе разработки стратегии социально-экономического развития выработать  Генеральную цель – повышение качества жизни жителей муниципального образования, создание условий для успешной самореализации граждан.

В Провиденском городском округе приоритетными направлениями продолжают оставаться образование, культура, социальная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, 85% бюджетных средств направляется на нужды этих отраслей, что позволяет обеспечить социальную стабильность, создание условий для повышения жизненного уровня населения.

3.2 Прогноз численности и состава населения.

Численность  населения  Провиденского городского округа  на 1 января 2017 года  составляет 3689 человек, что составляет 7,4 % от всего населения Чукотского автономного округа. Городское население  57,16%, сельское 42,83%. Несмотря  на положительный уровень рождаемости, население  за десять лет уменьшилось на 234 человека.

Таблица 3.2.-1  Динамика  численности  населения Провиденского городского округа

|  | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население: | 6267 | 8728 | 8415 | 9778 | 4660 | 4263 | 3923 | н/д | 3895 | 3810 | 3771 | 3737 | 3714 | 3689 |
| городское Пгт.Провидения) | 4840 | 6586 | 4643 | 5432 | 2723 | 2587 | 1970 | 1967 | 2008 | 1951 | 1993 | 2034 | 2085 | 2109 |
| сельское | 1427 | 2142 | 3772 | 4336 | 1937 | 1676 | 1953 | н/д | 1887 | 1859 | 1778 | 1703 | 1629 | 1580 |

Доля детского населения в 2016 году составляет 22,5 % от всего населения округа.

В таблице 3.2.-2 представлена динамика численности Чукотского автономного округа.

Таблица 3.2.-2    Динамика численности населения Чукотского автономного округа

(1897-2002 гг. по итогам переписей населения, 2003-2017 – на начало года)

| Годы | Все Население (чел) | в том числе | В общей численности населения, процентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население | городское население | сельское население |
| 1897 | 12900 | - | 12900 | - | 100 |
| 1926 | 13500 | - | 13500 | - | 100 |
| 1939 | 21456 | 3256 | 18200 | 15,2 | 84,8 |
| 1959 | 47231 | 26960 | 20271 | 57,1 | 42,9 |
| 1970 | 103235 | 70933 | 32302 | 68,7 | 31,3 |
| 1979 | 139944 | 96356 | 43588 | 68,9 | 31,1 |
| 1989 | 163934 | 118986 | 44948 | 72,6 | 27,4 |
| 2002 | 53824 | 35869 | 17955 | 66,6 | 33,4 |
| 2003 | 53137 | 35273 | 17864 | 66,4 | 33,6 |
| 2004 | 51933 | 33967 | 17966 | 65,4 | 34,6 |
| 2005 | 51815 | 33715 | 18100 | 65,1 | 34,9 |
| 2006 | 52391 | 33996 | 18395 | 64,9 | 35,1 |
| 2007 | 52913 | 34370 | 18543 | 65,0 | 35,0 |
| 2008 | 52825 | 34324 | 18501 | 65,0 | 35,0 |
| 2009 | 52138 | 33729 | 18409 | 64,7 | 35,3 |
| 2010 | 51179 | 33077 | 18102 | 64,6 | 35,4 |
| 2011 | 50346 | 32659 | 17687 | 64,9 | 35,1 |
| 2012 | 50988 | 33675 | 17313 | 66,0 | 34,0 |
| 2013 | 50780 | 33851 | 16929 | 66,7 | 33,3 |
| 2014 | 50555 | 34110 | 16445 | 67,5 | 32,5 |
| 2015 | 50540 | 34522 | 16018 | 68,3 | 31,7 |
| 2016 | 50157 | 34720 | 15437 | 69,2 | 30,8 |
| 2017 | 49822 | 34892 | 14930 | 70,0 | 30,0 |

В округе сохраняется положительный естественный прирост населения  (количество родившихся превышает количество умерших). Доля детского населения в общей численности дана по Чукотскому автономному округу.

Таблица 3.2.-3

| Год | Общая численность населения (тыс. чел.) | Численность детского населения (тыс. чел.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 50,5 | 13,1 | 25,9 |
| 2015 | 50,3 | 13,1 | 26,1 |
| 2016 | 50,0 | 13,2 | 26,6 |

Динамика показателей рождаемости за период 2014-2016 годов в Чукотском автономном округе характеризуется незначительными колебаниями, в 2015 году уровень рождаемости повысился на 1,5% и составил 13,5 на 1000 населения в сравнении с 2014 годом, а в 2016 году ниже на 0,74% – 13,4 на 1000 населения.

Суммарный коэффициент рождаемости в Чукотском автономном округе (среднее число детей, рожденных одной женщиной) по оценке Чукотстата за 2016 год составил – 2,112 (2015 г. – 2,097, 2014 г. – 2,041).

Таблица 3.2.-4

| Показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | абс. | на 1000 населения | абс. | на 1000 населения | абс. | на 1000 населения |
| Рождаемость Чукотский автономный округ | 674 | 13,3 | 683 | 13,5 | 671 | 13,4 |

Общая смертность населения Чукотского автономного округа составила в 2016 году 10,0 на 1000 населения, что выше на 4% по сравнению с 2015 годом и (9,6/2015 г.; 10,7/2014 г.).

На протяжении многих лет в Чукотском автономном округе сохраняется устойчивый положительный естественный прирост населения как за счет достаточно высокого уровня рождаемости и снижения смертности населения, так и за счет увеличения числа лиц трудоспособного возраста, прибывающих в округ.

Коэффициент естественного прироста населения в 2016 году составил + 3,4 (+3,9/2015 г.; +2,6/2014 г.).

Уровень младенческой смертности за 2014-2016 годы в Чукотском автономном округе остается достаточно высоким.

Таблица 3.2.-5

| Показатель | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | абс. | на 1000 населения | абс. | на 1000 населения | абс. | на 1000 населения |
| Младенческая смертность Чукотский автономный округ | 15 | 22,3 | 12 | 17,5 | 11 | 16,4 |

За анализируемый период показатель младенческой смертности постепенно снижается с 22,3‰ в 2014 году до 16,4‰ в 2016 году, но превышает средние показатели по Дальневосточному федеральному округу и Российской Федерации в 2,5 и 2,7 раза.

Уровень младенческой смертности за три года снизился на 26%, в 2015 году меньше на 21% в сравнении с 2014 годом, а 2016 году на 6,2% меньше в сравнении с 2015 годом.

В таблице 3.2.-6 представлены компоненты изменения численности населения Чукотского автономного округа с 2011г. по 2016г.

Таблица 3.2.-6

КОМПОНЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

человек

| Годы | Численность населения на 1 января | Изменения за год | Численность населения на 31 декабря | Общий прирост за год, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общий прирост | естественный прирост | миграционный прирост | из-за перемены категории населенных пунктов 1) |  |  |
| ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ |
| 2011 | 50346 | 642 | 127 | 515 | 0 | 50988 | 101,3 |
| 2012 | 50988 | -208 | 128 | -336 | 0 | 50780 | 99,6 |
| 2013 | 50780 | -225 | 129 | -354 | 0 | 50555 | 99,6 |
| 2014 | 50555 | -15 | 139 | -154 | 0 | 50540 | 99,97 |
| 2015 | 50540 | -383 | 206 | -589 | 0 | 50157 | 99,2 |
| 2016 | 50157 | -335 | 181 | -516 | 0 | 49822 | 99,3 |
| ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ |
| 2011 | 32659 | 1016 | 80 | 936 | 0 | 33675 | 103,1 |
| 2012 | 33675 | 176 | 98 | 78 | 0 | 33851 | 100,5 |
| 2013 | 33851 | 259 | 121 | 138 | 0 | 34110 | 100,8 |
| 2014 | 34110 | 412 | 95 | 317 | 0 | 34522 | 101,2 |
| 2015 | 34522 | 198 | 146 | 52 | 0 | 34720 | 100,6 |
| 2016 | 34720 | 172 | 158 | 14 | 0 | 34892 | 100,5 |
| СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ |
| 2011 | 17687 | -374 | 47 | -421 | 0 | 17313 | 97,9 |
| 2012 | 17313 | -384 | 30 | -414 | 0 | 16929 | 97,8 |
| 2013 | 16929 | -484 | 8 | -492 | 0 | 16445 | 97,1 |
| 2014 | 16445 | -427 | 44 | -471 | 0 | 16018 | 97,4 |
| 2015 | 16018 | -581 | 60 | -641 | 0 | 15437 | 96,4 |
| 2016 | 15437 | -507 | 23 | -530 | 0 | 14930 | 96,7 |

- Изменения в численности городского (сельского) населения, произошедшие в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские (или городских - в сельские) по решению органов власти.

В таблице 3.2.-7  дана динамика изменения численности мужчин и женщин по Чукотскому автономному округу  с 2003 г по 2016 год. В общей численности населения мужчин больше на 1,8%.

Таблица 3.2.-7 Динамика численности мужчин и женщин по Чукотскому автономному округу

(на начало года)             (чел.)

| Годы | Все население, человек | в том числе | В общей численности населения, процентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
| 2003 | 53137 | 27956 | 25181 | 52,6 | 47,4 |
| 2004 | 51933 | 27183 | 24750 | 52,3 | 47,7 |
| 2005 | 51815 | 26914 | 24901 | 51,9 | 48,1 |
| 2006 | 52391 | 27016 | 25375 | 51,6 | 48,4 |
| 2007 | 52913 | 27103 | 25810 | 51,2 | 48,8 |
| 2008 | 52825 | 26859 | 25966 | 50,8 | 49,2 |
| 2009 | 52138 | 26330 | 25808 | 50,5 | 49,5 |
| 2010 | 51179 | 25719 | 25460 | 50,3 | 49,7 |
| 2011 | 50346 | 25236 | 25110 | 50,1 | 49,9 |
| 2012 | 50988 | 25868 | 25120 | 50,7 | 49,3 |
| 2013 | 50780 | 25832 | 24948 | 50,9 | 49,1 |
| 2014 | 50555 | 25737 | 24818 | 50,9 | 49,1 |
| 2015 | 50540 | 25769 | 24771 | 51,0 | 49,0 |
| 2016 | 50157 | 25522 | 24635 | 50,9 | 49,1 |

Распределение численности мужчин и женщин Чукотского автономного округа по возрастным группам на 1 января 2016г  (чел) дано в Таблице 2.2.-8:

| Таблица 3.2.-8 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ на 1 января 2016 года (человек) |
| --- |
| Годы | Все население | Городское | Сельское |
|  | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины |
| Все население | 25522 | 24635 | 17688 | 17032 | 7834 | 7603 |
| в том числе в возрасте, лет: |  |  |  |  |  |  |
| 0-4 | 1790 | 1728 | 1081 | 1025 | 709 | 703 |
| 5-9 | 1819 | 1762 | 1095 | 1071 | 724 | 691 |
| 10-14 | 1861 | 1794 | 1063 | 1032 | 798 | 762 |
| 15-19 | 1481 | 1424 | 994 | 1004 | 487 | 420 |
| 20-24 | 1228 | 1212 | 844 | 1005 | 384 | 207 |
| 25-29 | 2044 | 1702 | 1419 | 1121 | 625 | 581 |
| 30-34 | 2495 | 2190 | 1835 | 1613 | 660 | 577 |
| 35-39 | 2306 | 2142 | 1705 | 1573 | 601 | 569 |
| 40-44 | 2258 | 2047 | 1703 | 1463 | 555 | 584 |
| 45-49 | 1963 | 1892 | 1413 | 1337 | 550 | 555 |
| 50-54 | 2285 | 2179 | 1614 | 1525 | 671 | 654 |
| 55-59 | 1930 | 1934 | 1411 | 1418 | 519 | 516 |
| 60-64 | 1188 | 1363 | 916 | 995 | 272 | 368 |
| 65-69 | 564 | 725 | 415 | 508 | 149 | 217 |
| 70 и более | 310 | 541 | 180 | 342 | 130 | 199 |
| Из общей численности -население в возрасте: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 5804 | 5614 | 3450 | 3316 | 2354 | 2298 |
| трудоспособном 1) | 17656 | 14458 | 12727 | 10453 | 4929 | 4005 |
| старше трудоспособного | 2062 | 4563 | 1511 | 3263 | 551 | 1300 |
| 1) Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет. |

Таблица 3.2.-9   Распределение численности населения мужчин и женщин по поселениям ( 2010г)

|  | Всего: муж. И жен. | муж | жен | Муж % | Жен % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провиденский муниципальный район | 3923 | 1967 | 1956 | 50,1 | 49,9 |
| Городское население | 1970 | 958 | 1012 | 48,6 | 51,4 |
| Сельское население | 1953 | 1009 | 944 | 51,7 | 48,3 |
| Пгт.Провидения | 1970 | 958 | 1012 | 48,6 | 51,4 |
| С.Новое Чаплино | 419 | 206 | 213 | 49,2 | 50,8 |
| С.Нунлигран | 360 | 191 | 169 | 53,1 | 46,9 |
| С.Сиреники | 469 | 239 | 230 | 51,0 | 49,0 |
| С.Энмелен | 367 | 188 | 179 | 51,2 | 48,8 |
| С.Янракыннот | 338 | 185 | 153 | 54,7 | 45,3 |

Урбанизация  и  миграция.

Отличительной особенностью размещения населения в современной границах является концентрация большей части населения в поселке городского типа Провидения. В городских условиях (пгт Провидения) проживают 57,17 % населения района.  Плотность населения составляет по району 0,14 чел на 1 кв.метр. В таблице 3.2.-9 показано распределение прибывших по  территориям округа.

Таблица 3.2.-10  Распределение прибывших по территориям Чукотского автономного округа за 2016 год

| Городские округа и муниципальные районы | Прибыло всего: | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Из АО | Из других регионов | Из-за пределов РФ |
| Чукотский автономный округ | 4280 | 754 | 3445 | 81 |
| Городская местность | 3921 | 700 | 3141 | 80 |
| Сельская местность | 359 | 54 | 204 | 1 |
| Городской округ Провидения | 249 | 35 | 213 | 1 |
| Городская местность | 217 | 35 | 181 | 1 |
| Сельская местность | 32 | 0 | 32 | 0 |

Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по округу принимается на основании фактических статистических данных Чукотского автономного округа и рассчитанных на перспективу в соответствии с  таблицей 3.2-11.

Таблица  3.2-11.

| Наименование | Фактические отчетные показатели, м2/чел | Показатели на расчетные периоды, м2/чел |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2015 г | 2020 г | 2025 г |
| Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений, в том числе: | 31,47 | 31,35 | 31,23 | 31,17 |
| - в городской местности | 36,36 | 36,11 | 35,85 | 35,67 |
| - в сельской местности | 21,82 | 21,97 | 22,11 | 22,29 |

Национальный состав.

В настоящее время в Провиденском муниципальном районе компактно проживают десять национальностей коренных малочисленных народов Севера, каждый из которых обладает уникальными особенностями материальной и духовной культуры. Их численность составляла 2076 человек (по данным 2009г), 82 % граждан из числа малочисленных народов проживали в сельской местности. Чукчи составляют 55 % от общей численности населения района.

Таблица 3.2.-11  Расселение коренных  этносов  по данным переписи 1989 г. (человек)

| Район | всего | чукчи | эвенки | чуванцы | эскимосы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Провиденский | 1515,8 | 1476 | 12,3 | 11,5 | 16 |

Прогноз.

Естественная убыль населения будет иметь слабую положительную динамику за счет увеличения смертности населения. В прогнозируемом периоде (2018 - 2028 годы) приток граждан из сельской местности (внутрирегиональная миграция) по-прежнему останется основным фактором, определяющим положительную динамику численности постоянного населения города. Будет способствовать миграционному притоку населения и реализация государственной программы  «Оказание содействия добровольному переселению  соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы».

Однако в силу ухудшения возрастной структуры населения (снижения численности трудоспособного населения) миграционный приток из районов области продолжит снижаться, что замедлит темпы роста численности постоянного городского населения.

Таблица 3.2-12

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЧАО

(на начало 2017г года; человек)

|  |  | Средний вариант прогноза |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Все население | Мужчины |  | Женщины |  |
| 2017 | 49778 | 25373 |  | 24405 |  |
| 2018 | 49237 | 25079 |  | 24158 |  |
| 2019 | 48664 | 24765 |  | 23899 |  |
| 2020 | 47992 | 24410 |  | 23582 |  |
| 2021 | 47242 | 24022 |  | 23220 |  |
| 2022 | 46489 | 23621 |  | 22868 |  |
| 2023 | 45741 | 23239 |  | 22502 |  |
| 2024 | 44995 | 22857 |  | 22138 |  |
| 2025 | 44234 | 22475 |  | 21759 |  |
| 2026 | 43494 | 22126 |  | 21368 |  |
| 2027 | 42732 | 21779 |  | 20953 |  |
| 2028 | 41982 | 21427 |  | 20555 |  |
| 2029 | 41231 | 21075 |  | 20156 |  |
| 2030 | 40484 | 20721 |  | 19763 |  |
| 2031 | 39739 | 20391 |  | 19348 |  |
| 2017 | 49778 | 25373 |  | 24405 |  |

Таблица 3.2-13 прогноз численности ЧАО (по данным Стратегии социально –экономического развития Байкальского региона  до 2025г)

| Наименование | Численность населения по годам |
| --- | --- |
|  | фактическая | перспективная |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 |
| Численность населения, тыс. чел. | 707 | 50,526 | 50,484 | 50,263 | 49,520 | 48,591 | 50,350 | 50,695 | 51,047 | 51,298 |
| в том числе: городское, тыс. чел. | 33,514 | 33,474 | 33,582 | 33,481 | 32,882 | 32,255 | 32,663 | 32,883 | 33,098 | 33,243 |
| сельское, тыс. чел. | 17,193 | 17,052 | 16,902 | 16,782 | 16,638 | 16,336 | 17,687 | 17,812 | 17,949 | 18,055 |
| Естественное движение населения, тыс. чел. | - 0,703 | - 0,181 | - 0,042 | - 0,221 | - 0,743 | - 0,929 | 1,759 | 0,345 | 0,352 | 0,251 |

Одновременно в поиске более высокооплачиваемой работы может возрасти отток граждан (молодежи после окончания ВУЗов) в другие регионы. Ухудшение возрастной структуры населения (снижение женщин репродуктивного возраста, старение населения) окажет влияние и на показатели рождаемости и смертности. При благоприятных условиях (сохранении миграционного прироста, социальных выплат при рождении ребенка, повышении благосостояния населения) в прогнозном периоде рождаемость сохранится на уровне 2015-2016 годов или будет иметь слабую отрицательную динамику. По оценке текущей ситуации  на фоне нестабильной экономической ситуации на территории округа не наблюдается  роста безработицы, сокращение заявленных работодателями вакансий.

На сегодняшний день крупные и средние предприятия не имеют избыточной занятости, от которой они освободились в кризис 2009 года. Кроме того, в условиях снижения численности трудоспособного населения предприятия широко используют такие механизмы, как неполную занятость, гибкую структуру вознаграждения для сохранения численности работников в ожидании улучшения экономической ситуации.

Среди малых и микропредприятий широко практикуется договорная система гражданского-правового характера.

Таблица 3.2.-13

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (ЧАО)

(на начало 2017  года)

| Годы | Моложе трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
|  | человек | в процентах от общей числен- ности населения | человек | в процентах | человек | в процентах от общей числен- ности населения |
|  |  |  |  | от общей числен- |  |  |
|  |  |  |  | ности населения |  |  |
|  |  |  | Средний вариант прогноза |  |  |
| 2016 | 11585 | 22,3 | 33568 | 64,8 | 6673 | 12,9 |
| 2017 | 11690 | 22,3 | 33626 | 64,3 | 7004 | 13,4 |
| 2018 | 11781 | 22,3 | 33648 | 63,8 | 7285 | 13,8 |
| 2019 | 11826 | 22,3 | 33634 | 63,4 | 7555 | 14,3 |
| 2020 | 11807 | 22,2 | 33659 | 63,2 | 7754 | 14,6 |
| 2021 | 11702 | 21,9 | 33657 | 63,1 | 7971 | 14,9 |
| 2022 | 11607 | 21,7 | 33678 | 63,0 | 8136 | 15,2 |
| 2023 | 11574 | 21,6 | 33677 | 62,9 | 8252 | 15,4 |
| 2024 | 11473 | 21,4 | 33740 | 63,0 | 8368 | 15,6 |
| 2025 | 11327 | 21,1 | 33840 | 63,1 | 8488 | 15,8 |
| 2026 | 11214 | 20,9 | 33926 | 63,2 | 8578 | 16,0 |
| 2027 | 11090 | 20,6 | 34022 | 63,3 | 8655 | 16,1 |
| 2028 | 10915 | 20,3 | 34165 | 63,5 | 8730 | 16,2 |
| 2029 | 10666 | 19,8 | 34358 | 63,8 | 8823 | 16,4 |
| 2030 | 10426 | 19,3 | 34557 | 64,1 | 8904 | 16,5 |
| 2031 | 10162 | 18,8 | 34731 | 64,4 | 9035 | 16,7 |

Ухудшение демографической ситуации (снижение численности трудоспособного населения) сохранит свое негативное воздействие на рынок труда и в период 2018-2028 годов. По данным крупных и средних предприятий количество работников, достигших пенсионного возраста, ежегодно составит 8,0-10,0 процентов от общей численности работающих. Молодое поколение, начинающее трудовую деятельность, в полной мере не сможет заменить выбывающих из трудоспособного возраста.

Таблица 3.2.14  ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, ЗАНЯТЫХ и БЕЗРАБОТНЫХ 1)

(по Чукотскому автономному округу) 2016г

|  | Рабочая сила, тыс. человек | в том числе: | Уровень участия в рабочей силе, % | Уровень занятости, % | Уровень безработицы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | занятые | безработные |  |  |  |
| 2000 | 36,0 | 32,3 | 3,7 | 76,0 | 68,2 | 10,3 |
| 2001 | 33,0 | 30,5 | 2,5 | 74,3 | 68,8 | 7,4 |
| 2002 | 34,3 | 32,8 | 1,5 | 79,8 | 76,2 | 4,5 |
| 2003 | 33,3 | 31,7 | 1,6 | 79,6 | 75,8 | 4,8 |
| 2004 | 32,9 | 31,7 | 1,2 | 79,8 | 77,0 | 3,5 |
| 2005 | 31,9 | 30,5 | 1,4 | 78,8 | 75,5 | 4,2 |
| 2006 | 33,3 | 32,1 | 1,2 | 83,4 | 80,3 | 3,7 |
| 2007 | 33,0 | 31,8 | 1,2 | 83,2 | 80,3 | 3,5 |
| 2008 | 31,7 | 30,2 | 1,5 | 80,0 | 75,9 | 5,2 |
| 2009 | 31,9 | 30,5 | 1,4 | 82,6 | 78,8 | 4,6 |
| 2010 | 32,7 | 31,2 | 1,5 | 81,4 | 77,7 | 4,5 |
| 2011 | 32,6 | 30,8 | 1,8 | 83,0 | 78,3 | 5,6 |
| 2012 | 32,9 | 31,5 | 1,4 | 82,5 | 78,9 | 4,3 |
| 2013 | 33,2 | 32,1 | 1,1 | 83,1 | 80,4 | 3,3 |
| 2014 | 33,4 | 32,3 | 1,1 | 83,9 | 81,2 | 3,2 |
| 2015 | 32,2 | 30,9 | 1,3 | 81,8 | 78,5 | 4,0 |
| 2016 | 32,3 | 31,2 | 1,1 | 82,5 | 79,6 | 3,5 |
| 1) По материалам выборочных обследований рабочей силы. |

В то же время на многих крупных и средних предприятиях города планируется создание дополнительных рабочих мест (на уровне 1-3 процентов от общей численности работников). Дополнительные рабочие места будут создаваться и в результате инвестиционных проектов.

На фоне снижения численности, занятых в экономике города, сглаживающими факторами нехватки «рабочих рук» по-прежнему останутся сохранение миграционного

притока трудоспособного населения, а так же введение новой пенсионной реформы, стимулирующей  к продолжению трудовой деятельности граждан пенсионного возраста.

3.3 Прогноз развития промышленности

Сохранение традиционных отраслей является одной из стратегических целей руководства Чукотского района, так как численность и репродукция коренных малочисленных народов Севера находятся в прямой зависимости от состояния традиционных отраслей хозяйствования.

Сельское хозяйство Чукотского района представлено главным образом традиционными отраслями: оленеводством и морзверобойным промыслом, а также – весьма незначительно – пушным звероводством. Оленеводство — ключевая отрасль сельского хозяйства Чукотки как по количеству занятых, так и по его социально-культурной роли. Оленье мясо, кости, кровь, эндокринная система и т. д. отличаются высокой энергонасыщенностью и биологической активностью. Оленеводство может быть практически безотходным. В будущем перспективы отрасли связаны также с использованием уникальных свойств сырья, производством биостимуляторов и биологически активных веществ. В период постсоветского кризиса поголовье оленей в округе резко сократилось. В настоящее время в округе идет активная работа по восстановлению оленеводства.

Только в области оленеводства и морского зверобойного промысла коренное население не испытывает профессиональной конкуренции со стороны приезжего населения.

Морской зверобойный промысел - это вторая по значимости сфера жизнедеятельности коренных (береговых) малочисленных народов Севера в Чукотском районе. Предприятия, ведущие промысел морских млекопитающих, способны добывать свыше 1500 тонн пищевой продукции и полностью удовлетворять потребность коренного населения в традиционном виде питания.

В соответствии с принятым окружным законом, в рамках окружной программы по стабилизации агропромышленного комплекса оленеводческим хозяйствам и морским зверобоям оказывается большая материально-техническая и финансовая помощь. Морской зверобойный промысел – древнейшая отрасль хозяйства на Чукотке. Добыча морзверя ведется в основном с помощью вельботов, байдар и других небольших судов. Морским промыслом в округе занимаются предприятия и учреждения различных форм собственности.

Промысел морских млекопитающих на Чукотке осуществляется исключительно представителями коренных малочисленных народов. Сформирована и действует Чукотская ассоциация зверобоев традиционной охоты, объединяющая представителей коренного населения, а также общества и предприятия, ведущие промысел китов, моржей, тюленей.

Более 90% морзверобоев и соответствующая часть добычи морских млекопитающих сосредоточена в Чукотском и Провиденском районах, на территории Национального парка «Берингия». Это соответствует историческим традициям, поскольку на этой территории, находящейся в зоне рискованного оленеводства, промысел морского зверя всегда имел первостепенное значение для коренных жителей. Добываемой в настоящее время продукции хватает на полное удовлетворение потребностей береговых сел в традиционной пище, а отходы от промысла поступают на зверофермы.

Согласно промысловой статистике, в прибрежных водах Чукотки добывается более 120 китов, моржей, голов лахтака, акибы, более 300 голов ларги. Белуха и крылатка добываются единично.

В Чукотском районе промысел китов и промысел ластоногих дают примерно равное количество мясной продукции. В Провиденском районе производство мяса морских млекопитающих в несколько раз меньше, чем в Чукотском, при этом продукция китового промысла преобладает. Основной объект традиционного морского промысла на северо-востоке Чукотки – серый кит

Выводы:

1. Развитие сельского хозяйства Чукотского района имеет достаточный потенциал и должно быть актуализировано согласно возможностям реализации и реальным ресурсам, при обязательной государственной поддержке - льготном кредитовании, эффективной системе налогообложения и страхования, и пр.

2. Приоритет в развитии АПК будет отдан, прежде всего, оленеводству: увеличению поголовья оленей и обеспечению предприятий и населения мясом и продукцией переработки данной отрасли. Кроме того, в связи с предусматриваемой региональной программой и материалами настоящего проекта возрождением северного оленеводства, как товарной отрасли сельского хозяйства, необходимо создание производства по переработке оленьего мяса.

3. Необходимо создание в Чукотском районе производства по выделке оленьих шкур, камуса, пушного зверя, пошиву одежды и обуви, пользующихся неизменным спросом предметов традиционной северной одежды и обуви.

4. Уникальные целебные свойства лекарственных препаратов и пищевых добавок из пантов оленей (пантогематоген и т. д.) должны использоваться с созданием местных производств или по кооперации с фармацевтическими предприятиями Дальнего Востока и стран АТР.

5. Предлагается организация отрасли пищевой промышленности, включающей предприятия по первичной обработке (разделке, заморозке) и предприятия (модульные цеха) более глубокой переработке (копчение, консервирование, продукция в вакуумной упаковке и т. д.) оленины, рыбы, морзверя. Изготовление готовых к употреблению продуктов питания из морских биоресурсов (ценнейшее по витаминам и микроэлементам водоросли-ламинарии, крабы и т. д.), также важное дополнение в рацион питания населения.

6. Чукотский район богат всеми морскими биоресурсами и если их рационально использовать, то можно только на отходах переработки рыбы, морзверя, оленины организовать клеточное звероводство с ежегодной заготовкой ценного меха песца.

Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли продукции сельского хозяйства Чукотского района обеспечит население района продуктами питания за счёт местного производства, и по ресурсным возможностям района. Реализация продукции может производиться как по договорам для детских учреждений, больниц, так и через сеть магазинов, принадлежащих товаропроизводителям. Продукция из оленьего мяса и других деликатесов будет пользоваться спросом и за пределами района, при условии развития транспортной инфраструктуры.

Это способствует трудоустройству коренного населения, улучшит качество жизни населения, даст толчок к развитию перерабатывающей промышленности в районе, стабилизации экономики района.

Из других традиционных занятий коренного населения большой художественный и коммерческий интерес представляют национальные ремесла – выделка меха и обработка кости. Чукотские женщины с успехом занимаются плетением сумок из волокон кипрея и дикой ржи, вышивкой оленьим ворсом, аппликацией из меха и тюленьей кожи, эскимосские – меховой мозаикой, продергиванием ремешков через разрезы в коже, вышивкой сухожильными нитками по ровдуге и бисером. Среди мужских занятий у чукчей распространена художественная резьба и гравировка по кости и моржовому клыку, а у эскимосов – изготовление фигурок животных из моржового клыка, украшений: подвесок, серег, цепочек, курительных трубок, ведерок, ручек к дорожным мешкам, ножей.

Первые кустарные объединения по производству разных предметов на продажу возникли на Чукотке еще в XIX в. Уникальные навыки, художественные традиции чукотских мастеров представляют часть мирового культурного наследия, а их производство может приносить значительный экономический эффект, особенно в перспективе – с учетом тенденции к развитию арктического туризма. В настоящее время в данной области имеются как организационные, так и материально-технические проблемы, решение которых должно стать частью стратегии этнокультурного развития территории Чукотского района.

Развитие рыболовства. Промысел разнорыбицы на внутренних водоемах и лососевых видов рыбы в береговых национальных поселках – это виды рыболовства, которые играют существенную роль в жизни коренных малочисленных народов Чукотки.

Развитие охотничьего промысла. Охотничий промысел, хотя и не был основной отраслью традиционного хозяйства Чукотки, в прошлом играл значительную роль в жизни коренного населения, обеспечивая его продовольствием и дополнительным заработком. В настоящее время охотничий промысел значительно сократился в размере и в основном не легализован.

Развитие территориально-соседских общин. Преобладающая численность коренных северных народов в Чукотском районе и их активность в сфере традиционного природопользования, создали условия для организации самодеятельных территориально-соседских общин коренного населения.

Переработка и сбыт продукции традиционных отраслей

Ближайшая цель развития традиционного хозяйственного комплекса состоит в создании устойчивой системы жизнеобеспечения северных оленеводческо-промысловых поселений. Перспективы производства традиционными отраслями товарной продукции для ее реализации за пределами национальных поселков пока ограничены. Снизившееся поголовье домашних оленей не позволяет пока ставить вопрос о широкомасштабном производстве товарной оленины. Значительные объемы промысловой продукции в настоящее время поступают только от морского зверобойного промысла и рыболовства, что и делает целесообразным строительство цехов по переработке рыбы и продукции морзверобойного промысла в некоторых национальных селах. По условиям представления квот на добычу китов и моржей для нужд коренного населения, их промысел не должен быть коммерческим. В то же время большие объемы непищевой продукции могут быть переработаны на корм клеточным животным.

Перспективы развития промышленных производств местного значения

Развитие промышленных производств, ориентированных на внутренние нужды населения, является важным фактором становления хозяйственного комплекса района, формирования благоприятной среды его социально-экономического пространства, укрепления хозяйственных связей с другими муниципальными образованиями Чукотского автономного округа.Основными целями дальнейшего развития этих производств является реализация экономического потенциала района, пополнение бюджета района, улучшение благосостояния населения, более полное и рациональное использование имеющихся ресурсов.

Основными направлениями дальнейшего развития местной промышленности в районе будет:

В связи с предусматриваемым региональной программой и материалами настоящего проекта - осуществление строительства цехов по переработке собственного сельскохозяйственного сырья (оленьего мяса, рыбы, морзверя);

Изготовление готовых к употреблению продуктов питания из морских биоресурсов.

Создание производства по выделке оленьих шкур и камусов и пошиву северной одежды и обуви .Предложение связано с проектируемым возрождением северного оленеводства и имеет целью производительную утилизацию шкур и камусов, возрождение производства пользующихся неизменным спросом предметов традиционной северной одежды и обуви, а также сокращение численности безработных среди коренного населения.

В связи с развитием северного морского пути и активного освоения арктических территорий очень большие перспективы  у  Морского порта Провидения, который  расположен в Восточной части Чукотского полуострова на западном берегу б. Комсомольская, входящей в систему бухт под общим названием бухта Провидения. Глубины у причала позволяют принимать суда с осадкой до 10,5 метров. ОАО " Морской порт Провидения " имеет в своем составе 4 единицы флота, а именно:

- буксир-кантовщик "Капитан Беломестнов" 1985 года постройки.

Необходим капитальный ремонт подводной части корпуса судна, винторулевого механизма, главных двигателей. Порт приписки - порт Провидения.

- РБТ "Бурун" 1953 года постройки. Ремонт производится в судоремонтных мастерских порта. В хорошем техническом состоянии, порт приписки - порт Провидения.

- самоходная баржа "Славянка-10" грузоподъемность 40 тонн. В хорошем техническом состоянии. Год постройки - 1991. Ремонт производится в судоремонтных мастерских порта. Используется для перевозки техники в акватории б. Провидение. Порт приписки - порт Провидения.

- теплоход "СПА-005" 1988 года постройки грузоподъемностью 150 тонн. В хорошем техническом состоянии. Используется для перевозки грузов на необорудованный берег в села Провиденского и Чукотского районов. Играет важную роль в обеспечение сел районов народно хозяйственными грузами.

Порт Провидения специализируется на переработке генеральных, сыпучих грузов, поступающих для Провиденского и Чукотского районов в навигационный период. В порту имеются два причала для переработки генеральных и сыпучих грузов протяженностью 240 метров и нефтепирс для обработки наливных судов. Погрузочный комплекс располагает двумя портальными кранами "Сокол" грузоподъемностью 20 тонн каждый, двумя кранами "Альбатрос" грузоподъемностью 10 тонн и одним краном "Ганц" для перештифтовки угля на тыловую открытую площадку хранения угля. Порт Провидения открыт для захода иностранных судов

100% акций ОАО " Морской порт Провидения " принадлежит Агентству по управлению федеральным имуществом. Порт обеспечен кадрами в полной мере, необходимой для выполнения своих функций и обеспечения непрерывного производственного процесса.

3.4 Прогноз развития застройки муниципального образования

Сведений о разрешенном строительстве нет

3.4.1 Прогноз развития жилищно-гражданского строительства.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. Информации о строительстве жилых домов на будущие года, плановые показатели отсутствуют. В предыдущий период   по району выделялось до 30 квартир в год,  в связи с улучшением жилищных условий.

Таблица 3.4.1.-1 Потребность в застройке в селах с наиболее неблагоприятной обстановкой в обеспечении жильем

| Наименование поселения | Число проживающих в поселении жителей (чел.) | Количество жителей стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (семей/чел.) | Количество жилых домов признанных аварийными (непригодными для проживания | Потребность в строительстве жилья (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество домов (шт./кв.м) |  |
| Провиденский муниципальный район |
| с.Энмелен | 390 | 59/181 | 28 | 2 900 |
| с.Янракыннот | 317 | 66/173 | 14 | 2 700 |
| с.Сиреники | 481 | 65/159 | 17 | 2 500 |

Планируется построить 10 двухквартирных домов в с. Сиреники :

в 2018 году-6 двухквартирных домов, общей площадью 660 м2,

в 2019 году-4 двухквартирных дома, общей площадью 440 м2.

3.4.2 Прогноз развития общественной застройки

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение. Планируется в 2021 году ввести в строй в селе Нунлигран  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного общего образования» на 100 мест.

3.5  Прогноз изменения доходов населения

Государственная политика в области оплаты труда направлена на поэтапное приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного населения в соответствии с нормами федерального законодательства, увеличения уровня заработной платы работников бюджетных организаций с целью сближения их среднего размера оплаты труда с размерами заработной платы, сложившимися во внебюджетной сфере.

В таблице 3.5.-1 отражена величина прожиточного минимума с 2008г по 2015 год.

Очень низкий уровень заработной платы наблюдается на предприятиях и организациях, занимающихся таким видом деятельности, как сельское хозяйство, охота.

Средний уровень заработной платы работников этого вида экономической деятельности в декабре 2015 года составил  30036,2 рублей, что в 3 раза ниже средне районного уровня. Значительное увеличение заработной платы наблюдается в сферах коммунальных, социальных и персональных услуг.

В таблице 3.5.-2 показана динамика заработной платы работников в различных отраслях за последние девять лет. Наблюдается ее рост. Такая же тенденция продолжится и дальше. С улучшением экономической обстановки  доходы населения будут уверенно расти.

Таблица 3.5.-1

## Величина прожиточного минимума 1)

(в среднем на душу населения; рублей в месяц)

|  | Все население | в том числе по социально-демографическим группам населения: | Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума, процентов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | трудоспособное население | пенсионеры | дети |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |
| I квартал | 9502 | 9816 | 7467 | 9385 | 318,3 |
| II квартал | 9229 | 9531 | 7221 | 9143 | 327,7 |
| III квартал | 9730 | 9944 | 8124 | 9619 | 310,8 |
| IV квартал | 9856 | 10061 | 8199 | 9790 | 306,8 |
| 2009 |  |  |  |  |  |
| I квартал | 10363 | 10581 | 8680 | 10269 | 440,6 |
| II квартал | 10879 | 11094 | 9105 | 10826 | 419,7 |
| III квартал | 11027 | 11255 | 9219 | 10943 | 414,1 |
| IV квартал | 10818 | 11036 | 9049 | 10757 | 422,1 |
| 2010 |  |  |  |  |  |
| I квартал | 10987 | 11196 | 9179 | 10966 | 263,8 |
| II квартал | 11346 | 11549 | 9467 | 11371 | 257,7 |
| III квартал | 11160 | 11359 | 9312 | 11185 | 291,8 |
| IV квартал | 10961 | 11156 | 9149 | 10990 | 424,2 |
| 2011 |  |  |  |  |  |
| I квартал | 11332 | 11541 | 9465 | 11335 | 284,1 |
| II квартал | 11655 | 11864 | 9720 | 11679 | 343,3 |
| III квартал | 11441 | 11673 | 9558 | 11375 | 273,9 |
| IV квартал | 11428 | 11660 | 9547 | 11359 | 365,7 |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| I квартал | 11724 | 11949 | 9760 | 11709 | 269,2 |
| II квартал | 11929 | 12146 | 9917 | 11956 | 307,0 |
| III квартал | 12037 | 12282 | 10035 | 11967 | 240,8 |
| IV квартал | 12157 | 12401 | 10128 | 12100 | 446,5 |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| I квартал | 12735 | 13016 | 10584 | 12605 | 301,4 |
| II квартал | 12931 | 13216 | 10748 | 12802 | 377,4 |
| III квартал | 13092 | 13388 | 10907 | 12925 | 285,3 |
| IV квартал | 14766 | 15150 | 11385 | 15342 | 362,4 |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| I квартал | 14951 | 15325 | 11511 | 15591 | 297,1 |
| II квартал | 15592 | 16002 | 12050 | 16175 | 307,1 |
| III квартал | 14160 | 14671 | 11131 | 14176 | 281,8 |
| IV квартал | 13571 | 14107 | 10749 | 13407 | 513,7 |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| I квартал | 15884 | 16425 | 12444 | 16024 | 275,3 |
| II квартал | 16681 | 17164 | 12979 | 17128 | 355,8 |
| III квартал | 16739 | 17267 | 13024 | 17057 | 238,5 |
| IV квартал | 16845 | 17379 | 13095 | 17163 | 463,7 |
| 1) За I-IV кварталы приведены данные о величине прожиточного минимума установленной постановлением Правительства Чукотского автономного округа; за год-оценка на основе указанных данных. Основанием для расчета величины прожиточного минимума является потребительская корзина, установленная Законом Чукотского автономного округа от 16.12.2013г. № 144-ОЗ « О потребительской корзине в Чукотском автономном округе» |

Таблица 3.5.-2  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации по видам экономической деятельности (рублей).

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в экономике | 30859,1 | 38317,4 | 42533,9 | 46865,7 | 53369,3 | 60807,4 | 68261,3 | 76284,9 | 79531,1 |
| в том числе по видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 11139,8 | 12829,6 | 15275,3 | 19180,6 | 19464,7 | 24677,7 | 26273,9 | 28689,7 | 30036,2 |
| рыболовство, рыбоводство | 24296,9 | 36077,6 | 37851,9 | 52286,7 | 58551,7 | 62628,5 | 58867,8 | 65680,1 | 76324,5 |
| добыча полезных ископаемых | 30010,9 | 39072,3 | 47390,6 | 52281,4 | 62756,4 | 68438,4 | 76672,2 | 85768,0 | 99094,7 |
| обрабатывающие производства | 29670,9 | 31129,1 | 35712,7 | 39260,7 | 41401,4 | 45844,3 | 49336,4 | 50481,9 | 53692,2 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 33537,5 | 43176,1 | 45807,4 | 49583,6 | 56631,9 | 65089,2 | 70700,8 | 76435,9 | 83095,3 |
| строительство | 42374,0 | 39900,0 | 36683,7 | 48540,0 | 70272,9 | 73391,5 | 84443,1 | 93180,7 | 66812,9 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 27327,8 | 30276,6 | 30818,4 | 34167,6 | 40180,4 | 45464,5 | 48965,2 | 48740,1 | 59753,0 |
| гостиницы и рестораны | 23607,3 | 27544,2 | 25887,2 | 28596,8 | 29755,5 | 34860,6 | 41763 | 44182,3 | 39714,4 |
| транспорт и связь | 33533,1 | 39635,3 | 45837,9 | 52268,0 | 58817,4 | 65987,1 | 74518,8 | 81618,9 | 86051,9 |
| финансовая деятельность | 63618,0 | 80956,4 | 96883,4 | 112228,6 | 125818,8 | 141961,2 | 153856,8 | 164003,6 | 144309,3 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 23349,6 | 31826,2 | 35521,6 | 35594,3 | 40066,0 | 52182,2 | 51896,0 | 54394,6 | 57695,0 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 41683,1 | 54350,6 | 60463,5 | 63001,2 | 68732,3 | 76960,1 | 82043,9 | 94091,4 | 91170,2 |
| образование | 20215,2 | 25486,5 | 27313,6 | 30725,7 | 33176,8 | 40197,8 | 50380,5 | 59945,7 | 60368,6 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 24152,9 | 29927,7 | 33988,4 | 35768,8 | 38632,0 | 42982,0 | 54114,4 | 61729,0 | 62425,5 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 28823,5 | 29394,5 | 28056,5 | 30542,9 | 36867,8 | 42677,6 | 43127,7 | 52632,1 | 54774,8 |

Среднемесячная заработная плата в августе 2016 года по Чукотскому автономному округу  составила      86459,8 рублей.

В таблице 3.5.-3 представлены данные по доходам пенсионеров Чукотского автономного округа.

# Таблица 3.5.-3   Численность пенсионеров и средний размер пенсии

по состоянию на 1 января  2016 года

(по данным отчетности ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по Чукотскому автономному округу)

| Наименование показателей | Численность пенсионеров, человек | Средний размер пенсии, рублей |
| --- | --- | --- |
| Всего пенсионеров | 15001 | 22373,37 |
| из них получающие - трудовые пенсии | 13376 | 22341,75 |
| в том числе: по старости | 12403 | 24094,66 |
| по инвалидности | 467 | 16042,29 |
| по случаю потери кормильца | 506 | 11555,73 |
| - пенсии по государственному пенсионному обеспечению | 1625 | 14282,75 |
| в том числе: пенсии военнослужащим и членам их семей | 7 | 17827,32 |
| пенсии пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и членам их семей | 4 | 24013,39 |
| пенсии федеральным государственным гражданским служащим | 19 | 28406,52 |
| социальные пенсии | 1595 | 14070,56 |

В таблице 3.5.-4 представлена динамика доходов и расходов на конечное потребление домашних хозяйств.

## Таблица 3.5-4   Доходы и расходы домашних хозяйств на потребление

## Располагаемые ресурсы и расходы на конечное потребление домашних хозяйств

(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей).

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все домохозяйства |
| Располагаемые ресурсы - всего | 18364,7 | 20374,3 | 20294,1 | 22517,8 | 27027,2 | 26660,8 |
| из них: валовой доход | 18332,9 | 20264,4 | 20294,1 | 22456,8 | 25976,0 | 26627,1 |
| в том числе: денежный доход | 18207,8 | 20172,8 | 19844,3 | 21707,8 | 25383,6 | 26102,6 |
| стоимость натуральных поступлений | 125,1 | 91,6 | 449,8 | 749,0 | 592,4 | 524,5 |
| сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений | 31,8 | 109,9 | - | 61,0 | 1051,2 | 33,7 |
| Расходы на конечное потребление - всего | 15506,3 | 16819,4 | 15327,9 | 18027,7 | 21853,8 | 22333,2 |
| из них на: домашнее питание | 5469,1 | 8084,0 | 6037,9 | 6665,1 | 9408,2 | 7995,7 |
| в том числе: денежные расходы | 5424,4 | 8059,9 | 6006,6 | 6499,5 | 9195,6 | 7783,9 |
| стоимость натуральных поступлений продуктов питания | 44,7 | 24,1 | 31,3 | 165,6 | 212,6 | 211,8 |
| из них: поступления из личного подсобного хозяйства | 13,9 | 9,4 | 2,3 | 23,5 | 13,5 | 3,5 |
| полученных подарков и других поступлений | 30,8 | 14,7 | 29,0 | 142,1 | 199,1 | 208,3 |
| алкогольные напитки | 179,7 | 386,7 | 612,8 | 654,0 | 418,1 | 325,9 |
| непродовольственные товары | 5376,9 | 4061,7 | 4074,5 | 5126,5 | 4993,9 | 6532,2 |
| расходы на услуги | 4480,6 | 4286,8 | 4359,7 | 5422,8 | 6970,2 | 7473,5 |
| стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам | 0,0 | 0,2 | 243,0 | 159,3 | 63,4 | 5,9 |
| Потребительские расходы - всего | 15443,0 | 16756,2 | 14953,6 | 17534,8 | 21488,1 | 21968,4 |
| Домохозяйства в городской местности |
| Располагаемые ресурсы - всего | 20481,0 | 21246,1 | 23844,2 | 28675,1 | 33169,2 | 31031,9 |
| из них: валовой доход | 20481,0 | 21246,1 | 23844,2 | 28587,9 | 31592,3 | 30982,0 |
| в том числе: денежный доход | 20463,3 | 21245,8 | 23320,3 | 27750,4 | 30902,5 | 30388,4 |
| стоимость натуральных поступлений | 17,7 | 0,3 | 523,9 | 837,5 | 689,8 | 593,6 |
| сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,2 | 1576,9 | 49,9 |
| Расходы на конечное потребление - всего | 16868,1 | 18147,4 | 18021,9 | 22024,2 | 25595,4 | 24946,4 |
| из них на: домашнее питание | 6312,5 | 9887,7 | 8054,8 | 8328,0 | 11872,7 | 9233,6 |
| в том числе: денежные расходы | 6295,9 | 9887,6 | 8039,0 | 8141,8 | 11631,3 | 8977,0 |
| стоимость натуральных поступлений продуктов питания | 16,6 | 0,1 | 15,8 | 186,2 | 241,4 | 256,6 |
| из них: поступления из личного подсобного хозяйства | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 33,0 | 18,7 | 4,3 |
| полученных подарков и других поступлений | 15,7 | 0,1 | 15,3 | 153,2 | 222,7 | 252,3 |
| алкогольные напитки | 185,2 | 400,7 | 777,2 | 793,9 | 472,1 | 372,8 |
| непродовольственные товары | 5919,9 | 3408,0 | 4286,1 | 6296,6 | 5300,9 | 6787,0 |
| расходы на услуги | 4450,5 | 4450,8 | 4529,6 | 6364,5 | 7854,4 | 8544,4 |
| стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам | 0,0 | 0,2 | 374,2 | 241,2 | 95,3 | 8,6 |
| Потребительские расходы - всего | 16850,9 | 18147,3 | 17541,2 | 21458,8 | 25157,5 | 24495,8 |
| Домохозяйства в сельской местности |
| Располагаемые ресурсы - всего | 14182,3 | 18652,8 | 13737,9 | 10541,1 | 14745,6 | 17594,3 |
| из них: валовой доход | 14087,4 | 18325,9 | 13737,9 | 10531,2 | 14745,6 | 17594,3 |
| в том числе: денежный доход | 13750,0 | 18054,0 | 13424,9 | 9954,5 | 14348,0 | 17213,2 |
| стоимость натуральных поступлений | 337,4 | 271,9 | 313,0 | 576,7 | 397,6 | 381,1 |
| сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений | 94,9 | 326,9 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на конечное потребление - всего | 12814,9 | 14197,2 | 10352,9 | 10254,4 | 14372,2 | 16912,8 |
| из них на: домашнее питание | 3802,3 | 4522,8 | 2313,3 | 3430,7 | 4480,0 | 5428,1 |
| в том числе: денежные расходы | 3702,0 | 4451,1 | 2253,2 | 3305,1 | 4325,2 | 5309,1 |
| стоимость натуральных поступлений продуктов питания | 100,3 | 71,7 | 60,1 | 125,6 | 154,8 | 119,0 |
| из них: поступления из личного подсобного хозяйства | 39,8 | 28,1 | 5,7 | 5,0 | 4,5 | 1,0 |
| полученных подарков и других поступлений | 60,5 | 43,6 | 54,4 | 120,6 | 150,3 | 118,0 |
| алкогольные напитки | 169,0 | 359,0 | 309,2 | 381,9 | 310,2 | 228,6 |
| непродовольственные товары | 4303,7 | 5352,5 | 3683,6 | 2850,5 | 4379,9 | 6003,9 |
| расходы на услуги | 4539,9 | 3962,9 | 4045,9 | 3591,3 | 5202,1 | 5252,2 |
| стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребительские расходы - всего | 12660,7 | 14009,5 | 10175,0 | 9902,3 | 14150,9 | 16726,1 |

Во всех вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетного сектора к 2018 г предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы медицинских, педагогических работников, работников культуры. На период до 2030 г в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда. В результате реальная заработная плата в целом по экономике будет расти со среднегодовым темпом в 4,1%, а ее рост к 2030 году составит в 1,5 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0 % и к 2030 году она увеличится в 1,8  раз.

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя необходимости реформирования пенсионной системы. В результате средний размер трудовой пенсии к 2030 году увеличится по сравнению к 2011 году в 3,6 раза в инновационном варианте и в 3,3 раза в консервативном. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточном минимумом пенсионера увеличится с 1,7 раза  в 2011г до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному вариантах соответственно. За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте , средний размер  трудовой пенсии за 2012- 2030 гг вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом составит 2,7 раза.

Рост заработной платы, снижение инфляции сформируют благоприятные условия для роста денежных доходов населения.

За период  2016-2030 гг реальные денежные доходы должны вырасти в 2 раза. Рост товарооборота -4,0%, услуги -4,5%.

В консервативном варианте, в результате более медленных темпов роста  заработной  платы, среднегодовые темпы реальных доходов составят-3%.

Рост товарооборота составит 3 %, платные услуги -3,5%.

3.6.Особенности при транспортировке и трудности доставки грузов в

Чукотский автономный округ.

Основной сложностью доставки груза на Чукоткский автономный округ является удаленность и труднодоступность региона, отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием, железнодорожного сообщения, ограниченный период навигации, устаревшее покрытие взлетно-посадочных полос в аэропортах, экстремально низкие температуры в зимний период, очень сильные ветра не позволяющие летать самолетам и прочие трудности, присущие столь удаленной территории.

С марта по ноябрь:

Грузы из Европейской части России преимущественно доставляется из порта г. Архангельск и далее по Северному Морскому Пути до порта Певек. Грузы с восточной части России доставляется из портов Владивостока в порты Анадырь, Эгвекинот, Лаврентия, Провидения и Беринговский.

Круглогодично:

Регулярные грузовые рейсы выполняются из крупных городов России в аэропорты Певек, Кепервеем (Билибино), Уголный (Угольные Копи). Возможна доставка груза чартерными рейсами.

Перевозка грузов по зимнику – с декабря по май:

На сегодняшний день дороги с покрытием присутствуют только в городах и прилегающих к ним поселкам, на всей остальной территории Чукотского автономного округа используются зимники — дороги без покрытия, на которых движение возможно только зимой по укатанному снегу. Для передвижения используются вездеходы, снегомобили и грузовики повышенной проходимости.

Основные зимники: Магадан – Билибино, Певек – Билибино, Билибино – Омолон, Певек –  мыс Шмидта.

Основными пунктами доставки являются крупные города Чукотского автономного округа такие как: Анадырь, Певек, Эгвекинот, Провидения, Лаврентия, Беринговский, Билибино. После этого организуется доставка в следующие населенные пункты:

Анадырский район: с. Алькатваам, с. Марково, с. Снежное, с. Усть-Белая, с. Канчалан, с. Краснено, с. Хатырка, с. Мейныпильгино, с. Ваеги, с. Чуванское, с. Ламутское.

Иультинский район: с. Амгуэма, с. Конергино, с. Рыркайпий, пгт. мыс Шмидта, с. Нутэпэльмен, с. Ванкарем, с. Уэлькаль, с. Биллингс.

Билибинский район: с. Анюйск, с. Кепервеем, с. Омолон, с. Островное, с. Кепервеем, с. Илирней, с. Каэттын, с. Бургахчан, рудник «Клен», рудник «Кекура».

Чукотский район: с. Нешкан, с. Уэлен, с. Энурмино, с. Инчоун, с. Лорино.

Чаунский район: с. Рыткучи, с. Айон, с. Апапельгино, с. Янранай, рудник «Майское».

Провиденский район: с. Новое Чаплино, с. Сиреники, с. Нунлигран, с. Энмелен, с. Янракыннот.

Возможность доставки

Анадырь – навигация с мая по ноябрь, в межнавигационный период – авиатранспортом, зимника с «материка» в Анадырь нет.

Эгвекинот – навигация с мая по ноябрь, в межнавигационный период – авиатранспортом, зимника с «материка» в Эгвекинот нет. Возможна доставка снегоболотоходами мелких партий груза с Анадыря.

Певек – навигация с августа по октябрь, в межнавигационный период – авиаперевозки, зимник проходит через г. Билибино с января по май.

Билибино – навигация с июля по октябрь, в межнавигационный период – авиатранспортом, зимник проходит через г. Магадан (Якуск) с декабря по апрель.

Провидения — навигация с июня по сентябрь, в межнавигационный период – авиатранспортом.

Лаврентия — навигация с июля по август, в межнавигационный период – авиагрузоперевозки.

«Материком» в Чукотском автономном округе местные жители называют большую землю, т.е. всю остальную часть России, откуда осуществляется завоз продовольствия и прочих грузов.

Грузы принимаются к перевозке

В основные порты Чукотского автономного округа такие как Анадырь, Певек, Эгвекинот, Провидения и Беринговский можно отправить практически любой груз: груз в 20-ти и 40-ка футовых контейнерах, сборный груз, автомобили, специальную технику весом 20 000 кг (более 20 000 кг. по предварительному согласованию), различный генеральный груз (металлопрокат, пиломатериалы, грузы в МКР) и прочие грузы.

В Лаврентия выгрузка происходит на рейде корабельными кранами, от рейда груз доставляется баржей до берега, в связи с этим есть ограничения по весу брутто погрузочного места – не более 22 тн., и его габаритам, к примеру, 40-ка футовые контейнеры доставлять возможности нет.

В Нешкан, Уэлен, Марково, Инчоун, Энурмино нельзя доставить 40-ка футовые контейнеры и также есть ограничения по весу брутто погрузочного места.

3.7. Технико-экономические показатели Генерального плана

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный  план  развития  Провиденского  городского  округа  отсутствует.

Таблица 3.7.-1 Сводные показатели Провиденского городского округа

Таблица 3.7-1

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Городской округ Провиденский (2016г.)

Бытовое обслуживание населения

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |  |
| всего | единица |  | 5 |  |
| бани и душевые (сауны) | единица |  | 3 |  |
| парикмахерские (салоны красоты) | единица |  | 1 |  |
| ритуальные | единица |  | 1 |  |
| Единовременная вместимость бань и душевых | место |  | 49 |  |
| Число кресел в парикмахерских | единица |  | 1 |  |

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| магазины | единица |  | 32 |  |
| аптеки и аптечные магазины | единица |  | 1 |  |
| аптечные киоски и пункты | единица |  | 6 |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица |  | 7 |  |
| рестораны, кафе, бары | единица |  | 2 |  |
| прочие магазины | единица |  | 32 |  |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный |  | 1545.4 |  |
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный |  | 50.5 |  |
| прочие магазины | метр квадратный |  | 1545.4 |  |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный |  | 603.1 |  |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный |  | 106.7 |  |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место |  | 382 |  |
| рестораны, кафе, бары | место |  | 52 |  |

Спорт

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица |  | 9 |  |
| плоскостные спортивные сооружения | единица |  | 1 |  |
| спортивные залы | единица |  | 7 |  |
| плавательные бассейны | единица |  | 1 |  |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица |  | 9 |  |
| плоскостные спортивные сооружения | единица |  | 1 |  |
| спортивные залы | единица |  | 7 |  |
| плавательные бассейны | единица |  | 1 |  |
| Число детско-юношеских спортивных школ | единица |  | 1 |  |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек |  | 310 |  |
| Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ | единица |  | 1 |  |

Предприятия по переработке отходов

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | единица |  | 2 |  |
| Количество муниципальных предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | единица |  | 1 |  |
| Вывезено за год твердых бытовых отходов | тысяч кубических метров |  | 4.9 |  |
| Вывезено за год жидких отходов | тысяч кубических метров |  | 11.6 |  |

Территория

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар |  | 26800 |  |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на конец года |  |  |  |  |
| всего | километр |  | 29.8 |  |
| с твердым покрытием | километр |  | 29.8 |  |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года) | километр |  | 35 |  |
| Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | километр |  | 18.4 |  |

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | квадратный метр общей площади |  | 22.6 |  |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица |  | 6 |  |
| Число источников теплоснабжения | единица |  | 6 |  |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 1 | 1 |  |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008г. - км) | метр |  | 23379 |  |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008г. - км) | метр |  | 1656 |  |
| Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр |  | 310 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008г. - км) | метр |  | 12920 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008г. - км) | метр |  | 220 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр |  | 820 |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008г. - км) | метр |  | 6700 |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008г. - км) | метр |  | 1000 |  |
| Одиночное протяжение уличной канализационной, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр |  | 460 |  |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных |  | 81.9 |  |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек |  | 736 |  |

Инвестиции в основной капитал

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей |  | 713 |  |

Социальная защита населения

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| на 1 апреля | единица |  |  | 254 |
| Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  |  | 2360.5 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  |  | 4565.8 |
| Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного года |  |  |  |  |
| на 1 апреля | единица |  |  | 249 |
| Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |
| январь-июнь | тысяча рублей |  |  | 5869 |

Организация отдыха, развлечений и культуры

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число обособленных подразделений организаций культурно-досугового типа | единица |  | 5 |  |
| Число обособленных подразделений библиотек | единица |  | 5 |  |
| Число организаций культурно-досугового типа | единица |  | 1 |  |
| Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений | человек |  | 23 |  |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа | человек |  | 19 |  |
| Число общедоступных (публичных) библиотек | единица |  | 1 |  |
| Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений, всего | человек |  | 15 |  |
| Численность библиотечных работников в библиотеках | человек |  | 15 |  |
| Число музеев | единица |  | 1 |  |
| Численность работников музеев | человек |  | 6 |  |
| Численность научных сотрудников и экскурсоводов в музеях | человек |  | 3 |  |

Социальное обслуживание населения

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность лиц, обслуженных за год в отделениях при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |
| прочее | человек |  | 36 |  |
| Число отделений при центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |
| прочее | единица |  | 1 |  |

Почтовая и телефонная связь

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица |  | 5 |  |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица |  | 5 |  |

Население

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент естественного прироста | человек |  | 5.6 |  |
| Естественный прирост | человек |  | 21 |  |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |
| на 1 января | человек |  | 3714 | 3689 |
| Городское население |  |  |  |  |
| на 1 января | человек |  | 2082 | 2109 |
| Сельское население |  |  |  |  |
| на 1 января | человек |  | 1632 | 1580 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек |  | 69 |  |
| Число умерших | человек |  | 48 |  |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле |  | 18.6 |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле |  | 13 |  |

Занятость и заработная плата

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников организаций (с 2017г. - по ОКВЭД2) |  |  |  |  |
| ВСЕГО по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 1266 |
| январь-июнь | человек |  |  | 1301 |
| Раздел G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 67 |
| январь-июнь | человек |  |  | 67 |
| Раздел H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 105 |
| январь-июнь | человек |  |  | 107 |
| Раздел O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 172 |
| январь-июнь | человек |  |  | 200 |
| Раздел P ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 308 |
| январь-июнь | человек |  |  | 306 |
| Раздел R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 148 |
| январь-июнь | человек |  |  | 152 |
| Раздел R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 64 |
| январь-июнь | человек |  |  | 69 |
| Фонд заработной платы всех работников организаций (с 2017г. - по ОКВЭД2) |  |  |  |  |
| ВСЕГО по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 247648.5 |
| январь-июнь | человек |  |  | 552047.7 |
| Раздел G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 9934.7 |
| январь-июнь | человек |  |  | 20010 |
| Раздел H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 27298.7 |
| январь-июнь | человек |  |  | 53982.6 |
| Раздел O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 40221.6 |
| январь-июнь | человек |  |  | 102487.4 |
| Раздел P ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 57136.2 |
| январь-июнь | человек |  |  | 124453 |
| Раздел R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 32884.6 |
| январь-июнь | человек |  |  | 76730.1 |
| Раздел R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ |  |  |  |  |
| январь-март | человек |  |  | 13558.5 |
| январь-июнь | человек |  |  | 31224 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (с 2017г. - по ОКВЭД2) |  |  |  |  |
| ВСЕГО по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 65205 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 70720.9 |
| Раздел А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 83661.8 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 64761.7 |
| Раздел С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 70825.6 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 64153.8 |
| Раздел D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 52384.7 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 60994.6 |
| Раздел F СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 41364.9 |
| Раздел G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 45648.8 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 45503.7 |
| Раздел H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 84918.7 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 81862.9 |
| Раздел J ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 37766.7 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 46050 |
| Раздел K ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 72711.1 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 78011.1 |
| Раздел L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ |  |  |  |  |
| январь-июнь | рубль |  |  | 43092.2 |
| Раздел M ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 33226.7 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 40458.3 |
| Раздел N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 83866.7 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 81804.2 |
| Раздел O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 77368.2 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 84087.7 |
| Раздел P ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 61779.9 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 67609.3 |
| Раздел R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 73954.1 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 84038.5 |
| Раздел R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ |  |  |  |  |
| январь-март | рубль |  |  | 63256.3 |
| январь-июнь | рубль |  |  | 68445.9 |

Здравоохранение, 2008-2016гг.

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических организаций - всего | единица |  | 6 |  |

Образование

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число общеобразовательных организаций на начало учебного года | единица |  | 6 |  |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обособленнных подразделений (филиалов) | человек |  | 549 |  |

Охрана окружающей среды

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего |  |  |  |  |
| Всего (тыс. тонн, с тремя знаками после запятой) | тысяча тонн |  | 1.39 |  |
| Твердые вещества (тыс. тонн, с тремя знаками после запятой) | тысяча тонн |  | 0.438 |  |
| Газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн, с тремя знаками после запятой) | тысяча тонн |  | 0.952 |  |
| Диоксид серы (тыс. тонн, с тремя знаками после запятой) | тысяча тонн |  | 0.242 |  |
| Оксид углерода (тыс. тонн, с тремя знаками после запятой) | тысяча тонн |  | 0.528 |  |
| Оксиды азота (в пересчете на NO2) (тыс. тонн, с тремя знаками после запятой) | тысяча тонн |  | 0.156 |  |
| Углеводороды (без ЛОС) (тыс. тонн, с тремя знаками после запятой) | тысяча тонн |  | 0.001 |  |
| Летучие органические соединения (ЛОС) (тонн, с тремя знаками после запятой) | тысяча тонн |  | 25.767 |  |
| Прочие газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн, с тремя знаками после запятой) | тысяча тонн |  | 0 |  |
| Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов | единица |  | 3 |  |
| Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников | 169 |  | 2.506 |  |
| Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ - всего |  |  |  |  |
| Уловленные и обезвреженные загрязняющие атмосферу вещества из общего объема поступивших на очистку | 169 |  | 1.116 |  |
| Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | процент |  | 44.5 |  |

Деятельность предприятий

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по основному виду экономической деятельности (с 2017г.по ОКВ |  |  |  |  |
| ВСЕГО по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  |  | 124675.5 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  |  | 243920.7 |
| Раздел С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  |  | 3522 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  |  | 8366.5 |
| Раздел D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  |  | 98214.5 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  |  | 179027.1 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по фактическому виду экономической деятельности (с 2017г. по |  |  |  |  |
| ВСЕГО по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  |  | 124675.5 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  |  | 243920.7 |
| Раздел С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  |  | 5179 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  |  | 11624.5 |
| Раздел D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  |  | 94113.4 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  |  | 170532.1 |
| Раздел Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ |  |  |  |  |
| январь-март | тысяча рублей |  |  | 5528.3 |
| январь-июнь | тысяча рублей |  |  | 11259.4 |

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 11.7 | 5.9 |  |
| Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схема территориального планирования муниципального района) | - | 2 | 2 |  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | единица | 38 |  |  |
| Доля населения населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного (железнодорожного) сообщения с административным центром гор.округа (муниц.района), в общей численности населения гор.округа (муниц.района) | процент | 38.7 | 38.7 |  |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процент | 0.01 | 0.01 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | рубль |  | 183.2 |  |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в мун. дошкольные обр. учр., в общей численности детей в возрасте 1-6лет | процент | 25 | 27 |  |

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | квадратный метр общей площади |  | 22.6 |  |

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процент | 100 | 100 |  |
| Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего | кВт.час | 1201.45 | 993.09 |  |
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади | гигакалория | 0.21 | 0.27 |  |
| Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего | кубический метр | 16.66 | 16.74 |  |
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего | кубический метр | 27.58 | 22.05 |  |
| Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кВт.час | 358.2 | 42.89 |  |
| Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади | гигакалория | 0.24 | 0.25 |  |
| Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кубический метр | 2.3 | 1.6 |  |
| Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кубический метр | 3.1 | 12.1 |  |

4.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ.

В настоящее время на территории Провиденского городского округа территориальное деление по объектам отсутствует. В связи с этим показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы по каждому элементу территориального деления по каждому виду коммунального ресурса, с детализацией по многоквартирным домам, частной жилой застройке, бюджетным организациям, административно-коммерческим зданиям и промышленности привести невозможно. При учете фактического полезного отпуска потребителям дополнительная детализация по отоплению, вентиляции, технологии не применяется. Для отражения данной информации в Программе при дальнейшей ее актуализации необходимо предусмотреть такое деления в отраслевых схемах ресурсоснабжения.

Мероприятия, обеспечивающие динамику целевых показателей, приведены в Разделе 5 Программного документа

4.1. Система электроснабжения

Генеральный план Провиденского городского округа отсутствует, поэтому точно определить перспективные электрические нагрузки  потребителей иперспективный баланс потребления электроэнергии Провиденского городского округа не представляется возможным.

Расчетный баланс электрической нагрузки потребителей, расположенных на территории Провиденского городского округа на проектный период до 2028 года приведен в таблице  4.1 -1

Таблица 4.1.-1 Расчетный баланс электрической нагрузки Провиденского городского округа на проектный период

| № п/п | Потребитель | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 0,496 |
| 2 | Бюджетные организации | 1,338 |
| 3 | прочие потребители | 0,927 |
| 4 | суммарно с учётом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок К=0,89 | 2,258 |

Максимальная нагрузка по Провиденскому городскому округу составит 2,258 МВт.

Для организаций бюджетной сферы и промышленных объектов прогнозируется уменьшение значения потребляемой электроэнергии.

Это может быть вызвано выполнением запланированных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, при положительном сценарии и уменьшением объёмов производства – при негативном сценарии. Доля потребления электроэнергии населением будет расти. Несмотря на незначительное увеличение  естественного прироста  населения , увеличится  внешняя миграция, вырастут доходы, что привет к росту потребления.

Основным потребителем электроэнергии к 2028 году будет являться жилищно- коммунальный сектор -74 % , бюджетные организации и  прочие потребители по 13%  от общего потребления электроэнергии.

Таблица 4.1.-2       Перспективные показатели спроса для системы электроснабжения МО Провиденский городской округ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Величина присоединенной нагрузки | МВА | 3,99998 | 3,99998 | 3,99998 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 |
| 2 | Общий объем реализации | тыс .кВт.ч | 9639 | 8976 | 8285 | 8242 | 8199 | 8180 | 8129 | 8109 | 8101 | 8322 | 8350 | 8350 | 8350 |
| 2.1 | население | тыс .кВт.ч | 4684 | 4362 | 4023 | 4002 | 3981 | 4413 | 4813 | 5684 | 5685 | 5922 | 5950 | 5950 | 5950 |
| 2.2 | Организации бюджетной сферы | тыс .кВт.ч | 1977 | 1841 | 1700 | 1691 | 1682 | 1524 | 1366 | 1208 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.3 | Промышленность и прочие | тыс .кВт.ч | 2978 | 2773 | 2562 | 2549 | 2536 | 2243 | 1950 | 1657 | 1366 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |

"присоединенная мощность" - совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, исчисляемая в мегавольт-амперах;

"максимальная мощность" - величина мощности, обусловленная составом энергопринимающего оборудования и технологическим процессом потребителя, исчисляемая в мегаваттах;

4.2. Система теплоснабжения

Решением Совета депутатов Провиденского городского округа от 28 февраля 2017 года  №50 утверждена « Схемы теплоснабжения  жилищного фонда, объектов социальной и бюджетной сферы Провиденского округа Чукотского автономного округа на 2016-2031гг» (далее - Схема теплоснабжения), выполненная в соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». В соответствии с требованиями Постановления определены перспективные показатели потребления тепловой энергии муниципального образования до 2031 года.

В  таблице ниже представлен прогноз потребления тепловой энергии, приведенный в действующей схеме теплоснабжения, в разрезе теплоснабжающих организаций. Перспективная  тепловая  нагрузка 15,05401 Гкал/час,  перспективная мощность оборудования котельных  составит  44,907  Гкал/час, что меньше существующей установленной мощности на 2,883 Гкал/час.

Мероприятия, предусмотренные вышеперечисленными документами, направлены на обеспечение всех потребителей тепловой энергией, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества теплоснабжения в МО «Провиденский городской округ».

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

-наименование и цель проекта;

-технические параметры проекта;

-необходимые капитальные затраты и источники финансирования;

-срок реализации проекта.

Все мероприятия определены по ресурсоснабжающим организациям и разделены на две группы:

-мероприятия, направленные на подключение новых абонентов;

-мероприятия по проведению капитального ремонта и модернизации объектов системы.

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту началу ее разработки и предполагаемых к строительству на территории поселения, в тепловой мощности и тепловой энергии.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для основного вида теплоносителя:

- горячей воды;

- теплоносителя в виде горячей воды – сетевая вода.

Таблица 4.2.-1 Схема теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы Провиденского городского округа

| № п.п. | Наименование котельной | Существующее положение | Подключенная тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка котлов | Установленная мощность Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, м | Замена тепловых сетей п.м. (в 2-тр. исч.) | Отопление | ГВС | Потери в теплосетях Гкал/год (%) | Всего |
| 1 | Котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения | КВТС-10-150 П | 10 | 2015 | Д219, L=1573,9; Д159, L=2181,2; Д133, L=63; Д108, L=588; Д89, L=1151,9; Д76, L=253,2; Д57, L=2151,1; Д49, L=17,1; Д39, L=14; Д32, L=2,1; Д27, L=12; Д25, L=86; | 5749,36 | 9,684094 Гкал/час | 0,398349 Гкал/час | 2737 | 10,08244 Гкал/час |
|  |  | КВТС-10-150 П | 10 | 2002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС-10-150 П | 10 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная 18а («Модуль») пгт.Провидения | КСВ-1,25ВКЗ | 1,075 | 2007 | Д89, L=240; Д57, L=88; | 262,4 | 0,099629 Гкал/час | 0,000527 Гкал/час |  | 0,100156 Гкал/час |
|  |  | КСВ-1,25ВКЗ | 1,075 | 2001 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №19 («Центральная») с.Новое Чаплино | КВм -1,33К | 1,33 | 2009 | Д159, L=434; Д108, L=368; Д89, L=1723; Д57, L=26; Д49, L=670,6; Д25, L=1102,1; | 432,37 | 1,793928 Гкал/час | - | 2297 | 1,793928 Гкал/час |
|  |  | КВм -1,33К | 1,33 | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВм -1,33К | 1,33 | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВм -1,33К | 1,33 | 2009 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №20 («Центральная») с.Сиреники | КВВ-1 | 0,86 | 2006 | Д159, L=1133; Д108, L=722; Д89, L=260; Д57, L=439; Д32, L=70; | 2099,2 | 1,441189 Гкал/час | 0,040949 Гкал/час | 961 | 1,482138 Гкал/час |
|  |  | КВВ -1 | 0,86 | 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВВ -1 | 0,86 | 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Братск КСВ-1,74 | 1,075 | 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Братск КСВ-1,74 | 1,075 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №21 («Центральная») с.Нунлигран | КВВ-1 | 0,86 | 2002 | Д159, L=193; Д133, L=201; Д108, L=537; Д89, L=57; Д76, L=92; Д57, L=271; Д25, L=79; | 1041,9 | 1,04922 Гкал/час | 0,031651 Гкал/час | 391 | 1,080871 Гкал/час |
|  |  | КВВ-1 | 0,86 | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВВ-1 | 0,86 | 2009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВВ-1 | 0,86 | 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №22 («Модуль») с.Энмелен | КСВм-1,25К | 1,075 | 2003 | Д108, L=714; Д76, L=44; Д57, L=31; Д45, L=53,1; Д32, L=121; | 789,742 | 0,514472 Гкал/час | - | 302 | 0,514472 Гкал/час |
|  |  | КСВм-1,25 К | 1,075 | 2012 |  |  |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам Провиденского городского округа

скорректированы с теплоснабжающей организацией ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»

Результаты спроса на тепловую мощность и тепловую энергию сведены в нижеследующие

табличные формы.

Таблица 4.2.-2 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам жилого фонда котельная №18

(«Провиденская ТЭС») пгт.Провидения

| № п/п | Адрес | V наружный объем здания м3 | Удельная отопительная характеристика здания g | Количество проживающих. чел. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС |
|  | ул. Набережная Дежнева, 6 | 8124 | 0,409 |  | 0,163863 | 0,005705 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 15 | 7807 | 0,412 |  | 0,179911 | 0,001473 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 16 | 1447 | 0,470 |  | 0,029460 | 0,000306 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 35 | 2136 | 0,447 |  | 0,046956 | 0,003721 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 37 | 7593 | 0,414 |  | 0,175091 | 0,007331 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 39 | 6296 | 0,427 |  | 0,150235 | 0,019303 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 39/1 | 2681 | 0,513 |  | 0,075656 | 0,001658 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 39/2 | 4220 | 0,466 |  | 0,108984 | 0,007848 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 41 | 5096 | 0,379 |  | 0,071602 | 0,004781 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 41/1 | 3629 | 0,415 |  | 0,072709 | 0,003975 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 45/1 | 6551 | 0,424 |  | 0,136910 | 0,012784 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 45/2 | 6839 | 0,422 |  | 0,127914 | 0,009192 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 45/3 | 5178 | 0,446 |  | 0,102368 | 0,011288 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 47 | 7615 | 0,414 |  | 0,140951 | 0,008684 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 47/1 | 2279 | 0,444 |  | 0,043396 | 0,003845 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 51 | 7932 | 0,411 |  | 0,142420 | 0,014604 |
|  | ул. Набережная Дежнева, 53 | 15207 | 0,370 |  | 0,311888 | 0,015713 |
|  | ул. Полярная, 1 | 12731,9 | 0,373 |  | 0,191226 | 0,014388 |
|  | ул. Полярная, 3 | 10461,3 | 0,385 |  | 0,164051 | 0,010032 |
|  | ул. Полярная, 5 | 11410 | 0,380 |  | 0,242965 | 0,014953 |
|  | ул. Полярная, 8 | 6593 | 0,424 |  | 0,124286 | 0,010060 |
|  | ул. Полярная, 10 | 11615 | 0,380 |  | 0,197269 | 0,014264 |
|  | ул. Полярная, 17 | 6408 | 0,426 |  | 0,120387 | 0,009895 |
|  | ул. Полярная, 19 | 2281 | 0,444 |  | 0,055659 | 0,001288 |
|  | ул. Полярная, 21 | 10511 | 0,385 |  | 0,190852 | 0,008136 |
|  | ул. Полярная, 23 | 6949,6 | 0,421 |  | 0,135222 | 0,014405 |
|  | ул. Полярная, 25 | 2633 | 0,437 |  | 0,063294 | 0,003278 |
|  | ул. Полярная, 26 | 11036,88 | 0,380 |  | 0,183945 | 0,013858 |
|  | ул. Чукотская, 1 | 9689 | 0,393 |  | 0,168905 | 0,013473 |
|  | ул. Чукотская, 1/а | 7699 | 0,413 |  | 0,142370 | 0,008966 |
|  | ул. Чукотская, 3 | 6419 | 0,426 |  | 0,125686 | 0,012684 |
|  | ул. Чукотская, 6 | 4884,832 | 0,382 |  | 0,073773 | 0,005646 |
|  | ул. Чукотская, 17 | 6684 | 0,423 |  | 0,158144 | 0,009313 |
|  | ул. Эскимосская, 1 | 12236,7 | 0,378 |  | 0,252537 | 0,014406 |
|  | ул. Эскимосская, 18 | 7622 | 0,414 |  | 0,141581 | 0,010863 |
|  | ул. Эскимосская, 18/1 | 4355 | 0,463 |  | 0,112991 | 0,005209 |
|  | Итого |  |  |  | 4,925457 | 0,327328 |

Таблица 4.2.-3 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам жилого фонда с.Новое Чаплино

| № п/п | Адрес | V наружный объем здания м3 | Удельная отопительная характеристика здания g | Количество проживающих. чел. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС |
|  | Советская 15 | 527 | 0,705 |  | 0,020878 |  |
|  | Советская 13/1 | 468,0 | 0,720 |  | 0,018918 |  |
|  | Советская 13 | 515,0 | 0,707 |  | 0,020461 |  |
|  | Советская 9 | 773,0 | 0,673 |  | 0,029234 |  |
|  | Советская 11 | 773,0 | 0,673 |  | 0,029234 |  |
|  | Матлю 1 | 2 824,0 | 0,507 |  | 0,080903 |  |
|  | Советская 15/1 | 522,0 | 0,706 |  | 0,020690 |  |
|  | Советская 1 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 2/1 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 3 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 4 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 4/1 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 5 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 6 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 6/1 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 7 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 8/1 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 18 | 205,0 | 0,818 |  | 0,010827 |  |
|  | Советская 10/1 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 20 | 205,0 | 0,818 |  | 0,010827 |  |
|  | Советская 22 | 205,0 | 0,818 |  | 0,010827 |  |
|  | Советская 24 | 205,0 | 0,818 |  | 0,010827 |  |
|  | Мира 20 | 352 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Матлю 21 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 25 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Матлю 5 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Матлю 3 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Матлю 23 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Матлю 2 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Матлю 22 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Дружбы 1 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Дружбы 3 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Дружбы 4 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Дружбы 5 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Дружбы 2 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Дружбы 7 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Дружбы 8 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Дружбы 10 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Дружбы 12 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Дружбы 14 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Дружбы 16 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Береговая 1 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Береговая 3 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Береговая 5 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Береговая 7 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Береговая 9 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Береговая 11 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Береговая 13 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Береговая 15 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Береговая 17 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Советская 10 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Советская 16 | 205,0 | 0,818 |  | 0,010827 |  |
|  | Советская 8 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Советская 12 | 205,0 | 0,818 |  | 0,010827 |  |
|  | Советская 14 | 205,0 | 0,818 |  | 0,010827 |  |
|  | Мира 9 | 205,0 | 0,818 |  | 0,010827 |  |
|  | Мира 11 | 205,0 | 0,818 |  | 0,010827 |  |
|  | Мира 10 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Мира 12 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Мира 14 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Мира 16 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Мира 18 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 4 | 167 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 6 | 167 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 7 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 8 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 9 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 10 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 11 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 12 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 13 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 14 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 15 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 16 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 17 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 18 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 19 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 20 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 21 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 22 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 23 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 24 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Матлю 20 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 6 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 7 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 8 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 9 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 10 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 11 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 2 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 3 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Майна 5 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 12 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 13 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 14 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 15 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 16 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 17 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 18 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Матлю 19 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Дружбы 19 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Дружбы 9 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Дружбы 11 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Дружбы 13 | 167 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Дружбы 15 | 167 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Дружбы 17 | 167,0 | 0,853 |  | 0,009197 |  |
|  | Итого |  |  |  | 1,461391 |  |

Таблица 4.2.-4 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам жилого фонда с. Сиреники

| № п/п | Адрес | V наружный объем здания м3 | Удельная отопительная характеристика здания g | Количество проживающих. чел. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС |
|  | Мандрикова 9 | 1781 | 0,545 | 24 | 0,054847 | 0,001541 |
|  | Мандрикова 11 | 1 972,0 | 0,532 | 26 | 0,059280 | 0,002684 |
|  | Мандрикова 13 | 2 806,0 | 0,508 | 31 | 0,080546 | 0,005506 |
|  | Мандрикова 15 | 2 790,0 | 0,508 | 39 | 0,080087 | 0,007409 |
|  | Мандрикова 16а | 1 858,0 | 0,539 | 35 | 0,056588 | 0,001878 |
|  | Отке 1 | 2 414,0 | 0,522 | 45 | 0,071203 | 0,005920 |
|  | Отке 4/1 | 2 790,0 | 0,508 | 38 | 0,080087 | 0,006783 |
|  | Отке 6а | 2 765,0 | 0,509 | 35 | 0,079452 | 0,008936 |
|  | Мандрикова 12 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Мандрикова 16 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Мандрикова 18 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Мандрикова 20 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Мандрикова 22 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Мандрикова 24 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Мандрикова 26 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Мандрикова 28 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Отке 7 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Отке 5 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Отке 3 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Отке 4 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Отке 6 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Отке 9 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Отке 11 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Отке 13 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Отке 12 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Отке 10 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Отке 8 | 352,0 | 0,759 |  | 0,017297 |  |
|  | Нутаугье 1 | 247,0 | 0,801 |  | 0,012809 |  |
|  | Нутаугье 2 | 247,0 | 0,801 |  | 0,012809 |  |
|  | Нутаугье 3 | 247,0 | 0,801 |  | 0,012809 |  |
|  | Нутаугье 5 | 247,0 | 0,801 |  | 0,012809 |  |
|  | Нутаугье 7 | 247,0 | 0,801 |  | 0,012809 |  |
|  | Нутаугье 9 | 247,0 | 0,801 |  | 0,012809 |  |
|  | Нутаугье 11 | 247,0 | 0,801 |  | 0,012809 |  |
|  | Нутаугье 13 | 247,0 | 0,801 |  | 0,012809 |  |
|  | Нутаугье 15 | 247,0 | 0,801 |  | 0,012809 |  |
|  | Нутаугье 17 | 247,0 | 0,801 |  | 0,012809 |  |
|  | Итого |  |  |  | 1,018823 | 0,040657 |

Таблица 4.2.-5 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам жилого фонда с.Нунлигран

| № п/п | Адрес | V наружный объем здания м3 | Удельная отопительная характеристика здания g | Количество проживающих. чел. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС |
|  | Центральная 5 | 1 900,0 | 0,537 | 26 | 0,057653 | 0,003199 |
|  | Центральная 6 | 1 242,0 | 0,596 | 26 | 0,041827 | 0,002707 |
|  | Центральная 9 | 1 911,0 | 0,536 | 32 | 0,057878 | 0,002584 |
|  | Центральная 10 | 1 856,0 | 0,540 | 29 | 0,056580 | 0,004799 |
|  | Центральная 11 | 2 703,0 | 0,512 | 42 | 0,078128 | 0,005045 |
|  | Чукотская 1 | 1923 | 0,535 | 35 | 0,058080 | 0,004799 |
|  | Чукотская 3 | 1 976,0 | 0,532 | 32 | 0,059346 | 0,004307 |
|  | Чукотская 5 | 1 870,0 | 0,539 | 38 | 0,056901 | 0,004184 |
|  | Центральная 13 | 316,0 | 0,774 |  | 0,013744 |  |
|  | им. Тагриной 1 | 316,0 | 0,774 |  | 0,015806 |  |
|  | им. Тагриной 2 | 316,0 | 0,774 |  | 0,015806 |  |
|  | им. Тагриной 3 | 316,0 | 0,774 |  | 0,015806 |  |
|  | им. Тагриной 4 | 316,0 | 0,774 |  | 0,015806 |  |
|  | им. Тагриной 5 | 316,0 | 0,774 |  | 0,015806 |  |
|  | им. Тагриной 6 | 316,0 | 0,774 |  | 0,015806 |  |
|  | Тундровая 9 | 316,0 | 0,774 |  | 0,015806 |  |
|  | Тундровая 11 | 316,0 | 0,774 |  | 0,015806 |  |
|  | Тундровая 13 | 316,0 | 0,774 |  | 0,015806 |  |
|  | Тундровая 15 | 316,0 | 0,774 |  | 0,015806 |  |
|  | Тундровая 17 | 316,0 | 0,774 |  | 0,015806 |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,654003 | 0,031624 |

Таблица 4.2.-6 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам жилого фонда с.Энмелен

| № п/п | Адрес | V наружный объем здания м3 | Удельная отопительная характеристика здания g | Количество проживающих. Чел. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС |
|  | Центральная 29 | 423,5 | 0,733 | 3 | 0,017444 | - |
|  | Центральная 30 | 438,2 | 0,729 | 10 | 0,017951 | - |
|  | Чирикова 7 | 2 649,0 | 0,514 | 49 | 0,076937 | - |
|  | Чирикова 11 | 491,0 | 0,713 | 10 | 0,019673 | - |
|  | Чирикова 12 | 489,0 | 0,713 | 7 | 0,019593 | - |
|  | Чирикова 13 | 174,0 | 0,846 | 5 | 0,008272 | - |
|  | Копейская 12 | 318,0 | 0,773 |  | 0,015885 | - |
|  | Копейская 20 | 318,0 | 0,773 |  | 0,015885 | - |
|  | Центральная 31 | 249,0 | 0,800 |  | 0,012873 | - |
|  | Центральная 14а | 308,0 | 0,618 |  | 0,010696 | - |
|  | Итого |  |  |  | 0,215209 | - |

Таблица 4.2.-7 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда

котельной №18 («Провиденская ТЭС»)пгт.Провидения.

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
|  | Бюджетные организации |  |  |
|  | Упр. по обеспеч. деятел. мировых судей, гос. нотар. контор и юр. консультаций ЧАО административное помещение ул. Набережная Дежнева ,8а | 0,002298 | 0,000001 |
|  | ФГБУ Национальный парк «Берингия» | административное помещение ул. Набережная Дежнева ,10 | 0,020192 | 0,000045 |
|  |  | гараж, ул. Полярная,41/1 | 0,021688 | 0,000004 |
|  | ФКУ ЦХ и СО УМВД России по ЧАО" (ОФМС), админ. помещ. ул. Чукотская,1 | 0,009350 | 0,000038 |
|  | Межмуниципальный отдел . МВД РФ «Провиденское» | административное помещение ул. Полярная 22 | 0,067602 | 0,000249 |
|  |  | административное помещение ул. Полярная 23/1 | 0,014356 | 0,000473 |
|  |  | ГИБДД ул. Чукотская,1 | 0,015126 | 0,000016 |
|  | Управление Федерального казначейства по ЧАО, админ. помещ. Набережная Дежнева,10 | 0,007914 | 0,000035 |
|  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО» | админ. помещение | 0,034578 | 0,000039 |
|  |  | кабинет исследования воды |  | 0,000016 |
|  |  | кабинет кап. Инфекции |  | 0,000092 |
|  |  | моечная |  | 0,000008 |
|  |  | дисцилляторная |  | 0,000008 |
|  |  | приемная |  | 0,000067 |
|  |  | стояк 2 эт. , ул. Н Дежнева 9/1 |  | 0,000009 |
|  | Прокуратура Чукотского АО, административное помещение, ул. Эскимосская 18 | 0,011567 | 0,000075 |
|  | УФС судебных приставов РФ по ЧАО, административное помещение ул. Полярная,63 | 0,006092 | 0,000100 |
|  | Межрайонная инспекция ФНС №1 по ЧАО | админ. помещ. ул. Набережная Дежнева,6 | 0,005403 | 0,000036 |
|  |  | гараж, ул. ул. Н Дежнева 28/2 | 0,002631 | - |
|  | ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по восточ. аркт. району» | админ. помещение ул. Полярная,3 | 0,035610 | 0,001048 |
|  |  | гараж | 0,023098 | - |
|  | УФСБ России по ЧАО | админ. помещ. ул. Набережная Дежнева,8а | 0,015942 | 0,000034 |
|  |  | гараж, ул. Набережная Дежнева,65 | 0,011469 | - |
|  | ФКУ «Центр ГИМС Мин. РФ по ГО иЧС по ЧАО» админ. помещение ул.Чукотская,1 |  | 0,000052 |
|  | Управление судебного департамента в ЧАО, админ. помещ. ул. Набережная Дежнева,51 |  | 0,000225 |
|  | Следственное управление Следственного комитета РФ по ЧАО, административное помещение ул. Эскимосская,18 | 0,010534 | 0,000030 |
|  | ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы ЧАО» | админ. помещ. ул. Набережная Дежнева,14 | 0,030238 | 0,000153 |
|  |  | кухня |  | 0,000191 |
|  | ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум п. Провидения» | учебный корпус ул. Полярная 38/1 | 0,069588 | 0,002483 |
|  |  | гараж, ул. Полярная,41 | 0,069632 | 0,000014 |
|  |  | общежитие, ул. Полярная 38 б | 0,199775 | - |
|  |  | спорт зал ул. Полярная 39 а | 0,022188 | - |
|  | ГУЗ «Провиденская районная больница» | стационар ул. Полярная 1/1 | 0,095476 | 0,013232 |
|  |  | тубдиспансер ул. Набережная Дежнева,5 | 0,065506 | 0,003881 |
|  |  | поликлиника №1 ул. Полярная,1-подвал | 0,037865 | 0,000181 |
|  |  | поликлиника №1 ул. Полярная,1стоматология |  | 0,000034 |
|  |  | поликлиника №1 ул. Полярная,1санузел |  | 0,000167 |
|  |  | поликлиника №2 ул. Набережная Дежнева,51 | 0,036013 | 0,000279 |
|  |  | скорая помощь, ул. Набережная Дежнева 45/3 | 0,006535 | 0,000163 |
|  |  | гараж, ул. Набережная Дежнева,13/2 | 0,035928 | 0,000072 |
|  |  | прачечная ул.Набережная Дежнева,53 а | 0,004495 | 0,000002 |
|  | ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» | админ. помещение ул. Набережная Дежнева 36/1 | 0,016272 | 0,000076 |
|  |  | гараж, ул. Набережная Дежнева 36/1 | 0,017629 | - |
|  | ГБУ «Чукотский окружной комплексный центр соц. обслуживания населения» административное помещение ул. Набережная Дежнева 8а | 0,014981 | 0,000101 |
|  | Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования ЧАО, административное помещение ул. Набережная Дежнева 35 | 0,005006 | 0,000011 |
|  | ГКУ ЧАО «Межрайонный центр занятости населения» административное помещение ул. Эскимосская,1 | 0,005735 | 0,000030 |
|  | Аппарат губернатора и Правительства Чукотского АО, административное помещение ул. Эскимосская,18 | 0,000769 | 0,000008 |
|  | Управление социальной политики Провиденского городского округа, админ. помещ., ул. Н.Дежнева, 8а | 0,046134 | 0,000113 |
|  | МАУ «Централизованная библиотечная система Провиденского городского округа» | админ. помещение ул. Полярная,21 | 0,033781 | 0,000152 |
|  |  | админ. помещение ул. Полярная,21 |  | 0,000074 |
|  | МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа п.Провидения» | спорткомплекс "Каскад" ул.Н.Дежнева ,20а | 0,176879 | 0,002144 |
|  |  | профилакторий-бассейн ул.Н. Дежнева ,14 | 0,179493 | 0,001324 |
|  |  | Каток | - | 0,001523 |
|  | МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения» | школа ул.Полярна,35/1 | 0,442853 | 0,018675 |
|  |  | автокласс ул.Полярная,34 | 0,031717 | - |
|  |  | пристройка к автоклассу ул.Полярная,34 | 0,009537 | - |
|  | МАОУ ДПД «Дом детского творчества поселка Провидения» | админ. помещение ул. Н. Дежнева ,12 | 0,001220 | 0,000378 |
|  |  | админ. помещение ул. Полярная,17 | 0,032143 | 0,000231 |
|  |  | админ. помещение ул. Полярная,31а | 0,016459 | 0,000317 |
|  | МБДОУ "Детский сад"Кораблик" поселка Провидения" | Детский сад ул. Полярная,31 | 0,113926 | 0,000724 |
|  |  | Детский сад ул. Полярная,31 |  | 0,000878 |
|  |  | Детский сад ул. Полярная,31 |  | 0,002280 |
|  |  | Детский сад ул. Полярная,31 |  | 0,002307 |
|  | МАУ "Районный центр культуры и досуга"Провиденского городского округа | РКЦД (админ. здание) ул. Полярная 31/а | 0,153560 | 0,000054 |
|  |  | гараж ул.Полярная,31а | 0,008094 | - |
|  | Управление экономики, финансов, имущественных отношений Провиденского городского округа, административное помещение , ул.Н.Дежнева, 8а | 0,023891 | 0,000083 |
|  | Администрация Провиденского городского округа ЧАО | админ. здание ул. Н. Дежнева 8а | 0,123017 | 0,000243 |
|  |  | гараж ул.Полярная,31а | 0,042023 | 0,000082 |
|  | МБУ «Музей Берингийского наследия» Провиденского муниципального района» административное здание ул. Набережная Дежнева 43 | 0,047620 | 0,000078 |
|  | МП «Пищевик» | Пекарня (комбинат), ул. Полярная, 24 | 0,032837 | 0,001990 |
|  |  | Магазин, ул. Полярная, 24 | 0,004877 | - |
|  | Пустующие | ул. Полярная 8 (перевалбаза) | 0,029294 | - |
|  |  | ул. Н Дежнева 45/1 | 0,014518 | - |
|  |  | ул. Н Дежнева 36/1 | 0,010050 | - |
|  |  | ул. Н Дежнева 53а | 0,018472 | - |
|  |  | помещение бывшее ЦРБ, ул.Полярная 1 | 0,010245 | - |
|  | Провиденская юридическая консультация ул. Н Дежнева 47 | 0,000854 | - |
|  | ФКУ Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция исполнения наказаний по Магаданской области" ул. Чукотская 1 | 0,001295 | - |
|  | Государственная инспекция по маломарным судам МЧС России по ЧАО ул. Чукотская 1 | 0,000863 | - |
|  | Провиденская гидрографическая база-филиал ФГУП "Гидрографическое предприятие" Федерального агенства морского и речного транспорта ул. Н Дежнева 45/3 | 0,021361 | - |
|  | Таможенный пост "Морской порт Провидения" ул. Н Дежнева 45/2 | 0,007219 | - |
|  | Управление федеральной службы судебных приставов РФ по ЧАО ул. Эскимосская 18 | 0,006177 | - |
|  | Отдел судебного департамента в ЧАО | админ. здание ул. Н Дежнева 49 | 0,077915 | - |
|  |  | гараж ул. Н Дежнева 49 | 0,002070 | - |
|  | УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ул. Н-Дежнева 51 | 0,002286 | - |
|  | ФКУ "ГБ МСЭ по ЧАО Минтруда России" ул. Н Дежнева 51 | 0,001387 | - |
|  | Военный комиссариат Магад.обл. ул. Н Дежнева 45/2 | 0,024966 | - |
|  | Итого бюджетные организации | 2,798114 | 0,057428 |
|  | Прочие потребители |  |  |
|  | МП «Провиденское ЖКХ» Провиденского мун. р-на | АДС ул. Набережная Дежнева,15 | 0,017212 | 0,000068 |
|  |  | Баня ул. Набережная Дежнева,11 | 0,031115 | 0,006225 |
|  |  | админ. помещ. (офис), ул. Н. Дежнева,15 | 0,009027 | 0,000068 |
|  |  | абон. отдел, ул. Н. Дежнева,15 | 0,004079 | - |
|  | ФГУП « Почта России» | админ. помещ. (почта), ул. Н. Дежнева,26 | 0,055152 | 0,001523 |
|  |  | гараж, ул. Н. Дежнева,26 | 0,034642 | - |
|  | Муниципальное автотранспортное предприятие «Провиденское» | админ. помещение (офис) ул. Н. Дежнева,6 | 0,005280 | 0,000021 |
|  |  | гараж дорожного уч., ул. Н. Дежнева13/3 | 0,034826 | 0,000185 |
|  |  | бокс №12, ул. Н. Дежнева13/1 | 0,014530 | - |
|  | ГП ЧАО «Издательство «Крайний Север»», админ. помещение ул. Н. Дежнева,8 | 0,005260 | 0,000025 |
|  | Центральный банк РФ Отделение по Чукотскому автономному округу Дальневосточного Главного управления Центрального Банка РФ (отделение Анадырь), административное помещение ул. Набережная Дежнева,18 | 0,023667 | 0,000059 |
|  | ГП ЧАО «Чукотфармация», Аптека, ул. Набережная Дежнева ,53а | 0,012964 | 0,000081 |
|  | ООО «Берингов Пролив» | админ. помещение, ул. Н. Дежнева ,15 | 0,016370 | 0,000022 |
|  |  | Магазин "Катюша" ул. Н. Дежнева,47 | 0,024254 | 0,000093 |
|  |  | Магазин "Катюша" ул. Н.Дежнева,47 |  | 0,000080 |
|  |  | Магазин "Арктика" ул.Чукотская,1а | 0,030402 | 0,000188 |
|  |  | гараж ул. Набережная Дежнева,29 | 0,030867 | 0,000075 |
|  |  | Склады, ул. Полярная 10/а | 0,102118 | - |
|  | ОАО «Анадырский морской порт» | админ. помещение, ул. Н.Дежнева ,10 | 0,132962 | 0,000036 |
|  |  | Судоремонтная мастерская, Н.Дежнева,32 | 0,158265 | 0,000181 |
|  |  | Котельная, ул. Набережная Дежнева,32 |  | 0,000271 |
|  |  | ТП -1, 2 ул. Набережная Дежнева ,10 | - | - |
|  |  | ул. Набережная Дежнева ,10 | 0,186614 | - |
|  |  | ул. Набережная Дежнева ,10 | 0,196370 | - |
|  |  | ул. Набережная Дежнева ,10 | 0,001053 | - |
|  |  | АТХ, офис | - | 0,000489 |
|  | ОАО «Сбербанк России», административное помещение, ул. Чукотская,1 | 0,019805 | 0,000023 |
|  | ООО «Тивиком» | Магазин "Настроение" ул. Н. Дежнева,20 | 0,036506 | 0,000761 |
|  |  | Магазин "Улыбка" ул. Полярная,1 | 0,006587 | 0,000118 |
|  |  | ул. Н Дежнева 26/2 - 28 | 0,025812 | - |
|  | Индивидуальный предприниматель Никишова В.Н. | Магазин "Юбилейный" ул. Полярная,26 | 0,015562 | 0,000080 |
|  |  | Магазин "Центральный" ул. Н. Дежнева,22 | 0,014508 | 0,000123 |
|  |  | Магазин Бриг | 0,003711 | - |
|  | ООО "ПЛОВЕР", Аптека, ул. Н. Дежнева,39 | 0,003022 | 0,000029 |
|  | Индивидуальный предприниматель Волощук С.В., Магазин "Светлана" ул. Н. Дежнева,33 | 0,004937 | 0,000038 |
|  | ООО «Чукотхозторг», Магазин "ОТ и ДО" ул. Полярная,10 | 0,047575 | 0,000078 |
|  | ИП Дмитриев Г.А. Компьютерный центр "Сталкер"ул. Н. Дежнева 45/1 (кв.22) | 0,006334 | 0,000020 |
|  | ФЛ Цьолка Степан Арестович, магазин "Магазинчик",ул.Набережная Дежнева,39 | 0,003318 | 0,000068 |
|  | ИП Сокирко Е.А. магазин "Шанс",ул.Набережная Дежнева,26/1 | 0,002706 | 0,000008 |
|  | ИП Урбановский С.В. магазин "Меркурий" ул. Набережная Дежнева,41 | 0,004801 | 0,000097 |
|  | ООО «Авангард» Гостиница,ул. Набережная Дежнева,15, | - | 0,000995 |
|  | ИП Петрова Г.М. Магазин "Марс"ул. Полярная,26 | 0,004284 | 0,000046 |
|  | ИП Эйвазова Ж.П. | Магазин "Рассвет" ул. Набережная Дежнева,12 | 0,006236 | 0,000075 |
|  |  | Пустое ул. Н Дежнева 35 | 0,006865 | - |
|  | ИП Рашидова Л.А. магазин "Терек"ул. Набережная Дежнева, 35/1 | 0,002115 | 0,000028 |
|  | ИП Топский А.В. косторезная мастерская, ул. Набережная Дежнева12 | 0,004374 | 0,000009 |
|  | ИП Гусов Р.М. магазин "Парус" ул. Набережная Дежнева 26/2 | - | 0,000076 |
|  | ИП Захаренко А.Г. магазин "Аленушка" ул. Набережная Дежнева,28 | - | 0,000100 |
|  | Домбровский Д.Ю гараж ул. Полярная 17 - 24 м от МКД | 0,004627 | 0,000100 |
|  | Сербин В.П.гараж ул. Н Дежнева 53-36 | 0,000917 | 0,000117 |
|  | Аллабердин Р.Р. гараж ул. Н Дежнева 30-38 | 0,007728 | 0,000108 |
|  | Ольховик Д.Л. гараж ул.Н-Дежнева | 0,001746 | 0,000022 |
|  | ПАО «Ростелеком» | админ. помещ. ул. Н. Дежнева,26 | 0,114546 | 0,000761 |
|  |  | гараж ул. Набережная Дежнева,26/1 | 0,019224 | - |
|  | МСХП "КОРАТ" Провиденского городского округа | админ. помещение ул. Н. Дежнева,36/2 | 0,004194 | 0,000023 |
|  |  | гараж ул. Набережная Дежнева,29 | 0,003110 | - |
|  | ИП Выстороп С.магазин Фантазия, ул. Н Дежнева 37 | 0,000954 | - |
|  | МОВО при ОВД г.Анадырь | офис,ул. Н Дежнева 28/3 | 0,003078 | - |
|  |  | гараж ул. Н Дежнева 6 | 0,009015 | - |
|  | ИП Репкова Н.П. "Зоомагазин" ул. Н Дежнева 26/1 | 0,003614 | - |
|  | ИП Белей П.В.Парикмахерская "Престиж"ул. Н Дежнева 47 | 0,000854 | - |
|  | Иванов Н.И.(бывший гараж Залогина АП) ул. Н Дежнева 39 | 0,005009 | - |
|  | Развадовский С.Б. ул.Н-Дежнева | 0,005644 | - |
|  | Березин Н.И. ул. Чукотская(между церковью и школой) | 0,009522 | - |
|  | Бычков В.В. ул. Н Дежнева 20 за магазином "Настроение" | 0,002503 | - |
|  | Беляков В.М. ул. Н Дежнева 20 за магазином "Настроение" | 0,002881 | - |
|  | Итого Прочие потребители | 1,545253 | 0,013593 |
|  | Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда | 4,343367 | 0,071021 |

Таблица 4.2.-8 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда

котельной №18а («Модуль»)  пгт.Провидения

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
|  | Бюджетные организации |  |  |
|  | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО», гараж ул. Полярная,64/1 | 0,013861 | 0,000008 |
|  | УФСБ России по ЧАО, гараж ул. Полярная б/н (промзона) | - | 0,000058 |
|  | Муниципальное автотранспортное предприятие «Провиденское», ул. Полярная,61 | гараж №1 (бокс №4) | 0,039664 | 0,000461 |
|  |  | Рем бокс | 0,010056 | - |
|  |  | Бытовка | 0,013838 | - |
|  |  | бокс №11 | 0,022210 | - |
|  | Итого бюджетные организации | 0,099629 | 0,000527 |
|  | Прочие потребители |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Итого Прочие потребители |  | - |
|  | Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда | 0,099629 | 0,000527 |

Таблица 4.2.-9 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда

котельной №19 («Центральная»)    с.Новое Чаплино

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
|  | Бюджетные организации |  |  |
|  | ГУЗ Провиденская районная больница, ул.Мира 4 | 0,007209 | - |
|  | ГБУ «ЧОКЦСОН», ул.Мира 4 | 0,004072 | - |
|  | Администрация Провиденского городского округа, ул. Мира 2 | 0,005145 | - |
|  | МБОУ Основная общеобразовательная школа, ул. Мира 2 | 0,192289 | - |
|  | МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа, ул.Дружбы 6 | 0,019445 | - |
|  | МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа, ул.Дружбы 6а | 0,002686 | - |
|  | Управление финансов, экономики и имущественных отношений администрации Провиденского городского округа (пуст.помещения)(детский приют) | 0,015313 | - |
|  | Итого бюджетные организации | 0,246159 | - |
|  | Прочие потребители |  |  |
|  | ПАО "Ростелеком" ул. Мира 1 | 0,006515 | - |
|  | ФГПУ «Почта Росии» ул. Мира 1 | 0,005224 | - |
|  | ТСО КМНС (база охотников) Модуль | 0,004528 | - |
|  | МП " Провиденское ЖКХ" (офис) ул. Мира 9а | 0,002398 | - |
|  | МП " Провиденское ЖКХ" ( 1 стояночное место в гараже) ул. Мира 9а | 0,004415 | - |
|  | Итого Прочие потребители | 0,02308 | - |
|  | Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда | 0,269239 |  |

Таблица 4.2-10 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда

котельной №20 («Центральная»)  с.Сиреники

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
|  | Бюджетные организации |  |  |
|  | Межмуниципальный отдел . МВД РФ «Провиденское», админ. помещ. ул. Мандрикова 1а | 0,000789 | 0,000001 |
|  | ГБУ «Чукотский окружной комплексный центр соц. обслуживания населения», админ. помещ. ул. Мандрикова 1а | 0,000707 | 0,000002 |
|  | ГКУ ЧАО "Межрайонный центр занятости населения", админ. помещ. ул. Мандрикова 1а | 0,001233 | - |
|  | ГУЗ «Провиденская районная больница», ул.Северная, 1 | 0,012587 | 0,000164 |
|  | Администрация Провиденского городского округа ЧАО, админ. помещ. ул. Мандрикова 1а | 0,003289 | 0,000004 |
|  | ГБУ ЧАО Окружное объединение ветеринарии, ул.Северная, 2а | 0,000798 | - |
|  | МБОУ Основная общеобразовательная школа, ул. Мандрикова 29 | 0,159048 | - |
|  | МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа, ул. Мандрикова 2 | 0,015110 | - |
|  | МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа, ул. Мандрикова 5 | 0,007119 | - |
|  | Управление социальной политики (пустующие) | 0,028050 |  |
|  | Итого бюджетные организации | 0,22873 | 0,000171 |
|  | Прочие потребители |  |  |
|  | ООО «Берингов Пролив», магазин, пекарня, ул. Мандрикова 3 | 0,010826 | 0,000004 |
|  | ФГУП " Почта России", админ. помещ. ул. Мандрикова 1а | 0,002969 | 0,000001 |
|  | ООО «Тивиком» | Магазин, ул.Северная, 3а | 0,011752 | 0,000024 |
|  |  | Склад, ул.Северная, 3а | 0,009676 | - |
|  | РОМЗ "СИРЕНИКИ" Провиденского городского округа, Модуль | - | 0,000092 |
|  | ПАО"Ростелеком", ул.Нутаугье 18 | 0,002882 | - |
|  | ТСО КМНС, Модуль | 0,007060 | - |
|  | МП " Провиденское ЖКХ" | Офис | - | - |
|  |  | Гараж | 0,011150 | - |
|  | Итого Прочие потребители | 0,056315 | 0,000121 |
|  | Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда | 0,285045 | 0,000292 |

Таблица 4.2.-11 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда котельной

№21 («Центральная»)  с. Нунлигран

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
|  | Бюджетные организации |  |  |
|  | МОМВД Провиденское, ул.Тундровая 1 | 0,000623 | - |
|  | ГУЗ Провиденская районная больница, ул.Тундровая 7 | 0,021359 |  |
|  | ГБУ ЧАО Окружное объединение ветеринарии, ул.Центральная 2 | 0,001170 |  |
|  | ГКУ ЧАО Межрайонный центр занятости населения | - |  |
|  | ГБУ "ЧОКЦСОН", ул.Тундровая 1 | 0,001084 |  |
|  | Администрация Провиденского городского округа ул.Тундровая 1 | 0,004429 |  |
|  | МБОУ Основная общеобразовательная школа, ул.Кергау 1/2 | 0,175363 |  |
|  | МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа ул.Центральная 2 | 0,027429 |  |
|  | МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа, ул.Центральная 2 | 0,003123 |  |
|  | Итого бюджетные организации | 0,23458 | - |
|  | Прочие потребители |  |  |
|  | ООО «Берингов Пролив», | магазин, пекарня | 0,019850 | 0,000004 |
|  |  | Склад | 0,034525 | - |
|  | ООО «Тивиком» | Магазин, ул.Кергау 3 | 0,008327 | 0,000023 |
|  |  | Магазин, ул.Центральная 2 | 0,002851 |  |
|  | ПАО "Ростелеком", ул.Тундровая 1 | 0,001859 | - |
|  | ИП Волощук Магазин "Светлана", ул.Центральная 2 | 0,000763 | - |
|  | ФГПУ Почта Росии", ул.Тундровая 1 | 0,002643 | - |
|  | МП " Провиденское ЖКХ" | офис, ул.Центральная 2 | 0,002305 | - |
|  |  | Склад | - | - |
|  | Итого Прочие потребители | 0,073123 | 0,000027 |
|  | Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда | 0,307703 | 0,000027 |

Таблица 4.2-12 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по абонентам нежилого фонда

котельной №22 («Модуль»)  с. Энмелен

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
|  | Бюджетные организации |  |  |
|  | МОМВД Провиденское | 0,000643 | - |
|  | ГУЗ Провиденская районная больница, ул. Центральная 28 | 0,018471 | - |
|  | ГУ "ЧОКЦСОН", ул.Наб.Чирикова 10 | 0,001434 | - |
|  | Администрация Провиденского городского округа, ул.Наб.Чирикова 10 | 0,009990 | - |
|  | МБОУ Основная общеобразовательная школа, ул.Чирикова 9 | 0,173099 | - |
|  | МАУ Районный центр культуры и досуга Провиденского городского округа, ул.Центральная 25 | 0,011432 | - |
|  | МАУ Центральная библиотечная система Провиденского городского округа, ул.Центральная 25 | 0,005602 | - |
|  | Управление финансов, экономики имущественных отношений администрации Провиденского городского округа | 0,031413 | - |
|  | Итого бюджетные организации | 0,252084 | - |
|  | Прочие потребители |  |  |
|  | ООО"Тивиком" магазин, ул.Чирикова 14 | 0,003787 | - |
|  | ООО "Берингов пролив" (склад) | 0,028635 | - |
|  | ФГПУ Почта Росии", ул.Чирикова10 | 0,001279 | - |
|  | МП " Провиденское ЖКХ" (баня) , ул.Чирикова 5 | 0,007613 | - |
|  | Итого Прочие потребители | 0,041314 | - |
|  | Итого тепловая нагрузка по абонентам нежилого фонда | 0,293398 | - |

Таблица 4.2-13 Тепловые нагрузки на отопление и ГВС по подразделениям предприятия

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в Провиденском округе

| № п/п | Адрес | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
|  | Котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения |  |  |
|  | Водоснабжения, помещение ТВС, ул.Н. Дежнева 41 | 0,017168 |  |
|  | Общецеховые по филиалу | админ. здание ул.Н. Дежнева 41 | 0,058863 |  |
|  |  | столярка ул.Н. Дежнева 41 | 0,029492 |  |
|  |  | склады ул.Н. Дежнева 41 | 0,015110 |  |
|  | Автотранспорт | гараж, ул. Дежнева 30/1 | 0,008418 |  |
|  |  | гараж , ул. Полярная 62 | 0,172422 |  |
|  |  | гараж, ул. Н-Дежнева 13/1 | 0,020181 |  |
|  |  | гараж, ул. Полярная 31/1 | 0,015642 |  |
|  | Электроснабжение, ДЭС, ул. Н-Дежнева 2 | 0,077974 |  |
|  | Итого Подразделения предприятия | 0,415270 | - |
|  | Котельная № 19 («Центральная») с.Новое Чаплино |  |  |
|  | Общепроизводственные по участку Контора, ул. Мира 1 | 0,003291 | - |
|  | Автотранспорт, Гараж | 0,049747 | - |
|  | Водоснабжения, водоемные помещения | 0,010260 | - |
|  | Итого Подразделения предприятия | 0,063298 | - |
|  | Котельная № 20 («Центральная») с.Сиреники |  |  |
|  | Общепроизводственные по участку Контора, ул. Нутаугье 18 | 0,003991 | - |
|  | Автотранспорт, Гараж | 0,100348 | - |
|  | Водоснабжения, водоемные помещения ул. Нутаугье 1а | 0,032982 | - |
|  | Итого Подразделения предприятия | 0,137321 | - |
|  | Котельная № 21 («Центральная») с.Нунлигран |  |  |
|  | Общепроизводственные по участку Контора, ул. Центральная, 2 | 0,013870 | - |
|  | Автотранспорт, Гараж, ул.Парковая, 2 | 0,042931 | - |
|  | Водоснабжения, водоемные помещения | 0,030713 | - |
|  | Итого Подразделения предприятия | 0,087514 | - |
|  | Котельная № 22 («Модуль») с.Энмелен |  |  |
|  | Общепроизводственные по участку Контора, ул. Наб.Чирикова 14 | 0,005865 | - |
|  | Итого Подразделения предприятия | 0,005865 | - |
|  | ВСЕГО : | 0,709268 |  |

Перспективная тепловая нагрузка  остается прежней, в виду того, что не планируется

строительство  и ввод новых объектов  подключающим сетям.

Основываясь на  «Экспертизе  материалов, обосновывающих значение норматива

удельного  расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии от котельных

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»  на 2016г»  разработанный ООО «ТРЕНДСЕРВ» г.Москва

и в соответствии со  «Схемой теплоснабжения Провиденского городского округа….»,

перспективная тепловая нагрузка и мощность котельных  должна  соответствовать:

- Котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения – 30 Гкал/ч;

- Котельная №18а («Модуль») пгт.Провидения – 0,311 Гкал/ч;

- Котельная №19 («Центральная») с.Новое Чаплино – 5,37 Гкал/ч;

- Котельная №20 («Центральная») с.Сиреники – 4,446 Гкал/ч;

- Котельная №21 («Центральная») с.Нунлигран– 3,24 Гкал/ч;

- Котельная №22 («Центральная») с.Энмелен– 1,54 Гкал/ч;

Расчет перспективного годового условного топлива на выработку тепловой

энергии на котельной, принят на реконструируемых и проектируемых

котельных, номинальные паспортные значения,  удельный расход топлива

на выработку тепловой энергии.

В приведенной ниже таблице для наглядности указаны перспективные расходы

топлива.

Таблица 4.2.-14  Расход топлива котельными на прогнозный период

Таблица №1

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения |
| 1 | Удельный расход | кг у.т.Гкал | 185,20 |
| 2 | Годовой расход топлива | т.н.т | 12 577,13 |
| Котельная №18а («Модуль») пгт.Провидения |
| 1 | Удельный расход | кг у.т.Гкал | 155,3 |
| 2 | Годовой расход топлива | т.н.т | 98,778 |
| Котельная №19 («Центральная») с.Новое Чаплино |
| 1 | Удельный расход | кг у.т.Гкал | 259,20 |
| 2 | Годовой расход топлива | т.н.т | 3717,388 |
| Котельная №20 («Центральная») с.Сиреники |
| 1 | Удельный расход | кг у.т.Гкал | 225,60 |
| 2 | Годовой расход топлива | т.н.т | 2437,843 |
| Котельная №21 («Центральная») с.Нунлигран |
| 1 | Удельный расход | кг у.т.Гкал | 227,10 |
| 2 | Годовой расход условного топлива | тыс.тут | 1548,092 |
| Котельная №22 («Центральная») с.Энмелен |
| 1 | Удельный расход | кг у.т.Гкал | 273,10 |
| 2 | Годовой расход условного топлива | тыс.тут | 735,173 |

Примечание: перспективные расходы топлива рассмотрены по аналогам

«Расчет потребности в тепле и топливе» (Приложение №1 Схемы теплоснабжения)

Расчет перспективного среднегодового запаса аварийного и резервного топлива

не предоставляется возможным, поскольку эксплуатируемые котельные потребляют один

вид топлива и не имеют аварийного резервного топлива.

| Таблица 4.2-15 Схема теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы Провиденского городского поселения Технико-экономические показатели |
| --- |
| № п.п | Наименование котельной | Установленная мощность Гкал/ч, (проектируемое*) | Подключенная тепловая нагрузка Гкал/ч | Годовая выработка тепла Гкал/год | Годовой расход топлива т.н.т. год | Годовой расход электроэнергии тыс.кВт*ч год | Годовой расход воды м3 год |
|  |  |  | Существ положен | Проектируемое | Существ положен | Проектируемое | Существ положен | Проектируемое | Существ положен | Проектируемое | Существ положен | Проектируемое |
| 1 | Котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения | 30 (30) | 10,08244 | 10,08244 | 42 582,8 | 40879,49 | 13 239,08 | 12 577,13 | 2268,379 | 2154,96 | 2 078,00 | 1 870,20 |
| 2 | Котельная 18а («Модуль») пгт.Провидения | 2,15 (0,311) | 0,100156 | 0,100156 | 973,8 | 925,11 | 123,473 | 98,7784 | 72,198 | 70,03206 |  |  |
| 3 | Котельная №19 («Центральная») с.Новое Чаплино | 5,32 (5,37) | 1,793928 | 1,793928 | 8 480,763 | 8141,532 | 3 913,04 | 3717,388 | 522,240 | 496,128 | 1 494,00 | 1 419,30 |
| 4 | Котельная №20 («Центральная») с.Сиреники | 4,73 (4,446) | 1,482138 | 1,482138 | 7 410,010 | 7113,61 | 2 566,15 | 2437,843 | 471,370 | 447,8015 | 1 314,00 | 1 222,02 |
| 5 | Котельная №21 («Центральная») с.Нунлигран | 3,44 (3,24) | 1,080871 | 1,080871 | 4 392,144 | 4216,458 | 1 629,57 | 1548,092 | 501,520 | 476,444 | 439,00 | 421,44 |
| 6 | Котельная №22 («Модуль») с.Энмелен | 2,15 (1,54) | 0,514472 | 0,514472 | 2 061,100 | 1958,045 | 864,91 | 735,1735 | 371,512 | 352,9364 | 243,00 | 238,14 |
|  | Итого | 47,79 (44,907) | 15,05401 | 15,05401 | 65 900,71 | 63 234,24 | 22 336,22 | 21 114,40 | 4207,218 | 3998,302 | 5 568,00 | 5 171,10 |

Таблица 4.2.-16  Прогнозное потребление тепловой на период с 2018 г. по 2028 г, согласно действующей схемы теплоснабжения, в разрезе теплоснабжающей организации Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»

| № п/п | Наименование организации | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Котельная №18 пгт Провидения | Гкал/год | 42 582,8 | 42 582,8 | 42 582,8 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 |
| 2 | Котельная №18а пгт Провидения | Гкал/год | 973,8 | 973,8 | 973,8 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 |
| 3 | Котельная №19 с.Н.Чаплино | Гкал/год | 8 480,763 | 8 480,763 | 8 480,763 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 |
| 4 | Котельная №20 с.Сиреники | Гкал/год | 7 410,010 | 7 410,010 | 7 410,010 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 |
| 5 | Котельная №21 с.Нунлигран | Гкал/год | 4 392,144 | 4 392,144 | 4 392,144 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 |
| 6 | Котельная №22 с.Энмелен | Гкал/год | 2 061,100 | 2 061,100 | 2 061,100 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 |
|  | Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |
|  | ИТОГО: | Гкал/год | 65 900,71 | 65 900,71 | 65 900,71 | 63 234,24 | 63 234,24 | 63 234,24 | 63 234,24 | 63 234,24 | 63 234,24 | 63 234,24 | 63 234,24 | 63 234,24 |

Актуализация перспективных показателей теплопотребления

При актуализации показателей перспективного потребления тепловой энергии  должны быть учтены изменения, отраженные в утвержденных проектах планировок, выданных технических условиях на подключение объектов к системам централизованного теплоснабжения, инвестиционных и производственных программах организаций, а также статистической информации, полученной от теплоснабжающей организации. Прогнозируемые показатели спроса с разделением по группам потребителей в  представлены в таблицах ниже.

Таблица 4.2.-17  Общая прогнозная тепловая нагрузка и тепловое потребление

| № п/п | Группа | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая присоединённая нагрузка |  | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 |
| 3 | Общий объём выработанной тепловой энергии | тыс. Гкал | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал | 57,627 | 57,627 | 57,627 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 |
| 5 | Подразделениям предприятия | тыс. Гкал | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 |
| 6 | Общий объём реализуемой тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал | 48,781 | 48,781 | 48,781 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 |
| 7 | Население | тыс. Гкал | 30,183 | 30,183 | 30,183 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 |
| 8 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс. Гкал | 13,216 | 13,216 | 13,216 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 |
| 9 | Промышленность и прочие | тыс. Гкал | 5,381 | 5,381 | 5,381 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 |

Таблица  4.2.-18  Прогноз потребления тепловой энергии потребителями

| № п/п | Наименование организации | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Население | Гкал/год | 30183 | 30183 | 30183 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 |
| 2 | Бюджетно-финансируемые организации |  | 13216 | 13216 | 13216 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 |
| 3 | Промышленность и прочие |  | 5381 | 5381 | 5381 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 |
|  | ИТОГО: |  | 48781 | 48781 | 48781 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 |

Таблица  4.2.-19  Прогноз потребления ГВС потребителями

| № п/п | Наименование организации | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Население | м3 | 53193,55 | 53193,55 | 53193,55 | 53193,55 | 53193,55 | 53193,55 | 53193,55 | 53193,55 | 53193,55 | 53193,55 | 53193,55 | 53193,55 |
| 2 | Бюджетно-финансируемые организации |  | 7670,272 | 7670,272 | 7670,272 | 7670,272 | 7670,272 | 7670,272 | 7670,272 | 7670,272 | 7670,272 | 7670,272 | 7670,272 | 7670,272 |
| 3 | Промышленность и прочие |  | 1844,292 | 1844,292 | 1844,292 | 1844,292 | 1844,292 | 1844,292 | 1844,292 | 1844,292 | 1844,292 | 1844,292 | 1844,292 | 1844,292 |
|  | ИТОГО: |  | 62708 | 62708 | 62708 | 62708 | 62708 | 62708 | 62708 | 62708 | 62708 | 62708 | 62708 | 62708 |

4.3 Система водоснабжения

Прогнозные  балансы  потребления  питьевой воды  исходя  из  текущего  объема  потребления  воды  населением и  его  динамики  с  учетом  перспективы  развития  и  изменения  состава  и  структуры  застройки  представлены в нижеследующих  таблицах:

Таблица 4.3.-1 Перспективные водные балансы пгт.Провидения

| показатели | ед.изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | м3 | 178 643 | 221 920,6 | 223 153,49 | 224 393,23 | 225 639,86 | 226 893,42 | 228 153,94 | 229 421,46 | 230 696,02 | 231 977,67 | 233 266,43 | 233 266,43 | 233 266,43 | 233 266,43 |
| Расход на с/нужды | м3 | 268,2 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 |
| Потери в сетях | м3 | 32 877,9 | 23476,5 | 23476,5 | 21138,1 | 21005 | 20378,9 | 19574,6 | 19029,5 | 18097,7 | 17097,7 | 16432,5 | 16432,5 | 16432,5 | 16432,5 |
| Реализация услуг | м3 | 145 496,9 | 198 000,3 | 199 233,19 | 202 811,33 | 204 191,06 | 206 070,72 | 208 135,54 | 209 948,16 | 212 154,52 | 214 436,17 | 216 390,13 | 216 390,13 | 216 390,13 | 216 390,13 |

Таблица 4.3.-2  Перспективные водные балансы с.Новое Чаплино

| показатели | ед.изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | м3 | 11 787,5 | 16 096,8 | 16 096,8 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 |
| Расход на с/нужды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в сетях | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация услуг | м3 | 11 787,5 | 16 096,8 | 16 096,8 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 |

Таблица 4.3.-3 Перспективные водные балансы с.Сиреники

| показатели | ед.изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | м3 | 19 095,6 | 25 905,9 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 |
| Расход на с/нужды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в сетях | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация услуг | м3 | 19 095,6 | 25 905,9 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 |

К 2028 году ожидаемое потребление воды составит:

- пгт.Провидения 216 390,13 м3/год, потребление воды в среднем за сутки 592,85 м3/сут.

- с.Новое Чаплино 35 668,2 м3/год, потребление воды в среднем за сутки 97,72 м3/сут.

- с.Сиреники 25 122,3 м3/год, потребление воды в среднем за сутки 68,83 м3/сут.

Таблица 4.3.-4 Ожидаемое потребление питьевой воды пгт.Провидения

| показатели | ед.изм. | среднее/сутки | среднее/ месяц | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015г. | м3 | 398,62 | 12124,74 | 145 496,9 |
| 2016г. | м3 | 542,47 | 16500,03 | 198 000,3 |
| 2017г. | м3 | 545,84 | 16602,77 | 199 233,19 |
| 2018г. | м3 | 555,65 | 16900,94 | 202 811,33 |
| 2019г. | м3 | 559,43 | 17015,92 | 204 191,06 |
| 2020г. | м3 | 564,58 | 17172,56 | 206 070,72 |
| 2021г. | м3 | 570,23 | 17344,63 | 208 135,54 |
| 2022г. | м3 | 575,20 | 17495,68 | 209 948,16 |
| 2023г. | м3 | 581,25 | 17679,54 | 212 154,52 |
| 2024г. | м3 | 587,50 | 17869,68 | 214 436,17 |
| 2025г. | м3 | 592,85 | 18032,51 | 216 390,13 |
| 2026г. | м3 | 592,85 | 18032,51 | 216 390,13 |
| 2027г. | м3 | 592,85 | 18032,51 | 216 390,13 |
| 2028г. | м3 | 592,85 | 18032,51 | 216 390,13 |

Таблица 4.3.-5 Ожидаемое потребление питьевой воды с.Новое Чаплино

| показатели | ед.изм. | среднее/сутки | среднее/ месяц | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015г. | м3 | 32,29 | 982,29 | 11787,5 |
| 2016г. | м3 | 44,10 | 1341,40 | 16096,8 |
| 2017г. | м3 | 44,10 | 1341,40 | 16 096,80 |
| 2018г. | м3 | 97,72 | 2972,35 | 35 668,20 |
| 2019г. | м3 | 97,72 | 2972,35 | 35 668,20 |
| 2020г. | м3 | 97,72 | 2972,35 | 35 668,20 |
| 2021г. | м3 | 97,72 | 2972,35 | 35 668,20 |
| 2022г. | м3 | 97,72 | 2972,35 | 35 668,20 |
| 2023г. | м3 | 97,72 | 2972,35 | 35 668,20 |
| 2024г. | м3 | 97,72 | 2972,35 | 35 668,20 |
| 2025г. | м3 | 97,72 | 2972,35 | 35 668,20 |
| 2026г. | м3 | 97,72 | 2972,35 | 35 668,20 |
| 2027г. | м3 | 97,72 | 2972,35 | 35 668,20 |
| 2028г. | м3 | 97,72 | 2972,35 | 35 668,20 |

Таблица 4.3.-6 Ожидаемое потребление питьевой воды с.Сиреники

| показатели | ед.изм. | среднее/сутки | среднее/ месяц | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015г. | м3 | 52,32 | 1591,30 | 19 095,6 |
| 2016г. | м3 | 70,98 | 2158,83 | 25 905,9 |
| 2017г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |
| 2018г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |
| 2019г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |
| 2020г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |
| 2021г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |
| 2022г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |
| 2023г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |
| 2024г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |
| 2025г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |
| 2026г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |
| 2027г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |
| 2028г. | м3 | 68,83 | 2093,53 | 25 122,3 |

Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение) ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в Провиденском городском округе представлен в нижеследующих таблицах:

Таблица 4.3.-7 пгт.Провидения

| № п/п | Потребитель | Хозпитьевая вода, м3/год | Техническая вода, м3/год | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подразделения предприятия* | 83 816,2 | - | 83 816,2 |
| 2 | Население | 85 237,3 | - | 85 237,3 |
| 3 | Бюджетным организациям | 14 398,9 | - | 14 398,9 |
| 4 | Прочие | 4 597,2 | - | 4 597,2 |
|  | Итого | 188 049,6 | - | 188 049,6 |

Примечание: *Подразделения предприятия входят в расход воды на собственные предприятия и заложены в статьи затрат в тарифные дела жилищно-коммунальных услуг (теплоснабжение, электроснабжение  и т.д.).

Таблица 4.3.-8 с.Новое Чаплино

| № п/п | Потребитель | Хозпитьевая вода, м3/год | Техническая вода, м3/год | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подразделения предприятия | 1 597,8 | - | 1 597,8 |
| 2 | Население | 33 147,9 | - | 33 147,9 |
| 3 | Бюджетным организациям | 819,5 | - | 819,5 |
| 4 | Прочие | 103,0 | - | 103,0 |
|  | Итого | 35 668,2 | - | 35 668,2 |

Примечание: *Подразделения предприятия входят в расход воды на собственные предприятия и заложены в статьи затрат в тарифные дела жилищно-коммунальных услуг (теплоснабжение, электроснабжение  и т.д.).

Таблица 4.3.-9 с.Сиреники

| № п/п | Потребитель | Хозпитьевая вода, м3/год | Техническая вода, м3/год | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подразделения предприятия | 13 784,5 | - | 13 784,5 |
| 2 | Население | 11 276,3 | - | 11 276,3 |
| 3 | Бюджетным организациям | 16,7 | - | 16,7 |
| 4 | Прочие | 44,8 | - | 44,8 |
|  | Итого | 25 122,3 | - | 25 122,3 |

Примечание: *Подразделения предприятия входят в расход воды на собственные предприятия и заложены в статьи затрат в тарифные дела жилищно-коммунальных услуг (теплоснабжение, электроснабжение  и т.д.).

Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (подвоз воды) ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в Провиденском городском округе представлен в нижеследующих таблицах:

Таблица 4.3.-10 с.Новое Чаплино

| № п/п | Потребитель | Хозпитьевая вода, м3/год | Техническая вода, м3/год | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подразделения предприятия | 20,1 | - | 20,1 |
| 2 | Население | 28,8 | - | 28,8 |
| 3 | Бюджетным организациям | - | - | - |
| 4 | Прочие | - | - | - |
|  | Итого | 48,9 | - | 48,9 |

Примечание: *Подразделения предприятия входят в расход воды на собственные предприятия и заложены в статьи затрат в тарифные дела жилищно-коммунальных услуг (теплоснабжение, электроснабжение  и т.д.).

Таблица 4.3.-11 с.Сиреники

| № п/п | Потребитель | Хозпитьевая вода, м3/год | Техническая вода, м3/год | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подразделения предприятия | 444,9 | - | 444,9 |
| 2 | Население | 612,0 | - | 612,0 |
| 3 | Бюджетным организациям | 876,0 | - | 876,0 |
| 4 | Прочие | 9,6 | - | 9,6 |
|  | Итого | 1942,5 | - | 1942,5 |

Примечание: *Подразделения предприятия входят в расход воды на собственные предприятия и заложены в статьи затрат в тарифные дела жилищно-коммунальных услуг (теплоснабжение, электроснабжение  и т.д.).

Таблица 4.3.-12 с.Нунлигран

| № п/п | Потребитель | Хозпитьевая вода, м3/год | Техническая вода, м3/год | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подразделения предприятия | 6 380,8 | - | 6 380,8 |
| 2 | Население | 2 081,0 | - | 2 081,0 |
| 3 | Бюджетным организациям | 2 663,3 | - | 2 663,3 |
| 4 | Прочие | 18,2 | - | 18,2 |
|  | Итого | 11 146,3 | - | 11 146,3 |

Примечание: *Подразделения предприятия входят в расход воды на собственные предприятия и заложены в статьи затрат в тарифные дела жилищно-коммунальных услуг (теплоснабжение, электроснабжение  и т.д.).

Таблица 4.3.-13 с.Энмелен

| № п/п | Потребитель | Хозпитьевая вода, м3/год | Техническая вода, м3/год | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подразделения предприятия | 394,2 | - | 394,2 |
| 2 | Население | 1 045,4 | - | 1 045,4 |
| 3 | Бюджетным организациям | 1 117,0 | - | 1 117,0 |
| 4 | Прочие | 390,8 | - | 390,8 |
|  | Итого | 2 947,4 | - | 2 947,4 |

Примечание: *Подразделения предприятия входят в расход воды на собственные предприятия и заложены в статьи затрат в тарифные дела жилищно-коммунальных услуг (теплоснабжение, электроснабжение  и т.д.).

Таблица 4.3-14 с.Янракыннот

| № п/п | Потребитель | Хозпитьевая вода, м3/год | Техническая вода, м3/год | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подразделения предприятия | 84,1 | - | 84,1 |
| 2 | Население | 755,6 | - | 755,6 |
| 3 | Бюджетным организациям | 1 062,0 | - | 1 062,0 |
| 4 | Прочие | 200,0 | - | 200,0 |
|  | Итого | 2 101,7 | - | 2 101,7 |

Примечание: *Подразделения предприятия входят в расход воды на собственные предприятия и заложены в статьи затрат в тарифные дела жилищно-коммунальных услуг (электроснабжение  и т.д.).

- таблицах представлено расчетное потребление холодной воды питьевого качества, обеспечение которой будет производиться от существующих водозаборных узлов. Расчеты произведены в соответствии с нормативами и требованиями, установленными в СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализация перспективных показателей водопотребления.

- ходе актуализации показателей перспективного спроса, расчетный расход воды питьевого качества централизованной системы водоснабжения  должен определяться  с учетом изменения прогнозируемого роста численности населения муниципального образования. Общий объем реализации водного ресурса разделен на три составляющие:

- Хозяйственно-питьевые и бытовые нужды жителей города

- Хозяйственно-питьевые и бытовые нужды персонала объектов социально-бытового и

административного назначения;

- Расходы на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды работающих на промышленных предприятиях, расход   воды на технические нужды промышленных предприятий, а также на полив территорий учтены в категории предприятия иной формы собственности.

Прогнозное потребление водного ресурса на перспективу до 2028 года по типам абонентов представлены в нижеследующих таблицах:

Таблица 4.3.-15 п.г.т.Провидения  Прогнозное потребление воды

| показатели | ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | м3 | 178 643 | 221 920,6 | 223 153,49 | 224 393,23 | 225 639,86 | 226 893,42 | 228 153,94 | 229 421,46 | 230 696,02 | 231 977,67 | 233 266,43 | 233 266,43 | 233 266,43 | 233 266,43 |
| Рвсход на с/нужды | м3 | 268,2 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 |
| Потери в сетях | м3 | 32 877,9 | 23476,5 | 23476,5 | 21138,1 | 21005 | 20378,9 | 19574,6 | 19029,5 | 18097,7 | 17097,7 | 16432,5 | 16432,5 | 16432,5 | 16432,5 |
| Полезный отпуск | м3 | 145 496,9 | 198 000,3 | 199 233,19 | 202 811,33 | 204 191,06 | 206 070,72 | 208 135,54 | 209 948,16 | 212 154,52 | 214 436,17 | 216 390,13 | 216 390,13 | 216 390,13 | 216 390,13 |
| Подразделения предприятия | м3 | 68 805,4 | 90 670,1 | 91234,68 | 92873,21 | 93505,03 | 94365,78 | 95311,32 | 96141,37 | 97151,73 | 98196,56 | 99091,34 | 99091,34 | 99091,34 | 99091,34 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. | м3 | 76 691,5 | 107 330,2 | 107 998,51 | 109 938,12 | 110 686,03 | 111 704,94 | 112 824,22 | 113 806,79 | 115 002,79 | 116 239,61 | 117 298,79 | 117 298,79 | 117 298,79 | 117 298,79 |
| Население | м3 | 63 625,2 | 92 311,5 | 90718,75 | 92348,02 | 92976,27 | 93832,15 | 94772,34 | 95597,70 | 96602,34 | 97641,27 | 98530,99 | 98530,99 | 98530,99 | 98530,99 |
| Бюджетная сфера | м3 | 9 718,3 | 12 063,0 | 12959,82 | 13192,57 | 13282,32 | 13404,59 | 13538,91 | 13656,81 | 13800,33 | 13948,75 | 14075,86 | 14075,86 | 14075,86 | 14075,86 |
| Прочие потребители | м3 | 3 348,0 | 2 955,7 | 4 319,94 | 4 397,52 | 4 427,44 | 4 468,20 | 4 512,97 | 4 552,27 | 4 600,11 | 4 649,58 | 4 691,95 | 4 691,95 | 4 691,95 | 4 691,95 |

Таблица 4.3.-16   с.Новое Чаплино. Прогнозное потребление вод

| показатели | ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | м3 | 11 787,5 | 16 096,8 | 16 096,8 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 |
| Рвсход на с/нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в сетях | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск | м3 | 11 787,5 | 16 096,8 | 16 096,8 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 | 35 668,2 |
| Подразделения предприятия | м3 | 2 899,3 | 1 616,6 | 1 616,6 | 1597,8 | 1597,8 | 1597,8 | 1597,8 | 1597,8 | 1597,8 | 1597,8 | 1597,8 | 1597,8 | 1597,8 | 1597,8 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. | м3 | 8 888,2 | 14 480,2 | 14 480,2 | 34 070,4 | 34 070,4 | 34 070,4 | 34 070,4 | 34 070,4 | 34 070,4 | 34 070,4 | 34 070,4 | 34 070,4 | 34 070,4 | 34 070,4 |
| Население | м3 | 8 205,5 | 13 670,6 | 13 670,6 | 33 147,9 | 33 147,9 | 33 147,9 | 33 147,9 | 33 147,9 | 33 147,9 | 33 147,9 | 33 147,9 | 33 147,9 | 33 147,9 | 33 147,9 |
| Бюджетная сфера | м3 | 613,4 | 734,6 | 734,6 | 819,5 | 819,5 | 819,5 | 819,5 | 819,5 | 819,5 | 819,5 | 819,5 | 819,5 | 819,5 | 819,5 |
| Прочие потребители | м3 | 69,3 | 75,0 | 75,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |

Таблица 4.3.-17   с.Сиреники. Прогнозное потребление вод

| показатели | ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | м3 | 19 095,6 | 25 905,9 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 |
| Рвсход на с/нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в сетях | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск | м3 | 19 095,6 | 25 905,9 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 | 25 122,3 |
| Подразделения предприятия | м3 | 10 343,2 | 14 490,8 | 13 784,5 | 13 784,5 | 13 784,5 | 13 784,5 | 13 784,5 | 13 784,5 | 13 784,5 | 13 784,5 | 13 784,5 | 13 784,5 | 13 784,5 | 13 784,5 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. | м3 | 8 752,4 | 11 415,1 | 11 337,8 | 11 337,8 | 11 337,8 | 11 337,8 | 11 337,8 | 11 337,8 | 11 337,8 | 11 337,8 | 11 337,8 | 11 337,8 | 11 337,8 | 11 337,8 |
| Население | м3 | 8 703,4 | 11 386,9 | 11 276,3 | 11 276,3 | 11 276,3 | 11 276,3 | 11 276,3 | 11 276,3 | 11 276,3 | 11 276,3 | 11 276,3 | 11 276,3 | 11 276,3 | 11 276,3 |
| Бюджетная сфера | м3 | 15,2 | 3,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Прочие потребители | м3 | 33,7 | 25,0 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |

Таблица 4.3.-18   Прогнозное потребление вод.  Провиденский городской округ

| Провиденский городской округ |
| --- |
| показатели | ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подъем воды | м3 | 209526,1 | 263923,3 | 264373,59 | 285189,73 | 286430,36 | 287683,92 | 288944,44 | 290211,96 | 291486,52 | 292768,17 | 294056,93 | 294056,93 | 294056,93 | 294056,93 |
| Рвсход на с/нужды | м3 | 268,2 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 |
| Потери в сетях | м3 | 32 877,9 | 23476,5 | 23476,5 | 21138,1 | 21005 | 20378,9 | 19574,6 | 19029,5 | 18097,7 | 17097,7 | 16432,5 | 16432,5 | 16432,5 | 16432,5 |
| Полезный отпуск | м3 | 176380 | 240003 | 240452,29 | 263601,83 | 264981,56 | 266861,22 | 268926,04 | 270738,66 | 272945,02 | 275226,67 | 277180,63 | 277180,63 | 277180,63 | 277180,63 |
| Подразделения предприятия | м3 | 82047,9 | 106777,5 | 106635,78 | 108255,51 | 105887,33 | 109748,08 | 110693,62 | 111523,67 | 112534,03 | 113578,86 | 114473,64 | 114473,64 | 114473,64 | 114473,64 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. | м3 | 94332,1 | 133225,5 | 133148,2 | 153348,12 | 154094,23 | 155113,14 | 156232,42 | 157214,99 | 158410,99 | 159647,81 | 160706,99 | 160706,99 | 160706,99 | 160706,99 |
| Население | м3 | 80544,1 | 117369 | 115665,65 | 136772,22 | 137400,47 | 138256,35 | 139196,54 | 140021,9 | 141026,54 | 142065,47 | 142955,19 | 142955,19 | 142955,19 | 142955,19 |
| Бюджетная сфера | м3 | 10346,9 | 12800,7 | 13711,12 | 14028,77 | 14118,52 | 14240.79 | 14375,11 | 14493,01 | 14636,53 | 14784,95 | 14912,.06 | 14912,.06 | 14912,.06 | 14912,.06 |
| Прочие потребители | м3 | 3451 | 3055,7 | 4439,74 | 4545,32 | 4575,24 | 4616 | 4660,77 | 4700,07 | 4747,91 | 4797,38 | 4839,75 | 4839,75 | 4839,75 | 4839,75 |

Исходя из анализа производственных мощностей системы водоснабжения п.г.т. Провидения на сегодняшний день может гарантированно подать:

- 568,836  м3/сут. – фактическая мощность водозаборных сооружений;

- проектная мощность водозаборных сооружений – информация отсутствует;

- 398,62 м3 средне/сут. – фактическое средне - суточное потребление воды потребителями;

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, структуры застройки к 2028 году потребность Провиденского городского округа в питьевой воде должна составить:

- пгт.Провидения:

- 592,85 м3/сут. – прогноз фактического средне - суточного потребления воды потребителями;

- 18 032,51м3/мес. – прогноз фактического средне - месячного потребления воды потребителями;

- 216 390,13 м3/год. – прогноз фактического годового потребления воды потребителями;

- с.Новое Чаплино:

- 97,72 м3/сут. – прогноз фактического средне - суточного потребления воды потребителями;

- 2 972,35 м3/мес. – прогноз фактического средне - месячного потребления воды потребителями;

- 35 668,20 м3/год. – прогноз фактического годового потребления воды потребителями;

- с.Сиреники:

- 68,83 м3/сут. – прогноз фактического средне - суточного потребления воды потребителями;

- 2 093,53 м3/мес. – прогноз фактического средне - месячного потребления воды потребителями;

- 25 122,3 м3/год. – прогноз фактического годового потребления воды потребителями;

Исходя из вышеизложенного, дефицита производственных мощностей не предвидится.

4.4. Система водоотведения

Схема  водоотведения для МО Провиденский городской округ не разрабатывалась.

Перспективные показатели спроса на отводимый коммунальный ресурс, которые приведены в таблицах ниже и рассчитан по  прогнозному водопотреблению.

Таблица 4.4.-1

| Провиденский городской округ |
| --- |
| показатели | ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ожидаемый объем сточных вод | м3 | 171100,7 | 132082,1 | 135648,2 | 155848,12 | 156594,23 | 157613,14 | 158732,42 | 159714,99 | 160910,99 | 162147,81 | 163206,99 | 163206,99 | 163206,99 | 163206,99 |
| Подразделения предприятия | м3 | 1356,2 | 2482,7 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Объем реализованных сточных вод от потребителей , в т.ч. | м3 | 169744,5 | 129593,4 | 133148,2 | 153348,12 | 154094,23 | 155113,14 | 156232,42 | 157214,99 | 158410,99 | 159647,81 | 160706,99 | 160706,99 | 160706,99 | 160706,99 |
| Население | м3 | 141009,3 | 106663,8 | 115665,65 | 136772,22 | 137400,47 | 138256,35 | 139196,54 | 140021,9 | 141026,54 | 142065,47 | 142955,19 | 142955,19 | 142955,19 | 142955,19 |
| Бюджетная сфера | м3 | 22495,9 | 18450,9 | 13711,12 | 14028,77 | 14118,52 | 14240.79 | 14375,11 | 14493,01 | 14636,53 | 14784,95 | 14912,.06 | 14912,.06 | 14912,.06 | 14912,.06 |
| Прочие потребители | м3 | 6239,3 | 4484,7 | 4439,74 | 4545,32 | 4575,24 | 4616 | 4660,77 | 4700,07 | 4747,91 | 4797,38 | 4839,75 | 4839,75 | 4839,75 | 4839,75 |

Из таблиц следует, что  рост объема поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на конец расчетного периода  ожидается ввиду не столько значительного увеличения численности населения, сколько за счет подключения новых абонентов.

4.5Система обращения с отходами.

Фактический объем образовавшихся отходов в 2016 году

составляет 6386,25  м3. При числе 3,737 тыс. чел. оценочное количество

образовавшихся отходов за счёт населения составляет 4838,9 м3, оставшиеся

отходы приходятся на долю общественно-деловых организаций.

Данные по структуре образовавшихся отходов за 2016 год отсутствуют.

Среднегодовая норма накопления отходов на одного человека в год

оценивается в среднем 1,8 м3/год.

Согласно СП 42.1330.2016г (приложение К)  утверждены нормы накопления

(образования) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на

одного человека в год в жилищном фонде.

В соответствии с этим документом будут приняты нормы образования ТКО

(в старой терминологии ТБО и КГО) в Провиденском городском округе.

Ориентировочные расчеты образования ТКО на

территории пгт Провидения (согласно СП 42.13330.2016) приведены в таблице.

Плотность ТБО принята равной 0,2т/м.куб.

По статистике предыдущих лет нормы образования в расчете на одного жителя растут.

Несмотря на относительное постоянство морфологического состава отходов,

соотношение компонентов изменяется в сторону увеличения доли полимерных

материалов (полиэтилена, полипропилена, пластмасс). На основании исследований,

проводимых ГУП УНИИ АКХ   им. К.Д. Памфилова годовой рост нормы накопления

для  городов принят - 1,0-1,5 %.

Анализ табличных (таблица 4.5.1.) данных показывает, что в МО «Провиденский

городской округ» на перспективу наблюдается рост объемов накопления, так как

ожидается  с 2020 года небольшая тенденция к  росту численности населения и

норм накопления.

Таблица 4.5.1.  Расчетные объемы накопления ТКО в МО « Провиденский городской округ» до 2027 года

| Наименование | Единица |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |  |
| Прогнозируемая численность населения | чел. | 3737 | 3714 | 3689 | 3696 | 3700 | 3721 | 3732 | 3743 | 3744 | 3745 | 3746 | 3747 |  |
| Годовая норма образования отходов ТКО |  | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,82 |  |
|  | м3/год*чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая норма образования отходов ТБО |  | 1,63 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1.66 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,7 | 1,71 | 1,72 | 1,73 |  |
| Годовая норма образования отходов КГО |  | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| Общее годовое образование ТКО, в том числе: |  | 6386,25 | 6388 | 6382 | 6419 | 6475 | 6549 | 6606 | 6662 | 6702 | 6741 | 6780 | 6820 6922 |  |
| годовое кол-во отходов ТБО | м3 | 6067 | 6069 | 6062 | 6098 | 6151 | 6221 | 6276 | 6329 | 6367 | 6404 | 6441 | 6479 |  |
| годовое кол-во отходов КГО |  | 319,3 | 319 | 319,1 | 321 | 324 | 327 | 330 | 333 | 335 | 337 | 339 | 341 |  |
| Общее годовое образование отходов от населения |  | 4838,9 | 4840,2 | 4836 | 4864 | 4906 | 4962 | 5006 | 5048 | 5078 | 5108 | 5137 | 5167 |  |

5.ЦЕЛЕВЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ   РАЗВИТИЯ   КОММУНАЛЬНОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе приводится перечень и количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры МО Провиденского городского округа, которые должны быть достигнуты на каждом этапе Программы.

Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры МО Провиденский городской округ выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Данная методика устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

На основании данной методики выделен перечень показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства МО Провиденский городской округ по группам, предусмотренных пунктом 32 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов № 359/ГС, а именно:

а) общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;

б) по каждой системе:

-спрос на коммунальные ресурсы;

-показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

-показатели надежности поставки ресурса;

-показатели качества поставляемого ресурса;

-показатели экологичности производства ресурсов;

-другие показатели, важные для поселения, городского округа.

Общие критерии доступности коммунальных услуг для населения рассмотрены в Разделе 4 Программного документа. Перечень и описание показателей,  характеризующих состояние коммунального инфраструктуры МО Провиденский городской округ приведены в таблице 5.-1.

Показатели разработаны с учетом Приложения к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48, их описание приведено в таблице ниже. Численные значения показателей приведены на основании ранее разработанных схем ресурсоснабжения, программ энергосбережения, а также актуализированной информацией по функционированию систем коммунальной инфраструктуры. Удельные показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса приведены в таблице 4.1. Разделе 4 Программного документа в соответствии с требованиями к  муниципальным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таблица 5-1.  Перечень и описание показателей, характеризующих состояние коммунального инфраструктуры

| № | Группа показателей | Система коммунальной инфраструктуры, для которой определен показатель* | Наименование показателя | Методика расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность товаров и услуг для потребителей | для всех систем | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | Отношение численность населения, проживающего в многоквартирных и частных жилых домах, использующего услуги системы коммунальной инфраструктуры к общей численности по муниципальному образованию |  |
| 2 |  | для всех систем | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения |  |
| 3 |  | для всех систем | Удельный показатель потребления коммунального ресурса / оказанных услуг | Отношение объема реализации товаров и услуг (для категории населения) к численности населения, получающего услуги |  |
| 4 |  | СЭ, СГ, СТ, СВС, СВО | Индекс нового строительства | Отношение протяженности вводимых сетей к общей протяженности существующих сетей |  |
| 5 | Спрос на коммунальные ресурсы | для всех систем | Общий объем реализации услуг абонентам | Объемы реализованного ресурса / оказываемых услуг коммунальной инфраструктуры (определяется в соответствии показаниям приборов учета либо по нормативам потребления для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством) |  |
| 6 |  | СЭ, СГ, СВС, СВО, СОО | Величина новых присоединяемых нагрузок | Величина суммарных нагрузок, присоединенных в рассматриваемом периоде |  |
| 7 |  | СТ | Величина присоединенной нагрузки | Величина общих суммарных нагрузок, в том числе присоединенных в рассматриваемом периоде |  |
| 8 |  | СОО | Годовая норма образования отходов для населения | Оценочная прогнозируемая величина норм образования ТБО и КГО |  |
| 9 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | СЭ, СТ, СВС | Уровень потерь в сети | Отношение объема потерь ресурса в сетях к объему отпуска ресурса в сеть |  |
| 10 |  | СЭ, СТ, СВС | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь ресурса в сетях к протяженности сети |  |
| 11 |  | СГ, СТ, СВС | Собственные нужды | Отношение объема ресурса, затраченного на собственные нужды, к общему производимому / реализуемому (для СГ) объёму ресурса |  |
| 12 |  | СТ | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | Отношение объема потребляемого котельно-печного топлива к общему объёму выработки тепловой энергии |  |

|  |  | Система коммунальной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Группа показателей | инфраструктуры, для | Наименование показателя | Методика расчета |  |
|  |  | которой определен |  |  |  |
|  |  | показатель* |  |  |  |
|  |  |  | Выработка тепловой энергии / Общий объём водозабора | Объем производимого ресурса необходимого для обеспечения спроса с учётом покрытия собственных нужд предприятия и возможных потерь (неучтённых расходов) при его передаче |  |
| 13 |  | СТ, СВС |  |  |  |
|  |  |  | Удельные расходы электроэнергии | Отношение объёма затраченной электроэнергии в технологическом |  |
| 14 |  | СВС, СВО |  | процессе водозабора, очистки и транспортировки ресурса к общему |  |
|  |  |  |  | объему водозабора / реализации (для СВО) ресурса |  |
| 15 |  | СЭ, СГ, СТ, СВС, СВО | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Отношение количества аварий в системе к общей протяжённости сетей |  |
|  | Надежность |  |  |  |  |
| 16 | (бесперебойность) | СТ, СВС, СВО | Общий средний износ сетей | Оценивается на основании бухгалтерского учёта |  |
|  | снабжения |  |  |  |  |
|  | потребителей услугами |  |  |  |  |
| 17 |  | СЭ | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | Отношение протяжённости сетей, нуждающихся в замене, к общей |  |
|  |  |  |  | протяжённости сетей |  |
| 18 |  | СЭ | Установленная мощность трансформаторов центров питания | Сумма номинальных мощностей силовых трансформаторов, |  |
|  |  |  |  | установленных на подстанциях |  |
|  |  |  | Резерв мощности источников (центров питания) электроснабжения потребителей | Разница между номинальной мощностью меньшего трансформатора на подстанции и фактической нагрузкой на шинах низшего напряжения с учетом длительной перегрузки 5 % |  |
| 19 |  | СЭ |  |  |  |
| 20 |  | для всех систем | Суммарная установленная мощность | Определяется в соответствии с проектной и эксплуатационной |  |
|  |  |  | оборудования | документацией |  |
|  | Показатели качества |  | Суммарный резерв/дефицит мощности ГРС | Отношение максимальной фактической производительности ГРС к |  |
| 21 |  | СГ |  | суммарной установленной мощности ГРС (полученное значение |  |
|  | поставляемого ресурса |  |  | приводится к % и вычитается из 100 %) |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения | Отношение суммарной свободной мощности для подключения к |  |
| 22 |  | СТ |  | суммарной тепловой мощности источника нетто (полученное значение |  |
|  |  |  |  | приводится к %) |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | Разница между суммарной проектной и фактической мощностью водозаборов с учётом коэффициента возможного максимально суточного спроса (1,3) |  |
| 23 |  | СВС |  |  |  |
| 24 |  | СВС | Доля проб воды в местах водоразбора, соответствующая нормативам | Отношение количества проб воды, соответствующая нормативам, к общему количеству проб, взятых в местах водоразбора |  |

|  |  | Система коммунальной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Группа показателей | инфраструктуры, для | Наименование показателя | Методика расчета |  |
|  |  | которой определен |  |  |  |
|  |  | показатель* |  |  |  |
| 25 |  | СОО | Обеспечение инструментального контроля принимаемых отходов | Отношение объема отходов, проходящих инструментальный контроль, к общему объему собираемых отходов |  |
| 26 |  | СТ | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, превышающих ПДВ | Оценивается на основании статистической информации по |  |
|  |  |  |  | производимым выбросам загрязняющих веществ |  |
| 27 |  | СВС | Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод | Оценивается на основании статистической информации по |  |
|  |  |  |  | производимому сбросу неочищенных промывных вод |  |
|  |  |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |
|  | Показатели |  |  | Отношение объема сточных вод, не подвергающихся очистке, к общем объему сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация) |  |
| 28 |  | СВО |  |  |  |
|  | воздействия на |  |  |  |  |
|  | окружающую среду |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | Отношение количества проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, к общему количеству взятых проб |  |
| 29 |  | СВО |  |  |  |
| 30 |  | СЭ | Загрузка центров питания | Фактическая суммарная нагрузка на шинах низшего напряжения |  |
|  |  |  |  | центра питания |  |
|  |  |  | Уровень загрузки с учетом перегрузки в аварийных режимах трансформаторов 35- 110 кВ | Отношение фактической суммарной нагрузки к сумме этой нагрузки и |  |
| 31 |  | СЭ |  |  |  |
|  |  |  |  | свободной для подключения мощности |  |
| 32 | Сбалансированность | СЭ, СГ, СТ | Обеспеченность потребления товаров и | Доля потребителей, оснащенных приборами учета потребления |  |
|  |  |  | услуг приборами учета | ресурса, от общего числа абонентов централизованной системы |  |
|  | системы коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная фактическая производительность ГРС |  |  |
| 33 | инфраструктуры | СГ |  | Определяется в соответствии с эксплуатационной документацией |  |
|  |  |  | Уровень загрузки производственных мощностей (средний за отопительный период) | Оценивается как отношение суммы средних температур внутренней среды помещений и наружной среды воздуха за отопительный период к сумме средних температур внутренней среды помещений и расчётной температуры наружной среды воздуха, умноженное на уровень загрузки мощности источников (в %) |  |
| 34 |  | СТ |  |  |  |

| № | Группа показателей | Система коммунальной инфраструктуры, для которой определен показатель* | Наименование показателя | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 |  | СВС | Уровень загрузки производственных мощностей | Определяется как разность 100 % и резерва мощности источников водоснабжения (в %) |
| 35 |  | СВС | Доля общей оснащённость общедомовыми (для МКД) и индивидуальными (для прочих потребителей) приборами учёта | Доля потребителей, оснащенных приборами учета потребления ресурса, от общего числа абонентов централизованной системы |
| 37 |  | СВС | Доля объёма реализуемой воды по приборам учёта | Отношение объёмов реализуемой воды по приборам учёта к общему объему реализации |
| 38 |  | СВО | Уровень загрузки производственных мощностей очистных сооружений | Отношение среднесуточного объема реализации сточных вод (умноженного на коэффициент максимального спроса - 1,3) к общей производительности очистных сооружений |
| 39 |  | СОО | Доля ценного вторичного сырья из смешанных отходов и вовлечение его в хозяйственный оборот | Отношение объемов ценного вторичного сырья, вовлеченного в хозяйственный оборот, к общему утилизируемому объему смешанных отходов |
| 40 |  | СОО | Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах | Отношение объемов смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах, к общему утилизируемому объему |

* - Принятые сокращения:

СЭ - система электроснабжения;

СГ - система газоснабжения;

СТ - системы теплоснабжения;

СВС - системы водоснабжения;

СВО - системы водоотведения;

СОО - система обращения с отходами.

5.1  Целевые показатели системы электроснабжения

Таблица 5.1.-1     Целевые показатели развития системы электроснабжения МО Провиденский городской округ

| № | Группа показателей |  | Наименование показателя | Единица |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | Доля потребителей в жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | домах, обеспеченных доступом к | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доступность товаров |  | коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | и услуг для |  |  | % | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Удельное электропотребление | тыс.кВт*ч/чел | 2,246 | 2,23 | 2,216 | 2,198 | 2,178 | 2,166 | 2,164 | 2,222 | 2,229 | 2,229 | 2,229 | 2,229 |  |
| 4 |  |  |  | Индекс нового строительства | % | 0,033 | 0,033 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 5 | Спрос на |  | Общий объем реализации | тыс кВт*ч | 8285 | 8242 | 8199 | 8180 | 8129 | 8109 | 8101 | 8322 | 8350 | 8350 | 8350 | 8285 |  |
|  |  |  | электроэнергии абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коммунальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Величина новых присоединяемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ресурсы |  |  | Тыс.кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели |  | Уровень потерь в сети | % | 15,9 | 12,7 | 11,7 | 10,5 | 9,4 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  | эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | производства и |  | Коэффициент потерь в сети | тыс. | 55,81 | 50,29 | 50,75 | 50,29 | 49,79 | 49,35 | 48,91 | 48,42 | 48,20 | 47,99 | 47,78 | 47,58 |  |
|  | транспортировки |  |  | кВтч/км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Надежность |  | Аварийность систем | ед./1000 км | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (бесперебойность) |  | коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес сетей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | потребителей |  |  | % | - | - | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |  |
|  |  |  | нуждающихся в замене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатели качества |  | Установленная мощность | КВА | 5300 2000 | 5300 2000 | 5300 2000 | 5300 2000 | 5300 2000 | 5300 2000 | 5300 2000 | 5300 2000 | 5300 2000 | 5300 2000 | 5300 2000 | 5300 2000 |  |
|  |  |  | ТП (6/0,4 кВ); ТП(6/10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поставляемого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установленная мощность |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  |  |  |  |
| 12 | ресурса |  |  | КВА |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | 1800 | 1800 |  |
|  |  |  | трансформаторов (10/0,4кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 13 |  | Резерв (+)/Дефицит (-) мощности источников электроснабжения потребителей | МВ | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 |  |
| 14 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Загрузка ПС 220 кВ по данным замеров | КВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 |  | Загрузка ПС 35-110 кВ по данным замеров с прогнозом | КВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 |  | Уровень загрузки с учетом перегрузки в аварийных режимах трансформаторов 35-110 кВ | % | 21 | 30 | 40 | 55,4 | 57,5 | 57,4 | 56,3 | 58,4 | 60,9 | 67,9 | 69,2 | 72,6 |  |
| 17 |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 18 |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

5.2  Целевые показатели системы теплоснабжения

Таблица 5.2.-1     Целевые показатели развития системы теплоснабжения МО Провиденский городской округ

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателя |  | значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3 |  | Индекс нового строительства | % | - | 0,08 | 0,12 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - |
| 4 | Спрос на коммунальные ресурсы | Величина присоединенной нагрузки | Гкал/час | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 |
| 5 |  | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Тыс. Гкал | 57,627 | 57,627 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 |
| 6 |  | Подразделениям предприятия | Тыс. Гкал | 8,846 | 8,846 | 8,846 | 8,846 | 8,846 | 8,846 | 8,846 | 8,846 | 8,846 | 8,846 | 8,846 | 8,846 |
| 7 |  | Общий объем реализации тепловой энергии абонентам, в том числе: | Тыс. Гкал | 48,781 | 48,781 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 |
| 8 |  | Население | Тыс. Гкал | 30,183 | 30,183 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 |
| 9 |  | Бюджетно-финансируемые организации | Тыс. Гкал | 13,216 | 13,216 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 |
| 10 |  | Промышленность и прочие | Тыс. Гкал | 5,381 | 5,381 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 |
| 11 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Выработка тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 |
| 12 |  | Котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения | Гкал | 42 582,8 | 42 582,8 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 40879,49 | 42 582,8 |
| 13 |  | Котельная 18а («Модуль») пгт.Провидения | Гкал | 973,8 | 973,8 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 925,11 | 973,8 |
| 14 |  | Котельная №19 («Центральная») с.Новое Чаплино | Гкал | 8 480,763 | 8 480,763 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8141,532 | 8 480,763 |
| 15 |  | Котельная №20 («Центральная») с.Сиреники | Гкал | 7 410,010 | 7 410,010 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7113,61 | 7 410,01 |
| 16 |  | Котельная №21 («Центральная») с.Нунлигран | Гкал | 4 392,144 | 4 392,144 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4216,458 | 4 392,144 |
| 17 |  | Котельная №22 («Модуль») с.Энмелен | Гкал | 2 061,100 | 2 061,100 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 1958,045 | 2 061,100 |
| 18 |  | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, в том числе: | кг.у.т./Гкал | 338,9 | 338,9 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 |
| 19 |  | Котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения | кг.у.т./Гкал | 188,5 | 188,5 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 | 185,20 |
| 20 |  | Котельная 18а («Модуль») пгт.Провидения | кг.у.т./Гкал | 173,4 | 173,4 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 21 |  | Котельная №19 («Центральная») с.Новое Чаплино | кг.у.т./Гкал | 264 | 264 | 259,20 | 259,20 | 259,20 | 259,20 | 259,20 | 259,20 | 259,20 | 259,20 | 259,20 | 259,20 |
| 22 |  | Котельная №20 («Центральная») с.Сиреники | кг.у.т./Гкал | 229,2 | 229,2 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 |
| 23 |  | Котельная №21 («Центральная») с.Нунлигран | кг.у.т./Гкал | 424,1 | 424,1 | 227,10 | 227,10 | 227,10 | 227,10 | 227,10 | 227,10 | 227,10 | 227,10 | 227,10 | 227,10 |
| 24 |  | Котельная №22 («Модуль») с.Энмелен | кг.у.т./Гкал | 317,2 | 317,2 | 273,10 | 273,10 | 273,10 | 273,10 | 273,10 | 273,10 | 273,10 | 273,10 | 273,10 | 273,10 |
| 25 |  | Собственные нужды (в % от выработки), в том числе: | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 26 |  | Котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения | Гкал | 938 | 938 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| 27 |  |  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 28 |  | Котельная 18а («Модуль») пгт.Провидения | Гкал | 20 | 20 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 29 |  |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 |  | Котельная №19 («Центральная») с.Новое Чаплино | Гкал | 282 | 282 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 31 |  |  | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 32 |  | Котельная №20 («Центральная») с.Сиреники | Гкал | 158 | 158 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 39 |  |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40 |  | Котельная №21 («Центральная») с.Нунлигран | Гкал | 122 | 122 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 41 |  |  | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 42 |  | Котельная №22 («Модуль») с.Энмелен | Гкал | 66 | 66 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 43 |  |  | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33 |  | Уровень потерь в сети (в % от отпуска) | % | 12,94 | 12,94 | 12,6 | 12,26 | 11,93 | 11,6 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 9,8 | 9,3 |
| 34 |  | Котельная №18 («Провиденская ТЭС») пгт.Провидения | Гкал | 2675 | 2675 | 2453 | 2371 | 2289 | 2207 | 2126 | 2044 | 1962 | 1880 | 1799 | 1717 |
| 35 |  |  | % | 6,2 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
| 36 |  | Котельная 18а («Модуль») пгт.Провидения | Гкал | 62 | 62 | 57 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| 37 |  |  | % | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 |
| 38 |  | Котельная №19 («Центральная») с.Новое Чаплино | Гкал | 2297 | 2297 | 2198 | 2117 | 2035 | 1954 | 1872 | 1791 | 1709 | 1628 | 1465 | 1303 |
| 39 |  |  | % | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| 40 |  | Котельная №20 («Центральная») с.Сиреники | Гкал | 961 | 961 | 910 | 896 | 882 | 868 | 854 | 839 | 825 | 810 | 797 | 782 |
| 41 |  |  | % | 13 | 13 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,0 |
| 42 |  | Котельная №21 («Центральная») с.Нунлигран | Гкал | 391 | 391 | 371 | 363 | 354 | 349 | 337 | 329 | 320 | 312 | 303 | 295 |
| 43 |  |  | % | 9 | 9 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 |
| 44 |  | Котельная №22 («Модуль») с.Энмелен | Гкал | 302 | 302 | 290 | 286 | 282 | 278 | 274 | 270 | 266 | 262 | 258 | 254 |
| 45 |  |  | % | 15 | 15 | 14,8 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 13 |
| 46 |  | Коэффициент потерь | Гкал/ км | 198,4 | 198,4 | 186,2 | 180,6 | 175 | 169 | 163 | 158 | 152 | 141 | 138 | 130 |
| 47 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Ед/км | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  | Общий средний износ сетей | % | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения | % | 69,67 | 69,67 | 69,67 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 50 | Показатели воздействия на окружающую среду | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, превышающих ПДВ | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Сбалансирован- ность системы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей (средний за отопительный период) | % | 30,33 | 30,33 | 30,33 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 52 |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере | % | 14,9 | 14,9 | 25 | 40 | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах | % | 14,9 | 14,9 | 25 | 40 | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5.3. Целевые показатели развития системы водоснабжения

Таблица   5.3.-1             Целевые показатели развития системы водоснабжения Провиденского городского округа

| № | Группа показателей | Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  | Доля потребителей в жилых |  | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |  |
| 1 |  |  | домах, обеспеченных доступом к | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность товаров и | коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 |  |
|  | услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Удельное водопотребление | л/сут. чел. | 178 | 195 | 167 | 197 | 197 | 198 | 200 | 201 | 202 | 202 | 202 | 202 |  |
| 4 |  |  | Индекс нового строительства | % | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 |  |  | Общий объем реализация воды | куб. м | 133148,2 | 153348,12 | 154094,23 | 155113,14 | 156232,42 | 157214,99 | 158410,99 | 159647,81 | 160706,99 | 160706,99 | 160706,99 | 160706,99 |  |
|  | Спрос на коммунальные | абонентам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ресурсы |  | Величина новых присоединяемых | тыс. куб. м/сут. | - | 0,035 | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Общий объём водозабора | куб. м | 264373,59 | 285189,73 | 286430,36 | 287683,92 | 288944,44 | 290211,96 | 291486,52 | 292768,17 | 294056,93 | 294056,93 | 294056,93 | 294056,93 |  |
| 8 | Показатели |  | Собственные нужды | тыс. куб. м | 0,4438 | 0,4438 | 0,4438 | 0,4438 | 0,4438 | 0,4438 | 0,4438 | 0,4438 | 0,4438 | 0,4438 | 0,4438 | 0,4438 |  |
| 9 | эффективности |  |  | % | 0,25 | 0,17 | 0,16 | 0,155 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 10 | производства и |  | Уровень потерь в сети | тыс. куб. м | 32,878 | 21,138 | 21,005 | 20,378 | 19,574 | 19,029 | 18,098 | 16,432 | 16,432 | 16,432 | 16,432 | 16,432 |  |
| 11 | транспортировки |  | % | 12,4 | 7,99 | 7,36 | 7,11 | 6,8 | 6,58 | 6,2 | 5,6 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |  |
| 12 | ресурсов |  | Удельные расходы электроэнергии | кВт*ч/куб. м | 1,588 | 1,512 | 1,40 | 1,396 | 1,39 | 1,382 | 1,372 | 1,366 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |  |
| 13 |  |  | Коэффициент потерь | тыс. куб. м/км | 11,15 | 11,12 | 12,0 | 12,0 | 12,11 | 12,17 | 12,27 | 12,3 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |  |
| 14 | Надежность |  | Аварийность систем | ед./км | 109,5 | 109,1 | 88,6 | 54,1 | 47,9 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (бесперебойность) | коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | снабжения потребителей | Общий средний износ сетей | % | 63,5 | 62,1 | 50 | 35,8 | 20,1 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Резерв/дефицит мощности | тыс. куб. м/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Показатели качества | источников водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля проб воды в местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поставляемого ресурса |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 18 |  | водоразбора, соответствующая | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Показатели воздействия | Объём сбрасываемых | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | на окружающую среду | неочищенных промывных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Уровень загрузки | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | производственных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Группа показателей | Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  | Обеспеченность потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | товаров и услуг приборами | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Сбалансированность | учета в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | системы коммунальной | Обеспеченность потребления |  | 13 | 30 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 22 | инфраструктуры | товаров и услуг приборами | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учета в многоквартирных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Целевые показатели развития системы водоотведения

Таблица 5.4.-1             Целевые показатели развития системы водоотведения  Провиденского городского округа

| № | Группа показателей | Наименование | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  | Доля потребителей в жилых |  | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |  |
| 1 |  |  | домах, обеспеченных доступом к | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доступность товаров и | Доля расходов на оплату услуг в | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
|  | услуг для потребителей | совокупном доходе населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Удельное водоотведение | куб. м/чел. сут | 0,133 | 0,154 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |  |
| 4 |  |  | Индекс нового строительства | % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Спрос на |  | Объем реализации | тыс. куб. м | 135,6482 | 155,84812 | 156,59423 | 157,61314 | 158,73242 | 159,71499 | 160,91099 | 162,14781 | 163,20699 | 163,20699 | 163,20699 | 163,20699 |  |
|  |  |  | Величина новых присоединяемых |  | - | 44,732 | 1.246 | 1,254 | 1,26 | 1,268 | 1,275 | 1,281 | 1,289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | коммунальные ресурсы |  | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективности |  | Удельные расходы | кВт*ч/куб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | производства и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроэнергии | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Надежность |  | Аварийность систем | ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н\д | н/д |  |
|  | (бесперебойность) | коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | снабжения |  | Общий средний износ сетей | % | 67 | 57 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. куб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Резерв/дефицит мощности ОСК | м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | % | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Доля сточных вод, не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели воздействия | подвергающихся очистке, в общем |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 |  | объеме сточных вод, | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сбрасываемых в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | централизованные общесплавные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Группа показателей | Наименование | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  | или бытовые системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля проб сточных вод, не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соответствующих установленным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормативам допустимых сбросов, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 |  | лимитам на сбросы, рассчитанная | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | применительно к видам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | централизованных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбалансированность | Уровень загрузки |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | системы коммунальной | производственных мощностей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инфраструктуры | очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5. Целевые показатели развития системы обращения с отходами

Таблица 5.5.-1             Целевые показатели развития системы обращения с отходами  Провиденского городского округа

| № | Группа показателей | Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  | Доля потребителей в жилых домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | обеспеченных доступом к | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доступность товаров и | коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный показатель оказанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | услуг для потребителей |  | куб. м/чел. | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,4 |  |
|  |  | услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Доля расходов на оплату услуг в | % | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,16 |  |
|  |  |  | совокупном доходе населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Общий объем реализации услуг | куб. м | 6382 | 6419 | 6475 | 6549 | 6606 | 6662 | 6702 | 6741 | 6780 | 6820 | 6922 | 7025 |  |
| 5 | Спрос на коммунальные | Годовая норма образования отходов | куб. | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,82 | 1,84 | 1,86 |  |
|  | ресурсы | для населения | м/год*чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Величина новых нагрузок | куб. м | - | 37 | 56 | 74 | 57 | 56 | 40 | 39 | 39 | 40 | 102 | 103 |  |
| 7 | Показатели качества | Обеспечение инструментального | % | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | поставляемого ресурса | контроля принимаемых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля ценного вторичного сырья из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сбалансированность | смешанных отходов и вовлечение его | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | в хозяйственный оборот Доля ТКО, подвергаемая переработке | % | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | системы коммунальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля смешанных отходов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | подлежащих захоронению на | % | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  |  |  | полигонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ОБЩАЯ  ПРОГРАММА   ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

6.1.Совокупная программа инвестиционных проектов.

Таблица 6.1 -1Общая характеристика инвестиционных проектов коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование программы | Период реализации | Объем капитальных вложений, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Ӏ | Проекты инвестиционной программы в сфере теплоснабжения : |  | 331193,43 |
| 1 | «Техническое перевооружение котельных пгт. Провидения и реконструкция тепловых сетей» | 2018-2026 | 199 690,73 |
| 2 | «Техническое перевооружение котельной с Новое Чаплино и реконструкция тепловых сетей» | 2018-2026 | 23 389,09 |
| 3 | «Техническое перевооружение котельной с Сиреники и реконструкция тепловых сетей» | 2018-2026 | 55 274,17 |
| 4 | «Техническое перевооружение котельной с. Нунлигран и реконструкция тепловых сетей» | 2018-2026 | 30 220,37 |
| 5 | «Техническое перевооружение котельной с. Энмелен и реконструкция тепловых сетей» | 2018-2026 | 22 618,53 |
| ӀӀ | Проекты инвестиционной программы в сфере водоснабжения : |  | 63160,25 |
| 1 | «Реконструкция водозабора подъемных вод «Гнилая речка» (дренажная система) Ясная поляна №1» | 2018-2022 | 24101,83 |
| 2 | «Реконструкция водозабора «Комсомольская бухта» (забор морской воды) пгт.Провидения» | 2019 | 1294,63 |
| 3 | «Реконструкция водозабора подземных вод НовоЧаплиное» | 2019-2022 | 8735,66 |
| 4 | «Реконструкция водозабора с. Сиреники» | 2020-2023 | 7175,990 |
| 5 | «Реконструкция водозабора с Нунлигран» | 2020-2023 | 5932,14 |
| 6 | «Обновление транспортного парка сельских поселений:с.Сиреники, с.Нунлигран, с.Энмелен и с.Янракыннот для бесперебойного водоснабжения» | 2024-2025 | 15920,0 |
| ӀӀӀ | Проекты инвестиционной программы в сфере обращения с отходами: |  | 150276,776 |
| 1 | «Инвестиционная проект по строительству объектов, используемых для утилизации,обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, на территории пгт.Провидения-с.Новое Чаплино» | 2018-2026 | 77006,8 |
| 2 | «Инвестиционная проект по строительству объектов, используемых для утилизации,обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, на территории с.Энмелен» | 2018-2026 | 16874,0 |
| 3 | «Инвестиционная проект по строительству объектов, используемых для утилизации,обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, на территории с.Сиреники» | 2018-2026 | 22679,6 |
| 4 | «Инвестиционная проект по строительству объектов, используемых для утилизации,обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, на территории с.Нунлигран» | 2018-2026 | 16862,2 |
| 5 | «Инвестиционная проект по строительству объектов, используемых для утилизации,обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, на территории с.Яранкыннот» | 2018-2026 | 16862,2 |
| ӀY | Проекты инвестиционной программы в сфере электроснабжения : |  | 75330,601445 |
| 1 | Реконструкция ТП-3 | 2018 | 3754,559 |
| 2 | Реконструкция ТП-4 | 2019 | 3754,559 |
| 3 | Реконструкция ТП-7 | 2020 | 2491,23345 |
| 4 | Реконструкция ТП-9 | 2021 | 1625,33675 |
| 5 | Реконструкция ТП-12 | 2022 | 3754,5559 |
| 6 | Реконструкция ТП-СПТУ | 2023 | 2548,66585 |
| 7 | Реконструкция ТП-Школа | 2024 | 3754,5559 |
| 8 | Реконструкция ТП-ДУ | 2025 | 2567,2649 |
| 9 | Реконструкция ТП-Ясная поляна-1 | 2026 | 1488,7682 |
| 10 | Замены кабельных линий | 2018-2026 | 38000,0 |
|  | ИТОГО: | 2018-2026 | 619961,0574445 |
| Y | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, в подразделениях ЖКХ. | 2018-2026 | 47605,79 |
| 1 | Установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | 2018-2019 | Определить по проектно- сметной документации |
|  | Установки приборов учета тепловой энергии в подразделениях ЖКХ. | 2018-2019 | 8514,0 |
| 2 | Внедрение системы диспетчеризации на водозаборах. | 2018-2026 | 30577,79 |
|  | ИТОГО: |  | 47605,79 |
|  | ВСЕГО: |  | 667566,848 |

Итоговые затраты, направленные  на обеспечение планируемых мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры, не учитывают затраты на водоотведение, так как схема водоотведения и мероприятия  не разрабатывались.

6.2. Пояснительная записка к инвестиционным проектам

| Проекты инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |
| --- |
| Цели проектов | Повышение эффективности, качества и надежности теплоснабжения. Снижение эксплуатационных затрат |
| задачи | увеличить производительность (повысить КПД) котельной; сократить затраты на содержание котельной; избежать постоянного ремонта котельного оборудования и теплотрасс повысить безопасность. |
| Технические параметры проекта | Замена котлов на новые, с такой же мощностью, замена тепловых трубопроводов |
| Сроки реализации проекта | 2018-2027гг |
| Описание экономического эффекта | Снижение расходов на ремонт теплотрасс, снижение затрат на содержание котельной, снижение затрат на топливо |
| Необходимые капитальные затраты тыс.руб. | 331 193,43 |
| Показатели экономической эффективности проекта |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб. | 209413,6 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 1,15 % |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 13 |
| Проекты инвестиционной программы в сфере водоснабжения |
| Цели проектов | Повышение эффективности, качества и надежности централизованной системы водоснабжения. Снижение эксплуатационных затрат |
| задачи | Реконструкция водозаборов. Повысить производительность, снизить себестоимость продукции. |
| Технические параметры проекта | Установка нового насосного оборудования, замена изношенных водопроводов, установка приборов учета. |
| Сроки реализации проекта | 2018-2027гг |
| Необходимые капитальные затраты тыс.руб. | 47240,2 |
| Показатели экономической эффективности проекта |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб. | 30269,67 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 4,9% |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | 9 лет |
| Проекты инвестиционной программы в сфере обращения с отходами |
| Цели проектов | Снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Повысить качество жизни населения |
| задачи | Уменьшить количество ТБО, подлежащих захоронению |
| Технические параметры проекта | Строительство полигонов с мусоросжигающими установками |
| Сроки реализации проекта | 2018-2027гг |
| Необходимые капитальные затраты тыс.руб. | 150276,776 |
| Показатели экономической эффективности проекта |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб. | 110170 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | не определена |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Более 15 лет |
| Проекты инвестиционной программы в сфере электроснабжения |
| Цели проектов | Повышение эффективности, качества и надежности системы электроснабжения. Снижение эксплуатационных затрат |
| Задачи | Снижение риска возникновения аварийных ситуаций и уменьшение уровня технологических потерь |
| Технические параметры проекта | Реконструкция существующих ТП и замена кабельных линий. |
| Сроки реализации проекта | 2018-2027гг |
| Необходимые капитальные затраты тыс.руб. | 75330,601 |
| Показатели экономической эффективности проекта |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб. | 40111 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | Не определена |
| Простой срок окупаемости (PP), лет | Более 15 лет |

7.ФИНАНСОВЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ  ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Общая сумма инвестиций, предусмотренная на весь период разработки Программы, оценочно составляет 667 566,848 тыс. руб. (включая НДС18%) в ценах 2017 года  (вместе с энергосберегающими мероприятиями).

На развитие систем коммунальной инфраструктуры требуется 619 961,06 тысяч рублей.  Из них:

средства предприятий-18598,833 тыс.рублей;

бюджет поселений- 30998,055 тыс. рублей;

бюджет МО- 92994,165 тыс. рублей;

бюджет ЧАО- 233893,6 тыс. рублей:

внебюджетные средства- 243476,447 тыс. рублей.

При разработке инвестиционных Программ соотношение предполагаемых затрат между источниками инвестиций подлежит уточнению и корректировке,  вместе с проектно-сметной документацией, на момент  их реализации.

В таблице  ниже  представлены  совокупные потребности  в  капитальных вложениях для реализации Программы.

Таблица 11.-1  Совокупные потребности  в  капитальных вложениях для реализации Программы

| № п/п | Наименование организации | Источник инвестиций | Капитальные затраты Тыс.руб | План график мероприятий | Капитальные затраты в ценах соответствующих лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к базовому году | Индекс- дефляторы | 1.063 | 1.127 | 1.181 | 1.229 | 1.274 | 1.319 | 1.367 | 1.416 | 1.446 | 1.5 |  |
|  |  |  | В ценах 2017 г | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Тыс.рублей |
| 1 | Система теплоснабжения |
|  | Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | Средства предприятий. За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | 9935,8029 | (с НДС 18%) | 781,56711 | 903,94851 | 1012,24011 | 1069,85781 | 829,30071 | 1358,79141 | 1358,79141 | 1358,79141 | 631,25721 | 631,25721 | 14903,70435 |
|  |  | Бюджет поселений | 16559,6715 | (с НДС 18%) | 1302,61185 | 1506,58085 | 1687,06685 | 1783,09635 | 1882,16785 | 2264,65235 | 2264,65235 | 2264,65235 | 1052,09535 | 1052,09535 | 24839,5-725 |
|  |  | Бюджет МО | 49679,0145 | (с НДС 18%) | 3907,83555 | 4519,74255 | 5061,20055 | 5349,28905 | 4146,50355 | 6793,95705 | 6793,95705 | 6793,95705 | 3156,28605 | 3156,28605 | 74518,52175 |
|  |  | Бюджет ЧАО | 122541,5691 | (с НДС 18%) | 9639,32769 | 11148,69829 | 12473,9496 | 13194,91299 | 10228,04209 | 16758,42739 | 16758,42739 | 16758,42739 | 7785,50559 | 7785,50559 | 183812,35365 |
|  |  | Внебюджетные средства | 132477,372 | (с НДС 18%) | 10420,8948 | 12052,6468 | 13496,5348 | 14264,7708 | 11057,3428 | 18117,2188 | 18117,2188 | 18117,2188 | 8416,7728 | 8416,7728 | 198716,058 |
|  |  | итого | 331 193,43 | (с НДС 18%) | 26052,237 | 30131,617 | 33741,337 | 35661,927 | 27643, 357 | 45293, 047 | 45293,047 | 45293,047 | 21041, 907 | 21041,907 | 496790,145 |
| 2 | Система электроснабжения |
|  | Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | Средства предприятий. За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | 2259,918 | (с НДС 18%) | 114 | 226,636677 | 226,636677 | 186,87370035 | 162,7601025 | 226,636677 | 190,4599755 | 226,636677 | 191,017947 | 158,663046 | 3389,877 |
|  |  | Бюджет поселений | 3766,53 | (с НДС 18%) | 190 | 377,727795 | 377,727795 | 314,5616725 | 271,2668375 | 377,727795 | 317,4332925 | 377,727795 | 318,363245 | 264,43841 | 5649,795 |
|  |  | Бюджет МО | 11299,59 | (с НДС 18%) | 570 | 1133,183385 | 1133,183385 | 943,6850175 | 813,8005125 | 1133,183385 | 952,2998775 | 1133,183385 | 955,089735 | 793,31523 | 16949,385 |
|  |  | Бюджет ЧАО | 27872,322 | (с НДС 18%) | 1406 | 2795,185683 | 2795,185683 | 2327,7563765 | 2007,3745975 | 2795,185683 | 2349,0063645 | 2795,185683 | 2355,888013 | 1956,844234 | 4180,983 |
|  |  | Внебюджетные средства | 30132,24 | (с НДС 18%) | 1520 | 3021,82236 | 3021,82236 | 2516,49338 | 2170,1347 | 3021,82236 | 2539,46634 | 3021,82236 | 2546,90596 | 2115,50728 | 45198,36 |
|  |  | итого | 75330,601445 | (с НДС 18%) | 3800,0 | 7554,5559 | 7554,5559 | 6291,23345 | 5425,33675 | 7554,5559 | 6348,66585 | 7554,5559 | 6367,2649 | 5288,7682 | 112995,9022 |
| 3 | Система водоснабжения |
|  | Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | Средства предприятий. За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | 1894,8075 | (с НДС 18%) | 106,50573 | 135,23448 | 179,71683 | 219,551623 | 154,80953 | 212,51523 | 210,11733 | 210,11733 | 255,11733 | 210,11733 | 2842,21125 |
|  |  | Бюджет поселений | 3158,01125 | (с НДС 18%) | 177,50955 | 225,3908 | 299,52805 | 365,92705 | 259,68355 | 354,19205 | 350,19555 | 350,19555 | 425,19555 | 350,19555 | 4737,016875 |
|  |  | Бюджет МО | 9474,0375 | (с НДС 18%) | 532,52865 | 676,1724 | 8985,8415 | 1097,78115 | 779,04765 | 1062,57615 | 1055,8665 | 1055,8665 | 1275,58665 | 1055,8665 | 14211,05625 |
|  |  | Бюджет ЧАО | 23369,2925 | (с НДС 18%) | 1313,57067 | 1667,89192 | 2216,50757 | 2707,8617 | 1921,65087 | 2621,02117 | 2591,44707 | 2591,44707 | 3146,44707 | 2591,44707 | 35053,93875 |
|  |  | Внебюджетные средства | 25264,1 | (с НДС 18%) | 1420,0764 | 1803,1264 | 2396,2244 | 2927,4164 | 2077,4604 | 2833,5364 | 2801,5644 | 2801,5644 | 3401,5644 | 2801,5644 | 37896,15 |
|  |  | итого | 63160,25 | (с НДС 18%) | 3550,191 | 4507,816 | 5990,561 | 7318,541 | 5193, 651 | 7083, 841 | 7003,911 | 7003,911 | 8503, 911 | 7003,911 | 94740,375 |
| 5 | Система обращения с отходами |
|  | МП «Провиденское ЖКХ». ООО «Полигон» | Средства предприятий. За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | 4508,3028 | (с НДС 18%) | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 132,16 | 136,768 | 105,728 | 113,516 | 105,728 | 6762,4542 |
|  |  | Бюджет поселений | 7513,8388 | (с НДС 18%) | 867,3 | 198,45 | 637,2 | 637,2 | 637,2 | 637,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11270,7582 |
|  |  | Бюджет МО | 22541,5164 | (с НДС 18%) | 2601,9 | 595,35 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33812,2746 |
|  |  | Бюджет ЧАО | 60110,4 | (с НДС 18%) | 5876,8 | 3175,2 | 10195,2 | 10195,2 | 10195,2 | 10195,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90165,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 55602,40712 | (с НДС 18%) | 4720,0 | 13924,0 | 9794,0 | 6372,0 | 6372,0 | 4012,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 83403,61068 |
|  |  | итого | 150276,776 |  | 22207,6 | 40084,6 | 22679,6 | 19257,6 | 19257,6 | 16888,16 | 2498,768 | 2465,728 | 2465,728 | 2473,516 | 225415,164 |
| 6 | В целом по всем системам коммунальной инфраструктуре |
|  |  | Средства предприятий. За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | 18598,833 | ИТОГО (с НДС 18%) | 1143,673 | 1407,42 | 1560,194 | 1617,883 | 1288,47 | 1930,103 | 1896,137 | 1901,273 | 1190,908 | 1105,766 | 27898,2495 |
|  |  | Бюджет поселений | 30998,055 | ИТОГО (с НДС 18%) | 2537,421 | 2308,149 | 3001,523 | 3100,785 | 3050,318 | 3633,772 | 2932,281 | 2992,576 | 1795,654 | 1666,729 | 46497,0825 |
|  |  | Бюджет МО | 92994,165 | ИТОГО (с 18% НДС) | 7612,264 | 6924,448 | 17091,83 | 9302,355 | 7650,952 | 10901,32 | 8802,123 | 8983,007 | 5386,962 | 5005,468 | 350840,4 |
|  |  | Бюджет ЧАО | 233893,6 | ИТОГО (с НДС 18 %) | 18235,7 | 18786,98 | 27680,84 | 28425,73 | 24352,27 | 32369,83 | 21698,88 | 22145,06 | 13287,84 | 12333,8 | 365214,6705 |
|  |  | Внебюджетные средства | 243476,447 | ИТОГО (с 18% НДС) | 18080,97 | 30801,6 | 28708,58 | 26080,68 | 21676,94 | 27984,58 | 25818,25 | 26300,61 | 16725,24 | 15693,84 | 365214,6705 |
| 7 |  | ИТОГО (с НДС) | 619961,1 | ИТОГО (с 18% НДС) | 47610,03 | 60228,6 | 78042,97 | 68527,43 | 58018,95 | 76819,61 | 61147,67 | 62322,53 | 38386,6 | 35805,6 | 929941,65 |

12.МОДЕЛЬ  ДЛЯ  РАСЧЕТА  ПРОГРАММЫ

Моделирование Программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Провиденский городской округ Чукотского автономного округа  осуществлялось с применением  установленных алгоритмов расчетов,  с помощью программ MSExcel.

В расчетах по проектам была использована ставка дисконтирования 5,0%.

Ставка определялась по следующей формуле:

где r – ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации;

i – объявленный Правительством РФ на текущий год темп инфляции.

При условии, что ставка рефинансирования Центрального банка РФ составит на планируемый период  8,5 %, а объявленный Правительством РФ на текущий 2017 г год темп инфляции – 3,29 %, ставка дисконтирования без учета риска проекта будет составлять 5,0 %. Учитывая всевозможные риски ставка принята в 10 %.