- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального Образования

Провиденского городского округа

Провиденского района Чукотского автономного округа

на 2018-2028 годы "

| Наименование Программы | "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального Образования Провиденского городского округа Провиденского района Чукотского автономного округа на 2018-2028 годы " (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации (п.4.1 ст 6.); Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр. №701; Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ); Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416 (ред.19.12.2016) «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06. 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013г. № 641 (ред.от 04.09.2015) «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05. 2014г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Приказ Министерства Экономики Российской Федерации от 01.10.1997 г. №118 «Об утверждении методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10. 2007г. №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов». |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Провиденский городской округ |
| Разработчик программы | ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» |
| Ответственный исполнитель | ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» |
| Соисполнители программы | Организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы |
| Цели Программы | Реализация государственной экономической политики в области развития жилищного строительства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Обеспечение устойчивого функционирования, надежности и качества, эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2018-2028гг.; Улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасности населения за счет модернизации объектов размещения отходов и снижение объемов и токсичности отходов, направляемых на захоронение. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере электроснабжения, водоснабжения и водоотведения , теплоснабжения и утилизации (захоронения) ТБО. |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня надежности коммунальных систем и обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 2.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей и перспективной застройки. 3.Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. 4.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6.Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе. 7.Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2018-2028 годы. 1 этап-2018г 2 этап-2019г 3 этап-2020г 4 этап-2021г 5 этап-2022г 6 этап- 2023-2028гг |
| Важнейшие целевые показатели программы | 1. Показатели обеспеченности и потребности застройки поселения, спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; 2.Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры; 3. Показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; 4.Оценка доступности для населения коммунальных услуг; 5. Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); 6.Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; 7.Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; 8. Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: Бюджетные средства: -бюджет поселений -5% -бюджет МО района – 15% -бюджет Чукотского автономного округа-37% ( в рамках целевых и ведомственных программ) Собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, плата за подключение (присоединение)- 3% Внебюджетные средства- 40% Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет 667 566,848 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры ; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат : - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; -- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; -снижение себестоимости коммунальных услуг. 3. Бюджетный результат: – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 4. Социальный результат: - создание новых рабочих мест; -повышение надежности и качества поставляемых коммунальных услуг; -рациональное использование природных ресурсов; -снижение платы за коммунальные услуги; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация муниципального образования Провиденский городской округ |

ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития инфраструктуры муниципального образования  «Провиденский городской округ Чукотского автономного округа»  является разработка и реализация стратегических задач развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Провиденского городского округа Чукотского автономного округа» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами Программы комплексного развития инфраструктуры муниципального образования   являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития инфраструктуры муниципального образования  «Провиденский городской округ Чукотского автономного округа»  базируются  на  следующих принципах:

-целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

-системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

-комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  «Провиденский городской округ Чукотского автономного округа» разрабатывается на период до 2028 года.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния .

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО.

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА   СУЩЕСТВУЮЩЕГО   СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ   ПРОВИДЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА.

2.1.  Основные показатели системы электроснабжения

Поставщик электрической энергии в Провиденском городском округе является  Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Основными потребителями электрической энергии на напряжении 0,4 кВ являются жилые дома, уличное освещение и собственные объекты ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» (котельные, ДЭС, водозаборы, помещение ТВС, насосная станция 2-го подъема, насосная станция 3-го подъема, гаражи, мастерские, административное здание, бани, конторы).

Максимальная электрическая нагрузка в Провиденском городском округе составляет 1,99 МВт. За год вырабатывается 18845 тыс.кВт.ч., из них 5,5% процентов расходуется на собственные нужды предприятия, 15 % составляют потери. Полезный отпуск в сеть 15000 тыс. кВт.ч, в том числе собственные подразделения используют 5300тыс.кВт.ч и 9700 тыс.кВт.ч  идет потребителям.

Из них: бюджетные организации  потребляют 2000 тыс.кВт.ч, прочие организации- 3000 тыс.кВт.ч,  население 4700тыс.кВт.ч.  На рисунках 1-2 представлен баланс системы электроснабжения Провиденского городского округа и структура  потребителей.

Рис.1 Баланс системы электроснабжения Провиденского городского округа.

Приборами  учета  электрической  энергии  оборудованы  100 %  потребителей.

Рис 2. Потребление электроэнергии по группам потребителей.

Источником электроснабжения  являются дизельные генераторы ДЭС, обшей мощностью 11,5 МВт, находящееся на балансе Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». В таблице 2.1. дана характеристика ДЭС в Провиденском городском округе.

Таблица 2.1. Характеристика дизельных генераторов

| Провиденский городской округ | Источники электроснабжения | Мощность | работающие | резерв | Требующие ремонта | Требующие замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.Провидения | Дизельные генераторы (ДЭС) -5 шт | 5,1 МВт | 2 | 3 | - | - |
| С. Новое Чаплино | Дизельные генераторы (ДЭС) -6 шт | 0,9 МВт | 2 | 2 | 1 | 1 |
| С. Сиренки | Дизельные генераторы (ДЭС) -4 шт | 1,68 МВт | 1 | 3 | - | - |
| с. Нунлигран | Дизельные генераторы (ДЭС) -6 шт+ 1 аварийный | 1,46 МВт +100квт | 6 | 1 | - | - |
| с. Энмелен | Дизельные генераторы (ДЭС) -4 шт | 1,46 МВт | 4 | - | - | - |
| с. Янракыннот | Дизельные генераторы (ДЭС) -3шт | 0,9 МВт | 3 | - | - | - |

Электрические сети  включают в себя РУ, подстанции и линии электропередач с классами напряжения 0,4кВ, 6кВ и 10кВ. Почти все воздушные и кабельные линии превысили свой срок эксплуатации. В связи с этим необходимо заменить участки сетей, выработавшие свой срок эксплуатации. Реконструкция ВЛ-0,4кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

В таблице 2.2. приведена длина кабельных и воздушных линий в Провиденском городском округе.

Таблица 2.2.  Протяженность воздушных и кабельных  линий.

| Провиденский городской округ | Линии электропередач | Воздушные Линии, км | Кабельные Линии, км |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт.Провидения | 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ | 17,22 | 21,14 |
| сп. Новое Чаплино | 0,4 кВ | 1,744 | 1,985 |
| сп. Сиренки | 0,4 кВ | 2,988 | 1,68 |
| сп. Нунлигран | 0,4 кВ | 1,638 | 0,38 |
| сп. Энмелен | 0,4 кВ | 1,933 | 1,125 |
| сп. Янракыннот | 0,4 кВ | 2,11 | 0,796 |
| ИТОГО: |  | 27,633 | 27,106 |

Электроснабжение потребителей электрической энергии осуществляется от трансформаторных подстанций.  Трансформаторное оборудование  эксплуатируется свыше 36-40 лет и требует замены. Более подробная характеристика  системы электроснабжения дана в Разделе 1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры «Обосновывающих материалов»

2.2. Основные показатели системы теплоснабжения

Эксплуатацию системы централизованного теплоснабжения Провиденского  городского округа осуществляет Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». Централизованное теплоснабжение  Провиденского городского округа представлено 7 источниками теплоснабжения (котельными) и тепловыми сетями, которые являются одним из узлов комплекса централизованного теплоснабжения.

Тепловые сети подразделены на категории:

- магистральные – от источника тепла до источников кварталов (населенных мест);

- распределительные – от магистральных тепловых сетей по территории микрорайонов (или кварталов) до ответвлений тепловых сетей к отдельным зданиям.

- ответвление к отдельным зданиям – от распределительных тепловых сетей до ввода в здание;

- от ввода в здании к присоединенным потребителям.

Существующие тепловые сети являются локальными, лучевыми (радиальными), с прокладкой от одного источника тепла в районы размещения тепловых потребителей, двухтрубные. Тепловые сети являются водяными сетями.

Часть жителей Провиденского городского округа не подключено к системе централизованного теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение используется в с. Янракыннот. Для целей отопления применяются печи. В настоящее время, индивидуальное теплоснабжение в Провиденском городском округе возможен только от электронагревательных котельных. Так же для индивидуального теплоснабжения возможны варианты с напольными котельными малой мощности, с использованием в качестве топлива уголь, дерево или пеллеты.

На территории Провиденского городского округа отсутствует газоснабжение. Генеральный план Провиденского городского округа не разрабатывался. Программы газификации Провиденского городского округа нет, аналогично отсутствует и предпроектная разработка индивидуального теплоснабжения.

Источниками теплоснабжения потребителей поселения обслуживаемых ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на территории Провиденского городского округа являются 7 котельных мощностью 48,029 Гкал/час. При чем 2 котельные находятся в пгт. Провидения, 1 котельная в с.Новое Чаплино, 2 котельные в с. Сиреники, 1 котельная в с. Нунлигран, и 1 котельная в с. Энмелен. Износ котельного оборудования в среднем составляет 60%. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 33,711 км, в двухтрубном 16,8555 км.

Износ тепловых сетей в среднем составляет 80 %.

Рис.3. Выработка тепловой энергии по котельным Провиденского городского округа

Все котельные Провиденского городского округа эксплуатируются с использованием изолированных систем теплоснабжения и выполняют функции ЦТП.  Раздельный транспорт теплоносителя для целей потребления потребителей и горячей воды определяет способ регулирование отпуска тепла в теплопотребляющие установки потребителя.

Рис.4. Баланс системы теплоснабжения  пгт. Провидения.

Регулирование отпуска тепла в системе отопления осуществляется ручным методом регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетней период наблюдения и равный -16 С0) равна 25 С0 (согласно графика изменения температуры в подающем и обратном теплопроводе 95-70 С0). Регулирование отпуска горячей воды осуществляется количественно, в зависимости от потребления горячей воды. Температура горячей воды составляет, согласно графика, в подающем и обратном теплопроводе 65-50 С0.

Первоочередными мероприятиями по развитию системы теплоснабжения являются реконструкция и ремонт оборудования существующих котельных, строительство новых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

Рис.5 Баланс тепловой энергии по зонам действия котельных

в Провиденском городском округе.

Котельные,  в основном введены в эксплуатацию 2001-2010 годах. В с. Новое Чаплино котельная введена в эксплуатацию в 2002г., в с. Энмелен котельная введена в эксплуатацию в 2004г. Капитальный ремонт проводился частично, начиная с 2001-2015гг.  Так же частично проводились и наладочные работы котлов в 2011г.

В качестве топлива на всех котельных служит каменный уголь, бурый уголь, жидкое топливо. Установлены водогрейные котлы типа КВТС-10-150 П, КВТС-10-150 В, КВГМ-0,35-115Н, КСВм-1,25К, КВм-1,33 (Братск-М), КВВ-1, Братск КСВ-1,25, Братск КСВ-1,74, КВр-1,16, КВр-1,74, КСВ-1,25 (ВК-3). Изношенность котельного оборудования и вспомогательных механизмов составляет 55-60 %, что в свою очередь не позволяет проводить в полном объеме наладочные работы. КПД  котлов не соответствует проектам (фактически КПД ниже на 35-40% от проектных). Всего по Провиденскому городскому округу находится в эксплуатации 21 котлоагрегатов, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Все эти здания (котельные) – это отдельно стоящие здания.

Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 48,029. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 6,861 Гкал/час.

На котельных отсутствуют коммерческие узлы учета отпуска тепловой энергии, что в свою очередь не позволяет анализировать экономику работы каждой котельной. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.

Детальная характеристика  системы теплоснабжения дана в Разделе 1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры «Обосновывающих материалов».

2.3. Основные показатели системы водоснабжения

Водоснабжение Провиденского городского округа осуществляет Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», которая является государственной организацией в сфере обеспечения населения и административных зданий коммунальными услугами, в том числе в организации водоснабжения Провиденского городского округа. В состав филиала входят следующие участки: пгт. Провидения, с.Новое Чаплино, с. Сиреники, с. Нунлигран, с. Энмелен и с. Энракыннот.

Водозаборные сооружения  Провиденского городского округа состоят на балансе администрации Провиденского городского округа и передано в оперативное управление (обслуживание)  ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Водоснабжение Провиденского городского округа осуществляется из подземных артезианских источников в основном за счет единой централизованной поселковой системы водоснабжения, которая включает в себя сооружения забора и очистки воды, артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

В настоящее время территории, неохваченные системой централизованного холодного водоснабжения в границах МО Провиденский городской округ являются территории с. Энмелен, с. Янракыннот, с. Нунлигран, частично с.Сиреники.

Источником централизованного водоснабжения Провиденского городского округа являются  воды из подземных источников. Общая протяженность водоводов – 23,75 км, фактическический износ водопроводных сетей – 65,3%. Всего за год поднимается 210,0 тыс.м3 питьевой воды. Потери в сетях- 15,7%. Полезный отпуск 176,4 тыс м3. На рисунке 6 представлены группы потребителей воды в процентном отношении.

Рис.6. . Потребление воды по группам потребителей в Провиденском городском округе.

Водозабор «Ясная Поляна» обеспечивает питьевой водой п.г.т. Провидения. Для обеспечения потребителей холодной питьевой водой используется вода из подземных источников. Водозабор расположен в 7 км от  п.г.т. Провидения.

Водозабор «Ясная Поляна» на месторождении пресных подземных вод «Гнилая Речка»  представляет собой подземную галерею диаметром 1м и длиной 85м, пройденную под руслом  р. Гнилая на глубине 6 метров. На участке «Верхний» расположен эксплуатируемый водозабор «Ясная Поляна -1». Водозабор состоит из трех скважин № 1э, № 2э, № 6э, глубиной 50-45м.

Водозабор «Комсомольская бухта» осуществляет забор морской воды.

В с. Новое Чаплино для обеспечения потребителей  холодной питьевой водой используется вода из водозабора подземных вод, месторождение Ново Чаплиное. Забор воды осуществляется из 2-х скважин.

В с. Сиреники  осуществляется забор водных ресурсов из р. Сиренек- Кейвук: в 1,5 км от устья, в 300 м  от  с. Сиреники , поверхностный водозабор осуществляется на расстоянии 5 м от берега. В  с. Нунлигран  в зимний период забор воды из озера осуществляется в 1 км от населенного пункта. В с. Энмелен забор воды из озера осуществляется в 9 км от населенного пункта. В с. Янракыннот Забор воды из реки Марич осуществляется в 7,5 км от устья (вверх по течению) от населенного пункта. Подъем и транспортировка воды осуществляется машинами на базе УРАЛ.

Для обеспечения потребителей холодной водой используется подвозная вода.

Учёт подвозной воды потребителям осуществляется транспортным средством в обмереной таре. Доля  объемов холодной  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – пгт. Провидения-10,54%, с.Новое Чаплино-6,2%, с. Сиреники-5,18 %.

Более подробная информация о системе водоснабжения дана в Разделе 1 «Обосновывающих материалов» Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

2.4. Основные показатели системы водоотведения

Система водоотведения пгт Провидения –  это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для сбора, удаления и очистки сточных вод, образующихся в результате жизнедеятельности людей и на промышленных предприятиях. Система централизованная, общесплавная. Общая протяженность  канализационных сетей пгт Провидения составляет 7,1 км.

Единственным поставщиком услуги централизованного водоотведения на территории муниципального образования является  Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». Число абонентов пгт Провидения, пользующихся услугами системой централизованного водоотведения- 188, из них 45 не подключены к централизованной канализации.  Часть районов городского округа не имеет централизованной канализовации  и использует местные септики и выгребные ямы :

Это с. Новое Чаплино – 20 абонентов;

с.Сиреники- 27 абонентов;

с. Нунлигран – 25 абонентов;

с.Энмелен- 19 абонентов

с.Энракыннот -17 абонентов.

За нецентрализованное водоотведение этих поселений отвечает Муниципальное Предприятие «Провиденское жилищно-коммунальное хозяйство» Провиденского муниципального района (МП «Провиденское ЖКХ»).

В настоящее время объемы реализации сточных вод для подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом, исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

Рис.7 Баланс водоотведения

Требуется комплексная модернизация системы централизованного водоотведения муниципального образования  Провиденский городской округ.

Для этого надо разработать проектно-сметную документацию в Провиденском городском округе для организации централизованного водоотведения  с очисткой сточных  вод до  рыбо- хозяйственного уровня

2.5. Основные показатели системы газоснабжения.

Централизованное газоснабжение в  Провиденском городском округе  отсутствует.

2.6. Основные показатели  по утилизации (захоронению)  ТБО.

Сбором, утилизацией (захоронением)  бытовых отходов, комплексной уборкой улиц  в  МО «Провиденский городской округ»  занимаются два  предприятия:

ООО «Полигон» и  МП «Провиденское ЖКХ» :

в  п.г.т Провидения    ООО «Полигон»,   по сельским поселениям  - МП «Провиденское ЖКХ».

Рисунок 8. Распределение ТБО в Провиденском городском округе.

ООО «Полигон» - принял и утилизировал- 4221,85 м3  ТБО в год от потребителей и 6,0 м3 от собственных подразделений.

МП « Провиденское ЖКХ» - принял  и утилизировал  2158,4 м3 ТБО в год от сельских потребителей.

Рисунок 9. Распределение отходов по зонам действия системы обращения с отходами

Более подробная информация представлена в Разделе 1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры «Обосновывающих материалов».

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и   энергосбережения у потребителей

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В целях реализации требований Федерального закона №261-ФЗ

« Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также Федерального закона  №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»  Постановлением правительства Чукотского  автономного округа была  утверждена региональная  программа "Об оснащении в Чукотском автономном округе  многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учёта  коммунальных  ресурсов на 2009-2012 годы".

Известно, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат городского бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях увеличения тарифов и цен	на энергоносители их расточительное	и  неэффективное использование недопустимо.

Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая	 значимость	 проблемы	энергосбережения и повышения энергетической эффективности как для Чукотского округа в целом, так и для всех муниципальных образований, в том числе и  Провиденского района. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории  Провиденского  городского  округа  и, прежде всего, в жилищной сфере, муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях.

Подробная информация о состоянии  учета  потребления ресурсов, используемых приборов учета  в Провиденском городском округе дана в Разделе 2. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, учета и сбора информации «Обосновывающих материалов».

  - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Сведения об оценке реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в Разделе 2 «Обосновывающих материалов».

Обоснования целевых показателей развития соответствующих систем коммунальной инфраструктуры приведены на основании разработанных схем ресурсоснабжения и сведены   Разделе 5  «Обосновывающих материалов» и в Разделе 4 «Программного документа».

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Динамика численности населения

В период 90-х начала 2000-х годов численность постоянного населения существенно сократилась. Несмотря на тенденцию к стабилизации общей численности, усилилась тенденция к старению и сокращению населения в трудоспособном возрасте.

Таблица 3.1.1 -1  Динамика  численности  населения Провиденского городского округа

|  | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население: | 6267 | 8728 | 8415 | 9778 | 4660 | 4263 | 3923 | н/д | 3895 | 3810 | 3771 | 3737 | 3714 | 3689 |
| городское (Пгт.Провидения) | 4840 | 6586 | 4643 | 5432 | 2723 | 2587 | 1970 | 1967 | 2008 | 1951 | 1993 | 2034 | 2085 | 2109 |
| сельское | 1427 | 2142 | 3772 | 4336 | 1937 | 1676 | 1953 | н/д | 1887 | 1859 | 1778 | 1703 | 1629 | 1580 |

Негативные тенденции могут постепенно преодолеваться в результате мер по улучшению демографической ситуации, реализуемых в рамках Концепции демографической политики РФ на период до 2026 г, Указа Президента РФ от 7 мая 2012г №606 и национального проекта «Здоровье».

Консервативный и инновационный сценарий прогноза базируется на среднем сценарии демографического прогноза. Суммарный прогноз    k рождаемости  к 2028 году составит 1,7. На рост рождаемости могут оказать влияние мер соц. поддержки государства , программ, направленных на улучшение жилищных условий, повышение уровня жизни, мед. помощи  и т.д. К числу негативных факторов относятся структурные изменения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста 20-29 лет при одновременном увеличении числа женщин в возрасте 30-39 лет, а также откладывание рождение ребенка на более поздний период.

Рисунок 10    Динамика численности населения в Провиденском районе.(1959-2017гг)

Вследствие вхождения в активный репродуктивный возраст малочисленных контингентов, родившихся в 1990-е годы, существенно ухудшится возрастной состав населения. Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1.1-2.

Таблица 3.1.1-2  Динамика численности  населения

|  | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, в том числе: | 3714 | 3696 | 3700 | 3721 | 3732 | 3743 | 3744 | 3745 | 3746 | 3747 | 3747 |
| м | 1861 | 1852 | 1854 | 1865 | 1870 | 1876 | 1877 | 1909 | 1910 | 1911 | 1911 |
| ж | 1853 | 1844 | 1846 | 1856 | 1862 | 1867 | 1867 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Доля трудоспособного возраста, в % от общей численности населения | 64,8 | 63,9 | 63,5 | 63,2 | 63,2 | 63,1 | 63,0 | 63,0 | 63,1 | 63,1 | 63,3 |
| Доля занятых в экономике в общем кол-ве трудоспособных,% | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Моложе трудоспособного возраста, в % от общей численности населения | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,2 | 21,9 | 21,7 | 21,6 | 21,4 | 21,1 | 20,9 | 20,5 |
| Старше трудоспособного возраста, в % от общей численности населения | 12,9 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 16,2 |
| k рождаемости | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| k смертности | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Естественный прирост (убыль) | +3,4 | +3,4 | +3,4 | +3,4 | +3,5 | +3,5 | +3,5 | +2,5 | +2,5 | +2,5 | +2,5 |

При этом численность трудоспособного возраста уменьшится. В этих условиях возрастает роль миграции населения в формировании трудового потенциала. Регулирование миграционных процессов  будет зависеть от государственной политики РФ. Реализация мероприятий госпрограмм позволит закрепить людей на территориях нуждающихся в трудовых ресурсах.

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

Информация о разрешенном новом строительстве отсутствует.  Проблема состояния жилищного фонда и социальных объектов стоит очень остро не только В Провиденском городском округе, но и  на всей территории Чукотского автономного округе. В предыдущие годы были сданы в эксплуатацию несколько малоэтажных коттеджей, строились частные дома, были отремонтированы кровли домов в национальных селах, произведен капитальный ремонт социально-значимых объектов.  В 2017-2019 гг.  будут выделены средства из муниципального бюджета в размере 44 300, 00 тысяч рублей на мероприятии по капитальному ремонту. Будут отремонтированы помещения в МКД п.г.т. Провидения,  один МКД  в с. Нунлигран,  один с. Энмелен, девять МКД в с. Янракыннот. Планируется построить 10 двухквартирных домов в с. Сиреники :

в 2018 году-6 двухквартирных домов, общей площадью 660 м2,

в 2019 году-4 двухквартирных дома, общей площадью 440 м2.

В 2021 году планируется ввести в строй в селе Нунлигран  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного общего образования» на 100 мест.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности.

В ближайшие годы структурных изменений в промышленности Провиденского района не произойдет. Основной вид деятельности промышленного комплекса это производство и распределение электроэнергии, тепловой энергии и воды, а также обрабатывающая промышленность ( производство пищевой промышленности, в том числе мяса, молочных продуктов, мучных ит.д.).

Дальнейшее развитие получит сельское хозяйство, которое  представлено  животноводством, оленеводством, а также  морзверопромысел.

Транспортной структуре будет уделено особое внимание. В отсутствии автомобильных дорог развитие морского перегрузочного порта и аэропорта играет  главную роль в жизнеобеспечении округа.

Более подробная информация о перспективных показателях развития МО, в том числе динамика реальных доходов населения, величина прожиточного минимума, среднемесячная заработная плата работников организаций по видам деятельности  представлена в Разделе  3  «Перспективные  показатели  развития  МО» Обосновывающих материалов.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Только успешная реализация мероприятий направленных на выполнение требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, переход потребителей на расчеты за энергоресурсы и воду  с использованием приборов учета, реконструкция и переоснащение  объектов коммунальной сферы  позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов.

В тоже время на изменение объемов реализуемых  коммунальных услуг будет влиять  динамика изменения численности населения, повышение уровня благоустройства населения, рост промышленного производства и увеличение объема социально-значимых услуг.

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение.

Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса Провиденского городского округа.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводится по трем основным категориям:
     население;
     бюджетные учреждения;
     прочие предприятия и организации.

Более подробная информация о спросе на коммунальные ресурсы дана в Разделе 4 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы»  Обосновывающих материалов.

3.2.1. Прогноз спроса на электроэнергию

Таблица 3.2.1. Прогноз спроса на электрическую  энергию

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Величина присоединенной нагрузки | МВА | 3,99998 | 3,99998 | 3,99998 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 |
| 2 | Общий объем реализации | тыс .кВт.ч | 9639 | 8976 | 8285 | 8242 | 8199 | 8180 | 8129 | 8109 | 8101 | 8000 | 7890 | 7685 |
| 2.1 | население | тыс .кВт.ч | 4684 | 4362 | 4023 | 4002 | 3981 | 4413 | 4813 | 5684 | 5684 | 5922 | 5865 | 5684 |
| 2.2 | Организации бюджетной сферы | тыс .кВт.ч | 1977 | 1841 | 1700 | 1691 | 1682 | 1524 | 1366 | 1208 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.3 | Промышленность и прочие | тыс .кВт.ч | 2978 | 2773 | 2562 | 2549 | 2536 | 2243 | 1950 | 1657 | 1367 | 1078 | 1025 | 1001 |

3.2.2. Прогноз спроса на  тепловую энергию

Таблица 3.2.2-1  Прогноз спроса на тепловую энергию

| № п/п | Наименование организации | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Население | Гкал/год | 30183 | 30183 | 30183 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 | 28531,05 |
| 2 | Бюджетно-финансируемые организации | Гкал/год | 13216 | 13216 | 13216 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 | 12492,43 |
| 3 | Промышленность и прочие | Гкал/год | 5381 | 5381 | 5381 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 | 5091,05 |
|  | Общий объем реализации | Гкал/год | 48780 | 48780 | 48780 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 | 46114,53 |

Таблица 3.2.2 -2  Общая прогнозная тепловая нагрузка и тепловое потребление

| № п/п | Группа | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая присоединённая нагрузка | Гкал/год | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 |
| 3 | Общий объём выработанной тепловой энергии | тыс. Гкал | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал | 57,627 | 57,627 | 57,627 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 | 54,961 |
| 5 | Подразделениям предприятия | тыс. Гкал | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 |
| 6 | Общий объём реализуемой тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал | 48,780 | 48,780 | 48,780 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 |
| 7 | Население | тыс. Гкал | 30,183 | 30,183 | 30,183 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 |
| 8 | Бюджетно-финансируемые организации | тыс. Гкал | 13,216 | 13,216 | 13,216 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 | 12,49243 |
| 9 | Промышленность и прочие | тыс. Гкал | 5,381 | 5,381 | 5,381 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 | 5,09105 |

3.2.3. Прогноз спроса на  водоснабжение и водоотведение

Таблица  3.2.3-1   Прогноз спроса на  ГВС

| Провиденский городской округ |
| --- |
| показатели | ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. | м3 | 62708 | 63664 | 67346 | 77900 | 78214 | 78642 | 79112 | 79524 | 80027 | 80991 | 80991 | 80991 | 80991 | 80991 |
| Население | м3 | 53193,55 | 54150 | 57832 | 68386 | 68700 | 69128 | 69598 | 70010 | 70513 | 71477 | 71477 | 71477 | 71477 | 71477 |
| Бюджетная сфера | м3 | 7670,272 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 |
| Прочие потребители | м3 | 1844,292 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 |

Таблица 3.2.3-2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения

| Провиденский городской округ |
| --- |
| показатели | ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подъем воды | м3 | 209526,1 | 263923,3 | 264373,59 | 285189,73 | 286430,36 | 287683,92 | 288944,44 | 290211,96 | 291486,52 | 292768,17 | 294056,93 | 294056,93 | 294056,93 | 294056,93 |
| Рвсход на с/нужды | м3 | 268,2 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 |
| Потери в сетях | м3 | 32 877,9 | 23476,5 | 23476,5 | 21138,1 | 21005 | 20378,9 | 19574,6 | 19029,5 | 18097,7 | 17097,7 | 16432,5 | 16432,5 | 16432,5 | 16432,5 |
| Полезный отпуск | м3 | 176380 | 240003 | 240452,29 | 263601,83 | 264981,56 | 266861,22 | 268926,04 | 270738,66 | 272945,02 | 275226,67 | 277180,63 | 277180,63 | 277180,63 | 277180,63 |
| Подразделения предприятия | м3 | 82047,9 | 106777,5 | 106635,78 | 108255,51 | 105887,33 | 109748,08 | 110693,62 | 111523,67 | 112534,03 | 113578,86 | 114473,64 | 114473,64 | 114473,64 | 114473,64 |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. | м3 | 94332,1 | 133225,5 | 133148,2 | 153348,12 | 154094,23 | 155113,14 | 156232,42 | 157214,99 | 158410,99 | 159647,81 | 160706,99 | 160706,99 | 160706,99 | 160706,99 |
| Население | м3 | 80544,1 | 117369 | 115665,65 | 136772,22 | 137400,47 | 138256,35 | 139196,54 | 140021,9 | 141026,54 | 142065,47 | 142955,19 | 142955,19 | 142955,19 | 142955,19 |
| Бюджетная сфера | м3 | 10346,9 | 12800,7 | 13711,12 | 14028,77 | 14118,52 | 14240.79 | 14375,11 | 14493,01 | 14636,53 | 14784,95 | 14912,.06 | 14912,.06 | 14912,.06 | 14912,.06 |
| Прочие потребители | м3 | 3451 | 3055,7 | 4439,74 | 4545,32 | 4575,24 | 4616 | 4660,77 | 4700,07 | 4747,91 | 4797,38 | 4839,75 | 4839,75 | 4839,75 | 4839,75 |

Схема  водоотведения для МО Провиденский городской округ не разрабатывалась.

Перспективные показатели спроса на отводимый коммунальный ресурс, которые приведены в таблице ниже,  рассчитаны  по  прогнозному водопотреблению.

Таблица 3.2.3-3. Прогноз спроса на услуги водоотведения

| Провиденский городской округ |
| --- |
| Показатели | ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ожидаемый объем сточных вод | м3 | 171100,7 | 132082,1 | 135648,2 | 155848,12 | 156594,23 | 157613,14 | 158732,42 | 159714,99 | 160910,99 | 162147,81 | 163206,99 | 163206,99 | 163206,99 | 163206,99 |
| Подразделения предприятия | м3 | 1356,2 | 2482,7 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Объем реализованных сточных вод от потребителей , в т.ч. | м3 | 169744,5 | 129593,4 | 133148,2 | 153348,12 | 154094,23 | 155113,14 | 156232,42 | 157214,99 | 158410,99 | 159647,81 | 160706,99 | 160706,99 | 160706,99 | 160706,99 |
| Население | м3 | 141009,3 | 106663,8 | 115665,65 | 136772,22 | 137400,47 | 138256,35 | 139196,54 | 140021,9 | 141026,54 | 142065,47 | 142955,19 | 142955,19 | 142955,19 | 142955,19 |
| Бюджетная сфера | м3 | 22495,9 | 18450,9 | 13711,12 | 14028,77 | 14118,52 | 14240.79 | 14375,11 | 14493,01 | 14636,53 | 14784,95 | 14912,.06 | 14912,.06 | 14912,.06 | 14912,.06 |
| Прочие потребители | м3 | 6239,3 | 4484,7 | 4439,74 | 4545,32 | 4575,24 | 4616 | 4660,77 | 4700,07 | 4747,91 | 4797,38 | 4839,75 | 4839,75 | 4839,75 | 4839,75 |

3.2.4. Прогноз спроса на  ТКО и ТБО

Таблица 3.2.4. Прогноз образования ТБО

| Показатели | ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемая численность населения | чел. | 3689 | 3696 | 3700 | 3721 | 3732 | 3743 | 3744 | 3745 | 3746 | 3747 | 3747 | 3747 |
| Годовая норма образования отходов ТКО | м3/год*чел | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,82 |
| Годовая норма образования отходов ТБО | м3/год*чел | 1,63 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1.66 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,7 | 1,71 | 1,72 | 1,73 |
| Годовая норма образования отходов КГО | м3/год*чел | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Общее годовое образование ТКО, в том числе: | м3 | 6386,25 | 6388 | 6382 | 6419 | 6475 | 6549 | 6606 | 6662 | 6702 | 6741 | 6820 | 6922 |
| годовое кол-во отходов ТБО | м3 | 6067 | 6069 | 6062 | 6098 | 6151 | 6221 | 6276 | 6329 | 6367 | 6404 | 6479 | 6479 |
| годовое кол-во отходов КГО | м3 | 319,3 | 319 | 319,1 | 321 | 324 | 327 | 330 | 333 | 335 | 337 | 341 | 341 |
| Общее годовое образование отходов от населения | м3 | 4838,9 | 4840,2 | 4836 | 4864 | 4906 | 4962 | 5006 | 5048 | 5078 | 5108 | 5137 | 5167 |

4.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |
| 1 | Система электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Система теплоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Система водоснабжения |  | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |
| 4 | Система водоотведения |  | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |
| 5 | Система обращения с отходами |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |
| 1 | Система электроснабжения | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Система теплоснабжения |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | Система водоснабжения |  | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 4 | Система водоотведения |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Система обращения с отходами |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Удельный показатель потребления коммунального ресурса / оказанных услуг |
| 1 | Система электроснабжения | Тыс .кВт.ч/ чел | 2,246 | 2,23 | 2,216 | 2,198 | 2,178 | 2,166 | 2,164 | 2,136 | 2,106 | 2,051 | 2,211 | 2,199 |
| 2 | Система теплоснабжения | Гкал/1м2 мес | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 3 | Система водоснабжения | л/сут | 59 | 86 | 178 | 195 | 167 | 197 | 197 | 198 | 200 | 201 | 202 | 202 |
| 4 | Система водоотведения | куб. м/чел. сут | 0,059 | 0,086 | 0,178 | 0,195 | 0,196 | 0,197 | 0,197 | 0,198 | 0,200 | 0,201 | 0,202 | 0,202 |
| 5 | Система обращения с отходами | куб. м/чел год | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,82 |
| Индекс нового строительства |
| 1 | Система электроснабжения | % | - | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Система теплоснабжения | % | - | - | 0,08 | 0,12 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - |
| 3 | Система водоснабжения | % | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 4 | Система водоотведения | % | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - |

4.2.Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Система электроснабжения |
| 1 | Величина присоединенной нагрузки | МВА | 3,99998 | 3,99998 | 3,99998 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 | 4,092 |
| 2 | Общий объем реализации населению | тыс .кВт.ч | 4684 | 4362 | 4023 | 4002 | 3981 | 4413 | 4813 | 5684 | 5684 | 5922 | 5865 | 5684 |
| Система теплоснабжения |
| 1 | Общая присоединённая нагрузка | Гкал/год | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 | 15,05401 |
| 2 | Общий объём реализованной тепловой энергии населению | тыс. Гкал | 48,781 | 48,781 | 48,781 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 |
| Система водоснабжения |
| 1 | Величина присоединения новых нагрузок | тыс. куб. м/сут. | - | - | - | 0,035 | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,005 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Общий объем реализации населению | тыс. куб. м/сут. | 176,379 | 240,001 | 240,451 | 285,183 | 286,429 | 287,683 | 288,943 | 290,211 | 291,486 | 292,767 | 294,056 | 294,056 |
| Система водоотведения |
| 1 | Величина присоединения новых нагрузок | тыс. куб. м/сут. | - | - | - | 0,035 | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,005 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Общий объем реализации населению | тыс. куб. м/сут. | 176,379 | 240,001 | 240,451 | 285,183 | 286,429 | 287,683 | 288,943 | 290,211 | 291,486 | 292,767 | 294,056 | 294,056 |
| Система обращения с отходами |
| 1 | Общее годовое образование отходов от населения | м3 | 4838,9 | 4840,2 | 4836 | 4864 | 4906 | 4962 | 5006 | 5048 | 5078 | 5108 | 5137 | 5167 |

4.3.Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Система электроснабжения |
| 1 | Установленная мощность трансформаторов центров питания | КВА | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
| 2 | Резерв мощности источников (центров питания) электроснабжения потребителей | МВ | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 | 3,96996 |
| Система теплоснабжения |
| 2 | Суммарная установленная мощность | Гкал/час | 47,79 | 47,79 | 47,79 | 44,907 | 44,907 | 44,907 | 44,907 | 44,907 | 44,907 | 44,907 | 44,907 | 44,907 |
| Система водоснабжения |
| 1 | Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Суммарная установленная мощность | кВт | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 |
| 3 | Доля проб воды в местах водоразбора, соответствующая нормативам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Система обращения с отходами |
| 1 | Обеспечение инструментального контроля принимаемых отходов | % | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

4.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Система электроснабжения |
| 1 | Обеспеченность приборами учета бюджетных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность приборами учета населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспеченность приборами учета прочих предприятий и организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Система теплоснабжения |
| 1 | Обеспеченность приборами учета бюджетных организаций | % | 14,9 | 14,9 | 25 | 40 | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность приборами учета населения | % | 14,9 | 14,9 | 25 | 40 | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспеченность приборами учета прочих предприятий и организаций | % | 14,9 | 14,9 | 25 | 40 | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Система водоснабжения |
| 1 | Обеспеченность приборами учета бюджетных организаций | % | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 55 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность приборами учета населения | % | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспеченность приборами учета прочих предприятий и организаций | % | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 55 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.5. Показатели надежности

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Система электроснабжения |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./1000 км | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | - | - | - | - | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Система теплоснабжения |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./1000 км | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общий средний износ сетей | % | 79,67 | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоснабжения |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./1000 км | н/д | н/д | 109,5 | 109,1 | 88,6 | 54,1 | 47,9 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общий средний износ сетей | % | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 62,1 | 50 | 35,8 | 20,1 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./1000 км | 11 | 9,2 | 9,2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Общий средний износ сетей | % | 67 | 67 | 67 | 57 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.6.Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Система электроснабжения |
| 1 | Уровень потерь в сети | % | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 12,7 | 11,7 | 10,5 | 9,4 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Коэффициент потерь | Тыс. кВт.ч/км | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 50,29 | 50,75 | 50,29 | 49,79 | 49,35 | 48,91 | 48,42 | 48,20 | 47,99 |
| Система теплоснабжения |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 |
| 3 | Собственные нужды | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4 | Коэффициент потерь | Гкал/км | 198,4 | 198,4 | 186,2 | 180,6 | 175 | 169 | 163 | 158 | 152 | 141 | 138 | 130 |
|  | Уровень потерь | % | 12,94 | 12,94 | 12,94 | 12,6 | 12,26 | 11,93 | 11,6 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | 9,8 |
| Система водоснабжения |
| 1 | Удельные расходы электроэнергии | . кВт.ч/м3 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,512 | 1,40 | 1,396 | 1,39 | 1,382 | 1,372 | 1,366 | 1,36 | 1,36 |
| 2 | Общий объём водозабора | Тыс.м3 | 264,972 | 264,972 | 264,972 | 264,371 | 285,183 | 286,429 | 287,683 | 289,211 | 291,486 | 292,767 | 294,056 | 294,056 |
| 3 | Собственные нужды | % | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,17 | 0,16 | 0,155 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | Коэффициент потерь | Тыс.м3 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,12 | 12,0 | 12,0 | 12,11 | 12,17 | 12,27 | 12,3 | 12,37 | 12,37 |
|  | Уровень потерь в сети | % | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 7,99 | 7,36 | 7,11 | 6,8 | 6,58 | 6,2 | 5,6 | 5,59 | 5,59 |
| Система водоотведения |
| 1 | Удельные расходы электроэнергии | Тыс. кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.7.  Показатели эффективности потребления населением Провиденского городского округа   каждого вида

## коммунального ресурса

Таблица № 4.8.-1. Динамика изменения удельных расходов каждого вида коммунального  ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел

| Индикаторы | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 104,45 | 97,27 | 90,88 | 90,23 | 89,66 | 98,83 | 107,16 | 126,51 | 126,48 | 131,7 | 130,44 | 126,41 | 104,45 | 97,27 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | Гкал/1м2 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,250 | 0,250 | 0,240 | 0,230 | 0,220 | 0,210 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | м3 / чел. в мес. | 1,8 | 2,62 | 5,34 | 5,85 | 5,88 | 5,91 | 5,91 | 5,94 | 6 | 6,03 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | м3 / чел. в мес. | 1,8 | 2,62 | 5,34 | 5,85 | 5,88 | 5,91 | 5,91 | 5,94 | 6 | 6,03 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| V. Услуга захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов (ТБО и КГО) |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТКО | м3/чел. в год | 1,7 | 1,7 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,82 |

4.8.Показатели  воздействия  на  окружающую  среду

| Индикаторы | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система теплоснабжения |
| Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, превышающих ПДВ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Система водоснабжения |
| Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Система водоотведения |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %. | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | % | 26 | 26 | 26 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.  ПРОГРАММА   ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ДОСТИЖЕНИЕ  ЦЕЛЕВЫХ   ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Сведениях об ожидаемых эффектах, количественное их определение, сроки получения эффектов и сроки окупаемости проектов приведены в Разделе 5.2 настоящего документа.

Перечень мероприятий приведен в таблицах 5.1.-5.6.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

- наименование и цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты и источники финансирования;

- срок реализации проекта.

Все мероприятия определены по ресурсоснабжающим организациям и разделены на две группы:

- мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы;

- мероприятия, направленные на подключение новых абонентов, в т.ч. проектируемых планировочных районах.

5.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В ходе анализа существующего положения в сфере электроснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы электроснабжения Провиденского городского округа, а также обеспечение электрической энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы электроснабжения МО «Провиденский городской округ», приведенных в Разделе 4 Программного документа.

Мероприятия направлены на обеспечение новых потребителей электрической энергией, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества электроснабжения в МО «Провиденский городской округ».

Перечень мероприятий приведен в таблице 5.1. стр 101

5.2.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В ходе анализа существующего положения в сфере теплоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования систем теплоснабжения Провиденского городского округа, а также обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей.

Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития систем теплоснабжения МО «Провиденский городской округ», приведенных в Разделе 3 Программного документа.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы

«Схемы теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной и бюджетной сферы  Провиденского  городского  округа  Чукотского автономного округа на 2016-2031гг»,  утверждённой  Решением Совета депутатов Провиденского городского округа (5 сессии 6 созыва) от 28 февраля 2017 года.

Мероприятия направлены на обеспечение новых потребителей тепловой энергией, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества теплоснабжения в МО «Провиденский городской округ».

Перечень мероприятий приведен в таблице 5.2. стр.92.

5.3.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

- ходе анализа существующего положения в сфере водоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования систем водоснабжения города, а также обеспечение водой питьевого качества перспективных потребителей.

Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития систем водоснабжения МО «Провиденский городской округ», приведенных в Разделе 3 Программного документа.

Мероприятия направлены на обеспечение новых потребителей водой питьевого качества, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества водоснабжения в МО «Провиденский городской округ».

Перечень мероприятий приведен в таблице 5.3. стр.94.

5.4.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В ходе анализа существующего положения в сфере водоотведения, раскрыты проблемы и направления их решений. В составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры не предполагается разработка  мероприятий, направленных на улучшение функционирования систем водоотведения хозяйственно- бытовой канализации и систем поверхностного стока, а также обеспечение отвода сточных вод от перспективных потребителей. Данные мероприятия, направленные  на  достижение целевых показателей развития систем водоотведения МО «Провиденский городской округ», которые приведены в Разделе 3 Программного документа,  разрабатываются на основе схем водоотведения.

Схема водоотведения не разрабатывалась.

5.5.	Программа инвестиционных проектов в обращения с отходами

В  ходе анализа существующего положения в сфере обращения с отходами, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы обращения с отходами.  Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы обращения с отходами МО «Провиденский городской округ», приведенных Разделе 3 Программного документа. Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

1..Приказ департамента промышленной и сельскохозяйственной политики ЧАО  от  08 августа 2017 года №33 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Чукотского автономного округа».

2..Приказ Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 г. N 1638/16 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами"

3.Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 г. N 484
"О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами"

4.Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Утверждена Приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной  политики Чукотского автономного округа от 27 сентября 2016 г.  № 553/1-од

5.Об утверждении Региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, в Чукотском автономном округе на 2017-2021 годы . Постановление Правительства ЧАО  от 12.07.2017 №279

6.Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по переходу на новую  систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Чукотском автономном округе на 2017 – 2020 годы.Распоряжение Правительства ЧАО от  2 августа 2017 №319-рп.

7.Постановление Правительства Чукотского автономного округа
от 15 января 2015 г. N 20 "Об утверждении Государственной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе на 2015 - 2019 годы"

8.Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Чукотского автономного округа в области обращения с отходами  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от28.10.2016.№549

9.Постановление Правительства РФ от 16 марта 2016 г. N 197
"Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"

10.Правила землепользования и застройки Провиденского городского округа.

- Об утверждении Генеральной схемы очистки городского поселения Провидения Провиденского муниципального района Чукотского автономного округа .Постановление администрации Провиденского района ЧАО от 5.11.2015.№196.

- Об утверждении Генеральной схемы очистки сельского поселения Нунлигран Провиденского муниципального района Чукотского автономного округа №209 от 26.11.2014

- Об утверждении Генеральной схемы очистки сельского поселения Янракыннот Провиденского муниципального района Чукотского автономного округа №211 от 26.11.2014

- Об утверждении Генеральной схемы очистки сельского поселения Энмелен Провиденского муниципального района Чукотского автономного округа  №210 от 26.11.2014

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- - Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- - Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации

от 25 августа 2008 г. № 641»

- Постановление Правительства РФ от 16 мая 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ  в области обращения с твердыми коммунальными отходами,

в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».

- Постановление Правительства РФ от 4.04.2016 №269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов»

Мероприятия, предусмотренные вышеперечисленными документами, направлены на снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества предоставляемых услуг в МО «Провиденский городской округ». Перечень мероприятий приведен в таблице 5.5.стр100.

5.6.  Программа	реализации	энергосберегающих	мероприятий	в

многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

- условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Для решения этой задачи необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования.

Мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Перечень мероприятий, направленных на энерго- и ресурсосбережениедан в таблице 5.6. стр 102.

Важнейшая часть программы реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирном доме – оснащение потребителей приборами учета. Число потребителей электроэнергии, имеющих электросчетчики составляет  100% (полный учет), планируется потребителей воды, имеющих счетчики холодной и горячей воды, довести до 80% от всех потребителей.

- целях повышения энергетической эффективности также рекомендуется установить приборы учета энергоресурсов на источниках тепловой, электрической энергии, водозаборных сооружениях.  На рисунке 11 представлены способы энергосбережения в многоквартирных домах.

Рисунок 11.  Способы энергосбережения в многоквартирных домах

5.7. Взаимосвязанность проектов.

Если некоторая часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры и в сфере ресурсосбережения, взаимосвязана друг с другом по срокам их реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект  строительства либо реконструкции зданий, кварталов, других объектов, то по таким проектам являются взаимосвязанными.

В случае нарушения сроков реализации проекта строительства (реконструкции) основного объекта рекомендуется вносить коррективы в сроки реализации связанных с ним проектов в коммунальной  инфраструктуре.

6. ИСТОЧНИКИ  ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

6.1. Совокупные  потребности  в  капитальных  вложениях  для реализации  всей  программы  инвестиционных  проектов.

Данные о совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов на протяжении прогнозного периода приведены в таблице 6.1-1.

Общая сумма инвестиций, предусмотренная на весь период разработки Программы, оценочно составляет 667 566,848 тыс. руб. (включая НДС18%) в ценах 2017 года  (вместе с энергосберегающими мероприятиями).

На развитие систем коммунальной инфраструктуры требуется 619 961,06 тысяч рублей. Распределение итоговых затрат, направленных на обеспечение планируемых мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры, приведено на рисунке ниже, где  приведено распределение доли необходимых затрат по источникам инвестирования.

Около  40,7  %  предполагаемых затрат приходится на долю мероприятий, связанных с энергосбережением. Порядка  10 % от предполагаемых затрат  источники инвестирования не установлены, ввиду отсутствия их обоснований в соответствующих документах.

При разработке инвестиционных Программ соотношение предполагаемых затрат между источниками инвестиций подлежит уточнению и корректировке,  вместе с проектно-сметной документацией, на момент  их реализации.

Рисунок 6-1.	Доли затрат на проведение планируемых мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры

Рисунок 6-2. Доли затрат на проведение планируемых мероприятий по источникам инвестиций

Рисунок 6-3. Объем капитальных вложений в развитие коммунальной инфраструктуры

В таблице 6.1.  стр.104  представлены  совокупные потребности  в  капитальных вложениях для реализации Программы.

6.2. Величина  изменения  совокупных  эксплуатационных  затрат по  системам  ресурсоснабжения  в  связи  с  реализацией проектов.

- Таблице 6.2. приведены ожидаемые эффекты от реализации предложенных Программой проектов в системах коммунальной инфраструктуры для основных организаций, осуществляющих деятельность в сфере ресурсоснабжения.

В результате проведенных мероприятий Программы изменится себестоимость производства ресурса и, как следствие, изменится тариф за счет снижения эксплуатационных затрат, а также денежные потоки организации, прогнозируемые на весь период действия Программы. Так как в Провиденском городском округе действует система субсидирования, то на тарифе для населения это не отразится.

Источниками  информации о структуре себестоимости производимых коммунальных ресурсов являются сведения, опубликованные ресурсоснабжающими организациями в соответствии с федеральным и/или региональным законодательством в области раскрытия информации о деятельности организаций, осуществляющих реализацию товаров (услуг) по регулируемым ценам, а также в соответствии с правилами раскрытия информации о хозяйственной деятельности публичных компаний.

В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на длительный срок прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы.

Предметом настоящего обоснования не являются изменения в оборотных активах и краткосрочных обязательствах, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов, определяющих формирование дебиторской и кредиторской задолженности. Таким образом,  отражены следующие тарифы для каждого вида ресурса:

  - Тариф по прогнозу МЭР – прогноз тарифа в соответствии с долгосрочным сценарием развития Российской Федерации без выполнения мероприятий. Данный тариф определен в Разделе 6.3 настоящего документа.

- Тариф, сформированный на основе  эксплуатационных и инвестиционных затрат предприятия, отнесенных к единице производимого ресурса;

- Рекомендуемый тариф – скорректированный тариф, формирующийся на основании прогнозного тарифа (МЭР), изменения удельных затрат вследствие проведения мероприятий и возможного ежегодного предельного роста цен на коммунальные ресурсы.

Таблица 6.2  Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий Программы по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения Провиденского городского округа

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Год | Итого в величинах соответствующих лет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Система электроснабжения |
| 1 | Суммарные капитальные затраты в мероприятия, направленные на развитие системы электроснабжения | Тыс.руб | 26052,237 | 30131,617 | 33741,337 | 35661,927 | 27643, 357 | 45293, 047 | 45293,047 | 45293,047 | 21041, 907 | 21041,907 | 75330,601445 |
| 2 | Общий объем реализации электроэнергии абонентам | тыс кВт*ч | 8242 | 8199 | 8180 | 8129 | 8109 | 8101 | 8322 | 8350 | 8350 | 8350 | 82332 |
| 3 | Уровень потерь в сетях до реализации мероприятий | тыс. кВт*ч | 1310,478 | 1303,641 | 1300,62 | 1300,64 | 1297,44 | 1296,16 | 1331,52 | 1336 | 1336 | 1336 | 13148,5 |
| 4 | Уровень потерь в сетях после реализации мероприятий | тыс. кВт*ч | 1310,478 | 1041,273 | 957,06 | 853,545 | 762,246 | 648,08 | 499,32 | 501 | 501 | 501 | 7575,002 |
| 5 | Экономия электроэнергии при снижении потерь в сетях | Тыс.руб | 0 | 262,368 | 343,56 | 447,095 | 535,194 | 648,08 | 832,2 | 835 | 835 | 835 | 5573,497 |
| 6 | Себестоимость 1 кВт.ч с учетом субсидий (сводный) | коп | 2746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Одноставочный тариф сводный | Коп /кВт.ч | 2808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Тариф на передачу электроэнергии (прогноз МЭР) сельские поселения | Руб/ кВт.ч | 4,52 | 4,95 | 5,25 | 5,64 | 6,21 | 6,4 | 6,45 | 6,59 | 6,75 | 6,91 |  |
| 9 | Тариф на передачу электроэнергии (прогноз МЭР) городское поселение | Руб/ кВт.ч | 4,99 | 5,23 | 5,5 | 5,64 | 6,51 | 6,71 | 6,75 | 6,9 | 7,1 | 7,24 |  |
| Система теплоснабжения |
| 1 | Суммарные капитальные затраты в мероприятия, направленные на развитие системы теплоснабжения | тыс.руб. | 26052,237 | 30131,617 | 33741,337 | 35661,927 | 27643, 357 | 45293, 047 | 45293,047 | 45293,047 | 21041, 907 | 21041,907 | 331 193,43 |
| 2 | Выработка тепловой энергии при реализации мероприятий | Тыс. Гкал | 65 ,90071 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 63 ,23424 | 635,00887 |
| 3 | Выработка тепловой энергии без реализации мероприятий | Тыс. Гкал | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 65 ,90071 | 659,0071 |
| 4 | УРУТ при реализации мероприятий | кг у.т./Гкал | 338,9 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 | 220,92 |  |
| 5 | УРУТ без реализации мероприятий | кг у.т./Гкал | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 | 338,9 |  |
| 6 | Эффект от реализации мероприятий | кг у.т./Гкал | 0 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 |  |
| 7 | Прогноз потерь тепловой энергии на собственные нужды без реализации мероприятий | Тыс. Гкал | 1,71341 | 1,7073 | 1,7073 | 1,7389 | 1,7389 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,8022 | 1,8022 | 17,52321 |
| 8 | Прогноз потерь тепловой энергии на собственные нужды при реализации мероприятий | Тыс. Гкал | 1,71341 | 1,6441 | 1,6441 | 1,6441 | 1,6441 | 1,6441 | 1,6441 | 1,6441 | 1,6441 | 1,6441 | 16,51031 |
| 9 | Прогноз потерь в сетях без реализации мероприятий | Тыс. Гкал | 8,501 | 8,501 | 8,501 | 8,501 | 8,501 | 8,501 | 8,501 | 8,501 | 8,501 | 8,501 | 85,01 |
| 10 | Прогноз потерь в сетях при реализации мероприятий | Тыс. Гкал | 8,501 | 7,967 | 7,544 | 7,335 | 7,145 | 6,893 | 6,703 | 6,513 | 6,197 | 5,881 | 70,679 |
| 11 | Экономия тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0 | 0,5972 | 1,0202 | 1,2608 | 1,4508 | 1,7349 | 1,9249 | 2,1149 | 2,4621 | 2,7781 | 15,3439 |
| 12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (реализация) | Тыс. Гкал | 48,781 | 48,781 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 46,11453 | 466,47824 |
| 13 | Одноставочный тариф сводный | Руб/ Гкал | 6393,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | Себестоимость с учетом субсидий (сводный расчет) | руб | 6262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | Тариф сводный по Провиденскому городскому округу (прогноз МЭР) | Руб /Гкал | 613 | 694 | 732 | 769 | 810 | 850 | 890 | 930 | 930 | 930 |  |
|  | Система централизованного водоснабжения |
| 1 | Суммарные капитальные затраты в мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения | тыс.руб. | 3550,191 | 4507,816 | 5990,561 | 7318,541 | 5193,651 | 7083,841 | 7003,911 | 7003,911 | 8503,911 | 7003,911 | 63160,25 |
| 2 | Объем воды, отпускаемой потребителям | м3 | 153348,12 | 154094,23 | 155113,14 | 156232,42 | 157214,99 | 158410,99 | 159647,81 | 160706,99 | 160706,99 | 160706,99 | 1576183 |
| 3 | Затраты воды на собственные нужды | м3 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 443,8 | 4438 |
| 4 | Потери воды в сетях без реализации мероприятий | м3 | 21138,1 | 21138,1 | 21138,1 | 21138,1 | 21138,1 | 21138,1 | 21138,1 | 21138,1 | 21138,1 | 21138,1 | 2113810 |
| 5 | Потери воды в сетях при реализации мероприятий | м3 | 21138,1 | 21005 | 20378,9 | 19574,6 | 19029,5 | 18097,7 | 17097,7 | 16432,5 | 16432,5 | 16432,5 | 185619 |
| 6 | Объем поднимаемой воды из подземных водоисточников при реализации мероприятий | м3 | 285189,73 | 286430,36 | 287683,92 | 288944,44 | 290211,96 | 291486,52 | 292768,17 | 294056,93 | 294056,93 | 294056,93 | 2904886 |
| 7 | Удельный расход электроэнергии на производство питьевой воды без реализации мероприятий | кВт*ч/куб. м | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 15,12 |
| 8 | Удельный расход электроэнергии на производство питьевой воды при реализации мероприятий | кВт*ч/куб. м | 1,512 | 1,40 | 1,396 | 1,39 | 1,382 | 1,372 | 1,366 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 13,898 |
| 9 | Себестоимость 1 м3 | руб | 374,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Тариф (сводный) | Руб.м3 | 382,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Тариф на ХВС (прогноз МЭР) | руб/м3 | 52,26 | 55,13 | 58 | 60,97 | 64,80 | 67,04 | 70,05 | 70,05 | 70,05 | 70,05 |  |
| 12 | Рекомендуемый тариф на ХВС | руб/м3 | 52,26 | 55,13 | 58 | 60,97 | 64,79 | 67,03 | 70,04 | 70,04 | 70,04 | 70,04 |  |

6.3. Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

Реализация программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые услуги. В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы. При наличии у РСО тарифов, установленных на отдельные периоды будущих лет (полугодия, кварталы, месяцы), среднегодовые тарифы (цены) определяются по правилу средне хронологического, т.е. годовой тариф определяется как взвешенная сумма тарифов, установленных на разные части года, в которой в качестве весов используется длительность внутригодовых периодов действия тарифа.

Динамика тарифов основных ресурсоснабжающих организаций, представленная в таблице 6.3-2, прогнозируется на основании изменения эксплуатационных и инвестиционных затрат предприятий, влияющих на величину себестоимости предоставляемого ресурса. Полученная величина рекомендуемого Программой тарифа на ресурс достигается при выполнении всех мероприятий, предусмотренных Программой.

Верхней границей роста тарифа служат предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Данный индекс утверждается на основании фактических показателей предшествующих лет ежегодно на каждый прогнозный период и, в среднем, составляет от 8 до 11%. Для расчета допустимого роста тарифа, и, следовательно, возможной инвестиционной составляющей ограничимся нижним пределом роста цен – 8%.

Для приведения цен и тарифов к ценам соответствующих лет применены индексы изменения цен, установленные согласно следующим источникам, приведены таблице ниже:

  - За 2017 и 2018 годы – исходя из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период до 2017 и 2018 годов», опубликованному Министерством экономического развития Российской Федерации от 25.10.2015г;

- За 2019-2025 годы – согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», опубликованному Министерством экономического развития Российской Федерации от 8.11.2013 г.;

Таблица 6.3.-1 Индексы изменения цен и тарифов на период 2016 - 2027 годов

| Показатель | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |  |  |  |  |  |
| Индекс изменения потребительских | 1,0 | 1,061 | 1,116 | 1,156 | 1,193 | 1,227 | 1,260 | 1,294 | 1,326 | 1,357 |  |  |  |  |  |
| цен (инфляция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор инвестиций | 1,0 | 1,066 | 1,134 | 1,180 | 1,216 | 1,251 | 1,288 | 1,328 | 1,366 | 1,399 |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цен на тепловую | 1,0 | 1,073 | 1,147 | 1,210 | 1,274 | 1,338 | 1,405 | 1,471 | 1,537 | 1,597 |  |  |  |  |  |
| энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цен на электроэнергию | 1,0 | 1,092 | 1,183 | 1,220 | 1,227 | 1,255 | 1,285 | 1,316 | 1,347 | 1,381 |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цен на уголь | 1,0 | 1,055 | 1,053 | 1,050 | 1,045 | 1,041 | 1,037 | 1,033 | 1,030 | 1,028 |  |  |  |  |  |
| Индекс изменения заработной платы | 1,0 | 1,076 | 1,158 | 1,204 | 1,247 | 1,292 | 1,339 | 1,384 | 1,429 | 1,474 |  |  |  |  |  |

Таблица 6.3.-2

ц    Прогнозная динамика регулируемых тарифов по основным ресурсоснабжающим организациям с учетом влияния снижения эксплуатационных затрат на величину себестоимости ресурса

| Тариф на услуги | Ед. измер. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.гт. Провидения | Электроснабжение |
| Тариф на потребление электроэнергии для населения (одноставочный) (прогноз МЭР) | руб/кВт*ч | 4,99 | 5,23 | 5,5 | 5,64 | 6,51 | 6,71 | 6,75 | 6,9 | 7,1 | 7,24 | 7,41 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Тариф на потребление электроэнергии для населения (рекомендуемый) | руб/кВт*ч | 4,99 | 5,23 | 5,5 | 5,64 | 6,51 | 6,70 | 6,74 | 6,89 | 7,00 | 7,23 | 7,40 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры для потребителей до 15 кВт (с НДС) | руб/Ввод | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 650,4 | 671,3 | 674,6 | 690,1 | 706,7 | 723,7 | 741,0 | 759,6 | 759,6 | 759,6 |
| Сельские поселения | Электроснабжение |
| Тариф на потребление электроэнергии для населения (одноставочный) (прогноз МЭР) | руб/кВт*ч | 4,52 | 4,95 | 5,25 | 5,64 | 6,21 | 6,4 | 6,45 | 6,59 | 6,75 | 6,91 | 7,10 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| Тариф на потребление электроэнергии для населения (рекомендуемый) | руб/кВт*ч | 4,52 | 4,95 | 5,25 | 5,64 | 6,20 | 6,39 | 6,44 | 6,58 | 6,74 | 6,90 | 7,00 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры для потребителей до 15 кВт (с НДС) | руб/Ввод | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 650,4 | 671,3 | 674,6 | 690,1 | 706,7 | 723,7 | 741,0 | 759,6 | 759,6 | 759,6 |
| Теплоснабжение |
| Тариф на теплоснабжение пгт Провидение (прогноз МЭР) | руб/Гкал | 882 | 915,98 | 915,98 | 927,89 | 1050 | 1108 | 1167 | 1225 | 1287 | 1347 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| Тариф на теплоснабжение с.Новое Чаплино (прогноз МЭР) | руб/Гкал | 385 | 399,86 | 399,86 | 405,05 | 459 | 484 | 510 | 535 | 562 | 588 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Тариф на теплоснабжение с. Нунлигран ( прогноз МЭР) | руб/Гкал | 597 | 620,17 | 620,17 | 628,23 | 711 | 750 | 780 | 830 | 871 | 912 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| Тариф на теплоснабжение с.Сиреники (прогноз МЭР) | руб/Гкал | 480 | 498,59 | 498,59 | 505,07 | 572 | 603 | 636 | 668 | 701 | 734 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Тариф на теплоснабжение с.Энмелен (прогноз МЭР) | руб/Гкал | 569 | 591,12 | 591,12 | 598,81 | 678 | 715 | 752 | 791 | 830 | 869 | 908 | 908 | 908 | 908 |
| Водоснабжение централизованное |
| Тариф на ХВС (прогноз МЭР) | руб/м3 | 43,88 | 44,8 | 45,57 | 46,16 | 52,26 | 55,13 | 58 | 60,97 | 64,80 | 67,04 | 70,05 | 70,05 | 70,05 | 70,05 |
| Рекомендуемый тариф на ХВС | руб/м3 | 43,88 | 44,8 | 45,57 | 46,16 | 52,26 | 55,13 | 58 | 60,97 | 64,79 | 67,03 | 70,04 | 70,04 | 70,04 | 70,04 |
| Водоотведение централизованное |
| Тариф на водоотведение (прогноз МЭР) | руб/м3 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,78 | 9,21 | 9,82 | 10,36 | 10,9 | 11,46 | 12,03 | 12,65 | 13,17 | 13,17 | 13,17 |
| Рекомендованный тариф | руб/м3 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,78 | 9,21 | 9,82 | 10,36 | 10,9 | 11,45 | 12,02 | 12,6 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
| ТКО |
| Тариф на захоронение на полигонах | руб./м3 | 659,97 | 708,73 | 744,86 | 854,35 | 901,28 | 948,95 | 996,63 | 1046,55 | 1095,7 | 1144,9 | 1189,6 | 1189,6 | 1189,6 | 1189,6 |
| Тариф на утилизацию на полигоне с мусоросжигающей установкой | руб./м3 | 659,97 | 708,73 | 744,86 | 854,35 | 901,28 | 948,95 | 996,63 | 1046,53 | 1095,69 | 1144,85 | 1189,54 | 1189,54 | 1189,54 | 1189,54 |

6.4. Расчет прогнозного совокупного платежа населения поселения, городского округа за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО Провиденский городской округ за коммунальные ресурсы строится на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы, приведенном в Разделе 3 настоящего документа.

Кроме того, прогнозный совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы зависит от тарифов на оплату услуг, приведенных в Разделе 6.3 настоящего документа.

В таблице 6.4  приведен расчет прогнозного совокупного платежа населения МО  Провиденский городской округ за  коммунальные и жилищные услуги  для двух вариантов – с учетом сдерживания роста тарифа за счет снижения эксплуатационных затрат и с учетом условия безубыточности ресурсоснабжающей организации, а также показатели, влияющие на величину платежа и являющиеся исходными данными для его расчета.

Таблица 6.4. Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО Провиденский городской округ

на коммунальные  и жилищные услуги

| Показатель | Ед. измер. | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Показатели перспективного развития, влияющие на величину платежей населения за коммунальные ресурсы |
| Численность населения всего | ч ел. | 3714 | 3689 | 3696 | 3700 | 3721 | 3732 | 3743 | 3744 | 3745 | 3746 | 3747 | 3747 |
| Численность населения в домах, подключенных к электрическим сетям | ч ел. | 3714 | 3689 | 3696 | 3700 | 3721 | 3732 | 3743 | 3744 | 3745 | 3746 | 3747 | 3747 |
| Численность населения, охваченная системами централизованного теплоснабжения | ч ел. | 3400 | 3375 | 3382 | 3386 | 3407 | 3418 | 3429 | 3430 | 3431 | 3432 | 3433 | 3433 |
| Численность населения, охваченная системами централизованного водоснабжения | ч ел. | 2791 | 2766 | 2773 | 2777 | 2798 | 2809 | 2820 | 2821 | 2822 | 2826 | 2827 | 2827 |
| Численность населения в домах, подключенных к центральной канализации | ч ел. | 2791 | 2766 | 2773 | 2777 | 2798 | 2809 | 2820 | 2821 | 2822 | 2826 | 2827 | 2827 |
| Численность населения, охваченная системой обращения с отходами | ч ел. | 3714 | 3689 | 3696 | 3700 | 3721 | 3732 | 3743 | 3744 | 3745 | 3746 | 3747 | 3747 |
| Среднедушевой доход населения | руб. | 64117 | 68989 | 74247 | 77196 | 79954 | 82839 | 85853 | 88737 | 91623 | 94508 | 94508 | 94508 |
| Совокупный расход на коммунальные услуги в месяц на человека (рекомендуемый * тариф) | руб. | 1524,78 | 1586,57 | 1736,52 | 1900,27 | 2009,6 | 2137,02 | 2333,37 | 2415,37 | 2531,8 | 2567,02 | 2571,53 | 2571,53 |
| Электричество |
| Потребление электроэнергии населением | Тыс. кВт*ч | 4362 | 4023 | 4002 | 3981 | 4413 | 4813 | 5684 | 5685 | 5922 | 5950 | 5950 | 5950 |
| Удельное потребление электроэнергии населением | кВт*ч/чел | 1174 | 1090 | 1085 | 1076 | 1186 | 1290 | 1519 | 1520 | 1581 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Тариф для населения | руб./кВт-ч | 5,5 | 5,64 | 6,51 | 6,70 | 6,74 | 6,89 | 7,00 | 7,23 | 7,40 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| Расходы на электроэнергию населением | руб. | 6457 | 6147,6 | 6119,4 | 7209,2 | 7993,64 | 8888,1 | 10633 | 10989,6 | 11699,4 | 12052,92 | 12052,92 | 12052,92 |
| Месячные расходы на электроэнергию на 1 жителя | руб/чел | 538 | 512,3 | 509,95 | 600,7 | 666,13 | 740,67 | 886 | 915,8 | 975 | 1004 | 1004 | 1004 |
| Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *) | % | 35,28 | 32,29 | 29,37 | 31,61 | 33,15 | 34,66 | 37,97 | 37,92 | 38,51 | 39,1 | 39,04 | 39,04 |
| Теплоснабжение |
| Потребление тепловой энергии населением (однокомпонентный) | тыс. Гкал | 30,183 | 30,183 | 30,183 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 | 28,53105 |
| Удельное потребление тепловой энергии населением | Гкал/чел | 8,877 | 8,943 | 8,925 | 8,426 | 8,374 | 8,374 | 8,320 | 8,318 | 8,315 | 8,260 | 8,260 | 8,260 |
| Тариф для населения | руб./Гкал | 605 | 613 | 694 | 732 | 769 | 810 | 850 | 890 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Расходы на тепловую энергию населением | руб. | 5371 | 5482 | 6194 | 6168 | 6440 | 6783 | 7072 | 7403 | 7733 | 7682 | 7682 | 7682 |
| Месячные расходы на тепло на 1 жителя | руб/чел | 447,58 | 457 | 516,16 | 514 | 537 | 565 | 589 | 617 | 644 | 640 | 640 | 640 |
| Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *) | % | 29,35 | 28,8 | 29,72 | 27,0 | 26,72 | 26,44 | 25,24 | 25,54 | 25,44 | 24,9 | 24,89 | 24,89 |
| Водоснабжение (централизованное) |
| Потребление холодной воды населением | м3 | 80544,1 | 117369 | 115665,65 | 136772,22 | 137400,47 | 138256,35 | 139196,54 | 140021,9 | 141026,54 | 142065,47 | 142955,19 | 142955,19 |
| Удельное потребление воды населением | м3/чел | 28,86 | 42,43 | 41,71 | 49,25 | 49,11 | 49,22 | 49,36 | 49,64 | 49,97 | 50,27 | 50,57 | 50,57 |
| Тариф для населения | руб./м3 | 45,57 | 46,16 | 52,26 | 55,13 | 58 | 60,97 | 64,79 | 67,03 | 70,04 | 70,04 | 70,04 | 70,04 |
| Расходы на воду населением | тыс. руб. | 1315,15 | 1958,6 | 2180 | 2715,15 | 2848,38 | 3010 | 3198 | 3326 | 3499,9 | 3520,91 | 3541,93 | 3541,93 |
| Месячные расходы на воду на 1 жителя | руб/чел | 109,6 | 163,21 | 181,66 | 226,26 | 237,36 | 250,83 | 266,5 | 277,16 | 291,66 | 293,41 | 295,16 | 295,16 |
| Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *) | % | 7,19 | 10,29 | 10,46 | 11,9 | 11,81 | 11,74 | 11,42 | 11,47 | 11,52 | 11,42 | 11,48 | 11,48 |
| Водоотведение (централизованное) |
| Отведение воды населением | м3 | 141009,3 | 117369 | 115665,65 | 136772,22 | 137400,47 | 138256,35 | 139196,54 | 140021,9 | 141026,54 | 142065,47 | 142955,19 | 142955,19 |
| Удельное отведение воды населением | м3/чел | 50,52 | 42,43 | 41,71 | 49,25 | 49,11 | 49,22 | 49,36 | 49,64 | 49,97 | 50,27 | 50,57 | 50,57 |
| Тариф для населения | руб./м3 | 8,78 | 9,21 | 9,82 | 10,36 | 10,9 | 11,45 | 12,02 | 12,6 | 13,15 | 13,67 | 13,67 | 13,67 |
| Расходы на воду населением | тыс. руб. | 1238,79 | 1080,968 | 1135,84 | 1416,96 | 1497,71 | 1583,035 | 1673,14 | 1764,27 | 1854,5 | 1942,03 | 1954,2 | 1954,2 |
| Месячные расходы на воду на 1 жителя | руб/чел | 36,96 | 32,57 | 34,13 | 42,52 | 44,61 | 46,96 | 49,44 | 52,12 | 54,75 | 57,26 | 57,26 | 57,26 |
| Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *) | % | 2,42 | 2,05 | 1,97 | 2,24 | 2,22 | 2,20 | 2,12 | 2,16 | 2,16 | 2,22 | 2,23 | 2,23 |
| ТБО |
| Объем отходов | тыс. м3 | 6,388 | 6,382 | 6,419 | 6,475 | 6,549 | 6,606 | 6,662 | 6,702 | 6,741 | 6,780 | 6,820 | 6,922 |
| Удельный объем отходов от населения | м3/чел | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,82 | 1,82 |
| Тариф для населения | руб./м3 | 708,73 | 744,86 | 854,35 | 901,28 | 948,95 | 996,63 | 1046,53 | 1095,69 | 1144,85 | 1189,54 | 1190 | 1190 |
| Расходы на ТБО населением | тыс. руб. | 4527,37 | 4753,7 | 5484,07 | 5835,8 | 6214,67 | 6385,6 | 6971,98 | 7343,31 | 7717,4 | 8065,08 | 8115,8 | 8115,8 |
| Месячные расходы на ТБО на 1 жителя | руб/чел | 101,58 | 107,39 | 123,88 | 131,44 | 139,18 | 147,0 | 155,24 | 163,44 | 171,7 | 179,42 | 180,48 | 180,48 |
| Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *) | % | 6,66 | 6,77 | 7,13 | 6,93 | 6,94 | 6,88 | 6,65 | 6,77 | 6,78 | 6,99 | 7,01 | 7,01 |
| Водоснабжение (централизованное) ГВС |
| Потребление ГВС населением | м3 | 54150 | 57832 | 68386 | 68700 | 69128 | 69598 | 70010 | 70513 | 71477 | 71477 | 71477 | 71477 |
| Удельное потребление воды населением | м3/чел | 19,4 | 20,9 | 24,66 | 24,74 | 24,70 | 24,78 | 24,82 | 24,99 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 25,30 |
| Тариф для населения | руб./м3 | 180,41 | 180,41 | 180,41 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 |
| Расходы на воду населением | тыс. руб. | 9769,201 | 10433,471 | 12337,518 | 12860,64 | 12940,762 | 13028,745 | 13105,872 | 13200,034 | 13380,494 | 13380,494 | 13380,494 | 13380,494 |
| Месячные расходы на воду на 1 жителя | руб/чел | 291,66 | 314,21 | 370,74 | 385,95 | 385,32 | 386,56 | 387,19 | 389,85 | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 |
| Доля в совокупном платеже на коммунальные услуги (рекомендуемый *) | % | 19,13 | 19,8 | 21,35 | 20,32 | 19,16 | 18,08 | 16,6 | 16,14 | 15,59 | 15,37 | 15,35 | 15,35 |
| Содержание и ремонт МКД |
| Удельный норматив жилой площади на человека | м2/чел | 22,9 | 23,06 | 23,01 | 22,99 | 22,86 | 22,79 | 22,72 | 22,72 | 22,71 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| Тариф для населения | руб/м2 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| Расходы на содержание и ремонт МКД населением | тыс. руб. | 3833,564 | 3833,564 | 3833,564 | 3833,564 | 3833,564 | 3912,668 | 3912,668 | 3912,668 | 3912,668 | 3912,668 | 3912,668 | 3912,668 |
| Месячные расходы на содержание и ремонт МКД на 1 жителя | руб/чел | 1032,19 | 1039,18 | 1037,22 | 1036,1 | 1030,25 | 1048,41 | 1045,33 | 1045,05 | 1044,77 | 1044,49 | 1044,21 | 1044,21 |
| Совокупный расход за коммунальные услуги в месяц на человека | руб/чел | 1524,78 | 1586,57 | 1736,52 | 1900,27 | 2009,6 | 2137,02 | 2333,37 | 2415,37 | 2531,8 | 2567,02 | 2571,53 | 2571,53 |
| Доля расходов на содержание и ремонт МКД в совокупном платеже на коммунальные и жилищные услуги (рекомендуемый *) | % | 40,37 | 48,88 | 37,4 | 35,29 | 33,9 | 32,92 | 30,94 | 30,2 | 29,21 | 28,92 | 28,88 | 28,88 |

величина рекомендуемого тарифа обоснована в Разделах 6.2  и 6.3

6.5.   Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения

Данный подраздел содержит сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату коммунальных услуг. В соответствии с региональным стандартом Чукотского автономного округа, максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должна  превышать 17 %,  а для неработающих пенсионеров (одиноко проживающих граждан; одиноко проживающих супружеских пар; семей, полностью состоящих из лиц, относящихся к указанной категории) -10 %.

Основой прогноза являются прогнозные оценки о размерах среднедушевых доходов населения. Прогнозный размер доходов оценивался исходя из прогнозной динамики заработной платы и пенсий, а также иных социальных выплат населению, предусмотренных действующим законодательством (без учета льгот).

Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения отражено в таблице

6.5-1.

Коммунальные услуги как жизненно важные должны быть доступны для всех. Поэтому наряду с государственным регулированием тарифов, ограничением платы граждан за коммунальные услуги и контролем за величиной затрат коммунальных предприятий реализуются меры социальной адресной поддержки нуждающихся граждан и семей.

Вне зависимости от величины изменения платежа за коммунальные услуги, при наличии законодательно установленных оснований можно обращаться в органы социальной защиты по месту жительства за начислением адресных социальных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Все принятые решения направлены на защиту граждан от резкого роста стоимости коммунальных услуг в Провиденском районе. Доля населения в общей численности населения городского поселения, для которой установлен предельный индекс роста тарифа, составляет 1,3%

Набор услуг: холодная вода, твердое топливо при наличии печного отопления, электрическая энергия.

Нормативы потребления в месяц на 1 чел.:

холодное водоснабжение - 0,600 куб.м;

объем твердого топлива (уголь) в месяц на 1 кв.м - 0,020833 т;

объем электрической энергии в месяц на 1 чел. - 172,0 кВт.ч.

Тарифы с 1 января 2017 г.:

питьевая вода - 72,38 руб./куб.м;

твердое топливо (уголь) - 604,20 руб./т;

электрическая энергия - 5,53 руб./кВт.ч.

Тарифы с 1 июля 2017 г.:

питьевая вода - 74,26 руб./куб.м;

твердое топливо (уголь) - 619,91 руб./т;

электрическая энергия - 5,74 руб./кВт.ч.

Предельная доля расходов на коммунальные услуги собственных средств населения, получающего дотации, не должна превышать 17 % от получаемого дохода.

Обоснование необходимого размера дотаций для населения на оплату коммунальных услуг представлено в таблице 6.5-2.

Таблица 6.5.-1 Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения

| Показатель | Ед. измер. | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы (безубыточный) | руб/мес. на 1чел | 1524,78 | 1586,57 | 1736,52 | 1900,27 | 2009,6 | 2137,02 | 2333,37 | 2415,37 | 2531,8 | 2567,02 | 2571,53 | 2571,53 |
| Месячные расходы на содержание и ремонт МКД на 1 жителя | руб/мес | 1032,19 | 1039,18 | 1037,22 | 1036,1 | 1030,25 | 1048,41 | 1045,33 | 1045,05 | 1044,77 | 1044,49 | 1044,21 | 1044,21 |
| ИТОГО: | руб/мес | 2556,97 | 2625,75 | 2773,74 | 2936,37 | 3039,85 | 3185,43 | 3378,7 | 3460,42 | 3576,5 | 3611,51 | 3615,74 | 3615,74 |
| Среднедушевые доходы населения | руб/мес | 61895 | 65597 | 71248 | 73196 | 77954 | 81839 | 85853 | 88737 | 89500 | 90000 | 91623 | 92508 |
| Доля расходов на коммунальные услуги | % | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| Прожиточный минимум | руб/мес | 18072 | 20970 | 22828,3 | 24317 | 25508 | 26656,4 | 2700 | 27500 | 28000 | 28500 | 28500 | 28500 |
| Доход трех групп населения с наименьшим доходом: |
| Верхняя граница 3-го дециля | руб/мес | 18072 | 20970 | 22828,3 | 24317 | 25508 | 26656,4 | 2700 | 27500 | 28000 | 28500 | 28500 | 28500 |
| Верхняя граница 2-го дециля | руб/мес | 14 473 | 14 986 | 15 525 | 16 400 | 18 357 | 18 931 | 19 469 | 20 026 | 20 603 | 21 167 | 21 716 | 22 283 |
| Верхняя граница 1-го дециля | руб/мес | 7 582 | 7 953 | 8 343 | 8 977 | 10 394 | 10 809 | 11 198 | 11 602 | 12 019 | 12 428 | 12 826 | 13 236 |
| Доля расходов на коммунальные услуги трех групп населения с наименьшим доходом: |
| доля в расходах 3-го дециля | % | 14,4 | 12,52 | 12,15 | 12,07 | 11,9 | 11,95 | 12,5 | 12,58 | 12,77 | 12,67 | 12,69 | 12,69 |
| доля в расходах 2-го дециля | % | 17,7 | 17,5 | 17,9 | 17,9 | 16,6 | 16,8 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,0 | 16,6 | 16,2 |
| доля в расходах 1-го дециля | % | 33,7 | 33,2 | 33,2 | 32,7 | 29,2 | 30,1 | 29,8 | 29,8 | 29,7 | 29,0 | 28,1 | 28,1 |
| Предельно высокий уровень доступности коммунальных услуг (Федеральный стандарт) | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Предельно высокий уровень доступности коммунальных услуг (стандарт ЧАО) | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Доля населения с доходами ниже предельно высокого уровня | % | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,8 |

Таблица 6.5.-2 Обоснование необходимого размера дотаций для населения на оплату коммунальных услуг

| Наименование | Ед. |  |  |  |  |  | Период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Величина потребления ресурса на душу населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | руб./мес. | 538 | 512,3 | 509,95 | 600,7 | 666,13 | 740,67 | 886 | 915,8 | 975 | 1004 | 1004 | 1004 |  |
| Холодная вода | руб./мес. | 109,6 | 163,21 | 181,66 | 226,26 | 237,36 | 250,83 | 266,5 | 277,16 | 291,66 | 293,41 | 295,16 | 295,16 |  |
| Горячая вода* | руб./мес. | 291,66 | 314,21 | 370,74 | 385,95 | 385,32 | 386,56 | 387,19 | 389,85 | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 |  |
| Водоотведение | руб./мес. | 36,96 | 32,57 | 34,13 | 42,52 | 44,61 | 46,96 | 49,44 | 52,12 | 54,75 | 57,26 | 57,26 | 57,26 |  |
| Расход тепловой энергии на отопление | руб./мес. | 447,58 | 457 | 516,16 | 514 | 537 | 565 | 589 | 617 | 644 | 640 | 640 | 640 |  |
| Величина платежей за коммунальные | руб./мес. | 1423,2 | 1479,18 | 1612,64 | 1768,83 | 1870,42 | 1990,02 | 2178,13 | 2251,93 | 2360,1 | 2387,6 | 2391,05 | 2391,05 |  |
| услуги в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный среднедушевой доход, обеспечивающий оплату коммунальных услуг | не более 17% | 8371,8 | 8701 | 9486,1 | 10404,9 | 11002,5 | 11706 | 12812,5 | 13246,6 | 13246,6 | 14044,7 | 14065 | 14065 |  |

- - Норма затрат тепловой энергии на подогрев холодной воды установлена Постановлением  Правления Комитета
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 18 декабря 2015 года N 24-э/1

Таблица 6.5-3.    Субсидии  на оплату коммунальных услуг.

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| на 1 апреля | единица | - | - | 254 |
| Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период |  | - | - |  |
| январь-март | тысяча рублей | - | - | 2360.5 |
| январь-июнь | тысяча рублей | - | - | 4565.8 |
| Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного года |  |  |  |  |
| на 1 апреля | единица | - | - | 249 |
| Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |
| январь-июнь | тысяча рублей | - | - | 5869 |

6.6.	 Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса характеризуется возможностью приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии  с  Приказом  Министерства  регионального  развития  РФ  от23.08.2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010г. №378 оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице ниже:

Таблица 6.6-1 Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе, % | От 6,6 до 7,2 | От 7,2 до 8,6 | Свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | До 8 | От 8 до 12 | Свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | От 92 до 95 | От 85 до 92 | Ниже 85 |
| Доля получателей субсидий в общей численности населения, % | Не более 10 | С 10 до 15 | Свыше 15 |

Проверка доступности коммунальных услуг для населения МО  Провиденский городской округ приведена в таблице 6.6-2.

Как видно из таблицы, при реализации мероприятий, предусмотренных Программой, уровень доступности по критерию «Доля расходов на коммунальные услуги» в совокупном доходе в муниципальном образовании будет постепенно улучшаться, однако все равно останется недоступным.

По критерию «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» уровень доступности для населения платы за коммунальные услуги на текущий момент является высоким. Дальнейшее прогнозирование данного показателя затруднительно, т.к. зависит от большого числа факторов, выходящих за рамки Программы.

Проведение полного расчета уровня собираемости платежей за коммунальные услуги в рамках разработки не представляется возможным из-за неполноты данных. Однако можно ожидать, что в связи со снижением доли населения, доходы которого ниже предельно высокой доли оплаты коммунальных услуг в доходах, а также оказанию социальной помощи беднейшим слоям населения, произойдет постепенное улучшение данного показателя.

Для повышения коэффициента собираемости  предпринят ряд мер по оплате коммунальных услуг беднейшей части населения, которая будет получать социальную помощь. В частности,  создан механизм прямого адресного перечисления субсидий малоимущему населению непосредственно на счета РСО с использованием электронных средств передачи данных.

Уровень доступности для населения платы за коммунальные услуги по критерию «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» оценивается как «Высокий» на всех этапах реализации Программы.

Таблица 6.6.-2 Проверка доступности коммунальных услуг для населения МО Провиденский городской округ

| Наименование | Период |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Доля расходов на коммунальные услуги | 4 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4 |
| Уровень доступности | Высокий |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 13,9% | 13,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уровень доступности | Недоступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение | 93% | 95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | 93% | 95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение | 93% | 95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТБО | 93% | 95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уровень доступности | Высокий |
| Доля получения субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 27,4 | 27,4 | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 |
| Уровень доступности | Недоступный |

7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1.	 Ответственный за реализацию программы

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления МО, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственным за реализацию и исполнение программы комплексного развития является Администрация МО.

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством Российской Федерации. В таблице 7.1 изложены обоснования мероприятий, реализуемых Программой комплексного развития коммунальной сферы.

Наряду с органом государственной власти субъекта Российской Федерации Администрация МО  осуществляет общий контроль (мониторинг) за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий

Таблица 7. 1.         Обоснование мероприятий, направленных   на реализацию  Программы комплексного

развития  коммунального хозяйства

| № п/п | Мероприятие по реализации программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса (ОКК) | Администрация МО | Сроки определяются ответственным исполнителем и должны учитывать период подготовки ОКК инвестиционной программы и ее утверждения в соответствии с законодательством | Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», п.3, 28 |
| 2 | Разработка и утверждение Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса МО | Согласно техническим заданиям | Приказ Министерства регионального развития РФ от10 октября 2007 г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», п.5, 31 |
| 3 | Утверждение тарифов Организаций коммунального комплекса | Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков | Не позднее периода окончания действия утвержденного тарифа. Период действия тарифов на товары и услуги ОКК, а также на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, определяется ответственным исполнителем, но не может быть менее одного года. | Федеральный закон 210-ФЗ. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ст.13 |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств | Администрация МО | Ежегодно (на очередной финансовый год) | В соответствии с документами о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании |
| 5 | Решение, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов | Администрация МО ресурсоснабжающие организации | Ежегодно (на очередной финансовый год) | Нормативно-правовые акты по реализация инвестиционных проектов на территории Чукотского автономного округа |

7.2.План-график работ по реализации программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану реализации проектов, содержащемуся в Разделе 4 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего документа.

План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В таблице 7.2. отображён  план-график работ по реализации Программы комплексного развития коммунального хозяйства. Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Таблица 7.2  План-график работ по реализации Программы комплексного развития коммунального хозяйства

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация муниципального образования | 1 месяц с момента утверждения Программы |  |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги | Ресурсоснабжающие организации МО | 3 месяца с момента получения утвержденных технических заданий |  |
| 3 | Утверждение тарифов на коммунальные услуги | Государственный комитет по ценовой политике – региональная энергетическая комиссия | Ежегодно |  |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год | Районная администрация МО – средства бюджета МО городского поселения; Правительство РФ – средства федерального бюджета | Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |  |
| 5 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с районной администрацией) | Ресурсоснабжающие организации МО городского поселения | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |  |
| 6 | Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального комплекса, ресурсоснабжающими организациями района | Районная администрация | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Районный Совет | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |  |
| 8 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Районная администрация | В соответствии с требованиями законодательства |  |
| 9 | Внесение изменений в Программу. | Районный Совет | Не реже 1 раза в 6 месяцев |  |

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменения вносятся и утверждаются Районным Советом |  |  |  |
| 10 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Районный Совет | На постоянной основе |  |
| 11 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Районная администрация | Не реже 1 раза в 6 месяцев |  |

7.3.Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Предоставление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного. Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Подробная информация о задачах, принципах и основных положениях проведения мониторинга представлена в таблице 7.3.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

- Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение

значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Таблица 7.3      Мониторинг Программы комплексного развития .

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документы, устанавливающие порядок мониторинга и предоставления отчетности по выполнению Программы (в том числе, но не ограничиваясь) |  Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  Приказ от 14.04.2008г.№48 Министерства Регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;  Приказ от 28.10.2013г №397/ГС Министерства регионального развития Российской Федерации «О порядке проведения мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| 2 | Основные задачи осуществления мониторинга реализации Программы |  формирование комплексного подхода, преодоление ведомственных и межмуниципальных барьеров при реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города;  создание эффективного механизма контроля над достижением целевых показателей при вложении средств бюджетов (всех уровней) в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, государственные программы, включающие мероприятия, направленные на развитие коммунальной инфраструктуры;  создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов МО в целом;  создание на базе генеральных планов и документов территориального планирования поселений, городских округов, в рамках долгосрочной концепции развития субъекта Российской Федерации, единой обновляемой электронной Информационной базы существующего состояния и перспективы Развития коммунальной инфраструктуры поселений, го |
| 3 | Основные принципы мониторинга |  орган местного самоуправления поселения, городского округа;  организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов.  организации, осуществляющие разработку документов территориального планирования в границах городского округа. |
| 4 | Основные источники сбора и систематизации информации о выполнении Программы |  орган местного самоуправления поселения, городского округа;  организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов.  организации, осуществляющие разработку документов территориального планирования в границах городского округа. |
| 5 | Основное положение проведения мониторинга программ комплексного развития | Мониторинг представляет собой механизм общесистемной координации действий поселений, городских округов по разработке и совершенствованию программ комплексного развития, направленный на обеспечение их соответствия генеральным планам поселений, городских округов, мероприятиям, предусмотренным схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, а также взаимосвязи мероприятий, предусмотренных схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными программами газификации, схемами теплоснабжения, электроснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами. Мониторинг программ комплексного развития осуществляет уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: -определяет цели и задачи для каждого этапа проведения мониторинга; -формирует систему и перечень индикаторов, необходимых для каждого этапа проведения мониторинга, отражающих реализацию поставленных целей и задач мониторинга и программы комплексного развития; -утверждает формат и периодичность предоставления информации, необходимой для анализа соответствия запланированных мероприятий и фактических результатов программы комплексного развития, а также для оперативного контроля хода мониторинга; -устанавливает значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. |
| 6 | Периодичность предоставления информации по Результатам мониторинга | - ежеквартально (до 10 числа следующего месяца) –информация по итогам мониторинга предоставляется муниципальными образованиями субъекту Российской Федерации; -по итогам полугодия (года) (до 15 числа следующего месяца)- информация по итогам мониторинга предоставляется субъктом Российской Федерации в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Субъект Российской Федерации вправе установить свою периодичность предоставления информации для муниципальных образований, но не реже сроков, установленных в настоящем Порядке. |
| 7 | Ответственность за проведение мониторинга | Глава поселения, городского округа и уполномоченный орган субъекта Российской Федерации несут ответственность за качественное проведение мониторинга и своевременное предоставление отчетов о реализации мероприятий программы комплексного развития |

7.4. Порядок и сроки корректировки программы

Разработка и последующая корректировка Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Программа разрабатывается на срок до 2028 года. Предложения по корректировке программы осуществляются при необходимости по итогам мониторинга ее реализации.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение показателей на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения показателей на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

-    выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются главой  округа и являются основанием для:

  - корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

  - внесения изменений в программу комплексного развития.

В случае если в содержание мероприятий, установленных схемой и программой развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами вносятся изменения, соответствующие изменения должны вноситься и в Программу.

Корректировка Программы осуществляется в соответствии с требованиями к разработке и утверждению программы.

Проект корректировки программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за две недели до ее утверждения, а также рекомендуется размещение на официальном сайте городского округа в сети Интернет.

Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту корректировки программы.

Утвержденная корректировка программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также размещается на официальном сайте МО  в сети Интернет.

Таблица 5.2   Перечень мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Основание проведения (документ)* | Технические параметры проекта | Цель проекта | Капитальные затраты, тыс. руб. | Источник возврата инвестиций | Срок реализации | План-график мероприятий | Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к предыдущ. году-инфляция ИПЦ средняя | 1.063 | 1.060 | 1.048 | 1.041 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.021 | 1.021 |  |
|  |  |  |  |  | (в ценах 2017г) | Индекс- дефляторы | к базовому году- оборудование | 1.063 | 1.127 | 1.181 | 1.229 | 1.274 | 1.319 | 1.367 | 1.416 | 1.446 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | С НДС |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Без учета инфляции |
|  | 1. Техническое перевооружение котельных пгт. Провидения |
| 1 | Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция котельной №18 | Стс | Замена котлов на новые, с такой же мощностью | Повышение эффективности, качества и надежности теплоснабжения. Снижение эксплуатационных затрат | 72 753,42 | За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) Бюджеты Всех уровней. Внебюджетные средства. | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24251,14 | 24251,14 | 24251,14 | 0 | 0 | 72 753,42 |
| 2 | Реконструкция участков тепловой сети | Стс | Замена тепловых трубопроводов | Повышение надежности теплоснабжения | 116 605,14 |  | 2018-2027 | 11660,514 | 11660,514 | 11660,514 | 11660,514 | 11660,514 | 11660,514 | 11660,514 | 11660,514 | 11660,514 | 11660,514 | 116 605,14 |
| 3 | Котельная 18а («Модуль») | Стс | Замена котлов на новые, с такой же мощностью | Повышение эффективности, качества и надежности теплоснабжения. Снижение эксплуатационных затрат | 5 010,33 |  | 2018 | 5 010,33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 010,33 |
| 4 | Реконструкция участков тепловой сети | Стс | Замена тепловых трубопроводов | Повышение надежности теплоснабжения | 5 321,84 |  | 2018-2027 | 5 32,184 | 5 32,184 | 5 32,184 | 5 32,184 | 5 32,184 | 5 32,184 | 5 32,184 | 5 32,184 | 5 32,184 | 5 32,184 | 5 321,84 |
|  | 2 Техническое перевооружение котельной с Новое Чаплино |
| 5 | Котельная №19 («Центральная») | Стс | Замена котлов на новые, с такой же мощностью | Повышение эффективности, качества и надежности теплоснабжения. Снижение эксплуатационных затрат | 14 620,02 | За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) Бюджеты Всех уровней. Внебюджетные средства. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 14 620,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 620,02 |
| 6 | Реконструкция участков тепловой сети | Стс | Замена тепловых трубопроводов | Повышение надежности теплоснабжения | 8 769,07 |  | 2018-2027 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 769,07 |
|  | 3 Техническое перевооружение котельной с Сиреники |  |
| 7 | Котельная №20 («Центральная») | Стс | Замена котлов на новые, с такой же мощностью | Повышение эффективности, качества и надежности теплоснабжения. Снижение эксплуатационных затрат | 12 699,43 | За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) Бюджеты Всех уровней. Внебюджетные средства. | 2021 | 0 | 0 | 12 699,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 699,43 |
| 8 | Реконструкция участков тепловой сети | Стс | Замена тепловых трубопроводов | Повышение надежности теплоснабжения | 42 574,74 |  | 2018-2027 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 574,74 |
|  | 4.Техническое перевооружение котельной с. Нунлигран |  |
| 9 | Котельная №21 («Центральная») | Стс | Замена котлов на новые, с такой же мощностью | Повышение эффективности, качества и надежности теплоснабжения. Снижение эксплуатационных затрат | 9 089,71 | За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) Бюджеты Всех уровней. Внебюджетные средства. | 2019 | 0 | 9 089,71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 089,71 |
| 10 | Реконструкция участков тепловой сети | Стс | Замена тепловых трубопроводов | Повышение надежности теплоснабжения | 21 131,20 |  | 2018-2027 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 131,20 |
|  | 5.Техническое перевооружение котельной с. Энмелен |
| 11 | Котельная №22 («Модуль») | Стс | Замена котлов на новые, с такой же мощностью | Повышение эффективности, качества и надежности теплоснабжения. Снижение эксплуатационных затрат | 6 601,45 | За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) Бюджеты Всех уровней. Внебюджетные средства. | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 601,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 601,45 |
| 12 | Реконструкция участков тепловой сети | Стс | Замена тепловых трубопроводов | Повышение надежности теплоснабжения | 16 017,08 |  | 2018-2027 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 017,08 |
|  | ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения (с НДС 18%) | 331 193,43 |  | 2018-2027 | 26052,237 | 30131,617 | 33741,337 | 35661,927 | 27643,357 | 45293,047 | 45293,047 | 45293,047 | 21041,907 | 21041,907 | 331193,43 |
|  | ИТОГО Техническое перевооружение котельных пгт. Провидения (с НДС 18%) | 199690,73 |  | 2018-2027 | 17203,028 | 12192,698 | 12192,698 | 12192,698 | 12192,698 | 36443,838 | 36443,838 | 36443,838 | 12192,698 | 12192,698 | 199690,73 |
|  | ИТОГО Техническое перевооружение котельной с Новое Чаплино (с НДС 18%) | 23389,09 |  | 2018-2027 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 15496,927 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 8 76,907 | 23389,09 |
|  | ИТОГО Техническое перевооружение котельной с Сиреники ( с НДС 18%) | 55274,17 |  | 2018-2027 | 42 57,474 | 42 57,474 | 16956,904 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 42 57,474 | 55274,17 |
|  | ИТОГО Техническое перевооружение котельной с. Нунлигран (с НДС 18%) | 30220,91 |  | 2018-2027 | 21 13,120 | 11202,83 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 21 13,120 | 30220,91 |
|  | ИТОГО Техническое перевооружение котельной с. Энмелен (с НДС 18 %) | 22618,53 |  | 2018-2027 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 8203,158 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 16 01,708 | 22618,53 |

*Индексы удорожания 2,15 сметной стоимости строительно-монтажных работ на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт к базисным ценам 2000 года, рассчитанным по утвержденным Территориальным единичным расценкам (ТЕР-2001) по Чукотскому АО.   Постановление правительства Чукотского автономного округа от 30.06.2004г. №159

Таблица 5.3  Перечень мероприятий, направленных на развитие системы водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Основание проведения (документ)* | Технические параметры проекта | Цель проекта | Капитальные затраты, тыс. руб. | Источник возврата инвестиций | Срок реализации | План-график мероприятий | Капитальные затраты в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к предыдущ. году-инфляция ИПЦ средняя | 1.063 | 1.060 | 1.048 | 1.041 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.021 | 1.021 |  |
|  |  |  |  |  | (в ценах 2017г) | Индекс- дефляторы | к базовому году- оборудование | 1.063 | 1.127 | 1.181 | 1.229 | 1.274 | 1.319 | 1.367 | 1.416 | 1.446 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | С НДС |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Централизованная система водоснабжения |
|  | 1.Реконструкция водозабора подъемных вод «Гнилая речка» (дренажная система) Ясная поляна №1 |
| 1 | Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт здания | ИП | Разработать ПСД | Обеспечение надежного и Бесперебойно- го водоснабжения. | По проектно-сметной документации | Не установ- лен |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Ремонт машинного зала |  |  |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Ремонт павильонов скважин |  |  |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Установка узлов учета на насосной станции 1 подъема-1шт | Схема ВиВ |  | Исполнение требований Федеральных Законов №416-ФЗ, №261-ФЗ,№291-ФЗ в сфере Энергоресурсо сбережения | 389, 000 | СП | 2018 | 526,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,28 |
|  |  |  | Монтажные работы |  | 137, 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка узлов учета на насосной станции 2 подъема-1шт | Схема ВиВ |  |  | 389, 000 |  | 2019 | 0 | 526,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,28 |
|  |  |  | Монтажные работы |  | 137, 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка узлов учета на насосной станции 3 подъема-1шт | Схема ВиВ |  |  | 389, 000 |  | 2020 | 0 | 0 | 526,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,28 |
|  |  |  | Монтажные работы |  | 137, 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водопроводной сети | Схема ВиВ | Замена трубопровода без изменения диаметра. L =15300 м. | Минимизация количества аварийных ситуаций на водопроводах. Снижение эксплуатационных затрат. Достижение соответствия современным требованиям надежности. | 15 903, 130 | Бюджеты всех уровней Внебюджетные Средства предприятий Тариф | 2018-2027 | 1590,313 | 1590,313 | 1590,313 | 1590,313 | 1590,313 | 1590,313 | 1590,313 | 1590,313 | 1590,313 | 1590,313 | 15 903, 130 |
| 8 | Мероприятия по очистке воды | Схема ВиВ | Установка обратного осмоса-1шт | Повышение качества предоставляемых услуг. | 1 500, 000 |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| 9 | Замена насосного оборудования-11шт , в том числе: | Схема ВиВ | Замена устаревшего оборудования | Совершенствование гидравлического режима. Повышение надежности системы централизованного водоснабжения. Предотвращение возникновения гидравлических ударов. | 2 559. 930 |  | 2023 |  |  |  |  |  | 2 559. 930 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Замена насосного оборудования 1-го подъема-7-шт | Схема ВиВ | Замена устаревшего оборудования |  | 1 680 ,180 |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680,18 |
|  |  |  | ЭЦВ 8-16-140 -1шт |  | 44 ,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭЦВ 8-25-100 -1шт |  | 43, 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭЦВ 8-40-60 -1шт |  | 55, 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 80-50-200 -1шт | Совершенствование гидравлического режима. Повышение надежности системы централизованного водоснабжения. Предотвращение возникновения гидравлических ударов. | 32, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 65-50-160 -2шт |  | 31 ,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 40 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 200, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 60, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 100-65-250 -1шт |  | 72, 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Замена насосного оборудования 2-го подъема-2шт | Схема ВиВ | Замена устаревшего оборудования |  | 448, 400 | ИП | 2020 | 0 | 0 | 448,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,4 |
|  |  |  | К 80-50-200 | Совершенствование гидравлического режима. Повышение надежности системы централизованного водоснабжения. Предотвращение возникновения гидравлических ударов. | 32 ,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 65-50-160 |  | 15, 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Замена насосного оборудования 3-го подъема-2шт | Схема ВиВ | Замена устаревшего оборудования |  | 431, 350 | ИП | 2019 | 0 | 431,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,35 |
|  |  |  | К 40 -50 -30 |  | 17, 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 20-30 |  | 13, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2Реконструкция водозабора «Комсомольская бухта» (забор морской воды) пгт.Провидения |
| 1 | Установка узлов учета на насосной 1-го подъема | Схема ВиВ |  | Исполнение требований Федеральных Законов №416-ФЗ, №261-ФЗ,№291-ФЗ в сфере Энергоресурсо сбережения | 389, 000 | ИП | 2020 | 0 | 0 | 526,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,28 |
|  |  |  | монтажные работы |  | 137, 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена насосного оборудования 1-го подъема-3шт | Схема ВиВ | Замена устаревшего оборудования | Совершенствование гидравлического режима. Повышение надежности системы централизованного водоснабжения. Предотвращение возникновения гидравлических ударов. | 768, 350 |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 768,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,350 |
|  |  |  | КМ 100 -65-200 |  | 47, 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 290/30 |  | 100, 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К 80-65-160 |  | 20 ,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Реконструкция водозабора подземных вод НовоЧаплиное |
| 1 | Установка узлов учета на насосной 1-го подъема-1шт | Схема ВиВ |  | Исполнение требований Федеральных Законов №416-ФЗ, №261-ФЗ,№291-ФЗ в сфере Энергоресурсо сбережения | 389, 000 |  | 2019 | 0 | 526,28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,28 |
|  |  |  | монтажные работы |  | 137, 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети | Схема ВиВ | Замена трубопровода без изменения диаметра. L=4215 м | Минимизация количества аварийных ситуаций на водопроводах. Снижение эксплуатационных затрат. Достижение соответствия современным требованиям надежности | 5 769 ,970 | Бюджеты всех уровней | 2018-2027 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 5 769 ,970 |
| 3 | Мероприятия по очистке воды | Схема ВиВ | Установка обратного осмоса-1шт | Повышение качества предоставляемых услуг. | 1 500, 000 | Не установлен | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| 4 | Замена насосного оборудования 1-го подъема-4шт | Схема ВиВ | Замена устаревшего оборудования | Совершенствование гидравлического режима. Повышение надежности системы централизованного водоснабжения. Предотвращение возникновения гидравлических ударов. | 939, 410 | Бюджеты всех уровней | 2020 | 0 | 0 | 939,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939,41 |
|  |  |  | ЭЦВ 8-16-140 -2шт |  | 89, 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 40, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 200, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 60 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КМ 80-50-200 -1шт |  | 32 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КМ 80-65-160 -1шт |  | 17 ,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 20 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 50 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 30 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Реконструкция водозабора с. Сиреники |
| 1 | Установка узлов учета на насосной 1-го подъема-1шт | Схема ВиВ |  | Исполнение требований Федеральных Законов №416-ФЗ, №261-ФЗ,№291-ФЗ в сфере Энергоресурсо сбережения | 389, 000 | ИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажные работы |  | 137, 280 |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 526,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,28 |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети | Схема ВиВ | Замена трубопровода без изменения диаметра. L=2621м | Повышение надежности в системе централизованного водоснабжения. | 4 660, 150 | Бюджеты всех уровней | 2018-2027 | 466,015 | 466,015 | 466,015 | 466,015 | 466,015 | 466,015 | 466,015 | 466,015 | 466,015 | 466,015 | 4 660, 150 |
| 3 | Мероприятия по очистке воды | Схема ВиВ | Установка обратного осмоса-1шт | Повышение качества предоставляемых услуг. | 1 500, 000 |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| 4 | Замена насосного оборудования 1-го подъема-2шт | Схема ВиВ | Замена устаревшего оборудования | Совершенствование гидравлического режима. Повышение надежности системы централизованного водоснабжения. Предотвращение возникновения гидравлических ударов. | 489, 560 |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,56 |
|  |  |  | К 100-65-200 -2шт |  | 89, 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доставка |  | 40, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж |  | 100, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж |  | 200, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пуско-наладочные работы |  | 60, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Реконструкция водозабора с Нунлигран |
| 1 | Установка узлов учета на насосной 1-го подъема-1шт | Схема ВиВ |  | Исполнение требований Федеральных Законов №416-ФЗ, №261-ФЗ,№291-ФЗ в сфере энергоресурсосбережения | 389, 000 | ИП | 2020 | 0 | 0 | 526,28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,28 |
|  |  |  | монтажные работы |  | 137, 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети | Схема ВиВ | Замена трубопровода без изменения диаметра L=1619 .м | Минимизация количества аварийных ситуаций на водопроводах. Снижение эксплуатационных затрат. Достижение соответствия современным требованиям надежности | 3 905, 860 | Бюджеты всех уровней | 2028-2027 | 390,586 | 390,586 | 390,586 | 390,586 | 390,586 | 390,586 | 390,586 | 390,586 | 390,586 | 390,586 | 3 905, 860 |
| 3 | Мероприятия по очистке воды | Схема ВиВ | Установка обратного осмоса-1шт | Повышение качества предоставляемых услуг. | 1 500, 000 | Не установлен | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| Система нецентрализованного водоснабжения |
| 1Водоснабжение с.Сиреники |
| 1 | Приобретение Водовоза АЦПТ-8 «Урал 5557-1112-60М»-1шт | ИП |  | Обновление изношенной и морально устаревшей специализированной техникой, автотранспорта и механизмов. | 3 280, 000 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980,0 | 3980,0 |
|  |  |  | Стоимость доставки |  | 700, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Водоснабжение с.Нунлигран |
| 1 | Приобретение Водовоза АЦПТ-8 «Урал 5557-1112-60М»-1шт | ИП |  | Обновление изношенной и морально устаревшей специализированной техникой, автотранспорта и механизмов. | 3 280, 000 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980,0 | 0 | 3980,0 |
|  |  |  | Стоимость доставки |  | 700, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Водоснабжение с.Энмелен |
| 2 | Приобретение Водовоза АЦПТ-8 «Урал 5557-1112-60М»-1шт | ИП |  | Обновление изношенной и морально устаревшей специализированной техникой, автотранспорта и механизмов. | 3 280, 000 |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980,0 | 0 | 0 | 0 | 3980,0 |
|  |  |  | Стоимость доставки |  | 700 ,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Водоснабжение с.Янракыннот |
| 3 | Приобретение Водовоза АЦПТ-8 «Урал 5557-1112-60М»-1шт | ИП |  | Обновление изношенной и морально устаревшей специализированной техникой, автотранспорта и механизмов. | 3 280, 000 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980,0 | 0 | 0 | 3980,0 |
|  |  |  | Стоимость доставки |  | 700, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Водозабор подземных вод «Гнилая речка» (дренажная галерея) Ясная Поляна № (с НДС18%) | 24101,83 |  | 2018-2027 | 2116,593 | 2547,943 | 2564,993 | 3090,313 | 3270,493 | 4150,243 | 1590,313 | 1590,313 | 1590,313 | 1590,313 | 24101,83 |
| Водозабор Комсомольская бухта (забор морской воды) пгт.Провидения(с НДС18%) | 1 294, 630 |  | 2021-2022 | 0 | 0 | 526,28 | 768,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294,63 |
| Водозабор подземных вод НовоЧаплиное (сНДС18%) | 8 735, 660 |  | 2018-2027 | 576,997 | 1103,272 | 1516,407 | 2076,997 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 576,997 | 8 735, 660 |
| Водозабор с.Сиреники (сНДС18%) | 7175,990 |  | 2018-2027 | 466,015 | 466,015 | 466,015 | 992,295 | 955,575 | 466,015 | 466,015 | 466,015 | 1966,015 | 466,015 | 7175,990 |
| Водозабор с.Нунлигран (сНДС18%) | 5932,14 |  | 2018-2027 | 390,586 | 390,586 | 916,866 | 390,586 | 390,586 | 1890,586 | 390,586 | 390,586 | 390,586 | 390,586 | 5932,14 |
| ИТОГО по системам централизованного водоснабжения (с НДС18%) | 47240,25 |  | 2018-2027 | 3550,191 | 4507,816 | 5990,561 | 7318,541 | 5193,651 | 7083,841 | 3023,911 | 3023,911 | 4523,911 | 3023,911 | 47240,25 |
| Водоснабжение с. Сиреники (с НДС18%) | 3980,000 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3980,0 | 3980,0 |
| Водоснабжение с. Нунлигран (с НДС18%) | 3980,000 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980,0 | 0 | 3980,0 |
| Водоснабжение с. Энмелен (с НДС18%) | 3980,000 |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980,0 | 0 | 0 | 0 | 3980,0 |
| Водоснабжение с. Янракыннот (с НДС18%) | 3980,000 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980,0 | 0 | 0 | 3980,0 |
| ИТОГО по системам не централизованного водоснабжения (сНДС18%) | 15920,00 |  | 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980,0 | 3980,0 | 3980,0 | 3980,0 | 15920,00 |
| ИТОГО по системе водоснабжения (с НДС18% ) | 63160,25 |  | 2018-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63160,25 |

- - Принятые сокращения:

–   Схема ВиВ – Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования;

–   ИП - инвестиционная программа предприятия;

*Индексы удорожания 2,15 сметной стоимости строительно-монтажных работ на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт к базисным ценам 2000 года, рассчитанным по утвержденным Территориальным единичным расценкам (ТЕР-2001) по Чукотскому АО.   Постановление правительства Чукотского автономного округа от 30.06.2004г. №159

Таблица 5.5.  Перечень мероприятий, направленных на развитие системы обращения с отходами

| № п/п | Мероприятие | Основание проведения (документ)* | Технические параметры проекта | Цель проекта | Капитальные затраты, тыс. руб. | Источник инвестиций | Срок реализации | План-график мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Индекс- дефляторы | к предыд. году | 1,063 | 1,060 | 1,048 | 1,041 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |  | 1,036 | 1,021 | 1,021 |  |
|  |  |  |  |  | (в ценах 2017 г.) |  | к базовому году | 1.063 | 1.127 | 1.181 | 1.229 | 1.274 | 1.319 | 1.367 | 1.416 | 1.446 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2010 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Строительство полигонов для твердых бытовых отходов (6шт) |  | 1.Принять технологические решения по складированию и обезвреживанию ТБО; 2.инженерно-экологические изыскательские мероприятия; 3.согласование 4.Разработка проекта- Определить необходимые и эффективные природоохранные мероприятия(СЗЗ,ПДВ), , временные здания и сооружения. 5.Экспертиза проектной документации 6.Строительство | Создание благоприятной экологической обстановки на территории полигона | 79 950,0 | Бюджетные средства различных уровней | 2018-2023 | 14700,00 | 22050,00 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 |  | ГСОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Закупка контейнеров- 197 единиц - емкость 0,75 м3 (металлический, с крышкой) | ГСОТ | - | Сокращение вредного влияния на окружающую среду, Улучшение санитарных условий содержания придомовых территорий для сбора мусора | 1103,2 | Средства предприятий | 2018-2027 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 112,0 | 117,6 |  | 89,6 | 96,2 | 87,8 |  |
| 1.3 | Приобретение машины-мусоровоза КО-440-2 на базе ГАЗ 3309 15 единиц | ГСОТ | - |  | 30 000,00 | Внебюджетные средства | 2018-2027 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000, | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  | Приобретение инсиниаторов – 5 единиц: Hurkan 1000-1ед.; Hurkan 300 -1ед.; Hurkan 150 -3 ед. |  | - |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | ГСОТ |  |  | 16300,00 |  | 2019-2023 | 0 | 7800,00 | 4300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Итого по системе обращения с отходами | (без НДС18%) | 127353,200 |  |  | 18820,0 | 33970,0 | 19220,0 | 16320,0 | 16320,0 | 14312,0 | 2117,6 |  | 2089,6 | 2096,20 | 2087,8 |  |
|  |  |  |  | НДС (18%) | 22923,576 |  | 2017-2027 | 3387,6 | 6114,6 | 3459,6 | 2937,6 | 2937,6 | 2576,16 | 381,168 |  | 376,128 | 377,316 | 375,804 |  |
|  | ИТОГО по системе обращения с отходами (с НДС18%) | 150276,776 |  |  | 22207,6 | 40084,6 | 22679,6 | 19257,6 | 19257,6 | 16888,16 | 2498,768 |  | 2465,728 | 2473,516 | 2463,604 |  |

- - Принятые сокращения:

–   ГСОТ – Генеральная схема очистки территории муниципального образования.

Таблица 5.1.   Перечень мероприятий, направленных на развитие системы электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Основание проведения (документ)* | Технические параметры проекта | Цель проекта | Капитальные затраты, тыс. руб. | Источник возврата инвестиций | Срок реализации | План-график мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к предыдущ. году-инфляция ИПЦ средняя | 1,000 | 1,036 | 1,036 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,033 | 1,030 | 1,029 | 1,0227 |  |
|  |  |  |  |  | (в ценах 2017г) | Индекс- дефляторы | к базовому году- оборудование | 1.063 | 1.127 | 1.181 | 1.229 | 1.274 | 1.319 | 1.367 | 1.416 | 1.446 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  | С НДС |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Реконструкция и модернизация объектов системы централизованного энергосбережения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТП-3 |  | СЭ | Повышение надежности и бесперебойности в электроснабжения. Снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций. Создание возможности присоединения дополнительных потребителей | 3061,5559 |  | 2019 | 0 | 3754,5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Металлоконструкция с монтажом |  |  | 693,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТП-4 |  | СЭ |  | 3061,5559 |  | 2020 | 0 | 0 | 3754,5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Металлоконструкция с монтажом |  |  | 693,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТП-7 |  | СЭ |  | 2145,23345 |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2491,73345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Металлоконструкция с монтажом |  |  | 346,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТП-9 |  | СЭ |  | 1278,83675 |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625,33675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Металлоконструкция с монтажом |  |  | 346,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТП-12 |  | СЭ |  | 3061,5559 |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754,5559 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Металлоконструкция с монтажом |  |  | 693,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТП-СПТУ |  | СЭ |  | 2202,16585 |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548,66585 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Металлоконструкция с монтажом |  |  | 346,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТП- Школа |  | СЭ |  | 3061,5559 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754,5559 | 0 | 0 |  |
|  |  | Металлоконструкция с монтажом |  |  | 693,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТП-ДУ |  | СЭ |  | 2220,7649 |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567,2649 | 0 |  |
|  |  | Металлоконструкция с монтажом |  |  | 346,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТП-Ясная поляна-1 |  |  |  | 1142,2682 |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488,7682 |  |
|  |  | Металлоконструкция с монтажом |  |  | 346,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замены кабельных линий | L=11600 м |  | 38000,0 |  | 2018-2027 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |  |
|  | Итого по системе централизованного электроснабжения (безНДС (18%) | 63739,99 |  | 2018-2027 | 3800,0 | 7554,5559 | 7554,5559 | 6291,73345 | 5425,33675 | 7554,5559 | 6348,66585 | 7554,5559 | 6367,2649 | 5288,7682 |  |
|  | Итого по системе централизованного электроснабжения (с НДС (18%) | 75330,601445 |  |  | 4484 | 8914,37 | 8914,37 | 7423,5 | 6401,89 | 8914,37 | 7708,47 | 8914,37 | 7513,36 | 6240,73 |  |

СЭ Схема электроснабжения муниципального образования;

Примечание:* Стоимость мероприятий приведена по состоянию на 2016г. и произведена по укрупненным показаниям. В мероприятиях не учтена стоимость доставки до п.г.т. Провидения. В инвестиционной программе стоимость мероприятий должна быть определена на основании уточненных расчетов, смет, с учетом прогнозного уровня цен в год планируемой реализации проекта»

Таблица 5.6.   Перечень мероприятий, направленных на энерго- и ресурсосбережение

| № п/п | Мероприятие | Кол-во объектов | Капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах 2017г) | Источник инвестиций | Цель проекта | Взаимосвязь с другими проектами и программами | Сроки реализации | экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовые мероприятия |
| 1 | Разработать Программу энергосбережения в Провиденском городском округе, в подразделениях предприятий, организациях. |  |  | Бюджет МО | Исполнение требований Федеральных Законов №416-ФЗ, №261-ФЗ, №291-ФЗ в сфере Энергоресурсо- сбережения |  |  |  |
| 2 | Разработка демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |
| 3 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |
|  | Учет энергетических ресурсов |
| 1 | Поставить на учет все приборы ресурсопотребления |  |  | Средства предприятий | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |
| 2 | Установить приборы учета воды и энергоресурсов на предприятиях и в подразделениях коммунального комплекса: |  | 8514 | Средства предприятий. Бюджет разных уровней |  | Реконструкция котельных | 2018-2020 | 5-10% |
|  | Теплосчетчики: пгт Провидение: | 8 объекта | 3784 |  |  |  |  |  |
|  | с.Новое Чаплино: | 3 об | 1419 |  |  |  |  |  |
|  | с.Сиреники:: | 3 об | 1419 |  |  |  |  |  |
|  | с.Нунлигран: | 3 об | 1419 |  |  |  |  |  |
|  | с.Энмелен: | 1 об | 0,473 |  |  |  |  |  |
| 3 | Установить приборы учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях: |  |  |  |  | Программа капитального ремонта |  |  |
| 3.1 | Установить приборы учета теплоэнергии: |  |  | Бюджет разных уровней |  | Программа капитального ремонта | 2018-2025 | 5-10% |
|  | Пгт.Провидение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | 66 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд | 36 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители | 43 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | с.Новое Чаплино |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | 6 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд | 106 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители | 4 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | с.Сиреники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | 11 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд | 37 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители | 7 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | с.Нунлигран: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | 9 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд | 20 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители | 8 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | с.Энмелен: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные организации | 8 | ПСД | Бюджет разных уровней |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд | 10 | ПСД | Средства жильцов |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители | 4 | ПСД |  |  |  |  |  |
|  | Разработать порядок установки приборов ГВС и ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов |
| 1 | Разработать Программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении ит.д |  |  | Бюджет МО |  |  | 2018 |  |
|  | Внедрение энергосберегающих мероприятий в подразделениях ЖКХ |
| 1.1 | Внедрить систему диспетчеризации на водозаборах: |  |  | Бюджет разных уровней | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Реконструкция водозаборов | 2018-2027 |  |
| 1.2 | Внедрение системы диспетчеризации, систем управления режимами водоснабжения, систем контроля и учета на водозаборе «Ясная поляна №1» |  | 9 321 762 |  |  | Реконструкция водозаборов |  |  |
| 1.3 | Внедрение системы диспетчеризации, систем управления режимами водоснабжения, систем контроля и учета на водозаборе подземных вод Новочаплинское |  | 6 859 390 |  |  | Реконструкция водозаборов |  |  |
| 1.4 | Внедрение системы диспетчеризации, систем управления режимами водоснабжения, систем контроля и учета на водозаборе с.Сиреники |  | 6 859 390 |  |  | Реконструкция водозаборов |  |  |
| 1.5 | Внедрить систему аварийного источника электропитания на водозаборах. |  | 7 537 248 |  |  | Реконструкция водозаборов |  |  |
|  | Итого |  | 39091,79 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 47605,79 |  |  |  |  |  |

Таблица 6.1 Совокупные потребности  в капитальных вложениях для реализации Программы

| № п/п | Наименование организации | Источник инвестиций | Капитальные затраты Тыс.руб | План график мероприятий | Капитальные затраты в ценах соответствующих лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к базовому году | Индекс- дефляторы | 1.063 | 1.127 | 1.181 | 1.229 | 1.274 | 1.319 | 1.367 | 1.416 | 1.446 | 1.5 |  |
|  |  |  | В ценах 2017 г | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Тыс.рублей |
| 1 | Система теплоснабжения |
|  | Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | Средства предприятий. За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | 9935,8029 | (с НДС 18%) | 781,56711 | 903,94851 | 1012,24011 | 1069,85781 | 829,30071 | 1358,79141 | 1358,79141 | 1358,79141 | 631,25721 | 631,25721 | 14903,70435 |
|  |  | Бюджет поселений | 16559,6715 | (с НДС 18%) | 1302,61185 | 1506,58085 | 1687,06685 | 1783,09635 | 1882,16785 | 2264,65235 | 2264,65235 | 2264,65235 | 1052,09535 | 1052,09535 | 24839,5-725 |
|  |  | Бюджет МО | 49679,0145 | (с НДС 18%) | 3907,83555 | 4519,74255 | 5061,20055 | 5349,28905 | 4146,50355 | 6793,95705 | 6793,95705 | 6793,95705 | 3156,28605 | 3156,28605 | 74518,52175 |
|  |  | Бюджет ЧАО | 122541,5691 | (с НДС 18%) | 9639,32769 | 11148,69829 | 12473,9496 | 13194,91299 | 10228,04209 | 16758,42739 | 16758,42739 | 16758,42739 | 7785,50559 | 7785,50559 | 183812,35365 |
|  |  | Внебюджетные средства | 132477,372 | (с НДС 18%) | 10420,8948 | 12052,6468 | 13496,5348 | 14264,7708 | 11057,3428 | 18117,2188 | 18117,2188 | 18117,2188 | 8416,7728 | 8416,7728 | 198716,058 |
|  |  | итого | 331 193,43 | (с НДС 18%) | 26052,237 | 30131,617 | 33741,337 | 35661,927 | 27643, 357 | 45293, 047 | 45293,047 | 45293,047 | 21041, 907 | 21041,907 | 496790,145 |
| 2 | Система электроснабжения |
|  | Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | Средства предприятий. За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | 2259,918 | (с НДС 18%) | 114 | 226,636677 | 226,636677 | 186,87370035 | 162,7601025 | 226,636677 | 190,4599755 | 226,636677 | 191,017947 | 158,663046 | 3389,877 |
|  |  | Бюджет поселений | 3766,53 | (с НДС 18%) | 190 | 377,727795 | 377,727795 | 314,5616725 | 271,2668375 | 377,727795 | 317,4332925 | 377,727795 | 318,363245 | 264,43841 | 5649,795 |
|  |  | Бюджет МО | 11299,59 | (с НДС 18%) | 570 | 1133,183385 | 1133,183385 | 943,6850175 | 813,8005125 | 1133,183385 | 952,2998775 | 1133,183385 | 955,089735 | 793,31523 | 16949,385 |
|  |  | Бюджет ЧАО | 27872,322 | (с НДС 18%) | 1406 | 2795,185683 | 2795,185683 | 2327,7563765 | 2007,3745975 | 2795,185683 | 2349,0063645 | 2795,185683 | 2355,888013 | 1956,844234 | 4180,983 |
|  |  | Внебюджетные средства | 30132,24 | (с НДС 18%) | 1520 | 3021,82236 | 3021,82236 | 2516,49338 | 2170,1347 | 3021,82236 | 2539,46634 | 3021,82236 | 2546,90596 | 2115,50728 | 45198,36 |
|  |  | итого | 75330,601445 | (с НДС 18%) | 3800,0 | 7554,5559 | 7554,5559 | 6291,23345 | 5425,33675 | 7554,5559 | 6348,66585 | 7554,5559 | 6367,2649 | 5288,7682 | 112995,9022 |
| 3 | Система водоснабжения |
|  | Провиденский филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | Средства предприятий. За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | 1894,8075 | (с НДС 18%) | 106,50573 | 135,23448 | 179,71683 | 219,551623 | 154,80953 | 212,51523 | 210,11733 | 210,11733 | 255,11733 | 210,11733 | 2842,21125 |
|  |  | Бюджет поселений | 3158,01125 | (с НДС 18%) | 177,50955 | 225,3908 | 299,52805 | 365,92705 | 259,68355 | 354,19205 | 350,19555 | 350,19555 | 425,19555 | 350,19555 | 4737,016875 |
|  |  | Бюджет МО | 9474,0375 | (с НДС 18%) | 532,52865 | 676,1724 | 8985,8415 | 1097,78115 | 779,04765 | 1062,57615 | 1055,8665 | 1055,8665 | 1275,58665 | 1055,8665 | 14211,05625 |
|  |  | Бюджет ЧАО | 23369,2925 | (с НДС 18%) | 1313,57067 | 1667,89192 | 2216,50757 | 2707,8617 | 1921,65087 | 2621,02117 | 2591,44707 | 2591,44707 | 3146,44707 | 2591,44707 | 35053,93875 |
|  |  | Внебюджетные средства | 25264,1 | (с НДС 18%) | 1420,0764 | 1803,1264 | 2396,2244 | 2927,4164 | 2077,4604 | 2833,5364 | 2801,5644 | 2801,5644 | 3401,5644 | 2801,5644 | 37896,15 |
|  |  | итого | 63160,25 | (с НДС 18%) | 3550,191 | 4507,816 | 5990,561 | 7318,541 | 5193, 651 | 7083, 841 | 7003,911 | 7003,911 | 8503, 911 | 7003,911 | 94740,375 |
| 5 | Система обращения с отходами |
|  | МП «Провиденское ЖКХ». ООО «Полигон» | Средства предприятий. За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | 4508,3028 | (с НДС 18%) | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 132,16 | 136,768 | 105,728 | 113,516 | 105,728 | 6762,4542 |
|  |  | Бюджет поселений | 7513,8388 | (с НДС 18%) | 867,3 | 198,45 | 637,2 | 637,2 | 637,2 | 637,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11270,7582 |
|  |  | Бюджет МО | 22541,5164 | (с НДС 18%) | 2601,9 | 595,35 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33812,2746 |
|  |  | Бюджет ЧАО | 60110,4 | (с НДС 18%) | 5876,8 | 3175,2 | 10195,2 | 10195,2 | 10195,2 | 10195,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90165,6 |
|  |  | Внебюджетные средства | 55602,40712 | (с НДС 18%) | 4720,0 | 13924,0 | 9794,0 | 6372,0 | 6372,0 | 4012,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 83403,61068 |
|  |  | итого | 150276,776 |  | 22207,6 | 40084,6 | 22679,6 | 19257,6 | 19257,6 | 16888,16 | 2498,768 | 2465,728 | 2465,728 | 2473,516 | 225415,164 |
| 6 | В целом по всем системам коммунальной инфраструктуре |
|  |  | Средства предприятий. За счет средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | 18598,833 | ИТОГО (с НДС 18%) | 1143,673 | 1407,42 | 1560,194 | 1617,883 | 1288,47 | 1930,103 | 1896,137 | 1901,273 | 1190,908 | 1105,766 | 27898,2495 |
|  |  | Бюджет поселений | 30998,055 | ИТОГО (с НДС 18%) | 2537,421 | 2308,149 | 3001,523 | 3100,785 | 3050,318 | 3633,772 | 2932,281 | 2992,576 | 1795,654 | 1666,729 | 46497,0825 |
|  |  | Бюджет МО | 92994,165 | ИТОГО (с 18% НДС) | 7612,264 | 6924,448 | 17091,83 | 9302,355 | 7650,952 | 10901,32 | 8802,123 | 8983,007 | 5386,962 | 5005,468 | 350840,4 |
|  |  | Бюджет ЧАО | 233893,6 | ИТОГО (с НДС 18 %) | 18235,7 | 18786,98 | 27680,84 | 28425,73 | 24352,27 | 32369,83 | 21698,88 | 22145,06 | 13287,84 | 12333,8 | 365214,6705 |
|  |  | Внебюджетные средства | 243476,447 | ИТОГО (с 18% НДС) | 18080,97 | 30801,6 | 28708,58 | 26080,68 | 21676,94 | 27984,58 | 25818,25 | 26300,61 | 16725,24 | 15693,84 | 365214,6705 |
| 7 |  | ИТОГО (с НДС) | 619961,1 | ИТОГО (с 18% НДС) | 47610,03 | 60228,6 | 78042,97 | 68527,43 | 58018,95 | 76819,61 | 61147,67 | 62322,53 | 38386,6 | 35805,6 | 929941,65 |