СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

09 октября 2020 года                                                                                  № 6

пгт. Чернышевск

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское» на 2020-2021 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского поселения «Чернышевское», Постановление администрации городского поселения «Чернышевское» № 29 от 07.02.2014г. «Об утверждении схем теплоснабжения городского поселения «Чернышевское», Генеральным планом городского поселения «Чернышевское», Совет городского поселения «Чернышевское»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское» (Приложение № 1).

2. Настоящее решение  Совета городского поселения «Чернышевское» опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации городского поселения «Чернышевское» www.чернышевск-администрация.рф., в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на стенде «Муниципальный вестник» в здании администрации городского поселения «Чернышевское» по адресу: 673462 Забайкальский край, Чернышевский район, п.Чернышевск, ул.Калинина, 27.

3. Контроль  за исполнением  настоящего Решения возложить на главу городского поселения «Чернышевское»  (Е.И. Шилову).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте www.чернышевск-адинистрация.рф.

Глава городского

поселения  «Чернышевское»                                                        Е.И. Шилова

Приложение № 1 
к Решению  Совета городского                                                                                                                          поселения «Чернышевское"
                                                         от «09» октября  2020 г.  № 6

СОРДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ» НА 2020-2021 ГОДЫ.

- ВВЕДЕНИЕ.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ»

  - Система водоснабжения и водоотведения.

  - Система теплоснабжения.

  - Сбор, транспортировка и утилизация твердых коммунальных отходов.

- ПЕРСПЕКТИВА НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ».

- ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

  - Система водоснабжения и водоотведения.

  - Система теплоснабжения.

  - Вывоз, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

  - Организационные мероприятия.

  - Развитие объектов коммунальной инфраструктуры.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

- Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское» на 2020-2021 годы:

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское» на 2020-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Устав городского поселения «Чернышевское» |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения «Чернышевское» |
| Разработчики | Отдел ЖКХ администрации городского поселения «Чернышевское» |
| Цель Программы | Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское» - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрение ресурсосберегающих технологий; - обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг; |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - обеспечение развития жилищного и промышленного строительства на территории городского поселения «Чернышевское»; - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания населения; |
| Сроки реализации | 2020-2021 годы. |
| Основные направления Программы | - Развитие систем водоснабжения и водоотведения; - Развитие системы теплоснабжения; - Развитие систем сбора, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов; |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация городского поселения «Чернышевское»; - ООО «Центральная котельная» - ООО «Благоустройство-Чернышевск» - МУП «Благоустройство» -ООО «Очистные сооружения» - Исполнители на конкурсной основе, согласно Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |
| Организация контроля | Координатором Программы является администрация городского поселения «Чернышевское». Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется исполнителями основных мероприятий. Контроль за исполнением Программы осуществляет финансово-экономический отдел и отдел ЖКХ администрации городского поселения «Чернышевское», в пределах своих полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства. |

Источники реализации Программы:

– бюджет городского поселения «Чернышевское» в процентном отношении;

– краевой бюджет в процентном отношении;

– средства предприятий в процентном отношении

Мониторинг Программы

Мониторинг Программы осуществляется в рамках проведения мониторинга инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами Забайкальского края, муниципальными нормативно-правовыми актами городского поселения «Чернышевское».

2. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава городского поселения «Чернышевское», Генеральным планом городского поселения «Чернышевское» от 2017 года.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния городского поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие городского поселения «Чернышевское» и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

2.1. Цели и задачи Программы

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское», снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшения качества окружающей среды.

Развитие теплоснабжения

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

Развитие водоснабжения и водоотведения

- повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

- повышение экологической безопасности в городском поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды у потребителя установленным нормативам;

- снижения уровня потерь воды;

- сокращение удельных эксплуатационных расходов.

2.2. Краткая характеристика муниципального образования.

Поселок городского типа Чернышевск – муниципальное образование, которое наделено статусом городского поселения, входит в состав территории муниципального района «Чернышевский район», Забайкальский край, включает в себя один населенный пункт – поселок городского типа Чернышевск. Является административным центром муниципального образования «Чернышевский район».

Численность населения поселка городского типа Чернышевск составляет 12 737 человек.

3. Существующее положение коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения «Чернышевское» и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

На  территории  городского  поселения  «Чернышевское» существует централизованная       система      хозяйственно-питьевого       водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и частично производственные  нужды промышленных предприятий.

ОАО «РЖД», Дирекция «Тепловодоснабжения», ООО «Благоустройство-Чернышевск», ООО «Очистные сооружения», МУП «Благоустройство» предоставляет полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения. Предприятие эксплуатирует основную долю сетей и головных сооружений водоснабжения, имеющихся в п. Чернышевск, а также некоторых отдельно-стоящих скважин, используемых для водоснабжения удаленные жилых массивов и производственных объектов.

Централизованная     система     водоснабжения     п. Чернышевск в 
зависимости   от   местных   условий обеспечивает хозяйственно-питьевое       водопотребление населения, предприятий, тушение пожаров, собственные нужды предприятия.

По состоянию на 2019 г.  и I полугодие 2020г.  фактический  объем   водоснабжения в п. Чернышевск составляет 3,0 тыс. м3/сут.  Разрешенный   лицензионный отбор воды из скважин - 0,15 тыс. м3/сут.

Обеспечение населения поселка качественной питьевой водой - острая проблема, требующая решения. По отдельным участкам процент износа водопроводных сетей составляет 80-100 %, требуется замена более 8 водопроводных сетей и более 7 км канализационных сетей.

По состоянию на 01.01.2019 года схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Чернышевское»  разработана.

  - Система теплоснабжения.

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора городского поселения «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от источников тепловой энергии:

- ООО «Центральная котельная»;

- Котельная «Школы № 2»;

- Котельная «ГРП»;

- Котельная «Кораблик»;

- Котельная «Школы № 63»;

- Котельная «Ветстанция»;

- Котельная «Баня»;

| Тепловой пункт | Тепловые сети | Потребитель |
| --- | --- | --- |

Рис. 1. Схема теплоснабжения от источника тепла ГП «Чернышевское»

Протяженность тепловых сетей, находящихся в пользовании теплоснабжающих организаций ГП «Чернышевское», составляет 20,143 км.

Состояние тепловых сетей в городском поселении удовлетворительное. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 20 лет.

В структуру ГП «Чернышевское» входит 7 котельных. Все они работают на твердом топливе (бурый уголь). Установленная мощность данных котельных составляет 44,78 Гкал/час.

Котельные ГП «Чернышевское» снабжают тепловой энергией:

- ООО «Центральная котельная» обслуживает 45 жилых домов и 12 административных зданий;

- Котельная «Школы № 2»  обслуживает 18 жилых домов и 15 административных зданий;

- Котельная «ГРП» обслуживает 109 жилых дома и 2 административных здания;

- Котельная «Кораблик» обслуживает 10 жилых домов и 9 административных зданий;

- Котельная «Школы № 63» обслуживает 15 жилых домов и 15 административных зданий;

- Котельная «Ветстанция» обслуживает 16 жилых дома и 2 административных зданий;

- Котельная «Баня» обслуживает 2 административных здания;

Общее количество жилых домов, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 207 жилой дом, 133,7 тысяч м2. Общая площадь на одного человека – 10 м2.

    - Источники тепловой энергии

ООО «Центральная котельная» и ООО «Благоустройство-Чернышевск» - являются теплоснабжающими организациями,   осуществляющими  как  производство  тепловой  энергии котельных, находящихся в их ведении, её передачу и распределение между потребителями   по   сетям,   также находящимся в ведении   подразделения. Данные теплогенерирующие организации осуществляют свою хозяйственную деятельность в городском поселении «Чернышевское» Чернышевского района Забайкальского края, основной задачей которого является   надежное бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Основными   элементами   функциональной   структуры   теплоснабжение являются источники теплоснабжения:

Водогрейная     котельная     ООО «Центральная     котельная» -ГП «Чернышевское»;

1).Водогрейная котельная «Школы №2» - ГП «Чернышевское»;

2).Водогрейная котельная «ГРЭ» - ГП «Чернышевское»;

3).Водогрейная котельная «Кораблик» - ГП «Чернышевское»;

4).Водогрейная котельная «Школы №63» - ГП «Чернышевское»:

5).Водогрейная котельная «Ветстанция» - ГП «Чернышевское»;

6).Водогрейная котельная«Баня»-ГП «Чернышевское»;

а также:

-    совокупность   участков    прямых    трубопроводов    от    источников

теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей.

  - Сбор, транспортирование и утилизация ТКО (твердых коммунальных отходов).

В сфере обращения с отходами потребления в настоящее время в городском поселении «Чернышевское» сложилась следующая ситуация.  Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется ООО «Олерон +».

Система сбора ТКО в городском поселении «Чернышевское» нуждается в установке новых контейнерных площадок. В настоящее время в эксплуатации находятся 32 контейнерных площадок, в 2020 году планируется установка 8 контейнерных площадок.

За  последние   годы   на  различных  участках   городского   поселения «Чернышевское» образовались так называемые несанкционированные свалки, куда население, а иногда   и   некоторые   хозяйствующие   субъекты нелегальным   образом размещают отходы. Главной причиной возникновения    нелегальных скоплений отходов, производимого населением, осуществляется различными способами. В некоторых случаях граждане, проявляя сознательность, своими силами организуют вывоз,   образованного ими, строительного мусора в основном на городской полигон. Некоторые же, размещают строительный мусор в контейнеры, создавая тем самым затруднения при погрузке этих контейнеров (строительный мусор тяжелее отходов потребления в 3-4 раза).

Немало   и  таких  граждан,   которые  с  целью   экономии   средств   и времени,  несанкционированно размещают строительный  мусор  в  разных местах, рядом с местом своего проживания.

Сфера    обращения    отходов    потребления     городского поселения «Чернышевское», требует незамедлительного вмешательства и улучшения, поскольку     она    уже     давно     содержит     в     себе экологическую и эпидемиологическую опасность, имеющую отрицательное влияние на компоненты окружающей среды поселка и его прилегающие территории.

Поселок не имеет соответствующей современным стандартам, системы управления отходами. В первую очередь это выражается в многочисленных недостатках процессов сбора, транспортировки и захоронения отходов.

Самые трудные и неурегулированные взаимоотношения, связанные с вывозом   отходов,    сложились   с   населением, в связи с не своевременным вывозом ТКО, сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО)  осуществляется  ООО «Олерон +»,  в результате чего образуются накопления мусора на площадках. А так же в  частном секторе существует проблема отсутствия баков для накопления ТКО.

- Перспектива нового жилищного строительства в городском поселении «Чернышевское»

В городском поселении «Чернышевское» интенсивно идет малоэтажное строительство предпринимателями и частными застройщиками. Идет строительство нового микрорайона между п. Чернышевск и с Алеур. В п. Чернышевск     идет  строительство  новых  домов, а также реконструкция старых.

- Перспектива развития коммунальной инфраструктуры

  - Система водоснабжения и водоотведения.

В     условиях     нового     строительства     и     подключения объектов капитального   строительства   к   сетям   водоснабжения    и    водоотведения, проблема обеспечения населения поселка питьевой водой в достаточном количестве в ближайшем будущем может обостриться. Поэтому необходимо осуществлять реконструкцию существующих и строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения, насосных станций и сооружений, что приведет к сведению до минимума количества утечек воды питьевого качества и   сточных вод, предотвращению возникновения загрязнения окружающей среды сточными водами. Также необходимо освоение новых запасов подземных вод.  Реализация данных мероприятий обеспечит более длительный срок эксплуатации    трубопроводов за счет применения материалов с антикоррозийным покрытием, замена насосного оборудования и внедрение систем автоматизированного управления, позволит повысить надежность работы насосных станций, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии, что в конечном итоге приведет к сокращению затрат на подъем и перекачку в транспортирование сточных вод.

При постоянном увеличении объема потребления  водных  ресурсов растет      необходимость увеличения производительности сооружений п. Чернышевск до  3,5  тыс.  м3/сут.,  в  настоящее  время, и пропускная способность составляет    2,78    тыс.     м3/сут. Увеличение производительности позволит повысить  надежность  работы  сооружений, исключить возможность аварийного сброса неочищенных сточных вод.

В  процессе  строительства также будут внедряться новые методы очистки, которые позволят значительно улучшить качество очищенных сточных вод. К таким методам очистки относятся метод глубокого удаления азота и фосфора - денитрификация и дефосфотация. Очистка    будет    происходить    за    счет    комбинирования анаэробных, аноксидных и аэробных стадий очистки.

В2020 -2021 годах филиал АО «Росжелдорпроект» выполняет проект «Станции Чернышевск Забайкальской ж/д». Проектное решение предусматривает сбор и отвод ливневых и талых стоков с восточной части станции Чернышевск по лоткам и канализационным коллекторам в пруд-накопитель объемом 400м3. Далее ливневые стоки проходят очистку на локальных очистных сооружениях.

Также будет изменена схема обработки осадков, получаемых в  процессе очистки стоков. Будет внедрен процесс уплотнения осадков перед их обезвоживанием.

Для решения проблем водоснабжения населения п. Чернышевск хозяйственно-питьевой водой, удовлетворяющей требованиям нормативов, необходимо  закончить  строительство Гаурского водовода, что позволит  разрешить проблему снабжения водой в п. Чернышевск. Внедрение метода ультрафиолетового обеззараживания на насосных станциях второго подъема позволит исключить обеззараживание хлором, образование канцерогенных и  мутагенных хлорорганических соединений.

  - Система теплоснабжения

Основные направления развития и модернизации системы теплоснабжения п. Чернышевск предусматривают:

- повышение защитных характеристик теплотрасс;

- повышение надежности и эффективности работы системы теплоснабжения, развитие тепловых сетей и при необходимости строительства дополнительных тепловых установок;

- модернизацию существующих магистральных и внутриквартальных тепловых сетей (с увеличением диаметра трубопроводов) и строительство новых тепловых сетей для присоединения потребителей к сетям централизованного теплоснабжения;

- реконструкцию генерирующих мощностей для увеличения отпуска тепла от источников теплоснабжения;

- планомерный капитальный ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения.

Мероприятия по повышению надежности и эффективности работы теплосетей предусматривают замену устаревшей арматуры на шаровую, замену компенсаторов теплового расширения труб на сильфонные, перекладку изношенных труб на трубы необходимых диаметров с применением предварительной изоляции, строительство и реконструкцию насосных станций и тепловых пунктов.

В перспективе, на период 2020-2021 г.г., учитывая фактически подключаемую ежегодно нагрузку в размере около 0,5 Гкал/ч., планируется подключение новых потребителей на общую тепловую нагрузку около 5 Гкал/ч.

Для обеспечения новых подключений, а также поддержания качества услуг и надежности теплоснабжения необходимо реконструировать источник теплоснабжения.

Финансирование мероприятий по реконструкции тепловых сетей в объеме, требуемом для подключения новых потребителей, осуществляться за   счет платы за подключение новых потребителей. Финансирование мероприятий по развитию генерирующих мощностей за счет средств собственника  мощностей.

Таким образом, в ближайшие годы необходимо осуществить следующие основные мероприятия:

Таблица 2

| № | Мероприятия | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкция ООО «Центральная котельная», а именно: монтаж котла КВС-135-150 с топкой ТАЗ 4-2-2,7/40. | Увеличение мощности, надежности, эффективности работы. |
| 2 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных теплосетей, строительство новых теплосетей. | Повышение надежности, качества, эффективности, уменьшение аварийности, обновление оборудования, увеличение пропускной способности участков теплосети для подключения новых потребителей. |
| 3 | Капитальный ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения | Улучшение качества и надежности предоставления услуг теплоснабжения потребителям |

- Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.

Основной целью Программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Чернышевское», в целях:

- повышения уровня   надежности,   качества   и   эффективности   работы коммунального комплекса;

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их  производство и внедрения ресурсосберегающих технологий:

-	обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса
в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству
услуг и улучшения экологической ситуации в поселке.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Система программных мероприятий.

  - Организационные мероприятия.

Таблица 3

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры городского поселения. | Администрация городского поселения «Чернышевское» |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения. | Организация коммунального комплекса |
| 3. | Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; - тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Администрация городского поселения «Чернышевское» |
| 4. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. | Администрация городского поселения «Чернышевское» |
| 5. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. | Собрание депутатов городского поселения «Чернышевское» |
| 6. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение. | Администрация городского поселения «Чернышевское» |
| 7. | Заключение договора между администрацией городского поселения «Чернышевское» и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ. | Администрация городского поселения «Чернышевское» Организация коммунального комплекса |
| 8. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса. | Организация коммунального комплекса |
| 9. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ. | Администрация городского поселения «Чернышевское» |
| 10 | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения. | Администрация городского поселения «Чернышевское» |

  - Развитие объектов коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования по мероприятиям могут корректироваться при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

    - Развитие системы водоснабжения и водоотведения.

Таблица 4

| Перечень мероприятий на 2020-2021 годы |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Единица измерения | Цель реализации мероприятия | Объемные показатели | Финансовые потребности всего руб. (с НДС) |
| А | Б | В | Г | 1 | 2 |
| 1 | Строительство Гаурского Водовода |  |  |  | 500 000 000 |
|  | Бурение скважины | Тысяча м3/сут. | Усиление водоснабжения в п. Чернышевск | 2.4 | 3 000 000 |

    - Развитие системы теплоснабжения.

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ООО «Центральная котельная», а именно: Закупка котла КВС-135-150 с топкой ТАЗ 4-2-2,7/40.Демонтаж и монтаж | 22 230 000 37 921 494 |
| 2 | Реконструкция теплосетей в целях подключения новых потребителей. | 10 000 000 |
| 3 | Капитальный ремонт внутридомовых тепловых сетей. | 5 000 000 |
| 4 | Программа тех. перевооружения и капитального ремонта внутриквартальных теплосетей из средств бюджетов различных уровней. | 5 000 000 |
| 5 | Капитальный ремонт и реконструкции внутриквартальных тепловых сетей и котельных ООО «Благоустройство – Чернышевск» | 2 500 000 |
| 6 | Внутриквартальных тепловых сетей и котельных. |  |
| 7 | ИТОГО | 72 651 494 |

    - Вывоз транспортировка и утилизация твердых коммунальных отходов

Исполнитель: по факту проведения конкурса – организации, имеющие лицензию.

Таблица 6

| № | Перечень мероприятий | Объем финансирования, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство контейнерных площадок | 1 000 000 |
| 2 | ВСЕГО по Программе: | 1 000 000 |

- Ресурсное обеспечение Программы.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа  организации коммунального комплекса на подключение, также за счет собственных средств организаций коммунального комплекса, в т.ч. из бюджетов различных уровней и иных привлеченных средств.

Пересмотр   тарифов   и   надбавок   производится   в   соответствии с действующим законодательством.

Объемы финансирования программы комплексного развития.

Таблица 7

| № п/п | Развитие системы | Сумма, руб. с (НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Водоснабжение и водоотведение | 1 000 000 |
| 2. | - Теплоснабжение | 72 651 494 |
| 3. | - Организация сбора, транспортировки и утилизации ТКО, в том числе: - бюджет городского поселения «Чернышевское»; - внебюджетные средства. | - |
| 4. | ИТОГО | 73 651 494 |

- Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

Координатором Программы является комитет жилищно-коммунального      хозяйства администрации городского поселения «Чернышевское».

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией городского поселения «Чернышевское» проводится ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского поселения «Чернышевское» в пределах своих полномочий соответствии с действующим законодательством.

- Ожидаемые результаты реализации Программы.

Модернизация     и     обновление     коммунальной     инфраструктуры городского поселения «Чернышевское», снижение эксплуатационных затрат устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожав жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в городском поселении;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки, установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Сбор, транспортировка и утилизация ТКО:

-  улучшение санитарного состояния городских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и  промышленных отходов на территории городского поселения;

- улучшение экологического состояния городского поселения;

- обеспечение надлежащего порядка сбора, транспортировки и утилизации ТКО;

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды для проживания в городском поселении «Чернышевское».