ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Электрические нагревательные приборы нельзя ставить вблизи занавесей, штор и мебели. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов. Нельзя пользоваться неисправными розетками, выключателями, соединять провода между собой скруткой. Не рекомендуется перегружать электросеть, включать одновременно несколько электроприборов в одну розетку. Не пользуйтесь розетками, находящимися в недоступном месте. Запрещается оставлять на ночь включенный электрообогреватель! Запрещается применение самодельных электропредохранителей («жучков»). Нельзя оставлять электробытовые приборы без присмотра во включенном состоянии, а также поручать надзор за ними детям. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра, после выключения телевизора кнопкой, выньте вилку шнура из розетки; уходя из дома, не оставляйте телевизор в режиме ожидания. Правила пожарной безопасности при эксплуатации печи: Дымовая труба печи, при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия, должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см с дополнительной изоляцией асбестом или 38см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51см). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания. Печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту не менее 26 см от стены. Кладку и ремонт печи доверяйте только специалистам. Около топки печи на пол следует прибить металлический лист размером не менее 50х70 см. Перед началом отопительного сезона необходимо проверить, отремонтировать и побелить печь, не реже одного раза в 3 месяца нужно очищать дымоход печи от сажи. Не перекаливайте печи, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Нельзя хранить вблизи печки щепу, опилки, стружки, а также подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте надзор за ними детям. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок заливается водой.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Электрические нагревательные приборы нельзя ставить вблизи занавесей, штор и мебели. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов. Нельзя пользоваться неисправными розетками, выключателями, соединять провода между собой скруткой. Не рекомендуется перегружать электросеть, включать одновременно несколько электроприборов в одну розетку. Не пользуйтесь розетками, находящимися в недоступном месте. Запрещается оставлять на ночь включенный электрообогреватель! Запрещается применение самодельных электропредохранителей («жучков»). Нельзя оставлять электробытовые приборы без присмотра во включенном состоянии, а также поручать надзор за ними детям. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра, после выключения телевизора кнопкой, выньте вилку шнура из розетки; уходя из дома, не оставляйте телевизор в режиме ожидания. Правила пожарной безопасности при эксплуатации печи: Дымовая труба печи, при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия, должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см с дополнительной изоляцией асбестом или 38см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51см). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания. Печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту не менее 26 см от стены. Кладку и ремонт печи доверяйте только специалистам. Около топки печи на пол следует прибить металлический лист размером не менее 50х70 см. Перед началом отопительного сезона необходимо проверить, отремонтировать и побелить печь, не реже одного раза в 3 месяца нужно очищать дымоход печи от сажи. Не перекаливайте печи, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Нельзя хранить вблизи печки щепу, опилки, стружки, а также подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте надзор за ними детям. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок заливается водой.