УТЕЧКУ ГАЗА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ: визуально: на поверхности газовых труб, смоченных мыльным раствором, в месте утечки образуются мыльные пузыри; на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом; по запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки. «Газ, применяемый в качестве топлива в бытовых газовых приборах не только горюч, но и взрывоопасен! Соблюдайте правила пожарной безопасности!» Запрещается включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов. При запахе газа необходимо прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить). При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, пользоваться дверным звонком. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов, пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону «04» Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров, при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм. ЗАПОМНИТЕ! Телефон пожарно-спасательной службы – 101!