Приложение 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

Порядок

содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска Ставропольского края (далее - Порядок, автомобильные дороги) разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, правовых актов органов местного самоуправления города Невинномысска Ставропольского края, определяет порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог, работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

1.2. Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог обеспечивается администрацией города Невинномысска Ставропольского края или территориальным органом администрации (далее - орган, обеспечивающий содержание и ремонт автомобильных дорог).

1.3. В настоящем Порядке используются понятия в значениях, определенных Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.4. Для организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог заключаются муниципальные контракты с организациями или индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по содержанию или ремонту автомобильных дорог, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ0 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.5. Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных работ включает в себя следующие мероприятия:

-  оценка технического состояния автомобильных дорог;

- разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

- проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

приемка выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

1.6. Основным документом учета технического состояния автомобильных дорог является технический паспорт автомобильных дорог.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог

2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог (далее - оценка дорог) осуществляется комиссией в составе представителей органа, обеспечивающего содержание и ремонт автомобильных дорог, Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по городу Невинномысску (по согласованию), организаций, специализирующихся на выполнение дорожно-строительных и ремонтных работ, в соответствии с установленными требованиями путем визуального осмотра.

2.2. Оценка дорог проводится не реже одного раза в год путем визуального осмотра дорог.

2.3. В ходе визуального осмотра дорог определяются:

- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;

- состояние покрытия проезжей части, его дефекты;

- состояние искусственных дорожных сооружений; состояние элементов обустройства автомобильных дорог.

2.4. Результаты оценки дорог оформляются актом оценки, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

2.5. По результатам оценки дорог комиссией выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

2.6. Результаты оценки дорог оформляются актом оценки, в соответствии с проектом организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности на автомобильных дорогах осуществляется формирование и утверждение плана разработки проектов, сметных расчетов.

2.7. На основании актов оценки автомобильных дорог орган, обеспечивающий содержание и ремонт автомобильных дорог, планирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных работ, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

3. Разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ

по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию

автомобильных дорог (далее - сметные расчеты)

3.1. По итогам рассмотрения материалов оценки:

- разрабатывается план ремонта и содержания автомобильных дорог (далее - план) на год;

- подготавливается техническое задание на разработку проектов или сметных (проектно-сметных) расчетов на ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог);

- организуется разработка проектов или сметных (проектно-сметных) расчетов.

3.2. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части автомобильных дорог, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, устранение деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог, ликвидация колейности и восстановление сцепных свойств покрытия автомобильных дорог;

- проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильных дорог и входящих в их состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин автомобильных дорог, откосов земляного полотна автомобильных дорог, элементов водоотвода автомобильных дорог, изношенных покрытий автомобильных дорог, приведение полосы отвода автомобильных дорог в нормативное состояние.

3.3. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, утверждаемой министерством транспорта Российской Федерации.

Для разработки проектов или сметных расчетов привлекаются специализированные проектные организации.

Проекты и сметные расчеты утверждаются органом, обеспечивающим содержание и ремонт автомобильных дорог.

4. Проведение работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог

4.1. Подрядные организации выполняют работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них согласно муниципальным контрактам, заключенным с органом, обеспечивающим содержание и ремонт автомобильных дорог.

4.2. Перечень и виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог определяются муниципальным контрактом в соответствии с актами оценки автомобильных дорог, а также, в случае ремонта - сметной (проектно-сметной) документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

4.3. Периодичность проведения дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них устанавливается планом.

4.4. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:

1) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов автомобильных дорог, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ по ремонту автомобильных дорог;

2) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии со схемами организации движения и ограждения мест производства дорожных работ.

5. Приемка выполненных работ по ремонту

и содержанию автомобильных дорог

5.1. Приемка результатов выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется органом, обеспечивающим содержание и ремонт автомобильных дорог или организацией, уполномоченной осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке приемку выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, в соответствии с условиями заключенных контрактов на их выполнение.

5.2. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и принятые органом, обеспечивающим содержание и ремонт автомобильных дорог, оформляются по формам         КС № 2 и КС № 3, утвержденным постановлением Госкомстата России от   11 ноября 1999 г. № 100.

5.3. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при отсутствии положительных заключений надзорных органов, и при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проектов, не согласованных с проектной организацией и органом, обеспечивающим содержание и ремонт автомобильных дорог.

5.4. Орган, обеспечивающий содержание и ремонт автомобильных дорог определяет сроки устранения выявленных недостатков.

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска                                          В.Э. Соколюк

Приложение визируют:

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска                                 К.Г. Масленникова

Заместитель главы администрации

города Невинномысска							        Р.Ю. Поляков

Начальник правового управления

администрации города Невинномысска                                         Е.Н. Дудченко