АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018                                                                                                      № 1389

Невинномысск

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на 2019-2021 годы

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановляю

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на 2019-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края						               М.А. Миненков

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

26.09.2018 № 1389

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал» г. Невинномысск по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования  городского округа - города Невинномысска Ставропольского края                              на 2019 - 2021 годы

I. Общие положения

1. Настоящее Техническое задание является основанием для разработки инвестиционной программы акционерного общества «Водоканал»                   г. Невинномысск (далее - АО «Водоканал» г. Невинномысск) по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края на 2019 - 2021 годы (далее – Инвестиционная программа).

2. Разработчик Технического задания: администрация города Невинномысска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

3. Разработчик Инвестиционной программы: АО «Водоканал»                                       г. Невинномысск.

4. Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 11.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

Схемой водоснабжения и водоотведения города Невинномысска, утверждённой постановлением администрации города Невинномысска от           16.11.2016 № 2527;

Генеральным планом муниципального образования городского округа - города Невинномысска, утвержденного решением Думы города Невинномысска Ставропольского края от 25.12.2012 № 335-31, с внесенными изменениями, утвержденными решением Думы города Невинномысска Ставропольского края от 29.03.2017 № 99-9.

II. Цель разработки Инвестиционной программы

5. Основными целями реализации Инвестиционной программы являются:

1) обеспечение соответствия качества питьевой воды установленным санитарным требованиям;

2) обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых абонентов за счёт реконструкции и строительства сетей, водозаборных сооружений, канализационных насосных станций и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

3) обеспечение надежности и работоспособности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

4) обеспечение качества обслуживания абонентов.

III. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения города Невинномысска

Таблица 1

| № п/п | Наимено-вание планиро-вочного района | Наименова-ние функцио-нальной зоны | Место расположе-ния земельного участка, на котором расположе-ны подключа-емые объекты | Наименование подключаемого объекта, его характеристики (жилая площадь, этажность и др.) | Наимено-вание застрой-щика, осущест-вляющего строи-тельство (рекон-струкцию) объекта на указанном земельном участке | Подклю-чаемая нагрузка объекта к системе водо-снабже-ния, м3 в сутки | Подклю-чаемая нагрузка объекта к системе водоотве-дения, м3 в сутки | Срок подклю-чения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 101- микрора-йон | Ж-3» - Зона застройки среднеэтаж-ными и многоэтаж-ными жилыми домами | Город Невинно- мысск, 101-й микрорайон | Многоэтаж-ные многоквар-тирные жилые дома, от 5 этажей, жилой площадью около 84 тыс. кв.м. | ООО «Глав-Строй» | 2100 | 2100 | 2021 г. |
| 2. | Посёлок Рождест-венский, жилые дома до 3-х этажей, общей площадью около 53 тыс. кв.м, строи-тельство маги-стрально-го водопро-вода D=200 мм | «Ж-1» - Зона застройки индивидуаль-ными жилыми домами | Город Невинно-мысск, поселок Рождествен-ский | Индивидуаль-ное жилищное строитель-ство, до 3 этажей, жилой площадью около 53 тыс. кв. м. | Нет информа-ции | 1200 | 1200 | 2021 г. |

Указанные объекты капитального строительства, подключаемые нагрузки и сроки подключения объектов подлежат уточнению                              АО «Водоканал» г. Невинномысск в администрации города Невинномысска при разработке и согласовании Инвестиционной программы.

Технические параметры водопроводных и водоотводящих сетей (протяжённость, диаметры и др.), которые необходимо построить (реконструировать) для подключения указанных объектов абонентов к существующим сетям, определяются после уточнения расположения указанных объектов на стадии разработки, согласования и реализации Инвестиционной программы.

IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующей установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств АО «Водоканал» г. Невинномысск, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сетей водоснабжения | ед./км в год | 0,943 | 0,930 | 0,920 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |
| 3.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,69 | 5,64 | 5,59 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в водопроводную сеть | кВт*ч/куб. м | 0,80 | 0,79 | 0,78 |
| 3.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | II ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |
| 1.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - |
| 1.2 | доля контролируемых показателей в пробах сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 44,60 | 43,50 | 42,00 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 2.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей водоотведения | ед./км в год | 13,2 | 13,2 | 13,9 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,11 | 0,10 | 0,09 |

V. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в 101 - м микрорайоне | Обеспечение подключения новых объектов к централизованной системе водоснабжения |
| 2 | Проектирование и строительство магистральных водоводов и разводящих водопроводных сетей в поселке Рождественский (по улицам Невинномысской, Рождественской, Комарова, Дружбы, переулкам Ейскому, Липецкому) | Обеспечение подключения новых объектов к централизованной системе водоснабжения |
| 3 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей с заменой материала на более современный материал, протяженность до 15 км | Повышение надежности централизованной системы водоснабжения |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция технологической и строительной части канализационной насосной станции КНС - 3 | Улучшение экологической обстановки на прилегающей к КНС территории, увеличение мощности КНС с 37 м3/ час до 45 м3/час, обеспечение бесперебойного приема стоков в Закубанской части города Невинномысска |
| 2 | Реконструкция технологической и строительной части канализационной насосной станции КНС «Низки» | увеличение мощности КНС с 45 м3/ час до 56 м3/час |
| 3 | Проектирование и строительство канализационных сетей в 101 - м микрорайоне | Обеспечение подключения новых объектов к централизованной системе водоотведения |
| 4 | Реконструкция изношенных канализационных сетей протяженность до 10 км | Повышение надежности централизованной системы водоотведения |

- Требования к определению источников финансирования мероприятий Инвестиционной программы

6. При разработке мероприятий по строительству (реконструкции) объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения необходимо указать источники финансирования каждого мероприятия (группы мероприятий).

7. Инвестиционная программа не должна содержать мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования.

VII. Требования к содержанию Инвестиционной программы

8. Инвестиционная программа должна удовлетворять требованиям, предусмотренным действующим законодательством, с учётом установленных настоящим Техническим заданием целевых показателей и мероприятий по их достижению, а также с учётом необходимости обеспечения подключаемых объектов и нагрузок, указанных в настоящем техническом задании.

- Срок действия Инвестиционной программы

9. Срок действия инвестиционной программы: с 01.01.2019 по                                     31.12.2021 включительно.

- Сроки предоставления проекта Инвестиционной программы на согласование в администрацию города Невинномысска и на утверждение в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края

10. Проект Инвестиционной программы должен быть разработан АО «Водоканал» г. Невинномысск и представлен в администрацию города Невинномысска на согласование.

11. Согласованный администрацией города Невинномысска проект Инвестиционной программы или проект Инвестиционной программы с протоколом разногласий, оформленным в соответствии с пунктом 14 Правил разработки, согласования и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», АО «Водоканал» г. Невинномысск направляет на утверждение в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края.

12. Допускается привлечение к разработке Инвестиционной программы юридических лиц и других организаций по договору (контракту) с               АО «Водоканал» г. Невинномысск в рамках действующего законодательства.

- Форма представления Инвестиционной программы

13. Проект Инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска				        В.Э. Соколюк