УТВЕРЖДЕНО

_________________   ________________

«___»   _______________________ 20__ г.

Система водоснабжения и водоотведения Коноковского сельского поселения Успенского района Краснодарского края

Содержание

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ……………………………………..............................................

  - СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………….........................

  - АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………..…………...........................................

  - АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ...................................................................................................................................

  - АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………......................................................................................................

  - КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО РЕСУРСА……………………………………..………..

  - АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ВОДОСНАБЖЕНИИ……………………………………………..........................................

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ КОНОКОВСКОГО СП.................................................................................................................................................

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Структура системы водоснабжения

В состав Коноковского СП Успенского района края входит с.Коноково.

Дирекция МУП «Сервис плюс» Коноковского СП, эксплуатирующая систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций с.Коноково водой технического качества. Основным источником системы технического водоснабжения с.Коноково являются воды р.Кубань. Вода подается непосредственно в водопроводную сеть без очистки, поэтому не используется на хозпитьевые нужды. В с.Коноково в настоящее время централизованное водоснабжение водой питьевого качества отсутствует. В настоящее время обеспечение водой питьевого качества базируется на привозной водой из с.Успенское.

Трубопроводы, транспортирующие воду технического качества, имеют износ до 55%, в том числе 80% сетей  имеют 100% износ. Водопроводные сети выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб.

- анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

В районе села Коноково Успенского района  имеются подземные воды в четвертичных и нижненеогеновых отложениях. Качество этих вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Без соответствующей предварительной очистки они могут использоваться только хозяйственно-бытового водоснабжения, а так же для водопоя скота и птицы.

В гидрогеологическом отношении регион относится к юго-восточному окончанию Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Гидрогеологический разрез в районе села Коноково  представлен следующим образом:

На рассматриваемой территории расположены четвертичные аллювиальные и флювиогляциальные отложения рисской и миндельской террас, под которыми залегают нижнесарматские и тортонские осадконакопления.

Водоносный горизонт четвертичных отложений состоит из водоносного горизонта среднечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений рисской террасы и водоносного горизонта нижнечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений миндельской террасы.

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений рисской террасы представлен галечно-гравийными отложениями с песчано-глинистым заполнителем и вскрывается на глубине от 0,7 до 1,0 м. Мощность водоносной толщи составляет 0,4 - 4,0 м. Характеризуется довольно слабой водоотдачей. Дебиты колодцев составляют 0,6-0,9 л/с. По химическому составу воды, наиболее часто встречаемые, сульфатные натриевые с минерализацией от 0,4 до 10 г/л, но чаще варьируют от 3 до 5 г/л. Этот горизонт не пригоден для хозяйственно-питьевого водоснабжения не только из-за низкой водообильности и качественной характеристики, но и как горизонт, слабо защищенный от загрязнения в санитарном отношении и практически не используется населением для целей водоснабжения. В летнее время колодцы пересыхают.

Водоносный горизонт нижнечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений миндельской террасы  представлен гравийно-галечниковыми отложениями с песчаным и супесчано-глинистым заполнителем. Горизонт содержит воды, залегающие в интервале 0т 0,9 до 7 - 8 м. Водообильность горизонта очень слабая. Дебиты колодцев составляют 0,1 - 0,3 л/с. По химическому составу вода сульфатная кальциево-магниевая с минерализацией 1-3 г/л. Из-за слабой защищенности воды горизонта подвержены загрязнению нитратами. Низкое качество воды, низкая водообильность и слабая защищенность не позволяют использовать ее для хозяйственно-питьевых целей населения.

Подземные воды караганского горизонта трещинные и поровые, так как приурочены к трещиноватым разностям мергелей и известняков, но, главным образом, к пескам. Песчаные пласты имеют ограниченное распространение, залегают линзообразно, мощность их изменяется от 8,0 до 26 м. Залегают они на глубине до 30 м от поверхности земли. Дебиты скважин колеблются в пределах 0,5-0,8 л/с. По химическому составу они гидрокарбонатные натриевые, слабосолоноватые (сухой остаток 1,3-2,0 г/л), бесцветные, прозрачные, с запахом сероводорода, что не соответствует требованиям вышеуказанного СанПиН 2.1.4.1074-01.

Воды этого горизонт  пригодны для хозяйственно-бытового водоснабжения и водопоя скота, а при нужде и для питьевых целей. Из-за слабой водообильности, повышенной минерализации в селе не используются для водоснабжения.

Водоносный комплекс чокракских отложений представлен трещиноватыми разностями известняков, мергелей, песчаников и, главным образом, песков. Воды рассматриваемого горизонта поровые, реже трещиноватые. Вскрываются они на глубине от 90 до 100 м. Общая мощность отложений составляет 150 м. Дебиты скважин колеблются от 0,5 до 2,0 л/с. По химическому составу воды чокракских отложений гидрокарбонатные-хлоридные натриевые с минерализацией от 1,3 до 3,5 г/л., что не соответствует требованиям вышеуказанного  СанПиН 2.1.4.1074-01.

Отложения тортонского яруса на глубине 200-210 м подстилаются осадками верхней части майкопской серии, которые являются региональным водоупором.

Подземные воды чокракского горизонта наиболее удовлетворительного качества, надежно защищены мощной толщей глин нижнесарматского подъяруса и являются хорошим источником водоснабжения для животноводства, а для хозяйственно-питьевых целей населения они могут использоваться только после соответствующей водоподготовки.

На исследуемом участке реки Кубань, в среднем течении ее, расположены следующие населенные пункты (вниз по течению): ст. Николаевская, село Маламино, аул Кургоковский, хутор Веселый, п. Лесной, хутор Державный, село Успенское, село Коноково, хутор Западный, село Марьино, ст. Убеженская, село Вольное, х. Новенький.  Долина реки здесь трапецеидального сечения, шириной 10-15 км. Пойма местами двухсторонняя, местами чередующаяся, переходящая с берега на берег, заросшая деревьями и кустарником. Русло реки довольно извилистое, разветвленное, деформирующееся, с большим количеством кос и отмелей. Ширина русла р. Кубани в зависимости от водности колеблется в пределах 70-130 м, а глубины от 1,0 до 3,0 м.

Минимальная  ширина  водоохраной  зоны р. Кубань на этом участке составляет 200 м. Расстояние расчетного створа от устья водотока составляет 621 км. Основные ресурсы подземных вод в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Коноковского СП. Водный режим среднего течения р. Кубань определяется высоким и продолжительным весенне-летним половодьем, на которое накладываются кратковременные дождевые паводки, придающие волне половодья гребенчатый вид, и маловодной зимней меженью.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при соответствующей очистке поверхностные воды реки Кубань являются более надежным и перспективным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Коноково Успенского района, по сравнению с подземными водами, так как они могут обеспечить расчетную потребность в воде в необходимом объеме и качестве.

- анализ существующих схем водоснабжения населенных пунктов

Водоснабжение с.Коноково технической водой осуществляется поверхностными водами р.Кубань. Вода подается непосредственно в водопроводную сеть без очистки, поэтому не используется на хозпитьевые нужды. В с.Коноково в настоящее время централизованное водоснабжение водой питьевого качества отсутствует, водоснабжение водой питьевого качества базируется на привозной воде из села Успенское.

- анализ существующих сетей системы водоснабжения

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению с.Коноково является отсутствие постоянного источника хозпитьевого водоснабжения. Существующие водопроводные сети используются для подачи населению технической воды.

Общая протяженность водопроводных сетей с.Коноково составляет 40,95 км, в том числе:

- уличные водопроводные линии – 40,95 км.

Трубопроводы, транспортирующие воду технического качества, имеют износ до 55%, в том числе 80% сетей  имеют 100% износ. Водопроводные сети выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб.

1.5 КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО РЕСУРСА

Качество воды, подаваемой потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что позволяет подавать её потребителям без дополнительной очистки.

Основные показатели качества воды смотри таблицу 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | Не более 2б |  |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен | 2053-в паводок, 3÷100- в ме-жень |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 200÷300-в паводок, 100÷200-в межень |  |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | 2053-в паводок, 3÷100- в ме-жень |  |
| 5 | Азот аммиака и ионов аммония | мг/дм3 | 2 | 0,06 |  |
| 6 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,045 |  |
| 7 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 2,70 |  |
| 8 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 4,04 |  |
| 9 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 42,0 |  |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 106,0 |  |
| 11 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 1,2÷3,0- в паводок, 6÷7-в межень |  |
| 12 | Железо | мг/дм3 | 3 | 0,27 |  |
| 13 | Кальций | мгО/дм3 | 15 | 0,25 |  |
| 14 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен | 9,80 |  |
| 15 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 | 1,48 |  |
| 16 | Остаточный алюминий | мг/дм3 | 0,5 | 0,049 |  |
| 17 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,044 |  |
| 18 | Магний | мг/дм3 | 1 | 8,27 |  |
| 19 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 | <0,002 |  |
| 20 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | <0,005 |  |
| 21 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | <0,001 |  |

1.6  Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении КОНОКовского СП

Одной из главных проблем водоснабжения Коноковского сельского поселения является отсутствие централизованного источника качественной поставки воды населению, изношенность водопроводных сетей.

Трубопроводы, транспортирующие воду технического качества, имеют износ до 20. Водопроводные сети выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб.

Основные направления развития системы водоснабжения с.Коноково: реконструкция водозабора для обеспечения населения водой питьевого качества, перекладка трубопроводов, оптимизация затрат на производство питьевой воды, экономия топливно-энергетических ресурсов.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и водозабора с применением новых технологий по очистке воды, современное оборудование, отвечающее энергосберегающим технологиям.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ КОНОКОВСКОГО СП

Коноковское сельское поселение входит в состав Успенского района. Административным центром Коноковского сельского поселения является с.Коноково.

В состав Коноковского сельского поселения входит 1 населенный пункт с.Коноково.

Территория индивидуальной жилой застройки с.Коноково централизованной сетью водоотведения не обеспечена. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.