АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 14 декабря 2017 года |  | п. Пчевжа |  | № | 206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на 2018 год, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 31.05.2016 № 192, в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования Пчевжинского сельского поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, вовлечения жителей в благоустройство территории Пчевжинского сельского поселения, администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района  Ленинградской области

ПОСТАНАВЛЯЕТ:

    - Утвердить нормативную (предельную) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий муниципального образования Пчевжинского сельского поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в целях подготовки сметного расчета в рамках реализации мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год (приложение 1).

    - Утвердить перечень работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования Пчевжинского сельского поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год (приложение 2).

    - Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Пчевжинского сельского поселения Киришского  муниципального района П.В.Биджиев.

    - Специалисту 1 категории М.Л. Кузнецова опубликовать данное постановление на официальном сайте и в газете «Лесная республика»

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации							Х.Х.Поподько

Разослано: в дело-2, прокуратура, комитет ЖКХ по ЛО

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района

Ленинградской области

от 14.12.2017 года № 206

(приложение 1)

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

работ по благоустройству территорий муниципального образования Пчевжинского сельского поселение                                         Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации мероприятий программы                   «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год

Таблица  1

- Ремонт проездов

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднятие горловин колодцев доборными кольцами (без стоимости бетонных колец) | люк | 4 500,00 |  |
| 2 | Доборное кольцо бетонное | шт. | 575,00 |  |
| 3 | Замена оголовка люка | шт | 4333,33 |  |
| 4 | Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия фрезой с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя 50 мм | м2 | 550,00 |  |
| 5 | Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя 100 мм | м2 | 350,00 |  |
| 6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км толщина слоя до 200 мм | м3 | 350,00 |  |
| 7 | Разборка старого бортового камня с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км | пог. м | 780,00 |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщина слоя 100 мм, включая материалы | м2 | 450,00 |  |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня толщина слоя 100 мм, включая материалы | м2 | 1 250,00 |  |
| 10 | Устройство щебеночно-набивного покрытия включая материалы (гранитный отсев) | м2 | 1 150,00 |  |
| 11 | Розлив вяжущих материалов | м2 | 13,00 |  |
| 12 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной до 50 мм - проезжая часть, включая материалы | м2 | 650,00 |  |
| 13 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до50 мм - проезжая часть, включая материалы | м2 | 850,00 |  |
| 14 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до40 мм -пешеходная зона, включая материалы | м2 | 910,00 |  |
| 15 | Установка нового бортового бетонного камня, включая материалы | пог. м | 1 950,00 |  |
| 16 | Установка радиального бортового камня, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | пог. м | 2 325,00 |  |
| 17 | Устройство тротуарной плитки, включая материалы прочность при сжатии: 400 кг/кв. см морозоустойчивость: > 200 циклов | м2 | 2 650,00 |  |
| 18 | Оборудование тротуарного съезда с тактильной полосой и занижением бортового камня, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | пог. м | 1820,00 |  |
| 19 | Размер, мм: 500х250х80 Масса, кг: 17 На паллете, шт: 49 ПЛУ+7ПВУ На паллете, кв.м: 24,5 п.м. Вес паллета, кг: 1165 Класс бетона по прочности на сжатие: М400 (В30) Класс по прочности при изгибе, Мпа: Вtb4,0 Марка по морозостойкости, циклы: F200 Водопоглощение, %: Не более 6 Истираемость, г./кв.см: 0,7 | шт | 180,00 |  |
| 20 | Размер, мм: 330х330х60 Масса, кг: 14,8 На паллете, шт: 117 В 1-ом кв.м, шт: 9,18 На паллете, кв.м: 12,7 Вес паллета, кг: 1760 Класс бетона по прочности на сжатие: М 400 (В 30) Класс по прочности при изгибе, Мпа: Вtb4,0 Марка по морозостойкости, циклы: F200 Водопоглощение, %: Не более 5 Истираемость, г./кв.см: 0,7 | шт | 610,00 |  |
| 21 | Устройство тактильной плитки, для инвалидов по зрению | пог. м | 750,00 |  |
| 22 | Ремонт бортовых камней | пог. м | 950,00 |  |
| 23 | Плиты дорожные с доставкой на расстояние до 10 км | шт. | 13 500,00 |  |
| 24 | Устройство бетонных дорожек толщиной до 200 мм, включая материалы | м2 | 3 253,00 |  |
| 25 | Ремонт бетонных конструкций с подливкой бетона | м2 | 1 250,00 |  |
| 26 | Демонтаж бетонных конструкций с вывозом на расстояние до 10 км | м2 | 1 850,00 |  |
| 27 | Демонтаж старой штукатурки, плитки с вывозом на расстояние до 10 км | м2 | 350,00 |  |
| 28 | Погрузка строительных отходов экскаватором | т | 75,00 |  |
| 29 | Погрузка строительных отходов вручную | т | 650,00 |  |
| 30 | Перевозка грузов на расстояние 10 км | т | 225,00 |  |
| 31 | Столбик дорожный заградительный бетонируемый с доставкой и установкой Диаметр трубы: 76 мм; высота: 1000 мм; | шт. | 2 350,00 |  |
| 32 | Полусфера шестигранная бетонная окрашенная с доставкой и установкой | шт. | 1 350,00 |  |
| 33 | Нанесение линий разметки безвоздушным способом, дорожная разметка | м2 | 320,00 |  |
| 34 | Окраска элементов дворовых проездов | пог. м | 55,00 |  |
| 35 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 0,5 м включая доставку и монтаж | 2140х400 | 9405,00 |  |
| 36 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 0,5 м включая доставку и монтаж | 2000х300 | 9405,00 |  |
| 37 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 0,5 м включая доставку и монтаж | 2000х400 | 8785,00 |  |
| 38 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 4 м включая доставку и монтаж | пог. м | 10 325,00 |  |
| 39 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг «Стоянка для инвалидов» | шт. | 3 650,00 |  |
| 40 | Устройство покрытия бетонного для экопарковки(газонная решетка) 600×400×100,включая материалы(с доставкой на расстояние до 10 км) | м2 | 875,00 |  |
| 41 | Труба дренажная для отвода грунтовых вод гофрированная одностенная с перфорацией в геотекстиле d - 110 мм (c учетом доставки и монтажа) | пог. м | 97,00 |  |
| 42 | Фитинги для дренажных труб в геотекстиле d - 110 мм (c учетом доставки и монтажа) | пог. м | 170,00 |  |
| 43 | Лоток водоотводный бетонный с решеткой чугунной, 1000х187х130, сечение: DN110, (c учетом монтажа и доставкина расстояние до 10 км) | шт. | 5 750,00 |  |
| 44 | Облицовка вертикальных поверхностей из камня искусственного, материал: бетон, Предназначен для декоративной отделки стен как внутри, так и снаружи помещений. (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 1 150,00 |  |
| 45 | Плита парапетная из бетона (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 1 850,00 |  |
| 46 | Ступень лестничная из бетона (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 1 880,00 |  |
| 47 | Блок забора 400*200*200 (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 320,00 |  |
| 48 | Блок ФБС 9-3-3, размер: 880*300*280 масса: (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 1250,00 |  |
| 49 | Опора бетонная (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) Размеры: 600*600*400 масса: 340 кг Размеры: 500*500*300 масса: 120 кг | шт. шт. | 2125,00 1150,00 |  |
| 50 | Тумба бетонная, размер 520*390 масса: 150 кг (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 2250,00 |  |
| 51 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 30,00 |  |
| 52 | Неровность искусственная резиновая со светоотражающими элементами «лежачий полицейский» в комплекте с концевыми элементами (c учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) ширина - 500 мм, высота - 50 мм ширина - 350 мм, высота - 50 мм | пог. м пог. м | 2 350,00 1 970,00 |  |

Таблица 2

- Освещение территорий

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 530,00 |  |
| 2 | Установка кронштейна | шт. | 5 950,00 |  |
| 3 | Установка светильника уличного | шт. | 5 150,00 |  |
| 4 | Установка выключателя автоматического с учетом оборудования | шт. | 5 800,00 |  |
| 5 | Установка выключателя | шт. | 350,00 |  |
| 6 | Установка фотоэлемента | шт. | 7 180,00 |  |
| 7 | Прокладка труб гофрированных для защиты проводов | м | 450,00 |  |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 65,00 |  |
| 9 | Установка опоры освещения с цоколем и кронштейном | шт. | 19 636,00 |  |
| 10 | Подвес провода СИП | м | 210,00 |  |
| 11 | Демонтаж светильника | шт. | 750,00 |  |
| 12 | Демонтаж провода с фасада | м | 92,00 |  |
| 13 | Демонтаж опоры | шт. | 2 100,00 |  |
| 14 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 110,00 |  |
|  | Материалы |
| 15 | Провод ВВГ 3 x 2,5 | м | 48,50 |  |
| 16 | Провод ВВГ 3 x 1,5 | м | 32,50 |  |
| 17 | Цоколь к металлической опоре | шт. | 10 126,00 |  |
| 18 | Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина – 9 м, покрытие – горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 26140,00 |  |
| 19 | Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина – 6 м, покрытие – горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 18525,00 |  |
| 20 | Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина – 4 м, покрытие – горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 13 750,00 |  |
| 21 | Кронштейн металлический на опору | шт. | 6 369,00 |  |
| 22 | Фотоэлемент | шт. | 491,00 |  |
| 23 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 140,00 |  |
| 24 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 76,00 |  |
| 25 | Гофрированная труба,d – 32мм | пог. м | 33,00 |  |
| 26 | Светильник светодиодный LED 80 Вт | шт. | 13 500,00 |  |
| 27 | Светильник светодиодный LED 100 Вт | шт. | 13 500,00 |  |
| 28 | Кронштейн для светильников на фасаде | шт. | 554,00 |  |
| 29 | Провод СИП 4 x 16 | пог. м | 101,00 |  |
| 30 | Провод СИП 4 x 25 | пог. м | 132,00 |  |
| 31 | Коробка распределительная | шт. | 35,00 |  |
| 32 | Клипса (скоба однолапковая) | шт. | 3,00 |  |
| 33 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт. | 42,00 |  |
| 34 | Рейка DIN 30 см | шт. | 71,00 |  |
| 35 | Шина нулевая | шт. | 505,00 |  |

#### Таблица № 3

- Установка скамеек

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа |
| 1 | Демонтаж старых скамеек | шт. | 750,00 |  |
| 2 | Стоимость установки скамейки | шт. | 2 000,00 |  |
| Материалы |
| 5 | Скамейка со спинкой бетон с установкой Материал: фибробетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): 1940х700х850 | шт. | 25020,00 |  |

Таблица 4

- Установка урн

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа |
| 1 | Стоимость установки урны с креплением (фиксацией) | шт. | 1 500,00 |  |
| Материалы |
|  | Монолитная железобетонная окрашенная урна, украшенная объемным рельефом, с металлической оцинкованной вставкой с двумя ручками. Габаритные размеры:440х440 мм, Н=520 мм, размеры вставки: 325х325 мм, Н=420 мм Материал: железобетон, оцинкованный листовой металл, водоэмульсионная фасадная краска. | шт | 2916,00 |  |
| 3 | Вкладыш для урны Материал: оцинкованное железо. Размеры (мм): под урну. Вес (г): 400 | шт. | 720,00 |  |
| 4 | Урна наземная (бетонная) Материал: бетон, спец краски Размеры (мм): 400х400х520Вес (кг): 90 | шт. | 3 850,00 |  |
| 6 | Вкладыш для урны Материал: оцинкованное железо. Размеры (мм): под урну. Вес (г): 400 | шт. | 720,00 |  |

#### Таблица 5

- Оборудование детских и (или) спортивных площадок

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качалка-балансир предназначена для детей от 5-ти лет. Качалка-балансир выполнена из деревянной доски толщиной 50 мм и влагостойкой фанеры толщиной 15 мм, склеенных между собой, на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 48 мм. Сидения качалки-балансир имеют спинки из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм, металлические поручни для рук сечением Ø 26 мм и резиновые армированные отбойники толщиной 10 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:3110х420 мм, Н=1000 мм, Н сидения=650 мм Возрастная группа:5-12 лет Материал:деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной | шт. | 18000,00 |  |
| 2 | Качалка на пружине «Дельфин» предназначена для детей от 3-х лет. Качалка выполнена из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм, оцинкованной пружины сечением Ø прутка 22 мм, имеет сидение со спинкой, металлические поручни и перекладину для рук сечением Ø 21 мм, опору для ног и металлическую перекладину для жесткости конструкции из трубы сечением Ø 26 мм. Детализация узлов конструкции выражена фигурными фанерными накладками толщиной 9 мм. Конструкция крепления пружины содержит опорную плиту, связанную с ней гладким сварным швом цилиндрическую обойму в виде стакана, в которой размещен прижимной элемент с целью повышения надежности крепления пружины. Конструкция зеркально дублируется в верней части пружины с дополнительным оснащением опорной плиты специальными креплениями. Конструкция пружины обладает высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:820х466 мм, Н=709 мм, Н сидения=380 мм Возрастная группа:3-10 лет Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, | шт. | 22500,00 |  |
| 3 | Карусель предназначена для детей от 3-х лет. Выполнена из металлического каркаса из трубы сечением Ø 33 мм и уголка 50х50 мм, окрашенных порошковыми красками в заводских условиях, вращающегося на валу с подшипниками. Пол карусели выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 24 мм (серого цвета). На каркасе карусели находятся 6 сидений из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм, скругленных по форме, с металлическими поручнями сечением Ø 21 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:D=1640 мм, H=600 мм, Н площадки=80 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал:влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт. | 37188,00 |  |
| 4 | Качели предназначены для детей от 3-х лет. Качели состоят из 4-х несущих металлических стоек из трубы сечением Ø 48 мм, окрашенных порошковыми красками в заводских условиях, и оцинкованной металлической балки сечением Ø 60 мм с креплениями для двух подвесок. | шт. | 28314,00 |  |
| 5 | Спортивный комплекс предназначен для детей от 14 лет. Спортивный комплекс выполнен в виде двенадцати вертикальных опорных столбов из металлической трубы сечением Ø 88 мм, трех установленных на разных уровнях турников из металлических перекладин сечением Ø 33 мм, двух гимнастических скамеек, выполненных из единых листов влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 24 мм, скругленных по форме, упоры выполнены в виде металлических перекладин сечением Ø 33 мм, вертикальной шведской стенки из металлических перекладин сечением Ø 33 мм на опорных перекладинах сечением Ø 33 мм, капронового каната сечением Ø 40 мм и гимнастических колец на опорных перекладинах сечением Ø 42 мм. Перекладины фиксируются на столбах специальными хомутами диаметром Ø 140 мм. Металлические элементы должны быть окрашены порошковыми красками в заводских условиях. Габаритные размеры:5309х2735 мм, Н = 2630 мм Возрастная группа:от 14 лет Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт. | 243900,00 |  |
| 6 | Спортивный комплекс предназначен для детей от 14 лет. Спортивный комплекс выполнен в виде семи вертикальных опорных столбов из металлической трубы сечением Ø 88 мм, пяти установленных на разных уровнях турников из металлических перекладин сечением Ø 33 мм, зигзагообразного рукохода из металлической трубы сечением Ø 33 мм на опорной перекладине сечением Ø 42 мм и вертикальной шведской стенки из металлических перекладин сечением Ø 33 мм на опорных перекладинах сечением Ø 33 мм. Платформа рукохода и перекладины фиксируются на столбах специальными хомутами диаметром Ø 140 мм. Металлические элементы должны быть окрашены порошковыми красками в заводских условиях. Габаритные размеры:6040х1700 мм, Н = 2630 мм Возрастная группа:от 14 лет Материал:металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, порошковая краска. | шт. | 177840,00 |  |
| 7 | Детский спортивный комплекс предназначен для детей от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Сверху горизонтально по периметру комплекса натянута сетка из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником, канат сетки сечением Ø 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы. Сетка ограждена барьером из металлических перекладин сечением Ø 33 мм. Спортивный комплекс также включает в себя шведские стенки из металлических перекладин сечением Ø 33 мм, гибкую лестницу из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником с пластиковыми перекладинами в виде трубок толщиной 33 мм, гимнастические кольца, капроновый канат сечением Ø 40 мм, металлический турник сечением Ø 33 мм, металлический шест сечением Ø 42 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:2660х2660 мм, Н=2500 мм Возрастная группа:6-12 лет Материал:деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт. | 108630,00 |  |
| 8 | <p>Детский спортивный комплекс предназначен для детей от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением &Oslash; 42 мм, который бетонируется в землю.</p> <p>Сверху горизонтально по периметру комплекса натянута сетка из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником, канат сетки сечением &Oslash; 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы. Сетка ограждена барьером из металлических перекладин сечением &Oslash; 33 мм. Спортивный комплекс также включает в себя шведские стенки из металлических перекладин сечением &Oslash; 33 мм, гибкую лестницу из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником с пластиковыми перекладинами в виде трубок толщиной 33 мм, гимнастические кольца, капроновый канат сечением &Oslash; 40 мм, металлический турник сечением &Oslash; 33 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p> Габаритные размеры:2660х1520 мм, Н=2500 мм Возрастная группа:6-12 лет Материал:деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт. | 75240,00 |  |
| 9 | Качели предназначены для детей от 3-х лет. Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Углы стыков несущих столбов конструкции закрываются накладками из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм, скругленными по форме, ниже столбы соединяются фигурными накладками из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм для увеличения жесткости конструкции. Балка качелей выполнена из оцинкованной трубы сечением Ø 60 мм с креплениями для двух подвесок. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:3850х1760 мм, Н=2380 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал:деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт. | 40050,00 |  |
| 10 | Песочный дворик предназначен для детей от 1-го года. Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником или металлическим подпятником, окрашенным порошковой краской сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Боковые стенки песочницы, столики и козырьки выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Счеты должны быть изготовлены из оцинкованной трубы сечением Ø 26 мм и пластиковых или деревянных «баранок». Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Порог должен быть выполнен из клееного бруса сечением 100х100 мм и влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 24 мм. Габаритные размеры:2920х2860 мм, Н=1520 мм Возрастная группа:от 1-го года Материал:деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт. | 66600,00 |  |
| 11 | Детский спортивный комплекс предназначен для детей от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Сверху горизонтально по периметру комплекса натянута сетка из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником, канат сетки сечением Ø 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы. Сетка ограждена барьером из металлических перекладин сечением Ø 33 мм. Спортивный комплекс также включает в себя шведские стенки из металлических перекладин сечением Ø 33 мм, гибкую лестницу из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником с пластиковыми перекладинами в виде трубок толщиной 33 мм, гимнастические кольца, капроновый канат сечением Ø 40 мм, металлический турник сечением Ø 33 мм, стенку альпиниста из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм с профессиональными альпинистскими захватами, металлический шест сечением Ø 42 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:2660х2660 мм, Н=2500 мм Возрастная группа:6-12 лет Материал:деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт. | 117936,00 |  |
| 12 | Детский спортивный комплекс предназначен для детей от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Сверху по периметру комплекса натянута сетка-паутина из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником, канат сетки сечением Ø 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы. Сетка ограждена барьером из металлических перекладин сечением Ø 33 мм. Спортивный комплекс также включает в себя шведские стенки из металлических перекладин сечением Ø 33 мм, гибкую лестницу из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником с пластиковыми перекладинами в виде трубок толщиной 33 мм, гимнастические кольца, капроновый канат сечением Ø 40 мм, металлический турник сечением Ø 33 мм, металлический шест-подпорка сечением Ø 42 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:2660х2660 мм, Н=2500 мм Возрастная группа:6-12 лет Материал:деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт. | 99900,00 |  |
| 13 | Детский спортивный комплекс предназначен для детей от 6 лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Спортивный комплекс включает в себя шведские стенки и рукоход из металлических перекладин сечением Ø 33 мм, гибкую лестницу из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником с пластиковыми перекладинами в виде трубок толщиной 33 мм, гимнастические кольца, капроновый канат сечением Ø 40 мм, металлический шест без спирали сечением Ø 48 мм, металлический шест сечением Ø 48 мм со спиралью сечением Ø 33 мм, металлический шест-подпорка сечением Ø 42 мм, металлический турник сечением Ø 33 мм, параллельные металлические брусья сечением Ø 42 мм. Углы стыков несущих столбов конструкции закрываются накладками из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм, скругленными по форме. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:3870х3670 мм, Н=2800 мм, Н брусьев=1370 мм Возрастная группа:6-12 лет Материал:деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, полипропиленовый 6-прядный армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником, пластик, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт. | 104760,00 |  |
| 14 | Песочница «Ромашка» предназначена для детей от 1-го года. Несущие столбы песочницы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником, окрашенным порошковой краской сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Боковые стенки песочницы выполнены из деревянной доски толщиной 40 мм и влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Столики выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Песочница украшена декоративной крышей в виде ромашки из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм с накладкой из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:1640х1640 мм, Н=1410 мм Возрастная группа:от 1-го года Материал:деревянная доска и деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт. | 29700,00 |  |
| 15 | Качели предназначены для детей от 3-х лет. Качели состоят из 2-х несущих металлических стоек из трубы сечением Ø 42 мм и 4-х раскосов из трубы сечением Ø 33 мм, нижней рамы из трубы сечением Ø 33 мм и 42 мм, и металлической балки сечением Ø 42 мм с креплениями для одной подвески. Каркас качелей окрашен порошковыми красками в заводских условиях. Габаритные размеры:1450х1780 мм, Н=1880 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал:металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая краска. | шт. | 23076,00 |  |
| 16 | Стойки волейбольные предназначены для детей от 6 лет. Выполнены из металлической трубы сечением Ø не менее 89 мм с элементами крепления волейбольной сетки. Габаритные размеры:L=11400х90 мм, Н=2550 мм Возрастная группа:6-14 лет Материал:металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая краска. | шт. | 19098,00 |  |
| 17 | Детский спортивный комплекс предназначен для детей дошкольного возраста от 6-ти лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Пол башни-площадки изготовлен из деревянной доски толщиной 40 мм. Спортивный комплекс включает в себя вертикальную сетку из полипропиленового 6-прядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником, канат сетки сечением Ø 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы, шведские стенки из металлических перекладин сечением Ø 33 мм, металлические турники сечением Ø 33 мм, фанерный баскетбольный щит с металлическим кольцом и капроновой сеткой, стенку альпиниста из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм с отверстиями для ног и рук с капроновым канатом, металлический шест сечением Ø 48 мм со спиралью сечением Ø 33 мм, горизонтальное бревно из клееного бруса сечением 100х100 мм. Спортивный комплекс также оборудован металлическими поручнями для рук сечением Ø 33 мм. Углы стыков несущих столбов конструкции закрываются накладками из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм, скругленными по форме. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. | шт |  |  |
| 18 | Стол со скамьями и навесом выполнен на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 26 мм. Овальный стол и сидения в виде полумесяца, скругленные по форме, изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. Крыша навеса выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:1480х2000 мм, Н=1650 мм, Н сидения=300 мм Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт |  |  |
| 19 | Стол со скамьями и навесом выполнен на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 33,5 мм. Сидения со спинками и стол состоят из деревянных досок толщиной 110х40 мм. Крыша выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:2270х1900 мм, Н=1830 мм, Н стола=720 мм, Н сидений=460 мм Материал:деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт |  |  |
| 20 | Диван-качели выполнен на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 42 мм. Качание подвески реализовано на капролоновых элементах. Сидение со спинкой подвески состоит из деревянных досок толщиной 90х40 мм и 110х40 мм. Крыша дивана-качелей выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:2100х1080 мм, Н=1850 мм Материал:деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт |  |  |
| 21 | Диван с навесом выполнен на металлическом каркасе из трубы сечением Ø 42 мм. Сидение со спинкой состоит из деревянных досок толщиной 90х40 мм и 110х40 мм. Крыша выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:2100х1080 мм, Н=1850 мм Материал:деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | Шт |  |  |
| 22 | Карусель предназначена для детей от 3-х лет. Выполнена из металлического каркаса из трубы сечением Ø 33 мм, окрашенной порошковыми красками в заводских условиях, вращающегося на валу с подшипниками. Пол карусели выполнен из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 24 мм (серого цвета). На каркасе карусели находится единое сидение из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм с металлическими поручнями сечением Ø 33 мм, в центре расположен металлический руль . Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:D=1640 мм, H=730 мм, Н площадки=80 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал:влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | Шт |  |  |
| 23 | Горка предназначена для детей от 5 лет. Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Пол башни-площадки и скат горки изготовлены из деревянной доски толщиной 40 мм. Боковые экраны изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Каркас горки должен быть выполнен из деревянной доски и деревянного бруса. Борта горки должны быть выполнены из доски 40х200 и высотой 120 мм. Горка должна иметь стартовый участок с металлической перекладиной сечением Ø 33 мм. Ступеньки лестницы должны быть выполнены из ламинированной нескользящей фанеры толщиной 9 мм и деревянной доски толщиной 40 мм, склеенных между собой. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:5740х1948 мм, Н=2500 мм, Н площадки=1500 мм Возрастная группа:5-12 лет Материал:деревянная доска и деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт |  |  |
| 24 | Горка, оформленная в виде кита, предназначена для детей от 3-х лет. Боковые элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Стартовая площадка и ступеньки лестницы изготовлены из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 24 мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и утоплен в пазы бортов. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм и соединены между собой металлическими стяжками из трубы сечением 50х25. Горка должна иметь стартовый участок с металлической перекладиной сечением Ø 33 мм, участок скольжения и участок торможения. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:2660х546 мм, Н=1680 мм, Н площадки=920 мм Возрастная группа:3-10 лет Материал:влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, нержавеющий лист, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт |  |  |
| 25 | Детский игровой комплекс, оформленный в виде крепости, предназначен для детей от 3-х лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Для увеличения жесткости конструкции в опорных столбах должны быть сделаны специальные запилы, в которые закрепляются прогоны полов, изнутри зафиксированные специальными оцинкованными уголками. Полы башен и переходы между ними изготовлены из деревянной доски толщиной 40 мм. Перила переходов сделаны из трубы сечением Ø не менее 33 мм, высотой не менее 700 мм. Зубчатые крыши, украшенные фанерным флагом, и боковые экраны изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Скат горок должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Борта горок должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм и высотой 110 мм. Горки должны иметь стартовый участок с перекладиной сечением Ø 33 мм, участок скольжения и участок торможения. Ступеньки лестниц должны быть выполнены из ламинированной нескользящей фанеры толщиной 9 мм и деревянной доски толщиной 40 мм, склеенных между собой. Детский игровой комплекс состоит из трех башен, двух переходов, один в виде волны, другой в виде дуги, двух горок, двух лестниц и шведской стенки из трубы сечением Ø не менее 33 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Детский игровой комплекс оформлен в виде рыцарского замка с зубчатыми перилами, зубчатой аркой и зубчатыми куполами, имитирующими стены средневековой крепости, имеет аппликацию, выполненную из фанерных накладок толщиной 9 мм в виде гербов и воинской атрибутики. Габаритные размеры:5870х3660 мм, Н=3100 мм, Н площадок=650 мм, 950 мм Возрастная группа:3-7 лет Материал:деревянная доска и деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок, из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, нержавеющий лист, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт |  |  |
| 26 | Детский игровой комплекс предназначен для детей дошкольного возраста от 3-х лет, Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм и иметь Габаритные размеры:2600х860 мм, Н=2680 мм, Н площадки 650 мм Возрастная группа:3-7 лет Материал:деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям, металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты обработкам: горячая гальванизация, электроцинкование. Весь крепеж – оцинкован, уголки – закруглены, влагостойкая фанера не ниже 1 сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и крышки на верхние основания столбов несущих конструкций, полиуретановые лакокрасочные покрытия, двухкомпонентная и порошковая краска. | Шт. |  |  |
| 27 | Горка, оформленная в виде динозавра, предназначена для детей от 3-х лет. Боковые элементы изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм с отверстиями для рук. Стартовая площадка и ступеньки лестницы изготовлены из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры толщиной 24 мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и утоплен в пазы бортов. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм и высотой 110 мм и соединены между собой металлическими стяжками из трубы сечением 50х25. Горка должна иметь стартовый участок с металлической перекладиной сечением Ø 33 мм, участок скольжения и участок торможения. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:3000х578 мм, Н=2380 мм, Н площадки=1220 мм Возрастная группа:3-10 лет Материал:влагостойкая и ламинированная фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, нержавеющий лист, металлические элементы, покрытые порошковыми красками, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт |  |  |
| 28 | Габаритные размеры:1150х870 мм, Н=919 мм, Н сидения=530 мм Возрастная группа:4-7 лет | шт |  |  |
| 29 | Габаритные размеры:6400х3400 мм, Н=350 мм Возрастная группа:от 2-х лет | шт |  |  |
| 30 | Скамейка предназначена для детей от 1-го года до 7-ми лет. Изготовлена из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм. Спинка выполнена в виде пожарной машины, с художественным оформлением, с двух сторон от спинки расположены сидения, снизу сидений расположены колеса. Края и торцы фанеры должны быть закруглены. Скамейка должна устанавливаться на металлические подпятники сечением Ø 26 мм, которые бетонируются в землю. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях Габаритные размеры:1700х620 мм, Н=990 мм, Н сидения=350 мм Возрастная группа:1-7 лет Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, двухкомпонентная краска. | шт |  |  |
| 31 | Счеты предназначены для детей от 1-го года. Несущие столбы должны быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Столбы соединяются металлическими перекладинами сечением Ø 33 мм для увеличения жесткости конструкции. Счеты должны быть изготовлены из оцинкованной трубы сечением Ø 26 мм и пластиковых или деревянных «баранок». Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Габаритные размеры:1008х110 мм, Н=1300 мм Возрастная группа:от 1-го года Материал:деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт |  |  |
| 32 | Монолитная шестигранная железобетонная окрашенная ваза, украшенная объемным рельефом и гладкой окантовкой. Габаритные размеры:1140х1050 мм, Н=350 мм Материал:железобетон, водоэмульсионная краска. | шт |  |  |
| 33 | Монолитная круглая железобетонная окрашенная ваза, украшенная объемным рельефом и гладкой окантовкой. Габаритные размеры:D=900 мм, Н=450 мм Материал:железобетон, водоэмульсионная краска. | шт |  |  |
| 34 | Монолитная круглая железобетонная окрашенная ваза, выполненная в виде чаши с объемным орнаментом, на восьмигранном основании. Габаритные размеры:D=960 мм, Н=610 мм Материал:железобетон, водоэмульсионная краска. | шт |  |  |
| 35 | борта хоккейной коробки изготавливаются из четырех типов размеров секций, с учетом закругления за воротами. Каркас секции борта выполнен из уголка 50х50 окрашенного порошковыми красками, к которому прикручивается влагостойкая ламинированная отполированная фанера толщиной не менее 18 мм. Секции крепятся к стойкам из профиля 40х60 мм окрашенной порошковыми красками. Стойки бетонируются на глубину 0,8 м. Высота борта составляет 1260 мм. За воротами устанавливаются секции из оцинкованной сетки-рабица высотой 2,0 м. В конструкции коробки предусмотрены 4 калитки (по две на каждую сторону коробки). Соединение конструкций выполнено на сварке и болтах. Все металлоконструкции покрыты порошковыми красками в заводских условиях. Габаритные размеры:30000х60050 мм, H=3250 мм Материал:металлические элементы покрыты порошковыми красками. Весь крепеж – оцинкован, уголки – закруглены, влагостойкая отполированная ламинированная фанера не ниже 1 сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, двухкомпонентная и порошковая краска. | шт |  |  |
| 36 | Ворота предназначены для детей от 6 лет. Состоят из металлического каркаса из трубы сечением Ø не менее 42 мм. Капроновая сетка для хоккейных ворот с ячейкой не более 40 мм производится методом машинной вязки. Габаритные размеры:1960х870 мм, Н=1300 мм Возрастная группа:6-14 лет Материал:окрашенный порошковой краской металл, порошковая краска, капрон. | шт |  |  |
| 37 | Стойка баскетбольная состоит из профильной трубы сечением 100х100 мм, фанерного баскетбольного щита толщиной 24 мм с металлическим кольцом и капроновой сеткой, консоль сечением 80х60 и раскосами сечением Ø 26 мм. Габаритные размеры:1000х1840 мм, Н=3320 мм Возрастная группа:6-14 лет Материал:влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска. | шт. |  |  |
| 38 | Ворота гандбольные с баскетбольным кольцом Размеры: длина - 3160 мм; ширина - 1600 мм; высота общая – 2900 мм Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной пруток, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж, пластиковые колпачки. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 30 000,00 |  |
| 39 | Сетка заградительная ячейка100х100 мм нить 2.2 мм, материал: полиамид Сетка заградительная необходима для защиты стен, окон и различного оборудования. Цвет – по выбору | м2 | 90,00 |  |
| 40 | Стойка для сетки заградительной длина - 4 - 6 м Стоимость без учета доставки и монтажа | шт. | 4 500,00 |  |
| 41 | Ограждения для спортивных площадок Стоимость без учета доставки и монтажа | м.п. | 4 850,00 |  |
| 42 | Устройство резинового покрытия бесшовного, цветного, толщиной 20 мм, включая материалы (с учетом доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 3 750,00 |  |
| 43 | Мощение резиновой брусчаткой цветной, толщиной 40 мм, включая материалы (с учетом доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 3 980,00 |  |
| 44 | Подготовка территории | м2 | 752,00 |  |
| 45 | Установка игровых и (или) спортивных комплексов (за 1 тонну конструкции) | т | 78 000,00 |  |
| 46 | Установка отдельных спортивных или игровых конструкций | шт. | 16000,00 |  |

Таблица 6

- Озеленение территорий

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уход за газонами обыкновенными | м2 | 550,00 |  |
| 2 | Уход за цветниками из многолетников | м2 | 850,00 |  |
| 3 | Ремонт зеленых насаждений (ручная побелка, приготовление раствора) | ствол | 45,00 |  |
| 4 | Покос газона вручную | м2 | 15,00 |  |
| 5 | Покос газона газонокосилкой | м2 | 10,00 |  |
| 6 | Валка деревьев в ручную | шт. | 5 240,00 |  |
| 7 | Валка деревьев диаметром до 400 мм с применением гидроподьемника | шт. | 9 150,00 |  |
| 8 | Валка деревьев диаметром от 400 мм с применением гидроподьемника | шт. | 21 500,00 |  |
| 9 | Обрезка ветвей вручную | шт. | 1 376,00 |  |
| 10 | Обрезка ветвей с гидроподъемником | шт. | 15 790,00 |  |
| 11 | Ремонт малых архитектурных форм (скамейки, урны) | шт. | 1 500,00 |  |
| 12 | Окраска малых архитектурных форм (скамейки, урны) | шт. | 250,00 |  |
| 13 | Подготовка почвы для посева газона механическим способом (вспашка) | м2 | 50,00 |  |
| 14 | Подготовка почвы для посева газона с внесением растительной земли слоем 150 мм | м2 | 350,00 |  |
| 15 | Посев газонов вручную | м2 | 75,00 |  |
| 16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную с добавлением растительной земли | шт. | 250,00 |  |
| 17 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли | шт. | 1 500,00 |  |
| 18 | Посадка кустарника в живую изгородь | шт. | 1 500,00 |  |
| 19 | Очистка участка от мусора(с погрузкой и перевозкой на расстояние до 5 км) | м2 | 420,00 |  |
| 20 | Посадка цветов в клумбы | шт. | 95,00 |  |
| 22 | Деревья-саженцы с доставкой на объект | шт. | 9 000,00 |  |
| 23 | Кустарник - саженцы с доставкой на объект | шт. | 1 000,00 |  |
| 24 | Подготовка почвы для ремонта газона механическим способом (вспашка) | м2 | 50,00 |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пчевжинского сельского поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

от 14.12.2017 года № 206 (приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по благоустройству общественных территорий муниципального образования Пчевжинского сельского поселение                                   Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации мероприятий программы     «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает:

- устройство автомобильных проездов;

- устройство пешеходных зон;

- устройство заниженных съездов с тротуара;

- устройство тактильных покрытий;

- обеспечение вертикальной коммуникации (подъемники, эскалаторы, заезды)

- организация освещения основного;

- организация освещения декоративного;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы;

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- демонтажные работы;

- покрасочные работы;

- доставка оборудования и материалов;

- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;

# Text boxes

Об утверждении нормативной  (предельной) стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству территорий муниципального образования Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области в целях подготовки сметного расчета в рамках программы «Формирование комфортной городской                      среды» на 2018 год