# ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

РЕШЕНИЕ

29.12.2009					                               	      	    №  32 / 1

Об утверждении инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения» городского округа Нижняя Салда на 2010 – 2014 годы»

На основании Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального  комплекса», Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», статьи 23 Устава городского округа Нижняя Салда и заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н. Гузикова,  Дума  городского округа Нижняя Салда

РЕШИЛА:

1. Утвердить инвестиционную программу «Развитие системы теплоснабжения ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения» городского округа Нижняя Салда на 2010 – 2014 годы» (прилагается).

2. Утвердить и ввести в действие с 01 января по 31 декабря 2010 года инвестиционную надбавку к тарифу за теплоснабжение для населения, проживающего в жилфонде и получающего услугу от поставщика  ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения», в размере 53,64руб./Гкал.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда»

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экологии, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и строительства (П.В. Попов).

Глава городского округа  						         В.В.Корсаков

Приложение

к решению Думы городского

округа Нижняя Салда

от 29.12.2009 № 32/1

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы теплоснабжения

Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт машиностроения»

городского округа Нижняя Салда

на 2010-2014 годы»

2009 г.

# Содержание

| 1. Паспорт Инвестиционной программы______________________________ | 3 |
| --- | --- |
| 2. Мероприятия Инвестиционной программы _________________________ | 5 |
| 3. Пояснительная записка __________________________________________ | 8 |
| 3.1. Введение_____________________________________________________ | 8 |
| 3.2. Описание действующей системы теплоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей______ | 9 |
| 3.3. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг теплоснабжения___________________________________________________ | 12 |
| 3.4. Инвестиционная программа как механизм реализации Федерального закона от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»______________________________ | 15 |
| 3.5. Организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения ФГУП «НИИ Маш» городского округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы» __________________ | 18 |
| 3.6. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы________________________________________ | 27 |
| 3.7. Контрольные показатели Инвестиционной программы______________ | 28 |
| 3.8. Возможные риски при реализации Инвестиционной программы______ | 29 |
| 3.9. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним_____________________________________________________________ | 30 |
| 3.10. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы ______________________________________________________ | 31 |
| 3.11. Предложения о размерах тарифа на подключение и надбавки к тарифу на услугу теплоснабжения для потребителей__________________________ | 33 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ___________________________________________________ | 35 |

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

НА 2010-2014 ГОДЫ»

| Наименование инвестиционной программы | Развитие системы теплоснабжения ФГУП «НИИ Маш» городского округа Нижняя Салда на 2010-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон №210-ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Инициатор постановки проблемы | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| Координатор инвестиционного проекта | Глава администрации городского округа Нижняя Салда – Васильев С.И. |
| Разработчики проекта | - Администрация городского округа Нижняя Салда; - ФГУП «НИИ Маш»; - ЗАО «Комэнергоресурс» |
| Источники финансирования инвестиционной программы | Установление тарифов на подключение к системе теплоснабжения, надбавок к ценам (тарифам) на услуги теплоснабжения для потребителей, а также за счет бюджетов всех уровней и иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемные средства, собственные средства предприятия |
| Состояние проблемы Общими проблемами отрасли теплоснабжения являются: 1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам. 2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов. 3. Высокие энергозатраты по доставке тепловой энергии потребителям. 4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям. 5. Высокие потери теплоносителя. В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли теплоснабжения, сформированы задачи данного проекта. |
| Цели инвестиционной программы | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя в необходимом объеме, а также экологической безопасности системы теплоснабжения |
| Задачи инвестиционной программы | - Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - Обеспечение теплоснабжения для подключения вновь строящихся объектов; - Оказание услуги теплоснабжения с целью обеспечить стабильность работы системы горячего водоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства; - Обеспечение необходимых объемов и качества услуги теплоснабжения для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований; - Снижение нормативов потребления; - Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду; - Планомерное развитие городского округа Нижняя Салда в условиях безопасности жизнедеятельности и здоровья населения. |
| Ожидаемые результаты | 1)Снижение нормативов потребления; 2)Рациональное использование природных ресурсов. |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ |
| № п/п Мероприятия Время выпол-нения Стоимость меро-приятия, млн. руб. 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации 1.1 Модернизация участка от точки А до точки Б надземной теплотрассы. (Демонтаж трубопровода Ду 300.- 200 (п.м.) Изготовление компенсатора с плечом 5 метров, из труб Ду 300. – (2 шт.) Монтаж трубопроводов Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 200 (п.м.) Монтаж компенсатора, предизолированные трубы – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть. – 2 (вр.)) 2010-2011 2,79 1.2 Модернизация участка от ТК 89 до точки В подземной теплотрассы. (Раскопка теплотрассы на длине 295 метров. экскаватором. – 885 (м.куб) Подчистка канала от земли вручную – 29(м.куб.) Демонтаж плит – 196 (шт.) Демонтаж труб Ду 300 – 590 (п.м.) Подчистка канала от мусора и земли вручную – 6 (м.куб.) Монтаж труб Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 590 (п.м.) Изготовление компенсатора Ду 300 с плечом 5 метров, предизолированные трубы – 6 (шт.) Монтаж компенсаторов – 6 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 196 (шт.) Обратная засыпка траншеи -885 (м.куб.)) 2010-2013 4,12 1.3 Модернизация участка от ТК 65 до дома № 42 ул. Ломоносова, на длине 62 метра. (Раскопка теплотрассы экскаватором – 186 (м.куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 6 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия L=1,5м. – 41 (шт.) Подчистка канала от мусора и земли -3 (м.куб.) Демонтаж дефектных труб Ду 80. – 124 (п.м.) Монтаж новых труб, предизолированных – 124 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков тепло-изоляционным покрытием – 20 (шт.) Монтаж плит перекрытий – 41 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 186 (куб.м.)) 2010 0,131 1.4 Модернизация участка от точки Г до дома № 60 ул. Ломоносова на длине 90 метром. Надземная прокладка. (Демонтаж существующих дефектных трубопроводов Ду 200 – 180 (пм.) Монтаж новых пред изолированных труб – 180 (п.м) Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 20 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.)) 2010-2011 0,632 1.5 Модернизация участка от ТК 77 до ТК 80. Подземная прокладка на длине 150 метров. (Раскопка траншеи – 450 (м.куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 7 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытий L=1,5 м. – 100 (шт.) Демонтаж дефектных труб, предизолированные трубы Ду 150 – 300 (п.м.) Монтаж труб Ду 150, L = 300 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 24 (шт.) Изготовление и монтаж компенсаторов с плечом 5 метров, предизолированные трубы Ду 150 – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 450 (м.куб.)) 2010 0,732 1.6 Модернизация участка от ТК 80 в дом № 34 ул. Строителей. Прокладка внутри подвала. (Демонтаж существующих дефектных труб Ду 150 – 250 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов, предизолированные трубы – 250 (п.м.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Заделка монтажных стыков – 30 (шт.)) 2010 0,572 1.7 Модернизация участка от ТК 68 до дома № 46 ул. Строителей на длине 100 метров. Подземный участок. (Раскопка траншеи на длине 40 метров - 120 (м. куб.) Подчистка плит перекрытия от земли вручную – 2 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия – 27 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 80 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов предизолированных. – 80 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 14 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 27 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 120 (м.куб.)) 2010 0,065 1.8 Модернизация участка от ТК 92 до дома 91 ул. Фрунзе на длине 180 метров. (Раскопка траншеи экскаватором – 180 (м.куб.) Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия – 40 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 150. – 400 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200 , предизолированные трубы 180 метров. -360 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков и отводов – 26 (шт.) Монтаж плит перекрытия. L=1,5м. – 40 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 180 (м.куб.)) 2010 0,88 1.9 Модернизация участка транзита через дом № 23 ул. Ломоносова на длине 116 метров. (Труба Ду 100. Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 220 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 100 пред изолированными трубами. – 220 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 28 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.)) 2010 0,36 1.10 Модернизация участка от ТК 30 до ТК 29 70 метров Ду 200. Подземная прокладка. (Раскопка траншеи – 210 (м.куб.) Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3,5 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия – 47 (шт.) Демонтаж трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 47 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 210 (м.куб.)) 2011-2012 0,491 1.11 Строительно-монтажные работы согласно выполненному проекту по автоматике регулирования и безопасности котельной с учётом установки теплосчётчиков. 2011-2013 3,27 1.12 Проектирование и монтаж теплообменников для подготовки сетевой воды. 2011 1,744 1.13 Модернизация участка от ТК 94 до ТК 97. Подземная прокладка 310 метров. (Раскопка траншеи – 930 (м.куб.) Подчистка от земли плит перекрытия вручную – 12 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия – 206 (м.куб.) Демонтаж существующего трубопровода Ду 250. – 620 (п.м.) Подчистка канала от мусора вручную – 6 (м.куб.) Монтаж новых предизолированных труб – 620 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 40 (шт.) Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.) Обратная засыпка траншей – 930 (м.куб.)) 2012-2014 4,055 1.14 Установка теплосчётчиков на каждого потребителя теплоэнергии. 2014 2,5 1.15 Установка теплообменников для подготовки горячей воды, для потребителей. 2012-2014 5,0 1.16 Внедрение ингибиторных добавок в подпиточную воду для связывания растворенного кислорода и предотвращения накипиобразования на внутренних поверхностях нагрева. 2012 0,5 1.17 Ремонт дымовой трубы. 2012 1,0 1.18 Ремонт, укрепление и утепление ограждающих конструкций котельной. 2013-2014 1,8 1.19 Модернизация резервно-топливного хозяйства: - Проектирование; - Строительно-монтажные работы 2010-2012 2,4 Всего 33,042 2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов 2.1 Модернизация трубной части и теплоизоляции котла №2 ( ПТВМ-30М ) 2010-2012 10,9 2.2 Проект на систему автоматического регулирования и безопасности котлов и оборудования. 2010 3,0 2.3 Установка парового котла (10т. Пара в час) со всем необходимым оборудованием 2013-2014 10,0 Всего 23,9 ИТОГО 56,942 |

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# 3.1. ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг., подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  (в редакции Федерального закона от 26.12.05              № 184-ФЗ) ФГУП «НИИ Маш» разработало проект инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения городского округа  Нижняя Салда (ФГУП «НИИ Маш») на 2010-2014 годы» (далее - Инвестиционная программа).

Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган муниципального образования с целью реализации Федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». В настоящее время в городском округе Нижняя Салда не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования (части территории муниципального образования).

Установление тарифов на подключение и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения;

- полное возмещение затрат организации ФГУП «НИИ Маш», связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги теплоснабжения после установления тарифа на подключение к системе теплоснабжения и надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения для потребителей.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект Инвестиционной программы разработан ФГУП «НИИ Маш» на основе технического задания.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 56,942 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по теплоснабжению в части установленных тарифа на подключение и надбавки к цене (тарифу) для потребителей городского округа Нижняя Салда.

Источники финансирования ФГУП «НИИ Маш» были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуги теплоснабжения, а также с учетом достижения задач, поставленных Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры городского округа путем повышения качества оказываемой услуги теплоснабжения;

- внедрением современных технологий;

- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;

- увеличением мощности системы теплоснабжения, связанным с увеличением зон теплоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ФГУП «НИИ Маш».

В данной Инвестиционной программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий в части оказываемой предприятием ФГУП «НИИ Маш» услуги теплоснабжения.

# 3.2 Описание действующей системы теплоснабжения, специфики функционирования и основных технико-экономических показателей

Город Нижняя Салда расположен севернее г. Екатеринбурга, на расстоянии 200 км.

Река Салда разделяет город на Правобережный и Левобережный планировочный район. Металлургический завод и другие предприятия, составляющие промышленную зону, размещены в Левобережном районе за плотиной и в непосредственной близости от железной дороги.

Правобережный район представлен в основном 1 этажной приусадебной застройкой.

В левобережном районе сосредоточен основной объем жилого фонда. Прибрежная территории занята 1 этажной усадебной застройкой. По ул. Фрунзе расположении микрорайоны 4-5 этажной секционной застройки.

На берегу Салдинского пруда на пересечении ул. Фрунзе и К.Маркса размещен административно-торговый центр обслуживания.

Зона отдыха в городе не организована. Стихийно используется берег пруда. На юге размещается новый жилой микрорайон коттеджной застройки "Зеленый мыс". В непосредственной близости от коттеджной застройка располагается природного парка «Зеленый мыс». На территории города Нижняя Салда располагаются два природных памятника областного значения, это:

- «Кедровая роща»;

- «Зеленый мыс».

На территории города Нижняя Салда располагаются три основных промышленных предприятий:

- ФГУП НИИМашиностроения;

- ОАО «НТМК» - «НСМЗ»;

- Нижнесалдинский лесхоз.

На территории района находится ряд производственных, коммунальных предприятий и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Поскольку территория города и примыкающая к ней имеет довольно жесткие планировочные ограничения, то анализ планировочных ограничений   показал,  что   город   может развиваться только   в   западном направлении.

При разработке схемы территориального зонирования выделяются следующие территориальные  зоны – жилая, общественно-деловая, производственная, коммунально-складская, инженерно-транспортная,  сельскохозяйственная, рекреационная, специального назначения, общего пользования.

Генеральным планом предполагается сохранение направления развития города сложившееся уже исторически, в предшествующих генеральных планах. Город рассматривается в единстве двух планировочных районов  Левобережного и Правобережного, усиливая это единство дополнительной северной связкой, ул. Северная, которая примет на себя функции северного грузового обхода.

Правобережный район – остается на существующем уровне с выборочной плановой заменой ветхого жилья.

Левобережный район является объектом формирования динамично развивающейся планировочной и структурной единицы города.

Учитывая, что город имеет обеспеченность зелеными насаждениями ниже нормативной, генеральным планом предлагается ряд мероприятий по озеленению и благоустройству города.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение  проектируемой секционной жилой застройки осуществляется централизованным отоплением. Теплоснабжением частной жилой застройки предусмотрены автономные котельные, работающие на природном газе.

Предусматриваются также для развития систем и объектов теплоснабжения городского округа следующие мероприятия:

- Реконструкция котельной, находящейся в восточной части микрорайона, с увеличением ее мощности.

- Строительство шести центральных тепловых пунктов, обеспечивающих секционную жилую застройку централизованным отоплением.

- Прокладка магистральных трубопроводов Д-250 , питающих центральные тепловые пункты.

- Обеспечение частной жилой застройки автономными газовыми котельными.

Местоположение существующей котельной, центральных тепловых пунктов и магистральных трубопроводов приведены на схеме развития инженерной инфраструктуры.

Существующая система теплоснабжения потребителей состоит из - котельной с двумя водогрейными котлами ПТВМ-30М, работающими на природном газе с годовым расходом газа 12,039 млн.м.куб.; - сетевых насосов Д 630/90 – 4 шт., производительностью Q = 630 м.куб./час и напором Н = 90 м. вод. ст.; - подпиточных насосов К45/30 – 2 шт., производительностью Q = 45 м.куб./час и напором Н = 30 м. вод. ст.

Подготовка подпиточной воды осуществляется с применением ингибитора коррозии и накипиобразования ОДЭФ Zn путем ввода дозированного количества ингибитора в обратный трубопровод перед сетевыми насосами.

Температурный график 95-70 0С.

Подача теплоносителя потребителям осуществляется по двум трубопроводам (прямому и обратному трубопроводу).

Прокладка трубопроводов:

- подземная прокладка труб Ду ср. = 150 мм. L = 6800 п.м. - 56%

- надземная прокладка труб Ду ср. = 250 мм. L = 4500 п.м. - 44%.

Средний диаметр магистральных трубопроводов Ду – 300мм.

Распределение теплоносителя организовано через тепловые камеры.

Приём тепла потребителей осуществляется через индивидуальные тепловые пункты.

Проектная схема горячего водоснабжения (ГВС): подогрев воды предусмотрен перегретой водой от котлов в теплообменнике типа ОСТ-34588-68 и подачей её в баки аккумуляторы 4 * 100 м.куб. Подача горячей воды потребителям предусмотрена двумя насосами Д 320/50 производительностью Q = 320 м.куб./час и напором Н = 50 м. вод. ст. по трубопроводам ГВС прямому и циркуляционному. Система ГВС из-за дефицита воды питьевого качества и износа наружных и внутренних трубопроводов не работает.

# 3.3 Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг теплоснабжения

Развитие рынка по оказанию услуг в области теплоснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием городского округа Нижняя Салда.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг теплоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий.

Основными проблемами ФГУП «НИИ Маш» в части теплоснабжения являются:

- нехватка производственной мощности для подключения объектов нового строительства к системе теплоснабжения;

- ограниченность финансовых средств для своевременного ремонта оборудования и сооружений;

- коррозия и частичное отсутствие труб системы горячего водоснабжения, которая экономически не оправдывает её восстановление;

- изношенность тепловых сетей и оборудования котельной на 70%;

- теплоизоляция тепловых сетей на 90% не соответствует требованиям современных нормативных документов;

- требуется модернизация котлов ПТВМ-30М.

Существующая проблема:

Высокая степень физического износа существующих тепловых сетей и оборудования, большие затраты на ремонт, низкий уровень надежности оказания услуги теплоснабжения потребителям.

Цель:

Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, снижение потерь в тепловых сетях, обеспечение развития системы теплоснабжения, эффективность работы основного оборудования, улучшение качества услуги теплоснабжения.

Сроки проведения мероприятий:

2010-2011 гг. – Модернизация участка от точки А до точки Б надземной теплотрассы. (Демонтаж трубопровода Ду 300.- 200 (п.м.) Изготовление компенсатора с плечом 5 метров, из труб Ду 300. – (2 шт.) Монтаж трубопроводов Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 200 (п.м.) Монтаж компенсатора, предизолированные трубы – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть. – 2 (вр.));

2010-2013 гг. – Модернизация участка от ТК 89 до точки В подземной теплотрассы. (Раскопка теплотрассы на длине 295 метров. экскаватором. – 885 (м. куб). Подчистка канала от земли вручную – 29(м. куб.) Демонтаж плит – 196 (шт.) Демонтаж труб Ду 300 – 590 (п.м.) Подчистка канала от мусора и земли 
вручную – 6 (м. куб.) Монтаж труб Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 590 (п.м.) Изготовление компенсатора Ду 300 с плечом 5 метров, предизолированные трубы – 6 (шт.) Монтаж компенсаторов – 6 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Монтаж плит перекрытия – 196 (шт.) Обратная засыпка траншеи -885 (м. куб.));

2010 г. – Модернизация участка от ТК 65 до дома № 42 ул. Ломоносова, на длине 62 метра. (Раскопка теплотрассы экскаватором – 186 (м.куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 6 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия L=1,5м. – 41 (шт.) Подчистка канала от мусора и земли -3 (м.куб.) Демонтаж дефектных труб Ду 80. – 124 (п.м.) Монтаж новых труб, предизолированных – 124 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков тепло-изоляционным покрытием – 20 (шт.) Монтаж плит перекрытий – 41 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 186 (куб.м.));

2010-2011 гг. – Модернизация участка от точки Г до дома № 60 ул. Ломоносова на длине 90 метром. Надземная прокладка. (Демонтаж существующих  дефектных трубопроводов Ду 200 – 180 (пм.) Монтаж новых пред изолированных труб – 180 (п.м) Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 20 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.));

2010 г. – Модернизация участка от ТК 77 до ТК 80. Подземная прокладка на длине 150 метров. (Раскопка траншеи – 450 (м.куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 7 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытий L=1,5 м. – 100 (шт.) Демонтаж дефектных труб, предизолированные трубы Ду 150 – 300 (п.м.) Монтаж труб Ду 150, L = 300 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 24 (шт.) Изготовление и монтаж компенсаторов с плечом 5 метров, предизолированные трубы Ду 150 – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 450 (м.куб.));

2010 г. – Модернизация участка от ТК 80 в дом № 34 ул. Строителей. Прокладка внутри подвала. (Демонтаж существующих дефектных труб Ду 150 – 250 (п.м.). Монтаж новых трубопроводов, предизолированные трубы – 250 (п.м.).  Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Заделка монтажных стыков – 30 (шт.));

2010 г. – Модернизация участка от ТК 68 до дома № 46 ул. Строителей на длине 100 метров. Подземный участок. (Раскопка траншеи на длине 40 метров  - 120 (м. куб.) Подчистка плит перекрытия от земли вручную – 2 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия – 27 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 80 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов предизолированных. – 80 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 14 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 27 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 120 (м. куб.));

2010 г. – Модернизация участка от ТК 92 до дома 91 ул. Фрунзе на длине 180 метров. (Раскопка траншеи экскаватором – 180 (м. куб.) Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия – 40 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 150. – 400 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200 , предизолированные трубы  180 метров. -360 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Заделка монтажных стыков и отводов – 26 (шт.). Монтаж плит перекрытия. L=1,5м. – 40 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 180 (м. куб.));

2010 г. – Модернизация участка транзита через дом № 23 ул. Ломоносова на длине 116 метров. (Труба Ду 100). Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 220 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 100 пред изолированными трубами. – 220 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 28 (шт.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.));

2011-2012 гг. – Модернизация участка от ТК 30 до ТК 29  70 метров Ду 200. Подземная прокладка. (Раскопка траншеи – 210 (м. куб.). Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3,5 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия – 47 (шт.) Демонтаж трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 47 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 210 (м. куб.));

2011-2013 гг. – Строительно-монтажные работы согласно выполненному проекту по автоматике регулирования и безопасности котельной с учётом установки теплосчётчиков;

2011 г. – Проектирование и монтаж теплообменников для подготовки сетевой воды;

2012-2014 гг. – Модернизация участка от ТК 94 до ТК 97.
Подземная прокладка  310 метров. (Раскопка траншеи – 930 (м. куб.)).
Подчистка от земли плит перекрытия вручную – 12 (м. куб.). Демонтаж плит перекрытия – 206 (м.куб.) Демонтаж существующего трубопровода Ду 250. – 620 (п.м.) Подчистка канала от мусора вручную – 6 (м.куб.) Монтаж новых предизолированных труб – 620 (п.м.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.)
Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 40 (шт.). Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.) Обратная засыпка траншей – 930 (м. куб.));

2014 г. – Установка теплосчётчиков на каждого потребителя теплоэнергии;

2012-2014 гг. – Установка теплообменников для подготовки горячей воды для потребителей;

2012 г. – Внедрение ингибиторных добавок в подпиточную воду для связывания растворенного кислорода и предотвращения накипиобразования на внутренних поверхностях нагрева;

2012 г. – Ремонт дымовой трубы;

2013-2014 гг. – Ремонт, укрепление и утепление ограждающих конструкций котельной;

2010-2012 гг. – Модернизация резервно-топливного хозяйства:

- Проектирование;

- Строительно-монтажные работы;

2010-2012 гг. – Модернизация трубной части и теплоизоляции котла №2 (ПТВМ-30М);

2010 г. – Проект на систему автоматического регулирования и безопасности котлов и оборудования;

2013-2014 гг. – Установка парового котла (10т. Пара в час) со всем необходимым оборудованием.

# 3.4. Инвестиционная программа как механизм

# реализации федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ

# «Об основах регулирования тарифов

# организаций коммунального комплекса»

Для реализации Инвестиционной программы предполагается до 2014 года выполнение следующих мероприятий:

- Модернизация участка от точки А до точки Б надземной теплотрассы. (Демонтаж трубопровода Ду 300.- 200 (п.м.) Изготовление компенсатора с плечом 5 метров, из труб Ду 300. – (2 шт.) Монтаж трубопроводов Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 200 (п.м.) Монтаж компенсатора, предизолированные трубы – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть. – 2 (вр.));

- Модернизация участка от ТК 89 до точки В подземной теплотрассы. (Раскопка теплотрассы на длине 295 метров. Экскаватором. – 885 (м. куб). Подчистка канала от земли вручную – 29(м. куб.) Демонтаж плит – 196 (шт.) Демонтаж труб Ду 300 – 590 (п.м.) Подчистка канала от мусора и земли 
вручную – 6 (м. куб.) Монтаж труб Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 590 (п.м.) Изготовление компенсатора Ду 300 с плечом 5 метров, предизолированные трубы – 6 (шт.) Монтаж компенсаторов – 6 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Монтаж плит перекрытия – 196 (шт.) Обратная засыпка траншеи -885 (м. куб.));

- Модернизация участка от ТК 65 до дома № 42 ул. Ломоносова, на длине 62 метра. (Раскопка теплотрассы экскаватором – 186 (м. куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 6 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия L=1,5м. – 41 (шт.) Подчистка канала от мусора и земли -3 (м. куб.) Демонтаж дефектных труб Ду 80. – 124 (п.м.) Монтаж новых труб, предизолированных – 124 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков тепло-изоляционным покрытием – 20 (шт.) Монтаж плит перекрытий – 41 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 186 (куб.м.));

- Модернизация участка от точки Г до дома № 60 ул. Ломоносова на длине 90 метром. Надземная прокладка. (Демонтаж существующих  дефектных трубопроводов Ду 200 – 180 (пм.) Монтаж новых пред изолированных труб – 180 (п.м) Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 20 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.));

- Модернизация участка от ТК 77 до ТК 80. Подземная прокладка на длине 150 метров. (Раскопка траншеи – 450 (м.куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 7 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытий L=1,5 м. – 100 (шт.) Демонтаж дефектных труб, предизолированные трубы Ду 150 – 300 (п.м.) Монтаж труб Ду 150, L = 300 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 24 (шт.) Изготовление и монтаж компенсаторов с плечом 5 метров, предизолированные трубы Ду 150 – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 450 (м.куб.));

- Модернизация участка от ТК 80 в дом № 34 ул. Строителей. Прокладка внутри подвала. (Демонтаж существующих дефектных труб Ду 150 – 250 (п.м.). Монтаж новых трубопроводов, предизолированные трубы – 250 (п.м.).  Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Заделка монтажных стыков – 30 (шт.));

- Модернизация участка от ТК 68 до дома № 46 ул. Строителей на длине 100 метров. Подземный участок. (Раскопка траншеи на длине 40 метров  - 120 (м. куб.) Подчистка плит перекрытия от земли вручную – 2 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия – 27 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 80 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов предизолированных. – 80 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 14 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 27 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 120 (м. куб.));

- Модернизация участка от ТК 92 до дома 91 ул. Фрунзе на длине 180 метров. (Раскопка траншеи экскаватором – 180 (м. куб.) Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия – 40 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 150. – 400 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200 , предизолированные трубы  180 метров. -360 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Заделка монтажных стыков и отводов – 26 (шт.). Монтаж плит перекрытия. L=1,5м. – 40 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 180 (м. куб.));

- Модернизация участка транзита через дом № 23 ул. Ломоносова на длине 116 метров. (Труба Ду 100). Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 220 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 100 пред изолированными трубами. – 220 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 28 (шт.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.));

- Модернизация участка от ТК 30 до ТК 29  70 метров Ду 200. Подземная прокладка. (Раскопка траншеи – 210 (м. куб.). Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3,5 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия – 47 (шт.) Демонтаж трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 47 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 210 (м. куб.));

- Строительно-монтажные работы согласно выполненному проекту по автоматике регулирования и безопасности котельной с учётом установки теплосчётчиков;

- Проектирование и монтаж теплообменников для подготовки сетевой воды;

- Модернизация участка от ТК 94 до ТК 97.
Подземная прокладка  310 метров. (Раскопка траншеи – 930 (м. куб.)).
Подчистка от земли плит перекрытия вручную – 12 (м. куб.). Демонтаж плит перекрытия – 206 (м.куб.) Демонтаж существующего трубопровода Ду 250. – 620 (п.м.) Подчистка канала от мусора вручную – 6 (м.куб.) Монтаж новых предизолированных труб – 620 (п.м.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.)
Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 40 (шт.). Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.). Обратная засыпка траншей – 930 (м. куб.));

- Установка теплосчётчиков на каждого потребителя теплоэнергии;

- Установка теплообменников для подготовки горячей воды для потребителей;

- Внедрение ингибиторных добавок в подпиточную воду для связывания растворенного кислорода и предотвращения накипиобразования на внутренних поверхностях нагрева;

- Ремонт дымовой трубы;

- Ремонт, укрепление и утепление ограждающих конструкций котельной;

- Модернизация резервно-топливного хозяйства: - Проектирование; - Строительно-монтажные работы;

- Модернизация трубной части и теплоизоляции котла №2 (ПТВМ-30М);

- Проект на систему автоматического регулирования и безопасности котлов и оборудования;

- Установка парового котла (10т. Пара в час) со всем необходимым оборудованием.

При этом общая сумма капитальных вложений до 2014 года должна составить 56,942 млн. руб.

Финансовые потребности ФГУП «НИИ Маш», необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения в части установленной платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, за счет надбавки к тарифам (ценам), а также за счет иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемные средства, собственные средства предприятия.

# 3.5. Организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения ФГУП «НИИ маш»  городского округа  нижняя салда на 2010-2014 годы»

Организационный и финансовый планы данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (Таблицы № 1, 2).

Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы

Таблица 1

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование объекта | Этапы реализации | ВСЕГО, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Модернизация участка от точки А до точки Б надземной теплотрассы. (Демонтаж трубопровода Ду 300.- 200 (п.м.) Изготовление компенсатора с плечом 5 метров, из труб Ду 300. – (2 шт.) Монтаж трубопроводов Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 200 (п.м.) Монтаж компенсатора, предизолированные трубы – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть. – 2 (вр.)) | х | х |  |  |  | 2,79 |
| 2 | Модернизация участка от ТК 89 до точки В подземной теплотрассы. (Раскопка теплотрассы на длине 295 метров. Экскаватором. – 885 (м. куб). Подчистка канала от земли вручную – 29(м. куб.) Демонтаж плит – 196 (шт.) Демонтаж труб Ду 300 – 590 (п.м.) Подчистка канала от мусора и земли вручную – 6 (м. куб.) Монтаж труб Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 590 (п.м.) Изготовление компенсатора Ду 300 с плечом 5 метров, предизолированные трубы – 6 (шт.) Монтаж компенсаторов – 6 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Монтаж плит перекрытия – 196 (шт.) Обратная засыпка траншеи -885 (м. куб.)) | х | х | х | х |  | 4,12 |
| 3 | Модернизация участка от ТК 65 до дома № 42 ул. Ломоносова, на длине 62 метра. (Раскопка теплотрассы экскаватором – 186 (м. куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 6 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия L=1,5м. – 41 (шт.) Подчистка канала от мусора и земли -3 (м. куб.) Демонтаж дефектных труб Ду 80. – 124 (п.м.) Монтаж новых труб, предизолированных – 124 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков тепло-изоляционным покрытием – 20 (шт.) Монтаж плит перекрытий – 41 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 186 (куб.м.)) | х |  |  |  |  | 0,131 |
| 4 | Модернизация участка от точки Г до дома № 60 ул. Ломоносова на длине 90 метром. Надземная прокладка. (Демонтаж существующих дефектных трубопроводов Ду 200 – 180 (пм.) Монтаж новых пред изолированных труб – 180 (п.м) Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 20 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.)) | х | х |  |  |  | 0,632 |
| 5 | Модернизация участка от ТК 77 до ТК 80. Подземная прокладка на длине 150 метров. (Раскопка траншеи – 450 (м.куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 7 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытий L=1,5 м. – 100 (шт.) Демонтаж дефектных труб, предизолированные трубы Ду 150 – 300 (п.м.) Монтаж труб Ду 150, L = 300 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 24 (шт.) Изготовление и монтаж компенсаторов с плечом 5 метров, предизолированные трубы Ду 150 – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 450 (м.куб.)) | х |  |  |  |  | 0,732 |
| 6 | Модернизация участка от ТК 80 в дом № 34 ул. Строителей. Прокладка внутри подвала. (Демонтаж существующих дефектных труб Ду 150 – 250 (п.м.). Монтаж новых трубопроводов, предизолированные трубы – 250 (п.м.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Заделка монтажных стыков – 30 (шт.)) | х |  |  |  |  | 0,572 |
| 7 | Модернизация участка от ТК 68 до дома № 46 ул. Строителей на длине 100 метров. Подземный участок. (Раскопка траншеи на длине 40 метров - 120 (м. куб.) Подчистка плит перекрытия от земли вручную – 2 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия – 27 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 80 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов предизолированных. – 80 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 14 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 27 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 120 (м. куб.)) | х |  |  |  |  | 0,065 |
| 8 | Модернизация участка от ТК 92 до дома 91 ул. Фрунзе на длине 180 метров. (Раскопка траншеи экскаватором – 180 (м. куб.) Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия – 40 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 150. – 400 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200 , предизолированные трубы 180 метров. -360 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Заделка монтажных стыков и отводов – 26 (шт.). Монтаж плит перекрытия. L=1,5м. – 40 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 180 (м. куб.)) | х |  |  |  |  | 0,88 |
| 9 | Модернизация участка транзита через дом № 23 ул. Ломоносова на длине 116 метров. (Труба Ду 100). Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 220 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 100 пред изолированными трубами. – 220 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 28 (шт.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.)) | х |  |  |  |  | 0,36 |
| 10 | Модернизация участка от ТК 30 до ТК 29 70 метров Ду 200. Подземная прокладка. (Раскопка траншеи – 210 (м. куб.). Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3,5 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия – 47 (шт.) Демонтаж трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 47 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 210 (м. куб.)) |  | х | х |  |  | 0,491 |
| 11 | Строительно-монтажные работы согласно выполненному проекту по автоматике регулирования и безопасности котельной с учётом установки теплосчётчиков |  | х | х | х |  | 3,27 |
| 12 | Проектирование и монтаж теплообменников для подготовки сетевой воды |  | х |  |  |  | 1,744 |
| 13 | Модернизация участка от ТК 94 до ТК 97. Подземная прокладка 310 метров. (Раскопка траншеи – 930 (м. куб.)). Подчистка от земли плит перекрытия вручную – 12 (м. куб.). Демонтаж плит перекрытия – 206 (м.куб.) Демонтаж существующего трубопровода Ду 250. – 620 (п.м.) Подчистка канала от мусора вручную – 6 (м.куб.) Монтаж новых предизолированных труб – 620 (п.м.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 40 (шт.). Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.). Обратная засыпка траншей – 930 (м. куб.)) |  |  | х | х | х | 4,055 |
| 14 | Установка теплосчётчиков на каждого потребителя теплоэнергии |  |  |  |  | х | 2,5 |
| 15 | Установка теплообменников для подготовки горячей воды для потребителей |  |  | х | х | х | 5,0 |
| 16 | Внедрение ингибиторных добавок в подпиточную воду для связывания растворенного кислорода и предотвращения накипиобразования на внутренних поверхностях нагрева |  |  | х |  |  | 0,5 |
| 17 | Ремонт дымовой трубы. |  |  | х |  |  | 1,0 |
| 18 | Ремонт, укрепление и утепление ограждающих конструкций котельной. |  |  |  | х | х | 1,8 |
| 19 | Модернизация резервно-топливного хозяйства: - Проектирование; - Строительно-монтажные работы | х | х | х |  |  | 2,4 |
| 20 | Модернизация трубной части и теплоизоляции котла №2 (ПТВМ-30М) | х | х | х |  |  | 10,9 |
| 21 | Проект на систему автоматического регулирования и безопасности котлов и оборудования. | х |  |  |  |  | 3,0 |
| 22 | Установка парового котла (10 т. Пара в час) со всем необходимым оборудованием |  |  |  | х | х | 10,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 56,942 |

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2014 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2014 года составляет 56,942 млн. руб. В том числе за счет:

- платы за подключение к системе теплоснабжения – 21,4 млн. руб.

- надбавки к тарифу на теплоснабжение для потребителей – 30,542 млн. руб.

- амортизационных отчислений – 5,0 млн. руб.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Финансовый план

Таблица 2

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование объекта | Этапы реализации | ВСЕГО, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Модернизация участка от точки А до точки Б надземной теплотрассы. (Демонтаж трубопровода Ду 300.- 200 (п.м.) Изготовление компенсатора с плечом 5 метров, из труб Ду 300. – (2 шт.) Монтаж трубопроводов Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 200 (п.м.) Монтаж компенсатора, предизолированные трубы – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть. – 2 (вр.)) | 1,51 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79* |
| 2 | Модернизация участка от ТК 89 до точки В подземной теплотрассы. (Раскопка теплотрассы на длине 295 метров. Экскаватором. – 885 (м. куб). Подчистка канала от земли вручную – 29(м. куб.) Демонтаж плит – 196 (шт.) Демонтаж труб Ду 300 – 590 (п.м.) Подчистка канала от мусора и земли вручную – 6 (м. куб.) Монтаж труб Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 590 (п.м.) Изготовление компенсатора Ду 300 с плечом 5 метров, предизолированные трубы – 6 (шт.) Монтаж компенсаторов – 6 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Монтаж плит перекрытия – 196 (шт.) Обратная засыпка траншеи -885 (м. куб.)) | 0,34 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 4,12* |
| 3 | Модернизация участка от ТК 65 до дома № 42 ул. Ломоносова, на длине 62 метра. (Раскопка теплотрассы экскаватором – 186 (м. куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 6 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия L=1,5м. – 41 (шт.) Подчистка канала от мусора и земли -3 (м. куб.) Демонтаж дефектных труб Ду 80. – 124 (п.м.) Монтаж новых труб, предизолированных – 124 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков тепло-изоляционным покрытием – 20 (шт.) Монтаж плит перекрытий – 41 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 186 (куб.м.)) | 0,131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,131* |
| 4 | Модернизация участка от точки Г до дома № 60 ул. Ломоносова на длине 90 метром. Надземная прокладка. (Демонтаж существующих дефектных трубопроводов Ду 200 – 180 (пм.) Монтаж новых пред изолированных труб – 180 (п.м) Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 20 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.)) | 0,052 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,632* |
| 5 | Модернизация участка от ТК 77 до ТК 80. Подземная прокладка на длине 150 метров. (Раскопка траншеи – 450 (м.куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 7 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытий L=1,5 м. – 100 (шт.) Демонтаж дефектных труб, предизолированные трубы Ду 150 – 300 (п.м.) Монтаж труб Ду 150, L = 300 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 24 (шт.) Изготовление и монтаж компенсаторов с плечом 5 метров, предизолированные трубы Ду 150 – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 450 (м.куб.)) | 0,732 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,732* |
| 6 | Модернизация участка от ТК 80 в дом № 34 ул. Строителей. Прокладка внутри подвала. (Демонтаж существующих дефектных труб Ду 150 – 250 (п.м.). Монтаж новых трубопроводов, предизолированные трубы – 250 (п.м.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Заделка монтажных стыков – 30 (шт.)) | 0,572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,572* |
| 7 | Модернизация участка от ТК 68 до дома № 46 ул. Строителей на длине 100 метров. Подземный участок. (Раскопка траншеи на длине 40 метров - 120 (м. куб.) Подчистка плит перекрытия от земли вручную – 2 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия – 27 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 80 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов предизолированных. – 80 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 14 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 27 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 120 (м. куб.)) | 0,065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,065* |
| 8 | Модернизация участка от ТК 92 до дома 91 ул. Фрунзе на длине 180 метров. (Раскопка траншеи экскаватором – 180 (м. куб.) Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия – 40 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 150. – 400 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200 , предизолированные трубы 180 метров. -360 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Заделка монтажных стыков и отводов – 26 (шт.). Монтаж плит перекрытия. L=1,5м. – 40 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 180 (м. куб.)) | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88* |
| 9 | Модернизация участка транзита через дом № 23 ул. Ломоносова на длине 116 метров. (Труба Ду 100). Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 220 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 100 пред изолированными трубами. – 220 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 28 (шт.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.)) | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36* |
| 10 | Модернизация участка от ТК 30 до ТК 29 70 метров Ду 200. Подземная прокладка. (Раскопка траншеи – 210 (м. куб.). Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3,5 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия – 47 (шт.) Демонтаж трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 47 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 210 (м. куб.)) | 0,00 | 0,041 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,491* |
| 11 | Строительно-монтажные работы согласно выполненному проекту по автоматике регулирования и безопасности котельной с учётом установки теплосчётчиков | 0,00 | 0,27 | 1,5 | 1,5 | 0,00 | 3,27* |
| 12 | Проектирование и монтаж теплообменников для подготовки сетевой воды | 0,00 | 1,744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,744* |
| 13 | Модернизация участка от ТК 94 до ТК 97. Подземная прокладка 310 метров. (Раскопка траншеи – 930 (м. куб.)). Подчистка от земли плит перекрытия вручную – 12 (м. куб.). Демонтаж плит перекрытия – 206 (м.куб.) Демонтаж существующего трубопровода Ду 250. – 620 (п.м.) Подчистка канала от мусора вручную – 6 (м.куб.) Монтаж новых предизолированных труб – 620 (п.м.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 40 (шт.). Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.). Обратная засыпка траншей – 930 (м. куб.)) | 0,00 | 0,00 | 0,335 | 1,86 | 1,86 | 4,055* |
| 14 | Установка теплосчётчиков на каждого потребителя теплоэнергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,8 | 2,58* |
| 15 | Установка теплообменников для подготовки горячей воды для потребителей | 0,00 | 0,00 | 1,0 В т.ч. амортизация 0,5а | 2,0 В т.ч. амортизация 1,0а | 2,0 В т.ч. амортизация 1,0а | 5,0* В т.ч. амортизация 2,5а |
| 16 | Внедрение ингибиторных добавок в подпиточную воду для связывания растворенного кислорода и предотвращения накипиобразования на внутренних поверхностях нагрева | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,5* |
| 17 | Ремонт дымовой трубы. | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1,0* |
| 18 | Ремонт, укрепление и утепление ограждающих конструкций котельной. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 1,1 | 1,8* |
| 19 | Модернизация резервно-топливного хозяйства: - Проектирование; - Строительно-монтажные работы | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 2,4* |
| 20 | Модернизация трубной части и теплоизоляции котла №2 (ПТВМ-30М) | 0,9 | 5,0 | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 10,9** |
| 21 | Проект на систему автоматического регулирования и безопасности котлов и оборудования. | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0** |
| 22 | Установка парового котла (10 т. Пара в час) со всем необходимым оборудованием | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 В т.ч. амортизация 1,25а | 5,0 В т.ч. амортизация 1,25а | 10,0** В т.ч. амортизация 2,5а |
| ИТОГО | 8,942 | 11,175 | 12,045 | 12,32 | 12,76 | 56,942 |

Формирование денежных средств:

- за счет платы за подключение к системе теплоснабжения (**) – 21,4 млн. руб.;

- за счет надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения для потребителей (*) – 30,542 млн. руб.

- за счет амортизационных отчислений – 5,0 млн. руб. (а)

# 3.6. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения в части установленных тарифов на подключение к системе теплоснабжения, надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения для потребителей городского округа Нижняя Салда и составят за период с 2010 по 2014 год 56,942 млн. руб.

За счет платы за подключение к системе теплоснабжения необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 21,4 млн. руб.

За счет надбавки к тарифу за услуги теплоснабжения для потребителей необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 30,542 млн. руб.

На основании Методических рекомендаций утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» источником финансирования также могут быть амортизационные отчисления. В данной программе предусмотрена реализация мероприятий за счет амортизационных отчислений на сумму 5,0 млн. руб.

Таблица 3

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы, млн. руб. (период реализации 2010-2014 гг.)

| ВСЕГО | Теплоснабжение |
| --- | --- |
| 56,942 | 56,942 |
| В т.ч.: - за счет платы за подключение | 21,4 |
| - за счет надбавки к тарифу | 30,542 |
| - за счет амортизационных отчислений | 5,0 |

В таблице 3 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы.

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не связанных с увеличением производственной мощности.

Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части строительства или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с увеличением производственных мощностей.

Таблица 4

Финансовые потребности, необходимые для реализации

Инвестиционной программы

| Направление и источники капитальных вложений | Капитальные вложения за период, млн. руб. | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. По теплоснабжению, в том числе за счет: | 8,942 | 11,175 | 12,045 | 12,32 | 12,76 | 56,942 |
| 1.1. Платы за подключение | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 3,75 | 3,75 | 21,4 |
| 1.2. Надбавки к тарифу | 5,042 | 6,175 | 6,545 | 6,32 | 6,46 | 30,542 |
| 1.3. Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 2,25 | 2,25 | 5,0 |

# 3.7. контрольные показатели Инвестиционной программы

# Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы                    ФГУП «НИИ Маш» выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1). Перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2). Созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3). Фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы;

4). Объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к тепловым сетям.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

# 3.8. возможные риски при реализации

# инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения ФГУП «НИИ Маш» городского округа Нижняя Салда на 2010 -2014 годы» возможны следующие риски:

- Невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя:

  - Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.

  - Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);

- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;

- неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.

  - Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Оценка рисков

Таблица 5

| № риска | Значимость риска (0-1) | Степень вероятности возникновения риска (0-100%) | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9 | 50% | 0,45 |
| 2 | 0,8 | 50% | 0,40 |
| 3 | 0,2 | 10% | 0,02 |

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск «превышение стоимости Инвестиционной программы».

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация городского округа) и организацией коммунального комплекса (ФГУП «НИИ Маш») по развитию системы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда.

3.9. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения

тарифов и надбавок к ним

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услугу теплоснабжения. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги теплоснабжения.

Учитывая возможную индексацию в 2010-2014 гг., выполнен расчет изменения действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги теплоснабжения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении 3.

Социально-экономическое влияние изменения действующих тарифов на услуги теплоснабжения в результате включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении 2.

В соответствии с расчетами Приложения 3, изменение размера оплаты населением услуг теплоснабжения с учетом надбавки к тарифу для населения будет составлять:

- отопление – от 25,56 до 30,23 руб. с 1 человека в месяц;

Максимальное увеличение размера оплаты услуг отопления до 30,23 руб. с 1 человека в месяц позволит сохранить основной критерий – доступность этих услуг для населения.

# 3.10. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы

По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.

Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции  и другие.

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.

1. Срок окупаемости проекта Инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу для потребителей и платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры) принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы – 5 лет.

2. Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = (9,23/56,942) + 1 = 1,16

Поскольку показатель индекса доходности инвестиций по услуге теплоснабжения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

  - Чистый дисконтированный доход:

В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 12%.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кдиск | 1 | 0,893 | 0,797 | 0,712 | 0,636 |
| ЧДД | 0,8 | 1,03 | 1,34 | 1,43 | 2,28 |

ЧДД =  6,88 млн. руб.

Так как чистый дисконтированный доход по услуге теплоснабжения положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.

  - Индекс рентабельности инвестиций:

ИРИ = (154,12 – 149,63) / 154,12 + 1 = 1,03

Таким образом, данный проект является рентабельным – индекс рентабельности инвестиций больше 1.

Таблица 6

Расчет эффективности Инвестиционной программы

в части услуги теплоснабжения

| № п/п | Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. Гкал | 94,0 | 114,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./Гкал | 538,59 | 646,30 | 775,57 | 930,68 | 1 116,81 |
| 3 | Объем выручки без капитальных вложений, млн. руб. | 50,63 | 73,67 | 107,03 | 128,43 | 154,12 |
| 4 | Себестоимость продукции, млн. руб. | 49,63 | 72,23 | 104,93 | 125,92 | 149,63 |
| 5 | Валовая прибыль, млн. руб. | 1,0 | 1,44 | 2,1 | 2,51 | 4,49 |
| 6 | Налоги, млн. руб. | 0,2 | 0,29 | 0,42 | 0,50 | 0,90 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, млн. руб. | 0,8 | 1,15 | 1,68 | 2,01 | 3,59 |

# 3.11. Предложения о размерах тарифа на подключение  И НАДБАВКИ К ТАРИФУ К системе теплоснабжения

Для реализации Инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2014 года на сумму 56,942 млн. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг теплоснабжения в части установленных надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложения №№ 4, 5, 5а).

За счет надбавок к тарифам предполагается освоить 30,542 млн. руб. (Приложение № 4)

За счет платы за подключение – 21,4 млн. руб. (Приложение № 5)

При этом для обеспечения доступности вышеперечисленных коммунальных услуг может быть предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней.

В 2010 году размер надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения составит 53,64 руб./Гкал.

Тариф на подключение к системе теплоснабжения в 2010 году составит     9 512,20 тыс. руб. за Гкал/час.

В целом Инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. (с изменениями).

Проект Инвестиционной программы является:

1). Эффективным, т.к. индекс доходности инвестиций больше 1,                  а именно – 1,16.

2). Рентабельным, т.к. рентабельность Инвестиционного проекта составит 1,03.

3). Доступным, т.к. увеличение оплаты услуги теплоснабжения с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 30,23 руб. с 1 человека в месяц.

Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения для потребителей:

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал | 53,64 | 54,17 | 47,43 | 45,80 | 46,81 |

Тарифы на подключение к системе теплоснабжения в соответствии с Инвестиционной программой составят:

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф, тыс. руб. за Гкал/час | 9 512,20 | 12 195,12 | 12 195,12 | 9 146,34 | 9 146,34 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Организационный план реализации Инвестиционной программы

«Развитие системы теплоснабжения ФГУП «НИИ Маш»

городского округа Нижняя Салда на 2010 – 2014 годы»

| № п/п | Мероприятия | Цель | Время выполнения | Затраты, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1.1 | Модернизация участка от точки А до точки Б надземной теплотрассы. (Демонтаж трубопровода Ду 300.- 200 (п.м.) Изготовление компенсатора с плечом 5 метров, из труб Ду 300. – (2 шт.) Монтаж трубопроводов Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 200 (п.м.) Монтаж компенсатора, предизолированные трубы – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть. – 2 (вр.)) | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения. | 2010-2011 | 2,79 | 1,51 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация участка от ТК 89 до точки В подземной теплотрассы. (Раскопка теплотрассы на длине 295 метров. экскаватором. – 885 (м.куб) Подчистка канала от земли вручную – 29(м.куб.) Демонтаж плит – 196 (шт.) Демонтаж труб Ду 300 – 590 (п.м.) Подчистка канала от мусора и земли вручную – 6 (м.куб.) Монтаж труб Ду 300 с заделкой стыков, предизолированные трубы - 590 (п.м.) Изготовление компенсатора Ду 300 с плечом 5 метров, предизолированные трубы – 6 (шт.) Монтаж компенсаторов – 6 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 196 (шт.) Обратная засыпка траншеи -885 (м.куб.)) | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения. | 2010-2013 | 4,12 | 0,34 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| 1.3 | Модернизация участка от ТК 65 до дома № 42 ул. Ломоносова, на длине 62 метра. (Раскопка теплотрассы экскаватором – 186 (м.куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 6 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия L=1,5м. – 41 (шт.) Подчистка канала от мусора и земли -3 (м.куб.) Демонтаж дефектных труб Ду 80. – 124 (п.м.) Монтаж новых труб, предизолированных – 124 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков тепло-изоляционным покрытием – 20 (шт.) Монтаж плит перекрытий – 41 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 186 (куб.м.)) | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения. | 2010 | 0,131 | 0,131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Модернизация участка от точки Г до дома № 60 ул. Ломоносова на длине 90 метром. Надземная прокладка. (Демонтаж существующих дефектных трубопроводов Ду 200 – 180 (пм.) Монтаж новых пред изолированных труб – 180 (п.м) Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 20 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.)) | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения. | 2010-2011 | 0,632 | 0,052 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Модернизация участка от ТК 77 до ТК 80. Подземная прокладка на длине 150 метров. (Раскопка траншеи – 450 (м.куб.) Подчистка плит перекрытия вручную – 7 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытий L=1,5 м. – 100 (шт.) Демонтаж дефектных труб, предизолированные трубы Ду 150 – 300 (п.м.) Монтаж труб Ду 150, L = 300 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 24 (шт.) Изготовление и монтаж компенсаторов с плечом 5 метров, предизолированные трубы Ду 150 – 2 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 450 (м.куб.)) |  | 2010 | 0,732 | 0,732 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Модернизация участка от ТК 80 в дом № 34 ул. Строителей. Прокладка внутри подвала. (Демонтаж существующих дефектных труб Ду 150 – 250 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов, предизолированные трубы – 250 (п.м.). Врезка в существующую сеть – 2 (вр.). Заделка монтажных стыков – 30 (шт.)) | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения. | 2010 | 0,572 | 0,572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Модернизация участка от ТК 68 до дома № 46 ул. Строителей на длине 100 метров. Подземный участок. (Раскопка траншеи на длине 40 метров - 120 (м. куб.) Подчистка плит перекрытия от земли вручную – 2 (м. куб.) Демонтаж плит перекрытия – 27 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 80 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов предизолированных. – 80 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 14 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 27 (шт.). Обратная засыпка траншеи – 120 (м.куб.)) | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения. | 2010 | 0,065 | 0,065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Модернизация участка от ТК 92 до дома 91 ул. Фрунзе на длине 180 метров. (Раскопка траншеи экскаватором – 180 (м.куб.) Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия – 40 (шт.) Демонтаж существующих трубопроводов Ду 150. – 400 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200 , предизолированные трубы 180 метров. -360 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков и отводов – 26 (шт.) Монтаж плит перекрытия. L=1,5м. – 40 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 180 (м.куб.)) | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения. | 2010 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Модернизация участка транзита через дом № 23 ул. Ломоносова на длине 116 метров. (Труба Ду 100. Демонтаж существующих трубопроводов Ду 100. – 220 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 100 пред изолированными трубами. – 220 (п.м.) Заделка монтажных стыков и отводов – 28 (шт.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.)) | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения. | 2010 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Модернизация участка от ТК 30 до ТК 29 70 метров Ду 200. Подземная прокладка. (Раскопка траншеи – 210 (м.куб.) Подчистка плит перекрытий от земли вручную – 3,5 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия – 47 (шт.) Демонтаж трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Монтаж новых трубопроводов Ду 200. – 140 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Монтаж плит перекрытия – 47 (шт.) Обратная засыпка траншеи – 210 (м.куб.)) | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения. | 2011-2012 | 0,491 | 0,00 | 0,041 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Строительно-монтажные работы согласно выполненному проекту по автоматике регулирования и безопасности котельной с учётом установки теплосчётчиков. | Автоматизирование работы котлов и оборудования котельных | 2011-2013 | 3,27 | 0,00 | 0,27 | 1,5 | 1,5 | 0,00 |
| 1.12 | Проектирование и монтаж теплообменников для подготовки сетевой воды. | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения | 2011 | 1,744 | 0,00 | 1,744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Модернизация участка от ТК 94 до ТК 97. Подземная прокладка 310 метров. (Раскопка траншеи – 930 (м.куб.) Подчистка от земли плит перекрытия вручную – 12 (м.куб.) Демонтаж плит перекрытия – 206 (м.куб.) Демонтаж существующего трубопровода Ду 250. – 620 (п.м.) Подчистка канала от мусора вручную – 6 (м.куб.) Монтаж новых предизолированных труб – 620 (п.м.) Врезка в существующую сеть – 2 (вр.) Заделка монтажных стыков теплоизоляцией – 40 (шт.) Монтаж плит перекрытия – 100 (шт.) Обратная засыпка траншей – 930 (м.куб.)) | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения. | 2012-2014 | 4,055 | 0,00 | 0,00 | 0,335 | 1,86 | 1,86 |
| 1.14 | Установка теплосчётчиков на каждого потребителя теплоэнергии. | Учет и контроль за потреблением тепловой энергией. | 2014 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 |
| 1.15 | Установка теплообменников для подготовки горячей воды для потребителей. | Обеспечение качественной услуги горячего водоснабжения. | 2012-2014 | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.16 | Внедрение ингибиторных добавок в подпиточную воду для связывания растворенного кислорода и предотвращения накипиобразования на внутренних поверхностях нагрева. | Обеспечение качества теплоносителя с целью увеличения срока службы тепловых сетей. | 2012 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Ремонт дымовой трубы. | Улучшение экологического контроля за выбросами в атмосферу. | 2012 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Ремонт, укрепление и утепление ограждающих конструкций котельной. | Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. | 2013-2014 | 1,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | 1,1 |
| 1.19 | Модернизация резервно-топливного хозяйства: - Проектирование; - Строительно-монтажные работы | Повышение давления в подающем трубопроводе. Улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. Обеспечение надежной услугой теплоснабжения. | 2010-2012 | 2,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 33,042 | 5,042 | 6,175 | 7,045 | 7,32 | 7,46 |
|  | Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
| 2.1 | Модернизация трубной части и теплоизоляции котла №2 ( ПТВМ-30М ) | Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения | 2010-2012 | 10,9 | 0,9 | 5,0 | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Проект на систему автоматического регулирования и безопасности котлов и оборудования. | Автоматизирование работы котлов и оборудования котельных | 2010 | 3,0 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Установка парового котла (10 т. Пара в час) со всем необходимым оборудованием | Обеспечение необходимого объема тепловой энергии для потребителей, обеспечение развития системы теплоснабжения, улучшение качества услуги теплоснабжения. Экономия энергоресурсов. | 2013-2014 | 10 В т.ч. амортизация 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 В т.ч. амортизация 1,25 | 5,0 В т.ч. амортизация 1,25 |
|  | ИТОГО | 23,9 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ: | 56,942 | 8,942 | 11,175 | 12,045 | 12,32 | 12,46 |
| Источники финансирования Инвестиционной программы |
| № | Источники | Финансовые потребности, млн. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | За счет надбавки к тарифу | 30,542 | 5,042 | 6,175 | 7,045 | 7,32 | 7,46 |
| 2 | За счет тарифа на подключение | 21,4 | 3,9 | 5,0 | 5,0 | 3,75 | 3,75 |
| 3 | Собственные средства предприятия, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | - амортизационные отчисления | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 2,25 | 2,25 |
| 4 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Заемные средства кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Средства внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы в части услуги теплоснабжения |  |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Период реализации Инвестиционной программы |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Средневзвешенный тариф | руб/Гкал | 456,43 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ожидаемый средневзвешенный тариф на предстоящий период с учетом инфляции | руб/Гкал |  | 538,59 | 646,30 | 775,57 | 930,68 | 1116,81 |
| 3. | Индекс изменения средневзвешенного тарифа с учетом инфляции | % |  | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4. | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, всего | млн. руб. (без НДС) |  | 5,04 | 6,18 | 6,55 | 6,32 | 6,46 |
| 5. | Объем полезного отпуска продукции (услуг) | тыс. Гкал |  | 94,00 | 114,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
| 6. | Надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения (стр. 4. / стр. 5) | руб/Гкал |  | 53,64 | 54,17 | 47,43 | 45,80 | 46,81 |
| 7. | Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр. 2 + стр. 6) | руб/Гкал |  | 592,23 | 700,47 | 822,99 | 976,48 | 1163,63 |
| 8. | Темп роста тарифа к предыдущему | % |  | 29,8 | 18,3 | 17,5 | 18,6 | 19,2 |

|  |  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 Изменение размера оплаты населением коммунальных услуг в рублях |
| № п/п | Период | Теплоснабжение |
|  |  | отопление |
|  |  | планируемый размер надбавки, руб./ Гкал | размер дополнительной платы граждан с учетом надбавки, норматива потребления 0,558 (0,031 х 18) Гкал/м2 в мес. и социальной нормы жилого помещения 18 м2* на 1 чел. | Изменение платежей граждан с учетом надбавки, руб. с 1 чел. в мес. |
| 1 | 2010 г. | 53,64 | 29,93 | 29,93 |
| 2 | 2011 г. | 54,17 | 30,23 | 30,23 |
| 3 | 2012 г. | 47,43 | 26,47 | 26,47 |
| 4 | 2013 г. | 45,80 | 25,56 | 25,56 |
| 5 | 2014 г. | 46,81 | 26,12 | 26,12 |
| *Федеральный закон РФ "О потребительской корзине" от 31.03.06 г. № 44-ФЗ |

|  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения для потребителей |
| № п\п | Наименование объекта |  |  | ВСЕГО |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге теплоснабжения, тыс. руб. | 5042,00 | 6175,00 | 6545,00 | 6320,00 | 6460,00 | 30542,00 |
| 2 | Объем полезного отпуска, тыс. Гкал | 94,00 | 114,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 622,00 |
| 3 | Надбавка к тарифу, руб./Гкал | 53,64 | 54,17 | 47,43 | 45,80 | 46,81 | 49,10 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет тарифа на подключение к системе теплоснабжения |
| № п\п | Наименование объекта | Строительство объекта, этапы | ВСЕГО |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. | 3900,00 | 5000,00 | 5000,00 | 3750,00 | 3750,00 | 21400,000 |
| 2 | Мощность, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2,05 |
| 3 | Тариф, тыс. руб./Гкал/ч | 9512,20 | 12195,12 | 12195,12 | 9146,34 | 9146,34 | 10439,02 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 5 а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет тарифа на подключение к системе теплоснабжения |
| № п\п | Наименование объекта | Строительство объекта, этапы | ВСЕГО |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. | 3900,00 | 5000,00 | 5000,00 | 3750,00 | 3750,00 | 21400,000 |
| 2 | Вводимые площади, тыс. кв. м. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 30,00 |
| 3 | Тариф, руб./ кв.м. | 650,00 | 833,33 | 833,33 | 625,00 | 625,00 | 713,33 |