РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Свердловская область

ДУМА СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2018 года	           № 72

г. Североуральск

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Североуральского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190- ФЗ и статьей 23 Устава Североуральского городского округа, Дума Североуральского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования Североуральского городского округа (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутатскую комиссию Думы Североуральского городского округа по городскому хозяйству и землепользованию (Аниськин В.В.).

| Глава Североуральского городского округа ______________В.П. Матюшенко | И.о. Председателя Думы Североуральского городского округа _____________А.А. Злобин |
| --- | --- |

Утверждены

Решением Думы

Североуральского городского округа

от 24.10.2018 года № 72

НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Состав

Часть I

Правила и область применения показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Часть II

Основная (утверждаемая) часть нормативов градостроительного проектирования

Часть III

Материалы по обоснованию показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Часть I

Правила и область применения показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Глава 1. Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

Глава 2. Основные термины, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования

Глава 3. Применение местных нормативов градостроительного проектирования

Глава 4. Состав местных нормативов градостроительного

проектирования

Глава 5. Достижение расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования и контроль за их достижением

Часть II

Основная (утверждаемая) часть нормативов градостроительного проектирования. Расчетные показатели

Глава 6. Объекты жилой застройки

Глава 7. Объекты образования

Глава 8. Объекты здравоохранения

Глава 9. Объекты культуры

Глава 10. Объекты спорта

Глава 11. Объекты торговли

Глава 12. Объекты бытового обслуживания

Глава 13. Объекты обслуживания для молодежи

Глава 14. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

Глава 15. Объекты рекреационного назначения

Глава 16. Объекты транспортного обслуживания

Глава 17. Объекты утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов

Глава 18. Инженерная подготовка и защита территории

Часть III

Материалы по обоснованию показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

1. Общие положения обоснования расчетных показателей

2. Объекты жилой застройки

# 3. Объекты образования

# 4. Объекты здравоохранения

# 5. Объекты культуры

# 6. Объекты спорта

# 7. Объекты торговли и общественного питания

# 8. Объекты бытового обслуживания

# 9. Объекты обслуживания для молодёжи

10. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

11. Объекты рекреационного назначения

12. Объекты транспортного обслуживания

13. Объекты утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов

14. Инженерная подготовка и защита территории

Введение

Нормативы градостроительного проектирования Североуральского городского округа (далее – местные нормативы градостроительного проектирования) – муниципальный правовой акт, принятый в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности человека и устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Местные нормативы градостроительного проектирования подготовлены на основании пункта 2 части 3 статьи 8, части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года   № 190-ФЗ, пункта 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления демографического, социально-экономического и градостроительного развития Североуральского городского округа

Местные нормативы градостроительного проектирования формируются как открытая система показателей, относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования и в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Североуральского городского округа.

Часть I

Правила и область применения показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Глава 1. Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

1. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации Генерального плана Североуральского городского округа (далее – Генеральный план) с учетом перспективы его развития, а также документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков). Местные нормативы градостроительного проектирования используются органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на территории муниципального образования, физическими  и юридическими лицами, а также судебными органами в качестве основания для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.

Глава 2. Основные термины, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования

2. В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования используются термины:

2. В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования используются термины:

2.1. Жилой район – элемент планировочной структуры, крупное образование жилой застройки, группа жилых кварталов и микрорайонов, границами которого являются оси магистральных улиц общегородского значения, линии железных дорог и естественные рубежи (реки, леса и др.). Размер территории жилого района, как правило, составляет до 300 га. Жилой район имеет свой центр периодического обслуживания, районный парк и коммунальную зону, рассчитанную на жителей района. В сельских населённых пунктах жилым районом может быть вся жилая зона.

2.2. Жилой микрорайон – элемент планировочной структуры,                                     не расчлененный магистральными улицами в пределах своей территории,  границами которого являются оси магистральных улиц общегородского и районного значения, линии железных дорог и естественные рубежи (реки, леса и др.). Размер территории микрорайона, как правило, составляет от 6 до 60 га. Кроме жилой застройки, в границах микрорайона размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения  повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 - 800 м.

2.3. Жилой квартал – элемент планировочной структуры, не расчленённый магистральными и жилыми улицами в пределах своей территории. Границами квартала являются красные линии. Размер территории квартала, как правило, составляет от 1 до 6 га. На территории жилого квартала размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 300 - 500 м.

2.4. Лыжная база – комплекс спортивных сооружений, включающий в себя сооружения (помещения) для обеспечения учебно-тренировочного процесса и (или) соревнований по лыжным видам спорта; возможно размещение мест для зрителей.

2.5. Плавательный бассейн – спортивное сооружение с основной ванной размером не менее предусмотренных СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»; возможно сочетание условий для нескольких водных видов спорта в одной ванне.

2.6. Плоскостные спортивные сооружения – поля и площадки для игр, в том числе спортивных, беговые или лыжные дорожки, предназначенные для проведения соревнований и занятий на открытом воздухе.

2.7. Плотность жилищного фонда – отношение общей площади жилых помещений жилых домов   расположенных в границах планировочной единицы (квартала, микрорайона, жилого района), к расчётной площади данной планировочной единицы.

2.8. Плотность населения – отношение численности населения, размещаемого в границах планировочной единицы (квартала, микрорайона, жилого района), к расчетной площади данной планировочной единицы.

2.9. Полигоны для складирования снега – специально подготовленная площадка с твердым водонепроницаемым покрытием, организованным водоотведением поверхностных талых и дождевых сточных вод на очистные сооружения поверхностного стока, предназначенная для временного размещения снега, собранного и вывезенного с территории городского округа, вплоть до его таяния естественным способом (без переработки).

2.10. Развитие застроенных территорий – деятельность, направленная на улучшение условий проживания в городской среде за счет:

сноса и (или) реконструкции существующей жилой застройки, не отвечающей современным нормативным и социальным требованиям;

создания городской инфраструктуры с целью обеспечения обслуживания вновь сформированных жилых комплексов на месте снесённой и (или) реконструированной жилой застройки.

2.11. Спортивная площадка – плоскостное сооружение для определенного вида занятий и (или) спортивных игр. Спортивный зал – спортивная площадка в помещении. Спортивное ядро – плоскостное спортивное сооружение, состоящее из футбольного (игрового) поля, окаймленного легкоатлетической дорожкой и легкоатлетическими секторами

2.12. Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей;

2.13. Улично-дорожная сеть – сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, дифференцируемых (классифицируемых) в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта;

Глава 3. Применение местных нормативов градостроительного

проектирования

3. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются:

3.1.  органами местного самоуправления Североуральского городского округа при  осуществлении  полномочий  в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

стратегий комплексного социально-экономического развития городского округа, планов и программ развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа;

генерального  плана  городского  округа, внесению изменений в генеральный план городского округа;

документации по планировке территории;

условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории, о комплексном освоении территории, если в отношении таких территорий согласно договорам с победителями аукционов орган местного самоуправления взял на себя бюджетные обязательства (часть обязательств) по созданию объектов местного значения;

3.2.  органами государственной власти при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности:

в случае совместной с органами местного самоуправления Североуральского городского округа подготовки проектов документов территориального планирования;

по подготовке и утверждении условий аукционов на право заключения договоров о комплексном освоении территории;

при осуществлении уполномоченными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

3.3. победителями аукционов, указанных в подпункте 3.1 в отношении:

подготовки документации по планировке территории;

создания объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа в случаях, когда их создание в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и договорами с органами местного самоуправления городского округа определено как обязательство застройщика;

3.4. лицами, осуществляющими разработку генерального плана городского округа, изменений в генеральный план городского округа, документации по планировке территории;

3.5. 	в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Североуральского городского округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже минимальных предельных значений  допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения, установленных нормативами градостроительного проектирования Свердловской области.

5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-ториальной доступности объектов местного значения Североуральского городского округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленных нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66).

Глава 4. Состав местных нормативов градостроительного

проектирования

6. Местные нормативы градостроительного проектирования формируются как открытая для дальнейшего развития система разрабатываемых на общей методической и научно-технической основе дифференцированных расчетных показателей применительно к территориям муниципального образования.

7. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

основную часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

8. Местные нормативы градостроительного проектирования действуют в отношении следующих видов объектов местного значения:

объектов жилой застройки;

объектов образования;

объектов здравоохранения;

объектов культуры;

объектов спорта;

объектов торговли;

объектов бытового обслуживания;

объектов обслуживания для молодежи;

объектов предоставления ритуальных услуг и мест захоронения;

объектов рекреационного назначения;

объектов транспортного обслуживания;

объектов утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов.

Глава 5. Достижение расчетных показателей местных нормативов                         градостроительного проектирования и контроль за их достижением

9. Достижение расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется при реализации генерального плана городского округа путем выполнения мероприятий, предусмотренных программами, утвержденными Администрацией городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета.

10. Достижение расчетных показателей местных нормативов градо-строительного проектирования, обеспечивается посредством:

подготовки документации по планировке территории в целях обеспечения населения объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур;                                                                                                                      	формирования земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур;

включения в вышеуказанные документы, объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа;

включения в состав условий аукционов обязательств победителей по строительству объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа;

подготовки предложений органам государственной власти Свердловской области об участии в финансировании строительства объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа;

включения в документы, указанные выше, поэтапного в увязке с характеристиками территорий первоочередного и последующего освоения строительства объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур городского округа;

мониторинга Администрацией городского округа состояния развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа и контроля за достижениями местных нормативов градостроительного проектирования посредством:

осуществления проверки соответствия документации по планировке территории генеральному плану городского округа;

подготовки программ развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа с планированием мер по уменьшению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и значениями местных нормативов градостроительного проектирования.

Часть II

Основная (утверждаемая) часть нормативов градостроительного проектирования. Расчетные показатели

# Глава 6. Объекты жилой застройки

11. К объектам жилой застройки относятся жилые помещения, территории жилых районов, микрорайонов и кварталов.

12. Для целей расчета плотности населения и жилищного фонда применяются следующие уровни жилищной обеспеченности применительно к  г. Североуральску (согласно утвержденному Генеральному плану):

для секционных жилых домов – 28 кв.м/чел.;

для жилых домов блокированного типа – 40 кв.м/чел.;

для индивидуальных жилых домов – 30 кв.м/чел.

Применительно к сельским населенным пунктам Североуральского городского округа (согласно утвержденному Генеральному плану) обеспеченность составляет 28 кв.м/чел.

13. Для расчёта численности населения и объёма жилищного фонда используются основные элементы планировочной структуры: жилые районы, жилые микрорайоны, кварталы.

При расчёте плотности населения и плотности жилищного фонда из территории жилого района должны быть исключены площади земельных участков объектов городского значения.

При расчёте плотности населения и плотности жилищного фонда из территории микрорайона должны быть исключены площади земельных участков объектов районного и городского значения.

При расчёте плотности населения и плотности жилищного фонда из территории квартала должны быть исключены площади земельных участков объектов микрорайонного, районного и городского значения.

14. Расчетные показатели плотности населения на территориях, подлежащих застройке в г. Североуральске, следует принимать в соответствии с таблицей 1, подлежащих застройке в сельских населенных пунктах Североуральского городского округа – с таблицей  2.

Таблица 1

| Расчетные показатели плотности населения г. Североуральска, чел./га, не более |
| --- |
| Нормируемая планировочная единица | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков, га | Блокированные жилые дома с площадью приквартирных участков, га | Секционные жилые дома до 5 эт.(вкл.) |
|  | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,06 |  |
| Жилой район | 21 | 16 | 60 | 30 | 150 |
| Жилой микрорайон (квартал) | 25 | 20 | 75 | 50 | 280 |

Таблица 2

| Расчетные показатели плотности населения сельских населенных пунктов Североуральского городского округа, чел./га, не более |
| --- |
| Нормируемая планировочная единица | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков, га | Блокированные жилые дома с площадью приквартирных участков, га | Секционные жилые дома до 5 эт. |
|  | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,06 |  |
| Жилой район | 21 | 15 | 7 | 65 | 40 | 145 |
| Жилой микрорайон (квартал) | 22 | 14 | 14 | 75 | 50 | 280 |

15 Расчётные показатели плотности жилищного фонда на территориях, подлежащих застройке в г. Североуральске, следует принимать в соответствии с таблицей 3, подлежащих застройке в сельских населенных пунктах Североуральского городского округа – с таблицей 4.

Таблица 3

| Расчетные показатели плотности жилищного фонда г.Североуральск, кв.м./га, не более |
| --- |
| Нормируемая планировочная единица | Индивидуальные жилые дома | Блокированные жилые дома | Многоквартирные жилые дома до 5 эт. |
| Жилой район | 400 | 2300 | 4200 |
| Жилой микрорайон (квартал) | 600 | 2580 | 7200 |

Таблица 4

| Расчетные показатели плотности жилищного фонда сельских населенных пунктов Североуральского городского округа, кв.м./га, не более |
| --- |
| Нормируемая планировочная единица | Индивидуальные жилые дома | Блокированные жилые дома | Многоквартирные жилые дома до 5 эт. |
| Жилой район | 400 | 1400 | 7000 |
| Жилой микрорайон (квартал) | 600 | 2000 | 7500 |

16. В условиях развития застроенных территорий к значениям расчетных показателей плотности населения и плотности жилищного фонда применяется коэффициент территориального нормирования 1,1.

17. Расчетные показатели минимальных размеров площадок различного функционального назначения, размещаемых на территориях микрорайонов,  кварталов следует принимать в соответствии с таблицей 5.

# Таблица 5

| Площадки | Значение расчетного показателя |
| --- | --- |
|  | Удельный размер площадки, кв. м/чел | Размер одной площадки, не менее, кв. м |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 1,0 | 30 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 100 |
| Для хозяйственных целей | 0,4 | 10 |
| Для выгула собак | 0,1-0,3 | 25 |

# Глава 7. Объекты образования

18.  К объектам образования относятся:

1) дошкольные образовательные организации;

2) общеобразовательные организации начального общего, основного общего, среднего общего образования;

3) организации дополнительного образования детей.

19. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дошкольного образования следует принимать:

для г.Североуральск - 78 мест на 1000 жителей,

для сельских населенных пунктов – 76 мест на 1000 жителей.

20. Расчетные показатели площади земельных участков дошкольных образовательных организаций следует принимать не менее, указанных в таблице 4

# Таблица 4

| Наименование расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Расчетные показатели площадей земельных участков дошкольных образовательных организаций, расположенных: в отдельных зданиях: до 100 мест; более 100 мест во встроенных в здания или пристроенных к зданиям | кв.м / место | 40 35 29 |

21. Расчетные показатели площадей земельных участков дошкольных образовательных организаций могут быть уменьшены на 25% в условиях развития застроенных территорий.

22. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций (за исключением специализированных организаций) для населения следует принимать:

г.Североуральск

для малоэтажной застройки - 500 м,

для среднеэтажной и многоэтажной застройки – 300 м;

для сельских населенных пунктов – 500 м.

23. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования следует принимать:

г.Североуральск

- 128 мест на 1000 жителей (при обучении в 1 смену),

- 113 мест на 1000 жителей (при обучении старших классов в 2 смены),

для сельских населенных пунктов – 113 мест на 1000 жителей.

24. Расчетные показатели площади земельных участков общеобразовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования следует принимать не менее, указанных в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Расчетные показатели площадей земельных участков общеобразовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования, вместимостью: до 600 учащихся от 600 до 800 учащихся от 800 до 1100 учащихся от 1100 до 1500 учащихся | кв.м / 1 учащегося | 50 40 33 23 |

25. Расчетные показатели площадей земельных участков общеобразовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования могут быть уменьшены на 20%  в условиях развития застроенных территорий.

26. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования следует принимать:

г.Североуральск

для малоэтажной застройки – 750 м,

для среднеэтажной и многоэтажной застройки – 500 м;

для сельских населенных пунктов – 750 м.

Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций (учреждений) начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования допускаются на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 минут (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 50 минут (в одну сторону).

27. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями (учреждениями) дополнительного образования детей следует принимать для населения городского округа – 114 мест на 1000 жителей.

# 28. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций (учреждений) дополнительного образования детей допускаются на расстоянии транспортной доступности – 30-50 минут (в одну сторону).

# Глава 8. Объекты здравоохранения

29. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения следует принимать в соответствии с таблицей 6.

# Таблица 6

| Наименование объектов здравоохранения | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | г.Североуральск | Сельские населенные пункты |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения и подразделения лечебно-профилактических учреждений | Посещений в смену на 1000 жителей | 25 | 25 |
| Кабинет общей врачебной практики | Объект | - | 1 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | Объект | - | 1 в сельском населенном пункте с числом жителей 300-1200 человек |
| Больничные учреждения (стационары) | Коек на 1000 жителей | 13 | - |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | Специальный автомобиль на 10 000 жителей | 1 | 2 |
| Дома-интернаты для граждан пожилого возраста | Мест на 1000 чел. | 14 | - |
| Дома сестринского ухода, хосписы | Коек на 1000 жителей | 1,8 | - |
| Аптеки | Объект | 2 на 10 000 жителей | 1 на населенный пункт или группу населенных пунктов с числом жителей более 6000 чел. |

30. Расчетные показатели площади земельных участков отдельно размещаемых объектов здравоохранения и их доступности для г.Североуральск и сельских населенных пунктов следует принимать не менее, указанных в таблице 7.

# Таблица 7

| Наименование объектов здравоохранения | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Размер земельного участка, кв.м | Доступность, м |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения и подразделения лечебно-профилактических учреждений | 5000 | 1000 м, для сельской местности не более 30 мин с использ. транспорта |
| Кабинет общей врачебной практики, фельдшерско-акушерский пункт | Не менее 2000 на объект |  |
| Больничные учреждения (стационары интенсивного лечения) до 50 коек от 50 до 100 вкл. | 210 210-160 кв. м на 1 койку | - |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи/ Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 500 на спецавтомобиль, но не менее 1000 на объект | В пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле, для сельского населения - в пределах зоны 30-минутной доступности |
| Дома-интернаты для граждан пожилого возраста | 100 на 1 место | - |
| Дома сестринского ухода | 60 на 1 место | - |

# Глава 9. Объекты культуры

31. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры следует принимать в соответствии с таблицей 8.

# Таблица 8

| Наименование объектов культуры | Единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | г.Североуральск | Сельские населенные пункты |
| Кинотеатры | Зрительские места на 1000 жителей | 25 | - |
| Культурно-досуговые учреждения | Зрительские места на 1000 жителей | 50 | 100 |
|  | Посетительские места на 1000 жителей | 80 | 80 |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования | Мест на 1000 жителей | 31 | 31 |
| Библиотеки общедоступные | Объект | не менее 2 | 1 |

32. Расчетные показатели доступности и размеров земельных участков объектов культуры следует принимать в соответствии с таблицей 9.

# Таблица 9

| Наименование объектов культуры | Значение расчетного показателя |
| --- | --- |
|  | Размер земельного участка | Доступность, м |
|  |  | г.Североуральск | Сельские населенные пункты |
| Кинотеатры | 4 кв.м на 1 место | - | - |
| Культурно-досуговые учреждения | 0,2 -0,3 га на объект | 1500 | 2000 |
| Библиотеки общедоступные | 0,15 га на объект | - | - |

# Глава 10. Объекты спорта

33. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта принимать в соответствии с таблицей 10

Таблица 10

| Наименование объектов спорта | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | г.Североуральск | Сельские населенные пункты |
| Плоскостные спортивные сооружения | Кв. м на 1000 жителей | 600 | 900 |
| Спортивные залы общего пользования | Кв. м площади пола на 1000 жителей | 160 | 180 |
| Бассейны крытые | Кв. м зеркала воды на 1000 жителей | 15 | - |
| Детско-юношеские спортивные школы | Учащихся на 1000 жителей | 26 | 26 |
| Стадион | Объект на гор. округ | 1 | - |
| Лыжные базы | Объект на 8000 жителей | 1 | - |

34. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта для населения Североуральского городского округа и минимальных размеров земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

| Наименование объектов спорта | Значение расчетного показателя, м |
| --- | --- |
|  | Размер земельного участка, кв.м | Территориальная доступность, м/мин. |
| Плоскостные спортивные сооружения | 1000 – 15000 на объект | 500 м, для объектов городского значения не более 30 мин. на транспорте |
| Спортивные залы общего пользования | 2000 – 5000 на объект | 800 м для города, для объектов городского значения не более 30 мин. на транспорте, 500 м для сельских населенных пунктов |
| Плавательные бассейны общего пользования | - | 1500 м, для объектов городского значения не более 30 мин. на транспорте |

# Глава 11. Объекты торговли и общественного питания

# 35.  К объектам торговли относятся универсальные и специализированные предприятия торговли, реализующие ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров (в том числе социально значимые товары и товары частного спроса).

# К предприятиям общественного питания относятся все предприятия общедоступной сети общественного питания.

# 36. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения торговыми площадями объектов торговли и местами объектов общественного питания следует принимать в соответствии с таблицей 12

Таблица 12

| Наименование объектов торговли и общественного питания | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | г.Североуральск | Сельские населенные пункты |
| Предприятия торговли, всего, в том числе: - продовольственных товаров - непродовольственных товаров | Кв.м. торговой площади на 1000 жителей | 780/375* 100/70* 590/90* | 280 с населением свыше 5000 чел. 250 с населением до 3000 чел. 240 с населением до 1000 чел. |
| Рынки универсальные | Кв.м. торговой площади на 1000 жителей | 50 | 25 |
| Предприятия общественного питания | Мест на 1000 жителей | 32/7* | 31 |

Расчетные показатели таблицы, указанные *, относятся к предприятиям торговли и общественного питания, размещаемым на территории микрорайонов и жилых районов.

37. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов торговли и общественного питания для населения  следует принимать в соответствии с таблицей 13

Таблица 13

| Наименование объектов торговли и общественного питания | Значение расчетного показателя, м г.Североуральск |
| --- | --- |
|  | Индивидуальная застройка | Многоквартирная застройка |
| Предприятия торговли | 800 | 500 |
| Предприятия общественного питания | 800 | 500 |
| Предприятия торговли (рынок, торговый центр) и общественного питания городского значения | 30 минут на транспорте |
| Наименование объектов торговли и общественного питания | Значение расчетного показателя, м Сельские населенные пункты |
|  | Индивидуальная застройка | Многоквартирная застройка |
| Предприятия торговли, рынки | 2000, 30 мин. в пределах пешеходной доступности |
| Предприятия общественного питания |  |

# Глава 12. Объекты бытового обслуживания

# 38. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания принимать в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14

| Наименование объектов | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | г.Североуральск | Сельские населенные пункты |
| Предприятия бытовых услуг | рабочих мест на 1000 жителей | 7 | 5 |
| Прачечные | кг белья в смену на 1000 жителей | 50 | - |
| Химчистки | кг обрабатываемых вещей в смену на 1000 жителей | 4 | - |
| Бани | помывочных мест на 1000 жителей | 5 | 7 |
| Гостиницы | мест на 1000 жителей | 6 | - |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект на 10 000 жителей | 0,5 | - |

39. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального и коммунально-бытового обслуживания для населения и минимальных размеров земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 15

Таблица 15

| Наименование объектов | Значение расчетного показателя, м |
| --- | --- |
|  | Размер земельного участка, кв.м | Территориальная доступность, м |
|  |  | г.Североуральск | Сельские населенные пункты |
| Предприятия бытовых услуг | 0,1 – 0,2 га 1 предприятие | 800 | 2000, не более 30 мин.в пределах пешеходной доступности |
| Прачечные | 0,1-0,2 га на 1 прач.- самообслуживания; 0,5-1,0 га на 1 фабрику-прачечную | 1000 | - |
| Химчистки | 0,5-1,0 на объект | 1000 | - |
| Бани | 0,2-0,4 га на объект | 800 | 2000, не более 30 мин.в пределах пешеходной доступности |
| Гостиницы | 25-100 мест – 55 кв.м/место; 100-500 мест – 30 кв.м/место | - | - |
| Жилищно-эксплуатационные организации | 0,3 – 1,0 га на объект | - | - |

# Глава 13. Объекты обслуживания для молодёжи

# 40. К объектам обслуживания для молодежи относятся подростково-молодежные клубы по месту жительства.

# 41. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обслуживания для молодежи следует принимать в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

| Наименование объектов обслуживания для молодежи | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | г.Североуральск | Сельские населенные пункты |
| Подростково-молодежный клуб по месту жительства | Кв.м общей площади на 1000 жителей | 50 | 25 |

42. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для подростково-молодежного клуба по месту жительства следует принимать в городе:

для индивидуальной застройки – 1000 м,

для многоквартирной застройки – 500 м;

в сельских населенных пунктах – в пределах 30мин. пешеходной доступности.

Глава 14. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

43. К объектам предоставления ритуальных услуг и мест захоронения относятся:

1) предприятия ритуальных услуг;

2) кладбища традиционного захоронения и смешанного типа захоронений.

44. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами предоставления ритуальных услуг и мест захоронения для населения Североуральского городского округа следует принимать в соответствии с таблицей 17.

# Таблица 17

| Наименование объектов ритуальных услуг и мест захоронения | Единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Предприятия ритуальных услуг | Объект | 1 на 20 тыс. жителей |
| Кладбища традиционного захоронения Кладбища урнового захоронения | га на 1000 жителей | 0,26 0,10 |

Глава 15. Объекты рекреационного назначения

45. К объектам рекреационного назначения, размещаемым на территориях общего пользования населенных пунктов, относятся:

1) парки;

2) бульвары;

3) скверы;

4) зоны массового кратковременного отдыха;

5) пляжи.

46. К объектам рекреационного назначения, размещаемым за пределами границ населенных пунктов, относятся:

1) зоны массового кратковременного отдыха;

2) лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря,  спортивно-оздоровительные базы выходного дня, и др.);

3)  территории оздоровительного и реабилитационного профиля (санатории, детские санатории, санатории-профилактории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, специализированные больницы восстановительного лечения);

4) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, дома рыболова и охотника и др.).

47. Площадь озелененных территорий общего пользования населенных пунктов – парков, садов, скверов, бульваров следует принимать – 10 кв. м./чел.

48. В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, поймах рек и водоемов, площадь  озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

49. Необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом. Следует сохранять и улучшать сложившиеся ландшафты, обеспечивая их пространственную взаимосвязь с природными экосистемами.

50. Минимальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования  следует  предусматривать, га, не менее:

городского парка (сада) – 5,0;

сада микрорайона (квартала) – 3,0;

сквера – 0,5.

Минимальную площадь сквера (сада) сельского населенного пункта следует предусматривать не менее 1,0-2,0 га.

51. Доступность объектов:

городского парка (сада) – не более 20 мин на общественном транспорте;

сада микрорайона (квартала) – 1000 м, не более 20 мин пешком.

51. Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков  объектов рекреационного назначения, размещаемых за пределами границ населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18

| № п/п | Объекты рекреационного назначения | Размер земельного участка, кв. метров на 1 место |
| --- | --- | --- |
| 1. | Туристические базы | 75 |
| 2. | Спортивно-оздоровительные базы выходного дня | 8 |
| 3. | Санатории-профилактории | 70 - 100 |
| 4. | Детские и молодежные лагеря | 100 - 150 |
| 5. | Дом рыбака | 25 |

52. Минимальные расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, чел/га, следует принимать:

для зон отдыха – 70;

для лесопарков – 10.

53. Размеры территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенных пунктов следует принимать из расчета не менее 50 кв. м. на 1 жителя.

54. Минимальный  показатель площади территорий речных и озерных пляжей следует принимать 0,5 – 1,0 га.

Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 метра.

Глава 16. Объекты транспортного обслуживания

55. Дальность пешеходных подходов к остановочным пунктам общественного транспорта следует принимать не более 500 м, в районах индивидуальной застройки  -  не более 800 м.

56. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности остановочных пунктов наземного общественного пассажирского транспорта от объектов социального, коммунально-бытового, производственного и иного назначения не должны превышать значений, приведенных в таблице 19.

Таблица 19

| Наименование объектов | Значение расчетного показателя, не более, м |
| --- | --- |
| Жилые дома в районах многоквартирной застройки | 500 |
| Жилые дома в районах индивидуальной застройки | 800 |
| Проходные предприятий в производственных и коммунальных зонах | 400 |
| Торговые центры, универмаги, гостиницы, поликлиники, больницы | 200 |
| Стадионы, дворцы спорта, прочие объекты массового посещения вне общегородского центра | 500 |

57. Обеспечение местами для постоянного хранения легковых, автомобилей, принадлежащих гражданам, следует предусматривать равным    90 % соответствующего расчетного числа транспортных средств.

# 58. Расчетное число машино-мест следует принимать в соответствии с расчетным уровнем автомобилизации, равным 250 автомобилей/1000 жителей. Число машино-мест для временного хранения, включая гостевые стоянки, принимать в размере 15%  от расчетного числа машино-мест для постоянного хранения;

59. Выбор типа стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей (подземных, полуподземных, надземных, наземных) производится в процессе выполнения проектных работ по решению заказчика и проектировщиков в зависимости от площади участка и его особенностей в соответствии с проектом планировки территории.

60. В районах малоэтажной жилой застройки c приквартирными земельными участками стоянки для постоянного и временного хранения индивидуальных автомобилей следует предусматривать в пределах земельных участков их правообладателей.

61. При строительстве жилых домов в зонах сформировавшейся застройки стоянки для временного хранения автомобилей следует располагать в пределах участка, предоставленного для строительства.

62. Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков наземных и надземных стоянок для постоянного и временного хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20

| Виды стоянок | Значение расчетного показателя, кв. м на одно машино-место |
| --- | --- |
| Надземные при числе этажей: Один | 30 |
| Два | 20 |
| Три | 14 |
| Четыре | 12 |
| Пять | 10 |
| Наземные открытые | 25 |

63. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, от мест жительства их владельцев при осуществлении комплексного освоения территории, следует принимать не более 800 м, при осуществлении развития застроенных территорий, не более 1000 м.

Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе доступности не более 50 м от входов в жилые дома.

64. Минимальные расчетные показатели обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового и иного назначения при уровне индивидуальной автомобилизации 250 авт./1000 жителей следует принимать в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21

| Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Значения расчетных показателей, количество машиномест на единицу измерения |
| --- | --- | --- |
| Объекты приложения труда |
| Учреждения местного самоуправления, коммерческо-деловой и финансовой сфер, офисные здания и помещения | 100 работающих и служащих | 7 |
| Промышленные и коммунально-складские предприятия и объекты | 100 работающих и служащих | 10 |
| Объекты социального и коммунально-бытового назначения |
| Образовательные учреждения (кроме средних специальных и высших учебных заведений) | 100 мест или учащихся | 5-7 |
| Больницы, лечебные учреждения стационарного типа | 100 коек | 5-10 |
| Поликлиники | 100 посещений | 3-8 |
| Торговые центры | 100 кв. м. торговой площади | 5-7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 15-20 |
| Рестораны и кафе | 100 мест | 10-15 |
| Объекты бытового обслуживания | 100 рабочих мест или единовременных посетителей | 7 |
| Объекты физической культуры и спорта, культуры и досуга, гостиницы, вокзалы |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 мест, оздоровительные комплексы | 100 мест | 5-10 |
| Кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки, выставочные центры | 100 мест или единовременных посетителей | 10-15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 7-10 |
| Гостиницы | 100 мест | 8-10 |
| Железнодорожные вокзалы | 100 пассажиров, прибывающих в «час пик» | 10-15 |
| Автовокзалы |  |  |
| Культовые объекты | 50 мест | 2 |
| Объекты рекреационного назначения |
| Пляжи и парки в зонах массового отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10-15 |
| Санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5-10 |
| Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан | 10 участков | 7-10 |

65. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хранения легковых автомобилей от жилых домов, объектов социального, коммунально-бытового, производственного и иного назначения следует принимать не более значений, приведенных в таблице 22

Таблица 22

| Наименование объектов | Значение расчетного показателя, м |
| --- | --- |
| Жилые дома | 100 |
| Административные здания, крупные учреждения торговли и общественного питания, пассажирские помещения железнодорожных и автомобильных вокзалов | 150 |
| Прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административные здания | 250 |
| Парки, выставки и стадионы | 400 |
| Объекты производственного назначения | 200 |

66. Требуемое для объекта капитального строительства количество машино-мест на стоянках для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, установленное расчетом или заданием на проектирование, следует предусматривать на стоянках, как правило, в пределах земельного участка, предоставленного для строительства этого объекта.

Допускается использовать для стоянок постоянного и временного хранения автомобилей, принадлежащих гражданам земельные участки за пределами участка, предоставленного под строительство объекта, на участках, принадлежащих застройщику, в производственных и коммунальных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктуры, с обеспечением пешеходной доступности и показателей в соответствии с пунктом 16.11 настоящей главы. Не допускается размещение стоянок для временного хранения легковых автомобилей на проезжих частях и тротуарах улично-дорожной сети.

Глава 17. Объекты утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов

67. К расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов относятся показатели:

1) удельной площади зон специального назначения для объектов размещения твердых коммунальных отходов, размещаемых обособленно, либо в комплексе с объектами обработки и/или утилизации ТКО, га/1000 тонн ТКО и отходов, подобных коммунальным;

2) удельной площади зон планируемого размещения объектов утилизации твердых коммунальных отходов (без обработки ТКО), га/1000 тонн ТКО, отходов, подобных коммунальным;

3) максимально допустимым уровням территориальной доступности объектов утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов.

68. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов применяются при подготовке генерального плана городского округа и внесении в него изменений.

69. Расчетные показатели удельной площади зон планируемого размещения объектов утилизации твердых коммунальных отходов (без обработки ТКО), применяются при подготовке проектов генерального плана городского округа и внесении в него изменений, документации по планировке территории.

70. Расчетные показатели минимально допустимой удельной площади зон специального назначения, указанных в пункте 67 настоящей главы, в зависимости от типов объектов следует принимать в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

| Наименование типов объектов | Наименование функциональной (территориальной) зоны | Значение расчетного показателя, га/1000 т |
| --- | --- | --- |
| Объекты размещения твер-дых коммунальных отходов | Зона специального назначения объектов размещения твердых коммунальных отходов и отходов, подобных коммунальным, размещаемых обособленно, либо в комплексе с объектами обработки и/или утилизации твердых коммунальных отходов | 0,025 |
| Объекты размещения твер-дых коммунальных отходов, размещаемые в комплексе с объектами обработки и/или утилизации твердых коммунальных отходов |  |  |
| Объекты механической утилизации твердых коммунальных отходов (без обработки ТКО) | Зона планируемого размещения объектов утилизации твердых коммунальных отходов (без обработки ТКО) | 0,075 (показатель может быть уточнён проектной документацией) |
| Полигоны для складирования снега | Зона планируемого размещения полигонов для складирования снега | 0,04 |

71. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов в зависимости от дальности вывоза следует принимать в соответствии с таблицей 24.

Таблица 24

| Наименование типов объектов | Максимально допустимые уровни территориальной доступности от мест сбора (вывоза) отходов (снега), км |
| --- | --- |
| Объекты размещения твердых коммунальных отходов, размещаемые обособленно и в комплексе с объектами обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | 20,0 |
| Объекты утилизации твердых коммунальных отходов (без обработки ТКО) | 15,0 |
| Полигоны для складирования снега | 1,0 – 10,0 |

Глава 18. Инженерная подготовка и защита территории

# 72. Мероприятия по инженерной подготовке территории, подлежащей застройке, следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.  Инженерную защиту следует предусматривать от затопления, подтопления, карстообразования, оползней и обвалов.

# 73. Обеспечение поверхностного водоотвода с территорий населенных пунктов включает мероприятия по инженерному благоустройству, вертикальной планировке, а также условия по отводу поверхностных стоков с водосборной площади и очистке поверхностных стоков.

# 74. Нормативы по обеспечению инженерной подготовкой и защитой территорий содержат минимальные расчетные показатели по  обеспечению отвода поверхностных вод и защиты территорий населенных пунктов от затопления и подтопления и содержат бланкетные (отсылочные) положения к федеральным нормативным техническим документам.

# 75.  Поверхностный водоотвод следует обеспечивать посредством вертикальной планировки территории. Вертикальную планировку участков улиц и дорог следует осуществлять согласно  требованиям строительных норм и правил СП 42.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

76. Обеспечение отвода поверхностных вод осуществляется со всей застроенной территории водосборного бассейна системами открытого и закрытого самотечного водоотвода в соответствии с требованиями  строительных норм и правил СП 42.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

77. Районы многоквартирной застройки должны быть обеспечены закрытой дождевой канализацией, районы индивидуальной застройки, территории парков, скверов - должны быть обеспечены открытой дождевой канализацией (канавы, кюветы, лотки) с устройством мостиков и труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

78. Расчет параметров открытой и закрытой сети поверхностного водоотвода следует производить согласно требованиям строительных норм и правил  СП 32.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

79. На очистку должно направляться не менее 70% годового объема поверхностного стока с территорий жилой зоны, что обеспечивает очистку наиболее загрязненной части стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, в соответствии с требованиями строительных норм и правил  СП 32.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

80. Для очистки поверхностных стоков следует применять простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической и физико-химической очистки, в соответствии со строительными нормами и правилами СП 32.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения с применением отстойных сооружений».

81.  В населенных пунктах следует применять установки механической очистки (решетки, песколовки, нефтеловушки, сменные фильтры) и локальные очистные сооружения (отстойники, сменные фильтры).

82. Сброс поверхностного стока без очистки допускается в ближайший водоток с локальных водосборов с площади, не превышающей  20 га, и не имеющей источников загрязнения, а также с территорий лесопарков, имеющих самостоятельный выпуск в водоем.

83.  За минимальную планировочную отметку выпуска  очищенных стоков с очистных сооружений, расположенных на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует принимать  горизонт паводковых вод с обеспеченностью 10 %, в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения», а также строительными нормами и правилами СП 58.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

84. Минимальную протяженность открытых и закрытых  водоотводящих устройств для различных типов жилой застройки следует принимать в соответствии с таблицей 25.

Таблица 25

| Тип жилой застройки | Минимальная протяженность открытых и закрытых водоотводных устройств, км/ кв. км |
| --- | --- |
|  | Открытых | Закрытых |
| Многоквартирные жилые дома | - | 3,5 |
| Жилые дома блокированного типа | 4,3 | - |
| Индивидуальные жилые дома | 4,5 | - |

85. Минимальное соотношение площади водонепроницаемой поверхности территории к площади жилой застройки в зависимости от ее типа следует принимать в соответствии с таблицей 26.

Таблица 26

| Тип жилой застройки | Соотношение площади водонепроницаемой поверхности территории к площади жилой застройки, % |
| --- | --- |
| Среднеэтажные жилые дома секционного типа | 40 |
| Малоэтажные жилые дома секционного типа и жилые дома блокированного типа | 35 |
| Индивидуальные жилые дома | 5 |

86. Минимальный объем стока дождевых вод от расчетного дождя, отводимый на очистные сооружения с территории жилой застройки в зависимости от ее типа, следует принимать в соответствии с таблицей 27.

# Таблица 27

| Тип жилой застройки | Минимальный объем стока дождевых вод от расчетного дождя, отводимый на очистку, куб. м |
| --- | --- |
| Малоэтажные и среднеэтажные жилые дома секционного типа | 15,00 |
| Жилые дома блокированного типа | 10,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 5,00 |

87. Минимальный суточный объем стока талых вод в середине периода снеготаяния, отводимый на очистку с 1 га территории населенного пункта в соответствии с  типом жилой застройки, следует принимать в соответствии с таблицей 28.

Таблица 28

| Тип жилой застройки | Минимальный объем стока талых вод, отводимый на очистку, куб. м |
| --- | --- |
| Среднеэтажные жилые дома секционного типа | 7,50 |
| Малоэтажные жилые дома секционного типа | 9,50 |
| Жилые дома блокированного типа | 10,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 9,50 |

88. Минимальную относительную площадь земельного участка для размещения очистных сооружений поверхностного стока в зависимости от состава и способа очистки в процентах от площади водосборного бассейна, сток с которого направляется на очистку, следует принимать в соответствии с таблицей 29.

Таблица 29

| Состав и способ очистки на очистных сооружениях поверхностных стоков | Минимальная относительная площадь земельного участка, % от площади водосборного бассейна |
| --- | --- |
| Простые сооружения механической очистки, состоящие из решеток, песколовок, отстойников, нефтеловушек, фильтров без применения станции перекачки | 0,35 % |
| Сооружения механической очистки с применением регулирующих (аккумулирующих) резервуаров, станций перекачки | 0,25 % |
| Сооружения механической и физико-химической реагентной или сорбционной очистки с применением регулирующих (аккумулирующих) станций перекачки | 0,10% |

89.  Площадь земельного участка (в гектарах) для размещения снежных свалок  следует принимать  из расчета 0,3 - 1,0 га территории на 100 тыс. куб.м. снежно-ледовых отходов в зависимости от высоты укладки.

90. Обеспеченность населения объектами защиты от затопления и подтопления должна осуществляться в соответствии со строительными нормами и правилами СП 42.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и предусматривать на территории населенного пункта:

1)  защиту от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием;

2) подсыпку территории с отметкой бровки не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

3) превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем в зависимости от класса сооружений в соответствии со строительными нормами и правилами  СП 58.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

91. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми домами и объектами социального и коммунально-бытового назначения;

один раз в 10 лет - для территорий парков, плоскостных спортивных сооружений и сооружений санитарно-защитного назначения.

92. При проектировании инженерной защиты территорий населенных пунктов на берегах водотоков и водоемов за расчетный горизонт следует принимать максимальный уровень воды в них с вероятностью превышения в зависимости от класса сооружений инженерной защиты в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

93. Территории жилой застройки с высоким уровнем грунтовых вод следует обеспечивать защитой от подтопления посредством:

1)  повышения водоотводящих и дренирующих свойств рек и ручьев;

2) вертикальной планировки территории и организации систем поверхностного водоотвода;

3)  применения различных типов дренажей (головного, берегового, систематического и сопутствующего), противофильтрационных завес;

4) регулирования уровенного режима водных объектов.

94. В районах малоэтажной застройки, а также на территориях парков, скверов не следует допускать канализование рек и ручьев в закрытые коллекторы, за исключением устройства перепускных труб.

95. Для обеспечения защиты от подтопления застроенной и подлежащей застройке территории с высоким уровнем грунтовых вод и заболоченных территорий с торфозалежью следует предусматривать мероприятия в соответствии со строительными нормами и правилами СП 116.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения». На застроенной и подлежащей застройке территории, подверженной подтоплению, следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод путем устройства закрытых дренажных систем. На территории усадебной застройки в городских и сельских населенных пунктах, на озелененных территориях общего пользования допускается устройство открытой осушительной сети.

96. Мероприятия по защите от подтопления застроенных и подлежащих застройке территорий должны обеспечивать нормальную эксплуатацию зданий и сооружений посредством понижения уровня грунтовых вод на величину не менее 0.5 м от отметки пола подвала.

97.  При освоении подлежащих застройке территорий с торфозалежью высоту подсыпки минеральным грунтом следует принимать в соответствии со строительными нормами и правилами СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» не менее 1 м.

98. Обеспечение инженерной защиты территории застройки, подверженной воздействию карстово-суффозионным процессам должно осуществляться в соответствии с требованиями  строительных норм и правил СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» и СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

Часть III

Материалы по обоснованию показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

1. Общие положения обоснования расчетных показателей

Показатели, содержащиеся в основной части нормативов градостроительного проектирования определены на основании изучения сведений и данных, содержащихся в следующих источниках:

1) Свод правил СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден приказом Министерства строительства и коммунального хозяйства  РФ от 30.12.2016 г. № 1034/пр).

2) Региональные нормативы градостроительного проектирования НГПСО 1-2009.66. «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области», утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП.

3) Отчетные данные обеспеченности объектами нормирования населения Североуральского городского округа в период разработки настоящих нормативов градостроительного проектирования.

4) Материалы Генерального плана Североуральского городского округа, утвержденного решением Думы Североуральского городского округа 21.12.2012 №  153.

5) Материалы Генерального плана Североуральского городского округа, применительно к территории года Североуральск, утвержденные решением Думы Североуральского  городского округа 21.12.2012г. №  151.

5) Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа,   утвержденные решением Думы Североуральского городского округа 28.10.2009г. №  151.

6) Муниципальная программа Североуральского городского округа «Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Североуральского городского округа от 30.10.2013 г.№ 1536.

2. Объекты жилой застройки

При расчете показателей обеспеченности населения общей жилой площадью приняты показатели численности населения, приведенные в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 01.2017г. | 2030 г. (по материалам генеральных планов) |
| г. Североуральск | 26543 | 37100 |
| п. Баяновка | 674 | 1300 |
| п. Покровск-Уральский | 1351 | 1150 |
| п. Калья | 5926 | 5700 |
| п. Третий Северный | 1892 | 2200 |
| п. Черемухово | 5917 | 6200 |
| п. Сосьва | 311 | 280 |
| с. Всеволодо Благодатское | 219 | 270 |
| п. Бокситы | 126 | 300 |

Сравнительные данные показателей  обеспеченности населения общей жилой площадью, плотности населения и жилищного фонда г.Североуральск

Таблица 2.2

| № п/п | Показатель, единица измерения | Фактический показатель (2017 г.) | Генеральный план (2030г.) | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. | Средняя обеспеченность 26,0 |  | Социальный тип 18-20 Массовый тип 21-29 Тип повышенной комфортности 30-59 Высококомфортный тип 60 и более | Бизнес-класс 40 Эконом-класс 30 Муниципальный 20 |
|  | - секционные жилые дома |  | 28 |  |  |
|  | - жилые дома блокированного типа с приквартирными участками |  | 40 |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приквартирными участками |  | 20 |  |  |
| 2 | Плотность населения, чел./га | Средняя плотность 74 | Средняя плотность 104 |  | Для предварительного определения общих размеров жилых зон при средней расчетной жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел. допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с преимущественно усадебной застройкой - 40 га. |
|  | - секционные жилые дома |  | 248 | 64-320 |  |
|  | - жилые дома блокированного типа с приквартирными участками |  | 62 | 0,02-0,04 га – 96-65 0,04-0,06 га – 57-39 0,06 га и более – 37-26 |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приквартирными участками |  | 13 | 0,1 га – 21-25 0,15 га – 15-20 0,20 га – 7-14 0,25 га – 6-10 |  |
| 3 | Плотность жилищного фонда, кв.м./га | Средняя плотность 1888 | Средняя плотность 2906 |  | Приведено с учетом показателей плотности населения (пункт 2 данной таблицы) при жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел. |
|  | - секционные жилые дома |  | 5960 | 3240-7200 |  |
|  | - жилые дома блокированного типа с приквартирными участками |  | 2500 | 1364-2580 |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приквартирными участками |  | 265 | 360-616 |  |

Сравнительные данные показателей  обеспеченности населения общей жилой площадью, плотности населения и жилищного фонда сельских населенных пунктов Североуральского городского округа

Таблица 2.3

| № п/п | Показатель, единица измерения | Фактический показатель 2017г | Генеральный план 2030г | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. | Средняя обеспеченность п.Черемухово - 26,0; п.Калья -23,2; п.Третий Северный-21,2; п.Покровск Уральский – 22,2; п.Баяновка -8,5 | Средняя обеспеченность п.Третий Северный-37,25 | Социальный 18-20 Массовый 21-29 Повышенной комфортности 30-59 Высококомфортный 60 и более | Бизнес-класс 40 Эконом-класс 30 Муниципальный 20 |
|  | - секционная застройка |  | п.Черемухово - 28; п.Калья -30; п.Покровск Уральский – 21 |  |  |
|  | - блокированная застройка |  | п.Калья -26 |  |  |
|  | - индивидуальная застройка |  | п.Черемухово - 28; п.Калья -26; п.Покровск Уральский – 35; п.Баяновка -23 |  |  |
| 2 | Плотность населения, чел./га |  | Средняя плотность п.Черемухово - 50; п.Калья -47; п.Третий Северный-16,4; п.Покровск Уральский – 11,2; п.Баяновка -12 |  |  |
|  | - секционная застройка | Средняя плотность п.Черемухово - 75; п.Калья -58; п.Третий Северный-33; п.Покровск Уральский – 20; п.Баяновка -12 | п.Черемухово - 268; п.Калья -171; п.Покровск Уральский – 12,5 | 64-142 | 100 (при жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел.) |
|  | - блокированная застройка |  | п.Калья - 39 | 0,02-0,04га – 96-65 0,04-0,06га – 57-39 0,06га и более– 37-26 | 50 (при жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел.) |
|  | - индивидуальная застройка |  | п.Черемухово - 14; п.Калья -14; п.Покровск Уральский – 11; п.Баяновка -12 | 0,10 га – 21-25 0,15 га – 15-20 0,20 га – 7-14 0,25 га – 6-10 | 40 (при жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел.) |
| 3 | Плотность жилищного фонда, кв.м./га |  | Средняя плотность п.Черемухово - 1394; п.Калья -1315; п.Третий Северный-679; п.Покровск Уральский – 388; п.Баяновка -277 |  |  |
|  | - секционная застройка | Средняя плотность п.Черемухово - 1953; п.Калья -1342; п.Третий Северный-697; п.Покровск Уральский – 444; п.Баяновка -98 | п.Черемухово - 7514; п.Калья -5100; п.Третий Северный-3615; п.Покровск Уральский – 263 | Социальный 2508 Массовый 2860 Повышенной комфортности 2240 Высококомфортный 2520 Специализированный 2400 | 2000 (при жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел.) |
|  | - блокированная застройка |  | п.Калья -727 | Социальный (133 кв.м) 1364 Массовый (166 кв.м) 2040 Повышенной комфортности (183 кв.м) 1920 Высококомфортный (200 кв.м) 2580 Специализированный (266 кв.м) 1980 | 1000 (при жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел.) |
|  | - индивидуальная застройка |  | п.Черемухово - 390; п.Калья -349; п.Третий Северный-254; п.Покровск Уральский – 390; п.Баяновка -277 | Социальный (330 кв.м) 616 Массовый (660 кв.м) 600 Повышенной комфортности (1000 кв.м) 400 Высококомфортный (1330кв.м) 420 Специализированный (1660 кв.м) 360 | 800 (при жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел.) |

# 3. Объекты образования

3.1. Дошкольное образование

Численность населения Североуральского городского округа на 01.01.2017 г. - 41169 человек, в том числе г. Североуральск -  26543 человек, сельские населенные пункты  - 14626 человек.

На территории Североуральского городского округа действуют 12 муниципальных дошкольных образовательных учреждений общей вместимостью 2806 мест.

В соответствии с данными Администрации Североуральского городского округа количество посещающих детские дошкольные учреждения (ДОУ) на 01.01.2017 г. по городскому округу составило 2482 детей, в том числе в г.Североуральск – 1470 детей, в сельских населенных пунктах – 1012 детей.

Обеспеченность населения Североуральского городского округа местами в ДОУ на 01.01.2017 г. составила:

- г.Североуральск - 65,1 мест на 1 000 жителей,

- сельские населенные пункты – 73,8 мест на 1 000 жителей.

Детские дошкольные учреждения посещают 59% детей в возрасте от 0 до 7 лет.

Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными образовательными учреждениями составляет 37%, фактически дети начинают посещать ДОУ в возрасте от 1 года.

С учетом текущей потребности в местах в детских дошкольных образовательных учреждениях для детей от 0 до 3 лет, составляющей 398 мест, доступность дошкольного образования для детей этой возрастной категории составляет 59%.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет на 2017г. составляет 100%, имеется резерв свободных мест – 27 мест в городе, 45 мест в сельской местности.

Существующая обеспеченность населения местами в ДОУ в целом по Североуральскому городскому округу составляет 68 мест на 1000 жителей.

Для полного удовлетворения потребности населения в муниципальном детском дошкольном образовании детей от 0 до 7 лет общая вместимость детских дошкольных образовательных учреждений должна составить 2880 мест (2765 мест с учетом фактического начала посещения ДОУ от 1 года) – 70 (67) мест на 1 000 жителей по показателю доступности дошкольного образования.

Существующая обеспеченность населения местами в детских дошкольных образовательных учреждениях полностью удовлетворяет потребность населения в детском дошкольном образовании для детей возрастной категории 1-7 лет, при этом требуется перераспределение между возрастными категориями – увеличение количества мест для детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

В таблицах 1-4 приведены данные по дошкольным образовательным учреждениям и численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, предоставленные  Администрацией Североуральского городского округа.

Таблица 1

Количество дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2017 г.

| Количество действующих дошкольных образовательных учреждений* (без учета филиалов) | Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях | Число детей, посещающих ДОУ |
| --- | --- | --- |
| всего | из них: | всего | из них в: | Всего | из них, дети в возрасте: |
|  | муници-пальных | областных | ведомст-венных |  | муници-пальных | областных | ведомст-венных |  | от 0 до 1 года | от 1 до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | от 4 до 5 лет | от 5 до 6 лет | от 6 до 7 лет |
| 12 | 12 | - | - | 2806 | 2806 | - | - | 2482 | 0 | 128 | 454 | 474 | 488 | 490 | 448 |

Таблица 2

Сведения об общей численности детей до 7 лет на 01.01.2017 г.

| Общая численность детей в возрасте: |
| --- |
| от 0 до 7 лет включительно | от 0 до 1 года | от 1 до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | от 4 до 5 лет | от 5 до 6 лет | от 6 до 7 лет |
| Всего | город | село | Всего | город | село | Всего | город | село | Всего | город | село | Всего | город | село | Всего | Гор од | село | Всего | Гор од | село | Всего | город | село |
| 4242 | 2776 | 1466 | 507 | 362 | 145 | 466 | 312 | 154 | 622 | 385 | 237 | 572 | 344 | 228 | 529 | 368 | 161 | 513 | 334 | 179 | 1033 | 671 | 362 |

Таблица 3

Обеспеченность детей до 7 лет дошкольными образовательными учреждениями на 01.01.2017 г.

| Текущая потребность в местах в ДОУ | Очередь на получение мест в ДОУ на 01.01.2017 | Количество свободных мест в ДОУ |
| --- | --- | --- |
| Всего | от 0 до 1 года | от 1 до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | от 4 до 5 лет | от 5 до 6 лет | от 6 до 7 лет |  | находящихся в сельской местности | находящихся в городской местности |
| 398 | 115 | 156 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27 |

3.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование.

К началу 2017 года сеть муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Североуральского городского округа, была представлена 9 образовательными учреждениями, 4 из которых расположены в г.Североуральск, 5 в сельских населенных пунктах п.Калья, п.Черемухово, п.Баяновка, п.Покровск-Уральский, п.Третий Северный.

Общая вместимость образовательных учреждений Североуральского городского округа – 7646 мест, в том числе:

- г.Североуральск – 4380 мест,

- сельские населенные пункты -3266 мест.

Количество обучающихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях составило 4782 человека, в том числе:

- г.Североуральск – 3192 человека,

- сельские населенные пункты -1590 человек.

В школах сельских населенных пунктов обучение организовано в 1 смену, в г.Североуральске коэффициент сменности составляет 0,93.

На 1 000 жителей Североуральского городского округа приходится 116 учащихся и 185,7 мест в дневных образовательных учреждениях.

На 1 000 жителей г.Североуральск приходится 120 учащихся и 123 места в общеобразовательных учреждениях.

На 1 000 жителей сельских населенных пунктов Североуральского городского округа приходится 109 учащихся и 223 места в общеобразовательных учреждениях.

3.3. Дополнительное образование детей

На территории Североуральского городского округа действуют 5 организаций дополнительного образования детей художественно-эстетической и спортивной направленности, подростковые клубы и секции, в том числе:

- г.Североуральск – Североуральская детская художественная школа (200 учащихся), Североуральская детская школа искусств (320 учащихся), МАУ ДО Детско- юношеская спортивная школа (900 учащихся), 3 организации дополнительного внешкольного образования, в которых занимается 151 человек;

- сельские населенные пункты -  МБОУ ДОД Детская школа искусств п.Калья (160 учащихся), МБОУ ДОД Детская школа искусств п.Черемухово (200 учащихся), филиал МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа п.Калья (95 учащихся), филиал МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа п.Черемухово (60 учащихся),  2 организации дополнительного внешкольного образования, в которых занимается 126 человек.

Охват детей в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного образования составил:

- г.Североуральск – 38% или 59 учащихся на 1000 жителей,

- сельские населенные пункты - 28% или 44 учащихся на 1000 жителей.

3.4.	Для расчета необходимого количества мест в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях норматив мест на 1000 жителей принимается в зависимости от процента посещаемости и демографической структуры детского населения.

Для расчета примем сохранение существующей возрастной структуры населения по состоянию на 2017 г.

| Возрастные группы населения | Численность городского населения, чел. | Численность сельского населения, чел. | Численность городского населения, % | Численность сельского населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-3 лет | 1059 | 536 | 4,0 | 3,7 |
| 4—7 лет | 1717 | 930 | 6,5 | 6,4 |
| 8—13 лет | 1889 | 1110 | 7,1 | 7,6 |
| 14-15 лет | 653 | 327 | 2,5 | 2,2 |
| 16-17 лет | 562 | 286 | 2,1 | 2,0 |

В настоящее время посещают ДОУ 582 ребенка в возрасте 1-3 года, и обратились за услугой муниципального дошкольного образования 398 человек возрастной группы 0-3 года, что в целом составляет 60% детей возрастной категории 0-3 года.

На перспективу принимаем охват детей в возрасте 0-3 года детскими дошкольными организациями в размере 33% (дети 0-1 год – 0%, дети от 1года до 3лет – 50%), т.к. дети фактически начинают посещать детские дошкольные учреждения в возрасте старше 1 года, а мать может находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Дети 3-7 лет должны быть обеспечены местами в ДОУ на 100%.

| Расчетные показатели |
| --- |
| г.Североуральск | Сельские населенные пункты |
| 4,0х0,33=1,32 | 3,7х0,33=1,22 |
| 6,5х1=6,5 | 6,4х1=6,4 |
| 1,32+6,5=7,82 | 1,22+6,4=7,62 |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дошкольного образования следует принимать для г.Североуральск в количестве не менее 78 мест на 1000 жителей, для сельских населенных пунктов – не менее 76 мест на 1000 жителей.

3.5. Расчет для общеобразовательных учреждений  на перспективу выполнен при предполагаемом сохранении существующей возрастной структуры детского населения в возрасте 8-17 лет.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Приложение Д) следует принимать:

охват  детей 7-15 лет  неполным средним образованием – 100%,

охват детей 16-17 лет средним образованием -  75%, при обучении в одну смену:

| Расчетные показатели |
| --- |
| г.Североуральск | Сельские населенные пункты |
| (7,1+2,5)х1=9,6 | (7,6+2,2)х1=9,8 |
| 2,1х0,75=11,175 | 2,0х0,75=1,5 |
| 11,175+1,575=12,75 | 9,8+1,5=11,3 |
| С учетом допустимого обучения во вторую смену 10% учащихся (10-11 классы) |  |
| 11,175+1,575х0,1=11,33 |  |

Показатель охвата детей неполным средним и средним образованием при обучении в одну смену принимаем для г.Североуральск 128 учащихся на 1000 жителей, для сельских населенных пунктов – 113 учащихся на 1000 жителей.

С учетом допустимого обучения во вторую смену 10% учащихся (10-11 классы) принимаем показатель охвата детей средним образованием для г.Североуральск 113 учащихся на 1000 жителей, обучение в две смены для сельских населенных пунктов не актуально.

Показатель охвата детей неполным средним и средним образованием с  обучением 10% учащихся старших классов во вторую смену в г.Североуральск учитывает возможные изменения численности возрастных групп или изменение их процентного соотношения в возрастной категории детей дошкольного и школьного возраста на перспективу.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования следует принимать для г.Североуральск в значении 128/113 учащихся на 1000 жителей, для сельских населенных пунктов -113 учащихся на 1000 жителей..

3.6. Расчет для организаций дополнительного образования детей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7.05. 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» к 2020 году необходимо обеспечить охват не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами.

Исходя из анализа существующего положения, возрастная категория детей 5-18 лет в г.Североуральске и сельских населенных пунктах составляет 16,2% от общего количества населения. При сохранении возрастной структуры населения охват детей программами дополнительного образования на перспективу составит: 16,2х0,7=11,34

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* (Приложение Д) охват детей, занимающихся в организациях дополнительного образования, за исключением организаций физкультурно-спортивной направленности, детских школ искусств и эстетического образования, составляет 50% от общего числа занимающихся: 113х0,5=56,7.

Таким образом, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования детей следует принимать в значении 114 мест на 1000 жителей, в том числе:

в организациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности -26 мест на 1000 жителей,

в детских школах искусств и эстетического образования - 31 место на 1000 жителей,

в прочих организациях дополнительного образования детей - 57 мест на 1000 жителей.

3.7. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей следует принимать: для города – 15 минут транспортной доступности (в одну сторону), для сельской местности – 30-50 минут  транспортной доступности (в одну сторону).

В соответствии со СНиП 2.07.01-89*: Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 мин. (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 50 мин. (в одну сторону).

Сравнительные данные показателей обеспеченности дошкольными образовательными организациями, размерами земельных участков и доступности объектов в г.Североуральск по состоянию на 2017г.

| Наименование объектов, кол-во объектов, нормативное кол-во мест | Показатель, единица измерения | Фактич. показатель | Норматив. показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации: 140 мест 280 мест 320 мест 140 мест 235 мест 390 мест 420 мест 220 мест Итого 8 объектов общей вместимостью 2145 мест | Обеспеченность объектом, мест на 1,0 тыс. жителей | 62,6 | 80,8 | 50 для малых городов | Норматив отсутствует |
|  | Размер земельн. участка, кв.м на 1 место | - | - | 35 для отдельно стоящих зданий вместимостью более 100 мест; 29 для встроенно-пристроенных зданий вместимостью более 100 мест | 38 при вместимости объекта более 100 мест. В условиях реконструкции размеры земельных участков могут быть уменьшены на 20%. |
|  | Доступность, м | - | - | 300 для многоэтажной застройки; 500 для малоэтажной и индивидуальной застройки. Время транспортной доступности – норматив отсутствует. | 300; 500 в районах малоэтажной и индивидуальной застройки. Время транспортной доступности – норматив отсутствует. |

Сравнительные данные показателей обеспеченности дошкольными образовательными организациями, размерами земельных участков и доступности объектов в сельских населенных пунктах Североуральского городского округа  по состоянию на 2017г.

| Наименование объектов, кол-во объектов, нормативное кол-во мест | Показатель, единица измерения | Фактич. показатель | Норматив. показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад п.Калья 1 объект 410 мест | Обеспеченность объектом, мест на 1,0 тыс. жителей | 53,8 | 69,2 | 50 для сельских населенных пунктов | Норматив отсутствует |
| Детский сад п.Черемухово 1 объект 600 мест |  | 56,8 | 101,4 |  |  |
| Детский сад п.Покровск-Уральский 1 объект 140 мест |  | 81,4 | 103,6 |  |  |
| Детский сад п.Третий-Северный 1 объект 140 мест |  | 59,2 | 74,0 |  |  |
| Дошкольные образовательные организации п.Калья, п.Черемухово, п.Покровск-Уральский, п.Третий-Северный | Размер земельн. участка, кв.м на 1 место | - | - | 35 для отдельно стоящих зданий вместимостью более 100 мест; 29 для встроенно-пристроенных зданий вместимостью более 100 мест | 38 при вместимости объекта более 100 мест. В условиях реконструкции размеры земельных участков могут быть уменьшены. |
|  | Доступность, м | - | - | 500 для сельских населенных пунктов | 500 для сельских населенных пунктов. |

Сравнительные данные показателей обеспеченности образовательными организациями, размерами земельных участков и доступности объектов в г.Североуральск по состоянию на 2017г.

| Наименование объектов, кол-во объектов, нормативное кол-во учащихся | Показатель, единица измерения | Фактич. показатель | Норматив. показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные организации: 1200 учащихся 1100 учащихся 500 учащихся 1580 учащихся Итого 4 объекта общей вместимостью 4380 учащихся | Обеспеченность объектом, учащихся на 1,0 тыс. жителей | 120,3 | 165,0 | 110 для малых городов | Норматив отсутствует |
|  | Размер земельн. участка, кв.м на 1 учащегося | - | - | 50 при вместимости объекта 500-600 учащихся; 33 при вместимости объекта 800-1000 учащихся. | 55 при вместимости объекта 500-600 учащихся; 36 при вместимости объекта 800-1000 учащихся; 23 при вместимости объекта 1100-1500 учащихся |
|  | Доступность, м | - | - | 500 для многоэтажной застройки; 750 для малоэтажной и индивидуальной застройки; 500 для начальных классов. Транспортная доступность не более 15 мин. в одну сторону для обучающихся I ступени обучения; не более 50 мин. в одну сторону для обучающихся II и IIIступени обучения. | Радиус обслуживания образовательных организаций, расположенных в климатическом районе I В (Свердловская область)принимают в соответствии с НГПСО 1-2009.66. Транспортная доступность не более 15 мин. в одну сторону для учащихся начального общего образования, не более 50 мин. в одну сторону для учащихся основного общего образования. |

Сравнительные данные показателей обеспеченности образовательными организациями, размерами земельных участков и доступности объектов в сельских населенных пунктах Североуральского городского округа  по состоянию на 2017г.

| Наименование объектов, кол-во объектов, нормативное кол-во мест | Показатель, единица измерения | Фактич. показатель | Норматив. показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные организации п.Калья 2 объекта: 260 учащихся 640 учащихся | Обеспеченность объектом, учащихся на 1,0 тыс. жителей | 108,8 | 152,0 | 112 для сельских населенных пунктов | Норматив отсутствует |
| Общеобразовательные организации п.Черемухово 2 объекта: 960 учащихся 220 учащихся | мест на 1,0 тыс. жителей | 103,6 | 199,4 |  |  |
| Общеобразовательные организации п.Третий-Северный 1 объект: 450 учащихся |  | 103,4 | 237,8 |  |  |
| Общеобразовательные организации п.Покровск-Уральский 1 объект 200 учащихся | мест на 1,0 тыс. жителей | 68,1 | 148,0 |  |  |
| Общеобразовательные организации п.Баяновка 1 объект 536 учащихся | мест на 1,0 тыс. жителей | 65,3 | 795,3 |  |  |
| Общеобразовательные организации п.Калья, п.Черемухово, п.Покровск-Уральский, п.Третий-Северный, п.Баяновка | Размер земельн. участка, кв.м на 1 учащегося | - | - | 50 при вместимости объекта 40-400 учащихся; 60 при вместимости объекта 400-500 учащихся; 50 при вместимости объекта 500-600 учащихся; 40 при вместимости объекта 600-800 учащихся; 33 при вместимости объекта 800-1000 учащихся | 55 при вместимости объекта 40-400 учащихся; 65 при вместимости объекта 400-500 учащихся; 55 при вместимости объекта 500-600 учащихся; 45 при вместимости объекта 600-800 учащихся; 36 при вместимости объекта 800-1000 учащихся |
|  | Доступность, м | - | - | 750 (500 для начальных классов); не более 2 км пешком или 15 мин. при транспортном обслуживании для обучающихся I ступени; не более 4 км пешком или 30 мин. при транспортном обслуживании для обучающихся IIи III ступени обучения. | Радиус пешеходной доступности по НГПСО 1-2009.66 для начального и основного образования не более 15 мин. в одну сторону;время транспортной доступности для начального и основного образования не более 30 мин в одну сторону. |

# 4. Объекты здравоохранения

Сравнительные данные показателей  обеспеченности объектами здравоохранения,  размеров земельных участков и доступности объектов г.Североуральск

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование объектов | Показатель, единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амбулаторно-поликлинические учреждения и подразделения лечебно-профилакти-ческих учреждений, кабинет общей врачебной практики - 504 посещения в смену по материалам генерального плана | Обеспеченность объектом, посещ. в смену на 1000 жителей | 20 (по материалам генерального плана) | 30 | Норматив отсутствует |
|  |  | Размер земельного участка, га на100 посещ в смену | - | 0,1 но не менее 0,5 на объект | 0,1 но не менее 0,2 на объект |
|  |  | Доступность | - | 1000 м | 1000 м, для сельской местности в пределах 30 мин с использ. транспорта |
| 2. | Больничные учреждения (стационары) - 351 койко-мест по материалам генерального плана | Обеспеченность объектом, коек на 1000 жителей | 13,2 (показатель по городу) 8,5 (показатель по городскому округу) | 7 | Определяется органами здравоохранения |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м на койку до 50 коек от 50 до 100 вкл. | - | 300 300 – 200 (стационары всех типов) | 210 (интенсивн. лечение) 210 - 160 (интенсивное лечение) |
| 3. | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи/ Выдвижные пункты скорой медицинской помощи -13 автомобилей по материалам генерального плана | Обеспеченность объектом, специальный автомобиль на 10000 жителей | 3 (показатель по городскому округу) | 1 | 1 на 10000 жит. для города; 1 на 5000 жителей для сельских населенных пунктов |
|  |  | Размер земельного участка, га на 1 автомобиль | - | 0,07 но не менее 0,1 на объект | 0,05 но не менее 0,1 на объект |
|  |  | Доступность | - | - | в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле для города, для сельского населения - в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле |
| 4. | Аптеки – 7 объектов по материалам генерального плана | Обеспеченность объектом, объект на 10 тыс. чел. | 2,6 | 1 | Норматив отсутствует |
|  |  | Размер земельного участка, га на отдельно стоящий объект | - | 0,2-0,4 | 0,2 – 0,3 |
|  |  | Доступность | - | 500 м для многоэтажной застройки, 800 м для малоэтажной застройки и сельских населенных пунктов | 500 м для многоэтажной застройки, 800 м для одно-двухэтажной застройки |
| 5. | Дома-интернаты для граждан пожилого возраста – 1 психоневрологический интернат на 370 мест | Обеспеченность объектом: мест на 1000 чел. | 1 объект, 14 (показатель по городу) 9 (показатель по городскому округу) | 1,5 | 3 |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м на 1 место | - | 125 | 100 при вместимости 200-400 мест |
| 6. | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних - 1 объект на 250 мест | Обеспеченность объектом: коек на 1000 жителей | 1 объект, 6 (показатель по городскому округу) | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м на койку | - | 40 | Норматив отсутствует |
| 7. | Территориальные центры социального обслуживания | Обеспеченность объектом | 2 объекта (показатель по городскому округу) | 1 на 50,0 тыс.чел. | Норматив отсутствует |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м на 1 место | - | 40 | Норматив отсутствует |
|  |  | Доступность | - | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |
| 8. | Дома сестринского ухода, хоспис | Обеспеченность объектом: мест на 1000 чел. | Отсутствуют | 1,8 | 2,0 на лиц старшей возрастной категории |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м на койку | - | 60 | Норматив отсутствует |

Сравнительные данные показателей  обеспеченности объектами здравоохранения,  размеров земельных участков и доступности объектов сельских населенных пунктов Североуральского городского округа

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование объектов | Показатель, единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амбулаторно-поликлиническое учреждение п.Калья 1 объект, 51 посещение в смену (по материалам генерального плана) | Обеспеченность объектом: мест на 1000 чел. | 1 объект, 8,6 | 20 | Норматив отсутствует |
| 2. | Амбулаторно-поликлиническое учреждение п.Черемухово 1 объект, 151 посещение в смену (по материалам генерального плана) | Обеспеченность объектом: мест на 1000 чел. | 1 объект, 25,5 | 20 | Норматив отсутствует |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое учреждение п.Покровск-Уральский 1 объект, 43 посещения в смену (по материалам генерального плана) | Обеспеченность объектом: мест на 1000 чел. | 1 объект, 32,0 | 20 | Норматив отсутствует |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения п.Калья, п.Черемухово, п.Покровск-Уральский | Размер земельного участка, га на 100 посещений в смену | - | 0,1 не менее 0,5 га на объект | 0,2 |
| 4 | Общая врачебная практика (ОВП) п.Третий Северный 1 объект (по материалам генерального плана) | Объект | 1 | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт п.Баяновка 1 объект (по материалам генерального плана) | Объект | 1 | 1 для сельских населенных пунктов с численностью населения 300-1200 человек | Норматив отсутствует |
| 6. | Фельдшерско-акушерский пункт п.Сосьва 1 объект (по материалам генерального плана) |  | 1 |  |  |
|  | Общая врачебная практика (ОВП) п.Третий Северный, фельдшерско-акушерские пункты п.Баяновка, п.Сосьва | Размер земельного участка, га на объект | - | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Аптеки п.Калья 2 объекта | Объект | 2 | 1 объект на населенный пункт или группу населенных пунктов с численностью населения от 6,0 тыс. человек | Норматив отсутствует |
|  | 1 аптечный киоск в составе ОВП п.Третий Северный |  | 1 |  |  |
|  | Аптеки п.Черемухово 2 объекта |  | 2 |  |  |
|  | 1 аптечный киоск в составе амбулатории п.Покровск-Уральский |  | 1 |  |  |
|  | 1 аптечный киоск в составе ФАП п.Баяновка |  | 1 |  |  |
|  | 1 аптечный киоск в составе ФАП п.Сосьва |  | 1 |  |  |
|  | Аптеки базовые | Размер земельного участка, га на объект | - | 0,2-0,4 | 0,2 или встроенные |
|  | Аптеки встроенные или пристроенные |  |  | 0,05 |  |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения п.Калья, п.Черемухово, п.Покровск-Уральский; ОВП п.Третий Северны;, ФАП п.Баяновка, п.Сосьва; Аптеки | Доступность | - | В пределах 30 мин. с использованием транспорта | В пределах 30 мин. с использованием транспорта |

5. Объекты культуры

Сравнительные  показатели обеспеченности объектами культуры,

размеров земельных участков и доступности объектов г.Североуральск

Таблица 5.1

| Наименование | Единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культурно-досуговые учреждения Универсальные залы: - 600 мест, 710 кв.м площади пола; - 150 мест, 305 кв.м площади пола | Обеспеченность объектом, мест на 1,0 тыс. жителей/кв.м площади на 1,0 тыс. жителей | 1 объект, 28,3 мест/ 38,2 кв.м площади пола | 50 зрительских мест | Помещения для культ-массовой и воспитательной работы 50 -60 кв.м площади пола; клубы - 80 посетительских мест, кинотеатры 25-35 мест |
|  | Размер земельного участка, га | - | 0,2 -0,3 на объект; кинотеатры – 4,0 кв.м на 1 место | Норматив отсутствует |
|  | Доступность |  | - | Не более 500 м для комплексов |
| Библиотеки общедоступные | Обеспеченность объектом | 2 объекта на город/ 2,77 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. | 1 объект на малый город | 4 – 4,5 тыс. ед. хранения/ 2-3 чит. места |
|  | Размер земельного участка, га | - | 0,15 на объект | Норматив отсутствует |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования | Обеспеченность объектом, мест на 1,0 тыс. жителей | 2 объекта, 19,6 | 13 | 10% от общего числа школьников |
|  | Размер земельного участка |  | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |
| Музеи | Объект | 1 | 0,4 на 10000 чел | Норматив отсутствует |

Сравнительные  показатели обеспеченности объектами культуры, размеров земельных участков и доступности объектов сельских населенных пунктов Североуральского городского округа

Таблица 5.2

| Наименование | Единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Калья Учреждение культуры клубного типа с универсальным залом на 430 мест | Обеспеченность объектом, мест на 1,0 тыс. жителей | 1 объект, 72,6 | 100 - 150 зрительских мест | Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы 50 -60 кв.м площади пола; клубы - 80 посетительских мест, кинотеатры 25-35 мест |
| п.Черемухово Учреждение культуры клубного типа с универсальным залом на 230 мест | Обеспеченность объектом, мест на 1,0 тыс. жителей | 1 объект, 39 |  |  |
| п.Третий Северный Учреждение культуры клубного типа с универсальным залом на 170 мест | Обеспеченность объектом, мест на 1,0 тыс. жителей | 1 объект, 90 |  |  |
| п.Покровск-Уральский Учреждение культуры клубного типа с универсальным залом на 160 мест | Обеспеченность объектом, мест на 1,0 тыс. жителей | 1 объект, 118 |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа п.Калья, п.Черемухово, п.Третий Северный, п.Покровск-Уральский | Размер земельного участка, га |  | 0,2-0,3 на объект | Норматив отсутствует |
| п.Калья Библиотека общедоступная | Обеспеченность объектом | 2 объекта | 1 объект на сельский населенный пункт | 1 объект (6-7,5 тыс. единиц хранения/5-6 читательских мест) на сельский населенный пункт или их группу численностью населения 1,0-2,0 тыс.человек |
| п.Черемухово Библиотека общедоступная | Обеспеченность объектом | 1 объект |  |  |
| п.Третий Северный Библиотека общедоступная | Обеспеченность объектом | 1 объект |  |  |
| п.Покровск-Уральский Библиотека общедоступная | Обеспеченность объектом | 1 объект |  |  |
| Библиотеки общедоступные п.Калья, п.Черемухово, п.Третий Северный, п.Покровск-Уральский | Размер земельного участка, га |  | 0,15 на объект | Норматив отсутствует |
| п.Калья Детские школы искусств, школы эстетического образования | Обеспеченность объектом, мест на 1,0 тыс. жителей | 1 объект, 27 | Норматив отсутствует | 10% от общего числа школьников |
|  | Размер земельного участка, га | - |  | Норматив отсутствует |
| п.Черемухово Детские школы искусств, школы эстетического образования | Обеспеченность объектом, мест на 1,0 тыс. жителей | 1 объект, 34 | Норматив отсутствует | 10% от общего числа школьников |
|  | Размер земельного участка, га | - |  | Норматив отсутствует |
| Музей п.Калья | Обеспеченность объектом | 1 объект | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |

# 6. Объекты спорта

Сравнительные данные показателей  обеспеченности объектами спорта,  размеров земельных участков и доступности объектов г.Североуральск

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование объектов | Норматив, единица измерения | Фактический показатель | НГП СО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стадион 1 объект, 500 мест на трибуне | Обеспеченность объектом, зрит. мест на 1 тыс. жит. | 1 объект на городской округ, 19(показатель по городу) 12 (показатель по городскому округу) | - | 0,7 – 0,9 га для открытых спортивных сооружений, в т.ч. для указанных в пункте 2 |
|  |  | Размер земельного участка, га | 10,27 | 2,1 – 3,0 на объект | - |
|  |  | Доступность |  | 1500 м (физкультурно-спортивные центры жилых районов) | Не более 30 мин. для физкультурно-спортивных сооружений городского значения |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения | Обеспеченность объектом, кв.м на 1 тыс. жит. | 207,3 | 500 | 0,7 – 0,9 га для открытых спортивных сооружений, в т.ч. для указанных в пункте 1 |
|  |  | Размер земельного участка, га (кв.м) | - | 0,1 – 1,5 га на объект | - |
|  |  | Доступность | - | - | Не более 30 мин. для физкультурно-спортивных сооружений городского значения |
| 3. | Спортивные залы общего пользования общей площадью1223 кв.м | Обеспеченность объектом, кв.м площади пола на 1 тыс. жит. | 46,1 | 100 | 60 - 80 |
|  |  | Размер земельного участка, га (кв.м) | - | 0,2 – 0,5 га на объект | По заданию на проектирование |
|  |  | Доступность | - | 1500 м (физкультурно-спортивные центры жилых районов) | Не более 30 мин. для физкультурно-спортивных сооружений городского значения |
| 4. | Плавательные бассейны общего пользования 1 объект, 1100 кв.м зеркала воды | Обеспеченность объектом, кв.м зеркала воды на 1 тыс. жит. | 41,4 (показатель по городу) 26,7 (показатель по городскому округу) | 15 | 20 - 25 |
|  |  | Размер земельного участка, га (кв.м) | - | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |
|  |  | Доступность | - | 1500 м (физкультурно-спортивные центры жилых районов) | Не более 30 мин. для физкультурно-спортивных сооружений городского значения |
| 5. | Детско-юношеские спортивные школы 1 объект, 900 учащихся | Обеспеченность объектом, учащихся на 1 тыс. жит. | 1 объект, 34 | 15 | 2,3% от общего числа школьников |
|  |  | Размер земельного участка на ед. измерения, га (кв.м) | - | Норматив отсутствует | По заданию на проектирование |
|  |  | Доступность | - | Норматив отсутствует | Не более 30 мин. для физкультурно-спортивных сооружений городского значения |
| 6. | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | Обеспеченность объектом, человек на 1 тыс. жит. | 2 объекта, данные по площади и кол-ву посещающих отсутствуют | 10 | 70-80 кв.м на 1 тыс.жит. (помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне) |
|  |  | Размер земельного участка, га | 0,79 1,13 | 0,2 – 0,5 на объект | Норматив отсутствует |
|  |  | Доступность |  | 500 м | Норматив отсутствует |
| 7. | Лыжные базы | Обеспеченность объектом | 1 объект | 3 чел. на 1 тыс. жит | Норматив отсутствует |
|  |  | Размер земельного участка, га (кв.м) | В составе стадиона «Горняк» | 0,2 – 0,5 га на объект | Норматив отсутствует |
|  |  | Доступность (радиус обслуживания), м | - | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |

Сравнительные данные показателей  обеспеченности объектами спорта,  размеров земельных участков и доступности объектов сельских населенных пунктов Североуральского городского округа

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование объектов | Норматив, единица измерения | Фактический показатель | НГП СО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения п.Калья | Обеспеченность объектом, кв.м на 1 тыс. жит. | 675,0 | 975,0 | 0,7-0,9га |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения п.Черемухово | Обеспеченность объектом, кв.м на 1 тыс. жит. | 524,0 (по материалам генерального плана) |  |  |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения п.Третий Северный | Обеспеченность объектом, кв.м на 1 тыс. жит. | 465,0 |  |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения п.Калья, п.Черемухово, п.Третий Северный | Размер земельного участка, га на объект | - | 0,1-0,5 | - |
| 4 | Спортивные залы общего пользования п.Калья | Обеспеченность объектом, кв.м на 1 тыс. жит. | 1 объект, 185,6 | 210 | 60-80 |
| 5 | Спортивные залы общего пользования п. Черемухово | Обеспеченность объектом, кв.м на 1 тыс. жит. | 169,0 (по материалам генерального плана) |  |  |
|  | Спортивные залы общего пользования п.Калья, п. Черемухово | Размер земельного участка, га на объект | - | 0,2-0,5 | По заданию на проектирование |
| 6 | Детско-юношеская спортивная школа п.Калья. | Обеспеченность объектом, учащихся на 1 тыс. жит. | 1 объект (95 учащ.), 16,0 | Норматив отсутствует | 2,3% от общего числа школьников |
| 7 | Детско-юношеская спортивная школа п. Черемухово | Обеспеченность объектом, учащихся на 1 тыс. жит. | 1 объект (60 учащ.), 10,0 |  |  |
|  | Детско-юношеские спортивные школы | Размер земельного участка, га на объект | - | Норматив отсутствует | По заданию на проектирование |

# 7.  Объекты торговли и общественного питания

Сравнительные данные показателей  обеспеченности объектами торговли и общественного питания, размеров земельных участков и доступности

объектов г.Североуральск

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование объектов | Показатель, единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятия торговли, всего 21021 кв.м, в том числе: - продовольст-венных товаров 2237 кв.м; - непродовольственных товаров 15663 кв.м; - магазины универсальные 3118 кв.м | Обеспеченность торговой площадью, кв. м. торговой площади на 1000 жителей | 792 312 объектов 84 66 объектов 590 228 объектов 118 18 объектов | 300/100* 100/70* 200/30* Норматив по универсальным магазинам отсутствует | 280/100* 100/70* 180/30* Норматив по универсальным магазинам отсутствует |
|  |  | Размер земельного участка: -предприятия торговли, га на 100 кв.м. торговой площади | - | до 250 кв.м – 0,08; св. 250 до 650 кв.м - 0,08-0,06 | до 250 кв.м – 0,08; св. 250 до 650 кв.м - 0,08-0,06 |
|  |  | -торговые центры жилых районов с числом обслуживаемого населения, тыс.чел., га на 1 объект: 4-6 6-10 |  | 0,4-0,6 0,6-08 | 0,4-0,6 0,6-08 |
|  |  | -торговый центр города с населением 7-12 тыс.чел., га на 1 объект |  | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 |
|  |  | Доступность: -предприятия торговли -торговые центры жилых районов -торговый центр города | - | 500-800 м; 300м предприятия торговли повседневного обслуживания норматив отсутствует норматив отсутствует | 500-800 м 300м предприятия торговли повседневного обслуживания норматив отсутствует норматив отсутствует |
| 2. | Рыночные комплексы | Обеспеченность торговой площадью, кв. м. торговой площади на 1000 жителей | - | 50 | 24-40 |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м на 1 кв.м торговой площади | - | До 600 – 14; свыше 3000 -7 | До 600 – 14; свыше 3000 -7 |
|  |  | Доступность |  | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |
| 3. | Предприятия общественного питания 27объектов, 859 посадочных мест | Обеспеченность объектами общественного питания, мест на 1000 жителей | 32,4 | 31 | 40 |
|  |  | Размер земельного участка: -отдельно стоящий объект, га на 100 мест; -встроенный или пристроенный объект, га на 1 объект | - - | До 50 – 0,2-0,25 50-150 – 0,2-0,15 Св.150 – 0,1 0,1 | До 50 – 0,2-0,25 50-150 – 0,2-0,15 Св.150 – 0,1 0,1 |
|  |  | Доступность | - | 500-800 м | 500-800 м |

Расчетные показатели таблицы, отмеченные *, относятся к предприятиям торговли и общественного питания, размещаемым на территории микрорайонов и жилых районов.

На основании данных, предоставленных администрацией Североуральского городского округа, обеспеченность населения г. Североуральск торговыми площадями на 2017 г. составила 792 кв.м торговой площади на 1000 жителей, в том числе: магазины продовольственных товаров – 84 кв.м торговой площади на 1000 жителей, магазины непродовольственных товаров – 590 кв.м торговой площади на 1000 жителей, магазины универсальные - 118 кв.м торговой площади на 1000 жителей.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Приложение Д) минимально допустимый уровень обеспеченности населения торговыми площадями объектов торговли жилого района составляет:

- для предприятий торговли продовольственными товарами 70% от  показателя общей обеспеченности – 84х0,7=58,8 кв.м торговой площади на 1000 жителей;

- для предприятий торговли непродовольственными товарами 17% от  показателя общей обеспеченности – 590х0,17=100 кв.м торговой площади на 1000 жителей.

В СНиП 2.07.01-89* и НГПСО 1-2009.66 расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности торгового центра жилого района, торгового центра и рыночного комплекса городского значения отсутствует.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Приложение Д) минимально допустимый уровень обеспеченности населения объектами общественного питания микрорайона и жилого района составляет 20% от  показателя общей обеспеченности – 32,4х0,2=6 мест на 1000 жителей.

Сравнительные данные показателей  обеспеченности объектами бытового обслуживания,  размеров земельных участков и доступности

объектов сельских населенных пунктов Североуральского городского округа

Таблица 7.2

| № п/п | Наименование объектов | Показатель, единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятия торговли, всего 3975 кв.м, в том числе: | Обеспеченность торговой площадью, кв. м. торговой площади на 1000 жителей | 242,2 77 объектов | 280-240 | 300 |
|  | - продовольст-венных товаров 2557 кв.м/48 объектов, в том числе: п.Калья - 22 объекта, п.Черемухово - 18 объектов, п.Третий Северный - 3 объекта, п.Покровск-Уральский - 1 объект, п.Баяновка - 1 объект, п.Сосва - 1объект, п.Всеволодо-Благодатское - 1 объект |  | 155,8 48 объектов | 100-70 | 100 |
|  | - непродовольственных товаров 794 кв.м/27 объектов, в том числе: п.Калья – 10 объектов, п.Черемухово - 15 объектов, п.Третий Северный - 2 объекта |  | 48,4 27 объектов | 180-170 | 200 |
|  | - магазины универсальные 624 кв.м/3 объекта, в том числе: п.Калья – 1 объект, п.Черемухово - 2 объекта |  | 38,0 3 объектов | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |
|  | Предприятия торговли п.Калья, п.Черемухово, п.Третий Северный, п.Покровск-Уральский, п.Баяновка, п.Сосьва, п.Всеволодо-Благодатское | Размер земельного участка, га на 1 кв.м торговой площади | - | До 250 кв.м – 0,08; от 250 до 600 кв.м – 0,08-0,06 | До 250 кв.м – 0,08; от 250 до 600 кв.м – 0,08-0,06 |
|  |  | Доступность | - | Не более 30 мин. в пределах пешеходной доступности | 2000 м |
| 2. | Предприятия общественного питания, в том числе: п.Калья 1 объект на 100мест п.Черемухово 3 объекта на 200 мест | Обеспеченность объектами общественного питания, мест на 1000 жителей | 17 1 объект 34 3 объекта | 31 | 40 |
|  | Предприятия общественного питания п.Калья, п.Черемухово | Размер земельного участка: -отдельно стоящий объект, га на 100 мест; -встроенный или пристроенный объект, га на 1 объект | - - | До 50 мест – 0,2-0,25; От 50 до150 мест – 0,2-0,15 0,1 | До 50 мест – 0,2-0,25; От 50 до150 мест – 0,2-0,15 0,1 |
|  |  | Доступность | - | 2000 м | 2000 м |

На основании данных, предоставленных администрацией Североуральского городского округа, обеспеченность населения сельских населенных пунктов  Североуральского городского округа торговыми площадями на 2017 г. составила 242,2 кв.м торговой площади на 1000 жителей, в том числе: магазины продовольственных товаров – 155,8 кв.м торговой площади на 1000 жителей, магазины непродовольственных товаров – 48,4 кв.м торговой площади на 1000 жителей, магазины универсальные – 38,0 кв.м торговой площади на 1000 жителей.

# 8. Объекты бытового обслуживания

Сравнительные данные показателей  обеспеченности объектами бытового обслуживания,  размеров земельных участков и доступности объектов г.Североуральск

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование объектов | Показатель, единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятия бытовых услуг 178 рабочих мест | Обеспеченность объектом, раб мест на 1000 жителей | 6,7 41 объект | 7 | 9 |
|  |  | Размер земельного участка, га |  | 0,1 – 0,2 га 1 предприятие на 10-50 раб мест | 0,1 – 0,2 га 1 предприятие на 10-50 раб мест |
|  |  | Доступность | - | 500-800 м (учрежд повседневн обслуж – не более 300м) | 500-800 м |
| 2. | Прачечные | Обеспеченность объектом, кг белья в смену на 1000 жителей | 20,0 1 объект (по материалам генерального плана) | 50 (без учета общ сектора); 10 – прачечные- самообслуживания | 120 |
|  |  | Размер земельного участка, га | - | 0,1-0,2 га на 1 прач.- самообслуживания; 0,5-1,0 га на 1 фабрику-прачечную | 0,1-0,2 га на 1 прач.- самообслуживания; 0,5-1,0 га на 1 фабрику-прачечную |
|  |  | Доступность |  | 500-800 м | 500-800 м |
| 3. | Химчистки | Обеспеченность объектом, кг обр-х вещей в смену на 1000 жителей | 9,4 2 объекта (по материалам генерального плана) | 4 кг | 11 кг |
|  |  | Размер земельного участка, га на100 посещ в смену | - | 0,1-0,2 га на 1 химчистку-самообслуж.; 0,5-1,0 на 1 химчистку | 0,1-0,2 га на 1 химчистку-самообслуж.; 0,5-1,0 на 1 химчистку |
|  |  | Доступность | - | 500-800 м | 500-800 м |
| 4. | Бани 1 объект на 100 мест (по материалам генерального плана) | Обеспеченность объектом, помывочных мест на 1000 жителей | 3,8 1 объект | 5 | 5 |
|  |  | Размер земельного участка, га на100 посещ в смену | - | 0,2-0,4 га на объект | 0,2-0,4 га на объект |
|  |  | Доступность | - | 500-800 м | 500-800 м |
| 5. | Гостиницы 3 объекта 64 места | Обеспеченность объектом, мест на 1000 жителей | 2,4 3 объекта | 6 | 6 |
|  |  | Размер земельного участка |  | 25-100 мест – 55 кв.м на 1 место; 100-500 мест – 30 кв.м на 1 место | 25-100 мест – 55 кв.м на 1 место; 100-500 мест – 30 кв.м на 1 место |
|  |  | Доступность |  | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |
| 6. | Жилищно-эксплуатацион-ные организации 7управляющих компаний, 7 ТСЖ | Обеспеченность, объект | 14 объектов | 0,5 на 10 тыс. жит. | 1 объект на микрор-н до 20 тыс.чел. |
|  |  | Размер земельного участка |  | 0,3 – 1,0 га на объект | 0,3 га на объект в микрор-не до 20 тыс.чел. |
|  |  | Доступность |  | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |

Сравнительные данные показателей  обеспеченности объектами бытового обслуживания,  размеров земельных участков и доступности объектов сельских населенных пунктов Североуральского городского округа

Таблица 8.2

| № п/п | Наименование объектов | Показатель, единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятия бытовых услуг | Обеспеченность объектом, рабочих мест на 1000 жителей | 1 (показатель по сельской местности) | 4,0 | 4,0 |
|  | п.Калья - 2 объекта, 8 рабочих мест |  | 1,4 2 объекта |  |  |
|  | п.Черемухово - 1объект, 4 рабочих места |  | 0,7 1 объект |  |  |
|  | п.Третий Северный - 1объект, 3 рабочих места |  | 1,6 1 объект |  |  |
|  | Предприятия бытовых услуг п.Калья, п.Черемухово, п.Третий Северный | Размер земельного участка, га | - | 0,1 – 0,2 га на 10-50 раб. мест в отдельном здании; 0,03-0,02 га на 1 объект до 10 раб. мест во встроено-пристроенных зданиях и помещениях | 0,1 – 0,2 га на 10 раб. мест для предприятия на 10-50 раб мест |
|  |  | Доступность | - | Не более 30мин. в пределах пешеходной доступности | 2000 м |
| 2. | Бани | Обеспеченность объектом, помывочных мест на 1000 жителей | 8,0 (показатель по сельской местности) | 7,0 | 7,0 |
|  | п.Калья 1 объект, 36 мест (по материалам генерального плана) |  | 4,4 1 объект |  |  |
|  | п.Черемухово 1 объект, 36 мест (по материалам генерального плана) |  | 6,1 1 объект |  |  |
|  | п.Третий Северный 1объект, 30 мест |  | 15,8 1 объект |  |  |
|  | п.Покровск-Уральский 1 объект, 15мест (по материалам генерального плана) |  | 11,1 1 объект |  |  |
|  | Бани п.Калья, п.Черемухово, п.Третий Северный, п.Покровск-Уральский | Размер земельного участка, га | - | 0,2-0,4 на объект | 0,2-0,4 на объект |
|  |  | Доступность | - | Не более 30мин. в пределах пешеходной доступности | 2000 м |

# 9. Объекты обслуживания для молодёжи

Сравнительные показатели  обеспеченности объектами, размеров земельных участков и доступности объектов г.Североуральск

Таблица 9.1

| № п/п | Наименование объектов | Показатель, единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подростково-молодежные клубы по месту жительства 3 объекта, 150 занимающихся | Обеспеченность объектом, кв.м общей площади на 1000 жителей | - | 25 | 50-60 |
|  |  | Размер земельного участка, га | - | Норматив отсутствует | По заданию на проектирование |
|  |  | Доступность Радиус обслуживания, м | -- | 500 для среднеэтажной и многоэтажной застройки; 1000 для малоэтажной застройки | Не более 500 |

Сравнительные показатели  обеспеченности объектами, размеров земельных участков и доступности объектов сельских населенных пунктов

Североуральского городского округа

Таблица 9.2

| № п/п | Наименование объектов | Показатель, единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подростково-молодежный клуб по месту жительства: п.Калья -1 объект, п.Черемухово-1 объект, всего 126 чел. занимающихся | Обеспеченность объектом, кв.м общей площади на 1000 жителей | - | Норматив отсутствует | Норматив отсутствует |
|  |  | Размер земельного участка, га | - | Норматив отсутствует | По заданию на проектирование |
|  |  | Доступность Радиус обслуживания, м | -- | Не более 30 мин в пределах пешеходной доступности | Норматив отсутствует |

10. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

10.1.  Площадь кладбищ г.Североуральска составляет 27,1 га, в том числе:

- 2,8 га – закрытое кладбище в центральной части города;

- 4,3 га – закрытое кладбище в северо-западной части города;

- 20,0 га – действующее кладбище «Городское», расположенное в границах города, заполнено на 120%.

Новое кладбище площадью 15,6 га по решениям генерального плана размещено за границей г.Североуральска в 140 квартале Петропавловского участка Петропавловского участкового лесничества

Площадь кладбищ на территории Североуральского городского округа составляет:

- 2,7 га «Баяновское» - действующее кладбище в границах п.Баяновка, заполнено на 80%;

- 3,7 га «Покровск-Уральское» - действующее кладбище за границей п. Покровск-Уральский, заполнено на 80%;

- 0,6 га «Сосьвинское» - действующее кладбище за границей п.Сосьва, заполнено на 90%;

- 0,9 га «Всеволодо-Благодатское» - действующее кладбище за границей с. Всеволодо-Благодатское, заполнено на 85%;

- 8,4 га «Черемуховское» - действующее кладбище за границей п.Черемухово, заполнено на 100%;

- 9,0 га «Кальинское» - действующее кладбище за границей п.Калья, заполнено на 98%;

- 2,0 га «Бокситское» - действующее кладбище заполнено на 90%.

10.2   В расчете потребности новых территорий для захоронения на период до 2035г. использованы МДС 31-5.2000 «Рекомендации по проектированию объектов ритуального назначения»/ Госстрой России, АООТ «Гипрокоммунстрой».-М.: ГУП ЦПП, 2000.

В соответствии с МДС 31-5.2000 «Рекомендации по проектированию объектов ритуального назначения» расчетная норма на одно захоронение гроба с телом умершего принимается 5 кв.м, урны с прахом - 1 кв.м.

10.3. Согласно Решению Думы Североуральского городского округа от 20.12.2006 г. № 141 «Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Североуральского городского округа»   норма предоставления земельного участка под 1 традиционное захоронение установлена в размере 5 кв.м (2,0х2,5 м) под двойное традиционное захоронение7,5 кв.м (3х2,5м), захоронение урны с прахом 0,64 кв.м (0,8х0,8 м).

Для расчета потребности новых территорий для захоронения в Североуральском городском округе  норма на одно традиционное захоронение принимается 5 кв.м, урны с прахом – 0,64 кв.м

Площадь захоронений должна составлять 65-70% от общей площади кладбища. Расчетная норма (площадь земельного участка на 1000 чел.) определяется в зависимости от относительной смертности в год на 1000 чел.  Для расчета принят среднегодовой коэффициент смертности  за  2012-2016 гг. – 18,3 умерших в год на 1000 человек, учитывающий колебания уровня смертности в городском округе и тенденцию увеличения доли населения старшего возраста, отмеченную в Паспорте Североуральского городского округа  2016г.

Показатели коэффициента смертности населения по данным Паспорта Североуральского городского округа  2016г.  приведены в таблице 10.2.1

Таблица10.2.1

| Год | Коэффициент смертности (промилле) |
| --- | --- |
| 2012 | 18,9 |
| 2013 | 18,3 |
| 2014 | 18,6 |
| 2015 | 18,4 |
| 2016 | 17,3 |

1) Формула для определения размеров земельного участка кладбищ традиционного захоронения в гробах и смешанного типа на 1000 человек:

Н х К х 100

Sт = ───────────── х Т, где:

70

Н - норма земельного участка на одно захоронение;

К - коэффициент смертности (кол-во умерших в год на 1000 чел.);

Т* - расчетный период, равный 20 годам для гроба с телом.

Т* принят согласно Решению Думы ГО Дегтярск от 26.08.2010 г. № 384 (новая редакция).

Расчетная норма кладбища традиционного захоронения в гробах и смешанного типа на 1000 человек для Североуральского городского округа равна:

((5 х 18,3 х 100) / 70) х 20 = 0,2614 га

2) Формула для определения размеров земельного участка кладбищ урнового захоронения после кремации на 1000 человек:

Н х К х 100

Sу = ───────────── х Т, где:

80

Н - норма земельного участка на одно захоронение – 0,64 кв.м;

К - коэффициент смертности (кол-во умерших в год на 1000 чел.);

Т - расчетный период, равный 70 годам для урны с прахом.

Расчетная норма кладбища урнового захоронения на 1000 человек для Североуральского городского округа равна:

((0,64 х 18,3 х 100) / 80) х 70 = 0,1024 га

10.3. В Североуральском городском округе по состоянию на 2017 г. действует 2 предприятия по оказанию ритуальных услуг, расположенные в г.Североуральске: ООО «Ритуал-Сервис» и салон «Орхидея»;  т.е. одно предприятие по оказанию ритуальных услуг обслуживает 20,6 тыс.человек.

В соответствии с НГП СО 1-2009.66 обеспеченность предприятиями по оказанию ритуальных услуг составляет 1объект на малый город.

11. Объекты рекреационного назначения

Сравнительные данные показателей обеспеченности объектами рекреации,  размеров земельных участков и доступности объектов Североуральского городского округа

Таблица 11.1

| № п/п | Наименование объектов | Показатель, единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озеленение территорий общего пользования (парки, скверы) | Обеспеченность объектом, площадь озелененных территорий кв.м/чел | 8,13(по материалам генерального плана) | 8,0 | 10,0 |
|  |  | Размер земельного участка, на объект, га | 0,76 га –городской сквер; 20,86 га - озелененные территории общего пользования | 5,0 га – городской парк, 3,0 сад микрорайона (квартала), 0,5 - сквер | 15,0 га – городской парк, 10,0 парк планировочного района, 3,0 сад жилого района, 0,5 - сквер |
|  |  | Доступность |  | Городской парк 6000-7000 м, 30 мин на транспорте; парк планировочного района 1500 – 2000 м, 20 мин на транспорте; сад микрорайона – 1000 м, 20 мин пешком; сад квартала – 500 м, 10 мин пешком | Городские и районные парки – не более 20 мин на обществ. транспорте (без учета времени ожидания транспорта) |
| 2. | Туристические базы (за границами населенных пунктов) | Обеспеченность | - | - | - |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м на 1 место |  | 75 - 100 | 65-80 |
|  |  | Доступность | - | - |  |
| 3. | Спортивно-оздоровительные базы выходного дня (за границами населенных пунктов) | Обеспеченность | 20 мест по материалам генерального плана | - | - |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м на 1 место | - | 5 -8 | Норматив отсутствует |
|  |  | Доступность | - | - | - |
| 4. | Санатории-профилактории за границами населенных пунктов | Обеспеченность | 125 мест по материалам генерального плана | - | - |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м на 1 место | - | 70 -100 | 70-100 |
|  |  | Доступность | - | - | - |
| 5. | Детские и молодежные лагеря (за границами населенных пунктов) | Обеспеченность | - | - | - |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м на 1 место | - | 100 – 150 | 150-200 |
|  |  | Доступность | - | - | - |
| 6. | Дом рыбака, туристические приюты за границами населенных пунктов | Обеспеченность | - | - | - |
|  |  | Размер земельного участка, кв.м на 1 место |  | 25 | 35-50 |
|  |  | Доступность | - | - | - |
| 7. | Благоустроенные пляжи общего пользования | Обеспеченность |  |  |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | 0,6 га | 0,8 -1,0 га | Норматив отсутствует |
|  |  | Доступность |  | - | - |

12. Объекты транспортного обслуживания

Сравнительные данные расчетных показателей  расстояний между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта г.Североуральск

Таблица 12.1

| № п/п | Вид транспорта, протяженность маршрута | Единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автобус № 124 «г.Североуральск – п.Крутой Лог», 14,8 км | Расстояния между остановочными пунктами, м | 1140 | 300-400 в центре города; 400-600 вне центра города | 400-600 в пределах территории поселений |
| 2 | Автобус № 2 «Автостанция – дачи Три брата», 11,2 км |  | 590 |  |  |

Пригородные муниципальные маршруты общественного транспорта на территории Североуральского городского округа

Таблица 12.2

| № п/п | Вид транспорта | Конечные пункты маршрута | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автобус № 128 | г.Североуральск – с.Всеволодо-Благодатское (через п.Сосьва) | 103,0 в обоих направлениях |
| 2 | Автобус № 121 | г.Североуральск – п.Черемухово (через п.Калья и п.Третий Северный) | 56,8 в обоих направлениях |
| 3 | Автобус № 121-У | г.Североуральск – п.Калья | 31,6 в обоих направлениях |
| 4 | Автобус № 123 | г.Североуральск – п.Баяновка (через п.Покровск-Уральский) | 32,2 в обоих направлениях |
| 5 | Автобус № 129 | 1 Столовая – п.Бокситы | 26,6 в обоих направлениях |

Сравнительные данные размеров земельных участков гаражей и стоянок

легковых автомобилей

Таблица 12.3

| № п/п | Виды стоянок | Единица измерения | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гаражи -одноэтажные -двухэтажные -трехэтажные -четырехэтажные -пятиэтажные | Кв.м на 1 м/место | 30 20 14 12 10 | 30 20 14 12 10 |
| 2. | Наземные стоянки | Кв.м на 1 м/место | 25 | 25 |

Сравнительные показатели дальности пешеходных подходов к остановочным пунктам общественного транспорта от объектов социального, коммунально-бытового и иного назначения

Таблица 12.4

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома в районах малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной застройки | Дальность пешеходных подходов, м | Не более 500 м от входов в жилые дома | 500 м |
|  | Индивидуальная жилая застройка | Дальность пешеходных подходов, м | До 800 м | До 800 м |
|  | Торговые центры, гостиницы, поликлиники, больницы | Дальность пешеходных подходов, м | 200м, не более 250 м в общегородском центре | Не более 250 м в общегородском центре |
|  | Проходные предприятий в производственных и коммунальных зонах | Дальность пешеходных подходов, м | не более 400 м | не более 400 м от проходной предприятий |
|  | Стадионы, дворцы спорта, прочие объекты массового посещения вне общегородского центра | Дальность пешеходных подходов, м | 500 м | не более 800 м от главного входа |

Сравнительные данные расчетных показателей допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хранения легковых автомобилей от жилых домов, объектов социального, коммунально-бытового и производственного назначения

Таблица 12.5

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входы в жилые дома | Доступность, м | - | 50 м | 100м |
| 2 | Входы в места крупных учреждений торговли, общественного питания, прочие учреждения и предприятия обслуживания населения, административные здания, пассажирские помещения вокзалов | Доступность, м | - | 150 м | 150м - входы в места крупных учреждений торговли и общественного питания; 250м - входы прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий |
| 3 | Входы в парки, на выставки и стадионы | Доступность, м | - | 200м | 400 м |
| 4 | Входы на объекты производственного назначения | Доступность, м |  | 100 м | Норматив отсутствует |

Сравнительные данные минимальных расчетных показателей обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового назначения

Таблица 12.6

| № п/п | Наименование объектов | Фактический показатель | НГПСО 1-2009.66 (при уровне автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей) | СП 34.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Органы местного самоуправления | - | 5-7 м/мест на 100 работающих и служащих | 1 м/место на 200-220 кв.м общей площади |
| 2 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | - | 5-7 м/мест на 100 работающих и служащих | 1 м/место на 50-60 кв.м общей площади |
| 3 | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: | - | 5-7 м/мест на 100 работающих и служащих |  |
|  | - с операционными залами | - |  | 1 м/место на 30-35 кв.м общей площади |
|  | -без операционных залов | - |  | 1 м/место на 55-60 кв.м общей площади |
| 4 | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | - | Норматив отсутствует | 1 м/место на 2-3 преподавателей, занятых в 1 смену |
| 5 | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | - | Норматив отсутствует | 1 м/место на 20-25 кв.м общей площади |
| 6 | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | - | 7-10 м/мест на 100 работающих и служащих | 1 м/место на 6-8 работающих в двух смежных сменах |
| 7 | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | - | 7-10 м/мест на 100 работающих и служащих | 140-160 м/мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах |
| 8 | Общеобразовательные учреждения | - | 2-3 м/мест на 100 мест или на 100 учащихся | Норматив отсутствует |
| 9 | Больницы, лечебные учреждения стационарного типа | - | 3-5 м/мест на 100 коек | По СП 158.13330 |
| 10 | Поликлиники | - | 2-3 м/мест на 100 посещений | По СП 158.13330 |
| 11 | Магазины-склады мелкооптовой и розничной торговли | - | Норматив отсутствует | 1 м/место на 30-35 кв.м общей площади |
| 12 | Торговые центры, магазины с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и непродовольственной групп с площадью торговых залов более 200 кв.м | - | 5-7 м/мест на 100 кв.м торговой площади | 1 м/место на 40-50 кв.м общей площади |
| 13 | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы товаров | - | Норматив отсутствует | 1 м/место на 60-70 кв.м общей площади |
| 14 | Рынки постоянные | - | 20-25 м/мест на 50 кв.м торговых мест |  |
|  | - универсальные | - |  | 1 м/место на 30-40 кв.м общей площади |
|  | - продовольственные и сельскохозяйственные | - |  | 1 м/место на 40-50 кв.м общей площади |
| 15 | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | - | 10-15 м/мест на 100 посадочных мест | 1 м/место на 4-5 посадочных мест |
| 16 | Объекты коммунально-бытового обслуживания | - | 5-7 м/мест на 100 рабочих мест или единовременных посетителей | Норматив отсутствует |
|  | - бани | - |  | 1 м/место на 5-6 единовременных посетителей |
|  | - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, свадебные салоны | - |  | 1 м/место на 10-15 кв.м общей площади |
|  | - салоны ритуальных услуг | - |  | 1 м/место на 20-25 кв.м общей площади |
|  | - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по ремонту сложной бытовой техники и т.д. | - |  | 1 м/место на 1-2 рабочих места приемщика |
| 17 | Гостиницы | - | 6-8 м/мест на 100 мест | По СНиП 257.1325800 |
| 18 | Кинотеатры, музеи, библиотеки, выставочные центры | - | 10-15 м/мест на 100 мест или 100 единовременных посетителей | 1 м/место на 6-8 единовременных посетителей музеев, выставочных залов и т.д.; 1 м/место на 8-12 зрительских мест в кинотеатрах городского значения 1 уровня комфорта; 1 м/место на 15-25 зрительских мест в кинотеатрах 2 уровня комфорта; 1 м/место на 6-8 постоянных мест (интернет-кафе, специализированные библиотеки) |
| 19 | Объекты религиозных конфессий | - | 2 м/места на 50 мест вместимости | 1 м/место на 8-10 единовременных посетителей, но не менее 10 м/мест на объект |
| 20 | Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 мест, физкультурно- оздоровительные комплексы | - | 3-5 м/мест на 100 мест | 1 м/место на 25-30 мест на трибунах спорткомплексов и стадионов; 1 м/место на 25-40 кв.м общей площади оздоровительных комплексов, площадь которых менее 1000 кв.м; 1 м/место на 40-55 кв.м общей площади оздоровительных центров, площадь которых 1000 кв.м и более |
| 21 | ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв.м | - | Норматив отсутствует | 1 м/место на 5-7 единовременных посетителей |
| 22 | Муниципальные детские физкультурно- оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания, тренажерные залы площадью 150-500 кв.м | - | Норматив отсутствует | 1 м/место на 8-10 единовременных посетителей |
| 23 | Железнодорожные вокзалы | - | 10-15 м/мест на 100 единовременно прибывающих пассажиров в «час пик» для вокзалов всех видов транспорта | 1 м/место на 8-10 пассажиров дальнего следования в «час пик» |
|  | Автовокзалы |  |  | 1 м/место на 10-15 пассажиров в «час пик» |
| 24 | Пляжи и парки в зонах массового отдыха | - | 15-20 м/мест на 100 единовременных посетителей | 15-20 м/мест на 100 единовременных посетителей |
| 25 | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и т.д.) | - | 10-15 м/мест на 100 единовременных посетителей | 10-15 м/мест на 100 единовременных посетителей |
| 26 | Дома отдыха, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы | - | 3-5 м/мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 м/мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала |
| 27 | Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан | - | 7-10 м/мест на 10 участков | Норматив отсутствует |

13. Объекты утилизации, обработки и размещения твердых

коммунальных отходов

Определение расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Североуральского городского округа в части объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), выполнено в соответствии со Схемой санитарной очистки и механизированной уборки дорог города Североуральска до 2020 года,  утвержденной Постановлением Администрации Североуральского городского округа от 04.08.2011г  №1034

14. Инженерная подготовка и защита территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории, расчетные показатели обеспеченности объектами инженерной подготовки и поверхностного водоотведения приняты по НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области».