Актуализация Схемы теплоснабжения Североуральского городского округа на 2017 год.

Объемы максимального потребления тепловой энергии (Гкал/час) по котельной поселка Покровск-Уральский показаны в таблице 1.10.

Таблица 1.10.

| котельная п.Покровск-Уральский суммарная нагрузка | Потери (включая несанкционированный расход теплоносителя на нужды ГВС) | Промпредприятия | Население | Бюджет | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0779 | 0,1405 | 0,1762 | 1,3460 | 0,3761 | 0,0391 |

С учетом потерь в тепловых сетях 19,5 % и перспективой строительства новых жилых домов максимальная нагрузка котельной пос. Покровск-Уральский составляет 2,8404 Гкал/час (3,34 МВт).

Рисунок 1.5.. Тепловая нагрузка котельной поселка Покровск –Уральский по группам потребителей.

Потребители тепловой энергии котельной поселка жилого фонда Покровск-Уральский

Таблица.1.11.1.

| № п/п | Адрес многоквартирного или жилого дома | Кол-во этажей | Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 | Общая площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Покровск -Уральский муниципальное жильё: |
| 1 | Свердлова, 4 | 1 | 102,00 | 51,00 |
| 2 | Свердлова, 6 | 1 | 219,00 | 109,50 |
| 3 | Свердлова, 7 | 2 | 821,40 | 547,60 |
| 4 | Свердлова, 9 | 2 | 821,00 | 547,30 |
| 5 | Свердлова, 11 | 2 | 939,20 | 626,10 |
| 6 | Свердлова, 24 | 2 | 777,50 | 518,30 |
| 7 | Ленина, 1 | 1 | 213,40 | 106,70 |
| 8 | Ленина, 2 | 1 | 223,40 | 111,70 |
| 9 | Ленина, 3 | 1 | 226,00 | 113,00 |
| 10 | Ленина, 4 | 1 | 225,60 | 112,80 |
| 11 | Ленина, 5 | 1 | 220,40 | 110,40 |
| 12 | Ленина, 6 | 1 | 235,40 | 111,70 |
| 13 | Ленина, 7 | 1 | 224,60 | 112,30 |
| 14 | Ленина, 8 | 1 | 251,40 | 125,70 |
| 15 | Ленина, 21 | 2 | 526,90 | 351,20 |
| 16 | Ленина, 23 | 2 | 507,50 | 338,30 |
| 17 | Ленина, 24 | 2 | 687,00 | 458,00 |
| 18 | Ленина, 24а | 2 | 702,60 | 468,40 |
| 19 | Чапаева, 1 | 2 | 501,60 | 334,40 |
| 20 | Чапаева, 2 | 2 | 501,60 | 334,40 |
| 21 | Чапаева, 3 | 2 | 501,50 | 334,30 |
| 22 | Чапаева, 4 | 2 | 505,50 | 337,00 |
| 23 | Чапаева, 5 | 2 | 546,50 | 364,30 |
| 24 | Чапаева, 6 | 2 | 500,50 | 333,50 |
| 25 | Чапаева, 7 | 1 | 273,80 | 136,90 |
| 26 | Хананова, 5 | 2 | 667,10 | 444,70 |
| 27 | Клубный переулок, 2 | 2 | 514,20 | 342,80 |
| 28 | Клубный переулок, 4 | 2 | 506,60 | 337,70 |
| 29 | Клубный переулок, 6 | 2 | 510,60 | 340,40 |
| 30 | Клубный переулок, 8 | 2 | 789,50 | 526,30 |
| 31 | Горняков, 3 | 2 | 624,30 | 416,20 |
| 32 | Горняков, 4 кв.2 | 1 | 142,60 | 71,30 |
| 33 | Горняков, 8 | 1 | 204,00 | 102,00 |
| п. Покровск-Уральский частный сектор: |
| 1 | Горняков, 4/1 | 1 | 71,3 | 71,3 |
| 2 | Горняков, 4/2 | 1 | 71,4 | 71,4 |
| 3 | Горняков, 6/1 | 1 | 46,5 | 46,5 |
| 4 | Горняков, 8/1 | 1 | 43,9 | 43,9 |
| 5 | Ленина, 4/1 | 1 | 56,7 | 56,7 |
| 6 | Ленина, 4/2 | 1 | 56 | 56 |
| 7 | Ленина, 5/1 | 1 | 56,4 | 56,4 |
| 8 | Ленина, 5/2 | 1 | 55 | 55 |
| 9 | Ленина, 11 | 1 | 38,2 | 38,2 |
| 10 | Ленина, 20 | 1 | 32,7 | 32,7 |
| 11 | Ленина, 22 | 1 | 73,6 | 73,6 |
| 12 | Ленина, 30 | 1 | 43,4 | 43,4 |
| 13 | Ленина, 32 | 1 | 34,6 | 34,6 |
| 14 | Ленина, 34 | 1 | 61,1 | 61,1 |
| 15 | Ленина, 36 | 1 | 42 | 42 |
| 16 | Свердлова, 4/1 | 1 | 51 | 51 |
| 17 | Свердлова, 4/2 | 1 | 50,3 | 50,3 |
| 18 | Свердлова, 14 | 1 | 50,6 | 50,6 |
| 19 | Свердлова, 15/1 | 1 | 47 | 47 |
| 20 | Свердлова, 16 | 1 | 35,3 | 35,3 |
| 21 | Хананова, 4 | 1 | 44,8 | 44,8 |
| 22 | Хананова, 7 | 1 | 43,3 | 43,3 |
| 23 | Чапаева, 2/1 | 1 | 90,3 | 90,3 |
| 24 | Чапаева, 2/2 | 1 | 84,6 | 84,6 |

Потребители тепловой энергии котельной поселка нежилого фонда Покровск-Уральский

Таблица.1.11.2.

| № п/п | Наименование, адрес | максимальная тепловая нагрузка, Гкал/час | Наружный строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АБК цеха "Водоканал" | 0,007473 | 315 |
| 2 | Филиал библиотеки № 3, ул. Хананова, 3 | 0,016242 | 826 |
| 3 | Детский сад № 32, ул. Ленина, 10 | 0,078667 | 3593 |
| 4 | МБОУ СОШ № 2, Свердлова, 2 | 0,288789 | 11793 |
| 5 | Пожарное депо, ул. Хананова, 3 | 0,020156 | 803 |
| 6 | Баня, Свердлова, 5 | 0,010163 | 585 |
| 7 | ИП Егомасова Л.И., ул. Хананова, 3 | 0,001819 | 90 |
| 8 | ИП Мальцев В.Ю. ул. Свердлова, 8 | 0,019642 | 688 |
| 9 | ООО "Уральский щебень" | 0,176174 | 5358 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепла.

Таблица 2.1.

| Наименование | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка, приведенная к расчетным условиям, Гкал/час, |
| --- | --- | --- |
|  | Располагаемая | Установленная | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-30 |
| Котельная п.Черёмухово | 39,24 | 51,3 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 |
| Центральная котельная | 501,16 | 501,16 | 106,45 | 83,45 | 86,45 | 89,45 | 92,45 | 95,45 | 98,45 | 106,45 |
| Поселок П-Уральский | 8,31 | 8,31 | 2,3769 | 2,0779 | 2,0779 | 2,0779 | 2,2274 | 2,3769 | 2,3769 | 2,3769 |
| Поселок Баяновка | 0,556 | 0,556 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 |
| Сумма | 549,266 | 561,326 | 127,15 | 103,85 | 106,85 | 109,85 | 113,00 | 116,15 | 119,15 | 127,15 |

Прогноз потребления тепловой энергии по группам теплопотребления по котельной поселка Покровск-Уральский (двухтрубная закрытая схема теплоснабжения поселка)

Таблица 2.4.

| Расчетный год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потребление тепловой энергии, Гкал/год в том числе: | 5 281 | 5 367 | 4 879 | 5 176 | 5 474 | 5 847 | 5 847 | 5 847 |
| Население | 3 421 | 3 477 | 3 161 | 3 353 | 3 725 | 4 098 | 4 098 | 4 098 |
| Бюджетные учреждения | 956 | 972 | 883 | 9376 | 863 | 863 | 863 | 863 |
| Промпредприятия | 448 | 455 | 414 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Прочие потребители | 99 | 101 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Потери теплоносителя (включая несанкционированный расход теплоносителя на нужды ГВС) | 357 | 363 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепла.

Таблица 2.8.

| Наименование | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка, приведенная к расчетным условиям, Гкал/час, |
| --- | --- | --- |
|  | Располагаемая | Установленная | Подключенная | В том числе по годам |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-30 |
| Котельная поселка Черёмухово | 39,24 | 51,3 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| Центральная котельная | 501,16 | 501,16 | 106,45 | 83,45 | 86,45 | 89,45 | 92,45 | 95,45 | 98,45 | 106,45 |
| Котельная поселка Покровск-Уральский | 8,31 | 8,31 | 2,38 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Котельная поселка Баяновка | 0,56 | 0,56 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Сумма | 549,27 | 561,33 | 127,31 | 103,85 | 106,85 | 109,85 | 113,08 | 116,31 | 119,31 | 127,31 |

Перспективное увеличение максимальной тепловой мощности теплоисточников в период 2014-2030 годы при планируемом новом строительстве в Североуральском ГО (Гкал/час)

Таблица 2.9

| Зоны потребления | перспективное увеличение тепловой нагрузки при планируемом новом строительстве в период 2013-2030 годы. в том числе по годам |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-29 | 2030 | всего |
| Центральная Котельная | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 26 |
| Котельная пос.Черемухово | увеличения тепловой нагрузки на расчетный период до 2030года не предвидится. |
| Котельная пос. Покровск-Уральский | - | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
| Котельная пос. Баяновка | увеличения тепловой нагрузки на расчетный период до 2030 года не предвидится. |

Таблица 3.1

| Наименование | Существующая нагрузка, Гкал/час | Расчетный объем теплоносителя, м3 | Расчетный объем подпитки теплоносителя м3/час | Расчетная производительность ВПУ, м3/ч | Расчетный объем подпитки в аварийном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Центральная | 83,45 | 6793,7 | 16,9 | 51 | 135,9 |
| котельная пос.Черемухово | 18,18 | 1482,6 | 3,7 | 11 | 29,6 |
| котельная пос. П -Уральский | 2,38 | 63,2 | 2,5 | 3,0 | 5,5 |
| котельная пос. Баяновка | 0,1432 | 10,4 | 0,03 | 0,08 | 0,2 |

Таблица 3.6. План полезного отпуска химочищенной воды от котельной поселка Покровск-Уральский на 2013 год УДАЛЕНА!

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии Североуральского городского округа с учетом перспективного резерва тепловой мощности и потерь в теплосети

Таблица 4.1

| Зона теплоснабжения, котельная | предполагаемый год ввода в эксплуатацию | Ориентировочное значение установленной мощности Q уст, Гкал/час (уточняется проектом) | Потери, % | Подключенная нагрузка с учетом потерь Qmax, Гкал/час | резерв тепловой мощности Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Центральная, | 2018 | 140 | 22,8 | 130,2 | 32 |
| котельная пос. Третий-Северный | 2018 | 10 | 22,8 | 10,6 | 1,4 |
| котельная пос. Калья | 2018 | 22 | 22,8 | 23,3 | 3 |
| котельная пос. Черемухово | 2023 | 22 | 13,5 | 20,7 | 3,8 |
| котельная пос. П -Уральский | 2017 | 4 | 19,5 | 2,84 | 1,16 |
| котельная пос. Баяновка | 2023 | 0,5 | 23,5 | 0,17 | 0,36 |

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, снижения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с заменой теплоизоляции, наладка гидравлического режима, пересмотреть целесообразность подачи теплоносителя на длину превышающую радиус эффективного теплоснабжения.

В перспективной Схеме теплоснабжения Североуральского городского округа предлагаются  провести следующие мероприятия:

- Модернизация котельной Центральная.

- Строительство блочно-модульной котельной в районе поселка 3-Северный.

- Строительство блочно-модульной котельной в районе поселка Калья

- Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной Центральной до города Североуральска.

- Модернизация существующей или строительство новой блочно - модульной котельной в поселке Черемухово.

- Строительство новой котельной в поселке Покровск-Уральский

- Модернизация существующей или строительство новой блочно - модульной котельной в поселке Баяновка.

- Демонтаж магистральных тепловых сетей от котельной Центральной до поселка 3-Северный.

- Демонтаж магистральных тепловых сетей от котельной Центральной до поселка Калья.

Топливные балансы (существующие) по источникам тепловой энергии Североуральского городского округа.

Расход топлива по годам

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование котельных | Вид топлива | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | прир. газ | тыс. м3 | 83 791,6 | 82 887,4 | 83 793,3 | 82 951,2 |
| 2 | Черёмуховская котельная | прир. газ | тыс. м3 | 15 401,1 | 15 438,1 | 14 983,1 | 14 137,0 |
|  | ИТОГО: | прир. газ | тыс. м3 | 99 192,7 | 98 325,5 | 98 776,4 | 97 088,2 |
| 3 | Котельная пос. Покровск-Ур. | мазут | т | 1 371,8 | 1 445,0 | 1 380,2 | 1 162,8 |
| 4 | Баяновская котельная | дрова | м3 | 1 189,5 | 1 323,0 | 1 179,5 | 1 082,5 |

Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии Североуральского городского округа на расчетный период до 2030года.

| Зона теплоснабжения, котельная | предполагаемый год ввода в эксплуатацию | установленная производительность Q уст, Гкал/час | Подключенная нагрузка Qmax, Гкал/час | годовая выработка тепла Q год, Гкал/год | Перспективный расход топлива т.у.т/год | Удельный расход топлива т. у. т/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Центральная, | 2020 | 140 | 106 | 623480 | 98072910 | 0,1572 |
| котельная пос. Третий- Северный | 2020 | 10 | 8,6 | 48916,8 | 7765500 | 0,159 |
| котельная пос. Калья | 2020 | 22 | 19 | 118879,2 | 18683300 | 0,1572 |
| котельная пос.Черемухово | 2020 | 22 | 18,2 | 118310,4 | 18180560 | 0,1573 |
| котельная пос. П -Уральский | 2017 | 2 | 2,38 | 5916 | 909100 | 0,1572 |
| котельная пос. Баяновка | 2020 | 0,5 | 0,14 | 910 | 360 | 0,160 |

Таблица 6.2.

## 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

В ходе разработки предложен и рассчитан основной вариант модернизации, который утвержден как более подходящий для Схемы теплоснабжения Североуральского городского округа. Он предусматривает:

Таблица 7.1

| Мероприятия | Ориентировочное значение установленной мощности Q уст, Гкал/час (уточняется проектом) | Инвестиции, тыс.руб. | Удельные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Модернизацию Центральной котельной с заменой теплоэнергетического оборудования на современное энергоэффективное с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии | 163 МВт | 303500 | 1862 т. р./МВт |
| модернизацию дровяной котельной поселка Баяновка с заменой теплоэнергетического оборудования на современное энергоэффективное, с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии с погодозависимым регулированием. На котельной поселка Баяновка произвести замену устаревших котлов на современные стальные водогрейные, использующие твердое топливо (дрова, уголь | 1 МВт | 5310 | 5310 т. р./МВт |
| модернизацию котельной поселка Покровск-Уральский с заменой теплоэнергетического оборудования на современное энергоэффективное, с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии с погодозависимым регулированием. При условии газификации поселка Покровск - Уральский модернизированную котельную перевести на природный газ | 4 МВт | 30000 | 7500 т. р./МВт |
| строительство блочно-модульной котельной (в центральном районе) поселка Черемухово с использованием современного энергоэффективного оборудования, с автоматизацией процессов выработки тепловой энергии с погодозависимым регулированием | 26 МВт | 64700 | 2488 т. р./МВт |
| строительство блочно-модульной паровой котельной на городских очистных сооружения | 2 МВт | 13400 | 6700 т. р./МВт |
| строительство блочной котельной установленной мощностью с автоматикой погодозависимого регулирования для теплоснабжения поселка 3-Северный и прилегающих промышленных объектов - шахт СУБРа и т.д. | 12 МВт | 45100 | 3758 т. р./МВт |
| установка блочной котельной установленной мощностью с автоматикой погодозависимого регулирования для теплоснабжения поселка Калья и прилегающих промышленных объектов - шахт СУБРа и т.д. | 26 МВт | 64700 | 2488 т. р./МВт |
| ИТОГО |  | 510110 |  |

Детализация расчетов

Таблица 7.2.

| Составление проектно-сметной документации | 10% |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные работы | 28-35% |
| Оборудование | 55-65% |

| Котельная поселка 3- Северный установленной мощностью 10 Гкал/час. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Проектные работы | 4510 |
| Оборудование | 25000 |
| Строительно-монтажные работы | 11590 |
| Прочие расходы | 4000 |
| Всего | 45100 |
| Котельная поселка Калья установленной мощностью 22 Гкал/час. | Стоимость, тыс. руб. |
| Проектные работы | 6470 |
| Оборудование | 34500 |
| Строительно-монтажные работы | 15730 |
| Прочие расходы | 8000 |
| Всего | 64700 |
| Котельная поселка Покровск-Уральский установленной мощностью 4 Гкал/час. | Стоимость, тыс. руб. |
| Проектные работы | 3000 |
| Оборудование | 16500 |
| Строительно-монтажные работы | 7500 |
| Прочие расходы | 3000 |
| Всего | 30000 |